Ministerul Mediului, Apelor şi Pădurilor

Agenţia Naţională pentru Protecţia Mediului

Agenţia pentru Protecţia Mediului Hunedoara

# Nr. 4436/A.A.A./19.07.2016

# DECIZIA ETAPEI DE ÎNCADRARE (PROIECT)

# Nr. 4436 din 19.07.2016

Ca urmare a solicitarii acordului de mediu, adresate de S.C. DEVA GOLD S.A., cu sediul în Comuna Certeju de Sus, str. Principală, nr. 89, judetul Hunedoara, înregistrată la Agenţia pentru Protecţia Mediului Hunedoara cu nr. 4436 din 23.05.2016, în baza Hotărârii Guvernului nr. 445/2009 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului şi a Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei salbatice, cu modificările şi completările ulterioare,

Agenţia pentru Protecţia Mediului Hunedoara decide, ca urmare a consultărilor   desfăşurate în cadrul şedinţei Comisiei de Analiză Tehnică din data de 21.06.2017 si a completarilor solicitate, că proiectul: "Executia forajelor de cercetare geologica in Perimetrul de exploatare Certej’’ - Zona Sacaramb, certificat de urbanism nr. 186 din 04.11.2015, emis de Consiliul Judetean Hunedoara, propus a fi amplasat în inravilanul si extravilanul comunei Certeju de Sus, satele: Certeju de Sus, Bocsa Mica,  Bocşa Mare, Sacaramb si Hondol, judetul Hunedoara,  nu se supune evaluarii impactului asupra mediului şi nu se supune evaluarii adecvate.

Justificarea prezentei decizii:

Motivele care au stat la baza luarii deciziei etapei de încadrare în procedura de evaluare a impactului asupra mediului sunt urmatoarele:

- proiectul se încadreaza în prevederile Hotarârii Guvernului nr. 445/2009, Anexa nr. 2, pct. 2,

lit. d) foraje de adâncime;

- este în conformitate cu criteriile din Anexa nr. 3 la Hotarârea Guvernului nr. 445/2009;

- certificat de urbanism nr. 186 din 04.11.2015 emis de Consiliul Judetean Hunedoara, valabil

24 de luni de la data emiterii;

- Licenței de exploatare nr. 435/1999, acordată C.N.C.A.F. "MINVEST" S.A. Deva și

transferată prin Ordinul ANRM nr. 192/07.11.2001, către S.C. DEVA GOLD S.A., cu valabilitate 20 de ani, începând din 25.01.2000;

- Aviz de gospodarirea a apelor nr. 206 din 13.07.2016 emis de  Administratia Nationala,,

Apele Romane’’ Administratia Bazinala de Apa Mures;

- Aviz favorabil pentru utilizarea  drumurilor comunale, emis de Primaria  Certeju de Sus;

- Punct de vedere pentru utilizarea drumurilor auto forestiere FE0015 – 287D si FE016 – 285D

pentru accesul la platformele de foraj ce urmeaza a fi executate, emis de Ocolul Silvic Simeria

g)  obiectivul este situat in aria de protectie speciala avifaunistica ROSPA0132 Muntii Metaliferi, conform punctului de vedere din 27.05.2016 emis de C.F.M Domeniul Biodiversitate  din cadrul APM Hunedoara;

h) Fisa tehnica de transmitere-defrisare nr. 11245/27.05.2016, pentru ocuparea temporara, cu

defrisarea vegetatiei forestiere, a terenului din FFN, proprietate publica de stat, in suprafata de 0,64498 ha, in scopul realizarii obiectivului;

Caracteristicile proiectului:

La identificarea caracteristicilor proiectului se iau în considerare urmatoarele aspecte:

a)mărimea proiectului – Perimetrul de exploatare  Certej este situat in cadrul “Patrulaterului Aurifer” – Munții Apuseni de Sud, bazinul Brad-Săcărîmb, pe teritoriul comunei Certej, judetul Hunedoara, la cca 20 km NNV de municipiul Deva;

- obiectivul principal al proiectului constă în execuţia unor foraje de cercetare geologică - faza explorare de detaliu, a resurselor/rezervelor de substanță minerală utilă din Perimetrul Certej - Zona Săcărîmb, precum si executia unor foraje geotehnice pentru determinarea stabilitatii solului;

- activitățile menționate se vor executa in baza Licenței de exploatare nr. 435/1999, acordată C.N.C.A.F. "MINVEST" S.A. Deva și transferată prin Ordinul ANRM nr. 192/07.11.2001, către S.C. DEVA GOLD S.A., cu valabilitate 20 de ani, începând din 25.01.2000;

- scopul lucrărilor este acela de a definitiva cercetarea geologică în zonele cu mineralizație auro-argentiferă, în vederea creșterii volumului resurselor și a gradului de cunoaștere a acestora pentru Perimetrul Certej – Zona Sacaramb;

- forajele vor urmări atat identificarea de mineralizaţiilor utile, cât și completarea datelor de cunoaștere geologice si tecto - structurale ale perimetrului Certej - Zona Săcărîmb.

Accesul spre zonele de forare se face astfel:

- din orașul Deva, accesul la Zona Săcărîmb din perimetrul de exploatare Certej, se face pe drumul european E79 Deva- Brad, apoi pe drumurile județene 761A și 761, care străbat localitățile Șoimuș- Certeju de Sus - Bocșa Mică- Săcărîmb și, în final, pe drumurile industriale/ forestiere, existente;

- perimetrul este străbătut de o rețea de drumuri secundare, comunale sau de exploatație forestieră, o parte din acestea fiind reamenajate de companie în vederea accesului la punctele de lucru.

Perimetrul de exploatare Certej se învecinează:

- la nord cu perimetrul de exploatare Săliște – Hondol al S.C. European  Goldfields Deva S.R.L. și cu perimetrul Certej Nord al SC Deva Gold  SA;

- la vest cu perimetrul de exploatare Băița Crăciunești al SC Deva Gold SA

- la sud cu perimetrele Mireșului și Vărmaga (pentru care SC Deva Gold SA deține permise de explorare);

Localitățile cele mai apropiate de perimetrul de explorare Certej - Zona Săcărîmb sunt:

- în partea de vest și nord-vest: Bocșa Mică (la cca 1,7 km) și Bocșa Mare (la cca 2,5 km);

- în partea de sud-vest și sud: Săcărîmb (la cca. 50-100 m).

Programul de cercetare geologică aprobat de ANRM – CIT Deva (Aviz Nr. S-53/08.03.2016) prevede pentru anul 2016, în zona Săcărîmb, efectuarea de foraje ce vor însuma o lungime totală de cca. 3500 metri (din care: 1500 m reprogramați din anul 2015 și cca 2000 metri preliminați pentru anul 2016) precum și de  foraje geotehnice ce vor fi executate de pe 8 platforme de foraj.

- coordonatele de delimitare a amplasamentelor/platformelor de pe care se vor executa forajele de

explorare propuse, precum și denumirea acestora, sunt prezentate mai jos :

Coordonatele platformelor de foraj, foraje de explorare - Zona SĂCĂRÎMB

Coordonatele platformelor forajelor geotehnice sunt prezentate mai jos:

| Nr platforma foraj | E_ST70 | N_ST70 |
| --- | --- | --- |
| PSA_01 | 348486 | 499003 |
| PSA_02 | 348606 | 498885 |
| PSA_03 | 348500 | 499265 |
| PSA_04 | 348330 | 499182 |
| PSA 05 | 348586 | 499013 |
| PSA_06 | 348652 | 499203 |
| PSA_07 | 348568 | 499236 |
| PSA_08 | 348499 | 499306 |

Platformele forajelor de explorare  propuse a se efectua si care se află situate in fondul forestier national (FFN), pe raza Ocolului Silvic Simeria, in U.P. III Certej,  sunt in număr de 6 astfel:

- In u.a. 158 A – foraje: 3 x 100 mp = 300 mp suprafață de ocupat temporar;

drum : 1047,6 mp suprafață de ocupat temporar;

- In u.a. 162 B – drum:      99,9 mp suprafață de ocupat temporar;

- In u.a. 161 C – drum : 2107,2 mp suprafață de ocupat temporar;

- In u.a. 160 B – drum:    400    mp suprafață de ocupat temporar;

- In u.a. 160 C – drum:    347,4 mp suprafață de ocupat temporar;

- In u.a. 160 D – drum:    569,7 mp suprafață de ocupat temporar;

- In u.a. 160 E – foraje: 3 x 100 mp = 300 mp suprafață de ocupat temporar;

drum:   1278    mp suprafață de ocupat temporar;

Din cele șase platforme de forare de explorare propuse, cinci sunt situate în aria protejată ROSPA 0132 Munții Metaliferi și una în afara acesteia, dar în imediata vecinătate (la cca. 8 m distanță).

- drumurile de acces la platformele de foraj sunt drumuri de exploatare, majoritatea existente, dar care nu figureaza pe planurile silvice. Mare parte din aceste drumurile se suprapun peste drumuri vechi de exploatare pe care nu se vor mai executa lucrări de defrișare, așa încât suprafața ce va fi defrișată efectiv, va fi semnificativ mai mică decât suprafața evaluată, de cca 6450 mp.

Total suprafață de ocupat temporar din FFN: 6450 mp, din care: 600 mp aferente celor 6 platforme de foraj și 5849,8 mp, drumuri de acces la respectivele platforme.

Pădurea este proprietatea Statului Român.

Centralizat pe UA-uri situația suprafețelor solicitate a fi scoase din FFN :

| Unitate amenajistica | 158A | 162B | 161C | 160B | 160C | 160D | 160E | Total ha |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Supraf. solic. de scos din FFN (ha) | 0,13476 | 0,00999 | 0,21072 | 0,04000 | 0,03474 | 0,05697 | 0,1578 | 0.64498 |

Forajele geotehnice nu sunt situate in fond forestier iar accesul la platformele de foraj precum și platformele de foraj nu necesită scoatere din FFN; aceste foraje geotehnice nu sunt in RO SPA 0132 Munții Metaliferi, ele fiind situate în intravilanul satului Săcărîmb, în zona unor halde vechi de steril.

- accesul la platformele de foraj pentru forajele geotehnice se va face pe drumul judeţean Certej –

Săcărîmb și pe drumurile comunale existente în satul Săcărîmb.

Pentru realizarea forajelor de explorare, sunt necesare următoarele lucrări pregătitoare:

- curăţire teren;

- realizare căi de acces;

- lucrări de stabilizare versant, după caz;

- amenajarea platformelor de foraj

Metoda de forare utilizată va fi cea prin carotaj continuu cu diamante folosind ca lichid de răcire apa în amestec cu bentonita activată, adâncimea forajelor de explorare propuse fiind pe trepte de adâncime diferite (300-500 m).

- platformele de forare pentru forajele de explorare vor avea o suprafață maximă de 10x10=100

m2, iar suprafața minimă de 20 m2. Instalația de forare propriu-zisă va ocupa o suprafață de 5 m2.

- fluidul de foraj este generat la locația sondei, folosindu-se echipamentele aferente (habe, agitatoare, etc.). Din haba de circulație, fluidul de foraj este aspirat cu pompele și refulat cu

presiune, prin capul hidraulic, garnituri,  prăjini de foraj, după care iese prin duzele sapei, spălând talpa sondei. Apoi, fluidul de foraj, încărcat fiind cu detritusul rezultat ca urmare a acțiunii sapei de foraj, urcă prin spațiul inelar dintre pereții găurii sondei și suprafața exterioară a garniturii de foraj către suprafață. Odată ajuns la suprafața, fluidul este dirijat  către jompurile de circulație, iar fluidul de foraj este decantat de particulele fine (nisip, rocă) în mod natural. Fluidul astfel curățat este recirculat în sondă. Detritusul separat  din fluidul de foraj  prin decantare rămâne  în jompul  special amenajat.

- montarea bașei (haba metalică/plastic) de 1000 litri (se va realiza in apropierea forajului)  în care se colectează fluidul de foraj și detritusul rezultat din foraj.

- la sfârsitul execuției forajului, detritusul rezultat (cca. 200 kg/100 metri liniari forați), stocat temporar în habă, se reintroduce în gaura de foraj, surplusul fiind folosit la lucrările de ecologizare a amplasamentului.

- la finalizarea unui foraj, după atingerea adâncimii proiectate de forare, gaura se amenajează corespunzător astfel încât să fie protejată la suprafaţă de eventuale obturări, prin montarea unui tub PVC, care la rândul său va fi obturat cu dop de beton care are încastrat la partea superioară o tăbliţă cu indicativul forajului, pentru a putea fi identificată.

- la terminarea lucrărilor la partea superioară a forajului se montează un cilindru din oţel pentru a proteja şi marca în acelaşi timp poziţia forajului.

- tubul de foraj se blindează la partea inferioara cu o flanșă oarbă. La partea superioară tubul de foraj se protejează cu un cilindru de metal fixat printr-un manșon de beton.

Recoltarea probele se va face la locul de forare de catre personal instruit; probele vor fi transportate in depozite amenajate  si in final la un laborator acreditat in vederea analizei acestora.

Lucrari de reconstructie ecologica:

La terminarea lucrărilor de foraj, fiecare locație va fi marcată corespunzător și se vor efectua lucrările de reabilitare a terenului, pentru aducerea acestuia la starea inițială, prin execuția următoarelor operații:

- curatarea terenului de eventuale reziduri lasate de instalatia de foraj;

- evacuarea reziduurilor de pe amplasament, la cel mai apropiat depozit de deșeuri autorizat sau prin agenți economici autorizați, conform prevederilor legale;

- nivelarea platformei de foraj și acoperirea cu un strat de sol vegetal;

- nivelarea cu buldozerul a terenului și scarificarea acestuia, după două direcții perpendiculare;

- fertilizarea terenului și reinstalarea vegetației, conform categoriei de folosință, fie prin insămânțarea cu iarbă (pentru terenuri agricole sau pășuni), fie prin plantare de puieți de esențe silvice specifice zonei, pentru terenul din fond forestier;

- intreținerea terenurilor reamenajate în funcție de situație (udarea, aplicare de îngrășăminte etc.);

- refacerea drumurilor sau a căilor de acces afectate prin deplasarea utilajelor grele și a forezelor, prin nivelarea suprafețelor cu buldozerul și imprăștierea de piatră concasată.

Asigurarea utilităţilor:

- apa potabilă necesară va fi adusă în recipienţi corespunzători normelor  de  igienă, impuse de legislaţia în vigoare;

- apa industrială se folosește doar pentru prepararea lichidului de foraj şi aceasta va fi adusă din  apele de suprafata din locatiile de forare sau din afluentii acestora, prin pompare sau cu cisterna  şi va fi înmagazinată în rezervorul instalației de foraj, consumul de apa este de cca. 50 l/min, volum de apa ce va fi reutilizat in procesul de forare, dupa prealabila decantare intr-o haba (basa) metalica; in zona Sacaramb, apa pentru forare se va lua din Paraul Pintenului, Valea Navaloaia, Valaea Taului Vechi sau din afluentii lor

- energia electrică va fi asigurată de un generator cu functionare pe motorina;

-combustibilul necesar funcţionării utilajelor se va aduce în recipienţi metalici de mică capacitate, nu se vor depozita carburanţi pe amplasament.

b) cumularea cu alte proiecte :

- in vecinatatea proiectului au fost emise acte de reglementare pentru executarea unor foraje de explorare pentru verificarea mineralizatiei; timpul de executie al forajelor fiind scurt – neavand impact cumulat unele cu altele;

- in cadrul Perimetrului de licență Certej (pentru exploatarea minereurilor auro-argentifere), va fi realizat proiectul privind (Exploatarea minereurilor auro-argentifere din perimetrul Certej(, județul Hunedoara (denumit în continuare Proiectul Certej). Zona Săcărîmb se găsește în afara PUZ-lui aferent Proiectului Certej menționat, la cca. 1,7 km sud – est de acesta.

- având în vedere distanța în timp și spațiu dintre Zona de foraj Săcărîmb și amplasamentul proiectului Certej, precum și faptul că execuția forajelor precede ca perioadă de timp, pe cea de exploatare și procesare a minereurilor, se apreciază că cele două proiecte nu se vor influența.

c) utilizarea resurselor naturale - se vor executa lucrări în limita perimetrului instituit, conform programului de lucrări avizat de ANRM; resursa de apă va fi gestionată conform specificaţiilor din actul de reglementare - Aviz de gospodarirea a apelor nr. 206 din 13.07.2016 emis de  Administratia Nationala,, Apele Romane’’ Administratia Bazinala de Apa Mures;

d) producţia de deşeuri: pe durata executării proiectului vor fi generate deşeuri specifice activităţii: sol vegetal, roci alterate, pământ şi resturi vegetale, care vor fi stocate în apropierea

platformei de foraj şi utilizate ulterior, la refacerea terenului afectat. Detritusul – deseuri si noroaie de foraj pe baza de apa dulce - cod 01 05 04 (cca. 200 kg/100 metri liniari forați), stocat temporar în habă sau in jompurile amenajate, urmand ca la incheierea activitatii sa fie reamplasat in golurile de forare, surplusul fiind folosit la lucrările de ecologizare a amplasamentului; deşeuri menajere - cod 20 03 01 ce vor fi gestionate conform prevederilor legale în vigoare.

e) emisiile poluante, inclusiv zgomotul şi alte surse de disconfort: zgomotul şi vibraţiile pot depăşi, pe durate scurte de timp, nivelele maxim admise, ca urmare a funcţionării utilajelor de forare şi a autovehiculelor de transport;

f) riscul de accident, ţinându-se seama, în special, de substanţele şi de tehnologiile utilizate – se pot produce poluari accidentale prin pierderi /scurgeri întâmplătoare de combustibili şi/sau carburanţi de la utilaje şi mijloacele de transport, caz în care titularul va asigura refacerea zonei afectate şi eliminarea deşeurilor rezultate în conformitate cu prevederile legale.

2. Localizarea proiectului:

Se ia în considerare sensibilitatea mediului în zona geografica posibil a fi afectată de proiect, avându-se în vedere în special:

2.1. utilizarea existenta a terenului – conform certificatului de urbanism nr. 186 din 04.11.2015 emis de Consiliul Judetean Hunedoara (faza DTAC şi DTOE) cu valabilitate 24 de  luni de la data emiterii. Regimul juridic: imobile (terenuri) situate în intravilan si extravilan, sunt proprietate privata a persoanelor fizice, persoane juridice, domeniul public al comunei Certeju de Sus. Regimul economic folosinţa actuală : zona de locuit, cai de comunicatie rutiera, teren agricol, livezi, fanat, paduri si ape. Regimul tehnic – potrivit prevederilor din Regulamentul local de urbanism aferent Planului urbanistic general aprobat, sunt permise: lucrari specifice zonei cu potential de dezvoltare  agroindustrial, silvic si turistic, zonei de locuit, cai de comunicatii.

2.2. relativa abundenţă a resurselor naturale din zona, calitatea si capacitatea regenerativa a acestora – proiectul prevedere execuţia  unor foraje de cercetare geologica în Perimetrul de exploatare Certej, Zona Sacaramb, pentru care S.C. DEVA GOLD S.A. deține Licența de explorare nr.  435/1999;

2.3.  capacitatea de absorbtie a mediului, cu atentie deosebita pentru:

- zonele umede – nu este cazul;

- zonele costiere – nu este cazul;

- zonele montane şi cele impadurite – nu este cazul;

- parcurile şi rezervaţiile naturale – nu este cazul;

- ariile clasificate sau zonele protejate prin legislatia in vigoare, cum sunt: zone de protectie a

faunei piscicole, bazine piscicole naturale şi bazine piscicole amenajate etc. – nu este cazul;

- zonele de protectie speciala, mai ales cele desemnate prin OUG nr. 57/2007 privind regimul

ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei si faunei salbatice, cu modificarile si completarile ulterioare, zonele prevazute prin Legea nr. 5/2000 privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului national – Sectiunea a III-a – zone protejate, zonele de protectie instituite conform prevederilor Legii apelor nr. 107/1996, cu modificarile si completarile ulterioare si H.G. nr. 930/2005 pentru aprobarea Normelor speciale privind caracterul si marimea zonelor de protectie sanitara si hidrogeologica - se afla in aria de protectie speciala avifaunistica ROSPA0132 Muntii Metaliferi - suprafaţa maximă potențial afectată de platformele de foraj din habitatul forestier va fi de cca. 0,6450 ha, reprezentând un procent foarte mic, de  cca. 0,004%, raportat la întreaga suprafaţă a pădurii (de cca. 17000 ha) situată în aria protejată.

- ariile în care standardele de calitate a mediului stabilite de legislaţie au fost deja depăşite:

nu este cazul;

- ariile dens populate: nu este cazul;

- peisajele cu semnificaţie istorică, culturală şi arheologică: nu este cazul;

3. Caracteristicile impactului potential:

Se iau în considerare efectele semnificative posibile ale proiectelor, în raport cu criteriile stabilite la pct. 1 si 2, cu accent deosebit pe:

- extinderea impactului – posibilităţi reduse;

- natura transfrontiera a impactului – nu este cazul;

- mărimea şi complexitatea impactului – impact redus;

- probabilitatea impactului – redusă;

- durata, frecvenţa şi reversibilitatea impactului – redusă.

Condiţiile de realizare a proiectului:

1.Respectarea proiectului privind execuţia forajelor de cercetare geologica in perimetrul de

exploatare Certej, realizate in cadrul Licenţei de exploatare nr. 435/1999, precum şi a prevederilor actelor de reglementare emise de alte autorităţi;

2.În conformitate cu prevederile Legii minelor nr. 85/2003, cu completările şi modificările

ulterioare, titularul de activitate are obligaţia să constituie garanţia financiară pentru refacerea mediului afectat de activităţile miniere. Prin Ordinul comun nr. 202/2881/2348/2013 se prevede modul de constituire şi de operare cu garanţia financiară pentru refacerea mediului afectat, inclusiv de activităţile miniere de explorare. Fundamentarea valorii garanţiei financiare pentru refacerea mediului, în cazul licenţelor de explorare, se face prin elaborarea, de către persoane juridice sau fizice atestate de către autoritatea competentă, a proiectului de refacere a mediului.

3.Titularul are obligaţia de a efectua operaţiunile de alimentare cu combustibili a utilajelor de

lucru şi a mijloacelor de transport, schimbul de ulei sau reparaţiile mecanice, numai în afara amplasamentului exploatării, cu asigurarea colectării şi eliminării deşeurilor cu conţinut de substanţe petroliere (rezultate din pierderi accidentale de produse) potrivit legii, prin agenţi economici specializaţi şi autorizaţi;

4) Eventualele prejudicii aduse proprietăţii private sau publice, ca urmare a operaţiilor de

explorare şi transport, vor fi suportate de titularul de activitate.

5) Luarea măsurilor preventive necesare şi informarea APM Hunedoara şi a Comisariatului

Judeţean Hunedoara al Gărzii Naţionale de Mediu, în termen de 2 ore de la luarea la cunoştinţă a apariţiei unei ameninţări iminente cu un prejudiciu asupra mediului sau de la producerea unui prejudiciu asupra mediului în conformitate cu prevederile OUG nr. 68/2007 privind răspunderea de mediu cu referire la prevenirea şi repararea prejudiciului asupra mediului, aprobată prin Legea nr. 19/2008, cu modificările şi completările ulterioare.

6) Titularul de proiect/activitate va asigura capacităţile de colectare selectivă a tuturor

categoriilor de deşeuri rezultate de pe amplasament, în vederea depozitării temporare şi gestionării lor, în conformitate cu prevederile legale în vigoare, prin agenţi economici specializaţi şi autorizaţi.

7)Prezentul act de reglementare din punct de vedere al protecţiei mediului este valabil pe toată perioada punerii in aplicare a proiectului, dacă nu intervin modificări faţă de condiţiile iniţiale de acordare.

8)Titularul de proiect/activitate are obligaţia de a notifica în scris autoritatea competenta pentru protecţia mediului daca intervin elemente noi, necunoscute la data emiterii prezentului act de reglementare, precum si asupra oricăror modificări ale condiţiilor care au stat la baza emiterii acestuia, inainte de realizarea modificării;

9)Nerespectarea prevederilor prezentului act de reglementare, atrage după sine suspendarea sau anularea, după caz.

Protecţia factorului de mediu APA :

- titularul activităţii este obligat să respecte condiţiile impuse prin actul de reglementare

emis de autoritatea competentă de gospodărire a apelor - Avizul de gospodărire a apelor nr. 206 din 13.07.2016, emis de  Administratia Nationala,, Apele Romane’’ Administratia Bazinala de Apa Mures;

Protecţia factorului de mediu SOL:

-lucrările de explorare  se vor desfăşura strict în limitele perimetrului aprobat de ANRM, cu respectarea metodei de forare stabilite;

- evitarea ocupării cu materiale a terenurilor din vecinătate, în timpul execuţiei lucrărilor necesare pentru realizarea proiectului;

- luarea de măsuri pentru evitarea poluării solului cu produse petroliere sau de altă natură, în timpul operaţiunilor de transport al materialelor utilizate la lucrări,  precum  şi atunci când sunt folosite utilaje specifice; circulaţia se va face pe drumurile de acces existente, cu  mijloace  de transport corespunzător dotate şi verificate tehnic, pentru evitarea pierderilor de materiale, lubrifianţi sau combustibili;

- în fiecare zonă afectată de platformele de foraj realizate, la finalizarea procesului de explorare se vor efectua obligatoriu lucrările de refacere a terenului;

Protecţia factorului de mediu AER:

- folosirea de utilaje şi mijloace de transport verificate tehnic şi dotate conform normelor în vigoare, pentru reducerea emisiilor de poluaţi gazoşi şi de praf în atmosferă;

- utilizarea drumurilor existente în perimetrul de explorare pentru accesul la amplasamentul platformelor de foraj, reabilitarea şi întreţinerea lor permanentă, pentru limitarea emisiilor de praf în atmosferă.

Respectarea conditiilor legate de BIODIVERSITATE:

-„accesul către perimetru se va face doar pe drumurile tehnice de exploatare preconizate şi pe

cele forestiere/agricole existente;

- extragerea arborilor va fi pe cât posibil limitată la suprafeţele utile proiectului (se va avea in vedere pastrarea arborilor grosi, eventual uscati total sau partial’’

Interzicerea deversarii noroiului de foraj in zona in ROSPA0132 Muntii Metaliferi.

- „Considerand potenţialului impact al proiectului analizat asupra păsărilor de interes comunitar (parte a anexei I a Directivei Păsări), se constată că nu va exista un impact negativ semnificativ, având în vedere că:

-nu se va distruge habitatul de cuibărit (suprafaţa care va fi afectată este practic – mai putin de 0,6450 ha, avand in vedere ca majoritatea cailor de acces exista);

- nu se va fragmenta habitatul de cuibărit / hrănire / staţionare /  odihna;

- nu vor apare efecte de „barieră” care să ducă la limitarea deplasării păsărilor,

- efectele marginale vor fi nesemnificative sau inexistente,

- perturbarea speciilor va fi nula sau cel mult nesemnificativa si temporara (doar pe perioada

executarii lucrarilor de forare)”.

Protecţia AŞEZĂRILOR UMANE

- programul de lucru, execuţia operaţiunilor de forare şi a celor aferente acestora, de transport al materialelor, utilajelor şi de evacuare a deşeurilor se vor organiza şi efectua numai pe timp de zi, pentru reducerea disconfortului creat populaţiei din zonele limitrofe, în special prin creşterea nivelului de zgomote şi vibraţii;

- rularea mijloacelor de transport şi a utilajelor, cu viteze mici de trafic - de 20 - 30 km/h în zona locuită, reglarea corespunzătoare a motoarelor mijloacelor de transport, evitarea accelerărilor sau frânărilor bruşte, pentru preîntampinarea emisiilor de praf şi de gaze de eşapament;

- drumurile tehnologice amenajate pentru accesul în zona vor fi întretinute în mod corespunzator;

- execuţia lucrărilor de reconstrucţie ecologică a zonei afectate de explorare, atât pe parcursul desfăşurării activităţii productive, cât şi la încetarea activităţii obiectivului, conform lucrărilor prevăzute prin proiectul tehnic şi planul de refacere a mediului

Gestiunea DEŞEURILOR şi a substanţelor periculoase:

- titularul activităţii va asigura capacităţi de colectare selectivă a deşeurilor generate pe amplasament şi de stocarea temporară şi va valorifica şi/sau elimina deşeurile rezultate, conform prevederilor legale;

- titularul activitatii va asigura la punctul de lucru materiale absorbante pentru reţinerea eventualelor pierderi de uleiuri sau carburanţi;

- detritusul rezultat în urma forajului şi decantat în jompurile amenajate pe platforma de foraj va fi colectat şi depozitat temporar, pe amplasament, într-un loc special amenajat, urmând ca la incheierea activităţii sa fie reamplasat in golurile de forare, in scop de reabilitare a terenului;

- pe platforma de foraj sau în alte zone din vecinătatea amplasamentului pe care se execută lucrări de explorare nu se vor depozita carburanţi, lubrifianţi sau alte substanţe sau deşeuri din categoria celor periculoase.

Refacerea terenurilor la finalizarea lucrărilor din proiect: lucrarile de refacere si ecologizare dupa terminarea lucrarilor sau in cazul sistarii activitatii din orice motive, se vor adopta masurile tehnice corespunzatoare pentru refacerea mediului si reintegrarii terenului in peisajul initial.

Prezenta decizie poate fi contestata în conformitate cu prevederile Hotarârii Guvernului nr. 445/2009 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului si ale Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificarile si completarile ulterioare.

DIRECTOR EXECUTIV,                                        ŞEF SERVICIU,

Viorica Georgeta BARABAŞ                              Avize, Acorduri, Autorizaţii

Lucia Doina COSTINAŞ

ÎNTOCMIT,

Eugenia Claudia AVRAM