Ministerul Mediului

Agenţia Naţională pentru Protecţia Mediului

Agenţia pentru Protecţia Mediului Hunedoara

AUTORIZAŢIE INTEGRATĂ DE MEDIU

Nr. număr din zz.ll.aaaa

PROIECT

Operator: CONSILIUL JUDETEAN HUNEDOARA

Adresa: Str. 1 DECEMBRIE 1918, Nr. 28, Deva, Judeţul Hunedoara

Punct de lucru: CENTRU DE MANAGEMENT INTEGRAT AL DEŞEURILOR

Locaţia activităţii: BÂRCEA MARE, Judeţul Hunedoara

Categoria de activitate conform:

Anexei 1 la Legea nr. 278/2013 privind emisiile industriale,

Clasificării activităţilor din economia naţională CAEN,

Anexei I la Regulamentul (CE) nr. 166/2006 al Parlamentului European şi al Consiliului din 18.01.2006 privind înfiinţarea Registrului European al Poluanţilor Emişi şi Transferaţi,

| Nr. Crt. | Cod activitate IED | Denumire activitate IED | NFR | SNAP |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 5.4. | Depozitele de deşeuri, astfel cum sunt definite la lit. b) din anexa nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 349/2005 privind depozitarea deşeurilor, cu modificările şi completările ulterioare, care primesc peste 10 tone de deşeuri pe zi sau cu o capacitate totală de peste 25.000 de tone, cu excepţia depozitelor pentru deşeuri inerte | 6A | 09 04 |
|  | 5.3. b), (i) | Valorificarea sau o combinaţie de valorificare şi eliminare a deşeurilor nepericuloase cu o capacitate mai mare de 75 de tone pe zi, implicând, cu excepţia activităţilor care intră sub incidenţa prevederilor anexei nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 188/2002, cu modificările şi completările ulterioare, una sau mai multe din următoarele activităţi: tratarea biologică; | 6D | 09 10 |

| Activitate PRTR | Denumire activitate PRTR |
| --- | --- |
| 5.(d) | Depozite de deseuri (cu exceptia depozitelor de deseuri inerte si a depozitelor de deseuri închise definitiv înainte de 16.7.2001 sau pentru care a expirat faza de gestionare dupa dezafectare ceruta de autoritatile competente în conformitate cu articolul 13 din Directiva 1999/31/CE a Consiliului din 26 aprilie 1999 privind depozitele de deseuri |

Emisă de: ANPM/APM

Prezenta autorizaţie integrată de mediu este valabilă 10 ani.

Data emiterii: zz.ll.aaaa

Data expirării: zz.ll.aaaa

# 1. DATE DE IDENTIFICARE A OPERATORULUI

# Operator:  CONSILIUL JUDETEAN HUNEDOARA

Sediul social: Str. 1 DECEMBRIE 1918, Nr. 28, Deva, Judeţul Hunedoara

Cod unic de înregistrare: 4374474

# 2. TEMEIUL  LEGAL

Ca urmare a cererii adresate de CONSILIUL JUDETEAN HUNEDOARA cu punctul de lucru CENTRU DE MANAGEMENT INTEGRAT AL DEŞEURILOR-BÂRCEA MARE, înregistrată la APM Hunedoara în format electronic cu nr. 354/18.07.2016 şi în format pe hârtie cu nr.  6015/11.07.2016,

- în baza analizării documentaţiei de susţinere a solicitării pentru obţinerea Autorizaţiei  integrate de mediu, a comentariilor, sesizărilor, punctelor de vedere înregistrate în timpul derulării procedurii;

- în urma consultării publicului şi a organizării şedinţei de dezbatere publică pe amplasamentul CMID Bârcea Mare în data de 12.01.2017 şi în lipsa oricărui comentariu din partea publicului;

- în urma evaluării condiţiilor de operare şi a respectării cerinţelor Legii nr. 278/2013 privind emisiile industriale;

- în baza O.U.G. nr. 195/2005 privind protecţia mediului, aprobată prin Legea nr. 265/2006, cu modificările şi completările ulterioare;

- în baza O.M. nr. 818/2003, pentru aprobarea Procedurii de emitere a autorizaţiei integrate de mediu, cu modificările şi completările ulterioare;

- în baza O.M. nr. 36/2004 pentru aprobarea Ghidului tehnic general pentru aplicarea procedurii de emitere a autorizaţiei integrate de mediu;

- în baza Ordonanţei de Urgenta nr. 1/2017 pentru stabilirea unor masuri in domeniul administratiei publice centrale si pentru modificarea si completarea unor acte normative;

- în baza H.G. nr. 1000/2012 privind reorganizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale pentru Protecţia Mediului şi a instituţiilor publice aflate în subordinea acesteia;

- în baza H.G nr. 349/2005 privind depozitarea deşeurilor, cu modificările şi completările ulterioare;

- în baza Legii nr. 211/2011 privind gestionarea deşeurilor, cu modificările şi completările ulterioare

- în baza O.M. nr. 757/2004 pentru aprobarea Normativului tehnic privind depozitarea deşeurilor, modificat şi completat de O.M. nr. 1230/2005;

- în baza O.M. nr. 95/2005 privind criteriile de acceptare şi procedurile preliminare de acceptare a deşeurilor la depozitare şi lista naţională de deşeuri acceptate la fiecare clasă de depozit de deşeuri

- în baza H.G nr. 1061/2008 privind transportul deşeurilor periculoase şi nepericuloase pe teritoriul României;

- în baza H.G nr. 856/2002 privind evidenţa gestiunii deşeurilor şi pentru aprobarea listei cuprinzând deşeurile , inclusiv deşeurile periculoase;

- în baza Ordonanţei de urgenta nr. 196/2005 privind Fondul pentru mediu, aprobată prin Legea 105/2006 cu modificările şi completările ulterioare;

- în baza legislaţiei complementare care reglementează fluxuri speciale de deşeuri sau alte domenii ale protecţiei mediului: Legea nr. 249/2015 privind modalitatea de gestionare a ambalajelor şi a deşeurilor de ambalaje, cu modificările şi completările ulterioare, OUG nr. 5/2015 - privind deşeurile de echipamente electrice si electronice, HG  nr. 235 privind gestionarea uleiurilor uzate, HG nr. 1132/2008 privind regimul bateriilor şi acumulatorilor şi al deşeurilor de baterii şi acumulatori, cu modificările şi completările ulterioare, H.G.  nr.170/2004 privind gestionarea anvelopelor uzate, O.M. nr. 344/708/16.08.2004 pentru aprobarea normelor tehnice privind protectia mediului şi în special a solurilor când se utilizează nămolurile de epurare în agricultură, Legea nr. 104/2011 privind calitatea aerului înconjurător, Legea Apelor nr. 107/1996 cu modificările şi completările ulterioare, O.M nr. 756/1997 pentru aprobarea Reglementării privind evaluarea poluării mediului, Regulamentul 1272/2008 al Parlamentului European şi al Consiliului din 16 decembrie 2008 privind clasificarea, etichetarea și ambalarea substanțelor și a amestecurilor, de modificare și de abrogare a Directivelor 67/548/CEE și 1999/45/CE, precum și de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1907/2006;

- în baza Ordinul nr. 169/2004 pentru aprobarea, prin metoda confirmării directe, a Documentelor de referinţă privind cele mai bune tehnici disponibile (BREF), aprobate de Uniunea Europeană;

- în condiţiile în care orice emisie rezultată în urma activităţii va fi în conformitate şi nu va depăşi cerinţele legislaţiei de mediu din România, armonizată legislaţiei Uniunii Europene şi prevederilor prezentei autorizaţii;

se  emite:

AUTORIZAŢIA  INTEGRATĂ  DE  MEDIU

# Pentru funcţionarea

# CENTRULUI DE MANAGEMENT INTEGRAT AL DEŞEURILOR

# care cuprinde

# DEPOZIT DE DEŞEURI MUNICIPALE (CELULA I) ŞI INSTALAŢIILE:

# STAŢIE DE TRATARE MECANO-BIOLOGICĂ ŞI STAŢIE DE SORTARE A DEŞEURILOR DE AMBALAJE

Amplasată în: Localitatea Bârcea Mare, Judeţul Hunedoara

Operator: CONSILIUL JUDETEAN HUNEDOARA (OPERATOR a se citi TITULAR)

Autorizaţia include condiţiile necesare pentru asigurarea că:

- sunt luate toate măsurile adecvate de prevenire a poluării, în special prin aplicarea celor mai bune tehnici disponibile;

- nu va fi cauzată nici o poluare semnificativă;

- sunt luate măsurile necesare pentru ca în CMID să fie acceptate numai tipurile de deşeuri stabilite prin prezenta autorizaţie integrată;

- gestionarea fluxurilor de deşeuri intrate în CMID să se facă ţinând cont de tipul, compoziţia şi provenienţa acestora;

- dirijarea fiecărei încărcături de deşeuri admisă în CMID către facilitatea de tratare adecvată să conducă la atingerea ţintelor stabilite prin legislaţia specifică: reducerea cantităţii de deşeuri depozitate, reducerea de la depozitare a fracţiei biodegradabile, valorificarea/reciclarea deşeurilor de ambalaje;

- sunt asigurate cerinţele tehnice aplicabile pentru fiecare tip de operaţiune autorizată;

- sunt luate măsuri necesare pentru a preveni accidentele şi a limita consecinţele lor;

- este minimizat impactul asupra mediului, produs de anumite condiţii altele decât cele normale de funcţionare;

- sunt luate măsurile necesare pentru utilizarea eficientă a energiei;

- sunt luate măsurile necesare pentru ca în cazul încetării definitive a activităţii să se evite orice risc de poluare şi să se refacă amplasamentul la o stare satisfăcătoare;

- sunt luate măsurile necesare pentru asigurarea închiderii şi monitorizării post-închidere a depozitului de deşeuri;

- sunt asigurate resursele financiare necesare pentru funcţionarea în siguranţă, închiderea şi urmărirea post-închidere a depozitului de deşeuri.

Autorizaţia integrată de mediu conţine cerinţe de monitorizare adecvate descărcărilor de poluanţi care au loc, cu specificarea metodologiei şi frecvenţei de măsurare şi obligaţia de a furniza autorităţii competente datele solicitate de aceasta pentru verificarea conformării cu autorizaţia.

Nerespectarea prevederilor prezentei autorizaţii integrate de mediu se sancţionează conform prevederilor legale în vigoare.

# 3. CATEGORIA DE ACTIVITATE

Activitatea desfăşurată pe amplasament se referă la activităţi de tratare a deşeurilor municipale generate în judeţul Hunedoara, care presupune operaţii de sortare a deşeurilor colectate selectiv şi a celor colectate în amestec, tratarea aerobă a deşeurilor biodegradabile rezultate din sortarea deşeurilor amestecate în Staţia de Tratare Mecano - Biologică, valorificarea deşeurilor reciclabile şi eliminarea prin depozitare în depozitul ecologic a fracţiilor nevalorificabile.

Încadrarea activităţilor care fac obiectul Legii 278/2013 privind emisiile industriale, în anexa nr. 1 la Lege este prezentată în tabelul următor:

| Activitate IED | Capacitate maximă proiectată a instalației | UM |
| --- | --- | --- |
| Depozitele de deşeuri, astfel cum sunt definite la lit. b) din anexa nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 349/2005 privind depozitarea deşeurilor, cu modificările şi completările ulterioare, care primesc peste 10 tone de deşeuri pe zi sau cu o capacitate totală de peste 25.000 de tone, cu excepţia depozitelor pentru deşeuri inerte | 1 236 800 111 200 | mc t/an |
| Valorificarea sau o combinaţie de valorificare şi eliminare a deşeurilor nepericuloase cu o capacitate mai mare de 75 de tone pe zi, implicând, cu excepţia activităţilor care intră sub incidenţa prevederilor anexei nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 188/2002, cu modificările şi completările ulterioare, una sau mai multe din următoarele activităţi: (i) tratarea biologică; | 82379 154 | t/an t/zi |

Sortarea deşeurilor de ambalaje colectate selectiv se face în Staţia de Sortare a deşeurilor de ambalaje cu o capacitate maximă de sortare de 33 753 tone/an (108 tone/zi).

# 4. DOCUMENTAŢIA DE SOLICITARE

- Cerere pentru emiterea AIM,  nr. 9591/11.07.2016, înregistrată la APM Hunedoara cu  nr. 6015/11.07.2016;

- Acord de mediu nr. 2/12.09.2013 emis de APM Hunedoara;

- PV de recepţie la terminarea lucrărilor CMID Barcea Mare nr. 9/25.01.2016;

- PV de recepţie la terminarea lucrărilor drum de acces – lucrare aferenta CMID Barcea  Mare, nr. 12/08.06.2016;

- Formularul de solicitare în vederea emiterii autorizaţiei integrate de mediu şi

- Raportul privind situaţia de referinţă, elaborate de SC Greenviro SRL;

- Extras CF nr.:  60541; 61467; 60712; 62674; 68403, 68088;

- Autorizaţie de gospodărire a apelor nr. 25/31.01.2017, valabilitate 30.01.2019 eliberată de Administraţia Naţională "Apele Romane";

- Notă de constatare nr. R.U.C. 9507 din 08.07.2016 încheiată de către SCJ Hunedoara al  GNM pentru verificarea respectării condiţiilor impuse în  acordul de mediu;

- Punct de vedere emis de Direcţia de Sănătate Publică a Judeţului Hunedoara prin adresa nr. 478/13.01.2017, cu menţiunea că activitatea CMID nu face obiectul autorizării sanitare;

- Fişele cu date de securitate pentru substanţele şi preparatele chimice utilizate pe amplasament;

- Dovada constituirii garanţiei financiare conform art. 11 din HG 349/2005 privind depozitarea deşeurilor;

- Dovada achitării tarifului pentru emiterea autorizaţiei integrate de mediu.

- Dovada informării publicului pe parcursul desfăşurării procedurii pentru emiterea AIM.

- Contract pentru furnizare energie electrică nr. 1954/13.11.2012 încheiat de Consiliul Judeţean Hunedoara cu ENEL.

Anexe:

- Schemă fluxuri deşeuri intrate în CMID

- Schemă fluxuri deşeuri gestionate în CMID;

- Scheme fluxuri tehnologice;

- Lista deşeurilor acceptate la depozitare;

- planuri de amplasament;

- planuri de situaţie

# 5. MANAGEMENTUL ACTIVITĂŢII

5.1. Acţiuni de control

5.1.1. Operatorul va lua toate măsurile care să asigure că nici o poluare importantă nu va fi cauzată.

5.1.2. Operatorul va lua toate măsurile de prevenire eficientă a poluării, în special prin recurgerea la cele mai bune tehnici disponibile.

5.1.3. Operatorul trebuie să ia măsuri astfel încât toate activităţile ce se desfăşoară pe amplasament să nu determine deteriorarea sau perturbarea semnificativă a factorilor de mediu din afara limitelor acestuia.

5.1.4. Operatorul are obligaţia să respecte condiţiile prevăzute în prezenta autorizaţie integrată de mediu.

5.1.5. In cazul constatării oricăror  neconformităţi cu prevederile AIM, operatorul are următoarele obligaţii:

a) să informeze imediat APM Hunedoara;

b) să ia toate măsurile necesare pentru restabilirea conformităţii, în cel mai scurt timp posibil, potrivit condiţiilor din AIM;

c) să ia orice măsură suplimentară pe care APM Hunedoara o consideră necesară pentru restabilirea conformităţii;

d) să întrerupă operarea instalaţiei în totalitate sau a unor părţi relevante din aceasta, în cazul în care neconformitatea constatată reprezintă un pericol imediat pentru sănătatea umană sau are un impact advers semnificativ asupra mediului, până la restabilirea conformităţii.

5.1.6. Operatorul trebuie să stabilească şi să menţină un Sistem de Management al Autorizaţiei de Mediu (SMA), care trebuie să îndeplinească cerinţele prezentei autorizaţii.

5.1.7. Sistemul de management de mediu va include cel puţin:

- implementarea unei ierarhii transparente a atribuţiilor personalului responsabil cu sistemul de management;

- pregătirea şi publicarea unui raport anual al performanţelor de mediu;

- stabilirea unor norme de mediu interne, care vor fi revizuite în mod regulat şi publicate în raportul anual;

- evaluarea riscului în mod regulat pentru a identifica pericolele unor accidente asupra factorilor de mediu;

- compararea cu limitele admise şi înregistrarea datelor cu privire la consumul de energie şi apă, generarea deşeurilor;

- implementarea unui program adecvat de instruire pentru personal;

- aplicarea bunelor practici de întreţinere pentru a asigura buna funcţionare a mecanismelor tehnice.

5.1.8. Operatorul va stabili şi menţine proceduri de identificare şi păstrare a înregistrărilor privitoare la mediu cuprinzând:

- responsabilităţi;

- evidenţele de întreţinere;

- registre de monitorizare;

- rezultatele analizelor;

- rezultatele auditurilor;

- evidenţa privind sesizările şi incidentele;

- evidenţe privind instruirile.

În mod particular pentru activitatea de depozitare care are loc pe depozitul ecologic din cadrul CMID, toate documentele începând cu faza de proiect pană la reconstrucţia ecologică  se păstrează într-un  "Registru de funcţionare", întocmit conform prevederilor cap. 4, punctul 4.1 "Documente", din Normativul tehnic privind depozitarea deşeurilor.

"Registru de funcţionare" se realizează în formă scrisă şi electronică şi este alcătuit din: documentele de aprobare, planul organizatoric, instrucţiunile de funcţionare, manualul de funcţionare, jurnalul de funcţionare, planul de intervenţie, planul de funcţionare/de depozitare, planul stării de fapt.

5.2. Conştientizare şi instruire

5.2.1. Operatorul trebuie să stabilească şi să menţină proceduri pentru realizarea de instruiri adecvate privind protecţia mediului pentru toţi angajaţii, asigurând păstrarea documentelor privind instruirile efectuate.

5.2.2. Personalul, care are sarcini clar desemnate, trebuie să fie calificat conform specificului instalaţiei de tratare pe care o deserveşte, pe bază de studii, instruiri şi/sau experienţă adecvată.

5.2.3. Personalul angajat trebuie să fie instruit anual (sau la intervale mai mici) asupra:

### - organizării activităţilor pe depozit şi în facilităţile de tratare;

### - menţinerea sau modificarea responsabilităţilor ce le revin în vederea asigurării condiţiilor de protecţia mediului;

### - modul de comportare şi acţiune în caz de accidente şi în caz de urgenţă;

### - schimbările survenite prin apariţia de noi reglementări în domeniu;

### 5.2.4. Personalul trebuie să fie instruit corespunzător în ceea ce priveşte protecţia muncii şi prevenirea incendiilor. Instruirea se va realiza pentru următoarele aspecte:

### - drepturile, obligaţiile şi responsabilităţile în ceea ce priveşte protecţia muncii şi prevenirea incendiilor pentru fiecare loc de muncă în parte;

### - cerinţele de protecţia muncii şi prevenirea incendiilor în timpul funcţionării facilităţilor de tratare, atât pentru funcţionarea normală cât şi pentru accidente sau cazuri de urgenţă;

### - echipamentul de protecţie necesar;

### - amplasarea şi modul de folosire a mijloacelor de combatere a incendiilor;

### - măsurile de prim ajutor;

### - alte cerinţe specifice fiecărui loc de muncă.

5.2.5. În conformitate cu prevederile Legii 211/2011 privind regimul deşeurilor cu modificările şi completările ulterioare, art. 22 alin. (3) deţinătorii/producătorii de deşeuri au obligaţia să desemneze o persoană din rândul angajaţilor proprii care să urmărească şi să asigure îndeplinirea obligaţiilor prevăzute de lege, iar conform alin (4) aceste persoane trebuie să fie instruite în domeniul gestiunii deşeurilor, inclusiv a deşeurilor periculoase, ca urmare a absolvirii unor cursuri de specialitate.

5.2.6. Un exemplar din prezenta autorizaţie trebuie să rămână, în orice moment, accesibil personalului desemnat cu atribuţii în domeniul protecţiei mediului.

5.3. Plan de acţiuni

- nu e cazul.

# 6. MATERII  PRIME  ŞI MATERIALE  AUXILIARE

# Titularul autorizaţiei integrate de mediu va desfăşura în cadrul Centrului Integrat de Management al Deşeurilor Bârcea Mare (CMID) activitatea de gestionare pentru deşeurile municipale generate în Judeţul Hunedoara. Ca urmare, deşeurile sunt considerate în această situaţie "materiile prime" deoarece asupra lor se aplică operaţiile de tratare desfăşurate în CMID. Tipurile de deşeuri intrate în CMID, materiale auxiliare, alte produse utilizate în activitate sunt prezentate în tabelul de mai jos:

| Tip | Denumire | Încadrare | Cantitate | UM | Destinație / Utilizare | Mod de depozitare |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| deşeu | Deşeuri municipale amestecate | 20 03 01 | 82379 | t/an | Staţia TMB | Şopron descărcare numai pană la intrarea în fluxul de tratare |
| deşeu | alte deşeuri (inclusiv amestecuri de materiale) de la tratarea mecanică a deşeurilor, altele decât cele specificate la 19 12 11* | 19 12 12 | 19260 | t/an | Depozit ecologic | Depozitare finală celula I |
|  |  |  |  |  | Tratare biologică în cadrul TMB | Intră direct în procesul de compostare |
| deşeu | Nămoluri de la epurarea apelor uzate orăşeneşti | 19 08 05 | 10000 | t/an | Depozit ecologic | Depozitare finală celula I |
| deşeu | Deşeuri de ambalaje din colectarea selectivă | 15 011 | 33753 | t/an | Staţie sortare deşeuri reciclabile | Hala de sortare-zona de recepţie, numai până la intrarea în fluxul de sortare |
| deşeu | Alte deşeuri din lista aprobata pentru admiterea la depozitare | Coduri conform listă | 4949 | t/an | Depozit | Depozitare finală celula I |
| Substanţe chimice | Conform pct. 6.7. Substanţe şi amestecuri chimice periculoase folosite pe amplasament | Periculos | Conform tabel pct. 6.7 |  | Tratare apă potabilă, staţia de tratare ape uzate | Container special destinat acestui scop |
| combustibil | Motorina | Periculos | 105 | t/an | Funcţionare utilaje | Rezervor special |
| Alte materiale | Uleiuri şi lubrefianţi vezi pct. 6.7 | periculos | 1,4 | t/an | Funcţionare utilaje | Butoaie/bidoane, atelier mecanic |
| Alte materiale | Produse dezinfectante |  |  |  | Curăţenie/ dezinfecţie | Ambalaje originale, magazie |

6.1. Cantităţile şi tipurile de deşeuri primite în CMID sunt corelate cu tipul şi capacităţile facilităţilor de tratare existente pe amplasament, astfel încât fie gestionate în conformitate cu cele mai bune tehnici disponibile.

Rezultatul activităţilor desfăşurate în cadrul CMID trebuie să reflecte realizarea obligaţiilor ce revin administraţiilor publice locale, stabilite de legislaţia specifică privind deşeurile:

- reducerea cantităţilor de deşeuri depozitate;

- reducerea cantităţilor de deşeuri biodegradabile depozitate;

- tratarea deşeurilor înaintea depozitării;

- recuperarea deşeurilor valorificabile.

6.2. Se vor lua toate măsurile necesare privind recepţia, descărcarea, tratarea, depozitarea deşeurilor pentru a se preveni efectele negative asupra mediului, în special poluarea aerului, solului, apei de suprafaţă şi riscurile directe asupra sănătăţii populaţiei.

6.3. Titularul AIM are obligaţia menţinerii evidenţei deşeurilor gestionate în CMID.

6.4. Deşeurile destinate eliminării vor fi depuse direct în celula I a depozitului, iar cele destinate prelucrării în TMB şi Staţia de sortare vor fi introduse ritmic în procesul de tratare.

6.5. Deşeurile valorificabile rezultate din Staţia de sortare vor fi livrate ritmic terţilor, iar cele nevalorificabile la depozitul ecologic.

6.6. Fracţiile de deşeuri rezultate din faza de prelucrare mecanică a TMB vor fi direcţionate către treapta de tratare biologică şi către depozitul ecologic.

6.7. Operaţiile menţionate mai sus se vor efectua cu respectarea tehnologiilor prescrise, evitându-se formarea de stocuri nejustificate la începutul, sfârşitul sau pe parcursul desfăşurării fazelor procesului de tratare.

6.8. Orice modificare în ceea ce priveşte tipul şi gestionarea deşeurilor, a substanţelor utilizate, va fi notificată autorităţii competente pentru protecţia mediului.

6.4. Se vor afla în stoc materiale absorbante sau de neutralizare a scurgerilor accidentale.

6.7. Substanţe şi amestecuri chimice periculoase folosite pe amplasament

Pe amplasament vor fi utilizate la tratarea apei potabile, a apelor uzate, combustibili şi lubrefianţi tipurile  de substanţe nominalizate în tabelul de mai jos:

| Tip | Substanță chimică periculoasă/ Categorie de amestec | Cantitate | UM | Categoria - Fraza de risc | Fraza de pericol |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Substanţă chimică/ preparat | Acid sulfuric (96%) | 280 | l/zi | Skin Corr. 1A | H314 |
|  | Hidroxid de sodiu (33%) | 2,1 | l/zi | Skin Corr. 1A | H314 |
|  | Hipoclorit de sodiu | 60 | l/lună | Skin Corr. 1B Aquatic Acute 1 | H314 H400 |
|  | ROHIB K | 1,0 | l/zi | Met. cor. 1, Skin Cor. 1A, Eye Irrit. 2 | H 290, H 314, H 319 |
|  | Cleaner ECO A | 950 | l/lună | Met. cor. 1, Skin Cor. 1A, Acute tox. 4, Eye Dam | H290, H 302, H314, H 318, H 332 |
|  | Agent de curăţare ECO C | 950 | l/lună | Eye Irrit. 2 | H 319 |
|  | Agent de curăţare tip D | 5 | l/lună | Eye Irrit. 2 | H319 |
|  | Clorură de calciu | 1,8 | t/an | Eye Irrit. 2 | H 319 |
|  | Motorină | 105 | t/an | Flam. Liq. 3), , Acute Tox. 4, Skin Irrit. 2, Asp. Tox. 1, Carc. 2, STOT RE 2, Aquatic Chronic 2 | H226, H332, H315, H304, H351, H373, H411, |
|  | Ulei hidraulic | 0,08 | t/an | Asp. Tox. 1 | H 304 |
|  | Ulei de motor | 0,06 | t/an | Asp. Tox. 1; Skin Irrit.2; Eye Dam. 1; Aquatic Chronic 2; | H 315; H304; H318; H 411; |

6.7.1. Operatorul utilizează în cadrul proceselor substanţe chimice periculoase ambalate, etichetate, clasificate în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 1272/2008 al Parlamentului European şi al Consiliului din 16 decembrie 2008 privind clasificarea, etichetarea și ambalarea substanțelor și a amestecurilor, de modificare și de abrogare a Directivelor 67/548/CEE și 1999/45/CE, precum și de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1907/2006. Operatorul va deţine pe amplasament fişele tehnice de securitate pentru substanţele şi preparatele chimice periculoase pe care le utilizează, editate în limba română, conform Regulamentului CE 1907/2006 REACH privind înregistrarea, evaluarea, autorizarea şi restricţionarea substanţelor chimice.

6.7.2. Operatorul va solicita de la furnizorii substanţelor şi preparatelor chimice utilizate  dovada preînregistrării/înregistrării la Agenţia Europeană de Chimicale, conform Regulamentului 1907/2006/CEE privind înregistrarea, evaluarea, autorizarea şi restricţionarea substanţelor chimice (REACH).

6.7.3. Substanţe şi amestecuri chimice periculoase folosite în laborator

……..

# 7. RESURSE: APĂ, ENERGIE, GAZE NATURALE

7.1.  Apă

Modul de alimentare cu apă şi evacuare a apelor uzate şi pluviale este reglementat prin Autorizaţia de Gospodărire a Apelor nr. 25/31.01.2017, valabilă până la 30.01.2019 , eliberată de Administraţia Naţională Apele Române.

7.1.1  Alimentarea cu apă

7.1.1.1. Alimentarea cu apă potabilă se realizează din:

- apa de băut: apă potabilă îmbuteliată;

- apa tehnologică şi scop igienico-sanitar: puţ forat.

Volume şi debite de apă autorizate:

- debit zilnic maxim: 65,5 mc/zi;

- debit zilnic mediu:   46 mc/zi;

- debit zilnic minim: 23 mc/zi.

Funcţionare: 312 zile/an, 16 h/zi.

Instalaţii de captare şi transport:  puţ forat la H=30m, prevăzut cu staţii de pompare. Echipamentele aferente staţiei de pompare: pompe (1A+1R) caracterizate de Q=14mc/h, H=60 mCA, P=3 kW, hidrofor cu o capacitate de 100 l, pompă de epuisment cu caracteristicile Q=5 mc/h, H=20 mCA, P=1,2 kW.

Reţeaua de alimentare este realizată din tuburi PEHD PE Pn 10÷16 bar, Dn 50÷75 mm, L= 465m.  Pe reţeaua de distribuţie sunt prevăzuţi şi 3 hidranţi subterani.

Instalaţii de înmagazinare:

- 2 rezervoare paralelipipedice (V1=V2=2 mc) pentru apa folosită în scop igienico-sanitar;

- 2 rezervoare cilindrice orizontale îngropate (V3=V4=100 mc) pentru rezerva de incendiu şi apă tehnologică.

7.1.1.2. Apa tehnologică şi pentru stingerea incendiilor

Volume şi debite de apă autorizate:

- debit zilnic maxim: 49 mc/zi;

- debit zilnic mediu:   40,5 mc/zi;

- debit zilnic minim:   20 mc/zi.

Apa pentru stingerea incendiilor:

- volum intangibil: 100 mc;

Volume de apă autorizate: pentru alimentarea cu apă potabilă şi apă tehnologică a folosinţei:     V anual max = 17,3 mii mc.

Modul de folosire a apei:

- Necesarul total de ape:

| Tip apă | Debit necesar zilnic maxim (m3/zi) | Debit necesar zilnic mediu (m3/zi) |
| --- | --- | --- |
| Apa necesară preparării apei calde menajere | 6,5 | 5,5 |
| Apă tehnologică | 49 | 40,5 |
| Total | 55,5 | 46 |
| Data Revizuirii |  |  |

- Gradul de recirculare internă a apei: nu e cazul.

7.1.2  Ape subterane

Conform Raportului de Amplasament, apa subterană este cantonată în depozite cuaternare pleistocen,  direcţia de curgere în zona amplasamentului este spre nord, nord-est, iar debitul mediu estimat este cuprins între 3,5-5 l/s (într-o perioadă de secetă prelungită).

În forajele efectuate, nivelul apei freatice a fost interceptat la -3,7, -25 m şi s-a stabilizat între cotele - 3,3 şi – 8,8 m faţă de cota terenului natural.

În zona amplasamentului sau în imediata sa apropiere nu au fost observate izvoare.

7.2. Utilizarea eficientă a resurselor energetice

7.2.1.  Operatorul trebuie să ia măsuri pentru a minimiza consumul de energie de orice tip.

7.2.2. Operatorul trebuie să identifice şi să implementeze tehnicile de eficientizare energetică, conform celor mai bune tehnici disponibile şi cele pentru evitarea pierderilor de căldură.

La data eliberării AIM toate construcţiile de pe amplasament sunt realizate conform standardelor în vigoare astfel încât să fie realizat confortul termic necesar pentru personalul deservent şi funcţionarea optimă a instalaţiilor.

7.2.3. Operatorul va înregistra anual consumul total de energie (electricitate) utilizată pe amplasament.

Pe amplasament energia este folosită pentru toate operaţiile tehnologice consumatoare, inclusiv pentru prepararea apei calde menajere şi încălzire.

# 7.3. Gaze naturale/Combustibili

Pe amplasament nu se există/utilizează gaz natural.

Combustibili: pe amplasament există un rezervor suprateran pentru stocare motorină cu capacitatea de 5000 l, prevăzut cu cuvă de retenţie şi pompă pentru alimentarea utilajelor proprii. Consum anual estimat de combustibil conform pct. 6.

# 8. DESCRIEREA INSTALAŢIEI ŞI A FLUXURILOR TEHNOLOGICE EXISTENTE  PE   AMPLASAMENT

## 8.1. Descrierea amplasamentului

Coordonatele geografice ale amplasamentului:

| Coordonate geografice | WGS84 | STEREO 70 |
| --- | --- | --- |
| Longitudine | 45,810677 | 342815 |
| Latitudine | 22,975569 | 480989 |

Amplasare în teritoriu: CMID este amplasat aproximativ în centrul judeţului Hunedoara, la cca 10 km de municipiile Deva şi Hunedoara şi la cca 9 şi 7 km de oraşele Călan, respectiv Simeria. Se întinde pe o suprafaţă totală de 26,2 ha şi cuprinde parcele de teren din trei UAT- uri - Deva, Simeria şi Băcia, în prezent acestea aflându-se în domeniul public al judeţului Hunedoara, cu drept de administrare dobândit prin lege de către Consiliul Judeţean Hunedoara.

În scopul stabilirii stării de referinţă a amplasamentului au fost prelevate probe şi efectuate analize pentru un set de elemente, pentru sol şi apa subterană. Valorile obţinute vor reprezenta baza de comparaţie pentru rezultatele determinărilor viitoare.

Concluziile rezultate în urma comparării rezultatelor obţinute pentru setul de elemente determinate cu valorile de prag stabilite de legislaţia specifică, respectiv Ordinul 756/1997 pentru aprobarea Reglementării privind  evaluarea poluării mediului (sol) şi Ordinul 621/2014 privind aprobarea valorilor de prag pentru apele subterane din România, sunt:

Sol – valorile determinate se situează sub valorile de prag pentru tipuri de folosinţe sensibile  ale solului.

Apa subterană - valorile determinate se încadrează în limitele stabilite pentru Corpul de apă subterană ROMU07, cu excepţia valorii determinate pentru amoniu în puţul P1.

Prelevarea probelor pentru monitorizarea factorilor de mediu în timpul funcţionării şi în faza post-închidere, se va face din aceleaşi puncte din care au fost prelevate probele în scopul stabilirii stării de referinţă (4 puncte pentru sol şi 3 puncte pentru apă).

Vecinătăţi:

- Est – păşune şi localităţile Băcia (la 2209 m) şi Tâmpa (la 2873 m);

- Nord - păşune;

- Vest – păşune şi teren agricol şi localitatea Bârcea Mare (la 1968 m);

- Sud – păşune şi teren agricol.

Poziţionarea în raport cu ariile naturale protejate

Având în vedere distanţele mari faţă de cele mai apropiate arii naturale protejate, CMID nu produce efecte asupra acestora.

În tabelul de mai jos sunt evidenţiate tipurile de arii naturale protejate şi distanţele la care acestea sunt situate în raport cu CMID:

| Tip arie | Cod | Arie protejată | Distanţa faţă de CMID |
| --- | --- | --- | --- |
| Rezervaţie naturală | RON PA 0541 | Arboretum Simeria | 5,78 Km |
| Rezervaţie naturală Sit de interes comunitar | RON PA 0529 RO SCI 0136 | Pădurea Bejan | 7,41 Km |
| Rezervaţie naturală | RON PA 0528 | Pădurea Chizid | 8,36 Km |

Unităţi structurale pe amplasament:

Amplasamentul CMID se întinde pe o suprafaţă totală de 262 197 mp, în care sunt amenajate facilităţile de tratare a deşeurilor municipale precum şi facilităţi auxiliare care deservesc facilităţile de tratare. Întreaga incintă este împrejmuită cu gard din sârmă, iar accesul pe amplasament se face prin 2 porţi.

Condiţiile specifice din teren legate de structura reliefului şi de poziţionarea parcelelor care compun amplasamentul, au condus la structurarea CMID pe două incinte legate între ele prin drumuri de acces.

8.1.1 - Incinta depozitului conform de deşeuri municipale;

8.1.2 - Incinta cu facilităţile de tratare constituite din Staţia de Sortare şi Staţia de Tratare Mecano - Biologică.

## 8.1.1 – Incinta Depozitului conform de deşeuri municipale:

## Pentru facilitatea de depozitare este alocată o suprafaţă totală de 197 100 mp din care va fi utilizată efectiv pentru celulele de depozitare:

## 62 500 mp pentru celula I

## 75 000 mp pentru celula II.

## La data emiterii AIM este construită doar celula I, cu o capacitate totală proiectată de 1 236 800 mc, din care minim 1 050 000 mc capacitate efectivă de depozitare. Capacitata celulei I a fost estimată pentru o perioadă de depozitare a deşeurilor de cca 7 ani la o înălţimea a stratului de deşeuri este de cca 23 m (socotită de la cota drumului perimetral de acces).

## La construcţia celulei I au fost respectate prevederile Normativului tehnic privind depozitarea deşeurilor, aprobat prin Ordinul nr. 757/2004 şi ale Acordului de Mediu nr. 2/2013 emis de APM Hunedoara.

## Celula I este construită sub forma unei gropi cu suprafaţa bazei de 17 920 mp şi suprafaţa la taluzurile interioare 44 580 mp. Pentru evitarea infiltrării apei de suprafaţă către corpul celulei, aceasta este înconjurată de un dig perimetral dispus pe trei laturi N, S, E, şi un dig intercelular construit pe latura de V. Perimetral digurilor sunt construite rigolele de colectarea a apelor pluviale.

## Digul intercelular urmează a fi înglobat în masa de deşeuri, când va fi operaţională şi celula II.

## Impermeabilizarea celulei este realizată din: argilă compactată şi un strat  de etanşare din geomembrană  tip PEID caracterizată prin proprietăţi fizice şi chimice în conformitate cu standardele în vigoare.

## Un strat de geotextil din polipropilenă şi un strat de nisip cu particule mai mici de 8 mm, constituie stratul protector pentru geomembrana din PEID împotriva penetrărilor mecanice exercitate de încărcăturile superioare.

## Stratul de impermeabilizare este fixat la partea superioară a celulei cu ajutorul unui şanţ de ancorare executat în creasta digului.

## Peste stratul de nisip este aşezat sistemul de colectare al levigatului.

## Sistemul de colectare a levigatului este compus din: Conductele pentru colectarea levigatului - sunt instalate la baza stratului de drenaj şi poziţionate cu o înclinaţie adecvată de la vest către est, pentru transportul gravitaţional al levigatului. Conductele sunt  confecţionate din PEID şi sunt prevăzute cu perforaţii pe 2/3 din diametru.  Au fost pozate trei cupluri de conducte perforate care sunt cuplate la capătul de vărsare cu conducte neperforate(oarbe) de acelaşi diametru, care preiau levigatul şi-l conduc în 3 bazine colectoare (cate unul pentru fiecare cuplu de conducte). În amonte de bazinele colectoare au fost montate 3 cămine de vane pentru blocarea fluxului de levigat în depozit (la nevoie). Cele trei bazine colectoare au capacităţi diferite şi sunt conectate între ele printr-o conductă din PEID. În căminul cu capacitatea cea mai mare este instalată o staţie de pompare, care conduce levigatul către staţia de tratare.

## Stratul de drenaj al levigatului - este aşezat peste stratul de nisip deasupra conductelor pentru colectare levigat în grosime de 50 cm şi este format dintr-un strat de pietriş spălat, cu dimensiunea particulelor cuprinsă între 16 -32 mm şi conţinut de carbonat de calciu sub 10%.

## Geotextilul de separaţie – este un strat permeabil, din material tip PP(polipropilenă) cu masa pe unitatea de suprafaţă  > 400 g/mp, care înainte de începerea depunerii deşeurilor, va fi postat la partea superioară a stratului drenant în scopul prevenirii colmatării drenurilor.

## Facilităţile auxiliare specifice aferente celulei de depozitare: instalaţia de gestionare a gazului de depozit, structuri de sprijin din panouri de beton, 3 puţuri monitorizare  apa subterană, puţuri monitorizare gaze de depozit, repere monitorizare tasări.

## Instalaţia de gestionare a gazului de depozit cuprinde: staţia de colectare a biogazului, unitatea de ardere (sunt construite) şi sistemul de colectare a gazului de depozit ce va fi constituit din puţuri şi conducte de colectare (se vor construi odată cu depozitul).

## În această incintă, pe lângă construcţiile descrise mai sus, mai sunt amenajate/amplasate:

## - 2 porţi de acces poziţionate în dreptul drumurilor de acces care fac legătura cu localitatea Bârcea Mare şi localitatea Băcia;

## - drumuri de incintă;

## - cântar cu capacitate de cântărire de 60 tone şi cabină cântar;

## - sistem spălare roţi;

## - staţie de tratare ape uzate;

## - platformă betonată prelevare probe deşeuri, platformă balastată refuz deşeuri;

## - spaţii verzi şi perdea vegetală.

## 8.1.2.   Incinta Staţiei de Sortare şi a Staţiei de Tratare Mecano – Biologică – este dispusă pe o suprafaţă totală de 65 097 mp, din care cele două facilităţi ocupă o suprafaţă de cca 38 000 mp.

Staţia de Tratare Mecano – Biologica (TMB) are o capacitate proiectată 82379 t/an şi este compusă din următoarele structuri funcţionale:

## şopron metalic semi-închis cu rol de stocare temporară a deşeurilor;

## clădire tip hală – pentru tratare mecanică deşeuri;

## 4 celule pentru compostarea aerobă a fracţiei biodegradabile;

## Şopron metalic – pentru rafinarea/maturarea compostului rezultat din celulele de compostare;

Facilităţile auxiliare specifice care deservesc numai TBM sunt:

- Camera de filtrare şi biofiltru pentru tratarea aerului rezultat din hala TMB;

- 2 bazine cu preaplin pentru colectare levigat din celulele de compostare;

Staţia de Sortare deşeuri de ambalaje - are o capacitate de 33 753 t/an şi este constituită din:

- clădire tip hală;

## Şopron stocare baloţi ambalaje tratate.

## În această incintă mai sunt amenajate următoarele facilităţi auxiliare:

- Zona administrativă alcătuită din: clădire administrativă(birouri,laborator, grup sanitar), parcare, clădire întreţinere utilaje (atelier), staţie carburanţi, puţ captare apă, staţie tratare apă şi bazine stocare apă potabilă şi de incendiu, post trafo, panouri solare;

- Spaţiu stocare deşeuri periculoase;

## Drumuri de incintă;

## Spaţii verzi;

## Ambele incinte au amenajate reţele de utilităţi: alimentare cu apă, energie electrică, colectare şi evacuare ape uzate (pluviale, menajere, tehnologice,levigat), reţea hidranţi pentru stingerea incendiilor. De asemenea există amenajate puncte PSI pentru fiecare facilitate de tratare a deşeurilor.

## Staţia de tratare ape uzate – tratează toate apele uzate generate pe amplasament (menajere, tehnologice şi levigat). În acest scop au fost prevăzute următoarele dotări:

## Bazin stocare/egalizare ape uzate;

## Bazin stocare concentrat;

## Bazin colectare efluent;

## Staţia de tratare tip Osmoză Inversă montată în 2 containere;

## Container pentru reactivi;

## Sisteme de pompare.

## 8.2.   Descrierea principalelor activităţi şi procese

Centrul de management integrat al deşeurilor Barcea Mare (CMID) a fost realizat pentru tratarea finală a deşeurilor municipale generate în judeţul Hunedoara.

În CMID vor fi acceptate deşeuri municipale colectate în amestec, deşeuri stradale, deşeuri provenite de la alte facilităţi de tratare a deşeurilor municipale din judeţ, nămol tratat de la staţiile de epurare, în conformitate cu tipurile şi cantităţile specificate la punctul 6.1 şi 11.4 din prezenta AIM.

8.2.1. Schema fluxului tehnologic

| Denumirea procesului | Descrierea procesului și a etapelor / fazelor | Instalații / Echipamente / Parametri specifici de operare |
| --- | --- | --- |
| Tratare Mecano - Biologică | Recepţie deşeuri municipale amestecate | Cabină poartă/cântar/zonă eşantionare |
|  | Descărcare deşeuri | Şopron acoperit, cu pardoseală din beton, semiînchis pe trei laturi |
|  | Tratare mecanică | Hală metalică închisă, cu pardoseală din beton, linia tehnologică de tratare mecanică instalată în hală este compusă din: tocător, separator magnetic, ciur rotativ, sistem de comandă şi control, containere stocare refuz ciur |
|  | Tratare biologică | - 4 celule de compostare prevăzute pe 3 laturi cu pereţi din beton, sistem de acoperire, sistem de ventilare şi distribuţie a aerului, sistem de colectare levigat, sistem de umezire deşeuri biodegradabile, sistem computerizat de control |
|  | Rafinare/maturare compost | Şopron acoperit, cu pardoseală din beton, sită rafinare cu tambur rotativ, utilaj întors brazde |
|  | Închidere ciclu tratare | - refuzul de ciur – transport la depozitul ecologic; - compost – transport la depozitul ecologic/valorificare prin terţi - refuz rafinare – transport la depozitul ecologic |
| Sortare deşeuri ambalaje | Recepţie deşeuri ambalaje | Cabină poartă/cântar/zonă eşantionare |
|  | Descărcare/ Sortare | Hală metalică închisă, cu pardoseală din beton; Descărcarea deşeurilor are loc direct în hală în zona aferentă; Deşeurile sunt tratate pe 2 linii tehnologice: - linie tehnologică de sortare este compusă din: benzi transportoare(de alimentare şi evacuare), separator magnetic, cabină sortare manuală, boxe stocare materiale sortate; - refuz sortare: colectare în containere |
|  | Presare | - linie tehnologică balotare, compusă din: benzi transportoare, presă balotare, sistem legare baloţi |
|  | Stocare temporară baloţi | Şopron acoperit, pardoseală din beton |
|  | Închidere ciclu tratare | - refuz sortare: transport depozit ecologic - fracţie reciclabilă: livrare la operatori economici autorizaţi |
| Depozitare deşeuri | Recepţie deşeuri | Cabină poartă/cântar/zonă eşantionare |
|  | Descărcare | Maşinile de transport descarcă deşeurile acceptate la depozitare sub formă de grămezi în celula de depozitare |
|  | Împrăştiere/ nivelare/compactare deşeuri | 1. Depunere/împrăştiere strat deşeuri cu înălţimea de 1 m, deasupra stratului de drenaj fără compactare; 2. Depunere/împrăştierea, nivelare şi compactare prin treceri succesive cu buldozerul pentru următoarelor straturi de deşeuri care se depozitează |
|  | Acoperire deşeuri | 1. Acoperire periodică 2. Acoperire finală |
|  | Construcţii în timpul procesului de depozitare | 1. Montare puţuri colectare gaz de depozit: se vor monta 20 puţuri pentru colectare gaz de depozit în condiţiile în care: - înălţimea stratului de deşeuri a atins 4 m - baza puţului de colectare gaz de depozit este poziţionată la cel puţin 2-3 m deasupra stratului de drenaj 2. Construcţie drum de acces: pe măsura înălţării depozitului 3. Sistem colectare gaz depozit |
| Activităţi conexe | Tratare ape uzate | Staţie tratare: Osmoză Inversă |
|  | Tratare gaz depozit | Sistem tratare gaz de depozit: puţuri colectare, staţie colectare, unitate ardere. |
|  | Tratare aer viciat | 1. Aer viciat treaptă mecanică a TMB: tuburi colectare şi unitate tratare formată din scruber, ventilator, biofiltru; 2. Aer viciat Staţie Sortare: tuburi colectare, filtre saci tip pulse jet. |
|  | Mentenanţă utilaje | Clădire care cuprinde: spaţiu lucru, garaj, magazie, cu dotările aferente pentru reparaţii utilaje. |
|  | Înregistrare date, urmărire procese, analiză deşeuri | Aparatura din dotare, laborator analize |

Descrierea operaţiilor de tratare a deşeurilor municipale pe amplasament

Condiţii impusela recepţie

Deşeurile municipale care intră în CMID provin din următoarele surse:

- Direct din sistemul de colectare efectuat de operatorii de salubritate din judeţul Hunedoara;

- Din staţiile de tratare (sortare/transfer) a deşeurilor municipale care funcţionează în judeţul Hunedoara;

- Din facilităţile de stocare temporară existente (Deva, Petroşani);

- Din staţiile de epurare ape uzate;

- Din facilităţi de tratare care tratează deşeuri reciclabile provenite din deşeurile municipale operate de operatori economici autorizaţi în acest sens.

Deşeurile intrate în CMID trebuie să fie însoţite de documentele necesare conform prevederilor legale. Documentele de transport trebuie să cuprindă cel puţin următoarele date: tipul deşeului (denumire şi cod cf. HG 856/2002), sursa de provenienţă, cantitatea(care va fi verificată, măsurată la recepţie).

În vederea acceptării în CMID, toate tipurile de deşeuri sunt supuse:

Operaţiilor de verificare/recepţie – aceste operaţii se desfăşoară în incinta depozitului unde este amenajată zona de recepţie şi sunt executate de persoane specializate/instruite.

Vor fi executate următoarele operaţii:

- Verificarea documentelor de însoţire a deşeurile;

- Verificarea dacă documentele de însoţire conţin toate informaţiile necesare acceptării: respectiv – tipul şi codul deşeului, sursa de provenienţă, buletine de analiză (după caz), datele transportatorului şi a maşinii de transport, date despre cantitate;

- Verificarea vizuală a deşeurilor pentru a constata dacă corespund cu indicaţiile din documentele de însoţire şi pentru a constata prezenţa altor caracteristici – cum ar fi starea de agregare, etc.;

- Cântărirea şi înregistrarea maşinilor cu deşeuri acceptate în CMID;

- Dirijarea maşinilor cu deşeuri acceptate către facilităţile de tratare din CMID, adecvate pentru fiecare tip de încărcătură (depozit, TMB, Staţie sortare);

- Pentru deşeurile destinate depozitării se verifică dacă acestea se regăsesc pe lista stabilită pentru acceptarea la depozitare şi dacă corespund prevederilor O.M. nr. 95/2005 privind criteriile de acceptare şi procedurile preliminare de acceptare a deşeurilor la depozitare şi lista naţională de acceptate la fiecare clasă de depozit de deşeuri

- Oprirea pe platforma de refuz, a maşinilor cu deşeuri la care au fost constatate neconcordanţe între încărcătura conţinută şi documentele însoţitoare sau în urma controlului vizual au fost constatate nereguli;

- În funcţie de problemele constatate, maşinile vor fi evacuate din incintă sau se va face o analiză de control a deşeurilor în urma căreia se ia decizia acceptării sau refuzului. în acest caz se prelevează şi probe martor care se păstrează minim o lună;

- Cântărirea maşinilor după descărcarea deşeurilor şi confirmarea acceptării deşeurilor de către operatorul CMID;

Tratarea Mecano – Biologică (TMB) – capacitate 82 379 t/an - va trata deşeurile municipale colectate în amestec.

Maşinile încărcate cu deşeuri, după efectuarea recepţiei, cântăririi şi înregistrării, vor fi dirijate pe drumurile de incintă către TMB.

Tratarea mecano - biologică presupune prelucrarea acestora în două etape:

1. Sortarea mecanică a deşeurilor municipale;

2. Tratarea biologică a deşeurilor biodegradabile sortate în prima fază;

1. Sortarea mecanică

Instalaţia va funcţiona 312 zile/an, în două schimburi de 7 ore/zi, 312 zile/an.

Cantitate de deşeuri intrate: 264 t/zi (la capacitatea proiectată a TMB de 82 379 t/an).

Descărcarea deşeurilor se face pe platforma şopronului acoperit situat la intrarea în hala de tratare de unde vor fi transportate cu ajutorul încărcătoarelor frontale la instalaţia de tratare mecanică din interiorul halei.

Tratarea mecanică a deşeurilor constă în mărunţirea acestora în tocătorul instalaţiei şi separarea lor în două fracţii cu ajutorul  ciurului rotativ. Banda care transportă deşeurile de la tocător la ciur este prevăzută cu magnet pentru separarea deşeurilor feroase.  Acestea sunt colectate într-un container de capacitate 18 mc.

Ciurul rotativ separă deşeurile în două fracţii: trecerea de ciur şi refuzul de ciur.

Trecerea este constituită din partea umedă, sau fracţia biodegradabilă din deşeuri. Aceasta cade în boxa amenajată sub ciur, de unde se transportă la tratarea biologică.

Refuzul de ciur este deversat la capătul ciurului într-un container şi va fi eliminat prin depozitare pe depozitul ecologic.

Hala este prevăzută cu uşi de acces automate şi funcţionează în regim de depresiune.

Aerul viciat din hală este absorbit print-un sistem de tuburi şi dirijat într-o clădire adiacentă halei, unde este tratat în sistemul de filtrare, apoi este dirijat la baza unui biofiltru amenajat în exteriorul halei, pentru treapta a II de tratare.

La încetarea lucrului hala va fi curăţată şi spălată, apa tehnologică uzată va fi evacuată prin  rigole şi gurile de colectare amenajate în pardoseala din beton.

2. Tratarea biologică

Fracţia biodegradabilă separată în instalaţia de tratare mecanică, este transportată cu încărcătorul frontal la faza a doua de tratare, cea biologică. Se estimează că la separarea mecanică rezultă cca 154 t/zi de deşeuri biodegradabile:

Tratarea biologică (compostarea) are loc în 4 celule de tratare, care vor funcţiona 24 ore/zi, 350 zile/an.

Scopul compostării: respectarea prevederilor legislative privind reducerea cantităţilor de deşeuri biodegradabile de la depozitare (HG 349/2005, art. 6), a volumului de deşeuri depozitat şi/sau obţinerea unui material valorificabil în agricultura sau lucrări de îmbunătăţiri funciare (ameliorarea solului).

Tratarea biologică (compostarea) este un proces de descompunere şi transformare a substanţelor organice solide de către microorganisme (in principal bacterii si fungi) intr-un material stabil, cu formare de CO2, apă şi substanţe humice.

Pe amplasament este aplicată metoda de compostare aerobă(cu aport de aer). Climatul necesar compostării este asigurat datorită construcţiei şi dotării celulelor. Acestea sunt construcţii din beton, înconjurate cu pereţi pe trei laturi, cu pardoseală din beton în care sunt practicate deschiderile necesare pentru sistemul de aerare şi evacuare levigat. Celulele dispun de un sistem de acoperire a grămezilor de deşeuri format din membrane semipermeabile şi un sistem de umezire.

În vederea compostării, deşeurile se aşează în fiecare celulă sub formă de grămezi de formă trapezoidală, peste şanţurile de aerare.

Sub acţiunea microorganismelor are loc descompunerea substanţelor organice cu producere de energie termică, care determină o creştere a temperaturii în grămadă. Procesul de descompunere este influenţat de temperatură având în vedere că activitatea microorganismelor creşte odată cu creşterea acesteia până la o anumită limită. Ca urmare, procesul de compostare se conduce astfel încât temperatura în grămadă să fie menţinută între 55°-65° C. Un ciclu de compostare durează în medie cca 4 săptămâni.

Controlul şi urmărirea parametrilor procesului de compostare se face automat prin sistem computerizat, în urma informaţiilor primite de la sondele montate în grămezile de deşeuri.

Levigatul rezultat în urma compostării se colectează în două bazine de levigat prevăzute cu preaplin, la fiecare bazin fiind conectate 2 celule.

La încheierea ciclului de compostare, deşeurile tratate sunt transportate din celule pe amplasamentul de rafinare/maturare.

În această fază se execută iniţial o cernere a compostului prin utilizarea unui tambur rotativ tip sită în vederea îndepărtării impurităţilor din compost - corpuri străine, plastic, etc., care constituie refuzul sitei şi se transportă în vederea eliminării la depozitul ecologic.

Trecerea sitei (compostul) se supune operaţiei de maturarea finală, care are loc prin formarea de noi grămezi (maxim 5), în zona de maturare. Întoarcerea grămezilor se face cu ajutorul unui utilaj special. Ciclul de maturare durează 2 săptămâni, perioadă în care se finalizează procesul de descompunere a substanţelor biodegradabile şi materialul tratat se stabilizează.

Calitatea compostului obţinut din biodegradabilul rezultat la tratarea mecanică a deşeurilor municipale colectate în amestec, nu este satisfăcătoare pentru utilizarea acestuia drept fertilizant. Ca urmare el se transportă la depozitul ecologic şi se foloseşte ca strat de acoperire intermediară/finală.

În situaţia în care fracţia biodegradabilă din deşeurile municipale colectate în amestec este separată în altă facilitate de tratare din judeţ, aceasta va fi dirijată direct la celulele de compostare în vederea tratării biologice.

Dacă în celula de compostare sunt tratate la un moment dat deşeuri biodegradabile colectate separat faţă de restul deşeurilor municipale, compostul rezultat poate fi evaluat pentru utilizarea lui ca fertilizant.

În această situaţie compostul trebuie să respecte condiţiile de calitate impuse de legislaţie.

Operaţii desfăşurate în această fază conform Legii 211/2011 privind regimul deşeurilor Anexa 3 – Operaţiuni de valorificare:

R 3 - reciclarea/valorificarea substanţelor organice care nu sunt utilizate ca solvenţi (inclusiv compostarea si alte procese de transformare biologică), (doar când sunt compostate deşeuri biodegradabile colectate selectiv)

Anexa 2 – Operaţiuni de eliminare:

D 8 – tratarea biologică neprevăzută în altă parte în anexa, care generează compuşi sau mixturi finale eliminate prin intermediul uneia dintre operaţiile numerotate de la D1 la D12;

D 15 - stocarea înaintea oricărei operaţiuni numerotate de la D 1 la D 14, excluzând stocarea temporara, înaintea colectării, in zona de generare a deşeurilor. Stocare temporara înseamnă stocare preliminara potrivit prevederilor pct. 6 din anexa nr. 1 la lege

Sortarea deşeurilor de ambalaje – operaţia se aplică fluxului de deşeuri de ambalaje colectate selectiv: plastic şi metal, sticlă, hârtie/carton.

Maşinile încărcate cu deşeuri, după efectuarea recepţiei, cântăririi şi înregistrării, vor fi dirijate pe drumurile de incintă către Staţia de Sortare.

Deşeurile sunt descărcate direct în hala de sortare, în cele 2 zone de descărcare: una pentru deşeurile de sticlă, una pentru restul deşeurilor. Accesul/ieşirea maşinilor în/din hală se face prin intermediul uşilor automate (4 uşi).

Hala metalică este prevăzută cu pardoseală din beton în care sunt amenajate rigole şi guri de colectare pentru apa tehnologică uzată şi sunt montate instalaţiile de sortare/balotare deşeuri şi dotările auxiliare.

Linia de sortare este alcătuită din: sistem de benzi transportoare constând din bandă orizontală de alimentare poziţionată în şanţ tehnologic sub nivelul pardoselii, bandă înclinată ascendentă prevăzută cu magnet, bandă orizontală de sortare manuală prevăzută cu 18 posturi de sortare în cabina sortare.

Încărcarea benzii de alimentare se face prin împingerea deşeurilor stocate pe platforma de descărcare cu un încărcător frontal. Zona de încărcare a benzii este prevăzută pe o parte cu un opritor, care împiedică deversare deşeurilor dincolo de bandă. O bandă înclinată ridică deşeurile la nivelul cabinei de sortare. Magnetul separă deşeurile feroase, care sunt colectate într-un container. În cabina de sortare operatorii separă manual deşeurile pe tipuri de material (hârtie, carton, plastic, metale neferoase), fracţiile sortate sunt colectate sub cabina de sortare unde sunt amenajate 9 boxe. Partea nereciclabilă din deşeuri rămâne pe banda transportoare, este colectată în containere la finalul fluxului şi va fi transportată şi depozitată la depozitul conform.

Ţinând cont de estimările făcute pentru compoziţia şi calitatea deşeurilor intrate în Staţia de sortare se estimează un randament al sortării de cca 60%.

Linia de presare/balotare - este instalată lateral şi paralel cu boxele colectoare de sub cabina de sortare. Sistemul este alcătuit din bandă transportoare orizontală situată sub nivelul pardoselii cu pornire din dreptul boxelor,  bandă transportoare inclinată ascendentă, sistem de presare, sistem de legare a baloţilor.

Încărcătorul frontal alimentează pe banda transportoare fracţiile sortate şi stocate în boxele de sub cabina de sortare. Prin sistemul de benzi transportoare deşeurile sunt deversate în sistemul de presare unde are loc compactarea acestora şi formarea de baloţi. Baloţii sunt stocaţi temporar în vederea valorificării într-un spaţiu amenajat în exteriorul halei.

Dotările auxiliare existente în hala de sortare sunt alcătuite din sistemul de ventilare, aspirare,filtrare, aer viciat din cabina de sortare şi hală, spaţiu administrativ dotat cu 2 containere, destinate instalării sistemul de comandă şi control al procesului şi pentru funcţionarea vestiar, grup sanitar, sală de mese pentru personal.

Operaţii desfăşurate în această fază conform Legii 211/2011 privind regimul deşeurilor Anexa 3 – Operaţiuni de valorificare:

R 12 - schimbul de deşeuri in vederea expunerii la oricare dintre operaţiunile numerotate de la R 1 la R 11. In cazul in care nu exista niciun alt cod R corespunzător, aceasta include operaţiunile preliminare înainte de valorificare, inclusiv preprocesarea, cum ar fi, printre altele, demontarea, sortarea, sfărâmarea, compactarea, granularea, mărunţirea uscată, condiţionarea, reambalarea, separarea si amestecarea înainte de supunerea la oricare dintre operaţiunile numerotate de la R 1 la R 11;

R 13 - stocarea deşeurilor înaintea oricărei operaţiuni numerotate de la R 1 la R 12 (excluzând stocarea temporara înaintea colectării, la situl unde a fost generat deşeul). Stocare temporara înseamnă stocare preliminara, potrivit prevederilor pct. 6 din anexa nr. 1 la lege.

Depozitarea – este metoda de eliminare finală aplicată deşeurilor municipale din care nu mai pot fi extrase fracţii valorificabile prin metode de tratare fezabile economic.

Din cele 2 celule ale depozitului ecologic este construită doar celula I, cu o suprafaţă de depozitare de 62 500 mp, şi volum util de depozitare de 1 050 000 mc. Estimând că la depozitare intră anual cca 111 200 t deşeuri, capacitatea celulei I asigură depozitarea acestora timp de aproximativ 7 ani. În această perioadă trebuie demarate şi finalizate lucrările pentru construirea celulei II.

În primul(primii) ani de funcţionare cantităţile anuale de deşeuri intrate în depozit vor fi mai mari decât media anuală estimată, deoarece imediat după intrarea în funcţiune, vor fi preluate cantităţile de deşeuri municipale stocate temporar pe cele două facilităţi de stocare temporară de la Deva şi Petroşani, conform angajamentelor asumate de către Consiliului Judeţean Hunedoara prin adresele nr. 15819/23.11.2016, 16451/07.12.2016 şi 17323/23.12.2016.

Depozitul ecologic de deşeuri municipale, este un depozit pentru deşeuri nepericuloase clasa b. (cf. HG 349/2005 art. 4, lit. b), şi  deserveşte toate UAT - urile din judeţul Hunedoara - respectiv: 55 comune, 7 oraşe, 7 municipii.

Nu vor fi acceptate la depozitare: deşeuri lichide, deşeuri explozive, corozive, oxidante, foarte inflamabile sau inflamabile, deşeuri periculoase spitaliceşti sau alte deşeuri clinice periculoase de la unităţi medicale sau veterinare, toate tipurile de anvelope uzate, întregi sau tăiate, excluzând anvelopele folosite ca materiale în construcţii într-un depozit, orice alt tip de deşeu care nu satisface criteriile de acceptare, conform prevederilor anexei nr. 3 la HG 349/2005 privind depozitarea deşeurilor şi a Ordinul 95/2005 privind criteriile de acceptare şi procedurile preliminare de acceptare a deşeurilor la depozitare şi lista naţională de deşeuri acceptate la fiecare clasă de depozit de deşeuri

Se interzice amestecarea deşeurilor în scopul de a satisface criteriile de acceptare la o anumită clasă de depozitare.

Lista deşeurilor acceptate la depozitare este prezentată în anexa nr. 1 la prezenta AIM.

Deşeurile de la poziţiile xx xx 99 din cadrul listei de deşeuri, se acceptă la depozitare numai dacă caracteristicile lor corespund criteriilor de acceptare.

După îndeplinirea operaţiunilor de recepţie şi acceptare a deşeurilor în CMID, maşinile cu deşeuri destinate operaţiei de eliminare sunt dirijate la depozit. În celula de depozitare deşeurile se depun şi se distribuie în staturi succesive.

Pe timpul depozitării vor fi respectate următoarele cerinţe:

- Dirijarea maşinilor către depozit se face ritmic astfel încât toate deşeurile descărcate să poată fi gestionate imediat;

- Descărcarea deşeurilor este supravegheată şi controlată de o persoană instruită în acest scop;

- La descărcare se mai face un control vizual al deşeurilor şi dacă apar dubii asupra caracteristicilor de acceptare la depozitare, se înştiinţează conducerea depozitului pentru a lua măsurile necesare(o nouă verificare sau întoarcerea maşinii în zona de refuz);

- Se va asigurarea un număr suficient de utilaje pentru împrăştierea, compactarea deşeurilor;

- Repartizarea deşeurilor în depozit trebuie făcută astfel încat să se asigure stabilitatea masei de deşeuri şi a structurilor asociate;

- primul strat de deşeuri de deasupra stratului de drenaj, în grosime de 1 m, se depune cu atenţie, fără compactare şi cu evitarea circulaţiei excesive a mijloacelor de transport pe acesta. Se vor depune numai deşeuri de granulozitate medie, se interzice depunerea în primul strat de 1 m deasupra drenajului a deşeurilor care pot pătrunde şi colmata stratul de drenaj;

- grosimea următoarelor straturi de deşeuri va fi de max. 1m, urmand  o compactare a fiecărui strat depus;

- densitatea de compactare trebuie să fie de min. 0,8 t/mc;

- nămolul tratat (de la staţiile de epurare municipale) se depune amestecat cu deşeuri menajere în proporţie de 1:10;

- deşeurile prăfoase se umezesc la descărcare, se depun în amestec cu deşeuri menajere, se acoperă dacă este cazul;

- fumatul pe şi în zona depozitului este interzis;

- se va asigura un stoc de pământ de minimum 200 mc pentru stingerea eventualelor incendii;

- Acoperirea deşeurilor – se execută atât în perioada de funcţionare cât şi la finalul depozitării.

Acoperirea în perioada de funcţionare

- scop: evitarea împrăştierii deşeurilor uşoare, strângerea pasărilor şi a insectelor, îmbunătăţirea aspectului depozitului;

- se execută periodic;

- material de acoperire utilizat: compost rezultat la TMB, grosime max. 20 cm;

Acoperirea la umplerea celulei

- în perioada de tasare (3-5 ani) se aplică o acoperire provizorie formată dintr-un strat  de pământ de 30-50 cm, pe care se aplică gazon.

- acoperirea finală se va realiza cu respectarea prevederilor Normativului tehnic privind depozitarea deşeurilor.

Instalarea puţurilor de captare a gazului de depozit (în nr. de 20 pentru celula I) se va începe după ce stratul de deşeuri depus atinge înălţimea de 4 m. Baza puţurilor va fi instalată la cel puţin 2-3 m deasupra stratului de drenaj al levigatului.

Operaţii desfăşurate în această fază conform Legii 211/2011 privind regimul deşeurilor Anexa 2 – Operaţiuni de eliminare: D1 - depozitarea în sau pe sol, de exemplu, depozite de deşeuri şi altele asemenea.

8.2.2. Activităţi conexe

Tratare ape uzate – pentru tratarea apelor uzate pe amplasament se foloseşte metoda Osmozei Inverse.

Apele uzate generate în incinta tehnologică (Staţie sortare, Staţie TMB), sunt colectate printr-o reţea de canalizare care preia apele uzate de tip menajer, apele tehnologice de spălare/igienizare spaţii de lucru şi levigatul de la celulele de compostare, apele de la spălarea anvelopelor autovehiculelor şi le deversează în bazinul de egalizare ape uzate al staţiei de tratare.

Levigatul generat în depozitul de deşeuri este colectat prin sistemul de drenuri şi transportat în cele 3 bazine de colectare levigat de depozit, conectate între ele printr-o conductă. Ultimul bazin (are cea mai mare capacitate) este prevăzut cu o staţie de pompare cu ajutorul căreia este trimis în bazinul de egalizare ape uzate al staţiei de tratare.

Având în vedere proporţia însemnată pe care o reprezintă levigatul în apele uzate, în documentaţie se foloseşte termenul de Staţie tratare levigat în loc de Staţie tratare ape uzate şi tratare levigat în loc de tratare ape uzate.

Procedeul de tratare este descris la punctul 9.2.4. din prezenta AIM.

Tratare gaz de depozit – gazul de depozit se obţine în urma proceselor de descompunere care au loc în masa deşeurilor (partea biodegradabilă) şi este un amestec format din metan, bioxid de carbon şi alte gaze de descompunere. Compoziţia şi cantitatea gazului de depozit diferă în funcţie de tipul şi compoziţia deşeurilor depozitate şi de condiţiile existente în depozit la un moment dat (cantitate deşeuri depozitată, gradul de compactare, temperatura din corpul depozitului).

Scopul tratării – prevenirea emisiilor de gaze cu efecte de seră în atmosferă, evitarea accidentelor.

Gazul de depozit va fi colectat prin instalarea în corpul acestuia a puţurilor verticale de extracţie. Instalarea acestora începe după atingerea unei grosimi de 4 m a stratului de deşeuri depuse. Acestea trebuie  să fie poziţionate uniform în corpul depozitului, fără a obstrucţiona operarea acestuia, să fie etanşe, rezistente la tasările care au loc în corpul depozitului, rezistente la mediul din depozit, să poată fi uşor reparate şi controlate.

Puţurile de extracţie sunt conectate la staţia de colectare a gazului prin conductele de captare. Poziţionarea conductelor se face cu respectarea pantei necesare în vederea eliminării condensului format în urma condensării vaporilor de apă conţinuţi în gazul de depozit.

Separarea şi colectarea condensului din gazul de depozit se face prin intermediul separatoarelor de condens din care se evacuează în rezervorul de condens sau direct în staţia de tratare a levigatului. Indiferent de modul de evacuare, condensul trebuie epurat. Este interzisă recircularea condensatului în corpul depozitului.

La construirea/realizarea sistemului de colectare a gazului de depozit vor fi respectate prevederile Normativului tehnic privind depozitarea deşeurilor, indiferent de soluţiile alese de proiectant.

Staţia de colectare a gazului de depozit, este postată într-un container şi este conectată cu unitatea de ardere printr-o conductă protejată la îngheţ.

Unitatea de ardere este instalată pe o platformă de beton şi este echipată cu: suflantă cu motor, arzător cu aprindere, cameră de combustie, sisteme pentru monitorizare şi control(a gazului de depozit), sisteme de siguranţă şi avertizare. În această instalaţie are loc combustia metanului fără valorificarea energiei obţinute.

La tratarea gazului de depozit  trebuie respectate tehnicile de siguranţă prevăzute  în Normativ, astfel încât să fie evitate accidentele şi protejarea personalului deservent.

Tratare aer viciat – are drept scop epurarea aerului poluat rezultat în Staţia de Sortare şi Staţia de TMB a deşeurilor.

Hala de sortare - este prevăzută cu un sistem de control şi epurare al aerului compus din ventilator, tubulatură aspiraţie, filtre sac pulse jet.

Aerul viciat este aspirat prin tubulatura montată în hala de sortare şi condus în exteriorul halei, la sistemul de epurare compus din filtre saci. Praful reţinut în filtre este scuturat datorită acţiunilor mecanico-pneumatice şi cade în containerele poziţionate la baza sistemului de filtrare. Containerele de colectare a prafului sunt detaşabile, astfel că pot fi golite atunci cand sunt pline şi refolosite.

Hala TMB - aerul viciat din hală este absorbit print-un sistem de tuburi şi dirijat într-o clădire adiacentă halei, unde este purificat cu ajutorul unui scruber. Prin intermediul unui ventilator este dirijat la baza unui biofiltru amenajat în exteriorul halei, în scopul îndepărtării mirosurilor.

Biofiltrul este o construcţie paralelipipedică din beton, cu suprafaţa de 140 mp şi înălţimea de 2,5 m, prevăzută la bază cu orificii pentru admisia aerului viciat şi sistem de umezire. În această cuvă este montat un strat filtrant constituit din esenţă de lemn tare şi lemn provenit din compostarea deşeurilor verzi cu dimensiuni cuprinse între 25-120 mm. Durata de utilizare a patului filtrant minim 3 ani.

Efluentul gazos introdus la baza biofiltrului, intră în stratul filtrant prin orificiile perforate şi este epurat datorită  microorganismelor care se dezvoltă pe fibra din patul filtrant. Astfel cea mai mare parte din compuşii organici cu miros neplăcut sunt eliminaţi datorită descompunerii suferite în urma activităţii biologice a microorganismelor care se dezvoltă în biofiltru. Microorganismele folosesc energia obţinută în urma descompunerii pentru creştere şi înmulţire. Aerul epurat împreună cu încărcătura remanentă se evacuează în atmosferă pe întreaga suprafață liberă a biofiltrului.

8.2.3. Alte condiţii de funcţionare decât cele normale

Pe parcursul desfăşurării activităţilor în CMID, pot fi considerate condiţii anormale de funcţionare următoarele situaţii:

- funcţionarea defectuoasă a sistemelor de colectare a levigatului - remediere: curăţarea conductelor de colectare levigat, folosirea pompelor de rezervă;

- defectarea staţiei de tratare ape uzate - remediere: reţinerea levigatului în bazinele de colectare sau în corpul depozitului pană la remedierea defecţiunii;

- oprirea/defectarea pompelor - remediere: intrarea în funcţiune a pompelor de rezervă, urmărirea valorilor;

- Neîncadrarea proceselor desfăşurate în parametrii prescrişi - remediere: intervenţia operatorului la declanşarea alarmei(optic/acustic) pentru corectarea parametrului respectiv*;

- Modificarea fluxului cantitativ/calitativ al fluxurilor de deşeuri - remediere: reconfigurarea graficului de primire în CMID;

- Funcţionarea necorespunzătoare a sistemului de recirculare al permeatului pe depozit, generând inundarea acestuia - remediere: utilizarea liniilor suplimentare pentru eliminarea debitelor excedentare;

- întreruperea alimentării cu energie electrică - remediere: reconfigurarea programului de lucru;

- Apariţia fenomenelor de instabilitate a depozitului - remediere: intervenţia rapidă pentru stoparea/remedierea fenomenului.

# *Pentru instalaţiile a căror parametrii de funcţionare sunt urmăriţi în sistem automat, există stabilit un domeniu de variaţie admis al evacuărilor în mediu, în care funcţionarea nu este întreruptă. La depăşirea acestor praguri, sistemul emite semnalele de alertă în urma cărora procesul trebuie oprit. Manevrele de oprire/pornire vor fi executate conform precizărilor din regulamentele de funcţionare ale instalaţiilor respective.

# Reintrarea în regimul normal de lucru se va face doar după înlăturarea cauzelor generatoare ale evenimentelor anormale şi a verificărilor necesare înainte de repornire.

# 8.3. Tehnici aplicate pentru conformare cu cerinţele BAT pentru activitate

# Referitor la depozitul ecologic

- respectarea cerinţelor generale pentru amplasarea depozitului - DA: – respectat PUZ, depozit amplasat aproximativ în centrul judeţului şi în zona cu cel mai mare potenţial de generare al deşeurilor, zona neinundabilă, baza amplasamentului îndeplineşte condiţiile impuse, nu este amplasat în vecinătatea ariilor naturale protejate, a zonelor de protecţie a surselor de apă potabilă, nu există în zonă vestigii istorice, zona nu este activă din punct de vedere seismic şi tectonic, este respectată distanţa de min. 1000 m faţă de cel mai apropiat receptor sensibil;

- respectarea cerinţelor referitoare la descrierea depozitului – DA: dimensiunile depozitului, perioada de funcţionare > de 20 ani, tipuri de deşeuri acceptate, metode de tratare înainte de depozitare, tehnici de gestionare aplicate, utilităţi, închidere şi urmărire post - închidere;

- respectarea cerinţelor constructive – DA: teren de fundare, sistem de impermeabilizare, sistem de colectare levigat, staţie colectare şi staţie ardere gaz de depozit, proiect construcţie sistem colectare gaz de depozit, sistem colectare ape pluviale, sisteme de înregistrare a datelor, sisteme de control;

Pentru depozitul ecologic şi pentru toate facilităţile de tratare

- folosirea materialelor adecvate tipului de construcţie realizat, respectarea prevederilor dimensionale şi funcţionale - DA: au fost utilizate materiale care satisfac cerinţele referitoare la tipul de material, rezistenţa materialului la mediul în care este utilizat (în special cele rezistente la coroziune, solicitări mecanice, etc.), dimensionare adecvată cantităţilor preluate/transportate/tratate.

- folosirea instalaţiilor şi a dotărilor conexe pentru tratarea apei şi aerului - DA: staţie tratare ape uzate, staţie tratare gaz depozit, sisteme tratare aer viciat de la staţiile de tratare (sortare, TMB);

Cerinţe BAT înseamnă conformare la condiţiile cuprinse în: HG 349/2005 privind depozitarea deşeurilor, Anexa la Ordinul ministerului mediului şi gospodăririi apelor nr. 757/2004 pentru aprobarea Normativului tehnic privind depozitarea deşeurilor, Documentul de Referinţă al Celor mai Bune Tehnici Aplicate în Tratarea Apei Reziduale şi a Gazului Rezidual.

# 9. INSTALAŢII PENTRU EVACUAREA, REŢINEREA, DISPERSIA POLUANŢILOR ÎN  MEDIU

# 9.1.   Emisii  în atmosferă

9.1.1. Emisii dirijate

Sursele dirijate de emisii în CMID sunt prezentate în tabelul de mai jos. În tabel sunt prezentate şi echipamentele şi metodele de tratare aplicate pe amplasament în vederea reducerii acestora.

Facla rămâne în funcţiune pe toată durata de viaţă a depozitului (inclusiv post – închidere) şi are rolul de a transforma prin combustie metanul din gazul de depozit, în bioxid de carbon.

| Sursa | Tip emisie | Poluanţi | Măsuri /tehnici de reducere |
| --- | --- | --- | --- |
| Facla - Ardere gaz depozit | Gaze de ardere | CO2, NOx, SOx | Aderea gazului de depozit este o măsură de reducere a gazelor cu efect de seră |
| Staţia de TMB | Aer viciat | Pulberi, CO2, COV, NH3 , mercaptani | Scruber, biofiltru, vezi. 8.2.2 |
| Staţia de Sortare | Aer viciat | Pulberi | Filtru saci, vezi. 8.2.2 |

9.1.2. Emisii difuze

Emisiile fugitive pe amplasament sunt constituite din:

- poluanţii eliberaţi în aerul înconjurător proveniţi din circulaţia/funcţionarea mijloacelor de transport/utilajelor (CO2, SO2, NOx);

- gazul de depozit (metan, bioxid de carbon şi alte gaze de descompunere în cantităţi mici ca - azot, oxigen, amoniac,sulfuri, hidrogen, monoxid de carbon, compuşi organici non - metanici);

- pulberi de la manevrarea deşeurilor;

- gaze rezultate în urma operaţie de compostare (bioxid de carbon, substanţe organice);

- emisii de la staţia de pompe, staţia de clorinare, staţie tratare levigat

- mirosuri

Tehnicile şi măsurile de reducere sunt prezentate în tabelele de mai jos:

| Sursa | Tip emisie | Poluanţi | Măsuri /tehnici de reducere |
| --- | --- | --- | --- |
| Trafic intern | Gaze eşapament | NOx, SO2, CO2, COV | Utilaje noi, respectarea regimului de mentenanţă utilaje |
| Depozit ecologic | Gaz depozit | CH4 , CO2, N2, H2, H2S, COV, mercaptani | Tratare biodegradabil în TMB |
| Manevrare deşeuri | Aer viciat | Pulberi, mirosuri | Umectare: aplicabilă doar operaţiilor de tratare la care tehnologia o permite |
| Compostare/maturare | Gaze de descompunere | CO2, cantităţi mici de CH4, COV, mercaptani | Acoperirea grămezilor de compostare |

Mirosuri

Având în vedere că activităţile desfăşurate pe amplasament sunt generatoare de miros, încă de la proiectarea/realizarea investiţiei s-a respectat distanta minimă de 1000 m faţă de zona locuita, conform cerinţelor HG nr.349/2005 şi au fost plantaţi perimetral arbuşti în vederea constituirii perdelelor vegetale. Pe lângă măsurile iniţiale, pe amplasament vor fi aplicate următoarele măsuri:

| Sursa | Tip emisie | Poluanţi | Măsuri /tehnici de reducere |
| --- | --- | --- | --- |
| Depozitare | Gaze de descompunere | CH4 , CO2, cantităţi mici de N2, H2, H2S, COV, substanţe organice (mercaptani/metilmercaptan, amide,amine) | Acoperirea periodică a straturilor de deşeuri; Colectare/tratare gaz depozit (ardere gaz depozit) |
| Compostare/maturare |  |  | Acoperirea grămezilor de compostare |
| Stocare temporară/Manevrare deşeuri TMB |  |  | Evitarea stocării îndelungate, organizare proces astfel încât să fie executate un număr minim de manevre |
| Tratare mecanică în TMB |  |  | Tratare aer viciat în Scruber, biofiltru, vezi. 8.2.2 |
| Staţia de tratare ape uzate |  |  | Funcţionare în parametri tehnologici stabiliţi |

9.1.3. Este obligatoriu să nu existe alte emisii în aer, semnificative pentru mediu, cu excepţia celor reglementate prin prezenta autorizaţie.

9.1.4. Operatorul are obligaţia de a lua toate măsurile care se impun în vederea limitării emisiilor de poluanţi în atmosferă, inclusiv prin colectarea şi dirijarea emisiilor fugitive şi utilizarea unor echipamente de reţinere a poluanţilor la sursă, după caz.

9.1.5. Operatorul este obligat să întreţină echipamentele de reţinere, evacuare şi dispersie a poluanţilor în stare optimă de funcţionare.

9.1.6. Este interzisă evacuarea gazelor reziduale fără reţinere şi sau/dispersie.

9.1.7. In cazul funcţionării necorespunzătoare sau a defectării echipamentelor de reducere a emisiilor, operatorul are următoarele obligaţii:

- să sisteze funcţionarea instalaţiei/părţii din instalaţie la care a survenit defecţiunea în cel mai scurt timp posibil din punct de vedere tehnologic;

- să notifice în cel mai scurt timp: APM Hunedoara şi GNM - Comisariatul Judeţean Hunedoara, în legătură cu defecţiunea, durata acesteia, modul de remediere şi data prevăzută pentru repunerea în funcţiune a instalaţiei/ echipamentului de depoluare, perioada în care s-a funcţionat fără sistem de depoluare;

- să reia activitatea în instalaţia la care s-a produs defecţiunea, numai după remedierea acesteia.

9.1.8. Se vor menţine înregistrări referitoare la situaţii de funcţionare altele decât cele normale a instalaţiilor de depoluare /evacuare a poluanţilor (sistem de depoluare defect, descriere defecţiune, data defectării, timp de funcţionare fără instalaţie de depoluare, data repunerii în funcţiune, etc.).

9.2.  Emisii în apă

9.2.1. Surse de ape uzate

| Sursa de apă uzată | Poluanţi | Metode de colectare/ evacuare |
| --- | --- | --- |
| Apă uzată menajeră CMID | - Suspensii; - Substanţe organice; - Amoniu; - Fosfor ; - Extractibile; - Detergenţi | Reţea internă de canalizare pentru fiecare tip de apă rezultată, cu vărsare în bazinul de egalizare al Staţiei de epurare |
| Apă uzată tehnologică CMID | - Suspensii; - Substanţe organice; - Substanţe anorganice |  |
| Levigat din TMB şi celula I (CMID) | - Suspensii; - Substanţe organice; - Substanţe anorganice; - Metale; |  |
| Apa pluvială CMID | - produse petroliere | Separator hidrocarburi, rigolă celulă depozit, parau necadastrat, afluent al pârâului Tâmpa |

9.2.2. Debite de evacuare ape uzate autorizate

debitele influente în Staţia de epurare prevăzute în Autorizaţia de Gospodărire a Apelor nr. 25/31.01.2017, eliberată de Administraţia Naţională "Apele Române", sunt următoarele:

| Categoria apei | Receptor | Volumul total evacuat | Observaţii |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Zilnic | Anual mediu (mii mc) |  |
|  |  | Maxim (mc) | Mediu (mc) | Minim (mc) |  |  |
| Menajere CMID | Staţia de epurare | 6 | 5 | 2 | 1,6 | Permeatul rezultat din staţia de epurare este descărcat în emisar - pârâul Băcia-necadastrat, o parte este folosit la stropirea deşeurilor din depozit |
| Tehnologice CMID |  | 44,5 | 40 | 19 | 10,6 |  |
| Levigat CMID |  | 121,5 | 50 | 14 | 15,6 |  |
| Levigat depozit închis Deva |  | 37 | 16 | 6 |  |  |
| Levigat depozit închis Orăştie |  | 22,5 | 10 | 2,6 |  |  |
| total |  | 231,5 | 121 | 43,6 | 27,8 |  |

9.2.3. Pretratare

Nu e cazul.

9.2.4. Tratare

Staţia de epurare – metoda folosită pentru tratarea apelor uzate pe amplasament este metoda osmozei inverse.

Principiul metodei constă în trecerea apei uzate printr-o membrană care reţine partea grosieră (concentratul) şi permite trecerea lichidului (permeatul).

Capacitatea de tratare a staţiei este redată în tabelul de mai jos:

| Denumire | Detalii |
| --- | --- |
| Tratare ape uzate pe amplasament | Da |
| Capacitate proiectată Staţie tratare (mc/zi) | 168 (mc/zi) |

Operaţiile desfăşurate în timpul tratării:

- filtrare grosieră prin 2 filtre de nisip;

- corectare pH (cu H2 SO4 şi agent de descuamare) pentru evitarea precipitării metalelor pe suprafaţa membranei de osmoză inversă;

- filtrare prin membrană (fină-reţinere particule mai mici de 10 µ);

- aplicare corecţie permeat (dacă este necesar);

- colectare permeat/concentrat - în rezervorul de colectare permeat (V=400 mc)

- bazin colectare concentrat.

PH-ul permeatului rezultat este monitorizat on-line şi dacă este cazul se face automat corecţia acestuia cu sodă caustică;

Permeatul rezultat este descărcat în emisar - pârâul Băcia-necadastrat, printr-o conductă din PEHD;

Concentratul – se stochează temporar în bazinul de concentrat de unde se dirijează pe depozitul ecologic de deşeuri.

Evacuare ape pluviale – apa pluvială de pe suprafeţele betonate carosabile şi pietonale din incinta tehnologică este colectată prin rigole/guri de colectare, prevăzute cu grătare, este trecută printr-un separator de hidrocarburi şi deversată în rigola perimetrală (construită) a celulei II a depozitului de deşeuri care se descarcă într-un parau necadastrat, afluent al pârâului Tâmpa;

- apa pluvială din zona depozitului este colectată prin rigolele perimetrale prevăzute pentru fiecare celulă în parte. Rigola perimetrală aferentă celulei I deversează apa colectată tot în pârâul necadastrat, afluent al pârâului Tâmpa.

9.2.5. Nu este permisă evacuarea nici unei substanţe sau materii care poluează mediul în apele de suprafaţă sau canalele de scurgere a apei pluviale de pe amplasament sau din afara acestuia.

9.2.6. Operatorul trebuie să ia toate măsurile necesare pentru a preveni şi minimiza emisiile în apă, în special prin structurile subterane.

9.3.  Emisii în sol, ape subterane

- datorită măsurilor constructive adoptate la realizarea CMID, în situaţii normale de funcţionare a facilităţilor existente şi inexistenţei unor intemperii extreme, nu se estimează existenţa unor emisii în sol şi apele subterane

9.3.1. Surse posibile de poluare

- sol: împrăştiere deşeuri în afara zonelor amenajate, emisii accidentale de carburanţi, pătrundere levigat sau ape uzate în situaţia defectării impermeabilizărilor construite;

- apa subterană: înfiltrare levigat sau apă uzată în situaţia defectării impermeabilizărilor construite.

9.3.2. Măsuri  pentru eliminarea/minimizarea emisiilor pe sol, ape subterane:

Operatorul are obligaţia aplicării următoarelor măsuri:

- păstrarea substanţelor chimice periculoase va fi făcută în recipienţi / rezervoare din materiale adecvate, etichetate conform reglementărilor în vigoare, rezistente la coroziunea specifică. Stocarea temporară se va face în spaţiile destinate acestui scop – magazie, container, asigurate împotriva pătrunderii persoanelor neautorizate şi cu suprafeţe protejate anticoroziv;

- transferul substanţelor periculoase lichide din recipienţii de depozitare la instalaţii se va realiza prin transvazare sau prin conducte adecvate din punct de vedere al rezistenţei la coroziunea specifică, etanşeităţii şi a siguranţei în exploatare;

- la stocarea temporară, manipularea, utilizarea substanţelor periculoase, în caz de accident sau în situaţia când acestea devin deşeuri, vor fi aplicate indicaţiile din fişele cu date de securitate;

- manipularea de materiale, materii auxiliare, combustibil, care prezintă pericol de infestare a solului, trebuie să aibă loc numai în zonele desemnate, protejate împotriva pierderilor prin scurgeri accidentale;

- se vor evita deversările accidentale de produse care pot polua solul şi implicit migrarea poluanţilor în mediul geologic; în cazul în care se produc, se impune eliminarea deversărilor accidentale, prin îndepărtarea urmărilor acestora şi restabilirea condiţiilor anterioare producerii deversărilor;

- operaţiile desfăşurate pe depozitul ecologic vor fi executate astfel încât să nu fie degradată impermeabilizarea bazei depozitului si sa se evite împrăştierea deşeurilor înafara zonei de depozitare;

- în incinta CMID se va asigura integritatea transportului deşeurilor de la zona de recepţie la locul de descărcare astfel încât acestea să nu fie împrăştiate pe drumurile de incintă sau să ajungă în rigolele perimetrale;

- să asigure pe amplasament o cantitate corespunzătoare de substanţe absorbante şi substanţe de neutralizare, potrivite pentru controlul oricărei deversări accidentale;

- să planifice şi să realizeze, periodic, activitatea de revizii şi reparaţii la elementele de construcţii subterane, respectiv conducte, cămine şi guri de vizitare etc.;

- rigolele de colectare şi scurgere a apelor pluviale vor fi menţinute în perfectă stare de curăţenie.

# 10. CONCENTRAŢII DE POLUANŢI ADMISE LA EVACUAREA ÎN MEDIUL ÎNCONJURĂTOR, NIVEL  DE  ZGOMOT

10.1.  Aer

10.1.1. La punctul 9.1.1 au fost enumerate sursele de emisii dirijate. Situaţia emisiilor se ia în considerare ţinând cont de particularităţile activităţilor.

10.1.2. Emisii din surse dirijate

Având în vedere particularităţile activităţilor desfăşurate în CMID (fără coşuri de evacuare a poluanţilor) precum şi pe cele ale poluanţilor emişi (ex: compoziţia gazului de depozit nu corespunde cu cea a gazului metan natural) aceste surse se consideră surse deschise, libere, cu emisii nedirijate. Vor fi monitorizate ca imisii la limita amplasamentului.

| Activitate IED | Sursa emisie | Poluant | VLE | UM | Condiții de referință |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5.3.b) (i) | Biofiltru (emisii din sursă fixă de suprafaţă | H2S | 0,015/30 min | mg/mc | STAS 12574-1987 |
|  |  |  | 0,008/24 ore | mg/mc |  |
|  |  | Metil mercaptani | 0,00001/24 ore |  | Metoda avizata de MS |
| Non IED | Ventilator staţie sortare | Pulberi | 50/24 ore | μg/mc | Standarde de metoda |
| 5.4 | Facla | - | - |  | - |

Alte condiţii de funcţionare decât cele normale:

Operatorul are obligaţia să ia toate măsurile ca în aceste condiţii, emisiile să nu genereze deteriorarea calităţii aerului.

10.2. Calitatea aerului

10.2.1. Activitatea desfăşurată pe amplasament nu trebuie să conducă la o deteriorare a calităţii aerului prin depăşirea valorilor  limită stabilite prin Legea 104/2011 privind aerul înconjurător,  la indicatorii de calitate specifici activităţii şi cele stabilite prin STAS 12574/87.

## 10.3.   Apa

10.3.1. Prezentele valori (pentru apele uzate) sunt preluate din Autorizaţia de Gospodărire a Apelor nr. 25/31.01.2017 emisă de Administraţia Naţională "Apele Romane", anexă la prezenta autorizaţie integrată de mediu. Pentru apele subterane conform prevederilor  Autorizaţiei de Gospodărire a Apelor,  valorile indicatorilor de calitate sunt cei determinaţi înainte de începerea operării depozitului.

Nici o emisie nu trebuie să depăşească valorile limită  de emisie stabilite.

10.3.2. Valori limită pentru indicatorii de calitatea ai apelor uzate evacuate

Apele uzate rezultate din staţia de epurare, înainte de evacuarea în emisar - pârâul Băcia necadastrat - nu vor depăşi limitele indicatorilor de calitate stabilite conform HG 188/2002 cu modificările şi completările ulterioare(NTPA 001)

| Loc de prelevare | Natura apei | Indicator de calitate | CMA | UM |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Bazinul de eluat | Apă epurată (eluat) rezultat din staţia de epurare | pH | 6,8÷8,5 | Unităţi PH |
|  |  | MTS | 35 | mg/l |
|  |  | CBO5 | 25 | mg/l |
|  |  | CCO - Cr | 125 | mg/l |
|  |  | Amoniu | 2 | mg/l |
|  |  | Fosfor total | 1 | mg/l |
|  |  | Azotaţi | 25 | mg/l |
|  |  | Azotiţi | 1 | mg/l |
|  |  | S. extractibile | 20 | mg/l |
|  |  | Fenoli | 0,3 | mg/l |
|  |  | Reziduu filtrat la 105° | 2000 | mg/l |
|  |  | Fier total | 5 | mg/l |
|  |  | Crom total | 1 | mg/l |
|  |  | Cadmiu | 0,2 | mg/l |
|  |  | Mangan total | 1 | mg/l |
|  |  | Cupru | 0,1 | mg/l |
|  |  | Plumb | 0,2 | mg/l |
|  |  | Zinc | 0,5 | mg/l |
|  |  | Sulfuri +H2S | 0,5 | mg/l |

Concentraţii maxime admise pentru apa pluvială

Apele pluviale, la ieşirea din separatorul de produse petroliere, înainte de evacuare în emisar – parau necadastrat, afluent al pârâului Tâmpa – se vor încadra din punct de vedere al limitelor de încărcare cu poluanţi, în valorile stabilite prin HG 188/2002 (NTPA 001) cu modificările şi completările ulterioare:

| Loc de prelevare | Natura apei | Indicator de calitate | CMA | UM |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| La ieşirea de pe amplasament, din fiecare deversare | pluvială | Produse petroliere | 5 | mg/l |

Concentraţii maxime admise pentru apa subterană

Pentru urmărirea calităţii apelor subterane din zona de influenţă a depozitului, au fost realizate 3 foraje de control, a căror poziţionare (pe sensul de curgere al apei subterane) este menţionată în tabelul de mai jos.

Pentru situaţia de referinţă - înainte de începerea activităţii în CMID, controlul calităţii apei a fost realizat prin analiza probelor de apă din puţurile P1, P2 şi P3 (amonte şi aval de depozit) de către Laboratorul Balint Analitika Budapesta/laborator autorizat.

Pentru compararea stării calitative a apei de la determinările iniţiale au fost folosite valorile indicatorilor de calitate ai apei subterane şi potabile.

Tabelul de mai jos cuprinde valorile obţinute în urma acestor determinări în comparaţie cu limitele stabilite în legislaţie:

| Loc de prelevare | Indicator de calitate | Valori determinate | CMA | CMA | UM |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| P1 – amonte, S X- 480796,564 Z- 342689,977 | P2 – NE X-481136,586 Z-342871,468 | P3 – aval, N X-491089,312 Z-349026,089 |  | P1 | P2 | P3 | Ord 621/2014 ROMU07 | Legea 458/2002 |  |
|  |  |  | pH | 9,19 | 9,08 | 8,13 | - | 6,5-9,5 | Unităţi pH |
|  |  |  | CCO-Cr |  |  |  |  | 3-5 | mg/l |
|  |  |  | CBO5 |  |  |  |  | …. | mg/l |
|  |  |  | Amoniu | 2,1 | <0,1 | 0,05 | 1,2 |  | mg/l |
|  |  |  | azotaţi |  |  |  |  |  | mg/l |
|  |  |  | Sulfaţi | 145 | 13 | 37 | 250 |  | mg/l |
|  |  |  | Cloruri | 15 | 5 | 9 | 250 |  | mg/l |
|  |  |  | metale: |  |  |  |  |  | mg/l |
|  |  |  | Cd | <0,01 | <0,01 |  | 0,005 |  | mg/l |
|  |  |  | Cr | <0,05 | <0,05 |  | 0,05 |  | mg/l |
|  |  |  | Ni | 0,005 | 0,014 |  | 0,02 |  | mg/l |
|  |  |  | Pb | <0,01 | <0,01 |  | 0,01 |  | mg/l |
|  |  |  | Zn | 0,108 | 0,175 |  | 5 |  | mg/l |
|  |  |  | Hidrocarburi alifatice(TPH-GC) | 59,1 | 389 | 30,1 | - | - | μ/l |
|  |  |  | Nivelul apei | 25 | 8 | 2,2 | - | - | m |

Aşa cum se precizează şi în autorizaţia de gospodărire a apelor, valorile indicatorilor de calitate de la această primă determinare, constituie valori de referinţă şi vor fi luate în considerare la monitorizarea ulterioară a apelor subterane.

10.4.  Sol

10.4.1. Pentru determinare situaţiei de referinţă, înainte de începerea activităţii în CMID, au fost prelevate şi analizate probe de sol din 4 puncte ale amplasamentului. Cele 4 puncte sunt situate astfel: P1 – incinta tehnologică, P2 amonte celula I, P3 nord celula I, P4 NV celula I.

În tabelul de mai jos sunt prezentate punctele de prelevare (definite cu coordonate), rezultatele determinărilor şi valorile de referinţă stabilite prin Ordinul nr. 756/1997:

|  | Valori determinate | Indica tor | UM | CMA cf. O 756/1997 Praguri de alerta/Tipuri de folosinţe |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Loc prele vare | P1 N 45.80639° E 22.97190° | P2 N 45.81042° E 2297475° | P3 N 45.81206° E 22.97635° | P4 N 45.81181° E 22.97828° |  |  | Sensi bile | Mai puţin sensibi le |
| Adân cime | 5 | 30 | 5 | 30 | 5 | 30 | 5 | 30 |  | cm |  |  |
|  | 6,62 | 6,66 | 7,11 | 6,27 | 6,30 | 6,51 | 6,83 | 7,13 | pH | Unit.pH | - | - |
|  | <100 | <100 | <100 | <100 | <100 | <100 | <100 | <100 | Sufaţi | mg/kg s.u. | 2000 | 5000 |
|  | <0,01 | <0,01 | <0,01 | <0,01 | <0,01 | <0,01 | <0,01 | <0,01 | Cd | mg/kg s.u. | 3 | 5 |
|  | 52,9 | 50,5 | 56,5 | 47,2 | 47,7 | 44,5 | 47,2 | 51,1 | Cr | mg/kg s.u. | 100 | 300 |
|  | 29,0 | 35,1 | 38,8 | 35,2 | 35,0 | 38,0 | 36,8 | 38,1 | Ni | mg/kg s.u. | 75 | 200 |
|  | 25 | 30,9 | 24,8 | 22,4 | 26,1 | 20,1 | 25,5 | 26,3 | Pb | mg/kg s.u. | 50 | 250 |
|  | 62,8 | 67,8 | 72,8 | 68,7 | 65,4 | 63,7 | 62,7 | 66,4 | Zn | mg/kg s.u. | 300 | 700 |

## 10.4.2. Valori admise pentru sol

## Din datele de mai sus, se observă că valorile determinate se situează pentru indicatorii determinaţi,  sub pragurile de alerta pentru folosinţă sensibile. Aceste valori vor fi folosite pentru comparaţie la determinările făcute în perioada de funcţionare a CMID.

## Valorile concentraţiilor agenţilor poluanţi specifici activităţii prezenţi în solul amplasamentului nu vor depăşi pragul de alertă pentru terenuri de folosinţă mai puţin sensibile prevăzute de Ordinul nr. 756/1997.

## 10.5.    Zgomot

10.5.1. Valoarea admisă a zgomotului la limita incintei, nu va depăşi nivelul de zgomot echivalent continuu de 65 dB(A), la valoarea curbei de zgomot CZ 60 dB, conform STAS 10009/88- Acustica în construcţii - Acustica urbană - limite admisibile ale nivelului de zgomot.

10.5.2. La limita receptorilor protejaţi zgomotul datorat activităţii pe amplasamentele autorizate nu va depăşi nivelul admis: conform OM nr. 119/ 2014 pentru aprobarea normelor de igienă şi sănătate publică privind mediul de viaţă al populaţiei.

10.5.3. în emisiile de zgomot provenite de la activităţile desfăşurate pe amplasament  nu trebuie să existe nici un element de zgomot perturbator continuu sau intermitent la nici o locaţie sensibilă la zgomot.

# 11. GESTIUNEA  DEŞEURILOR

# GESTIUNEA DEŞEURILOR PROPRII - GENERATE PE AMPLASAMENT

11.1	. Deşeuri produse

Deşeurile produse pe amplasament provin din: activitatea staţiilor de tratare a deşeurilor care funcţionează în incinta tehnologică, activitatea de tratare a apei şi a apei uzate, activitatea de mentenanţă a maşinilor/utilajelor, activităţile administrative. Tabelul următor prezintă tipurile de deşeuri generate pe amplasament şi modul lor de gestionare:

| Cod deșeu | Denumire deșeu | Sursă generatoare | Cantitate | UM | Operațiune valorificare / eliminare | Cod operațiune | Denumire operațiune |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 19 05 03 | compost fără specificarea provenienţei | Staţia TMB | 26295 | t/an | Eliminare pe celula I a depozitul conform | D1 | Depozitare |
| 19 12 12 | alte deşeuri (inclusiv amestecuri de materiale) de la tratarea mecanică a deşeurilor, altele decât cele specificate la 19 12 11* | Staţia TMB | 41742 | t/an | Eliminare pe celula I a depozitul conform | D1 | Depozitare |
|  |  | Staţia de sortare | 10005 |  |  |  |  |
| 19 12 02 | metale feroase | Staţia TMB | 2334 | t/an | valorificare prin operatori autorizaţi | R12 | Schimb deşeuri |
| 15 01 01 | ambalaje de hârtie şi carton | Staţia de sortare | 7538 | t/an |  |  |  |
| 15 01 02 | ambalaje de materiale plastice | Staţia de sortare | 8825 | t/an |  |  |  |
| 15 01 04 | ambalaje metalice | Staţia de sortare | 4589 | t/an |  |  |  |
| 15 01 07 | ambalaje de sticlă | Staţia de sortare | 2794 | t/an |  |  |  |
| 15 01 10* | ambalaje care conţin reziduuri sau sunt contaminate cu substanţe periculoase | Staţia de sortare | 3 |  | Eliminare/ Valorificare prin operatori autorizaţi | D10/R1 | Incinerare/valorificare energetica |
|  |  | Statia epurare |  |  |  |  |  |
| 19 08 14 | nămoluri provenite din alte procedee de epurare a apelor reziduale industriale decât cele specificate la 19 08 13* | Staţie epurare | 500 | t/an | Eliminare pe celula I a depozitul conform | D1 |  |
| 15 02 02* | absorbanţi, materiale filtrante (inclusiv filtre de ulei fără altă specificaţie), materiale de lustruire, îmbrăcăminte de protecţie contaminată cu substanţe periculoase | mentenanţă |  |  | Eliminare/ valorificare | D10/R1 |  |
| 15 02 03 | absorbanţi, materiale filtrante, materiale de lustruire şi îmbrăcăminte de protecţie, altele decât cele specificate la 15 02 02* | Mentenanţă, personal deservent |  |  | valorificare | R12 |  |
| 13 01 13* | alte uleiuri hidraulice | mentenantă |  |  | valorificare | R1 |  |
| 13 02 05* | uleiuri minerale neclorurate de motor, de transmisie şi de ungere | mentenanţă |  |  | valorificare | R1 |  |
| 13 05 01* | Solide din paturile de nisip şi separatoarele ulei/apă | Separator hidrocarburi |  |  | eliminare | D1 |  |
| 13 05 06* | Ulei de la separatoarele ulei/apă | Separator hidrocarburi |  |  | eliminare | D1 |  |
| 13 02 06* | uleiuri sintetice de motor, de transmisie şi de ungere | mentenanţă |  |  |  |  |  |
| 13 02 08* | alte uleiuri de motor, de transmisie şi de ungere | mentenanţă |  |  |  |  |  |
| 16 01 03 | anvelope scoase din uz | Mentenanţă |  |  | valorificare | R12/R1 |  |
| 16 01 07* | filtre de ulei | mentenantă |  |  | valorificare | R12 |  |
| 16 01 11* | plăcuţe de frână cu conţinut de azbest | mentenantă |  |  | Eliminare prin operatori autorizaţi |  |  |
| 16 01 12 | plăcuţe de frână, altele decât cele specificate la 16 01 11 | mentenantă |  |  | valorificare | R12 |  |
| 16 01 13* | lichide de frână | mentenantă |  |  | eliminare |  |  |
| 16 01 14* | fluide antigel cu conţinut de substanţe periculoase | mentenantă |  |  | eliminare |  |  |
| 16 01 15 | fluide antigel, altele decât cele specificate la 16 01 14* | mentenantă |  |  | valorificare | R12 |  |
| 16 01 17 | metale feroase | mentenantă |  |  | Valorificare prin operatori autorizaţi | R12 |  |
| 16 01 18 | metale neferoase | mentenantă |  |  |  |  |  |
| 16 01 19 | materiale plastice | mentenantă |  |  |  |  |  |
| 16 01 21* | componente periculoase, altele decât cele specificate de la 16 01 07* la 16 01 11* şi 16 01 13* şi 16 01 14* | mentenantă |  |  | Eliminare prin operatori autorizaţi |  |  |
| 16 06 01* | baterii cu plumb | mentenantă |  |  | Valorificare prin operatori autorizaţi | R12 |  |
| 19 12 11* | alte deşeuri (inclusiv amestecuri de materiale) de la tratarea mecanică a deşeurilor cu conţinut de substanţe periculoase | Sortare deşeuri |  |  | Eliminare prin operatori autorizaţi |  |  |
| 20 03 01 | deşeuri municipale amestecate | Personal deservent |  |  | Intră în ciclul de tratare al deşeurilor amestecate | R12/D8/D1 |  |
| 20 01 21* | tuburi fluorescente şi alte deşeuri cu conţinut de mercur | mentenanţă |  |  | Valorificare prin operatori autorizaţi | R12 |  |

Notă: Pentru concentratul (namol- cod 19 08 14)  de la staţia de epurare, se vor efectua în primele 6 luni de la începerea funcţionării analize în vederea îndeplinirii condiţiilor de acceptare la depozitare conform Ordinului 95/2005. Dacă condiţiile de acceptare nu sunt îndeplinite, eliminarea se va efectua prin operatori autorizaţi.

GESTIUNEA DEŞEURILOR INTRATE ÎN CMID

11.2. Deşeuri tratate

Titularul AIM primeşte deşeurile municipale generate în judeţul Hunedoara (tratate sau netratate în prealabil), pe care le gestionează/tratează prin intermediul facilităţilor de tratare pe care le deţine în cadrul CMID.

În tabelul următor sunt evidenţiate tipurile şi cantităţile maxime de deşeuri care pot fi tratate pe amplasament, precum şi operaţiunile de tratare la care acestea sunt supuse funcţie de tipul deşeului.

| Cod deșeu | Denumire deșeu | Cantitate | UM | Operațiune valorificare / eliminare | Cod operațiune | Denumire operațiune |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 20 03 01 | deşeuri municipale amestecate | 82379 | t/an | Valorificare/eliminare | R12/D8/ D1 | Tratare în TMB: - sortare mecanică; - tratare biologică; - eliminare prin depozitare; |
| 15 011 | Deşeuri de ambalaje din colectarea selectivă | 33753 | t/an | Valorificare | R12 | Sortare în staţia de sortare |
| 19 12 12 | alte deşeuri (inclusiv amestecuri de materiale) de la tratarea mecanică a deşeurilor, altele decât cele specificate la 19 12 11* | 19260 | t/an | Eliminare | D1/D8 | - Eliminare pe depozitul ecologic dacă este fracţie nebiodegradabilă - tratare biologica dacă este fracţie biodegradabilă |
| 19 08 05 | nămoluri de la epurarea apelor uzate orăşeneşti | 10 000 | t/an | Eliminare | D1 | Eliminare pe depozitul ecologic |
| 20 02 01 | deşeuri biodegradabile (din colectare selectivă) | Necuantificată la data emiterii AIM | t/an | Valorificare | R3 | Valorificare cu R10 (utilizare ca îngrăşământ) |

- Se consideră ca din punct de vedere calitativ, colectarea selectivă a deşeurilor de ambalaje, cel puţin în primă fază, nu este de 100%. Din acest motiv în pubela uscată se mai regăsesc depozitate şi alte tipuri de deşeuri. O compoziţie estimativă a deşeurilor colectate selectiv, care intră în Staţia de sortare a deşeurilor de ambalaje este prezentată în tabelul următor:

| Material | Procent | Tonaj (t/an) |
| --- | --- | --- |
| hârtie și carton | 22,33% | 7.538 |
| plastic | 26,14% | 8.825 |
| metal | 13,60% | 4.589 |
| sticlă | 8,28% | 2.794 |
| materiale nereciclabile | 29,65% | 10.008 |
| TOTAL | 100,00% | 33.753 |

Operaţiunile de tratare aplicate deşeurilor în cadrul CMID sunt cele prezentate  şi descrise la punctul 8.2 din AIM, iar măsurile luate în vederea protejării factorilor de mediu şi a protejării populaţiei la punctul 8.1.1, 8.2.2 şi 8.3.

11.3. Deşeuri stocate temporar

| Cod deșeu | Denumire deșeu | Cantitate | UM | Mod de stocare |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 19 12 02 | metale feroase | 2334 | t/an | Container, staţia sortare |
| 15 01 01 | ambalaje de hârtie şi carton | 7538 |  | Balotate, sopron staţia sortare |
| 15 01 02 | ambalaje de materiale plastice | 8825 |  |  |
| 15 01 04 | ambalaje metalice | 4589 |  |  |
| 15 01 07 | ambalaje de sticlă | 2794 |  | Container, staţia sortare |
| 15 01 10* | ambalaje care conţin reziduuri sau sunt contaminate cu substanţe periculoase | 3 |  | Container, spaţiu special amenajat în incinta tehnologică |

11.4. Deşeuri transportate

Deşeurile vor fi transportate la amplasament, de la amplasament la operatori economici autorizaţi, în cadrul amplasamentului între facilităţile de tratare, într-o manieră care nu va afecta negativ mediul şi sănătatea populaţiei.

Transportul deşeurilor la amplasament şi de la amplasament la operatori autorizaţi se va face în conformitate cu prevederile HG 1061/2008 privind transportul deşeurilor periculoase şi nepericuloase pe teritoriul României.

11.5. Condiţii privind gestionarea deşeurilor pe amplasament

- Gestionarea tuturor categoriilor de deşeuri pe amplasament se va realiza cu respectarea prevederilor legale în vigoare, acordându-se o atenţie deosebită respectării art. 20 din  Legea nr. 211/2011 privind regimul deşeurilor, cu completările şi modificările ulterioare.

În conformitate cu art. 20: "Gestionarea deşeurilor trebuie să se realizeze fără a pune în pericol sănătatea umană şi fără a dăuna mediului, în special:

- fără a genera riscuri pentru aer, apă, sol, faună sau floră;

- fără a crea discomfort din cauza zgomotului sau a mirosurilor;

- fără a afecta negativ peisajul sau zonele de interes special."

- Vor fi acceptate la depozitare numai deşeurile menţionate în prezenta AIM care vor fi eliminate prin aplicarea tehnologiei de depozitare descrisă la pct. 8.2.1.

- Operaţia de tratare aplicată deşeurilor recuperabile: hârtie/carton, plastic, metale, sticlă  va fi făcută doar în spaţiile destinate acestui scop, cu evitarea formării de stocuri atat pentru deşeurile care urmează să fie valorificate cît şi pentru cele rezultate în urma valorificării;

- Pentru evitarea formării de stocuri, deşeurile supuse tratării mecano-biologice vor fi introduse ritmic în instalaţia de tratare mecanică.  Pentru ciclul de tratare biologică, stocarea temporară se va face doar pe timpul necesar terminării proceselor de transformare care au loc în masa deşeurilor;

- La gestionarea pe amplasament a tipurilor de deşeuri pentru care există legislaţie specifică, se va ţine cont şi de prevederile acesteia, respectiv: HG. 170/2004 privind gestionarea anvelopelor uzate, cu modificările şi completările ulterioare, Legea 249/2015 privind modalitatea de gestionarea a ambalajelor şi a deşeurilor de ambalaje, HG 235/2007 privind gestionarea uleiurilor uzate, HG. 1132/2008 privind regimul bateriilor şi acumulatorilor şi a deşeurilor de baterii şi acumulatori cu modificările şi completările ulterioare, OUG nr. 5/2015 privind deşeurile de echipamente electrice şi electronice;

- pentru toate deşeurile gestionate pe amplasament se va asigura gestiunea acestora, care se va păstra cel puţin 3 ani;

- În vederea operării/administrării depozitului, operatorul trebuie să deţină licenţa eliberată de autoritatea competentă pentru reglementarea serviciilor de salubrizare;

-  Prevederile Normativului tehnic privind depozitarea deşeurilor aprobat prin Ordinul 757/2004 se aplică depozitelor de deşeuri, pentru toate etapele de proiectare, construcţie, exploatare, închidere şi monitorizare postânchidere.

# 12. INTERVENŢIA RAPIDĂ, PREVENIREA ŞI MANAGEMENTUL SITUAŢIILOR  DE URGENŢĂ

Instalaţia nu intră sub Directiva SEVESO

12.1. Pe amplasament se utilizează substanţe chimice periculoase dar, prin cantităţile prezente, nu intră sub incidenţa Legii 59/2016 privind controlul asupra pericolelor de accident major în care sunt implicate substanţe periculoas.

12.2. Plan operativ de prevenire şi management al situaţiilor de urgenţă

12.2.1. Operatorul/titularul deţine un Plan operativ de prevenire şi management al situaţiilor de urgenţă, plan care conţine cel puţin:

- Planul reţelelor de alimentare cu apǎ şi punctele de racord la aceste reţele;

- Planul reţelelor de canalizare;

- Identificarea pericolelor posibile din cadrul instalaţiei;

- Evaluarea riscurilor, accidentelor şi consecinţelor posibile;

- Implementarea mǎsurilor de reducere a riscurilor de accidente şi consecinţele lor;

- amplasarea şi caracteristicile echipamentelor care pot fi utilizate în situaţii de urgenţǎ.

Planul trateazǎ pericolele de pe amplasament şi indică măsurile necesar a fi luate, în special în legătură cu prevenirea accidentelor cu un posibil impact asupra mediului

12.2.2. Planul operativ de prevenire şi management al situaţiilor de urgenţă trebuie să includă prevederi pentru minimizarea efectelor asupra mediului apărute în urma oricărei situaţii de urgenţă.

12.2.3. Planul operativ de prevenire şi management al situaţiilor de urgenţă trebuie să fie revizuit anual şi actualizat după cum este necesar. El trebuie să fie disponibil pe amplasament în orice moment pentru inspecţie de către personalul cu drept de control al autorităţilor de specialitate.

12.2.4. Operatorul trebuie să deţină mijloacele materiale necesare în caz de poluări accidentale şi să acţioneze în conformitate cu prevederile planului mai sus menţionat.

12.3. Program de revizii şi reparaţii a utilajelor şi instalaţiilor din dotare

12.2.1. Operatorul trebuie să întocmească şi să implementeze un Program anual de revizii şi reparaţii pentru utilajele şi instalaţiile din dotarea societăţii, contribuind în acest fel la reducerea riscului apariţiei unor situaţii neprevăzute, cu consecinţe grave asupra mediului înconjurător.

12.2.2. Planul de întreţinere şi reparaţii trebuie să cuprindă toate utilităţile de care dispune amplasamentul (depozitele pentru materii prime şi auxiliare, instalaţii de alimentare cu apă şi combustibil, clădiri, instalaţii de ventilaţie, încălzire şi iluminat, depozite de deşeuri, etc.)

12.2.3. Periodicitatea operaţiilor de întreţinere şi reparaţii trebuie să corespundă cu prescripţiile furnizorului de echipamente.

12.2.4. Activităţile prevăzute în Planul de întreţinere şi reparaţii va fi consemnat într-un registru. Acesta va cuprinde minim următoarele date:

- obiectivul supus reparaţiei sau verificării;

- data efectuării intervenţiei;

- felul intervenţiei (planificată sau neplanificată);

- tipul operaţiei executate;

- responsabilul execuţiei lucrării;

- fonduri repartizate reparaţiilor sau intervenţiilor.

# 13. MONITORIZAREA  ACTIVITĂŢII

13.1.   Prevederi generale privind monitorizarea

13.1.1. Operatorul are obligaţia să monitorizeze nivelul emisiilor de poluanţi conform prezentei autorizaţii integrate de mediu şi să raporteze datele de monitorizare către autoritatea competentă de protecţie a mediului.

13.1.2. Monitorizarea emisiilor trebuie realizată aşa cum s-a precizat în prezenta autorizaţie, respectând condiţiile generale prevăzute de standardele specifice.

13.1.3. Prelevarea şi analiza probelor pentru monitorizarea factorilor de mediu se va realiza prin laborator propriu sau de către laboratoare acreditate, prin metode de analiză conform standardelor de metodă.

13.1.4. Echipamentele de monitorizare şi analiză trebuie exploatate şi întreţinute astfel încât monitorizarea să reflecte cu precizie emisiile sau evacuările.

13.1.5. Operatorul trebuie să înregistreze într-un registrul special punctele de prelevare a probelor, analizele, măsurătorile, metodele de determinare, condiţiile de prelevare, condiţiile atmosferice în care se face prelevarea, rezultatul măsurătorilor, date privind eroarea de măsurare şi incertitudinea măsurătorilor.

13.1.6. Operatorul are obligaţia sa înregistreze şi sa arhiveze buletinele de analizǎ emise de terţi.

13.1.5. Monitorizarea emisiilor se va realiza astfel încât valorile determinate să poată fi comparate cu valorile limită impuse prin prezenta autorizaţie.

13.1.7. Toate rezultatele măsurătorilor trebuie prelucrate şi prezentate într-o formă adecvată pentru a permite APM Hunedoara să verifice conformitatea cu condiţiile de funcţionare autorizate şi valorile limită de emisie  stabilite.

13.1.8. Operatorul trebuie să asigure accesul sigur şi permanent la toate puncte de prelevare şi monitorizare.

13.1.9. Operatorul va asigura şi monitorizarea tehnologică/monitorizarea variabilelor de proces, în conformitate cu specificul activităţii.

13.1.10. Frecvenţa, metodele şi scopul monitorizării, prelevării şi analizelor, aşa cum sunt prevăzute în prezenta autorizaţie, pot fi modificate doar cu acordul scris al autorităţii competente pentru protecţia mediului.

PROCEDURI SPECIFICE DE CONTROL ŞI URMĂRIRE A DEPOZITELOR DE DEŞEURI

Operatorul depozitului are obligaţia să monitorizeze depozitul pe întreaga perioadă de exploatare precum şi în perioada de post-închidere (minim 30 ani). Rezultatele monitorizării vor fi raportate către APM Hunedoara conform punctului 14 din prezenta AIM.

Monitorizarea depozitelor de deşeuri este reglementată prin prevederile HG 349/2005 privind depozitarea deşeurilor şi ale Anexei 2 (a se vedea pct. 3, 4 şi 5) din Normativul tehnic privind depozitarea deşeurilor.

Operatorul depozitului este obligat să instituie un sistem de automonitorizare a depozitului de deşeuri şi să suporte costurile acestuia.

Procedurile de control şi monitorizare cuprind:

a) Automonitorizarea tehnologică;

b) Automonitorizarea calităţii factorilor de mediu.

a) Automonitorizarea tehnologică – presupune verificarea permanentă a stării şi funcţionării următoarelor amenajări şi dotări din depozit în perioada de funcţionare:

- starea drumurilor de acces şi a drumurilor din incintă;

- starea impermeabilizării depozitului -  indirect conform pct. 13.4 şi 13.5;

- funcţionarea sistemelor de drenaj – permanent ;

- comportarea taluzurilor şi a digurilor – permanent;

- urmărirea anuală a gradului de tasare a zonelor deja acoperite;

- funcţionarea instalaţiilor de epurare a apelor uzate -  Indirect conform pct. 13.3.1;

- funcţionarea instalaţiilor de captare şi ardere a gazelor de depozit;

- funcţionarea instalaţiilor de evacuare a apelor pluviale;

a.1) starea altor  utilaje şi instalaţii existente în cadrul amplasamentului: instalaţia de TMB, cea de sortare materiale reciclabile, epurare aer uzat.

b) Automonitorizarea calităţii factorilor de mediu.

Automonitorizarea factorilor de mediu pentru depozit se face atât în faza de funcţionare cât şi în faza de urmărire post-închidere pentru următorii parametrii:

| Nr. crt. | Date meteorologice | În faza de funcţionare | În faza de urmărire postînchidere |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Cantitatea de precipitaţii | Zilnic, suma zilnică | Zilnic, medie lunară |
| 2. | Temperatura min., max. la ora 1500 | Zilnic | Medie lunară |
| 3. | Direcţia şi viteza dominantă a vântului | Zilnic | Nu este necesar |
| 4. | Evaporare la ora 1500 (lisimetru)1 | Zilnic | Zilnic, suma lunară |
| 5. | Umiditatea atmosferică, la ora 1500 | Zilnic | Medie lunară |

1 Sau prin alte metode adecvate

Datele meteorologice - se colectează de la staţia meteo din dotare

Controlul apei de suprafaţă, al levigatului şi al gazului de depozit

| Nr. crt. | Parametrii urmăriţi | În faza de funcţionare | În faza de urmărire postînchidere |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Cantitate (volum) levigat/punct de evacuare din depozit | Lunar | La 6 luni |
| 2. | Compoziţie levigat (pH, CBO5, CCO, solide în suspensie, azot total, fosfor total, nitraţi) | Trimestrial | La 6 luni |
| 3 | Nivelul levigatului în corpul depozitului | zilnic | La 6 luni |
| 4 | Cantitatea de apă colectată de pe suprafeţele acoperite | trimestrial | La 6 luni |
| 5 | Compoziţia apei colectate de pe suprafeţe acoperite | trimestrial | La 6 luni |
| 6. | Volumul şi compoziţia apei de suprafaţă | - | - |
| 7 | Posibile emisii de gaz la presiune atmosferică CH4, CO2, H2S, H2, N2 etc. | Lunar vezi pct. 13.2.2.1 | La 6 luni |
| 8 | Emisii difuze de gaz (detector FID) | La 6 luni | La 6 luni |

Protecţia apei subterane

| Nr. crt. | Parametrii urmăriţi | În faza de funcţionare | În faza de urmărire postînchidere |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Nivelul apei subterane – conform pct. 13.4 | Semestrial | Semestrial |
|  | Compoziţia apei subterane - conform pct. 13.4 | Semestrial | Semestrial |

Topografia depozitului

| Nr. crt. | Parametrii urmăriţi | În faza de funcţionare | În faza de urmărire postînchidere |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Construcţia şi compoziţia corpului depozitului1 | Anual | - |
| 2 | Tasarea corpului depozitului | anual | anual |

1 Date pentru planul de situaţie al depozitului: suprafaţa ocupată de deşeuri, volumul şi compoziţia deşeurilor, calculul capacităţii remanente a depozitului;

Notă: Pentru clarificări referitoare la monitorizare a se vedea explicaţiile de la notele (1)- (11) la tabelul 1 din Anexa nr. 2 a Normativului tehnic.

13.2.  Monitorizarea emisiilor în aer

Monitorizarea emisiilor gazoase se va face în conformitate cu prevederile SR EN-15259/2008 - Calitatea aerului, măsurarea emisiilor surselor fixe, cerinţe referitoare la secţiuni şi amplasamente de măsurare, precum şi la obiectivul, planul şi raportul de măsurare.

13.2.1. emisii din surse dirijate- vor fi determinate ca imisii

13.2.1.1. La efectuarea măsurătorilor pentru emisiile efluenţilor gazoşi se vor determina şi debitele masice, continutul in umiditate, viteza şi temperatura gazelor.

13.2.1.2. Monitorizarea emisiilor se va efectua în condiţii de funcţionare normală a instalaţiilor, în faza tehnologică în care emisia poluantului măsurat este maximă.

13.2.1.3.Pentru determinările de emisii gazoase, în toate cazurile rezultatele măsurătorilor vor fi recalculate pentru condiţii standard, 293K şi 101,3 kPa.

## ....

## 13.2.2. Monitorizarea calităţii aerului

13.2.2.1 Operatorul va măsura, prin metode standardizate, nivelul poluanţilor în aer conform condiţiilor stabilite în tabelul de mai jos:

| punct de prelevare | parametru | Frecvenţa de monitorizare | Metoda de măsurare |
| --- | --- | --- | --- |
| Limită amplasament incinta tehnologică - 2 puncte: E şi S | PM10 | semestrial | Conform standardelor de metodă în vigoare |
| Limită amplasament: NV | H2S | Lunar (lunile mai-octombrie) | Conform standardelor de metodă în vigoare |
| Limită amplasament: NV | Metil mercaptani | Lunar (lunile mai-octombrie) | Metoda avizată de Ministerul Sănătăţii |
| Limită amplasament zona depozitare: NE | CH4, CO2, H2S, H2, N2 (pct. 7 din tabel automonitorizarea factorilor de mediu) | Lunar (lunile mai-octombrie) | Conform standardelor de metodă în vigoare |

13.2.2.2.Condiţii de realizare a monitorizării:

- realizarea a trei măsurători, în zile diferite;

- prelevarea probelor se va realiza pe direcţia predominantă a vântului, în condiţii de activitate normală pe amplasament;

- se vor evita măsurătorile în condiţii meteorologice extreme.

## 13.3.   Monitorizarea emisiilor în apă

13.3.1. Monitorizarea apei

Parametrii efluentului rezultat în urma tratării apelor uzate în staţia de epurare cu osmoză inversă şi a apelor pluviale rezultate pe amplasament, nu vor depăşi la evacuarea în emisar valorile menţionate la pct. 10.3.2.  Monitorizarea va fi efectuată pentru parametrii şi cu frecvenţa indicată în tabelul de mai jos:

| Loc de prelevare | Natura apei | Indicator de calitate | Tip de monitorizare | Frecvență | Metodă de analiză |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Bazin efluent | Apă uzată epurată | pH | discontinua | Lunar (12 probe/an) | Standarde de metodă în vigoare |
|  |  | MTS |  |  |  |
|  |  | CBO5 |  |  |  |
|  |  | CCO - Cr |  |  |  |
|  |  | Amoniu |  |  |  |
|  |  | Fosfor total |  |  |  |
|  |  | Azotaţi | discontinua | Trimestrial (4 probe/an) | Standarde de metodă în vigoare |
|  |  | Azotiţi |  |  |  |
|  |  | S. extractibile |  |  |  |
|  |  | Fenoli |  |  |  |
|  |  | Reziduu filtrat la 105° |  |  |  |
|  |  | Fier total | discontinua | Semestrial ( 2 probe/an) | Standarde de metodă în vigoare |
|  |  | Crom total |  |  |  |
|  |  | Cadmiu |  |  |  |
|  |  | Mangan total |  |  |  |
|  |  | Cupru |  |  |  |
|  |  | Plumb |  |  |  |
|  |  | Zinc |  |  |  |
|  |  | Sulfuri +H2S |  |  |  |
|  | Apă pluvială | Produse petroliere | discontinua | Semestrial ( 2 probe/an | Standarde de metodă în vigoare |

13.4.  Monitorizarea pânzei freatice

Influenţa celulei I a depozitului conform în funcţiune, asupra apei subterane se controlează de 2 ori/an.

Valorile indicatorilor de calitate din tabelul de mai jos vor fi comparate cu valorile de referinţă determinate înaintea începerii activităţii de depozitare menţionate la pct. 10.3.2

| Loc de prelevare | Indicator de calitate | Tip de monitorizare | Frecvență | Metodă de analiză |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Forajele de control amplasate amonte şi aval de depozit, notate convenţional P1, P2, P3 | pH | Discontinua | Semestrial(2 probe/an) | Standarde de metodă în vigoare |
|  | CCO-Cr |  |  |  |
|  | CBO5 |  |  |  |
|  | Amoniu |  |  |  |
|  | azotaţi |  |  |  |
|  | Sulfaţi |  |  |  |
|  | Cloruri |  |  |  |
|  | metale: |  |  |  |
|  | Cd |  |  |  |
|  | Cr |  |  |  |
|  | Ni |  |  |  |
|  | Pb |  |  |  |
|  | Zn |  |  |  |
|  | Nivelul apei |  |  |  |

13.5. Monitorizarea solului

....

| Loc de prelevare | Adâncime (cm) | Indicator analizat | Tip de monitorizare | Frecvență | Metodă de analiză |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| P1, P2, P3, P4 vezi 10.4.1 | 5 şi 30 cm | Indicatorii specificaţi la pct. 10.4.1 | discontinuă | anual | Standarde de metodă în vigoare |

13.6. Monitorizare tehnologică pentru celelalte instalaţii de tratare de pe amplasament

13.6.1 Operatorul are obligaţia să monitorizeze parametrii tehnologici specifici fluxului tehnologic şi să menţină înregistrări corespunzătoare.

13.6.2. Parametrii tehnologici monitorizaţi/frecvenţa de monitorizare a acestora: permanent, conform programului de proces.

## ....

## 13.7.  Monitorizarea deşeurilor

13.7.1. deşeuri tehnologice

13.7.1.1 Monitorizarea deşeurilor se va realiza lunar, pe tipuri de deşeuri generate în conformitate cu prevederile HG 856/2002 privind evidenţa gestiunii deşeurilor şi pentru aprobarea listei ce cuprinde deşeuri, inclusiv deşeurile periculoase, modificată prin HG 210/2007.

13.7.1.2. Operatorul are obligaţia întocmirii unui registru complet cu aspecte şi probleme legate de operaţiunile şi practicile de management a deşeurilor de pe amplasament, care trebuie pus la dispoziţia persoanelor autorizate ale autorităţii competente pentru protecţia mediului şi ale autorităţii cu atribuţii de control. Acest registru trebuie să conţină minimum detalii cu privire la:

-  cantităţile şi codurile deşeurilor;

- numele transportatorului deşeurilor şi detaliile de atestare şi de autorizare ale acestuia;

- confirmarea scrisă privind acceptarea şi eliminarea/recuperarea oricăror transporturi de deşeuri periculoase în afara amplasamentului;

- detalii privind expediţiile respinse;

- detalii privind orice amestecare a deşeurilor.

Aceste date trebuie raportate ACPM, ca parte a RAM.

13.8. Ambalaje şi deşeuri de ambalaje

Gestionarea ambalajelor şi a deşeurilor de ambalaje se va realiza în conformitate cu prevederile Legii 249/2015 privind modalitatea de gestionarea a ambalajelor şi a deşeurilor de ambalaje. Raportarea datelor referitoare la ambalaje şi deşeuri de ambalaje, către autorităţile competente pentru protecţia mediului se va realiza în conformitate cu OM nr. 794/2012 privind procedura de raportare a datelor referitor la ambalaje şi deşeuri de ambalaje.

13.8. Monitorizare zgomot

Nu e cazul.

13.9. Monitorizare miros

În primele luni de funcţionare (mai-octombrie), influenţa mirosului va fi urmărită conform punctului 13.2.2, prin determinarea

13.10. Monitorizare substanţe şi preparate chimice periculoase

13.10.1. Operatorul va realiza monitorizarea substanţelor periculoase pe cantităţi şi tipuri de substanţe folosite.

## 13.11.   Monitorizarea post – închidere pentru depozitul de deşeuri – se va realiza conform celor arătate la "PROCEDURI SPECIFICE DE CONTROL ŞI URMĂRIRE A DEPOZITELOR DE DEŞEURI"

13.11.1. În cazul încetării definitive a activităţii pentru celelalte facilităţi de tratare de pe amplasament vor fi realizate şi urmărite acţiunile conform planului de închidere.

....

# 14. RAPORTĂRI CĂTRE AUTORITATEA COMPETENTĂ PENTRU PROTECŢIA MEDIULUI ŞI PERIODICITATEA ACESTORA

14.1. Date generale

14.1.1. Formatul tuturor registrelor cerute de prezenta autorizaţie trebuie să asigure înregistrarea tuturor datelor specifice necesare raportării rezultatului monitorizării. Registrele trebuie păstrate pe amplasament pe durata valabilităţii autorizaţiei integrate de mediu  şi trebuie să fie disponibile pentru inspecţie de către personalul cu drept de control al autorităţilor de specialitate,  în orice moment.

14.1.2. Operatorul, prin persoana împuternicită cu atribuţii în domeniul protecţiei mediului, va transmite ACPM raportările solicitate la datele stabilite.

14.1.3. Operatorul trebuie să înregistreze toate accidentele/incidentele care afectează exploatarea normală a activităţii şi care pot crea un risc de mediu. Această înregistrare trebuie să includă detalii privind natura, extinderea şi impactul incidentului, precum şi circumstanţele care au dat naştere incidentului. Înregistrarea trebuie să includă toate măsurile corective luate asupra mediului şi evitarea reapariţiei incidentului. După notificarea accidentului, operatorul trebuie să depună la sediile: ACPM şi GNM – Comisariatul judeţean Hunedoara, raportul privind incidentul.

14.1.4. Operatorul trebuie să înregistreze toate reclamaţiile de mediu legate de exploatarea instalaţiei. Fiecare astfel de înregistrare trebuie să ofere detalii privind data şi ora reclamaţiei, numele reclamantului şi informaţii cu privire la natura reclamaţiei, măsura luată în cazul fiecărei reclamaţii. Operatorul  trebuie să depună un raport la agenţie în luna următoare primirii reclamaţiei, oferind detalii despre orice reclamaţie care apare. Un rezumat privind numărul şi natura reclamaţiilor primite trebuie inclus în RAM.

....

14.2. Raportarea datelor de monitorizare

14.2.1. Operatorul va raporta anual datele de monitorizare în conformitate cu planul de monitorizare stabilit la cap.13, la: APM Hunedoara şi la primăria comunei Băcia.

14.2.2. Raportarea va cuprinde cel puţin următoarele:

- date privind operatorul: nume, sediu;

- date privind instalaţia la care se efectuează monitorizarea (pentru fiecare instalaţie monitorizată):

  - numele instalaţiei;

  - locaţia instalaţiei;

  - sursa de emisie;

  - condiţii de operare a instalaţiei în timpul efectuării măsurătorii;

  - instalaţii de reţinere a poluanţilor (dacă există) şi starea acestora în momentul măsurătorii;

- pentru fiecare poluant monitorizat:

  - tipul poluantului;

  - felul măsurătorii: continuu, momentan;

  - cine a efectuat prelevare şi măsurarea;

  - metoda de măsurare utilizată - descriere conceptuală;

  - condiţii de prelevare: locul prelevării, condiţii meteorologice; metoda de prelevare; etc.

  - aparatura de măsurare utilizată (cu referire la avizarea metrologică);

  - rezultatul măsurătorii: valori măsurate, eroarea/incertitudinea de măsurare, valori prelucrate (formula, programul utilizat), comparaţie cu CMA şi VLE conform cap. 10. (în cazul măsurătorilor cu frecvenţă mare se vor prezenta şi prelucrări în Excel a rezultatelor măsurătorilor, comparativ cu CMA şi VLE).

pentru emisiile gazoase se va respecta Standardul EN 15259:2007.

14.2.3. Datele de raportare cuprinse la punctul 14.2.2 vor fi solicitate de operator terţilor cu care se contractează monitorizarea.

....

14.3.  Contribuţia la registrul european al poluanţilor emişi  şi transferaţi (PRTR)

14.3.1. Operatorul are obligaţia de a raporta la ACPM, conform  Regulamentului (CE) nr. 166/2006 al Parlamentului European şi al Consiliului din 18.01.2006 privind înfiinţarea Registrului European al Poluanţilor Emişi şi Transferaţi şi modificarea Directivelor Consiliului 91/689/CEE şi 96/61/CE adoptat prin HG 140/2008, cantităţile anuale, împreună cu precizarea că informaţia se bazează pe măsurători, calcule sau estimări a următoarelor: a) emisiile în aer, apă sau sol, a oricărui poluant specificat în Anexa II Regulamentului (CE) nr. 166/2006 al Parlamentului European şi al Consiliului din 18.01.2006 pentru care valoarea de prag corespunzătoare din anexa II este depăşită; b) transferurile în afara amplasamentului de deşeuri periculoase care depăşesc 2 tone/an sau de deşeuri nepericuloase care depăşesc 2000 tone/an, pentru orice operaţie de valorificare sau eliminare, cu excepţia celor menţionate în Registru poluanţilor şi pentru transferurile transfrontieră de deşeuri periculoase.

14.3.2. Operatorul trebuie să colecteze informaţiile necesare cu o frecvenţă adecvată pentru a stabili care dintre emisiile şi transferurile în afara amplasamentului fac obiectul cerinţelor de raportare în conformitate cu prevederile paragrafului 1.

14.3.3. La pregătirea raportului, operatorul trebuie să utilizeze cele mai bune informaţii disponibile ce pot include date de monitorizare, factori de emisie, ecuaţii de bilanţ de masă, monitorizarea indirectă sau alte tipuri de calcule, raţionamente tehnice şi alte metode în conformitate cu Art. 9 (1) din  Regulamentului (CE) nr. 166/2006 al Parlamentului European şi al Consiliului din 18.01.2006 şi în concordanţă cu metodologiile internaţionale aprobate, unde acestea sunt disponibile.

14.3.4. Operatorul trebuie să asigure calitatea informaţiilor prezentate în raportul transmis autorităţii de mediu.

14.3.5. Operatorul  trebuie să păstreze şi să pună la dispoziţia autorităţilor competente ale Statelor Membre înregistrările datelor din care au rezultat informaţiile raportate, pe o perioada de 5 ani începând cu sfârşitul anului de raportare în cauză. Aceste înregistrări trebuie de asemenea să descrie metodologia utilizată pentru colectarea datelor.

14.3.6. Poluanţii specifici activităţii desfăşurate de operator  încadrată în Anexa 1 a Regulamentului (CE) nr. 166/2006 al Parlamentului European şi al Consiliului din 18.01.2006 privind înfiinţarea Registrului European al Poluanţilor Emişi şi Transferaţi, la activitatea 5.d care trebuie raportaţi în cazul în care valorile prag sunt depăşite sunt următorii:

| Numărul CAS | Poluanţi /substanţe | Valoarea prag pentru emisiile |
| --- | --- | --- |
|  |  | Aer (kg/an) | Apa (kg/an) | Sol (kg/an) |
|  | Metan | 100 000 |  |  |
|  | Bioxid de carbon | 100 000 000 |  |  |
|  | Oxizi de azot | 100 000 |  |  |
|  | Oxizi de sulf | 150 000 |  |  |
|  | Azot total |  | 50 000 |  |
|  | Fosfor total |  | 5 000 |  |
|  | Cd şi compuşii săi |  | 5 |  |
|  | Cr şi compuşii săi |  | 50 |  |
|  | Cu şi compuşii săi |  | 50 |  |
|  | Ni şi compuşii săi |  | 20 |  |
|  | Pb şi compuşii săi |  | 20 |  |
|  | Zn şi compuşii săi |  | 100 |  |
|  | Cianuri |  | 50 |  |

14.3.7. Datele de emisie mǎsurate, estimate sau calculate, transferurile de deşeuri în afara amplasamentului, se raportează  de către operatorul respectând formatul din anexa A III a Regulamentului (CE) nr. 166/2006 al Parlamentului European şi al Consiliului din 18.01.2006 privind înfiinţarea Registrului European al Poluanţilor Emişi şi Transferaţi,  împreună cu celelalte informaţii  solicitate prin aceasta.

14.4. Raportul  anual de mediu

14.4.1. Raportului de mediu (RAM) va cuprinde date privind:

- activitatea de pe amplasament în anul încheiat: capacităţile utilizate, modul de tratare al deşeurilor, utilizarea materiilor auxiliare şi a utilităţilor (consumuri specifice, eficienţa energetică);

- sistemul de management de mediu şi modul de implementare a politicii de prevenire a accidentelor generate de substanţele periculoase;

- impactul activităţii asupra mediului: poluarea aerului, apei, solului, subsolului, pânzei freatice, nivelul zgomotului (date de monitorizare sau estimate);

- date de monitorizare a emisiilor pe factori de mediu;

- raportarea PRTR;

- plan operativ de prevenire şi management al situaţiilor de urgenţă;

- sesizări şi reclamaţii din partea publicului şi modul de rezolvare a acestora.

- gestiunea deşeurilor şi ambalajelor;

- intrările de substanţe şi preparate chimice periculoase.

....

14.4.2. Raportului  de mediu  va fi transmis la APM Hunedoara.

14.5. Alte raportări

Operatorul va transmite, conform solicitării APM Hunedoara şi în cadrul RAM:

- chestionarele completate cu datele necesare pentru calculul emisiilor, conform OM 3299/2012  pentru aprobarea metodologiei de realizare şi raportare a inventarelor privind emisiile de poluanţi în atmosferă;

-  gestiunea deşeurilor şi ambalajelor.

14.6. Mod de raportare

....

| Nr. Crt. | Denumire raport | Frecvenţă raportare | Data depunerii raportului | Acces aplicaţii SIM |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Raport anual de mediu (RAM include datele de la pct. 14.4) | anual | 1martie a anului următor anului de referinţă |  |
|  | Raportarea PRTR* | anual | 1 martie a anului următor | http://raportare.anpm.ro |
|  | Gestiunea deşeurilor* | lunar | 10 a lunii următoare celei de raportare |  |
|  |  | anual | 31 martie a anului următor | http://raportare.anpm.ro |
|  | Ambalaje şi deşeuri de ambalaje* | anual | 25 februarie a anului următor pentru anul precedent | http://raportare.anpm.ro |
|  | Raport privind* reclamaţiile de mediu(pct. 14.1.4) | De cate ori apar | luna următoare primirii reclamatiei (max 10 zile de la în ceputul lunii) |  |
|  | Monitorizarea* |  |  |  |
|  | Inventarul emisiilor | anual | 15 martie a anului următor | http://raportare.anpm.ro |
|  | Notificări încetare/reluare activitate | Cand este cazul | Înainte de luarea măsurii |  |
|  | Masuri impuse de autoritatea de control şi modul de realizare | Cand este cazul | După realizarea măsurilor |  |
|  | Raport accidente/incidente care afectează mediul (pct. 14.1.3) | - notificare - raport | - imediat(max 1h) - cel mai scurt timp posibil |  |
|  | Raport situaţii de funcţionare altele decat cele normale | Cand este cazul | - în cel mai scurt timp posibil |  |
|  | Planul de închidere a instalaţiei(actualizare) | Cand este cazul | Imediat după actualizare |  |

# 15. OBLIGAŢIILE OPERATORULUI

15.1. Obligaţiile de bază ale operatorului privind exploatarea instalaţiei, conform Legii 278/2013 privind emisiile industriale, sunt următoarele:

- luarea tuturor măsurilor de prevenire eficientă a poluării în special prin recurgerea la cele mai bune tehnici disponibile;

- luarea măsurilor care să asigure că nici o poluare importantă nu va fi cauzată;

- evitarea producerii de deşeuri şi, în cazul în care aceasta nu poate fi evitată, valorificarea lor, iar în caz de imposibilitate tehnică şi economică, luarea măsurilor pentru neutralizarea şi eliminarea acestora, evitându-se sau reducându-se impactul asupra mediului;

- utilizarea eficientă a energiei;

- luarea măsurilor necesare pentru prevenirea accidentelor şi limitarea consecinţelor acestora;

- luarea măsurilor necesare, în cazul încetării definitive a activităţilor, pentru evitarea oricărui risc de poluare şi pentru aducerea amplasamentului şi a zonelor afectate într-o stare care să permită reutilizarea acestora.

15.2 Orice modificare faţǎ de datele înscrise în documentaţia depusă de operator la solicitarea actualizării autorizaţiei integrate trebuie notificată autorităţii competente de protecţia mediului, în scris, imediat ce intervine:

- modificări privind numele sub care societatea este înregistrată la Registrul Comerţului, adresa sediului social al operatorului;

- modificări privind deţinătorul instalaţiei;

- măsuri luate privind intrarea în proces de lichidare.

In conformitate cu prevederile art. 10 (2) din OUG 195/2005 privind protecţia mediului, cu modificările şi completările ulterioare, în termen de 60 de zile de la data semnării/emiterii documentului care atestă încheierea uneia dintre procedurile de vânzare a pachetului majoritar de acţiuni, vânzare de active, fuziune, divizare, concesionare ori în care implică schimbarea titularului activităţii, precum şi în cazul de dizolvare urmată de lichidare, lichidare, faliment, încetarea activităţii, părţile implicate transmit în scris autoritaţii competente pentru protecţia mediului obligaţiile asumate privind protecţia mediului, printr-un document certificat pentru conformitate cu originalul.

15.3. Operatorul este obligat să respecte condiţiile din autorizaţia integrată de mediu în desfăşurarea activităţii din instalaţie.

15.4. Nu se va realiza nici o modificare a instalaţiei sau a modului de exploatare a acesteia fără notificarea din timp a ACPM.

15.5. In cazul oricărei situaţii de mai jos trebuie trimisă o notificare scrisă APM Hunedoara, Gărzii Naţionale de Mediu - Comisariatul Judeţean Hunedoara:

-  încetarea permanentă a exploatării oricărei părţi sau a întregii instalaţii autorizate;

- încetarea funcţionǎrii oricărei părţi sau a întregii instalaţii autorizate pentru o perioadă care poate depăşi un an;

- reluarea exploatării oricărei părţi sau a întregii instalaţii autorizate după oprire.

15.6. Operatorul este obligat să raporteze cu regularitate la autoritatea competentă pentru protecţia mediului, datele cuprinse la capitolul 14 al prezentei autorizaţii, rezultatele monitorizării emisiilor şi în termenul cel mai scurt, despre orice incident sau accident care  afectează semnificativ mediu.

15.7. Operatorul trebuie să notifice APM Hunedoara şi GNM – SCJ Hunedoara  prin fax şi electronic, dacă este posibil, imediat ce se confruntă cu oricare din următoarele situaţii:

-  orice emisie în aer, semnificativă pentru mediu, de la orice punct potenţial de emisie;

- orice funcţionare defectuoasă a echipamentului de control care poate duce la pierderea controlului oricărui sistem de reducere a poluării de pe amplasament;

- orice incident cu potenţial de contaminare a apelor de suprafaţă şi subterane sau care poate reprezenta o ameninţare de mediu pentru aer sau sol sau necesită un răspuns urgent din partea agenţiei;

- orice emisie care nu se conformează cu cerinţele autorizaţiei.

Notificarea va cuprinde: data şi ora incidentului, detalii privind natura oricărei emisii şi a oricărui risc creat de incident şi măsurile luate pentru minimizarea emisiilor şi evitarea reapariţie.

15.8. În cazul oricărui incident sau situaţie de urgenţă, persoanele autorizate de operator vor anunţa, după caz, şi alte autorităţi, în cel mai scurt timp posibil:

- în cazul contaminării solului, apelor subterane, apelor de suprafaţă: Administraţia Naţională  „Apele Romane” Direcţia Apelor Mureş ;

-  în cazul incendiilor: Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă Iancu de Hunedoara;

- în caz de îmbolnăviri ale personalului: Direcţia de Sănătate Publică, Inspectoratul Teritorial de Muncă.

15.9. Operatorul trebuie să menţină un dosar pentru informarea publică, care să fie disponibil publicului, la cerere. Acest dosar trebuie să conţină următoarele:

- autorizaţia;

- solicitarea;

- raportarea anuală privind aspectele de mediu netehnice;

- raportul anual de monitorizare;

- alte aspecte pe care operatorul le consideră adecvate.

15.10. În conformitate cu prevederile OUG 195/2005 privind protecţia mediului, aprobată şi modificată prin Legea 265/2006, modificată şi completată de OUG 164/2008 conducerea CONSILIUL JUDETEAN HUNEDOARA, prin persoana desemnată cu atribuţii în domeniul protecţiei mediului, va asista persoanele împuternicite cu activităţi de inspecţie punându-le la dispoziţie evidenţa măsurătorilor proprii şi toate celelalte documente şi le va facilita controlul activităţii precum şi prelevarea de probe. Va asigura, de asemenea, accesul persoanelor împuternicite la instalaţiile tehnologice, la echipamentele şi instalaţiile de depoluare precum şi în spaţiile sau în zonele potenţial generatoare de impact asupra mediului.

15.11. Operatorul are obligaţia de a realiza măsurile impuse anterior de persoane împuternicite cu inspecţia. Măsurile impuse de aceste autorităţi, modul de realizare a acestora şi data realizării acestora vor fi raportate la  APM Hunedoara şi autoritatea care a impus măsurile, imediat după realizarea lor.

15.12.  În conformitate cu OUG 196/2005, aprobată de Legea105/2006 privind fondul de mediu, operatorul are obligaţia să declare, să calculeze şi să achite taxele care-i revin la Fondul pentru mediu.

15.13. Operatorul are obligaţia de a întreţine în mod corespunzător întregul amplasament fără să genereze discomfort şi să afecteze starea de sănătate a populației. Va lua măsuri pentru mascarea disconfortului vizual şi pentru dezvoltarea perdelelor vegetale de protecție.

15.14. Operatorul are obligaţia să pună la dispoziţia publicului pe suport de hârtie/ electronic, pentru a putea fi consultate, datele referitoare la emisiile provenite de la instalaţii, la sediul APM Hunedoara sau/şi la sediul administraţiei locale în a cărei rază se află instalaţia, conform art. 53 din Ord. 818/2003  pentru aprobarea procedurii de emitere a autorizaţiei integrate de mediu.

# 16. MANAGEMENTUL ÎNCHIDERII INSTALAŢIEI, MANAGEMENTUL REZIDUURILOR

16.1. În cazul în care operatorul urmează să deruleze sau să fie supus unei proceduri de vânzare a pachetului majoritar de acţiuni, vânzare de active, fuziune, divizare, concesionare ori în alte situaţii care implică schimbarea titularului activităţii, precum şi în caz de dizolvare urmată de lichidare, lichidare, faliment, încetarea activităţii, acesta are obligaţia de a notifica autoritatea competentă pentru protecţia mediului. Autoritatea competentă pentru protecţia mediului informează operatorul cu privire la obligaţiile de mediu care trebuie asumate de părţile implicate, pe baza evaluărilor care au stat la baza emiterii actelor de reglementare existente.

În termen de 60 de zile de la data semnării/emiterii documentului care atestă încheierea uneia dintre proceduri, părţile implicate transmit în scris autorităţii competente pentru protecţia mediului obligaţiile asumate privind protecţia mediului, printr-un document certificat pentru conformitate cu originalul. Clauzele privind obligaţiile de mediu cuprinse în actele întocmite au un caracter public.

Îndeplinirea obligaţiilor de mediu este prioritară în cazul procedurilor de: dizolvare urmată de lichidare, lichidare, faliment, încetarea activităţii.

16.2. În cazul încetării temporare sau definitive a activităţii întregii instalaţii sau a unor părţi din instalaţie, operatorul trebuie să respecte Planul de închidere a instalaţiei întocmit în acest scop şi agreat de APM Hunedoara.

Lucrările de închidere definitivă se vor face în baza unui proiect de închidere. Documentaţia va fi depusă la APM Hunedoara şi se va urma procedura specifică în vederea obţinerii actului de reglementare la închidere.

Planul de închidere pentru CMID include măsurile şi activităţile specifice care vor fi întreprinse la închidere pentru fiecare din cele 2 incinte de tratare a deşeurilor.

Planul de închidere trebuie să includă:

- planuri ale tuturor conductelor instalaţiilor şi rezervoarelor;

- orice măsură de precauţie specifică necesară pentru asigurarea faptului că demolarea clădirilor sau a altor structuri nu cauzează poluare în aer, apă sau sol;

- măsuri de eliminare şi acolo unde este cazul, spălare a conductelor şi a rezervoarelor şi golirea completă de conţinutul potenţial periculos;

- eliminarea substanţelor potenţial dăunătoare, dacă nu s-a stabilit că este acceptabil a se lăsa astfel de obligaţii viitorilor proprietari;

- oprirea alimentării cu utilităţi: apă, energie electrică şi combustibil a instalaţiilor;

- demontarea instalaţiilor şi transportul materialelor rezultate, spre destinaţiile anterior stabilite;

- determinarea gradului de afectare a solului;

- măsuri pentru reconstrucţia ecologică a terenului afectat istoric prin activităţile  desfăşurate pe amplasament.

Având în vedere specificul activităţilor desfăşurate pe amplasament, Planul de închidere conţine şi elementele prevăzute pentru închiderea depozitelor de deşeuri şi urmărirea acestora în faza de post – închidere, în conformitate cu prevederile HG 349/2005 privind depozitarea deşeurilor şi a Normativului tehnic privind depozitarea deşeurilor aprobat prin Ordinul 757/2004.

Planul de închidere prezentat pentru CMID Bârcea Mare cuprinde următoarele capitole:

- Introducere

- Consideraţii hidro/geomorfologice asupra amplasamentului

- Identificarea structurilor existente pe amplasament şi măsurile pentru scoaterea din funcţiune în condiţii de siguranţă;

- Consideraţii generale privind dezafectarea, care cuprinde operaţiile propuse pentru: închiderea depozitului de deşeuri, dezafectarea clădirilor (dacă este cazul), dezafectarea utilităţilor, monitorizarea post-închidere pentru depozit;

6.2.1 Închiderea depozitului de deşeuri

- după atingerea cotei finale a celulei/depozitului şi după profilarea deşeurilor (1:3), se va aplica stratul de acoperire provizoriu, aferent perioadei de tasări maxime;

- la închiderea finală va fi aplicat stratul de impermeabilizare constituit din: strat de susţinere de 50 cm din CD sortate şi concasate, pietriş cu granulaţia de 16-32 mm, strat geocompozit bentonitic cu grosimea de 10 mm, saltea drenantă cu filtru pe partea superioară, strat de pământ argilos necompactat cu conţinut de nisip şi pietriş în grosime de 85 cm, strat de sol vegetal în grosime de 15 cm şi însămânţare cu ierburi perene.

Apa de precipitaţii colectată de salteaua drenantă se va descărca printr-o conductă din PEID perforată în punctul cel mai de jos al digului perimetral.

6.2.2 Monitorizarea post-închidere – va fi făcută conform punctului 13 din prezenta AIM.

6.2.3 Dezafectarea clădirilor – se va aplica metoda clasică cu mijloace manuale şi cu utilaje nespecifice. Prima fază – întreruperea utilităţilor. Apoi de vor scoate uşile şi ferestrele, demolarea propriu zisă făcându-se de sus în jos. Deşeurile rezultate vor fi sortate şi gestionate pe amplasament, apoi valorificate prin terţi sau folosite la lucrările de închidere a depozitului. Suprafaţa dezafectată va fi la sfârşit ecologizată şi refăcută conform destinaţiei ulterioare.

6.2.4 Dezafectare conducte, utilaje, echipamente – se face după identificarea celor care se demolează total/parţial şi a celor care rămân, metoda folosită va fi aleasă funcţie de tipul, mărimea şi destinaţia ulterioară a bunului dezafectat. Gruparea bunurilor  dezafectate va fi de asemenea făcută funcţie de destinaţia ulterioară, iar gestionarea până la livrare către terţi, valorificare, eliminare, se va face pe amplasament.

16.3. Operatorul are obligaţia să asigure resursele necesare pentru punerea în practică a Planului de închidere şi să declare mijloacele de asigurare a disponibilităţii acestor resurse, indiferent de situaţia sa financiară.

În conformitate cu prevederile HG 349/2005 privind depozitarea deşeurilor, art. 12:

(1) Operatorul depozitului este obligat să îşi constituie un fond pentru închiderea şi urmărirea post-închidere a depozitului, denumit Fond pentru închiderea depozitului de deşeuri şi urmărirea acestuia post-închidere.

(2) Fondul prevăzut la alin. (1) se păstrează într-un cont purtător de dobândă deschis la o bancă comercială, cu excepţia cazului în care operatorul depozitului are calitatea de instituţie publică şi fondul se păstrează într-un cont deschis la unitatea de trezorerie şi contabilitate publică în a cărei rază acesta îşi are sediul fiscal. Dobânda obţinută constituie sursă suplimentară de alimentare a fondului.

(3) Fondul se constituie în limita sumei stabilite prin proiectul depozitului pentru închiderea şi urmărirea post-închidere a depozitului şi se realizează prin eşalonarea anuală a acestei sume, astfel:

a) din cota-parte din tarifele de depozitare percepute de operator din prima zi a intrării în funcţiune a depozitului unde se realizează depozitarea deşeurilor pentru terţa persoană;

(4) Cota-parte din tarifele de depozitare care alimentează fondul se stabileşte iniţial prin proiect şi se recalculează la cel mult 3 ani în vederea asigurării sumei stabilite la alin. (3).

(5) Fondul se alimentează trimestrial, după finalizarea încasărilor contravalorii operaţiunilor de depozitare pe perioada acelui trimestru, iar controlul depunerii sumelor previzionate se face anual pe toată perioada exploatării depozitului; aceste sume sunt previzionate.

(6) Consumul fondului se face pe baza situaţiilor de lucrări care se întocmesc o dată cu realizarea lucrărilor, la închiderea depozitului sau a unei părţi a depozitului. Operatorul utilizează fondurile previzionate constituite în acest scop pe baza situaţiilor de lucrări justificative.

(7) Fondul prevăzut la alin. (1) nu se include la masa credală în caz de lichidare judiciară, el urmând să fie folosit numai în scopul pentru care a fost constituit.

(8) Controlul alimentării şi utilizării fondului se realizează de către autorităţile competente ale administraţiei publice locale pentru finanţe publice, în conformitate cu prevederile legislaţiei în vigoare.

16.4. În baza rapoartelor de monitorizare, la încetarea activităţii, se va stabili aportul adus în timpul funcţionării instalaţiilor la poluare şi măsurile de remediere ce se impun.

Suprafeţele care au fost ocupate de depozite de deşeuri se înregistrează în registrul de cadastru şi se marchează vizibil pe documentele cadastrale.

Perioada de urmărire post-închidere pentru depozitele de deşeuri municipale este de minimum 30 de ani şi poate fi prelungită dacă prin programul de monitorizare post-închidere se constată că depozitul nu este încă stabil şi prezintă un risc potenţial pentru factorii de mediu.

16.5. La încetarea activităţii cu impact asupra mediului geologic la schimbarea activităţii sau a destinaţiei terenului, operatorul economic sau deţinătorul de teren este obligat să realizeze investigarea şi evaluarea poluării mediului geologic.

16.6. Operatorul are obligaţia ca în cazul încetării definitive a activităţii să ia măsurile necesare pentru evitarea oricărui risc de poluare şi de aducere a amplasamentului şi a zonelor afectate într-o stare care să permită reutilizarea acestora.

Verificarea conformării cu prevederile prezentului act se face de către reprezentanţii Gărzii Naţionale de Mediu - Comisariatul Judeţean Hunedoara şi  Agenţia pentru Protecţia Mediului Hunedoara.

Prezenta autorizaţie integrată de mediu a fost emisă în ... exemplare, fiecare exemplar având un număr  .... pagini semnate şi ştampilate.

# Director Executiv                                                   Şef Serviciu

# Viorica Georgeta BARABAŞ                              Avize, Acorduri, Autorizaţii

# Lucia Doina COSTINAŞ

Întocmit,

Viorica Rusu

# 17. Anexe –

# Anexa nr. 1 LISTA DESEURILOR ACCEPTATE SPRE DEPOZITARE CMID BARCEA MARE

# Anexa nr. 2 Lista utilaje şi echipamente

# Anexa nr. 3

# 18. DICŢIONAR     DE    TERMENI

| 1 | Autoritatea competentă pentru protecţia mediului (ACPM) | Agenţia pentru Protecţia Mediului ... |
| --- | --- | --- |
| 2 | Autoritatea cu atribuţii de control, inspecţie şi sancţionare în domeniul protecţiei mediului | Comisariatul Judeţean ... al Gărzii Naţionale de Mediu |
| 3 | Autoritatea centrală de protecţie a mediului | Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor |
| 4 | Operator | Persoană fizică sau juridică, care operează ori deţine controlul instalaţiei, aşa cum este prevăzut în legislaţia naţională, sau care a fost investită cu putere economică decisivă asupra funcţionării tehnice a instalaţiei, respectiv |
| 5 | BAT (cele mai bune tehnici disponibile) | Stadiul de dezvoltare cel mai avansat şi eficient înregistrat în dezvoltarea unei activităţi şi a modurilor de exploatare, care demonstrează posibilitatea practică a tehnicilor specifice de a constitui referinţă pentru stabilirea valorilor limită de emisie în scopul prevenirii poluării, iar în cazul în care acest fapt nu este posibil, pentru a reduce în ansamblu emisiile şi impactul asupra mediului, în întregul său |
| 6 | CAT | Colectiv tehnic de avizare |
| 7 | CBO5 | Consumul biochimic de oxigen la 5 zile |
| 8 | CCOCr | Consumul chimic de oxigen – metoda cu dicromat de potasiu |
| 9 | COV | Compuşi organici volatili |
| 10 | dB(A) | Decibeli (curba de zgomot A). |
| 11 | IPPC | Prevenirea, reducerea şi controlul integrat al poluării |
| 12 | Instalaţie IPPC | Orice instalaţie tehnică staţionară, în care se desfăşoară una sau mai multe activităţi prevăzute în Anexa 1 din Legea 278/2013, precum şi orice altă activitate direct legată, sub aspect tehnic, de activităţile desfăşurate pe acelaşi amplasament, susceptibilă de a avea efecte asupra emisiilor şi poluării |
| 13 | RAM | Raport anual de mediu |
| 14 | PRTR | H.G. nr. 140/2008 privind stabilirea unor măsuri pentru aplicarea prevederilor Regulamentului (CE) al Parlamentului European şi al Consiliului nr. 166/2006 privind înfiinţarea Registrului European al Poluanţilor Emişi şi Transferaţi şi modificarea Directivelor Consiliului 91/689/CEE şi 96/61/CE. |
| 15 | R | Fraza de risc este o frază care exprimă o descriere concisă a riscului prezentat de substanţele şi preparatele chimice periculoase pentru om şi mediul înconjurător conform SR 13253/1996 |
| 16 | SMA | Sistem de management al autorizaţiei |
| 17 | Cod CAEN | Clasificarea activităţilor din economia naţională |
| 18 | Prejudiciu | O schimbare negativă măsurabilă a unei resurse naturale sau o deteriorare măsurabilă a unui serviciu legat de resursele naturale, care poate surveni direct sau indirect |
| 19 | Ameninţare iminentă cu un prejudiciu | O probabilitate suficientă de producere a unui prejudiciu asupra mediului în viitorul apropriat |
| 20 | Prejudiciul asupra mediului | a) prejudiciul asupra speciilor şi habitatelor naturale protejate - orice prejudiciu care are efecte semnificative negative asupra atingerii sau menţinerii unei stări favorabile de conservare a unor astfel de habitate sau specii; caracterul semnificativ al acestor efecte se evaluează în raport cu starea iniţială, ţinând cont de criteriile prevăzute în anexa nr. 1; prejudiciile aduse speciilor şi habitatelor naturale protejate nu includ efectele negative identificate anterior, care rezultă din acţiunile unui operator care a fost autorizat în mod expres de autorităţile competente în concordanţă cu prevederile legale în vigoare b) prejudiciul asupra apelor - orice prejudiciu care are efecte adverse semnificative asupra stării ecologice chimice si/sau cantitative şi/sau potenţialului ecologic al apelor în cauză, astfel cum au fost definite în Legea nr. 107/1996, cu modificările şi completările ulterioare, cu excepţia efectelor negative pentru care se aplica art. 27 din Legea nr. 107/1996, cu modificările şi completările ulterioare c) prejudiciul asupra solului - orice contaminare a solului, care reprezintă un risc semnificativ pentru sănătatea umană, care este afectată negativ ca rezultat al introducerii directe sau indirecte a unor substanţe, preparate, organisme sau microorganisme în sol sau în subsol. |
|  | AIM | Autorizaţie Integrată de Mediu |
|  | CMID | Centrul de Management Integrat al Deşeurilor |
|  | Levigat | Orice lichid care a percolat deşeurile depozitate |

19. ABREVIERI

| 1 | A.P.M. ... | Agenţia pentru Protecţia Mediului ..., |
| --- | --- | --- |
| 2 | A.C.P.M. | Autoritatea competentă pentru protecţia mediului |
| 3 | C.J. ... al G.N.M. | Comisariatul Judeţean ... al Gărzii Naţionale de Mediu |
| 4 | CAT | Colectiv tehnic de avizare |
| 5 | CBO5 | Consumul biochimic de oxigen la 5 zile |
| 6 | CCOCr | Consumul chimic de oxigen – metoda cu dicromat de potasiu |
| 7 | COV | Compuşi organici volatili |
| 8 | dB(A) | Decibeli (curba de zgomot A). |
| 9 | IPPC | Prevenirea, reducerea şi controlul integrat al poluării |
| 10 | RAM | Raport anual de mediu |
| 11 | PRTR | Registru European al Poluanţilor Emişi şi Transferaţi şi modificarea Directivelor Consiliului 91/689/CEE şi 96/61/CE. |
| 12 | SMA | Sistem de management al autorizaţiei |
| 13 | Cod CAEN | Clasificarea activităţilor din economia naţională |
| 14 | BREF | Reference Document on Best Available Techniques for Intensive Rearing of Poultry and Pigs (iulie 2003) |
| 15 | IMA | Instalaţie mare de ardere |

20. C U P R I N S

| 1 | DATE DE IDENTIFICARE A OPERATORULUI |  |
| --- | --- | --- |
| 2 | TEMEIUL LEGAL |  |
| 3 | CATEGORIA DE ACTIVITATE |  |
| 4 | DOCUMENTAŢIA SOLICITĂRII AUTORIZAŢIEI |  |
| 5 | MANAGEMENTUL ACTIVITĂŢII |  |
| 6 | MATERII PRIME ŞI MATERIALE AUXILIARE |  |
| 7 | RESURSE: APĂ, ENERGIE ELECTRICĂ, GAZE NATURALE |  |
| 7.1 | Apa |  |
| 7.2 | Utilizarea eficientă a energiei şi resurselor |  |
| 8 | DESCRIEREA INSTALAŢIEI ŞI A FLUXURILOR TEHNOLOGICE EXISTENTE PE AMPLASAMENT |  |
| 8.1 | Descrierea amplasamentului |  |
| 8.2 | Descrierea principalelor activităţi |  |
| 8.3 | Tehnici aplicate de societate pentru conformare cu cerinţele BAT pentru activitate |  |
| 9 | INSTALAŢII PENTRU EVACUAREA, REŢINEREA ŞI DISPERSIA POLUANŢILOR ÎN MEDIU |  |
| 9.1 | Emisii în atmosferă |  |
| 9.2 | Emisii în apă |  |
| 9.3 | Emisii în sol, ape subterane |  |
| 10 | CONCENTRAŢII DE POLUANŢI ADMISE LA EVACUAREA ÎN MEDIUL ÎNCONJURĂTOR, NIVEL DE ZGOMOT |  |
| 10.1 | Aer |  |
| 10.2 | Apă |  |
| 10.3 | Sol |  |
| 10.4 | Zgomot |  |
| 11 | GESTIUNEA DEŞEURILOR |  |
| 12 | INTERVENŢIA RAPIDĂ, PREVENIREA ŞI MANAGEMENTUL SITUAŢIILOR DE URGENŢĂ |  |
| 13 | MONITORIZAREA ACTIVITĂŢII |  |
| 14 | RAPORTĂRI CĂTRE AUTORITATEA COMPETENTĂ PENTRU PROTECŢIA MEDIULUI ŞI PERIODICITATEA ACESTORA |  |
| 15 | OBLIGAŢIILE OPERATORULUI |  |
| 16 | MANAGEMENTUL ÎNCHIDERII INSTALAŢIEI, MANAGEMENTUL REZIDUURILOR |  |
| 17 | ANEXE |  |
| 18 | DICŢIONAR DE TERMENI |  |
| 19 | ABREVIERI |  |
| 20 | CUPRINS |  |

# Anexa 1

LISTA DESEURILOR ACCEPTATE SPRE DEPOZITARE CMID BARCEA MARE

| Nr. crt. | COD deseu | Denumire deseu | Observatii |
| --- | --- | --- | --- |
| Categoria 20 Deşeuri municipale şi asimilabile din comerţ, industrie, instituţii, inclusiv fracţiuni colectate separat |
| 1 | 20 01 41 | deseuri de la curatatul cosurilor |  |
| 2 | 20 01 99 | alte fractii, nespecificate | cu notificarea si acceptul autoritatilor competente |
| 3 | 20 02 03 | alte desuri nebiodegradabile din gradini si parcuri |  |
| 4 | 20 03 01 | deseuri municipale amestecate | doar cele care nu fac obiectul statiilor de tratare |
| 5 | 20 03 02 | deseuri din piete |  |
| 6 | 20 03 03 | deseuri stradale |  |
| 7 | 20 03 99 | deseuri municipale, fara alta specificatie | cu notificarea si acceptul autoritatilor competente |
| Categoria 19 Deşeuri de la instalaţii de tratare a reziduurilor, de la staţiile de epurare a apelor uzate şi de la tratarea apelor pentru alimentare cu apă şi uz industrial |
| 8 | 19 12 08 | materiale textile |  |
| 9 | 19 12 12 | alte deseuri(inclusiv amestecuri de materiale) de la tratarea mecanica a deseurilor, cu exceptia celor periculoase si a mineralelor | cu notificarea si acceptul autoritatilor competente |
| 10 | 19 08 05 | namoluri de la epurarea apelor uzate orasenesti | namolurile de la statiile de epurare orasenesti se accepta spre depozitare in proportie de cel mult 10 % doar daca indeplinesc conditiile de nepericulozitatea |
| Categoria 15 Deseuri de ambalaje, materiale absorbante, materiale de lustruire, filtrante si imbracaminte de protectie, nespecificate in alta parte |
| 11 | 15 01 * | ambalaje | Cu notificarea si acceptul autoritatilor competente |
| 12 | 15 02 03 | absorbanţi, materiale filtrante, materiale de lustruire şi îmbrăcăminte de protecţie, |  |

Nota: se pot accepta la depozitare si alte tipuri de deseuri, doar daca indeplinesc conditiile conform legislatiei specifice in vigoare, dupa o prealabila notificare si cu acceptul autoritatilor competente

*   Doar deşeuri de ambalaje degradate

# Anexa 2

# Lista utilaje şi echipamente

| Nr. crt. | Zona deservită | Tip utilaj | număr | Capacitate | UM |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Depozit | Incarcator cu cupa frontala | 1 |  |  |
|  |  | Compactor | 1 |  |  |
|  |  | Camion bascula | 2 |  |  |
|  | TMB | Încărcător frontal | 2 |  | buc |
|  |  | Camion cu mecanism de ridicare cu carlig | 1 |  |  |
|  |  | Utilaj amestecare | 1 |  |  |
|  |  | Container Abroll | 2 | 18 | mc |
|  |  | Container Abroll | 4 | 30 | mc |
|  |  | Sită sortare/rafinare | 1 |  |  |
|  | Staţia sortare |  |  |  |  |
|  |  | Încărcător frontal | 2 |  |  |
|  |  | Motostivuitor | 1 |  |  |
|  |  | Autospecială cu mecanism cu elevator cu carlig | 1 |  |  |
|  |  | Container | 8 | 24 | mc |