Ministerul Mediului, Apelor şi Pădurilor

Agenţia Naţională pentru Protecţia Mediului

Agenţia pentru Protecţia Mediului Hunedoara

AUTORIZAŢIE INTEGRATĂ DE MEDIU

Nr. 2 din 02.07.2015

revizuită la data de …………………

Operator: ARCELORMITTAL HUNEDOARA S.A.

Adresa: str. DJ 687 nr. 4, Hunedoara, judeţul Hunedoara

Locaţia activităţii: str. DJ 687 nr. 4, Hunedoara, judeţul Hunedoara

Categoria de activitate conform:

Anexei 1 la Legea nr. 278/2013 privind emisiile industriale,

| Nr. crt. | Cod activitate IED | Denumire activitate IED | SNAP 2 | NFR |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2.2. | Producerea fontei sau a oţelului - topirea primară sau secundară - inclusiv pentru turnarea continuă, cu o capacitate de peste 2,5 tone pe oră | 040207 | 2.C.1 |
| 2 | 2.3. | Prelucrarea metalelor feroase exploatarea laminoarelor la cald cu o capacitate de peste 20 de tone de oţel brut pe oră | 040208 |  |

Clasificării activităţilor din economia naţională CAEN,

| Nr. crt. | Cod CAEN rev. 2 | Denumire activitate CAEN |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2410 | Producţia de metale feroase sub forme primare şi de feroaliaje |
| 2 | 2452 | Turnarea oţelului |
| 3 | 2550 | Fabricarea produselor metalice obţinute prin deformare plastică; metalurgia pulberilor |
| 4 | 3832 | Recuperarea materialelor reciclabile sortate |

Anexei I la Regulamentul (CE) nr. 166/2006 al Parlamentului European şi al Consiliului din 18.01.2006 privind înfiinţarea Registrului European al Poluanţilor Emişi şi Transferaţi,

| Activitate IED | Activitate PRTR | Denumire activitate PRTR |
| --- | --- | --- |
| 2.2. | 2.(b) | Instalaţii de producere a fontei brute sau a oţelului (topire primară sau secundară), inclusiv instalaţii de turnare continuă (cu o capacitate de peste 2,5 tone pe oră) |
| 2.3. | 2.(c) | Instalaţii de prelucrare a metalelor feroase: (i) Laminoare la cald cu o capacitate de peste 20 tone de oţel brut pe oră |

Emisă de: Agenţia pentru Protecţia Mediului Hunedoara

Prezenta autorizaţie integrată de mediu este valabilă 10 ani.

Data revizuirii: ………………..

Data expirării: 02.07.2025

Prezenta autorizaţie integrată de mediu a fost emisă în 3 exemplare, fiecare exemplar având un număr 57 pagini semnate şi ştampilate.

# Director Executiv,				                            Şef Serviciu

# Viorica Georgeta BARABAŞ			              Avize, Acorduri, Autorizaţii,

# Lucia Doina COSTINAŞ

# Întocmit,

# Viorica TODEA

# 1. DATE DE IDENTIFICARE A OPERATORULUI

# Operator:  ArcelorMittal Hunedoara S.A.

Sediul social: str. DJ 687 nr. 4, Hunedoara, judeţul Hunedoara

Certificat de înregistrare: seria B nr. 2582006

Cod unic de înregistrare: 2126855

Numărul de ordine în Registrul Comerţului: J20 / 41 / 1991

# 2. TEMEIUL LEGAL

Ca urmare a cererii de emitere a autorizației integrate de mediu adresată de ArcelorMittal Hunedoara, înregistrată la A.P.M. Hunedoara cu nr. 7543/23.09.2014 și a cererii de revizuire a autorizației integrate de mediu, înregistrată la A.P.M. Hunedoara cu nr. 1961/07.03.2016,

- în baza analizării documentaţiei de susţinere a solicitării pentru revizuirea autorizaţiei integrate de mediu, a completărilor depuse în timpul derulării procedurii;

- în urma consultării publicului şi a organizării şedinţei de dezbatere publică în data de 15.01.2015;

- luând în considerare comentariile şi observaţiilor publicului formulate în cadrul şedinţei de dezbatere publică;

- luând în considerare schimbările de fond a datelor care au stat la baza emiterii autorizației de mediu;

- în urma evaluării condiţiilor de operare şi a respectării cerinţelor Legii nr. 278/2013 privind emisiile industriale;

- în baza O.U.G. nr. 195/2005 privind protecţia mediului, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 265/2006, cu modificările şi completările ulterioare;

- în baza Ordinului nr. 818/2003 pentru aprobarea Procedurii de emitere a autorizaţiei integrate de mediu, cu modificările şi completările ulterioare;

- în baza H.G. nr. 38/2015 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Mediului, Apelor şi Pădurilor;

- în baza H.G. nr. 1000/2012 privind reorganizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale pentru Protecţia Mediului şi a instituţiilor publice aflate în subordinea acesteia, cu modificările şi completările ulterioare;

- în baza deciziei de punere în aplicare a comisiei Europene din 28 februarie 2012 de stabilire a concluziilor privind cele mai bune tehnici disponibile (BAT) în temeiul Directivei 2010/75/UE a Parlamentului European şi a Consiliului privind emisiile industriale pentru producerea fontei şi oţelului

Ţinând cont de:

-  Best Available Techniques (BAT) Reference Document for Iron and Steel Production, ediţia 2013;

-    Documentele de Referinţă asupra Celor mai Bune Tehnici Disponibile în Industria Prelucrătoare a Metalelor Feroase, ediţia decembrie 2001,

în condiţiile în care orice emisie rezultată în urma activităţii va fi în conformitate şi nu va depăşi cerinţele legislaţiei de mediu din România, armonizată cu legislaţia Uniunii Europene şi prevederile prezentei autorizaţii,

în condiţiile respectării prevederilor următoarelor acte normative:

- O.U.G. nr. 195/2005 privind protecţia mediului, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 265/2006, cu modificările şi completările ulterioare;

- Legea nr. 278/2013 privind emisiile industriale, care transpune prevederile Directivei 2010/75/UE a Parlamentului European şi a Consiliului din 24 noiembrie 2010 privind emisiile industriale (prevenirea şi controlul integrat al poluării) (reformare);

- O.U.G. nr. 68/2007 privind răspunderea de mediu cu referire la prevenirea şi repararea prejudiciului asupra mediului, aprobată prin Legea nr. 19/2008, cu modificările şi completările ulterioare;

- O.U.G. nr. 196/2005 privind Fondul pentru mediu, cu modificările şi completările ulterioare;

- Ordinul nr. 578/2006 pentru aprobarea Metodologiei de calcul al contribuţiilor şi taxelor datorate la Fondul pentru mediu, cu modificările şi completările ulterioare;

- Ordinului nr. 119/2014 pentru aprobarea Normelor de igienă şi sănătate publică privind mediul de viaţă al populaţiei;

- Legea apelor nr. 107/1996, cu modificările şi completările ulterioare, care transpune Directiva 2000/60/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 23 octombrie 2000 de stabilire a unui cadru de politică comunitară în domeniul apei şi Directiva 2007/60/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 23 octombrie 2007 privind evaluarea şi gestionarea riscurilor la inundaţii,;

- H.G. nr. 188/2002 pentru aprobarea unor norme privind condiţiile de descărcare în mediul acvatic a apelor uzate, cu modificările şi completările ulterioare;

- H.G. nr. 351/2005 privind aprobarea Programului de eliminare treptată a evacuărilor, emisiilor şi pierderilor de substanţe prioritare periculoase, cu modificările şi completările ulterioare;

- Ordinul nr. 161/2006 pentru aporbarea Normativului privind clasificarea calităţii apelor de suprafaţă în vederea stabilirii stării ecologice a corpurilor de apă;

- Legea nr. 458/2002 privind calitatea apei potabile, cu modificările şi completările ulterioare;

- Legea nr. 104/2011 privind calitatea aerului înconjurător, cu modificările şi completările ulterioare, care transpune Directiva 2008/50/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 21 mai 2008 privind calitatea aerului înconjurător şi un aer mai curat pentru Europa şi ale Directivei 2004/107/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 15 decembrie 2004 privind arseniul, cadmiul, mercurul, nichelul, hidrocarburile aromatice policiclice în aerul înconjurător;

- Ordinul nr. 462/1993 pentru aprobarea Condiţiilor tehnice privind protecţia atmosferei şi Normelor metodologice privind determinarea emisiilor de poluanţi atmosferici produşi de surse staţionare;

- STAS 12574/1987 privind conditiile de calitate ale aerului din zonele protejate;

- Regulamentul (CE) nr. 166/2006 privind înfiinţarea Registrului European al Poluanţilor Emişi şi Transferaţi şi modificarea Directivelor Consiliului 91/689/CEE şi 96/61/CE;

- Hotărâre nr. 140/2008 privind stabilirea unor măsuri pentru aplicarea prevederilor Regulamentului (CE) al Parlamentului European şi al Consiliului nr. 166/2006 privind înfiinţarea Registrului European al Poluanţilor Emişi şi Transferaţi şi modificarea directivelor Consiliului 91/689/CEE şi 96/61/CE;

- Ordinul nr. 756/1997 pentru aprobarea reglementării privind evaluarea poluării mediului;

- Legea nr. 211/2011 privind regimul deşeurilor, cu modificările şi completările ulterioare, care  transpune Directiva 2008/98/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 19 noiembrie 2008 privind deşeurile şi de abrogare a anumitor directive;

- H.G. nr. 856/2002 privind evidenţa gestiunii deşeurilor şi pentru aprobarea listei cuprinzând deşeurile, inclusiv deşeurile periculoase, cu modificările şi completările ulterioare;

- Legea nr. 249/2015 privind modalitatea de gestionare a ambalajelor şi a deşeurilor de ambalaje, cu modificările şi completările ulterioare, care transpune Directiva Parlamentului şi Consiliului nr. 94/62/CE privind ambalajele şi deşeurile de ambalaje, amendată prin Directiva Parlamentului şi Consiliului 2004/12/CE, Decizia Comisiei Europene 97/129/CE privind sistemul de identificare şi marcare a materialelor de ambalaj, Decizia Comisiei Europene 2005/270/CE privind formatul referitor la sistemul de baze de date;

- Ordinul nr. 794/2012 privind procedura de raportare a datelor referitoare la ambalaje si deşeuri de ambalaje;

- Ordinul nr. 235/2007 privind gestionarea uleiurilor uzate, care transpune Directiva nr. 75/439/CEE privind eliminarea uleiurilor uzate, modificată prin Directiva nr. 87/101/CEE referitoare la eliminarea uleiurilor uzate;

- O.U.G. nr. 5/2015 privind deşeurile de echipamente electrice şi electronice, care transpune Directiva 2012/19/UE a Parlamentului European şi a Consiliului din 4 iulie 2012 privind deşeurile de echipamente electrice şi electronice (DEEE);

- H.G. nr. 1061/2008 privind transportul deşeurilor periculoase şi nepericuloase pe teritoriul României;

- Hotărâre nr. 124/2003 privind prevenirea, reducerea şi controlul poluării mediului cu azbest, cu modificările şi completările ulterioare, care transpune Directiva Consiliului nr. 87/217/CEE privind prevenirea şi reducerea poluării mediului cu azbest;

- Legea nr. 360/2003 privind regimul substanţelor şi preparatelor chimice periculoase, cu modificările şi completările ulterioare;

- H.G. nr. 1408/2008 privind clasificarea, ambalarea şi etichetarea substanţelor periculoase, care transpune prevederile Directivei 67/548/CEE a Consiliului din 27 iunie 1967 privind apropierea actelor cu putere de lege şi a actelor administrative referitoare la clasificarea, ambalarea şi etichetarea substanţelor periculoase;

- Regulamentul (CE) nr. 1907/2006 al Parlamentului European şi al Consiliului privind înregistrarea, evaluarea, autorizarea şi restricţionarea substanţelor chimice (REACH), de înfiinţare a Agenţiei Europene pentru Produse Chimice, de modificare a Directivei 1999/45/CE şi de abrogare a Regulamentului (CEE) nr. 793/93 al Consiliului şi a Regulamentului (CE) nr. 1488/94 al Comisiei, precum şi a Directivei 76/769/CEE a Consiliului şi a Directivelor 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE şi 2000/21/CE ale Comisiei;

- Regulamentul (CE) nr. 1272/2008 al Parlamentului European şi al Consiliului privind clasificarea, etichetarea şi ambalarea substanţelor şi a amestecurilor, de modificare şi de abrogare a Directivelor 67/548/CEE şi 1999/45/CE, precum şi de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1907/2006;

- STAS 10009-88 Acustica urbană. Limite admisibile ale nivelului de zgomot;

- Legea nr. 319/2006 a securităţii şi sănătăţii în muncă, cu modificările şi completările ulterioare;

- H.G. nr. 1425/2006 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii securităţii şi sănătăţii în muncă nr. 319/2006, cu modificările şi completările ulterioare;

- H.G. nr. 1218/2006 privind stabilirea cerinţelor minime de securitate şi sănătate în muncă pentru asigurarea protecţiei lucrătorilor împotriva riscurilor legate de prezenţa agenţilor chimici, cu modificările şi completările ulterioare;

- H.G. nr. 493/2006 privind cerinţele minime de securitate şi sănătate referitoare la expunerea lucrătorilor la riscurile generate de zgomot, cu modificările şi completările ulterioare;

- H.G. nr. 1876/2005 privind cerinţele minime de securitate şi sănătate referitoare la expunerea lucrătorilor la riscurile generate de vibraţii, cu modificările ulterioare;

- H.G. nr. 355/2007 privind supravegherea sănătăţii lucrătorilor, cu modificările şi completările ulterioare

şi a celorlate documente de referinţă relevante:

- Reference Document on the General Principles of Monitoring, ediţia iulie 2003;

- Reference Document on the application of Best Available Techniques to Industrial Cooling Systems, ediţia decembrie 2011

se  emite:

AUTORIZAŢIA  INTEGRATĂ  DE  MEDIU

# Pentru funcţionarea instalaţiei de producere a oţelului lichid şi a produselor din oţel

Amplasată în: str. DJ 687 nr. 4, Hunedoara, judeţul Hunedoara

Operator: ArcelorMittal Hunedoara S.A.

Autorizaţia include condiţiile necesare pentru asigurarea că:

- sunt luate toate măsurile necesare pentru prevenirea poluării, în special prin aplicarea celor mai bune tehnici disponibile;

- nu se generează nicio poluare semnificativă;

- se previne generarea deşeurilor, iar în situaţia în care se generează, acestea sunt pregătite pentru reutilizare, reciclare, valorifcare sau, dacă nu este posibil tehnic şi economic, sunt eliminate, cu  evitarea sau reducerea oricărui impact asupra mediului;

- se utilizează eficient energia;

- sunt luate măsuri necesare pentru prevenirea accidentelor şi limitarea consecinţele acestora;

- sunt luate măsurile necesare pentru ca, în cazul încetării definitive a activităţii, să se evite orice risc de poluare şi să se readucă amplasamentul la o stare satisfăcătoare;

- este minimizat impactul semnificativ de mediu produs de anumite condiţii, altele decât cele normale de funcţionare.

Autorizaţia integrată de mediu conţine cerinţe de monitorizare adecvate descărcărilor de poluanţi care au loc, cu specificarea metodologiei şi frecvenţei de măsurare şi obligaţia de a furniza autorităţii competente datele solicitate de aceasta pentru verificarea conformării cu autorizaţia.

Conform prevederilor O.U.G nr. 195/2005 aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 265/2006, cu modificările şi completările ulterioare, nerespectarea prevederilor autorizaţiei integrate de mediu atrage suspendarea şi/sau anularea acesteia, după caz.

# 3. CATEGORIA DE ACTIVITATE

| Activitate IED | Capacitate maximă proiectată a instalaţiei/activității |
| --- | --- |
| 2.2. | Produse | Oţelărie electrică: 800000 tone oţel lichid/an Turnare continuă: 770000 tone oţel turnat/an |
|  | Subproduse | Zgură EAF (zgură de cuptor electric): 45000 tone/an Zgură LF (zgură de oală): 13000 tone/an |
| 2.3. | Produse | 450000 tone profile laminate/an |
|  | Subproduse | 15000 tone țunder/an |

Zgura EAF, zgura LF și țunderul au făcut obiectul înregistrării la ECHA (European Chemicals Agency), în conformitate cu prevederile Regulamentului (CE) nr. 1907/2006 al Parlamentului European şi al Consiliului privind înregistrarea, evaluarea, autorizarea şi restricţionarea substanţelor chimice (REACH).

| Nr. crt. | Substanța | Nume EINECS | Nume uzual | Număr EINECS/CAS | Număr de înregistrare REACH |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | zgură EAF | Zgură, elaborare oțel, cuptor electric (oțel carbon) | Zgură de cuptor electric (de la producerea de oțel carbon) | 932-275-6 |  |
| 2 | zgură LF | Zgură, elaborare oțel | Zgură elaborare oțel | 266-004-1 65996-71-6 |  |
| 3 | țunder | Țunder laminare | Țunder | 266-007-8 65996-74-8 |  |

Zgura EAF, zgura LF și țunderul sunt considerate subproduse ca urmare a faptului că rezultă în procesele de producție al căror obiectiv principal nu este producerea acestora și îndeplinesc următoarele condiții cumulative:

- Utilizarea ulterioară a substanțelor este certă - condiție demonstrată de fișele tehnice de securitate

| Nr. crt. | Substanță | Utilizări identificate |
| --- | --- | --- |
| 1 | zgură EAF | producerea de clincher și ciment construirea de drumuri lucrări terestre excavări pentru drumuri piețe căi ferate lucrări hidraulice constituenți/aditivi pentru ciment, beton sau alți lianți hidraulici tratarea apelor uzate/tratarea apei condiționări pentru fertilizare și pentru sol producerea de vată minerală, sticlă și alte materiale de construcție |
| 2 | zgură LF | producerea de clincher și ciment construirea de drumuri lucrări terestre excavări pentru drumuri piețe căi ferate lucrări hidraulice constituenți/aditivi pentru ciment, beton sau alți lianți hidraulici tratarea apelor uzate/tratarea apei condiționări pentru fertilizare și pentru sol producerea de vată minerală, sticlă și alte materiale de construcție |
| 3 | țunder | fabricare metalelor de bază, inclusiv a aliajelor fabricarea produselor din metal, exclusiv mașini și utilaje producția cu caracter genral, de exemplu mașini, echipamente, vehicule, alte echipamente de transport lucrări de cinstrucții producția în masă, la scară largă a substanțelor chimice producția produselor chimice fine producția de preparate sau articole prin tabletare, compresie, extruziune, peletizare operațiuni de prelucrare protențial închise cu minerale/metale la temperatură ridicată operațiuni de prelucrare și transfer deschis cu minerale/metale la temperatură ridicată cercetare științifică și dezvoltare |

- Substanțele pot fi utilizate direct, fără a fi supuse unei prelucrări suplimentare celei prevăzute de practică industrială obișnuită - zgurile se supun unui proces de sortare mecanică, iar țunderul este brichetat mecanic; cele două operațiuni sunt activități obișnuite de practică industrială

- Substanțele sunt produse ca parte integrantă a unui proces de producție

Zgura EAF este un subprodus obținut în încărcătura de fier vechi din cuptorul cu arc electric, rezultând în urma adăugării de var/var dolomitic, precum și a altor substanțe care au rolul de a elimina impuritățile nemetalice din baia de oțel lichid. Zgura lichidă este evacută din cuptor la temperatura de cca. 16000C și este răcită cu aer și cu o cantitate controlată de apă în vederea cristalizării acesteia. Răcirea zgurii EAF se realizează în fosele de evacuare a acesteia.

Zgura LF este generată ca subprodus în procesul de tratare a topiturii de oțel, când are loc transformarea topiturii în oțel lichid brut. În faza de tratare a băii de oțel lichid se adaugă ferolaiaje și alte materiale de adaos, în vederea obținerii mărcii de oțel solicitate. Zgura LF este evacuată la temperatura de cca. 15000C și este răcită în fosele de evacuare a acesteia.

Țunderul este generat în procesul de laminare a blumurilor de oțel turnat continuu, la trecerea prin cajele de laminare pentru obținerea profilului dorit. Stratul oxidic de fier de la suprafața blumurilor, în contact cu apa de răcire a cilindrilor de laminare, se transformă în țunder, care se desprinde de pe suprafața laminatului și este antrenat și transportat de apa de răcire în stația de epurare a apelor uzate, unde este deshidrarat în vederea valorificării.

- Utilizarea ulterioară a substanțelor este legală, în sensul că substanțele îndeplinesc toate cerințele relevante referitoare la produs, la protecția mediului și protecția sănătății pentru utilizarea specifică și nu va produce efecte globale nocive asupra mediului sau a sănătății populației

Conform Fișelor tehnice de securitate elaborate de ArcelorMittal Health & Safety - Product Safety, substanțele nu sunt clasificate pentru pericole fizice, sănătate sau pentru mediul înconjurător.

Alte activităţi cu impact semnificativ desfăşurate pe amplasament:

| Nr. crt. | Cod CAEN rev. 2 | Denumire activitate CAEN |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2562 | Operaţiuni de mecanică generală |
| 2 | 3700 | Colectarea şi tratarea apelor uzate |
| 3 | 3811 | Colectarea deşeurilor nepericuloase |
| 4 | 3812 | Colectarea deşeurilor periculoase |
| 5 | 3600 | Captarea, tratarea şi distribuţia apei |
| 6 | 4920 | Transportul de marfă pe calea ferată |
| 7 | 4950 | Transport prin conducte |
| 8 | 2511 | Fabricarea de construcții metalice și părți componente ale structurilor metalice |
| 9 | 2561 | Tratarea și acoperirea metalelor |
| 10 | 2562 | Operațiuni de mecanică generală |
| 11 | 2594 | Fabricarea de șuruburi, buloane, lanțuri și arcuri; |
| 12 | 2599 | Fabricarea altor articole din metal |
| 13 | 2815 | Fabricarea lagărelor, angrenajelor și organelor mecanice de transmisie |
| 14 | 2822 | Fabricarea echipamentelor de ridicat si manipulat |
| 15 | 3020 | Fabricarea materialului rulant |
| 16 | 3311 | Repararea articolelor fabricate din metal |
| 17 | 3831 | Demontarea (dezasamblarea) mașinilor și echipamentelor scoase din uz pentru recuperarea materialelor |
| 18 | 4391 | Lucrări de invelitori, șarpante și terase la constructii |
| 19 | 4399 | Alte lucrări speciale de constructii n.c.a. |

Alte date specifice activității (coduri CAEN care se desfășoară pe amplasament, dar nu intră pe procedura de autorizare):

| Nr. crt. | Cod CAEN rev. 2 | Denumire activitate CAEN |
| --- | --- | --- |
| 1 | 4672 | Comerţ cu ridicata al deşeurilor şi resturilor metalice |
| 2 | 5229 | Alte activităţi anexe transporturilor |
| 3 | 3513 | Distribuţia şi comercializarea energiei electrice |
| 4 | 8425 | Activităţi de luptă împotriva incendiilor şi de prevenire a acestora |
| 5 | 3522 | Distribuirea şi comercializarea combustibililor gazoşi prin conducte |
| 6 | 2951 | Fabricarea utilajelor pentru metalurgie |
| 7 | 4299 | Lucrări de construcții a altor proiecte inginerești n.c.a |
| 8 | 4334 | Lucrări de vopsitorie, zugrăveli și montări de geamuri |
| 9 | 4339 | Alte lucrări de finisare |

# 4. DOCUMENTAŢIA DE SOLICITARE A A.I.M.

- Cerere pentru revizuirea autorizaţiei integrate de mediu;

- Formular de solicitare pentru emiterea autorizaţiei integrate de mediu revizuite întocmit de ArcelorMittal Hunedoara S.A.;

- Raport de amplasament întocmit de S.C. Phoebus Adviser S.R.L. Timişoara;

- Plan de închidere a instalaţiilor de pe amplasamentul Arcelormittal Hunedoara S.A.;

- Plan de încadrare în zonă şi Plan de situaţie teren zona operaţională;

- Certificat de înregistrare seria B nr. 2582006 emis de Registrul Comerţului de pe Lângă Tribunalul Hunedoara: CUI 2126855/1992, J20/41/1991;

- Certificat constatator nr. 5301/17.02.2016 emis de Registrul Comerţului de pe Lângă Tribunalul Hunedoara;

- Organigrama ArcelorMittal Hunedoara S.A.;

- Autorizaţie de gospodărire a apelor nr. 330/04.11.2014 emisă de Administraţia Bazinală de Apă Mureş;

- Autorizaţie nr. VI 197/2010 pentru desfăşurarea de activităţi din domeniul nuclear, emisă de Comisia Naţională pentru Controlul Activităţilor Nucleare pentru Laboratorul de Tehnică Nucleară „Nivelmetrie” - Secţia OE2;

- Autorizaţie nr. CR 485/2011 pentru desfăşurarea de activităţi din domeniul nuclear, emisă de Comisia Naţională pentru Controlul Activităţilor Nucleare pentru Secţia Oţelărie;

- Bilanţul de mediu nivel II şi Raportul la bilanţul de mediu nivel II întocmit în decembrie 2005 pentru obţinerea autorizaţiei integrate de mediu (Secţia oţelărie şi Secţia laminoare);

- Obligaţiile de mediu la încetarea activităţii emise de A.R.P.M. Timişoara (adresa nr. 6616/11.12.2009) pentru fabrica de oxigen, laminor SF1, laminor sârmă 3, laminor profile mijlocii, laminor profile uşoare, gospodăria de apă nr. 2, cazane abur IPROM, halda de incintă;

- Obligațiile de mediu la încetarea activității obiectivului Centrală de Aer Comprimat (C.A.C.) stabilite de A.P.M. Hunedoara prin adresa nr. 8917/AAA/10.11.2015;

- Notificarea privind stabilirea obligaţiilor de mediu pentru vânzarea obiectivului Halda de incintă (halda 44) emisă de A.R.P.M. Timişoara (adresa nr. 4971/06.10.2010);

- Certificat nr. QM/1023 emis de Qualitas S.A. Bucureşti pentru certificarea sistemului de management de mediu în conformitate cu SR EN ISO 14001:2005/ed. 2;

- Politica Sistemului de Management Integrat (SR EN ISO 9001-2008, SR OHSAS 18001-2008, SR EN ISO 14001-2005) actualizată la data de 05.02.2016;

- Raport de audit nr. 1415-3/16.11.2013 emis de Qualitas S.A. Bucureşti, având ca obiectiv evaluarea nivelului de menţinere şi îmbunătăţire a SMM şi conformitatea utilizării Certificatului şi Mărcii Qualitas;

- Rapoarte de inspecţie emise în perioada 2013-2014 de către Garda Naţională de Mediu-Comisariatul Judeţean Hunedoara;

- Planul de apărare împotriva inundaţiilor, gheţurilor şi poluărilor accidentale 2014-2017;

- Model de dispersie pentru estimarea nivelului de poluare atmosferică - secţiile Oţelăria electrică-Turnare continuă şi Laminoare;

- Notă tehnică privind renunţarea la carcasarea cuptorului de tip „dog-house” a cuptorului EAF de la oţelăria electrică;

- Bilanţul energetic real, bilanţul energetic optimizat pe perioada de referinţă, Programul de măsuri pentru creşterea eficienţei de utilizare a energiei electrice;

- Documente justificative ale stadiului de realizare a măsurilor din Planul de acţiuni care face parte din Autorizaţia integrată de mediu nr. 15 din 27.11.2006:

  - Proces verbal de recepţie nr. 2117 din 06.12.2011 la terminarea lucrării „Sistem colectare ape pluviale în zona depozitului de fier vechi”;

  - Proces verbal de recepţie din 24.11.2011 la terminarea lucrării „Demolarea şi dezafectarea anexelor la fostele Laminor 1000 mm şi Laminor 1300 mm plus curăţarea completă a terenurilor ocupate de fostele clădiri din întreaga incintă aferentă Lam. 1000 mm şi Lam. 1300 mm”;

  - Proces verbal de recepţie finală a lucrărilor de ecologizare pe platforma S.C. ArcelorMittal HD S.A., la punctele Gospodăria de păcură CTE2, CTE3 şi PALD-CFU în perioada 19.05.2008-31.08.2009 ;

  - Proces verbal de recepţie nr. 2081 din 03.02.2009 la terminarea lucrării „Finalizare alimentare peletizor”;

  - Proces verbal de recepţie nr. 2115 din 05.12.2011 la terminarea lucrării „Modernizare GA1”;

  - Proces verbal de recepţie înregistrat cu nr. 300000/330 din 14.11.2014 la finalizarea lucrărilor de ecologizare a gospodăriei de apă GA1”;

  - Proces verbal de recepţie nr. 2091 A din 07.04.2009 la terminarea lucrării „Montare şi punere în funcţiune staţie epurare ape uzate menajere - zona Laminoare, tip Biocleaner BC 3x150, inclusiv cameră echipamente”;

  - Proces verbal de recepţie nr. 2092 din 07.04.2009 la terminarea lucrării „Montare separatori de produse petroliere pe canalele colectoare ape industriale şi pluviale”;

  - Proces verbal de recepţie nr. 2123 din 06.12.2011 la terminarea lucrării „Instalaţie monitorizare debite la canalele colectoare P17-P20”;

  - Proces verbal de recepţie nr. 2128 din 08.12.2011 la terminarea lucrării „Desprăfuire C3”;

  - Proces verbal de recepţie nr. 1 din 11.11.2014 la terminarea lucrării „Înlocuire tablă acoperiş Hala Oţelărie 2000 mp”;

  - Proces verbal de recepţie nr. 1 din 12.12.2014 la terminarea lucrării „Refacere acoperiş - zona aticuri”;

  - Proces verbal de recepţie nr. 2147 din 23.10.2013 la terminarea lucrării „Reconstrucţie cameră postcombustie cuptor electric nr. 3 Oţelărie”;

  - Proces verbal de recepţie nr. 2148 din 23.04.2014 la terminarea lucrării „Execuţie şi montaj conductă orizontală instalaţie de desprăfuire”;

  - Proces verbal de recepţie nr. 2149 din 10.07.2014 la terminarea lucrării „Execuţie şi montaj cameră de ardere + colector şi distribuitor octogonale + suport instalaţia de desprăfuire cuptor electric nr. 3 Oţelărie”;

  - Proces verbal de recepţie nr. 2118 din 06.12.2011 la terminarea lucrării „Ventilaţie hală oţelărie dedusting system”;

  - Proces verbal de recepţie nr. 2083 din 03.02.2009 la terminarea lucrării „Instalaţie de desprăfuire a instalaţiei de tratare a oţelului în oala tip LF de 120 t la OE2”;

  - Proces verbal de recepţie nr. 2223 din 13.07.2012 la terminarea lucrării „Modernizare Laminor Profile Grele”;

  - Proces verbal de recepţie nr. 2121 din 08.12.2011 la terminarea lucrării „Monitorizare emisii din surse punctiforme pulberi şi gaze arse la oţelărie”;

  - Proces verbal de recepţie nr. 2202 din 09.02.2011 la terminarea lucrării „Modernizare cuptor cu propulsie nr. 3 pentru o productivitate de 80 t/h” (instalaţie de ardere şi automatizare, zidărie refractară, reabilitare instalaţie de răcire, reabilitare structură metalică, reabilitare cale cu role şi maşină de împins);

  - Proces verbal de recepţie nr. 2221 din 27.04.2012 la terminarea lucrării „Modernizare cuptor cu propulsie nr. 3 pentru o productivitate de 80 t/h” (sisteme fixe de monitorizare a emisiilor din surse punctiforme);

  - Proces verbal de recepţie nr. 2096 din 14.04.2009 la terminarea lucrării „Evacuare zgură caldă”;

  - Proces verbal de recepţie nr. 2141 din 07.03.2013 la terminarea lucrării „Amplasare staţie pentru procesare zgură caldă”;

- Documente justificative ale stadiului de realizare a măsurilor din Programul de modernizări tehnologice:

  - Proces verbal de recepţie nr. 2082 din 03.02.2009 la terminarea lucrării „Instalaţie de tratare a oţelului în oala tip LF de 120 t la OE2”;

  - Proces verbal de recepţie nr. 2099 din 24.06.2009 la terminarea lucrării „OE2 Instalaţia de adaos praf de turnare”;

  - Proces verbal de recepţie nr. 2100 din 25.06.2009 la terminarea lucrării „Modernizare TC”;

  - Proces verbal de recepţie nr. 2129 din 08.12.2011 la terminarea lucrării „Cristalizator TC”;

  - Proces verbal de recepţie nr. 2071 din 17.04.2007 la terminarea lucrării „OE2-TC Maşină de tăiat cu flacără la instalaţia de turnare continuă a oţelului”;

  - Proces verbal de recepţie nr. 2111 din 05.12.2011 la terminarea lucrării „Sistem de injectare carbon şi oxigen la cuptorul cu arc electric de 100 t OE2”;

- Proces verbal de recepţie nr. 2116 din 06.1.2011 la terminarea lucrării „Amenajare depozit fier vechi”;

- Proces verbal de recepţie nr. 2142 din 20.03.2013 la terminarea lucrării „Refacere fundaţie şi montaj şină CF la transfercarul de bene pentru fier vechi nr. 3”;

- Proces verbal de recepţie nr. 2102 din 02.11.2009 la terminarea lucrării „Extindere depozit fier vechi”;

- Proces verbal de recepţie nr. 2072 din 15.05.2007 la terminarea lucrării „Instalaţia de monitorizare a radiaţiilor în fierul vechi transportat auto”;

- Proces verbal de recepţie nr. 2073 din 15.05.2007 la terminarea lucrării „Instalaţia de monitorizare a radiaţiilor în fierul vechi transportat CF”;

- Proces verbal de recepţie nr. 209 din 15.09.2010 la terminarea lucrării „Sistem de detecţie a radioactivităţii peste nivelul fondului de radiaţie natural - spectrometru multicanal de radiaţii gamma cu detector NaI(TI), model ORTEC”;

- Proces verbal de recepţie nr. 2070 din 17.04.2007 la terminarea lucrării „Separarea circuitelor apei de răcire la TC”;

- Certificat seria IFEELDP/13.03.2012 nr. 12 01 de valorificare/eliminare a deşeurilor de gudron acid, emis de S.C. Eastern Europe Logistics & Management S.R.L. Bucureşti;

- Certificate seria 21VSADP/31.03.2009 nr. 091-096, 102, 104, 1010, 1011 de eliminare a deşeurilor de gudron acid, emis de S.C. Vivani Salubritate S.A Slobozia;

- Raport de evaluare privind lucrările de „Eliminarea deşeurilor cocsochimce din batalul de gudron acid situate pe halda Buituri” a S.C. ArcelorMittal S.A. Hunedoara, elaborat în anul 2010 de D & V Environment S.R.L. Slobozia, beneficiar S.C. Vivani Salubritate S.A.;

- Rapoarte de încercare din 27.03.2014 pentru probe de apă prelevate din râul Cerna (amonte şi aval), emise de Laboratorul de analize fizico-chimice şi biotoxicologice din cadrul Centrului de Mediu şi Sănătate Cluj Napoca;

- Rapoarte de încercare din 01.09.2014 și rapoarte lunare pentru anul 2015 pentru nivelul de zgomot din mediul ambiant, emise de Laboratorul de analize fizico-chimice şi biotoxicologice din cadrul Centrului de Mediu şi Sănătate Cluj Napoca;

- Rapoarte de încercare din 01.09.2014 și rapoarte lunare pentru anul 2015 pentru imisii, emise de Laboratorul de analize fizico-chimice şi biotoxicologice din cadrul Centrului de Mediu şi Sănătate Cluj Napoca;

- Rapoarte de încercare din 02.09.2014 și rapoarte lunare pentru anul 2015 pentru probele de apă uzată industrială evacuată pe colectoarele P17 și P18, emise de Laboratorul de analize fizico-chimice şi biotoxicologice din cadrul Centrului de Mediu şi Sănătate Cluj Napoca;

- Rapoarte de încercare din 02.09.2014 și rapoarte lunare pentru anul 2015 pentru probele de apă uzată menajeră evacuată din zona laminoare, emis de Laboratorul de analize fizico-chimice şi biotoxicologice din cadrul Centrului de Mediu şi Sănătate Cluj Napoca;

- Rapoarte de încercare din 08.09.2014 și rapoarte semestriale pentru anul 2015 pentru probele de sol, emise de Laboratorul de analize fizico-chimice şi biotoxicologice din cadrul Centrului de Mediu şi Sănătate Cluj Napoca;

- Rapoarte de încercare semestriale pentru emisii de la oțelărie și laminor, eliberate de Laboratorul de analize fizico-chimice şi biotoxicologice din cadrul Centrului de Mediu şi Sănătate Cluj Napoca;

- Rapoarte de încercare din 07.10.2015 pentru probele de apă subterană, emise de Laboratorul de analize fizico-chimice şi biotoxicologice din cadrul Centrului de Mediu şi Sănătate Cluj Napoca;

- Rapoarte de încercare din 07.10.2010 pentru deşeul de ţunder, emise de Luxcontrol S.A. Luxemburg;

- Buletine de analiză din 29.05.2014 şi 17.09.2014 pentru uleiurile uzate din GA1, emise de Laboratorul chimic din cadrul ArcelorMittal Hunedoara S.A.;

- Buletine de analiză din 07.05.2014, 14.05.2014 şi 05.06.2014 pentru deşeul de şlam de la GA1, emise de Laboratorul chimic din cadrul ArcelorMittal Hunedoara S.A.;

- Buletin de analiză din 16.10.2014 pentru deşeul de şlam din iazul Bataga, emis de Laboratorul chimic din cadrul ArcelorMittal Hunedoara S.A.;

- Buletine de analiză lunare din perioada ianuarie-octombrie 2014 pentru zgura EAF, emise de Laboratorul chimic din cadrul ArcelorMittal Hunedoara S.A.;

- Buletine de analiză din 05.03.2014 pentru praful de oţelărie, emise de Laboratorul chimic din cadrul ArcelorMittal Hunedoara S.A.;

- Rezultate zilnice ale monitorizării on-line la cuptorul EAF, în perioada 15.01.2014-24.10.2014;

- Contract de furnizare a energiei electrice nr. 2007 din 01.02.2013 încheiat cu S.C. Enel Energie S.A.;

- Contract de vânzare-cumpărare gaze naturale nr. 88 din 2014 încheiat cu OMV Petrol Gas S.R.L.;

- Abonament de utilizare/exploatare a resurselor de apă nr. 102 din 2015 încheiat cu Administraţia Naţională „Apele Române” - Administraţia Bazinală de Apă Mureş;

- Contract de prestare a serviciului de salubrizare pentru agenţi economici nr. 246 din 01.07.2014 încheiat cu S.C. Pisa Eco Ambiente S.R.L. pentru colectarea deşeurilor municipale;

- Contract de prestări servicii de preluare a deşeurilor colectate selectiv nr. 103 din 01.06.2012 încheiat cu S.C. ProServ S.A. Hunedoara;

- Contract de vânzare-cumpărare nr. 500114/37 din 27.04.2015 încheiat cu S.C. Linx Import Export S.R.L. pentru preluarea deşeurilor de ţunder şi de şlam de ţunder;

- Protocol de colaborare nr. 232 din 08.09.2008 încheiat cu Asociaţia Recolamp Bucureşti pentru colectarea deşeurilor provenite din surse de iluminat;

- Contract nr. 300000/289 din 14.10.2014 încheiat cu S.C. Euroflex S.R.L. Hunedoara pentru preluarea sacilor big-bags;

- Contract de vânzare-cumpărare nr. 500114/157 din 27.11.2014 încheiat cu S.C. Resial Trading S.R.L. Câmpia Turzii pentru preluarea cărămizii refractare recuperate de pe halda de zgură;

- Contract de vânzare-cumpărare nr. 500114/14 din 04.03.2015 încheiat cu S.C. Rematinvest S.R.L. Cluj-Napoca pentru preluarea deşeurilor de produse feroase;

- Contract de vânzare-cumpărare nr. 500114/113 din 03.10.2014 încheiat cu S.C. M.A. 3R Colect S.R.L. Slatina pentru preluarea deşeurilor de uleiuri uzate;

- Contract de vânzare-cumpărare nr. 500114/29 din 31.03.2015 încheiat cu S.C. Admira S.R.L. Slatina pentru preluarea deşeurilor de electrozi de grafit recuperate de pe halda de zgură;

- Contract de vânzare-cumpărare nr. 500114/30 din 01.04.2015 încheiat cu S.C. Aloref S.R.L. Alba-Iulia pentru preluarea deşeurilor de produse neferoase;

- Fișe tehnice de securitate întocmite pentru zgua EAF, zgura LF și țunder;

- Fişe tehnice de securitate întocmite pentru acid clorhidric soluţie min. 32%, acid sulfuric 96%, acetonă, eter de petrol pentru denaturare, toluen, ascarită, alcool etilic absolut;

- Dovada achitării tarifului pentru verificare/analiza preliminară a solicitării depuse;

- Dovada publicării anunţului privind depunerea solicitării pentru obţinerea autorizaţiei integrate de mediu în „Servus Hunedoara”.

# 5. MANAGEMENTUL ACTIVITĂŢII

5.1. Acţiuni de control

5.1.1. Operatorul va lua toate măsurile care să asigure că nicio poluare importantă nu va fi cauzată.

5.1.2. Operatorul va lua toate măsurile de prevenire eficientă a poluării, în special prin recurgerea la cele mai bune tehnici disponibile.

5.1.3. Operatorul trebuie să ia măsuri astfel încât toate activităţile ce se desfăşoară pe amplasament să nu determine deteriorarea sau perturbarea semnificativă a factorilor de mediu din afara limitelor acestuia.

5.1.4. Operatorul are obligaţia să respecte condiţiile prevăzute în prezenta autorizaţie integrată de mediu.

5.1.5. In cazul încălcării oricăreia dintre condiţiile prevăzute în autorizaţia integrată de mediu,  operatorul are următoarele obligaţii:

a) să informeze imediat Agenţia pentru Protecţia Mediului Hunedoara;

b) să ia imediat toate măsurile necesare pentru a restabili conformitatea, în cel mai scurt timp posibil, potrivit condiţiilor din autorizaţia integrată de mediu;

c) să ia orice măsură suplimentară pe care Agenţia pentru Protecţia Mediului Hunedoara o consideră necesară pentru restabilirea conformităţii;

d) să întrerupă operarea instalaţiei în totalitate sau a unor părţi relevante din aceasta în cazul în care încălcarea condiţiilor din autorizaţia integrată de mediu reprezintă un pericol imediat pentru sănătatea umană sau riscă să aibă un efect semnificativ asupra mediului, până la restabilirea conformării.

5.1.6. Operatorul trebuie să stabilească şi să menţină un Sistem de Management al Autorizaţiei de Mediu (SMA), care trebuie să îndeplinească cerinţele prezentei autorizaţii. SMA va evalua toate operaţiunile şi va revizui toate opţiunile accesibile pentru utilizarea unei tehnologii mai curate,  evitarea producerii şi/sau minimizarea cantităţilor de deşeuri.

5.1.7. Conform Deciziei 2012/135/UE, BAT 1 - Punerea în aplicare și aderarea la un sistem de management de mediu:

Sistemul de management de mediu implementat de ArcelorMittal Hunedoara încorporează pentru întreaga activitate următoarele caracteristici:

a) angajamentul conducerii, inclusiv al conducerii la nivel înalt;

b) definirea de către conducere a unei politici de mediu care include îmbunătăţirea continuă a instalaţiei;

c) procedură generală pentru întocmirea programului de management, în vederea planificării şi stabilirii procedurilor, obiectivelor şi ţintelor necesare, corelate cu planificarea financiară şi investiţiile;

d) punerea în aplicare a procedurilor, acordându-se o atenţie deosebită:

- structurii şi responsabilităţilor,

- formării, sensibilizării şi competenţei,

- comunicării,

- implicării angajaţilor,

- documentaţiei,

- controlului eficient al procesului,

- programelor de întreţinere,

- pregătirii şi răspunsului în caz de urgenţă,

- garantării respectării legislaţiei de mediu;

e) verificarea performanţei şi luarea de măsuri corective, acordând o atenţie deosebită:

- monitorizării şi măsurării,

- acţiunii corective şi preventive,

- păstrării înregistrărilor,

- independenţei auditului intern şi extern;

f) revizuirea de către conducerea la nivel înalt a sistemului de management de mediu;

g) urmărirea dezvoltării de tehnologii mai nepoluante;

h) luarea în considerare a impactului asupra mediului generat de eventuala dezafectare a instalaţiilor şi pe parcursul perioadei de funcţionare.

5.1.8. Operatorul menţine proceduri de identificare şi păstrare a înregistrărilor privitoare la mediu cuprinzând:

- responsabilităţi;

- evidenţele de întreţinere;

- registre de monitorizare;

- rezultatele analizelor;

- rezultatele auditurilor;

- evidenţa privind sesizările şi incidentele;

- evidenţe privind instruirile.

ArcelorMittal Hunedoara S.A. a stabilit, documentat, implementat şi menţine un sistem de management integrat al calităţii, mediului, sănătăţii şi securităţii ocupaţionale. Administrarea proceselor se realizează în concordanţă cu cerinţele SR EN ISO 9001-2001, SR EN 14001-2005 ed. 2 şi SR OHSAS 18001-2008.

5.2. Conştientizare şi instruire

### 5.2.1. Operatorul trebuie să stabilească şi să menţină proceduri pentru realizarea de instruiri adecvate privind protecţia mediului pentru toţi angajaţii a căror activitate poate avea efect semnificativ asupra mediului, asigurând păstrarea documentelor privind instruirile efectuate.

### 5.2.2. Personalul care are sarcini clar desemnate trebuie să fie calificat conform specificului instalaţiei, pe bază de studii, instruiri şi/sau experienţă adecvată.

5.2.3. Personalul care are sarcini clar desemnate în domeniul gestiunii deşeurilor, inclusiv al deşeurilor periculoase, trebuie să fie instruit în acest domeniu, ca urmare a absolvirii unor cursuri de specialitate, conform prevederilor art. 22 alin (4) din Legea nr. 211/2011 privind regimul deşeurilor.

### 5.2.4. Un exemplar din prezenta autorizaţie trebuie să rămână, în orice moment, accesibil personalului desemnat cu atribuţii în domeniul protecţiei mediului.

# 6. MATERII  PRIME  ŞI MATERIALE  AUXILIARE

6.1. Operatorul utilizează următoarele materii prime descrise în documentaţie (anul 2015):

6.1.1. Cuptor electric

| Materii prime/ auxiliare | Cantitate (tone/an) | Mod de depozitare | Mod de ambalare |
| --- | --- | --- | --- |
| fier vechi | 313000 | două depozite betonate descoperite amplasate lângă hala oțelăriei un depozit acoperit format din 9 gropi situate sub nivelul solului patru depozite betonate descoperite, pe fostele amplasamente ale laminoarelor sârmă 2 și 3, laminorului de profile mici și fostei forje cu ciocane | - |
| fontă | 6700 | depozit acoperit format din 9 gropi situate sub nivelul solului | - |
| scoarță oțel | 56000 | depozit betonate descoperit amplasat lângă hala oțelăriei (depozitare pe sorturi în funcție de granulație) | - |
| feroaliaje | 3900 | magazie feroaliaje | big-bags şi butoaie metalice |
| var | 19000 | buncăre deschise | - |
| dolomită calcinată | 500 | buncăre deschise | - |
| cocs | 4000 | 3 buncăre pentru cocsul praf (instalaţia MORE); buncăre deschise pentru cocsul bulgări | big-bags şi autospecială |
| electrozi | 700 | magazie | - |
| materiale refractare | 3000 | magazii | paleţi de lemn pentru materiale refractare fasonate; saci din hârtie şi material plastic pentru materiale refractare pulverulente |
| prafuri de turnare | 200 | magazii | saci din material plastic |
| uleiuri | 10 | magazii | bidoane metalice şi cuburi IBC |

6.1.2. Turnare continuă - prelucrează oţelul lichid produs în cuptorul electric

| Materii prime | Cantitate (tone/an) | Mod de depozitare | Mod de ambalare |
| --- | --- | --- | --- |
| oţel lichid | 257600 |  | oală de turnare |

6.1.3. Laminor profile - prelucrează semifabricatele obţinute în instalaţia de turnare continuă

| Materii prime | Cantitate (tone/an) | Mod de depozitare | Mod de ambalare |
| --- | --- | --- | --- |
| semifabricat turnat continuu | 214300 | stive in ajustaj laminor | - |
| materiale refractare | 59 | magazie refractare | paleţi de lemn pentru materiale refractare fasonate; saci din hârtie şi material plastic pentru materiale refractare pulverulente |
| uleiuri | 133 | magazie | butoaie metalice si cuburi IBC |

6.1.4. Alte materii prime şi auxiliare: oxigen, argon, azot

| Alte materii prime si auxiliare | Cantitate (tone/an) | Mod de depozitare | Mod de ambalare |
| --- | --- | --- | --- |
| oxigen | 9100 | în aer liber şi magazii | stocatoare şi butelii |
| argon | 206 | în aer liber şi magazii | stocatoare si butelii |
| azot | 12 | magazii | butelii |

6.2. Operatorul are obligaţia de a lua toate măsurile necesare privind recepţia, descărcarea, depozitarea şi vehicularea materiilor prime, materialelor auxiliare şi a substanţelor chimice pentru a  preveni efectele negative asupra mediului, în special poluarea aerului, solului, apei de suprafaţă şi subterane, precum şi mirosurile, zgomotele şi riscurile directe asupra sănătăţii umane.

6.3. Operatorul are obligaţia menţinerii evidenţei materiilor prime, materialelor şi substanţelor chimice utilizate şi întocmirea de proceduri pentru revizuirea sistematică în concordanţă cu noile progrese referitoare la materiile prime şi utilizarea de materii prime adecvate, cu impact mai redus asupra mediului.

6.4. Se vor stoca materiale absorbante sau de neutralizare a scurgerilor accidentale.

6.5. Operatorul va asigura aprovizionarea cu cantităţile necesare de materii prime şi materiale, astfel încât să se evite generarea de stocuri şi transformarea acestora în deşeuri.

6.6. Orice modificare a tipului materiilor prime, materialelor şi a substanţelor utilizate va fi notificată autorităţii competente pentru protecţia mediului.

6.7. Substanţe şi preparate chimice periculoase folosite în procesul de producţie

| Substanţă/ Preparat | Utilizare | Cantitate existentă | UM | Categorie | Fraza de risc | Fraza de siguranţă |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ulei mineral aditivat | ungeri | 3 | t/an | Carc. Cat. 2 | R45 | S53, S45 |
| ulei hidraulic | ungeri | 15 | t/an | Carc. Cat. 2 | R45 | S53, S45 |
| oxigen tehnic lichefiat | elaborare oţel şi debitare | 90 | t/an | O | R8 | S2, S17 |
| motorină | transport | 10 | t/an | Carc. Cat. 3 | R40 | S2, S36/37 |
| vaselină | ungeri | 2 | t/an | Carc. Cat. 2 | R45 | S53, S45 |

6.7.1. Titularul utilizează în cadrul proceselor substanţe chimice periculoase ambalate, etichetate, clasificate în conformitate cu H.G. nr. 1408/2008 privind clasificarea, ambalarea, etichetarea substanţelor şi preparatelor chimice periculoase. Titularul va deţine pe amplasament fişele tehnice de securitate pentru substanţele şi preparatele chimice periculoase pe care le utilizează, editate în limba română, conform Regulamentului CE nr. 1907/2006 (REACH) privind înregistrarea, evaluarea, autorizarea şi restricţionarea substanţelor chimice.

6.7.2. Titularul va solicita de la furnizorii substanţelor şi preparatelor chimice utilizate  dovada preînregistrării/înregistrării la Agenţia Europeană de Chimicale, conform prevederilor Regulamentului 1907/2006/CE privind înregistrarea, evaluarea, autorizarea şi restricţionarea substanţelor chimice (REACH).

6.7.3. Substanţe şi preparate chimice periculoase folosite în laborator

| Substanţă/ Preparat | Cantitate existentă | Categorie | Fraza de risc | Fraza de siguranţă |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| acid clorhidric tehnic | 40 l | T; C | R23, R35 | S1/2, S9, S26, S36/38/39, S45 |
| acid sulfuric | 4 l | C | R35 | S1/2, S26, S30, S45 |
| alcool etilic | 4 l | F | R11 | S2, S7, S16 |
| acetonă | 1 l | F; Xi | R11, R36, R66, R67 | S2, S9, S16, S26 |
| eter de petrol | 1 l | Carc. Cat.2; Xn | R45, R 65 | S53, S45 |
| toluen | 1 l | F; Repr. Cat.3; Xn; Xi | R11, R38, R48/20, R65, R67 | S2, S36/37, S46, S62 |
| ascarită (hidroxid de sodiu) | 0,5 kg | C | R35 | S1/2, S26, S37/39, S45 |

Reactivii sunt etichetaţi corespunzător şi se păstrează în laborator.

# 7. RESURSE: APĂ, ENERGIE, GAZE NATURALE

7.1.  Apă

Modul de alimentare cu apă şi evacuare a apelor uzate şi pluviale este reglementat prin Autorizaţia de Gospodărire a Apelor 330/04.11.2014, valabilă până la 04.11.2017, emisă de Administraţia Naţională „Apele Române” - Administraţia Bazinală de Apă Mureş.

7.1.1  Alimentarea cu apă

7.1.1.1. Alimentarea cu apă potabilă: se realizează din sursa subterană Boş

| Utilizare | Cerinţă de apă (mc/zi) | Necesar de apă (mc/zi) | mediu anual (mii mc) |
| --- | --- | --- | --- |
|  | maximă (maxim captat) | medie (realizat 2013) | minimă | maxim | mediu | minim |  |
| igienico-sanitar (consum propriu) | 11232 (130 l/s) | 1335 (15,46 l/s) | 191 (2,21 l/s) | 9959 (115,26 l/s) | 1191 (13,78 l/s) | 170 (1,96 l/s) | 487,3 |
| igienico-sanitar (consumatori captivi)* |  | 57 (0,66 l/s) | 50 (0,57 l/s) | 58 (0,67 l/s) | 51 (0,59 l/s) | 45 (0,52 l/s) | 20,8 |
| total | 11232 (130 l/s) | 1392 (16,11 l/s) | 241 (2,78 l/s) | 10017 (115,93 l/s) | 1242 (14,37 l/s) | 215 (2,48 l/s) | 508,1 |

* cca. 4,1% din cantitatea de apă prelevată din sursa Boş este distribuită consumatorilor captivi reprezentaţi de locuitori din localităţile Zlaşti şi Hunedoara

Funcţionarea este permanentă (24 h/zi, 7 zile/săptămână, 365 zile/an).

Instalaţii de captare:

Sursa subterană Boş este formată din 9 puţuri forate, un puţ colector, conducte de legătură între puţurile forate şi puţul colector de apă. Puţurile sunt constituite din următoarele elemente componente:

- coloană filtrantă din conductă de oţel Dn 300 mm prevăzută cu filtru cu fante 5x50 mm pe o lungime de 15 m;

- coloană interioară de protecţie din conductă de oţel Dn 450 mm prevăzută cu fante în zona stratului acvifer;

- conductă interioară din ţeavă de oţel Dn 150 mm pentru evacuarea apei din puţ care face legătura între puţul forat şi puţul colector de apă;

- strat mineral filtrant format din pietriş dispus între cele două coloane;

- cămin subteran din beton armat pentru acces la vana de pe conducta de evacuare a apei din puţ şi pentru măsurarea nivelului apei în puţ.

Puţul colector de apă este subteran, din beton armat şi are următoarele dimensiuni: Dxhtotal=3,2x4,3 m; htotal=1 m; Vtotal=34,6 mc; Vutil=8 mc. Din puţul colector apa este trimisă printr-o conductă de aducţiune (Dn 450 mm, L=6,4 km) la rezervoarele de înmagazinare sau direct în reţeaua de apă potabilă, gravitaţional.

Instalaţia de vid necesară amorsării sifonajului este compusă din:

- 2 pompe (1A+1R) MIL 1000 având Q=630 mc/h, H=160 mm Hg, P=30kW, n=980 rotaţii/minut;

- recipient cilindric de vid având dimensiunile D=1,75 m şi H=3 m, racordat la aducţiunea de la puţuri şi la conducta de transport.

Instalaţii de tratare:

Apa prelevată din sursa Boş este tratată într-o instalaţie de clorinare echipată cu:

- două aparate de tip Advance (1A+1R) cu Qmax=600 g Cl2/h;

- patru rezervoare metalice cu clor gazos cu capacitatea de 800 l.

Clorinarea se realizează prin injectarea clorului gazos direct în conducta de aducţiune.

Instalaţii de aducţiune şi înmagazinare:

Apa potabilizată din sursa Boş este transportată printr-o conductă de oţel (Dn 450 mm şi L=6,4 km) la două rezervoare de înmagazinare, semiîngropate, având volumul de 800 mc fiecare. Din bazine apa ajunge gravitaţional în reţeaua de distribuţie.

În prezent rezervoarele sunt scoase din circuit, apa potabilă intrând într-un puţ colector şi apoi direct în reţeaua de distribuţie.

7.1.1.2. Alimentarea cu apă industrială - se realizează din acumularea Cinciş

| Utilizare | Cerinţă de apă (mc/zi) | Necesar de apă (mc/zi) | Anual (mii mc) |
| --- | --- | --- | --- |
|  | maximă (cap. maximă) | medie (2013) | minimă | maxim (cap. maximă) | mediu (2013) | minim |  |
| tehnologică | 178690 (3102,2 l/s) | 66430 (1153,3 l/s) | 17280 (300 l/s) | 439040 (7622,2 l/s) | 190870 (3313,7 l/s) | 42460 (737,15 l/s) | 16607,5 |

Funcţionarea este permanentă (24 h/zi, 7 zile/săptămână, 365 zile/an).

Acumularea Cinciş se află în administrarea A.B.A. Mureş.

Instalaţii de captare:

Acumularea Cinciş a fost proiectă pentru Qmax.zilnic=3500 l/s, pentru alimentarea cu apă a paltformei siderurgice Hunedoara şi a Uzinei de Preparare Teliuc, precum şi pentru atenuarea viiturilor pe râul Cerna şi producerea de energie electrică. Acumularea a fost realizată prin bararea râului Cerna în secţiunea Cinciş, amonte de confluenţa pârâului Runcului cu râul Cerna.

Instalaţii de tratare:

Apa de răcire utilizată în instalaţia de turnare continuă este dedurizată în prealabil într-un dedurizator tip ProMinent model DMEb WZD RC 13-1400 (Q=18 mc/h), format din coloane cu răşini schimbătoare de ioni (1A+1R); regenerarea se face prin spălare în contracurent cu saramură.

Instalaţii de aducţiune:

Aducţiunea apei din acumularea Cinciş se realizează prin două conducte Dn 1400 mm, cu lungimea de 4,5 km, de la castelul de echilibru până la nodul I din zona laminoare.

Instalaţii de înmagazinare:

- castel de apă V=2000 mc, amplasat în zona oţelăriei electrice;

- castel de apă V=1000 mc, amplasat în zona hală cristalizatoare TC;

- rezervor de apă dedurizată V=100 mc.

Instalaţii de distribuţie:

Reţeaua de distribuţie a apei industriale de pe amplasamentul ArcelorMittal Hunedoara S.A. este construită din ţeavă de oţel Dn 100-600 mm şi are o lungime de cca. 31 km.

7.1.1.3. Apa pentru stingerea incendiilor: rezerva intangibilă PSI de 460 mc este asigurată în castelul de apă din zona laminorului. Societatea este dotată cu reţea exterioară şi interioară de hidranţi pentru incendiu.

7.1.1.4. Volume de apã asigurate din surse:

a) Sursa subterană Boş

- volum mediu: 1392 mc/zi (16,11 l/s); anual: 508,1 mii mc

- volum minim: 241 mc/zi (2,78 l/s)

b) Sursa de suprafaţă acumularea Cinciş

- volum mediu: 66430 mc/zi (1153,3 l/s); anual: 16607,5 mii mc

- volum minim: 17280 mc/zi (300 l/s)

7.1.2. Modul de folosire a apei:

- Necesarul total de apă:

| Tip apă | Debit necesar zilnic maxim (m3/zi) | Debit necesar zilnic mediu (m3/zi) | Debit necesar zilnic minim (m3/zi) |
| --- | --- | --- | --- |
| apă potabilă | 10017 | 1242 | 215 |
| apă tehnologică | 439040 | 190870 | 42460 |
| total | 449057 | 192112 | 42675 |

- Cerinţa totală de apă din surse:

| Apa asigurată din surse | Debit necesar zilnic maxim (m3/zi) | Debit necesar zilnic mediu (m3/zi) | Debit necesar zilnic minim (m3/zi) |
| --- | --- | --- | --- |
| apă potabilă | 11232 | 1392 | 241 |
| apă tehnologică | 178690 | 66430 | 17280 |
| total | 189922 | 67822 | 17521 |

- Gradul de recirculare internă a apei: cca. 75,2% raportat la întreaga cantitate de apă tehnologică necesară. Recircularea se aplică la oţelărie, turnare continuă şi laminor profile.

7.1.3.  Norme de apă pentru principalele produse

| Produs | Consum specific (mc apă/t) |
| --- | --- |
| oţel lichid | 29,39 |
| profile turnate continuu | 6,79 |
| profile laminate | 75,89 |

7.2. Utilizarea eficientă a resurselor energetice

Consumuri energetice anuale (anul 2015):

| Sursa de energie | Consum de energie |
| --- | --- |
|  | furnizată (MWh) | primară (MWh) | % din total |
| electricitate din reţeaua publică | 227030 | 227030 | 49,65 |
| gaze naturale | - | 202876 | 44,37 |
| cocs instalaţie MORE | - | 27368 | 5,99 |

7.2.1. Energia electrică

Alimentarea cu energie electrică a ArcelorMittal Hunedoara S.A. se realizează din două surse separate (Hăşdat şi Peştiş), care asigură tensiunea de 110 kV pentru utilizare ulterioară prin transformare sub formă de tensiune de 6 kV şi 0,4 kV. Din cele două surse se asigură şi tensiunea de 200 kV, care, prin transformare ulterioară la 33 kV, este utilizată la alimentarea transformatorilor de cuptor şi tratare în oală.

7.2.2. Gaze naturale

Gazele naturale, furnizate de OMV Petrom Gas SRL, sunt distribuite consumatorilor printr-o reţea ramificată cu mai multe trepte de presiune:

- - presiune medie: 2-6 bar

- - presiune redusă: 0,05-2 bar

- - presiune joasă: < 0,05 bar

Pe trasee există patru staţii de reducere presiune şi măsură (SRM).

7.2.3. Consumuri specifice (pentru anul 2015)

| Activitate | Consum specific |
| --- | --- |
|  | energie electrică (kWh/t) | gaze naturale (Nmc/t) |
| elaborare oţel | 670,8 | 6,76 |
| turnare continuă | 32 | 10,79 |
| laminare la cald | 116 | 83,52 |

7.2.4. Energia termică: încălzirea spaţiilor şi apa caldă sunt asigurate de centrale cu capacitate redusă, cu funcţionare pe gaze naturale

7.2.5.  Operatorul trebuie să ia măsuri pentru a minimiza consumul de energie de orice tip.

7.2.6. Operatorul trebuie să identifice şi să implementeze tehnicile de eficientizare energetică conform celor mai bune tehnici disponibile, optimizarea izolaţiilor pentru evitarea pierderilor de caldură.

7.2.7. Operatorul va înregistra anual consumul total de energie  utilizată pe amplasament (electricitate, gaze naturale).

# 8. DESCRIEREA INSTALAŢIEI ŞI A FLUXURILOR TEHNOLOGICE EXISTENTE  PE   AMPLASAMENT

8.1. Descrierea amplasamentului

Coordonatele geografice ale amplasamentului:

| Coordonate geografice | STEREO 70 |
| --- | --- |
| Longitudine | 338002 |
| Latitudine | 477858 |

Amplasare în teritoriu: Societatea ArcelorMittal Hunedoara S.A. este situată la ieşirea din municipiul Hunedoara, în partea de nord a acestuia, pe malul stâng al râului Cerna, între drumul de legătură Hunedoara-Sântuhalm (DJ 687) şi râul Cerna.

| Sector | Suprafaţă totală (mp) | Suprafaţa construită (mp) |
| --- | --- | --- |
| Secţia Oţelărie | 238000 | 33365,85 |
| Secţia Laminor Profile | 962700 | 124105 |

Vecinătăţi:

  - Nord: intravilan sat Peştiş

  - Sud: terenuri aflate în proprietatea Primăriei Municipiului Hunedoara

  - Est: râul Cerna

  - Vest: terenuri aflate în proprietatea Primăriei Municipiului Hunedoara

Unităti structurale pe amplasament:

- Hală oţelărie electrică

- Hală turnare continuă

- Clădire birouri oţelarie si TC

- Hală distribuitoare-cristalizoare

- Ajustaj TC

- Gospodaria de apă TC

- Hală laminor profile economice

- Depozit descoperit de laminate

- Gospodaria de apă GA1

- Staţie epurare ape uzate menajere laminor

- Atelier strungăria de cilindri

- Atelier mecanic

- Anexe funcţionale hale productive

- Magazie feroaliaje

- Depozit praf oţelărie, ţunder si şlam de ţunder

- Depou locomotive

- Clădire birouri logistica

- Magazie centrală, magazie refractare

- Clădire IT, birou si arhivă personal, birouri ajustaj SF1

- Pavilion tehnic laminoare

- Clădire CAC

- Clădire IPROM

- Laborator fizic

## 8.2.   Descrierea principalelor activităţi şi procese

8.2.1. Schema fluxului tehnologic

8.2.1.1. Etapele procesului de elaborare a oţelului şi de turnare continuă

a) Manipularea şi depozitarea materiilor prime

Fierul vechi, care reprezintă principala materie primă în procesul de elaborare a oţelului, se aprovizionează de la furnizori în vagoane sau mijloace de transport auto. Prin intermediul a trei poduri rulante (două poduri dotate cu electromagnet şi unul dotat cu greifer şi magnet) fierul vechi se poate descărca în trei depozite: două depozite descoperite betonate (aflate în exteriorul halei oţelăriei) şi un depozit acoperit amenajat în interiorul halei oţelăriei, format din 9 gropi betonate situate sub nivelul solului. Pe depozitul descoperit, care nu este prevazut cu macarale, încărcarea şi descărcarea fierului vechi se fac cu ajutorul utilajelor TEREX.

Capacitatea de depozitare asigură o rezervă de fier vechi pentru 10 zile.

Recepţionarea fierului vechi de la furnizori se face in momentul descărcării din mijloacele de transport, materialele neconforme fiind returnate furnizorilor.

În cazul dimensiunilor neşarjabile, fierul vechi se debitează prin tăiere cu flacără oxigaz. Operaţiunea de tăiere se aplică şi deşeurilor metalice feroase proprii, rezultate din fluxul tehnologic. Fierul vechi astfel pregătit este depozitat pe sortimente, iar în functie de reţetele de dozare, prin intermediul celor trei poduri rulante, este încărcat în bene metalice al căror fund este format din două fălci mobile.

Materialele auxiliare se depozitează în buncăre în interiorul halei oţelăriei, de unde, prin intermediul alimentatoarelor vibratoare, acestea sunt preluate de o bandă care le transportă în zona de elaborare a oţelului.

- Încărcarea cuptorului

Încărcarea cuptorului este precedată de o operaţiune de ajustare, prin care se refac pereţii şi vatra cuptorului care s-au deteriorat în timpul şarjei anterioare.

Prima benă cu fier vechi se descarcă în cuptorul electric, în condiţiile în care electrozii sunt ridicaţi în poziţia superioară, iar bolta este rotită. După descărcare, bolta se readuce pe cuptor şi se coboară electrozii până la încărcătura de fier vechi. Această se topeşte ca urmare a arcului electric realizat între electrozi. După topirea primei încărcături de fier vechi se repetă operaţia de încărcare până la topirea întregii cantităţi de fier vechi.

Pe platforma cuptorului există următoarele dotări:

- 3 poduri rulante;

- 2 maşini pentru reparaţii la cald,

- 1 cuptor de încălzire cu funcţionare pe gaze naturale pentru calcinarea şi uscarea feroaliajelor şi materialelor;

- 2 dispozitive pentru îmbinarea electrozilor;

- buncăre pentru materialele auxiliare (var, dolomită şi feroaliaje);

- 2 benzi transportoare mobile pentru încărcarea în oală a materialelor auxiliare.

La cota zero a halei este amenajat locul pentru demolarea şi rezidirea bolţii cuptorului.

Reparaţia zidăriei pereţilor cuptorului se execută cu ajutorul maşinii de torcretat.

c) Topirea şi afânarea în cuptorul electric

În perioada iniţială de topire se utilizează o putere electrică redusă pentru a se evita deteriorarea căptuşelii refractare şi a bolţii cuptorului. Pe măsură ce electrozii continuă coborârea, arcul electric este ecranat de încărcătura metalică, permiţând astfel să se mărească puterea furnizată de transformator pentru a finaliza procesul de topire.

Pentru reducerea consumului de energie şi mărirea productivităţii, se utilizează cinci arzătoare oxigaz, patru situate în cuva cuptorului şi unul montat în uşa de lucru a cuptorului. Aceste arzătoare pot lucra şi ca lănci în perioada de oxidare, timp în care se injectează în baia metalică oxigen. Acesta are rolul de decarburare a băii metalice şi de eliminare a unor elemente nedorite (fosfor, mangan, siliciu).

Durata topirii este determinată de gradul de pregătire a încărcăturii, de compactarea acesteia, de puterea transformatorului şi de conducerea procesului de topire. În timpul topirii are loc procesul fizic de trecere a încărcăturii solide în stare lichidă, alături de procese fizico-chimice de oxidare a  elementelor componente şi de formare a zgurii.

Afânarea (fierberea) este etapa principală de care depinde calitatea oţelului, având loc procese de decarburare, oxidare a fosforului, desulfurare, regenerare a manganului şi de îndepărtare a gazelor şi a altor impurităţi.

Praful şi gazele reziduale generate în cuptor sunt eliminate din spaţiul de lucru al cuptorului prin aspiraţie în instalaţia de desprăfuire.

Cuptorul electric tip 100/115 EBT 6,4/75 a fost pus în funcţiune în august 2002 şi prezintă următoarele caracteristici:

- greutate şarjă evacuată: 100 tone

- capacitate: 117 tone

- sistem de evacuare: excentric prin vatră

- diametru cuvă: 6400 mm

- putere transformator: 75 MVA

- durată şarjă: 75 minute

d) Evacuarea oţelului şi a zgurii

În timpul perioadei de oxidare prin insuflare de oxigen şi praf de cocs şi adăugare de cocs bulgări, zgura spumează puternic şi debordează peste pragul de lucru al cuptorului, fiind colectată într-o oală (vană) situată pe un transfercar.

Când topitura metalică are temperatura necesară, este evacuată într-o oală printr-un orificiu situat excentric în vatra cuptorului. În timpul evacuării se adaugă elemente de aliere, dezoxidanţi şi materiale pentru formarea unei noi zguri.

Zgura este evacuată în canalul de zgură caldă şi se depozitează intermediar într-o zonă adiacentă halei oţelăriei, unde este răcită prin stropire cu apă. După răcire zgura este transportată cu mijloace auto pe halda de zgură Buituri După răcirea parţială, zgura este transportată cu mijloace auto pe o platformă betonată din apropierea halei oţelăriei pentru răcire finală în aer, fiind apoi transportată pe halda de zgură Buituri, unde zgura este procesată în vederea utilizării la construcţia de drumuri, iar părţile feroase utile sunt recuperate în vederea reintroducerii acestora în procesul tehnologic.

Operaţiunile de evacuare, depozitare, transport şi procesare a zgurii sunt efectuate, pe bază de contract, de către operatori economici autorizaţi pentru desfăşurarea acestor activităţi.

e) Tratamentul secundar al oţelului

Oţelul evacuat în oală este supus unui tratament secundar în vederea asigurării cerinţelor procesului de turnare continuă. Astfel, prin tratamentul LF (Ladle Furnace) se urmăreşte încadrarea oțelului în compoziţia chimică solicitată şi se asigură o puritate ridicată, omogenitatea chimică și termică, desulfurarea avansată şi temperatura necesară turnării continue. Degazarea prin vidare este un tratament secundar care urmărește scăderea conținutului de gaze dizolvate în oțel, în vederea obținerii unor anumite mărci de oțel (țaglă țeavă).

Pe durata tratamentului LF, oala cu oţel este racordată la un sistem de barbotare cu gaze inerte (argon). Instalaţia de tratament secundar este prevăzută cu un sistem de încălzire similar cu cel aferent cuptorului şi este dotat cu un sistem automat de adăugare a materialelor pentru formarea zgurii.

Hala de turnare are în dotare:

- 2 poduri de turnare

- 10 oale de turnare de 130 tone

- 1 stand basculant pentru montat orificiul oalei de turnare

- 2 locuri pentru zidirea şi repararea oalei de turnare

- 4 locuri pentru uscat oalele de turnare, prevăzite cu arzătoare de gaz

- 2 fose pentru evacuarea zgurii de la LF

- 3 transfercare de oţel pentrui transportul oalelor de turnare

- 1 staţie hidraulică pentru verificarea funcţionării sertarelor de la oala de turnare

După tratamentul în instalația LF, oala cu oțel este transportată cu o macara la stația de vidare. Vidul necesar este obținut prin intermediul unei pompe de vid uscat și a unei barbotări cu gaze inerte (azot și argon), asigurându-se la intrarea în instalație 8-9 bari, iar la ieșire 2,5-3 bari.

f) Turnarea continuă a oţelului

După tratamentul secundar, oala cu oţel este transportată cu ajutorul unui transfercar cu platformă rotitoare la maşina de turnare continuă (verticală) formată din:

- instalaţie de turnare propriu-zisă (distribuitor);

- cristalizator (răcit cu apă în circuit închis);

- instalaţie de răcire secundară prin stropirea semifabricatului turnat cu apă industrială, în circuit semideschis ;

- caje de antrenare;

- caje de laminare;

- instalaţie de tăiere oxigaz a semifabricatelor turnate.

De pe transfercar oala cu oţel este preluată de un pod rulant şi este aşezată pe braţele turnului rotitor poziţionat cu axa braţelor paralelă cu axa firelor de turnare. Oala este adusă în poziţia de turnare prin rotirea turnului cu 180o pentru montarea cilindrului cu piston, efectuarea legăturii la reţeaua de argon şi montarea tubului cu protecţie.

Distribuitorul este deplasat în poziţia de turnare (sub oala de turnare şi deasupra cristalizatoarelor), fiind încălzit la temperatura prescrisă pentru începerea turnării şi având dispozitivele de închidere - deschidere a orificiilor pe poziţia închis. După umplerea distribuitorului se efectuează manevrele de deschidere a orificiilor pentru ca oţelul să curga în cristalizator. Când nivelul oţelului este de cca. 80% din înălţimea cristalizatorului, se începe turnarea prin acţionarea barelor false, extragerea profilelor turnate şi trecerea acestora prin cajele de tragere-îndreptare. La ieşire se desprind capetele barelor false şi se debitează semifabricatele complet solidificate la lungimi prestabilite (6 m) prin intermediul unei maşini de tăiat cu flacără.

Semifabricatele tăiate se deplasează în continuare pe calea cu role până la opritoare, unde sunt preluate de transportoarele transversale cu clicheţi şi duse pe paturile de răcire.

Capetele rezultate din debitarea semifabricatelor şi ţunderul sunt colectate în containerele amplasate sub cota halei şi sunt reciclate intern.

Caracteristiciel instalaţiei de turnare continuă sunt următoarele:

- tip instalaţie: cristalizator şi fir curb

- secţiuni turnate: rotund (Ø 180 mm, Ø 200 mm, Ø 250 mm, Ø 270 mm şi Ø 310 mm) şi blum (240x270 mm şi 280x310 mm)

- număr fire: 5

- distanţa dintre axele firelor: 1500 mm

- raza de curbură a firelor: 10010 mm

- timp turnare şarjă: 65-70 minute pentru profilele rotunde, respectiv 55-60 minute pentru blum

- durată de pregătire între şarje: 35-45 minute

- consum specific de oţel lichid: 1050 kg/t

Profilele rotunde sunt destinate obţinerii de ţevi, iar blumurile sunt relaminate intern.

8.2.1.2. Etapele procesului de laminare la cald

Laminorul Profile este destinat prelucrării prin deformare la cald a semifabricatelor sub formă de blumuri turnate continuu, rezultând produse finite sub formă de profile simple, fasonate şi speciale, precum şi sub forma de oţel rotund, pătrat sau platine destinate relaminării, forjării sau prelucrării prin aşchiere. Acesta a rezultat prin modernizarea şi modificarea în anul 2010 a Laminorului 650.

Laminorul Profile produce:

- profil pătrat şi dreptunghiular (120x120 mm, 130x130 mm, 110x130 mm)

- profil rotund (Ø130 mm, Ø 150 mm)

- profil U cu înălţimea cuprinsă între 100 şi 260 mm

- profil I cu înălţimea cuprinsă între 100 şi 270 mm

- profil L (160...200)x(10...28) mm

- profil H 100...180 mm

Laminarea la cald cuprinde următoarele etape:

- Pregătirea semifaricatelor în vederea laminării

Semifabricatele obţinute prin turnare continuă sunt supuse după racire unui control în vederea depistării defectelor de suprafaţă. Acestea sunt înlăturate prin dăltuire şi polizare pentru bare pătrate sau prin cojit pentru bare rotunde. Capetele de bare cu defecte iremediabile se debitează prin tăiere oxigaz.

b) Încălzirea semifabricatelor

Încălzirea semifabricatelor are drept scop creşterea plasticităţii şi reducerea rezistenţei la deformare şi se realizează în cuptoare cu propulsie. Laminorul Profile este dotat cu un cuptor tip BGG modernizat şi dotat cu arzătoare cu emisii reduse de NOx şi un cuptor utilizat în situaţii speciale (avarii, RK-uri, etc.).

Parametrii regimului de încălzire (temperatură, viteză, timp de încălzire şi de egalizare, atmosfera cuptorului) sunt monitorizaţi şi depind de compoziţia chimică a oţelului, temperatura materialului în momentul introducerii în cuptor, viteza de încălzire şi temperatura de început de deformare.

Cuptorul cu propulsie BGG are următoarele caracteristici:

- capacitate: 80 t/h;

- consum gaz metan: 3760 Nmc/h (cu recuperator);

- temperatura gazelor arse înainte de recuperator: 650oC;

- temperatura gazelor arse după recuperator: 300oC;

- temperatura aerului de combustie: 350 oC;

- debit ventilator aer de combustie: 48000Nmc/h.

c) Laminarea

Evacuarea blumurilor din cuptor se face alternativ prin deschiderea uşilor şi împingerea acestora cu ajutorul maşinilor duble de împins. Semifabricatele ajung pe calea cu role din faţa cajei degrosisoare, unde manipulatorul cu răsturnător le introduce în calibrele cilindrilor, executându-se un anumit număr de treceri, în funcţie de schema de laminare. După ultima trecere semifabricatele sunt transportate de calea cu role pe patul de transfer, care le duce în faţa trenului de laminare format din 12 caje. La ieşirea din trenul de laminare, semifabricatele sunt preluate şi transportate pe patul de răcire.

d) Ajustarea laminatelor

După răcire, profilele sunt îndreptate şi debitate la rece la lungimea stabilită cu ajutorul fierăstraielor, apoi sunt preluate pe calea cu role şi duse la maşina de împachetat şi apoi la cea de legat. Produsele care sunt declarate conforme după controlul de calitate sunt stivuite în vederea expediţiei.

8.2.2. Activităţi conexe

a) Strungăria de cilindri - execută operaţii de prelucrare prin aşchiere a cilindrilor de laminare (strunjire, frezare şi rectificare)

b) Atelierul utilităţi energetice este principalul gestionar a utilităţilor necesare desfăşurării activităţilor:

- distribuţia energiei electrice;

- producţia şi distribuţia aerului comprimat (patru electrocompresoare pentru oţelărie şi turnare continuă şi două electrocompresoare pentru laminor);

- distribuţia gazelor naturale;

- captarea, tratarea şi distribuţia apei potabile şi industriale;

- canalizarea şi evacuarea apelor uzate menajere, industriale şi pluviale;

- asigurarea serviciului de telefonie internă şi întreţinerea reţelelor telefonice.

Apa dedurizată necesară la cuptorul electric şi la maşina de turnare continuă se obţine într-un dedurizator ProMinent model DMEb WZD RC. Dedurizarea apei se realizează prin trecerea acesteia prin straturi de răşini schimbătoare de ioni (mase cationice), care înlocuiesc ionii de calciu şi magneziu din apa dură cu ioni de sodiu. Regenerarea răşinilor epuizate se face cu saramură (soluţie de sare 10%) preparată automat.

c) Centrala de aer comprimat (CAC): încetare de activitate (în conservare)

e) Atelierul mecanic - execută piese de schimb pentru întreaga activitate

d) Secţia Logistică - activitatea se împarte pe trei sectoare: exploatare feroviară (manevrarea materialului rulant in societate şi remorcarea trenurilor spre/din societate), mentenanţă (revizii planificate si accidentale pentru locomotive, vagoane, linii CF, utilaje şi clădiri) şi birou logistică (asigurarea transportului auto a materialor finite)

8.2.3. Alte condiţii de funcţionare decât cele normale - nu este cazul, pornirea şi oprirea instalaţiilor nu presupune condiţii speciale de exploatare care să aducă impact semnificativ asupra mediului.

# 8.3. Tehnici aplicate pentru conformare cu cerinţele BAT pentru activitate

8.3.1. Tehnici aplicate pentru conformarea cu cerinţele BAT pentru activitatea de producere a oţelului, conform Deciziei 2012/135/UE

8.3.1.1. BAT generale

A. Gestionarea energiei

A.1. BAT 2 - Reducerea consumului de energie termică

Se utilizează sisteme optimizate pentru a realiza o prelucrare uniformă şi stabilă:

a) sistem de control automat computerizat al procesului de elaborare a oţelului;

b) cocsul pentru carburare se cântăreşte înainte de alimentarea şarjei, iar cocsul pentru spumarea zgurii se alimentează prin instalaţia MORE condusă computerizat.

A.2. BAT 5 - Reducerea la minimum a consumului de energie electrică

Se utilizează următoarele tehnici pentru reducerea la minim a consumului de energie electrică:

a) se aplică un sistem de gestionare a energiei;

b) se exploatează echipamente de pompare, ventilaţie şi transport cu eficienţă energetică ridicată.

B. Gestionarea materialelor

B.1. BAT 6 - Optimizarea gestionării și a controlului fluxurilor de materiale

Gestionarea şi controlul fluxurilor de materiale se optimizează pentru a preveni poluarea. Operatorul depozitează şi manipulează (recepţie, descărcare) materiile prime şi cele auxiliare, precum şi deşeurile tehnologice astfel încât să se reducă la minim emisiile de pulberi, în vederea evitării poluării solului şi atmosferei, evitând zgomotele şi riscurile directe asupra sănătăţii populaţiei.

Se folosesc următoarele tehnici:

a) se utilizează fondanţi (var şi dolomită calcinată) cu granulaţie corespunzătoare, evitându-se fracţia prăfoasă;

b) cocsul utilizat pentru spumarea zgurii se transportă în saci etanşi;

c) cocsul necesar instalaţiei MORE de injectare în baia de oţel este transportat cu autospeciale, încărcarea în instalaţie făcându-se direct din acestea;

d) feroaliajele se aprovizionează la granulaţie corespunzătoare;

e) materialele refractare pulverulente se depozitează în containere;

f) praful din instalaţia de desprăfuire este vehiculat pneumatic;

g) benzile trasportoare pentru materialele auxiliare se menţin în bune condiţii;

h) praful de oţelărie se depozitează în spaţii închise.

B.2. BAT 7 - Selectarea fierului vechi de calitate corespunzătoare și a altor materii prime

Fierul vechi este selectat printr-o verificare corespunzătoare, evitându-se contaminaţii vizibili care ar putea conţine metale grele, în special mercur, sau ar putea conduce la formarea de dibenzodioxine policlorurate, dibenzofurani policloruraţi (PCDD/F) şi bifenili policloruraţi (PCB).

Se utilizează următoarele tehnici pentru a îmbunătăţi utilizarea fierului vechi:

a) sunt specificate criteriile de acceptare la achiziţia fierului vechi;

b) se monitorizează compoziţia fierului vechi;

c) operatorul deţine o instalaţie pentru preluarea şi verificarea intrărilor de fier vechi;

d) operatorul a implementat o procedură de lucru şi instrucţiuni de lucru pentru selectarea fierului vechi;

e) fierul vechi se depozitează selectiv pe platforme betonate, depozitele exterioare fiind prevăzute cu decantoare pentru apele pluviale colectate de pe platforme;

f) operatorul a implementat o procedura de lucru şi instrucţiuni de lucru care conţin prevederi referitoare la  colectarea fierului vechi în funcţie de cerinţele şarjelor;

g) fierul vechi neconform este returnat furnizorului;

h) operatorul întocmeşte bilanţuri de materiale;

i) fierul vechi intern este sortat pentru a reduce la minim riscul de a include substanţe contaminate periculoase sau neferoase, în special bifenili policloruraţi (PCB), uleiuri sau unsori, sortarea fierului vechi achiziţionat fiind efectuată de furnizori;

j) fierul vechi se verifică din punctul de vedere al radioactivităţii cu ajutorul portalurilor de la platformele de cântărire auto şi CF; în laborator se realizează controlul radioactivităţii pe fiecare şarjă (probă de topire şi zgură de cuptor);

k) operatorul a implementat o procedură de lucru la achiziţie, care permite evitarea în fierul vechi a componentelor cu conţinut de mercur de la vehiculele scoase din uz şi a deşeurilor vizibile de echipamente electrice şi electronice.

C. Gestionarea reziduurilor rezultate din procese

C.3. BAT 8 - Utilizarea unor tehnici integrate și a unor tehnici operaționale pentru reducerea la minimum a deșeurilor prin uz intern sau prin aplicarea de procese specializate (interne sau externe) de reciclare

Deşeurile metalice feroase generate sunt recuperate şi reintroduse în procesul tehnologic de elaborare a oţelului. De asemenea, unele deșeuri de materiale refractare se reintroduc în procesul tehnologic, pentru operațiuni de reparare a zidăriei cuptorului.

C.4. BAT 9 - Maximizarea uzului extern sau a reciclării pentru reziduurile solide care nu pot fi utilizate sau reciclate în conformitate cu BAT 8; gestionarea într-un mod controlat a reziduurilor care nu pot fi nici evitate, nici reciclate

Deşeurile solide care nu pot fi reciclate intern sunt valorificate prin operatori economici autorizaţi în acest sens.

C.5. BAT 10 - Utilizarea celor mai bune practici operaționale și de întreținere pentru colectarea  manipularea, depozitarea și transportul tuturor reziduurilor solide

Se utilizează cele mai bune practici operaţionale şi de întreţinere pentru colectarea, manipularea şi transportul tuturor deşeurilor solide.

D. Emisii difuze de praf de la depozitarea materialelor, manipularea şi transportul materiilor prime şi produselor (intermediare)

D.1. BAT 11 - Prevenirea sau reducerea emisiilor difuze de pulberi generate de depozitarea, manipularea și transportul materialelor

Se utilizezază următoarele tehnici pentru prevenirea sau reducerea emisiilor difuze generate la depozitarea, manipularea şi transportul materiilor prime şi auxiliare:

a) Tehnici generale

- în cadrul sistemului de management de mediu s-a instituit un plan de acţiune pentru emisii difuze de praf asociate;

- se ia măsura încetării temporare a anumitor operaţiuni care devin surse de PM10, determinând valori ambientale ridicate.

- Tehnici de descărcare a mijloacelor de transport auto sau CF

- fierul vechi se descarcă cu ajutorul electromagnetului, iar varul şi dolomita calcinată se descarcă direct în buncăre.

- Tehnici de manipulare şi prelucrare a zgurii

- zgura caldă este stropită cu apă în vederea răcirii până la atingerea unei temperaturi care să permită încărcarea acesteia în mijloacele de transport.

- Tehnici de manipulare a fierului vechi

- fierul vechi se depozitează pe platforme betonate, pentru a reduce la minim fenomenul de ridicare a prafului cauzat de manevrele mijloacelor de transport auto.

- Tehnici pentru transportul materialelor

- accesul mijloacelor de transport auto se realizează prin poarta oţelăriei electrice;

- drumurile care alcătuiesc reţeaua internă de transport auto sunt asfaltate sau betonate;

- pătrunderea mijloacelor de transport auto pe drumurile interne nu se poate realiza prin garduri, şanţuri sau terasamente de zgură reciclată;

- drumurile prăfuite din reţeaua internă de transport auto pot fi stropite prin intermediul autospecialei din cadrul formaţiei proprii de pompieri;

- se asigură faptul ca mijloacele de transport auto să nu fie prea pline, prevenindu-se orice pierdere;

- mijloacele de transport sunt acoperite cu prelată, după caz;

- se iau măsuri pentru reducerea la minim a numărului de transferuri;

- se utilizează transportoare închise;

- se utilizează tehnici de bună practică pentru transferul de metal topit şi manipularea oalei.

E. Gestionarea apei şi a apei reziduale

E.1. BAT 12 - Colectarea și separarea tipurilor de ape uzate, maximizând reciclarea internă și folosind un tratament adecvat pentru fiecare flux final

Se utilizează următoarele tehnici pentru managementul apelor uzate:

a) apa potabilă nu se utilizează în scop tehnologic;

b) pentru alimentarea cu apă potabilă se utilizează o singură sursă;

c) apele uzate tratate şi cele netratate nu se amestecă.

F. Monitorizare

F.1. BAT 13 - Măsurarea și evaluarea tuturor parametrilor relevanți necesari pentru a asigura conducerea proceselor din camerele de comandă cu ajutprul unor sisteme moderne computerizate pentru a adapta continuu și pentru a optimiza procesele on-line, pentru a asigura prelucrarea stabilă și fără dificultăți

Procesele de elaborare a oţelului şi de turnare continuă sunt computerizate, asigurându-se măsurarea parametrilor relevanţi necesari.

F.2. BAT 14 - Măsurarea emisiilor la coș ale poluanților de la principalele surse de emisii; măsurători continue cel puțin pentru emisiile de pulberi

Se efectuează monitorizarea continuă (on-line) a emisiilor de pulberi, CO, SO2 şi NOx de la cuptorul cu arc electric.

F.3. BAT 15 - Măsurarea în mod periodic și discontinuu a emisiilor de poluanți; monitorizarea discontinuă a gazelor rezultate din procese, a emisiilor la coș a dibenzodioxinelor policlorurate și a dibenzofuranilor (PCDD/F), precum și monitorizarea evacuării apelor uzate

Se efectuează măsurători discontinue ale emisiilor în atmosferă de PCDD/F, metale grele, COV, compuşi cloruraţi şi fluoruraţi de la cuptorul cu arc electric, precum și măsurători discontinue ale indicatorilor de calitate ai apelor uzate

F.4. BAT 16 - Stabilirea cantității ordinii de emisii difuze din surse relevante

Pentru determinarea cantității emisiilor difuze s-a ales metoda de măsurare indirectă, prin poziționarea pe acoperișul oțelăriei electrice a unui set de camere videro speciale, capabile să detecteze și să înregistreze numărul de emisii difuze care sunt generate într-o perioadă de 48 de ore de funcționare a instalației de elaborare a oțelului.

G. Zgomot

G.1. BAT 18 – Reducerea emisiilor de zgomot de la surse relevante

Se utilizează următoarele tehnici pentru reducerea emisiilor de zgomot de la cuptorul electric şi de la instalaţia de turnare continuă:

a) se aplică o strategie de reducere a zgomotului;

b) operaţiunile/unităţile generatoare de zgomot sunt izolate;

c) uşile şi ferestrele din halele acoperite se închid.

8.3.1.2. BAT pentru producerea şi turnarea oţelului provenit din cuptoare cu arc electric

A. Emisii în aer

A.1. BAT 87 - Prevenirea emisiilor de mercur prin evitarea, pe cât posibil, a materiilor prime și auxiliare care conțin mercur

Se previn emisiile de mercur prin evitarea, pe cât posibil, a materiilor prime şi auxiliare care conţin mercur (conform tehnicilor aferente BAT 6 şi BAT 7).

A.2. BAT 88 - Realizarea pentru desprăfuirea primară și secundară a cuptorului electric cu arc electric a unei captări eficiente din toate sursele de emisii

Se realizează captarea gazelor generate în cuptorul electric utilizându-se tehnica combinată de captare directă a gazelor reziduale la al 4-lea orificiu din boltă şi sistem de hotă. De asemenea, datele rezultate în anul 2015 din monitorizarea on-line a emisiilor evacuate pe coşul de dipsersie aferent cuptorului electric au înregistrat pentru pulberi valori medii zilnice < 5 mg/Nmc, iar media emisiilor de mercur, conform monitorizării discontinue, se situează sub nivelul de 0,05 mg/Nmc.

Eficiența de colectare medie globală mai mare de 98% pentru praful de oțelărie nu poate fi atinsă din punct de vedere tehnic la ArcelorMittal Hunedoara, întrucât se utilizează ca materie primă, alături de fierul vechi, prevăzut în documentul BAT, scoarța recuperată, care înglobează impurități nemetalice (ex. zgură, materiale refractare). Aceste impurități sunt îndepărtate din încărcătura cuptorului în faza de topire, conducând astfel la creșterea emisiilor difuze în această etapă a procesului de elaborare a aoțelului.

A.3. BAT 89 - Prevenirea și reducerea emisiilor de dibenzodioxine policlorurate și dibenzofurani policlorurați (PCDD/F) și bifenili policlorurați (PCB)

Se utilizează tehnica post-combustiei gazelor rezultate în circuitul primar.

B. Apă şi apă reziduală

B.1. BAT 91 - Reducerea la minimum a consumului de apă

La cuptorul electric, pentru răcirea grinzilor port-electrod, se utilizezază un circuit închis de apă dedurizată, iar pentru răcirea altor părţi componente (panouri cuvă, boltă, cot de fum) se utilizează un circuit deschis de apă industrială

B.2. BAT 92 - Reducerea la minimum a evacuărilor apelor reziduale de la turnarea continuă

Se utilizează următoarele tehnici pentru reducerea la minim a evacuării apelor uzate de la turnarea continuă:

a) suspensiile sunt îndepărtate prin sedimentare şi filtrare în gospodăria de apă;

b) uleiurile sunt captate în separatorul din gospodăria de apă;

c) gradul de recirculare a apelor epurate la oţelăria electrică este de 70,69%, iar la turnarea continuă de 92,71%;

d) nivelurile de emisii pentru apa reziduală de la turnarea continuă sunt: suspensii solide < 20 mg/l, fier < 5 mg/l, zinc < 2 mg/l, nichel < 0,5 mg/l, crom total < 0,5 mg/l, hidrocarburi totale < 5 mg/l.

C. Reziduuri de producţie

C.1. BAT 93 - Prevenirea producerii de deșeuri

Se utilizează următoarele tehnici pentru prevenirea producerii de deşeuri:

a) deşeurile sunt colectate şi depozitate separat în locuri special amenajate;

b) deşeurile refractare se utilizează parţial în procesul tehnologic, la spumarea zgurii;

c) praful de oţelărie este stocat temporar în depozit acoperit (hala forjă) în vederea valorificării externe;

d) zgura de oţelărie şi deşeurile refractare sunt stocate temporar pe halda Buituri în vederea valorificării externe.

De asemenea, gestionarea deşeurilor generate se realizează în conformitate cu prevederile Legii nr. 211/2011, existând şi o procedură generală în acest sens în cadrul S.M.M.

D. Energie

D.1. BAT 94 - Reducerea consumului de energie prin utilizarea turnării continue aproape de forma netă a benzii, atunci când calitatea și gama de produse a claselor de oțel realizate justifică acest lucru

În concordanţă cu cerinţele standardelor de produs şi a fişelor tehnice de produs, procesul tehnologic este astfel condus încât turnarea şi laminarea semifabricatelor se execută la o dimensiune cât mai apropiata de dimensiunile finale ale produsului, în vederea, atât a reducerii cantităţii de energie consumate, cât şi pentru reducerea cantităţii de şutaje rezultate.

E. Zgomot

E.1. BAT 95 - Reducerea emisiilor de zgomot de la instalațiile și procesele cuptorului cu arc electric, generatoare de sunet de înaltă intensitate

Se utilizează următoarele tehnici pentru reducerea emisiilor de zgomot:

a) clădirea halei oţelăriei electrice a fost reparată în vederea absorbirii zgomotului produs la elaborarea oţelului;

b) benele de încărcare a cuptorului cu fier vechi sunt transportate prin intermediul podurilor rulante;

c) procesele generatoare de zgomot (elaborarea oţelului, tratamentul secundar) au loc în interiorul clădirii halei oţelăriei.

8.3.2. Tehnici aplicate pentru conformarea cu cerinţele BAT pentru activitatea de laminare la cald, conform Documentelor de Referinţă asupra Celor mai Bune Tehnici Disponibile în Industria Prelucrătoare a Metalelor Feroase, ediţia decembrie 2001

A. Stocarea şi manipularea materiilor prime şi auxiliare - se utilizează următoarele tehnici:

a) semifabricatele turnate continuu sunt stivuite în zona ajustaj şi, întrucât nu prezintă pelicule uleioase, nu necesită colectarea scurgerilor de uleiuri;

b) uleiurile tehnologice proaspete, ambalate în butoaie metalice sau cuburi IBC, sunt depozitate în magazie dotată cu tăvi de retenţie a scurgerilor accidentale; uleiurile recuperate sunt reutilizate la ungerea utilajelor.

B. Reducerea impactului asupra mediului a procesului de îmbunătăţire a calităţii semifabricatului turnat continuu care este supus laminării la cald

a) înlăturarea defectelor de suprafaţă a semifabricatelor turnate continuu se realizează prin metode mecanice uscate, în funcţie de forma profilelor (dăltuire şi polizare pentru bare pătrate sau cojit pentru bare rotunde), negenerându-se astfel ape uzate cu conţinut de suspensii şi uleiuri;

b) deşeurile feroase (şpan, capete de bare) rezultate din procesul de îmbunătăţire a calităţii semifabricatului turnat continuu se colectează la locul generării şi sunt reutilizate în procesul de elaborare a oţelului.

C. Reducerea consumului de energie la cuptoarele de încălzire

a) procesul de încălzire a semifabricatelor turnate continuu este condus automatizat, evitându-se astfel excesul de aer şi pierderile de căldură în timpul încărcării cuptorului;

b) conducerea automatizată a procesului de încălzire a semifabricatelor determină optimizarea condiţiilor de ardere în cuptorul cu propulsie;

c) aerul insuflat în cuptor este preîncălzit în recuperatoare de căldură montate pe traseul gazelor arse.

D. Reducerea emisiilor de poluanţi - se utilizează următoarele tehnici:

a) utilizarea gazelor naturale drept combustibil (emisii scăzute de SO2);

b) montarea arzătoarelor tip BGG cu emisii scăzute de NOx;

c) limitarea temperaturii de preîncălzire a aerului pentru reducerea emisiilor de NO2;

d) implementarea automatizării şi controlului arderii în cuptor.

E. Reducerea emisiilor de poluanţi în apele de suprafaţă - se utilizează următoarele tehnici:

a) sistem semideschis pentru apele de răcire directă a laminatelor;

b) gradul de recirculare este a apelor epurate este de 64,71%;

Obs. Creşterea gradului de recirculare implică costuri energetice suplimentare, ducând, implicit, la creşterea disproporţiontă a preţului apei recirculate faţă de preţul apei industriale proaspete.

b) epurarea apelor uzate se realizează într-o gopsodărie de apă compusă din predecantor, decantoare orizontale, celule de colectare şi separare a uleiului şi filtre mecanice sub presiune cu pietriş cuarţos;

c) ţunderul colectat din apele reziduale şi deshidratat este stocat temporar în vederea valorificării.

F. Prevenirea contaminării apelor cu hidrocarburi

a) verificarea periodică şi operaţiuni de întreţinere preventivă a etanşeităţilor garniturilor, pompelor şi conductelor;

b) montarea unui separator de hidrocarburi înainte de evacuarea apelor epurate de pe colectorul P18 în emisar.

# 9. INSTALAŢII PENTRU EVACUAREA, REŢINEREA, DISPERSIA POLUANŢILOR ÎN  MEDIU

# 9.1.   Emisii în atmosferă

9.1.1. Emisii dirijate

| Activitate IED | Fază de proces | Echipament depoluare | Randament (%) | Coş de dispersie | Coordonate Stereo 70 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.2. | Elaborare oţel: - încărcare cuptor/topire/ oxidare/evacuare oţel - tratament secundar LF | instalaţie de desprăfuire cu saci | 99,9 | H=30 m Dint=5,6 m | x=337039 y=476556 |
|  | Elaborare oțel - tratament secundar VD | instalaţie de desprăfuire cu saci | 99 | H=35 m Dint=0,3 m | x=337145 y=476687 |
|  | Turnare continuă: răcire secundară a oţelului turnat | - | - | 2 coşuri rectangulare: 1x0,5x25 m | x=337587 y=477065 |
| 2.3. | Laminare: încălzirea blumurilor în cuptoarele cu propulsie | - | - | 3 coşuri (1 în funcţiune): H=60 m Dbază=2,4 m Dvârf=2 m | x=338092 y=477949 |

| Fază de proces | Echipament de depoluare | Poluanţi | Monitorizare |
| --- | --- | --- | --- |
| Elaborare oţel | instalaţie de desprăfuire cu saci - cuptor + LF | pulberi, CO2, CO, NOX, SO2 | continuă |
|  | instalaţie de desprăfuire cu saci - VD | pulberi | continuă |
| Turnare continuă | - | pulberi, vapori de apă | - |
| Laminare | - | pulberi, CO2, CO, NOX | continuă |

9.1.1.1. Sistemul de exhaustare şi de epurare a gazelor rezultate în procesul de elaborare a oţelului este structurat pe două circuite:

- circuitul primar, care asigură preluarea gazelor cu temperatură ridicată captate prin cel de-al patrulea orificiu din bolta cuptorului;

- circuitul secundar, care asigură evacuarea gazelor cu temperatură scăzută captate de hota situată deasupra carcasei cuptorului şi a gazelor rezultate la tratamentul secundar al oţelului (LF).

Cele două circuite se conectează în camera de amestec, care este amplasată înaintea filtrelor cu saci.

Captarea emisiilor primare din spaţiul de lucru al cuptorului electric se realizează prin intermediul unui cot situat deasupra celui de-al patrulea orificiu din boltă. Gazele reziduale captate străbat camera de combustie, unde are loc oxidarea CO la CO2, ajungând în camera de postcombustie. Pulberile depuse ca urmare a destinderii gazelor reziduale se elimină periodic din camera de postcombustie. Printr-o conductă orizontală gazele reziduale sunt conduse în răcitorul atmosferic şi apoi în sistemul de desprăfuire cu saci. După reţinerea prafului, gazele sunt evacuate printr-un coş de dispersie.

Emisiile secundare captate prin hota situată deasupra cuptorului rezultă la manipularea şi încărcarea fierului vechi şi la evacuarea oţelului din cuptor.

Parametrii proiectaţi ai instalaţiei de desprăfuire cu saci:

- debit gaze arse aspirate din cuptor (gaze de ardere şi aer fals): 280000 mc/h

- debit de gaze arse vehiculate în instalaţie (la 120oC): 1200000 mc/h

- temperatura gazelor aspirate:

  - din cuptor: cca. 1400oC

  - după camera de postcombustie: max. 800oC

  - după răcitoarele tubulare: max. 250oC

  - după camera de amestec: 140oC

- temperatura de exploatare a filtrelor: max. 130oC

- concentraţie praf în gazele brute: max. 15 g/Nmc

- concentraţie praf în gazele epurate: max. 5 mg/Nmc

- cantitate colectată de praf: 13-16 kg/t oţel

Părţile componente ale instalaţiei de desprăfuire:

- exhaustoare: două exhaustoare centrifugale cu dublă aspiraţie RVM B 2500 (Q=120 mc/s gaze arse) şi un exhaustor cu dublă aspiraţie RVM B 2500 (Q=70 mc/s gaze arse)

- sistem de curăţare saci: puls-jet cu aer comprimat la presiunea de 8-10 bari, dotat cu compresoare, dispozitiv de uscare a aerului, filtre de aer şi recipienţi pentru aer

- coş metalic (H=30 m, D=5600mm)

Sistemul de desprăfuire pentru gazele reziduale rezultate la instalația de tratare în vid a oțelului este proiectat ca o combinație între ciclon, echipament de reținere a scânteilor și saci filtranți. După fiecare tratare în vid a oțelului, fiecare sac este curățat de un impuls supersonic de zot. Praful scuturat cade în colectorul închis de la baza instalației de desprăfuire.

Sacii sunt instalați și stabilizați pe coșuri metalice și sunt dispuși într-un aranjament special care permite o distribuție egală și optimă a gazelor eeziduale. Inspecția sacilor este facilitată de acoperișul mobil al instalației de vidare.

Părţile componente ale instalaţiei de desprăfuire aferente procesul de tratare în vid a oțelului:exhaustoare: două exhaustoare centrifugale cu dublă aspiraţie RVM B 2500 (Q=120 mc/s gaze arse) şi un exhaustor cu dublă aspiraţie RVM B 2500 (Q=70 mc/s gaze arse)

- ciclon de pre-separare

- ansamblu de saci filtranți

- recipient închis de colectare a prafului

- sistem de curățare a sacilor filtranți cu jet de azot

- clapetă de suprapresiune

- dispozitiv de ridicare și reglare a capacului, în cazul în care în hală nu este disponibilă o macara

- scări și platforme pentru inspectarea sacilor filtranți și a valvelor de azot

Caracteristicile tehnice ale sistemului de filtrare aferent instalației de tratare a oțelului în vid:

- debitul maxim de gaze aspirate: 200000 mc/h la 100 oC și 1 mbar

- temperatura de exploatare a filtrelor: max. 150oC

- presiunea de admisie: min. 0,5 Mbar

- număr de saci: 177

- suprafața filtrantă: 290 mp

- material filtrant: PE cu durabilitate maximă, tip Gore-Tex, PFTE, sigilii și coliere de aluminiu pentru saci

- concentraţie praf în gazele epurate: max. 5 mg/Nmc

- coș de dispersie: înălțimea 35 m, diametrul interior 0,3 m

Gazele evacuate din instalația de vidare a oțelului reprezintă un amestec de argon (provenit din mediul inert folosit în proces), azot (provenit din sistemul de scuturare a sacilor filtranți), oxigen și hidrogen din baia de oțel și praf.

9.1.1.2. Gazele reziduale rezultate la turnarea continuă

În procesul de turnare continuă rezultă emisii gazoase în timpul răcirii secundare şi debitării prin tăiere cu flacără oxigaz. Răcirea secundară prin stropire directă cu apă continuă scăderea temperaturii profilului la ieşirea din cristalizator şi grăbeşte solidificarea completă a secţiunii transversale a semifabricatului. Aburul rezultat şi pulberile sunt captate de două ventilatoare amplasate la cota +5990 mm (debit  absorbit 5000 mc/h) şi este refulat în atmosferă pe două coşuri rectangulare metalice.

9.1.1.3. Gazele reziduale rezultate la laminare

Gazele de ardere generate în cuptorul cu propulsie, care încălzeşte semifabricatele înainte de laminare, au temperatura de 300-350oC şi sunt evacuate în atmosferă (prin tiraj forţat) la coşul de dispersie.

Pentru îmbunătăţirea arderii în cuptor, aerul insuflat este preîncălzit în recuperatoare de căldură montate pe traseul gazelor arse.

Pentru reducerea emisiilor de poluanţi gazoşi, cuptorul este dotat cu arzatoare tip BGG cu emisii reduse de NOx.

9.1.2. Emisii difuze

În procesul de elaborare a oţelului, emisiile difuze sunt reprezentate, în special, de emisiile rezultate la încărcarea cuptorului electric. Alte emisii fugitive sunt generate la evacuarea oţelului şi la tratamentul secundar al oţelului.

9.1.3. Este obligatoriu să nu existe alte emisii în aer, semnificative pentru mediu, cu excepţia celor reglementate prin prezenta autorizaţie.

9.1.4. Titularul de activitate are obligaţia de a lua toate măsurile care se impun în vederea limitării emisiilor de poluanţi în atmosferă, inclusiv:

- întreţinerea echipamentelor de reţinere, evacuare şi dispersie a poluanţilor şi menţinerea lor în stare optimă de funcţionare;

- este interzisă evacuarea gazelor reziduale fără reţinere şi sau/dispersie.

9.1.5. In cazul funcţionării necorespunzătoare sau a defectării echipamentelor de reducere a emisiilor, operatorul are următoarele obligaţii:

- să sisteze funcţionarea instalaţiei/părţii din instalaţie la care a survenit defecţiunea în cel mai scurt timp posibil din punct de vedere tehnologic;

- să notifice în cel mai scurt timp ACPM şi GNM-Comisariatul Judeţean Hunedoara în legătură cu defecţiunea, durata acesteia, modul de remediere şi data prevăzută pentru repunerea în funcţiune a instalaţiei/echipamentului de depoluare, perioada de funcţionare fără sistem de depoluare;

- să reia activitatea în instalaţia la care s-a produs defecţiunea numai după remedierea acesteia.

9.1.6. Se vor menţine înregistrări referitoare la situaţii de funcţionare altele decât cele normale a instalaţiilor de depoluare/evacuare a poluanţilor (sistem de depoluare defect, descriere defecţiune, data defectării, timp de funcţionare fără instalaţie de depoluare, data repunerii în funcţiune, etc.).

9.2.  Emisii în apă

9.2.1. Surse de ape uzate tehnologice

| Sursa de ape uzate | Poluanţi | Metode de epurare | Punct de evacuare în râul Cerna |
| --- | --- | --- | --- |
| elaborare oţel | suspensii, uleiuri, produse petroliere, metale grele | separator de hidrocarburi tip W2DAA1DA-300LS | Colector P17 |
| turnare continuă | suspensii, uleiuri, produse petroliere, metale grele | gospodărie de apă; separator de hidrocarburi tip W2DAA1DA-300LS | Colector P17 |
| laminare | - suspensii, uleiuri, produse petroliere, metale grele | gospodărie de apă; separator de hidrocarburi tip W2CFA8A-250LS | Colector P18 |

9.2.1.1. Ape uzate din procesul de elaborare a oţelului

9.2.1.1.1. Cuptorul electric EBT este prevăzut cu două circuite de răcire distincte:

a) circuit închis pentru răcirea grinzilor port-electrod - se utilizează apă dedurizată (produsă în stația de dedurizare) pentru a evita depunerile solide în sistem

b) circuit deschis pentru răcirea unor părţi de cuptor (panouri cuvă, boltă, cot de fum), a transformatorului şi a cablurilor reţelei de forţă - se utilizează apă industrială; apa este asigurată prin recirculare prin intermediului gospodăriei de apă aferente oțelăriei, compusă din staţie de pompe, turn de răcire cu S=500 mp, conducte de legătură cu cuptorul

Parametrii apei de răcire (temperatură şi presiune) din cele două circuite sunt monitorizaţi continuu, astfel încât orice defecţiune duce la oprirea cuptorului.

9.2.1.1.2. Instalaţia de tratament secundar LF este prevăzută cu un circuit închis de apă de răcire (pentru transformator, reţea scurtă şi capac instalaţie), care include turnul de răcire menţionat la punctul 9.2.1.1.1.b. Parametrii apei de răcire (temperatură şi presiune) sunt monitorizaţi continuu.

9.2.1.1.3. Instalația de tratament secundar VD este prevăzută cu un circuit semiînchis de apă de răcire (pentru boltă și pompele de vid), care include turnul de răcire menţionat la punctul 9.2.1.1.1.b.

9.2.1.1.3. Răcirea elementelor instalaţiei de desprăfuire (manşon culisant, cameră de combustie, cameră de postcombustie, conductă orizontală) se realizează printr-un circuit deschis de apă industrială de răcire, în care apa care atinge temperatura de aprox. 100oC este parţial introdusă într-un barbotor, unde este amestecată cu apă industrială proaspătă rece, în vederea evitării poluării termice.

9.2.1.1.4. Pentru evitarea poluării produse de eventualele defecţiuni pe traseele apei de răcire se utilizează următoarele tehnici:

a) monitorizarea continuă a parametrilor apei de răcire;

b) respectarea programenlor de revizii periodice a traseelor apei de răcire;

c) verificarea periodică a armăturilor aferente conductelor de transport a apei de răcire;

d) curăţarea periodică a bazinului turnului de răcire;

e) respectarea programelor de prelevare a probelor pentru verificarea calităţii apei de răcire.

9.2.1.2. Ape uzate din procesul turnare continuă

9.2.1.2.1. Instalaţia de turnare continuă este prevăzută cu două circuite de răcire distincte:

a) circuit închis pentru răcirea cristalizatorului, ghidajului firului curb, cadrelor suport  de la mesele oscilante, reductoarelor de la cajele de tragere/îndreptare, rolelor cajelor şi a cilindrilor de deprindere a barelor false - se utilizează apă dedurizată

b) circuit deschis pentru răcirea secundară a semifabricatului, maşinilor de tăiat cu flacără şi a căii cu role - se utilizează apă industrială

Apa impurificată cu ţunder, praf de turnare şi uleiuri este preluată de un sistem de rigole şi este dirijată spre gospodăria de apă, de unde este recirculată.

9.2.1.2.2. Pentru evitarea poluării produse de eventualele defecţiuni pe traseul apei de răcire secundară se utilizează următoarele tehnici:

a) monitorizarea continuă a parametrilor apei de răcire;

b) menţinerea în stare curată a sistemului de colectare a apelor uzate;

c) curăţarea periodică a predecantorului şi a decantorului;

d) evacuarea periodică a ţunderului;

e) respectarea programului de spălare a filtrelor de nisip;

f) înlocuirea periodică a nisipului din filtre;

g) menţinerea în bune condiţii de funcţionare a staţiilor de pompe;

h) verificarea instalaţiei de reţinere şi evacuare a uleiului;

i) respectarea programului de prelevare a probelor de apă.

9.2.1.3. Ape uzate din procesul de laminare

Laminorul profile utilizează trei circuite de răcire:

a) circuit închis pentru răcirea utilajelor calde (cuptor cu propulsie, lagăre caje) - se utilizează apă industrială (circuitul de apă curată)

b) circuit închis la schimbătoarele de căldură - se utilizează apă industrială (circuitul de apă decantată)

c) circuit deschis pentru răcirea secundară a cilindrilor, rolelor, foarfecilor, manipulatoarelor şi laminatelor - se utilizează apă industrială (circuitul de apă filtrată)

Apa impurificată cu ţunder şi uleiuri este epurată prin intermediul gospodăriei de apă GA1.

9.2.2. Debite autorizate de evacuare a apelor uzate - conform Autorizaţiei de Gospodărire a Apelor nr. 330/04.11.2014, eliberată de Administraţia Naţională Apele Române, A.B.A. Mureş:

| Categoria apei uzate | Receptor | Volum zilnic evacuat | Observaţii |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | maxim (mc) | mediu (mc) | minim (mc) |  |
| fecaloid-menajeră din zona de nord - oţelărie | staţia de epurare Sântuhalm prin reţeaua de canalizare a municipiului Hunedoara | 8 | 6 | 5 | conform contract nr. 50595/2012 încheiat cu S.C. Apa Prod S.A. |
| fecaloid-menajeră din zona de nord - laminor | pârâul Peştiş (Petac) | 67,5 | 45 | 40 | apele menajere din zona de nord a platformei sunt epurate într-o staţie proprie de epurare, de unde sunt evacuate în emisar |
| tehnologică care nu necesitã epurare, tehnologică epurată, pluvială şi ape drenate | râul Cerna prin P17 | 49099 | 33569 | 15573 | înainte de evacuarea în emisar sunt montate separatoare de produse petroliere |
|  | râul Cerna prin P18 | 83902 | 62360 | 45921 |  |
|  | pârâul Peştiş (Petac) prin P20 | 3040 | 3040 | 3040 |  |

9.2.3. Reţeaua de canalizare menajeră

Reţeaua internă de canalizare menajeră are o lungime totală de cca. 3,2 km şi este construită din tuburi de beton cu Dn 200-300 mm.

9.2.4. Reţeaua de canalizare tehnologică şi pluvială - este construită din tuburi de beton

| Canal evacuare | Ape evacuate | Observaţii |
| --- | --- | --- |
| Colector | Caracteristici |  |  |
| P17 | parţial descoperit continuat cu canal subteran secţiune dreptunghiulară 2000/3000 L=825 m | ape pluviale ape tehnologice potenţial impurificate cu produse petroliere, suspensii (ArcelorMittal S.A. şi alte firme din zonă) ape tehnologice cu aport termic şi ape dren oţelărie | evacuare gravitaţională parţial colmatat funcţionare continuă |
| P18 | continuat cu canal subteran secţiune dreptunghiulară 1600/1000 L=350 m | ape pluviale şi tehnologice convenţional curate (ape de răcire) ape tehnologice epurate la GA1 - ape dren 4 | evacuare gravitaţională stare tehnică corespunzătoare funcţionare continuă |
| P20 | subteran Dn 1000 - L=700 m | ape pluviale şi tehnologice convenţional curate (ape de răcire) ape menajere epurate ape dren 1 | evacuare gravitaţională stare tehnică corespunzătoare funcţionare continuă |

9.2.5. Staţii de epurare

9.2.5.1. Instalaţii de epurare ape uzate menajere

Staţia de epurare tip Biocleaner 150 preia apele uzate menajere din zona laminorului şi este constituită din trei linii de epurare cu capacitatea de 22,5 mc/zi fiecare (capacitate maximă totală 67,5 mc/zi). Apa epurată în cele trei linii este descărcată într-un colector comun cu debuşare în pârâul Peştiş (prin Petac).

Componenţă linie de epurare:

- coş pentru reţinerea impurităţilor grosiere (decantor primar), amplasat în zona de admisie a apei uzate,

- bazin reactor (6x2,4x3,08 m) tricompartimentat în care se desfăşoară etapele de denitrificare (are loc descompunerea biologică în mediu anoxic a azotaţilor, cu formare de azot care se degajă în atmosferă), aerare (are loc oxidarea materialelor organice rezultând CO2 şi nămol activ, precum şi oxidarea ionilor de amoniu cu formarea azotaţilor) şi decantare secundară (apa epurată este separată de nămolul activ şi este evacuată în emisar, iar nămolul este recirculat în zona de denitrificare);

- suflantă de aer (pentru formarea bulelor necesare în compartimentul de denitrificare pentru evitarea decantării apei uzate şi pentru creşterea eficienţei procesului);

- pompă Mammuth pentru recircularea nămolului.

9.2.5.2. Instalaţii de epurare ape uzate tehnologice

9.2.5.2.1. Gospodăria de apă aferentă instalaţiei de turnare continuă

- capacitate: 143 l/s

- componenţă: predecantor (4,25x8,5x11 m), ciclon decantor (D=9 m, H=8 m), 4 filtre mecanice sub presiune (D=3,5 m, H=3,3 m, strat filtrant din pietriş cuarţos 0,8-3 mm şi 380 duze/filtru), decantor spălare filtre (2,2x2x1,4 m) şi instalaţie spălare filtre (staţie de pompare), bazin deshidratare

Surplusul de apă uzată epurată se evacuează în râul Cerna prin colectorul P17.

9.2.5.2.2. Gospodăria de apă nr. 1 - deserveşte Laminorul Profile (circuit semideschis)

- predecantor (13x4,5x16 m, dimensionat pentru Q=639 l/s) şi staţie de pompare (3 pompe tip 12 NDS-a/1000, Q=900 mc/h, H=22 mCA, n=960 rot/min, P=100 kW);

- baterie de 8 decantoare orizontale (7A+1R, 18,7x5x3,65 m fiecare) modernizate,

- 2 celule de colectare şi separare a uleiului (compartiment primar 4,9x3,8x3,65 m, celulă ulei 2,5x6x3,65 m, celulă de apă 2,5x6x3,65 m, celulă epuisment 4,9x3x3,65 m);

- 7 filtre mecanice rapide sub presiune (D=5 m, H=4,8m, cu strat filtrant din pietriş cuarţos 0,8-3 mm şi 1278 duze/filtru), dimensionate pentru Q=100l/s;

- platforme de deshidratare a şlamului de ţunder;

- turn de răcire cu tiraj forţat.

Surplusul de apă uzată se evacuează în râul Cerna prin colectorul P18.

9.2.5.2.3. Iaz decantor Bataga - închis în anul 1999, odată cu închiderea fluxului primar

9.2.5.2.4. Separatoare de hidrocarburi - montate pe cele trei colectoare P17, P18 şi P20

| Colector | Tip separator | Volum total (l) | Volum util nămol (l) | Volum util de separare (l) | Volum stocare hidrocarburi (l) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| P17 | W2DAA1DA | 81940 | 30000 | 27940 | 15570 |
| P18 | W2CFA8A | 60910 | 25000 | 22930 | 11570 |
| P20 | W2BFA8A | 43370 | 15000 | 14700 | 8240 |

9.2.5.2.5. Decantor pentru apele pluviale colectate de pe depozitele descoperite de fier vechi - apele decantate sunt evacuate în drenul din zona oţelăriei.

9.2.6. Nu este permisă evacuarea niciunei substanţe sau materii care poluează mediul în apele de suprafaţă sau canalele de scurgere a apei pluviale de pe amplasament sau din afara acestuia.

9.2.7. Operatorul trebuie să ia toate măsurile necesare pentru a preveni şi minimiza emisiile în apă.

9.3.  Emisii în sol, ape subterane

9.3.1. Surse posibile de poluare

- pe amplasament nu există rezervoare subterane pentru depozitarea materiilor prime/auxiliare;

- poluarea solului cu metale grele este determinată de depunerile de praf de oţelărie, ca urmare a reţinerii insuficiente a acestuia;

- poluarea solului mai poate fi determinată de stocarea materiilor prime/auxiliare şi a deşeurilor generate din procesele tehnologice în afara depozitelor stabilite prin autorizaţia integrată de mediu, precum şi de scurgerile accidentale de produse petroliere rezultate de la mijloacele de transport auto care tranzitează incinta titularului.

9.3.2. Măsuri  pentru eliminarea/minimizarea emisiilor pe sol, ape subterane:

Operatorul are obligaţia aplicării următoarelor măsuri:

- depozitarea/manipularea materiilor prime/auxiliare şi a deşeurilor trebuie să aibă loc în zonele desemnate prin autorizaţia integrată de mediu;

- întreţinerea corespunzătoare a instalaţiei de desprăfuire aferentă secţiei oţelărie şi menţinerea acesteia în stare optimă de funcţionare;

- este interzisă desfăşurarea procesului de elaborare a oţelului fără reţinerea emisiilor de praf;

- depozitarea substanţelor chimice periculoase se realizează în recipienţi din materiale adecvate, rezistente la coroziunea specifică, pe suprafeţe betonate;

- evitarea deversărilor accidentalor de substanţe şi deşeuri care pot polua solul şi implicit a migrării poluanţilor în mediul geologic; în cazul în care acestea se produc, se impune eliminarea deversărilor accidentale, prin îndepărtarea urmărilor acestora şi restabilirea condiţiilor anterioare producerii deversărilor;

- reţeaua de canalizare va fi verificată periodic, iar lucrările de întreţinere se vor planifica şi efectua la timp;

- se asigură pe amplasamentul societăţii, în depozite/magazii o cantitate corespunzătoare de substanţe absorbante şi substanţe de neutralizare, potrivite pentru controlul oricărei deversări accidentale de materii;

- rigolele de colectare şi scurgere a apelor pluviale vor fi menţinute în perfectă stare de curăţenie.

# 10. CONCENTRAŢII DE POLUANŢI ADMISE LA EVACUAREA ÎN MEDIUL ÎNCONJURĂTOR, NIVEL  DE  ZGOMOT

10.1.  Aer

10.1.1. Nici o emisie în aer nu trebuie să depăşească valoarea limită de emisie stabilită în prezenta autorizaţie.

10.1.2. Emisii din surse dirijate

în condiţii normale de funcţionare operatorul va respecta următoarele valori limită de emisie, stabilite pe baza valorilor de emisie asociate celor mai bune tehnici disponibile pentru procesele de elaborare a oţelului şi de laminare la cald, caracteristicilor tehnice ale instalaţiilor şi condiţiilor locale de mediu:

| Activitate IED | Denumire coș | Poluant | VLE | UM | Observaţii | Condiţii de referinţă |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.2. | coş de dispersie gaze reziduale cuptor electric şi instalaţie LF | pulberi | 5 | mg/Nmc | valori medii zilnice | Decizia 2012/135/UE |
|  |  | Hg | 0,05 | mg/Nmc | medie pe parcursul perioadei de prelevare | Decizia 2012/135/UE |
|  |  | Pb | 5 | mg/Nmc |  | Ordinul nr. 462/1993 |
|  |  | Cr | 5 | mg/Nmc |  | Ordinul nr. 462/1993 |
|  |  | Ni | 1 | mg/Nmc |  | Ordinul nr. 462/1993 |
|  |  | Cd | 0,2 | mg/Nmc |  | Ordinul nr. 462/1993 |
|  |  | Cu | 5 | mg/Nmc |  | Ordinul nr. 462/1993 |
|  |  | fluor şi compuşii săi (exprimaţi în HF) | 5 | mg/Nmc |  | Ordinul nr. 462/1993 |
|  |  | compuşi clorutaţi (exprimaţi în HCl) | 30 | mg/Nmc |  | Ordinul nr. 462/1993 |
|  |  | SO2 | 500 | mg/Nmc |  | Ordinul nr. 462/1993 |
|  |  | NOx | 500 | mg/Nmc |  | Ordinul nr. 462/1993 |
|  |  | benzen | 5 | mg/Nmc |  | Ordinul nr. 462/1993 |
|  |  | clorobenzen | 100 | mg/Nmc |  | Ordinul nr. 462/1993 |
|  |  | PCDD/F | 0,1 | ng I-TEQ/Nmc | probe aleatorii timp de 6-8 ore, în condiţii de stare stabilă | Decizia 2012/135/UE |
|  | coş de dispersie gaze reziduale instalaţie VD | pulberi | 5 | mg/Nmc | valori medii zilnice | Decizia 2012/135/UE |
| 2.3. | coş de dispersie gaze reziduale cuptor de încălzire cu propulsie | pulberi | 5 | mg/Nmc |  | Ordinul nr. 462/1993 |
|  |  | monoxid de carbon | 100 | mg/Nmc |  |  |
|  |  | oxizi de sulf (exprimaţi în SO2) | 35 | mg/Nmc |  |  |
|  |  | oxizi de azot (exprimaţi în NO2) | 350 | mg/Nmc |  |  |

10.2. Calitatea aerului

10.2.1. Activitatea desfăşurată pe amplasament nu trebuie să conducă la o deteriorare a calităţii aerului prin depăşirea următoarelor valori-limită şi valori-ţintă:

| Poluant | Valoare-limită | U.M. | Perioada de mediere | Condiţii de referinţă |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| dioxid de sulf | 350 | µg/mc | o oră | Legea nr. 104/2011 |
|  | 125 | µg/mc | 24 de ore |  |
| dioxid de azot | 200 | µg/mc | o oră |  |
|  | 40 | µg/mc | an calendaristic |  |
| monoxid de carbon | 10 | mg/mc | valoarea maximă zilnică a mediilor pe 8 ore |  |
| plumb | 0,5 | µg/mc | an calendaristic |  |
| PM10 | 50 | µg/mc | o zi |  |
|  | 40 | µg/mc | an calendaristic |  |
| mangan - compuşi (Mn) | 0,01 | mg/mc | o zi | STAS 12574-87 |
| pulberi sedimentabile | 17 | g/mp/lună | lunar |  |

| Poluant | Valoare-ţintă | U.M. | Perioada de mediere | Condiţii de referinţă |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Cd | 5 | ng/mc | an calendaristic (pentru conţinutul total din fracţia PM10) | Legea nr. 104/2011 |
| Ni | 20 | ng/mc | an calendaristic (pentru conţinutul total din fracţia PM10) |  |

## 10.3.   Apa

10.3.1. Valori limită pentru indicatorii de calitate ai apelor uzate menajere

Apele fecaloid-menajere colectate din zona de sud a platformei, înainte de evacuare în reţeaua de canalizare, nu depăşesc limitele admisibile ale indicatorilor de calitate stabilite în Normativul privind stabilirea limitelor de încărcare cu poluanți a apelor uzate industriale și urbane la evacuiarea în receptori naturali NTPA-001/2002 din cadrul H.G. nr. 188/2002.

Apele uzate evacuate din staţia de epurare a apelor menajere colectate din zona laminorului nu depăşesc următoarele limite admisibile:

| Loc prelevare | Qproiectat (mc/zi) | Indicator de calitate | Valori limită admisibile | UM | Condiţii de referinţă |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| evacuare din staţie epurare ape uzate menajere Laminor | 67,5 | pH | 6,5-8,5 | unităţi pH | NTPA-001/ 2002 |
|  |  | materii in suspensie | 60 | mg/l |  |
|  |  | reziduu filtrat la 105oC | 2000 | mg/l |  |
|  |  | CBO5 | 25 | mg O2/l |  |
|  |  | CCOCr | 125 | mg O2/l |  |
|  |  | azot amoniacal | 3 | mg/l |  |
|  |  | azotiţi | 1 | mg/l |  |
|  |  | azotaţi | 25 | mg/l |  |
|  |  | substanţe extractibile | 20 | mg/l |  |

10.3.2. Valori limită pentru indicatorii de calitate ai apelor uzate tehnologice

| Loc prelevare | Qproiectat (l/s) | Indicator de calitate | Valori limită admisibile | UM | Condiţii de referinţă |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Colector P17* | 2000 | pH | 6,5-8,5 | unităţi pH | NTPA-001/ 2002 |
|  |  | temperatura | 35 | oC |  |
|  |  | materii în suspensie | 60,0 | mg/l |  |
|  |  | reziduu filtrat la 105oC | 2000,0 | mg/l |  |
|  |  | produse petroliere | 5,0 (suprafaţa receptorului nu trebuie să prezinte irizaţii) | mg/l |  |
|  |  | substanţe extractibile cu solvenţi organici | 20,0 | mg/l |  |
|  |  | fier total | 5,0 | mg/l | Decizia 2012/135/UE |
|  |  | zinc | 2,0 | mg/l |  |
|  |  | nichel | 0,5 | mg/l |  |
|  |  | crom total | 0,5 | mg/l |  |
|  |  | hidrocarburi totale | 5,0 | mg/l |  |
| Colector P18 | 1000 | pH | 6,5-8,5 | unităţi pH | NTPA-001/ 2002 |
|  |  | temperatura | 35 | oC |  |
|  |  | materii în suspensie | 60 | mg/l |  |
|  |  | reziduu filtrat la 105oC | 2000,0 | mg/l |  |
|  |  | produse petroliere | 5,0 (suprafaţa receptorului nu trebuie să prezinte irizaţii) | mg/l |  |
|  |  | magneziu (Mg2+) | 100,0 | mg/l |  |
|  |  | fier total ionic (Fe2+, Fe3+) | 5,0 | mg/l |  |
|  |  | mangan total (Mn) | 1,0 | mg/l |  |
|  |  | crom (Cr6+) | 0,1 | mg/l |  |
|  |  | substanţe extractibile | 5 | mg/l | BREF Industria prelucrătoare a metalelor feroase/ decembrie 2001 |
|  |  | crom total | 0,2 | mg/l |  |
|  |  | nichel | 0,2 | mg/l |  |
|  |  | zinc | 2 | mg/l |  |
| Colector P20 | 820 | pH | 6,5-8,5 | unităţi pH | NTPA-001/ 2002 |
|  |  | temperatura | 35 | oC |  |
|  |  | materii în suspensie | 60,0 | mg/l |  |
|  |  | reziduu filtrat la 105oC | 2000,0 | mg/l |  |
|  |  | produse petroliere | 5,0 (suprafaţa receptorului nu trebuie să prezinte irizaţii) | mg/l |  |
|  |  | CBO5 | 25,0 | mg O2/l |  |
|  |  | CCOCr | 125,0 | mg O2/l |  |

*valori limită admisibile pentru situaţia în care este eliminată sursa de poluare din amonte (S.C. Eco Sid S.A.). Titularul are două puncte de automonitorizare: la intrarea canalului pe platforma ArcelorMittal Hunedoara S.A. şi la gura de descărcare a canalului în râul Cerna.

10.3.3. Concentraţii maxime admise pentru apa subterană

| Loc prelevare | Descriere | Indicator de calitate | Valori limită admisibile | UM |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| foraje F1 şi F2 | foraje de observaţie la fostul batal de gudron acid şi levigat) | Cu2+ | prezenţa |  |
|  |  | Pb2+ |  |  |
|  |  | Ni2+ |  |  |
|  |  | PAH |  |  |
|  |  | Zn2+ |  |  |
|  |  | Hg2+ |  |  |
|  |  | Cd2+ |  |  |
| foraj oţelărie | foraj de observaţie oţelărie electrică | pH | prezenţa |  |
|  |  | NH4+ |  |  |
|  |  | CN- |  |  |
|  |  | fenoli |  |  |
|  |  | reziduu filtrat la 105oC |  |  |
|  |  | CCOCr |  |  |
| dren 1 | ape de dren din zona oţelărie | pH | 6,5-8,5 | unităţi pH |
|  |  | NH4+ | 3 | mg/l |
|  |  | CN- | 0,1 | mg/l |
|  |  | fenoli | 0,3 | mg/l |
| dren 4 | ape de dren din zona laminor | pH | 6,5-8,5 | unităţi pH |
|  |  | reziduu filtrat la 105oC | 2000 | mg/l |
| izvor halda | ape care izvorăsc la baza haldei de zgură Buituri | pH | comparaţie cu standardele de calitate din Ordinul 161/2006 |  |
|  |  | oxidabilitate |  |  |
|  |  | turbiditate |  |  |
|  |  | azotiţi |  |  |
|  |  | azotaţi |  |  |
|  |  | sulfaţi |  |  |
|  |  | Cr |  |  |
|  |  | Cu |  |  |
|  |  | Cd |  |  |
|  |  | Mn |  |  |
|  |  | Hg |  |  |
|  |  | Ni |  |  |
|  |  | Pb |  |  |
|  |  | Zn |  |  |
|  |  | Fe |  |  |

10.4.  Sol

10.4.1. Valori admise pentru sol - conform prevederilor Ordinul nr. 756/1997 (mg/kg substanţă uscată)

| Indicator analizat | Valori normale | Prag de alertă/ Tip de folosinţă | Prag de intervenţie/ Tip de folosinţă |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Sensibil | Mai puţin sensibil | Sensibil | Mai puţin sensibil |
| cadmiu | 1 | 3 | 5 | 5 | 10 |
| crom total | 30 | 100 | 300 | 300 | 600 |
| cupru | 20 | 100 | 250 | 200 | 500 |
| mangan | 900 | 1500 | 2000 | 2500 | 4000 |
| nichel | 20 | 75 | 200 | 150 | 500 |
| plumb | 20 | 50 | 250 | 100 | 1000 |
| zinc | 100 | 300 | 700 | 600 | 1500 |
| total hidrocarburi din petrol | 100 | 200 | 1000 | 500 | 2000 |

## 10.4.2. Valorile concentraţiilor agenţilor poluanţi specifici activităţii prezenţi în solul terenurilor aferente societăţii nu vor depăşi pragul de alertă pentru terenuri de folosinţă mai puţin sensibile prevăzute de Ordinul nr. 756/1997.

## 10.5. Zgomot

10.5.1. Valoarea admisă a zgomotului la limita incintei, nu va depăşi nivelul de zgomot echivalent continuu de 65 dB(A), la valoarea curbei de zgomot CZ 60 dB, conform STAS 10009/88 Acustica urbană. Limite admisibile ale nivelului de zgomot.

10.5.2. În conformitate cu prevederile Ordinului nr. 119/2014 pentru aprobarea normelor de igienă şi sănătate publică privind mediul de viaţă al populaţiei, la limita receptorilor protejaţi vor fi asigurate şi respectate valorile-limtă ale indicatorilor de zgomot, după cum urmează:

- în perioada zilei, nivelul de presiune acustică continuu echivalent ponderat A (AeqT), măsurat la exteriorul locuinţei conform standardului SR ISO 1996/2-08, la 1,5 m înălţime faţă de sol, să nu depăşească 55 dB şi curba de zgomot Cz 50;

- în perioada nopţii, între orele 23,00-7,00, nivelul de presiune acustică continuu echivalent ponderat A (AeqT), măsurat la exteriorul locuinţei conform standardului SR ISO 1996/2-08, la 1,5 m înălţime faţă de sol, să nu depăşească 45 dB şi, respectiv, curba de zgomot Cz 40.

10.5.3. în emisiile de zgomot provenite de la activităţile desfăşurate pe amplasament nu trebuie să existe nici un element de zgomot perturbator continuu sau intermitent la nici o locaţie sensibilă la zgomot.

# 11. GESTIUNEA  DEŞEURILOR

11.1	. Deşeuri produse (anul 2015)

| Cod deşeu | Denumire deşeu | Sursă generatoare | Cantitate (tone/an) | Mod gestionare |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 10 02 08 | praf de oţelărie | instalaţie de desprăfuire gaze reziduale | 2548 | este transportat în depozit acoperit (hala forjă) pentru stocare temporară în vederea valorificării |
| 17 04 01 17 04 02 17 04 06 17 04 11 | deşeuri metalice neferoase | cuptor electric + turnare continuă + laminor | 26 | colectare intermediară la locul generării, în vederea valorificării |
| 16 11 04 | deşeuri de materiale refractare | turnare continuă + căptuşeli uzate cuptoare oţelărie/laminor | 194,76 | colectare intermediară în containere şi stocare temporară pe halda de zgură Buituri în vederea valorificării |
| 16 11 04 | moloz | turnare continuă | 1116 | stocare temporară în vederea eliminării |
| 10 02 99 | deșeuri de electrozi | oțelărie | 20 | stocare temporară în vederea valorificării |
| 15 02 03 | saci filtranți uzați | oțelărie | 20 | stocare temporară în vederea eliminării |
| 13 02 05* | uleiuri uzate | turnare continuă + laminor schimburi de ulei uzat | 1236,76 | stocare temporară în vederea valorificării |
| 15 01 01 | deşeuri de ambalaje de hârtie şi carton | toate sectoarele | 2,2 | stocare temporară în vederea valorificării |
| 15 01 03 | deşeuri de ambalaje de lemn | paleţi uzaţi, chituci şi rigle uzate | 250 | reutilizare internă și valorificare externă |
| 15 01 02 | deşeuri de ambalaje din material plastic | toate sectoarele | 18 | stocare temporară în vederea valorificării |
| 15 02 02* | deşeuri textile | materiale absorbante uzate, echipament de protecţie uzat | 3 | stocare temporară în vederea eliminării |
| 20 01 21* | DEEE (deşeuri corpuri de iluminat) | toate sectoarele | 1,8 | stocare temporară în vederea eliminării |
| 20 03 01 | deşeuri menajere | toate sectoarele | 15 | stocare temporară în vederea eliminării |

11.2.	 Deşeuri stocate temporar

| Cod deşeu | Denumire deşeu | Cantitate (tone/an) | Mod stocare |
| --- | --- | --- | --- |
| 10 02 08 | praf de oţelărie | 2548 | depozit acoperit (hala forjă) |
| 17 04 01 17 04 02 17 04 06 17 04 11 | deşeuri metalice neferoase | 26 | containere, la locul de producere |
| 16 11 04 | deşeuri de materiale refractare | 194,76 | halda de zgură Buituri |
| 16 11 04 | moloz | 1116 | containere, la locul de producere |
| 10 02 99 | deșeuri de electrozi | 20 | decantoare sau vagoane cisternă |
| 15 02 03 | saci filtranți uzați | 20 | platformă betonată exterioară |
| 13 02 05* | uleiuri uzate | 1236,76 | containere speciale |
| 15 01 01 | deşeuri de ambalaje de hârtie şi carton | 2,2 | containere speciale |
| 15 01 03 | deşeuri de ambalaje de lemn | 250 | containere speciale |
| 15 01 02 | deşeuri de ambalaje din material plastic | 18 | containere speciale |
| 15 02 02* | deşeuri textile | 3 | saci, magazia centrală |
| 20 01 21* | DEEE (deşeuri corpuri de iluminat) | 1,8 | containere speciale |
| 20 03 01 | deşeuri menajere | 15 | pubele |

11.3. Deşeuri tratate - titularul valorifică/elimină următoarele deşeuri în baza contractelor de service al instalaţiilor sau în baza contractelor de colectare deşeuri, încheiate cu firme autorizate:

| Cod deşeu | Denumire deşeu | Cantitate (tone/an) | Operaţiune valorificare/ eliminare | Cod operaţiune | Denumire operaţiune |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 10 02 08 | praf de oţelărie | 2629 | valorificare | R 12 | preluare de către operatori economici autorizaţi în vederea valorificării |
| 17 04 01 | deşeuri metalice neferoase | 84,6 | valorificare | R 12 | preluare de către operatori economici autorizaţi în vederea valorificării |
| 16 11 04 | deşeuri de materiale refractare | 127,2 | valorificare | R 12 | preluare de către operatori economici autorizaţi în vederea valorificării |
| 16 11 04 | moloz | 30 | eliminare | D 1 | depozitare pe halda Buituri |
| 10 02 99 | deșeuri de electrozi | 11,36 | valorificare | R 12 | preluare de către operatori economici autorizaţi în vederea valorificării |
| 15 02 03 | saci filtranți uzați | 6,36 | eliminare | D 10 | preluare de către operatori economici autorizaţi în vederea eliminării |
| 13 02 05* | uleiuri uzate | 32,2 | valorificare | R 12 | preluare de către operatori economici autorizaţi în vederea valorificării |
| 15 01 01 | deşeuri de ambalaje de hârtie şi carton | 0,249 | valorificare | R 12 | preluare de către operatori economici autorizaţi în vederea valorificării |
| 15 01 03 | deşeuri de ambalaje de lemn | 11,89 | valorificare | R 1 | utilizare drept combustibil |
| 15 01 02 | deşeuri de ambalaje din material plastic | 4,18 | valorificare | R 12 | preluare de către operatori economici autorizaţi în vederea valorificării |
| 15 02 02* | deşeuri textile | 0,98 | eliminare | D 10 | preluare de către operatori economici autorizaţi în vederea eliminării |
| 20 01 21* | DEEE (deşeuri corpuri de iluminat) | 0,12 | valorificare | R 12 | preluare de către operatori economici autorizaţi în vederea valorificării |
| 20 03 01 | deşeuri menajere | 192 | eliminare | D 1 | preluare de către operatori economici autorizaţi în vederea eliminării |

11.4. Operatorul activităţii are obligaţia evitării producerii deşeurilor, în cazul în care aceasta nu poate fi evitată, valorificarea lor, iar în cazul de imposibilitate tehnică şi economică, neutralizarea şi eliminarea acestora, evitandu-se sau reducându-se impactul asupra mediului.

11.5. Deşeurile vor fi transportate de pe amplasament la destinaţie într-o manieră care nu va afecta negativ mediul şi în acord cu legislaţia naţională şi europeană.

11.6. Nu se depozitează alte deşeuri pe amplasament sau în afara amplasamentului fără a informa în prealabil autoritatea competentă pentru protecţia mediului şi fără acordul scris al acesteia.

11.7. Gestionarea tuturor categoriilor de deşeuri se va realiza cu respectarea strictǎ a prevederilor Legea nr. 211/2011 privind regimul deseurilor. Deşeurile vor fi colectare şi depozitate temporar pe tipuri şi categorii, fǎrǎ a se amesteca.

11.8. Titularul are obligaţia de a evita formarea de stocuri de deşeuri care urmează să fie valorificate.

11.9. Deşeurile industriale recuperabile: ambalaje, uleiuri uzate - vor fi colectate separat şi valorificate în conformitate cu legislaţia  în vigoare:

- H.G. nr. 166/2004  modificată şi completată cu H.G. nr. 989/2005 privind aprobarea proiectului „Dezvoltarea sistemului de colectare a deşeurilor de  ambalaje PET postconsum în vederea reciclării”;

- Legea nr. 249/2015 privind modalitatea de gestionare a ambalajelor şi a deşeurilor de ambalaje, cu modificările şi completările ulterioare;

- O.U.G. nr. 5/2015 privind deşeurile de echipamente electrice şi electronice;

- H.G. nr. 235/2007 privind gestionarea uleiurilor uzate.

11.10. În conformitate cu prevederile H.G. nr. 124/2003 privind prevenirea, reducerea şi controlul poluării mediului cu azbest, modificatǎ prin H.G. nr. 734/2006, începând cu data de 1 ianuarie 2007 se interzic toate activităţile de comercializare şi de utilizare a azbestului şi a produselor care conţin azbest, cu precizarea din H.G. nr. 734/2006, art.13 „Produsele care conţin azbest şi care au fost instalate sau se aflau în funcţiune înainte de data de 1 ianuarie 2005 pot fi utilizate pânǎ la încheierea ciclului de viaţǎ al acestora.” Materialele de construcţie cu conţinut de azbest vor fi eliminate în conformitate cu prevederile Ordinului nr. 95/2005 privind stabilirea criteriilor de acceptare şi procedurilor preliminare de acceptare a deşeurilor la depozitare şi lista naţională de deşeuri acceptate în fiecare clasă de depozit de deşeuri.

11.11. Deşeurile transportate în afara amplasamentului pentru valorificare sau eliminare se transportă doar de operatori economici autorizaţi în acest sens.

11.12. Titularul autorizaţiei trebuie să se asigure că deşeurile transferate către o altă persoană sunt ambalate, identificate şi inscripţionate în conformitate cu standardele naţionale, europene şi cu oricare standarde în vigoare privind o astfel de inscripţionare. Până la colectare, recuperare sau eliminare, toate deşeurile trebuie depozitate în zone desemnate, protejate corespunzator împotriva dispersiei în mediu. Deşeurile trebuie să fie clar identificate, inscripţionate şi separate corespunzător.

# 12. INTERVENŢIA RAPIDĂ, PREVENIREA ŞI MANAGEMENTUL SITUAŢIILOR  DE URGENŢĂ

Instalaţia nu intră sub Directiva SEVESO.

În cazul oricărui incident sau accident care afectează mediul în mod semnificativ, operatorul are următoarele obligaţii:

- să informeze imediat Agenţia pentru Protecţia Mediului Hunedoara şi G.N.M. - Comisariatul Judeţean Hunedoara;

- să ia imediat măsurile pentru limtarea consecinţelor asupra mediului şi prevenirea altor incidente sau accidente posibile;

- să ia orice măsuri suplimentare, considerate adecvate şi impuse de ACPM, în vederea limitării consecinţelor asupra mediului şi prevenirea altor incidente sau accidente posibile.

12.1. Pe amplasament se utilizează substanţe chimice periculoase dar, prin cantităţile prezente, titularul nu intră sub incidenţa Legii nr. 59/2016 privind controlul asupra pericolelor de accident major în care sunt implicate substanţe periculoase.

| Denumirea substanţei periculoase | Clasificarea şi etichetarea substanţelor sau preparatelor chimice periculoase | Cantitate existentă | Cantitatea relevantă (tone) |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Clasa şi categoria de pericol | Fraze de risc/fraze de siguranţă |  | Coloana 2 din Partea 1 a Anexei nr. 1 la HG 804/2007 | Coloana 3 din Partea 1 a Anexei nr. 1 la HG 804/2007 |
| acid clorhidric tehnic | T; C | R23, R35 / S1/2, S9, S26, S36/38/39, S45 | 40 l |  |  |
| acid sulfuric | C | R35 / S1/2, S26, S30, S45 | 4 l |  |  |
| alcool etilic | F | R11 / S2, S7, S16 | 4 l |  |  |
| acetonă | F; Xi | R11, R36, R66, R67 / S2, S9, S16, S26 | 1 l |  |  |
| eter de petrol | Carc. Cat.2; Xn | R45, R 65 / S53, S45 | 1 l |  |  |
| toluen | F; Repr. Cat.3; Xn; Xi | R11, R38, R48/20, R65, R67 / S2, S36/37, S46, S62 | 1 l |  |  |
| ascarită (hidroxid de sodiu) | C | R35 / S1/2, S26, S37/39, S45 | 0,5 kg |  |  |
| clor lichid | C; N | R31, R34, R50 / S1/2, S28, S45, S50, S61 | 300 kg | 10 | 25 |
| ulei mineral aditivat | Carc. Cat.2 | R45 / S53, S45 | 5 t |  |  |
| ulei hidraulic | Carc. Cat.2 | R45 / S53, S45 | 20 t |  |  |
| oxigen tehnic lichefiat | O | R8 / S2, S17 | 110 t | 200 | 2000 |
| motorină | Carc. Cat.3 | R40 / S2, S36/37 | 40 t | 2500 | 25000 |
| vaselină | Carc. Cat.2 | R45 / S53, S45 | 3 t |  |  |

12.2. Surse radioactive

12.2.1. Instalaţia de turnare continuă este dotată cu 5 surse radioactive (activitatea de 687 MBq/bucată) pentru controlul nivelului de oţel lichid în cristalizatoare (câte una pentru fiecare fir de turnare). Sursele radioactive sunt închise, neexistând pericolul contaminării sau deversării de material radioactiv în mediu. La epuizare, sursele sunt preadate la Staţia de tratare deşeuri radioactive din cadrul IFIN-HH Bucureşti, cu respectarea măsurilor de radioprotecţie impuse de legislaţia specifică în vigoare.

Verificarea periodică a etanşeităţii surselor de radiaţii şi a parametrilor de funcţionare ai acestora se realizează prin operatori economici autorizaţi de CNCAN pentru executarea acestui tip de operaţiuni.

Pentru utilizarea instalaţiilor de nivelmetrie cu surse radioactive ArcelorMittal Hunedoara S.A. deţine autorizaţia nr. VI 197/2010 emisă de către CNCAN.

12.2.2. Pentru verificarea fierului vechi recepţionat, secţia oţelărie deţine o sursă închisă de test (radionuclid Cs 137) şi utilizează două portaluri:

a) sistem de control tip FHT 8000 amplasat pe calea ferată, model 42511/10 seria 03223, dotat cu detector de scintilaţie din plastic pentru radiaţii gamma;

b) sistem de control tip FHT 8000 amplasat în zona platformei de cântărire auto, model 42544/10 seria 03226, dotat cu detector de scintilaţie din plastic pentru radiaţii gamma.

Pentru utilizarea acestor echipamente ArcelorMittal Hunedoara S.A. deţine autorizaţia pentru desfăşurarea de activităţi în domeniul nuclear nr. CR 485/2011 emisă de către CNCAN.

Verificarea echipamentelor se realizează semestrial de către operatori economici autorizaţi de CNCAN pentru executarea acestei activităţi.

12.2.3. Laboratorul din cadrul societăţii deţine şi utilizează un spectrometru gamma tip ORTEC pentru monitorizarea radioactivităţii fiecărei probe de oţel şi zgură din cuptorul electric pentru care se detemină compoziţia chimică.

12.3. Plan operativ de prevenire şi management al situaţiilor de urgenţă

12.3.1. Operatorul deţine un Plan de avertizare şi apărare împotriva inundaţiilor, gheţurilor şi poluărilor accidentale care conţine:

- Măsuri operative, responsabilităţi şi mijloace de intervenţie în cazul inundaţiilor, stabilite pentru toate sectoarele de activitate;

- Schema fluxului informaţional de alarmare în caz de inundaţii, fenomene meteorologice periculoase şi accidente la construcţiile hidrotehnice;

- Schema fluxului informaţional decizional pentru situaţii de urgenţă generate de inundaţii, fenomene meteorologice periculoase, accidente la construcţiile hidrotehnice şi poluări accidentale;

- Măsuri de apărare împotriva inundaţiilor la nivelul centrului operativ pentru situaţii de urgenţă;

- Componenţa colectivului constituit pentru combaterea poluărilor accidentale;

- Lista punctelor critice de unde pot proveni poluările accidentale şi lista poluanţilor potenţiali pentru factorii de mediu aer şi apă;

- Programul de măsuri şi lucrări în vederea prevenirii poluărilor accidentale;

- Responsabilităţile conducătorilor/operatorilor şi componenţa echipelor de intervenţie;

- Lista dotărilor şi a materialelor necesare pentru sistarea poluărilor accidentale;

- Programul de instruire a lucrătorilor de la punctele critice şi a echipelor de intervenţie în cazul poluărilor accidentale;

- Planul reţelelor de alimentare cu apǎ şi punctele de racord la aceste reţele;

- Planul reţelelor de canalizare.

12.3.2. Planul de avertizare şi apărare împotriva inundaţiilor, gheţurilor şi poluărilor accidentale trebuie să fie revizuit anual şi actualizat după cum este necesar. El trebuie să fie disponibil pe amplasament în orice moment pentru personalul de inspecţie cu drept de control al autorităţilor de specialitate.

12.3.3. Operatorul trebuie să deţină mijloacele materiale necesare în caz poluărilor accidentale şi să acţioneze în conformitate cu prevederile planului mai sus menţionat.

12.3.4. Operatorul are obligaţia de a menţine în stare de funcţionare sistemul de alarmare pentru protecţia civilă în cazul apariţiei situaţiilor de urgenţă, asigurând în acest caz evacuarea rapidă a personalului.

12.3.5. Operatorul trebuie să respecte prevederilor următoarelor acte normative:

- Legea nr. 481/2004 privind protecţia civilă, cu modificările şi completările ulterioare;

- Ordinul nr. 1184/2006 pentru aprobarea Normelor privind organizarea şi asigurarea activităţii de evacuare în situaţii de urgenţă;

- Ordinul nr. 1259/2006 pentru aprobarea Normelor privind organizarea şi asigurarea activităţii de înştiinţare, avertizare, prealarmare şi alarmare în situaţii de protecţie civilă

- Ordinul nr. 1995/2005 pentru aprobarea Regulamentului privind prevenirea şi gestionarea situaţiilor de urgenţă specifice riscului la cutremure şi/sau alunecări de teren

12.4. Program de revizii şi reparaţii a utilajelor şi instalaţiilor din dotare

12.4.1. Operatorul trebuie să întocmeascã şi să implementeze un Program anual de revizii şi reparaţii pentru utilajele şi instalaţiile din dotarea societăţii, contribuind în acest fel la reducerea riscului apariţiei unor situaţii neprevăzute, cu consecinţe grave asupra mediului înconjurător.

12.4.2. Planul de întreţinere şi reparaţii trebuie să cuprindă toate utilităţile de care dispune amplasamentul (depozitele pentru materii prime şi auxiliare, instalaţii de alimentare cu apă şi combustibil, clădiri, instalaţii de ventilaţie, incălzire şi iluminat, depozite de deşeuri, etc.)

12.4.3. Periodicitatea operaţiilor de întreţinere şi reparaţii trebuie să corespundă cu prescripţiile furnizorului de echipamente.

12.4.4. Activităţile prevăzute în Planul de înteţinere şi reparaţii va fi consemnat într-un registru. Acesta va cuprinde minim următoarele date:

- obiectivul supus reparaţiei sau verificării;

- data efectuării intervenţiei;

- felul intervenţiei (planificată sau neplanificată);

- tipul operaţiei executate;

- responsabilul execuţiei lucrării;

- fonduri repartizate reparaţiilor sau intervenţiilor.

# 13. MONITORIZAREA  ACTIVITĂŢII

13.1.   Prevederi generale privind monitorizarea

13.1.1. Operatorul are obligaţia să monitorizeze nivelul emisiilor de poluanţi conform prezentei autorizaţii integrate de mediu şi să raporteze datele de monitorizare către autoritatea competentă pentru protecţia mediului.

13.1.2. Monitorizarea fiecǎrei emisii trebuie realizată aşa cum s-a precizat în prezenta autorizaţie, respectând condiţiile generale prevăzute de standardele specifice.

13.1.3. Prelevarea şi analiza probelor pentru monitorizarea factorilor de mediu se va realiza prin laborator propriu sau de către laboratoare acreditate, prin metode de analiză conform standardelor relevante EN sau ISO. În cazul în care standardele EN sau ISO nu sunt disponibile, se utilizează standarde naţionale sau internaţionale care asigură furnizarea de date de o calitate ştiinţifică echivalentă. De asemenea, relevant este Documentul de referinţă pentru pentru principiile generale de monitorizare, ediţia iulie 2003.

13.1.4. Echipamentele de monitorizare şi analiză trebuie exploatate şi întreţinute astfel încât monitorizarea să reflecte cu precizie emisiile sau evacuările.

13.1.5. Operatorul trebuie să înregistreze într-un registrul special punctele de prelevare a probelor, analizele, măsurătorile, metodele de determinare, condiţiile de prelevare, condiţiile atmosferice în care se face prelevarea, rezultatul măsurătorilor şi date privind eroarea de măsurare şi incertitudinea măsurătorilor.

13.1.6. Operatorul are obligaţia sa înregistreze şi sa arhiveze buletinele de analizǎ emise de terţi.

13.1.5. Monitorizarea emisiilor se va realiza astfel încît valorile determinate să poată fi comparate cu valorile limită impuse prin prezenta autorizaţie.

13.1.7. Toate rezultatele măsurătorilor trebuie să fie prelucrate şi prezentate într-o formă adecvată pentru a permite autorităţii competente pentru protecţia mediului să verifice conformitatea cu condiţiile de funcţionare autorizate şi valorile limită de emisie stabilite.

13.1.8. Titularul autorizaţiei trebuie să asigure accesul sigur şi permanent la toate punctele de prelevare şi monitorizare.

13.1.9. Operatorul va asigura si monitorizarea tehnologică/monitorizarea variabilelor de proces, in conformitate cu specificul activităţii.

13.1.10. Frecvenţa, metodele şi scopul monitorizării, prelevării şi analizelor, aşa cum sunt prevăzute în prezenta autorizaţie, pot fi modificate doar cu acordul scris al autorităţii competente pentru protecţia mediului.

13.2.  Monitorizarea emisiilor în aer

Monitorizarea emisiilor gazoase se va face în conformitate cu prevederile SR EN-15259/2008-Calitatea aerului, mǎsurarea emisiilor surselor fixe, cerinţe referitoare la secţiuni şi amplasamente de mǎsurare, precum şi la obiectivul, planul şi raportul de mǎsurare.

13.2.1. emisii din surse dirijate

| Activitate IED | Denumire şi descriere coş | Poluant | Tip monitorizare | Frecvenţă | Observaţii |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.2 | coş de dispersie gaze reziduale cuptor electric şi instalaţie LF | pulberi | continuă |  | monitorizarea se realizează în vederea evaluării conformării cu valorile-limită stabilite la capitolul 10.1.2. şi cu emisiile specifice stabilite în BAT/2013 |
|  |  | Hg | discontinuă | semestrial |  |
|  |  | Pb | discontinuă | semestrial |  |
|  |  | Cr | discontinuă | semestrial |  |
|  |  | Ni | discontinuă | semestrial |  |
|  |  | Zn | discontinuă | semestrial |  |
|  |  | Cd | discontinuă | semestrial |  |
|  |  | Cu | discontinuă | semestrial |  |
|  |  | fluor şi compuşii săi (exprimaţi în HF) | discontinuă | semestrial |  |
|  |  | compuşi clorutaţi (exprimaţi în HCl) | discontinuă | semestrial |  |
|  |  | SO2 | continuă |  |  |
|  |  | NOx | continuă |  |  |
|  |  | CO | continuă |  |  |
|  |  | COT | discontinuă | semestrial |  |
|  |  | benzen | discontinuă | semestrial |  |
|  |  | clorobenzen | discontinuă | semestrial |  |
|  |  | HAP | discontinuă | semestrial |  |
|  |  | PCB | discontinuă | semestrial |  |
|  |  | PCDD/F | discontinuă | semestrial |  |
| 2.2 | coş de dispersie gaze reziduale instalaţie VD | pulberi | continuă |  | monitorizarea se realizează în vederea evaluării conformării cu valorile-limită stabilite la capitolul 10.1.2. şi cu emisiile specifice stabilite în BAT/2013 |
| 2.3 | coş de dispersie gaze reziduale cuptor de încălzire cu propulsie | pulberi | discontinuă | semestrial | monitorizarea se realizează în vederea evaluării conformării cu valorile-limită stabilite la capitolul 10.1.2. şi cu emisiile specifice stabilite în BAT/2001 |
|  |  | monoxid de carbon | continuă |  |  |
|  |  | oxizi de sulf (exprimaţi în SO2) | continuă |  |  |
|  |  | oxizi de azot (exprimaţi în NO2) | continuă |  |  |

13.2.1.1. La efectuarea măsurătorilor pentru emisiile efluenţilor gazoşi se vor determina şi debitele masice, continutul in umiditate, viteza şi temperatura gazelor.

13.2.1.2. Monitorizarea emisiilor se va efectua în condiţii de funcţionare normală a instalaţiilor, în faza tehnologică în care emisia poluantului măsurat este maximă.

13.2.1.3. Pentru determinările de emisii gazoase, în toate cazurile rezultatele măsurătorilor vor fi recalculate pentru condiţii standard (293K şi 101,3 kPa).

13.2.1.4. În cazul imposibilității monitorizării continue a poluanților la coșurile de dispersie (ex. defecțiuni ale sistemului de monitorizare), se vor executa măsurători discontinue ale emisiilor, cu frecvență lunară.

## 13.2.2. Monitorizarea calităţii aerului

13.2.2.1 Operatorul va măsura, prin metode standardizate, nivelul poluanţilor în aer conform condiţiilor stabilite în tabelul de mai jos:

| punct de prelevare | parametru | Frecvenţa de monitorizare |
| --- | --- | --- |
| limită incintă poartă oţelărie limită incintă laminor limită incintă lîngă colector P17 limită incintă lângă regulator presiune gaz limită incintă poartă laminor limită incintă lângă atelier recondiţionare | dioxid de sulf | lunar |
|  | dioxid de azot | lunar |
|  | monoxid de carbon | lunar |
|  | plumb | trimestrial |
|  | PM10 | trimestrial |
|  | mangan - compuşi (Mn) | trimestrial |
|  | pulberi sedimentabile | lunar |

13.2.2.2. Condiţii de realizare a monitorizării:

- prelevarea probelor se va realiza pe direcţia predominantă a vântului, în condiţii de activitate normală pe amplasament;

- se vor evita măsurătorile în condiţii meteorologice extreme.

## 13.3.   Monitorizarea emisiilor în apă

13.3.1. Monitorizarea apei

| Loc prelevare | Natura apei | Indicator de calitate | Tip de monitorizare | Frecvenţă |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Colector P17 | ape pluviale ape tehnologice potenţial impurificate cu produse petroliere, suspensii (ArcelorMittal şi alte firme din zonă) ape tehnologice cu aport termic şi ape dren oţelărie | pH | discontinuă | lunar |
|  |  | temperatură |  |  |
|  |  | materii în suspensie |  |  |
|  |  | reziduu filtrat la 105oC |  |  |
|  |  | produse petroliere |  |  |
|  |  | substanţe extractibile |  |  |
|  |  | fier total |  | trimestrial |
|  |  | zinc |  |  |
|  |  | nichel |  |  |
|  |  | crom total |  |  |
|  |  | hidrocarburi totale |  |  |
| Colector P18 | ape pluviale şi tehnologice convenţional curate (ape de răcire) ape tehnologice epurate la GA1 - ape dren 4 | pH | discontinuă | lunar |
|  |  | temperatură |  |  |
|  |  | materii în suspensie |  |  |
|  |  | reziduu filtrat la 105oC |  |  |
|  |  | produse petroliere |  |  |
|  |  | magneziu (Mg2+) |  | trimestrial |
|  |  | fier total ionic (Fe2+, Fe3+) |  |  |
|  |  | mangan total (Mn) |  |  |
|  |  | crom (Cr6+) |  |  |
|  |  | substanţe extractibile |  |  |
|  |  | crom total |  |  |
|  |  | nichel |  |  |
|  |  | zinc |  |  |
| Colector P20 | ape pluviale şi tehnologice convenţional curate (ape de răcire) ape dren 1 | pH | discontinuă | lunar |
|  |  | temperatură |  |  |
|  |  | materii în suspensie |  |  |
|  |  | reziduu filtrat la 105oC |  |  |
|  |  | produse petroliere |  |  |
| Evacuare din staţie epurare ape uzate menajere laminor | ape menajere epurate | pH | discontinuă | lunar |
|  |  | materii in suspensie |  |  |
|  |  | reziduu filtrat la 105oC |  |  |
|  |  | CBO5 |  |  |
|  |  | CCOCr |  |  |
|  |  | azot amoniacal |  |  |
|  |  | azotiţi |  |  |
|  |  | azotaţi |  |  |
|  |  | substanţe extractibile |  |  |

13.4.  Monitorizarea pânzei freatice

| Loc prelevare | Indicator de calitate | Tip de monitorizare | Frecvenţă |
| --- | --- | --- | --- |
| foraje F1 şi F2 | Cu2+ | discontinuă | anual |
|  | Pb2+ |  |  |
|  | Ni2+ |  |  |
|  | PAH |  |  |
|  | Zn2+ |  |  |
|  | Hg2+ |  |  |
|  | Cd2+ |  |  |
| foraj oţelărie | pH | discontinuă | anual |
|  | NH4+ |  |  |
|  | CN- |  |  |
|  | fenoli |  |  |
|  | reziduu filtrat la 105oC |  |  |
|  | CCOCr |  |  |
| dren oţelărie | pH | discontinuă | anual |
|  | NH4+ |  |  |
|  | CN- |  |  |
|  | fenoli |  |  |
| dren 4 | pH | discontinuă | anual |
|  | reziduu filtrat la 105oC |  |  |
| izvor haldă | pH | discontinuă | anual |
|  | oxidabilitate |  |  |
|  | turbiditate |  |  |
|  | azotiţi |  |  |
|  | azotaţi |  |  |
|  | sulfaţi |  |  |
|  | Cr |  |  |
|  | Cu |  |  |
|  | Cd |  |  |
|  | Mn |  |  |
|  | Hg |  |  |
|  | Ni |  |  |
|  | Pb |  |  |
|  | Zn |  |  |
|  | Fe |  |  |

Titularul va efectua anual o analiză a evoluţiei indicatorilor de calitate a apelor subterane, începând cu evaluările efectuate prin Bilanţul de mediu nivel II întocmit în decembrie 2005. Rezultatele analizei vor fi cuprinse în RAM.

13.5. Monitorizarea solului

| Loc prelevare | Adâncime (cm) | Indicator analizat | Tip de monitorizare | Frecvenţă |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| S 6 - S 12 | 5 | cadmiu | discontinuă | anual |
|  |  | crom total |  |  |
|  |  | cupru |  |  |
|  |  | mangan |  |  |
|  |  | nichel |  |  |
|  |  | plumb |  |  |
|  |  | zinc |  |  |
|  |  | total hidrocarburi din petrol |  |  |

Titularul va efectua anual o analiză a evoluţiei indicatorilor de calitate a solului, începând cu evaluările efectuate prin Bilanţul de mediu nivel II întocmit în decembrie 2005. Rezultatele analizei vor fi cuprinse în RAM.

13.6. Monitorizarea tehnologică

13.6.1 Operatorul are obligaţia să monitorizeze parametrii tehnologici specifici fluxurilor tehnologice şi să menţină înregistrări corespunzătoare.

13.6.2. Parametrii tehnologici monitorizaţi/frecvenţa de monitorizare a acestora:

| Instalaţie | Parametru | Tip de monitorizare | Frecvenţă |
| --- | --- | --- | --- |
| cuptor electric | consum de energie electrică | automată cu vizualizare pe display în camera de comandă | continuu |
|  | temperatură apă dedurizată |  |  |
|  | temperatură apă de răcire elemente cuptor |  |  |
|  | presiune apă dedurizată |  |  |
|  | presiune apă de răcire elemente cuptor |  |  |
| instalaţie de desprăfuire | temperatura gazelor în instalaţie | automată cu vizualizare pe display în camera de comandă | continuu |
|  | temperatura apei de răcire |  |  |
|  | temperatura gazelor la coş |  |  |
|  | presiune/depresiune gaze în instalaţie |  |  |
| instalaţie de tratament secundar LF | temperatura ulei transformator | automată cu vizualizare pe display în camera de comandă | continuu |
|  | temperatura/presiunea apei de răcire |  |  |
| instalaţie de tratament secundar VD | consum de energie electrică | automată cu vizualizare pe display în camera de comandă | continuu |
|  | temperatură, presiune, debit argon, azot, apă |  |  |
|  | temperatură, presiune aer comprimat |  |  |
|  | presiune în tanc, filtru, pompe de vid |  |  |
|  | turații și curenți pompe |  |  |
|  | poziții transfercar, capac |  |  |
| maşina de turnat continuu | debite apă răcire | automată cu vizualizare pe display în camera de comandă | continuu |
|  | presiune apă răcire |  |  |
|  | temperatură apă răcire |  |  |
| laminor | debite apă răcire | contor | continuu |
|  | temperatură bloom incarcat | pirometru | discontinuu |
|  | debite aer | automată cu vizualizare pe display în camera de comandă | continuu |
|  | debite gaz natural |  |  |
|  | debite aer combustie |  |  |
|  | temperatură cuptor |  |  |
|  | temperatură înainte de recuperator |  |  |
|  | temperatură gaze evacuate |  |  |
|  | presiune aer combustie |  |  |
|  | presiune din cuptor |  |  |
|  | temperatură apă răcire intrare |  |  |
|  | temperatură apa răcire ieşire |  |  |

## 13.7.  Monitorizarea deşeurilor

13.7.1 Monitorizarea deşeurilor se va realiza lunar, pe tipuri de deşeuri generate, în conformitate cu prevederile H.G. nr. 856/2002 privind evidenţa gestiunii deşeurilor şi pentru aprobarea listei ce cuprinde deşeuri, inclusiv deşeurile periculoase, cu modificările şi completările ulterioare.

13.7.2 Operatorul are obligaţia întocmirii unui registru complet cu aspecte şi probleme legate de operaţiunile şi practicile de management a deşeurilor de pe amplasament, care trebuie pus la dispoziţia persoanelor autorizate ale autorităţii competente pentru protecţia mediului şi ale autorităţii cu atribuţii de control. Acest registru trebuie să conţină minimum detalii cu privire la:

- cantităţile şi codurile deşeurilor gestionate;

- numele transportatorului deşeurilor şi detaliile de atestare şi de autorizare ale acestuia;

- confirmarea scrisă privind acceptarea şi eliminarea/recuperarea oricăror deşeuri periculoase transportate în afara amplasamentului;

- detalii privind expediţiile respinse;

- detalii privind orice amestecare a deşeurilor.

Aceste date trebuie raportate către ACPM, ca parte a RAM.

13.8. Ambalaje şi deşeuri de ambalaje

Gestionarea ambalajelor şi a deşeurilor de ambalaje se va realiza în conformitate cu prevederile Legii nr. 249/2015 privind modalitatea de gestionare a ambalajelor şi a deşeurilor de ambalaje, cu modificările şi completările ulterioare. Raportarea datelor referitoare la ambalaje şi deşeuri de ambalaje, cǎtre autoritǎţile competente pentru protecţia mediului se va realiza în conformitate cu Ordinul nr. 794/2012 privind procedura de raportare a datelor referitor la ambalaje şi deşeuri de ambalaje.

| Tip ambalaj | Descriere | Cantitate | UM | Operaţie |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ambalaj metalic | benzi | 91422 | kg/an 2015 | legare baloţi profile |
| ambalaj hârtie | etichete | 70,9 | kg/an 2015 | etichetare produse |

| Cod deşeu de ambalaje | Denumire deşeu | Cantitate (kg/an 2015) | Operaţiune valorificare/ eliminare | Cod operaţiune | Denumire operaţiune |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 15 01 03 | deşeuri de ambalaje din lemn (paleţi, europaleţi, cutii lemn) | 147590 | valorificare | R 1 | valorificare energetică, reutilizare internă |
| 15 01 01 | deşeuri de ambalaje din hârtie şi carton (cutii carton, saci hârtie) | 1416 | valorificare | R 12 | reciclare |
| 15 01 02 | deşeuri de ambalaje din material plastic (cuburi IBC, saci big-bags, folie, saci polietilenă) | 7732 | valorificare | R 12 | reciclare |
| 15 01 04 15 01 10* | deşeuri de ambalaje metalice (butoaie, paleţi metalici, bride metalice) | 13704 | valorificare | R 12 | reutilizare internă |

13.9. Monitorizarea zgomotului

| Punct de monitorizare | Parametru | Frecvenţă de monitorizare |
| --- | --- | --- |
| limită incintă poartă oţelărie limită incintă desprăfuire limită incintă lângă colector P20 limită incintă lângă regulator presiune gaz limită incintă poartă laminor limită incintă lângă laborator | nivel de zgomot din mediul ambiant | lunar |

Determinările de zgomot se realizează în condiţiile de funcţionare generatoare de zgomot maxim.

13.10. Monitorizarea mirosului: nu este cazul

13.11. Monitorizarae substanţelor şi preparatelor chimice periculoase

13.11.1. Operatorul realizeză monitorizarea substanţelor periculoase pe cantităţi şi tipuri de substanţe folosite.

13.11.2. Operatorul păstrează o evidenţă a cantităţilor de substanţe periculoase vehiculate.

## 13.12.   Monitorizarea post-închidere

Cerinţele de monitorizare post-închidere vor fi stabilite în Planul de închidere, prin relaţionare cu concluziile şi recomandările Raportului la bilanţul de mediu care se va efectua la închiderea activităţii.

# 14. RAPORTĂRI CĂTRE AUTORITATEA COMPETENTĂ PENTRU PROTECŢIA MEDIULUI ŞI PERIODICITATEA ACESTORA

14.1. Date generale

14.1.1. Formatul tuturor registrelor cerute de prezenta autorizaţie trebuie să asigure înregistrarea tuturor datelor specifice necesare raportării rezultatului monitorizării. Registrele trebuie pǎstrate pe amplasament pe durata valabilităţii autorizaţiei integrate de mediu şi trebuie sǎ fie disponibile pentru personalul cu drept de control al autoritǎţilor de specialitate, în orice moment.

14.1.2. Operatorul, prin persoana împuternicitǎ cu atribuţii în domeniul protecţiei mediului, va transmite ACPM raportările solicitate la datele stabilite.

14.1.3. Operatorul trebuie sǎ înregistreze toate accidentele/incidentele care afecteazǎ exploatarea normalǎ a activitǎţii şi care pot crea un risc de mediu. Această înregistrare trebuie să includă detalii privind natura, extinderea şi impactul accidentului/incidentului, precum şi circumstanţele care au dat naştere accidentului/incidentului. Inregistrarea trebuie să includă toate măsurile corective luate asupra mediului şi evitarea reapariţiei incidentului. După notificarea accidentului, titularul trebuie să depună raportul privind incidentul la sediile ACPM şi GNM - Comisariatul Judeţean Hunedoara.

14.1.4. Operatorul trebuie sǎ înregistreze toate reclamaţiile de mediu legate de exploatarea instalaţiei. Fiecare înregistrare trebuie sǎ ofere detalii privind data şi ora reclamaţiei, numele reclamantului şi informaţii cu privire la natura reclamaţiei, mǎsura luatǎ în cazul fiecărei reclamaţii. Operatorul  trebuie sǎ depunǎ un raport la ACPM în luna urmǎtoare primirii reclamaţiei, oferind detalii despre orice reclamaţie care apare. Un rezumat privind numǎrul şi natura reclamaţiilor primite trebuie inclus în RAM.

14.2. Raportarea datelor de monitorizare

14.2.1. Operatorul va raporta anual datelele de monitorizare în conformitate cu planul de monitorizare stabilit la cap.13 la AIM.

14.2.2. Raportarea va cuprinde cel puţin următoarele:

- date privind operatorul: nume, sediu;

- date privind instalaţia la care se efectuează monitorizarea (pentru fiecare instalaţie monitorizată):

  - numele instalaţiei;

  - locaţia instalaţiei;

  - sursa de emisie;

  - condiţii de operare a instalaţiei în timpul efectuării măsurătorii;

  - instalaţii de reţinere a poluanţilor (dacă există) şi starea acestora în momentul măsurătorii;

- pentru fiecare poluant monitorizat:

  - tipul poluantului;

  - felul măsurătorii: continuu, momentan;

  - cine a efectuat prelevarea şi măsurarea;

  - metoda de măsurare utilizată - descriere conceptuală;

  - condiţii de prelevare: locul prelevării, condiţii meteorologice, metoda de prelevare; etc.;

  - aparatura de măsurare utilizată (cu referire la avizarea metrologică);

  - rezultatul măsurătorii: valori măsurate, eroarea/incertitudinea de măsurare, valori prelucrate (formula, programul utilizat), comparaţie cu valorile-limită stabilite în  cap. 10.

14.2.3. Datele de raportare cuprinse la punctul 14.2.2 vor fi solicitate de operator terţilor cu care se contractează monitorizarea.

14.3.  Contribuţia la registrul european al poluanţilor emişi  şi transferaţi (PRTR)

14.3.1. Operatorul are obligaţia de a raporta la ACPM, conform  Regulamentului (CE) nr. 166/2006 al Parlamentului European şi al Consiliului din 18.01.2006 privind înfiinţarea Registrului European al Poluanţilor Emişi şi Transferaţi şi modificarea Directivelor Consiliului 91/689/CEE şi 96/61/CE adoptat prin H.G. nr. 140/2008, cantităţile anuale (împreunã cu precizarea cã informaţia se bazeazã pe măsurători, calcule sau estimãri) pentru:

a) emisii în aer, apă sau sol a oricărui poluant specificat în Anexa II a Regulamentului (CE) nr. 166/2006 al Parlamentului European şi al Consiliului din 18.01.2006 pentru care valoarea de prag corespunzătoare din anexa II este depăşită;

b) transferuri în afara amplasamentului de deşeuri periculoase care depăşesc 2 tone/an sau de deşeuri nepericuloase care depăşesc 2000 tone/an, pentru orice operaţie de valorificare sau eliminare, cu excepţia celor menţionate în Registrul poluanţilor şi pentru transferurile transfrontieră de deşeuri periculoase.

14.3.2. Operatorul trebuie să colecteze informaţiile necesare cu o frecvenţă adecvată pentru a stabili care dintre emisiile şi transferurile în afara amplasamentului fac obiectul cerinţelor de raportare.

14.3.3. La pregătirea raportului, operatorul trebuie să utilizeze cele mai bune informaţii disponibile ce pot include date de monitorizare, factori de emisie, ecuaţii de bilanţ de masă, monitorizarea indirectă sau alte tipuri de calcule, raţionamente tehnice şi alte metode în conformitate cu Art. 9 (1) din  Regulamentului (CE) nr. 166/2006 al Parlamentului European şi al Consiliului din 18.01.2006 şi în concordanţă cu metodologiile internaţionale aprobate, unde acestea sunt disponibile.

14.3.4. Operatorul trebuie să asigure calitatea informaţiilor prezentate în raportul transmis autorităţii de mediu.

14.3.5. Operatorul  trebuie să păstreze şi să pună la dispoziţia autorităţilor competente ale Statelor Membre înregistrările datelor din care au rezultat informaţiile raportate, pe o perioada de 5 ani începând cu sfârşitul anului de raportare în cauză. De asemenea, aceste înregistrări trebuie să descrie metodologia utilizată pentru colectarea datelor.

14.3.6. Poluanţii specifici activităţilor desfăşurate de operator (încadrate în Anexa 1 a Regulamentului (CE) nr. 166/2006 al Parlamentului European şi al Consiliului la activitatăţile 2.b şi 2.(c)(i)) care trebuie raportaţi în cazul în care valorile prag sunt depăşite sunt următorii:

| Numărul CAS | Poluanţi / substanţe | Praguri pentru emisiile |
| --- | --- | --- |
|  |  | în aer (kg/an) | în apă (kg/an) | în sol (kg/an) |
| 630-08-0 | monoxid de carbon | 500000 |  |  |
| 124-38-9 | dioxid de carbon | 100 milioane |  |  |
|  | oxizi de azot | 100000 |  |  |
|  | oxizi de sulf | 150000 |  |  |
|  | cadmiu şi compuşi (exprimaţi în Cd) | 10 |  |  |
|  | crom şi compuşi (exprimaţi în Cr) | 100 | 50 |  |
|  | cupru şi compuşi (exprimaţi în Cu) | 100 |  |  |
|  | mercur şi compuşi (exprimaţi în Hg) | 10 |  |  |
|  | nichel şi compuşi (exprimaţi în Ni) | 50 |  |  |
|  | plumb şi compuşi (exprimaţi în Pb) | 200 |  |  |
|  | zinc şi compuşi (exprimaţi în Zn) | 200 |  |  |

14.3.7. Datele de emisie mǎsurate, estimate sau calculate, transferurile de deşeuri în afara amplasamentului, se raportează de către operator respectând formatul din anexa A III a Regulamentului (CE) nr. 166/2006 al Parlamentului European şi al Consiliului din 18.01.2006 privind înfiinţarea Registrului European al Poluanţilor Emişi şi Transferaţi, împreună cu celelalte informaţii  solicitate prin aceasta.

14.4. Raportul  anual de mediu

14.4.1. Raportului de mediu (RAM) va cuprinde date privind:

- activitatea de producţie în anul încheiat: producţia obţinută, modul de utilizare a materiilor prime, a materiilor auxiliare şi a utilităţilor (consumuri specifice, eficienţa energetică);

- sistemul de management de mediu şi modul de implementare a politicii de prevenire a accidentelor generate de substanţele periculoase;

- impactul activităţii asupra mediului: poluarea aerului, apei, solului, subsolului, pânzei freatice, nivelul zgomotului (date de monitorizare sau estimate);

- date de monitorizare a emisiilor pe factori de mediu;

- prelucrări statistice (inclusiv prelucrări grafice) privind evoluţia în timp a indicatorilor de calitate a factorilor de mediu;

- raportarea PRTR;

- plan operativ de prevenire şi management al situaţiilor de urgenţă;

- sesizări şi reclamaţii din partea publicului şi modul de rezolvare a acestora;

- gestiunea deşeurilor şi ambalajelor;

- intrările de substanţe şi preparate chimice periculoase.

14.4.2. Raportul de mediu va fi transmis la ACPM până la sfârşitul trimestrului I al anului următor perioadei de raportare.

14.5. Alte raportări

| Nr. crt. | Denumire raport | Frecvenţă de raportare | Data depunerii raportului | Acces aplicaţii SIM |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Inventarul privind emisiile de poluanţi în atmosferă | anuală | 15 martie, pentru anul anterior | da |
| 2 | Raportare Registrul IPPC şi Registrul Poluanţilor Emişi şi Transferaţi (PRTR) | anuală | 30 aprilie, pentru anul anterior | da |
| 3 | Raportare privind statistica deşeurilor | anuală | la solicitarea A.P.M. Hunedoara | da |
| 4 | Inventarul privind utilizarea, importul, exportul metalelor resticţionate şi a compuşilor acestora | anuală | la solicitarea A.P.M. Hunedoara | nu |
| 5 | Raportare privind substanţele de interes major (SVHC) candidate la autorizare | anuală | la solicitarea A.P.M. Hunedoara | nu |
| 6 | Raportare privind gestiunea uleiurilor uzate | anuală | la solicitarea A.P.M. Hunedoara | da |

# Obs. Operatorul va transmite şi alte raportări solicitate de către ACPM ca urmare a apariţiei sau modificărilor actelor legislative.

# 15. OBLIGAŢIILE TITULARULUI

15.1. Obligaţiile de bază ale operatorului privind exploatarea instalaţiei, conform Legii nr. 278/2013 privind emisiile industriale, sunt următoarele:

- luarea tuturor măsurilor de prevenire eficientă a poluării în special prin recurgerea la cele mai bune tehnici disponibile;

- luarea măsurilor care să asigure că nicio poluare importantă nu va fi cauzată;

- evitarea producerii de deşeuri şi, în cazul în care aceasta nu poate fi evitată, valorificarea lor, iar în caz de imposibilitate tehnică şi economică, luarea măsurilor pentru neutralizarea şi eliminarea acestora, evitându-se sau reducându-se impactul asupra mediului;

- utilizarea eficientă a energiei;

- luarea măsurilor necesare pentru prevenirea accidentelor şi limitarea consecinţelor acestora;

- luarea măsurilor necesare, în cazul încetării definitive a activităţilor, pentru evitarea oricărui risc de poluare şi pentru aducerea amplasamentului şi a zonelor afectate într-o stare care să permită reutilizarea acestora.

15.2 Orice modificare faţǎ de datele înscrise în documentaţia depusă de operator la solicitarea actualizării autorizaţiei integrate trebuie notificată autorităţii competente de protecţia mediului, în scris, imediat ce intervin:

- modificări privind numele sub care societatea este înregistrată la Registrul Comerţului, adresa sediului social al operatorului;

- modificări privind deţinătorul instalaţiei;

- măsuri luate privind intrarea în proces de lichidare.

In conformitate cu art. 10, alin. (2) din O.U.G. nr. 195/2005 privind protecţia mediului, cu modificările ulterioare, în termen de 60 de zile de la data semnării/emiterii documentului care atestă încheierea uneia dintre procedurile de vânzare a pachetului majoritar de acţiuni, vânzare de active, fuziune, divizare, concesionare ori care implică schimbarea titularului activităţii, precum şi în cazul de dizolvare urmată de lichidare, lichidare, faliment, încetarea activităţii, părţile implicate transmit în scris autorităţii competente pentru protecţia mediului obligaţiile asumate privind protecţia mediului, printr-un document certificat pentru conformitate cu originalul.

15.3. Operatorul este obligat să respecte condiţiile din autorizaţia integrată de mediu în desfăşurarea activităţii din instalaţie.

15.4. Operatorul are obligaţia să informeze ACPM cu privire la orice modificări planificate în ceea ce priveşte caracteristicile, funcţionarea sau extinderea instalaţiei, care pot avea consecinţe asupra mediului.

15.5. In cazul oricărei situaţii de mai jos trebuie trimisă o notificare scrisă ACPM, Gărzii Naţionale de Mediu - Comisariatul Judeţean Hunedoara:

- încetarea permanentă a exploatării oricărei părţi sau a întregii instalaţii autorizate;

- încetarea temporară a funcţionǎrii oricărei părţi sau a întregii instalaţii autorizate;

- reluarea exploatării oricărei părţi sau a întregii instalaţii autorizate care anterior a fost oprită temporar.

15.6. Operatorul este obligat să raporteze cu regularitate la autoritatea competentă pentru protecţia mediului datele cuprinse la capitolul 14 al prezentei autorizaţii, rezultatele monitorizării emisiilor şi în termenul cel mai scurt, despre orice incident sau accident care afectează semnificativ mediul.

15.7. Operatorul trebuie să notifice ACPM şi GNM - Comisariatul Judeţean Hunedoara imediat ce se confruntă cu oricare din următoarele situaţii:

- orice funcţionare defectuoasă a echipamentelor de control care poate duce la pierderea controlului asupra oricărui sistem de reducere a poluării de pe amplasament;

- orice incident cu potenţial de contaminare a apelor de suprafaţă şi subterane sau care poate reprezenta o ameninţare de mediu pentru aer sau sol sau necesită un răspuns urgent din partea ACPM;

- orice emisie care nu se conformează cu cerinţele autorizaţiei.

Notificarea va cuprinde: data şi ora incidentului, detalii privind natura oricărei emisii şi a oricărui risc creat de incident şi măsurile luate pentru minimizarea emisiilor şi evitarea reapariţiei.

15.8. În cazul oricărui incident sau situaţie de urgenţă, persoanele autorizate de titularul activităţii vor anunţa şi alte autorităţi, după caz, în cel mai scurt timp posibil:

- în cazul contaminării solului, apelor subterane, apelor de suprafaţă: Administraţia Naţională  „Apele Romane”, Administraţia Bazinală de Apă Mureş, Sistemul de Gospodărire a Apelor Hunedoara;

- în cazul incendiilor: Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă Iancu de Hunedoara;

- în caz de îmbolnăviri ale personalului: Direcţia de Sănătate Publică a Judeţului Hunedoara, Inspectoratul Teritorial de Muncă al Judeţului Hunedoara.

15.9. Titularul autorizaţiei trebuie să menţină un dosar pentru informarea publică, care să fie disponibil publicului, la cerere. Acest dosar trebuie să conţină următoarele:

- autorizaţia;

- solicitarea;

- raportarea anuală privind aspectele de mediu netehnice;

- raportul anual de monitorizare;

- alte aspecte pe care titularul autorizaţiei le consideră adecvate.

15.10. În conformitate cu prevederile O.U.G. nr. 195/2005 privind protecţia mediului, aprobată şi modificată prin Legea 265/2006, cu modificările şi completările ulterioare, conducerea ArcelorMittal Hunedoara S.A., prin persoana desemnată cu atribuţii în domeniul protecţiei mediului, va asista persoanele împuternicite cu activităţi de inspecţie punându-le la dispoziţie evidenţa măsurătorilor proprii şi toate celelalte documente solicitate şi le va facilita controlul activităţii, precum şi prelevarea de probe. Va asigura, de asemenea, accesul persoanelor împuternicite la instalaţiile tehnologice, la echipamentele şi instalaţiile de depoluare precum, şi în spaţiile sau în zonele potenţial generatoare de impact asupra mediului.

15.11. Operatorul are obligaţia de a realiza măsurile impuse anterior de persoanele împuternicite cu inspecţia. Măsurile impuse de aceste autorităţi, modul de realizare a acestora şi data realizării acestora vor fi raportate la  ACPM şi autoritatea care a impus măsurile, imediat după realizarea lor.

15.12.  În conformitate cu O.U.G. nr. 196/2005, aprobată de Legea105/2006 privind fondul de mediu, operatorul are obligaţia să declare, să calculeze şi să achite taxele aferente fondului de mediu pentru ambalajele introduse pe piaţa internă şi emisiile atmosferice din surse fixe şi mobile.

15.13. Operatorul are obligaţia de a întreţine în mod corespunzător întregul amplasament conform art. 70, lit.i din O.U.G. nr. 195/2005 privind protecţia mediului, aprobată şi modificată prin Legea 265/2006, cu completările si modificările ulterioare.

15.14. Operatorul are obligaţia să pună la dispozitia publicului pe suport de hârtie/electronic datele referitoare la emisiile provenite de la instalaţii, pentru a fi consultate la sediul ACPM, conform art. 53 din Ordinul nr. 818/2003 pentru aprobarea procedurii de emitere a autorizaţiei integrate de mediu.

# 16. MANAGEMENTUL ÎNCHIDERII INSTALAŢIEI, MANAGEMENTUL REZIDUURILOR

16.1. În cazul în care operatorul urmează să deruleze sau să fie supus unei proceduri de vânzare a pachetului majoritar de acţiuni, vânzare de active, fuziune, divizare, concesionare ori în alte situaţii care implică schimbarea titularului activităţii, precum şi în caz de dizolvare urmată de lichidare, lichidare, faliment, încetarea activităţii, acesta are obligaţia de a notifica autoritatea competentă pentru protecţia mediului. Autoritatea competentă pentru protecţia mediului informează titularul cu privire la obligaţiile de mediu care trebuie asumate de părţile implicate, pe baza evaluărilor care au stat la baza emiterii actelor de reglementare existente.

În termen de 60 de zile de la data semnării/emiterii documentului care atestă încheierea uneia dintre proceduri, părţile implicate transmit în scris autorităţii competente pentru protecţia mediului obligaţiile asumate privind protecţia mediului, printr-un document certificat pentru conformitate cu originalul. Clauzele privind obligaţiile de mediu cuprinse în actele întocmite au un caracter public.

Îndeplinirea obligaţiilor de mediu este prioritară în cazul procedurilor de dizolvare urmată de lichidare, lichidare, faliment, încetarea activităţii.

16.2. Pentru situaţia încetării definitive a activităţii, ArcelorMittal Hunedoara S.A. a întocmit un  Plan de închidere.

16.3. La încetarea definitivă a activităţii, titularul întocmeşte un Raport de amplasament în care evaluează starea de contaminare a solului şi a apelor subterane cu substanţe relevante utilizate, produse sau emise de instalaţii. Rezultatele evaluării vor fi comparate cu starea solului şi a apelor subterane constatată în Bilanţul de mediu de nivel II întocmit în decembrie 2005, respectiv în Raportul de amplasament întocmit în anul 2014, determinându-se aportul activităţii la poluarea amplasamentului.

Pe baza rezultatelor studiului comparativ şi al analizelor anuale specificate la pct. 13.4. şi 13.5, titularul va lua măsurile necesare pentru depoluare, astfel încât să readucă amplasamentul la starea descrisă în Bilanţul de mediu de nivel II întocmit în decembrie 2005.

16.4. Planul de închidere va fi actualizat şi adaptat în funcţie de starea de contaminare a solului şi a apelor subterane determinată la încetarea definitivă a activităţii, cu acordul autorităţii competente pentru protecţia mediului şi în concordanţă cu prevederile legale în vigoare. Se vor preciza modalităţile de gestionare a tuturor deşeurilor existente pe amplasament la încetarea definitivă a activităţii.

16.4. Operatorul are obligaţia să asigure resursele necesare pentru punerea în practică a Planului de închidere şi să declare mijloacele de asigurare a disponibilităţii acestor resurse, indiferent de situaţia financiară a titularului autorizaţiei.

16.5. Operatorul are obligaţia ca, în cazul încetării definitive a activităţii, să stabilească şi să ia măsurile necesare pentru evitarea oricărui risc de poluare şi de aducere a amplasamentului şi a zonelor afectate într-o stare care să permită reutilizarea acestora.

Verificarea conformării cu prevederile prezentului act se face de către reprezentanţii Gărzii Naţionale de Mediu-Comisariatul Judeţean Hunedoara şi Agenţia pentru Protecţia Mediului Hunedoara.

# 17. DICŢIONAR DE TERMENI

| 1 | autorizaţie integrată de mediu | actul administrativ emis de autorităţile competente de mediu, care permite unei instalaţii care desfăşoară activităţi prevăzute în anexa nr. 1 la Legea nr. 278/2013 sp funcţioneze în totalitate sau în parte, în condiţii care să garanteze că instalaţia respectivă respectă prevederile Legii nr. 278/2013 |
| --- | --- | --- |
| 2 | cele mai bune tehnici disponibile (BAT) | stadiul de devoltare cel mai eficient şi avansat înregistrat în dezvoltarea unei activităţi şi a modurilor de exploatare, care demonstrează posibilitatea practică a tehnicilor specifice de a constitui referinţa pentru stabilirea valorilor-limită de emisie şi a altor condiţii de autorizare, în scopul prevenirii poluării, iar, în cazul în care nu este posibil, pentru a reduce, în ansamblu, emisiile şi impactul asupra mediului în întregul său tehnicile - se referă la tehnologia utilizată şi la modul în care instalaţia este proiectată, construită, întreţinută, exploatată, precum şi la scoaterea din funcţiune a acesteia şi, după caz, remedierea amplasamentului tehnici disponibile - acele tehnici care au înregistrat un stadiu de dezvoltare ce permite aplicarea lor în sectorul industrial respectiv, în condiţii economice şi tehnice viablie, luându-se în considerare costurile şi beneficiile, indiferent dacă aceste tehnici sunt sau nu realizate ori utilizate la nivel naţional, cu condiţia ca acestea să fie accesibile operatorului în condiţii acceptabile cele mai bune tehnici - cele mai eficiente tehnici pentru atingerea în ansamblu a unui nivel ridicat de protecţie a mediului în ntregul său |
| 3 | concluzii BAT | un document care conţine părţi ale unui document de referinţă BAT, prin care se stabilesc concluziile privind cele mai bune tehnici disponibile, descrierea acestora, informaţii pentru evaluarea aplicabilităţii lor, nivelurile de emisie asociate celor mai bune tehnici disponibile, monitorizarea asociată, nivelurile de consum asociate şi, după caz, măsurile relevante de remediere a amplasamentului |
| 4 | deşeu | orice substanţă sau obiect pe care deţinătorul îl aruncă ori are intenţia sau obligaţia să îl arunce |
| 5 | document de referinţă BAT (BREF) | un document rezultat în urma schimbului de informaţii organizat de Comisia Europeană, elaborat pentru anumite activităţi, care descrie, în special, tehnicile aplicate, nivelurile actuale ale emisiilor şi consumului, tehnicile luate în considerare pentru determinarea celor mai bune tehnici disponibile, precum şi concluziile BAT şi orice tehnici emergente, acodând o atenţie specială criteriilor prevăzute în anexa nr. 3 la Legea nr. 278/2013 |
| 6 | emisie | evacuarea directă sau indirectă de substanţe, vibraţii, căldură sau zgomot în aer, apă ori sol, provenite de la surse punctiforme sau difuze ale instalaţiei |
| 7 | gestionarea deşeurilor | colectarea, transportul, valorificarea şi eliminarea deşeurilor, inclusiv supervizarea acestor operaţiuni şi întreţinerea ulterioară a amplasamentelor de eliminare, inclusiv acţiunile întreprinse de un comerciant sau un broker; |
| 8 | instalaţie | o unitate tehnică staţionară, în care se desfăşoară una sau mai multe activităţi prevăzute în anexa nr. 1 sau în anexa nr. 7 partea 1 din Legea nr. 278/2013, precum şi orice alte activităţi diresct asociate desfăşurate pe acelaşi amplsament, acre au o conexiune tehnică cu activităţile prevăzute în anexele respective şi care pot genera emisii şi poluare |
| 9 | niveluri de emisie asociate celor mai bune tehnici disponibile | nivelurile de emisie obţinute în condiţii normale de funcţionare cu ajutorul uneia dintre cele mai bune tehnici disponibile sau al unei asocieri de astfel de tehnici, astfel cum sunt descrise în concluziile BAT, şi exprimate ca o medie pentru o anumită perioadă de timp, în condiţii de referinţă prestabilite |
| 10 | operator | orice persoană fizică sau juridică, care exploatează sau deţine controlul total sau parţial asupra instalaţiei, căreia i s-a delegat puterea economică decisivă asupra funcţionării tehnice a instalaţiei |
| 11 | poluare | introducerea direct sau indirectă, ca rezultat al activităţii umane, de susbstanţe, vibraţii, căldură sau zgomot în aer, apă ori sol, susceptibile să aducă prejudicii sănătăţii umane sau calităţii mediului, să determine deteriorarea bunurilor materiale sau să afecteze ori să împiedice utilizarea în scop recreativ a mediului şi/sau alte utilizări legitime ale acestuia |
| 12 | prejudiciul asupra mediului (inclusiv cel determinat de elemente aeropurtate) | a) prejudiciul asupra speciilor şi habitatelor naturale protejate - orice prejudiciu care are efecte semnificative negative asupra atingerii sau menţinerii unei stări favorabile de conservare a unor astfel de habitate sau specii; caracterul semnificativ al acestor efecte se evaluează în raport cu starea iniţială, ţinând cont de criteriile prevăzute în anexa nr. 1; prejudiciile aduse speciilor şi habitatelor naturale protejate nu includ efectele negative identificate anterior, care rezultă din acţiunile unui operator care a fost autorizat în mod expres de autorităţile competente în concordanţă cu prevederile legale în vigoare b) prejudiciul asupra apelor - orice prejudiciu care are efecte adverse semnificative asupra stării ecologice chimice si/sau cantitative şi/sau potenţialului ecologic al apelor în cauză, astfel cum au fost definite în Legea nr. 107/1996, cu modificările şi completările ulterioare, cu excepţia efectelor negative pentru care se aplica art. 27 din Legea nr. 107/1996, cu modificările şi completările ulterioare c) prejudiciul asupra solului - orice contaminare a solului, care reprezintă un risc semnificativ pentru sănătatea umană, care este afectată negativ ca rezultat al introducerii directe sau indirecte a unor substanţe, preparate, organisme sau microorganisme în sol sau în subsol. |
| 13 | substanţe periculoase | substanţe sau amestecuri în sensul preverilor art. 3 din Regulamentul (CE) nr. 1272/2008 al Parlamentului European şi al Consiliului din 16 decembrie 2008 privind clasificarea, etichetarea şi ambalarea substanţelor şi a amestecurilor, de modificare şi de abrogare a Directivelor 67/548/CEE şi 1999/45/CE, precum şi de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1907/2006 |
| 14 | tehnică emergentă | o tehnică nouă pentru o activitate industrială care, în situaţia în care s-ar dezvolta la scară comercială, ar ar putea asigura fie un nivel general mai ridicat de protecţie a mediului, fie cel puţia acelaşi nivel de protecţie a mediului şi economii de osturi mai mari decât cele asigurate de cele mai bune tehnici disponibile existente |
| 15 | valori-limită de emisie | masa, exprimată prin anumiţi parametri specifici, concentraţia şi/sau nivelul unei emisii care nu trebuie depăşite în cursul uneia sau mai multor perioade de timp |

18. ABREVIERI

| 1 | ACPM | autoritatea competentă pentru protecţia mediului |
| --- | --- | --- |
| 2 | ABA | Administraţia Bazinală de Apă |
| 3 | AIM | autorizaţia integrată de mediu |
| 4 | ARPM | Agenţia Regională pentru Protecţia Mediului |
| 5 | BAT | best available techniques (cele mai bune tehnici disponibile) |
| 6 | BREF | reference document on best available techniques (documente de referinţă privind cele mai bune tehnici) |
| 7 | CAC | Centrala de Aer Comprimat |
| 8 | CBO5 | consumul biochimic de oxigen la 5 zile |
| 9 | CCOCr | consumul chimic de oxigen - metoda cu dicromat de potasiu |
| 10 | CN- | cianuri |
| 11 | CNCAN | Comisia Naţională pentru Controlul Activităţilor Nucleare |
| 12 | COT | carbon organic total |
| 13 | COV | compuşi organici volatili |
| 14 | DEEE | deşeuri de echipamente electrice şi electronice |
| 15 | EAF | electric arc furnace (cuptor cu arc electric) |
| 16 | ECHA | European Chemicals Agency |
| 17 | GA | gospodărie de apă |
| 18 | GNM | Garda Naţională de Mediu |
| 19 | HAP | polycyclic aromatic hydrocarbons (hidrocarburi aromatice policiclice) |
| 21 | IED | Industrial Emissions Directive (Directiva privind emisiile industriale) |
| 22 | NH4+ | amoniu |
| 24 | NFR | Nomenclature for Reporting (Nomenclator de raportare) |
| 25 | OE | oţelărie electrică |
| 26 | PCB | polyclorinated biphenyls (bifenili policloruraţi) |
| 27 | PCDD/F | polyclorinated dibenzo-p-dioxins and furans |
| 28 | PRTR | Pollutant Release and Transfer Register |
| 29 | PM10 | particule în suspensie cu un diametru mai mic de 10 µm |
| 30 | RAM | raport anual de mediu |
| 31 | REACH | Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals |
| 32 | RK | reparaţie capitală |
| 33 | SMA | sistem de management al autorizaţiei |
| 34 | SMM | sistem de management de mediu |
| 35 | SNAP | Standardized Nomenclature for Air Pollutants (Nomenclator standardizat de emisii atmosferice) |
| 36 | TC | turnare continuă |

21. CUPRINS

| 1. |  |  | Date de identificare a operatorului |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2. |  |  | Temeiul legal |  |
| 3. |  |  | Categoria de activitate |  |
| 4. |  |  | Documentaţia de solicitare a A.I.M. |  |
| 5. |  |  | Managementul activităţii |  |
|  | 5.1. |  | Acţiuni de control |  |
|  | 5.2. |  | Conştientizare şi instruire |  |
| 6. |  |  | Materii prime şi auxiliare |  |
| 7. |  |  | Resurse: apă, energie, gaze naturale |  |
|  | 7.1. |  | Apă |  |
|  |  | 7.1.1. | Alimentarea cu apă |  |
|  |  | 7.1.2. | Modul de folosire a apei |  |
|  |  | 7.1.3. | Norme de apă pentru principalelel produse |  |
|  | 7.2. |  | Utilizarea eficientă a resurselor energetice |  |
| 8. |  |  | Descrierea instalaţiei şi a fluxurilor tehnologice existente pe amplasament |  |
|  | 8.1. |  | Descrierea amplasamentului |  |
|  | 8.2. |  | Descrierea principalelor activităţi şi procese |  |
|  |  | 8.2.1. | Schema fluxului tehnologic |  |
|  |  | 8.2.2. | Activităţi conexe |  |
|  |  | 8.2.3. | Alte activităţi de funcţionare decât cele normale |  |
|  | 8.3. |  | Tehnici aplicate pentru conformare cu cerinţele BAT pentru activitate |  |
| 9. |  |  | Instalaţii pentru evacuarea, reţinerea, dispersia poluanţilor în mediu |  |
|  | 9.1. |  | Emisii în atmosferă |  |
|  | 9.2. |  | Emisii în apă |  |
|  |  | 9.2.1. | Surse ape uzate tehnologice |  |
|  |  | 9.2.2. | Debite autorizate de evacuare a apelor uzate |  |
|  |  | 9.2.3. | Reţeaua de canalizare menajeră |  |
|  |  | 9.2.4. | Reţeaua de canalizare tehnologicăşi pluvială |  |
|  |  | 9.2.5. | Staţii de epurare |  |
|  | 9.3. |  | Emisii în sol, ape subterane |  |
| 10. |  |  | Concentraţii de poluanţi admise la evacuarea în mediul înconjurător, nivel de zgomot |  |
|  | 10.1. |  | Aer |  |
|  | 10.2. |  | Calitatea erului |  |
|  | 10.3. |  | Apă |  |
|  | 10.4. |  | Sol |  |
|  | 10.5. |  | Zgomot |  |
| 11. |  |  | Gestiunea deşeurilor |  |
| 12. |  |  | Intervenţia rapidă, prevenirea şi managementul situaţiilor de urgenţă |  |
| 13. |  |  | Monitorizarea activităţii |  |
|  | 13.1. |  | Prevederi generale privind monitorizarea |  |
|  | 13.2. |  | Monitorizarea emisiilor în aer |  |
|  | 13.3. |  | Monitorizarea emisiilor în apă |  |
|  | 13.4. |  | Monitorizarea pânzei freatice |  |
|  | 13.5. |  | Monitorizarea solului |  |
|  | 13.6. |  | Monitorizarea tehnologică |  |
|  | 13.7. |  | Monitorizarea deşeurilor |  |
|  | 13.8. |  | Ambalaje şi deşeuri de ambalaje |  |
|  | 13.9. |  | Monitorizarea zgomotului |  |
|  | 13.10. |  | Monitorizarea mirosului |  |
|  | 13.11. |  | Monitorizarea substanţelor şi preparatelor chimice periculoase |  |
|  | 13.12. |  | Monitorizarea post-închidere |  |
| 14. |  |  | Raportări către autoriatea competentă pentru protecţia mediului şi periodicitatea acestora |  |
|  | 14.1. |  | Date generale |  |
|  | 14.2. |  | Raportarea datelor de monitorizare |  |
|  | 14.3. |  | Contribuţia la registrul european al poluanţilor emişi şi transferaţi |  |
|  | 14.4. |  | Raportul anual de mediu |  |
|  | 14.5. |  | Alte raportări |  |
| 15. |  |  | Obligaţiile titularului |  |
| 16. |  |  | Managementul închideii instalaţiei, managementul reziduurilor |  |
| 17. |  |  | Dicţionar de termeni |  |
| 18. |  |  | Abrevieri |  |
| 19. |  |  | Cuprins |  |