AUTORIZAŢIE INTEGRATĂ DE MEDIU

(PROIECT)

NR.  …..    din   …..

Titularul autorizaţiei: S.C. HEIDELBERCEMENT ROMÂNIA S.A. BUCUREŞTI

Punct de lucru:	Fabrica de ciment Chişcădaga

Locaţia activităţii: 	Localitatea Chişcădaga, str. Principală, nr. 1,

comuna Şoimuş, jud. Hunedoara

Categoria de activitate conform Anexei 1 la Legea  nr. 278/2013 privind emisiile industriale:

3.1. a) “Producerea clincherului de ciment în cuptoare rotative cu o capacitate de producţie  de peste  500 t/zi sau în alte cuptoare cu o capacitate de producție de peste 50 de tone pe zi”

5.2. "Eliminarea sau valorificarea deşeurilor în instalaţii de incinerare a deşeurilor sau în instalaţii de coincinerare a deşeurilor:

a) în cazul deşeurilor nepericuloase, cu o capacitate de peste 3 tone pe oră;

b) în cazul deşeurilor periculoase, cu o capacitate de peste 10 tone pe zi; "

Emisă de : AGENŢIA PENTRU PROTECŢIA MEDIULUI HUNEDOARA

Data emiterii :

Valabilitate :  Prezenta autorizație de mediu își păstrează valabilitatea pe toată perioada în care beneficiarul acesteia obține viza anuală.

CUPRINS

1. DATE DE IDENTIFICARE A TITULARULUI ACTIVITĂŢII

2. TEMEIUL LEGAL

3. CATEGORIA DE ACTIVITATE

4. DOCUMENTAŢIA SOLICITĂRII

5. MANAGEMENTUL ACTIVITĂŢII

6. MATERII PRIME ŞI AUXILIARE

7. RESURSE : APA, ENERGIE, GAZE NATURALE

7.1. APA

7.2. UTILIZAREA EFICIENTA A ENERGIEI

7.3. COMBUSTIBILI

8. DESCRIEREA INSTALAŢIEI ŞI A FLUXURILOR TEHNOLOGICE 				    EXISTENTE PE   AMPLASAMENT

8.1. DOTĂRI (instalaţii, utilaje, mijloace de transport utilizate în activitate)

# 8.2 PROCES TEHNOLOGIC

9. INSTALAŢII PENTRU REŢINEREA, EVACUAREA ŞI  DISPERSIA

POLUANŢILOR ÎN MEDIU

9.1. AER

9.2. APA

9.3. SOL

9.4. ZGOMOT

9.5. ALTE DOTĂRI

10. CONCENTRAŢII DE POLUANŢI ADMISE LA EVACUAREA ÎN MEDIUL

ÎNCONJURĂTOR, NIVEL DE ZGOMOT

10.1. AER

10.2. APA

10.3. APA SUBTERANĂ

10.4. SOL

10.5. ZGOMOT

11. GESTIUNEA DEŞEURILOR

11.1. DEŞEURI PRODUSE, STOCATE TEMPORAR

11.2. DEŞEURI COMERCIALIZATE

11.3. DEPOZITARE DEFINITIVĂ A DEŞEURILOR

11.4. GESTIUNEA SUBSTANŢELOR CHIMICE PERICULOASE

12. INTERVENŢIA RAPIDĂ/PREVENIREA ŞI MANAGEMENTUL           	  	 	      SITUAŢIILOR DE URGENŢĂ. SIGURANŢA INSTALAŢIEI

13. MONITORIZAREA ACTIVITĂŢII

13.1. AER

13.1.1. EMISII

13.1.2. IMISII

13.2. APA

13.2.1. APA UZATĂ

13.2.2. APE SUBTERANE

13.3. SOL

13.4. DEŞEURI

13.5. ZGOMOT

14. RAPORTĂRI LA A.P.M. HUNEDOARA ŞI PERIODICITATEA ACESTORA

15. OBLIGAŢIILE TITULARULUI ACTIVITĂŢII

16. MANAGEMENTUL ÎNCHIDERII INSTALAŢIEI

17. VALABILITATE

INTRODUCERE

Autorizaţia include condiţiile pentru:

- Luarea  tuturor masurilor de prevenire eficientă a poluării, în special prin recurgerea la cele mai bune tehnici disponibile;

- Luarea masurilor care să asigure că nici o poluare importantă nu va fi cauzată;

- Luarea de masuri pentru evitarea producerii de deşeuri şi, în cazul în care aceasta nu poate fi evitată, valorificarea lor, iar în caz de  imposibililtate tehnică şi economică, luarea masurilor pentru neutralizarea şi eliminarea acestora, evitându-se sau reducându-se impactul asupra mediului;

- Utilizarea eficientă a energiei;

- Luarea  masurilor necesare pentru  prevenirea accidentelor şi  limitarea consecinţelor acestora;

- Luarea masurilor necesare, în cazul încetării definitive a activităţilor, pentru evitarea oricărui risc de poluare şi pentru aducerea amplasamentului şi a zonelor afectate într-o stare care să permită reutilizarea acestora.

- Autorizaţia include valori limită de emisie pentru poluanţii rezultaţi pe amplasament, stabilite în conformitate cu cele mai bune tehnici disponibile.

- Autorizaţia integrată de mediu conţine cerinţele de monitorizare adecvate emisiilor care rezultă pe amplasament, metodologia specifică şi frecvenţa de măsurare a acestora, procedura de evaluare şi obligaţia de a furniza autorităţii competente datele solicitate de aceasta pentru verificarea conformării cu autorizaţia.

1.DATE DE IDENTIFICARE A TITULARULUI ACTIVITĂŢII

Numele: SC HEIDELBERGCEMENT ROMANIA S.A.

Adresa sediu social:  Şos. Bucureşti-Ploieşti nr. 1A, Bucharest Business Park, cladirea C2, et.1-4, sector 1, Bucureşti, ROMÂNIA

Tel: 021-2315788/89/90, 0254 - 237000

Fax: 021 – 2315782, 0254 - 237008

e-mail: gabriela.niculae@heidelbergcement.ro

Adresa punctului de lucru: "Fabrica de ciment Chişcădaga" - localitatea Chişcădaga, str. Principală nr.1., comuna Şoimuş, jud. Hunedoara.

e-mail:carol.nagy@heidelbergcement.ro

Coordonate geografice: N - 45( 44’ 37” ; E - 22( 52’ 11”

Tel/Fax: 0254-237004/0254-237008

Numar de înmatriculare la Oficiul Registrului Comerţului: J40/5389/1998

Cod fiscal: RO10640589

Amplasamentul este situat pe malul stâng al rîului Căian, pe terasa dintre valea acestui râu și dealul Izlaz, la aproximativ 12 km NNV de oraşul Deva.

Amplasamentul este situat pe un teren in suprafaţă de 24,3198 ha, in localitatea Chişcădaga.

Vecinataţi:

- Nord – zona rezidenţiala + paşune

- Sud – dealuri + paşune

- Vest – dealuri + paşune

- Est – Zona rezidenţială

2. TEMEIUL LEGAL

2.1. Ca urmare a cererii adresate de S.C.HEIDELBERGCEMENT ROMÂNIA SA –FABRICA DE CIMENT CHIŞCĂDAGA, cu sediul social în România, Șos. București-Ploiești 1A, Bucharest Business Park, Clădirea C2, etaj 1-4, Sector 1, București, înregistrată electronic cu nr. 41/02.02.2017 și pe suport de hartie la A.P.M.Hunedoara cu nr.1101/09.02.2017, a depunerii raportului de amplasament  înregistrat cu nr. 2224/15.03.2017 și a completărilor ulterioare;

-  în urma analizării documentelor transmise, a verificării în teren;

- în baza analizării documentaţiei de susţinere a solicitării pentru revizuirea autorizaţiei integrate de mediu, a comentariilor, punctelor de vedere, înregistrate în timpul derulării procedurii;

- în urma consultării publicului și în lipsa oricărui comentariu din partea acestuia;

- în urma evaluării condiţiilor de operare şi a respectării cerinţelor Legii nr. 278/2013 privind emisiile industriale;

- în baza O.U.G. nr. 195/2005 privind protecţia mediului, aprobată prin Legea nr. 265/2006, cu modificările şi completările ulterioare;

- în baza O.M. nr. 818/2003, pentru aprobarea Procedurii de emitere a autorizaţiei integrate de mediu, cu modificările şi completările ulterioare;

- în baza Hotărârii Guvernului nr. 19/2017 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Mediului;

- în baza H.G. nr. 1000/2012 privind reorganizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale pentru Protecţia Mediului şi a instituţiilor publice aflate în subordinea acesteia;

- în baza Documenuluit de Referinţa asupra Celor Mai Bune Tehnici Disponibile pentru producerea cimentului, varului şi oxidului de magneziu, a Deciziei de punere în aplicare a Comisiei din 26 martie 2013 de stabilire a concluziilor privind cele mai bune tehnici disponibile (BAT) în temeiul Directivei 210/75/UE a Parlamentului European şi a Consiliului privind emisiile industriale pentru producerea cimentului, varului şi oxidului de magneziu 2013/163/UE - valabilă începând cu 09.04.2013;

În condiţiile în care, în condiții normale de de funcționare, emisiile rezultate în urma activităţii nu vor depăși nivelurile de emisie asociate BAT(luând în considerare și excepțiile) astfel cum sunt prevăzute în deciziile privind concluziile BAT, precum și cerinţele legislaţiei de mediu din România armonizată legislaţiei Uniunii Europene,

se emite:

AUTORIZAŢIA  INTEGRATĂ  DE  MEDIU

Pentru funcţionarea instalaţiei: S.C. HeidelbergCement România SA – Fabrica de ciment Chişcădaga,  amplasată în Chişcădaga, str. Principală, nr. 1, com. Şoimuş, judeţul Hunedoara

Titularul instalaţiei desfaşoară activităţi pentru producerea clincherului de ciment şi a filerului, la punctul de lucru Chişcădaga, inclusiv activităţi legate direct sub aspect tehnic de instalaţia principală aflată pe amplasament.

2.2. Pe lângă prevederile Legii 278/213 privin emisiile industriale, operatorul este obligat să respecte și prevederile: actelor normative prezentate mai jos, a standardelor nationale/internationale

- HG nr. 140 din 6 februarie 2008 privind stabilirea unor măsuri pentru aplicarea prevederilor Regulamentului (CE) al Parlamentului European şi al Consiliului nr. 166/2006 privind înfiinţarea Registrului European al Poluanţilor Emişi şi Transferaţi şi modificarea directivelor Consiliului 91/689/CEE şi 96/61/CE;

- Legea 59/2016 privind controlul asupra pericolelor de accident major în care sunt implicate substanțe periculoase;

- Legea nr. 104/15.06.2011 privind calitatea aerului înconjurător;

- Legea nr. 24/06.05.1994 pentru rectificarea Convenţiei – cadru a Naţiunilor Unite asupra schimbărilor climatice, semnată la Rio de Janeiro la 5 iunie 1992 (care transpune Decizia 2004/280/CE si DC 93/389/CEE modificată de DC 99/296/CEE);

- Regulamentul (CE) nr. 1272/2008 al Parlamentului European şi al Consiliului din 16 decembrie 2008 privind clasificarea, etichetarea şi ambalarea substanţelor şi a amestecurilor, de modificare şi de abrogare a Directivelor 67/548/CEE şi 1999/45/CE, precum şi de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1907/2006;

- Regulamentul (CE) nr. 1907/2006 al Parlamentului European și al Consiliului privind înregistrarea, evaluarea, autorizarea și restricționarea substanțelor chimice (REACH), de înființare a Agenției Europene pentru Produse Chimice, de modificare a Directivei 1999/45/CE și de abrogare a Regulamentului (CEE) nr. 793/93 al Consiliului și a Regulamentului (CE) nr. 1488/94 al Comisiei, precum și a Directivei 76/769/CEE a Consiliului și a Directivelor 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE și 2000/21/CE;

- OUG 121/2006-privind regimul juridic al precursorilor de droguri, cu modificările şi completările ulterioare;

- Legea nr. 211/2011 privind regimul deşeurilor;

- H.G.nr. 856/2002 privind evidenţa gestiunii deşeurilor;

- Ordinul 95/2005 privind stabilirea criteriilor de acceptare şi procedurile preliminare de acceptare a deşeurilor la depozitare şi Lista naţională de deşeuri acceptate în fiecare clasa de depozite  de deşeuri;

- Legea 249/2015 privind modalitatea de gestionare a ambalajelor şi a deşeurilor de ambalaje;

- H.G. nr. 124/30.01.2003, modificată cu HG 734/2006,  privind prevenirea, reducerea şi controlul poluării mediului cu azbest;

- Hotararea Guvernului nr. 235/07.03.2007 privind gestionarea uleiurilor uzate;

- H.G. nr. 349/2005 privind depozitarea deşeurilor cu modificările și completările ulterioare;

- H.G.nr.1132/2008 privind regimul bateriilor şi acumulatorilor şi al deşeurilor de baterii şi acumulatori, cu modificarile si completarile ulterioare;

- OUG nr. 5/2015 privind deşeurile de echipamente electrice şi electronice;

- HG 1061/2008 privind transportul deşeurilor periculoase şi nepericuloase pe teritoriul României;

- H.G. nr. 321/14.04.2005 privind evaluarea şi gestionarea zgomotului ambiental republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

- Ordinul MAPPM 756/1997 pentru aprobarea reglementării privind evaluarea poluării mediului;

- OUG 196/2005 cu modificările şi completările ulterioare, privind Fondul de mediu ;

- O.U.G. nr. 68/2007 aprobată prin Legea 19/2008, privind răspunderea de mediu cu referire la prevenirea şi repararea prejudiciului asupra mediului;

- Legea apelor 107/1996, cu modificările şi completările ulterioare;

- H.G. nr. 352 /21.04.2005 pentru modificarea H.G.nr. 188/28.02.2002 privind aprobarea unor norme privind condiţiile de descărcare în mediul acvatic a apelor uzate ;

- SR 10009/2017 privind acustica urbana-limite admisibile ale nivelului de zgomot din mediul ambiant;

- STAS 12574/1987 privind “Aer din zonele protejate. Condiţii de calitate.” ;

În situația modificării actelor normative menționate în prezenta autorizație, titularul are obligația să se supună prevederilor noilor acte normative intrate în vigoare, ce modifică, completează sau abrogă actele normative vechi.

Nerespectarea prevederilor prezentei autorizații integrate de mediu se sancţionează conform prevederilor legale în vigoare.

Răspunderea pentru corectitudinea informațiilor puse la dispoziția autorității competente pentru protecția mediului și a publicului revine în întregime titularului activității.

3. CATEGORIA DE ACTIVITATE

Se autorizează funcţionarea instalaţiei pentru producerea cimentului de la Punctul de lucru Chişcădaga al operatorului SC HeidelbergCement Romînia SA, pentru activitățile prevăzute în Anexa nr.1 la Legea 278/2013 privind emisiile industriale încadrate la punctele:

- 3.1. a) “Producerea clincherului de ciment în cuptoare rotative cu o capacitate de producţie  de peste  500 t/zi sau în alte cuptoare cu o capacitate de producție de peste 50 de tone pe zi”

- 5.2. "Eliminarea sau valorificarea deşeurilor în instalaţii de incinerare a deşeurilor sau în instalaţii de coincinerare a deşeurilor:

a) în cazul deşeurilor nepericuloase, cu o capacitate de peste 3 tone pe oră;

b) în cazul deşeurilor periculoase, cu o capacitate de peste 10 tone pe zi; "

Activități desfășurate pe amplasament declarate de operator conform  COD CAEN  Rev. 2:

2351 – Fabricarea cimentului;

3811 – colectarea deşeurilor nepericuloase;

3812 – colectarea deşeurilor periculoase;

3821 – tratarea şi eliminarea deşeurilor nepericuloase;

3822 – tratarea şi eliminarea deşeurilor periculoase;

3832 – recuperarea materialelor reciclabile sortate;

3514 – comercializarea energiei electrice;

3600 – captarea, tratarea şi distribuţia apei;

6820 – închirierea şi subânchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate;

7490 – alte activităţi profesionale, ştiintifice şi tehnice, n.c.a.

4677 – comerţ cu ridicata a deşeurilor şi resturilor

Orarul de funcţionare: 365 zile/an; 52 săptămâni/an; 24 ore/zi;

Capacitatea de producţie maximă autorizată este de:

- 1 650 000 t/an ciment

- 200 000 t/an filer

4. DOCUMENTAŢIA SOLICITĂRII

- Cerere pentru revizuirea autorizaţiei integrate de mediu.

- Solicitare pentru revizuirea autorizaţiei integrate de mediu.

- Raport de amplasament realizat de către SC PHOEBUS ADVISER SRL-Birou Management mediu, Timișoara.

- Certificat de înregistrare seria B nr. 3179610 emis de Oficiul Naţional al Registrului Comerţului de pe lângă Tribunalul Bucureşti, CUI 10640589, J40/5389/1998;

- Autorizaţie de gospodarirea apelor nr. 87/04.04.2016 - emisă de Administraţia Naţională “Apele Române” – Administrația Bazinală de Apă Mureș.

- Certificat nr. 070 M - Sistemul de Management de Mediu ISO 14001 - emis de AEROQ- Membru Asociat la Organizaţia Europeană pentru Calitate - EOQ,  pentru domeniul: Producerea şi comercializarea cimentului şi a filerului de calcar şi coprocesarea deşeurilor, valabil până la 29.06.2020.

- Certificat nr. 1040 – Sistemul de management al calităţii ISO 9001 -  emis de AEROQ- Membru Asociat la Organizaţia Europeană pentru Calitate – EOQ, pentru domeniul: Producerea şi comercializarea cimentului şi a filerului de calcar şi coprocesarea deşeurilor, valabil până la 29.06.2020.

- Certificat nr. 015 S – Sistemul de Management al Securităţii şi Sănătăţii în Muncă - emis de AEROQ - Membru Asociat la Organizaţia Europeană pentru Calitate - EOQ, pentru domeniul: Producerea şi comercializarea cimentului şi a filerului de calcar şi coprocesarea deşeurilor, valabil până la 29.06.2020.

- Contract nr. DV4/17.07.2013 pentru valorificare deşeuri metalice cu SC REC.PROD.IMP-EXP SRL Deva.

- Contract nr. DV3/11.07.2013 pentru valorificare deşeuri de motoare electrice rezultate din casări cu Remat Câmpeni.

- Contract cu SC THERMO RECYCLING SRL Oradea pentru valorificare deşeuri nepericuloase mărunţite (Fluff) nr. 618/20.06.2008

- Abonament de utilizare / exploatare a resurselor de apa nr. 129/2016 încheiat cu  Administraţia Naţională “Apele Române” – Administrația Bazinală de Apă Mureș.

- Contract de furnizare a energiei electrice nr. 48 VAN /16.11.2016 încheiat cu EFT FURNIZARE SRL Bucureşti.

- Contract de vânzare-cumpărare gaze naturale nr. 198/16.12.2016 încheiat cu MET ROMÎNIA ENERGY TRADE SRL Bucureşti.

- Contract nr. 939/20.12.2010 cu SC SAVIS SRL Deva (asigurarea mentenanţei pentru electrofiltre şi filtrele cu saci).

- Contract nr. 1159/2003 cu SC SALUBRITATE SA Deva.

- Declaratie de conformitate nr. 64398/03.08.2016 pentru sistemul de monitorizare continuă, emis de Tehnoinstrument Impex SRL , Ploieşti

- Certificat de calitate nr. 32650 /08.05.2007 , pentru sistemul de monitorizare continuă, emis de Tehnoinstrument Impex SRL , Ploieşti

- Rapoarte de calibrare pentru analizoare nr. 64398 – 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10/03.08.2016 emise de Tehnoinstrument Impex SRL , Ploieşti.

- Dovada achitării tarifului pentru revizuirea autorizaţiei integrate de mediu.

- Anexe:

- Plan de amplasare în zona;

- Lista instalațiilor de depoluare;

- Schemă flux tehnologic;

- Reţele de utilități;

- Organigrama;

- Lista deșeuri substituienți de materii prime și listă deșeuri substituienți de combustibili;

- Plan de prevenire și minimizare a cantității de deșeuri

- Fişele cu date de securitate pentru substanţele şi preparatele chimice folosite;

- Notificare conform Legii 59/2016 privind controlul asupra pericolelor de accident major în care sunt implicate substanțe periculoase;

- Planuri pentru situaţii de urgenţă şi capacitate de răspuns în cazul:

- Incendiilor la instalațiile pentru descărcare, transport, măcinare și depozitare cărbune;

- Incendiilor la subsol cable electrice

- Incendiilor pe platformele de depozitare cauciucuri uzate

- Poluarilor accidentale cu substanțe chimice în cadrul compartimentului magazii

- Poluarilor accidentale cu substanțe chimice în cadrul laboratorului chimic

- Lucrului cu apa amoniacală

- Plan de inchidere a instalației;

SCOPUL

- Instalaţia va fi controlată, exploatată şi întreţinută, iar emisiile vor fi evacuate aşa cum s-a stabilit în prezenţa Autorizaţie integrată de mediu.

- Prezenta Autorizaţie integrată de mediu conţine 59 pagini, intră în vigoare la data de 23.01.2017 şi este valabilă pînă la data de 15.07.2018.

- Autorizaţia integrată de mediu  se revizuieşte în conformitate cu prevederile OUG nr.195 / 2005 privind protecția mediului, în condițiile prevăzute de legislația specifică, respectiv Legea 278/2013 privind emisiile industriale și Ordinul nr. 818/2003 cu modificările și completările ulterioare;

- Autorizaţia integrată de mediu este emisă de autoritatea competentă în scopul asigurării unui nivel ridicat de protecţie a mediului în întregul său, cu respectarea reglementărilor privind calitatea aerului, apei şi solului.

- Prevederile prezentei autorizaţii integrate de mediu se aplica tuturor activităţilor desfăşurate pe amplasament sub controlul operatorului.

5. MANAGEMENTUL ACTIVITĂŢII

5.1. Acţiuni de control

5.1.1. Operatorul va lua toate măsurile care să asigure că nici o poluare importantă nu va fi cauzată.

5.1.2. Operatorul va lua toate măsurile de prevenire eficientă a poluării, în special prin recurgerea la cele mai bune tehnici disponibile.

5.1.3. Operatorul trebuie să ia măsuri astfel încât toate activităţile ce se desfăşoară pe amplasament să nu determine deteriorarea sau perturbarea semnificativă a factorilor de mediu din afara limitelor acestuia.

5.1.4. Operatorul are obligaţia să respecte condiţiile prevăzute în prezenta autorizaţie integrată de mediu.

5.1.5. In cazul constatării oricăror  neconformităţi cu prevederile AIM, operatorul are următoarele obligaţii:

a) să informeze imediat APM Hunedoara şi GNM-Serviciul Comisariatul Judeţean Hunedoara;

b) să ia toate măsurile necesare pentru restabilirea conformităţii, în cel mai scurt timp posibil, potrivit condiţiilor din AIM;

c) să ia orice măsură suplimentară pe care autoritatea competentă de mediu o consideră necesară pentru restabilirea conformităţii;

d) să întrerupă operarea instalaţiei în totalitate sau a unor părţi relevante din aceasta, în cazul în care neconformitatea constatată reprezintă un pericol imediat pentru sănătatea umană sau are un impact advers semnificativ asupra mediului, până la restabilirea conformităţii.

5.1.6. Operatorul trebuie să stabilească şi să menţină un Sistem de Management al Autorizaţiei de Mediu (SMA), care trebuie să îndeplinească cerinţele prezentei autorizaţii. SMA va evalua toate operaţiunile şi va revizui toate opţiunile accesibile pentru utilizarea unei tehnologii mai curate,  evitarea producerii şi/sau minimizarea cantităţilor de deşeuri.

5.1.7. Sistemul de management de mediu va include cel puţin:

– implementarea unei ierarhii transparente a atribuţiilor personalului responsabil cu sistemul de management;

– pregătirea şi publicarea unui raport anual al performanţelor de mediu;

– stabilirea unor norme de mediu interne, care vor fi revizuite în mod regulat şi publicate în raportul anual;

– evaluarea riscului în mod regulat pentru a identifica pericolele unor accidente asupra factorilor de mediu;

– compararea cu limitele admise şi înregistrarea datelor cu privire la consumul de energie şi apă, generarea deşeurilor;

– implementarea unui program adecvat de instruire pentru personal;

– aplicarea bunelor practici de întreţinere pentru a asigura buna funcţionare a mecanismelor tehnice.

5.1.8. Operatorul va stabili şi menţine proceduri de identificare şi păstrare a înregistrărilor privitoare la mediu cuprinzând:

– responsabilităţi;

– evidenţele de întreţinere;

– registre de monitorizare;

– rezultatele analizelor;

– rezultatele auditurilor;

– evidenţa privind sesizările şi incidentele;

– evidenţe privind instruirile.

5.2. Conştientizare şi instruire

5.2.1. Operatorul trebuie să stabilească şi să menţină proceduri pentru realizarea de instruiri adecvate privind protecţia mediului pentru toţi angajaţii a căror activitate poate avea efect semnificativ asupra mediului, asigurând păstrarea documentelor privind instruirile efectuate.

5.2.2. Personalul, care are sarcini clar desemnate, trebuie să fie calificat conform specificului instalaţiei, pe bază de studii, instruiri şi/sau experienţă adecvată.

5.2.3. Personalul care are sarcini clar desemnate în domeniul gestiunii deşeurilor, inclusiv al deşeurilor periculoase, trebuie să fie instruit în acest domeniu, ca urmare a absolvirii unor cursuri de specialitate, conform prevederilor art. 22 alin (4) din Legea 211/2011 privind regimul deşeurilor.

5.2.4. Un exemplar din prezenta autorizaţie trebuie să rămână, în orice moment, accesibil personalului desemnat cu atribuţii în domeniul protecţiei mediului.

6. MATERII PRIME ŞI AUXILIARE. SUBSTANŢE CHIMICE UTILIZATE

a) pentru obţinerea clincherului de ciment

| Nr.crt. | Denumirea materiei prime/materiei auxiliare | Natura chimică /compoziţie | Cantităţi (t/an) | Mod de depozitare/Capacităţi de depozitare |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Calcar | Carbonat de calciu | 1.650. 000 | 2 silozuri de 10.500 t fiecare; dupa concasare, în 3 silozuri de 7.800 t fiecare |
| 2. | Argilă | Alumino-silicaţi de calciu | 400.000 | 1 siloz de 2.000 t |
| 3. | Gips | Sulfat de calciu dihidrat | 107.000 | Hala şi 3 silozuri de 900 t |
| 4. | Cenuşa de pirită | Peste 70% Fe2O3 | 34.000 | Hala şi 1 siloz de 300 t |
| 5. | Zgura granulată de furnal | Amestec de oxizi şi aluminosilicaţi | 375.000 | Hala şi dupa uscare în 4 silozuri de 1.000 t fiecare |
| 6. | Cenuşa de termocentrală Deșeu cod 100102 | Amestec de oxizi şi aluminosilicaţi | 235.000 | 3 silozuri de 300 mc fiecare şi 1 siloz de 5.000 t |
| 7. | Deşeu de nisip Cod 100908 | Amestec de oxizi | 175.000 | Hala + 1 siloz de 300 t |
| 8. | Puzzolana naturală | Amestec de oxizi şi aluminosilicaţi | 200.000 | Hala şi dupa uscare în 4 silozuri de 1.000 t fiecare |
| 9 | Substituienți de materii prime1 (deşeuri) | Vezi-"1" și anexa 2 | Cantități variabile | Spații special amenajate(hale, silozuri) |
| 10 | Aditivi de măcinare | Tipurile folosite sunt specificate in tabelul cu substante chimice | 480 | 2 rezervoare de 10 mc și recipiente de 1mc |
| 11 | Aditivi de reducere cromVI | Sulfat stanos | 192 | Recipiente de 1 mc |
| 12 | Substanțe pentru tratarea apei industriale | Sulfat de aluminiu | 30 | Spațiu betonat și acoperit |
| 13 | Apă amoniacală | Soluție NH3 C<25% | 7000 | 2 rezervoare de 80 mc |
| 14 | Ambalaje | Hărtie/carton, plastic, lemn | Cantităţi variabile, în funcţie de cantitatea de ciment ambalată | Depozitate în magazii amenajate corespunzător |
| 15 | Materiale specifice activitaţilor din cadrul atelierelor de întreţinere, reparaţii, atelierul electric, activităţilor de laborator, alimentării cu apă tehnologică, automatizărilor. | Vezi și tabele - Substanţe chimice utilizate pe amplasament | Cantitati variabile conform necesitatilor | Depozitare în magazii amenajate corespun-zator |
| 16 | Uleiuri minerale(hidraulice si de transmisie)- | Ulei mineral ultrarafinat (C15-C50) | 30 | Butoaie din tablă de 200-225 l, depozit produse petroliere |
| 17 | Motorină | hidrocarburi conţine aditivi pentru îmbunătăţirea performanţelor, în cantităţi mici (max. 0,1%gr.). | 165 | 2 rezervoare de 27 mc |

1Substituenţi de materii prime: deșeuri

Materiile prime sau produsul intermediar (clincherul) pot fi parţial înlocuite cu deşeuri cu o compoziţie mineralogică similară, care sunt astfel utilizate prin co-procesare în fabrica de ciment şi valorificate material ca şi materii prime alternative sau adaosuri (compuşi mineralogici) pentru fabricarea cimenturilor compozite.

Lista deșeurilor care pot fi utilizațe ca substituienți de materii prime este prezentată în anexa nr. 2

Conform BAT controlul calității deșeurilor care urmează a fi utilizate ca materii prime, trebuie să fie asigurat de operator prin aplicarea sistemelor de asigurare a calității, în special în ceea ce privește o calitate constantă a compoziției, caracteristicilor fizice, chimice.

În acest sens operatorul acţionează în conformitate cu procedurile implementate prin sistemul integrat de management-calitate, mediu, securitate și sănătate în muncă.

Combustibili utilizaţi

| Nr.crt. | Denumirea combustibilului | Consumuri | Mod de depozitare / Capacitaţi de depozitare |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Gaz metan | Max. 15.000 mc/h | Nu se depozitează |
| 2. | Carbune măcinat / cocs de petrol | Max 21t/h | Siloz de 2000 mc pentru carbune brut Siloz de 250 mc pentru carbune fin |
| Combustibili alternativi-Deşeuri* |
| 1. | Deşeuri de cauciuc Cod 16 01 03 | Max. 3t/h | - depozit de zi de 3000 t (betonat,împrejmuit); - platforma depozitare incintă (zona hala adaosuri)S=1200 mp |
| 2. | Deşeuri lichide introduse pe la arzatorul principal | Max. 12 t/h | Rezervor de 80 t de pe platforma de coacere şi butoaie |
| 3. | Deşeuri lichide şi păstoase introduse pe la capul rece | Max. 6 t/h | Deşeurile sunt stocate în depozite special amenajate |
| 4. | Deşeuri solide mărunţite introduse pe la arzătorul principal | Max. 8t/h | Alimentare continuă la cuptor pe banda capsulată din depozitele furnizorului |

Nota : Tipurile de deşeuri admise la co-incinerate, din lista deşeurilor acceptate la coincinerare, fară impact semnificativ asupra mediului sunt (“Ghidul pentru coincinerarea deşeurilor în fabricile de ciment”) - prezentate in anexa nr. 1 la prezenta AIM.

*Tipurile de deșeuri utilizate la co-incinerare la data revizuirii AIM, sunt prezentate în anexa nr. 3.

Energie:

| Nr.crt. | Denumirea | Consumuri orare | Mod de depozitare / Capacităţi de depozitare |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Energie electrica | 100-110 KWh/t | Nu se stochează |

b)  pentru filer de calcar

| Nr.crt. | Denumirea materiei prime/materiei auxiliare | Cantităţi (t/an) | Mod de depozitare / Capacităţi de depozitare |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Calcar | 230.000 | 2 silozuri de 10.500 t fiecare; dupa concasare, în 3 silozuri de 7.800 t fiecare |

Combustibili utilizaţi

| Nr.crt. | Denumirea combustibilului | Consumuri orare | Mod de depozitare / Capacităţi de depozitare |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Gaz | 330 mii mc | Nu se stochează |

Energie

| Nr.crt. | Denumirea | Consumuri orare | Mod de depozitare / Capacităţi de depozitare |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Energie electrică | 4400 MWh | Nu se stochează |

Condiţii de preluare, transport, manipulare, depozitare

Toate materiile prime şi materialele auxiliare utilizate vor fi recepţionate, manipulate şi depozitate conform normelor specifice fiecarui material, în condiţii de siguranţă pentru personal şi pentru mediu, iar substanțele/preparatele chimice periculoase în conformitate  cu prevederile  fişelor cu date de securitate.

Depozitele şi magaziile se vor menţine amenajate şi întreţinute corespunzător şi se va asigura securitatea acestora.

Echipamentele de descărcare, transport, manipulare ale materiilor prime şi materialelor vor funcţiona în condiţii corespunzatoare.

Temporar, unele materii prime şi materiale auxuliare utilizate în procesul de producţie (ex : calcar, zgură, clincher, etc) pot fi depozitate în vrac, în interiorul sau exteriorul amplasamentului.

Selecţia materiilor prime

Conform prevederilor BAT pentru industria cimentului (D 2013/163/UE – pct 1.2) – în vederea prevenirii și/sau reducerii emisiilor este necesară efectuarea unei selecții și a unui control atent al tuturor substanțelor care intră în cuptor.

Condițiile de calitate impuse pentru deșeurile utilizate în proces  vor fi prezentate la secțiunea respectivă.

Operatorul va introduce în procesul de fabricaţie şi în activităţile auxiliare, materiile prime şi materialele cele mai puţin periculoase pentru mediu.

Substanţe chimice utilizate pe amplasament

- Reactivi de laborator

Laboratorul pentru determinări fizice şi chimice cuprinde compartimente organizate în conformitate cu procedurile legale. Laboratorul este dotat cu 2 magazii  cu suprafeţe de 16 m2  si 9 m2, organizate ca spaţii pentru depozitarea substanţelor chimice care se utilizează pentru efectuarea analizelor.

Cantităţile stocate, declarate de titularul activităţii  sunt:

| Nr. crt. | Denumirea substanţei periculoase | Nr. CAS | Cantitatea declarată ca fiind deţinută în laborator la 01.01.2017 | Modul de ambalare/stocare | Condiţii de depozitare |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Amoniac 25% | 1336-21-6 | 2,5 litri | recipient de plastic de 1 litru | în magazia din laborator |
| 2 | Apa oxigenata solutie 35 % | 7722-84-1 | 9 litri | recipient de plastic de 1 litru | în magazia din laborator |
| 3 | Acid fluorhidric 48 % | 7664-39-3 | 3 litri | recipient de plastic de 1 litru | în magazia din laborator |
| 4 | Hidroxid de sodiu | 1310-73-2 | 6 kilograme | recipient de plastic de 1 kg | în magazia din laborator |
| 5 | Carbonat de sodiu | 497-1-8 | 12 kilograme | recipient de plastic de 1 kg | în magazia din laborator |
| 6 | Acid sulfuric 95-97 % | 7664-93-9 | 28 litri | recipient de sticla de 1 litru | în magazia din laborator |
| 7 | Acid clorhidric 37 % | 7647-01-0 | 23,5 litri | recipient de sticla de 2.5 litru | în magazia din laborator |
| 8 | Hidroxid de potasiu; potasa caustica | 1310-58-3 | 6 kilograme | recipient de plastic de 1 kg | în magazia din laborator |
| 9 | Azotat de argint 0.05M | 7761-88-8 | 3 litri | recipient de plastic de 1 litru | în magazia din laborator |
| 10 | Clorura de bariu | 10326-27-6 | 5 kilograme | recipient de plastic de 0.5 kg | în magazia din laborator |
| 11 | Acid acetic 100% | 64-19-7 | 4 litri | recipient de sticla de 1 litru | în magazia din laborator |
| 12 | Clorura de amoniu | 12125-02-9 | 2 kilograme | recipient de plastic de 1 kg | în magazia din laborator |
| 13 | Etanol | 64-17-5 | 20,5 litri | recipient de plastic de 1 litru | în magazia din laborator |
| 14 | Etandiol Etilenglicol | 107-21-1 | 6 litri | recipient de plastic de 1 litru | în magazia din laborator |
| 15 | Trietanolamina | 120-71-6 | 9 litri | recipient de sticla de 1 litru | în magazia din laborator |
| 16 | Propan | 601-003-00-5 | 1 butelie | butelii | în sala de butelii |
| 17 | Oxigen | 008-001-00-8 | 1 butelie | butelii | în sala de butelii |
| 18 | Petrol | 64742-03-6 | 22,5 litri | recipient de sticla de 2.5 litru | în magazia din laborator |
| 19 | Acid aminoacetic (glicina) | 607-315-00-8 | 750 grame | recipient de plastic de 1 kg | în magazia din laborator |
| 20 | Acetat de amoniu | 607-378-00-1 | 6 kilograme | recipient de plastic de 1 kg | în magazia din laborator |
| 21 | Florura de litiu | 7789-24-4 | 21 kilograme | recipient de plastic de 1 kg | în magazia din laborator |
| 22 | Titriplex III | 6381-92-6 | 2 fiole | fiola de plastic de 0.1 kg | în magazia din laborator |
| 23 | Azotat de sodiu | 7632-00-0 | 7 kilograme | recipient de plastic de 1 kg | în magazia din laborator |
| 24 | Tiocianat de amoniu | 11762-95-4 | 5 litri | recipient de plastic de 1 kg | în magazia din laborator |
| 25 | Iodura de potasiu | 7681-11-0 | 2 kilograme | recipient de plastic de 1 kg | în magazia din laborator |
| 26 | Acid azotic 65% | 7697-37-2 | 32 litri | recipient de sticla de 1 litru | în magazia din laborator |

Operatorul are obligația respectării prevederilor:

- Regulamentului (CE) nr. 111/2005 de stabilire a normelor de monitorizare a comerțului cu precursori de droguri între Uniune și țările terțe, așa cum a fost modificat prin Regulamentul UE nr. 1259/2013 și a OUG 121/2006 - privind regimul juridic al precursorilor de droguri, aprobată de Legea 186/2007 şi pusă în aplicare de Regulamentul aprobat prin HG 358/2008, pentru substanţele chimice care sunt precursori de droguri;

- Fișelor cu date tehnice de securitate pentru toate substanțele chimice deținute/utilizate;

- Alte substanţe chimice utilizate pe amplasament:

| Nr. crt. | Denumirea substanţei chimice | Nr. CAS | Cantitatea max. existenta la un moment dat pe amplasament(t) | Modul de ambalare/stocare | Condiţii de depozitare |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Hipoclorit de sodiu- | 7681-52-9 | 1,2 | Container plastic de 1000 litri | Camera de clorinare |
| 2 | Apa amoniacală, conc 24.5% | 1336-21-6 | 140 t | Două rezervoare din inox de 80 mc | Incăpere special amenajată prevăzută cu bazin de retenție |
|  | Uleiuri minerale (hidraulice si de transmisie) | 6471-61-3 | 30 t/an | Butoaie din tablă de 200-225 l | Depozit de produse petroliere |
|  | Motorină | 68334-30-5 | 214 t/an | 2 rezervoare metalice cu o capacitate de 50 t fiecare şi 3 rezervoare metalice de 30 t fiecare | depozit de produse petroliere -cuva de beton subterană |
| 3 | Sulfat de aluminiu | 10043-01-3 | 50-60 t/an | Vrac | Depozit acoperit |
| 4 | Var (oxid de calciu) | 1305-78-8 | Cantităţi variabile funcţie de valoarea PH-ului apei care se tratează | Saci | Se aprovizionează doar în momentul utilizării |
|  | Acetilenă | 74-86-2 | 0,7 t | Butelii(ambalaje specifice) | Locuri special amenajate |
|  | Oxigen | 7782-44-7 | 0,8 t | Butelii(ambalaje specifice) | Locuri special amenajate |
|  | CHRYSO ADM 202(Aditiv de măcinare) | 122-20-3 | 25 t | 2 rezervoare de 10 mc și recipiente de 1mc | Locuri special amenajate |
|  | HC 3533 (Aditiv de măcinare) | amestec | 25 t | 2 rezervoare de 10 mc și recipiente de 1mc | Locuri special amenajate |
|  | SYNCHRO® 206 (Reducător de CrVI) | 7488-55-3 | 25 t | Recipiente de 1 mc | Locuri special amenajate |

Modul de gospodărire:

Pentru substanţele chimice folosite pe amplasament, modul de stocare şi condiţiile de depozitare sunt cele descrise în tabelele de mai sus, cu respectarea indicaţiilor din fişele tehnice de securitate. Trebuie de asemenea respectate şi prevederile referitoare la folosirea echipamentului de protecţie adecvat în timpul manipulării/utilizării şi a masurilor de curaţare/neutralizare care trebuie luate în cazul unor deversări accidentale. Magaziile, depozitele trebuie sa fie asigurate contra sustragerilor, o atenţie deosebită trebuie acordată în acest sens substanţelor care sunt precursori de droguri, pentru acestea respectându-se regimul special prevazut de legislaţia specifică.

7. RESURSE : APA, ENERGIE, GAZE NATURALE

7.1. APA

ALIMENTAREA CU APĂ POTABILĂ

Apa captată este utilizată în scop igienico-sanitar pentru personalul angajat în cadrul societăţilor de pe amplasament, în cadrul laboratorului şi cantinei.

Sursa : subterană, zona Păuliș: - două puţuri forate amplasate pe malul drept al pârâului Căian.

Este asigurată zona de protecţie sanitară în jurul sursei de apă prin împrejmuirea cu gard de sârmă a unei suprafeţe de cca. S = 8500 mp.

Pentru băut se asigură apă la dozator şi apă din comerț.

Volume  de apă utilizate în scop menajer autorizate:

- zilnic maxim: 250,0 mc/zi = 2,9  l/s

- zilnic mediu: 170,0 mc/zi = 2,0  l/s

- zilnic minim: 89,0 mc/zi = 1,0  l/s

- anual:  62,0 mii mc

Funcţionarea unităţii este permanentă: 365 zile / an, 24 ore/zi ( 3 schimburi).

Instalaţii de captare:

Două puţuri forate de adâncime H = 6 m, echipate cu câte o pompă de caracteristici: H = 60 mCA, Q = 12 mc/h, P = 10 kW. Cele două pompe refulează  apa într-un rezervor de capacitate V = 80 mc amplasat în castelul de apă aflat pe platforma societăţii.  Conducta de aducţiune este din PEHD, având lungimea L = 2680 m. Pe conducta de aducţiune ( de la puţuri la rezervorul de apă  V = 80 m) este montat un contor.

Instalaţii de tratare :

Apa captată este clorinată prin intermediul unei staţii de clorinare dotată cu un aparat tip Solvay.

Instalaţii de distribuţie şi înmagazinare:

Apa  potabilă  este refulată spre rezervorul de capacitate V = 80 mc prin conductă PEHD de lungime   L = 2680 m şi Ø = 90 mm.  Acest rezervor este amplasat în castelul de apă al societăţii. Din rezervor, apa este distribuită la consumatori printr-o reţea de distribuţie Ø = 150-200 mm având o lungime totală de 5000 m.

ALIMENTAREA CU APĂ TEHNOLOGICĂ:

### Apa captată este  utilizată în scop tehnologic de următoarele societăţi:

S.C. HeidelbergCement  România S.A. – Fabrica de ciment,

S.C. CARMEUSE HOLDING S.R.L. Braşov – fabrica de var:V = 25,2 mii mc/an.

Apa  consumată de către S.C. Carmeuse Holding S.R.L. Braşov este asigurată prin contract încheiat cu S.C. HeidelbergCement Romania  S.A.

Sursa: râul Mureş, mal drept;

Volume  de apă industrială totale autorizate:

- zilnic maxim: 4844,0 mc/zi =  56,0 l/s

- zilnic mediu: 1204,0  mc/zi =  14,0 l/s

- zilnic minim: 656,0  mc/zi =  7,6 l/s

- anual mediu: 440,0  mii mc

Din care:

Pentru S.C. HeidelbergCement Romania S.A. – fabrica de ciment,

- zilnic maxim: 4556,0 mc/zi = 52,7  l/s

- zilnic mediu:  1135,0 mc/zi = 13,0  l/s  - valori realizate la nivelul anului 2010

- zilnic minim:  608,0 mc/zi = 7,0  l/s

- anual mediu: 415,0  mii mc

Volum mediu anual utilizat de fabrica de var :V = 25,2 mii mc/an = 69,0 mc/zi

Program de funcţionare pentru consum tehnologic: 330 zile; 24 ore/zi;

Instalaţii de captare:

Apa este captată prin intermediul a trei criburi de captare, bicompartimentate, din beton, circulare, de dimensiuni: D = 2,1 m şi H = 1,2 m, amplasate în albia râului, pe saltele de fascine, la cca. 20 m distanţă faţă de mal. Distanţa dintre criburi: cca. 14 m. Criburile sunt prevăzute cu pâlnii metalice ce permit racordarea gurii de acces la conductele Dn 300 mm.

Criburile sunt racordate la staţia de pompare prin conducte Dn 300 mm.

Staţia de pompare cuprinde camerele de intrare, două  deznisipatoare pentru sedimentarea nisipului, camera de aspiraţie a pompelor. Din deznisipatoare apa trece în camera de aspiraţie a pompelor de dimensiuni: Lxlxh = 10x6x3 m.

Staţia de pompare este echipată cu:

- 2 pompe submersibile (1A+1R) tip Grunfos de caracteristici:Q = 150 mc/h, H = 80 mCA;

- 2 pompe centrifuge orizontale (1A+1R) tip Grunfos  de caracteristici: Q = 150 mc/h, H = 80 mCA;

Instalaţii de tratare:

Apa  captată este pompată spre staţia de tratare apă tehnologică. Staţia de tratare este amplasată în incinta Fabricii de ciment şi cuprinde:

- bloc decantor format din 12 celule de decantare aflate în partea superioară a construcţiei;

- camera de reacţie;

- rezervor de apă;

Apa brută captată este tratată în camera de reacţie cu soluţie de coagulant (sulfat de aluminiu) după care este trimisă spre sedimentare  în cele 12 celule de decantare. Apa decantată se colectează în jgheaburi şi este trimisă în camera de colectare a apei. De aici apa este preluată prin intermediul staţiei de pompare şi trimisă în rezervorul de apă tehnologică din castelul de apă.

Staţia de pompare este echipată cu 2 pompe tip Grunfos (1A+1R) de Q = 150 mc/h şi H = 60 mCA.

Nămolul din blocul decantor este evacuat într-un bazin de desecare, prevăzut cu 2 compartimente cu funcţionare alternativă după care este evacuat mecanic pe paturile de uscare. Limpedele este evacuat în şanţul de gardă prin evacuarea 5.

Soluţia de sulfat de aluminiu ( conc. 30 %) este preparată în două bazine de capacitate totală V = 9,9  mc.

Instalaţii de distribuţie şi înmagazinare:

Din camera de colectare apă decantată, apa este pompată printr-o conductă de Ø 300 mm în castelul de apă prevăzut cu un rezervor de capacitate: V = 2000 m3.

Din  acest rezervor se realizează alimentarea cu apă tehnologică proaspătă a consumatorilor precum şi compensarea consumului de apă şi a pierderilor din circuitul de apă recirculată.

Există două reţele de distribuţie a apei tehnologice :

- reţea de distribuţie apă tehnologică din staţia de tratare;

- reţea de distribuţie apă tehnologică răcită şi recirculată;

Lungimea totală a  reţelei de distribuţie: L = 11 km.

Utilizatori de apă proaspătă ai S.C. HEIDELBERGCEMENT ROMÂNIA S.A. alimentaţi din rezervorul de apă tehnologică:

- turnul de răcire cu ventilaţie forţată: pentru compensarea consumului şi a pierderilor din sistemul de apă recirculată;

- moara de făină: pentru răcirea motorului şi a reductorului;

- turn de condiţionare gaze: -apa se înglobează în praf;

- centrala termică;

- întreţinere spaţii verzi;

- fabrica de var aparţinând S.C. Carmeuse Holding SRL.

- răcitor grătar-apa se pierde prin evaporare;

APĂ PENTRU STINGEREA INCENDIILOR:

Pe reţeaua de distribuţie sunt prevăzuţi hidranţi de incendiu.

Volumul intangibil : V = 520 mc  asigurat  din castelul de apă.

Debitul de refacere este asigurat dn râul Mureş. Q = 200 l/s.

VOLUME DE APĂ ASIGURATE DIN SURSE:

Volume prelevate din sursa subterană:

volum mediu: 170,0  mc/zi

volum minim: 89,0 mc/zi

Volume prelevate din sursa de suprafaţă:

volum mediu: 1204,0   mc/zi

volum minim: 656,0  mc/zi

MODUL DE FOLOSIRE

Necesarul total de apă ( în scop potabil şi tehnologic):

- zilnic maxim: 10894,0  mc/zi

- zilnic mediu: 6654,0  mc/zi

- zilnic minim: 3177,0 mc/zi

Cerinţa totală de apă ( în scop potabil şi tehnologic):

- zilnic maxim: 5094,0  mc/zi

- zilnic mediu: 1374,0  mc/zi

- zilnic minim: 745,0 mc/zi

Gradul de recirculare internă a apei:

Gradul de recirculare internă:  cca. R = 80 % - pentru apa tehnologică consumată în cadrul fabricii de ciment. Se recirculă în medie: Qr mediu = 5280, mc/zi, Qr maxim = 5800, mc/zi

Apa industrială rezultată de la răcirea utilajelor, este colectată într-un bazin de capacitate V = 50 mc de unde este pompată în turnul de răcire în vederea recirculării.

Turnul de răcire este cu ventilaţie forţată, este  compus din două celule fiecare dispunând de bazin propriu de apă răcită. Bazinele sunt prevăzute cu conducte de preaplin prin care surplusul de apă răcită este evacuat în canalul colector din incinta amplasamentului. Din bazine, apa răcită este preluată prin intermediul unei staţii de pompare şi trimisă la consumatori ( utilizatori).

Utilizatori de apă răcită recirculată, alimentaţi de la turnul de răcire cu ventilaţie forţată:

- moara de făină: răcirea uleiului utilizat la ungerea lagărelor;

- cuptor rotativ pentru obţinerea clincherului de ciment: răcirea uleiului de ungere;

- stropirea clincherului de ciment pe transportoare pentru răcirea lui în scopul protejării transportoarelor;

- injectarea apei în mori pentru reglarea temperaturii fabricării cimentului şi pentru răcirea lagărelor şi reductoarelor;

-     compresoare: pentru răciri;

O cantitate apreciabilă de apă este înglobată / pierdută sub formă de vapori în procesele tehnologice de obţinere a cimentului sau prin evaporare în cadrul sistemului de recirculare.

Cerinţele BAT privind consumul de apă prevăd creşterea gradului de recirculare dar nu cuprind limite.

NORME  DE  APĂ  PENTRU  PRINCIPALELE PRODUSE:

Consumul specific de apă:

| Produsul | U.M. | Producţia anuală medie | Necesarul de apă Specific (mc/U.M.) Total (mii mc/an) |
| --- | --- | --- | --- |
| ciment | tone | 1.650.000 | 1,2 1980 |

EVACUAREA APELOR UZATE :

| Categoria apei | Receptori autorizaţi | Volum total evacuat | Observaţii |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | maxim | mediu | minim | anual |  |
| - ape uzate fecaloid –menajere epurate (E4) | curs de apă necadastrat | 200 mc/zi 2,3 l/s | 136 mc/zi 1,6 l/s | 72 mc/zi 0,8 l/s | 50 mii mc | Debitul reprezintă 80% din apa potabilă captată |
| - ape uzate tehnologice (E5) | curs de apă necadastrat | 1286 mc/zi 14,9 l/s | 180 mc/zi 2,0 l/s | 100 mc/zi 1,1 l/s | 66,0 mii mc |  |
| - ape pluviale (prin trei guri de descarcare E1, E2, E3) | curs de apă necadastrat | - |  |

CANALIZAREA  APELOR  UZATE  ŞI  PLUVIALE

De pe platforma societăţii rezultă următoarele categorii de ape uzate: ape uzate fecaloid-menajere rezultate de la instalaţiile sanitare şi cantină,  ape tehnologice şi ape pluviale.

Sistemul de canalizare este separativ.

Amplasamentul societăţii este mărginit în partea de est de un curs de apă necadastrat, afluent al pârâului Căian.

Cursul de apă necadastrat este receptorul tuturor categoriilor de ape rezultate de pe platformă prin 5 guri de descărcare prezentate din amonte în aval astfel:

- Evacuarea nr. 1: apă pluvială colectată în zona morii de făină;

- Evacuarea nr. 2: apă pluvială colectată în zona răcitor grătar;

- Evacuarea nr.3: apă pluvială din zona depozitului de cauciucuri

- Evacuarea nr. 4: apă uzată epurată rezultată de la staţia de epurare ( decantor Imhoff);

- Evacuarea nr. 5: canalul dalat care străbate platforma în partea de vest.

În canalul dalat (evacuarea nr. 5) se evacuează următoarele categorii de apă:

- apă rezultată de la preaplinul turnului de răcire;

- apă uzată rezultată de la staţia de tratare apă tehnologică;

- apă tehnologică rezultată din cadrul centralei termice.

STAŢII  DE  EPURARE

Epurarea apelor uzate fecaloid-menajere – decantor Imhoff: instalaţie non IPPC:

Apele uzate fecaloid-menajere provenite din cadrul grupurilor sanitare ale societăţilor de pe amplasament şi cantină sunt colectate prin reţeaua de canalizare realizată din tuburi de beton Ø 300 mm şi sunt conduse într-un decantor  Imhoff  dimensionat pentru 1500 locuitori echivalenţi de dimensiuni:  Ø = 7,0 m, H = 6,6 m. Apa uzată epurată este evacuată (evacuarea nr. 4) în cursul de apă necadastrat  afluent al pârâului Căian.

Nămolul rezultat este evacuat prin pompare şi depozitat pe trei paturi de uscare nămol de S = 120 m2 fiecare.

Apele uzate ( acide) provenite din activitatea de laborator - sunt colectate într-un bazin betonat de următoarele dimensiuni constructive: LxlxH = 4x1,5x1,1 m unde sunt neutralizate cu var. Apele neutralizate, sunt evacuate în canalizarea menajeră.

Apele pluviale - din zona platformei de depozitare cauciucuri înainte de deversare în emisar sunt trecute printr-un separator de nisip şi produse petroliere ( Lxlxh = 6x1x1,5 m).

INSTALAȚII DE MĂSURARE A DEBITELOR CAPTATE ȘI EVACUATE

Pentru apa captată din subteran: apometru;

Pentru apa captată din râul Mureș: aparat de măsură tip WOLTEX 96WWR56700;

Pentru apele uzate evacuate: nu există aparate de măsură.

7.2. UTILIZAREA EFICIENTA A ENERGIEI

Una din cerințele BAT – reducerea consumului de energie – înseamnă utilizarea unui procedeu uscat de obținere a clincherului, cu preîncălzire în mai multe trepte și precalcinare.

Operatorul folosește un schimbător de căldură în 4 trepte, care preîncălzește făina de la cca 60°C la aprox. 830°C. Gazele ferbinți din cuptor, străbat schimbătorul de căldură în contracurent cu făina, care este preîncălzită și parțial decarbonatată.

Alimentarea cu energie electrică

Fabrica de ciment Chişcădaga este alimentată cu energie prin 2 linii electrice aeriene de 110 Kv. In cadrul staţiei de racord adânc SRA tensiunea  este redusă la 6kv si 0.4 kv dupa care este distribuită pe amplasamentul organizaţiei. Pentru eficientizarea procesului tehnologic din punct de vedere energetic se utilizează baterii de condensatoare ( cu dielectric uscat, carcasa de plastic sau metal cu dubla izolatie electrica si ignifugare) pentru corectarea factorului de putere, ceea ce duce la limitarea consumului.

Alimentare cu energie termică

Spaţiile de lucru şi birourile sunt încalzite printr-un numar de 18 microcentrale termice proprii, care utilizează ca şi combustibil gazul metan. Puterea instalată a microcentralelor este de 195 mc/h.

Obligaţiile titularului pentru reducea consumul de energie:

- Respectarea prevederilor BAT în vederea minimizării consumului de energie termică și electrică

Aplicare

La data prezentei, operatorul instalației a luat măsuri pentru creșterea eficienței energetice prin:

- aplicarea tehnicilor de recuperare a energiei în cadrul procesului tehnologic, inclusiv folosirea combustibililor alternativi;

- aplicarea tehnicilor privind eficienta energetică a clădirilor;

- aplicarea tehnicilor privind eficienta energetică în sectoarele auxiliare care deservesc activitatea de producere a cimentului.

Operatorul elaborează anual bilanțul termotehnologic la arderea clincherului.

Combustibili

Pentru obținerea căldurii de proces sunt utilizați următorii combustibili:

- gazul metan - alimentarea pentru procesul tehnologic se face din reţeaua de distribuţie locală.

- Carbunele/cocsul  este adus pe cale ferată sau auto şi depozitat în silozul de carbune brut cu o capacitate de 2000 mc.

- Combustibili alternativi, utilizaţi  la ardere în cuptorul de clincher ( instalaţia de coincinerare ): deșeuri

Stocarea temporară a combustibilor alternativi constituiţi din deşeuri şi zonele în care aceştia se introduc  în cuptorul de clincher în vederea co-incinerarii, este evidenţiată in cap. 6, tabel “Combustibili utilizaţi, Combustibili utilizați-Deșeuri”.

Ţinând cont de consumurile orare pe tip de combustibil, prezentate în acelaşi tabel, pentru capacitatea de producţie maxim autorizată, la o funcţionare neântreruptă (365 zile/an) şi la o alimentare continuă cu combustibili alternativi în toate zonele cuptorului menţionate în tabel, rezultă o capacitate nominală de co-incinerare a deşeurilor, de :  29 t/h,   696 t/zi, 254040 t/an.

Instalaţia de coincinerare este prevazută cu un sistem de întrerupere a alimentarii cu deşeuri ori de câte ori  prin masurătorile continue impuse sunt înregistrate depaşiri ale valorilor limită pe o perioadă mai mare de 4 ore fară întrerupere, din cauza unor perturbări sau defecţiuni ale echipamentelor de depoluare.

Obligațiile operatorului la utilizarea deșeurilor în scopul co-incinerării prin prisma aplicării tehnicilor BAT și modul de conformare (concluzii BAT pct. 1.2.4):

- Aplicarea de sisteme de asigurare a calității: da – toate activitățile operatorului se desfășoară în cadrul sistemului integrat de management caliatate, mediu, securitate și sănătate în muncă;

- Respectarea prevederilor legate de alimentarea în cuptor a deșeurilor : da - puctele de alimentare  în cuptor a deșeurilor sunt prezentate în cap. 6, tabel “Combustibili utilizaţi”- combustibili alternativi – deșeuri;  alimentarea deșeurilor în cuptorul de clincher se face prin punctele unde sunt asigurate temperaturile necesare pentru combustia completă și controlul emisiilor; alimentarea este continuă, exceptănd perioadele de pornire-oprire când se utilizează numai combustibil convențional; se va sigura: timp de staţionare a gazelor de ardere rezultate în urma co-incinerării de minim 2 secunde la o temperatură de 850ºC, ridicarea temperaturii la 1100ºC în cazul co-incinerării de deșeuri periculoase cu un conținut mai mare de 1% substanțe organice halogenate exprimate în clor;

- Aplicarea managementului siguranței în cazul utilizării deșeurilor periculoase : pe amplasamentul HeidelbergCement – PL. Chișcădaga - există o instalație pentru descărcare, stocare, alimentare, cu combustibili alternativi lichizi și păstoși (deșeuri periculoase) a cuptorului de clincher, care va fi gestionată de un alt operator economic; această instalație va fi evaluată din punct de vedere al riscului privind pericolele de accident major în care sunt implicate substanțe periculoase. La data prezentei revizuiri, această instalație nu este autorizată și nu funcționează.

Livrarea şi recepţia deşeurilor utilizate la co-incinerare

Indiferent de  furnizorul combustibilului alternativ, operatorul instalaţiei de co-incinerare trebuie să ia toate masurile necesare privind acceptarea şi recepţia deşeurilor la co-incinerare, pentru a preveni sau a limita efectele negative asupra mediului.

Condiții impuse de operator la utilizarea deșeurilor drept combustibili alternativi:

(Este interzis a se co-incinera deșeuri municipale netratate în instalație).

Deșeuri nepericuloase:

| Debit masic(t/h) | Putere calorică(GJ/t) | Continut maxim de: |
| --- | --- | --- |
| min | max | min | max | Clor(%) | Fluor(%) | Sulf (%) | Metale grele total(ppm) |
| 0,5 | 6 | 1 | 40 | 5 | 5 | 5 | 15000 |

Deșeuri periculoase:

| Debit masic(t/h) | Putere calorică (GJ/t) | Conținut maxim de: |
| --- | --- | --- |
| min | max | min | max | PCBF (%) | PCP (%) | Clor* (%) | Fluor (%) | Sulf (%) | Metale grele total(ppm) |
| Solide, mărunțite alimentate pe la arzătorul principal |
| 0,5 | 8 | 1 | 30 | 50 | 0,1 | 5 | 5 | 5 | 15000 |
| Lichide, introduse pe la arzatorul principal |
| 0,5 | 12 | 1 | 40 | 50 | 0,1 | 5 | 5 | 5 | 10000 |
| Solide, în bucăți alimentate pe la capul rece |
| 0,5 | 3 | 1 | 30 | 50 | 0,1 | 5 | 5 | 5 | 15000 |
| Lichide și păstoase introduse pe la capul rece |
| 0,5 | 6 | 1 | 30 | 50 | 0,1 | 5 | 5 | 5 | 10000 |

*Pentru un conținut al deșeurilor în substanțe organice halogenate exprimate în clor,  > 1% , vor fi respectate prevederile Legii 278/2013, art. 50 alin. (5).

Operatorul precizează că în urma co-incinerării - cantitatea de caldura obținută din deseuri periculoase este mai mică de  <40%.

La primirea deşeurilor, operatorul instalaţiei execută urmatoarele acţiuni:

RECEPŢIA DEŞEURILOR

- Recepţia deşeurilor la  instalaţia de co-incinerare

- Inainte de a accepta deşeurile la instalaţia de co-incinerare, operatorul  trebuie să:

- verifice dacă deşeul se află în lista deşeurilor care pot fi co-incinerate, conform clasificării din lista europeană a deşeurilor instituită prin Decizia 2000/532/CE;

-  obţină informaţii despre caracteristicile deşeurilor din fiecare categorie;

-  stabilească procedurile şi frecvenţele de prelevare a probelor.

Suplimentar pentru deşeurile periculoase - operatorul trebuie să colecteze toate informaţiile disponibile referitoare la:

-  procesul de generare, compoziţia fizică şi chimică, caracteristicile periculoase;

- măsurile de precauţie/prevenire ce trebuie luate în momentul manipulării lor;

b) La preluarea/recepţia unui transport de deşeuri acceptate în prealabil la co-incinerare se procedează astfel:

-  se face un control vizual;

- se verifică documentele însoţitoare: aviz de insoţire, buletin de analiză, documente de transport;

- se determină masa deşeurilor;

- se prelevează  probe în conformitate cu procedurile stabilite pentru fiecare tip de deşeu. Dacă în urma efectuării analizelor se constată depăşiri ale valorilor maxime acceptate la una sau mai multe caracteristici, se analizează dacă depăşirea este sistematică sau accidentală, prin luarea în considerare a depaşirii valorii maxime la cel mult 20% din totalul probelor analizate.

b1) Prelevarea probelor din deşeurile periculoase

- Operatorul este obligat să preleveze o probă din fiecare transport de deşeuri periculoase, pe care să o păstreze în condiţii de siguranţă şi etichetată corespunzător un interval de cel puţin 3 luni;

- Pentru verificarea conformităţii pentru fiecare din eşantioanele prelevate la recepţie, se constitue o probă medie zilnică pe care se determină: puterea calorică şi conţinutul de apă;

- Proba medie zilnică se păstrează în recipienţi etanseizabili, etichetaţi pentru a permite identificarea fară echivoc a provenienţei, tipului de deşeu, datei de constituire; eşantioanele se arhivează timp de cel puţin 4 săptamâni de la coincinerare;

- Din probele prelevate la fiecare transport, pentru fiecare tip de deşeu şi fiecare furnizor se efectueaza o probă compozita pentru fiecare 1000 t deşeu recepţionat; această probă se analizează detaliat: putere calorică, conţinut de S, Cl, apa;

b2) Pentru deşeurile tratate

- procedura de eşantionare şi analizare a deşeurilor se aplică şi pentru deşeurile care au suferit o pretratare/tratare prealabilă, înainte de coincinerare (de exemplu sortare, mărunţire, amestecare, omogenizare, etc) – la punctele de alimentare în instalaţie.

- Pentru deşeurile care au fost tratate înaintea co-incinerarii de către terţi:

Operatorul instalaţiei de co-incinerare stabileşte condiţiile de calitate pe care trebuie sa le indeplinească deşeurile tratate furnizate de către terţi, printr-o specificaţie tehnică, parte integrantă a contractelor economice pe care le încheie cu aceştia. Operatorii instalaţiilor care pregătesc deşeurile în vederea coincinerarii prin diferite operaţii de tratare trebuie să fie autorizaţi din punct de vedere al protecţiei mediului, în conformitate cu prevederile Legii 211/2011-privind regimul deşeurilor. Controlul respectării condiţiilor de calitate pentru deşeurile care urmează să fie co-incinerate, impuse prin specificaţiile tehnice de către operatorul instalaţiei de coincinerare, cade în sarcina  operatorilor instalaţiei de tratare, şi se realizează prin efectuarea analizelor de laborator, cu laboratoare acreditate.

Operatorul instalaţiei de coincinerare exercită propriul control, prin prelevarea de probe conform celor arătate la punctul b2), şi analizarea acestora.

Inregistrări

Operatorul trebuie să ţină în permanenţă la zi şi la dispoziţia  autorităţilor un registru de acceptare , în care va consemna, pentru fiecare vehicul ce aduce deşeuri:

- Tipul, cantitatea şi natura deşeurilor, data recepţiei ;

- Locul de provenienţă şi identitatea producatorului sau deţinătorului;

- Identitatea transportatorului;

- Numărul de înmatriculare al vehiculului;

- Rezultatul controalelor de admitere.

Operatorul întocmeşte şi registrul cu evidenţa deşeurilor coincinerate care va fi păstrat minim 5 ani.

CO-INCINERAREA TIPURILOR NOI DE DEŞEURI

Inaintea introducerii noilor tipuri de deşeuri la coincinerare

- titularul este obligat să efectueze o testare industrială a coincinerarii respectivului tip de deşeu;

- in vederea executării  testelor operatorul instalaţiei va notifica APM Hunedoara. In notificare vor fi prevazute perioadele de timp în care aceste teste vor fi  efectuate,  tipurile şi cantităţile de deşeuri  supuse testării;

- în timpul testării industriale se vor desfaşura programe de masurare care să demonstreze că introducerea noilor tipuri de deşeuri nu afectează semnificativ mediul înconjurator, asigurând respectarea cerinţelor legislative în vigoare.

Alte procese care au loc ca urmare a utilizării combustibilor alternativi:

- absorbţia componenţilor gazoşi , cum ar fi HF, HCl si SO2, în materia primă alcalină şi o puternică fixare a particulelor de metale grele la nivel de urme în clincher ;

- înglobarea cenușii rezultate în urma combustiei ca parte componentă  a clincherului format, rezultând simultan o recuperare atât materială cât şi energetică a deşeurilor ;

- fixarea din punct de vedere chimic şi mineralogic a elementelor aflate în concentraţii foarte mici.

8. DESCRIEREA INSTALAŢIEI ŞI A FLUXURILOR TEHNOLOGICE EXISTENTE PE AMPLASAMENT

Amplasamentul pe care funcționează fabrica de ciment - este situat pe un teren in suprafaţă de 24,3198 ha, în localitatea Chişcădaga, com. Șoimuș, jud. Hunedoara,  proprietatea SC HeidelbergCement Romînia SA.

Din datele și concluziile prezentate în raportul de amplasament, rezultă că activitatea desfășurată de operator de-a lungul timpului, a influențat mai mult sau mai puțin  calitatea factorilor de mediu pe amplasament și în zonele limitrofe acestuia. Rezultatele analizelor arată că influența asupra factorului de mediu apă este nesemnicativă, emisiile în aer s-au încadrat în limitele prevăzute de legislația în vigoare, ceea ce nu a impiedicat ca acestea să exercite în timp o influență asupra solurilor din vecinătatea amplasamentului.

De menționat că pe același amplasament cu fabrica de ciment funcționează:

- fabrica de var, administrată de operatorul - SC Carmeuse Holding SRL Brașov - instalație autorizată IPPC;

- instalaţie pentru procesarea deseurilor nepericuloase in vederea obtinerii deseurilor solide maruntite – operator THERMO RECYCLING SRL ( hala productie de 3224 mp si platforme betonate adiacente halei in suprafata de 3976 mp care fac obiectul unui contract de comodat);

- instalaţie pentru descarcarea si pomparea de combustibili alternativi lichizi si pastosi (slamuri petroliere) catre capul rece al cuptorului de clincher, gestionata de operatorul Ro Ecologic SA pe baza unui contract de comodat.

Situația poluării solului în urma activităților de pe amplasament este prezentată la punctul 10.

8.1. Dotări (instalaţii, utilaje, utilizate în activitate). Descrierea  fluxului tehnologic

In inventarul instalaţiilor tehnologice sunt prezentate urmatoarele dotări:

- benzi transportoare pentru transportul calcarului de la silozurile de primire la ciur şi de la ciur la concasor ;

- ciur vibrator pentru sortarea calcarului;

- concasor pentru reconcasarea calcarului ;

- releu de benzi transportoare la silozurile de depozitare;

- 2 extractoare pentru extracţia calcarului din silozuri ;

- dozatoare gravimetrice pentru dozarea materiilor prime la moara de faină;

- benzi transportoare pentru transportul materiei prime la moara de faină;

- moara de faină tubulară, bicamerală, în circuit închis;

- elevator cu bandă ; silozuri pentru omogenizarea făinii; silozuri pentru depozitarea făinii;

- valţuri extractoare  şi  dozatoare gravimetrice pentru extracţie şi dozare făină şi transport cu elevator şi rigole pneumatice la schimbătorul de căldură ( în trepte cu 2 ramuri tip Humboldt, unde se realizeaza decarbonatarea parţială a făinii);

- cuptorul de clincher nr.2 care cuprinde un arzator principal multicanal cu NOx redus,  pentru combustibili solizi, lichizi, gazoşi;

- instalaţie pentru prepararea cărbunelui, formată din silozuri de cărbune brut şi siloz de cărbune fin şi o moară cu role;

- instalaţie de alimentare a deşeurilor solide măruntite, introduse pe la arzătorul principal din buncărul intermediar, unde sunt aduse de la instalaţia de tratare pe un releu de benzi ;

- instalaţie de alimentare a deşeurilor lichide introduse pe la arzătorul principal, şi care sunt depozitate într-un rezervor de 80 t ;

- instalaţie de alimentare a deşeurilor de cauciuc introduse pe la capul rece cu capacitate de 3 t/h, în bucăţi de până la 1200x600 mm, dotată cu dozator de bandă şi clapeta dublu pendulară ;

- instalaţie de alimentare a deşeurilor lichide şi păstoase introduse pe la capul rece, dotată cu o pompă cu piston cu capacitate de 6 t/h ;

- instalaţie pentru reducerea NOx (sistem de reducere non catalitic – SNCR) compus din două rezervoare de 80 mc pentru apa amoniacală, pompe şi trasee de conducte pentru injectarea acesteia în fluxul de gaze de ardere ;

- răcitor grătar, pe care este deversat clincherul;

- 9 ventilatoare pentru răcirea clincherului ;

- 2 transportoare Aumund ; releu de benzi transportoare  la silozuri;

- uscător tambur, pentru uscarea zgurii;

- dozatoare gravimetrice, pentru dozarea clincherului, zgurii, gipsului şi cenuşii de termocentrală, calcarului;

- 3 mori de ciment tubulare, bicamerale;

- rigole pneumatice şi relee de benzi transportoare, pentru transportul cimentului fin la silozuri;

- rigole pneumatice, pentru transportul grisului la moară;

- extractoare cu valţ la fiecare siloz, pentru extracţia cimentului din silozuri;

- rigole, pentru transportul cimentului la maşina rotativă de însăcuit;

- benzi transportoare, pentru transportul sacilor cu ciment la paletizor şi infoliator ;

- hală pentru paletizarea cimentului însăcuit şi expedierea acestuia ;

- instalaţie pentru încărcarea cimentului în mijloace auto speciale, pentru transport ciment vrac;

Pe amplasament sunt instalate linii de cale ferată uzinale, care asigură accesul vagoanelor pentru alimentarea cu materii prime şi adaosuri.

Pe amplasament există urmatoarele echipamente nefuncţionale (in conservare) :

- echipamentele din linia 1 (moara de făină, electrofiltru, schimbatorul de căldură şi substructura cuptor) ;

- două mori de ciment şi subansamblele aferente ;

- un uscator de zgură cu subansamblele aferente ;

- o maşină de însăcuit Ventomatic ;

- centrală termică Wiessmann pentru producerea aburului industrial ;

- rezervor pacura şi subansamble aferente – pentru care APM Hunedoara a emis Decizi etapei de încadrare nr. 4365/03.07.2017, în scopul realizării proiectului "Demolare Rezervor păcură nr. 4 și a clădirilor adiacente din incinta Fabricii de ciment Chișcădaga ale HeidelbergCement România;

- un siloz de făină/filer;

- un siloz de zgură uscată;

Alte activitaţi suport

-   activităţi de întreţinere şi reparaţii;

-   achiziţii;

-   verificări metrologice;

-   investiţii;

-   laborator analize fizice si chimice;

-   serviciu intern de prevenire şi protecţie şi PSI.

-   preparare livrare combustibili alternativi

-  transport intern

FLUXUL

Principalele faze ale fluxului tehnologic sunt urmatoarele:

Sortarea şi reconcasarea calcarului: calcarul, cu o granulaţie de 0-150 mm, adus din cariera de calcar şi depozitat în cele 2 silozuri de primire, este sortat astfel: sortul între 30-100 mm este trimis la fabrica de var; sorturile între 0-30 si 100-150 mm sunt transportate cu benzi transportoare,  la 2 concasoare cu ciocane, unde se marunţesc la dimensiunea de 0-25 mm necesară fabricării cimentului. Sorturile sunt depozitate în 3 silozuri de calcar pentru ciment.

Obţinerea făinii pentru clincher: – calcarul, argila, cenuşa de pirită/minereul de fier şi nisipul, după o reţetă stabilită de laborator, sunt dozate şi transportate la turnul de uscare iar de aici la moara de faină. Uscarea materiilor prime se face cu gaze de la cuptorul de clincher, sau, atunci când acesta nu funcţionează se folosesc gaze de la focarul auxiliar. Măcinarea făinii se face în moara cu bile bicamerală în circuit închis.  Din moara materialul este dus la 2 separatoare. Partea fină este transportată cu rigole şi elevatorul cu banda la silozurile de făină iar partea grosiera se reintoarce în moară.

Arderea clincherului: – făina din silozurile de depozitare este dozată şi transportată la schimbatorul de caldura în 4 trepte, cu două ramuri unde are loc preâncalzirea făinii de la aprox.60 (C la aprox. 830 (C . Căldura este preluată de la gazele fierbinţi din cuptor, care strabat schimbatorul de caldura în contracurent cu făina alimentată. Făina preâncălzită şi parţial decarbonatată în schimbatorul de caldura, parcurge zonele din cuptorul rotativ astfel încât la 1450 (C în zona de clincherizare are loc obţinerea clincherului.

Caldura necesară procesului de clincherizare se obţine prin arderea de combustibili convenţionali (gaze naturale, carbune, cocs de petrol) şi combustibili altenativi din  deşeuri admise la co-incinerare ( ase vedea anexa 1 și 3).

Combustibilii alternativi sunt introduşi în cuptor  pe la arzatorulul principal sau pe la capul rece cu ajutorul instalaţiilor aferente.

Utilizarea combustibililor alternativi conduce la conservarea resurselor materiale neregenerabile prin valorificarea deşeurilor rezultate din alte industrii.

Pentru reducerea emisiilor cuptorul este dotat cu electrofiltru, arzător cu NOx redus şi a fost dotat în 2013 cu instalaţie de reducere folosind metoda SNCR ( constă în injectarea de apă amoniacală în fluxul de gaze de ardere, reducând NOx la N2).

Din cuptorul rotativ clincherul este descărcat în răcitorul gratar unde cu ajutorul aerului insuflat de 9 ventilatoare este răcit de la 1350 (C la aproximativ 100 (C.

Dupa obţinere clincherul, este depozitat în 3 silozuri.

Cuptorul de clincher funcționează pe procedeul uscat și corespunde cerințelor BAT.

Măcinare ciment – zgura granulată de furnal din hala de adaosuri, este uscată în uscatorul rotativ şi apoi este depozitată în 5 silozuri de zgură  la morile de ciment. Uscarea zgurii se face cu aer cald de la racitorul grătar sau, când nu funcţionează cuptorul de clincher, prin arderea gazelor naturale la focarul uscatorului.

Gipsul este transportat din hala de adaosuri la 3 silozuri de gips la morile de ciment.

Clincherul, zgura, calcarul, praful de electrofiltru, cenuşa de termocentrală, puzzolana naturală şi gipsul  sunt extrase din silozuri şi dupa o reţeta stabilită de laborator, sunt dozate şi alimentate în morile de ciment. Morile de ciment sunt mori tubulare bicamerale cu bile şi funcţionează în circuit  închis. Materialul din moară este dus la un separator de înalta eficientă unde se separă.  Partea fină – cimentul- este preluat de un releu de transport şi însilozat în  silozurile de ciment, partea grosieră reântorcându-se în moară.

Expediţie ciment – Din silozuri, cimentul poate fi livrat atât vrac cât şi însăcuit. Insăcuirea se face cu o maşină rotativă, apoi sacii sunt paletizaţi.

Incărcarea vrac se realizează la instalația de încărcare ciment vrac. APM Hunedoara a emis Decizia etapei de încadrare nr. 6944 din 13.10.2015 pentru proiectul "Staţie de încărcare ciment vrac", proiect care a fost finalizat în anul 2016 (Nota constatare a SCJ HD -  GNM/12.07.2016 pentru verificarea modului de respectare a condiţiilor impuse prin actele de reglementare).

Expedierea cimentului se poate face auto sau CF.

Obţinerea Filerului

Filerul este un  produs obţinut prin măcinarea fină a calcarului în moara de făină .

Calcarul reconcasat cu o granulaţie de max 25 mm este extras din cele 3 silozuri de la staţia de reconcasare şi alimentat prin intermediul benzilor transportoare la moara de făină .

Dupa măcinare, filerul obţinut, se depozitează în silozuri, după care se extrage şi se transportă pe rigole pneumatice  până la punctul de încărcare vrac.

Recuperarea prafului de electrofiltru/filtru – operatorul  recuperează praful reținut în instalațiile de desprăfuire și le reintroduce în procesul tehnologic.

Activităţile desfăşurate pe amplasament în conformitate cu definiţiile din anexa 3 la Legea 211/2011 privind regimul deşeurilor sunt:

R 1 - întrebuinţarea în principal drept combustibil sau ca altă sursă de energie

R 5 - reciclarea/valorificarea altor materiale anorganice;

R 12 - schimbul de deşeuri în vederea expunerii la oricare dintre operaţiunile numerotate de la R 1 la R 11;

R 13 - stocarea deşeurilor înaintea oricărei operaţiuni numerotate de la R 1 la R 12.

Activităţi auxiliare

Ca şi activităţi suport la procesul de producţie pe amplasament se mai desfaşoară :

- asigurarea aerului tehnologic

- gestionarea reţelelor de gaze naturale  şi apa

- mentenanţă corectivă şi predictivă.

9. INSTALAŢII PENTRU REŢINEREA, EVACUAREA ŞI  DISPERSIA POLUANŢILOR ÎN MEDIU

9.1.AER

Pentru reţinerea poluanţilor în aer există echipamente de depoluare  aferente fazelor de proces :

| Faza de proces | Punctul de emisie/instalaţie de evacuare | Poluant | Echipament de depoluare identificat | Capacitate totala mc/h |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Reconcasare calcar | Concasor Wedag - FS1 Coş de evacuare cu H=12 m si D=0.8 m | Pulberi | Filtru cu saci pulse jet | 26.000 |
| Omogenizare - depozitare făină | Silozuri omogenizare depozitare - FS2 Coş de evacuare cu H=12 m si D=0.8 m | Pulberi făină | Filtru cu saci pulse jet | 29.000 |
| Dozare făină | Buncăre dozare - FS3 Coş de evacuare cu H=10m si D=0.6m | Pulberi făină | Filtru cu saci | 15.000 |
| Transport făină | Rigola alimentare cuptor – FS 39 | Pulberi făină | Filtru cu saci pulse jet | 7.500 |
| Măcinare + ardere făină | Cuptor rotativ+moară făină - EF 1 2 Coşuri de evacuare cu H=70 m şi D=2,6 m | Pulberi | Electrofiltru | 550.000 |
|  | Utilaje auxiliare moară făină cota 23 - FS 31 Coş de evacuare cu H=4 m si D=0.8 m | Pulberi făină | Filtru cu saci pulse jet | 22.000 |
|  | Dozare moară făină - FS 32 Coş de evacuare cu H=8 si D=0.6 | Pulberi făină | Filtru cu saci pulse jet | 7500 |
| Măcinare Cărbune | Moară de cărbune – FS 35 Coş de evacuare cu H=20 m si D=1.3 m | Pulberi de cărbune | Filtru cu saci pulse jet | 52.000 |
| Insilozare cărbune | Siloz cărbune- FS 36 | Pulberi de cărbune | Filtru cu saci pulse jet | 1200 |
| Răcire clincher | Răcitor grătar - EF2 Coş de evacuare cu H=35 m şi D=2.8 m | Pulberi clincher | Electrofiltru FLS | 508.320 |
| Transport clincher | Transportor cu plăci Aumund - FS4 Coş de evacuare cu H=11 m si D=0.6 | Pulberi clincher | Filtru cu saci pulse jet | 16.000 |
|  | Banda clincher - FS7 Coş de evacuare cu H=3 m si D=0.6 m | Pulberi clincher | Filtru cu saci pulse jet | 6.000 |
| Insilozare clincher | Silozuri clincher alimentare - FS5 Coş de evacuare cu H=10 m si D=0.8 m | Pulberi clincher | Filtru cu saci pulse jet | 11.000 |
| Uscare zgură | Uscător zgură - EF 3 Coş de evacuare cu H=20m si D=1.5m | Pulberi zgură | Electrofiltru | 100.000 |
|  | Silozuri zgură - FS6 Coş de evacuare cu H=12m si D=0.8m | Pulberi zgura | Filtru cu saci pulse jet | 11.000 |
| Transport zgură | Bandă alimentare silozuri zgură – FS 29 Coş de evacuare cu H=10 m si D=0.6 | Pulberi zgura | Filtru cu saci pulse jet | 7.000 |
| Dozare pentru morile de ciment | Dozare clincher- MC2 FS8 Coş de evacuare cu H=10 m si D=0.6 m | Pulberi clincher | Filtru cu saci pulse jet | 11.000 |
|  | Dozare zgură-gips MC2 - FS9 Coş de evacuare cu H=10 m si D=0.6 m | Pulberi zgură-gips | Filtru cu saci pulse-jet | 13.000 |
|  | Dozare MC1- FS 15 Coş de evacuare cu H=10m si D=0,6 m | Pulberi clincher, zgură, gips | Filtru cu saci pulse jet | 24.000 |
|  | Dozare MC1 si MC2 din siloz de clincher nr. 3, siloz zgură şi gips - FS 16 Coş de evacuare cu H=10 m si D=0,8 m | Pulberi clincher, zgura, gips | Filtru cu saci pulse jet | 26.000 |
| Măcinare ciment | Moară de ciment nr. 1 EF 4 Coş de evacuare cu H=15m si D=1.2m | Pulberi ciment | Electrofiltru | 30.000 |
|  | Moară de ciment nr. 2 EF 5 Cos de evacuare cu H=15m si D=1.2m | Pulberi ciment | Electrofiltru | 30.000 |
|  | Moară de ciment nr.4 FS 37 Coş de evacuare cu H=15 si D=1.2m | Pulberi ciment | Filtru cu saci pulse jet | 60.000 |
|  | Separator dinamic MC2 - FS10 Coş de evacuare cu H=12m Si D=0.8m | Pulberi ciment | Filtru cu saci pulse jet | 60.000 |
|  | Separator dinamic MC1 - FS 11 Coş de evacuare cu H=12m si D=0.8m | Pulberi ciment | Filtru cu saci pulse jet | 44.000 |
| Transport ciment | Relee benzi transport ciment - FS12, Coş de evacuare cu H=11m si D=0.6m | Pulberi ciment | Filtru cu saci pulse jet | 2X12.000 |
|  | Benzi transport ciment silozuri-turn frangere - FS13, FS14 Coş de evacuare cu H=11m si D=0.6m | Pulberi ciment | Filtru cu saci pulse jet | 2x6000 |
| Insilozare ciment | Silozuri ciment Coş de evacuare cu H=7m si D=0.5m – FS 17-FS 26 | Pulberi ciment | Filtru cu saci pulse jet | 10x5000 |
|  | Bandă alimentare din siloz 3 la MC1 ( la dozare MC5) - FS30 Cos de evacuare cu H=10m si D=0.6m | Pulberi clincher | Filtru cu saci pulse jet | 9.000 |
| Incărcare ciment | Instalaţie încărcare vrac auto/2 | Pulberi ciment | Echipament de desprăfuire încorporat | 1.650 |
|  | Maşina însacuit Mollers şi maşina de însăcuit Ventomatic -FS27, FS 34 H=12m, D=0.8m | Pulberi ciment | Filtru cu saci pulse jet | 31.000 |
|  | Turn elevatoare – FS 28 Cos de evacuare cu H=10m si D=0.8m | Pulberi ciment | Filtru cu saci pulse jet | 31.000 |

Deteriorarea filtrelor este detectată prin unitatea electronică de comandă şi control, şi prin  activităţile de mentenanţă preventiva. Titularul activităţii are contract cu o societate de service care asigură mentenanţa filtrelor. Sistemul de curaţire a sacilor este cu jet în contracurent.

9.2. APA

Sistemul de canalizare este separativ, colectarea şi evacuarea apelor  uzate se face printr-o reţea separată de reţeaua de colectare şi evacuare a apelor menajere.

Reducerea poluării în cazul emisiilor în apă  se  realizeaza astfel:

Pentru apele uzate menajere

- decantor Imhoff dimesionat pentru 1500 locuitori echivalenţi, cu V=58,8 m3 ; nămolul rezultat  este evacuat şi depozitat pe trei pături de uscare;

Apele de pe platforma de cauciucuri

- separator de nisip pentru preepurarea apelor pluviale de la platforma de cauciucuri cu V=6 mc;

Apele de la laboratorul de analize

- bazin de neutralizare cu V=6 m3 , pentru neutralizarea cu var a apelor provenite de la activitatea din laboratorul de analize chimice.

9.3. SOL

Se asigură protecţia solului prin:

- stocarea de materii prime, combustibili în silozuri închise;

- hale acoperite şi betonate pentru o parte de materii prime şi combustibili alternativi;

- depozite de zi betonate şi acoperite pentru materii prime şi combustibili auxiliari;

- cuve de retenţie la rezervoarele de motorină, la rezervoarele de apă amoniacală;

- suprafeţe betonate în incinta amplasamentului;

- benzi carcasate pentru transportul materiilor prime, a produselor finite şi a  combustibililor alternativi;

9.4 ZGOMOT

Conform BAT pentru reducerea zgomotului operatorul aplică următoarele tehnici:

- realizarea operațiunilor care generează zgomot în spații închise, separarea surselor de zgomot, utilizarea de module izolate fonic: da – se aplică pentru operațiile de reconcasare calcar, macinare făină, ciment, care se desfășoară în hale închise, izolate fonic; Compresoarele sunt amplasate în incinte închise;

- utilizarea de pereți de protecție fonică: da –se aplică în zona cuptorului de clincher și a răcitorului grătar;

- utilizarea de amortizoare de zgomot  pentru ventilatoarele de la filtre: da- la ventilatoarele mari se utilizează atenuatoare de zgomot;

- izolarea operațiunilor care generează vibrații: da-sunt utilizate atenuatoare de vibrații la motoarele de mare putere;;

- izolarea conductelor și a suflantelor: – sunt izolate traseele de ieșire a conductelor și suflantelor;

- închiderea ușilor și ferestrelor: – da- se practică la toate spațiile generatoare de zgomot;

- alte măsuri și tehnici aplicate: - carcasarea benzilor de transport, captuşirea pâlniilor de alimentare cu covor de cauciuc, perdea de arbori la limita amplasamentului.

10. CONCENTRAŢII DE POLUANŢI ADMISE LA EVACUAREA ÎN MEDIUL

ÎNCONJURĂTOR, NIVEL DE ZGOMOT

Caracteristici privind condiţiile locale în zona fabricii de ciment

Pârâul Căian  străbate zona amplasamentului fabricii pe o direcţie N-S, fiind colectorul apelor uzate epurate evacuate din fabrica. Stratele acvifere freatice sunt cantonate la adâncimi cuprinse între 10-250 m în zona de luncă a Caianului şi constituie sursa de alimentare cu apă potabilă pentru agenţi economici aflaţi în zona.

Din punct de vedere al receptorilor sensibili, în zona amplasamentului fabricii exista grupuri sensibile de populaţie, reprezentate de locuitorii satului Chişcădaga. Distanţele dintre locuinţe, obiective sociale şi fabrică  sunt cuprinse între 50-1000 m. Disfuncţiile generate de prezenţa fabricii de ciment  asupra receptorilor din vecinătate se manifestă prin: zgomot, marimea construcţiilor tipice unor asemenea activităţi,  intensificarea traficului pe drumul public, acumulările în sol.

Conform raportului privind starea de referință, operatorul a urmărit de-a lungul timpului prin studiile efectuate influența activității fabricii de ciment asupra calității factorilor de mediu.

Ca o concluzie generală a studiilor efectuate este faptul că pulberile emise în atmosferă deși s-au încadrat în   limitele admise, si-au pus amprenta asupra calității solului prin modificarea caracterului acestuia,  de la unul predominant acid, pH = 4,8-6,8 (1971 înainte de începerea producției) la unul slab alcalin, pH=7,97- 8,63, influență exercitată mai ales pană în anul 2000 când a început retehnologizarea instalației.

Valorile pentru conținutul de metale grele determinate se încadrează în clasa X, ceea ce înseamnă un conținut normal în metale grele.

Fabrica de ciment nu este situată în interiorul ariilor naturale protejate.

La distanțe apreciabile de amplasamentul fabricii sunt situate  5 arii protejate: Calcarele din Dealul Magura (Cheile Craciuneşti) în comuna Baiţa, dealurile Zănoaga şi Colţ ( municipiul Deva), Dealul Cetaţii Deva ( municipiul Deva), Pădurea Bejan ( municipiul Deva), Rezervaţia Boholt ( comuna Şoimuş).

10.1 AER

Pentru reducerea emisiilor de pulberi în aer, operatorul aplică tehnici BAT, în conformitate cu prevederile Deciziei 2013/163/UE, care constă în:

- izolarea operațiunilor care produc pulberi(măcinarea, cernerea);

- acoperirea benzilor transportoare;

- utilizarea de sisteme de control automate;

- ventilarea și colectarea pulberilor cu ajutorul filtrelor cu saci;

- utilizarea unui sistem de management al întreținerii filtrelor;

- utilizarea spațiilor de stocare închise(silozuri);

- acoperirea zonelor de stocare în vrac;

- asigurarea curățeniei, a stropirii drumurilor de incintă;

Reducerea emisiilor din gazele de ardere (NOx, SO2, CO, TOC, HCl, HF, metale grele, dioxine şi furani):

- optimizarea proceselor;

- controlul procesului de ardere;

- controlul calității materiilor prime și a combustibililor utilizați;

- curățarea gazelor de ardere prin metoda SNCR;

Surse de emisii

Emisii punctiforme, dirijate

Poluanți evacuați în atmosferă prin puncte fixe:

a) Pulberi

-Reconcasare calcar;

-Omogenizare - depozitare făină;

-Dozare şi transport făină;

-Măcinare şi ardere făină în cuptor;

-Măcinare şi însilozare cărbune;

-Răcire, transport şi însilozare clincher;

-Uscare şi transport zgură;

-Dozare pentru morile de ciment;

-Măcinare, transport şi însilozare ciment;

-Încărcare ciment	;

b) Gaze de ardere

În urma proceselor de ardere care au loc în cuptorul de clincher rezultă gaze de ardere. Aceste gaze conțin o serie de poluanți semnificativi: NOx, SO2, CO, TOC, HCl, HF, metale grele, dioxine şi furani.

Emisii Fugitive

Emisiile fugitive în aer se regăsesc în zonele aferente activităţilor din întreg procesul tehnologic desfaşurat pe amplasament, cum ar fi :

- încarcarea şi descărcarea utilajelor de transport;

- descărcarea şi depozitarea materiilor prime pe platforme sau în depozite exterioare;

- sistemele de benzi transportoare;

- sistemele de conducte ( pompe, flanşe, valve, drenuri);

- etanşarea slabă la unele echipamente;

- posibilitatea de ocolire a echipamentului de depoluare ( pentru aer);

- pierderi accidentale ale conţinutului instalaţiilor sau echipamentelor avariate;

- transportul rutier în incinta fabricii.

Emisiile fugitive se vor determina ca emisii la limita amplasamentului; acestea nu vor depăşi valorile stabilite de Legea 104/2011 privind calitatea aerului înconjurător şi Standardul de calitate pentru aer ambiental 12574/1987.

10.1.1. Valorile limită de emisie

Operatorul va respecta prevederile Deciziei 2013/163/UE -  "Considerații generale", referitoare la perioadele de calculare a valorilor medii și condițiile de referință pentru emisiile atmosferice:

- nivelurile de emisii asociate BAT-AEL se referă la condiții standard: gaz uscat la o temperatură de 273K și la o presiune de 1013 hPa.

- valorile indicate sub formă de concentrații se aplică în următoarele condiții de referință:

a) activități care au loc în cuptoare –pentru industria cimentului: 10% oxigen în volum;

b)activități care nu au loc în cuptoare – nici o corecție pentru oxigen.

Pentru perioadele de calculare a valorilor medii, se aplică următoarele definiții:

- media zilnică- valoarea medie pe o perioadă de 24 de ore, măsurată prin monitorizarea continuă a emisiilor;

- media pe perioada de eșantionare – valoarea medie a măsurătorilor  la fața locului (periodice) cu o durată de cel puțin 30 minute fiecare, cu excepția cazului în care se precizează altfel.

Valorile limită de emisie sunt stabilite ținând cont de prevederile art. 15, dispozițiile speciale din cap. IV a Legii 278/2013 privind emisiile industriale și de concluziile BAT- stabilite prin  Decizia 2013/163/UE.

Valorile limita de emisie pentru poluanții emiși în atmosferă ca urmare a desfășurării procesului tehnologic de obținere a cimentului, sunt prevăzute în tabelul de mai jos:

|  | Faze de proces-surse de emisie | Punctul de emisie | Tipul emisiei (poluantul) | VLE mg/ Nm3 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 0 | 1 | 2 | 3 |
| 1 | Reconcasare calcar – FS 1 | Filtru cu saci de la concasorul Wedag | Pulberi totale | 10 |
| 2 | Ardere clincher în cuptor (combustibili gaz, cărbune + combustibili alternativi ) EF 1 (medii zilnice cf. Anexa 6, partea 4, pct. 2 din L 278/2013) | Electrofiltru care preia emisiile de la cuptor şi moara | Pulberi totale | 30 |
|  |  |  | NOx | 500 |
|  |  |  | Pierderi de NH3 | 50 |
|  |  |  | SO2 | 400 |
|  |  |  | CO | 2000 |
|  |  |  | TOC | 50 |
|  |  |  | HCl | 10 |
|  |  |  | HF | 1 |
|  |  |  | Ʃ(Cd, Tl) | 0,05 |
|  |  |  | Hg | 0,05 |
|  |  |  | Ʃ(As, Sb, Pb, Cr, Co, Cu, Mn, Ni, V) | 0,5 |
|  |  |  | Dioxine şi furani | 0,1 ng/Nm3 |
|  | Ardere clincher în cuptor (combustibil conventional: gaz metan, cărbune) - EF 1 * (medii zilnice cf. BAT pct. 1.2-pentru ind. cimentului D2013/163/UE) | Electrofiltru care preia emisiile de la cuptor şi moara | Pulberi totale | 20 |
|  |  |  | NOx | 500 |
|  |  |  | Pierderi de NH3 | 50 |
|  |  |  | SO2 | 400 |
|  |  |  | CO | 2000 |
|  |  |  | TOC | 40 |
|  |  |  | HCl | 10 |
|  |  |  | HF | 1 |
|  |  |  | Hg | 0,05 |
|  |  |  | Ʃ(Cd, Tl) | 0,05 |
|  |  |  | Ʃ(As, Sb, Pb, Cr, Co, Cu, Mn, Ni, V) | 0,5 |
|  |  |  | Dioxine şi furani | 0,1 ng/Nm3 |
| 3 | Răcitor grătar-punctul nr.3 EF 2 | Electrofiltru | Pulberi totale | 20 |
| 4 | Moară cărbune FS 35 | Filtru cu saci | Pulberi totale | 20 |
| 5 | Uscător zgură EF 3 | Electrofiltru | Pulberi totale | 20 |
| 6 | Moară de ciment nr.1 EF 4 | Electrofiltru | Pulberi totale | 20(ca medie zilnică) |
| 7 | Moară de ciment nr. 2 EF 5 | Electrofiltru | Pulberi totale | 20(ca medie zilnică) |
| 8 | Moară de ciment nr. 4 FS 37 | Electrofiltru | Pulberi totale | 20(ca medie zilnică) |
| 9 | Maşină de însăcuit ciment FS 34 | Filtru cu saci | Pulberi totale | 10 |

Având în vedere  compoziţia gazelor de ardere  identică pe cele două coşuri  de evacuare, titularul activităţii se va asigura că cel puţin una din cele doua instalaţii de monitorizare continuă este în funcţiune pe perioada funcţionării cuptorului.

În situaţiile speciale, în care ambele instalaţii de monitorizare continuă sunt defecte, titularul activităţii va asigura o măsurătoare lunară cu un laborator acreditat.

Titularul activităţii va asigura funcţionarea echipamentelor şi a utilajelor din instalaţie astfel încât să nu se depăşească valoarea limită de emisie stabilită pentru indicatorii cuprinşi în autorizaţie .

10.1.2. IMISII

Impactul poluanţilor atmosferici generaţi, asupra calitãţii aerului ambiental, se va determina prin modelarea matematicã a câmpurilor de concentraţii asociate valorilor limitã şi valorilor de prag, ce se constituie în criterii pentru evaluarea calitãţii aerului.

Calitatea aerului ambiental

Evaluarea impactului asupra receptorilor sensibili din zona de influenţã se face în raport cu valorile limitã şi valorile de prag prevãzute de legislaţia naţionalã ( Legea 104/2011, STAS 12574/1987).

Modelele matematice au rezultate mai bune când sunt utilizate pentru estimări pe intervale mari de timp (anuale) .

În contextul celor de mai sus, operatorul instalaţiei are obligaţia sã desfãşoare activitatea în astfel de condiţii încât prin contribuţia adusã la nivelul imisiilor din zonã, acestea sã se încadreze în prevederile standardelor şi normativelor în vigoare.

Concentraţiile următorilor poluanţi evacuaţi în atmosferă trebuie să nu depaşească în aerul înconjurător valorile limită prevăzute de Legea 104/2011 privind calitatea aerului înconjurător, respectiv:

| Indicator | perioada de mediere | valoare limită |
| --- | --- | --- |
| SO2 | 1 h | 350 (g/mc, a nu se depăşi de peste 24 de ori într-un an calendaristic |
|  | 24 h | 125 (g/mc a nu se depăşi de peste 3 ori într-un an calendaristic |
| NO2 | 1 h | 200 (g/mc NO2, a nu se depăşi de peste 18 ori într-un an calendaristic |
|  | anuală | 40 (g/mc NO2 |
| CO | Valoarea maxima zilnică a mediilor pe 8 ore | 10 mg/mc |
| Particule în suspensie- PM10 | 24 h | 50 (g/mc PM10, a nu se depăşi de peste 35 de ori într-un an calendaristic |
|  | anuală | 40 (g/mc PM10 |

Cantitatea maxim admisibilă de pulberi sedimentabile se va încadra în limitele prevăzute de STAS 12574/1987:

| Indicator | limita impusă |
| --- | --- |
| Pulberi sedimentabile | 17 mg/mc/luna |

10.2. APA

Gestionarea apelor pe amplasament se realizează în conformitate cu Autorizația de Gospodărire a Apelor nr. 87/04.04.2016. Acesta cuprinde și valorile admise pentru pentru indicatorii de calitate ai apelor uzate evacuate stabiliți în con conformitate cu :

- prevederile normativului privind stabilirea limitelor de încărcare cu poluanţi a apelor industriale şi orăşeneşti la evacuarea în receptorii naturali şi în reţelele de canalizare/ staţii de epurare HG 188/2002, cu modificările şi completările ulterioare ;

- prevederile HG 351/2005 privind aprobarea Programului de eliminare treptată a evacuarilor, emisiilor şi pierderilor de substanţe prioritar-periculoase ;

Valorile substanţelor poluante nu vor depaşi următoarele limitele:

| Nr crt | Categoria apei | Indicători de calitate | Valori admise |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Ape pluviale din zona morii de făină -descărcarea nr. 1 | pH Produse petroliere | 6,5-8,5 unități pH 5 mg/l |
| 2. | Ape pluviale din zona răcitor-grătar - descărcarea nr. 2 |  |  |
| 3. | Apa pluvială din zona depozitului de cauciucuri- descărcarea nr. 3 |  |  |
| 4. | Ape menajere - descărcarea nr. 4 | pH Suspensii totale CBO5 CCO-Cr Reziduu fix | 6,5-8,5 unitati 60 mg/l 25 mg/ l 125 mg/ l 2.000 mg/l |
| 5. | Ape uzate tehnologice-canal dalat - descărcarea nr. 5 | pH Suspensii totale CCO-Cr Reziduu fix Cloruri Sulfaţi Substanţe extractibile | 6,5-8,5 unitati 60 mg/ l 125 mg/ l 2.000 mg/l 500 mg/ l 600 mg/ l 20 mg/ l |

În conformitate cu HG 351/2005 privind aprobarea Programului de eliminare treptată a evacuărilor, emisiilor şi pierderilor de substanţe prioritar periculoase, se vor monitoriza pe evacuarea 5 urmatoarele substanţe prioritare şi prioritar periculoase:

| Substanţa prioritară/prioritar periculoasă | Valori limită la evacuare mg/l |
| --- | --- |
| Pb 2+ | 0,2 |
| Hg 2+ | 0,05 |

Obligaţiile titularului activităţii :

- nu va emite alţi poluanţi în apa, care să fie semnificativi pentru mediu;

- să ia toate masurile necesare pentru a preveni sau minimaliza emisiile de poluanţi în apă;

- să ia măsuri de siguranţă la transportul, manipularea, depozitarea şi utilizarea reactivilor folosiţi cu respectarea legislaţiei în vigoare;

- să deţină planul de amplasament în care sunt prevazute toate construcţiile şi conductele subterane ;

- să exploateze şi să întreţină construcţiile şi instalaţiile de captare, aducţiune, folosire, epurare şi evacuare a apelor uzate

- să reactualizeze de câte ori este necesar Programul de prevenire şi combatere a poluărilor accidentale, conform legislaţiei în vigoare ; să dispună de utilaje, mijloace şi materiale necesare în caz de poluări accidentale şi să acţioneze conform acestuia;

- va realiza programul de control al suprafeţelor impermeabile, a bordurilor de siguranţă impotriva scurgerilor, a cuvelor de retenţie, a traseelor conductelor pentru alimentarea  cu apă şi pentru evacuarea apelor uzate.

10.3 APA SUBTERANĂ

Pentru a exemplifica influenţa activităţii de pe platformă asupra apei subterane titularul va monitoriza aceste ape prin 3 foraje, aflate pe amplasament (F1, F2, F3) .

Din fiecare foraj se vor preleva anual probe şi pentru fiecare eşantion se vor analiza urmatorii indicatori :

Indicator de calitate analizat

PH

Suspensii totale

Reziduu fix

Sulfaţi

Cloruri

10.4. SOL

Valori de referinţă pentru indicatorii analizaţi în probele de sol conform OM nr.756/1997 privind evaluarea poluării mediului

| Metale | Valori normale conf. Ord. 756/97 | Praguri de alertă pentru folosinţe sensibile | Praguri de alerta pentru folosinţe mai puţin sensibile | Praguri de intervenţie pentru folosinţe sensibile | Praguri de intervenţie pentru folosinţe mai puţin sensibile |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Cadmiu | 1 | 3 | 5 | 5 | 10 |
| Cobalt | 15 | 30 | 100 | 50 | 250 |
| Crom total | 30 | 100 | 300 | 300 | 600 |
| Cupru | 20 | 100 | 250 | 200 | 500 |
| Mangan | 900 | 1500 | 2000 | 2500 | 4000 |
| Nichel | 20 | 75 | 200 | 150 | 500 |
| Plumb | 20 | 50 | 250 | 100 | 1000 |
| Zinc | 100 | 300 | 700 | 600 | 1500 |

Valorile măsurate vor fi comparate cu cele din buletinele de analiză pentru investigaţiile făcute pe amplasament la întocmirea Raportului de amplasament, urmărindu-se ca activitatea să nu producă poluare suplimentară.

Obligaţiile titularului activităţii :

Se vor evita deversările accidentale de produse chimice care pot polua solul şi implicit apa subterană.Titularul activităţii are obligaţia să deţină un numar adecvat de dispozitive de absorbţie precum şi o cantitate corespunzătoare de substanţe absorbante, adecvate pentru controlul oricarei deversări accidentale. În cazul producerii unor deversări accidentale se vor lua măsuri pentru îndepartarea urmărilor acestora şi se vor restabili condiţiile anterioare producerii deversărilor.

Toate conductele subterane trebuie etanşate şi izolate corespunzător pentru a preveni contaminarea solului şi  a  apelor subterane.

Toate flanşele şi valvele de pe conductele de suprafaţă folosite pentru transportul de substanţe , altele decât apa necontaminată, trebuie să fie supuse verificărilor vizuale săptamânale.

Titularul activităţii trebuie să planifice şi să realizeze, activităţile de revizii şi reparaţii la elementele de construcţii subterane : conducte, cămine, etc.

10.5. ZGOMOT

Menţionăm că pe amplasamentul operatorului SC HeidelbergCement Romînia SA, pe langă fabrica proprie de ciment mai funcţionează şi fabrica de var, operator S.C. CARMEUSE HOLDING SRL Braşov. Activitatea acestei fabrici este reglementată prin Autorizaţia Integrată de Mediu nr. 1/2017, care se conformează aceloraşi prevederi legislative în ceea ce priveşte emisiile de zgomot.

Sursele principale de zgomot şi vibraţii apartinand fabricii de ciment:

- concasorul cu ciocane;

- cuptorul de clincher;

- morile

- ventilatoare

- compresoare

- sectorul de expediţie

Sursele ocazionale de zgomot şi vibraţii apartinand fabricii de ciment:

- traficul interior;

- activităţi de curăţenie şi întreţinere;

- depozitarea şi manipularea deşeurilor de cauciuc pe platformele de pe amplasament;

- descărcarea şi depozitarea altor categorii de deşeuri generate pe amplasament în spaţiile amenajate;

- descărcarea şi depozitarea unor materii prime în depozitele interioare/exterioare.

Cel mai apropiat receptor protejat este localitatea Chişcădaga, cu locuinţe amplasate la cca. 100 m distanţa de fabrica de ciment.

Valori limită de emisie

Limitele maxime admisibile, pe baza cărora se apreciază starea mediului din punct de vedere acustic în zona unui obiectiv, sunt precizate în SR 10009/2017:

- Nivelul de presiune acustică continuu echivalent ponderat A (LAeqT), admisibil la limita zonei funcţionale a incintei industriale este de 65 dB;

- Limite admisibile ale nivelului de zgomot exterior la fațada clădirii rezidențiale care este cea mai expusă acțiunii unei surse de zgomot exterioare clădirii, este de 50dB (nivelul de presiune acustică continuu echivalent ponderat A LAeqT).

11. GESTIUNEA DEŞEURILOR

Operatorul are întocmit un plan de prevenire şi minimizare a cantităţilor de deşeuri produse.

11.1. DEŞEURI PRODUSE, STOCATE TEMPORAR

| Nr. crt. | Sursa deşeului | Tipul de deşeu | Cod deşeu | Cantitate UM/an | Stocare temporară | Destinaţia |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Expediţie ciment | Saci rupţi (hârtie) | 150101 | 15 t/an | Magazie, S = 110 m2 | Valorificare energetică în cuptor |
|  |  | Deşeuri lemn (paleţi) | 150103 | 65 t/an | platforma betonată, boxa | Valorificare energetică în cuptor |
|  |  | Folie | 150102 | 1 t/an | Magazie, S = 110 m2 | Valorificare energetică în cuptor |
| 2. | Activitatea de mentenanţă | Ulei uzat | 130205* | 0.5 t/an | rezervor, V = 80 mc | valorificare energetică în cuptor |
|  |  | Deşeuri benzi transportoare | 07 02 99 | 20 t/an | Boxa, S = 50 m2 | Valorificare energetică în cuptor |
|  |  | Anvelope uzate | 160103 | 0.8 t/an | 2 platforme depozitare incintă, S = 3.200 m2 +1200 mp | Valorificare energetică în cuptor |
|  |  | Baterii cu plumb | 160601* | 0.2 t/an | În magazia de baterii uzate, S = 7 m2 | Predare la producători prin sistem depozit |
|  |  | Deşeuri feroase | 170405 | 500 t/an | Boxe de depozitare, S = 160 m2 | Predare la centre de colectare autorizate |
|  |  | Span feros | 120101 | 3 t/an | Boxe de depozitare, S = 56 m2 | Predare la centre de colectare autorizate |
|  |  | Deşeu cupru | 170401 | 0.28 t/an | Container la atelierul de prelucrări mecanice | Predare la centre de colectare autorizate |
|  |  | Deşeu aluminiu | 170402 | 5 t/an | Container la atelierul de prelucrări mecanice | Predare la centre de colectare autorizate |
|  |  | Deşeu echipamente electrice casate | 160214 | 0,2 t/an | Platforma betonată | Predare la centre de colectare autorizate |
|  |  | Cărămizi refractare uzate | 161106 | 150 t/an | Boxe de depozitare | Valorificare/ depozitare finală halda de steril de la cariera Izlaz |
|  |  | Nămol de la limpezirea apei | 19 09 02 nepericulos | 5 mc/an | Stocare temporară pe paturile de uscare | Eliminare finala- Halda Islaz |
|  |  | Nămoluri de la epurarea apelor uzate orăşeneşti | 19 08 05 | 0.5 mc/an | Stocare temporară pe paturile de uscare | Eliminare prin operatori autorizaţi |
|  |  | Nămoluri provenite din alte procedee de epurare a apelor ind. rez. | 19 08 14 | 0.5 mc/an | Stocare temporară pe paturile de uscare | Eliminare prin operatori autorizaţi |
|  |  | Placi azbociment | 17 06 05* periculos | 3 t/an | depozitare în spaţiu betonat şi acoperit | Eliminare în depozite autorizate |
|  |  | Materiale textile (filtre saci) | 150203 | 1t/an | platformă anvelope | valorificare energetică în cuptor |
| 3. | Altele | Deşeuri menajere | 200301 | 1920 mc/an | containere deşeuri menajere | predare firmă salubritate |

Notă: Generarea deşeurilor nu este liniară în decursul anilor deoarece cantităţile produse sunt dependente de timpul de funcţionare a instalaţiei, de tipul reparaţiilor (accidentale sau programate) realizate prin programele de mentenantă, de cantitatea apelor tratate, etc.

Recuperarea deşeurilor, obligaţii

A. Operatorul instalaţiei(titularul activităţii) realizează o recuperare energetică şi materială din deşeuri, prin folosirea lor ca şi combustibili alternativi, în cuptorul de clincher, înlocuitori de materii prime. Acestă operaţie se aplică atât pentru deşeurile primite de la terţi, cât şi pentru propriile deşeuri. Astfel, deşeurile produse:

- vor fi stocate temporar pe amplasament în spaţii special amenajate, conform tabelului 11.1

- cele admise la co-incinerare vor fi introduse în fluxul de alimentare a cuptorului cu deşeuri;

Deşeurile primite de la terţi în vederea coincinerării:

- Gestionarea acestor tipuri de deşeuri se va realiza în conformitate cu cele arătate în cap. 6, tabel “Combustibili utilizaţi” şi cap. 7, pct. 7.2 “Combustibili" ;

B. Pentru deşeurile generate din propria activitate care nu se pretează co-incinerarii, titularul activităţii va practica gestionarea lor, conform celor arătate în tabelul 11.1 şi cap. 13, subcapitol 13.4, cu respectarea tuturor prevederilor legale.

Monitorizarea şi înregistrarea datelor referitoare la deşeurile generate/primite de la terţi se va face   conform celor menţionate în cap. 13 “Monitorizarea activităţii”, subcapitol 13.4 – “Deşeuri”.

C. Titularul activităţii va acţiona astfel:

- va semnala, marca, supraveghea şi întreţine zonele de depozitare a tuturor categoriilor de deşeuri;

- va aplica un sistem de supraveghere în ceea ce priveşte depozitarea deşeurilor numai în zonele desemnate, protejate corespunzător împotriva pierderilor prin scurgeri.

12. INTERVENŢIA RAPIDA/PREVENIREA ŞI MANAGEMENTUL SITUAŢIILOR DE URGENŢĂ. SIGURANŢA INSTALAŢIEI

12.1 În urma depunerii de către operator a "Notificării"  actualizate (în sensul scăderii cantităților maxime de substanțe/deșeuri periculoase prezente sau posibil a fi prezente la un moment dat pe amplasament), întocmită în conformitate cu art. 7 la Legea nr. 59/2016 privind controlul asupra pericolelor de accident major în care sunt implicate substanţe periculoase înregistrată la SR al APM Hunedoara cu nr. 4476/24.05.2018 și a analizării acesteia de către autoritățile competente, amplasamentul a fost scos de sub incidența prevederilor Legii 59/2016 privind controlul asupra pericolelor de accident major în care sunt implicate substanţe periculoase, prin adresa comună nr. 7978/3222182/2416/21.09.2018, APM HD/ISU HD/GNM HD.

Date despre substanţe/deșeuri periculoase prezente pe amplasament, care se regăsesc în anexa nr. 1 din Legea 59/2016, dar sunt în  cantităţi mai mici decât cele relevante pentru incadrare:

| Nr. crt. | Denumire subst. Peric. | Clasificarea si etichetarea sustantelor/preparatelor chimice periculoase | Cantitate max. prezenta pe amplasament (tone) L 59/2016 | Categorii de pericol in conformitate cu L 59/2016 | Cantitate relevanta(tone) Anexa 1 la L 59/2016 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Partea 1 | Partea 2 |
|  |  |  |  |  | Col 2 | Col 3 | Col 2 | Col 3 |
|  |  | Clasa si categoria de pericol | Fraze de pericol |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Motorina | Flam. Liq. 3, Acute Tox. 4, Skin Irrit. 2, Asp. Tox. 1, Carc. 2, STOT RE 2, Aquatic Chronic 2 | H226, H332, H315, H304, H351, H373, H411 | 214 | P5c, E2 (A1P1) Nominalizata în anexa 1 partea 2= A1P2 | 5000 200 | 50 000 500 | 2500 | 25000 |
| 2 | Hipoclorit de sodiu | Met. Corr 1 Skin Corr. 1B Eye Dam. 1 Aquatic Acute 1 | H 290, H314 H 318, H 400 EUH 031 | 1,2 | E1(A1P1) | 100 | 200 |  |  |
| 3 | Acetilena | Flam. Gas 1 Press. Gas | H220, H280, EUH006 | 0,7 | P2(A1P1) Nominalizata (A1P2) | 10 | 50 | 5 | 50 |
| 4 | Oxigen | Gaze oxidante Categoria 1 Gaze sub presiune | H270, H280 | 0,8 | P4 (A1P1) Nominalizata (A1P2 | 50 | 200 | 200 | 2000 |

Titularul are obligaţia depunerii la SR al APM Hunedoara a Notificării prevăzute la art. 7 actualizată conf. alin (6), dacă se află în situația unei creșteri semnificative a canțității de substanțe care fac obiectul Legii 59/2016.

12.2 PROCEDURI DE URGENŢĂ

Deși amplasamentul nu intră sub incidența prevederilor SEVESO, operatorul acționează în caz de poluare în conformitate cu prevederile Planului de intervenţie în caz de poluare accidentală SC HEIDELBERGCEMENT ROMÂNIA SA–FABRICA DE CIMENT CHIŞCĂDAGA care prevede :

- Lista punctelor critice din unitate unde pot surveni poluări accidentale;

- Fişa poluantului potenţial;

- Programul de masuri şi lucrări în vederea prevenirii poluarii accidentale;

- Componenta colectivelor constituite pentru combaterea poluării accidentale;

- Componenta echipelor de intervenţie;

- Lista dotărilor şi materialelor necesare pentru sistarea poluării accidentale;

- Programul anual de instruire a lucrătorilor de la punctele critice şi a echipelor de intervenţie;

- Responsabilităţile conducătorilor.

13. MONITORIZAREA ACTIVITĂŢII

BAT constau în monitorizarea şi măsurarea parametrilor de proces şi a emisiilor în mod regulat și în monitorizarea emisiilor în conformitate cu standardele în vigoare (EN relevante, ISO, naţionale, sau alte standarde internaţionale care garantează furnizarea de date de calitate ştiinţifică echivalentă).

Conform Deciziei 2013/163/UE, punctul 1.2.2 (BAT 5)

Tehnicile de monitorizare general aplicabile se referă la:

- măsurători continue ale parametrilor de proces (temperatura, conținutul de O2 , presiunea și debitul);

- monitorizarea și stabilizarea parametrilor critici ai procesului (alimentarea cu amestec omogen de materii prime și combustibil, dozarea regulată și excesul de oxigen);

- măsurarea continuă a emisiilor de amoniac la aplicarea RNCS;

Tehnici de monitorizareaplicabile proceselor care au loc în cuptor:

- măsurători continue pentru pulberi, emisii de NOx, SOx și CO;

- măsurători continue sau periodice ale emisiilor de HCl, HF și COT;

- măsurători periodice ale PCDD/F și ale emisiilor de metale;

Tehnici de măsurare a proceselor care au loc înafara cuptorului:

- măsurători continue sau periodice ale emisiilor de pulberi.

Titularul de activitate are obligaţia de a monitoriza nivelul emisiilor şi de a raporta informaţiile solicitate către autoritatea  competentă.

Rezultatele măsurătorilor se înregistrează , se prelucrează şi se transmit într-o formă adecvată , stabilită de autoritatea de mediu.

13.1. AER

13.1.1 EMISII

Titularul autorizaţiei are obligaţia să monitorizeze nivelul emisiilor dirijate de poluanţi în aer în condiţiile stabilite în tabelul următor:

| Faze de proces-surse de emisie | Punctul de emisie | Tipul emisiei (poluantul) | Frecvenţa de monitorizare | Metoda de monitorizare |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| Reconcasare calcar FS 1 | Filtru cu saci de la concasorul Wedag | Pulberi totale | Trimestrial* cu laborator acreditat | Conform standardelor în vigoare |
| Ardere clincher în cuptor (combustibili gaz, păcura, carbune + combustibili alternativi ) EF 1 | Electrofiltru care preia emisiile de la cuptor şi moara | Pulberi totale | Continuu (Anual**) | Conform standardelor în vigoare |
|  |  | NOx | Continuu (Anual**) | Conform standardelor în vigoare |
|  |  | SO2 | Continuu (Anual**) | Conform standardelor în vigoare |
|  |  | CO | Continuu (Anual**) | Conform standardelor in vigoare |
|  |  | TOC | Continuu (Anual**) | Conform standardelor în vigoare |
|  |  | HCl | Continuu (Anual**) | Conform standardelor în vigoare |
|  |  | HF | Continuu (Anual**) | Conform standardelor în vigoare |
|  |  | Ʃ(Cd,Tl) | Anual cu laborator acreditat | Conform standardelor în vigoare |
|  |  | Hg | Anual cu laborator acreditat | Conform standardelor în vigoare |
|  |  | Ʃ(Sb, As, Pb, Cr, Co, Cu, Mn, Ni, V) | Anual cu laborator acreditat | Conform standardelor în vigoare |
|  |  | Dioxine şi furani | Anual cu laborator acreditat | Conform standardelor în vigoare |
| Răcitor gratar EF 2 | Electrofiltru | Pulberi totale | Trimestrial* cu laborator acreditat | Conform standardelor în vigoare |
| Moară carbune FS 35 | Filtru cu saci | Pulberi totale | Trimestrial cu laborator acreditat | Conform standardelor în vigoare |
| Uscător zgură EF 3 | Electrofiltru | Pulberi totale | Trimestrial* cu laborator acreditat | Conform standardelor în vigoare |
| Moară de ciment nr.1 EF 4 | Electrofiltru | Pulberi totale | Trimestrial* cu laborator acreditat | Conform standardelor în vigoare |
| Moară de ciment nr. 2 EF 5 | Electrofiltru | Pulberi totale | Trimestrial* cu laborator acreditat | Conform standardelor în vigoare |
| Moară de ciment nr. 4 FS 37 | Electrofiltru | Pulberi totale | Trimestrial* cu laborator acreditat | Conform standardelor în vigoare |
| Maşină de însăcuit ciment FS 34 | Filtru cu saci | Pulberi totale | Trimestrial* cu laborator acreditat | Conform standardelor în vigoare |

* Pentru perioadele din an în care activitatea este întreruptă temporar, măsurătorile trimestriale vor fi efectuate doar în cazul în care instalaţiile funcţionează minim 15 zile consecutiv.

**Pentru parametrii monitorizaţi continuu, operatorul este obligat ca o dată pe an să efectueze măsurători cu un laborator acreditat, pentru compararea rezultatelor. Aceste măsurători vor fi efectuate în aceleaşi condiţii de exploatare ca şi măsurătorile continui.

Operatorul dispune de sisteme de monitorizare continuă a emisiilor la coşurile cuptorului de clincher, alcătuite dintr-o gamă de analizoare:

- analizore de gaze: AR 600- pentru determinarea NOx., SO2, AR 650-pentru determinarea  CO, CO2, NH3, HCl, HF;

- analizor de oxigen: O2000 OPSIS;

- analizor TERMO- FID – pentru determinarea COT;

- analizor de particule DR 290 DURAG

Operatorul va efectua :

- măsurători continue pentru urmatorii parametri: oxizi de azot (NOx), monoxidul de carbon (CO), pulberi totale, carbon organic total (COT), acid clorhidric ( HCl), acid fluorhidric (HF), dioxid de sulf (SO2);

- cel puţin 1 măsurătoare pe an a metalelor grele şi 1 măsurătoare pe an a  dioxinelor şi furanilor .

- toate valorile măsurate vor fi raportate la condiţiile standard : temperatura 273oK, presiunea 101,3 kPa, 10% oxigen, gaz uscat.

Titularul activităţii va efectua masuratori continue şi  ale următorilor parametrii de proces:

- temperatura lângă peretele interior al camerei de ardere, concentraţia de oxigen, presiunea, temperatura în gazele de ardere;

- gazul rezultat din proces trebuie să ajungă în mod controlat şi omogen după ultima injectare de aer de combustie, chiar în cele mai nefavorabile condiţii, la o temperatura de cel puţin 850 oC timp de 2 secunde, masurată lângă peretele interior al camerei de combustie.

- În cazuri de avarii, operatorul va reduce sau opri activitatea imediat ce este posibil, până la restabilirea funcţionării normale.

- În conformitate cu prevederile art. 46 alin (11) din L 278/2013 privind emisiile industriale, instalaţiile de coincinerare nu vor continua să ardă deşeuri pe o perioadă mai mare de 4 ore fără întrerupere, atunci când sunt depăşite valorile limtă de emisie (făra a aduce atingere prevederilor art. 50 alin (10), lit. c)).

- Echipamentele de monitorizare şi analiză trebuie exploatate, întreţinute şi verificate astfel încât monitorizarea să reflecte cu precizie emisiile şi evacuările.

- Toate echipamentele de reducere, control şi monitorizare trebuie calibrate şi intreţinute conform standardelor în vigoare şi a regulamentelor interne.

    - IMISII

Imisiile vor fi monitorizate conform tabelului de mai jos şi anual se va face o modelare matematica.

Modelarea se va realiza faţa de cea mai mare concentraţie în emisie înregistrată în anul de referinţă, pentru fiecare din poluanţi. Intervalele de mediere folosite pentru modelarea matematică vor fi alese corespunzător perioadei de mediere folosite pentru fiecare poluant în Legea 104/2011.

Va fi prezentată analiza rezultatelor obţinute în urma modelării matematice a dispersiei poluanţilor în atmosferă, comparativ cu VLE impuse de Legea 104/2011privind calitatea aerului înconjurător

| Poluant | Frecvenţa de monitorizare |
| --- | --- |
| Pulberi sedimentabile | lunar |
| NOx | Anual |
| CO | Anual |
| Particule în suspensie(PM10) | Anual |

In plus, pentru particulele in suspensie - PM 10 - se va face o monitorizare prin măsurare cu frecvenţă semestrială in doua puncte: poarta 1 şi poarta 2 de acces.

13.2. APA

Titularul va monitoriza apele uzate evacuate de pe amplasament în conformitate cu   Autorizația de Gospodărire a Apelor nr. 87/04.04.2016. Vor fi respectate prevederile acesteia și în ceea ce privește punctele de recoltare și frecvența de monitorizare conform tabelelorde mai jos:

| Nr crt | Categoria apei | Indicatori de calitate | Punct prelevare | Frecvenţa de monitorizare | Metoda de analiză |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Ape pluviale din zona morii de făină -descărcarea nr. 1 | pH Produse petroliere |  | anual | Conform standarde lor în vigoare |
| 2. | Ape pluviale din zona racitor-grătar - descărcarea nr. 2 |  |  |  |  |
| 3. | Apa pluvială din zona depozitului de cauciucuri- descărcarea nr. 3 |  |  |  |  |
| 4. | Ape menajere - descărcarea nr. 4 | pH Materii în suspensie CBO5 CCO-Cr Reziduu fix | Probă momentană, sistem de evacuare al decantorului Imhoff | lunar | Conform standardelor în vigoare |
| 5. | Ape uzate tehnologice-canal dalat - descărcarea nr.5 | pH Materii în suspensie CCO-Cr Substanţe extractibile Reziduu fix Cloruri Sulfaţi | Probă momentană, canal colector, la limita platformei inainte de deversarea în emisar | lunar lunar lunar lunar trimestrial trimestrial trimestrial | Conform standardelor în vigoare |

Pentru substanţele prioritar periculoase menţionate în tabelul de mai jos:

| Substanţa prioritară/ grupa de substanțe prioritar /prioritar periculoasă periculoasă | Observații | Punct prelevare | Frecvenţa de monitorizare | Metoda de analiză |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Pb 2+ | Substanță cuprinsă înlista II (HG 351/2005) | Canal colector, (evacuare nr. 5), la limita platformei, înainte de evacuarea în emisar | La cereera punctuala formulată de autoritatea de gospodărire a apelor | Conform standardelor în vigoare |
| Hg 2+ | Substanță cuprinsă în lista I (HG 351/2005) |  |  |  |

APE SUBTERANE

Pentru determinarea calității apei subterane, vor fi urmăriți indicatori din tabelul de mai jos, în cele 3 puțuri de observație și control:

| Indicator de calitate | Frecvenţa de monitorizare |
| --- | --- |
| PH | Anual - din probă momentană |
| Suspensii totale |  |
| Reziduu fix |  |
| Sulfaţi |  |
| Cloruri |  |

Obs.: Toate puţurile de monitorizare a apelor subterane vor fi verificate periodic, în ceea ce priveşte etanşeitatea pentru a preveni contaminarea de la suprafaţă.

13.3 SOL

Titularul autorizaţiei are obligaţia să monitorizeze nivelul emisiilor de poluanţi în sol în condiţiile stabilite în tabelul de mai jos, astfel:

| Nr. Crt. | Element | Frecvenţa | Metoda de analiză |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Cadmiu | Odată la 2 ani | Conform standardelor în vigoare |
| 2 | Crom total | odată la 2 ani |  |
| 3 | Nichel | odată la 2 ani |  |
| 4 | Plumb | odată la 2 ani |  |
| 5 | CaCO3 | anual |  |
| 6 | pH | anual |  |

Se vor recolta probe din punctele 1,4,7,8 pentru analizele de metale grele şi din punctele 1,2,3,4,5,6,7,8 pentru analizele de CaCO3 şi pH. Cele 8 puncte sunt identificate în studiul OSPA din anul 2007

NOTA:

Titularul va efectua  reprezentarea grafică a  evoluţiei parametrilor monitorizaţi pentru factorii de mediu, având ca plecare datele din documentaţia pentru obţinerea autorizaţiei integrate de mediu. Această reprezentare va fi înclusă în RAM.

Toate monitorizările vor fi efectuate cu laboratoare acreditate.

Obligaţiile titularului:

Încărcările şi descărcările de materiale vor avea loc numai în zone desemnate, protejate împotriva pierderilor.

13.4. DEŞEURI

13.4.1. Titularul va aplica procedee de minimizare a cantităţilor de deşeuri produse.

13.4.2. Prevederile prezentei autorizaţii se aplică tuturor activităţilor de gestionare a deşeurilor  desfăşurate pe amplasament.

13.4.3. Titularul va respecta prevederile legale privind evidenţa gestiunii deşeurilor, în conformitate cu prevederile HG 856/2002, precum şi cele referitoare la valorificarea şi eliminarea lor. Nu trebuie eliminate/valorificate alte deşeuri nici pe amplasament, nici în afara amplasamentului fără acordul prealabil scris al Agenţiei pentru Protecţia Mediului Hunedoara.

13.4.4. Expedierea deşeurilor de pe amplasament în vederea  valorificării sau eliminării va fi efectuată cu mijloace de transport adecvate, cu respectarea legislaţiei privind transportul deşeurilor şi doar de la amplasamentul activităţii la amplasamentul de valorificare/eliminare fără a afecta în sens negativ mediul.

13.4.5. Nu se acceptă nici un amendament sau modificare în nici o clasificare agreată, expediere, transport, eliminare sau valorificare a deşeurilor fără acordul scris prealabil al A.P.M. Hunedoara.

13.4.6. Un registru pe probleme legate de operaţiunile şi practicile de management al deşeurilor de pe acest amplasament, va fi păstrat de către titularul autorizaţiei şi va fi pus în orice moment la dispoziţia persoanelor autorizate pentru realizarea inspecţiei. Acest registru va conţine obligatoriu minimum de detalii cu privire la:

- Cantităţile de deşeuri gestionate pe amplasament;

- codul deşeurilor conform HG 856/2002 (Codul European al Deşeurilor)

- documentele de transport pentru deşeurile transportate.

- date despre transportator şi destinatarul deşeurilor;

13.4.7. Informaţiile privind Managementul Deşeurilor vor fi depuse la A.P.M. Hunedoara ca parte a RAM pentru amplasament .

DEŞEURILE  UTILIZATE LA COINCINERARE

Inregistrări

Operatorul trebuie să ţină în permanenţă la zi şi la dispoziţia  autorităţilor un registru de acceptare , în care va consemna, pentru fiecare vehicul ce aduce deşeuri:

- Tipul, cantitatea şi natura deşeurilor, data recepţiei ;

- Locul de provenienţă şi identitatea producatorului sau deţinătorului;

- Identitatea transportatorului;

- Numărul de înmatriculare al vehiculului;

- Rezultatul controalelor de admitere.

Operatorul întocmeşte şi registrul cu evidenţa deşeurilor coincinerate care va fi păstrat minim 5 ani.

Titularul activităţii va asigura controlul şi monitorizarea deşeurilor destinate coincinerarii prin intermediul procedurilor din sistemul de management integrat calitate, mediu sănătate şi securitate  implementat.

13.5 ZGOMOT

Titularul activităţii va efectua anual măsurători ale nivelului de zgomot, în punctele stabilite pentru monitorizare (4 puncte în interiorul amplasamentului şi 4 puncte în oglindă, în exteriorul incintei şi considerate receptori sensibili):

- concasor Wedag – puncte în oglindă în exteriorul amplasamentului;

- moară făină;

- expediţie ciment;

- cuptor clincher;

Titularul activităţii deţine aparate pentru măsurarea periodică a vibraţiilor la echipamente, rezultatele măsurătorilor fiind înregistrate într-un program de mentenanţă.

Informaţiile asupra acestora sunt parte a Raportului Anual de Mediu.

13.6 MIROSURI

Pe amplasament studiat nu există surse de mirosuri perceptibile.

13.7 MONITORIZAREA VARIABILELOR DE PROCES/MONITORIZAREA TEHNOLOGICĂ

Monitorizarea tehnologică presupune verificarea periodicã a stării şi funcţionării instalaţiilor, respectiv:

a) Verificarea permanentă a stării de funcţionare a tuturor componentelor activităţii;

b) Urmărirea gradului de tasare a terenului:

- comportarea construcţiilor

- apariţia unor tasări diferenţiale şi stabilirea măsurilor de prevenire a lor

- masurarea vibraţiilor agregatelor

13.8. ALTE OBLIGAŢII PRIVIND MONITORIZAREA

13.8.1.  Titularul autorizaţiei este obligat să informeze cu regularitate autoritatea competentă pentru protecţia mediului despre rezultatul monitorizării emisiilor din instalaţie conform raportărilor periodice solicitate la cap.14. şi odată pe an prin RAM (raportul anual de mediu).

13.8.2. Titularul autorizaţiei este obligat să informeze, în termenul cel mai scurt, despre orice incident sau accident care afectează semnificativ mediul.

13.8.3. Titularul activităţii trebuie să ofere accesul în siguranţă şi permanent la următoarele puncte de prelevare şi monitorizare:

- punctele de prelevare a emisiilor în aer

- punctele de prelevare a apelor uzate menajere

- punctele de prelevare a apelor tehnologice

- zone de depozitare a deşeurilor pe amplasament

- accesul la orice alte puncte de prelevare şi monitorizare cerute de autoritatea competentă pentru protecţia mediului

13.8.4. Monitorizarea şi analizele fiecărei emisii, imisii, trebuie realizate aşa cum este precizat în prezenta autorizaţie.

13.8.5. Frecvenţa, metodele şi scopul monitorizării, prelevării şi analizelor, aşa cum sunt prevăzute în prezenta autorizaţie, pot fi modificate numai cu acordul scris al autorităţii competente pentru protecţia mediului.

14. RAPORTĂRI LA A.P.M. HUNEDOARA ŞI PERIODICITATEA ACESTORA

Raportarea emisiilor se face în mod individual pentru fiecare din categoriile de surse, în conformitate cu cerinţele HG. nr. 140/2008.

Rapoartele finale vor fi depuse la Agenţia pentru Protecţia Mediului Hunedoara, în conformitate cu tabelul de mai jos:

Tabel nr. 14.1– Rapoarte periodice :

| Raport | Frecvenţa raportării | Data de depunere a raportului |
| --- | --- | --- |
| Monitorizarea emisiilor | Emisii – lunar/trimestrial | 15 zile de la incheierea lunii / trimestrului |
| Monitorizarea apelor tehnologice şi menajere | trimestrial | 15 zile de la încheierea trimestrului |
| Monitorizarea apelor subterane | anual | 31 ianuarie al fiecarui an |
| Monitorizarea solului | anual/la doi ani | 31 ianuarie al fiecarui an |
| Situaţia cantităţii ambalajelor gestionate anual | Anual | 25 februarie a anului urmator, pentru anul precedent |
| Situaţia gestiunii deşeurilor,conform HG 856/2002 | Anual | 31 martie a anului următor celui de raportare |
| Raportul Anual de Mediu (RAM) | Anual | 01 martie al fiecarui an |
| Raportarea emisiilor conform HG 140/2008 privind “Registrul poluanţilor emişi” | Anual | La cererea A.P.M. Hunedoara |

Tabel nr. 14.2 – Rapoarte singulare:

| Raport | Data de depunere a raportului |
| --- | --- |
| Notificările în caz de funcţionare necorespunzătoare sau de întrerupere a funcţionării echipamentelor de reducere a emisiilor sau de monitorizare a acestora | Max. 24h. |
| Notificare în caz de oprire / pornire programată a instalaţiei | În 48 de ore de la oprire/pornire |
| Plan de dezafectare la oprirea definitivă a instalaţiilor IPPC | Odată cu cererea pentru Acord de mediu pentru dezafectare |
| Notificare privind poluările accidentale | Maxim 1h de la producere |
| Reclamaţii – daca este cazul | 10 zile de la încheierea lunii în care se face reclamaţia |
| Planul de prevenire şi combatere a poluării accidentale | Odata cu documenţia de solicitare a autorizaţiei, actualizare anuală |

- Titularul autorizaţiei va înregistra toate prelevarile, analizele, măsurătorile, examinările, calibrările şi întreţinerile realizate conform cerinţelor prezentei autorizaţii.

- Titularul autorizaţiei va înregistra toate incidentele care afectează exploatarea normală a activităţii şi care pot crea un risc de mediu.

- Titularul autorizaţiei va înregistra toate reclamaţiile de mediu legate de exploatarea activităţii. Fiecare astfel de înregistrare va oferi detalii privind data şi ora reclamaţiei, numele reclamantului şi să ofere detalii cu privire la natura reclamaţiei . De asemenea, se va păstra un registru privind masura luată în cazul fiecarei reclamaţii. Titularul autorizaţiei va depune un raport la A.P.M. Hunedoara în luna urmatoare primirii reclamaţiei, oferind detalii despre orice reclamaţie care apare. Un rezumat privind numărul şi natura reclamaţiilor primite va fi înclus în RAM.

- Formatul tuturor registrelor cerute de prezenţa Autorizaţie va fi agreat de A.P.M. Hunedoara. Registrele vor fi păstrate pe amplasament pe o perioadă de minim 5 ani şi vor fi disponibile pentru inspecţie de către personalul cu drept de control al autorităţilor de specialitate în orice moment.

- Rapoartele tuturor înregistrărilor, prelevărilor, analizelor, măsurătorilor, examinărilor, vor fi depuse la sediul A.P.M. Hunedoara în conformitate cu cerinţele prezentei autorizaţii . Rapoartele vor fi depuse la momentul şi în modalitatea precizată.

- Toate procedurile scrise deţinute de operator vor fi disponibile pe amplasament în orice moment.

- Frecvenţa şi scopul raportării, aşa cum sunt prevăzute în autorizaţia integrată de mediu, pot fi modificate cu acordul scris al A.P.M. Hunedoara după evaluarea rezultatelor.

- Titularul autorizaţiei va menţine un dosar pentru informarea publicului, la sediul A.P.M. Hunedoara şi la sediul unităţii . Acest dosar va conţine obligatoriu minimum:

  - Copii ale corespondenţei (alta decăt cea desemnată a fi confidenţială) între A.P.M. Hunedoara  şi titularul autorizaţiei.

  - Autorizaţia integrată de mediu.

  - Solicitarea.

  - Raportările anuale către A.P.M. Hunedoara.

  - Rapoartele de inspecţie ale G.N.M.

-  Alte aspecte pe care titularul autorizaţiei le consideră relevante.

Raportul anual de mediu (RAM)

Este un document ce sintetizează toate informaţiile privind desfăşurarea activităţii în condiţii normale şi anormale de funcţionare, impactul asupra mediului şi modul de respectare a prevederilor autorizaţiei integrate de mediu.

Raportul va cuprinde, cel puţin , următoarele informaţii:

  - date de identificare a titularului activităţii;

  - date privind desfăşurarea activităţii (date privind producţia în anul încheiat);

  - utilizarea materiilor prime şi a materialelor auxiliare / consumuri specifice;

  - măsuri de minimizare a pierderilor şi optimizare a consumurilor specifice;

  - măsuri de minimizare a pierderilor şi optimizare a consumurilor specifice de apă, energie şi gaze naturale (utilizarea eficientă a utilităţilor);

  - impactul activităţii asupra mediului: monitorizarea aerului, apei, solului, pânzei freatice, nivelul zgomotului;

  - modul de gestionare a deşeurilor;

- sistemul de management integrat-calitate-mediu-securitate şi sănătate în muncă, în 	conformitate cu ISO 9001, ISO 14001 şi OHSAS 18001;

- raport privind observaţiile vizuale a tuturor echipamentelor de pe amplasament: conducte,   rezervoare, flanşe, valve, depozite, decantoare, rigole, cuve betonate, racorduri pentru alimentare cu combustibil, depozite de materii prime, etc,

- raport privind verificarea surselor de emisii difuze care pot afecta solul şi subsolul (observaţii vizuale  şi alte modalităţi de monitorizare);

- raport cu verificările structurilor şi echipamentelor de pe amplasament (care vor fi verificate  cel puţin o dată pe an);

- raport cu modificările apărute în legatură cu autorizaţiile emise de alte autorităţi;

- rapoartele solicitate de A.P.M. Hunedoara, indiferent de termenul de solicitare (raportări

la poluari accidentale, avarii, rapoarte de audit, rapoarte de mentenanţă, etc), sunt părţi ale Raportului Anual de Mediu .

  - reclamaţii, sesizări / mod de rezolvare a problemelor sesizate;

  - costuri de mediu;

  - măsuri dispuse de autorităţile de control pe linie de mediu şi modul de rezolvare a acestora;

  - diverse notificări.

RAPORTAREA PRIVIND MONITORIZAREA EMISIILOR

Emisiile în aer se vor raporta sub formă tabelară cu urmatorul conţinut:

    - punctul de emisie;

    - parametrul (poluantul);

    - data prelevării probei;

    - limita conform autorizaţiei integrate de mediu;

    - valoarea măsurată;

    - valoarea măsurată a parametrilor de proces;

    - echipamentul de depoluare;

    - comparaţia cu limitele stabilite în autorizaţia integrată de mediu;

Emisiile în apă  se vor raporta sub forma tabelară cu urmatorul conţinut:

    - punctul de emisie;

    - parametru (poluantul);

    - data prelevării probei;

    - limita conform autorizaţiei integrate de mediu;

    - valoarea măsurată;

-    comparaţia cu limitele stabilite.

Emisiile în ape suberane ( 3  foraje de urmărirea a calităţii apelor subterane) se vor raporta sub formă tabelară cu următorul conţinut:

    - F1, F2, F3;

    - parametru (poluantul);

    - data prelevării probei;

    - valoarea măsurată;

-    comparaţia între masurătorile succesive.

Emisiile în sol se vor raporta sub formă tabelară cu urmatorul conţinut:

    - punctul de recoltare;

    - parametru (poluantul);

    - data prelevării probei;

    - limita conform autorizaţiei integrate de mediu;

    - valoarea măsurată;

-     comparaţia cu limitele din Ord. nr. 756/97.

Emisiile de zgomot se vor raporta sub formă tabelară cu urmatorul conţinut:

    - punctul de emisie, distanţa faţă de vecinătăţi;

    - parametru;

    - data măsurătorii;

    - limita conform autorizaţiei integrate de mediu;

    - valoarea măsurată;

-    comparaţia cu limitele conform STAS 10009/2017.

15.OBLIGAŢIILE TITULARULUI DE ACTIVITATE

Operatorul trebuie să respecte obligaţiile şi termenele stabilite prin autorizaţia integrată de mediu.

1. Titularul activităţii este obligat să ia toate măsurile de prevenire eficientă a poluării, în special prin recurgerea la BAT atât pentru partea de tehnologie cât şi pentru monitorizarea emisiilor;

2. Titularul activităţii este obligat să ia toate măsurile care să asigure că nici o poluare importantă nu va fi cauzată;

3. Titularul activităţii este obligat să evite producerea de deşeuri şi în cazul în care aceasta nu poate fi evitată, sǎ le valorifice; În cazul imposibilitǎţii tehnice şi economice a valorificǎrii, sǎ ia măsuri pentru neutralizarea şi eliminarea acestora, evitându-se sau reducându-se impactul asupra mediului;

4. Nerespectarea condițiilor prevăzute în prezenţa autorizaţie de mediu conduce la aplicarea de către APM Hunedoara a prevederilor art.17 alin (3) din OUG 195/2005 pentru Protecţiei Mediului.

5. Instalaţia va fi controlată, exploatată şi întreţinută, iar emisiile vor fi evacuate aşa cum s-a stabilit în prezenţa Autorizaţie integrată de mediu.

6. Operatorul este obligat să notifice APM Hunedoara, orice modificare afectând activitatea sau orice parte a activităţii.

7. Prezenţa autorizaţie se aplică tuturor activităţilor desfăşurate pe amplasament sub controlul operatorului, de la primirea materialelor până la expedierea produselor finite.

9. Operatorul activităţii trebuie să planifice şi să realizeze, activităţiile de revizii şi reparaţii la elementele de construcţii şi utilaje

10. Notificarea autorităţilor

• Titularul Autorizaţiei trebuie să notifice A.P.M. Hunedoara  prin fax şi/sau nota telefonică şi electronic, dacă este posibil , imediat ce se confruntă cu oricare din urmatoarele situaţii:

a) Orice emisie în aer, care depăşeşte valorile limită prevazute în autorizaţie, de la orice punct potenţial de emisie;

b) Orice funcţionare defectuoasă sau defecţiune a echipamentului de control sau a echipamentului de monitorizare care poate conduce la pierderea controlului oricarui sistem de reducere a poluării de pe amplasament;

c) Orice incident cu potenţial de contaminare a apelor de suprafaţă şi subterane sau care poate reprezenta o ameninţare de mediu pentru aer sau sol;

d) Orice emisie care nu se conformează cu cerinţele prezentei Autorizaţii;

Titularul Autorizaţiei trebuie să includă, ca parte a notificării, data şi ora incidentului, detalii privind natura oricarei emisii şi a oricarui risc creat de incident şi măsurile luate pentru minimizarea emisiilor şi evitarea reapariţiei.

• Titularul Autorizaţiei trebuie să înregistreze orice incident precizat mai sus. Această înregistrare trebuie să includă detalii privind natura, extinderea şi impactul incidentului, precum şi circumstanţele care au dat naştere incidentului. Înregistrarea trebuie să includă toate măsurile corective luate pentru gestionarea incidentului, minimizarea deşeurilor generate şi a efectelor asupra mediului şi evitarea reapariţiei. După notificarea incidentului, titularul Autorizaţiei trebuie, cât mai curând posibil, să depună la A.P.M. Hunedoara raportul privind incidentul.

• Un raport care descrie pe scurt incidentele consemnate trebuie depus la A.P.M. Hunedoara ca parte a RAM.

• În cazul oricarui incident precizat mai sus care are legăturaă cu deversările în apă, titularul autorizaţiei trebuie să notifice Apele Române imediat după incident.

• În cazul oricărei situaţii de mai jos trebuie trimisă o notificare scrisă către A.P.M. Hunedoara:

1. Încetarea permanenta a funcţionarii oricărei părţi sau a întregii Instalaţii Autorizate;

2. Încetarea funcţionării oricarei părţi sau a întregii Instalaţii Autorizate pentru o perioadă care poate depăşi un an;

3. Reluarea exploatării oricărei părţi sau a întregii Instalaţii Autorizate după oprire.

• Orice modificare privind urmatoarele detalii depuse de Operator în solicitare, trebuie notificată la A.P.M. Hunedoara în scris în 14 zile de la apariţia ei:

1. Modificări privind numele sub care societatea este înregistrată la Registrul Comerţului, adresa sediului social al Operatorului;

2. Modificari privind aspecte specifice ale ultimului deţinător al instalaţiei, acţionariatului (inclusiv detalii ale unui consorţiu final în cadrul caruia Operatorul a devenit o sucursală)

3. Măsuri luate privind implicarea Operatorului în administraţie, intrarea Operatorului într-un aranjament voluntar al companiei sau în proces de lichidare.

11. Conform art. 14, punctul 4 din OUG nr.195/2005, privind protecţia mediului, aprobată prin Legea nr.265/2006, cu modificările şi completările ulterioare, operatorul/titularul de activitate, are obligaţia să informeze autoritatea de mediu şi populaţia, în cazul eliminărilor accidentale de poluanţi în mediu, în caz de accident major sau orice eveniment cu impact negativ asupra mediului.

FUNCŢIONAREA  ÎN CONDIŢII SPECIALE

Titularul activităţiiare obligaţia de:

- a lua măsuri pentru asigurarea protecţiei mediului în timpul condiţiilor anormale de funcţionare, cum ar fi întreruperile momentane, pornirea şi închiderea unor echipamente atâta timp cât este necesar pentru a asigura conformarea cu valorile limită de emisie din autorizaţie;

- a asigura controlul  emisiilor de praf, prin utilizarea de interblocaje instalate pe flux.

În cazul apariţiei unor disfuncţii, la funcţionarea unor echipamente şi a unor instalaţii de depoluare, acestea se vor remedia în termen de 24 de ore de la apariţie.

16. MANAGEMENTUL ÎNCHIDERII INSTALAŢIEI

- La încetarea activităţii operatorul va proceda conform art.10 din Ordonanţa de Urgenţã nr.195/2005 privind protecţia mediului aprobată prin Legea 265/2006.

- Operatorul va proceda de asemenea la depunerea raportului privind situația de referință - care să conțină informațiile necesare pentru stabilirea stării de contaminare a factorilor de mediu la încetarea activitații în comparație cu starea de referintă prezentă înaintea începerii activității.

- În cazul în care instalația a determinat o poluare semnificativă  a solului sau a apelor subterane  cu substanțe periculoase relevante, operatorul ia măsurile necesare pentru depoluare, astfel încât să readucă amplasamentul la starea inițială.

- Planul de închidere trebuie să includă minim:

  - planuri ale tuturor conductelor şi rezervoarelor subterane;

  - orice masură de precauţie specifică necesară pentru prevenirea poluării apei, aerului sau solului;

  - acolo unde este cazul, golirea completă de conţinut potenţial periculos şi spălarea conductelor şi a rezervoarelor;

  - eliminarea azbestului sau a altor substanţe potenţial dăunătoare de pe amplasament şi eliminarea deşeurilor;

  - măsuri de pază pentru prevenirea actelor de distrugere intenţionată.

- Planul de închidere trebuie să identifice resursele necesare pentru punerea lui în practică şi să declare mijloacele de asigurare a disponibilităţii acestor resurse, indiferent de situaţia financiară a titularului Autorizaţiei.

- Titularul activităţii are obligaţia ca în cazul încetării definitive a activităţii să ia măsuri necesare pentru evitarea oricarui risc de poluare şi de aducere a amplasamentului şi a zonelor afectate într-o stare care să permită reutilizarea lor.

- Dezafectarea instalaţiei şi demolarea construcţiilor se va face pe baza unui proiect. Solicitarea şi obţinerea acordului de mediu sunt obligatorii pentru proiectele de dezafectare aferente activităţilor cu impact semnificativ asupra mediului.

17. VALABILITATE

În conformitate cu art. 16 alin. 4 din OUG 195/2005 aprobată prin Legea 265/2006:

- autorizaţia integrată de mediu emisă este valabila 10 ani de la data emiterii.

Prezenta autorizaţie este valabilă de la data  de 23.01.2018  până la data de 15.07.2018.

DISPOZIŢII FINALE

Nerespectarea prevederilor din prezenta autorizaţie, conduce la suspendarea activităţii dupa o notificare prealabilă. Suspendarea se menţine până la eliminarea cauzelor, dar nu mai mult de 6 luni. Pe perioada suspendării, desfăşurarea activităţii este interzisă .

În cazul în care nu s-au îndeplinit condiţiile stabilite prin actul de suspendare, A.P.M. Hunedoara dispune, dupa expirarea termenului de suspendare, anularea autorizaţiei integrate de mediu.

Verificarea conformării cu prevederile prezentului act se face de către A.P.M. Hunedoara şi Serviciul Comisariatul Judeţean Hunedoara al Garzii Naţionale de Mediu.

A.P.M. Hunedoara îşi rezervă dreptul de a modifica limitele pentru emisiile şi imisiile de poluanţi datorate activităţii, în funcţie de evoluţia procesului de transpunere a legislaţiei Comunităţii Europene în legislaţia  naţională.

DIRECTOR   EXECUTIV,

Viorica Georgeta BARABAŞ

ŞEF SERVICIU,

Avize, Acorduri, Autorizaţii

Lucia Doina COSTINAŞ

Întocmit,

Viorica Rusu

GLOSAR DE TERMENI

| 1 | Autoritatea competentă pentru protecţia mediului (ACPM) | Agenţia pentru Protecţia Mediului Hunedoara |
| --- | --- | --- |
| 2 | Autoritatea cu atribuţii de control, inspecţie şi sancţionare în domeniul protecţiei mediului | Serviciul Comisariatul Judeţean Hunedoara al Gărzii Naţionale de Mediu |
| 3 | Autoritatea centrală de protecţie a mediului | Ministerul Mediului |
| 4 | Operator | Persoană fizică sau juridică, care operează ori deţine controlul instalaţiei, aşa cum este prevăzut în legislaţia naţională, sau care a fost investită cu putere economică decisivă asupra funcţionării tehnice a instalaţiei, respectiv. |
| 5 | BAT (cele mai bune tehnici disponibile) | Stadiul de dezvoltare cel mai avansat şi eficient înregistrat în dezvoltarea unei activităţi şi a modurilor de exploatare, care demonstrează posibilitatea practică a tehnicilor specifice de a constitui referinţă pentru stabilirea valorilor limită de emisie în scopul prevenirii poluării, iar în cazul în care acest fapt nu este posibil, pentru a reduce în ansamblu emisiile şi impactul asupra mediului, în întregul său. |
| 6 | CAT | Colectiv tehnic de avizare |
| 7 | CBO5 | Consumul biochimic de oxigen la 5 zile |
| 8 | CCOCr | Consumul chimic de oxigen – metoda cu dicromat de potasiu |
| 9 | COV | Compuşi organici volatili |
| 10 | dB(A) | Decibeli (curba de zgomot A). |
| 11 | IPPC | Prevenirea, reducerea şi controlul integrat al poluării |
| 12 | Instalaţie IPPC | Orice instalaţie tehnică staţionară, în care se desfăşoară una sau mai multe activităţi prevăzute în Anexa 1 din Legea 278/2013, precum şi orice altă activitate direct legată, sub aspect tehnic, de activităţile desfăşurate pe acelaşi amplasament, susceptibilă de a avea efecte asupra emisiilor şi poluării |
| 13 | RAM | Raport anual de mediu |
| 14 | PRTR | H.G. nr. 140/2008 privind stabilirea unor măsuri pentru aplicarea prevederilor Regulamentului (CE) al Parlamentului European şi al Consiliului nr. 166/2006 privind înfiinţarea Registrului European al Poluanţilor Emişi şi Transferaţi şi modificarea Directivelor Consiliului 91/689/CEE şi 96/61/CE. |
| 15 | R, H | Fraza de risc este o frază care exprimă o descriere concisă a riscului prezentat de substanţele şi preparatele chimice periculoase pentru om şi mediul înconjurător conform SR 13253/1996 |
| 16 | SMA | Sistem de management al autorizaţiei |
| 17 | Cod CAEN | Clasificarea activităţilor din economia naţională |
| 18 | Prejudiciu | O schimbare negativă măsurabilă a unei resurse naturale sau o deteriorare măsurabilă a unui serviciu legat de resursele naturale, care poate surveni direct sau indirect |
| 19 | Ameninţare iminentă cu un prejudiciu | O probabilitate suficientă de producere a unui prejudiciu asupra mediului în viitorul apropriat |
| 20 | Prejudiciul asupra mediului | a) prejudiciul asupra speciilor şi habitatelor naturale protejate - orice prejudiciu care are efecte semnificative negative asupra atingerii sau menţinerii unei stări favorabile de conservare a unor astfel de habitate sau specii; caracterul semnificativ al acestor efecte se evaluează în raport cu starea iniţială, ţinând cont de criteriile prevăzute în anexa nr. 1; prejudiciile aduse speciilor şi habitatelor naturale protejate nu includ efectele negative identificate anterior, care rezultă din acţiunile unui operator care a fost autorizat în mod expres de autorităţile competente în concordanţă cu prevederile legale în vigoare b) prejudiciul asupra apelor - orice prejudiciu care are efecte adverse semnificative asupra stării ecologice chimice si/sau cantitative şi/sau potenţialului ecologic al apelor în cauză, astfel cum au fost definite în Legea nr. 107/1996, cu modificările şi completările ulterioare, cu excepţia efectelor negative pentru care se aplica art. 27 din Legea nr. 107/1996, cu modificările şi completările ulterioare c) prejudiciul asupra solului - orice contaminare a solului, care reprezintă un risc semnificativ pentru sănătatea umană, care este afectată negativ ca rezultat al introducerii directe sau indirecte a unor substanţe, preparate, organisme sau microorganisme în sol sau în subsol. |

ABREVIERI

| 1 | A.P.M. ... | Agenţia pentru Protecţia Mediului Hunedoara |
| --- | --- | --- |
| 2 | A.C.P.M. | Autoritatea competentă pentru protecţia mediului |
| 3 | C.J. ... al G.N.M. | Comisariatul Judeţean ... al Gărzii Naţionale de Mediu |
| 4 | ABA..... | Administraţia Bazinală de Apă.... |
| 5 | AIM | Autorizaţie Integrată de Mediu |
| 6 | CAT | Colectiv tehnic de avizare |
| 7 | CBO5 | Consumul biochimic de oxigen la 5 zile |
| 8 | CCOCr | Consumul chimic de oxigen – metoda cu dicromat de potasiu |
| 9 | COV | Compuşi organici volatili |
| 10 | dB(A) | Decibeli (curba de zgomot A). |
| 11 | IPPC | Prevenirea, reducerea şi controlul integrat al poluării |
| 12 | RAM | Raport anual de mediu |
| 13 | PRTR | Registru European al Poluanţilor Emişi şi Transferaţi şi modificarea Directivelor Consiliului 91/689/CEE şi 96/61/CE. |
| 14 | SMA | Sistem de management al autorizaţiei |
| 15 | Cod CAEN | Clasificarea activităţilor din economia naţională |
| 16 | BREF | Document de referinţă asupra Celor mai Bune Tehnici Disponibile (2013) |
| 17 | IMA | Instalaţie mare de ardere |
| 18 | VLE | Valori limită de emisii |
| 19 | CMA | Concentraţie maximă admisă |

Anexa 1 – la Autorizaţia integrată de mediu nr. 42/15.07.2008 revizuită la 23.01.2018

Tipuri de deşeuri acceptate la co-incinerare

01 04 09 deşeuri de nisip şi argilă

01 05 04 deşeuri şi noroaie de foraj pe baza de apă dulce

01 05 05* deşeuri şi noroaie de foraj cu conţinut de uleiuri

01 05 06* noroaie de foraj şi alte deşeuri de forare cu conţinut de substanţe periculoase

02 01 03 deşeuri de ţesuturi vegetale

02 01 04 deşeuri de materiale plastice cu excepţia ambalajelor

02 01 07 deşeuri din exploatarea forestieră

02 03 01 nămoluri de la spălare, decojire, centrifugare şi separare

02 03 03 deşeuri de la extracţia cu solvenţi

02 03 04 materii care nu se pretează consumului sau procesării

02 03 05 namoluri de la epurarea efluenţilor proprii

02 04 03 namoluri de la epurarea efluenţilor proprii

02 06 01 materii care nu se pretează consumului sau procesării

02 06 03 namoluri de la epurarea efluenţilor proprii

02 07 01 deşeuri de la spălarea, curăţarea şi prelucrarea mecanică a materiei prime

02 07 02 deşeuri de la distilarea băuturilor alcoolice

02 07 03 deşeuri de la tratamente chimice

02 07 04 materii care nu se pretează consumului sau procesării

02 07 05 nămoluri de la epurarea efluenţilor în incinta

03 01 01 deşeuri de scoarţă şi plută

03 01 04* rumeguş, aşchii, talaş, resturi de scandură şi furnir cu conţinut de substanţe periculoase

03 01 05 rumeguş, talaş, aşchii, resturi de scândură şi furnir, altele decât cele specificate la 03 01 04

03 03 01 deşeuri de lemn şi de scoarţă

03 03 07 deşeuri mecanice de la fierberea hârtiei şi cartonului reciclate

03 03 08 deşeuri de la sortarea hârtiei şi cartonului destinate reciclării

03 03 10 fibre,namoluri de la separarea meanică, cu conţinut de fibre, material de umplutură, cretare

03 03 11 namoluri de la epurarea efluenţilor proprii, altele decât cele specificate la 03 03 10

04 01 03* deşeuri de la degresare cu conţinut de solvenţi fară faza lichidă

04 01 07 nămoluri, în special de la epurarea efluenţilor în incinta fără conţinut de crom

04 01 08 deşeuri de piele tăbăcită (răzături, stuţuituri, tăieturi, praf de lustruit) cu conţinut de crom

04 02 09 deşeuri de la materialele compozite textile impregnată, plastomeri, elastomeri

04 02 10 materii organice din produse naturale, grasime, ceară

04 02 14* deşeuri de la finisare cu conţinut de solvenţi organici

04 02 21 deşeuri de fibre textile neprocesate

04 02 22 deşeuri de fibre textile procesate

05 01 03* slamuri din rezervoare

05 01 04* nămoluri acide alchilice

05 01 05* reziduuri uleioase

05 01 06* nămoluri uleioase de la operaţiile de întreţinere a instalaţiilor şi echipamentelor

05 01 07* gudroane acide

05 01 08* alte gudroane

05 01 09* nămoluri de la epurarea efluenţilor din incintă cu conţinut de substanţe periculoase

05 01 10 nămoluri de la epurarea efluenţilor din incintă, altele decât cele specificate la 05 01 09

05 01 11* deşeuri de la spălarea combustibililor cu baze

05 01 17 bitum

05 01 99 alte deşeuri nespecificate

05 06 01* gudroane acide

05 06 03* alte gudroane

05 06 04 deşeuri de la coloanele de răcire

05 06 99 alte deşeuri nespecificate

06 13 03 negru de fum

06 13 05* funingine

07 07 01* lichide apoase de spălare şi soluţii mumă

07 02 13 deşeuri de materiale plastice

07 02 99 alte deşeuri nespecificate

07 03 04* alţi solvenţi organici, lichide de spălare şi soluţii mumă

08 01 11* deşeuri de vopsele şi lacuri cu conţinut de solvenţi organici sau alte substanţe periculoase

08 01 12 deşeuri de lacuri şi vopsele

08 01 13* nămoluri de la vopsele şi lacuri cu conţinut de solvenţi organici sau alte substanţe periculoase

08 01 14 nămoluri de la vopsele şi lacuri, altele decât cele specificate la 08 01 13

08 01 15* nămoluri apoase cu conţinut de vopsele şi lacuri şi solvenţi organici sau alte substanţe periculoase

08 01 16 nămoluri apoase cu conţinut de vopsele şi lacuri, altele decât cele specificate la 08 01 15

08 01 17* deşeuri de la îndepartarea vopselelor şi lacurilor cu conţinut de solvenţi organici sau alte

substanţe periculoase

08 01 18 deşeuri de la îndepărtarea vopselelor şi lacurilor, altele decât cele specificate la 08 01 17

08 01 19* suspensii apoase cu conţinut de vopsele şi lacuri şi solvenţi organici sau alte

substanţe periculoase

08 01 20 suspensii apoase cu conţinut de vopsele şi lacuri, altele decât cele specificate la 08 01 19

08 01 21* deşeuri de la îndepărtarea vopselelor şi lacurilor

08 04 09* deşeuri de adezivi şi cleiuri cu conţinut de solvenţi organici sau alte substanţe periculoase

08 04 10 deşeuri de adezivi şi cleiuri, altele decât cele specificate la 08 04 09

08 04 11* nămoluri de adezivi şi cleiuri cu conţinut de solvenţi organici sau alte substanţe periculoase

08 04 12 nămoluri de adezivi şi cleiuri, altele decât cele specificate la 08 04 11

08 04 13* nămoluri apoase cu conţinut de adezivi şi cleiuri şi solvenţi organici sau alte substanţe periculoase

08 04 14 nămoluri apoase cu conţinut de adezivi şi cleiuri, altele decât cele specificate la 08 04 13

08 04 15* deşeuri lichide apoase cu conţinut de adezivi şi cleiuri şi solvenţi organici sau alte substanţe periculoase

08 04 16 deşeuri lichide apoase cu conţinut de adezivi şi cleiuri, altele decât cele specificate

la 08 04 15

09 01 07 film sau hârtie fotografică cu conţinut de argint sau compuşi de argint

09 01 08 film sau hârtie fotografică fără conţinut de argint sau compuşi de argint

10 01 02 cenuşă zburatoare de la arderea carbunelui

10 01 03 cenuşă zburatoare de la arderea turbei şi lemnului netratat

10 01 05 deşeuri solide, pe baza de calciu, de la desulfurarea gazelor de ardere

10 01 07 nămoluri pe bază de calciu, de la desulfurarea gazelor de ardere

10 01 25 deşeuri de la depozitarea combustibilului şi de la pregătirea cărbunelui de ardere pentru instalaţiile termice

10 02 11* deşeuri de la epurarea apelor de răcire cu conţinut de uleiuri

10 03 02 resturi de anozi

10 03 17* deşeuri cu conţinut de gudroane de la producerea anozilor

10 03 18 deşeuri cu conţinut de carbon de la producerea anozilor, altele decât cele specificate

la 10 03 17

10 03 27* deşeuri de la epurarea apelor de răcire cu conţinut de ulei

10 04 09* deşeuri de la epurarea apelor de răcire cu conţinut de ulei

10 05 08* deşeuri de la epurarea apelor de răcire cu conţinut de ulei

10 06 09* deşeuri de la epurarea apelor de răcire cu conţinut de ulei

10 08 12* deşeuri cu conţinut de gudron de la producerea anozilor

10 08 13 deşeuri cu conţinut de carbon de la producerea anozilor, altele decât cele specificate

la  10 08 12

10 08 14 resturi de anozi

10 08 19* deşeuri de la epurarea apelor de răcire cu conţinut de ulei

10 09 06 miezuri şi forme de turnare care nu au fost încă folosite la turnare, altele decât cele specificate la 10 09 05

10 09 08 miezuri şi forme deturnare care au fost folosite la turnare, altele decât cele specificate

la 10 09 07

10 10 06 miezuri şi forme de turnare care nu au fost încă folosite la turnare, altele decât cele specificate la 10 10 05

10 10 08 miezuri şi forme de turnare care au fost folosite la turnare, altele decât cele specificate

la 10 10 07

10 11 14 nămoluri de la şlefuirea şi polizarea sticlei, altele decât cele specificate la 10 11 13

11 01 14 deşeuri de degresare, altele decât cele specificate la 11 01 13

12 01 01 pilitură şi span feros

12 01 05 pilitură şi span de materiale plastice

12 01 07* uleiuri minerale de ungere uzate fără halogeni (cu excepţia emulsiilor şi soluţiilor)

12 01 09* emulsii şi soluţii de ungere uzate fără halogeni

12 01 10* uleiuri sintetice şi de ungere uzate

12 01 12* ceruri şi grasimi uzate

12 01 17 deşeuri de materiale de sablare, altele decât cele de la 12.01.16*

12 01 18* nămoluri metalice (de la mărunţire, honuire, lepuire) cu conţinut de ulei

12 01 19* uleiuri de ungere uşor biodegradabile

12 01 99 alte deşeuri nespecificate

13 01 05* emulsii neclorurate

13 01 10* uleiuri minerale hidraulice neclorinate

13 01 11* uleiuri hidraulice sintetice

13 01 12* uleiuri hidraulice uşor biodegradabile

13 01 13* alte uleiuri hidraulice

13 02 05* uleiuri minerale neclorurate de motor, de transmisie şi de ungere

13 02 06* uleiuri sintetice de motor, de transmisie şi de ungere

13 02 07* uleiuri de motor, de transmisie şi de ungere uşor biodegradabile

13 02 08* alte uleiuri de motor, de transmisie şi de ungere

13 03 07* uleiuri minerale neclorinate izolante şi de transmitere a căldurii

13 03 08* uleiuri sintetice izolante şi de transmitere a căldurii

13 03 09* uleiuri izolante şi de transmitere a caldurii uşor biodegradabile

13 03 10* alte uleiuri izolante şi de transmitere a căldurii

13 04 01* uleiuri de santină din navigaţia pe apele interioare

13 04 02* uleiuri de santină din colectoarele de debarcader

13 04 03* uleiuri de santină din alte tipuri de navigaţie

13 05 01* solide din paturile de nisip şi separatoarele ulei/apa

13 05 02* namoluri de la separatoarele ulei/apa

13 05 06* ulei de la separatoarele ulei/apa

13 05 07* ape uleioase de la separatoarele ulei/apa

13 05 08* amestecuri de deşeuri de la paturile de nisip şi separatoarele ulei/apa

13 07 01* ulei combustibil şi combustibil diesel

13 07 02* benzină

13 07 03* alţi combustibili (inclusiv amestecuri)

13 08 02* alte emulsii

14 06 03* alţi solvenţi şi amestecuri de solvenţi

14 06 05* nămoluri sau deşeuri solide cu conţinut de alţi solvenţi

15 01 01 ambalaje de hârtie şi carton

15 01 02 ambalaje de materiale plastice

15 01 03 ambalaje de lemn

15 01 05 ambalaje de materiale compozite

15 01 06 ambalaje amestecate

15 01 09 ambalaje din materiale textile

15 01 10* ambalaje care conţin reziduuri sau sunt contaminate cu substanţe periculoase

15 02 02* absorbanţi, materiale filtrante (inclusiv filtre de ulei fără altă specificaţie), materiale

de lustruire, îmbrăcăminte de protecţie contaminată cu substanţe periculoase

15 02 03 absorbanţi materiale filtrante, materiale de lustruire şi îmbrăcăminte de protecţie, altele decât cele specificate la 15 02 02

16 01 03 anvelope scose din uz

16 01 07* filtre de ulei

16 01 13* lichide de frână

16 01 14* fluide antigel cu conţinut de substanţe periculoase

16 01 15 fluide antigel, altele decât cele specificate la 16 01 14

16 01 19 materiale plastice

16 07 08* deşeuri cu conţinut de ţitei

17 02 01 lemn

17 02 03 materiale plastice

17 02 04*sticlă, materiale plastice sau lemn cu conţinut de sau contaminate cu substanţe periculoase

17 03 01* asfalturi cu conţinut de gudron de huila

17 03 02 asfalturi, altele decât cele specificate la 17 03 01

17 03 03* gudron de huilă şi produse gudronate

17 04 10* cabluri cu conţinut de ulei, gudron sau alte substanţe periculoase

17 04 11 cabluri, altele decât cele specificate la 17 04 10

17 09 04 amestecul de deşeuri de la construcţii şi demolări altele decât cele specificate la 17 09 01;

17 09 02 ; 17 09 03

19 01 10* cărbune activ epuizat de la epurarea gazelor de ardere

19 02 03 deşeuri preamestecate conţinând numai deşeuri nepericuloase

19 02 04* deşeuri preamestecate conţinând cel puţin un deşeu periculos

19 02 05* nămoluri de la tratarea fizico-chimică cu conţinut de substanţe periculoase

19 02 06  nămoluri de la tratarea fizico-chimică altele decât cele specificate la 19.02.05*

19 02 07* ulei şi concentrate de la spălare

19 02 08* deşeuri lichide combustibile cu conţinut de substanţe periculoase

19 02 09* deşeuri solide combustibile cu conţinut de substanţe periculoase

19 02 10 deşeuri combustibile altele decât cele specificate la 19 02 08 si 19 02 09

19 08 02 deşeuri de la deznisipatoare

19 08 05 nămoluri de la epurarea apelor uzate orăşeneşti

19 08 09 amestecuri de grăsimi şi uleiuri de la separarea amestecurilor apa/ulei din sectorul uleiurilor şi grasimilor comestibile

19 08 10* amestecuri de grasimi şi uleiuri de la separarea amestecurilor apa/ulei din alte sectoare decât cel specificat la 19 08 09

19 09 04 cărbune activ epuizat

19 09 05 răşini schimbătoare de ioni saturate sau epuizate

19 10 04 fracţii de span uşor şi praf, altele decât cele specificate la 19 10 03*

19 10 06 alte fracţii decât cele specificate la 19 10 05*

19 11 02* gudroane acide

19 12 01 hârtie şi carton

19 12 04 materiale plastice şi de cauciuc

19 12 06* lemn cu conţinut de substanţe periculoase

19 12 07 lemn,altul decât cel specificat la 19 12 06

19 12 08 materiale textile

19 12 10 deşeuri combustibile (rebuturi de derivaţi de combustibili)

19 12 11* alte deşeuri (inclusiv amestecuri de materiale) de la tratarea mecanică a deşeurilor cu conţinut de substanţe periculoase

19 12 12 alte deşeuri (inclusiv amestecuri de materiale) de la tratarea mecanică a deşeurilor, altele decât cele specificate la 19 12 11

19 13 01* deşeuri solide de la remedierea solului cu conţinut de substanţe periculoase

19 13 02 deşeuri solide de la remedierea solului, altele decât cele specificate la 19 13 01

19 13 03* nămoluri de la remedierea solului cu conţinut de substanţe periculoase

19 13 04 nămoluri de la remedierea solului, altele decât cele specificate la 19 13 03

20 01 01 hârtie şi carton

20 01 10 îmbracăminte

20 01 11 textile

20 01 13* solvenţi

20 01 25 uleiuri şi grasimi comestibile

20 01 26* uleiuri şi grasimi, altele decât cele specificate la 20 01 25

20 01 27* vopsele, cerneluri, adezivi şi răşini conţinând substanţe periculoase

20 01 28 vopsele, cerneluri, adezivi şi răşini, altele decât cele specificate la 20 01 27

20 01 32 medicamente, altele decât cele menţionate la 20 01 31

20 01 37* lemn cu conţinut de substanţe periculoase

20 01 38 lemn, altul decât cel specificat la 20 01 37

20 01 39 materiale plastice

20 01 99 alte fracţii nespecificate

20 03 07 deşeuri voluminoase

ANEXA 2

Lista deșeuri care pot fi utilizate ca substituienti de materii prime

01 04 09 deşeuri de nisip şi argilă

06 09 04 deşeuri pe bază de calciu, altele decât cele specificate la 06 09 03*

10 01 01 cenuşă de vatră, zgură şi praf de cazan (cu excepţia prafului de cazan specificat la 10 01 04)

10 01 02 cenuşă zburătoare de la arderea cărbunelui

10 01 03 cenuşă zburătoare de la arderea turbei şi lemnului netratat

10 01 05 deşeuri solide, pe bază de calciu, de la desulfurarea gazelor de ardere

10 01 07 nămoluri pe bază de calciu, de la desulfurarea gazelor de ardere

10 01 15 cenuşă de vatra, zgură şi praf de cazan de la co-incinerarea altor deşeuri decât cele specificate la 10 01 14*

10 01 24 nisipuri de la păturile fluidizate

10 02 02 zgură neprocesată

10 02 10 cruste de tunder

10 09 06 miezuri şi forme de turnare care nu au fost încă folosite la turnare, altele decât cele specificate la 10 09 05*

10 09 08 miezuri şi forme de turnare care au fost folosite la turnare, altele decât cele specificate la 10 09 07*

10 10 06 miezuri şi forme de turnare care nu au fost încă folosite la turnare, altele decât cele specificate la 10 10 05*

10 10 08 miezuri şi forme de turnare care au fost folosite la turnare, altele decât cele specificate la 10 10 07*

10 11 14 nămoluri de la şlefuirea şi polizarea sticlei, altele decât cele specificate la 10 11 13*

12 01 01 pilitură şi şpan feros

12 01 17 deşeuri de materiale de sablare, altele decât cele specificate la 12 01 16*

19 08 02 deşeuri de la deznisipatoare

19 10 04 fracţii de şpan uşor şi praf, altele decât cele specificate la 19 10 03*

19 10 06 alte fracţii decât cele specificate la 19 10 05*

ANEXA 3

Tipuri de deșeuri utilizate la co-incinerare la data revizuirii AIM

04 02 09 deşeuri de la materialele compozite (textile impregnate, elastomeri, plastomeri)

07 02 99 alte deşeuri nespecificate

13 02 05* uleiuri minerale neclorurate de motor, de transmisie şi de ungere

15 01 01 ambalaje de hârtie şi carton

15 01 02 ambalaje de materiale plastice

15 01 03 ambalaje de lemn

15 02 03 absorbanţi, materiale filtrante, materiale de lustruire şi îmbrăcăminte de protecţie, altele decât cele specificate la 15 02 02*

16 01 03 anvelope scoase din uz

19 12 04 materiale plastice şi de cauciuc

19 12 12 alte deşeuri (inclusiv amestecuri de materiale) de la tratarea mecanică a deşeurilor, altele decât cele specificate la 19 12 11