Ministerul Mediului

Agenţia Naţională pentru Protecţia Mediului

Agenţia pentru Protecţia Mediului Hunedoara

NR                                                     AUTORIZAŢIE INTEGRATĂ DE MEDIU

Nr.39 din 16.06.2008

Revizuita la data de  --------------

(PROIECT)

Operator: SC CIRRUS COMEXIM SRL

Adresa: Alba Iulia, strada Biruintei  , nr. 46 , jud. Alba

Punct de lucru: Orastie, strada Luncii , nr. 1, judet Hunedoara

Locaţia activităţii: Orastie, strada Luncii , nr. 1, judet Hunedoara

Categoria de activitate conform:

Clasificării activităţilor din economia naţională CAEN, Clasificării activităţilor din economia naţională CAEN:

Activitatea principală constă în:

Cod CAEN   0146 – cresterea porcilor

Anexei 1 la Legea nr. 278/2013 privind emisiile industriale

| Nr. Crt. | Cod activitate IED | Denumire activitate IED | SNAP | NFR | Data revizuirii |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 6, 6.6 b | b)2.000 de locuri pentru porcii de producţie (peste 30 kg); | 1004, 1005 | 4B |  |

Anexei I la Regulamentul (CE) nr. 166/2006 al Parlamentului European şi al Consiliului din 18.01.2006 privind înfiinţarea Registrului European al Poluanţilor Emişi şi Transferaţi

| Activitate IED | Activitate PRTR | Denumire activitate PRTR | Data revizuirii |
| --- | --- | --- | --- |
| 6, 6.6b | 7(a) (ii) | Instalații de creștere intensivă a porcilor cu 2000 de locuri pentru porci de producție (peste 30 kg) |  |

Emisă de:      APM Hunedoara

Data emiterii:  27.01.2017

Data expirării:16.06.2018

Prezenta autorizaţie integrată de mediu a fost emisă în 3 exemplare, fiecare exemplar având un număr  50  pagini semnate şi ştampilate.

DIRECTOR   EXECUTIV,

ŞEF SERVICIU A.A.A.,

Intocmit,

# 1. DATE DE IDENTIFICARE A OPERATORULUI

Operator: SC CIRRUS COMEXIM SRL

Sediul social : Alba Iulia, strada Biruintei  , nr. 46 , jud. Alba

Certificat de înregistrare: Seria B Nr. 2318929 din 29.07.2010

Cod unic de înregistrare: CUI: RO 9785225

Numărul de ordine în Registrul Comerţului: J01/700/2009

Compania părinte: SC CIRRUS COMEXIM SRL

# 2. TEMEIUL    LEGAL

Ca urmare a cererii adresate de SC CIRRUS COMEXIM SRL cu punctul de lucru Orastie, strada Luncii , nr. 1, judet Hunedoara, înregistrată la APM Hunedoara cu nr. 7843/14.09.2016 si a completarilor inregistrate ulterior ;

– în baza analizării documentaţiei de susţinere a solicitării pentru obţinerea Autorizaţiei integrate de mediu, a comentariilor, sesizărilor, punctelor de vedere, completărilor ulterioare înregistrate la APM Hunedoara în timpul derulării procedurii ;

- în urma evaluării condiţiilor de operare şi a respectării cerinţelor Legii nr. 278/2013 privind emisiile industriale;

– în baza O.U.G. nr. 195/2005 privind protecţia mediului, aprobată prin Legea nr. 265/2006, cu modificările şi completările ulterioare;

– în baza O.M. nr. 818/2003, pentru aprobarea Procedurii de emitere a autorizaţiei integrate de mediu, cu modificările şi completările ulterioare;

– în baza H.G. nr. 38/2015 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Mediului, Apelor şi Pădurilor;

– în baza H.G. nr. 1000/2012 privind reorganizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale pentru Protecţia Mediului şi a instituţiilor publice aflate în subordinea acesteia;

– în baza Deciziei de punere în aplicare a Comisiei Europene de stabilire a concluziilor privind cele mai bune tehnici disponibile (BAT) pentru cresterea intensiva a pasarilor si porcilor ;

Ţinând cont de recomandările documentelor de referinţă privind cele mai bune tehnici disponibile (BREF):

- Document de Referinţa asupra Celor Mai Bune Tehnici Disponibile pentru Cresterea intensiva a pasarilor si porcilor , ediţia: mai 2005

în condiţiile în care orice emisie rezultată în urma activităţii va fi în conformitate şi nu va depăşi cerinţele legislaţiei de mediu din România, armonizată legislaţiei Uniunii Europene şi prevederilor prezentei autorizaţii,

în condiţiile respectării prevederilor următoarelor acte normative:

- O.U.G. nr. 195/2005 privind protecţia mediului, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 265/2006, cu modificările şi completările ulterioare;

- Legea nr. 278/2013 privind emisiile industriale, care transpune prevederile Directivei 2010/75/UE a Parlamentului European şi a Consiliului din 24 noiembrie 2010 privind emisiile industriale (prevenirea şi controlul integrat al poluării) (reformare);

- Regulamentul (CE) nr. 166/2006 al Parlamentului European şi al Consiliului din 18 Ianuarie 2006 privind înfiinţarea Registrului European al Poluanţilor Emişi şi Transferaţi şi modificarea Directivelor Consiliului 91/689/CEE şi 96/61/CE;

- HOTĂRÂRE nr. 140 din 6 februarie 2008 privind stabilirea unor măsuri pentru aplicarea prevederilor Regulamentului al Parlamentului European şi al Consiliului nr.166/2006 privind înfiinţarea Registrului European al Poluanţilor Emişi şi Transferaţi si modificarea directivelor Consiliului 91/689/CEE si 96/61/CE;

- Legea nr. 112 din 14 aprilie 2009 pentru ratificarea Protocolului privind Registrul poluanţilor emişi şi transferaţi, adoptat la Kiev la 21 mai 2003 şi semnat de România la Kiev la 21 mai 2003, la Convenţia privind accesul la informaţie, participarea publicului la luarea deciziei şi accesul la justiţie în probleme de mediu, semnată la Aarhus la 25 iunie 1998;

- Regulamentul (CE) nr. 1069/2009 al Parlamentului European si al Consiliului din 21 octombrie 2009 de stabilire a unor norme sanitare privind subprodusele de origine animală si produsele derivate care nu sunt destinate consumului uman si de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1774/2002 (Regulament privind subprodusele de origine animală);

- Regulamentul (UE) nr. 142/2011 al Comisiei din 25 februarie 2011 de punere în aplicare a Regulamentului (CE) nr. 1069/2009 al Parlamentului European si al Consiliului de stabilire a unor norme sanitare privind subprodusele de origine animală si produsele derivate care nu sunt destinate consumului uman si de punere în aplicare a Directivei 97/78/CE a Consiliului în ceea ce priveste anumite probe si produse care sunt scutite de la controalele sanitar-veterinare la frontieră în conformitate cu directiva mentionată;

- Legea Apelor nr. 107/1996 cu modificările şi completările ulterioare;

- Legea nr. 458/2002  privind calitatea apei potabile, republicata (M.Of. nr. 875/2011);

- H.G. nr. 352/21.04.2005 (M.Of. nr. 398/11.05.2005) si H.G. nr. 210/2007 pentru modificarea si completarea H.G. nr. 188/28.02.2002 (M.Of. nr. 187/20.03.2002) privind aprobarea unor norme privind conditiile de descarcare in mediul acvatic a apelor uzate – care transpune Directiva Consiliului 91/271/CEE privind epurarea apelor uzate urbane –modificata de Directiva 98/15/CE .

- Legea nr. 104/2011 (M.Of. nr. 452 din 28.06.2011) privind calitatea aerului inconjurator;

- Ordinul MAPPM nr. 462/1993 pentru aprobarea Conditiilor tehnice privind protectia atmosferei si Normelor metodologice privind determinarea emisiilor de poluanti atmosferici produsi de surse stationare;

- Legea nr. 24/06.05.1994 (M.Of. nr. 119/12.05.1994) pentru ratificarea Conventiei – cadru a Natiunilor Unite asupra schimbarilor climatice, semnata la Rio de Janeiro la 5 iunie 1992;

- Ordinul Ministrului Sanatatii nr. 119 din 4 februarie 2014 pentru aprobarea Normelor de igiena si sanatate publica privind mediul de viata al populatiei;

- Ordinul presedintelui ANSVSA nr. 16/16.03.2010 pentru aprobarea Normei sanitare veterinare privind procedura de înregistrare/autorizare sanitar-veterinară a unităţilor/centrelor de colectare/exploataţiilor de origine şi a mijloacelor de transport din domeniul sănătăţii şi al bunăstării animalelor, a unităţilor implicate în depozitarea şi neutralizarea subproduselor de origine animală ce nu sunt destinate consumului uman şi a produselor procesate, cu completările şi modificările ulterioare;

- Regulament (CE) nr. 1907/2006, cu completarile si modificarile ulterioare, privind înregistrarea, evaluarea, autorizarea si restrictionarea substantelor chimice (REACH), de înfiintare a Agentiei Europene pentru Produse Chimice, de modificare a Directivei 1999/45/CE si de abrogare a Regulamentului (CEE) nr. 793/93 al Consiliului si a Regulamentului (CE) nr. 1488/94 al Comisiei, precum si a Directivei 76/769/CEE a Consiliului si a Directivelor 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE si 2000/21/CE ale Comisiei;

- Regulamentul (CE) nr. 1272/2008 al Parlamentului European si al Consiliului din 16 decembrie 2008 privind clasificarea, etichetarea şi ambalarea substanţelor şi a amestecurilor, de modificare şi de abrogare a Directivelor 67/548/CEE şi 1999/45/CE, precum şi de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1907/2006;

- Legea nr. 360/02.09.2003 privind regimul substantelor si preparatelor chimice periculoase, republicată;

- Legea nr. 349/03.12.2007 privind reorganizarea cadrului instituţional în domeniul managementului substanţelor chimice, cu completările şi modificările ulterioare;

- H.G. nr. 1408/2008 privind clasificarea, ambalarea si etichetarea substantelor periculoase;

- Legea nr. 211/2011 privind regimul deseurilor;

- H.G. nr. 856/2002 (M.Of. nr. 659/5.09.2002) privind evidenta gestiunii deseurilor in conformitate cu Catalogul European al Deseurilor care transpune Decizia nr. 2000/532/CE, amendata de Decizia nr. 2001/119 privind lista deseurilor;

- Legea nr. 249/2015 privind modalitatea de gestionare a ambalajelor şi a deşeurilor de ambalaje;

- Ordin 794/2012 privind procedura de raportare a datelor referitoare la ambalaje şi deşeuri de ambalaje;

- H.G. nr. 621/2005 (M.Of. nr. 639 din 20.07.2005), modificata si completata de H.G. nr. 1872/2006  privind gestionarea ambalajelor si a deseurilor de ambalaje care transpune Directiva Parlamentului si a Consiliului European 94/62/CE din 20 decembrie 1994 privind ambalajele si deseurile de ambalaje, publicata in Jurnalul Oficial al Comunitatii Europene (JOCE) nr. L 365/1994, amendata prin Directiva Parlamentului si Consiliului 2004/12/CE, publicata in Jurnalul Oficial al Comunitatii Europene (JOCE) nr. L 047/2004, Decizia Comisiei Europene 97/129/CE privind sistemul de identificare si marcare a materialelor de ambalaj, publicata in Jurnalul Oficial al Comunitatii Europene (JOCE) nr. L 050/1997, Decizia Comisiei Europene 2005/270/CE privind formatul referitor la sistemul de baze de date, publicata in Jurnalul Oficial al Comunitatii Europene (JOCE) nr. L 086/2005, cu completările şi modificările ulterioare;

- H.G. nr. 124/30.01.2003 (M.Of. nr. 109 din 20.02.2003), modificata si completata prin H.G. nr. 734/2006, H.G. nr. 210/2007 (M.Of. nr. 187 din 19.03.2007), privind prevenirea, reducerea si controlul poluarii mediului cu azbest care transpune Directiva Consiliului 87/217/CEE din 19 martie 1987 cu privire la revenirea si reducerea poluarii mediului cauzate de azbest, cu completările şi modificările ulterioare;

- H.G. nr. 349/2005 (M.Of. nr. 39/ 10 mai 2005) privind depozitarea deşeurilor (care transpune Directiva nr.1999/31/EC), completată prin H.G nr. 210/2007 pentru modificarea şi completarea unor acte normative care transpun acquis-ul comunitar in domeniul protecţiei mediului, modificata si completata prin H.G. nr. 1292/2010;

- HG nr. 1132/2008 (M.Of. nr. 667 din 25.09.2008) privind regimul bateriilor si acumulatorilor si al deseurilor de baterii si acumulatori, care transpune Directivele 91/157/CEE si  DC 93/86/CEE, cu completările şi modificările ulterioare;;

- OUG 5/2015 privind deşeurile de echipamente electrice şi electronice

- Legea nr. 212/2015 privind modalitatea de gestionare a vehiculelor şi a vehiculelor scoase din uz;

- H.G. nr. 321/14.04.2005 (republicată) privind evaluarea si gestionarea zgomotului ambiental care transpune Directiva 2002/49/EC referitoare la evaluarea si managementul zgomotului in mediul inconjurator – Declaratia Comisiei formulata in cadrul Comitetului de Conciliere privind evaluarea si managementul zgomotului; cu completările şi modificările ulterioare;;

- Ordinul MAPPM nr. 756/1997 pentru aprobarea reglementarii privind evaluarea poluarii mediului;

- STAS 10009/1998 privind acustica urbana-limite admisibile ale nivelului de zgomot;

- STAS 12574/1987 privind conditiile de calitate a aerului in zonele protejate;

- H.G. nr. 964/2000 pentru modificarea si completarea privind aprobarea Planului de actiune pentru protectia apelor impotriva poluarii cu nitrati proveniti din surse agricole (M.Of. 1061/2005), cu modificările şi completările ulterioare;

- Ordinul MAPPM nr. 1552/2008 pentru aprobarea listei localitatilor pe judete unde exista surse de nitrati din activitati agricole;

- Ordinul MMGA 242/2005 privind programul de organizare a sistemului national de monitoring integrat al solului,de supraveghere, control si decizii, pentru reducerea aportului de poluanti proveniti din surse agricole si de management al reziduurilor organice provenite din zootehnie in zone vulnerabile si potential vulnerabile la poluarea cu nitrati;

- Ordinul MMGA 296/11.04.2005 privind aprobarea Programului-cadru de actiune tehnic pentru elaborarea programelor de actiune in zone vulnerabile la poluarea cu nitrati din surse agricole;

- Ordinul nr. 344/2004 pentru aprobarea Normelor tehnice privind protectia mediului si in special a solurilor, cand se utilizeaza namolurile de epurare in agricultura care transpune Directiva 86/278/CEE; cu modificările şi completările ulterioare;

- Ordinul MMGA nr. 1182/2005 si Ordinul MAPDR nr. 1270/2005 privind aprobarea Codului de bune practici agricole, cu modificările şi completările ulterioare.

- Ordinul MAPPM nr.621/2015 privind aprobarea valorilor de prag pentru apele subterane din Romania

se emite:

AUTORIZAŢIA  INTEGRATĂ  DE  MEDIU

Pentru funcţionarea instalaţiei FERMA DE CRESTERE INTENSIVA A PORCILOR ORASTIE

Amplasată în: Orastie, strada Luncii , nr. 1, judet Hunedoara

Operator: – SC CIRRUS COMEXIM SRL

Autorizaţia include condiţiile necesare pentru asigurarea că:

- sunt luate toate măsurile adecvate de prevenre a poluării, în special prin aplicarea celor mai bune tehnici disponibile;

- nu va fi cauzată nici o poluare semnificativă;

- este evitată generarea deşeurilor, iar acolo unde deşeurile sunt produse ele sunt recuperate sau în cazul în care recuperarea este imposibilă din punct de vedere tehnic şi economic, deşeurile sunt eliminate evitând sau reducând orice impact asupra mediului;

- sunt luate măsuri necesare pentru a preveni accidentele şi a limita consecinţele lor;

- este minimizat impactul semnificativ de mediu produs de anumite condiţii altele decît cele normale de funcţionare;

- sunt luate măsurile necesare pentru ca în cazul încetării definitive a activităţii să se evite orice risc de poluare şi să se refacă amplasamentul la o stare satisfăcătoare;

- sunt luate măsurile necesare pentru utilizarea eficientă a energiei.

Autorizaţia integrată de mediu conţine cerinţe de monitorizare adecvate descărcărilor de poluanţi care au loc, cu specificarea metodologiei şi frecvenţei de măsurare şi obligaţia de a furniza autorităţii competente datele solicitate de aceasta pentru verificarea conformării cu autorizaţia.

Conform prevederilor O.U.G nr. 195/2005 aprobată prin Legea nr. 265/2006, cu modificările şi completările ulterioare, nerespectarea prevederilor autorizaţiei integrate de mediu atrage suspendarea şi/sau anularea acesteia, după caz.

# 3. CATEGORIA DE ACTIVITATE

| Activitate IED | Capacitate maximă proiectată a instalației/activității | UM | Data revizuirii |
| --- | --- | --- | --- |
| 6, 6.6b | 20.000 de locuri pentru porci de 110 kg sau 30.000 locuri pentru porci sub 110 kg | locuri de crestere si ingrasare |  |

Coduri CAEN:

0146 – cresterea porcilor,

0162 – activităţi auxiliare pentru creşterea animalelor,

Cod NFR: 3.B – Managementul dejecţiilor animaliere

Cod SNAP:	100903 - porci pentru îngrăşare

AUT

# 4. DOCUMENTAŢIA DE SOLICITARE

- Formular pentru solicitarea autorizaţiei integrate de mediu;

- Raportul privind situaţia de referinţă, întocmit de SC PHOEBUS ADVISER SRL Timisoara;

- Anunţuri publice privind solicitarea revizuirii autorizaţiei integrate de mediu, publicate în ziarul

"Glasul Hunedoarei";

- Extras CF nr. 60703, nr. vechi 609/a – Oficiul de Cadastru si Publicitate Imobiliara Orastie;

- Certificat de înregistrare nr. J01/700/2009, CUI: RO 9785225, eliberat de Oficiul Registrului Comerţului de pe lângă Tribunalul Alba;

- Certificat constatator eliberat de Oficiul Registrului Comerţului de pe lângă Tribunalul Alba;

- Autorizaţie sanitar-veterinară nr.13/02.08.2010 emisă de  Direcţia Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor Hunedoara;

- Autorizaţie de gospodărire a apelor nr.84 din 04.04.2008, revizuită la data de 11.06.2015 valabilitate 04.04.2018 eliberată de Administraţia Bazinală de Apă Mureş;

- Notificare pentru inceperea executiei nr.9/05.03.2012 a obiectivului “Reabilitarea si modernizarea unui numar de 10 hale existente pentru extinderea fermei de porci existente si amplasarea unor bazine metalice subterane pentru colectarea dejectiilor in zona de nord”municipiul Orastie, judetul Hunedoara;

- Aviz de gospodarirea apelor nr. 253/02.09.2014 pentru investitia “Foraj alimentare cu apa ferma de porci SC CIRRUS COMEXIM SRL Orastie, judetul Hunedoara”;

- Aviz de gospodarirea apelor nr. 22/29.01.2015 pentru investitia “Construire trei lagune de dejectii, ferma de porci Orastie, judetul Hunedoara”

- Autorizatia Integrata de Mediu nr. 39 din 16.06.2008

- Acord de mediu nr. 4 din 20.04.2012 revizuit la data de 08.04.2014 emis de APM Hunedoara, pentru proiectul „ Reabilitarea si modernizarea unui numar de zece hale existente pentru extinderea fermei de porci existenta si amplasarea unor bazine metalice supraterane pentru colectarea dejectiilor in zona de nord” propus a fi amplasat in localitatea Orastie, str. Luncii. nr. 1;

- Contract de furnizare a energiei electrice nr. 188 încheiat la data 01.07.2016 cu Societatea ADERRO G.P. ENERGY Brasov;

- Contract de prestari servicii nr.1037/04.11.2011- SC MERCADO SRL Oarda de Jos;

- Planul de prevenire şi combatere a poluărilor accidentale;

- Contract pentru prestarea a serviciilor de salubrizare încheiat cu Serviciul Public de Gospodarire Municipala Orastie;

- Lista cu substanţele şi preparatele chimice folosite pe tipuri şi cantităţi;

- Dovada achitării tarifului pentru emiterea autorizaţiei integrate de mediu.

Anexe:

- Studiu agrochimic şi plan de fertilizare în vederea implementării standardului comunitar pentru protecţia apelor împotriva poluării cu nitraţi din surse agricole -  elaborat de Oficiul de Studii Pedologice şi Agrochimice Hunedoara Deva;

# - Fişele cu date de securitate pentru substanţele şi preparatele chimice folosite;

# - Plan de amplasament, plan de situaţie;

- Planul de prevenire şi combatere a poluărilor accidentale;

# 5. MANAGEMENTUL ACTIVITĂŢII

5.1. Acţiuni de control

5.1.1. Operatorul va lua toate măsurile care să asigure că nicio poluare importantă nu va fi cauzată.

5.1.2. Operatorul va lua toate măsurile de prevenire eficientă a poluării, în special prin recurgerea la cele mai bune tehnici disponibile.

5.1.3. Operatorul trebuie să ia măsuri astfel încât toate activităţile ce se desfăşoară pe amplasament să nu determine deteriorarea sau perturbarea semnificativă a factorilor de mediu din afara limitelor acestuia.

5.1.4. Operatorul are obligaţia să respecte condiţiile prevăzute în prezenta autorizaţie integrată de mediu.

5.1.5. In cazul constatării oricăror  neconformităţi cu prevederile AIM, operatorul are următoarele obligaţii:

a) să informeze imediat APM Hunedoara;

b) să ia toate măsurile necesare pentru restabilirea conformităţii, în cel mai scurt timp posibil, potrivit condiţiilor din AIM;

c) să ia orice măsură suplimentară pe care APM Hunedoara o consideră necesară pentru restabilirea conformităţii;

d) să întrerupă operarea instalaţiei în totalitate sau a unor părţi relevante din aceasta, în cazul în care neconformitatea constatată reprezintă un pericol imediat pentru sănătatea umană sau are un impact advers semnificativ asupra mediului, pînă la restabilirea conformităţii.

5.1.6. Operatorul trebuie să stabilească şi să menţină un Sistem de Management al Autorizaţiei de Mediu (SMA), care trebuie să îndeplinească cerinţele prezentei autorizaţii. SMA va evalua toate operaţiunile şi va revizui toate opţiunile accesibile pentru utilizarea unei tehnologii mai curate,  evitarea producerii şi/sau minimizarea cantităţilor de deşeuri.

5.1.7. Sistemul de management de mediu va include cel puţin:

- implementarea unei ierarhii transparente a atribuţiilor personalului responsabil cu sistemul de management;

- pregătirea şi publicarea unui raport anual al performanţelor de mediu;

- stabilirea unor norme de mediu interne, care vor fi revizuite în mod regulat şi publicate în raportul anual;

- evaluarea riscului în mod regulat pentru a identifica pericolele unor accidente asupra factorilor de mediu;

- compararea cu limitele admise şi înregistrarea datelor cu privire la consumul de energie şi apă, generarea deşeurilor;

- implementarea unui program adecvat de instruire pentru personal;

- aplicarea bunelor practici de întreţinere pentru a asigura buna funcţionare a mecanismelor tehnice.

5.1.8. Operatorul va stabili şi menţine proceduri de identificare şi păstrare a înregistrărilor privitoare la mediu cuprinzând:

- responsabilităţi;

- evidenţele de întreţinere;

- registre de monitorizare;

- rezultatele analizelor;

- rezultatele auditurilor;

- evidenţa privind sesizările şi incidentele;

- evidenţe privind instruirile.

5.2. Conştientizare şi instruire

### 5.2.1. Operatorul trebuie să stabilească şi să menţină proceduri pentru realizarea de instruiri adecvate privind protecţia mediului pentru toţi angajaţii a căror activitate poate avea efect semnificativ asupra mediului, asigurând păstrarea documentelor privind instruirile efectuate.

### 5.2.2. Personalul, care are sarcini clar desemnate, trebuie să fie calificat conform specificului instalaţiei, pe bază de studii, instruiri şi/sau experienţă adecvată.

5.2.3. Personalul care are sarcini clar desemnate în domeniul gestiunii deşeurilor, inclusiv al deşeurilor periculoase, trebuie să fie instruit în acest domeniu, ca urmare a absolvirii unor cursuri de specialitate, conform prevederilor art. 22 alin (4) din Legea 211/2011 privind regimul deşeurilor.

### 5.2.4. Un exemplar din prezenta autorizaţie trebuie să rămână, în orice moment, accesibil personalului desemnat cu atribuţii în domeniul protecţiei mediului.

5.3. Plan de acţiuni

Nu este cazul

# 6. MATERII  PRIME  ŞI MATERIALE  AUXILIARE

Operatorul va utiliza următoarele materii prime descrise în documentaţie conforme cu cele mai bune practici disponibile aplicabile, atât în ceea ce priveşte cantităţile, cât  şi modul  de depozitare:

Principala materie prima o constituie efectivele de 20000-30.000 capete porci pe fiecare serie de productie.

Ferma ruleaza intr-un an 20.000 x 3.3 = 66.000 animale sau 30.000x3.3=99.000 animale, in functie de categoria porcilor ingrasati ( sub/peste 110 kg).

Tabel 6.1. Alte materii prime si utilitati

| Materii prime/ auxiliare | Natura chimică/ compoziţie | Destinaţie | Mod de depozitare | Periculo zitate | Data Revizuirii |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nutreturi | Cereale si srot de soia | 100% metabolizat 80% eliminat si evacuat o data cu dejectiile | Pe amplasament: in cate 1 buncar x 12 tone prevazute la fiecare hala de adapostire animale | nepericulos |  |
| Medicamente | - | Absorbit in organism | Aduse de la furnizor cand este cazul. | nepericulos |  |
| Vaccinuri | - | Absorbit in organism | Aduse de la furnizor cand este cazul. | nepericulos |  |
| Materiale dezinfectante | ECOCID , TH5, VIROCID | Evacuat cu apa de spalare | Se aduce cantitatea necesara spalarii dupa fiecare ciclu de productie si se depoziteaza temporar in magazie inchisa si securizata. | periculos |  |
| Substante pe baza de bacterii | FREE FLOW |  |  | nepericulos |  |
| Motorina | - | 0,035 kWh/cap/zi | Rezervor grup electrogen: V=230 l | Periculos |  |

6.2. Se vor lua toate măsurile necesare privind recepţia, descărcarea, depozitarea şi livrarea materiilor prime, a materialelor auxiliare şi a substanţelor chimice pentru a se preveni efectele negative asupra mediului, în special poluarea aerului, solului, apei de suprafaţă şi subterane, precum şi mirosurile, zgomotele şi riscurile directe asupra sănătăţii populaţiei.

6.3. Operatorul are obligaţia menţinerii evidenţei materiilor prime, materialelor şi substanţelor chimice utilizate şi întocmirea de proceduri pentru revizuirea sistematică în concordanţă cu noile progrese referitor la materiile prime şi utilizarea de materii prime adecvate, cu impact mai redus asupra mediului.

6.4. Se vor afla în stoc materiale absorbante sau de neutralizare a scurgerilor accidentale.

6.5. Operatorul va asigura aprovizionarea cu cantităţile necesare de materii prime şi materiale astfel încât să se evite generarea de stocuri şi transformarea acestora în deşeuri.

6.6. Orice modificare a tipului materiilor prime şi a substanţelor utilizate va fi notificată autorităţii competente pentru protecţia mediului.

6.7. Substanţe şi preparate chimice periculoase folosite în procesul de producţie

| Substanţă/ Preparat | Substanţă chimică | Cantitate | UM | Categoria - Fraza de risc | Fraza de pericol | Data revizuirii |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ECOCID | glutaral, solutie formaldehida | 70 | kg/an | R36/37/38, R52 |  |  |
| TH5 | bromadiolon 0,25% | 240 | l/an | R50; R42/43; R20/22; R34 |  |  |
| VIROCID | fungicid biodegradabil in proportie mai mare de 90% | 200 | l/an | R10,R 20,21, 22, R34,42, 43, R50 |  |  |

6.7.1. Titularul utilizează în cadrul proceselor substanţe chimice periculoase ambalate, etichetate, clasificate în conformitate cu HG 1408/2008 privind clasificarea, ambalarea, etichetarea substanţelor şi preparatelor chimice periculoase. Titularul va deţine pe amplasament fişele tehnice de securitate pentru substanţele şi preparatele chimice periculoase pe care le utilizează, editate în limba română, conform Regulamentului CE 1907/2006 REACH privind înregistrarea, evaluarea, autorizarea şi restricţionarea substanţelor chimice.

6.7.2. Titularul va solicita de la furnizorii substanţelor şi preparatelor chimice utilizate  dovada preînregistrării/înregistrării la Agenţia Europeană de Chimicale, conf. Regulamentului 1907/2006/CEE privind înregistrarea, evaluarea, autorizarea şi restricţionarea substanţelor chimice (REACH).

6.7.3. Substanţe şi preparate chimice periculoase folosite în laborator –nu e cazul.

# 7. RESURSE: APĂ, ENERGIE, GAZE NATURALE

7.1.  Apă

Modul de alimentare cu apă şi evacuare a apelor uzate şi pluviale este reglementat prin Autorizaţia de Gospodărire a Apelor nr. Nr.84 din 04.04.2008 revizuită la data de 11.06.2015  valabilă până la 04.04.2018, eliberată de Administraţia Naţională Apele Române, ABA Mureş.

7.1.1  Alimentarea cu apă

7.1.1.1. Alimentarea cu apă potabilă Apa potabila se asigura de catre beneficiar din surse externe (apa imbuteliata).

7.1.1.2. Alimentarea cu apă menajera si tehnologică

Alimentarea cu apa tehnologica se face  din subteran, din 3 foraje de  mica adancime F1 si F2 cu H=12 m si D=400 mm si F3 cu H=15 m si D= 500 mm .

Apa prelevata din puturi este folosita pentru:

- consum menajer de personal

- intretinerea curateniei in cladirea administrativa si in cladirea filtrului sanitar

- consumul biologic al animalelor

- pentru formarea pernei de apa in rigolele de sub pardoseala halelor

- pentru igienizarea halelor.

Apa pentru stingerea incendiilor: Nu sunt prevazute rezervoare pentru stocarea rezervei intangibile de incendiu. Apa necesara stingerii eventualelor incendii este preluata direct din retea cu ajutorul unei pompe (Q = 48 mc/h, P = 7,5 kW).

Volume de apã asigurate din surse:

Sursa subterana – 3 puturi forate

-volum zilnic mediu de 178,2 mc

- volum zilnic minim de 139,5 mc

Necesar total apa – maxim  222.8 mc/zi

- mediu 178,2 mc/zi

- minim 139,5 mc/zi

Modul de folosire a apei:

- Necesarul total de ape: în Autorizaţia de Gospodărire a Apelor nr.84/04.04.2008,  revizuită la data de 11.06.2015, necesarul total de apă este redat in tabelul de mai jos:

| Tip apă | Debit necesar zilnic maxim (m3/zi) | Debit necesar zilnic mediu (m3/zi) |
| --- | --- | --- |
| apă potabilă | - | - |
| Apa pentru consum igienico-sanitar | 1.5 | 1.3 |
| Apă tehnologică | 221.3 | 173.5 |
| Total | 222.8 | 174.8 |

- Gradul de recirculare internă a apei: nu se recircula apa in cadrul instalatiei

7.1.2  Ape subterane

Apele subterane în zona amplasamentului sunt cantonate în stratul de pietriş şi nisip din lunca râului Mures. Nivelul acviferului freatic este influenţat de precipitaţiile din zona şi de nivelul râului, aflat în apropiere.

7.2. Utilizarea eficientă a resurselor energetice

La ferma se folosesc urmatoarele tipuri de energie de baza:

-energie electrica pentru iluminat interior/exterior si actionarea utilajelor si instalatiilor electrice, a pompelor si ventilatoarelor: se preia din reteaua sistemului energetic national;

Consumul anual estimat :20 MW/an.

7.2.1.  Operatorul trebuie să ia măsuri pentru a minimiza consumul de energie de orice tip.

7.2.2. Operatorul trebuie sa identifice şi să implementeze tehnicile de eficientizare energetică, conform celor mai bune tehnici disponibile, optimizarea izolaţiilor pentru evitarea pierderilor de caldură.

7.2.3. Operatorul va înregistra anual consumul total de energie (electricitate, gaz) utilizată pe amplasament.

# 7.3. Gaze naturale/Combustibili

Nu se utilizeaza  gaze naturale sau alti combustibili pe amplasament. Motorina este utilizata la generatorul electric in cazul intreruperii curentului electric.

# 8. DESCRIEREA INSTALAŢIEI ŞI A FLUXURILOR TEHNOLOGICE EXISTENTE  PE   AMPLASAMENT

8.1. Descrierea amplasamentului . Amplasarea in teritoriu

Ferma zootehnică de creştere şi îngrăşare a porcinelor pentru producere carne din Orastie, este amplasată la limita intravilanului localităţii Orăştie, pe str. Luncii nr.1, judeţul Hunedoara, pe partea stângă a drumului DN 7 accesul făcându-se din stânga drumului DN 7 (E68), la ieşirea din municipiul Orăştie, sensul de mers Orăştie– Sebeş, la cca. 170 m distanţă de drumul specificat şi deţine o suprafaţă de 178.646 m2 .

Folosirea actuală a terenului din împrejurimile fermei constă în principal din utilizări agricole - vecinătăţile amplasamentului sunt preponderent terenuri cu destinaţie agricolă. Incinta este inconjurata la exterior, pe trei laturi, de drumuri de pamant (DE). Vecinătăţile amplasamentului analizat sunt:

- latura nord-vest –  drum si teren agricol

- latura nord-est – drum si teren agricol

- latura sud-vest – SC SOGECO SRL, unităţi de depozitare şi producţie

- latura sud-est – drum si teren agricol. La 170 m - DN7, iar paralel cu DN – cale ferata.

Coordonatele geografice ale amplasamentului:

| Coordonate geografice | WGS84 | STEREO 70 |
| --- | --- | --- |
| Longitudine | 23˚13' 15 | 23.220030 |
| Latitudine | 45˚52' 06 | 45.868294 |

Unităti structurale pe amplasament:

Ferma Zootehnică Orăştie este în prezent proprietatea S.C. “CIRRUS COMEXIM” S.R.L, care deţine următoarele active înscrise în CF nr.609/a Orăştie:

| Nr. top. | Activ | Sconstr (mp) | STot.Teren (mp) | Activ | Sconstr (mp) | STot.Teren (mp) | Observaţii |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Situatia existent | Situatia propusa |  |
| 319 (4233, 4234, 4235)/2/1 | Birouri, magazie, carmangerie, alee betonată, împrejmuire prefabricate | 480 | 2015 | Birouri, magazie, carmangerie, alee betonată, împrejmuire prefabricate | 480 | 2015 | Actualmente folosite ca birou, filtru sanitar, alee, împrejmuire |
| 320 (4233, 4234, 4235)/2/2 | 22 grajduri, casa poarta, 2 ateliere, 2 CT, cantar bascula | 30056 | 124293 | 22 grajduri, casa poarta, 2 ateliere, 2 CT, cantar bascula | 30056 | 124293 | 22 hale, dintre care 21 utilizate ca adăposturi porcine, iar 1 (C4) ca rezerva-spital. |
| 321 (4233, 4234, 4235)/2/3 | Teren arabil | 0 | 3747 | Teren arabil | 0 | 3747 |  |
| 322 (4233, 4234, 4235)/2/4 | Teren arabil | 0 | 24912 | Teren arabil | 0 | 24912 |  |
| 323 (4233, 4234, 4235)/2/5 | Statie epurare dezafectata, bazin dejectii dezafectat | 6656 | 23679 | Statie epurare dezafectata, bazin dejectii dezafectat | 6656- se va schimba prin constructia bazinelor | 23679 | Actualmente bazine impermeabilizate pt. stocare dejectii |
| Total suprafaţă = 178.646 mp =17, 86 ha |  |  |  |

Pentru adapostirea animalelor se utilizeaza 22 de hale , din care 21 sunt hale de crestere si ingrasare si una este hala spital.

Halele de crestere si ingrasare porcine sunt constructii cu pereti exteriori portanti din zidarie de caramida cu grosimea de 40 cm, H=2m, pe fundatii din beton.

Cele 22 hale   sunt constructii cu 1 nivel cu caracteristicile:

-anul punerii in functiune 1978, retehnologizate in 2005 si 2014

-suprafata construita grajd 1365 mp, suprafata utila 1286,6 mp,

-fundatii din beton, structura de rezistenta din stalpi centrali din teava metalica Dn 160 mm, inchideri din zidarie portanta de caramida

-fara planseu

-grajdurile cuprind 4 randuri de boxe pe fiecare rand existand cate 10 boxe( 9 boxe de crestere si o boxa spital pentru separarea animalelor bolnave sau care au alte necesitati)

-acoperis tip sarpanta in doua ape din tabla, izolate cu panouri termoizolante de tip sandwich  pe structura din ferme si pene metalice care se sprijina cu un capat pe peretii exterior longitudinali si cu celalalt capat pe stalpii metalici centrali, fara jgeaburi si burlane de colectare a apelor pluviale-pardoseli din beton in boxe si pe aleile de acces;Exista 4 canale de colectare a dejectiilor cu un volum total de 304 mc, prevazute cu sibare, iar la capatul grajdului un bazin de colectare cu volumul de 21,4 mc; toate canalele si bazinele sunt izolate .Pereti interior si exterior sunt tencuiti si  dati cu var.

Fiecare hala are  o capacitate de 960/1400 de locuri in cele 36 boxe in functie de tipul de porci (sub/peste 110 kg) .

Peretii despartitori intre boxe sunt realizati din elemente mobile, usoare, constind din panouri celulare din PVC cu inaltimea de 0,75 m si bare din otel inoxidabil pana la inaltimea de 1,00 m.

Boxele din cele 21 hale  sunt in intregime pardosite cu elemente prefabricate de beton, cu dimensiunile de 3,00 x 0,50 x 0,10, cu suprafata golurilor de 0,25 m2/element prefabricat asezat peste canalele de colectare a dejectiilor, conform standardelor romanesti si UE.

Compartimentarea halelor

| Hale de acelasi Tip | Boxe adapostire | Boxa spital | Culoar lateral de acces | Culoar frontal de acces |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Nr. | Nr. | L [m] | l [m] | Nr. comp. | L [m] | l [m] | L [m] | l [m] | L [m] | l [m] |
| 21 hale de crestere si ingrasare si o hala spital | 36 | 14,2 | 6,35 | 4 | 7,1 | 2,77 | 108,4 | 0,8 | 15,4 | 0,8 |

Hala C4 este hala spital ,  constructie cu 1 nivel cu caracteristicile:

-anul punerii in functiune 1978, modernizata;

-suprafata construita grajd 588 mp, suprafata padoc 760 mp

-fundatii de beton , structura de rezistenta din stalpi si grinzi prefabricate din beton armat, inchideri si compartimentari din zidarie portanta de caramida

-grajdul cuprinde 10 compartimente cu boxe dispuse pe doua randuri, boxele sunt delimitate prin garduri beton.

- acoperis tip sarpanta in doua ape din beton, din tabla, izolate cu panouri de polistiren fara jgheaburi si burlane de colectare a apelor pluviale;

Instalatii si utilaje aferente halelor de crestere si ingrasare a porcilor

Fiecare hala pentru cresterea si ingrasarea porcilor este prevazuta cu:

- buncare exterioare de depozitare şi alimentare furaje prevazute cu sistem de distributie format dintr-un tub cu snec cu un distribuitor;

- hranitori;

- sistem de adapare tip suzeta;

- sistem de iluminat;

- canale longitudinale de colectare a dejectiilor;

Statia de pompare slam este echipata cu :

- camin de pompare executat etans din beton armat;

- doua pompe  (una de rezerva) , cu urmatoarele caracteristici: Q=100 m3/h; H=5,00 mCA;

- tabloul electric, instalatie de comanda si semnalizare, pornire automata pentru caz de avarie la pompa activa.

Sistem de stocare dejectii

Lagunele de dejectii sunt bazine semiingropate (Lxlxhutil(htotal) = 195x53x4,75(5,75 m) executate in sapatura, cu diguri perimetrale executate din pamantul rezultat din sapatura. Lagunele de dejectii asigura un volum total de stocare de 21.200 mc (2x6.300 mc + 8.600 mc).

Sistemul de impermeabilizare a lagunelor cuprinde urmatoarele straturi de sus in jos:

- membrana impermeabila din geomembrana PEHD cu grosimea de 1,5 mm;

- strat de intercept si drenaj din georetea spatiala cu grosimea de 7 mm;

- sistem de avertizare si control format din tuburi riflate din teava de PVC Dn 63 mm pozitionate la o distanta de 4 m unul de altul si conducta colectoare din teava de PVC Dn 110 mm care se va monta in lungul lagunelor, pe mijloc; toate conductele din sistemul de drenaj au o panta de scurgere de 0,5%;

- membrana impermeabila din geomembrana PEHD cu grosimea de 1 mm;

- strat de protectie din geotextil cu o greutate specifics de 500 g/mp.

In exteriorul fiecarei lagune, la o distanta de cca. 1,5-2 m este montat un camin de monitorizare (Dn 315 mm; H = 6 m) in care este racordat colectorul Dn 110 mm prevazut in stratul drenant.

Sistemul de alarmare din caminul de monitorizare este format dintr-un plutitor cu o vergea (H = 6,5 m); cand vor aparea accidental infiltratii in stratul drenant, acestea vor ajunge in caminul de monitorizare si vor ridica plutitorul.

Peste materialul din lagune se asterne o folie din PEHD pentru a asigura o buna fermentatie si a estompa mirosul dejectiilor.

Pentru umplerea si golirea lagunelor de dejectii sunt prevazute pentru fiecare dintre lagune sisteme de umplere/golire formate din:

- camin din beton (LxlxH = 2,2x1,2x2,25 m)

- basa de exploatare din beton (LxlxH = 1,2x1,2x2,2 m)

- conducta de umplere din PEHD Pn 10 Dn 200 mm

- racord conducta de golire din PEHD Pn 10 Dn 160 mm

- vane de manevra (Dn 160 mm; Dn 200 mm) actionate cu tija

- conducta comuna de umplere si golire din PEHD Pn 10 Dn 200 mm L = 30 m; conducta urmareste profilul digului pentru a impiedica scurgerea accidentala a dejectiilor din lagune; distanta de la marginea lagunei la sifonul de umplere-golire va fi L = 19 m;

- sifon de umplere-golire (LxlxH = 0,5x0,5x0,25 m).

Preluarea dejectiilor din lagune se face din sistemul de umplere-golire cu ajutorul vidanjelor. Lagunele 1 si 2 sunt prevazute cu sistem de omogenizare cu doua mixere.

Intre lagune, in digul despartitor, sunt montate conducte de preaplin din PVC Dn 500 mm care au rolul de a transfera dejectiile in exces din laguna 1 in laguna 2 sau din laguna 2 in laguna 3, evitandu-se astfel depasirea nivelului maxim de umplere a unei lagune.

## 8.2.   Descrierea principalelor activităţi şi procese

Activitatea ce se desfasoara in ferma este cea de crestere a porcilor pentru carne cu greutate de 110 kg sau sub 110 kg. Revizuirea autorizatiei integrate de mediu este solicitata pentru activitatea desfasurata  pe amplasamentul societatii, ca urmare a modificarilor efectuate in instalatie prin marirea capacitatii de la 9980 locuri la 20.000 de locuri  pentru porci de 110 kg sau 30.000 locuri pentru porci sub 110 kg.

Prin specificul activitatii, procesele de productie din ferma zootehnica sunt:

- procese biologice de dezvoltare corporala a animalelor, care se bazeaza pe procesele metabolice;

- activitati de asistenta si suport a proceselor biologice care constau in:

  - adapostire si curatarea adaposturilor

  - colectarea si transferul dejectiilor si a apelor uzate

  - administrarea hranei

  - administrarea apei de baut

  - asistenta medicala de specialitate

activitati de stocare, tratare si eliminare a dejectiilor si a celorlalte deseuri.

### Adapostire si curatarea adaposturilor; colectarea si evacuarea dejectiilor

Pentru adapostirea animalelor se utilizeaza 22 de hale , din care 21 sunt hale de crestere si ingrasare si una este hala spital. Boxele din cele 21 hale  sunt in intregime pardosite cu elemente prefabricate de beton, cu dimensiunile de 3,00 x 0,50 x 0,10, cu suprafata golurilor de 0,25 m2/element prefabricat asezat peste canalele de colectare a dejectiilor. Bălegarul este manipulat ca şi o mixtură de dejecţii. Canalele sunt golite prin subere (clapete/ trape). Canalele sunt drenate după îndepărtarea fiecărei serii de porci, împreună cu igienizarea boxelor. Curatarea si igienizarea adaposturilor se executa la sfarsitul unui ciclu de productie.

Spalarea boxelor se va face cu un aparat mobil tip Karcher, cu jet sub presiune, utilizandu-se detergenti biodegradabili. Apele uzate rezultate dupa spalare sunt evacuate prin canalele de dejectii la bazinul de stocare al slamului de dejectii. Ultima apa de clatire este retinuta in canalele colectoare si formeaza perna de apa pentru urmatorul ciclu de productie.

#### Ventilarea halelor

Microclimatul corespunzator este asigurat prin comanda automata, computerizat. In mod normal, in halele reci nu se asigura incalzire artificiala fiind suficienta caldura biologica degajata de animale.

Ventilarea halelor se realizeaza natural si artificial; halele sunt dotate cu geamuri pentru admisie aer pe toata lungimea peretilor in numar de 74, cu plasa de protectie si cu 7 exhaustoare cu Q=15200 mc/h/ventilator,  montate la tavan, care elimină aerul viciat prin coşuri metalice de ventilaţie, Ø=860 mm, care depăşesc coama acoperişului cu 0,50 cm  si 2 ventilatoare de perete cu Q= 37200 mc/h/ ventilator.Sistemul de ventilare mai este prevazut cu instalatie de racire prin  pulverizare fina de mare presiune. Toate acestea sunt comandate prin calculator.

#### Iluminat

Iluminatul se asigura atat natural, prin geamurile  laterale mentionate, cat si artificial (cate 2 lampi cu mercur tip FIPAD 1x36 W cu consum redus de energie electrica, pe fiecare compartiment al halei) care asigura o intensitate a luminii de 50 lucs/mp.

#### Colectarea si transferul dejectiilor

Sistemul de canalizare interioara pentru colectarea si transferul dejectiilor din fiecare hala

Canalele betonate (rigole) de colectare a slamului de dejectii sunt dispuse longitudinal halei si sunt impartite in cate patru compartimente, astfel incat fiecare compartiment poate fi evacuat independent. Perna de apa in canalele colectoare este in inaltime medie de h=3÷5 cm (sub gratare), la cota -0,50 m. Fiecare compartiment este prevazut cu sibare. Prin intermediul sibarelor se executa golirea cu vacumare a emisilor spre reteaua exterioara de canalizare. Apele uzate rezultate dupa spalarea adaposturilor sunt evacuate prin canalele de colectare a dejectiilor.

Exista 4 canale de colectare a dejectiilor cu un volum total de 304 mc, prevazute cu sibare ,  iar la capatul grajdului un bazin de colectare cu volumul de 21,4 mc;toate canalele si bazinele sunt izolate.

Descarcarea dejectiilor din reteaua de canalizare in bazinul de stocare cu capacitate  V= 21200 m3, se realizeaza prin pompare.

### Nutritie

Prepararea hranei se face in instalatia FNC proprie a SC CIRRUS COMEXIM SRL. Cantitatea si compozitia furajului administrat sunt diferentiate pe faze biologice, a caror reteta este pastrata la laboratorul FNC.

Furajele se transporta cu autobuncare speciale prevazute cu brat de descarcare direct in  buncarele  exterioare de cate 12 t/ buncar, aflate in dotarea fiecarei hale( un buncar /hala). Din buncarele exterioare, furajele sunt distribuite in hale cu un sistem de distributie format dintr-un tub cu snec cu doua distribuitoare. In fiecare hala sunt instalate  linii de hranire cu cate o hranitoare pentru fiecare boxa.

### Asigurarea apei de baut

Sistemul de distributie al apei in hale si boxe este prevazut cu 4 suzete/ boxa .

Alimentarea cu apa se realizeaza  prin o conducta de plastic de inalta presiune la care sunt  montate  acele adapatoare tip suzeta.

### Asistenta sanitar-veterinara

- Asistenta veterinara este asigurata de catre medicul veterinar epizootolog, angajat al SC CIRRUS COMEXIM SRL.

- Administrarea medicamentelor (vitamine si antibiotice) se face injectabil si in apa de baut.

- Vaccinurile se administreaza injectabil.

MANAGEMENTUL DEJECTIILOR:

Fiecare grajd este prevazuta cu o podea din beton armat fiind compacta pe o latime de 1,86 m si formata din gratare pe o latime de 1,67 m. Prin fantele gratarelor dejectiile solide si lichide din spatiul de sedere al animalelor, precum si apele de spalare ajung direct in canalele de colectare aflate sub pardoseala. Fiecare grajd este prevazut cu patru randuri de boxe, sub fiecare rand de boxe existand cate un canal pentru colectarea dejectiilor avand dimensiunile: (80x1,67x0,64-0,5) m; volumul de stocare dejectii pentru un grajd este de Vstocare dejectii/grajd = 4x76 mc = 304 mc. Fundul canalelor colectoare este construit in panta pentru a permite evacuarea dejectiilor in bazinele de la capetele grajdurilor de 21,4 mc (21 hale), respectiv 82 mc (C4-hala spital).

La ora actuala dejectiile sunt preluate si trimise cu ajutorul a (1A+1R) pompe (Q = 100 mc/h; H = 5 mCA) cu tocator din bazinele de colectare de la capatul fiecarui grajd printr-o conducta din PEHD Dn 150 mm L = 200 m spre trei lagune care asigura un volum total de stocare de 21.200 mc (2x6.300 mc + 8.600 mc).

Pe amplasament exista doua bazine de stocare betonate, impermeabilizate, unul cu o capacitate de 3600 mc (tricompartimentat), celalalt de 12000 mc (folosite in trecut pentru depozitare dejectii). La ora actuala bazinele betonate sunt de rezerva; in aceste bazine dejectiile sunt transportate cu ajutorul unor pompe cu tocator printr-o conducta din PEHD Dn 110 mm L = 90 m, care se ramifica din conducta principals care transports dejectiile spre lagune.Dejectiile sunt stocate in bazinul laguna cu volumul de 21200 mc , care asigura stocarea dejectiilor pe o perioada de 6 luni.

Utilizarea dejectiilor ca fertilizant pe terenurile agricole se va face respectand in mod obligatoriu prevederile Ordinului M.M.G.A. 1234/2006 care aproba Codul de bune practice agricole in ferma.Exista incheiate contracte intre beneficiar si S.C. Full Service S.R.L. Alba Iulia, S.C. Gabiema Col S.R.L. Romos, S.C. Horibus Service S.R.L. Orastie, S.C. Mercado S.R.L. Oarda de Jos, Asociatia Crescatorilor de Animale "Ecologica" Romos, pentru vanzare-cumparare ingrasamant - dejectii porci si imprastierea pe suprafejele de teren proprii.

Pentru preluarea si eliminarea cadavrelor de animale societatea are incheiat contract S.C. Mercado S.R.L. Oarda de Jos, Alba Iulia.

8.2.1. Schema fluxului tehnologic

eliminare

raspandire

camp

8.2.2. Activităţi conexe

- Descarcarea hranei din autobuncar in buncarele exterioare

- Descarcarea animalelor la popularea halelor si incarcarea animalelor in vederea transportului la punctul de sacrificare; se mentioneaza ca sacrificarea animalelor bolnave si a celor care nu evolueaza corespunzator se face in afara amplasamentului.

- Activitati de transport in interiorul fermei: se realizeaza cu mijloace auto ale SC CIRRUS COMEXIM SRL, a caror alimentare cu carburanti si intretinere/reparatii nu se efectueaza pe amplasament;

- Activitati de intretinere si reparatii curente la liniile de adapare si furajare, alte instalatii mecanice si electrice: se vor efectua la fata locului, cu personal specializat angajat al SC CIRRUS COMEXIM SRL sau cu firme specializate pe baza de contract; pe amplasament nu va functiona un atelier mecanic

8.2.3. Alte condiţii de funcţionare decît cele normale

In cazul unei epizootii se vor respecta masurile ce se vor stabili in comandamentul antiepizotic central/judetean/local.

Titularul/operatorul activitatii va respecta masurile stabilite de consiliile locale si structurile teritoriale ale Agentiei Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor.

Titularul/operatorul activitatii are obligatia sa asigure neutralizarea deseurilor de origine animala, sa informeze autoritatea de mediu si sa se asigure ca actiunile s-au desfasurat fara afectarea factorilor de mediu.

# 8.3. Tehnici aplicate de societate pentru conformare cu cerinţele BAT pentru activitate

Analiza conformarii cu cerintele BAT prevazute in BREF CRESTEREA INTENSIVA A PASARILOR SI PORCILOR, atat in privinta cifrelor indicative privind consumul, cat si alte tehnici de management, se prezinta in tabelul de mai jos:

| Activitatea in cadrul fermei | Cerinte BAT | Conformare (Da / Nu) | Actiuni necesare pentru conformare |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| a) Adapare |
| In fiecare hala: sisteme automate de adapare specifice, tip suzeta, prin care se evita risipa de apa, racordate la reteaua de alimentare cu apa existenta in incinta. | Consum mediu pt. adapat animale: 4 -10 l/ zi/ animal pentru porcii la ingrasare (BREF CRESTEREA INTENSIVA A PASARILOR SI PORCILOR Sectiunea 3.2.2.2.1, tabel 3.13) | DA | Nu sunt necesare |
| Sistemul este automat; se executa verificarea/ calibrarea periodica a acestuia | Calibrarea periodica a instalatiei de adapat. (BREF CRESTEREA INTENSIVA A PASARILOR SI PORCILOR Sectiunea 5.2.3). | DA | Nu sunt necesare |
| b) Curatarea si igienizarea boxelor |
| Curatirea generala a halelor si canalelor colectoare se face cu pompa Karcher (masina de spalat cu apa sub presiune si cu consum redus de apa) dupa fiecare ciclu de productie. Dupa aceste operatii, se reface si perna de apa din canale. Apele uzate rezultate sunt dirijate in canalul colector al slamului de dejectie si evacuate spre bazinul de stocare. | Curatirea cu apa sub presiune dupa ciclul de productie. (BREF CRESTEREA INTENSIVA A PASARILOR SI PORCILOR Sectiunea 5.2.3). Pastrarea unui echilibru intre consumul de apa si mentinerea curateniei (BREF CRESTEREA INTENSIVA A PASARILOR SI PORCILOR Sectiunea 5.2.3). | DA | Nu sunt necesare |
| necesarul de apa pentru spalarea halelor a fost determinat tinand seama de consumul indicativ din BREF CRESTEREA INTENSIVA A PASARILOR SI PORCILOR, adica intre 0.07 si 0,3 m3/cap/an. Este posibil ca, in realitate, consumul efectiv sa fie mai mic datorita folosirii pompei moderne la spalarea halelor. | Consumul mediu de apa pentru curatenie: 0,07 – 0,3 m3/cap/an in ingrasatorii (BREF CRESTEREA INTENSIVA A PASARILOR SI PORCILOR Sectiunea 3.2.2.2.2; tab. 3.16). | DA | Nu sunt necesare masuri tehnice. |
| c) Monitorizarea consumului de apa |
| Se tine evidenta consumului de apa pe total ferma. | Evidente privind consumul de apa. (BREF CRESTEREA INTENSIVA A PASARILOR SI PORCILOR Sectiunea 5.2.3). | DA | Se va determina prin calcul consumul de apa de spalare si a celui pentru refacerea pernei de apa; se va face comparatia cu consumurile indicative din BREF CRESTEREA INTENSIVA A PASARILOR SI PORCILOR. |
| d) Detectarea si remedierea pierderilor necontrolate |
| Scurgerile se detecteaza prin control vizual si eventualele defectiuni se remediaza cat mai repede posibil | Detectarea si remedierea scurgerilor. (BREF CRESTEREA INTENSIVA A PASARILOR SI PORCILOR Sectiunea 5.2.3). | DA | Inspectii planificate ale instalatiilor si echipamentelor de distributie a apei. |

Evaluarea conformarii cu cerintele BAT pentru adapostire, curatirea adaposturilor, colectarea si evacuarea dejectiilor

| Activitatea in cadrul fermei | Cerinte BAT | Conformare (Da / Nu) | Actiuni necesare pentru conformare |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| a) Pardoseala (a se vedea subsectiunea 4.2.1.1) |
| Boxe comune, cu pardoseala prevazuta total cu gratare din beton. Sub zona prevazuta cu grătare se afla rigola de scurgere a dejectiilor. Sistemele sunt similare cu sistemele FSF si PSF descrise in BREF CRESTEREA INTENSIVA A PASARILOR SI PORCILOR Sectiunile 4.6.1.1, 4.6.1.6 si 4.6.3.4, avand rigole conectate la canalizare care asigura evacuarea dejectiilor (a se vedea sectiunea 5.2.1.6). | Conform BREF CRESTEREA INTENSIVA A PASARILOR SI PORCILOR Sectiunea 4.6.4, Tabelul nr. 4.24, pag. 223, sistemul de referinta este: tarcuri comune pe podea acoperita complet cu gratare si groapa adanca pentru colectarea dejectiilor. Emisii de amoniac in hala pentru sistemul de referinta raportate in kg NH3/ loc/ an: 3,0 (Olanda, Italia, Germania) si 2,39 (Danemarca) pentru porci in crestere si, respectiv 0,6 – 0,8 kg NH3/ loc/ an pentru purcei intarcati. Conform BREF CRESTEREA INTENSIVA A PASARILOR SI PORCILOR Sectiunea 5.2.2.2, pag 281, pentru ingrasatorii, BAT este: podea acoperita complet cu gratare si sistem de colectare/evacuare a dejectiilor situat dedesubt (sistem FSF descris in BREF CRESTEREA INTENSIVA A PASARILOR SI PORCILOR Sectiunea 4.6.1.1; podea acoperita partial cu gratare si cu canale pentru colectarea/evacuarea dejectiilor plasat dedesubt (sistem PSF descris in BREF CRESTEREA INTENSIVA A PASARILOR SI PORCILOR Sectiunea 4.6.1.6); Conform BREF CRESTEREA INTENSIVA A PASARILOR SI PORCILOR Sectiunea 4.6.4 Tabelul nr. 4.24, pag. 223: sistemul 4.6.1.1 asigura un procent de 20 – 33 % (in medie 26%) de reducere a emisiilor de amoniac fata de sistemul de referinta si acelasi consum de energie sistemul BAT 4.6.1.2 asigura un procent de 40 % de reducere a emisiilor de amoniac fata de sistemul de referinta si acelasi consum de energie. | DA Emisiile de amoniac din halele cu porci in crestere s-au calculat conform sistemelor 4..6.1.1 si 4.6.1.6 care asigura un procent de reducere de 25 – 35 % fata de sistemul de referinta, ceea ce inseamna in medie: 2 kg NH3/ loc/ an | Nu sunt necesare |
| b) Curatarea boxelor (a se vedea subsectiunea 4.2.1.2) |
| Curatirea generala a halelor si canalelor colectoare se face cu masina sub presiune, dupa fiecare ciclu de productie. Dupa aceste operatii, la inceputul fiecarui ciclu de productie se reface perna de apa din rigole. | BAT reprezinta reducerea cantitatii de apa utilizata, prin urmatoarele masuri: - curatarea adaposturilor si echipamentelor cu apa sub presiune mare dupa fiecare ciclu de productie; in timpul curatirilor zilnice, apa rezultata din spalarea pardoselilor patrunde in canalul de colectare a dejectiilor si, de aceea, trebuie gasita relatia optima intre curatenie si utilizarea unei cantitati cat mai reduse de apa; - monitorizarea si evidenta consumurilor de apa; - detectarea si repararea scurgerilor (BREF CRESTEREA INTENSIVA A PASARILOR SI PORCILOR Sectiunea 5.2.3) | DA | Nu sunt necesare |
| c) Ventilarea halelor (a se vedea subsectiunea 4.2.1.4) |
| Halele sunt dotate cu sistem de ventilatie naturala si fortata. | BAT reprezinta: reducerea emisiilor de amoniac in hala (BREF CRESTEREA INTENSIVA A PASARILOR SI PORCILOR Sectiunea 4.6.1.4) si reducerea energiei utilizate pentru ventilatie, prin urmatoarele masuri: - aplicarea ventilatiei naturale ori de cate ori este posibil; - pentru ventilatia artificiala: optimizarea proiectarii sistemului de ventilatie in fiecare hala astfel incat sa se realizeze un control adecvat al temperaturii si ventilatie minima in timpul iernii; - evitarea rezistentei la ventilatie prin verificare frecventa si prin curatarea prafului din sistemul de ventilatie si de pe elice (BREF CRESTEREA INTENSIVA A PASARILOR SI PORCILOR Sectiunea 4.4.2; 5.2.4). | DA | Nu sunt necesare |
| d) Incalzirea halelor ( a se vedea subsectiunea 4.2.1.3 si sectiunea 7-energie) |
| Halele sunt cladiri inchise cu acoperisuri izolate termic. | BAT reprezinta reducerea energiei utilizate pentru incalzire, prin urmatoarele masuri: - utilizarea optima a capacitatii de adapostire disponibile; optimizarea densitatii animalelor; - scaderea temperaturii la limita permisa pentru asigurarea confortului animalelor; - izolarea cladirilor (si captusirea conductelor de termoficare); - optimizarea pozitiei si reglarii echipamentelor de incalzire; - luarea in considerare a utilizarii instalatiilor de incalzire de mare eficienta (BREF CRESTEREA INTENSIVA A PASARILOR SI PORCILOR Sectiunea 4.4.2) | DA | Nu sunt necesare |

# 9. INSTALAŢII PENTRU EVACUAREA, REŢINEREA, DISPERSIA POLUANŢILOR ÎN  MEDIU

# 9.1.   Emisii  în atmosferă

Sursele de generare a emisiilor in atmosfera sunt:

- procesele metabolice

- managementul dejectiilor

- activitati auxiliare: de transport, de descarcare a furajelor, de intretinere a incintei

Categoriile de surse asociate acestor emisii sunt:

- halele de productie ale caror guri de ventilatie si celelalte deschideri pot fi considerate un sistem de surse punctiforme

- bazinele  de stocare a dejectiilor in care se produce fermentarea anaeroba a acestora, ca sursa de suprafata.

In general, se produc emisii de amoniac, gaz metan si protoxid de azot si din activitatea de imprastiere a dejectiilor pe camp.

Controlul pentru minimizarea excretiei de azot si a emisiilor de compusi ai azotului se face prin aplicarea celor mai bune tehnici pentru: sistemul de adapostire, compozitia furajelor, modul de administrare a apei de baut, colectarea/transferul/tratarea/stocarea si eliminarea dejectiilor.

9.1.1. Emisii dirijate

Nu exista surse de emisii dirijate

9.1.2. Emisii difuze

Sunt emisiile rezultate din sursele enumerate mai sus.

| Poluant | Sursa/Mod de generare |
| --- | --- |
| Amoniac (NH3) | Adapostirea animalelor, depozitarea dejectiilor si utilizarea acestora la fertirigatii |
| Metan (CH4) | Adapostirea animalelor, depozitarea si tratarea dejectiilor |
| Protoxid de azot (N2O) | Adapostirea animalelor, depozitarea dejectiilor si utilizarea acestora la fertiirigatii |
| Bioxid de carbon (CO2) | Adapostirea animalelor, energia utilizata pentru transport in ferma, arderea deseurilor de provenienta vegetala de la intretinerea incintei |
| Miros (cum ar fi H2S) | Adapostirea animalelor, depozitarea dejectiilor si utilizarea acestora la fertiirigatii |
| Pulberi | Descarcarea/depozitarea nutretului combinat in buncare |

9.1.3. Este obligatoriu să nu existe alte emisii în aer, semnificative pentru mediu, cu excepţia celor reglementate prin prezenta autorizaţie.

9.2.  Emisii în apă

9.2.1. Surse de ape uzate

Nu exista descarcari in ape de suprafata sau subterane:

- apele uzate tehnologice (dejectii lichide plus ape de spalare) sunt evacuate prin intermediul canalizarii de pe incinta amplasamentului in bazinele  de stocare (21200 m3) de unde se preiau cu cisterna proprie si se utilizeaza la fertilizarea (a se vedea sectiunile anterioare 4.2.1.6 si 4.2.5);

- apele uzate menajere rezultate de la filtrul sanitar sunt evacuate intr-o bazin vidanjabil executat din beton armat, cu volumul de 25 m3;

- apele meteorice se infiltreaza direct in sol pe suprafetele de teren neacoperite de cladiri, alei sau drumuri, iar excesul de apa se colecteaza prin rigole pentru a fi descarcate gravitational, sistematizat, in receptori naturali.

| Sursa de apă Uzată | Poluanţi | Metode de colectare/ evacuare | Data revizuirii |
| --- | --- | --- | --- |
| apele uzate tehnologice (dejectii lichide plus ape de spalare) | Suspensii; - Substanţe organice; - Amoniu; - azotiti - azotati - fosfor | bazinele de stocare (21200 m3) de unde se preiau cu cisterna proprie si se utilizeaza la fertirigatii |  |
| apă uzată fecaloid menajere | - Suspensii; - Substanţe organice; - Amoniu; - Fosfor ; - Extractibile; - Detergenţi; | bazin vidanjabil executat din beton armat, cu volumul de 25 m3 |  |
| Apa pluvială | - | Se infiltreaza in sol |  |

9.2.2. Debite autorizate de evacuare ape uzate debitele prevăzute în Autorizaţia de Gospodărire a Apelor nr. 84/04.04.2008, revizuită la 11.06.2015, eliberată de Administraţia Naţională Apele Române, ABA Mureş, sunt următoarele:

| Categoria apei | Receptor | Volumul total evacuat | Observaţii | Data revizuirii |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Zilnic | Anual mediu (mii mc) |  |  |
|  |  | Maxim (mc) | Mediu (mc) |  |  |  |
| apa uzata fecaloid-menajera | bazin betonat vidanjabil (V = 25 mc) | 1,5 | 1,3 | 0.5 | apele uzate fecaloid menajere colectate in bazin sunt vidanjate si transportate la statia de epurare Orastie |  |
| apa uzata de la igienizari | lagune stocare dejectii (Vtotal = 21200 mc) + bazine stocare dejectii (Vtotal= 15800 mc) | 2,3 | 1,9 | 0.7 | apele uzate rezultate de la igienizarea de la sfarsitul ciclurilor de produce sunt colectate in lagunele sau in bazinele de stocare dejectii prin acelasi sistem cu dejectiile |  |

9.2.3. Pretratare

Nu e cazul

9.2.4. Tratare

Nu e cazul

9.2.5. Nu este permisă evacuarea nici unei substanţe sau materii care poluează mediul în apele de suprafaţă sau canalele de scurgere a apei pluviale de pe amplasament sau din afara acestuia.

9.2.6. Operatorul trebuie să ia toate măsurile necesare pentru a preveni şi minimiza emisiile în apă, în special prin structurile subterane.

9.3.  Emisii în sol, ape subterane

9.3.1. Surse posibile de poluare

Teoretic, pot sa apara astfel de infiltratii in sol si de aici in apele freatice prin exfiltratii de ape uzate din sistemul pentru colectarea si transferul dejectiilor .

Practic, prin lucrarile de realizare a canalelor colectoare, aceasta posibilitate este foarte redusa .

Bazinele de stocare dejectii sunt impermeabilizate cu membrana de PVC cu grosimea de 2 mm  si sunt prevazute cu sisteme de monitorizare a impermeabilizarii.

9.3.2. Măsuri  pentru eliminarea/minimizarea emisiilor pe sol, ape subterane:

Operatorul are obligaţia aplicării următoarelor măsuri:

- desfăşurarea activităţii pe suprafeţe betonate;

- manipularea de materiale, materii prime şi auxiliare, deşeuri trebuie să aibă loc în zone desemnate, protejate împotriva pierderilor prin scurgeri accidentale;

- se vor evita deversările accidentale de produse şi deşeuri care pot polua solul şi implicit migrarea poluanţilor în mediul geologic; în cazul în care se produc, se impune eliminarea deversărilor accidentale, prin îndepărtarea urmărilor acestora şi restabilirea condiţiilor anterioare producerii deversărilor;

- structurile subterane: reţeaua de canalizare şi bazinele de stocare vor fi verificate periodic, iar lucrările de întreţinere se vor planifica şi efectua la timp;

- să asigure pe amplasamentul societăţii, în depozite/magazii o cantitate corespunzătoare de substanţe absorbante şi substanţe de neutralizare, potrivite pentru controlul oricărei deversări accidentale de produse;

- să planifice şi să realizeze, periodic, activitatea de revizii şi reparaţii la elementele de construcţii subterane, respectiv conducte, cămine şi guri de vizitare etc., rigolele de colectare şi scurgere a apelor pluviale vor fi menţinute în perfectă stare de curăţenie.

# 10. CONCENTRAŢII DE POLUANŢI ADMISE LA EVACUAREA ÎN MEDIUL ÎNCONJURĂTOR, NIVEL  DE  ZGOMOT

10.1.  Aer inconjurator (imisii):

Concentratiile poluantilor evacuati in atmosfera nu vor depasi concentraţiile maxime admise prevazute de STAS 12574 – 87

Tabel 10.1.1

| Nr. crt. | Indicator | Perioada de mediere | C.M.A. STAS 12574-8 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | H2S | Media de scurtă durată (30 min) | 0,015 mg/mc |
|  |  | Medie de lungă durată | 0,008 mg/mc |
| 2 | Amoniac | Media de scurtă durată (30 min) | 0,3 mg/mc |
|  |  | Medie de lungă durată | 0,1 mg/mc |
| 3 | Dioxid de azot | Medie de lungă durată | 0,1 mg/mc |
| 4 | Pulberi sedimentabile | lună | 17 g/m2/lună |

10.1.2. Emisii din surse dirijate

Nu exista emisii dirijate

Valori limita pentru aer în condiţii de funcţionare speciale* (porniri, opriri, etc.)

Nu e cazul.

10.2. Calitatea aerului

10.2.1. Activitatea desfăşurată pe amplasament nu trebuie să conducă la o deteriorare a calităţii aerului prin depăşirea valorilor  limită stabilite prin Legea 104/2011 privind aerul înconjurător la indicatorii de calitate specifici activităţii şi cele stabilite prin STAS 12574/87.

## 10.3.   Apa

10.3.1. Nici o emisie nu trebuie să depăşească valorile limită  de emisie stabilite în prezenta autorizaţie şi în autorizaţia de gospodărire a apelor.

10.3.2. Valori limită pentru indicatorii de calitatea ai apelor uzate tehnologice şi menajere

Conform Autorizatiei de gospodarire a apelor:Apele fecaloid-menajere vidanjate, descarcate in statia de epurare oraseneasca, nu vor depasi limitele admisibile ale indicatorilor de calitate stabilite prin HG 188/2002 (NTPA 002), cu modificarile si completarile ulterioare, respectiv:

| Loc prelevare | Natura apei | Indicator de calitate | CMA | UM | Data revizuirii |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Bazinul de stocare- la fiecare golire a bazinului vidanjabil | Ape uzate fecaloid menajere | pH | 6,5-8,5 | Unităţi pH |  |
|  |  | Materii în suspensie | 350 | mg/l |  |
|  |  | CBO5 | 300 | mg/l |  |
|  |  | CCO-Cr | 500 | mg/l |  |
|  |  | NH44+ | 30 | mg/l |  |

Concentraţii maxime admise pentru apa subterană

Prin Autorizaţia de Gospodărire a Apelor nr. 84 din 04.04.2008, revizuită la 11.06.2015, eliberată de Administraţia Naţională Apele Române, ABA Mureş, este prevăzut:

Obiectivul este situat pe corpul de ape subterane ROMU07, conform codificarii stabilite in Ordinul MMSCnr. 621/2014.

Pentru monitorizarea calitatii apelor freatice, sunt executate cinci foraje de control pe directia de curgere a apelor subterane, astfel:

| nr. crt. | foraj observafie | pozitionare foraje |
| --- | --- | --- |
|  |  | fata de sensul de curgere al panzei freatice | coordonate stereo 70 |
|  |  |  | X(N) | Y(E) |
| 1. | Fl | Amonte | 486827,924 | 362089,621 |
| 2. | F2 | aval - in zona bazinelor de stocare dejectii | 487316,411 | 361868,008 |
| 3. | F3 | amonte - in zona lagunelor de stocare dejectii | 487256,789 | 361882,821 |
| 4. | F4 | aval - in zona lagunelor de stocare dejectii | 487207,362 | 361931,880 |
| 5. | F5 | aval - in zona lagunelor de stocare dejectii | 487168,443 | 361973,541 |

Conform Ordinului MMSC nr. 621/2014 se va urmari calitatea apelor subterane astfel: pentru probele de apa prelevate din cele cinci foraje se vor efectua analize chimice pentru urmatorii indicatori:

| indicatori de calitate | frecvenfa de monitorizare |
| --- | --- |
| pH | Semestrial pentru anul 2017 anual incepand cu anul 2018 |
| CBO5 |  |
| CCO-Cr |  |
| NH+4 |  |
| NO3- |  |
| N02- |  |

10.4.  Sol

10.4.1. Valori admise pentru sol

Calitatea solului poate suferi modificări pe parcelele unde se aplică dejectiile. Din acest motiv este necesar să se urmărească dacă fertilizarea a fost raţională şi nu conduce  la poluare cu nitraţi. Cantitatea de ingrasaminte organice naturale nu trebuie sa depaseasca 170 kg de  azot pe hectar si an, conform Codului de bune practici agricole.

Cantitatea maxima se va aplica atunci cand:

- se utilizeaza balegar putin fermentat;

- se administreaza pe solurile grele (argiloase) sau care au capacitate ridicata de denitrificare;

- se aplica la culturi cu perioade lungi de vegetatie sau care consuma cantitati ridicate de azot.

Valorile concentratiilor poluantilor specifici activitatii, prezenti in solul din incinta societatii si pe solurile unde se imprastie dejectiile nu vor depasi limitele indicate in tabelele de mai jos:

Pentru indicatorul carbon organic % se foloseste clasificarea din literatura de specialitate dupa cum urmeaza:

| Element poluant | Sol nepoluat | Sol usor poluat | Sol mijlociu poluat | Sol puternic poluat |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| carbon organic % | 0-1 % | 1-3 % | 3-4% | 4-6 % |

Aprecierea gradului de poluare al solului (pH)

| Domeniu de pH | Reactia solului |
| --- | --- |
| 3.3-5.0 | Puternic acida |
| 5.0-5.8 | Moderat acida |
| 5.8-6.8 | Slab acida |
| 6.8-7.2 | Neutra |
| 7.2-8.4 | Slab alcalina |
| 8.4-9.0 | Moderat alcalina |
| >9.0 | Puternic alcalina |

Gradul de poluare cu compusi de azot, functie de clasele de aprovizionare cu azot

| Strarea de aprovizionare | Culturi de camp | Culturi intensive |
| --- | --- | --- |
|  | Azot nitric + azot amoniacal, ppm(mg/kg) |
| Scazuta | <20 | <40 |
| Mijlocie | 21-40 | 41-70 |
| Normala | 41-60 | 71-100 |
| Ridicata | 61-100 | 101-130 |
| Foarte ridicata | >101(0.01%) | >131(0.013%) |

Doza maximă de azot provenit din ingrasamintele organice care se aplică pe teren nu trebuie sa depaseasca 170 kg/hectar/an, conform Codului de bune practici agricole.

## 10.5.    Zgomot

10.5.1. La limita receptorilor protejaţi zgomotul măsurat conform standard SR ISO 1996/2-08, datorat activităţii de pe amplasamentul autorizat nu va depãşi nivelul admis: de 55 dB şi curba de zgomot Cz 50 ziua şi 45 dB curba de zgomot Cz 40 în perioada nopţii(interval orar 23-7), conform art. 16, alin (1)OM nr. 119/ 2014 pentru aprobarea normelor de igienă şi sănătate publică privind mediul de viaţă al populaţiei.

10.5.2. în emisiile de zgomot provenite de la activităţile desfăşurate pe amplasament  nu trebuie să existe nici un element de zgomot perturbator continuu sau intermitent la nici o locaţie sensibilă la zgomot.

10.6. MIROS

Conform Standardului National 12574/87 – Conditii de calitate pentru aerul din zonele protejate, se considera ca emisiile de substante puternic mirositoare depasesc concentratiile maxim admise atunci cand in zona de impact mirosul lor dazagreabil si persistent este olfactiv

| Sursa | Intensitatea mirosului | Masuri de control |
| --- | --- | --- |
| Halele de adapostire animale | Sesizabil | Ventilare corespunzatoare |
| Parti componente ale retelei de canalizare; camine de vizitare | Sesizabil | Acoperite cu capac |
| Bazine de stocare dejectii | Sesizabil | - |

Titularul activitatii isi va programa activitatile din care rezulta mirosuri dezagreabile persistente, sesizabile olfactiv, tinand seama de conditiile atmosferice, evitandu-se planificarea acestora in perioadele defavorabile dispersiei pe verticala a poluantilor, pentru prevenirea transportului mirosului la distante mari.

Emisiile difuze si mirosurile vor fi micsorate prin urmatoarele masuri:

- masuri de igiena a productiei, prin respectarea stricta a procesului de exploatare a cresterii porcilor;

- utilizarea unui regim nutritional adecvat, in vederea reducerii emisiilor rau mirositoare;

- respectarea programului de eliminare a dejectiilor, evitind stagnarea lor in adaposturi.

Se va face instruirea personalului pentru a-si desfasurarea activitatea astfel incat nivelul mirosului emise sa fie redus.

Monitorizarea mirosului, pana la aparitia legislatiei specifice, se va face prin analiza concentratiilor de amoniac si compararea se va face cu limitele din STAS 12547/87.

Pentru reducerea emisilor de amoniac, in vederea diminuarii mirosului, in procesul de imprastiere pe sol a dejectiilor provenite de la porci, un factor important este incorporarea rapida in terenul arabil.

# 11. GESTIUNEA  DEŞEURILOR

11.1	. Deşeuri produse

| Cod deșeu | Denumire deșeu | Sursă generatoare | Cantitate | UM | Mod gestionare | Data revizuirii |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 02 01 02 | cadavre de animale1 | Procesul de crestere porci | 64 | t/an | Se elimina cu SC MERCADO SRL in baza contractului existent intre parti |  |
| 02 01 06 | Slam de dejectii (materii fecale, urina, inclusiv resturi de paie) colectate separat si tratate in afara incintei2 |  | Max. 45926 la o populare de 30.000 capete | t/an | Se administreaza ca si fertilizant pe terenurile agricole. |  |
| 15 01 01 | ambalaje medicamente: cartoane |  |  |  | se valorifica |  |
| 15 0110 * | ambalaje vaccinuri: flacoane de sticla |  |  |  | Livrate la firma furnizoare |  |
| 15 01 02 | ambalaje materiale dezinfectante (bidoane de plastic) |  |  |  | Se returneaza la producator |  |
| 20 03 01 | deseuri menajere |  | 50 | mc/an | La depozitul municipal de deseuri, pe baza de contract |  |

Nota 1 - deseuri de tesuturi animale - cadavre porci:

- sunt excluse din domeniul de aplicare al Legii nr. 211/2011 privind regimul deşeurilor (conform art. 2),

- intră sub domeniul de aplicare al Regulamentului 2150/2002 referitor la statisticile privind deşeurile;

Nota 2 - Dejecţiile animaliere:

- sunt excluse din domeniul de aplicare al Legii nr. 211/2011 privind regimul deşeurilor (conform art. 2),

- intră sub domeniul de aplicare al Regulamentului 2150/2002 referitor la statisticile privind deşeurile

- intră sub domeniul de aplicare al Regulamentului 1774/2002 de stabilire a normelor sanitare privind subprodusele de origine animal care nu sunt destinate consumului uman.

11.2. Deşeuri stocate temporar

| Cod deșeu | Denumire deșeu | Compoziție | Cantitate | UM | Mod stocare | Data revizuirii |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 02 01 02 | cadavre de animale | - | 64 |  | Se stocheaza in camera de necropsie , dotata cu instalatie frig |  |
| 02 01 06 | Slam de dejectii | - | Max. 45926 |  | Se stocheaza in bazinele laguna si in bazinele existente |  |
| 15 01 01 | ambalaje medicamente: cartoane | - |  |  | in loc special amenajat |  |
| 15 0110 * | ambalaje vaccinuri: flacoane de sticla | - |  |  | in loc special amenajat |  |
| 15 01 02 | ambalaje materiale desinfectante (bidoane de plastic) | - |  |  | in loc special amenajat |  |
| 20 03 01 | deseuri menajere | - |  |  | in containere plastic |  |

11.3. Deşeuri tratate - titularul valorifică/elimină următoarele deşeuri în baza contractelor de service al instalaţiilor, sau în baza contractelor de colectare deşeuri, încheiate cu firme autorizate:

| Cod deșeu | Denumire deșeu | Cantitate | UM | Operațiune valorificare / eliminare | Cod operațiune | Denumire operațiune | Data revizuirii |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 20 03 01 | deşeuri municipale amestecate | 50 | mc/an | eliminare | D1 | Depozitare |  |
| 02 01 02 | cadavre de animale | 64 | t/an | eliminare |  |  |  |
| 15 01 02 | Deşeuri de ambalaje -carton | - | t/an | valorificare | R12 | Predare in vederea valorificarii (R1-R11) |  |

11.4. Operatorul activităţii are obligaţia evitării producerii deşeurilor, în cazul în care aceasta nu poate fi evitată, valorificarea lor, iar în cazul de imposibilitate tehnică şi economică, neutralizarea şi eliminarea acestora, evitandu-se sau reducându-se impactul asupra mediului.

11.5. Deşeurile vor fi transportate de pe amplasament la destinaţie într-o manieră care nu va afecta negativ mediul şi în acord cu legislaţia naţională, respectiv HG 1061/2008-privind transportul deşeurilor periculoase şi nepericuloase pe teritoriul Romaniei,şi europeană.

11.6. Nu trebuie eliminate/depozitate alte deşeuri nici pe amplasament, nici în afara amplasamentului fără a informa în prealabil autoritatea competentă pentru protecţia mediului şi fără acordul scris al acesteia.

11.7. Gestionarea tuturor categoriilor de deşeuri se va realiza cu respectarea strictǎ a prevederilor Legea nr. 211/2010 privind regimul deseurilor. Deşeurile vor fi colectare şi depozitate temporar pe tipuri şi categorii, fǎrǎ a se amesteca.

11.8. Deşeurile industriale recuperabile: deşeurile de ambalaje din hârtie, plastic, metale, uleiuri uzate, anvelope, acumulatori uzaţi, DEEE - vor fi colectate separat şi valorificate în conformitate cu legislaţia  în vigoare:

- Legea nr. 249/2015 privind gestionarea ambalajelor şi deşeurilor de ambalaje;

- HG 170/2004 privind gestionarea anvelopelor uzate;

- HG 235/2007 privind gestionarea uleiurilor uzate;

- HG. 1132/2008 privind regimul bateriilor şi acumulatorilor şi a deşeurilor de baterii şi acumulatori cu modificările şi completările ulterioare;

- OUG 5/2015 privind deşeurile de echipamente electrice şi electronice;

11.9. În conformitate cu H.G.124/2003 privind prevenirea, reducerea şi controlul poluării mediului cu azbest, modificatǎ cu H.G. 734/2006, începând cu data de 1 ianuarie 2007 se interzic toate activităţile de comercializare şi de utilizare a azbestului şi a produselor care conţin azbest, cu precizarea din H.G. 734/2006, art.13 „Produsele care conţin azbest şi care au fost instalate sau se aflau în funcţiune înainte de data de 1 ianuarie 2005 pot fi utilizate pânǎ la încheierea ciclului de viaţǎ al acestora.” Materialele de construcţie cu conţinut de azbest vor fi eliminate în conformitate cu prevederile Ordinului 95/2005, privind stabilirea criteriilor de acceptare şi procedurilor preliminare de acceptare a deşeurilor la depozitare şi lista naţională de deşeuri acceptate în fiecare clasă de depozit de deşeuri.

11.10. Deşeurile transportate în afara amplasamentului pentru recuperare sau eliminare trebuie transportate doar de un operator autorizat pentru astfel de activităţi cu deşeuri.

11.11. Operatorul autorizaţiei trebuie să se asigure că deşeurile transferate către o altă persoană sunt ambalate, identificate şi inscripţionate în conformitate cu standardele naţionale, europene şi cu oricare standarde în vigoare privind  o astfel de inscripţionare. Până la colectare, recuperare sau eliminare, toate deşeurile trebuie depozitate în zone desemnate, protejate corespunzator împotriva dispersiei în mediu. Deşeurile trebuie clar identificate, inscripţionate şi separate corespunzător.

11.12. Dejectii animaliere

Se vor respecta prevederile recomandate de “Codul de bune practici agricole pentru protecţia apelor împotriva poluării cu nitraţi din surse agricole” aprobat prin OM 1182/1270/2005, cu modificările şi completările ulterioare:

- In timpul administrarii ingrasamintelor organice naturale lichide si semilichide se vor adopta bunele practici in scopul evitarii trecerii acestora in sursele de apa:

- îngrăşămintele organice lichide şi semilichide se aplică, de regulă, prin injectare în sol;

- sa se aiba in vedere conditiile meteorologice si starea solului; în cazul aplicării la suprafaţa solului, se va evita imprastierea pe timp cu vant, cu soare puternic, in timpul ploilor,

- sa se evite orice descarcare accidentala sau intentionata a acestor lichide, din rezervorul sau cisterna utilajului de administrare, in apropierea oricarei surse de apa sau direct in acestea. In acest scop este necesar ca rezervorul sau cisterna sa fie protejate sau construite din materiale anticorozive; atat la transportul, cat si la administrarea acestor ingrasaminte, pierderile tehnologice sau prin neetanseitatea utilajelor trebuie reduse in totalitate.

Se interzice aplicarea gunoiului:

- pe timp de ploaie;

- ninsoare;

- soare puternic;

- pe terenuri cu exces de apa;

- pe solurile acoperite cu zapada;

- în perioadele de interdicţie (tabelul 7.6 , Capitolul 7.Aplicarea îngrăşămintelor cu azot – din “Codul de bune practici agricole pentru protecţia apelor împotriva poluării cu nitraţi din surse agricole”

Nu se recomandă să fie aplicat gunoiul dacă:

- solul este puternic inghetat;

- solul este crăpat (fisurat) în adâncime,

- solul este săpat în vederea instalării unor drenuri sau pentru a servi la depunerea unor materiale de umplutură, câmpul a fost prevăzut cu drenuri sau a suportat lucrări de subsolaj în ultimele 12 luni.

- Pe terenurile în pantă fertilizarea trebuie făcută numai prin incorporarea îngrăşămintelor în sol şi ţinând cont de prognozele meteorologice (nu se aplică îngrăşăminte, mai ales dejecţii lichide, când sunt prognozate precipitaţii intense).

- Pe terenurile adiacente cursurilor de apă se instituie zone de protecţie şi benzi tampon (fâşii de protecţie) în care este interzisă desfăşurarea activităţilor agricole, respectiv aplicarea fertilizanţilor şi a pesticidelor de orice fel.

- Zonele de protecţie se instituie în conformitate cu art.40 din Legea apelor nr. 107/1996, cu modificările şi completările ulterioare, iar lăţimea acestora sunt cele menţionate în Anexa 2 a Legii 107/1996.

- Încorporarea rapidă in sol a dejecţiilor, folosind utilajele mecanice specifice activităţii.

-Organizarea sistemului de monitorizare / urmărire la teren a tuturor operaţiilor de încărcare/transport /aplicare a dejecţiilor pe terenurile agricole.

- Urmărirea permanenta a utilajelor cu care se transporta si se aplica dejecţiile in vederea respectării planului de fertilizare stabilit de titular.

11.13. Animalele decedate in ferma vor fi depozitate temporar in camera frigorifica si eliminate in conditii specifice impuse de normele sanitar veterinare, de societatea autorizata cu care exista incheiat contract de eliminare.

# 12. INTERVENŢIA RAPIDĂ, PREVENIREA ŞI MANAGEMENTUL SITUAŢIILOR  DE URGENŢĂ

12.1. Instalaţia  nu intră sub Directiva SEVESO

Pe amplasamentul fermei nu se utilizeaza substante care sa determine incadrarea in categoriile de risc conform prevederilor Legii nr. 59/2016 privind controlul asupra pericolelor de accident major în care sunt implicate substanţe periculoase, care transpune Directiva SEVESO.

Masuri luate in situaţia apariţiei unor condiţii anormale de funcţionare :

I. În situaţii speciale, cum ar fi îmbolnăviri masive in rândul porcilor, deşeurile de origine animala si dejecţiile se vor colecta, manipula si elimina din activitate conform dispoziţiilor autoritatilor sanitar-veterinare, elaborate in acest sens.

-Defectiunile apărute la sistemul de ventilaţie al halelor se vor remedia imediat, astfel incat microclimatul necesar pentru creşterea si întreţinerea porcilor sa fie asigurat.

-Se vor sigura permanent mijloace de comunicare cu personalul din cadrul societatii si cu autorităţile locale.

-Orice situaţie anormala de funcţionare ce necesita remedierea operativa a acestora, va fi comunicata imediat, telefonic si in scris, următoarelor autoritati: APM Hunedoara, GNM – SCJ Hunedoara, Primăria Municipiului Orastie, Prefectura Judetului Hunedoara.

Activitatea intra sub incidenta OUG nr.68/2007 privind răspunderea de mediu cu referire la prevenirea si repararea prejudiciului asupra mediului; in cazul unei ameninţări iminente cu un prejudiciu asupra mediului, precum si in cazul unui prejudiciu asupra mediului operatorul va acţiona si va informa autorităţile de mediu conform obligaţiilor ce ii revin, in baza prevederilor capitolului II. Masuri preventive si reparatorii, din OUG 68/2007.

12.2. Plan operativ de prevenire şi management al situaţiilor de urgenţă

12.2.1. Operatorul deţine un Plan operativ de prevenire şi management al situaţiilor de urgenţă, plan care trateazǎ pericolele de pe amplasament, în special în legătură cu prevenirea accidentelor cu un posibil impact asupra mediului, care conţine cel puţin:

- Planul reţelelor de alimentare cu apǎ şi punctele de racord la aceste reţele;

- Planul reţelelor de canalizare;

- Identificarea pericolelor posibile din cadrul instalaţiei;

- Evaluarea riscurilor, accidentelor şi consecinţelor posibile;

- Implementarea mǎsurilor de reducere a riscurilor de accidente şi consecinţele lor;

- amplasarea şi caracteristicile echipamentelor care pot fi utilizate în situaţii de urgenţǎ.

12.2.2. Planul operativ de prevenire şi management al situaţiilor de urgenţă trebuie să includă prevederi pentru minimizarea efectelor asupra mediului apărute în urma oricărei situaţii de urgenţă.

12.2.3. Planul operativ de prevenire şi management al situaţiilor de urgenţă trebuie să fie revizuit anual şi actualizat după cum este necesar. El trebuie să fie disponibil pe amplasament în orice moment pentru inspecţie de către personalul cu drept de control al autorităţilor de specialitate.

12.2.4. Operatorul trebuie să deţină mijloacele materiale necesare în caz de poluări accidentale şi să acţioneze în conformitate cu prevederile planului mai sus menţionat. Prin natura activitatii, in cadrul unitatii pot apare situatii de urgenta generate de incendii.

Pentru prevenirea acestor situatii si interventia in cazul aparitiei incendiilor, activitatea este organizata astfel:

- ferma este dotata cu materialele necesare, conform prevederilor legislatiei specifice PSI;

- reteaua de hidranti se mentine in perfecta stare de functionare;

În cadrul firmei va fi intocmit, în conformitate cu prevederile Ord. MAPPM 278/1997, « Planul de prevenire şi combatere a poluărilor accidentale », care  va cuprinde sistemul de alertă în caz de poluări accidentale, lista punctelor critice din unitate unde se pot produce poluari accidentale, fisa poluantului potential din cadrul fermei, programe de măsuri şi lucrări de prevenire a poluărilor accidentale, asigurarea dotărilor cu materiale şi personal de intervenţie în cazuri de poluare accidentală.

În conformitate cu profilul de producţie, pe amplasamentul analizat, cauzele care pot determina poluarea sunt reprezentate de activitatea de colectare, transport, stocare şi administrarea dejecţiilor. O evacuare necontrolată în mediu a dejecţiilor poate determina deteriorarea solului, apelor subterane sau de suprafaţă. Conform Planului de prevenire şi combatere a poluărilor accidentale, vor fi luate măsuri de prevenire a unor evenimente care pot cauza deteriorarea mediului înconjurător, printr-un management al deşeurilor care are ca scop siguranţa în transportul, stocarea şi administrarea pe terenul agricol a dejecţiilor rezultate din creşterea porcilor.

12.3. Program de revizii şi reparaţii a utilajelor şi instalaţiilor din dotare

12.3.1. Operatorul trebuie să întocmeascã şi sa implementeze un Program anual de revizii şi reparaţii pentru utilajele şi instalaţiile din dotarea societăţii, contribuind în acest fel la reducerea riscului apariţiei unor situaţii neprevăzute, cu consecinţe grave asupra mediului înconjurător.

12.3.2. Planul de întreţinere şi reparaţii trebuie să cuprindă toate utilităţile de care dispune amplasamentul (depozitele pentru materii prime şi auxiliare, instalaţii de alimentare cu apă şi combustibil, clădiri, instalaţii de ventilaţie, incălzire şi iluminat, depozite de deşeuri, etc.)

12.3.3. Periodicitatea operaţiilor de întreţinere şi reparaţii trebuie să corespundă cu prescripţiile furnizorului de echipamente.

12.3.4. Activităţile prevăzute în Planul de înteţinere şi reparaţii va fi consemnat într-un registru. Acesta va cuprinde minim următoarele date:

- obiectivul supus reparaţiei sau verificării;

- data efectuării intervenţiei;

- felul intervenţiei (planificată sau neplanificată);

- tipul operaţiei executate;

- responsabilul execuţiei lucrării;

- fonduri repartizate reparaţiilor sau intervenţiilor.

# 13. MONITORIZAREA  ACTIVITĂŢII

13.1.   Prevederi generale privind monitorizarea

13.1.1. Operatorul are obligaţia să monitorizeze nivelul emisiilor de poluanţi conform prezentei autorizaţii integrate de mediu şi să raporteze datele de monitorizare către autoritatea competentă de protecţie a mediului.

13.1.2. Monitorizarea fiecǎrei emisii trebuie realizată aşa cum s-a precizat în prezenta autorizaţie, respectând condiţiile generale prevăzute de standardele specifice.

13.1.3. Prelevarea şi analiza probelor pentru monitorizarea factorilor de mediu se va realiza prin laborator propriu sau de către laboratoare autorizate, prin metode de analiză conform standardelor de metodă.

13.1.4. Echipamentele de monitorizare şi analiză trebuie exploatate şi întreţinute astfel încât monitorizarea să reflecte cu precizie emisiile sau evacuările.

13.1.5. Operatorul trebuie să înregistreze într-un registru special punctele de prelevare a probelor, analizele, măsurătorile, metodele de determinare, condiţiile de prelevare, condiţiile atmosferice în care se face prelevarea, rezultatul măsurătorilor şi date privind eroarea de măsurare şi incertitudinea măsurătorilor.

13.1.6. Operatorul are obligaţia sa înregistreze şi sa arhiveze buletinele de analizǎ emise de terţi.

13.1.5. Monitorizarea emisiilor se va realiza astfel încît valorile determinate să poată fi comparate cu valorile limită impuse prin prezenta autorizaţie.

13.1.7. Toate rezultatele măsurătorilor trebuie prelucrate şi prezentate într-o formă adecvată pentru a permite ACPM să verifice conformitatea cu condiţiile de funcţionare autorizate şi valorile limită de emisie  stabilite.

13.1.8. Titularul autorizaţiei trebuie să asigure accesul sigur şi permanent la toate punctele de prelevare şi monitorizare.

13.1.9. Operatorul va asigura si monitorizarea tehnologică/monitorizarea variabilelor de proces, in conformitate cu specificul activitaţii.

13.1.10. Frecvenţa, metodele şi scopul monitorizării, prelevării şi analizelor, aşa cum sunt prevăzute în prezenta autorizaţie, pot fi modificate doar cu acordul scris al autorităţii competente pentru protecţia mediului.

13.2.  Monitorizarea emisiilor în aer

13.2.1. IMISII

Titularul autorizatiei are obligatia sa monitorizeze nivelul imisiilor de poluanti in aer in conditiile stabilite, astfel :

| Nr.crt | Parametri de analizat | Frecventa | Metoda de analiza |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Amoniac | anual* | Conform standardelor in vigoare |
| 2. | H2S | anual* |  |
| 3. | Dioxid de azot | anual* |  |
| 4. | Pulberi sedimentabile | anual* |  |

* în perioada caldă a anului (iulie-august), trei măsurători în zile diferite.

Condiţii de realizare a monitorizării:

- realizarea a trei măsurători, în zile diferite;

- prelevarea probelor se va realiza pe direcţia predominantă a vântului, în condiţii de activitate normală pe amplasament;

- se vor evita măsurătorile în condiţii meteorologice extreme.

13.2.2. emisii din surse dirijate

Nu e cazul

## 13.3.   Monitorizarea emisiilor în apă

13.3.1. Monitorizarea apei

| Loc prelevare | Natura apei | Indicator de calitate | Tip de monitorizare | Frecvență | Metodă de analiză | Data revizuirii |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Bazinul vidanjabil de colectare ape menajere | Ape uzate fecaloid menajere | pH | discontinua | La fiecare vidanjare | Conform standardelor in vigoare |  |
|  |  | Materii in suspensie | discontinua | La fiecare vidanjare |  |  |
|  |  | CBO5 | discontinua | La fiecare vidanjare |  |  |
|  |  | CCO-Cr | discontinua | La fiecare vidanjare |  |  |
|  |  | NH4+ | discontinua | La fiecare vidanjare |  |  |

13.4.  Monitorizarea pânzei freatice

| Loc prelevare | Indicator de calitate | Tip de monitorizare | Frecvență | Metodă de analiză | Data revizuirii |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Foraje amplasament F1,F2,F3,F4,F5 | pH | discontinuă | Semestrial in 2017 si anual incepand cu 2018 | Conform standardelor in vigoare |  |
|  | CBO5 |  |  |  |  |
|  | CCOCr |  |  |  |  |
|  | NH4+ |  |  |  |  |
|  | NO2- |  |  |  |  |
|  | NO3- |  |  |  |  |
|  | P total |  |  |  |  |

13.5. Monitorizarea solului

Se va realiza monitorizarea solului in incinta fermei, in zona bazinelor de stocare dejectii, si de pe terenurile arabile unde are loc fertilizarea cu dejectii,  conform tabelului 13.5.1.

Se va marca zona de prelevare a probelor de sol de pe amplasament având în vedere procedurile de prelevare ale OSPA Hunedoara.

Pentru terenurile unde se imprastie dejectiile, se va realiza Studiul Agrochimic si Pedologic cu o periodicitate de 4 ani sau de 1-2 ani în cazul terenurilor poluate.

Anual se întocmeşte Planul de fertilizare a terenurilor.

Tabel 13.5.1

| Parametru | Frecventa | Metoda de analiza |
| --- | --- | --- |
| C organic | Anual | Conform Standardelor in vigoare |
| Ph | Anual |  |
| Azot total | Anual |  |

Fertilizarea terenurilor agricole cu dejectii, se va realiza numai dupa trecerea perioadei de stocare necesara pentru stabilizare/fermentare.

13.6. Monitorizare tehnologică

13.6.1 Operatorul are obligaţia să monitorizeze parametrii tehnologici specifici fluxului tehnologic şi să menţină înregistrări corespunzătoare.

13.6.2. Parametrii tehnologici monitorizati/frecventa de monitorizare a acestora:

## 13.7.  Monitorizarea deşeurilor

13.7.1. deşeuri tehnologice

13.7.1.1 Monitorizarea deşeurilor se va realiza lunar, pe tipuri de deşeuri generate în conformitate cu prevederile HG 856/2002 privind evidenţa gestiunii deşeurilor şi pentru aprobarea listei ce cuprinde deşeuri, inclusiv deşeurile periculoase, modificatǎ prin HG 210/2007.

13.7.1.2. Operatorul are obligaţia întocmirii unui registru complet cu aspecte şi probleme legate de operaţiunile şi practicile de management a deşeurilor de pe amplasament, care trebuie pus la dispoziţia persoanelor autorizate ale autorităţii competente pentru protecţia mediului şi ale autorităţii cu atribuţii de control. Acest registru trebuie să conţină minimum detalii cu privire la:

-  cantităţile şi codurile deşeurilor;

- numele transportatorului deşeurilor şi detaliile de atestare şi de autorizare ale acestuia;

- confirmarea scrisă privind acceptarea şi eliminarea/recuperarea oricăror transporturi de deşeuri periculoase în afara amplasamentului;

- detalii privind expediţiile respinse;

- detalii privind orice amestecare a deşeurilor.

Aceste date trebuie raportate APM Hunedoara, ca parte a RAM.

13.7.1.3. Se vor respecta prevederile H.G nr.1061/2008 privind transportul deşeurilor periculoase şi nepericuloase pe teritoriul României. Fiecare transport de deşeuri periculoase care se produce în cantitate mai mare de 1 t/an, se va efectua după ce expeditorul şi destinatarul au obţinut toate aprobările necesare conform H.G 1061/2008 privind transportul deşeurilor periculoase şi nepericuloase pe teritoriul României.

Se vor păstra la dispoziţia organelor abilitate să efectueze controlul asupra gestionării deşeurilor următoarele documente:

▪ formularul pentru aprobarea transportului deşeurilor periculoase conform anexei 1 a H.G 1061/2008 (pentru o cantitate mai mare de 1 tonă/an);

▪ formularul de expediţie/transport conform anexei 2 a H.G 1061/2008, pentru transporturile de deşeuri periculoase;

▪ formularul de încărcare-descărcare deşeuri nepericuloase conform anexei 3 a H.G 1061/2008, înregistrat de către destinatar într-un registru de evidenţă a transporturilor de deşeuri nepericuloase, securizat, înseriat şi numerotat pe fiecare pagină. Formularul de încărcare-descărcare în baza căruia se realizează transportul şi controlul deşeurilor nepericuloase destinate colectarii/stocării temporare/tratării se păstrează astfel: o copie la expeditorul deşeurilor, o copie la destinatarul acestora şi o copie la transportatorul deşeurilor.

13.7.2. Dejectii animaliere

Recomandarile privind imprastierea dejectiilor vor fi monitorizate in mod special tinind cont de OM 296/2005 privind aprobarea Programului-cadru de acţiune tehnic pentru elaborarea programelor de acţiune în zone vulnerabile la poluarea cu nitraţi din surse agricole, , partea II-a, punctul 2.4.

Se va tine seama de tipurile fertilizantilor si de obligatia de a respecta perioadele de interdictie (restrictionare) la aplicarea (imprastierea) acestora pe sol, conform „Codului de bune practici agricole pentru protecţia apelor împotriva poluării cu nitraţi din surse agricole” aprobat prin OM 1182/1270/2005, cu modificările şi completările ulterioare.

Se vor respecta masurile speciale ce se impun la aplicarea ingrasamintelor pe terenurile din vecinatatea cursurilor de apa, lacurilor, captarilor de apa potabila, care sunt expuse riscului de poluare cu nitrati, transportati cu apele de drenaj si scurgerile de suprafata.

Pe terenurile agricole in panta fertilizarea trebuie facuta numai prin incorporarea ingrasamintelor in sol si tinind seama de prognozele meteorologice. Pe terenurile in panta mare aplicarea fertilizantilor este interzisa.

Pe terenurile saturate de apa, inundate, inghetate sau acoperite de zapada trebuie ales momentul de aplicare atunci cind solul are o umiditate corespunzatoare.

Pe lângă planul de fertilizare, în exploataţie trebuie ţinut un registru privind istoricul fertilizării pe fiecare parcelă sau solă, în care trebuie notat în fiecare an plantele cultivate, tipul şi dozele de îngrăşăminte aplicate, concentraţia acestora în nutrienţi, momentele de aplicare şi producţiile obţinute. Asemenea informaţii sunt deosebit de utile la perfecţionarea permanentă a planului de fertilizare precum şi în gestionarea economică a exploataţiei.

RAPORTAREA PRIVIND MANAGEMENTUL DEJECTIILOR SE VA FACE CONFORM TABELULUI din Anexa 1.

13.7.3. Ambalaje şi deşeuri de ambalaje

Gestionarea ambalajelor şi a deşeurilor de ambalaje se va realiza în conformitate cu prevederile HG nr. 621/2005, privind gestionarea ambalajelor şi a deşeurilor de ambalaje. Raportarea datelor referitoare la ambalaje şi deşeuri de ambalaje, cǎtre autoritǎţile competente pentru protecţia mediului se va realiza în conformitate cu OM nr. 794/2012 privind procedura de raportare a datelor referitor la ambalaje şi deşeuri de ambalaje.

13.8. Monitorizare zgomot

Intrucat unitatea este amplasată la circa 1,5 km de intravilanul localitatii Orastie, in mijlocul unor terenuri agricole, iar in incinta unităţii nu se semnalează zgomote, monitorizarea zgomotului nu se impune.

13.9. Monitorizare miros

Activitatea creaza disconfort local datorita mirosului. Se apreciaza ca impactul asupra populatiei din localitate este redus, datorita amplasarii fermei la distanta de intravilan (peste 1,5 km fata  de Orastie).

Mirosurile apar si atunci cand sunt imprastiate dejectiile pe sol. Pentru aceasta, Cele Mai Bune Tehnici Disponibile inseamna gestionarea imprastierii dejectiilor pe sol pentru reducerea neplacerilor provocate de miros, prin:

- Imprastierea in timpul zilei, cand este foarte probabil ca populatia sa nu fie acasa, si evitarea sfarsiturilor de saptamana si a sarbatorilor publice;

- Observarea directiei vantului in raport cu casele din localitate.

- Plantarea de perdele de protectie de-a lungul perimetrului fermei, pe directia predominanta a vantului  pe laturile aflate spre localitati.

13.10. Monitorizare substanţe şi preparate chimice periculoase

Operatorul va realiza monitorizarea substantelor periculoase pe cantităţi şi tipuri de substanţe folosite;

## 13.11.   Monitorizarea post – închidere

În cazul încetării definitive a activităţii vor fi realizate şi urmărite acţiunile conform planului de închidere.

# 14. RAPORTĂRI CĂTRE AUTORITATEA COMPETENTĂ PENTRU PROTECŢIA MEDIULUI ŞI PERIODICITATEA ACESTORA

14.1. Date generale

14.1.1. Formatul tuturor registrelor cerute de prezenta autorizaţie trebuie să asigure înregistrarea tuturor datelor specifice necesare raportării rezultatului monitorizării. Registrele trebuie pǎstrate pe amplasament pe durata valabilităţii autorizaţiei integrate de mediu  şi trebuie sǎ fie disponibile pentru inspecţie de cǎtre personalul cu drept de control al autoritǎţilor de specialitate,  în orice moment.

14.1.2. Operatorul, prin persoana împuternicitǎ cu atribuţii în domeniul protecţiei mediului, va transmite APM Hunedoara raportarile solicitate la datele stabilite.

14.1.3. Operatorul trebuie sǎ înregistreze toate accidentele/incidentele care afecteazǎ exploatarea normalǎ a activitǎţii şi care pot crea un risc de mediu. Această înregistrare trebuie să includă detalii privind natura, extinderea şi impactul incidentului, precum şi circumstanţele care au dat naştere incidentului. Inregistrarea trebuie să includă toate măsurile corective luate asupra mediului şi evitarea reapariţiei incidentului. După notificarea accidentului, titularul trebuie să depună la sediile: APM Hunedoara şi GNM – Serviciul Comisariatul Judeţean Hunedoara, raportul privind incidentul.

14.1.4. Operatorul trebuie sǎ înregistreze toate reclamaţiile de mediu legate de exploatarea instalatiei. Fiecare astfel de înregistrare trebuie sǎ ofere detalii privind data şi ora reclamaţiei, numele reclamantului şi informaţii cu privire la natura reclamaţiei, mǎsura luatǎ în cazul fiecarei reclamaţii. Operatorul  trebuie sǎ depunǎ un raport la agenţie în luna urmǎtoare primirii reclamaţiei, oferind detalii despre orice reclamaţie care apare. Un rezumat privind numǎrul şi natura reclamaţiilor primite trebuie inclus în RAM.

14.2. Raportarea datelor de monitorizare

14.2.1. Operatorul va raporta anual datelele de monitorizare în conformitate cu planul de monitorizare stabilit la cap.13 la: APM Hunedoara

14.2.2. Raportarea va cuprinde cel puţin următoarele:

- date privind operatorul: nume, sediu;

- date privind instalaţia la care se efectuează monitorizarea (pentru fiecare instalaţie monitorizată):

  - numele instalaţiei;

  - locaţia instalaţiei;

  - sursa de emisie;

  - condiţii de operare a instalaţiei în timpul efectuării măsurătorii;

  - instalaţii de reţinere a poluanţilor (dacă există) şi starea acestora în momentul măsurătorii;

- pentru fiecare poluant monitorizat:

  - tipul poluantului;

  - felul măsurătorii: continuu, momentan;

  - cine a efectuat prelevarea şi măsurarea;

  - metoda de măsurare utilizată - descriere conceptuală;

  - condiţii de prelevare: locul prelevarii, condiţii meteorologice; metoda de prelevare; etc.

  - aparatura de măsurare utilizată (cu referire la avizarea metrologică);

  - rezultatul măsurătorii: valori măsurate, eroarea/incertitudinea de măsurare, valori prelucrate (formula, programul utilizat), comparaţie cu CMA şi VLE conform cap. 10. (în cazul măsurătorilor cu frecvenţă mare se vor prezenta şi prelucrări în Excel a rezultatelor măsurătorilor, comparativ cu CMA şi VLE).

pentru emisiile gazoase se va respecta Standardul EN 15259:2007.

14.2.3. Datele de raportare cuprinse la punctul 14.2.2 vor fi solicitate de operator terţilor cu care se contractează monitorizarea.

14.3.  Contribuţia la registrul european al poluanţilor emişi  şi transferaţi (PRTR)

14.3.1. Operatorul are obligaţia de a raporta la ACPM, conform  Regulamentului (CE) nr. 166/2006 al Parlamentului European şi al Consiliului din 18.01.2006 privind înfiinţarea Registrului European al Poluanţilor Emişi şi Transferaţi şi modificarea Directivelor Consiliului 91/689/CEE şi 96/61/CE adoptat prin HG 140/2008, cantitãţile anuale, împreunã cu precizarea cã informaţia se bazeazã pe mãsurãtori, calcule sau estimãri a urmãtoarelor:

a) emisiile în aer, apă sau sol, a oricărui poluant specificat în Anexa II Regulamentului (CE) nr. 166/2006 al Parlamentului European şi al Consiliului din 18.01.2006 pentru care valoarea de prag corespunzătoare din anexa II este depăşită;

b) transferurile în afara amplasamentului de deşeuri periculoase care depăşesc 2 tone/an sau de deşeuri nepericuloase care depăşesc 2000 tone/an, pentru orice operaţie de valorificare sau eliminare, cu excepţia celor menţionate în Registru poluanţilor şi pentru transferurile transfrontieră de deşeuri periculoase.

14.3.2. Operatorul trebuie să colecteze informaţiile necesare cu o frecvenţă adecvată pentru a stabili care dintre emisiile şi transferurile în afara amplasamentului fac obiectul cerinţelor de raportare în conformitate cu prevederile paragrafului 1.

14.3.3. La pregătirea raportului, operatorul trebuie să utilizeze cele mai bune informaţii disponibile ce pot include date de monitorizare, factori de emisie, ecuaţii de bilanţ de masă, monitorizarea indirectă sau alte tipuri de calcule, raţionamente tehnice şi alte metode în conformitate cu Art. 9 (1) din  Regulamentului (CE) nr. 166/2006 al Parlamentului European şi al Consiliului din 18.01.2006 şi în concordanţă cu metodologiile internaţionale aprobate, unde acestea sunt disponibile.

14.3.4. Operatorul trebuie să asigure calitatea informaţiilor prezentate în raportul transmis autorităţii de mediu.

14.3.5. Operatorul  trebuie să păstreze şi să pună la dispoziţia autorităţilor competente ale Statelor Membre înregistrările datelor din care au rezultat informaţiile raportate, pe o perioada de 5 ani începând cu sfârşitul anului de raportare în cauză. Aceste înregistrări trebuie de asemenea să descrie metodologia utilizată pentru colectarea datelor.

14.3.6. Poluanţii specifici activităţii desfăşurate de operator  încadrată în Anexa 1 a Regulamentului (CE) nr. 166/2006 al Parlamentului European şi al Consiliului din 18.01.2006 privind înfiinţarea Registrului European al Poluanţilor Emişi şi Transferaţi, la activitatea 7 (a)(ii) care trebuie raportaţi în cazul în care valorile prag sunt depăşite sunt următorii:

| Numărul CAS | Poluanţi /substanţe | Valoarea prag pentru emisiile |
| --- | --- | --- |
|  |  | Aer (kg/an) | Apa (kg/an) | Sol (kg/an) |
| 74-82-8 | Metan (CH4) | 100000 |  |  |
| 10024-97-2 | Protoxid de azot (N2O) | 10000 |  |  |
| 7664-41-7 | Amoniac (NH3) | 10000 |  |  |
|  | Pulberi in suspensie (PM10) | 50000 |  |  |
|  | Azot total |  | 50000 |  |
|  | Fosfor total |  | 5000 |  |
|  | Cupru si compusi (exprimati in Cu) |  | 50 |  |
|  | Zinc si compusi (exprimati in Zn) |  | 100 |  |
|  | Carbon organic total (TOC) (exprimat in C total sau COD/3) |  | 50000 |  |

14.3.7. Datele de emisie mǎsurate, estimate sau calculate, transferurile de deşeuri în afara amplasamentului, se raportează  de către operatorul respectând formatul din anexa A III a Regulamentului (CE) nr. 166/2006 al Parlamentului European şi al Consiliului din 18.01.2006 privind înfiinţarea Registrului European al Poluanţilor Emişi şi Transferaţi,  împreună cu celelalte informaţii  solicitate prin aceasta.

14.4. Raportul  anual de mediu

14.4.1. Raportului de mediu (RAM) va cuprinde date privind:

- activitatea de producţie în anul încheiat: producţia obţinută, modul de utilizare a materiilor prime, a materiilor auxiliare şi a utilităţilor (consumuri specifice, eficienţa energetică);

- sistemul de management de mediu şi modul de implementare a politicii de prevenire a accidentelor generate de substanţele periculoase;

- impactul activităţii asupra mediului: poluarea aerului, apei, solului, subsolului, pânzei freatice, nivelul zgomotului ( date de monitorizare sau estimate);

- date de monitorizare a emisiilor pe factori de mediu;

- raportarea PRTR;

- plan operativ de prevenire şi management al situaţiilor de urgenţă;

- sesizări şi reclamaţii din partea publicului şi modul de rezolvare a acestora.

- gestiunea deşeurilor şi ambalajelor;

- intrările de substanţe şi preparate chimice periculoase.

14.4.2. Raportul  de mediu  va fi transmis la APM Hunedoara

14.5. Alte raportări

Operatorul va transmite la ACPM, conform solicitării autorităţii de mediu şi în cadrul RAM:

- inventarul emisiilor de poluanţi atmosferici, conform Chestionarului-Declaraţie;

- gestiunea deşeurilor şi ambalajelor.

14.6. Mod de raportare

Rapoartele finale trebuie depuse la: Agentia pentru Protectia Mediului Hunedoara, Str. Aurel Vlaicu, nr. 25, judetul Hunedoara. Se va tine cont de anexa nr.1 si anexa nr.2 din prezenta autorizatie.

Rapoartele trebuie depuse astfel:

Tabel 14.1. - Rapoarte periodice:

| Raport | Frecventa raportarii | Data de depunere a raportului | Acces aplicaţii SIM |
| --- | --- | --- | --- |
| Monitorizarea Concentratiilor de poluanti in aerul inconjurator/emisiilor în aer | Anual, urmând a fi incluse anual in RAM | Ca parte a RAM |  |
| Monitorizarea calitatii solului | Anual | Ca parte a RAM |  |
| Rezultatele monitorizarii apelor subterane | Semestrial in anul 2017 si anual din 2018 | 10 zile de la încheierea semestrului pentru care se face raportarea si ca parte in RAM pentru cele anuale |  |
| Situatia lunara a gestiunii deseurilor | Anual | Incluse in RAM |  |
| Prezentarea unui plan de management al dejectiilor pentru anul in curs | Anual | 31.03. al fiecarui an |  |
| Situatia cantitatii ambalajelor gestionate anual | Anual | 25.02 a anului urmator |  |
| Situatia gestiunii deseurilor, conform chestionarelor statistice anuale | Anual | Odata cu RAM-ul | http://raportare.anpm.ro |
| Raportul Anual de Mediu (RAM) | Anual | 31 martie a anului urmator | http://raportare.anpm.ro |
| Raportarea emisiilor conform Regulamentului (CE) nr. 166/2006 al Parlamentului European şi al Consiliului din 18 Ianuarie 2006 privind înfiinţarea Registrului European al Poluanţilor Emişi şi Transferaţi şi modificarea Directivelor Consiliului 91/689/CEE şi 96/61/CE | Anual | 30 aprilie an urmator raportarii | http://raportare.anpm.ro |
| Raportarea inventarului privind emisiile de poluanti in atmosfera in conformitate cu Ord. MMP nr. 3299/2012 pentru aprobarea metodologiei de realizare si raportare a inventarelor privind emisiile de poluanti in atmosfera; | Anual | 15 martie a anului urmator | http://raportare.anpm.ro |

Tabel 14.2. - Rapoarte singulare:

| Raport | Data de depunere a raportului |
| --- | --- |
| Plan de închidere definitiva (dezafectare) a instalatiei | Odata cu notificarea de dezafectare |
| Notificare privind poluarile Accidentale | Maxim doua ore de la producere |
| Planul de prevenire si combatere a poluarii accidentale | Odata cu documentaia de solicitare a autorizatiei, actualizare anuala |
| Reclamatii (acolo unde apar) | 10 zile de la încheierea lunii in care se face reclamatia |

# 15. OBLIGAŢIILE TITULARULUI

15.1. Obligaţiile de bază ale operatorului privind exploatarea instalaţiei, conform Legii 278/2013 privind emisiile industriale, sunt următoarele:

- luarea tuturor măsurilor de prevenire eficientă a poluării în special prin recurgerea la cele mai bune tehnici disponibile;

- luarea măsurilor care să asigure că nicio poluare importantă nu va fi cauzată;

- evitarea producerii de deşeuri şi, în cazul în care aceasta nu poate fi evitată, valorificarea lor, iar în caz de imposibilitate tehnică şi economică, luarea măsurilor pentru neutralizarea şi eliminarea acestora, evitându-se sau reducându-se impactul asupra mediului;

- utilizarea eficientă a energiei;

- luarea măsurilor necesare pentru prevenirea accidentelor şi limitarea consecinţelor acestora;

- luarea măsurilor necesare, în cazul încetării definitive a activităţilor, pentru evitarea oricărui risc de poluare şi pentru aducerea amplasamentului şi a zonelor afectate într-o stare care să permită reutilizarea acestora.

15.2 Orice modificare faţǎ de datele înscrise în documentaţia depusă de operator la solicitarea actualizării autorizaţiei integrate trebuie notificată autorităţii competente de protecţia mediului, în scris, imediat ce intervine:

- modificări privind numele sub care societatea este înregistrată la Registrul Comerţului, adresa sediului social al operatorului;

- modificări privind deţinătorul instalaţiei;

- măsuri luate privind intrarea în proces de lichidare.

In conformitate cu art. 10(2) din OUG 195/2005 privind protecţia mediului, cu modificările ulterioare, în termen de 60 de zile de la data semnarii/emiterii documentului care atestă încheierea uneia dintre procedurile de vânzare a pachetului majoritar de acţiuni, vânzare de active, fuziune, divizare, concesionare ori în care implică schimbarea titularului activităţii, precum şi în cazul de dizolvare urmată de lichidare, lichidare, faliment, încetarea activităţii, părţile implicate transmit în scris autoritaţii competente pentru protecţia mediului obligatiile asumate privind protectia mediului, printr-un document certificat pentru conformitate cu originalul.

15.3. Operatorul este obligat să respecte condiţiile din autorizaţia integrată de mediu în desfăşurarea activităţii din instalaţie.

15.4. Nu se va realiza nici o modificare a instalaţiei sau a modului de exploatare a acesteia fără notificarea din timp a APM Hunedoara;

15.5. In cazul oricărei situaţii de mai jos trebuie trimisă o notificare scrisă APM Hunedoara, Gărzii Naţionale de Mediu - Comisariatul Judeţean Hunedoara:

-  încetarea permanentă a exploatării oricărei părţi sau a întregii instalaţii autorizate;

- încetarea funcţionǎrii oricărei părţi sau a întregii instalaţii autorizate pentru o perioadă care poate depăşi un an;

- reluarea exploatării oricărei părţi sau a întregii instalaţii autorizate după oprire.

15.6. Operatorul este obligat să raporteze cu regularitate la autoritatea competentă pentru protecţia mediului, datele cuprinse la capitolul 14 al prezentei autorizaţii, rezultatele monitorizării emisiilor şi în termenul cel mai scurt, despre orice incident sau accident care  afectează semnificativ mediu.

15.7. Operatorul trebuie să notifice APM Hunedoara şi GNM – SCJ Hunedoara  prin fax şi electronic, dacă este posibil, imediat ce se confruntă cu oricare din următoarele situaţii:

-  orice emisie în aer, semnificativă pentru mediu, de la orice punct potenţial de emisie;

-  orice funcţionare defectuoasă a echipamentului de control care poate duce la pierderea controlului oricărui sistem de reducere a poluării de pe amplasament;

- orice incident cu potenţial de contaminare a apelor de suprafaţă şi subterane sau care poate reprezenta o ameninţare de mediu pentru aer sau sol sau necesită un răspuns urgent din partea agenţiei;

- orice emisie care nu se conformează cu cerinţele autorizaţiei.

Notificarea va cuprinde: data şi ora incidentului, detalii privind natura oricărei emisii şi a oricărui risc creat de incident şi măsurile luate pentru minimizarea emisiilor şi evitarea reapariţiei.

15.8. În cazul oricărui incident sau situaţie de urgenţă, persoanele autorizate de titularul activităţii vor anunţa, după caz, şi alte autorităţi, în cel mai scurt timp posibil:

- în cazul contaminării solului, apelor subterane, apelor de suprafaţă: Administraţia Naţională  „Apele Romane” - Direcţia Apelor Bazinale Mureş;

- în caz de îmbolnăviri ale porcilor : Directia Sanitar Veterinara Hunedoara;

-  în cazul incendiilor: Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă Hunedoara;

- în caz de îmbolnăviri ale personalului: Direcţia de Sănătate Publică, Inspectoratul Teritorial de Muncă.

15.9. Titularul autorizaţiei trebuie să menţină un dosar pentru informarea publică, care să fie disponibil publicului, la cerere. Acest dosar trebuie să conţină următoarele:

- autorizaţia;

- solicitarea;

- raportul anual de monitorizare;

- alte aspecte pe care titularul autorizaţiei le consideră adecvate.

15.10. În conformitate cu prevederile OUG 195/2005 privind protecţia mediului, aprobată şi modificată prin Legea 265/2006, cu modificările şi completările ulterioare, conducerea SC CIRRUS COMEXIM SRL prin persoana desemnată cu atribuţii în domeniul protecţiei mediului, va asista persoanele împuternicite cu activităţi de inspecţie punîndu-le la dispoziţie evidenţa măsurătorilor proprii şi toate celelalte documente şi le va facilita controlul activităţii precum şi prelevarea de probe. Va asigura, de asemenea, accesul persoanelor împuternicite la instalaţiile tehnologice, la echipamentele şi instalaţiile de depoluare precum şi în spaţiile sau în zonele potenţial generatoare de impact asupra mediului.

15.11. Operatorul are obligaţia de a realiza măsurile impuse anterior de persoane împuternicite cu inspecţia. Măsurile impuse de aceste autorităţi, modul de realizare a acestora şi data realizării acestora vor fi raportate la  APM Hunedoara şi autoritatea care a impus măsurile, imediat după realizarea lor.

15.12.  În conformitate cu OUG 196/2005, aprobată de Legea105/2006 privind fondul de mediu, operatorul are obligaţia să declare, să calculeze şi să achite taxele aferente fondului de mediu pentru ambalajele introduse pe piaţa internă.

15.13. Operatorul are obligaţia de a întreţine în mod corespunzător întregul amplasament conform art. 70, lit. i din OUG 195/2005 privind protecţia mediului, aprobată şi modificată prin Legea 265/2006, cu toate completările si modificările ulterioare.

15.14. Operatorul are obligaţia să pună la dispozitia publicului pe suport de hârtie/ electronic, pentru a putea fi consultate, datele referitoare la emisiile provenite de la instalaţii, la sediul APM Hunedoara sau/şi la sediul administraţiei locale în a cărei rază se află instalaţia, conform art. 53 din Ord. 818/2003  pentru aprobarea procedurii de emitere a autorizaţiei integrate de mediu.

# 16. MANAGEMENTUL ÎNCHIDERII INSTALAŢIEI, MANAGEMENTUL REZIDUURILOR

16.1. În cazul în care operatorul urmează să deruleze sau să fie supus unei proceduri de vânzare a pachetului majoritar de acţiuni, vânzare de active, fuziune, divizare, concesionare ori în alte situaţii care implică schimbarea titularului activităţii, precum şi în caz de dizolvare urmată de lichidare, lichidare, faliment, încetarea activităţii, acesta are obligaţia de a notifica autoritatea competentă pentru protecţia mediului. Autoritatea competentă pentru protecţia mediului informează titularul cu privire la obligaţiile de mediu care trebuie asumate de părţile implicate, pe baza evaluărilor care au stat la baza emiterii actelor de reglementare existente.

În termen de 60 de zile de la data semnării/emiterii documentului care atestă încheierea uneia dintre proceduri, părţile implicate transmit în scris autorităţii competente pentru protecţia mediului obligaţiile asumate privind protecţia mediului, printr-un document certificat pentru conformitate cu originalul. Clauzele privind obligaţiile de mediu cuprinse în actele întocmite au un caracter public.

Îndeplinirea obligaţiilor de mediu este prioritară în cazul procedurilor de: dizolvare urmată de lichidare, faliment, încetarea activităţii.

16.2. În cazul încetării temporare sau definitive a activităţii întregii instalaţii sau a unor părţi din instalaţie, operatorul trebuie să respecte Planul de închidere a instalaţiei întocmit şi agreat de APM Hunedoara. Scopul planului de închidere trebuie să respecte prevederile Ghidului Tehnic General (punctul nr.18). Planul de închidere include cel  putin următoarele:

- planuri ale tuturor conductelor instalaţiilor şi rezervoarelor;

- orice măsură de precauţie specifică necesară pentru asigurarea faptului că demolarea clădirilor sau a altor structuri nu cauzează poluare în aer, apă sau sol;

- măsuri de eliminare şi acolo unde este cazul, spălare a conductelor şi a rezervoarelor şi golirea completă de conţinutul potenţial periculos;

- eliminarea substanţelor potenţial dăunătoare, dacă nu s-a stabilit că este acceptabil a se lăsa astfel de obligaţii viitorilor proprietari;

- oprirea alimentării cu utilităţi: apă, energie electrică şi combustibil a instalaţiilor;

- demontarea instalaţiilor şi transportul materialelor rezultate, spre destinaţiile anterior stabilite;

- dezafectarea depozitelor;

- determinarea gradului de afectare a solului;

- măsuri pentru reconstrucţia ecologică a terenului afectat istoric prin activităţile  desfăşurate pe amplasament.

16.3. Operatorul are obligaţia să asigure resursele necesare pentru punerea în practică a Planului de închidere şi să declare mijloacele de asigurare a disponibilităţii acestor resurse, indiferent de situaţia financiară a titularului autorizaţiei.

16.4. La încetarea activităţii se va reface Raportul de amplasament, reanalizându-se poluanţii din apa subterană şi sol, pentru a stabili aportul la poluare al instalaţiei şi măsurile de remediere ce se impun.

16.5. La încetarea activităţii cu impact asupra mediului geologic la schimbarea activităţii sau a destinaţiei terenului, operatorul economic sau deţinătorul de teren este obligat să realizeze investigarea şi evaluarea poluării mediului geologic.

16.6. Operatorul are obligaţia ca în cazul încetării definitive a activităţii să ia măsurile necesare pentru evitarea oricărui risc de poluare şi de aducere a amplasamentului şi a zonelor afectate într-o stare care să permită reutilizarea acestora.

Verificarea conformării cu prevederile prezentului act se face de către reprezentanţii Gărzii Naţionale de Mediu – Serviciul Comisariatul Judeţean Hunedoara şi  Agenţia pentru Protecţia Mediului Hunedoara.

# 17. Anexe

# 18. DICŢIONAR     DE    TERMENI

| 1 | Autoritatea competentă pentru protecţia mediului (ACPM) | Agenţia pentru Protecţia Mediului Hunedoara |
| --- | --- | --- |
| 2 | Autoritatea cu atribuţii de control, inspecţie şi sancţionare în domeniul protecţiei mediului | Comisariatul Judeţean Hunedoara al Gărzii Naţionale de Mediu |
| 3 | Autoritatea centrală de protecţie a mediului | Ministerul Mediului, Apelor şi Pădurilor |
| 4 | Operator | Persoană fizică sau juridică, care operează ori deţine controlul instalaţiei, aşa cum este prevăzut în legislaţia naţională, sau care a fost investită cu putere economică decisivă asupra funcţionării tehnice a instalaţiei, respectiv |
| 5 | BAT (cele mai bune tehnici disponibile) | Stadiul de dezvoltare cel mai avansat şi eficient înregistrat în dezvoltarea unei activităţi şi a modurilor de exploatare, care demonstrează posibilitatea practică a tehnicilor specifice de a constitui referinţă pentru stabilirea valorilor limită de emisie în scopul prevenirii poluării, iar în cazul în care acest fapt nu este posibil, pentru a reduce în ansamblu emisiile şi impactul asupra mediului, în întregul său |
| 6 | CAT | Colectiv tehnic de avizare |
| 7 | CBO5 | Consumul biochimic de oxigen la 5 zile |
| 8 | CCOCr | Consumul chimic de oxigen – metoda cu dicromat de potasiu |
| 9 | COV | Compuşi organici volatili |
| 10 | dB(A) | Decibeli (curba de zgomot A). |
| 11 | IPPC | Prevenirea, reducerea şi controlul integrat al poluării |
| 12 | Instalaţie IPPC | Orice instalaţie tehnică staţionară, în care se desfăşoară una sau mai multe activităţi prevăzute în Anexa 1 din Legea 278/2013, precum şi orice altă activitate direct legată, sub aspect tehnic, de activităţile desfăşurate pe acelaşi amplasament, susceptibilă de a avea efecte asupra emisiilor şi poluării |
| 13 | RAM | Raport anual de mediu |
| 14 | PRTR | H.G. nr. 140/2008 privind stabilirea unor măsuri pentru aplicarea prevederilor Regulamentului (CE) al Parlamentului European şi al Consiliului nr. 166/2006 privind înfiinţarea Registrului European al Poluanţilor Emişi şi Transferaţi şi modificarea Directivelor Consiliului 91/689/CEE şi 96/61/CE. |
| 15 | R | Fraza de risc este o frază care exprimă o descriere concisă a riscului prezentat de substanţele şi preparatele chimice periculoase pentru om şi mediul înconjurător conform SR 13253/1996 |
| 16 | SMA | Sistem de management al autorizaţiei |
| 17 | Cod CAEN | Clasificarea activităţilor din economia naţională |
| 18 | Prejudiciu | O schimbare negativă măsurabilă a unei resurse naturale sau o deteriorare măsurabilă a unui serviciu legat de resursele naturale, care poate surveni direct sau indirect |
| 19 | Ameninţare iminentă cu un prejudiciu | O probabilitate suficientă de producere a unui prejudiciu asupra mediului în viitorul apropriat |
| 20 | Prejudiciul asupra mediului | a) prejudiciul asupra speciilor şi habitatelor naturale protejate - orice prejudiciu care are efecte semnificative negative asupra atingerii sau menţinerii unei stări favorabile de conservare a unor astfel de habitate sau specii; caracterul semnificativ al acestor efecte se evaluează în raport cu starea iniţială, ţinând cont de criteriile prevăzute în anexa nr. 1; prejudiciile aduse speciilor şi habitatelor naturale protejate nu includ efectele negative identificate anterior, care rezultă din acţiunile unui operator care a fost autorizat în mod expres de autorităţile competente în concordanţă cu prevederile legale în vigoare b) prejudiciul asupra apelor - orice prejudiciu care are efecte adverse semnificative asupra stării ecologice chimice si/sau cantitative şi/sau potenţialului ecologic al apelor în cauză, astfel cum au fost definite în Legea nr. 107/1996, cu modificările şi completările ulterioare, cu excepţia efectelor negative pentru care se aplica art. 27 din Legea nr. 107/1996, cu modificările şi completările ulterioare c) prejudiciul asupra solului - orice contaminare a solului, care reprezintă un risc semnificativ pentru sănătatea umană, care este afectată negativ ca rezultat al introducerii directe sau indirecte a unor substanţe, preparate, organisme sau microorganisme în sol sau în subsol. |

19. ABREVIERI

| 1 | A.P.M. ... | Agenţia pentru Protecţia Mediului ..., |
| --- | --- | --- |
| 2 | A.C.P.M. | Autoritatea competentă pentru protecţia mediului |
| 3 | C.J. ... al G.N.M. | Comisariatul Judeţean ... al Gărzii Naţionale de Mediu |
| 4 | CAT | Colectiv tehnic de avizare |
| 5 | CBO5 | Consumul biochimic de oxigen la 5 zile |
| 6 | CCOCr | Consumul chimic de oxigen – metoda cu dicromat de potasiu |
| 7 | COV | Compuşi organici volatili |
| 8 | dB(A) | Decibeli (curba de zgomot A). |
| 9 | IPPC | Prevenirea, reducerea şi controlul integrat al poluării |
| 10 | RAM | Raport anual de mediu |
| 11 | PRTR | Registru European al Poluanţilor Emişi şi Transferaţi şi modificarea Directivelor Consiliului 91/689/CEE şi 96/61/CE. |
| 12 | SMA | Sistem de management al autorizaţiei |
| 13 | Cod CAEN | Clasificarea activităţilor din economia naţională |
| 14 | BREF | Reference Document on Best Available Techniques for Intensive Rearing of Poultry and Pigs (iulie 2003) |
| 15 | IMA | Instalaţie mare de ardere |

20. C U P R I N S

| 1 | DATE DE IDENTIFICARE A OPERATORULUI |  |
| --- | --- | --- |
| 2 | TEMEIUL LEGAL |  |
| 3 | CATEGORIA DE ACTIVITATE |  |
| 4 | DOCUMENTAŢIA SOLICITĂRII AUTORIZAŢIEI |  |
| 5 | MANAGEMENTUL ACTIVITĂŢII |  |
| 6 | MATERII PRIME ŞI MATERIALE AUXILIARE |  |
| 7 | RESURSE: APĂ, ENERGIE ELECTRICĂ, GAZE NATURALE |  |
| 7.1 | Apa |  |
| 7.2 | Utilizarea eficientă a energiei şi resurselor |  |
| 8 | DESCRIEREA INSTALAŢIEI ŞI A FLUXURILOR TEHNOLOGICE EXISTENTE PE AMPLASAMENT |  |
| 8.1 | Descrierea amplasamentului |  |
| 8.2 | Descrierea principalelor activităţi |  |
| 8.3 | Tehnici aplicate de societate pentru conformare cu cerinţele BAT pentru activitate |  |
| 9 | INSTALAŢII PENTRU EVACUAREA, REŢINEREA ŞI DISPERSIA POLUANŢILOR ÎN MEDIU |  |
| 9.1 | Emisii în atmosferă |  |
| 9.2 | Emisii în apă |  |
| 9.3 | Emisii în sol, ape subterane |  |
| 10 | CONCENTRAŢII DE POLUANŢI ADMISE LA EVACUAREA ÎN MEDIUL ÎNCONJURĂTOR, NIVEL DE ZGOMOT |  |
| 10.1 | Aer |  |
| 10.2 | Apă |  |
| 10.3 | Sol |  |
| 10.4 | Zgomot |  |
| 11 | GESTIUNEA DEŞEURILOR |  |
| 12 | INTERVENŢIA RAPIDĂ, PREVENIREA ŞI MANAGEMENTUL SITUAŢIILOR DE URGENŢĂ |  |
| 13 | MONITORIZAREA ACTIVITĂŢII |  |
| 14 | RAPORTĂRI CĂTRE AUTORITATEA COMPETENTĂ PENTRU PROTECŢIA MEDIULUI ŞI PERIODICITATEA ACESTORA |  |
| 15 | OBLIGAŢIILE TITULARULUI |  |
| 16 | MANAGEMENTUL ÎNCHIDERII INSTALAŢIEI, MANAGEMENTUL REZIDUURILOR |  |
| 17 | ANEXE |  |
| 18 | DICŢIONAR DE TERMENI |  |
| 19 | ABREVIERI |  |
| 20 | CUPRINS |  |

Anexa 1

RAPORTAREA PRIVIND MANAGEMENTUL DEJECTIILOR SE VA FACE CONFORM TABELULUI

| Nr. capete/an | Cantitatea de dejectii t/an | Concentratia de N,P,K din dejectii | Parcela de fertilizare | Recomandari prin planul de fertilizare pe parcele si culturi | Realizat | Cantitatea de dejectii ramasa t/an |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Numar | Supra-fata | Perioada de imprastie-re | Ingrasaminte naturale t/an | Azot Total Kg. s.a | Fosfor Total Kg. s.a | Potasiu Total Kg. s.a | Ingrasaminte naturale t/an | Azot Total Kg. s.a | Fosfor Total Kg. s.a | Potasiu Total Kg. s.a |  |

Anexa 2

| Denumire societate | Data si locul prelevarii probei | Tipul analizei | Parametrii | VLE impusa conform autorizatiei | Valoare obtinuta | Observatii* |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

*Se va justifica depasirea VLE impusa daca este cazul

# Text boxes

Adaposturi de animale

Descarcare  sau incarcare animale

Cadavre animale

Depozitare hrana in buncare

Distributie hrana si apa

Transport hrana

Colectare dejectii

Stocare dejectii

Instalatii captare apa -hidrofor