Agenţia Naţională pentru Protecţia Mediului

Agenţia pentru Protecţia Mediului Hunedoara

AUTORIZAŢIE INTEGRATĂ DE MEDIU (PROIECT)

Nr. număr din zz.ll.aaaa

....

Operator: SC RO ECOLOGIC RECYCLING SRL

Adresa: Str. Oros , Nr. 1 A, Vidrasău , Judetul Mureş

Punct de lucru: Chișcădaga

Locaţia activităţii: Str. Principală, nr. 1, Chişcădaga , Județul Hunedoara

Categoria de activitate conform:

Anexei 1 la Legea nr. 278/2013 privind emisiile industriale,

Clasificării activităţilor din economia naţională CAEN,

Anexei I la Regulamentul (CE) nr. 166/2006 al Parlamentului European şi al Consiliului din 18.01.2006 privind înfiinţarea Registrului European al Poluanţilor Emişi şi Transferaţi,

| Nr. Crt. | Cod activitate IED | Denumire activitate IED | NFR | SNAP |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 5.5 | Depozitarea temporară a deșeurilor periculoase care nu intră sub incidența pct. 5.4 înaintea oricăreia dintre activitățile prevăzute la pct. 5.1, 5.2, 5.4 și 5.6, cu o capacitate totală de peste 50 tone, cu excepția depozitării temporare, pe amplasamentul unde sunt generate, înaintea colectării |  |  |

| Activitate PRTR | Denumire activitate PRTR |
| --- | --- |

Emisă de: APM HUNEDOARA

Prezenta autorizație de mediu își păstrează valabilitatea pe toată perioada în care beneficiarul acesteia obține viza anuală.

Data emiterii: zz.ll.aaaa

Data expirării: zz.ll.aaaa

# 1. DATE DE IDENTIFICARE A OPERATORULUI

# Operator:  SC RO ECOLOGIC RECYCLING SRL

Sediul social: Str. Oros , Nr. 1 A, Vidrasău , Judetul Mureş

Certificat de înregistrare: emis de ORC de pe lângă Tribunalul Mureș, Seria B, nr. 2348819

Cod unic de înregistrare: 28436612

Numărul de ordine în Registrul Comerţului: J26/524/2011

Compania părinte: -

# 2. TEMEIUL    LEGAL

Ca urmare a cererii adresate de SC RO ECOLOGIC RECYCLING SRL cu punctul de lucru în  Chișcădaga, str. Principală nr. 1, com. Şoimuş, jud. Hunedoara, înregistrată la APM Hunedoara cu nr. electronic 39/26.02.2018 și în format pe hârtie cu nr. 1170/09.02.2018,

- în baza analizării documentaţiei de susţinere a solicitării pentru obţinerea Autorizaţiei  integrate de mediu, a comentariilor şi punctelor de vedere înregistrate în timpul derulării procedurii;

- în urma consultării publicului şi a organizării şedinţei de dezbatere publică: în data de 08.08.2018, la sediul SC HEIDELBERGCEMENT ROMÂNIA SA - Fabrica de Ciment Chișcădaga, str. Principală nr. 1, Chișcădaga, com. Șoimuș, jud. Hunedoara;

- şi în lipsa oricărui comentariu din partea publicului privind activitatea pe care SC Ro Ecologic Recycling SRL urmează să o desfășoare pe acest amplasament;

- în urma evaluării condiţiilor de operare şi a respectării cerinţelor Legii nr. 278/2013 privind emisiile industriale;

- în baza O.U.G. nr. 195/2005 privind protecţia mediului, aprobată prin Legea nr. 265/2006, cu modificările şi completările ulterioare;

- în baza O.M. nr. 818/2003, pentru aprobarea Procedurii de emitere a autorizaţiei integrate de mediu, cu modificările şi completările ulterioare;

- în baza H.G. nr. 19/2017 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Mediului și pentru modificarea unor acte normative;

- în baza H.G. nr. 1000/2012 privind reorganizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale pentru Protecţia Mediului şi a instituţiilor publice aflate în subordinea acesteia;

- în baza deciziei de punere în aplicare(UE) 2018/1147 a Comisiei Europene din 10 august 2018 de stabilire a concluziilor privind cele mai bune tehnici disponibile (BAT) pentru tratarea deșeurilor, în temeiul Directivei 2010/75/UE a Parlamentului European și a Consiliului;

Ţinând cont de recomandările documentelor de referinţă privind cele mai bune tehnici disponibile (BREF): Document de Referinţa asupra Celor Mai Bune Tehnici Disponibile pentru tratarea deșeurilor, ediţia: august 2006, Decizia de punere în aplicare a Comisiei (UE) 2018/1147 din 10 august 2018 - stabilirea concluziilor celor mai bune tehnici disponibile (BAT) pentru tratarea deșeurilor, în temeiul Directivei 2010/75 / UE a Parlamentului European și a Consiliului, precum şi de alte concluzii BAT și documente de referință care au fost luate în considerare ca fiind relevante pentru activitatea desfăşurată cum ar fi Emisiile din Stocare,  Eficiența energetică, Producția de ciment, oxid de var și magneziu,

în condiţiile în care orice emisie rezultată în urma activităţii va fi în conformitate şi nu va depăşi cerinţele legislaţiei de mediu din România, armonizată legislaţiei Uniunii Europene şi prevederilor prezentei autorizaţii,

se  emite:

AUTORIZAŢIA  INTEGRATĂ  DE  MEDIU

# Pentru funcţionarea instalaţiei: INSTALAȚIE DE ALIMENTARE CU ȘLAM PETROLIER A CUPTORULUI DE CLINCHER DE LA FABRICA DE CIMENT CHIȘCĂDAGA (denumită în AIM pe scurt și "instalație")

Amplasată în: Str. Principală, Nr. 1, Chişcădaga , Județul Hunedoara

Operator: SC RO ECOLOGIC RECYCLING SRL

Autorizaţia include condiţiile necesare pentru asigurarea că:

- sunt luate toate măsurile adecvate de prevenire a poluării, în special prin aplicarea celor mai bune tehnici disponibile;

- nu va fi cauzată nici o poluare semnificativă;

- este evitată generarea deşeurilor, iar acolo unde deşeurile sunt produse ele sunt recuperate sau în cazul în care recuperarea este imposibilă din punct de vedere tehnic şi economic, deşeurile sunt eliminate evitând sau reducând orice impact asupra mediului;

- sunt luate măsuri necesare pentru a preveni accidentele şi a limita consecinţele lor;

- este minimizat impactul semnificativ de mediu produs de anumite condiţii altele decât cele normale de funcţionare;

- sunt luate măsurile necesare pentru ca în cazul încetării definitive a activităţii să se evite orice risc de poluare şi să se refacă amplasamentul la o stare satisfăcătoare;

- sunt luate măsurile necesare pentru utilizarea eficientă a energiei.

Autorizaţia integrată de mediu conţine cerinţe de monitorizare adecvate descărcărilor de poluanţi care au loc, cu specificarea metodologiei şi frecvenţei de măsurare şi obligaţia de a furniza autorităţii competente datele solicitate de aceasta pentru verificarea conformării cu autorizaţia.

Nerespectarea prevederilor prezentei autorizaţii integrate de mediu se sancţionează conform prevederilor legale în vigoare.

# Răspunderea pentru corectitudinea informațiilor puse la dispoziția autorității competente pentru protecția mediului și a publicului revine în întregime titularului activității.

# În situația modificării actelor normative menționate în prezenta autorizație, titularul are obligația să se supună prevederilor noilor acte normative intrate în vigoare, ce modifică, completează sau abrogă actele normative vechi.

# 3. CATEGORIA DE ACTIVITATE

| Activitate IED | Capacitate maximă proiectată a instalației | UM |
| --- | --- | --- |
| Depozitarea temporară a deșeurilor periculoase care nu intră sub incidența pct. 5.4 înaintea oricăreia dintre activitățile prevăzute la pct. 5.1, 5.2, 5.4 și 5.6, cu o capacitate totală de peste 50 tone, cu excepția depozitării temporare, pe amplasamentul unde sunt generate, înaintea colectării | 188 | tone |

# 4. DOCUMENTAŢIA DE SOLICITARE

- Formularul de solicitare în vederea emiterii autorizaţiei integrate de mediu;

- Raport privind situația de referință,  realizat de Centrul de Resurse pentru Mediu - ing. Ilie Chincea, înscrisă în Registrul Național al elaboratorilor de studii pentru protecția mediului la poziția nr. 647, valabilitate 05.03.2020;

- Certificat de înregistrare seria B nr. 2348819 emis de Oficiul Naţional al Registrului Comerţului de pe lângă Tribunalul Mureș, pentru SC RO ECOLOGIC RECYCLING SRL, CUI 28436612, J26/524/2011;

- Certificat constatator nr. 282373/18.05208;

- Autorizaţie de Gospodărire a Apelor nr. 221/18.06.2018, valabilă 18.06.2021 - emisă de Administraţia Naţională “Apele Române” – Administrația Bazinală de Apă Mureș;

- Fișe pentru caracterizarea deșeurilor, cod: 16 07 08*, 19 02 04*, 19 02 08*;

- Rapoarte de încercări: nr. 1961/15.09.2016 (cod deșeu 19 02 04*), nr. 2088/30.09.2016 și 1145/21.06.2017 (cod deșeu 19 02 08*), nr. 189/02.02.2018 (cod deșeu 16 07 08*), emise de Waste Laboratory Slobozia (acreditat Renar) și nr. 212/28.04.2017 (cod deșeu 19 02 04*), emitent laborator combustibili alternativi Recyfuel HeidelbergCement Group;

ANEXE

- Contract de comodat nr. 100/04.03.2016 – încheiat între HeidelbergCement ROMÂNIA SA  și SEPTOX SRL pentru "Spațiul" aferent instalației, înregistrat în Registrul de contracte la nr. 364/01.03.2016;

- Contract de închiriere nr. 38/12.02.2016, încheiat între SEPTOX SRL și SC RO ECOLOGIC RECYCLING SRL pentru închirierea /darea în folosință a "Instalației";

- Autorizația Integrată de Mediu nr. MS 1/09.02.2018 emisă de APM Mureș, pentru Operatorul SC RO ECOLOGIC RECYCLING SRL, loc. Vidrasău, str. Oros, nr. 1/A – oraș Ungheni, jud. Mureș, pentru activitățile din anexa nr. 1 la Legea 278/2013 privind emisiile industriale la punctele 5.1 Eliminarea sau valorificarea deşeurilor periculoase, cu o capacitate de peste 10 tone pe zi, implicând desfăşurarea uneia sau a mai multora dintre următoarele activităţi: b) tratare fizico-chimică; c) omogenizarea sau amestecarea anterior prezentării pentru oricare dintre celelalte activităţi prevăzute la acest subpunct şi la pct. 5.2 și 5.5 Depozitarea temporară a deşeurilor periculoase care nu intră sub incidenţa pct. 5.4 înaintea oricăreia dintre activităţile prevăzute la pct. 5.1, 5.2, 5.4 şi 5.6, cu o capacitate totală de peste 50 de tone, cu excepţia depozitării temporare, pe amplasamentul unde sunt generate, înaintea colectării; și certificatele privind Sistemul de Management de Mediu ISO 14001, Sistemul de management al calităţii ISO 9001, Sistemul de Management al Securităţii şi Sănătăţii Ocupaționale, emise de AEROQ .

- Contract de livrare deșeuri petroliere nr. 229/10.06.2016, încheiat între HeidelbergCement România SA  și Ro Ecologic Recycling SRL, înregistrat în Registrul de contracte la nr. 867/23.06.2018 și anexele nr. 1-6 la contract;

- Adresa nr. 1717/07.06.2018 a HeidelbergCement România SA – Fabrica de ciment Chișcădaga, prin care este precizat faptul că societatea GEO-STING SRL Târgoviște specializată în intervenții în caz de situații de urgență (cu care HeidelbergCement România SA  are încheiat contract) va interveni prompt și în cazul apariției unei situații de urgență la instalația operată de Ro Ecologic Recycling SRL;

- Contract de furnizare a energiei electrice și pentru prestarea serviciului de distribuție a energiei electrice de operatori, alții decât operatorii de distribuție concesionari, încheiat între HeidelbergCement România SA  și Ro Ecologic Recycling SRL, înregistrat în Registrul de contracte la nr. 728/13.06.2018;

- Contract nr. DEV064246/05.06.2018 de prestări servicii publice de salubrizare pentru agenți economici, încheiat între SC Salubritate SA și Ro Ecologic Recycling SRL;

- Plan de prevenire și management al situațiilor de urgență –SC Ro Ecologic Recycling SRL - Punct de lucru Chișcădaga;

# 5. MANAGEMENTUL ACTIVITĂŢII

5.1. Acţiuni de control

5.1.1. Operatorul va lua toate măsurile care să asigure că nici o poluare importantă nu va fi cauzată.

5.1.2. Operatorul va lua toate măsurile de prevenire eficientă a poluării, în special prin recurgerea la cele mai bune tehnici disponibile.

5.1.3. Operatorul trebuie să ia măsuri astfel încât toate activităţile ce se desfăşoară pe amplasament să nu determine deteriorarea sau perturbarea semnificativă a factorilor de mediu din afara limitelor acestuia.

5.1.4. Operatorul are obligaţia să respecte condiţiile prevăzute în prezenta autorizaţie integrată de mediu.

5.1.5. In cazul constatării oricăror neconformităţi cu prevederile AIM, operatorul are următoarele obligaţii:

a) să informeze imediat Agenția pentru Protecția Mediului Hunedoara;

b) să ia toate măsurile necesare pentru restabilirea conformităţii, în cel mai scurt timp posibil, potrivit condiţiilor din AIM;

c) să ia orice măsură suplimentară pe care APM o consideră necesară pentru restabilirea conformităţii;

d) să întrerupă operarea instalaţiei în totalitate sau a unor părţi relevante din aceasta, în cazul în care neconformitatea constatată reprezintă un pericol imediat pentru sănătatea umană sau are un impact advers semnificativ asupra mediului, până la restabilirea conformităţii.

5.1.6. Operatorul trebuie să stabilească şi să menţină un Sistem de Management al Autorizaţiei de Mediu (SMA), care trebuie să îndeplinească cerinţele prezentei autorizaţii.

SMA va evalua toate operaţiunile şi va revizui toate opţiunile accesibile pentru utilizarea unei tehnologii mai curate,  evitarea producerii şi/sau minimizarea cantităţilor de deşeuri.

5.1.7. Sistemul de management de mediu:

Pentru a îmbunătăți performanța generală referitoare la mediu, operatorul trebuie să adere la un sistem de management de mediu (EMS) pe care să-l pună în aplicare și care presupune angajamentul conducerii în ceea ce priveşte următoarele cerinţe:

- aplicarea unei politici de mediu care să includă îmbunătățirea continuă a performanței de mediu a instalației;

- planificarea și stabilirea procedurilor și obiectivelor necesare, împreună cu planificarea financiară și investițiile;

- punerea în aplicare a procedurilor care acordă o atenție deosebită: politicii de personal în toate etapele - recrutare, formare, conștientizare, implicare, performanţă; controlului eficient al procesului şi a programelor de întreținere a instalaţiei; pregătirea pentru reacţie în caz de situaţii de urgenta; gestionarii fluxurilor de deșeuri; respectării legislației de mediu; planului de gestionare a accidentelor;

- verificarea performanței și luarea măsurilor preventive şi corective;

- revizuirea sistemului de management de mediu, dacă in urma evaluării performanţei (audit intern sau extern) se concluzionează că cel aplicat nu a fost eficient;

5.1.8. Operatorul va stabili şi menţine proceduri de identificare şi păstrare a înregistrărilor privitoare la mediu cuprinzând:

- responsabilităţi;

- evidenţele de întreţinere;

- registre de monitorizare;

- rezultatele analizelor;

- rezultatele auditurilor;

- evidenţa privind sesizările şi incidentele;

- evidenţe privind instruirile.

5.2. Conştientizare şi instruire

### 5.2.1. Operatorul trebuie să stabilească şi să menţină proceduri pentru realizarea de instruiri adecvate privind protecţia mediului pentru toţi angajaţii a căror activitate poate avea efect semnificativ asupra mediului, asigurând păstrarea documentelor privind instruirile efectuate.

### 5.2.2. Personalul, care are sarcini clar desemnate, trebuie să fie calificat conform specificului instalaţiei, pe bază de studii, instruiri şi/sau experienţă adecvată.

5.2.3. Personalul care are sarcini clar desemnate în domeniul gestiunii deşeurilor, inclusiv al deşeurilor periculoase, trebuie să fie instruit în acest domeniu, ca urmare a absolvirii unor cursuri de specialitate, conform prevederilor art. 22 alin (4) din Legea 211/2011 privind regimul deşeurilor.

### 5.2.4. Un exemplar din prezenta autorizaţie trebuie să rămână, în orice moment, accesibil personalului desemnat cu atribuţii în domeniul protecţiei mediului.

5.3. Plan de acţiuni

Nu e cazul.

# 6. MATERII  PRIME  ŞI MATERIALE  AUXILIARE

6.1.  În "Instalația de alimentare cu șlam petrolier a cuptorului de clincher de la Fabrica de ciment Chișcădaga" vor fi descărcate și stocate temporar în vederea co-incinerării în cuptorul de clincher - deșeuri periculoase (materii prime) descrise și caracterizate în documentaţia aferentă solicitării, iar ca materiale auxiliare vor fi utilizaţi în caz de necesitate (deversări accidentale) absorbanți.

Tabelul de mai jos prezintă materiile prime/auxiliare utilizate de operator:

| Tip | Denumire | Încadrare | Cantitate | UM | Natura chimică / compoziție | Destinație / Utilizare | Mod de depozitare | *Periculozitate |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| deșeu | Deşeuri cu conţinut de ţiţei - cod conf. HG 856/2002: 16 07 08* | Materie prima | 10 000 | t/an | Reziduuri petroliere cu conținut scăzut de sulf, substanțe minerale | Combustibil alternativ în cuptorul de clincher | Buncăre metalice (instalație de alimentare cu șlam petrolier) | HP5 HP6 HP7 |
|  | Deşeuri amestecate conţinând cel puţin un deşeu periculos - cod conf.HG 856/2002: 19 02 04* |  |  |  | Amestec de: șlam petrolier, deșeuri de lacuri și vopsele, nămoluri de la stațiile de epurare, emulsii cu conținut de substanțe petroliere |  |  | HP3 HP4 HP5 HP7 |
|  | Deşeuri lichide combustibile cu conţinut de substanţe periculoase - cod conf. HG 856/2002: 19 02 08* |  |  |  |  |  |  | HP3 HP4 HP5 HP7 |
| Alte materii | Oel Kleen Universal | Auxiliare | 0,5 | t/an | Substanță naturală: Argila +cuarț (hidrosilicat de magneziu) | Absorbant de produse petroliere | În saci așezați pe europaleți, zona panourilor locale de comandă și control | - |

*Conform cu REGULAMENTUL (UE) NR. 1357/2014 AL COMISIEI din 18 decembrie 2014 de înlocuire a anexei III la Directiva 2008/98/CE a Parlamentului European și a Consiliului privind deșeurile și de abrogare a anumitor directive, semnificația și denumirile proprietăților periculoase ale deșeurilor utilizate în instalație, sunt prezentate mai jos,:

HP3 - Inflamabile

HP4 - Iritante — iritarea pielii și leziuni oculare

HP5 - Toxicitate asupra unui organ țintă specific (STOT)/toxicitate prin aspirare

HP6 - Toxicitate acută

HP7 – Cancerigene

Caracterizarea deșeurilor periculoase a fost făcută de în baza buletinelor de analiză emise de laborator acreditat. Fișele de caracterizare a deșeurilor oferă informații suplimentare referitoare la aspect, condițiile de stocare, manipulare, incompatibilități, măsuri de prim ajutor la expunerea personalului, recomandări în caz de incendiu, deversări accidentale, etc. Personalul deservent va fi instruit și va respecta indicațiile din fișele de caracterizare a deșeurilor periculoase.

6.2. Se vor lua toate măsurile necesare privind recepţia, descărcarea/stocarea deșeurilor periculoase pentru a se preveni efectele negative asupra mediului, în special poluarea aerului, solului, apei, precum şi mirosurile, zgomotele şi riscurile directe asupra sănătăţii populaţiei.

6.3. Operatorul are obligaţia asigurării unei calităţi constante din punct de vedere a caracteristicilor fizice și chimice pentru deşeurile periculoase acceptate în instalaţie, care să corespundă caracteristicilor din fişele de caracterizare a deşeurilor prezentate în documentaţie. 6.4. Operatorul este obligat să asigure indicatorii de calitate stabiliți prin specificaţiile tehnice de către operatorul fabricii de ciment (preacceptare)  în anexa nr. 1 la Contractul de livrare deșeuri petroliere nr. 229/10.06.2016(867/23.06.2018), încheiat cu operatorul fabricii de ciment –HeidelbergCement Romania SA

6.5. Operatorul va asigura aprovizionarea cu cantităţile necesare de deșeuri periculoase în conformitate cu graficul de livrări prevăzut în anexa nr. 2 la Contractul de livrare deșeuri petroliere nr. 229/10.06.2016(867/23.06.2018), stabilit de comun acord cu operatorul fabricii de ciment – HeidelbergCement Romania SA, astfel încât să se asigure o alimentare constantă a cuptorului cu deşeuri în timpul funcţionării şi să evite stocarea acestora în instalație în perioadele în care cuptorul de clincher nu funcţionează.

6.6.  La fiecare alimentare a instalaţiei operatorul va descărca un singur tip (cod) de deşeu periculos. La schimbarea tipului de deşeu, alimentarea, se va face numai după epuizarea totală a celui precedent, oprirea şi curăţarea (dacă este necesar) instalaţiei.

6.7. Operatorul este obligat să afișeze la loc vizibil cel puțin următoarele date despre deşeul periculos aflat în instalație: denumire, cod, proprietăţile periculoase - cf. Regulamentul(UE) 1357/2014 al Comisiei de înlocuire a anexei III la Directiva 2008/98/CE a Parlamentului European și a Consiliului privind deșeurile și de abrogare a anumitor directive, pericolul prezentat de deșeu - potrivit prevederilor art. 17 din Regulamentul (CE) nr. 1272/2008 al Parlamentului European şi al Consiliului din 16 decembrie 2008 privind clasificarea, etichetarea și ambalarea substanțelor și a amestecurilor, de modificare și de abrogare a Directivelor 67/548/CEE și 1999/45/CE, precum și de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1907/2006.

6.8. Operatorul are obligaţia să ţină o evidenţă cronologică a cantităţii, tipului, frecvenţei de alimentare, mijlocului de transport, pentru deşeurile periculoase alimentate în instalaţie şi să o pună la dispoziţia autorităţilor competente, la cererea acestora.

6.9. Nu este permisă încărcarea instalației cu deșeuri periculoase peste capacitatea maximă admisă (max. 188 tone).

6.10. Materiale absorbante pentru curățarea scurgerilor accidentale se vor afla permanent în stoc.

6.11. Orice modificare a tipului/caracteristicilor deșeurilor periculoase utilizate în instalaţie va fi notificată autorităţii competente pentru protecţia mediului, înainte de utilizare.

6.12. Substanţe şi amestecuri chimice periculoase folosite în procesul de producţie

Operatorul nu utilizează în instalaţie/pe amplasament substanţe şi amestecuri chimice periculoase. Unele substanțe periculoase sunt prezente în compoziția deșeurilor și au fost determinate cu ocazia efectuării analizelor asupra acestora. Proprietățile substanțelor identificate au fost luate în considerare la caracterizarea deșeurilor ca deșeuri periculoase, în conformitate cu prevederile legale în vigoare.

# 7. RESURSE: APĂ, ENERGIE, GAZE NATURALE

7.1.  Apă

Modul de alimentare cu apă şi evacuare a apelor uzate şi pluviale este reglementat prin Autorizaţia de Gospodărire a Apelor nr. 221/18.06.2018, valabilă  până la 18.06.2021, eliberată de Administraţia Naţională Apele Române, ABA Mureș.

7.1.1  Alimentarea cu apă

Conform Contractului de livrare deșeuri petroliere nr. 229/10.06.2016, încheiat între HeidelbergCement România SA  și Ro Ecologic Recycling SRL, înregistrat în Registrul de contracte la nr. BU 867/23.06.2018 art. 4.1- HeidelbergCement va asigura accesul la utilități (apa,canal, etc.).

7.1.1.1. Alimentarea cu apă potabilă: pentru personalul angajat al SC Ro Ecologic Recycling SRL se realizează din rețeaua de alimentare a HeidelbergCement SRL - Fabrica de ciment Chișcădaga, având în vedere folosirea în comun a instalațiilor sanitare.

Realizarea investiției Instalație de alimentare cu șlam petrolier nu a dus la execuția de noi construcții administrative. Nu sunt instalații de măsurare a debitelor captate și evacuate (pentru această instalație).

7.1.1.2. Alimentarea cu apă tehnologică

Instalația de alimentare cu șlam petrolier a cuptorului de clincher nu utilizează apă.

Apa pentru stingerea incendiilor: În Autorizația de Gospodărire a Apelor nr. 221/18.06.2018 nu sunt prevăzute rezerve de apă pentru această utilizare.

Notă: SC HeidelbergCement România SA-Fabrica de ciment Chișcădaga deține Autorizația de Gospodărire a Apelor nr. 240/28.06.2018 valabilă până la 28.06.2021, în care este prevăzut un volum intangibil de apă pentru stingerea incendiilor V= 520 mc (asigurat din castelul de apă). SC HeidelbergCement România SA prin adresa nr. 1717/07.06.2018 precizează:

"Referitor la intervențiile în caz de situații de urgență - SC HeidelbergCement România SA – Fabrica de ciment Chișcădaga are încheiat contract cu GEO-STING SRL Tîrgoviște, furnizoare de servicii de specialitate.  Având în vedere că Ro Ecologic își desfășoară activitatea în incinta fabricii fiind în conexiune directă cu echipamentele de muncă ale acesteia, în caz de situații de urgență societatea GEO-STING va interveni prompt pentru soluționarea situației"

7.1.2  Ape subterane

Cod cadastral:  IV.1.122.00.00.00.00. – pr. Căian

Corp de apă de suprafață: RORW4.1.122.00.00_B1A

Corp de apă subterană: nu este instituit.

7.2. Utilizarea eficientă a resurselor energetice

Consumul anual de energie electrică al instalației: 200 MWh

7.2.1.  Operatorul trebuie să ia măsuri pentru a minimiza consumul de energie de orice tip.

7.2.2. Operatorul trebuie sa identifice şi să implementeze tehnicile de eficientizare energetică, în baza Planului pentru eficiență energetică.

7.2.3. Operatorul va înregistra anual consumul total de energie utilizată pe amplasament.

# 7.3. Gaze naturale/Combustibili

Pentru funcționarea Instalației de alimentare cu șlam petrolier a cuptorului de clincher de la Fabrica de ciment Chișcădaga nu se utilizează gaze naturale sau alți combustibili.

# 8. DESCRIEREA INSTALAŢIEI ŞI A FLUXURILOR TEHNOLOGICE EXISTENTE  PE   AMPLASAMENT

## 8.1. Descrierea amplasamentului

Coordonatele geografice ale amplasamentului:

| Coordonate geografice | WGS84 | STEREO 70 |
| --- | --- | --- |
| Longitudine | 45.954179 | 334849 |
| Latitudine | 22.867549 | 497151 |

Amplasare în teritoriu: Instalația de alimentare cu șlam petrolier a cuptorului de clincher a HeidelbergCement România SA este situată în incinta Fabricii de ciment Chișcădaga, între pilele 3 și 4 ale fostului cuptor de clincher nr. 1 (acum dezafectat).

Realizarea investiției s-a făcut în baza Deciziei etapei de încadrare nr. 2478/14.05.2013, emisă de APM Hunedoara.

Suprafața totală aferentă instalației - 396 mp: din care 255 mp ocupați de instalație și 141 mp ocupați de platforma de descărcare.

HeidelbergCement România SA a închiriat spațiul aferent instalației deținătorului acesteia SEPTOX SRL, care a transmis-o pentru operare la SC Ro Ecologic Recycling SRL (conform contractelor de închiriere). Fabrica de Ciment Chișcădaga este situată în comuna Șoimuș, sat Chișcădaga, str. Principală nr. 1, jud. Hunedoara.

Vecinătăţi:

- pentru amplasamentul Fabricii de ciment Chișcădaga:

- N – sat Chișcădaga, deal Dumbrava;

- E – DJ706A Deva-Băița și dealul Islaz;

- S – Dealul Izlaz și satul Păuliș;

- V – Pârâul Căian și dealul Dumbrava;

- pentru Istalația de alimentare cu șlam petrolier - în interiorul amplasamentului Fabricii de ciment, vecinătățile sunt reprezentate de utilaje/echipamente din fluxul de producere al cimentului:

- N – schimbător căldură (cca. 25 m);

- E – cuptor de clincher nr. 2 (cca. 20 m);

- S – moara de cărbune (cca 60 m);

- V – laborator, cameră de comandă (cca. 30 m).

Poziţionarea în raport cu ariile naturale protejate

Poziţionarea în raport cu ariile naturale protejate

| Tip arie | Distanţă de la obiectiv/Arie protejată |
| --- | --- |
| Rezervaţia Naturală Dealul Boholt | 4,2 km |
| Rezervația Naturală Dealul Colţ şi Dealul Zănoaga | 6,7 km |
| Rezervația Naturală Calcarele Dealul Măgura | 7,5 |
| RO SCI 0110 Calcarele Măgura Băiţei categ. IUCN IV, tip mixt | 7 km |
| ROSCI 0054 Dealul Cetăţii Deva, categ. IUCN IV, tip mixt | 7,3 km |
| ROSCI 0136 Pădurea Bejan, categ. IUCN IV, tip forestier | 11,2 km |
| ROSPA 0132 Munții Metaliferi | 5,0 km |

Unități structurale pe amplasament:

## 1. Instalația de alimentare cu șlam petrolier a cuptorului de clincher, este plasată în interiorul unei construcții metalice tip hală. Hala este acoperită și închisă.

## La baza halei, sub nivelul solului este construită o cuvă tehnologică, realizată din beton armat, cu adâncimea liberă de 5 m. În această cuvă sunt amplasate buncărele de  recepție/stocare deșeuri periculoase ale "instalației".

## Instalația de alimentare cu șlam petrolier are următoarele componente:

## - două buncăre metalice care comunică între ele la partea inferioară, amplasate in cuva tehnologică subterană, destinate pentru recepție/stocare deșeuri periculoase. Buncărele au capacitatea de 55, respectiv 70 mc și sunt prevăzute la partea superioară cu grătare confecționate din hotel inoxidabil, cu dimensiunea ochiurilor de 50x50 mm;

## - sistem de extracție/transvazare a deșeurilor din primul buncăr în al doilea;

## - conductă de transport deșeuri din buncăr la arzătorul cuptorului de clincher;

## - pompă pentru transportul prin conductă al deșeului;

## - grup hidraulic;

## - dulap electric;

## - panouri locale de comandă și control.

## 2. Platforma betonată, poziționată în fața halei, prevăzută cu pantă pentru scurgerea apelor pluviale, utilizată pentru accesul mașinilor încărcate cu deșeuri periculoase la "instalație";

## 3. Rigolă colectare apă pluvială acoperită cu grătar și terminată cu o bașă de colectare, poziționate la baza platformei.

## 8.2.   Descrierea principalelor activităţi şi procese

Conform Anexei I din Legea 278/2013 privind emisiile industriale, activitatea se încadrează la punctul 5.5 "Depozitarea temporară a deșeurilor periculoase care nu intră sub incidența pct. 5.4, înaintea oricăreia dintre activitățile prevăzute la pct. 5.1, 5.2, 5.4 și 5.6, cu o capacitate totală de peste 50 tone, cu excepția depozitării temporare, pe amplasamentul unde sunt generate, înaintea colectării".

Operatorul instalației recepționează și stochează în instalație deșeurile periculoase descrise la punctul 6.1., în vederea co-incinerării în cuptorul de clincher.

Deșeurile periculoase rezultate din instalația de tratare a operatorului Ro Ecologic Recycling SRL din Vidrasău, str. Oros, nr. 1/A – oraș Ungheni, jud. Mureș, sunt aduse pe amplasamentul de la Chișcădaga în mijloace de transport autorizate (pentru transport mărfuri periculoase), unde sunt supuse următoarelor operații:

- Recepția deșeurilor - are loc înainte de descărcarea în instalaţie şi constă în:

- verificarea documentelor însoţitoare ale transportului deşeurilor periculoase - Aviz de însoţire, Fişa de caracterizare a deşeului periculos, Buletin de analiză/Raport de încercare privind compoziţia fizico – chimică a deşeului, Formular pentru aprobarea transportului de deşeuri periculoase, Formular de expediţie transport deşeuri periculoase, după caz.

- prelevarea unei probe din fiecare transport de deşeuri periculoase, pe care să o păstreze în condiţii de siguranţă şi etichetată corespunzător cel puţin 3 luni (proba va fi păstrată în laboratorul HeidelbergCement);

- semnarea şi ştampilarea formularul de expediţie/transport deşeuri periculoase, confirmând acceptarea acestora, dacă deșeurile corespund din punct de vedere calitativ, sau respingerea transportului dacă deșeurile nu corespund calitativ;

- înregistrarea transportului în evidențele operatorului

- Descărcarea: în "instalație" a deșeurilor periculoase din mașinile de transport se face prin basculare (sau pompare, după caz, funcție de dotarea mijlocului de transport utilizat), în buncărul de recepție al instalației, prin intermediul grătarului metalic; Grătarul este poziționat deasupra buncărelor la nivelul solului și are rolul de a reține din deșeuri particulele solide cu granulometrie mai mare decât dimensiunea ochiurilor și de protecție împotriva pericolului producerii de accidente prin cădere, a personalului deservent.

- Curățarea deșeurilor reținute pe grătare: deșeurile alimentate în instalație pot prezenta aglomerări (datorate unei omogenizări necorespunzătoare, sau formate în timpul transportului) cu dimensiuni mai mari decât ochiurile grătarului. Acestea la descărcare sunt reținute pe grătar, de unde după terminarea descărcării se îndepărtează manual și se depun în containere metalice cu capac. Containerele cu deșeuri reținute pe grătar (etichetate și inscripționate) sunt stocate temporar în hală, în scopul retrimiterii la instalația de tratare din jud. Mureș;

- Transvazarea deșeurilor în cel de-al doilea buncăr prin intermediul unui cadru de alunecare și a unui transportor elicoidal dublu, acționate hidraulic;

- Alimentarea cu deșeuri a arzătorului cuptorului de clincher: are loc din buncărul al doilea prin intermediul unei conducte de transport confecționată din țeavă de oțel, deservită de o pompă hidraulică;

- Curăţarea buncărelor - se practică numai cu instalația oprită, în următoarele situații: la nevoie între alimentări (când sunt depuneri de deșeu pe pereții/fundul buncărelor), la executarea lucrărilor de mentenanță la "instalație", la oprirea instalației pe perioada când nu funcționează cuptorul de clincher. Curăţarea se face manual, cu personal specializat și instruit. Deșeul rezultat se pune în containerele în care se stochează deșeurile reținute pe grătare.

- Curățarea eventualelor deșeuri împrăștiate înafara "instalației" la descărcarea din mijloacele de transport: se face prin utilizarea absorbantului Oel Kleen Universal, care după absorbţia deșeurilor periculoase, este strâns și se depune în buncărul instalației, fiind folosit împreună cu deșeul din buncăr, ca şi combustibil alternativ în cuptorul de clincker al SC Heilderbergcement SA;

- Captarea și folosirea apei pluviale: apa din precipitații care spală platforma de descărcare a "instalației", impurificată cu pulberi, resturi din deșeurile descărcate, urme de ulei de la mijloacele de transport, captată în bașa practicată la baza platformei, este pompată prin intermediul unei pompe (montate în bașă), în buncărul de recepție al deșeurilor periculoase și utilizată împreună cu deșeul din buncăr, ca şi combustibil alternativ în cuptorul de clincker al SC Heilderbergcement SA;

Funcționarea instalației de alimentare cu șlam petrolier este determinată și corelată de/cu funcționarea cuptorului de clincher al fabricii de ciment. Alimentarea "instalației" se face  în baza graficului de livrări stabilit între cei doi operatori (HeidelbergCement și Ro Ecologic), conform prevederilor contractuale și comunicării permanente între părți, referitoare la funcționarea celor două echipamente.

Stocarea deșeurilor periculoase în "instalație" este condiționată de temperatura asigurată în instalație, care este specificată în fișele de caracterizare a deșeurilor periculoase.

Operatorul are următoarele obligații referitoare la regimul formularelor de transport:

- după efectuarea operaţiilor de descărcare semnează şi ştampilează formularul de expediţie/transport deşeuri periculoase, menţionând că activitatea de colectare/stocare a deşeurilor periculoase s-a efectuat în conformitate cu legislaţia în vigoare, şi transmite o copie a acestuia la: expeditorul deşeurilor periculoase, agenţia judeţeană pentru protecţia mediului în a cărei rază teritorială se află expeditorul deşeurilor periculoase, agenţia judeţeană pentru protecţia mediului în a cărei rază teritorială se află instalaţia de stocare temporară.

În conformitate cu prevederile anexei 3 la Legea 211/2011 privind regimul deșeurilor, cu modificările și completările ulterioare, operațiile desfășurate pe amplasament sunt:

R 13 - stocarea deşeurilor înaintea oricărei operaţiuni numerotate de la R 1 la R 12 (excluzând stocarea temporară înaintea colectării, la situl unde a fost generat deşeul).

8.2.1. Schema fluxului tehnologic

| Denumirea procesului | Descrierea procesului și a etapelor / fazelor | Instalații / Echipamente / Parametri specifici de operare |
| --- | --- | --- |
| Recepție deșeuri | Verificare documente, cântărire, prelevare probe, acceptare/refuz transport, înregistrare transport | Operator instalație, cântar, registru |
| Descărcare deșeuri | Basculare din mijloacele de transport în buncărul de recepție al instalației, prin intermediul unui grătar metalic | Buncăr recepție – capacitate 55 mc; Grătar metalic din oțel inox. rezistent la coroziune, dimensiune ochiuri -50x50 mm |
| Curățare grătare | Îndepărtarea aglomerărilor din deșeuri reținute pe grătar | Manual (lopata), depunere în containere metalice cu capac |
| Transvazare deșeuri | Dirijarea deșeurilor prin gura de evacuare situată la partea inferioara, din primul buncăr în cel de-al doilea buncăr | Cadru de alunecare, transportor elicoidal dublu, acționate hidraulic Buncăr alimentare cuptor – capacitate 70 mc. |
| Alimentare cuptor cu deşeuri | Pomparea deşeului periculos din buncărul de alimentare prin intermediul unei conducte la arzătorul cuptorului de clincher | Pompă alimentare - Pompa tip KSP25HDR, pentru materiale cu conţinut ridicat de componente solide, cu două pistoane de lucru, acţionată hidraulic debit-1,5-8 mc/h Conductă de alimentare - țeavă de oțel cu DN150 și PN160, lungime cca. 150 m |
| Curăţarea buncărelor | Numai la nevoie, manual | Instalație oprită, echipament protecție |
| Colectare ape pluviale, reintroducere în proces | Apele pluviale, potențial impurificate cu deșeuri periculoase din bașă sunt pompate în instalație(buncăr) | Pompă sumersibilă |

8.2.2. Activităţi conexe

Nu e cazul.

8.2.3. Alte condiţii de funcţionare decât cele normale

În scopul prevenirii riscurilor de poluare a mediului în alte condiții de funcționare decât cele normale, au fost luate în considerare de către operator următoarele situații:

- pierderi de produse;

- operare necorespunzătoare;

- întrerupere temporară a activității;

# 8.3. Tehnici aplicate de societate pentru conformare cu cerinţele BAT pentru activitate

Studierea prevederilor Deciziei de punere în aplicare a (UE) 2018/1147 a Comisiei din 10 august 2018 de stabilire a concluziilor privind cele mai bune tehnici disponibile (BAT) pentru tratarea deșeurilor, în temeiul Directivei 2010/75/UE a Parlamentului European și a Consiliului în scopul aplicării acestora la activitatea de stocare temporară/alimentare cu deșeuri periculoase a cuptorului de clincher desfășurată de operator, s-a constatat că sunt compatibile pentru a fi luate în considerare următoarele BAT- uri:

BAT 1 – Pentru îmbunătățirea performanței generale de mediu, BAT constă în punerea în aplicare și aderarea la un sistem de management de mediu (EMS)

- Operatorul are implementat (EMS) ISO 14001, la Punctul de lucru Vidrasău, urmând ca acest sistem să fie implementat și la punctul de lucru Chișcădaga.

BAT 2 – Îmbunătățirea performanței generale de mediu prin:

- Instituirea și punerea în aplicare a unor proceduri de caracterizare și preacceptare/acceptare a deșeurilor: operatorul Ro Ecologic Recycling SRL deține analize de laborator în baza cărora au fost caracterizate deșeurile; operatorul HeidelbergCement România SA a stabilit prin specificația tehnică  (anexa nr. 1 la contract) condițiile privind acceptarea/preacceptarea acestora la coincinerare; în cazul în care parametrii deșeurilor furnizate nu se încadrează în limitele valorilor stabilite stabilite prin specificația tehnică, acestea vor fi respinse;

- Instituirea și punerea în aplicare a unui sistem de urmărire și a unui inventar al deșeurilor: operatorul Ro Ecologic Recycling SRL, va deține un sistem de înregistrări în care vor fi trecute datele referitoare la: tipul deșeului, proveniență, cantitate, data sosirii, mijlocul de transport,  buletine de analiză, fișe de caracterizare, probe prelevate, rezultatele testelor aplicate probelor;

- Instituirea și punerea în aplicare a unui sistem de management al calității deșeurilor – calitatea deșeurilor este controlată în baza documentelor însoțitoare ale transportului de deșeuri care conține inclusiv buletinele de analiză/fișele de caracterizare și a testelor efectuate pe probele prelevate la fiecare transport;

- asigurarea trierii deșeurilor – în instalație se descarcă/alimentează un singur tip (cod) de deșeu.  Alimentarea cu un alt tip de deșeu se face doar după ce cel anterior a fost complet epuizat. Descărcarea are loc pe un grătar cu dimensiunea ochiurilor de 50x50 mm, care reține aglomerările din deșeuri cu dimensiuni mai mari decât dimensiunea ochiurilor grătarului;

- Sistemele de preacceptare, acceptare, urmărire, managementul calității, sunt bazate pe riscuri, luându-se în considerare proprietățile periculoase ale deșeului, riscurile pe care le prezintă deșeul din punctul de vedere al siguranței procesului, al securității în muncă și al impactului asupra mediului, precum și informațiile furnizate de generatorii deșeului

BAT 4 - BAT constă în utilizarea tuturor tehnicilor indicate mai jos:

- Optimizarea amplasării locului de depozitare – instalația este poziționată pe amplasamentul Fabricii de ciment Chișcădaga, cât mai aproape de cuptorul de clincher;

- Capacitate de depozitare adecvată – capacitatea totală de stocare a instalației este 125 mc; ritmul de alimentare a acesteia va respecta ritmul de consum al cuptorului, nu vor fi stocate deșeuri în instalație când nu funcționează cuptorul de clincher;

- Funcționarea instalației în condiții de siguranță – operatorul respectă prevederile legale referitoare la etichetare, deșeurile sunt descărcate/stocate numai în buncărele instalației rezistente la coroziune, acestea fiind plasate la rândul lor în cuva de beton, iar hala în care este amplasată este acoperită;

- Zonă separată pentru depozitarea și manipularea deșeurilor periculoase ambalate – deșeurile rezultate de la curățarea grătarelor/buncărelor sunt depozitate în containere metalice, etichetate corespunzător și stocate în hală.

BAT 5 - Pentru a reduce riscul de mediu asociat manipulării și transferului deșeurilor, BAT constă în elaborarea și punerea în aplicare a unor proceduri de manipulare și de transfer.

- manipularea și transferul deșeurilor sunt realizate de personal competent – operatorul dispune de personal competent, instruit pentru supravegherea operațiilor de descărcare a deșeurilor/curățarea grătarelor de părțile grosiere reținute, încărcarea acestora în containere/stocarea containerelor după încărcare/curățarea eventualelor deșeuri deversate înafara grătarului; personalul are asigurat echipament de protecție individual;

- manipularea și transferul deșeurilor sunt documentate în mod corespunzător, validate înainte de executare și verificate după executare – personalul respectă instrucțiunile de lucru; verificarea respectării acestora se face de către șeful punctului de lucru.

BAT 10 – nu se aplică: mirosul specific de produs petrolier se manifestă doar local, nu va ajunge la receptorii sensibili.

BAT 14 - În vederea prevenirii sau, dacă aceasta nu este posibilă, a reducerii emisiilor difuze în aer, în special a pulberilor, a compușilor organici și a mirosurilor, BAT constă în utilizarea unei combinații de tehnici.

Din instalație nu rezultă emisii difuze de pulberi, deșeurile fiind sub formă păstoasă. Emisiile difuze din stocarea deșeurilor în instalație pot fi sub forma COV și mirosuri.

- Prevenirea coroziunii prin: selectarea adecvată a materialelor de construcție – operatorul afirmă că la realizarea construcțiilor au fost utilizate numai materiale conforme cu normativele în vigoare; buncărele de depozitare și conducta de alimentare a cuptorului sunt realizate din  materiale de oțel;

- Izolarea, colectarea și tratarea emisiilor difuze – nu se aplică;

- Întreținere – prin:  asigurarea accesului la echipamentele potențial neetanșe – pentru accesul personalului la cuva/buncăre, instalația este prevăzută cu o scară metalică în 2 rampe la 45° și o platformă metalică de mentenanță la cota de – 2,689 m. Platforma este realizată din tablă striată protejată cu vopsea antistatică  și antiscânteie.

BAT 21 - În vederea prevenirii sau a limitării consecințelor asupra mediului ale accidentelor și incidentelor, BAT constă în utilizarea tuturor tehnicilor indicate mai jos, ca parte a planului de management al accidentelor (a se vedea BAT 1);

- Măsuri de protecție: a) protecția instalației împotriva actelor răuvoitoare - în incinta Fabricii de ciment, pe amplasamentul căreia se află amplasamentul instalației supuse reglementării, accesul tuturor persoanelor este strict controlat de către Serviciul de pază specializat.

Accesul/prezența oricărei persoane în perimetrul instalației de depozitare de șlam petrolier va fi strict limitată la personalul cu atribuții de operare, sub supravegherea coordonatorului punctului de lucru desemnat de titularul instalației.

b) accesibilitatea și operabilitatea echipamentelor de control relevante în situații de urgență - formațiunea de intervenție în caz de accidente/incidente are acces direct la amplasamentul instalației de depozitare de șlam petrolier, pe căile de acces existente în cadrul Fabricii de ciment.

- Gestionarea emisiilor incidentale/accidentale: pentru deșeurile ajunse accidental în timpul descărcării mașinilor înafara instalației se folosește un absorbant adecvat, care apoi se curăță și se introduce în buncărul instalației. Pentru apele rezultate în urma stingerii eventualelor incendii, operatorul instalației nu are dotări în sensul reținerii lor. Acestea vor ajunge în canalizarea pluvială a Fabricii de ciment urmând să fie gestionate de operatorul HeidelbergCement.

- Sistem de înregistrare și evaluare a incidentelor/accidentelor: operatorul este obligat să dețină și să opereze: un registru pentru înregistrarea tuturor accidentelor, incidentelor și să stabilească proceduri de identificare a accidentelor/incidentelor, de răspuns la acestea și de tragere de învățăminte.

# 9. INSTALAŢII PENTRU EVACUAREA, REŢINEREA, DISPERSIA POLUANŢILOR ÎN  MEDIU

# 9.1.   Emisii  în atmosferă

9.1.1. Emisii dirijate

Din instalație nu rezultă emisii dirijate.

9.1.2. Emisii difuze

Emisiile difuze rezultate din activitatea desfășurată sunt cele provenite din circulația mijloacelor de transport în interiorul amplasamentului și emisii de COV provenite din activitatea de descărcare/stocare a deșeurilor periculoase.

9.1.3. Este obligatoriu să nu existe alte emisii în aer, semnificative pentru mediu, cu excepţia celor prezentate în autorizaţie.

9.1.4. Operatorul are obligaţia de a lua toate măsurile care se impun în vederea limitării emisiilor de poluanţi în atmosferă.

9.1.5. Se vor menţine înregistrări referitoare la situaţii de funcţionare altele decât cele normale.

9.2.  Emisii în apă

În conformitate cu Autorizaţia de Gospodărire a Apelor nr. 221/18.06.2018, valabilă  până la 18.06.2021, eliberată de Administraţia Naţională Apele Române, ABA Mureș:

9.2.1. Surse de ape uzate

- apele uzate fecaloid menajer sunt evacuate în rețeaua de canalizare menajeră existentă pe amplasamentul HeidelbergCement România SA (conf. contract nr. BU 867/23.06.2018 art. 4.1);

- personalul angajat al SC Ro Ecologic Recycling SRL utilizează instalațiile sanitare în comun cu personalul din cadrul HeidelbergCement - Fabrica de ciment Chișcădaga;

- din cadrul procesului tehnologic nu se evacuează apă uzată;

- în fața halei în care este amplasată instalația de alimentare cu șlam petrolier este amenajată o platformă/rampă de descărcare a mașinilor, betonată, prevăzută cu rampă de scurgere  pluvial (potențial impurificat cu produse petroliere), cu descărcare în rigola de colectare pluvial amenajată în fața platformei betonate. Rigola de colectare pluvial (L= cca. 15 m) este acoperită cu grătar metalic. Din rigolă apele pluviale sunt dirijate într-o bașă de colectare de unde sunt pompate prin intermediul unei pompe sumersibile în buncărul instalației de alimentare cu șlam petrolier;

- apele pluviale convențional curate (de pe acoperișul halei) sunt dirijate în circuitul apelor pluviale de pe amplasamentul HeidelbergCement România SA-Fabrica de ciment Chișcădaga.

9.2.2. Debite de evacuare ape uzate autorizate

Nu sunt instalații de măsurare a debitelor captate și evacuate

9.2.3. Pretratare

Nu e cazul.

9.2.4. Tratare

Nu e cazul.

9.2.5. Nu este permisă evacuarea nici unei substanţe sau materii care poluează mediul în apele de suprafaţă sau canalele de scurgere a apei pluviale de pe amplasament sau din afara acestuia.

9.2.6. Operatorul trebuie să ia toate măsurile necesare pentru a preveni şi minimiza emisiile în apă, în special prin structurile subterane.

9.3.  Emisii în sol, ape subterane

9.3.1. Surse posibile de poluare

....

9.3.2. Măsuri  pentru eliminarea/minimizarea emisiilor pe sol, ape subterane:

Operatorul are obligaţia aplicării următoarelor măsuri:

- depozitarea deșeurilor periculoase rezultate din propria activitate în recipienţi din materiale adecvate, rezistente la coroziunea specifică, stocate pe suprafeţe betonate;

- transferul deșeurilor periculoase la cuptorul de clincher numai prin conducta specială, adecvată din punct de vedere al rezistenţei la coroziunea specifică, etanşeităţii şi a siguranţei în exploatare;

- desfăşurarea activităţii pe suprafeţe betonate;

- manipularea deșeurilor se va face numai în zonele desemnate, protejate împotriva pierderilor prin scurgeri accidentale;

- se vor evita deversările accidentale de deşeuri care pot polua solul şi implicit migrarea poluanţilor în mediul geologic; în cazul în care se produc, se impune eliminarea deversărilor accidentale, prin îndepărtarea urmărilor acestora şi restabilirea condiţiilor anterioare producerii deversărilor;

- să asigure pe amplasamentul societăţii, o cantitate corespunzătoare de substanţe absorbante şi substanţe de neutralizare, potrivite pentru controlul oricărei deversări accidentale de produse;

- să planifice şi să realizeze, periodic, activitatea de revizii şi reparaţii la elementele de construcţii, rigolele de colectare şi scurgere a apelor pluviale vor fi menţinute în perfectă stare de curăţenie.

# 10. CONCENTRAŢII DE POLUANŢI ADMISE LA EVACUAREA ÎN MEDIUL ÎNCONJURĂTOR, NIVEL  DE  ZGOMOT

10.1.  Aer

10.1.2. Emisii din surse dirijate

Din instalație nu rezultă emisii dirijate.

Alte condiţii de funcţionare decât cele normale:

| Categorie de condiţii de funcţionare altele decât cele normale | Descriere | Măsuri stabilite |
| --- | --- | --- |
| Planificate | Încetarea activității instalației pentru o perioadă de timp determinată de reviziile planificate ale Fabricii de ciment Chișcădaga | Curățarea rezervoarelor după golirea completă a acestora; Sistarea aprovizionării cu deșeuri a instalației în aceste intervale |
|  | Încetarea activității instalației la schimbarea tipului de deșeu pentru o perioadă de timp determinată | Curățarea rezervoarelor după golirea completă a acestora; |
| Neplanificate | Defectarea unei părți din instalație | Curățarea rezervoarelor după golirea completă a acestora; Remedierea defecțiunilor în timpul cel mai scurt |

Operatorul are obligaţia să ia toate măsurile ca în aceste condiţii, emisiile din instalaţie să nu genereze deteriorarea calităţii aerului.

10.2. Calitatea aerului

10.2.1. Activitatea desfăşurată pe amplasament nu trebuie să conducă la o deteriorare a calităţii aerului prin depăşirea valorilor  limită stabilite prin Legea 104/2011 privind aerul înconjurător la indicatorii de calitate specifici activităţii şi cele stabilite prin STAS 12574/87.

## 10.3.   Apa

10.3.1. Conform Autorizaţiei de Gospodărire a Apelor nr. 221/18.06.2018 anexă la prezenta autorizaţie integrată de mediu: din proces nu rezultă tehnologice uzate.

10.3.2. Valori limită pentru indicatorii de calitatea ai apelor tehnologice uzate: nu au fost stabilite valori limită pentru indicatorii de calitate ai apelor tehnologice uzate având în vedere cele menţionate la 10.3.1.

10.3.3. Titularul prezentei autorizaţii, va respecta in integralitate prevederile şi obligaţiile din  Autorizaţia de Gospodărire a Apelor nr. 221/18.06.2018

10.4.  Sol

10.4.1. Activitatea desfăşurată de titularul prezentei autorizaţii are loc doar în instalaţie şi pe platforme betonate. In condiţii normale de funcţionare nu exista posibilitatea poluării solului din zona de lucru. O probabilitate în sensul poluării solului poate apărea in condiţii anormale de funcţionare a instalaţiei. Se poate aminti şi o poluare indirectă, prin emisiile rezultate în urma arderii deşeurilor periculoase în cuptorul de clincher care se pot depune pe sol. Monitorizarea emisiilor rezultate din cuptor este realizată de către HeidelbergCement Romania SA.

10.4.2. Valori admise pentru sol

Valorile concentraţiilor agenţilor poluanţi (măsuraţi de HeidelbergCement Romania SA) prezenţi în sol nu vor depăşi pragul de alertă pentru terenuri de folosinţă mai puţin sensibile prevăzute de Ordinul nr. 756/1997.

## 10.5.    Zgomot

## La receptorii sensibili este perceput zgomotul total produs pe amplasamentul Fabricii de ciment Chișcădaga. Acesta provine de la activitățile desfășurate de operatorii: HeidelbergCement, Carmeuse Holding, Ro Ecologic, Termo Recycling.

10.5.1. Valoarea admisă a zgomotului la limita incintei, nu va depăşi nivelul de zgomot echivalent continuu conform SR 10009/2017 Limite admisibile ale zgomotului in localități.

10.5.2. La limita receptorilor protejaţi zgomotul datorat activităţii pe amplasamentele autorizate nu va depăşi nivelul admis: conform OM nr. 119/ 2014 pentru aprobarea normelor de igienă şi sănătate publică privind mediul de viaţă al populaţiei.

10.5.3. în emisiile de zgomot provenite de la activităţile desfăşurate pe amplasament  nu trebuie să existe nici un element de zgomot perturbator continuu sau intermitent la nici o locaţie sensibilă la zgomot.

# 11. GESTIUNEA  DEŞEURILOR

11.1	. Deşeuri produse

| Cod deșeu | Denumire deșeu | Sursă generatoare | Cantitate | UM | Operațiune valorificare / eliminare | Cod operațiune | Denumire operațiune |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 16 07 08* | deşeuri cu conţinut de ţiţei | Descărcare deșeuri: Aglomerări de deșeuri mai mari decât ochiurile grătarului și material absorbant îmbibat cu deșeuri din deversări | 30-50 + 0,5-0,6 | t/an | Valorificare | R1, R12 | …. |
| 19 02 04* | deşeuri preamestecate conţinând cel puţin un deşeu periculos |  |  |  |  |  |  |
| 19 02 08* | deşeuri lichide combustibile cu conţinut de substanţe periculoase |  |  |  |  |  |  |
| 20 03 01 |  |  | 0,80 | t/an |  | D1 | …. |

11.2. Deşeuri colectate

Nu e cazul.

11.3. Deşeuri stocate temporar

Conform punctului 6.1 din prezenta AIM.

11.4. Deşeuri tratate - Nu e cazul.

11.5. Operatorul activităţii are obligaţia evitării producerii deşeurilor, în cazul în care aceasta nu poate fi evitată, valorificarea lor, iar în cazul de imposibilitate tehnică şi economică, neutralizarea şi eliminarea acestora, evitandu-se sau reducându-se impactul asupra mediului.

11.6. Deşeurile vor fi transportate de pe amplasament la destinaţie într-o manieră care nu va afecta negativ mediul şi în acord cu legislaţia naţională şi europeană.

Deşeuri transportate

| Cod deșeu | Denumire deșeu | Cantitate | UM | Operațiune valorificare / eliminare | Cod operațiune | Denumire operațiune |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 16 07 08* | deşeuri cu conţinut de ţiţei | 30-50 | t/an | Valorificare | R12 | … |
| 19 02 04* | deşeuri preamestecate conţinând cel puţin un deşeu periculos |  |  |  |  |  |
| 19 02 08* | deşeuri lichide combustibile cu conţinut de substanţe periculoase |  |  |  |  |  |

11.7. Nu se admite stocarea altor deşeuri nici pe amplasament, nici în afara amplasamentului fără a informa în prealabil autoritatea competentă pentru protecţia mediului şi fără acordul scris al acesteia.

11.8. Gestionarea tuturor categoriilor de deşeuri se va realiza cu respectarea strictǎ a prevederilor Legea nr. 211/2010 privind regimul deseurilor.

11.9. Deşeurile transportate în afara amplasamentului pentru recuperare sau eliminare trebuie transportate doar de un operator autorizat pentru astfel de activităţi cu deşeuri.

11.10. Operatorul autorizaţiei trebuie să se asigure că deşeurile transferate către o altă persoană sunt ambalate, identificate şi inscripţionate în conformitate cu standardele naţionale, europene şi cu oricare standarde în vigoare privind  o astfel de inscripţionare. Până la colectare, recuperare sau eliminare, toate deşeurile trebuie depozitate în zone desemnate, protejate corespunzator împotriva dispersiei în mediu. Deşeurile trebuie clar identificate, inscripţionate şi separate corespunzător.

# 12. INTERVENŢIA RAPIDĂ, PREVENIREA ŞI MANAGEMENTUL SITUAŢIILOR  DE URGENŢĂ

Instalaţia nu intră sub Directiva SEVESO, în conformitate concluziile autorităților competente prevăzute la art. 6 din Legea 59/2016, în urma analizării Notificării întocmite conform art. 7 la Legea 59/2016 și depusă de operator cu nr. 532/29.11.2017, la SR al APM Hunedoara.

Operatorul a fost informat prin adresa SR  APM Hunedoara nr. 1471/19.02.2018.

12.2. Plan operativ de prevenire şi management al situaţiilor de urgenţă

12.2.1. Operatorul deţine un Plan operativ de prevenire şi management al situaţiilor de urgenţă, plan care trateazǎ pericolele de pe amplasament, în special în legătură cu prevenirea accidentelor cu un posibil impact asupra mediului, care conţine cel puţin:

- Planul reţelelor de alimentare cu apǎ şi punctele de racord la aceste reţele;

- Planul reţelelor de canalizare;

- Identificarea pericolelor posibile din cadrul instalaţiei;

- Evaluarea riscurilor, accidentelor şi consecinţelor posibile;

- Implementarea mǎsurilor de reducere a riscurilor de accidente şi consecinţele lor;

- amplasarea şi caracteristicile echipamentelor care pot fi utilizate în situaţii de urgenţǎ.

12.2.2. Planul operativ de prevenire şi management al situaţiilor de urgenţă trebuie să includă prevederi pentru minimizarea efectelor asupra mediului apărute în urma oricărei situaţii de urgenţă.

12.2.3. Planul operativ de prevenire şi management al situaţiilor de urgenţă trebuie să fie revizuit anual şi actualizat după cum este necesar. El trebuie să fie disponibil pe amplasament în orice moment pentru inspecţie de către personalul cu drept de control al autorităţilor de specialitate.

12.2.4. Operatorul trebuie să deţină mijloacele materiale necesare în caz de poluări accidentale şi să acţioneze în conformitate cu prevederile planului mai sus menţionat.

....

12.3. Program de revizii şi reparaţii a utilajelor şi instalaţiilor din dotare

12.2.1. Operatorul trebuie să întocmeascã şi sã implementeze un Program anual de revizii şi reparaţii pentru utilajele şi instalaţiile din dotarea societăţii, contribuind în acest fel la reducerea riscului apariţiei unor situaţii neprevăzute, cu consecinţe grave asupra mediului înconjurător.

12.2.2. Planul de întreţinere şi reparaţii trebuie să cuprindă toate utilităţile de care dispune amplasamentul (depozitele pentru materii prime şi auxiliare, instalaţii de alimentare cu apă şi combustibil, clădiri, instalaţii de ventilaţie, incălzire şi iluminat, depozite de deşeuri, etc.)

12.2.3. Periodicitatea operaţiilor de întreţinere şi reparaţii trebuie să corespundă cu prescripţiile furnizorului de echipamente.

12.2.4. Activităţile prevăzute în Planul de înteţinere şi reparaţii va fi consemnat într-un registru. Acesta va cuprinde minim următoarele date:

- obiectivul supus reparaţiei sau verificării;

- data efectuării intervenţiei;

- felul intervenţiei (planificată sau neplanificată);

- tipul operaţiei executate;

- responsabilul execuţiei lucrării;

- fonduri repartizate reparaţiilor sau intervenţiilor.

# 13. MONITORIZAREA  ACTIVITĂŢII

13.1.   Prevederi generale privind monitorizarea

13.1.1. Operatorul are obligaţia să monitorizeze nivelul emisiilor de poluanţi conform prezentei autorizaţii integrate de mediu şi să raporteze datele de monitorizare către autoritatea competentă de protecţie a mediului.

13.1.2. Monitorizarea fiecǎrei emisii trebuie realizată aşa cum s-a precizat în prezenta autorizaţie, respectând condiţiile generale prevăzute de standardele specifice.

13.1.3. Prelevarea şi analiza probelor pentru monitorizarea factorilor de mediu se va realiza prin laborator propriu sau de către laboratoare acreditate, prin metode de analiză conform standardelor de metodă.

13.1.4. Echipamentele de monitorizare şi analiză trebuie exploatate şi întreţinute astfel încât monitorizarea să reflecte cu precizie emisiile sau evacuările.

13.1.5. Operatorul trebuie să înregistreze într-un registrul special punctele de prelevare a probelor, analizele, măsurătorile, metodele de determinare, condiţiile de prelevare, condiţiile atmosferice în care se face prelevarea, rezultatul măsurătorilor şi date privind eroarea de măsurare şi incertitudinea măsurătorilor.

13.1.6. Operatorul are obligaţia sa înregistreze şi sa arhiveze buletinele de analizǎ emise de terţi.

13.1.5. Monitorizarea emisiilor se va realiza astfel încît valorile determinate să poată fi comparate cu valorile limită impuse prin prezenta autorizaţie.

13.1.7. Toate rezultatele măsurătorilor trebuie prelucrate şi prezentate într-o formă adecvată pentru a permite ACPM să verifice conformitatea cu condiţiile de funcţionare autorizate şi valorile limită de emisie  stabilite.

13.1.8. Operatorul trebuie să asigure accesul sigur şi permanent la toate puncte de prelevare şi monitorizare.

13.1.9. Operatorul va asigura şi monitorizarea tehnologică/monitorizarea variabilelor de proces, în conformitate cu specificul activităţii.

13.1.10. Frecvenţa, metodele şi scopul monitorizării, prelevării şi analizelor, aşa cum sunt prevăzute în prezenta autorizaţie, pot fi modificate doar cu acordul scris al autorităţii competente pentru protecţia mediului.

....

13.2.  Monitorizarea emisiilor în aer

Monitorizarea emisiilor gazoase se va face în conformitate cu prevederile SR EN-15259/2008-Calitatea aerului, mǎsurarea emisiilor surselor fixe, cerinţe referitoare la secţiuni şi amplasamente de mǎsurare, precum şi la obiectivul, planul şi raportul de mǎsurare.

13.2.1. emisii din surse dirijate

Instalația nu dispune de surse dirijate de emisii.

13.2.1.1. La efectuarea măsurătorilor pentru emisiile efluenţilor gazoşi se vor determina şi debitele masice, continutul in umiditate, viteza şi temperatura gazelor.

13.2.1.2. Monitorizarea emisiilor se va efectua în condiţii de funcţionare normală a instalaţiilor, în faza tehnologică în care emisia poluantului măsurat este maximă.

13.2.1.3.Pentru determinările de emisii gazoase, în toate cazurile rezultatele măsurătorilor vor fi recalculate pentru condiţii standard, 293K şi 101,3 kPa.

## ....

## 13.2.2. Monitorizarea calităţii aerului

13.2.2.1 Operatorul va măsura, prin metode standardizate, nivelul poluanţilor în aer conform condiţiilor stabilite în tabelul de mai jos:

| punct de prelevare | parametru | Frecvenţa de monitorizare | Metoda de măsurare |
| --- | --- | --- | --- |
| Limita instalației | COV | 1 data/an, luna iulie-august | Cf. STAS |

13.2.2.2.Condiţii de realizare a monitorizării:

- realizarea a trei măsurători, în zile diferite;

- prelevarea probelor se va realiza pe direcţia predominantă a vântului, în condiţii de activitate normală pe amplasament;

- se vor evita măsurătorile în condiţii meteorologice extreme.

## 13.3.   Monitorizarea emisiilor în apă

13.3.1. Monitorizarea apei

Nu e cazul.

13.5. Monitorizarea solului

Nu e cazul.

13.6. Monitorizare tehnologică

13.6.1 Operatorul are obligaţia să monitorizeze parametrii tehnologici specifici fluxului tehnologic şi să menţină înregistrări corespunzătoare.

13.6.2. Parametrii tehnologici monitorizați/frecventa de monitorizare a acestora:

## - calitatea deșeurilor periculoase: urmărirea parametrilor deșeurilor periculoase acceptate în instalație în comparație cu indicatorii stabiliți în specificația tehnică a HeidelbergCement, la fiecare transport;

## - nivelul de umplere al instalației: permanent în perioada de funcționare;

## - temperatura de stocare: maximă 35°C, minimă 5°C (conform fișelor de caracterizare a deșeurilor), permanent în perioada de funcționare;

## -

## 13.7.  Monitorizarea deşeurilor

13.7.1. deşeuri tehnologice

13.7.1.1 Monitorizarea deşeurilor se va realiza lunar, pe tipuri de deşeuri generate în conformitate cu prevederile HG 856/2002 privind evidenţa gestiunii deşeurilor şi pentru aprobarea listei ce cuprinde deşeuri, inclusiv deşeurile periculoase, modificatǎ prin HG 210/2007.

13.7.1.2. Operatorul are obligaţia întocmirii unui registru complet cu aspecte şi probleme legate de operaţiunile şi practicile de management a deşeurilor de pe amplasament, care trebuie pus la dispoziţia persoanelor autorizate ale autorităţii competente pentru protecţia mediului şi ale autorităţii cu atribuţii de control. Acest registru trebuie să conţină minimum detalii cu privire la:

-  cantităţile şi codurile deşeurilor;

- numele transportatorului deşeurilor şi detaliile de atestare şi de autorizare ale acestuia;

- confirmarea scrisă privind acceptarea şi eliminarea/recuperarea oricăror transporturi de deşeuri periculoase în afara amplasamentului;

- detalii privind expediţiile respinse;

- detalii privind orice amestecare a deşeurilor.

Aceste date trebuie raportate ACPM, ca parte a RAM.

13.8. Ambalaje şi deşeuri de ambalaje

Nu e cazul.

13.8. Monitorizare zgomot

Nu e cazul.

13.9. Monitorizare miros

....

13.10. Monitorizare substanţe şi preparate chimice periculoase – Nu e cazul.

## 13.11.   Monitorizarea post – închidere

13.11.1. În cazul încetării definitive a activităţii vor fi realizate şi urmărite acţiunile conform planului de închidere.

....

# 14. RAPORTĂRI CĂTRE AUTORITATEA COMPETENTĂ PENTRU PROTECŢIA MEDIULUI ŞI PERIODICITATEA ACESTORA

14.1. Date generale

14.1.1. Formatul tuturor registrelor cerute de prezenta autorizaţie trebuie să asigure înregistrarea tuturor datelor specifice necesare raportării rezultatului monitorizării. Registrele trebuie pǎstrate pe amplasament pe durata valabilităţii autorizaţiei integrate de mediu  şi trebuie sǎ fie disponibile pentru inspecţie de cǎtre personalul cu drept de control al autoritǎţilor de specialitate,  în orice moment.

14.1.2. Operatorul, prin persoana împuternicitǎ cu atribuţii în domeniul protecţiei mediului, va transmite ACPM raportarile solicitate la datele stabilite.

14.1.3. Operatorul trebuie sǎ înregistreze toate accidentele/incidentele care afecteazǎ exploatarea normalǎ a activitǎţii şi care pot crea un risc de mediu. Această înregistrare trebuie să includă detalii privind natura, extinderea şi impactul incidentului, precum şi circumstanţele care au dat naştere incidentului. Inregistrarea trebuie să includă toate măsurile corective luate asupra mediului şi evitarea reapariţiei incidentului. După notificarea accidentului, operatorul trebuie să depună la sediile: ACPM şi GNM – Comisariatul judeţean ......, raportul privind incidentul.

14.1.4. Operatorul trebuie sǎ înregistreze toate reclamaţiile de mediu legate de exploatarea instalatiei. Fiecare astfel de înregistrare trebuie sǎ ofere detalii privind data şi ora reclamaţiei, numele reclamantului şi informaţii cu privire la natura reclamaţiei, mǎsura luatǎ în cazul fiecarei reclamaţii. Operatorul  trebuie sǎ depunǎ un raport la agenţie în luna urmǎtoare primirii reclamaţiei, oferind detalii despre orice reclamaţie care apare. Un rezumat privind numǎrul şi natura reclamaţiilor primite trebuie inclus în RAM.

....

14.2. Raportarea datelor de monitorizare

14.2.1. Operatorul va raporta anual datelele de monitorizare în conformitate cu planul de monitorizare stabilit la cap.13 la: APM Hunedoara şi la primăria Comunei Șoimuș.

14.2.2. Raportarea va cuprinde cel puţin următoarele:

- date privind operatorul: nume, sediu;

- date privind instalaţia la care se efectuează monitorizarea (pentru fiecare instalaţie monitorizată):

  - numele instalaţiei;

  - locaţia instalaţiei;

  - sursa de emisie;

  - condiţii de operare a instalaţiei în timpul efectuării măsurătorii;

  - instalaţii de reţinere a poluanţilor (dacă există) şi starea acestora în momentul măsurătorii;

- pentru fiecare poluant monitorizat:

  - tipul poluantului;

  - felul măsurătorii: continuu, momentan;

  - cine a efectuat prelevare şi măsurarea;

  - metoda de măsurare utilizată - descriere conceptuală;

  - condiţii de prelevare: locul prelevarii, condiţii meteorologice; metoda de prelevare; etc.

  - aparatura de măsurare utilizată (cu referire la avizarea metrologică);

  - rezultatul măsurătorii: valori măsurate, eroarea/incertitudinea de măsurare, valori prelucrate (formula, programul utilizat), comparaţie cu CMA şi VLE conform cap. 10. (în cazul măsurătorilor cu frecvenţă mare se vor prezenta şi prelucrări în Excel a rezultatelor măsurătorilor, comparativ cu CMA şi VLE).

pentru emisiile gazoase se va respecta Standardul EN 15259:2007.

14.2.3. Datele de raportare cuprinse la punctul 14.2.2 vor fi solicitate de operator terţilor cu care se contractează monitorizarea.

....

14.3.  Contribuţia la registrul european al poluanţilor emişi  şi transferaţi (PRTR)

14.3.1. Operatorul are obligaţia de a raporta la ACPM, conform  Regulamentului (CE) nr. 166/2006 al Parlamentului European şi al Consiliului din 18.01.2006 privind înfiinţarea Registrului European al Poluanţilor Emişi şi Transferaţi şi modificarea Directivelor Consiliului 91/689/CEE şi 96/61/CE adoptat prin HG 140/2008, cantitãţile anuale, împreunã cu precizarea cã informaţia se bazeazã pe mãsurãtori, calcule sau estimãri a urmãtoarelor: a) emisiile în aer, apă sau sol, a oricărui poluant specificat în Anexa II Regulamentului (CE) nr. 166/2006 al Parlamentului European şi al Consiliului din 18.01.2006 pentru care valoarea de prag corespunzătoare din anexa II este depăşită; b) transferurile în afara amplasamentului de deşeuri periculoase care depăşesc 2 tone/an sau de deşeuri nepericuloase care depăşesc 2000 tone/an, pentru orice operaţie de valorificare sau eliminare, cu excepţia celor menţionate în Registru poluanţilor şi pentru transferurile transfrontieră de deşeuri periculoase.

14.3.2. Operatorul trebuie să colecteze informaţiile necesare cu o frecvenţă adecvată pentru a stabili care dintre emisiile şi transferurile în afara amplasamentului fac obiectul cerinţelor de raportare în conformitate cu prevederile paragrafului 1.

14.3.3. La pregătirea raportului, operatorul trebuie să utilizeze cele mai bune informaţii disponibile ce pot include date de monitorizare, factori de emisie, ecuaţii de bilanţ de masă, monitorizarea indirectă sau alte tipuri de calcule, raţionamente tehnice şi alte metode în conformitate cu Art. 9 (1) din  Regulamentului (CE) nr. 166/2006 al Parlamentului European şi al Consiliului din 18.01.2006 şi în concordanţă cu metodologiile internaţionale aprobate, unde acestea sunt disponibile.

14.3.4. Operatorul trebuie să asigure calitatea informaţiilor prezentate în raportul transmis autorităţii de mediu.

14.3.5. Operatorul  trebuie să păstreze şi să pună la dispoziţia autorităţilor competente ale Statelor Membre înregistrările datelor din care au rezultat informaţiile raportate, pe o perioada de 5 ani începând cu sfârşitul anului de raportare în cauză. Aceste înregistrări trebuie de asemenea să descrie metodologia utilizată pentru colectarea datelor.

14.3.6. Poluanţii specifici activităţii desfăşurate de operator  încadrată în Anexa 1 a Regulamentului (CE) nr. 166/2006 al Parlamentului European şi al Consiliului din 18.01.2006 privind înfiinţarea Registrului European al Poluanţilor Emişi şi Transferaţi, la activitatea..... care trebuie raportaţi în cazul în care valorile prag sunt depăşite sunt următorii:

| Numărul CAS | Poluanţi /substanţe | Valoarea prag pentru emisiile |
| --- | --- | --- |
|  |  | Aer (kg/an) | Apa (kg/an) | Sol (kg/an) |

14.3.7. Datele de emisie mǎsurate, estimate sau calculate, transferurile de deşeuri în afara amplasamentului, se raportează  de către operatorul respectând formatul din anexa A III a Regulamentului (CE) nr. 166/2006 al Parlamentului European şi al Consiliului din 18.01.2006 privind înfiinţarea Registrului European al Poluanţilor Emişi şi Transferaţi,  împreună cu celelalte informaţii  solicitate prin aceasta.

14.4. Raportul  anual de mediu

14.4.1. Raportului de mediu (RAM) va cuprinde date privind:

- activitatea de producţie în anul încheiat: producţia obţinută, modul de utilizare a materiilor prime, a materiilor auxiliare şi a utilităţilor (consumuri specifice, eficienţa energetică);

- sistemul de management de mediu şi modul de implementare a politicii de prevenire a accidentelor generate de substanţele periculoase;

- impactul activităţii asupra mediului: poluarea aerului, apei, solului, subsolului, pânzei freatice, nivelul zgomotului (date de monitorizare sau estimate);

- date de monitorizare a emisiilor pe factori de mediu;

- raportarea PRTR;

- plan operativ de prevenire şi management al situaţiilor de urgenţă;

- sesizări şi reclamaţii din partea publicului şi modul de rezolvare a acestora.

- gestiunea deşeurilor şi ambalajelor;

- intrările de substanţe şi preparate chimice periculoase.

14.4.2. Raportului  de mediu  va fi transmis la ACPM.

14.5. Alte raportări

Operatorul va transmite la ACPM, conform solicitării autorităţii de mediu şi în cadrul RAM:

-  gestiunea deşeurilor.

14.6. Mod de raportare

....

| Nr. Crt. | Denumire raport | Frecvență de raportare | Perioada depunerii raportului | Acces aplicații SIM |
| --- | --- | --- | --- | --- |

# 15. OBLIGAŢIILE OPERATORULUI

15.1. Obligaţiile de bază ale operatorului privind exploatarea instalaţiei, conform Legii 278/2013 privind emisiile industriale, sunt următoarele:

- luarea tuturor măsurilor de prevenire eficientă a poluării în special prin recurgerea la cele mai bune tehnici disponibile;

- luarea măsurilor care să asigure că nicio poluare importantă nu va fi cauzată;

- evitarea producerii de deşeuri şi, în cazul în care aceasta nu poate fi evitată, valorificarea lor, iar în caz de imposibilitate tehnică şi economică, luarea măsurilor pentru neutralizarea şi eliminarea acestora, evitându-se sau reducându-se impactul asupra mediului;

- utilizarea eficientă a energiei;

- luarea măsurilor necesare pentru prevenirea accidentelor şi limitarea consecinţelor acestora;

- luarea măsurilor necesare, în cazul încetării definitive a activităţilor, pentru evitarea oricărui risc de poluare şi pentru aducerea amplasamentului şi a zonelor afectate într-o stare care să permită reutilizarea acestora.

15.2 Orice modificare faţǎ de datele înscrise în documentaţia depusă de operator la solicitarea actualizării autorizaţiei integrate trebuie notificată autorităţii competente de protecţia mediului, în scris, imediat ce intervine:

- modificări privind numele sub care societatea este înregistrată la Registrul Comerţului, adresa sediului social al operatorului;

- modificări privind deţinătorul instalaţiei;

- măsuri luate privind intrarea în proces de lichidare.

In conformitate cu prevederile art. 10 (2) din OUG 195/2005 privind protecţia mediului, cu modificările şi completările ulterioare, în termen de 60 de zile de la data semnării/emiterii documentului care atestă încheierea uneia dintre procedurile de vânzare a pachetului majoritar de acţiuni, vânzare de active, fuziune, divizare, concesionare ori în care implică schimbarea titularului activităţii, precum şi în cazul de dizolvare urmată de lichidare, lichidare, faliment, încetarea activităţii, părţile implicate transmit în scris autoritaţii competente pentru protecţia mediului obligatiile asumate privind protectia mediului, printr-un document certificat pentru conformitate cu originalul.

15.3. Operatorul este obligat să respecte condiţiile din autorizaţia integrată de mediu în desfăşurarea activităţii din instalaţie.

15.4. Nu se va realiza nici o modificare a instalaţiei sau a modului de exploatare a acesteia fără notificarea din timp a ACPM.

15.5. In cazul oricărei situaţii de mai jos trebuie trimisă o notificare scrisă ACPM, Gărzii Naţionale de Mediu - Comisariatul Judeţean .....:

-  încetarea permanentă a exploatării oricărei părţi sau a întregii instalaţii autorizate;

- încetarea funcţionǎrii oricărei părţi sau a întregii instalaţii autorizate pentru o perioadă care poate depăşi un an;

- reluarea exploatării oricărei părţi sau a întregii instalaţii autorizate după oprire.

15.6. Operatorul este obligat să raporteze cu regularitate la autoritatea competentă pentru protecţia mediului, datele cuprinse la capitolul 14 al prezentei autorizaţii, rezultatele monitorizării emisiilor şi în termenul cel mai scurt, despre orice incident sau accident care  afectează semnificativ mediu.

15.7. Operatorul trebuie să notifice ACPM şi GNM – CJ ....  prin fax şi electronic, dacă este posibil, imediat ce se confruntă cu oricare din următoarele situaţii:

-  orice emisie în aer, semnificativă pentru mediu, de la orice punct potenţial de emisie;

- orice funcţionare defectuoasă a echipamentului de control care poate duce la pierderea controlului oricărui sistem de reducere a poluării de pe amplasament;

- orice incident cu potenţial de contaminare a apelor de suprafaţă şi subterane sau care poate reprezenta o ameninţare de mediu pentru aer sau sol sau necesită un răspuns urgent din partea agenţiei;

- orice emisie care nu se conformează cu cerinţele autorizaţiei.

Notificarea va cuprinde: data şi ora incidentului, detalii privind natura oricărei emisii şi a oricărui risc creat de incident şi măsurile luate pentru minimizarea emisiilor şi evitarea reapariţie.

15.8. În cazul oricărui incident sau situaţie de urgenţă, persoanele autorizate de operator vor anunţa, după caz, şi alte autorităţi, în cel mai scurt timp posibil:

- în cazul contaminării solului, apelor subterane, apelor de suprafaţă: Administraţia Naţională  „Apele Romane” Direcţia Apelor Mureș ;

-  în cazul incendiilor: Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă Hunedoara;

- în caz de îmbolnăviri ale personalului: Direcţia de Sănătate Publică, Inspectoratul Teritorial de Muncă.

15.9. Operatorul trebuie să menţină un dosar pentru informarea publică, care să fie disponibil publicului, la cerere. Acest dosar trebuie să conţină următoarele:

- autorizaţia;

- solicitarea;

- raportarea anuală privind aspectele de mediu netehnice;

- raportul anual de monitorizare;

- alte aspecte pe care operatorul le consideră adecvate.

15.10. În conformitate cu prevederile OUG 195/2005 privind protecţia mediului, aprobată şi modificată prin Legea 265/2006, modificată şi completată de OUG 164/2008 conducerea SC RO ECOLOGIC RECYCLING SRL, prin persoana desemnată cu atribuţii în domeniul protecţiei mediului, va asista persoanele împuternicite cu activităţi de inspecţie punîndu-le la dispoziţie evidenţa măsurătorilor proprii şi toate celelalte documente şi le va facilita controlul activităţii precum şi prelevarea de probe. Va asigura, de asemenea, accesul persoanelor împuternicite la instalaţiile tehnologice, la echipamentele şi instalaţiile de depoluare precum şi în spaţiile sau în zonele potenţial generatoare de impact asupra mediului.

15.11. Operatorul are obligaţia de a realiza măsurile impuse anterior de persoane împuternicite cu inspecţia. Măsurile impuse de aceste autorităţi, modul de realizare a acestora şi data realizării acestora vor fi raportate la  ACPM şi autoritatea care a impus măsurile, imediat după realizarea lor.

15.12.  În conformitate cu OUG 196/2005, aprobată de Legea105/2006 privind fondul de mediu, operatorul are obligaţia să declare, să calculeze şi să achite taxele aferente fondului de mediu pentru ambalajele introduse pe piaţa internă şi emisiile atmosferice din surse fixe şi mobile.

15.13. Operatorul are obligaţia de a întreţine în mod corespunzător întregul amplasament conform art. 70, lit.i din OUG 195/2005 privind protecţia mediului, aprobată şi modificată prin Legea 265/2006, cu toate completările si modificările ulterioare.

15.14. Operatorul are obligaţia să pună la dispozitia publicului pe suport de hârtie/ electronic, pentru a putea fi consultate, datele referitoare la emisiile provenite de la instalaţii, la sediul ACPM sau/şi la sediul administraţiei locale în a cărei rază se află instalaţia, conformart. 53 din Ord. 818/2003  pentru aprobarea procedurii de emitere a autorizaţiei integrate de mediu.

# 16. MANAGEMENTUL ÎNCHIDERII INSTALAŢIEI, MANAGEMENTUL REZIDUURILOR

16.1. În cazul în care operatorul urmează să deruleze sau să fie supus unei proceduri de vânzare a pachetului majoritar de acţiuni, vânzare de active, fuziune, divizare, concesionare ori în alte situaţii care implică schimbarea titularului activităţii, precum şi în caz de dizolvare urmată de lichidare, lichidare, faliment, încetarea activităţii, acesta are obligaţia de a notifica autoritatea competentă pentru protecţia mediului. Autoritatea competentă pentru protecţia mediului informează operatorul cu privire la obligaţiile de mediu care trebuie asumate de părţile implicate, pe baza evaluărilor care au stat la baza emiterii actelor de reglementare existente.

În termen de 60 de zile de la data semnării/emiterii documentului care atestă încheierea uneia dintre proceduri, părţile implicate transmit în scris autorităţii competente pentru protecţia mediului obligaţiile asumate privind protecţia mediului, printr-un document certificat pentru conformitate cu originalul. Clauzele privind obligaţiile de mediu cuprinse în actele întocmite au un caracter public.

Îndeplinirea obligaţiilor de mediu este prioritară în cazul procedurilor de: dizolvare urmată de lichidare, lichidare, faliment, încetarea activităţii.

16.2. În cazul încetării temporare sau definitive a activităţii întregii instalaţii sau a unor părţi din instalaţie, operatorul trebuie să respecte Planul de închidere a instalaţiei întocmit şi agreat de ACPM. Scopul planului de închidere trebuie să respecte prevederile Ghidului Tehnic General (punctul nr.18). Planul de închidere include cel  putin următoarele:

- planuri ale tuturor conductelor instalaţiilor şi rezervoarelor;

- orice măsură de precauţie specifică necesară pentru asigurarea faptului că demolarea clădirilor sau a altor structuri nu cauzează poluare în aer, apă sau sol;

- măsuri de eliminare şi acolo unde este cazul, spălare a conductelor şi a rezervoarelor şi golirea completă de conţinutul potenţial periculos;

- eliminarea substanţelor potenţial dăunătoare, dacă nu s-a stabilit că este acceptabil a se lăsa astfel de obligaţii viitorilor proprietari;

- oprirea alimentării cu utilităţi: apă, energie electrică şi combustibil a instalaţiilor;

- demontarea instalaţiilor şi transportul materialelor rezultate, spre destinaţiile anterior stabilite;

- dezafectarea depozitelor;

- determinarea gradului de afectare a solului;

- măsuri pentru reconstrucţia ecologică a terenului afectat istoric prin activităţile  desfăşurate pe amplasament.

16.3. Operatorul are obligaţia să asigure resursele necesare pentru punerea în practică a Planului de închidere şi să declare mijloacele de asigurare a disponibilităţii acestor resurse, indiferent de situaţia sa financiară.

16.4. La încetarea activităţii se va reface Raportul de amplasament, reanalizându-se poluanţii din apa subterană şi sol, pentru a stabili aportul la poluare al instalaţiei şi măsurile de remediere ce se impun.

16.5. La încetarea activităţii cu impact asupra mediului geologic la schimbarea activităţii sau a destinaţiei terenului, operatorul economic sau deţinătorul de teren este obligat să realizeze investigarea şi evaluarea poluării mediului geologic.

16.6. Operatorul are obligaţia ca în cazul încetării definitive a activităţii să ia măsurile necesare pentru evitarea oricărui risc de poluare şi de aducere a amplasamentului şi a zonelor afectate într-o stare care să permită reutilizarea acestora.

Verificarea conformării cu prevederile prezentului act se face de către reprezentanţii Gărzii Naţionale de Mediu - Comisariatul Judeţean Hunedoara şi  Agenţia pentru Protecţia Mediului Hunedoara

Prezenta autorizaţie integrată de mediu a fost emisă în ... exemplare, fiecare exemplar având un număr  .... pagini semnate şi ştampilate.

....

DIRECTOR   EXECUTIV,

ŞEF SERVICIU,

Întocmit,

# 17. Anexe

# 18. DICŢIONAR     DE    TERMENI

| 1 | Autoritatea competentă pentru protecţia mediului (ACPM) | Agenţia pentru Protecţia Mediului ... |
| --- | --- | --- |
| 2 | Autoritatea cu atribuţii de control, inspecţie şi sancţionare în domeniul protecţiei mediului | Comisariatul Judeţean ... al Gărzii Naţionale de Mediu |
| 3 | Autoritatea centrală de protecţie a mediului | Ministerul Mediului |
| 4 | Operator | Persoană fizică sau juridică, care operează ori deţine controlul instalaţiei, aşa cum este prevăzut în legislaţia naţională, sau care a fost investită cu putere economică decisivă asupra funcţionării tehnice a instalaţiei, respectiv |
| 5 | BAT (cele mai bune tehnici disponibile) | Stadiul de dezvoltare cel mai avansat şi eficient înregistrat în dezvoltarea unei activităţi şi a modurilor de exploatare, care demonstrează posibilitatea practică a tehnicilor specifice de a constitui referinţă pentru stabilirea valorilor limită de emisie în scopul prevenirii poluării, iar în cazul în care acest fapt nu este posibil, pentru a reduce în ansamblu emisiile şi impactul asupra mediului, în întregul său |
| 6 | CAT | Colectiv tehnic de avizare |
| 7 | CBO5 | Consumul biochimic de oxigen la 5 zile |
| 8 | CCOCr | Consumul chimic de oxigen – metoda cu dicromat de potasiu |
| 9 | COV | Compuşi organici volatili |
| 10 | dB(A) | Decibeli (curba de zgomot A). |
| 11 | IPPC | Prevenirea, reducerea şi controlul integrat al poluării |
| 12 | Instalaţie IPPC | Orice instalaţie tehnică staţionară, în care se desfăşoară una sau mai multe activităţi prevăzute în Anexa 1 din Legea 278/2013, precum şi orice altă activitate direct legată, sub aspect tehnic, de activităţile desfăşurate pe acelaşi amplasament, susceptibilă de a avea efecte asupra emisiilor şi poluării |
| 13 | RAM | Raport anual de mediu |
| 14 | PRTR | H.G. nr. 140/2008 privind stabilirea unor măsuri pentru aplicarea prevederilor Regulamentului (CE) al Parlamentului European şi al Consiliului nr. 166/2006 privind înfiinţarea Registrului European al Poluanţilor Emişi şi Transferaţi şi modificarea Directivelor Consiliului 91/689/CEE şi 96/61/CE. |
| 15 | R | Fraza de risc este o frază care exprimă o descriere concisă a riscului prezentat de substanţele şi preparatele chimice periculoase pentru om şi mediul înconjurător conform SR 13253/1996 |
| 16 | SMA | Sistem de management al autorizaţiei |
| 17 | Cod CAEN | Clasificarea activităţilor din economia naţională |
| 18 | Prejudiciu | O schimbare negativă măsurabilă a unei resurse naturale sau o deteriorare măsurabilă a unui serviciu legat de resursele naturale, care poate surveni direct sau indirect |
| 19 | Ameninţare iminentă cu un prejudiciu | O probabilitate suficientă de producere a unui prejudiciu asupra mediului în viitorul apropriat |
| 20 | Prejudiciul asupra mediului | a) prejudiciul asupra speciilor şi habitatelor naturale protejate - orice prejudiciu care are efecte semnificative negative asupra atingerii sau menţinerii unei stări favorabile de conservare a unor astfel de habitate sau specii; caracterul semnificativ al acestor efecte se evaluează în raport cu starea iniţială, ţinând cont de criteriile prevăzute în anexa nr. 1; prejudiciile aduse speciilor şi habitatelor naturale protejate nu includ efectele negative identificate anterior, care rezultă din acţiunile unui operator care a fost autorizat în mod expres de autorităţile competente în concordanţă cu prevederile legale în vigoare b) prejudiciul asupra apelor - orice prejudiciu care are efecte adverse semnificative asupra stării ecologice chimice si/sau cantitative şi/sau potenţialului ecologic al apelor în cauză, astfel cum au fost definite în Legea nr. 107/1996, cu modificările şi completările ulterioare, cu excepţia efectelor negative pentru care se aplica art. 27 din Legea nr. 107/1996, cu modificările şi completările ulterioare c) prejudiciul asupra solului - orice contaminare a solului, care reprezintă un risc semnificativ pentru sănătatea umană, care este afectată negativ ca rezultat al introducerii directe sau indirecte a unor substanţe, preparate, organisme sau microorganisme în sol sau în subsol. |
| 21 | HP |  |

19. ABREVIERI

| 1 | A.P.M. ... | Agenţia pentru Protecţia Mediului ..., |
| --- | --- | --- |
| 2 | A.C.P.M. | Autoritatea competentă pentru protecţia mediului |
| 3 | C.J. ... al G.N.M. | Comisariatul Judeţean ... al Gărzii Naţionale de Mediu |
| 4 | CAT | Colectiv tehnic de avizare |
| 5 | CBO5 | Consumul biochimic de oxigen la 5 zile |
| 6 | CCOCr | Consumul chimic de oxigen – metoda cu dicromat de potasiu |
| 7 | COV | Compuşi organici volatili |
| 8 | dB(A) | Decibeli (curba de zgomot A). |
| 9 | IPPC | Prevenirea, reducerea şi controlul integrat al poluării |
| 10 | RAM | Raport anual de mediu |
| 11 | PRTR | Registru European al Poluanţilor Emişi şi Transferaţi şi modificarea Directivelor Consiliului 91/689/CEE şi 96/61/CE. |
| 12 | SMA | Sistem de management al autorizaţiei |
| 13 | Cod CAEN | Clasificarea activităţilor din economia naţională |
| 14 | BREF | Reference Document on Best Available Techniques for Intensive Rearing of Poultry and Pigs (iulie 2003) |
| 15 | IMA | Instalaţie mare de ardere |

20. C U P R I N S

| 1 | DATE DE IDENTIFICARE A OPERATORULUI |  |
| --- | --- | --- |
| 2 | TEMEIUL LEGAL |  |
| 3 | CATEGORIA DE ACTIVITATE |  |
| 4 | DOCUMENTAŢIA SOLICITĂRII AUTORIZAŢIEI |  |
| 5 | MANAGEMENTUL ACTIVITĂŢII |  |
| 6 | MATERII PRIME ŞI MATERIALE AUXILIARE |  |
| 7 | RESURSE: APĂ, ENERGIE ELECTRICĂ, GAZE NATURALE |  |
| 7.1 | Apa |  |
| 7.2 | Utilizarea eficientă a energiei şi resurselor |  |
| 8 | DESCRIEREA INSTALAŢIEI ŞI A FLUXURILOR TEHNOLOGICE EXISTENTE PE AMPLASAMENT |  |
| 8.1 | Descrierea amplasamentului |  |
| 8.2 | Descrierea principalelor activităţi |  |
| 8.3 | Tehnici aplicate de societate pentru conformare cu cerinţele BAT pentru activitate |  |
| 9 | INSTALAŢII PENTRU EVACUAREA, REŢINEREA ŞI DISPERSIA POLUANŢILOR ÎN MEDIU |  |
| 9.1 | Emisii în atmosferă |  |
| 9.2 | Emisii în apă |  |
| 9.3 | Emisii în sol, ape subterane |  |
| 10 | CONCENTRAŢII DE POLUANŢI ADMISE LA EVACUAREA ÎN MEDIUL ÎNCONJURĂTOR, NIVEL DE ZGOMOT |  |
| 10.1 | Aer |  |
| 10.2 | Apă |  |
| 10.3 | Sol |  |
| 10.4 | Zgomot |  |
| 11 | GESTIUNEA DEŞEURILOR |  |
| 12 | INTERVENŢIA RAPIDĂ, PREVENIREA ŞI MANAGEMENTUL SITUAŢIILOR DE URGENŢĂ |  |
| 13 | MONITORIZAREA ACTIVITĂŢII |  |
| 14 | RAPORTĂRI CĂTRE AUTORITATEA COMPETENTĂ PENTRU PROTECŢIA MEDIULUI ŞI PERIODICITATEA ACESTORA |  |
| 15 | OBLIGAŢIILE OPERATORULUI |  |
| 16 | MANAGEMENTUL ÎNCHIDERII INSTALAŢIEI, MANAGEMENTUL REZIDUURILOR |  |
| 17 | ANEXE |  |
| 18 | DICŢIONAR DE TERMENI |  |
| 19 | ABREVIERI |  |
| 20 | CUPRINS |  |