Ministerul Mediului, Apelor şi Pădurilor

Agenţia Naţională pentru Protecţia Mediului

Agenţia pentru Protecţia Mediului Hunedoara

NR

AUTORIZAŢIE INTEGRATĂ DE MEDIU

Nr. 1 din 10.04.2015

Revizuita 1 la data de …….

Operator: SC JAV ZEGREAN SRL

Adresa: Comuna Băcia, sat Băcia, nr. 182 C, județul Hunedoara

Punct de lucru: SC JAV ZEGREAN SRL-Băcia

Locaţia activităţii: Comuna Băcia, sat Băcia, nr. 182 C, județul Hunedoara

Categoria de activitate conform:

- Clasificării activităţilor din economia naţională CAEN:

Cod CAEN 1041 – Fabricarea uleiurilor şi grăsimilor

Cod CAEN 1092 – Fabricarea preparatelor pentru hrana animalelor de companie

Alte activități care se desfăşoară pe amplasament:

Cod CAEN 4941 – Transporturi rutiere de mărfuri

- Anexei 1 la Legea nr. 278/2013 privind emisiile industriale

| Nr. Crt. | Cod activitate IED | Denumire activitate IED | SNAP | NFR | Data revizuirii |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 6, 6.5 | Eliminarea sau reciclarea subproduselor de origine animală care nu sunt destinate consumului uman, prevăzute de Regulamentul (CE) nr. 1.069/2009 al Parlamentului European şi al Consiliului din 21 octombrie 2009 de stabilire a unor norme sanitare privind subprodusele de origine animală şi produsele derivate care nu sunt destinate consumului uman şi de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1.774/2002, cu o capacitate de tratare de peste 10 tone pe zi | 0910 | 6D |  |

- Anexei I la Regulamentul (CE) nr. 166/2006 al Parlamentului European şi al Consiliului din 18.01.2006 privind înfiinţarea Registrului European al Poluanţilor Emişi şi Transferaţi

| Activitate IED | Activitate PRTR | Denumire activitate PRTR | Data revizuirii |
| --- | --- | --- | --- |
| 6, 6.5 | 5.e | Instalaţii pentru eliminarea sau reciclarea carcaselor de animale şi a deşeurilor de animale | ….. |

Emisă de: Agenţia pentru Protecţia Mediului Hunedoara

Data emiterii:  10.04.2015

Data revizuirii

Data expirării: 10.04.2025

Prezenta autorizaţie integrată de mediu a fost emisă în 3 exemplare, fiecare exemplar având un număr de 41 pagini semnate şi ştampilate.

DIRECTOR   EXECUTIV,

Viorica Georgeta BARABAŞ

ŞEF SERVICIU,

# Avize, Acorduri, Autorizaţii

# Lucia Doina COSTINAŞ

Întocmit,

Viorica Rusu

# 1. DATE DE IDENTIFICARE A OPERATORULUI

Operator: SC JAV – ZEGREAN SRL

Sediul social: Comuna Băcia, sat Băcia, nr. 182 C, județul Hunedoara

Certificat de înregistrare: Seria B Nr. 2913787 din 12.05.2014

Cod unic de înregistrare: CUI: 27225714/29.07.2010

Numărul de ordine în Registrul Comerţului: J20/590/29.07.2010

Compania părinte: SC JAV – ZEGREAN SRL

# 2. TEMEIUL    LEGAL

Ca urmare a cererii adresate de SC JAV – ZEGREAN SRL cu punctul de lucru SC JAV – ZEGREAN SRL, Sat Băcia, comuna Băcia, nr. 182 C, jud. Hunedoara, înregistrată la APM Hunedoara cu nr. 907/02.02.2017,

– în baza analizării documentaţiei de susţinere a solicitării pentru obţinerea autorizaţiei integrate de mediu;

- în baza corespondenței purtate de către APM Hunedoara cu alte autorități competente;

- în baza completărilor la documentația inițială, depuse și înregistrate la APM Hunedoara cu nr. 3497/24.04.2017, 8616/27.09.2017, 10331/15.11.2017, 1120/08.02.2018, 3274/17.04.2018;

- în urma analizării sesizărilor înregistrate la APM Hunedoara în timpul derulării procedurii;

- în urma evaluării condiţiilor de operare şi a respectării cerinţelor Legii nr. 278/2013 privind emisiile industriale;

– în baza O.U.G. nr. 195/2005 privind protecţia mediului, aprobată prin Legea nr. 265/2006, cu modificările şi completările ulterioare;

– în baza O.M. nr. 818/2003, pentru aprobarea Procedurii de emitere a autorizaţiei integrate de mediu, cu modificările şi completările ulterioare;

– în baza Hotărârii Guvernului nr. 19/2017 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Mediului şi pentru modificarea altor acte normative;

– în baza H.G. nr. 1000/2012 privind reorganizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale pentru Protecţia Mediului şi a instituţiilor publice aflate în subordinea acesteia;

–Ţinând cont de recomandările documentelor de referinţă privind cele mai bune tehnici disponibile (BREF): - Document de Referinţa asupra Celor Mai Bune Tehnici Disponibile pentru Abatoare şi subproduse de origine animală, ediţia mai 2005;

În condiţiile în care orice emisie rezultată în urma activităţii va fi în conformitate şi nu va depăşi cerinţele legislaţiei de mediu din România, armonizată legislaţiei Uniunii Europene şi prevederilor prezentei autorizaţii,

se emite:

AUTORIZAŢIA  INTEGRATĂ  DE  MEDIU

Pentru funcţionarea instalaţiei:  FABRICĂ DE FAINĂ PROTEICĂ

Amplasată în: Sat Băcia, nr. 182 C, comuna Băcia, jud. Hunedoara

Operator: S.C. Jav Zegrean S.R.L

Autorizaţia include condiţiile necesare pentru asigurarea că:

- sunt luate măsurile adecvate de prevenire a poluării, în special prin aplicarea celor mai bune tehnici disponibile;

- nu va fi cauzată nici o poluare semnificativă;

- este evitată generarea deşeurilor, iar acolo unde deşeurile sunt produse ele sunt recuperate sau în cazul în care recuperarea este imposibilă din punct de vedere tehnic şi economic, deşeurile sunt eliminate evitând sau reducând orice impact asupra mediului;

- sunt luate măsuri necesare pentru a preveni accidentele şi a limita consecinţele lor;

- este minimizat impactul semnificativ de mediu produs de anumite condiţii altele decât cele normale de funcţionare;

- sunt luate măsurile necesare pentru ca în cazul încetării definitive a activităţii să se evite orice risc de poluare şi să se readucă amplasamentul la o stare satisfăcătoare;

- sunt luate măsurile necesare pentru utilizarea eficientă a energiei.

Autorizaţia integrată de mediu conţine cerinţe de monitorizare adecvate descărcărilor de poluanţi care au loc, cu specificarea metodologiei şi frecvenţei de măsurare şi obligaţia de a furniza autorităţii competente datele solicitate de aceasta pentru verificarea conformării cu autorizaţia.

Conform prevederilor O.U.G nr. 195/2005 aprobată prin Legea nr. 265/2006, cu modificările şi completările ulterioare, nerespectarea prevederilor autorizaţiei integrate de mediu atrage suspendarea şi/sau anularea acesteia, după caz.

# Nerespectarea prevederilor prezentei autorizații integrate de mediu se sancţionează conform prevederilor legale în vigoare.

# Răspunderea pentru corectitudinea informațiilor puse la dispoziția autorității competente pentru protecția mediului și a publicului revine în întregime titularului activității.

# 3. CATEGORIA DE ACTIVITATE

| Activitate IED | Capacitate maximă proiectată a instalaţiei/activităţii | UM | Data revizuirii |
| --- | --- | --- | --- |
| 6, 6.5 | 70 | Tone/zi |  |

AUT

# 4. DOCUMENTAŢIA DE SOLICITARE

- Formularul de solicitare a autorizaţiei integrate de mediu;

- Raportul privind situaţia de referinţă, elaborat  de SC DIVORI PREST SRL; SC DIVORI MEDIU EXPERT SRL;

- Anunţ public privind solicitarea de revizuire a autorizaţiei integrate de mediu, publicat în "Ziarul Hunedoreanului";

- Extras CF nr. 60902/UAT Băcia;

- Certificat de înregistrare Seria B Nr. 2913787 din 12.05.2014, numărul de ordine în Registrul Comerţului: J20/590/29.07.2010, CUI: 27225714/29.07.2010, eliberat de Oficiul Registrului Comerţului de pe lângă Tribunalul Hunedoara;

- Certificat constatator nr.22686/ 08.08.2014 eliberat de Oficiul Registrului Comerţului de pe lângă Tribunalul Hunedoara;

- Autorizaţie sanitar-veterinară nr. RO HD 015 PROCP/3/30.12.2013 emisă de  Direcţia Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor Hunedoara;

- Aviz pentru plasarea pe piaţă a produselor biocide eliberat de MS –Comisia Naţională pentru Produse Biocide pentru: Sano Multi Cleaner, Bionet A15, Clorom, Kilav Extra.

- Aviz sanitar  eliberat de MS-Centrul Regional de Sănătate Publică Cluj – Comisia pentru produse, materiale, substanțe chimice/amestecuri și echipamente utilizate în contact cu apa potabilă, pentru: Sulfat de aluminiu tehnic, producător SC Alsal Prod SRL;

- Autorizaţie de gospodărire a apelor nr. 216 din 05.08.2016, revizuită la data de 26.09.2017, valabilitate 10.04.2025 eliberată de Administraţia Bazinală de Apă Mureş;

- Contract de furnizare/prestare a serviciului de alimentare cu apă şi de canalizare nr.70735/15.07.2013, încheiat cu SC APA PROD SA Deva;

- Protocol de Prestări  Servicii nr. 23371/29.12.2017 încheiar cu SC APA Prod SA pentru preluarea apei uzate trhnologice în Stația de epurare Hunedoara, localitatea Santuhalm;

- Contract de furnizare a energiei electrice nr. 1003143052/01.2015/1160 încheiat la data de 22.12.2014 cu E.ON ENERGIE ROMANIA SA;

- Contract de furnizare gaze naturale nr. 1003143052/02.2016/2147 încheiat la data de 29.01.2016 cu E.ON ENERGIE ROMANIA SA;

- Contract pentru prestarea a serviciilor de salubrizare nr. 0130610 din 10.10.2013 încheiat cu SC Retim Ecologic Service SA Timişoara-Punct de lucru Geoagiu;

- Dovada achitării tarifului pentru revizuirea autorizaţiei integrate de mediu.

Anexe:

# - Fişele cu date de securitate pentru substanţele şi preparatele chimice folosite;

# - Plan de situaţie amplasament;

- Plan general instalație, plan instalație modificată;

- Plan rețele apă și canalizare;

- Plan instalație exhaustare;

- Planul de prevenire şi combatere a poluărilor accidentale;

# 5. MANAGEMENTUL ACTIVITĂŢII

5.1. Acţiuni de control

5.1.1. Operatorul va lua toate măsurile care să asigure că nici o poluare importantă nu va fi cauzată.

5.1.2. Operatorul va lua toate măsurile de prevenire eficientă a poluării, în special prin recurgerea la cele mai bune tehnici disponibile.

5.1.3. Operatorul trebuie să ia măsuri astfel încât toate activităţile ce se desfăşoară pe amplasament să nu determine deteriorarea sau perturbarea semnificativă a factorilor de mediu din afara limitelor acestuia.

5.1.4. Operatorul are obligaţia să respecte condiţiile prevăzute în prezenta autorizaţie integrată de mediu.

5.1.5. In cazul constatării oricăror  neconformităţi cu prevederile AIM, operatorul are următoarele obligaţii:

a) să informeze imediat APM Hunedoara şi GNM-SC Judeţean Hunedoara;

b) să ia toate măsurile necesare pentru restabilirea conformităţii, în cel mai scurt timp posibil, potrivit condiţiilor din AIM;

c) să ia orice măsură suplimentară pe care autoritatea competentă de mediu o consideră necesară pentru restabilirea conformităţii;

d) să întrerupă operarea instalaţiei în totalitate sau a unor părţi relevante din aceasta, în cazul în care neconformitatea constatată reprezintă un pericol imediat pentru sănătatea umană sau are un impact advers semnificativ asupra mediului, până la restabilirea conformităţii.

5.1.6. Operatorul trebuie să stabilească şi să menţină un Sistem de Management al Autorizaţiei de Mediu (SMA), care trebuie să îndeplinească cerinţele prezentei autorizaţii.

5.1.7. Sistemul de management de mediu va include cel puţin:

- implementarea unei ierarhii transparente a atribuţiilor personalului responsabil cu sistemul de management;

- pregătirea şi publicarea unui raport anual al performanţelor de mediu;

- stabilirea unor norme de mediu interne, care vor fi revizuite în mod regulat şi publicate în raportul anual;

- evaluarea riscului în mod regulat pentru a identifica pericolele unor accidente asupra factorilor de mediu;

- compararea cu limitele admise şi înregistrarea datelor cu privire la consumul de energie şi apă, generarea deşeurilor;

- implementarea unui program adecvat de instruire pentru personal;

- aplicarea bunelor practici de întreţinere pentru a asigura buna funcţionare a mecanismelor tehnice.

5.1.8. Operatorul va stabili şi menţine proceduri de identificare şi păstrare a înregistrărilor privitoare la mediu cuprinzând:

- responsabilităţi;

- evidenţele de întreţinere;

- registre de monitorizare;

- rezultatele analizelor;

- rezultatele auditurilor;

- evidenţa privind sesizările şi incidentele;

- evidenţe privind instruirile.

5.2. Conştientizare şi instruire

### 5.2.1. Operatorul trebuie să stabilească şi să menţină proceduri pentru realizarea de instruiri adecvate privind protecţia mediului pentru toţi angajaţii a căror activitate poate avea efect semnificativ asupra mediului, asigurând păstrarea documentelor privind instruirile efectuate.

### 5.2.2. Personalul, care are sarcini clar desemnate, trebuie să fie calificat conform specificului instalaţiei, pe bază de studii, instruiri şi/sau experienţă adecvată.

5.2.3. Personalul care are sarcini clar desemnate în domeniul gestiunii deşeurilor, inclusiv al deşeurilor periculoase, trebuie să fie instruit în acest domeniu, ca urmare a absolvirii unor cursuri de specialitate, conform prevederilor art. 22 alin (4) din Legea 211/2011 privind regimul deşeurilor.

### 5.2.4. Un exemplar din prezenta autorizaţie trebuie să rămână, în orice moment, accesibil personalului desemnat cu atribuţii în domeniul protecţiei mediului.

5.3. Plan de acţiuni

Nu e cazul.

# 6. MATERII  PRIME  ŞI MATERIALE  AUXILIARE

6.1.  Operatorul va utiliza pentru obţinerea produselor finite materii prime adecvate, care vor fi achiziţionate și transportate în conformitate cu cele mai bune practici disponibile aplicabile.

Materiile prime utilizate sunt:

- ”subproduse de origine animală” – definite la art. 3 în REGULAMENTUL (CE) NR. 1069/2009 AL PARLAMENTULUI EUROPEAN ŞI AL CONSILIULUI de stabilire a unor norme sanitare privind subprodusele de origine animală şi produsele derivate care nu sunt destinate consumului uman şi de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1774/2002;

La obținerea făinii proteice se utilizează materialul de categoria 3 (art. 10 din Regulament);

Conform art. 14 din Regulament materialul de categoria 3 poate fi prelucrat, cu excepția cazului în care s-a schimbat prin descompunere sau deteriorare astfel încât să prezinte un risc inacceptabil pentru sănătatea publică sau animală.

- ”produse derivate” definite la art. 3 din REGULAMENTUL (CE) NR. 1069/2009 AL PARLAMENTULUI EUROPEAN ŞI AL CONSILIULUI de stabilire a unor norme sanitare privind subprodusele de origine animală şi produsele derivate care nu sunt destinate consumului uman şi de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1774/2002 și care înseamnă produse obținute în urma unuia sau mai multor tratamente, transformări sau etape de prelucrare a subproduselor de origine animală. Din această categorie face parte grăsimea animală.

Cantitate de materie primă utilizată:  26509 tone/an (material categoria 3 +grasime animală):

| Materii prime/ auxiliare | Natura chimică/ compoziţie | Destinaţie | Mod de depozitare | Periculo zitate |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Subproduse de origine animală care nu sunt destinate consumului uman din categoria a 3- prevăzute de REGULAMENTUL (CE) NR. 1069/2009 AL PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI AL CONSILIULUI 21709 t/an | Substanţe organice de natură animală alcătuite din 80% materie primă “moale” cu compoziţia -apă: 65 – 70%, -masa uscată: 15 – 20%, -grăsime: 15% şi 20% materie primă “uscată" cu compoziţia -apă: 30 – 33%, -masă uscată: 52 – 57%, -grăsime: 13 –15%. | Flux tehnologic în scopul obţinerii făinii proteice şi a grăsimii tehnice | Alimentare directa în cuva de recepţie | - |
| Grasime animală 4800 t/an | Substanșe organice de natură animală | Flux tehnologic în scopul obţinerii grăsimii tehnice | Alimentare directa în cuva de recepţie | - |
| Fibră de nucă de cocos 100 t/7 ani | Substanțe vegetale | Biofiltru | Nu se depozitează. Se foloseşte direct în biofiltru. | - |
| Tocătură de lemn 250 mc/3 ani | Substanțe vegetale | Biofiltru | Se foloseşte direct în biofiltru. |  |
| Antioxidanţi | Conform tabel substanţe/preparate chimice | Stabilizare faina proteica | Recipient din plastic (IBC), cu capacitatea de 1 mc | Conform tabel substanţe/preparate chimice |
| Adjuvant |  | Omogenizare grăsime | Saci de hârtie de 25 kg, stivuiţi pe paleți de lemn 40 saci/palet |  |
| Schimbători de ioni |  | Cazan abur instalaţia de demineralizare a apei |  |  |
| Substanţe pentru demineralizarea apei potabile |  | Cazanul de abur | Container plastic 1mc, |  |
| Substanţe pentru peepurarea apei uzate |  | Statia preepurare | Recipienţi plastic 25 l |  |
| Detergenţi |  | igienizarea utilajelor şi a spaţiilor de lucru | Recipienţi plastic 20 l |  |
| Motorină 240t/an | Amestec de hidrocarburi | Mijloace transport | Butoi metalic de 200 l (numai pt. alimentare utilaje de manipulare și a generatorului de rezervă). Restul mijloacelor de transport alimenteaza din stații PECO autorizate |  |
| Ambalaje 3500 buc/an | rafie | Ambalare făină proteică | Vrac-magazie | - |
| Europaleti 500 buc/an | lemn | Ambalare făină proteică | Vrac- magazie | - |

6.2. Se vor lua toate măsurile necesare privind recepţia, descărcarea, modul de stocare a materiilor prime, a materialelor auxiliare şi a substanţelor chimice pentru a se preveni efectele negative asupra mediului, în special poluarea aerului, solului, apei de suprafaţă şi subterane, precum şi mirosurile, zgomotele şi riscurile directe asupra sănătăţii populaţiei.

6.3. Operatorul are obligaţia ţinerii evidenţei materiilor prime, materialelor auxiliare şi a substanţelor/preparatelor  chimice utilizate.

6.4. Se vor afla în stoc materiale absorbante sau de neutralizare a scurgerilor accidentale.

6.5. Operatorul va asigura aprovizionarea cu cantităţile necesare de materii prime şi materiale astfel încât să se evite generarea de stocuri şi transformarea acestora în deşeuri.

6.6. Orice modificare a tipului materiilor prime şi a substanţelor utilizate va fi notificată autorităţii competente pentru protecţia mediului.

6.7. Substanţe şi preparate chimice periculoase folosite în procesul de producţie

| Substanţă/ Preparat | Substanţă chimică | Cantitate | UM | Categoria - Fraza de risc | Fraza de pericol | Data revizuirii |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Substanțe folosite în procesul de producție |
| TERMOX RC (Antioxidant) | Terţ-butil-4-metoxifenol Propil 3,4,5-trihidroxibenzonat | 4 | t/an | H318 H 317 H361 H412 | Lezarea ochilor cat. 1 Sens. Piele, 1 Tox. Repr. Cat. 3 Tox. Cr. mediu acvatic, cat. 3 |  |
| Acid citric (Antioxidant) | Acid citric anhidru Acid citric monohidrat | 3 | t/an | H 319 | Lezarea ochilor cat. 2 |  |
| BHA OPTIMOX (aditiv) | 4-Metoxi-terț-butilfenol, p-metoxifenol, 1,4-dihidroxibenzen | 4 | t/an | H318 H361 H411 | Lezarea ochilor cat. 1 Tox. Repr. Cat. 3 Tox. Cr. mediu acvatic, cat. 2 |  |
| Kremelină | Kisselgur Sodă calcinată | 12 | t/an | - | - |  |
| Substanțe folosite la dedurizarea apei pentru centrala termică |
| CHEM AQUA 900 | Sulfit de sodiu Hidroxid de sodiu | 420 0,5 | l/an t/an | H319 H315 | Iritarea ochilor, cat. 2 Iritarea pielii cat. 2 |  |
| CHEM AQUA 150 | Poliacrilat de sodiu | 450 0,5 | l/an t/an | H319 H315 |  |  |
| Sare tablete puritate 99% | Clorură de sodiu | 3 | t/an | - | - |  |
| Substanțe folosite în stația de prerepurare a apelor uzate |
| Soluție hidroxid de sodiu 48 % | Hidroxid de sodiu | 25 53,25 | mc/an t/an | H 314 H290 | Corosiv pt. piele cat. 1A; Corosiv pt. metale cat 1; |  |
| Soluţie de clorură ferică 40 % | Clorură ferică | 28 39,2 | mc/an t/an | H 302 H 315 H 317 H 318 H 290 | Tox. Ac. Cat 4 Irit. piele cat.2 Sens. Piele, 1 Lezarea och.1 Corosiv pt. metale cat 1 |  |
| sau Soluţie sulfat de aluminiu 48 % - stația de preepurare | Sulfat de aluminiu | 74,76 | t/an | H319 H315 | Irit. ochi, cat.2 Irit. pielii cat. 2 |  |
| SOKOFLOK 26 (agent de floculare) | Polimer anionic solubil în apă | 0,1 | t/an | H 290 H 314 H 335 | Corosiv pt. metale cat 1 Corosiv pt. piele cat. 1A |  |
| Detergenți și dezinfectanți |
| Kilav Extra (biocid, detergent) |  | 1000 1 | l/an t/an |  |  |  |
| Sano Multi Cleaner (biocid) (Dezinfectant) | Hipoclorit de sodiu Amina surfactant oxid | 2 | t/an | H 315 H 319 | Irit. piele cat.2 Irit. ochi, cat.2 |  |
| Bionet A 15 (Dezinfectant) | Clorura didecildimetil amoniu Clorura benzalconiu Alcool etilic Alcool izopropilic Derivat biguanidina | 1000 1 | l/an t/an | H 302 H 314 | Tox. Ac. Cat 4 Corosiv pt. piele cat. 1A |  |
| Clorom(Dezinfectant) | Diclorizocianurat de sodiu dihidrat | 0,1 | t/an | H 302 H 319 H 335 H 410 EUH 031 | Tox. Ac. Cat 4 Iritarea ochilor, cat. 2 STOT SE 3 Acut 1 mediu acvatic in contact cu acizi degaja un gaz toxic |  |
| Motorină |  |  |  |  |  |  |

Substanţe şi preparate chimice nepericuloase folosite în procesul de producţie

6.7.1. Titularul utilizează în cadrul proceselor substanţe chimice periculoase ambalate, etichetate, clasificate în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 1272/2008 al Parlamentului European și al Consiliului din 16 decembrie 2008 privind clasificarea, etichetarea și ambalarea substanțelor și a amestecurilor, de modificare și de abrogare a Directivelor 67/548/CEE și 1999/45/CE, precum și de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1907/2006

6.7.2. Titularul va solicita de la furnizorii substanţelor şi preparatelor chimice utilizate  dovada preînregistrării/înregistrării la Agenţia Europeană de Chimicale, conf. Regulamentului 1907/2006/CEE privind înregistrarea, evaluarea, autorizarea şi restricţionarea substanţelor chimice (REACH).

6.7.3. Substanţe şi preparate chimice periculoase folosite în laborator – nu e cazul.

# 7. RESURSE: APĂ, ENERGIE, GAZE NATURALE

7.1.  Apă

Modul de alimentare cu apă şi evacuare a apelor uzate şi pluviale este reglementat prin Autorizaţia de Gospodărire a Apelor nr. 216/05.08.2016 revizuită la data de 26.09.2017  valabilă până la 10.04.2025, eliberată de Administraţia Naţională Apele Române, ABA Mureş.

7.1.1  Alimentarea cu apă

7.1.1.1. Alimentarea cu apă potabilă se realizează din reţeaua de apă potabilă existentă în zonă, prin racordarea la rețeaua de distribuție a localității Băcia (aflată în administrarea  SC Apa Prod SA) a unei conducte din PEHD, Dn 110 mm, de lungime L=2340 m.  Apa este folosită atât în scop igienico-sanitar cât şi în scop tehnologic.

Volume de apă autorizate:

- debit zilnic maxim:  127,9 mc/zi; 1,5 l/s;

- debit zilnic mediu:    88,9 mc/zi; 1,0 l/s; pentru 24 ore de funcţionare;

- debit zilnic minim:    63,3 mc/zi;   0,7 l/s;

anual mediu 27,6 mii mc.

Din care:

În scop igienico-sanitar pentru personalul angajat:

- zilnic maxim:  2,9 mc/zi;

- zilnic mediu:   2,4 mc/zi;

- zilnic minim:    1,7 mc/zi;

În scop tehnologic:

- zilnic maxim: 125,0 mc/zi;

- zilnic mediu:   86,5 mc/zi;

- zilnic minim:   61,6 mc/zi;

Regimul de funcţionare este  de 310 zile/an, 6 zile/săptămană, 24 h/zi.

Instalaţii de captare, înmagazinare şi distribuție: Branşament prevăzut cu contor, la conducta de distribuţie apă a localităţii Băcia.

Instalaţii de înmagazinare: Din căminul de branşament, prin intermediul unei conducte PEHD Dn 110 mm este alimentat cu apă rezervorul de înmagazinare pentru rezerva PSI capacitate 63 mc.

Apă pentru stingerea incendiilor: asigurată din sursa descrisă la pct. 7.1.1.1

- rezervor de înmagazinare V=63 mc;

- rețea de apă PSI existentă în jurul halei industriale, echipată cu hidranți exteriori (apa asigurată din căminul de branșament prin conductă de PEHD Dn 110 mm, L cca=500 m, prin pompare).

Instalații de tratare:

Apa utilizată la producerea aburului tehnologic este trecută printr-o instalație de dedurizare compusă din 2 filtre cationice, tip Aqua four 120F. După epuizare filtrele sunt schimbate.

7.1.1.2. Alimentarea cu apă tehnologică

Sursa: nu există sursă de alimentare separată pentru apa tehnologică, aceasta asigurându-se conform celor descrise la pct. 7.1.1.1.  din reţeaua de  apă potabilă a localității Băcia.

Volume şi debite de apă autorizate: au fost cuprinse în calcul la pct. 7.1.1.1.

Apa pentru stingerea incendiilor: Din căminul de branşament , prin intermediul unei conducte PEHD Dn 110 mm este alimentat cu apă rezervorul de înmagazinare pentru rezerva PSI capacitate 63 mc.

- volum intangibil: 63 mc;

Volume de apă asigurate din surse: conducta de distribuţie apă a localităţii Băcia.

Q zi maxim = 127,9 mc/zi           V anual = 27,6 mii mc      Q zi mediu = 88,9 mc/zi

Modul de folosire a apei: conform Autorizaţiei de Gospodărire a Apelor nr. 216/05.08.2016 revizuită la data de 26.09.2017  valabilă până la 10.04.2025.

- Necesarul total de apă: este prezentat, în tabelul de mai jos:

| Tip apă | Debit necesar zilnic maxim (m3/zi) | Debit necesar zilnic mediu (m3/zi) | Debit necesar zilnic minim (m3/zi) |
| --- | --- | --- | --- |
| Necesar total de apă (scop menajer+scop tehnologic+recirculat) | 131,5 | 91,3 | 65,0 |
| În scop tehnologic | 125,0 | 86,5 | 61,6 |

- Cerința totală de apă:

-	zilnic maxim:  127,9 mc/zi; 1,5 l/s;

-	zilnic mediu:    88,9 mc/zi; 1,0 l/s; pentru 24 ore de funcţionare;

-	zilnic minim:    63,3 mc/zi;   0,7 l/s;

anual mediu 27,6 mii mc.

- Gradul de recirculare internă a apei: Gradul de recirculare internă a apei R = cca. 10% - se recirculă abur tehnologic.

7.1.2  Ape subterane

Apele subterane în zona amplasamentului sunt cantonate în stratul de pietriş şi nisip din lunca râului Strei. Nivelul acviferului freatic este influenţat de precipitaţiile din zona şi de nivelul râului, aflat în apropiere.

Conform Studiului geotehnic preliminar întocmit de SC GEOLOGIC SITE SRL Hunedoara, la data la care s-au realizat forajele, în primă decada a lunii decembrie 2010, nivelul apei freatice a fost mai jos decât adâncimea de - 5m faţă de cota terenului natural, până la care au mers investigaţiile. Este posibil ca în alte perioade ale anului, când sunt ploi abundente şi nivelul râului Strei este crescut, apa freatică să prezinte un nivel mai ridicat.

Din datele publicate de către administrația bazinală reiese că starea chimică a apelor subterane în zona amplasamentului studiat este bună.

Conform Autorizaţiei de Gospodărire a Apelor nr. 216/05.08.2016 revizuită la data de 26.09.2017  valabilă până la 10.04.2025: Corp de apă subterană: ROMU07, stare chimică bună.

7.2. Utilizarea eficientă a resurselor energetice

Alimentarea cu energie electrică a fabricii de făină proteică se face din LEA 0,4 KV situată în imediata vecinătate, la vest de amplasament.

Consumul anual estimat: 1.500 MW/an.

7.2.1.  Operatorul trebuie să ia măsuri pentru a minimiza consumul de energie de orice tip.

7.2.2. Operatorul trebuie sa identifice şi să implementeze tehnicile de eficientizare energetică, conform celor mai bune tehnici disponibile, optimizarea izolaţiilor pentru evitarea pierderilor de caldură.

7.2.3. Operatorul va înregistra anual consumul total de energie utilizată pe amplasament.

# 7.3. Gaze naturale/Combustibili

Operatorul foloseşte gazul metan pe amplasament în scopul producerii energiei termice necesare pentru obţinerea aburului de joasă presiune. Aburul se obţine într-o centrală termică amplasată pe teritoriul fabricii, echipată cu un cazan de 4600 kW  care funcționează cu gaz metan.

Alimentarea cu gaze naturale pentru centrala termică se face din una din conductele magistrale de gaz metan care traversează amplasamentul, prin intermediul unei stații de reducere și reglare a presiunii amplasată pe teritoriul fabricii.

Consumul anual estimat: 150 mii mc/an.

# 8. DESCRIEREA INSTALAŢIEI ŞI A FLUXURILOR TEHNOLOGICE  EXISTENTE  PE   AMPLASAMENT

8.1. Descrierea amplasamentului

Conform extrasului de carte funciară nr. CF 60902 Băcia, rezultă că S.C. JAV – ZEGREAN S.R.L., figurează ca proprietar al suprafeţei de 22.135 mp teren, suprafaţă aferentă amplasamentului instalației, situată în sat Băcia nr. 182 C, pe teritoriul administrativ al comunei Băcia. Pe amplasament, nu există poluare istorică. Anterior realizării acestei investiții, amplasamentul a fost utilizat ca teren agricol pentru producerea de cereale.

Coordonatele geografice ale amplasamentului:

23°01’33’’ longitudine estică

45°48’53’’ latitudine nordică

| Coordonate geografice | WGS84 | STEREO 70 |
| --- | --- | --- |
| Longitudine | 23°01’33’’ | 346731.736 |
| Latitudine | 45°48’53’’ | 481341.406 |

Amplasare în teritoriu: Sat Băcia, comuna Băcia, nr. 182 C, jud. Hunedoara

Accesul la amplasamentul fabricii se face din DN66 Simeria-Hațeg-Petroșani pe drumurile comunale de exploatare existente De 393 si DC 50B drumuri care au fost consolidate.

Vecinătăţi imediate:

  - N – terenuri agricole;

  - E – terenuri agricole,

  - S – E – drum de exploatare pe coronamentul digului de protecție la inundații,

  - S – terenuri agricole,

  - V – drumul comunal DC50B  DE 394, canalul de desecare CA2, terenuri agricole şi la cca 50 m un atelier de prelucrare marmură.

Localităţi:

- S – SV: Băcia, la 1,2 km;

- SE: Petreni, la 2 km;

- E – SE: Totia, la 1,1 km;

- NV: Tâmpa, la 1,15 km;

- N – NE: Simeria Veche, la 2 km;

- N – NV: Simeria, la 2,3 km;

- NV: Deva, la 9,4 km;

- SV: Hunedoara, la 9,0 km;

- S: Călan, la 7,9 km.

Poziţionarea în raport cu ariile naturale protejate: instalația se află la o distanță de peste 6 km fată de amplasamentul oricărei arii naturale protejate aflată în zonă. Mai jos sunt enumerate cele mai apropiate arii naturale protejate:

| Tip arie | Arie protejată |
| --- | --- |
| Arie de protecție specială avifaunistică | ROSPA0139 – Piemontul M. Metaliferi-Vințu |
| Arie naturala protejată de interes naţional, categoria a IV-a IUCN (rezervație dendrologică și peisagistică) | Rezervația Arboretumul Simeria – RONPA2524 |

Unităţi structurale pe amplasament:

Construcţiile existente pe amplasament sunt noi, realizate în anul 2013 în baza Acordului de mediu nr. HD-3/08.11.2011 emis de APM Hunedoara şi a Autorizaţie de construire nr. 36 din 11.05.2012 emisă de Consiliul Judeţean Hunedoara:

## drum de acces şi platformă betonată la intrarea în incinta proprietății şi în jurul halei industriale, S=2013 mp;

## Rampă de acces în hală, S=108 mp, cu fundaţie şi structură din beton armat;

## Hală industrială compusă dintr - un spaţiu principal în care sunt montate echipamentele care deservesc din punct de vedere tehnologic linia de fabricare a făinii proteice şi a grăsimilor tehnice şi anexe constand din: cameră panou comandă, magazii, vestiare şi grupuri sanitate, sală de mese, depozit făină proteică, centrală termică, camera compresoarelor.  Este o construcţie regim  parter, cu dimensiunile în plan 101,93 x 16,58 m, are o structură de rezistență compusă din stâlpi de beton armat pe fundaţii cuzinet amplasaţi din 5 în 5 m pe laturile lungi ale halei. Suprafața construită a cladirii este Sc=1.690 mp, iar suprafața desfășurată este Sd=1.880 mp. În partea de început a fluxului tehnologic hala este prevăzută cu un demisol tehnic cu S=190 mp. Pereţii exteriori şi acoperişul sunt  din panouri sandwich cu grosimea de 6 cm, din polistiren şi tablă cutata profilata atât pe interior cât si pe exterior, vopsita cu vopsea anticoroziva de culoare gri. Compartimentarile sunt realizate la interior din pereţi de zidărie BCA, pereţi din panouri termoizolante cu spumă poliuretanică, cu finisajele din vopsea lavabila de culoare gri. Pardoseala halei este din beton, stratul de finisaj fiind şapa elicopterizata şi podea poliuretanica. Sunt montate rigole de pardoseala din inox, şi ţevi din PVC pentru evacuarea apelor de la spalarea spaţiilor şi a containerelor de pe mijloacele de transport cu care se aprovizionează materia primă.

## Depozitul de grăsimi industriale, are suprafața Sc=41mp, pe fundaţii tip cuzinet şi stâlpi metalici,  cu acoperiş tip şarpantă cu ferme metalice, pereţi şi invelitoare din panouri termoizolante cu spumă poliuretanică.

## Biofiltru, S=352 mp; Biofiltrul este o constructie de suprafaţă, de formă paralelipipedică cu pereţi din beton armat, neacoperită.  Are volumul de cca 400 mc, Spaţiul dintre pereţi este plin cu fibră de cocos (cca 100 t). Fundul biofiltrului este dublu cu o parte perforată.

## Bazin colectare apă condens cuva din beton îngropată,  V=1080 mc, situată sub  biofiltru;

-     Staţie de preepurare, S=60 mp; pe fundaţii continue din beton armat, stalpi din metal,   acoperiş tip şarpantă cu ferme metalice, pereţi și învelitoare din panouri termoizolante cu spumă poliuretanică.

## Reţele de canalizare a apelor uzate şi bazine de retenţie;

Instalaţii care deservesc procesele

- Instalatie pentru obţinerea fainii proteice şi a grăsimii tehnice- vezi pct. 8.2 din AIM ;

- Instalaţie pentru epurarea efluentului gazos - vezi pct. 9.1.1 din AIM;

- Instalaţie preepurare apă uzată- vezi pct. 9.2.3 din AIM;

- Instalaţii conexe: Staţia de reducere-reglare si rețea de alimentare cu gaz metan, generator şi transformator electric, instalaţie demineralizare apa pentru cazan (tratare apă), centrală termică pentru producerea aburului industrial, sistem de hidranţi, container frigorific - 2 bucăţi.

## 8.2.   Descrierea principalelor activităţi şi procese

În esenţă, fabricarea făinii proteice și a grăsimii tehnice constă în topirea materiei prime – formată din subproduse de origine animala de categoria a 3 a și grăsime animală, în condiţii controlate prin încalzire indirectă cu abur (temperatura maximă de 115° 130°C), separarea materialului proteic de grăsimi şi prelucrarea acestora până la produsele finite, respectiv făina proteică şi grăsimea tehnică.

Cantitatea de produse finite obţinută anual (la capacitatea de 70 t/zi materie primă procesată):

- Făină proteică:      4774 t/an;

- Grăsime tehnică:   3146 t/an;

Linia tehnologică de producere a făinii proteice și a grăsimii tehnice este formată din:

a) elemente pentru prelucrarea materiei prime - spațiu de recepție a materiei prime, cuvă de recepție cu capacitate 50 m3, 3 transportori elicoidali, bandă transportoare cu detector de metale, transportor elicoidal, mașina de tocat (concasor), buncăr de recepție sub presiune, conducte pentru distribuția materiei prime brute, destructori (cazane de fierbere), jgheab de evacuare cu sedimentare, separator cu site, pompă de alimentare tricantor, tricantor (separator centrifugal cu 3 faze);

b) elemente pentru prelucrarea fracțiilor rezultate în urma separării în tricantor:

Pentru fracția proteica: 2 transportori elicoidali, uscător cu discuri V = 7 m3, moara cu ciocane,  rezervor și dozator de antioxidanți, transportor elicoidal, răcitor de material proteic, site cermere făina proteică, mașina de însăcuit făina proteică (saci big-bag) cu 2 guri;

Pentru grăsime: conducte pentru transport grăsime,omogenizator de grăsimi, filtru cu site tip AMA, rezervoare pentru stocare grăsimi filtrate V = 45 m3 fiecare, stație de expediere grăsimi (formată din pompă elicoidală, structură metalică pentru încărcare cisterne cu grăsimi).

Descrierea fazelor procesului tehnologic:

- Obţinerea amestecului de proteină şi grăsime

- Aprovizionarea/recepţia materiei prime-

Aprovizionarea materiei prime se face de la abatoare și unități de procesare a subproduselor de origine animală în baza contractelor încheiate între acestea şi operatorul instalaţiei, cu mijloacele de transport adecvate/autorizate aparţinând operatorului instalaţiei.

La recepţia pe amplasament are loc verificarea actelor ce însoţesc transportul şi a cantităţii, apoi se efectuează operaţia de descărcare a mijlocului de transport în cuva de recepţie din interiorul halei prin intermediul ununi sistem ecluză.

- Verificarea vizuală a materiei prime, eliminarea impurităților - se face în timpul transportului din cuva de recepţie la utilajul de tocat/mărunţit. Transportul se realizează prin intermediul transportoarelor elicoidale şi a unei benzi transportoare prevazuta cu un sistem de identificare a corpurilor străine (metalice și nemetalice) şi cu un dispozitiv de oprire automată în caz de nevoie. Îndepărtarea corpurilor străine se face de operatorul deservent.

- Tocarea/mărunţirea materiei prime – are loc în maşina de tocat prevăzută cu  cilindri zimţaţi , la dimensiuni sub 30 mm.

- Transportul tocăturii la cazanele de fierbere (destructori) – se face prin intermediul transportoarelor cu melc care preiau materialul de la tocător şi-l deversează într-un buncăr de primire sub presiune. Buncărul este un cilindru cu un volum de 7 mc, cu partea de jos conică, poziţionat vertical, în demisolul tehnic al halei şi este legat de următoarea fază tehnologică (fierberea),  printr-o conductă de distribuţie. În buncăr este introdus abur la  presiunea de 4,5 bari şi temperatura de 135 -150°C, ceea ce face ca materialul încălzit să poată fi transportat (împingere sub presiune), prin conducta de distribuţie la cazanele de fierbere (destructori).

- Fierberea şi obţinerea amestecului de proteină şi grăsime topită – are loc în trei cazane de formă cilindrică, poziţionate orizontal, cu volum de 8 mc fiecare, prevăzute cu sistem de amestecare a materialului şi manta de încălzire cu abur indirect, denumite destructori. Durata totală a procesului de fierbere este de cca 3 ore şi se desfăşoară în două etape:  prima durează cca 150 minute la temperatura de 100-110°C și presiune 0,25-0,35 bari, iar a doua cca 20 minute la o temperatură de 120-130°C și presiune 0,45-0,65 bari. În această fază a procesului tehnologic  se pierde o parte din apă (cca 25%), sub formă de vapori, care intră în circuitul de epurare a efluentului gazos.

Restul amestecului (proteina, grăsimea topită şi cca 35-40% apă) este trecut la faza următoare a fluxului tehnologic.

6. Separarea amestecului de proteină şi grăsime topită

Amestecul format din proteină, grăsimi și apă din destructor intră într-un recipient metalic (rezervor de acumulare) cu V = 18 m3 izolat termic, prevăzut  cu  3 șnecuri elicoidale de omogenizare și transport care vor transporta materialul din rezervor la separatorul cu site.  Acesta are rolul de a separa materialul cu dimensiuni mai mari de 2 cm din masa amestecului, care este preluat de un transportor elicoidal și reintrodus în flux (în rezervorul de acumulare sau în buncărul de recepție a materiei prime).

Materialul care a trecut prin site este dirijat la un tricantor (separator centrifugal trifazic) unde are loc separarea amestecului în cele 3 componente:

- material proteic,

- grăsimi,

- apă.

Materialul proteic și grăsimile vor intra în continuarie în fluxurile de obinere a celor două produse finite (punctele B, C).

Apa rezultată  din  procesul de  centrifugare este colectată într-un rezervor metalic cu  V = 3 m3. Rezervorul este dotat la partea de jos cu o claviatură cu 3 robinete și cu o pompă centrifugă cu un debit Q =  7  m3/h, cu  un  cântar electronic care va indica în orice moment ce cantitate de apă este în rezervor și care permite o distribuție controlată a unor volume precise de apă către una dintre cele 3 căi ale claviaturii rezervorului.

Funcție  de  parametrii  procesului  tehnologic  apa  din  rezervor  va  fi  distribuită controlat în anumite faze ale procesului după cum urmează:

a) dacă materia primă din rezervorul de alimentare a destructoarelor are o vâscozitate prea mare aceasta va fi fluidizată prin pomparea de apă rezultată din tricantor direct în buncărul sub presiune situat sub tocătorul de materii prime . Rezultatul  este  acela  al  reducerii  vâscozității  și  implicit  a  reducerii  timpului de încărcare a destructoarelor cu rezultat direct asupra reducerii emisiilor fugitive  de  COV  (prin  reducerea  timpilor  de  staționare  în  rezervor  a  materiei prime);

b) dacă materia primă din bazinul de omogenizare situat sub destructori cu volumul de 18 m3, care deservește tricantorul, are o vâscozitate prea mare aceasta va fi fluidizată prin pomparea de apă rezultată din tricantor. Rezultatul este acela al reducerii vâscozității și aducerea acesteia la o valoare care să permită realizarea procesului de centrifugare la parametrii optimi;

c) în  anumite  situații,  când  gradul  de  umiditate  al  făinii  din  uscătoare  este  mai mic decât cel necesar împiedicării procesului de ardere a  acesteia,  se  va  prelua apă din rezervorul tricantorului și se va pulveriza pe făină, printr-un sistem de duze, pe toată perioada parcurgerii traseului de uscare.

Toate cele 3 procese sunt controlate printr-un sistem de automatizare format  din senzori și calculator de proces.

- Prelucrarea grăsimii topite

- Omogenizarea grăsimii lichide cu conţinut de proteină

Partea de grăsime lichidă de la separatorul centrifugal trifazic se scurge  într-un rezervor de acumulare cu V = 0,2 m3 de unde este preluată cu o pompă și transportată prin conducte izolate termic la un rezervor de omogenizare cu V = 6 m3. De aici este preluată cu o pompă centrifugă și transportată la stația de filtrare.

- Filtrarea grăsimii lichide (filtrul AMA)

Din bazinul de omogenizare, grăsimea este pompată în filtrul AMA. Cu ajutorul acestuia sunt reţinute toate particulele de proteină mai mari de 10 microni, rezultând  grăsimea separată într-un grad foarte înalt. După un ciclu de filtrare, prin intrarea în funcțiune a mecanismului de scuturare mecanică cu care este dotat filtrul, materialul proteic solid cade de pe plăcile filtrului, este colectat şi reintrodus în flux la jgheabul de recepție.

- Depozitare produs finit – grăsimi

De la filtrul AMA, grăsimea filtrată este pompată la depozitare.

Depozitul de grăsimi este compus din două rezervoare verticale din oţel inoxidabil, cu volumul de 45 mc fiecare.  Accesoriile depozitului de grăsimi sunt pompa de admisie şi sistemul de ţevi de admisie, respectiv pompa de evacuare şi sistemul de ţevi de evacuare.

Pentru a păstra temperatura optimă a grăsimii, aceasta este încălzită indirect de serpentinele prin care circulă abur şi care se află în interiorul rezervoarelor.  Aburul este recuperat sub forma de condens şi refolosit ca apă de alimentare la cazanele de abur. Rezervoarele de grăsime sunt curaţate periodic, în funcţie de necesităţi. Sedimentul şi grăsimea ramasă pe fundul rezervoarelor sunt trimise la vasul omogenizator. Din aceste rezervoare grăsimea se încarca în cisterne și se expediază la beneficiari externi.

- Prelucrarea proteinelor

Partea solidă formată din materialul proteic, o mică cantitate de grăsimi și un procent de apă (10 – 30 %) va fi preluată cu un transportor cu șnec și dusă în alt rezervor de acumulare cu V = 7 m3 amplasat deasupra uscătorului cu discuri.

De aici este introdusă în uscător pentru procesul de uscare.

- Uscarea:

Uscătorul  cu  discuri  este  un  cilindru  metalic  cu  o  suprafață  de  contact  S uscare   =  200 m2.  Aici  materialul  proteic  intră  în  contact  cu  mai  multe  discuri  metalice  cu  pereți  dubli, rotative, care sunt încălzite cu abur tehnologic la o temperatură de 142 °C. Încălzirea este indirectă realizându-se prin pătrunderea aburului la interiorul  discurilor  prin  intermediul unui sistem de duze. Prin uscare se reduce procentul de umiditate la o valoare situată între 1 și 8 %. Materialul proteic este trecut la faza următoare – răcirea, iar vaporii  rezultați  sunt  preluați  în sistemul  de  epurare  a  efluentului gazos.

- Răcirea

Materia proteică fierbinte ieșită din uscător este dusă cu un  sistem de  transportoare cu melc la răcitorul de făina. În răcitor, făina circulă pe o bandă transportoare, răcirea ei făcându-se cu jet de aer rece.

Aerul utilizat la răcire este preluat printr-un sistem de exhaustare și dirijat către  2  cicloane  situate  la  exteriorul  halei  de  producție unde este curățat de  de microparticulele de făină proteică antrenate în timpul procesului de uscare. Microparticulele de făină sunt colectate la partea inferioară a ciclonului și se reintroduc în răcitorul de făină proteică.

Aerul separat de microparticulele de făină este evacuat pe la partea superioară a ciclonului de unde, prin intermediul unei tubulaturi, intră în sistemul de exhaustare și este dirijat sub biofiltru.

- Amestecarea cu antioxidanţi

Se face în scopul stabilizării produsului finit. Antioxidanţii folosiţi (TERMOX RC) sunt cei acceptaţi legal şi agreati de producătorii de hrană pentru animalele de companie (cumparătorii făinii proteice). Doza necesară este stabilită exact şi aplicată pe materialul proteic continuu, cu ajutorul dozatorului de antioxidanţi, care este compus dintr-o pompă de dozare, dozator de aer de mare presiune şi un pulverizator.

Locul aplicării: șnecul de transport de la răcitor la moară.

- Măcinarea şi sitarea materialului proteic

Materialul proteic de la baza răcitorului este dus cu un transportor cu melc la utilajul de mărunțire, unde are loc măcinarea fină a produsului.

Unităţile principale ale tocătorului sunt cuţitele rotative mobile, contra-cuţitele fixe care mărunţesc materialul ajuns între ele şi sita situată în partea inferioară a utilajului. Capacitatea utilajului este de 2 t/h, funcție de mărimea ochiurilor sitei. Sita are rolul de a nu permite să părăsească incinta bucăți de material care depășesc dimensiunea propusă.

Materialul care trece prin sită – făina proteică, este dusă prin intermediul unui transportor cu melc la un ciur vibrator pentru o nouă cernere.

Trecerea de la ciurul vibrator este produsul finit- făina proteică, care este transportată la ambalare cu un sistem de transportoare cu melc.

Refuzul de ciur de la măcinarea și sitarea făinii proteice este reintrodus în procesul tehnologic   în   cuva  de  recepție   a  materiei   prime,   respectiv   în   prima   fază  a   procesului tehnologic de prelucrare.

- Ambalare făină proteică

Sistemul de transportoare cu melc conduce făina proteică la două maşini de însăcuire unde este ambalată în saci de rafie de dimensiuni mari, de tip big-bag-uri.

- Transport, depozitare făină proteică

Transportul făinii proteice amabalate în big-baguri la magazie se realizează cu ajutorul unui stivuitor.

În magazia de produse finite, depozitarea se face pe șarje și pe loturi.

- Livrare produs finit

Din magazia de produse finite făina proteică se expediază cu mijloace auto la beneficiari. Încărcarea în mijloacele de transport se face cu stivuitorul din dotarea operatorului.

Făina proteică nu se introduce pe piaţa din România, desfacerea acesteia se face către beneficiari externi.

8.2.1. Schema fluxului tehnologic

| Denumirea procesului | Descrierea procesului şi a etapelor / fazelor | Instalaţii / Echipamente / Parametri specifici de operare | Data revizuirii |
| --- | --- | --- | --- |
| Obţinerea amestecului de proteină şi grăsime | Primirea – recepţia materiei prime | Cuvă recepţie, transportoare: elicoidale şi cu banda, detector metale |  |
|  | Tocarea/ mărunțirea materiei prime | Tocător cu cilindri zimţaţi, dimensiune rezultată max. 30 mm |  |
|  | Preîncălzire buncăr sub presiune, transport la destructori. | Transportor cu melc, buncăr sub presiune(4,5 bari ) şi temperatură 135-150°C |  |
|  | Fierberea în destructori şi obţinerea amestecului de proteină şi grăsime topită | 3 cazane, total 3; I etapă – T 100-100°C, 150 min; II etapă - T=120-130°C, 20 min. |  |
|  | Separarea amestecului | Tricantor – separator centifugal cu trei faze |  |
| Obţinerea grăsimii tehnice | Omogenizare | Bazin de omogenizare cu V=6mc |  |
|  | Filtrare | Filtru AMA –reţine particule de proteină cu dimensiunea > 10 microni |  |
|  | Depozitare | 2 bazine verticale, prevăzute cu încălzire indirectă |  |
| Oţinerea făinii proteice | Uscarea | Uscare cu abur indirect în uscătorul cu discuri; S uscare=200 mp, Tabur=142°C |  |
|  | Răcire | Schimbător de căldură cu aer rece direct |  |
|  | Amestecare cu antioxidanţi | Dozator antioxidanţi |  |
|  | Tocare/sitare | Tocător cu cuţite prevăzut cu sită și grătar |  |
|  | Ambalare | 2 Maşini de însăcuire |  |
|  | Depozitare | Depozit produs finit |  |

8.2.2. Activităţi conexe

- Epurarea efluentului gazos - vezi pct. 9.1.1. din AIM

- Preepurare ape tehologice - vezi pct. 9.2.3. din AIM

- Obținerea aburului tehnologic și a apei calde menajere:

a) procesul tehnologic de fabricare a făinii proteice necesita abur de joasa presiune (4,5 bari,   150°C).   Aburul   se   obține   într-o   centrala   termica   amplasata   în   interiorul   fabricii, echipată cu un cazan de 4600 kW, presiune 6 bar, debit 7 t/h, care funcționează cu gaz metan;

b) pentru încălzirea spațiilor și pentru nevoile igienico-sanitare se folosește apa caldă  rezultată în urma schimbului de căldură care  are loc în schimbătoarele de  căldură cu  răcire indirecta.

- Transporturi rutiere de mărfuri – cod CAEN 4941

Pentru transportul materiei prime, operatorul S.C. JAV – ZEGREAN S.R.L. utilizează mijloace de transport proprii, autorizate din punct de vedere sanitar-veterinar pentru această activitate. Parcul auto este compus din: 6 buc. autoutilitare tip VOLVO FM 410HP, cu sarcina totală 40 tone, repartizată pe 3 axe, prevăzute cu cârlig hidraulic pentru containere; 4 bucăţi containere cu dimensiunile Lxlxh= 5250x2250x2050 mm, cu capacitatea de transport – 24 mc, respectiv masa de transport de 18 – 20 tone, lungimea containerelor poate varia între 5.600 mm şi 7.600 mm; 6 buc. remorcă tip HUFFERMANN, cu sarcina totală de 18 tone, pentru transport containere; 1 autoutilitara tip IVECO N2 EUROCARGO cu o capacitate de transport de 3,7 tone; 15 containere mari, 8 containere medii, 4 containere mici.

Dotarea mijloacelor de transport este realizată în aşa fel încât se evită orice contact al materialului transportat cu mediul pe toată perioada transportului.

După fiecare descărcare a materialului transportat în incinta fabricii de făina proteică, se efectuează operaţiile de spălare şi igienizare a mijloacelor de transport şi a containerelor, cu apă caldă sub presiune şi detergenţi biodegradabili, apele uzate fiind dirijate către staţia de preepurare proprie din cadrul obiectivului.

Staţionarea mijloacelor de transport se realizează pe platforme betonate în cadrul amplasamentului.

Mijloacele de transport utilizează drept carburant motorina, alimentarea acestora făcându-se la staţiile de distribuţie carburanţi specializate. Service-ul mijloacelor auto se efectuază în unităţi specializate, pe bază de contract.

Pentru efectuarea altor operațiuni pe amplasament operatorul mai dispune de: 3 motostivuitoare, 1 tractor tip John Deere + 1 cisterna Jako cu o capacitate de 12.500 litri, 1 autocisternă de tip Volvo F10, cu capacitatea de transport apa de 18 m3.

8.2.3. Alte condiţii de funcţionare decît cele normale

Deși fluxul tehnologic este organizat în așa fel încât:

- aprovizionarea cu materie primă are loc în mod continuu şi este corelată cantitativ cu necesarul prevăzut pentru o funcţionare continuă şi la parametrii stabiliţi a liniei tehnologice;

- asigurarea utilităților este continuă și la parametrii proiectați;

- întregul proces tehnologic este automatizat şi este urmărit de operatori pe un panou de comandă;

- orice perturbare în funcţionarea normală, duce la întreruperea automată a procesului tehnologic;

Operatorul a luat în considerare următoarele situații când pot apare condiții anormale în funcționare:

- întrerupere alimentare cu energie electrică, sau cu gaze naturale la centrala termică;

- întrerupere alimentare cu energie electrică, avarii apărute pe linia de transport a aburului, avarii apărute pe linia uscare – prăjire a făinii proteice, defectarea sistemelor de colectare, tratare și evacuare a emisiilor, pierderi din instalație, întreruperea temporară a funcționării, conditii naturale extreme (cutremur, inundatie);

Pentru fiecare situație enumerată mai sus, operatorul are întocmit un plan de măsuri pentru acțiunile de protecție care trebuie aplicate de responsabilii și echipele de intervenție numit  "Program HACCP Jav - Zegrean".

În instrucţiunile de lucru şi Regulamentul de funcţionare al fiecărei instalaţii sunt precizate manevrele de lucru pentru oprirea în condiţii de siguranţă a instalaţiei, etapele de pornire după o oprire de scurtă sau lungă durată.

Operatorul dispune de 1 container frigorific pentru stocarea temporară a materiei prime neintroduse în proces în cazul unei întreruperi mai îndelungate a procesului tehnologic.

# 8.3. Tehnici aplicate de societate pentru conformare cu cerinţele BAT pentru activitate

Pentru tehnologia de  procesare a subproduselor de origine animală de categoria a 3-a  aplicată în fabrica de obținere a făinii proteice Băcia, nu sunt stabilite tehnici BAT specifice. Aceasta este analizată prin prisma  BAT-urilor descrise în Documentul de referință privind BAT în industria abatoarelor și subproduselor de origine animală, mai 2005 (Reference Document on BAT in the Slaughterhouses and Animal By-products Industries, May 2005) şi Documentul de Referință al BAT aplicate în Tratarea Apei Reziduale și a Gazului Rezidual/ Sistemele de Management în Sectorul Chimic, feb.2003.

Operatorul dispune de o instalație de prelucrare prevăzută cu controlul automat al procesului tehnologic și parc propriu de mijloace de transport autorizate. Realizează pretratarea apei tehnologice de la spălarea containerelor, a halei şi a celor menajere în stație mecano-chimică de tip DAF, precum și epurarea efluentului gazos rezultat din fluxul tehnologic.

Prevederi BAT referitoare la consumuri:

- consum specific pentru energie electrică: BAT 0,21 kwh/kg - realizat de 0,197 kwh/kg făină proteică;

- consum specific  pentru energie termică – gaz metan de 0,082 Nmc/kg făină proteică.

- consumul de apă: BAT - 500 – 1.000 l/t pentru procese tehnologice în ansamblu

200 – 300 l/t pentru spălare

performanța realizată de operator -  1000l/t și 300 l/t;

Prevederi BAT pentru spălare/curățare - operatorul este obligat să ia măsuri în vederea:

- minimizării cantităților de apă și detergenți consumați;

- selectarea detergenților care au un impact minim asupra mediului fără a compromite eficacitatea curățării;

- să evite, acolo unde este posibil, utilizarea de agenți de curățare și de dezinfectare care conțin ca substanță activă clorul;

Miros

Gestionarea subproduselor de origine animală provoacă unele dintre cele mai semnificative probleme de poluare, din cauza mirosurilor pe care le generează ca urmare a degradării substanțelor organice constituiente.

Problemele generate de miros cresc odată cu temperatura și timpul de depozitare.

În conformitate cu prevederile BAT pentru minimizarea și prevenirea mirosului, operatorul are obligația de a lua toate măsurile necesare astfel încât:

- să fie realizată o selecţie calitativă a materiei prime la sursă;

- timpul de la sacrificarea animalelor  până la utilizarea subproduselor de origine animală să fie menținut sub perioada de timp de la care începe degradarea acestora cu producerea de mirosuri; nu se vor stoca/prelucra pe amplasament subproduse de origine animală după această perioadă; se va acorda o atenție sporită timpului de stocare/prelucrare în cazul utilizării sîngelui care are o periodă de degradare foarte scurtă cu generare de mirosuri;

- menţinerea parametrilor optimi de funcţionare a filtrului biologic;

- prevenirea emisiilor de miros din rezervoarele de tratare a apelor reziduale, prin acoperire și etanșare.

Măsuri adoptate de operator- epurarea efluentului gazos rezultat din procesul tehnologic și respectarea prevederilor din procedurilor interne, stabilite după cum urmează:

- PSM 01 procedura pentru împiedicarea emisiilor fugitive din hală să ajungă în atmosferă;

- PSM 02 procedura pentru gestionarea corectă a apei de condens în vederea reducerii la maxim a generării de mirosuri;

- PSM 04 procedura pentru manipularea corectă a materiei prime în vederea reducerii la maxim a generării de mirosuri;

- PSM  05  procedura  pentru  limitarea  generării  de  mirosuri  pe  perioada  defecțiunilor  teh - nice sau a executării operațiilor de mentenanță a utilajelor tehnologice.

# 9. INSTALAŢII PENTRU EVACUAREA, REŢINEREA, DISPERSIA POLUANŢILOR ÎN  MEDIU

# 9.1.   Emisii  în atmosferă

Activitatea desfăşurată pe amplasamentul Fabricii de făină proteică, generează emisii de poluanţii  în aerul atmosferic. Au fost identificate următoarele surse de poluare: coşul de dispersie care arde gaz metan în scopul obţinerii aburului tehnologic, biofiltrul utilizat pentru tratarea finală a aburului de condens, traficul auto din incintă, statia de preepurare ape uzate, bazin apă condens, emisii din hala de producție.

9.1.1. Emisii dirijate

-  Emisiile din surse fixe sunt cele evacuate prin coşul de dispersie al centralei termice şi

cele care provin de la  biofiltru.

| Activitate IED | Denumire şi descriere coş | Înălţime (m) | Diametru bază (m) | Diametru vârf (m) | Poluant | Echipament depoluare recomandat BREF | Echipa ment depoluare | Eficienţă (%) | X (Stereo 70) | Y (Stereo 70) | Data revizuirii |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6, 6.5 | Coş de dispersie centrală termică cu tiraj forțat pe gaz natural (emisii punctiforme dirijate) | H=8,9m | Dn=0,56m |  | pulberi totale |  |  |  | 346779.726 | 481315.776 |  |
|  |  |  |  |  | oxizi de sulf exprimaţi ca (SO2) |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | oxizi de azot exprimaţi ca (NO2) |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | monoxid de carbon ( CO) |  |  |  |  |  |  |
|  | Biofiltru (emisii din sursă fixă de suprafaţă) |  |  |  | Hidrogen sulfurat | Da | Da | 90% | 346807.530 | 481318.685 |  |
|  |  |  |  |  | amoniac |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | mercaptani |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Amine |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Aldehide |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Fenoli |  |  |  |  |  |  |

Epurarea efluentului gazos

Instalația de epurare a efluentului gazos este formată din:

- cicloane;

- schimbător de căldură;

- condensator;

- spălător de gaze;

- exhaustor;

- biofiltru;

Efluentul gazos (abur, aer) provine din:

- procesul de fierbere în destructori – de unde rezultă vapori proveniți din apa din materia primă și aburul introdus direct în proces, care antrenează și cantități mici de substanţe organice (COV) şi anorganice dizolvate, dintre care unele urât mirositoare, precum şi particule solide din materia primă; debitul estimat efluent gazos: cca 45,5 mc/zi.

- interiorul halei de fabricație, de unde rezultă emisii fugitive din diverse faze ale procesului tehnologic;

- aerul de la răcirea masei proteice

Fluxul de gaze necesită un proces de epurare în scopul îndepărtării poluanților conținuți: substanţe organice/anorganice cu miros neplăcut (aldehide, amine, mercaptani, fenoli, amoniac, hidrogen sulfurat) şi a recuperării particulelor solide antrenate.

Fazele parcurse de efluentul gazos în procesul de epurare:

a) Efluentul gazos rezultat din procesul de firbere în destructori este supus unei epurări mai avansate, având în vedere compoziţia acestuia (98-99% vapori de apă și 1-2% substanţe organice şi anorganice din care unele cu miros neplăcut). La ieşirea din destructori acesta este dirijat la un ciclon unde are loc îndepărtarea impurităţilor solide, care se colectează într-un container la baza ciclonului şi se reintroduc în procesul tehnologic.

În următoarele etape, efluentul parcurge un schimbător de căldură tubular cu suprafața de schimb de de 55 mp în care circulă apă rece (schimb căldură indirect) şi un condensator cu capacitatea de 2200 mc/h, care funcţionează cu aer rece.

În aceste etape cea mai mare parte a efluentul gazos condensează, rezultând  apa de condens (debit mediu cca 37 mc/zi), care conţine şi o parte din substanţele prezente inițial în efluentul gazos. Apa de condens este condusă print sistemul de canalizare la bazinul vidanjabil cu o capacitate de 1080 mc, poziţionat sub biofiltru.

Faza gazoasă rămasă după condensarea apei este aspirată și epurată în continuarie  în spălătorul de gaze și biofiltru.

Apa încălzită rezultată de la schimbătorul de căldură căldură este folosită pentru consum menajer la instalaţiile igienico-sanitare şi pentru spălarea utilajelor şi a spaţiilor de producţie.

b) Captarea emisiilor fugitive din spaţiul de lucru este posibilă deoarece aceasta este perfect închis și se află sub o ușoară depresiune creată de un sistem de ventilaţie de absorbţie care este racordat la acelaşi exhaustor folosit pentru fluxul a).

Gazele din fluxul b), sunt trecute mai întâi prin spălătorul de gaze apoi sunt dirijate la biofiltru.

- aerul de la răcirea masei proteice

este preluat printr-un sistem de exhaustare și dirijat către  2  cicloane  situate  la  exteriorul  halei  de  producție unde este curățat de  de microparticulele de masă proteică antrenate în timpul procesului de uscare. Materialul proteic este colectat la partea inferioară a ciclonului și se reintroduce în răcitorul de făină proteică.

Aerul separat de microparticulele este evacuat pe la partea superioară a ciclonului de unde, prin intermediul unei tubulaturi, intră în sistemul de exhaustare și este dirijat sub biofiltru.

Biofiltrul este o construcţie paralelipipedică din beton armat, cu fund dublu (partea superioară perforată) şi volumul de cca 600 mc. Materialul filtrant este format din fibră de nucă de cocos (cca 100 t) și tocătură din lemn de brad, care sunt aşezate peste fundul perforat al filtrului. Efluentul gazos introdus la baza biofiltrului, intră în stratul filtrant prin orificiile perforate şi este epurat datorită  microorganismelor care se dezvoltă pe suportul filtrant. Astfel cea mai mare parte din compuşii cu miros neplăcut sunt eliminaţi datorită descompunerii suferite în urma activităţii biologice a microorganismelor care se dezvoltă în biofiltru. Microorganismele folosesc energia obţinută în urma descompunerii pentru creştere şi înmulţire.

Aerul epurat împreună cu încărcătura remanentă se evacuează în atmosferă pe întreaga suprafață liberă a biofiltrului.

Materialul filtrant se completează la nevoie și se înlocuieşte după epuizare (la cca 7 ani fibra din nucă de cocos și la 3 ani tocătura de lemn).

Pentru evitarea încălzirii și apariția fenomenului de autoaprindere, stratul filtrant este umectat în perioadele fără precipitații astfel încât să fie asigurată o umiditate de cca 30%.

Biofiltrarea este o tehnologie fiabilă şi demonstrată pentru controlul mirosurilor neplacute într-o gamă largă de activităţi industriale. Biofiltrarea este considerată o tehnologie BAT conform BREF “Slaughterhouses and Animal By-products Industries” şi  BREF “Waste Water and Waste Gas Treatment”. Pentru randamentul operaţiei se acceptă o medie de cca 90%. Acesta depinde de tipul gazului epurat, suportul de filtrare, umiditate şi condiţii atmosferice.

MIROS:

Având în vedere că randamentul operaţiei de biofiltrare nu este 100%, aerul care se evacuează din biofiltru mai are o încărcătura remanentă în substanţele conţinute iniţial, printre care şi o parte din cele urât mirositoare, care se degajă în atmosferă. Ca urmare compuşii organici cu miros specific, compuşii anorganici de tipul amoniacului şi hidrogenului sulfurat, pot fi detectaţi olfactiv, sub formă de miros.

Zonarea construcţiilor pe amplasament prin construirea biofiltrului peste bazinul de colectare al apei de condens şi în apropiere de staţia de preepurare a apei  tehnologice şi menajere, poate duce la o suprapunere a mirosului rezultat din biofiltru, cu emisiile fugitive rezultate din bazinul de stocare a apei de condens şi din zona staţiei de preepurare.

9.1.2. Emisii difuze

Sunt constituite pe amplasament din emisiile eliberate în aerul înconjurător care sunt datorate: transportului auto care se desfăşoară pe amplasament, emisiilor de la bazinul staţiei de preepurare şi cel al apei de condens, emisiilor din hală la deschiderea ușilor, emisiilor de la încărcarea apelor uzate în cisterna de transportu la stația de epurare. Poluanţii continuţi în aceste emisii: CO, SO2, NOx, hidrocarburi nearse,  hidrogen sulfurat, amoniac, COV(compuși organici volatili).

9.1.3. Este obligatoriu să nu existe alte emisii în aer, semnificative pentru mediu, cu excepţia celor reglementate prin prezenta autorizaţie.

9.1.4. Titularul de activitate are obligaţia de a lua toate măsurile care se impun în vederea limitării emisiilor de poluanţi în atmosferă.

9.1.5. Titularul este obligat să întreţină echipamentele de reţinere, evacuare şi dispersie a poluanţilor în stare optimă de funcţionare.

9.1.6. Este interzisă evacuarea gazelor reziduale (efluentului gazos) fără a fi trecute prin sistemul de epurare.

9.1.7. In cazul funcţionării necorespunzătoare sau a defectării echipamentelor de reducere a emisiilor, operatorul are următoarele obligaţii:

- să sisteze funcţionarea instalaţiei/părţii din instalaţie la care a survenit defecţiunea în cel mai scurt timp posibil din punct de vedere tehnologic;

- să notifice în cel mai scurt timp: APM Hunedoara şi GNM- Comisariatul Judeţean Hunedoara, în legătură cu defecţiunea, durata acesteia, modul de remediere şi data prevăzută pentru repunerea în funcţiune a instalaţiei/ echipamentului de depoluare, perioada în care s-a funcţionat fără sistem de depoluare;

- să reia activitatea în instalaţia la care s-a produs defecţiunea, numai după remedierea acesteia.

9.1.8. Se vor menţine înregistrări referitoare la situaţii de funcţionare altele decât cele normale a instalaţiilor de depoluare /evacuare a poluanţilor (sistem de depoluare defect, descriere defecţiune, data defectării, timp de funcţionare fără instalaţie de depoluare, data repunerii în funcţiune, etc.).

9.2.  Emisii în apă

9.2.1. Surse de ape uzate

| Sursa de apă uzată | Poluanţi | Metode de colectare | Evacuare | Data revizu irii |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| apă uzată fecaloid menajer | - Suspensii; - Substanţe organice; - Amoniu; - Fosfor ; - Extractibile; - Detergenţi; | Reţea de canalizare menajeră, bazin de omogenizare V= 30 mc, staţie pretratare (preepurare) operator | 2 bazine metalice supraterane V1= cca 10,2 mc, V2= cca 8 mc vidanjabile cu vidanjă proprie, transport la o stație de epurare mecano-biologică |  |
| apă uzată tehnologică de la spălarea spaţiilor de producție şi a mijloacelor de transport materie primă |  | Sifoane de pardoseală, reţea de canalizare tehnologică, separator de grăsimi tricompartimentat*, bazin de omogenizare V= 30 mc, staţie pretratare operator |  |  |
| Apa uzată tehnologică de condensare (debit mediu estimat 37 mc/zi) | - Suspensii; - Substanţe organice - azot amoniacal - azotaţi - fosfaţi | Sistemul de epurarea al efluentului gazos (vezi punct 9.1.1.), bazin de colectare/stocare de capacitate V=1080 mc. | Bazinul de stocare este vidanjat cu vidanjă proprie, transport la o stație de epurare mecano-biologică |  |
| Apa pluvială potențial impurificate cu produse petroliere(din zona căilor de circulație) | - produse petroliere - suspensii - substanţe organice | Rigole betonate şi acoperite, separator de nisip şi produse petroliere bicompartimentat tip Rewox, bazin retenţie/omogenizare de capacitate V= 5 mc | Canal desecare aflat în administrarea Primăriei Comunei Băcia cf. acordului nr.1773/10.11.2013 |  |

9.2.2. Debite autorizate de evacuare ape uzate debitele prevăzute în 216/05.08.2016 revizuită la data de 26.09.2017  valabilă până la 10.04.2025, eliberată de Administraţia Naţională Apele Române, ABA Mureş, sunt următoarele:

| Categoria apei | Receptor | Volumul total evacuat | Observaţii | Data revizuirii |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Zilnic(mc/zi) | Anual mediu (mii mc) |  |  |
|  |  | Maxim | Mediu |  |  |  |
| Ape uzate fecaloid-menajer și tehnologice preepurate | Stație de epurare mecano-biologică | 96,7 | 85,9 | 26,6 |  |  |
| Ape pluviale epurate | canal desecare | - | - | - |  |  |

9.2.3. Pretratare

Operatorul execută o pretratare în staţia proprie de preepurare pentru apa uzată fecaloid menajer și apa uzată tehnologică rezultată de la spălarea spaţiilor de producţie şi a mijloacelor de transport.

Staţia de preepurare – este o stație mecano-chimică tip DAF (flotație prin aerare) și este dimensionată pentru epurarea unui debit maxim Q uzat zi maxim = 100, 0 mc/zi

Din bazinul de stocare omogenizare cu volumul de 30 mc, apele uzate sunt pompate prin intermediul unei pompe submersibile spre sistemul de preepurare compus din:

- Grătar rar pentru reţinerea solidelor grosiere (acestea se colectează într-un container, de unde sunt reintroduse în flux la jgheabul de recepţie);

- Unitatea de flotație DAF; în flotator apa uzată este aerată.

Apa uzată epurată mecanic intră în unitatea de flotație (DAF – Aquafot) prin floculatorul tubular în care se adaugă următorii reactivi:

- soluție hidroxid de sodiu (NaOH) dozată funcție devaloarea pH-ului;

- soluție de clorură ferică Fe Cl3 pentru îndepărtarea fosforului (și/sau sau soluție sulfat de aluminiu-Al2(SO4)3);

- soluție de polielectrolitul pentru floculare.

Componenta principală a staţiei este unitatea de flotare unde are loc separarea particulelor de grăsime şi proteine(cu conţinut de azot), a nămolului mai greu ca apa, şi precipitarea compuşilor cu fosfor care se vor regăsi în nămol.

Materialul flotant (grăsimile) adunat la suprafața apei este preluat de un sistem de raclare și evacuat din flotator prin jgheabul de colectare. Acest material se reintroduce în cuva de recepție a materiei prime.

Apa preepurată este colectată în 2 bazine metalice supraterane V1= cca. 10,2 mc, V2 = cca 8 mc. Din bazine apa se vidanjează cu vidanjă proprie și se transportă la o stație de epurare mecano-biologică.

Nămolul sedimentat este evacuat prin partea de jos a flotatorului, cu o oarecare cantitate de apă, la sacul Geotube unde are loc eliminarea apei. Periodic, nămolul “deshidratat” din sacul Geotube se colectează într-un bazin cu capacitatea V = 0,3 mc, de unde printr-o pompă tocător, este pompat în bazinul de colectare a apelor tehnologice de condensare V=1080 mc.

Randamentele de preepurere sunt cuprinse între 40-90%, în funcţie de tipul de poluant prezent în apa poluată.

9.2.4. Tratare

Nu e cazul

9.2.5. Nu este permisă evacuarea nici unei substanţe sau materii care poluează mediul în apele de suprafaţă sau canalele de scurgere a apei pluviale de pe amplasament sau din afara acestuia.

9.2.6. Operatorul trebuie să ia toate măsurile necesare pentru a preveni şi minimiza emisiile în apă, în special prin structurile subterane.

Ape uzate de condens

Sunt generate de efluentul gazos (compus din vapori de apă rezultați din materia primă și abur introdus direct  în proces) în urma trecerii acestuia prin instalația de epurare unde în faza de răcire condensează rezultand apa de condens. Apa de condensare este condusă prin sistemul de canalizare la bazinul vidanjabil cu o capacitate de 1080 mc situat sub biofiltru.

Miros: Substanţele urît mirositoare rezultate în urma descompunerii subproduselor de origine animală în destructori, solubile în apă se regăsesc în apa de condens, conferindu-i acesteia miros. Emisiile fugitive rezultate din bazinul de stocare al apei de condens,  concură la totalul emisiilor fugitive urât mirositoare generate pe amplasament.

9.3.  Emisii în sol, ape subterane

9.3.1. Surse posibile de poluare –

Amplasamentul pe care se desfăşoară activitatea operatorului este prevăzut cu platformă betonată şi rigole de colectare a apelor pluviale, iar pardoseala din hala de producţie este de asemenea betonată şi impermeabilizată.

Pe amplasament nu există bazine/cuve de stocare pentru substanţe periculoase sau produse petroliere.

Structurile subterane constă din reţelele de colectare a apelor uzate şi bazinele de retenţie/stocare temporară a acestora.

Reţelele de canalizare şi bazinele de colectare/omogenizare sunt instalaţii și construcții noi, realizate în sistem etanş, fiind practic eliminată orice posibilitate de exfiltraţii în sol şi apa subterană a poluanţilor.

Pentru evidențierea influenței activității asupra apelor subterane se face monitorizarea calității acesteia în cele 2 foraje amplasate unul amonte și altul aval de amplasamentul instalației.

9.3.2. Măsuri  pentru eliminarea/minimizarea emisiilor pe sol, ape subterane:

Operatorul are obligaţia aplicării următoarelor măsuri:

- desfăşurarea activităţii numai pe suprafeţe betonate;

- manipularea de materiale, materii prime şi auxiliare, deşeuri, trebuie să aibă loc în zone desemnate, protejate împotriva pierderilor prin scurgeri accidentale;

- se vor evita deversările accidentale de produse şi deşeuri care pot polua solul şi implicit migrarea poluanţilor în mediul geologic; în cazul în care se produc, se impune eliminarea deversărilor accidentale, prin îndepărtarea urmărilor acestora şi restabilirea condiţiilor anterioare producerii deversărilor;

- structurile subterane: reţeaua de canalizare şi bazinele de stocare vor fi verificate periodic, iar lucrările de întreţinere se vor planifica şi efectua la timp;

- să asigure pe amplasamentul societăţii, în depozite/magazii o cantitate corespunzătoare de substanţe absorbante şi substanţe de neutralizare, potrivite pentru controlul oricărei deversări accidentale de produse;

- să planifice şi să realizeze, periodic, activitatea de revizii şi reparaţii la elementele de construcţii subterane, respectiv conducte, cămine şi guri de vizitare etc., rigolele de colectare şi scurgere a apelor pluviale vor fi menţinute în perfectă stare de curăţenie.

# 10. CONCENTRAŢII  DE POLUANŢI ADMISE LA EVACUAREA ÎN MEDIUL ÎNCONJURĂTOR,  NIVEL  DE  ZGOMOT

10.1.  Aer

10.1.1. Nici o emisie în aer nu trebuie să depăşească valoarea limită de emisie stabilită în prezenta autorizaţie.

10.1.2. Emisii din surse dirijate

în condiţii normale de funcţionare operatorul va respecta următoarele valori limită de emisie, stabilite pe baza valorilor de emisie prevăzute de legislaţia naţională pentru aerul înconjurător.

| Activitate IED | Denumire şi descriere coş | Poluant | VLE | UM | Condiţii de referinţă | Data revizuirii |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6, 6.5 | Coş de dispersie centrala termică cu tiraj forțat pe gaz natural H=8,9 m față de sol Dn= 0,56 m Dgaz=3418,47 Nmc/h | CO | 100 | mg/mc | Ordinul 462/1993 pentru aprobarea Condiţiilor tennice privind protecţia atmosferei şi Normelor metodologice privind determinarea emisiilor de poluanţi atmosferici produşi de surse staţionare |  |
|  |  | SO2 | 35 | mg/mc |  |  |
|  |  | NOx | 350 | mg/mc |  |  |
|  |  | Pulberi | 5 | mg/mc |  |  |
|  | Biofiltru(emisii din sursă fixă de suprafaţă) | H2S | Se vor determina ca imisii la limita amplasamen tului, a se vedea pct. 10.1.3) |  |  |  |
|  |  | NH3 |  |  |  |  |
|  |  | Amine |  |  |  |  |
|  |  | Aldehide |  |  |  |  |
|  |  | mercaptani |  |  |  |  |
|  |  | fenoli |  |  |  |  |

Valori limita pentru aer în condiţii de funcţionare speciale* (porniri, opriri, etc.)

Nu e cazul.

10.1.3. Calitatea aerului

Activitatea desfăşurată pe amplasament nu trebuie să conducă la o deteriorare a calităţii aerului prin depăşirea valorilor  limită stabilite prin Legea 104/2011 privind aerul înconjurător la indicatorii de calitate specifici activităţii şi cele stabilite prin STAS 12574/87.

Imisii

| Activitate IED | Denumire | Poluant | CMA/ perioada mediere | UM | Condiţii de referinţă | Data revizuirii |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6, 6.5 | Biofiltru | H2S | 0,015/30 min | mg/mc | STAS 12574-1987 |  |
|  |  |  | 0,008/24 ore |  |  |  |
|  |  | NH3 | 0,3/30 min |  |  |  |
|  |  |  | 0,1/24 ore |  |  |  |
|  |  | Metil mercaptani | 0,00001/24 ore* |  | *Metoda avizată de Ministerul Sănătăţii |  |
|  |  | acroleina | 0,03/30 min |  | STAS 12574-1987 |  |
|  |  |  | 0,01/24 ore |  |  |  |
|  |  | aldehide | 0,035/30 min |  |  |  |
|  |  |  | 0,012/24 ore |  |  |  |
|  |  | fenol | 0,1/30 min |  |  |  |
|  |  |  | 0,03/24 ore |  |  |  |

## 10.2.   Apa

10.2.1. Nici o emisie nu trebuie să depăşească valorile limită  de emisie stabilite în prezenta autorizaţie şi în Autorizaţia de Gospodărire a apelor. 216/05.08.2016 revizuită la data de 26.09.2017  valabilă până la 10.04.2025

10.2.2. Valori limită pentru indicatorii de calitatea ai apelor uzate

a) Ape uzate preepurate(menajere+tehnologice) și apa de condens se vidanjează și se transportă într-o stație de epurare mecano-biologică.

Titularul autorizației (operatorul fabricii de făină proteică) va respecta cerințele și condițiile impuse de operatorul stației de epurare referitoare la:  punctul de descărcare și debitul de apă uzată descărcat.

b) Ape uzate pluviale evacuate în canalul de desecare

| Loc prelevare | Natura apei | Indicator de calitate | CMA | UM | Data revizuirii |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Bazin final de colectare al operatorului | Ape uzate pluviale | pH | 7,5-8,5 | Unităţi pH |  |
|  |  | Produse petroliere | 5 | mg/l |  |
|  |  | CCO-Cr | 125 | mg/l |  |

10.2.3. Concentraţii maxime admise pentru apa subterană

În Autorizaţia de Gospodărire a apelor nr. 216/05.08.2016 revizuită la data de 26.09.2017  valabilă până la 10.04.2025, eliberată de Administraţia Naţională Apele Române, ABA Mureş, este prevăzut:

- verificarea influenţei asupra apelor freatice a activităţii desfăşurate pe amplasament, se urmărește prin 2 foraje de observaţie amplasate pe direcţia de curgere a apelor subterane unul amonte şi unul aval de amplasament;

- din cele 2 foraje (F1 și F2) s-au analizat probe de apă, fiind considerate ca probe de referință valorile din rapoartele de încercare nr. 198/25.05.2015 și 200/25.05.2015, prezentate în tabelul de mai jos:

| Indicatori | UM | Foraje |
| --- | --- | --- |
|  |  | F1 amonte | F2 aval |
|  |  | Valoare raport de încercare nr. 198/25.05.2015 | Valoare raport de încercare nr. 200/25.05.2015 |
| pH | unități pH | 6,9 | 6,7 |
| Amoniu (NH4+,) | mg/l | <0,09 | <0,09 |
| Nitrati | mg/l | 18,82 | 16,04 |
| Nitriți | mg/l | <0,04 | 0,078 |
| CCO-Cr | mg/l | <21,0 | <21,0 |
| CBO5 | mg/l | 2,0 | 3,3 |
| Fosfor total | mg/l | 0,024 | 0,029 |

10.3.  Sol

10.3.1. Valori admise pentru sol

În perioadă anterioară, pe terenul pe care se află în prezent instalaţia, s-a practicat agricultura prin cultivarea cerealelor. La data începerii activității solul nu este poluat. Instalația de fabricare a făinii proteice dispune de platformă betonată, hală de producţie cu pardoseală din beton şi impermeabilizată, construcţii subterane noi, impermeabile. În condițiile unei exploatări corecte calitatea solului nu poate fi afectată.

## 10.3.2. Valorile concentraţiilor agenţilor poluanţi specifici activităţii prezenţi în solul terenurilor aferente societăţii nu vor depăşi pragul de alertă pentru terenuri de folosinţă mai puţin sensibile prevăzute de Ordinul nr. 756/1997.

In conformitate cu precizarile facute  la pct. 10.3.1, nu este necesar să se facă determinări în conformitate Ordinul nr. 756/1997, deoarece desfasurarea activitatii nu are influență asupra calității solului.

## 10.4.    Zgomot

10.4.1. Valoarea admisă a zgomotului la limita incintei, nu va depăşi nivelul de zgomot echivalent continuu de 65 dB(A), la valoarea curbei de zgomot CZ 60 dB, conform STAS 10009/2017- Acustica în construcţii- Acustica urbană- limite admisibile ale nivelului de zgomot.

10.4.2. La limita receptorilor protejaţi zgomotul măsurat conform standard SR ISO 1996/2-08, datorat activităţii de pe amplasamentul autorizat nu va depăşi nivelul admis: de 55 dB şi curba de zgomot Cz 50 ziua, 45 dB și curba de zgomot Cz 40 în perioada nopţii(interval orar 23-7), conform art. 16, alin (1)OM nr. 119/ 2014 pentru aprobarea normelor de igienă şi sănătate publică privind mediul de viaţă al populaţiei.

10.4.3. în emisiile de zgomot provenite de la activităţile desfăşurate pe amplasament  nu trebuie să existe nici un element de zgomot perturbator continuu sau intermitent la nici o locaţie sensibilă la zgomot.

# 11. GESTIUNEA  DEŞEURILOR

11.1	. Deşeuri produse

| Cod deşeu | Denumire deşeu | Sursă generatoare | Cantitate | UM | Mod gestionare | Data revizuirii |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 19 12 04 | materiale plastice | Separarea suproduselor de origine animală de impurități | 0,05 | t/an | Colectare în containere și depozitare în loc special amenajat |  |
| 19 12 02 | metale |  | 0,05 | t/an |  |  |
| 19 08 02 | deşeuri de la deznisipatoare | Epurarea apelor pluviale de pe platforme | 0,1 | t/an | Colectare în container pentru a fi eliminat prin operatori autorizaţi |  |
| 02 01 03 | Deşeuri de ţesuturi vegetale - fibră de cocos epuizată - tocătură de lemn | Biofiltru | - 100 - 250 | t/7 ani mc/3ani | Compostare sau incinerare prin operatori autorizaţi |  |
| 15 01 10* | ambalaje care conţin reziduuri sau sunt contaminate cu substanţe periculoase | Dedurizarea apei, preepurarea apei, activitatea curentă | 0,05 | t/an | Colectare şi stocare temporară în loc special amenajat. Se predau furnizorului produsului, sau la operatori autorizaţi |  |
| 15 01 01 | Deșeuri de ambalaje din hârtie/carton | Activitatea curentă | 0,25 | t/an | Colectare în containere și depozitare în loc special amenajat |  |
| 15 01 02 | ambalaje de materiale plastice | Activitatea de dezinfecţie, Amestecarea făinii proteice cu antioxinanți | 25 | t/an | Colectare şi depozitare în loc special amenajat. Valorificare prin operatori autorizaţi |  |
| 20 03 01 | deşeuri municipale amestecate | Activităţi administrative | 35 | mc/an | Colectare în europubele şi depozitare temporară în loc special amenajat. Eliminare prin operatorul zonal de salubritate. |  |

11.2.	 Deşeuri stocate temporar

| Cod deşeu | Denumire deşeu | Compoziţie | Cantitate | UM | Mod stocare | Data revizuirii |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 15 01 01 | Deșeuri de ambalaje din hârtie/carton | hartie | 0,25 | t/an | Colectare în containere și depozitare în loc special amenajat |  |
| 15 01 02 | Deşeuri de ambalaje de materiale plastice | plastic | 25 | t/an | Loc special amenajat în europubele |  |
| 15 01 10* | ambalaje care conţin reziduuri sau sunt contaminate cu substanţe periculoase | Materiale diverse | 0,05 | t/an | Colectare şi stocare temporară în loc special amenajat. Se predau furnizorului produsului, sau la operatori autorizaţi |  |
| 19 12 04 | materiale plastice | Plastic | 0,05 | t/an | Loc special amenajat în containere |  |
| 19 12 02 | metale | Metal | 0,05 | t/an | Loc special amenajat în containere |  |
| 19 08 02 | deşeuri de la deznisipatoare | … | 0,1 | t/an | Colectare în container pentru a fi eliminat prin operatori autorizaţi |  |

11.3. Deşeuri tratate – nu se fac operații de tratare a deșeurilor pe amplasament.

Titularul valorifică/elimină următoarele deşeuri prin operatori economici autorizaţi:

| Cod deşeu | Denumire deşeu | Cantitate | UM | Operaţiune valorificare / eliminare | Cod operaţiune | Denumire operaţiune | Data revizuirii |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 20 03 01 | deşeuri municipale amestecate | 35 | mc/an | eliminare | D1 | Depozitare |  |
| 15 01 01 | Deșeuri de ambalaje din hârtie/carton | 0,25 | t/an | valorificare | R12 | Predare in vederea valorificarii (R1-R11) |  |
| 15 01 02 | Deşeuri de ambalaje de materiale plastice | 0,25 | t/an | valorificare | R12 | Predare in vederea valorificarii (R1-R11) |  |
| 19 08 02 | deşeuri de la deznisipatoare | 0,1 | t/an | eliminare | D1 | Depozitare |  |
| 19 12 04 | materiale plastice | 0,05 | t/an | valorificare | R12 | Predare in vederea valorificarii (R1-R11) |  |
| 19 12 02 | metale | 0,05 | t/an | valorificare | R12 | Predare in vederea valorificarii (R1-R11) |  |

11.4. Operatorul activităţii are obligaţia evitării producerii deşeurilor, în cazul în care aceasta nu poate fi evitată, valorificarea lor, iar în cazul de imposibilitate tehnică şi economică, neutralizarea şi eliminarea acestora, evitandu-se sau reducându-se impactul asupra mediului.

11.5. Deşeurile vor fi transportate de pe amplasament la destinaţie într-o manieră care nu va afecta negativ mediul şi în acord cu legislaţia naţională, respectiv HG 1061/2008-privind transportul deşeurilor periculoase şi nepericuloase pe teritoriul Romaniei,şi europeană.

11.6. Nu trebuie eliminate/depozitate alte deşeuri nici pe amplasament, nici în afara amplasamentului fără a informa în prealabil autoritatea competentă pentru protecţia mediului şi fără acordul scris al acesteia.

11.7. Gestionarea tuturor categoriilor de deşeuri se va realiza cu respectarea strictǎ a prevederilor Legii nr. 211/2010 privind regimul deşeurilor. Deşeurile vor fi colectare şi depozitate temporar pe tipuri şi categorii, fǎrǎ a se amesteca.

11.8. Deşeurile industriale recuperabile: deşeurile de ambalaje din hârtie, plastic, metale, DEEE - vor fi colectate separat şi valorificate în conformitate cu legislaţia  în vigoare:

- Legea 249/2005 privind modalitatea de gestionare a ambalajelor şi a deşeurilor de ambalaje;

- HG. 1132/2008 privind regimul bateriilor şi acumulatorilor şi a deşeurilor de baterii şi acumulatori cu modificările şi completările ulterioare;

- OUG 5/2015 privind deşeurile de echipamente electrice şi electronice;

11.9. Deşeurile transportate în afara amplasamentului pentru recuperare sau eliminare trebuie transportate doar de un operator autorizat pentru astfel de activităţi cu deşeuri.

11.10. Operatorul autorizaţiei trebuie să se asigure că deşeurile transferate către o altă persoană sunt ambalate, identificate şi inscripţionate în conformitate cu standardele naţionale, europene şi cu oricare standarde în vigoare privind  o astfel de inscripţionare. Până la colectare, recuperare sau eliminare, toate deşeurile trebuie depozitate în zone desemnate, protejate corespunzator împotriva dispersiei în mediu. Deşeurile trebuie clar identificate, inscripţionate şi separate corespunzător.

# 12. INTERVENŢIA RAPIDĂ, PREVENIREA ŞI MANAGEMENTUL SITUAŢIILOR  DE URGENŢĂ

12.1. Instalaţia  nu intră sub Directiva SEVESO

12.2. Plan operativ de prevenire şi management al situaţiilor de urgenţă

12.2.1. Operatorul deţine un Plan operativ de prevenire şi management al situaţiilor de urgenţă, plan care trateazǎ pericolele de pe amplasament, în special în legătură cu prevenirea accidentelor cu un posibil impact asupra mediului, care conţine cel puţin:

- Planul reţelelor de alimentare cu apǎ şi punctele de racord la aceste reţele;

- Planul reţelelor de canalizare;

- Identificarea pericolelor posibile din cadrul instalaţiei;

- Evaluarea riscurilor, accidentelor şi consecinţelor posibile;

- Implementarea mǎsurilor de reducere a riscurilor de accidente şi consecinţele lor;

- amplasarea şi caracteristicile echipamentelor care pot fi utilizate în situaţii de urgenţǎ.

12.2.2. Planul operativ de prevenire şi management al situaţiilor de urgenţă trebuie să includă prevederi pentru minimizarea efectelor asupra mediului apărute în urma oricărei situaţii de urgenţă.

12.2.3. Planul operativ de prevenire şi management al situaţiilor de urgenţă trebuie să fie revizuit anual şi actualizat după cum este necesar. El trebuie să fie disponibil pe amplasament în orice moment pentru inspecţie de către personalul cu drept de control al autorităţilor de specialitate.

12.2.4. Operatorul trebuie să deţină mijloacele materiale necesare în caz de poluări accidentale şi să acţioneze în conformitate cu prevederile planului mai sus menţionat.

12.3. Program de revizii şi reparaţii a utilajelor şi instalaţiilor din dotare

12.3.1. Operatorul trebuie să întocmească şi să implementeze un Program anual de revizii şi reparaţii pentru utilajele şi instalaţiile din dotarea societăţii, contribuind în acest fel la reducerea riscului apariţiei unor situaţii neprevăzute, cu consecinţe grave asupra mediului înconjurător.

12.3.2. Planul de întreţinere şi reparaţii trebuie să cuprindă toate utilităţile de care dispune amplasamentul (depozitele pentru materii prime şi auxiliare, instalaţii de alimentare cu apă şi combustibil, clădiri, instalaţii de ventilaţie, incălzire şi iluminat, depozite de deşeuri, etc.)

12.3.3. Periodicitatea operaţiilor de întreţinere şi reparaţii trebuie să corespundă cu prescripţiile furnizorului de echipamente.

12.3.4. Activităţile prevăzute în Planul de înteţinere şi reparaţii va fi consemnat într-un registru. Acesta va cuprinde minim următoarele date:

- obiectivul supus reparaţiei sau verificării;

- data efectuării intervenţiei;

- felul intervenţiei (planificată sau neplanificată);

- tipul operaţiei executate;

- responsabilul execuţiei lucrării;

- fonduri repartizate reparaţiilor sau intervenţiilor.

# 13. MONITORIZAREA  ACTIVITĂŢII

13.1.   Prevederi generale privind monitorizarea

13.1.1. Operatorul are obligaţia să monitorizeze nivelul emisiilor de poluanţi conform prezentei autorizaţii integrate de mediu şi să raporteze datele de monitorizare către autoritatea competentă de protecţie a mediului.

13.1.2. Monitorizarea fiecǎrei emisii trebuie realizată aşa cum s-a precizat în prezenta autorizaţie, respectând condiţiile generale prevăzute de standardele specifice.

13.1.3. Prelevarea şi analiza probelor pentru monitorizarea factorilor de mediu se va realiza de către laboratoare acreditate, prin metode de analiză conform standardelor de metodă.

13.1.4. Operatorul trebuie să înregistreze într-un registrul special punctele de prelevare a probelor, analizele, măsurătorile, metodele de determinare, condiţiile de prelevare, condiţiile atmosferice în care se face prelevarea, rezultatul măsurătorilor şi date privind eroarea de măsurare şi incertitudinea măsurătorilor.

13.1.5. Operatorul are obligaţia să înregistreze şi să arhiveze buletinele de analizǎ emise de terţi.

13.1.6. Monitorizarea emisiilor se va realiza astfel încît valorile determinate să poată fi comparate cu valorile limită impuse prin prezenta autorizaţie.

13.1.7. Toate rezultatele măsurătorilor trebuie prelucrate şi prezentate într-o formă adecvată pentru a permite Agenţiei pentru Protecţia Mediului Hunedoara să verifice conformitatea cu condiţiile de funcţionare autorizate şi valorile limită de emisie  stabilite.

13.1.8. Titularul autorizaţiei trebuie să asigure accesul sigur şi permanent la toate puncte de prelevare şi monitorizare.

13.1.9. Operatorul va asigura şi monitorizarea tehnologică/monitorizarea variabilelor de proces, in conformitate cu specificul activitaţii.

13.1.10. Condițiile de monitorizare aşa cum sunt prevăzute în prezenta autorizaţie, pot fi modificate doar cu acordul scris al autorităţii competente pentru protecţia mediului.

13.2.  Monitorizarea emisiilor în aer

Monitorizarea emisiilor gazoase se va face în conformitate cu prevederile SR EN-15259/2008 - Calitatea aerului. Măsurarea emisiilor surselor fixe. Cerinţe referitoare la secţiuni şi amplasamente de măsurare, precum şi la obiectivul, planul

şi raportul de măsurare

13.2.1. emisii din surse dirijate

| Activitate IED | Denumire şi descriere coş | Poluant | Tip monitorizare | Metodă de analiză | Perioada de mediere | Condiţii de referinţă | Data revizuirii |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6, 6.5 | Coş de dispersie centrală termică cu tiraj forţat pe gaz natural H=8,9 m față de sol, Dn= 0,56 m Dgaz=3418,47 Nmc/h | CO | Discontinua Anual | Standarde în vigoare | 24 ore | Ordinul 462/1993 |  |
|  |  | SO2 |  |  |  |  |  |
|  |  | NOx |  |  |  |  |  |
|  |  | Pulberi |  |  |  |  |  |

13.2.1.1. La efectuarea măsurătorilor pentru emisiile efluenţilor gazoşi se vor determina şi debitele masice, conţinutul în umiditate, viteza şi temperatura gazelor.

13.2.1.2. Monitorizarea emisiilor se va efectua în condiţii de funcţionare normală a instalaţiilor, în faza tehnologică în care emisia poluantului măsurat este maximă.

13.2.1.3. Pentru determinările de emisii gazoase, în toate cazurile rezultatele măsurătorilor vor fi recalculate pentru condiţii standard, 293K şi 101,3 kPa.

## 13.2.2. Monitorizarea calităţii aerului

13.2.2.1 Operatorul va măsura, prin metode standardizate, nivelul poluanţilor în aer conform condiţiilor stabilite în tabelul de mai jos:

| punct de prelevare | parametru | Frecvenţa de monitorizare | Metoda de măsurare |
| --- | --- | --- | --- |
| Limita zonei funcţionale în 2 puncte: - 1punct la SE- amplasament - 1 punct la NV – amplasament | H2S | Trimestrial | STAS 12574/1987 |
|  | NH3 |  |  |
|  | Metil mercaptani* |  | *Metoda avizată de Ministerul Sănătăţii |
|  | Acroleină |  | STAS 12574/1987 |
|  | Aldehide |  |  |
|  | fenol |  |  |

13.2.2.2.Condiţii de realizare a monitorizării:

- Lunile în care se va face monitorizarea: martie (pt. trim. I), mai sau iunie (trim II), iulie sau august (trim. II), octombrie (trim. IV);

- perioada de mediere 24 h;

- prelevarea probelor se va realiza pe direcţia predominantă a vântului, în condiţii de activitate normală pe amplasament;

- se vor evita măsurătorile în condiţii meteorologice extreme.

## 13.3.   Monitorizarea emisiilor în apă

13.3.1. Monitorizarea apei

În conformitate cu protocolul încheiat cu operatorul stației de epurare SC Apa Prod SA: “Calitatea apei uzate este dată de buletinele de analiză , întocmite pentru fiecare vidanjă descărcată și se raportează la valorile maxime admise prin NTPA 002/2002 din HG 188/2002 cu modificările și completările ulterioare. Probele pot fi efectuate și prin sondaj”.

13.4.  Monitorizarea pânzei freatice

| Loc prelevare | Indicator de calitate | Tip de monitorizare | Frecvenţă | Metodă de analiză | Data revizuirii |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Foraje (F1 și F2) amplasament | pH | discontinuă, din probe momentane | Anual în perioada 2018-2025 | Standarde de metodă în vigoare |  |
|  | CBO5 |  |  |  |  |
|  | CCOCr |  |  |  |  |
|  | NH4+ |  |  |  |  |
|  | NO2- |  |  |  |  |
|  | NO3- |  |  |  |  |
|  | P total |  |  |  |  |

13.5. Monitorizarea solului – Nu necesită.

13.6. Monitorizare tehnologică

13.6.1 Operatorul are obligaţia să monitorizeze parametrii tehnologici specifici fluxului tehnologic şi să menţină înregistrări corespunzătoare.

13.6.2. Parametrii tehnologici monitorizaţi/frecvenţa de monitorizare a acestora: Intregul proces tehnologic este automatizat şi este urmărit de operatori pe un panou central de comandă.  Se urmăresc în sistemul de exploatare: temperatură abur, debit, nivel, presiune (centrala termica), temperatură abur, debit (destructoare), temperatură agent de uscare (uscare faina proteica).

## 13.7.  Monitorizarea deşeurilor

13.7.1. deşeuri tehnologice

13.7.1.1 Monitorizarea deşeurilor se va realiza lunar, pe tipuri de deşeuri generate în conformitate cu prevederile HG 856/2002 privind evidenţa gestiunii deşeurilor şi pentru aprobarea listei ce cuprinde deşeuri, inclusiv deşeurile periculoase, modificatǎ prin HG 210/2007.

13.7.1.2. Operatorul are obligaţia întocmirii unui registru complet cu aspecte şi probleme legate de operaţiunile şi practicile de management a deşeurilor de pe amplasament, care trebuie pus la dispoziţia persoanelor autorizate ale autorităţii competente pentru protecţia mediului şi ale autorităţii cu atribuţii de control. Acest registru trebuie să conţină minimum detalii cu privire la:

-  cantităţile şi codurile deşeurilor;

- numele transportatorului deşeurilor şi detaliile de atestare şi de autorizare ale acestuia;

- confirmarea scrisă privind acceptarea şi eliminarea/recuperarea oricăror transporturi de deşeuri periculoase în afara amplasamentului;

- detalii privind expediţiile respinse;

- detalii privind orice amestecare a deşeurilor.

Aceste date trebuie raportate APM Hunedoara, ca parte a RAM.

13.8. Ambalaje şi deşeuri de ambalaje

Gestionarea ambalajelor şi a deşeurilor de ambalaje se va realiza în conformitate cu prevederile Legii 249/2005 privind modalitatea de gestionare a ambalajelor şi a deşeurilor de ambalaje, privind gestionarea ambalajelor şi a deşeurilor de ambalaje.

Raportarea datelor referitoare la ambalaje şi deşeuri de ambalaje, cǎtre autoritǎţile competente pentru protecţia mediului se va realiza în conformitate cu OM nr. 794/2012 privind procedura de raportare a datelor referitor la ambalaje şi deşeuri de ambalaje (se va face numai în cazul introducerii pe piața națională de ambalaje și/sau produse ambalate).

13.8. Monitorizare zgomot

Întreg procesul tehnologic are loc în interiorul halei care este închisă, iar distanţa faţă de orice receptori  este mai mare de 1 Km. Nu se impune o monitorizarea a zgomotului la receptori.

13.9. Monitorizare miros

Pe amplasament există surse de miros, astfel cum au fost descrise la punctul 9.1.1. Monitorizarea propusă pentru calitatea aerului prin determinarea imisiilor la limita amplasamentului include elemente din categoria celor generatoare de miros. Măsurătorile vor indica depăşirea/încadrarea în limitele prescrise. În cazul depăşirii, valorilor prescrise, operatorul va lua măsurile ce se impun în vederea respectării prevederilor legale.

În cazul înregistrării unor reclamaţii din partea cetăţenilor din localităţile limitrofe, operatorul va face monitorizarea mirosului corespunzator standardului European EN 13725:2003, în zonele cu reclamaţii.

13.10. Monitorizare substanţe şi preparate chimice periculoase

13.10.1. Operatorul va realiza monitorizarea substantelor periculoase pe cantităţi şi tipuri de substanţe folosite, prin înregistrări cronologice ale intărilor, consumurilor.

## 13.11.   Monitorizarea post – închidere

13.11.1. În cazul încetării definitive a activităţii vor fi realizate şi urmărite acţiunile conform planului de închidere.

# 14. RAPORTĂRI CĂTRE AUTORITATEA COMPETENTĂ PENTRU PROTECŢIA MEDIULUI ŞI PERIODICITATEA ACESTORA

14.1. Date generale

14.1.1. Formatul tuturor registrelor cerute de prezenta autorizaţie trebuie să asigure înregistrarea tuturor datelor specifice necesare raportării rezultatului monitorizării. Registrele trebuie pǎstrate pe amplasament pe durata valabilităţii autorizaţiei integrate de mediu  şi trebuie sǎ fie disponibile pentru inspecţiea efectuată de cǎtre personalul cu drept de control al autoritǎţilor competente,  în orice moment.

14.1.2. Operatorul, prin persoana împuternicitǎ cu atribuţii în domeniul protecţiei mediului, va transmite APM Hunedoara raportările solicitate la datele stabilite.

14.1.3. Operatorul trebuie sǎ înregistreze toate accidentele/incidentele care afecteazǎ funcţionarea normalǎ şi care pot crea un risc de mediu. Această înregistrare trebuie să includă detalii privind natura, extinderea şi impactul incidentului, precum şi circumstanţele care au dat naştere incidentului. Inregistrarea trebuie să includă toate măsurile corective luate asupra mediului şi evitarea reapariţiei incidentului. După notificare, titularul trebuie să depună la sediile: APM Hunedoara şi GNM – Serviciul Comisariatul Judeţean Hunedoara, raportul privind incidentul.

14.1.4. Operatorul trebuie sǎ înregistreze toate reclamaţiile de mediu legate de exploatarea instalaţiei. Fiecare astfel de înregistrare trebuie sǎ ofere detalii privind data şi ora reclamaţiei, numele reclamantului şi informaţii cu privire la natura reclamaţiei, mǎsura luatǎ în cazul fiecarei reclamaţii. Operatorul  trebuie sǎ depunǎ un raport la APM Hunedoara în luna urmǎtoare primirii reclamaţiei, oferind detalii despre orice reclamaţie care apare. Un rezumat privind numǎrul şi natura reclamaţiilor primite trebuie inclus în RAM.

14.2. Raportarea datelor de monitorizare

14.2.1. Operatorul va raporta anual datelele de monitorizare în conformitate cu planul de monitorizare stabilit la cap.13 la: APM Hunedoara şi la primăria comunei Băcia.

14.2.2. Raportarea va cuprinde cel puţin următoarele:

- date privind operatorul: nume, sediu;

- date privind instalaţia la care se efectuează monitorizarea (pentru fiecare instalaţie monitorizată):

  - numele instalaţiei;

  - locaţia instalaţiei;

  - sursa de emisie;

  - condiţii de operare a instalaţiei în timpul efectuării măsurătorii;

  - instalaţii de reţinere a poluanţilor (dacă există) şi starea acestora în momentul măsurătorii;

- pentru fiecare poluant monitorizat:

  - tipul poluantului;

  - felul măsurătorii: continuu, momentan;

  - cine a efectuat prelevare şi măsurarea;

  - metoda de măsurare utilizată - descriere conceptuală;

  - condiţii de prelevare: locul prelevării, condiţii meteorologice; metoda de prelevare; etc.

  - aparatura de măsurare utilizată (cu referire la avizarea metrologică);

  - rezultatul măsurătorii: valori măsurate, eroarea/incertitudinea de măsurare, valori prelucrate (formula, programul utilizat), comparaţie cu CMA şi VLE conform cap. 10. pentru emisiile gazoase se va respecta Standardul EN 15259:2008.

14.2.3. Datele de raportare cuprinse la punctul 14.2.2 vor fi solicitate de operator terţilor cu care se contractează monitorizarea.

14.3.  Contribuţia la registrul european al poluanţilor emişi  şi transferaţi (PRTR)

14.3.1. Operatorul are obligaţia de a raporta la APM Hunedoara, conform  Regulamentului (CE) nr. 166/2006 al Parlamentului European şi al Consiliului din 18.01.2006 privind înfiinţarea Registrului European al Poluanţilor Emişi şi Transferaţi şi modificarea Directivelor Consiliului 91/689/CEE şi 96/61/CE adoptat prin HG 140/2008, cantităţile anuale, împreună cu precizarea că informaţia se bazează pe măsurători, calcule sau estimări a următoarelor:

a) emisiile în aer, apă sau sol, a oricărui poluant specificat în Anexa II Regulamentului (CE) nr. 166/2006 al Parlamentului European şi al Consiliului din 18.01.2006 pentru care valoarea de prag corespunzătoare din anexa II este depăşită;

b) transferurile în afara amplasamentului de deşeuri periculoase care depăşesc 2 tone/an sau de deşeuri nepericuloase care depăşesc 2000 tone/an, pentru orice operaţie de valorificare sau eliminare, cu excepţia celor menţionate în Registru poluanţilor şi pentru transferurile transfrontieră de deşeuri periculoase.

14.3.2. Operatorul trebuie să colecteze informaţiile necesare cu o frecvenţă adecvată pentru a stabili care dintre emisiile şi transferurile în afara amplasamentului fac obiectul cerinţelor de raportare în conformitate cu prevederile paragrafului 1.

14.3.3. La pregătirea raportului, operatorul trebuie să utilizeze cele mai bune informaţii disponibile ce pot include date de monitorizare, factori de emisie, ecuaţii de bilanţ de masă, monitorizarea indirectă sau alte tipuri de calcule, raţionamente tehnice şi alte metode în conformitate cu Art. 9 (1) din  Regulamentului (CE) nr. 166/2006 al Parlamentului European şi al Consiliului din 18.01.2006 şi în concordanţă cu metodologiile internaţionale aprobate, unde acestea sunt disponibile.

14.3.4. Operatorul trebuie să asigure calitatea informaţiilor prezentate în raportul transmis autorităţii de mediu.

14.3.5. Operatorul  trebuie să păstreze şi să pună la dispoziţia autorităţilor competente ale Statelor Membre înregistrările datelor din care au rezultat informaţiile raportate, pe o perioada de 5 ani începând cu sfârşitul anului de raportare în cauză. Aceste înregistrări trebuie de asemenea să descrie metodologia utilizată pentru colectarea datelor.

14.3.6. Poluanţii specifici activităţii desfăşurate de operator încadrată în Anexa 1 a Regulamentului (CE) nr. 166/2006 al Parlamentului European şi al Consiliului din 18.01.2006 privind înfiinţarea Registrului European al Poluanţilor Emişi şi Transferaţi, la activitatea 5.e care trebuie raportaţi în cazul în care valorile prag sunt depăşite sunt următorii:

| Numărul CAS | Poluanţi /substanţe | Valoarea prag pentru emisiile |
| --- | --- | --- |
|  |  | Aer (kg/an) | Apa (kg/an) | Sol (kg/an) |
| 7664-41-7 | NH3 | 10 000 |  |  |
| - | Fosfor total |  | 5 000 |  |
|  | Azot total |  | 50 000 |  |
|  | Carbon organic total (COT) exprimat în carbon total sau COD/3) |  | 50 000 |  |

14.3.7. Datele de emisie mǎsurate, estimate sau calculate, transferurile de deşeuri în afara amplasamentului, se raportează  de către operator respectând formatul din anexa A III a Regulamentului (CE) nr. 166/2006 al Parlamentului European şi al Consiliului din 18.01.2006 privind înfiinţarea Registrului European al Poluanţilor Emişi şi Transferaţi,  împreună cu celelalte informaţii  solicitate prin aceasta.

14.3.8.

14.4. Raportul  anual de mediu

14.4.1. Raportului de mediu (RAM) va cuprinde date privind:

- activitatea de producţie în anul încheiat: producţia obţinută, modul de utilizare a materiilor prime, a materiilor auxiliare şi a utilităţilor (consumuri specifice, eficienţa energetică);

- sistemul de management de mediu;

- impactul activităţii asupra mediului: poluarea aerului, apei, solului, pânzei freatice, (date de monitorizare sau estimate);

- date de monitorizare a emisiilor pe factori de mediu;

- raportarea PRTR;

- plan de prevenire şi combatere a poluărilor accidentale;

- sesizări şi reclamaţii din partea publicului şi modul de rezolvare a acestora.

- gestiunea deşeurilor şi ambalajelor;

- intrările de substanţe şi preparate chimice periculoase.

14.4.2. Raportul  de mediu  va fi transmis la APM Hunedoara

14.5. Alte raportări

Operatorul va transmite la APM Hunedoara, conform solicitării autorităţii de mediu şi în cadrul RAM:

- inventarul emisiilor de poluanţi atmosferici, conform Ordin nr. 3299/2012;

-  gestiunea deşeurilor şi ambalajelor.

14.6. Mod de raportare

| Nr. Crt. | Denumire raport | Frecvenţă raportare | Data depunerii raportului | Acces aplicaţii SIM | Data revizuirii |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Raport anual de mediu (RAM include datele de la pct 14.4) | anual | 1martie a anului următor anului de referinţă |  |  |
|  | Raportarea PRTR* | anual | 30 aprilie a anului urmator | http://raportare.anpm.ro |  |
|  | Gestiunea* deşeurilor | anual | 1martie a anului următor | http://raportare.anpm.ro |  |
|  | Raport privind* reclamaţiile de mediu(pct. 14.1.4) | De cate ori apar | luna următoare primirii reclamatiei (max 10 zile dela în ceputul lunii) |  |  |
|  | Monitorizarea* |  |  |  |  |
|  | - aer emisii | anual | 31 ianuarie a anului următor |  |  |
|  | - aer imisii | trimestrial | 15 iulie pentru trim I, 15 ianuarie pentru trim II |  |  |
|  | - apă pluvială | semestrial | 15 iulie pentru trim I, 15 ianuarie pentru trim II |  |  |
|  | - pânza freatică amplasament | anual | 31 ianuarie a anului următor |  |  |
|  | Inventarul emisiilor | anual | 15 martie a anului următor | http://raportare.anpm.ro |  |
| Alte rapoarte/documentații |
|  | Plan de prevenire şi combatere a poluărilor accidentale | Depus la solicitarea AIM | Actualizare anuală- 31decembrie a anului în curs pt. anul viitor |  |  |
|  | Notificari încetare/reluare activitate | Cand este cazul | Înainte de luarea măsurii |  |  |
|  | Masuri impuse de autoritatea de control şi modul de realizare | Cand este cazul | După realizarea măsurilor |  |  |
|  | Raport accidente/incidente care afectează mediul(pct. 14.1.3) | - notificare - raport | - imediat(max 1h) - cel mai scurt timp posibil |  |  |
|  | Raport situaţii de funcţionare altele decat cele normale | Cand este cazul | - cel mai scurt timp posibil |  |  |

* date ce vor fi incluse in RAM

# 15. OBLIGAŢIILE TITULARULUI

15.1. Obligaţiile de bază ale operatorului privind exploatarea instalaţiei, conform Legii 278/2013 privind emisiile industriale, sunt următoarele:

- luarea tuturor măsurilor de prevenire eficientă a poluării în special prin recurgerea la cele mai bune tehnici disponibile;

- luarea măsurilor care să asigure că nici o poluare importantă nu va fi cauzată;

- evitarea producerii de deşeuri şi, în cazul în care aceasta nu poate fi evitată, valorificarea lor, iar în caz de imposibilitate tehnică şi economică, luarea măsurilor pentru neutralizarea şi eliminarea acestora, evitându-se sau reducându-se impactul asupra mediului;

- utilizarea eficientă a energiei;

- luarea măsurilor necesare pentru prevenirea accidentelor şi limitarea consecinţelor acestora;

- luarea măsurilor necesare, în cazul încetării definitive a activităţilor, pentru evitarea oricărui risc de poluare şi pentru aducerea amplasamentului şi a zonelor afectate într-o stare care să permită reutilizarea acestora.

15.2 Orice modificare faţǎ de datele înscrise în documentaţia depusă de operator la solicitarea autorizaţiei integrate trebuie notificată autorităţii competente de protecţia mediului, în scris, imediat ce intervin:

- modificări privind numele sub care societatea este înregistrată la Registrul Comerţului, adresa sediului social al operatorului;

- modificări privind deţinătorul instalaţiei;

În conformitate cu art. 10(2) din OUG 195/2005 privind protecţia mediului, cu modificările ulterioare, în termen de 60 de zile de la data semnării/emiterii documentului care atestă încheierea uneia dintre procedurile de vânzare a pachetului majoritar de acţiuni, vânzare de active, fuziune, divizare, concesionare ori în alte situaţii care implică schimbarea titularului activităţii, precum şi în cazul de dizolvare urmată de lichidare, lichidare, faliment, încetarea activităţii, părţile implicate transmit în scris autoritaţii competente pentru protecţia mediului obligatiile asumate privind protectia mediului, printr-un document certificat pentru conformitate cu originalul.

15.3. Operatorul este obligat să respecte condiţiile din autorizaţia integrată de mediu.

15.4. Nu se va realiza nici o modificare a instalaţiei sau a modului de exploatare a acesteia fără notificarea prealabilă a APM Hunedoara.

15.5. In cazul oricărei situaţii de mai jos trebuie trimisă o notificare scrisă APM Hunedoara, Gărzii Naţionale de Mediu - Comisariatul Judeţean Hunedoara:

-  încetarea permanentă a exploatării oricărei părţi sau a întregii instalaţii autorizate;

- încetarea funcţionǎrii oricărei părţi sau a întregii instalaţii autorizate pentru o perioadă care poate depăşi un an;

- reluarea exploatării oricărei părţi sau a întregii instalaţii autorizate după oprire.

15.6. Operatorul este obligat să raporteze cu regularitate la autoritatea competentă pentru protecţia mediului, datele cuprinse la capitolul 14 al prezentei autorizaţii, rezultatele monitorizării emisiilor şi în termenul cel mai scurt, despre orice incident sau accident care  afectează semnificativ mediu.

15.7. Operatorul trebuie să notifice APM Hunedoara şi GNM – CJ Hunedoara  prin fax şi electronic, dacă este posibil, imediat ce se confruntă cu oricare din următoarele situaţii:

-  orice emisie în aer, semnificativă pentru mediu, de la orice punct potenţial de emisie;

- orice funcţionare defectuoasă a echipamentului de control care poate duce la pierderea controlului oricărui sistem de reducere a poluării de pe amplasament;

- orice incident cu potenţial de contaminare a apelor de suprafaţă şi subterane sau care poate reprezenta o ameninţare de mediu pentru aer sau sol sau necesită un răspuns urgent din partea autorităţilor competente;

- orice emisie care nu se conformează cu cerinţele autorizaţiei.

Notificarea va cuprinde: data şi ora incidentului, detalii privind natura oricărei emisii şi a oricărui risc creat de incident şi măsurile luate pentru minimizarea emisiilor şi evitarea reapariţiei.

15.8. În cazul oricărui incident sau situaţie de urgenţă, persoanele autorizate de titularul activităţii vor anunţa, după caz, şi alte autorităţi, în cel mai scurt timp posibil:

- în cazul contaminării apelor subterane, apelor de suprafaţă: Administraţia Naţională  „Apele Romane” Direcţia Apelor Bazinale Mureş;

-  în cazul incendiilor: Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă Hunedoara;

- în caz de îmbolnăviri ale personalului: Direcţia de Sănătate Publică a judeţului Hunedoara-Deva, Inspectoratul Teritorial de Muncă Hunedoara.

15.9. Titularul autorizaţiei trebuie să menţină un dosar pentru informarea publică, care să fie disponibil publicului, la cerere. Acest dosar trebuie să conţină următoarele:

- autorizaţia;

- solicitarea;

- raportarea anuală privind aspectele de mediu netehnice;

- raportul anual de monitorizare;

- alte aspecte pe care titularul autorizaţiei le consideră adecvate.

15.10. În conformitate cu prevederile OUG 195/2005 privind protecţia mediului, aprobată şi modificată prin Legea 265/2006, cu modificările şi completările ulterioare, conducerea SC JAV ZEGREAN SRL prin persoana desemnată cu atribuţii în domeniul protecţiei mediului, va asista persoanele împuternicite cu activităţi de inspecţie punîndu-le la dispoziţie documentele solicitate în vederea controlului activităţii, precum şi facilitarea prelevării de probe. Va asigura, de asemenea, accesul persoanelor împuternicite la instalaţiile tehnologice, la echipamentele şi instalaţiile de depoluare precum şi în spaţiile sau în zonele potenţial generatoare de impact asupra mediului.

15.11. Operatorul are obligaţia de a realiza măsurile impuse anterior de persoane împuternicite cu inspecţia. Măsurile impuse de aceste autorităţi, modul de realizare a acestora şi data realizării acestora vor fi raportate la  APM Hunedoara şi autoritatea care a impus măsurile, imediat după realizarea lor.

15.12.  În conformitate cu OUG 196/2005, aprobată de Legea105/2006 privind fondul de mediu, operatorul are obligaţia să declare, să calculeze şi să achite taxele aferente fondului de mediu pentru: ambalajele introduse pe piaţa internă, emisiile atmosferice din surse fixe, substanţele clasificate prin acte normative ca fiind periculoase pentru mediu, introduse pe piaţa naţională.

15.13. Operatorul are obligaţia de a întreţine în mod corespunzător întregul amplasament conform art. 70, lit. i din OUG 195/2005 privind protecţia mediului, aprobată şi modificată prin Legea 265/2006, cu toate completările si modificările ulterioare.

15.14. Operatorul are obligaţia să pună la dispozitia publicului pe suport de hârtie/ electronic, datele referitoare la emisiile provenite de la instalaţii, pentru a putea fi consultate la sediul APM Hunedoara sau/şi la sediul administraţiei locale în a cărei rază se află instalaţia, conform art. 53 din Ord. 818/2003  pentru aprobarea procedurii de emitere a autorizaţiei integrate de mediu.

# 16. MANAGEMENTUL ÎNCHIDERII INSTALAŢIEI, MANAGEMENTUL REZIDUURILOR

16.1. În cazul în care operatorul urmează să deruleze sau să fie supus unei proceduri de vânzare a pachetului majoritar de acţiuni, vânzare de active, fuziune, divizare, concesionare ori în alte situaţii care implică schimbarea titularului activităţii, precum şi în caz de dizolvare urmată de lichidare, lichidare, faliment, încetarea activităţii, acesta are obligaţia de a notifica autoritatea competentă pentru protecţia mediului. Autoritatea competentă pentru protecţia mediului informează titularul cu privire la obligaţiile de mediu care trebuie asumate de părţile implicate, pe baza evaluărilor care au stat la baza emiterii actelor de reglementare existente.

În termen de 60 de zile de la data semnării/emiterii documentului care atestă încheierea uneia dintre proceduri, părţile implicate transmit în scris autorităţii competente pentru protecţia mediului obligaţiile asumate privind protecţia mediului, printr-un document certificat pentru conformitate cu originalul. Clauzele privind obligaţiile de mediu cuprinse în actele întocmite au un caracter public.

Îndeplinirea obligaţiilor de mediu este prioritară în cazul procedurilor de: dizolvare urmată de lichidare, faliment, încetarea activităţii.

16.2. În cazul încetării temporare sau definitive a activităţii întregii instalaţii sau a unor părţi din instalaţie, operatorul trebuie să respecte Planul întocmit pentru închiderea instalaţiei şi agreat de APM Hunedoara. Planul de închidere include cel  putin următoarele:

- planuri ale tuturor conductelor instalaţiilor şi rezervoarelor;

- orice măsură de precauţie specifică necesară pentru asigurarea faptului că demolarea clădirilor sau a altor structuri nu cauzează poluare în aer, apă sau sol;

- măsuri de eliminare şi acolo unde este cazul, spălare a conductelor şi a rezervoarelor şi golirea completă de conţinutul potenţial periculos;

- eliminarea substanţelor potenţial dăunătoare;

- oprirea alimentării cu utilităţi: apă, energie electrică şi combustibil a instalaţiilor;

- demontarea instalaţiilor şi transportul materialelor rezultate, spre destinaţiile anterior stabilite;

- dezafectarea depozitelor;

- determinarea gradului de afectare a solului;

- măsuri pentru reconstrucţia ecologică a terenului afectat istoric prin activităţile  desfăşurate pe amplasament.

16.3. Operatorul are obligaţia să asigure resursele necesare pentru punerea în practică a Planului de închidere şi să declare mijloacele de asigurare a disponibilităţii acestor resurse, indiferent de situaţia financiară a titularului autorizaţiei.

16.4. La încetarea activităţii se va reface Raportul de amplasament, reanalizându-se poluanţii din apa subterană şi sol, pentru a stabili aportul la poluare al instalaţiei şi măsurile de remediere ce se impun.

16.5. La încetarea activităţii cu impact asupra mediului geologic la schimbarea activităţii sau a destinaţiei terenului, operatorul economic sau deţinătorul de teren este obligat să realizeze investigarea şi evaluarea poluării mediului geologic.

16.6. Operatorul are obligaţia ca în cazul încetării definitive a activităţii să ia măsurile necesare pentru evitarea oricărui risc de poluare şi de aducere a amplasamentului şi a zonelor afectate într-o stare care să permită reutilizarea acestora.

Verificarea conformării cu prevederile prezentului act se face de către reprezentanţii Gărzii Naţionale de Mediu – Serviciul Comisariatul Judeţean Hunedoara şi  Agenţia pentru Protecţia Mediului Hunedoara.

# 17. DICŢIONAR     DE    TERMENI

| 1 | Autoritatea competentă pentru protecţia mediului (ACPM) | Agenţia pentru Protecţia Mediului Hunedoara |
| --- | --- | --- |
| 2 | Autoritatea cu atribuţii de control, inspecţie şi sancţionare în domeniul protecţiei mediului | Serviciul Comisariatul Judeţean Hunedoara al Gărzii Naţionale de Mediu |
| 3 | Autoritatea centrală de protecţie a mediului | Ministerul Mediului, Apelor şi Pădurilor |
| 4 | Operator | Persoană fizică sau juridică, care operează ori deţine controlul instalaţiei, aşa cum este prevăzut în legislaţia naţională, sau care a fost investită cu putere economică decisivă asupra funcţionării tehnice a instalaţiei, respectiv |
| 5 | BAT (cele mai bune tehnici disponibile) | Stadiul de dezvoltare cel mai avansat şi eficient înregistrat în dezvoltarea unei activităţi şi a modurilor de exploatare, care demonstrează posibilitatea practică a tehnicilor specifice de a constitui referinţă pentru stabilirea valorilor limită de emisie în scopul prevenirii poluării, iar în cazul în care acest fapt nu este posibil, pentru a reduce în ansamblu emisiile şi impactul asupra mediului, în întregul său |
| 6 | CAT | Colectiv tehnic de avizare |
| 7 | CBO5 | Consumul biochimic de oxigen la 5 zile |
| 8 | CCOCr | Consumul chimic de oxigen – metoda cu dicromat de potasiu |
| 9 | COV | Compuşi organici volatili |
| 10 | dB(A) | Decibeli (curba de zgomot A). |
| 11 | IPPC | Prevenirea, reducerea şi controlul integrat al poluării |
| 12 | Instalaţie IPPC | Orice instalaţie tehnică staţionară, în care se desfăşoară una sau mai multe activităţi prevăzute în Anexa 1 din Legea 278/2013, precum şi orice altă activitate direct legată, sub aspect tehnic, de activităţile desfăşurate pe acelaşi amplasament, susceptibilă de a avea efecte asupra emisiilor şi poluării |
| 13 | RAM | Raport anual de mediu |
| 14 | PRTR | H.G. nr. 140/2008 privind stabilirea unor măsuri pentru aplicarea prevederilor Regulamentului (CE) al Parlamentului European şi al Consiliului nr. 166/2006 privind înfiinţarea Registrului European al Poluanţilor Emişi şi Transferaţi şi modificarea Directivelor Consiliului 91/689/CEE şi 96/61/CE. |
| 15 | H | Fraza de risc este o frază care exprimă o descriere concisă a riscului prezentat de substanţele şi preparatele chimice periculoase pentru om şi mediul înconjurător conform SR 13253/1996 |
| 16 | SMA | Sistem de management al autorizaţiei |
| 17 | Cod CAEN | Clasificarea activităţilor din economia naţională |
| 18 | Prejudiciu | O schimbare negativă măsurabilă a unei resurse naturale sau o deteriorare măsurabilă a unui serviciu legat de resursele naturale, care poate surveni direct sau indirect |
| 19 | Ameninţare iminentă cu un prejudiciu | O probabilitate suficientă de producere a unui prejudiciu asupra mediului în viitorul apropriat |
| 20 | Prejudiciul asupra mediului | a) prejudiciul asupra speciilor şi habitatelor naturale protejate - orice prejudiciu care are efecte semnificative negative asupra atingerii sau menţinerii unei stări favorabile de conservare a unor astfel de habitate sau specii; caracterul semnificativ al acestor efecte se evaluează în raport cu starea iniţială, ţinând cont de criteriile prevăzute în anexa nr. 1; prejudiciile aduse speciilor şi habitatelor naturale protejate nu includ efectele negative identificate anterior, care rezultă din acţiunile unui operator care a fost autorizat în mod expres de autorităţile competente în concordanţă cu prevederile legale în vigoare b) prejudiciul asupra apelor - orice prejudiciu care are efecte adverse semnificative asupra stării ecologice chimice si/sau cantitative şi/sau potenţialului ecologic al apelor în cauză, astfel cum au fost definite în Legea nr. 107/1996, cu modificările şi completările ulterioare, cu excepţia efectelor negative pentru care se aplica art. 27 din Legea nr. 107/1996, cu modificările şi completările ulterioare c) prejudiciul asupra solului - orice contaminare a solului, care reprezintă un risc semnificativ pentru sănătatea umană, care este afectată negativ ca rezultat al introducerii directe sau indirecte a unor substanţe, preparate, organisme sau microorganisme în sol sau în subsol. |

18. ABREVIERI

| 1 | A.P.M. ... | Agenţia pentru Protecţia Mediului ..., |
| --- | --- | --- |
| 2 | A.C.P.M. | Autoritatea competentă pentru protecţia mediului |
| 3 | C.J. ... al G.N.M. | Comisariatul Judeţean ... al Gărzii Naţionale de Mediu |
| 4 | ABA..... | Administraţia Bazinală de Apă.... |
| 5 | AIM | Autorizaţie Integrată de Mediu |
| 6 | CAT | Colectiv tehnic de avizare |
| 7 | CBO5 | Consumul biochimic de oxigen la 5 zile |
| 8 | CCOCr | Consumul chimic de oxigen – metoda cu dicromat de potasiu |
| 9 | COV | Compuşi organici volatili |
| 10 | dB(A) | Decibeli (curba de zgomot A). |
| 11 | IPPC | Prevenirea, reducerea şi controlul integrat al poluării |
| 12 | RAM | Raport anual de mediu |
| 13 | PRTR | Registru European al Poluanţilor Emişi şi Transferaţi şi modificarea Directivelor Consiliului 91/689/CEE şi 96/61/CE. |
| 14 | SMA | Sistem de management al autorizaţiei |
| 15 | Cod CAEN | Clasificarea activităţilor din economia naţională |
| 16 | BREF | Reference Document on Best Available Techniques for Intensive Rearing of Poultry and Pigs (iulie 2003) adică Document de referinţă asupra Celor mai Bune Tehnici Disponibile pentru creşterea intensivă a păsărilor şi porcilor |
| 17 | IMA | Instalaţie mare de ardere |
| 18 | VLE | Valori limită de emisii |
| 19 | CMA | Concentraţie maximă admisă |

19. C U P R I N S

| 1 | DATE DE IDENTIFICARE A OPERATORULUI | 1 |
| --- | --- | --- |
| 2 | TEMEIUL LEGAL | 1 |
| 3 | CATEGORIA DE ACTIVITATE | 4 |
| 4 | DOCUMENTAŢIA SOLICITĂRII AUTORIZAŢIEI | 4 |
| 5 | MANAGEMENTUL ACTIVITĂŢII | 5 |
| 6 | MATERII PRIME ŞI MATERIALE AUXILIARE | 6 |
| 7 | RESURSE: APĂ, ENERGIE ELECTRICĂ, GAZE NATURALE | 9 |
| 7.1 | Apa | 9 |
| 7.2 | Utilizarea eficientă a energiei şi resurselor | 10 |
| 7.3 | Gaze naturale/Combustibili | 10 |
| 8 | DESCRIEREA INSTALAŢIEI ŞI A FLUXURILOR TEHNOLOGICE EXISTENTE PE AMPLASAMENT | 10 |
| 8.1 | Descrierea amplasamentului | 10 |
| 8.2 | Descrierea principalelor activităţi | 12 |
| 8.3 | Tehnici aplicate de societate pentru conformare cu cerinţele BAT pentru activitate | 16 |
| 9 | INSTALAŢII PENTRU EVACUAREA, REŢINEREA ŞI DISPERSIA POLUANŢILOR ÎN MEDIU | 16 |
| 9.1 | Emisii în atmosferă | 16 |
| 9.2 | Emisii în apă | 19 |
| 9.3 | Emisii în sol, ape subterane | 22 |
| 10 | CONCENTRAŢII DE POLUANŢI ADMISE LA EVACUAREA ÎN MEDIUL ÎNCONJURĂTOR, NIVEL DE ZGOMOT | 23 |
| 10.1 | Aer | 23 |
| 10.2 | Apă | 24 |
| 10.3 | Sol | 25 |
| 10.4 | Zgomot | 25 |
| 11 | GESTIUNEA DEŞEURILOR | 25 |
| 12 | INTERVENŢIA RAPIDĂ, PREVENIREA ŞI MANAGEMENTUL SITUAŢIILOR DE URGENŢĂ | 28 |
| 13 | MONITORIZAREA ACTIVITĂŢII | 28 |
| 14 | RAPORTĂRI CĂTRE AUTORITATEA COMPETENTĂ PENTRU PROTECŢIA MEDIULUI ŞI PERIODICITATEA ACESTORA | 32 |
| 15 | OBLIGAŢIILE TITULARULUI | 35 |
| 16 | MANAGEMENTUL ÎNCHIDERII INSTALAŢIEI, MANAGEMENTUL REZIDUURILOR | 37 |
| 17 | DICŢIONAR DE TERMENI | 38 |
| 18 | ABREVIERI | 40 |
| 19 | CUPRINS | 41 |