Ministerul Mediului, Apelor şi Pădurilor

Agenţia Naţională pentru Protecţia Mediului

Agenţia pentru Protecţia Mediului Hunedoara

NR

AUTORIZAŢIE INTEGRATĂ DE MEDIU

Nr. număr din zz.ll.aaaa

Operator: SC JAV ZEGREAN SRL

Adresa: Comuna Băcia, sat Băcia, nr. 182 C, județul Hunedoara

Punct de lucru: SC JAV ZEGREAN SRL-Băcia

Locaţia activităţii: Comuna Băcia, sat Băcia, nr. 182 C, județul Hunedoara

Categoria de activitate conform:

Clasificării activităţilor din economia naţională CAEN:

Cod CAEN 1041 – Fabricarea uleiurilor şi grăsimilor

Cod CAEN 1092 – Fabricarea preparatelor pentru hrana animalelor de companie

Alte activități care se desfășoară pe amplasament:

Cod CAEN 3811 – Colectarea deşeurilor nepericuloase

Cod CAEN 3821 – Tratarea şi eliminarea deșeurilor nepericuloase

Cod CAEN 3832 – Recuperarea materialelor reciclate sortate

Cod CAEN 4941 – Transporturi rutiere de mărfuri

Anexei 1 la Legea nr. 278/2013 privind emisiile industriale

| Nr. Crt. | Cod activitate IED | Denumire activitate IED | SNAP | NFR | Data revizuirii |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 6, 6.5 | Eliminarea sau reciclarea subproduselor de origine animală care nu sunt destinate consumului uman, prevăzute de Regulamentul (CE) nr. 1.069/2009 al Parlamentului European şi al Consiliului din 21 octombrie 2009 de stabilire a unor norme sanitare privind subprodusele de origine animală şi produsele derivate care nu sunt destinate consumului uman şi de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1.774/2002, cu o capacitate de tratare de peste 10 tone pe zi | 0910 | 6D |  |

Anexei I la Regulamentul (CE) nr. 166/2006 al Parlamentului European şi al Consiliului din 18.01.2006 privind înfiinţarea Registrului European al Poluanţilor Emişi şi Transferaţi,

| Activitate IED | Activitate PRTR | Denumire activitate PRTR | Data revizuirii |
| --- | --- | --- | --- |
| 6, 6.5 | 5.e | Instalaţii pentru eliminarea sau reciclarea carcaselor de animale şi a deşeurilor de animale |  |

....

Emisă de:      APM Hunedoara

Data emiterii:zz.ll.aaaa

Data expirării:zz.ll.aaaa

Prezenta autorizaţie integrată de mediu a fost emisă în ... exemplare, fiecare exemplar având un număr  .... pagini semnate şi ştampilate.

DIRECTOR   EXECUTIV,

Viorica Georgeta BARABAŞ

ŞEF SERVICIU,

Întocmit,

# 1. DATE DE IDENTIFICARE A OPERATORULUI

Operator: SC JAV – ZEGREAN SRL

Sediul social: Comuna Băcia, sat Băcia, nr. 182 C, județul Hunedoara

Certificat de înregistrare: Seria B Nr. 2318929 din 29.07.2010

Cod unic de înregistrare: CUI: 27225714/29.07.2010

Numărul de ordine în Registrul Comerţului: J20/590/29.07.2010

Compania părinte: SC JAV – ZEGREAN SRL

# 2. TEMEIUL    LEGAL

Ca urmare a cererii adresate de SC JAV – ZEGREAN SRL cu punctul de lucru SC JAV – ZEGREAN SRL, Sat Băcia, comuna Băcia, nr. 182 C, jud. Hunedoara SRL, înregistrată la APM Hunedoara cu nr. 10056/11.12.2013,

– în baza analizării documentaţiei de susţinere a solicitării pentru obţinerea Autorizaţiei integrate de mediu, a comentariilor, sesizărilor, punctelor de vedere, completărilor ulterioare înregistrate la APM Hunedoara în timpul derulării procedurii cu nr. 4841/19.06.2014 ;

– în urma consultării publicului şi a organizării şedinţei de dezbatere publică din data de 17.07.2014;

– în urma luării în considerare a comentariilor şi observaţiilor publicul participant la dezbatere;

– în urma depunerii cererii de reconsiderare a solicitării înregistrată la APM Hunedoara cu nr.  9930/11.12.2014;

- în urma evaluării condiţiilor de operare şi a respectării cerinţelor Legii nr. 278/2013 privind emisiile industriale;

– în baza O.U.G. nr. 195/2005 privind protecţia mediului, aprobată prin Legea nr. 265/2006, cu modificările şi completările ulterioare;

– în baza O.M. nr. 818/2003, pentru aprobarea Procedurii de emitere a autorizaţiei integrate de mediu, cu modificările şi completările ulterioare;

– în baza H.G. nr. 38/2015 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Mediului, Apelor şi Pădurilor;

– în baza H.G. nr. 1000/2012 privind reorganizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale pentru Protecţia Mediului şi a instituţiilor publice aflate în subordinea acesteia;

– în baza Deciziei de punere în aplicare a Comisiei Europene de stabilire a concluziilor privind cele mai bune tehnici disponibile (BAT) pentru Abatoare şi subproduse de origine animală;

Ţinând cont de recomandările documentelor de referinţă privind cele mai bune tehnici disponibile (BREF):

- Document de Referinţa asupra Celor Mai Bune Tehnici Disponibile pentru Abatoare şi subproduse de origine animală, ediţia: mai 2005

în condiţiile în care orice emisie rezultată în urma activităţii va fi în conformitate şi nu va depăşi cerinţele legislaţiei de mediu din România, armonizată legislaţiei Uniunii Europene şi prevederilor prezentei autorizaţii, se emite:

AUTORIZAŢIA  INTEGRATĂ  DE  MEDIU

Pentru funcţionarea instalaţiei:  FABRICĂ DE FAINĂ PROTEICĂ

Amplasată în: Sat Băcia, nr. 182 C, comuna Băcia, jud. Hunedoara

Operator: S.C. Jav Zegrean S.R.L

Autorizaţia include condiţiile necesare pentru asigurarea că:

- sunt luate toate măsurile adecvate de prevenire a poluării, în special prin aplicarea celor mai bune tehnici disponibile;

- nu va fi cauzată nici o poluare semnificativă;

- este evitată generarea deşeurilor, iar acolo unde deşeurile sunt produse ele sunt recuperate sau în cazul în care recuperarea este imposibilă din punct de vedere tehnic şi economic, deşeurile sunt eliminate evitând sau reducând orice impact asupra mediului;

- sunt luate măsuri necesare pentru a preveni accidentele şi a limita consecinţele lor;

- este minimizat impactul semnificativ de mediu produs de anumite condiţii altele decît cele normale de funcţionare;

- sunt luate măsurile necesare pentru ca în cazul încetării definitive a activităţii să se evite orice risc de poluare şi să se refacă amplasamentul la o stare satisfăcătoare;

- sunt luate măsurile necesare pentru utilizarea eficientă a energiei.

Autorizaţia integrată de mediu conţine cerinţe de monitorizare adecvate descărcărilor de poluanţi care au loc, cu specificarea metodologiei şi frecvenţei de măsurare şi obligaţia de a furniza autorităţii competente datele solicitate de aceasta pentru verificarea conformării cu autorizaţia.

Conform prevederilor O.U.G nr. 195/2005 aprobată prin Legea nr. 265/2006, cu modificările şi completările ulterioare, nerespectarea prevederilor autorizaţiei integrate de mediu atrage suspendarea şi/sau anularea acesteia, după caz.

....

# 3. CATEGORIA DE ACTIVITATE

| Activitate IED | Capacitate maximă proiectată a instalației/activității | UM | Data revizuirii |
| --- | --- | --- | --- |
| 6, 6.5 | 70 | Tone/zi |  |

AUT

# 4. DOCUMENTAŢIA DE SOLICITARE

- Formularul de solicitare a autorizaţiei integrate de mediu;

- Raportul privind situaţia de referinţă, întocmit de ILIE CHINCEA

- Anunţ public privind solicitarea autorizaţiei integrate de mediu, publicat în ziarul "Hunedoreanul";

- Extras CF nr. 60902/UAT Băcia;

- Certificat de înregistrare Seria B Nr. 2913787 din 12.05.2014, numărul de ordine în Registrul Comerţului: J20/590/29.07.2010, CUI: 27225714/29.07.2010, eliberat de Oficiul Registrului Comerţului de pe lângă Tribunalul Hunedoara;

- Certificat constatator nr.22686/ 08.08.2014 eliberat de Oficiul Registrului Comerţului de pe lângă Tribunalul Hunedoara;

- Autorizaţie de construire nr.35 din 11.05.2012;

- Autorizaţie sanitar-veterinară nr. RO HD 015 PROCP/3/30.12.2013 emisă de  Direcţia Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor Hunedoara;

- Autorizaţie de gospodărire a apelor nr. 148 din 23.05.2014, revizuită la data de 10.11.2014 valabilitate 30.06.2016 eliberată de Administraţia Bazinală de Apă Mureş;

- Acordul nr. 177/10.10.2013 emis de PRIMĂRIA COMUNEI BĂCIA cu privire la evacuarea apelor pluviale de pe amplasamentul operatorului  S.C. Jav Zegrean S.R.L, în canalul de irigaţii ce aparţine domeniului privat al comunei Băcia;

- Contract de furnizare/prestare a serviciului de alimentare cu apă şi de canalizare nr.70735/15.07.2013, încheiat cu SC APA PROD SA Deva;

- adresa SC APA PROD SA Deva nr. 17386/30.09.2014 de neacceptare a apei tehnologice de condens(analizată conform Raportului de încercare nr. 2571/AI, din 25.08.2014) rezultată din activitatea "Fabricii de făină proteică",  în staţia de epurare a comunei Băcia;

- Raportului de încercare nr. 2571/AI, din 25.08.2014 intocmit de către INCD-ECOIND Bucureşti pentru determinarea compoziţiei apei de condens;

- Studiu agrochimic şi plan de fertilizare în vederea implementării standardului comunitar pentru protecţia apelor împotriva poluării cu nitraţi din surse agricole -  elaborat de Oficiul de Studii Pedologice şi Agrochimice Hunedoara Deva;

- Adresa OSPA Hunedoara-Deva nr. 23/29.01.2015, privind parametrii relevanţi care trebuie monitorizaţi de operatorul fabricii de făină proteică S.C. Jav Zegrean S.R.L la sfarşitul perioadei de fertilizare cu apa de condens;

- Contract de furnizare a energiei electrice nr. 1003143052/06.2013/EE/180 încheiat la data de 29.06.2013 cu E.ON ENERGIE ROMANIA SA;

- Planul de prevenire şi combatere a poluărilor accidentale;

- Contract pentru prestarea a serviciilor de salubrizare nr. 0130610 din 10.10.2013 încheiat cu SC Retim Ecologic Service SA Timişoara-Pl. Geoagiu;

- Lista cu substanţele şi preparatele chimice folosite pe tipuri şi cantităţi;

- Fişele cu date de securitate pentru substanţele şi preparatele chimice folosite;

- Plan de amplasament; plan de situaţie;

- Dovada achitării tarifului pentru emiterea autorizaţiei integrate de mediu.

Anexe:

....

# 5. MANAGEMENTUL ACTIVITĂŢII

5.1. Acţiuni de control

5.1.1. Operatorul va lua toate măsurile care să asigure că nici o poluare importantă nu va fi cauzată.

5.1.2. Operatorul va lua toate măsurile de prevenire eficientă a poluării, în special prin recurgerea la cele mai bune tehnici disponibile.

5.1.3. Operatorul trebuie să ia măsuri astfel încât toate activităţile ce se desfăşoară pe amplasament să nu determine deteriorarea sau perturbarea semnificativă a factorilor de mediu din afara limitelor acestuia.

5.1.4. Operatorul are obligaţia să respecte condiţiile prevăzute în prezenta autorizaţie integrată de mediu.

5.1.5. In cazul constatării oricăror  neconformităţi cu prevederile AIM, operatorul are următoarele obligaţii:

a) să informeze imediat ACPM cu emiterea AIM;

b) să ia toate măsurile necesare pentru restabilirea conformităţii, în cel mai scurt timp posibil, potrivit condiţiilor din AIM;

c) să ia orice măsură suplimentară pe care ACPM o consideră necesară pentru restabilirea conformităţii;

d) să întrerupă operarea instalaţiei în totalitate sau a unor părţi relevante din aceasta, în cazul în care neconformitatea constatată reprezintă un pericol imediat pentru sănătatea umană sau are un impact advers semnificativ asupra mediului, pînă la restabilirea conformităţii.

5.1.6. Operatorul trebuie să stabilească şi să menţină un Sistem de Management al Autorizaţiei de Mediu (SMA), care trebuie să îndeplinească cerinţele prezentei autorizaţii. SMA va evalua toate operaţiunile şi va revizui toate opţiunile accesibile pentru utilizarea unei tehnologii mai curate,  evitarea producerii şi/sau minimizarea cantităţilor de deşeuri.

5.1.7. Sistemul de management de mediu va include cel puţin:

- implementarea unei ierarhii transparente a atribuţiilor personalului responsabil cu sistemul de management;

- pregătirea şi publicarea unui raport anual al performanţelor de mediu;

- stabilirea unor norme de mediu interne, care vor fi revizuite în mod regulat şi publicate în raportul anual;

- evaluarea riscului în mod regulat pentru a identifica pericolele unor accidente asupra factorilor de mediu;

- compararea cu limitele admise şi înregistrarea datelor cu privire la consumul de energie şi apă, generarea deşeurilor;

- implementarea unui program adecvat de instruire pentru personal;

- aplicarea bunelor practici de întreţinere pentru a asigura buna funcţionare a mecanismelor tehnice.

5.1.8. Operatorul va stabili şi menţine proceduri de identificare şi păstrare a înregistrărilor privitoare la mediu cuprinzând:

- responsabilităţi;

- evidenţele de întreţinere;

- registre de monitorizare;

- rezultatele analizelor;

- rezultatele auditurilor;

- evidenţa privind sesizările şi incidentele;

- evidenţe privind instruirile.

....

5.2. Conştientizare şi instruire

### 5.2.1. Operatorul trebuie să stabilească şi să menţină proceduri pentru realizarea de instruiri adecvate privind protecţia mediului pentru toţi angajaţii a căror activitate poate avea efect semnificativ asupra mediului, asigurând păstrarea documentelor privind instruirile efectuate.

### 5.2.2. Personalul, care are sarcini clar desemnate, trebuie să fie calificat conform specificului instalaţiei, pe bază de studii, instruiri şi/sau experienţă adecvată.

5.2.3. Personalul care are sarcini clar desemnate în domeniul gestiunii deşeurilor, inclusiv al deşeurilor periculoase, trebuie să fie instruit în acest domeniu, ca urmare a absolvirii unor cursuri de specialitate, conform prevederilor art. 22 alin (4) din Legea 211/2011 privind regimul deşeurilor.

### 5.2.4. Un exemplar din prezenta autorizaţie trebuie să rămână, în orice moment, accesibil personalului desemnat cu atribuţii în domeniul protecţiei mediului.

....

5.3. Plan de acţiuni

Nu e cazul

# 6. MATERII  PRIME  ŞI MATERIALE  AUXILIARE

6.1.  Operatorul va utiliza următoarele materii prime descrise în documentaţie conforme cu cele mai bune practici disponibile aplicabile, atât în ceea ce priveşte cantităţile, cât  şi modul  de depozitare:

- ”subproduse de origine animală” – definite la art. 3 şi enumerate la art. 10 în

REGULAMENTUL (CE) NR. 1069/2009 AL PARLAMENTULUI EUROPEAN ŞI AL CONSILIULUI de stabilire a unor norme sanitare privind subprodusele de origine animală şi produsele derivate care nu sunt destinate consumului uman şi de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1774/2002 ;

Cantitate materie primă utilizată:

21705 tone/an (pt o capacitate maxim autorizată de 70 t/zi)

| Materii prime/ auxiliare | Natura chimică/ compoziţie | Destinaţie | Mod de depozitare | Periculo zitate | Data Revizuirii |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Subproduse de origine animală care nu sunt destinate consumului uman din categoria a 3- prevăzute de REGULAMENTUL (CE) NR. 1069/2009 AL PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI AL CONSILIULUI | Substanţe organice de natură animală alcătuite din 80% materie primă “moale” cu compoziţia -apă: 65 – 70%, -masa uscată: 15 – 20%, -grăsime: 15% şi 20% materie primă “uscată" cu compoziţia -apă: 30 – 33%, -masă uscată: 52 – 57%, -grăsime: 13 –15%. | Flux tehnologic în scopul obţinerii făinii proteice şi a grăsimii tehnice | Cuvă de recepție | - |  |
| Fibră de nucă de cocos | - | Biofiltru | Nu se depozitează. Se foloseşte direct în biofiltru. | - |  |
| Antioxidanţi | Conform tabel substanţe/preparate chimice | Stabilizare faina proteica | Recipient din plastic (IBC), cu capacitatea de 1 mc | Conform tabel substanţe/preparate chimice |  |
| Adjuvant |  | Omogenizare grăsime | Saci de hârtie de 25 kg, 40 saci pe paleți de lemn |  |  |
| Substanțe schimbători de ioni |  | Cazan abur- instalația de demineralizare a apei | Bidoane de plastic, de 25 litri capacitate |  |  |
| Substanţe - pentru demineralizarea apei potabile - pentru peepurarea apei uzate |  | - Cazanul de abur - Statia preepurare | Container plastic 1mc, recipienţi plastic 25 l |  |  |
| Detergenţi |  | igienizarea utilajelor și a spațiilor de lucru | recipienţi plastic 20 l |  |  |
| Ambalaje | rafie | Ambalare făină proteică(Saci rafie tip big-bag cca 3500 buc/an) | Vrac |  |  |

6.2. Se vor lua toate măsurile necesare privind recepţia, descărcarea, depozitarea şi livrarea materiilor prime, a materialelor auxiliare şi a substanţelor chimice pentru a se preveni efectele negative asupra mediului, în special poluarea aerului, solului, apei de suprafaţă şi subterane, precum şi mirosurile, zgomotele şi riscurile directe asupra sănătăţii populaţiei.

6.3. Operatorul are obligaţia menţinerii evidenţei materiilor prime, materialelor şi substanţelor chimice utilizate.

6.4. Se vor afla în stoc materiale absorbante sau de neutralizare a scurgerilor accidentale.

6.5. Operatorul va asigura aprovizionarea cu cantităţile necesare de materii prime şi materiale astfel încât să se evite generarea de stocuri şi transformarea acestora în deşeuri.

6.6. Orice modificare a tipului materiilor prime şi a substanţelor utilizate va fi notificată autorităţii competente pentru protecţia mediului.

6.7. Substanţe şi preparate chimice periculoase folosite în procesul de producţie

....

| Substanţă/ Preparat | Substanţă chimică | Cantitate | UM | Categoria - Fraza de risc | Fraza de pericol | Data revizuirii |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TERMOX RC (Antioxidanți) | tert-butyl-4-methoxyphenol propyl 3,4,5-trihydroxybenzoate | 1.000 | l/an | R22, R40, R41, R43, R52/53 | Xi, Xn |  |
| Vulcacel G 25 – (omogenizarea grăsimii) | Celuloză | 12 | to/an | - |  |  |
| CHEM AQUA 150 –(dedurizarea apei) |  | 450 | l/an | R35 | C |  |
| CHEM AQUA 900 – (dedurizarea apei) | Metabisulfit de sodiu | 420 | l/an | R22, R31, R41 | Xi |  |
| Soluție hidroxid de sodiu 48 % - stația de preepurare | Hidroxid de sodiu | 25 | mc/an | R35 | C |  |
| Soluție de clorură ferică 40 % - (stația preepurare) | Clorură ferică | 28 | mc/an | R22-34 |  |  |
| sau Soluție sulfat de aluminiu 48 % - stația de preepurare | Sulfat de aluminiu | 28 | mc/an | - | - |  |
| BILGEWATER FLOCCULANT – (stația preepurare) | Polydiallyldimethyl Ammoniumchloride Polyaluminiumchloridehydroxysilicate | 100 | l/an | R36-38 R52-53 | Xi |  |
| Performant D(detergenți/dezinfectanți) |  | 4.200 | l/an | R36 |  |  |
| Sano Multi Cleaner (Dezinfectanți) |  | 2.000 | l/an | R31, R36-38 | Xi |  |

....

6.7.1. Titularul utilizează în cadrul proceselor substanţe chimice periculoase ambalate, etichetate, clasificate în conformitate cu HG 1408/2008 privind clasificarea, ambalarea, etichetarea substanţelor şi preparatelor chimice periculoase. Titularul va deţine pe amplasament fişele tehnice de securitate pentru substanţele şi preparatele chimice periculoase pe care le utilizează, editate în limba română, conform Regulamentului CE 1907/2006 REACH privind înregistrarea, evaluarea, autorizarea şi restricţionarea substanţelor chimice.

6.7.2. Titularul va solicita de la furnizorii substanţelor şi preparatelor chimice utilizate  dovada preînregistrării/înregistrării la Agenţia Europeană de Chimicale, conf. Regulamentului 1907/2006/CEE privind înregistrarea, evaluarea, autorizarea şi restricţionarea substanţelor chimice (REACH).

6.7.3. Substanţe şi preparate chimice periculoase folosite în laborator –nu e cazul.

# 7. RESURSE: APĂ, ENERGIE, GAZE NATURALE

7.1.  Apă

Modul de alimentare cu apă şi evacuare a apelor uzate şi pluviale este reglementat prin Autorizaţia de Gospodărire a Apelor nr.148/23.05.2014 revizuită la data de 10.11.2014  valabilă până la 30.06.2016, eliberată de Administraţia Naţională Apele Române, ABA Mureş.

7.1.1  Alimentarea cu apă

7.1.1.1. Alimentarea cu apă potabilă se realizează din reţeaua de apă potabilă a localității Băcia. Aceasta este folosită atât în scop igienico-sanitar cât şi în scop tehnologic.

Volume şi debite de apă autorizate:

- debit zilnic maxim:  127,9 mc/zi; 1,5 l/s;

- debit zilnic mediu:    88,9 mc/zi; 1,0 l/s; pentru 24 ore de funcţionare;

- debit orar maxim:        5,33 mc/h; 5400 l/h;

Funcţionarea este  310 zile/an, 6 zile/săptămană, 24 h/zi.

Instalaţii de captare şi transport: Branşament prevăzut cu contor, la conducta de distribuşie apă a localităţii Băcia.

Din căminul de branşament prin intermediul unei conductePEHD Dn 110 mmm de L=cca. 500 m, este alimentată cu apă prin pompare hala industrială.

Instalaţii de înmagazinare:Din căminul de branşament , prin intermediul unei conducte PEHD Dn 110 mm este alimentat cu apă rezervorul de înmagazinare pentru rezerva PSI capacitate 63 mc.

7.1.1.2. Alimentarea cu apă tehnologică

Sursa: nu există sursă de alimentare separată pentru apa tehnologică, aceasta asigurându-se conform celor descrise la pct. 7.1.1.1.  din reţeaua de  apă potabilă a localității Băcia.

Volume şi debite de apă autorizate: au fost cuprinse în calcul la pct. 7.1.1.1.

Apa pentru stingerea incendiilor: Din căminul de branşament , prin intermediul unei conducte PEHD Dn 110 mm este alimentat cu apă rezervorul de înmagazinare pentru rezerva PSI capacitate 63 mc.

- volum intangibil: 63 mc;

Volume de apã asigurate din surse: conducta de distribuţie apă a localităţii Băcia.

Q zi maxim = 127,9 mc/zi           V anual = 27,6 mii mc      Q zi mediu = 88,9 mc/zi

Modul de folosire a apei:

- Necesarul total de ape: în Autorizaţia de Gospodărire a Apelor nr.148/23.05.2014 revizuită la data de 10.11.2014, necesarul total de apă nu este trecut diferenţiat,  este trecut necesarul total de apă (scop menajer+scop tehnologic+recirculat).

| Tip apă | Debit necesar zilnic maxim (m3/zi) | Debit necesar zilnic mediu (m3/zi) |
| --- | --- | --- |
| apă potabilă | - |  |
| Apa necesară preparării apei calde menajere |  |  |
| Apă tehnologică |  |  |
| Total | 131,5 | 91,3 |
| Data Revizuirii |  |  |

- Gradul de recirculare internă a apei: Gradul de recirculare internă a apei R =cca. 10% -se recirculă abur tehnologic.

7.1.2  Ape subterane

Apele subterane în zona amplasamentului sunt cantonate în stratul de pietriş şi nisip din lunca râului Strei. Nivelul acviferului freatic este influenţat de precipitaţiile din zona şi de nivelul râului, aflat în apropiere.

Conform Studiului geotehnic preliminar întocmit de SC GEOLOGIC SITE SRL Hunedoara, la data la care s-au realizat forajele, în primă decada a lunii decembrie 2010, nivelul apei freatice a fost mai jos decât adâncimea de - 5m faţa de cota terenului natural, până la care au mers investigaţiile. Este posibil ca în alte perioade ale anului, când sunt ploi abundente şi nivelul râului Strei este crescut, apa freatica sa prezinte un nivel mai ridicat.

Din datele publicate de către administrația bazinală reiese că starea chimică a apelor subterane în zona amplasamentului studiat este bună.

7.2. Utilizarea eficientă a resurselor energetice

Alimentarea cu energie electrica a fabricii de făină proteică se face din LEA 0,4 KV situată în imediata vecinătate, la vest de amplasament.

Consumul anual estimat :1.500 MW/an.

7.2.1.  Operatorul trebuie să ia măsuri pentru a minimiza consumul de energie de orice tip.

7.2.2. Operatorul trebuie sa identifice şi să implementeze tehnicile de eficientizare energetică, conform celor mai bune tehnici disponibile, optimizarea izolaţiilor pentru evitarea pierderilor de caldură.

7.2.3. Operatorul va înregistra anual consumul total de energie (electricitate, gaz) utilizată pe amplasament.

# 7.3. Gaze naturale/Combustibili

Operatorul foloseşte gazul metan pe amplasament în scopul producerii energiei termice necesare pentru obţinerea aburului de joasă presiune (3,5 bari, 150°C). Aburul se obţine într-o centrală termică amplasată pe teritoriul fabricii, echipată cu un cazan de 3600 kW  care funcționează cu gaz metan.

Alimentarea cu gaze naturale pentru centrala termică se face din una din conductele magistrale de gaz metan care traversează amplasamentul, prin intermediul unei stații de reducere și reglare a presiunii amplasată pe teritoriul fabricii.

Consumul anual estimat: 1000 000 mc/an.

# 8. DESCRIEREA INSTALAŢIEI ŞI A FLUXURILOR TEHNOLOGICE EXISTENTE  PE   AMPLASAMENT

8.1. Descrierea amplasamentului

Conform extrasului de carte funciară nr. CF 60902 Băcia, rezultă că S.C. JAV – ZEGREAN S.R.L., figurează ca proprietar al suprafeţei de 22.135 mp teren, suprafaţă aferentă amplasamentului instalației, situată în sat Băcia nr. 182 C, pe teritoriul administrativ al comunei Băcia. Pe amplasament, nu există poluare istorică. Anterior realizării acestei investiții, amplasamentul a fost utilizat ca teren agricol pentru producerea de cereale.

Coordonatele geografice ale amplasamentului:

23°01’33’’ longitudine estică

45°48’53’’ latitudine nordică

| Coordonate geografice | WGS84 | STEREO 70 |
| --- | --- | --- |
| Longitudine | 23°01’33’’ | 346731.736 |
| Latitudine | 45°48’53’’ | 481341.406 |

Amplasare în teritoriu: Sat Băcia, comuna Băcia, nr. 182 C, jud. Hunedoara

Accesul la amplasamentul fabricii se face din DN66 Simeria-Hațeg-Petroșani pe drumurile comunale de exploatare existente De 393 si De 394, DC 50B drumuri care vor fi consolidate și eventual lărgite.

Vecinătăţi imediate:

  - N – terenuri agricole;

  - E – terenuri agricole,

  - S – E – drum de exploatare pe coronamentul digului de protecție la inundații,

  - S – terenuri agricole,

  - V – drumul comunal de exploatare De 394, canalul de desecare CA2, terenuri agricole si la cca 50 m un atelier de prelucrare marmură.

localităţi:

- S – SV: Băcia, la 1,2 km;

- SE: Petreni, la 2 km;

- E – SE: Totia, la 1,1 km;

- NV: Tâmpa, la 1,15 km;

- N – NE: Simeria Veche, la 2 km;

- N – NV: Simeria, la 2,3 km;

- NV: Deva, la 9,4 km;

- SV: Hunedoara, la 9,0 km;

- S: Călan, la 7,9 km.

Poziţionarea în raport cu ariile naturale protejate: la cca 7,5 km de amplasamentul instalației.

| Tip arie | Arie protejată | Data revizuirii |
| --- | --- | --- |
| Arie naturala protejată de interes naţional, categoria a IV-a IUCN (rezervație dendrologică și peisagistică) | Rezervația Arboretumul Simeria - 2524 |  |

Unităti structurale pe amplasament:

## Toate construcțiile existente pe amplasament sunt noi, construite în anul 2013 şi se compun din:

## drum de acces şi platformă betonată, la intrarea în incinta proprietății şi în jurul halei industriale, S=2013 mp;

## Rampă de acces în hală, S=108 mp, cu fundaţie şi structură din beton armat;

## Hală industrială compusă dintr - un spaţiu principal în care sunt montate echipamentele tehnologice ale liniei de fabricare a făinii proteice şi a grăsimilor tehnice şi anexe constand din: cameră panou comandă, magazii, vestiare şi grupuri sanitate,  sală de mese, depozit făină proteică, centrală termică, camera compresoarelor.  Este o construcţie regim  parter, cu dimensiunile în plan 101,93 x 16,58 m, are o structură de rezistență compusă din stâlpi de beton armat pe fundații cuzinet amplasaţi din 5 în 5 m pe laturile lungi ale halei. Suprafața construită a cladirii este Sc=1.690 mp, iar suprafața desfășurată este Sd=1.880 mp. În partea de început a fluxului tehnologic este prevăzută cu un demisol tehnic cu S=190 mp. Pereţii exteriori şi acoperişul sunt  din panouri sandwich cu grosimea de 6 cm, din polistiren şi tablă cutata profilata atât pe interior cât si pe exterior, vopsita cu vopsea anticoroziva de culoare gri. Compartimentarile sunt realizate la interior din pereţi de zidărie BCA, pereţi din panouri termoizolante cu spumă poliuretanică, cu finisajele din vopsea lavabila de culoare gri. Pardoseala halei este din beton, stratul de finisaj fiind şapa elicopterizata şi podea poliuretanica. Sunt montate rigole de pardoseala din inox, si tevi din PVC pentru evacuarea apelor de la spalarea spaţiilor şi a containerelor de pe mijloacele de transport cu care se aprovizionează materia primă.

## Depozitul de grăsimi industriale, are suprafața Sc=41mp, pe fundaţii tip cuzinet şi stâlpi metalici,  cu acoperiş tip şarpantă cu ferme metalice, pereţi şi invelitoare din panouri termoizolante cu spumă poliuretanică.

## Biofiltru, S=352 mp; Biofiltrul este o constructie de suprafaţă, de formă paralelipipedică cu pereţi din beton armat, neacoperită.  Are volumul de cca 400 mc, Spaţiul dintre pereţi este plin cu fibră de cocos (cca 100 t. Fundul biofiltrului este dublu cu o parte perforată.

## Bazin colectare apă condens cuva din beton îngropată,  V=1080 mc, situată sub  biofiltru;

-     Staţie de preepurare, S=60 mp; pe fundaţii continue din beton armat, stalpi din metal,   acoperis tip sarpantă cu ferme metalice, pereti si invelitoare din panouri termoizolante cu spuma poliuretanică.

## Reţele de canalizare a apelor uzate şi bazine de retenţie;

Instalaţii care deservesc procesele

- Instalatie pentru obţinerea fainii proteice şi a grăsimii tehnice- vezi pct. 8.2 din AIM ;

- Instalaţie pentru epurarea efluentului gazos- vezi pct. 9.1.1 din AIM;

- Instalaţie preepurare apă uzată- vezi pct. 9.2.3 din AIM;

- Instalaţii conexe: Staţia de reducere-reglare si rețea de alimentare cu gaz metan, Generator şi transformator electric, instalaţie demineralizare apa pentru cazan, centrală termică pentru producerea aburului industrial, sistem de hidranţi

## 8.2.   Descrierea principalelor activităţi şi procese

În esenţă, fabricarea făinii proteice și a grăsimii tehnice constă în topirea materiei prime- subproduse de origine animala de categoria a 3 a- în condiţii controlate prin încalzire indirectă cu abur (temperatura maximă de 115°C), separarea materialului proteic de grăsimi şi prelucrarea acestora până la produsele finite, respectiv făina proteică şi grăsimea tehnică.

Cantitatea de produse finite obţinută anual(la capacitatea de 70 t/zi materie primă)

- Făină proteică:      4774 t/an;

- Grăsime tehnică:   2821 t/an;

Obţinerea produselor finite presupune  parcurgerea următoarele faze ale procesului tehnologic:

- Obţinerea amestecului de proteină şi grasime

- Aprovizionarea/recepţia materiei prime-

Aprovizionarea se face de la abatoare în baza contractelor incheiate cu operatorul instalaţiei.

Recepţia începe cu verificarea: actelor ce însoţesc transportul, a cantităţii, urmată de descărcarea în cuva de recepţie din interiorul halei prin intermediul ununi sistem ecluză.

- Verificarea vizuală a materiei prime, eliminarea impurităților metalice- se face în timpul transportului din cuva de recepţie la utilajul de tocat/mărunţit. Transportul se realizează prin intermediul transportoarelor elicoidale şi a unei benzi transportoare prevazuta cu un sistem de identificare a corpurilor străine (metalice) şi cu un dispozitiv de oprire automată în caz de nevoie. Îndepărtarea corpurilor străine se face de operatorul deservent.

- Tocarea/mărunţirea materiei prime – are loc în maşina de tocat prevăzută cu  cilindri zimaţi , la dimensiuni sub 30 mm.

- Transportul tocăturii la cazanele de fierbere (destructori) – se face prin intermediul transportoarelor cu melc care preiau materialul de la tocător şi-l deversează într-un buncăr de primire sub presiune. Buncărul este un cilindru cu un volum de 7 mc, cu partea de jos conică, poziţionat vertical, în demisolul tehnic a halei şi este legat de următoarea fază tehnologică (fierberea),  printr-o conductă de distribuţie. În buncăr este introdus abur la  presiunea de 3,5 bari şi temperatura de 135 -150°C, ceea ce face ca materialul încălzit să poată fi transportat (împingere sub presiune), prin conducta de distribuţie la cazanele de fierbere (destructori).

- Fierberea şi obţinerea amestecului de proteină şi grăsime topită – are loc în trei cazane de formă cilindrică, poziţionate orizontal, cu volum de 8 mc fiecare, prevăzute cu sistem de amestecare a materialului şi manta de încălzire cu abur indirect, denumite destructori. Durata totală a procesului de fierbere este de cca 4 ore şi se desfăşoară în două etape:  prima durează cca 180 minute la temperatura de 103°C, iar a doua  60 minute la o temperatură de 115°C-117°C. În această fază a procesului tehnologic  materia primă se descompune, obţinandu-se  proteina, grăsimea topită şi apa de constituţie sub formă de vapori. Vaporii de apă la ieşirea din destructori intră în circuitul de epurare a efluentului gazos.

- Separarea amestecului de proteină şi grăsime topită -  presupune operaţiile de sedimentare şi presare. În vedera sedimentării amestecul se introduce intr-un  vas orizontal (sedimnetator) prevăzut cu fund dublu (cel din interior perforat) şi cu un melc în partea inferioară. În această etapă grăsime topită se scurge la fundul vasului şi este evacuată cu o pompă la bazinul de omogenizare grăsime. Partea de proteină îmbibată cu grăsime separată la partea superioară a sedimnetatorului, este trimisă printr-un sistem de transportoare cu melc la o presa, în vederea continuării separării. Forţa de presare este de 50 – 100 bari, presa cu melc avand rolul de a separa într-o măsură foarte avansată grăsimea de fibrele de proteină. După evacuarea din presa melc, fiecare componentă urmeza propriul flux în vederea obţinerii produsului finit. În acest scop grăsimea rezultată din presă este trecută la bazinul de omogenizare a grăsimii iar proteina la răcitor.

- Prelucrarea grasimii topite

- Omogenizarea grăsimii lichide cu conţinut de proteină – are loc în bazinul  de omogenizare grasimi, care colectează grasimea lichidă rezultată atat din faza de sedimentare cat şi din cea de presare a amestecului. În acest bazin se adaugă praf de celuloză - un adjuvant care are rol de aglomerare a particulelor fine de proteina prezente în grăsime, cu scopul îmbunătăţirii randamentului de separare în următoarea faza a procesului, cea de filtrare.

- Filtrarea grăsimii lichide (filtrul AMA) - din bazinul de omogenizare, grăsimea este pompată în filtrul AMA. Cu ajutorul acestuia sunt reţinute toate particulele de proteină mai mari de 10 microni, rezultand  grăsimea separată într-un grad foarte înalt. După un ciclu de filtrare, prin intrarea în funcțiune a mecanismului de scuturare mecanică cu care este dotat filtrul, materialul proteic solid cade de pe plăcile filtrului, este colectat şi reintrodus în flux la jgheabul de recepție.

- Depozitare produs finit – grăsimi - de la filtrul AMA, grăsimea filtrată este pompată la depozit.  Depozitul de grăsimi este compus din doua rezervoare verticale din oţel inoxidabil, cu volumul de 45 mc fiecare.  Accesoriile depozitului de grăsimi sunt pompa de admisie şi sistemul de ţevi de admisie, respectiv pompa de evacuare şi sistemul de ţevi de evacuare. Pentru a păstra temperatura optimă a grăsimii,  aceasta este încălzită indirect de serpentinele prin care circulă abur şi care se află în interiorul rezervoarelor.  Aburul este recuperat sub forma de condens şi refolosit ca apă de alimentare la cazanele de abur. Rezervoarele de grăsime sunt curaţate periodic, în funcţie de necesităţi. Sedimentul şi grăsimea ramasă pe fundul rezervoarelor sunt trimise la vasul omogenizator. Din aceste rezervoare grăsimea se încarca în cisterne si se expediaza la beneficiari.

- Prelucrarea proteinelor

- Răcire - Materia proteică fierbinte separată în presa cu melc, este dusă cu un sistem de transportoare cu melc la răcitor. Pe la partea inferioară a răcitorului este introdus aer rece, care intră în contact cu materia proteică care  circulă  pe o banda transportoare perforată şi produce răcirea la o temperatură ce permite prelucrarea acesteia în continuare. Aerul de răcire este colectat prin aspirare în circuitul de epurare a fluxului gazos.

- Amestecarea cu antioxidanţi – se face în scopul stabilizării produsului finit. Antioxidanţii folosiţi (TERMOX RC) sunt cei acceptaţi legal şi agreati de producatorii de hrană pentru animalele de companie (cumparatorii făinii proteice). Doza necesară este stabilită exact şi aplicată pe materialul proteic continuu, cu ajutorul dozatorului de antioxidanţi, care este compus dintr-o pompă de dozare, dozator de aer de mare presiune şi un pulverizator.

- Măcinarea şi sitarea făinii proteice –  Macinarea are loc în utilajul de tocare, alimentat cu material proteic pulverizat cu antioxidanţi, prin intermediul unui transportor cu melc. Unităţile principale ale tocătorului sunt cuţitele rotative mobile, contra-cuţitele fixe care mărunţesc materialul ajuns între ele şi sita situată în partea inferioară a concasorului care nu permite să părăsească incinta bucăţi care depăşesc dimensiunea propusă. Materialul mărunţit care trece prin sita tocătorului este preluat de un transportor cu melc şi dus la un ciur vibrator pentru o nouă cernere. Trecerea este transportată la ambalare cu transportoare cu melc, iar refuzul colectat şi reintrodus la începutul fluxului tehnologic.

- Ambalare făină proteică – se face la cele două maşini de însăcuire unde este ambalată în saci de rafie de dimensiuni mari, de tip big-bag-uri.

- Depozitare produs finit – făină proteică – Transportul făinii proteice amabalate în big-baguri la magazia de produse finite se realizează cu ajutorul unui stivuitor.

- Livrare produs finit - din magazia de produse finite făina proteică se expediaza cu mijloace auto la beneficiari.

8.2.1. Schema fluxului tehnologic

| Denumirea procesului | Descrierea procesului și a etapelor / fazelor | Instalații / Echipamente / Parametri specifici de operare | Data revizuirii |
| --- | --- | --- | --- |
| Obţinerea amestecului de proteină şi grasime | Primirea – recepţia materiei prime | Cuvă recepţie, transportoare: elicoidale şi cu banda, detector metale |  |
|  | Tocarea/ mărunțirea materiei prime | Tocător cu cilindri zimţaţi Dimensiune rezultată max. 30 mm |  |
|  | Transport la destructori, preîncălzire | Transportor cu melc, buncăr sub presiune(3,5 bari ) şi temperature 135-150°C |  |
|  | Fierberea în destructori și obținerea amestecului de proteină și grăsime topită | 3 cazane, 4h; I – T 103°C, 3h; II - T=115-117°, 1h. |  |
|  | Separarea amestecului | Sedimentator, presă melc(50 – 100 bari) |  |
| Obtinerea grasimii tehnice | Omogenizare | Bazin de omogenizare |  |
|  | Filtrare | Filtru AMA –reţine particule de proteină cu dimensiunea > 10 microni |  |
|  | Depozitare | 2 bazine verticale, prevăzute cu încălzire indirectă |  |
| Oţinerea făinii proteice | Răcire | Racitor cu aer direct |  |
|  | Amestecare cu antioxidanţi | Dozator antioxidanţi |  |
|  | Tocare/sitare | Tocător cu cuţite prevăzut cu grătar, sită |  |
|  | Ambalare | 2 Maşini de însăcuire |  |
|  | Depozitare | Depozit produs finit |  |

8.2.2. Activităţi conexe

- Epurarea efluentului gazos - vezi pct. 9.1.1. din AIM

- Preepurare ape tehologice - vezi pct. 9.2.3. din AIM

- Colectarea deşeurilor nepericuloase – cod CAEN 3811, tratarea şi eliminarea deşeurilor nepericuloase – cod CAEN 3821, transporturi rutiere de mărfuri – cod CAEN 4941;

Materia primă folosită la fabricarea făinii proteice este achiziţionată, pe bază de contract, de la terţi (abatoare). S.C. JAV – ZEGREAN S.R.L. utilizează următoarele mijloace de transport specializate pentru a  deservi activitatea în cadrul obiectivului: 3buc. autoutilitare tip VOLVO FM 410HP, cu sarcina totală 40 tone, repartizată pe 3 axe, prevăzute cu cârlig hidraulic pentru containere; 4 bucăţi containere cu dimensiunile Lxlxh= 5250x2250x2050 mm, cu capacitatea de transport – 24 mc, respectiv masa de transport de 18 – 20 tone, lungimea containerelor poate varia între 5.600 mm şi 7.600 mm; 3 buc. remorcă tip HUFFERMANN, cu sarcina totală de 18 tone, pentru transport containere;

Dotarea mijloacelor de transport este realizată în aşa fel încât se evită orice contact al materialului transportat  cu mediul pe toată perioada transportului. Mijloacele auto destinate transportului subproduselor de origine animală sunt autorizate din punct de vedere sanitar-veterinar.

După descărcarea materialului transportat în incinta fabricii de făina proteică, se efectuează operaţiile de spălare şi igienizare a mijloacelor de transport şi a containerelor, cu apă caldă sub presiune şi detergenţi biodegradabili, apele uzate fiind dirijate către staţia de preepurare proprie din cadrul obiectivului.

Staţionarea mijloacelor de transport se realizează pe platforme betonate în cadrul amplasamentului.

Mijloacele de transport utilizează drept carburant motorina, alimentarea acestora făcându-se la staţiile de distribuţie carburanţi specializate. Service-ul mijloacelor auto se efectuază în unităţi specializate, în baza unui contract.

8.2.3. Alte condiţii de funcţionare decît cele normale

# Materia prima din cuva-in timpul opririlor-ce se face cu ea?- propunere instalatie frigorifica daca sta > 8 ore

# Operatorul are întocmit un plan de măsuri pentru funcţionarea în condiţii anormale cum ar fi: pornirile, opririle şi întreruperile momentane, numit  "Program HACCP Jav - Zegrean".

În instrucţiunile de lucru şi Regulamentul de funcţionare al fiecărei instalaţii sunt precizate manevrele de lucru pentru oprirea în condiţii de siguranţă a instalaţiei, etapele de pornire după o oprire de scurtă sau lungă durată precum şi monitorizarea evacuării către mediu în aceste perioade de funcţionare excepţională ( dacă este necesar).

# 8.3. Tehnici aplicate de societate pentru conformare cu cerinţele BAT pentru activitate

Tehnologia de  procesare a subproduselor de origine animală de categoria a 3-a  analizată, concordă cu tehnologiile descrise de BAT pentru această activitate, respectiv  Reference Document on BAT in the Slaughterhouses and Animal By-products Industries, May 2005 și Documentul de Referință al BAT Aplicate în Tratarea Apei Reziduale și a Gazului Rezidual/ Sistemele de Management în Sectorul Chimic, feb.2003.

Operatorul consideră că nu este necesară aplicarea altor tehnologii, ci doar corectarea abaterilor de la BAT, acolo unde aceste abateri există.

Consumurile înregistrate de instalaţie la parametrii de funcţionare normali în comparaţie cu prevederile BATsunt:

| Utilităţi | Consum specific instalaţie | Prevederi BAT |
| --- | --- | --- |
| Energie electrica | 0,161 kwh/kg făină proteică | 0,210 kwh/kg făină proteică |
| Energie termica – gaz metan | 0,082 Nmc/kg făină proteică | 0,102Nmc/kg făină proteică |
| APA |  |  |
| - pentru procese tehnologice în ansamblu | 440 l/to | 500 – 1.000 l/to |
| - spălare | 300 l/to | 200 – 300 l/to |

# 9. INSTALAŢII PENTRU EVACUAREA, REŢINEREA, DISPERSIA POLUANŢILOR ÎN  MEDIU

# 9.1.   Emisii  în atmosferă

9.1.1. Emisii dirijate

....

| Activitate IED | Denumire și descriere coș | Înălțime (m) | Diametru bază (m) | Diametru vârf (m) | Poluant | Echipament depoluare recomandat BREF | Echipament depoluare | Eficiență (%) | X (Stereo 70) | Y (Stereo 70) | Data revizuirii |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6, 6.5 | Coș de dispersie centrala termică cu tiraj forțat pe gaz natural (emisii punctiforme dirijate) | H=8,9m | Dn=0,56m |  | pulberi totale |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | oxizi de sulf exprimaţi ca (SO2) |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | oxizi de azot exprimaţi ca (NO2) |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | monoxid de carbon ( CO) |  |  |  |  |  |  |
|  | Biofiltru (emisii din sursă fixă de suprafaţă) |  |  |  | Hidrogen sulfurat | Da | Da | …. |  |  |  |
|  |  |  |  |  | amoniac |  |  |  |  |  |  |

Epurarea efluentului gazos - este un proces legat tehnic de procesul de producţie.

Efluentul gazos provine din:

a)	procesul de firbere în destructori – unde apa din materia primă este transformată în vapori. Aceştia antrenează din materia primă cantități mici de compuși organici volatili precum şi particule solide din materia primă;

b) interiorul halei de fabricație, mai precis din spaţiul de desfăşurare a procesului tehnologic  de unde rezultă emisii fugitive din diverse faze ale procesului tehnologic);

Fluxul de gaze astfel rezultat necesită un proces de epurare în scopul îndepărtării substanţelor volatile urât mirositoare şi a recuperării particulelor solide antrenate.

Fazele parcurse de efluentul gazos în procesul de epurare:

a) Efluentul gazos rezultat din procesul de firbere în destructori este supus unei epurări mai avansate, avand în vedere compoziţia acestuia (98-99% vapori de apă și 1-2% compuși organici volatili care prezintă miros neplăcut.). La ieşirea din destructori acesta este captat de un ciclon unde are loc îndepărtarea impurităţilor solide care se colectează într-un container şi se reintroduc în procesul tehnologic. În următoarele etape, efluentul parcurge un schimbător de căldură tubular cu suprafața de schimb de de 55 mp şi un condensator cu capacitatea de 2200 mc/h, ce functioneaza cu aer rece. În aceste faze are loc fenomenul de condensare a apei din efluentul gazos care dizolvă şi o parte din compuşii organici volatili. Apa de condens este condusă printr-o canalizare separată la bazinul (vidanjabil cu o capacitate de 1080 mc) situat sub construcția biofiltrului. Volumul maxim de apă de condens rezultat este de 37 mc/zi.

În aceste utilaje schimbul de căldură este indirect ceea ce face posibil ca apa încălzită rezultată de la schimbătorul de căldură să fie folosită pentru consum menajer, la instalaţiile igienico-sanitare şi pentru spălarea utilajelor şi a spaţiilor de producţie.

Faza gazoasă rămasă după condensarea apei este aspirată printr-o tubulatură de către un exhaustor antrenat de un electromotor de 15 kW.

b) Captarea emisiilor fugitive din spaţiul de lucru este posibilă deoarece aceasta este perfect închis și se află sub o ușoară depresiune creată de un sistem de ventilaţie de absorbţie care este racordat la acelaşi exhaustor folosit pentru fluxul a).

Pentru gazele din fluxul b), înainte de exhaustor se afla un ciclon în care se separă impuritățile solide ce se colectează într-un container și se reintroduc în circuitul de prelucrare, în jgheabul de receptie.

Atat faza gazoasă rămasă după condensare (fluxul a) cat şi cea rezultată din ciclonul care primeşte emisiile din hală (fluxul b) sunt dirijate cu ajutorul exhaustorului la biofiltru.

Biofiltrul este o construcţie paralelipipedică din beton armat, cu fund dublu şi volumul de cca 400 mc. Materialul filtrant este fibra de cocos (cca 100 t) care este aşezată peste fundul perforat al filtrului. Efluentul gazos introdus la baza biofiltrului, intră în stratul filtrant prin orificiile perforate şi este epurat datorită  microorganismelor care se dezvoltă pe fibra de cocos. Astfel cea mai mare parte din compușii cu miros neplăcut sunt eliminati prin procese de adsorbţie/absobţie şi biooxidare. Prin activitatea biologică a microorganismelor care se dezvolta în biofiltru, aceşti compuşi sunt oxidaţi, energia obtinută fiind folosită pentru creşterea şi înmulţirea acestor microorganisme.

Aerul epurat împreună cu încărcătura remanentă se evacuează în atmosferă pe întreaga suprafață liberă a biofiltrului.

Biofiltrarea este o tehnologie fiabilă si demonstrata pentru controlul mirosurilor neplacute într-o gama larga de activitati industriale. Biofiltrarea este considerata o tehnologie BAT conform BREF “Waste Water and Waste Gas Treatment” si BREF “Slaughterhouses and Animal By-products Industries”.

Randamentul operaţiei depinde de tipul gazului epurat, de suportul de filtrare, umiditate, condiţii atmosferice. BAT-ul acceptă că media se situează la peste 90%. Emisii aer miros

Masa de fibre de cocos se înlocuieşte după epuizare (la 7 ani).

9.1.2. Emisii difuze

Sunt generate de transportul auto care se desfăşoară pe amplasament.  Poluanţii generaţi la arderea carburanţilor : CO, SO2, NOx, hidrocarburi nearse. ( bazin apă condens)

9.1.3. Este obligatoriu să nu existe alte emisii în aer, semnificative pentru mediu, cu excepţia celor reglementate prin prezenta autorizaţie.

9.1.4. Titularul de activitate are obligaţia de a lua toate măsurile care se impun în vederea limitării emisiilor de poluanţi în atmosferă, inclusiv prin colectarea şi dirijarea emisiilor fugitive şi utilizarea unor echipamente de reţinere a poluanţilor la sursă, după caz.

9.1.5. Titularul este obligat să întreţină echipamentele de reţinere, evacuare şi dispersie a poluanţilor în stare optimă de funcţionare.

9.1.6. Este interzisă evacuarea gazelor reziduale fără reţinere şi sau/dispersie.

9.1.7. In cazul funcţionării necorespunzătoare sau a defectării echipamentelor de reducere a emisiilor, operatorul are următoarele obligaţii:

- să sisteze funcţionarea instalaţiei/părţii din instalaţie la care a survenit defecţiunea în cel mai scurt timp posibil din punct de vedere tehnologic;

- să notifice în cel mai scurt timp: APM Hunedoara şi GNM- Comisariatul Judeţean Hunedoara, în legătură cu defecţiunea, durata acesteia, modul de remediere şi data prevăzută pentru repunerea în funcţiune a instalaţiei/ echipamentului de depoluare, perioada în care s-a funcţionat fără sistem de depoluare;

- să reia activitatea în instalaţia la care s-a produs defecţiunea, numai după remedierea acesteia.

9.1.8. Se vor menţine înregistrări referitoare la situaţii de funcţionare altele decât cele normale a instalaţiilor de depoluare /evacuare a poluanţilor (sistem de depoluare defect, descriere defecţiune, data defectării, timp de funcţionare fără instalaţie de depoluare, data repunerii în funcţiune, etc.).

....

9.2.  Emisii în apă

9.2.1. Surse de ape uzate

| Sursa de apă uzată | Poluanţi | Metode de colectare/ evacuare | Data revizuirii |
| --- | --- | --- | --- |
| apă uzată fecaloid menajer | - Suspensii; - Substanţe organice; - Amoniu; - Fosfor ; - Extractibile; - Detergenţi; | Reţea de canalizare menajeră, bazin de omogenizare, staţie pretratare operator, apoi în reţea canalizare Băcia |  |
| apă uzată tehnologică de la spălarea spaţiilor şi a mijloacelor de transport |  | Reţea de canalizare tehnologică, separator grăsimi, bazin de omogenizare, staţie pretratare operator, apoi în reţea canalizare Băcia |  |
| Apă uzată din condens | - Suspensii; - Substanţe organice - azot amoniacal - azotaţi - fosfaţi | Prin sistemul de epurarea al efluentului gazos, bazin de colectare capacitate V=1080 mc, utilizare ca fertilizant pe terenurile agricole |  |
| Apa pluvială | - produse petroliere - suspensii - substanţe organice | Rigole betonate şi acoperite, separator de nisip şi produse petroliere bicompartimentat tip Rewox, bazin retenţie, canal desecare Primăria comunei Băcia |  |

9.2.2. Debite autorizate de evacuare ape uzate debitele prevăzute în Autorizaţia de Gospodărire a Apelor nr. 148/23.05.2014, revizuită la 10.11.2014, eliberată de Administraţia Naţională Apele Române, ABA Mureş, sunt următoarele:

| Categoria apei | Receptor | Volumul total evacuat | Observaţii | Data revizuirii |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Zilnic | Anual mediu (mii mc) |  |  |
|  |  | Maxim (mc) | Mediu (mc) |  |  |  |
| Menajere Tehnologice Preepurate | Canalizarea localităţii Băcia şi SE Băcia | 96,7 | 85,9 | 26,6 |  |  |
| - ape pluviale | Canal desecare | - | - | - |  |  |

9.2.3. Pretratare

Din apele uzate care rezultă pe amplasament, nominalizate la punctul 9.2.1. Surse de ape uzate, la momentul emiterii prezentei AIM, operatorul execută o pretratare în staţia proprie pentru apă uzată fecaloid menajer – notată conventional R1şi apă uzată tehnologică de la spălarea spaţiilor şi a mijloacelor de transport notată conventional R2.

Atât apele uzate rezultate de la spălarea şi igienizarea mijloacelor de transport a materiei prime a spaţiilor de producţie, cât şi cele de la grupurile sanitare (R1 şi R2) se colectează prin canalizarea de incintă şi sunt dirijate în bazinul de stocare omogenizare cu volumul de 30 mc, de unde sunt preluate cu una din cele doua pompe submersibile şi trimise la staţia de preepurare de pe amplasament. Înainte de a intra în staţia de preepurare (unitatea de flotare), apele uzate sunt trecute printr-un grătar cu ochiuri de 3 mm pentru retinerea solidelor grosiere. Acestea se colectează într-un container, de unde sunt reintroduse în flux la jgheabul de recepţie.

Capacitatea staţiei de preepurare este de maxim 100 mc/zi şi se compune din următoarele componente:

- Un bazin de stocare omogenizare cu volumul de 30 mc, în care se colectează apele uzate menajere şi cele de spălare/igienizare;

- Pompe submersibile pentru alimentarea cu debit constant a staţiei - 2 buc;

- Grătar cu dimensiunea ochiurilor de 3 mm pentru reţinerea solidelor grosiere;

- Unitatea de flotare cu aer dizolvat cuprinde: floculator tubular tip KPE, în care se amestecă reactivii cu apa uzată, malaxor imersat, instalatie pentru colectarea grăsimilor formată din raclor şi jgheab de colectare, compresor de aer, rezervor de aer comprimat,  pompă de recirculare, dispozitiv de îndepartare a nămolului;

- Pompa pentru preluare apa preepurată - 2 buc;

- Pompa pentru preluare nămol - 1 buc;

- Recipient pentru depozitarea chimicalelor, V =1mc - 3 buc;

- Sistem pentru dizolvarea si dozarea polielectrolitului (agent de floculare) - 1 buc;

- Pompa pentru dozarea chimicalelor, Q = 0-10 l/h - 2 buc;

- Pompa pentru dozarea coagulantului, Q = 0-20 l/h - 1 buc;

- Sac Geotube pentru deshidratarea nămolului - 1 buc;

- Instalatia electrică şi de comandă.

Substanţe chimice folosite în procesul de preepurare: - hidroxid de sodiu (NaOH)-pentru corectare pH, sulfat de aluminiu-Al2(SO4)3 sau clorură ferică Fe Cl3- pentru îndepărtarea fosforului, polielectrolitul-pentru floculare.

Preepurarea se face în scopul încadrării în parametrii legali, a parametrilor apei uzate evacuate în canalizarea localităţii Băcia.

Componenta principală a staţiei este unitatea de flotare unde are loc separarea particulelor de grăsime şi proteine(cu conţinut de azot), a nămolului mai greu ca apa, şi precipitarea compuşilor cu fosfor care se vor regăsi în nămol.

Apa intră în unitatea de flotare prin floculatorul tubular în care are loc şi amestecarea ei cu reactivii şi polielectrolitul (agentul de floculare).

Flotarea în unitatea de flotare are loc în patru faze:

- formarea bulelor de aer - se realizeaza prin introducerea amestecului de apă uzată şi aer în punctul de injecţie a polielectrolitului aflat pe floculatorul tubular;

- aderarea bulelor la particulele de grăsime si proteine - microbulele de aer cu dimensiunea de 40 – 60 μm aderă la particulele de grăsime şi proteine aflate în stare emulsionată formând conglomerate.

- formarea conglomeratelor aer – particule si flotarea lor- Conglomeratele aer- grăsime-proteine formate, au dimensiunea de 250 – 300 μm şi se adună la suprafata apei din flotator.

- colectarea conglomeratelor aer – particule formate - aceste conglomerate  sunt preluate de un sistem de raclare și evacuate din flotator prin jgheabul de colectare, de unde se reintroduc în linia tehnologica de fabricare a făinii proteice

Randamentele de preepurere sunt cuprinse în functie de tipul de poluant între 40-90%.

Nămolul mai greu ca apa este evacuat din partea de jos a flotatorului, cu o oarecare cantitate de apa, la sacul Geotube unde are loc eliminarea apei. Periodic, nămolul “deshidratat” din sacul Geotube se colectează într-un bazin cu capacitatea V = 0,3 mc, de unde printr-o pompă tocător, este pompat în bazinul de colectare a apelor tehnologice de condensare.

| Denumire | Valoare |
| --- | --- |

9.2.4. Tratare

Nu e cazul

| Denumire | Valoare |
| --- | --- |

9.2.5. Nu este permisă evacuarea nici unei substanţe sau materii care poluează mediul în apele de suprafaţă sau canalele de scurgere a apei pluviale de pe amplasament sau din afara acestuia.

9.2.6. Operatorul trebuie să ia toate măsurile necesare pentru a preveni şi minimiza emisiile în apă, în special prin structurile subterane.

Apa uzată de condens

Provine din apa conţinută iniţial în materia primă brută supusă procesării.  Aceasta este transformată în vapori în cadrul procesului termic de prelucrare al materiei prime în destructoare. Vapori intră în circuitul de epurare a efluentului gazos, iar în instalaţia de răcire condensează rezultand apa de condens. Apa de condens conţine diverese substanţe dizolvate, provenite din materia primă.  Apa de condensare este condusă printr-o canalizare separată la bazinul vidanjabil cu o capacitate de 1080 mc situat sub biofiltru. EMISII...aer  NH3

Operatorul fabricii de făină proteică nu are dotarea necesară în vederea epurării/preepurării acesteia, iar operatorul staţiei de epurare a comunei Băcia, nu acceptă descărcarea ei în staţie datorită încărcăturii mari de substanţe organice, fosfor şi azot.  Ca urmare a fost luată în calcul alternativa folosirii apei de condens ca îngrăşămant natural pentru fertilizarea solului. În acest scop SC Jav Zegrean SRL a determinat compoziţia apei de condens prin efectuarea analizelor cu laborator acreditat, şi are elaborat "Studiu agrochimic şi plan de fertilizare în vederea implementării standardului comunitar pentru protecţia apelor împotriva poluării cu nitraţi din surse agricole"  elaborat de Oficiul de Studii Pedologice şi Agrochimice Hunedoara Deva. Studiul este întocmit pentru o suprafaţă de 105 ha situată în lunca şi terasele fluviatile a Streiului, în proprietatea Rec. Agro Băcia SRL şi se referă la perioada 2014-2015. În vederea utilizării apei de condens pentru fertilizarea solului , operatorul instalaţiei deţine un utilaj special.

Acesta constă dintr-o cisternă cu capacitate de 12.500 litri, la care este ataşat un injector pentru administrarea apei de condens în sol. Pe cadrul injectorului sunt dispuşi un număr de 11 dinţi de injectare pe 2 rânduri şi un rând de grape stelare. Adâncimea de injectare poate varia între 5-20 cm reglajul ei se realizează prin intermediul roţilor laterale. Grapele stelare au rolul de a acoperi urmele lăsate de dinţii de injecţie şi de a reduce la minim perioada de contact a fertilizantului cu aerul. Lăţimea de lucru la o trecere este de 3 m.  Încărcarea cisternei se face prin intermediul căminului de vidanjare cu care este prevăzut bazinul de stocare al apei de condens. Se deplasează tractată de un tractor.

Fertilizarea solului se va face pe fiecare parcelă în conformitate strictă cu prevederile studiului agrochimic şi a a planului de fertilizare, aplicand cantităţile de apă calculate pentru elementul azot(N). După aplicarea acestor cantităţi, operatorul SC Jav Zegrean va face demersurile necesare în vederea determinării încărcării solului în urma aplicării fertilizantului, conform pct.13.5 din prezenta AIM.

Este interzisă aplicarea apei de condens pe terenuri noi, fără întocmirea unui nou studiu agrochimic şi plan de fertilizare.

Vor fi respectate prevederile Ordinului comun nr. 1182/1270/2005 privind aprobarea Codului de bune practici agricole pentru protecţia apelor împotriva poluării cu nitraţi din surse agricole.

Emisii.aer.. miros

9.3.  Emisii în sol, ape subterane

9.3.1. Surse posibile de poluare – e trecut numai pt. amplasament!!!

Amplasamentul pe care se desfăşoară activitatea operatorului este prevăzut cu platformă betonată şi rigole de colectare a apelor pluviale, iar pardoseala din hala de producţie este de asemenea betonată şi impermeabilizată.

Pe amplasament nu există bazine/cuve de stocare pentru substanţe periculoase sau produse petroliere.

Structurile subterane constă din reţelele de colectare a apelor uzate şi bazinele de retenţie/stocare temporară a acestora.

Rețelele de canalizare şi bazinele de colectare/omogenizare sunt instalaţii și construcții noi, realizate în sistem etanş, fiind practic eliminată orice posibilitate de exfiltraţii în sol şi apa subterană a poluanţilor .

9.3.2. Măsuri  pentru eliminarea/minimizarea emisiilor pe sol, ape subterane:

Operatorul are obligaţia aplicării următoarelor măsuri:

- desfăşurarea activităţii pe suprafeţe betonate;

- manipularea de materiale, materii prime şi auxiliare, deşeuri trebuie să aibă loc în zone desemnate, protejate împotriva pierderilor prin scurgeri accidentale;

- se vor evita deversările accidentale de produse şi deşeuri care pot polua solul şi implicit migrarea poluanţilor în mediul geologic; în cazul în care se produc, se impune eliminarea deversărilor accidentale, prin îndepărtarea urmărilor acestora şi restabilirea condiţiilor anterioare producerii deversărilor;

- structurile subterane: reţeaua de canalizare şi bazinele de stocare vor fi verificate periodic, iar lucrările de întreţinere se vor planifica şi efectua la timp;

- să asigure pe amplasamentul societăţii, în depozite/magazii o cantitate corespunzătoare de substanţe absorbante şi substanţe de neutralizare, potrivite pentru controlul oricărei deversări accidentale de produse;

- să planifice şi să realizeze, periodic, activitatea de revizii şi reparaţii la elementele de construcţii subterane, respectiv conducte, cămine şi guri de vizitare etc., rigolele de colectare şi scurgere a apelor pluviale vor fi menţinute în perfectă stare de curăţenie.

# 10. CONCENTRAŢII DE POLUANŢI ADMISE LA EVACUAREA ÎN MEDIUL ÎNCONJURĂTOR, NIVEL  DE  ZGOMOT

10.1.  Aer

10.1.1. Nici o emisie în aer nu trebuie să depăşească valoarea limită de emisie stabilită în prezenta autorizaţie.

10.1.2. Emisii din surse dirijate

în condiţii normale de funcţionare operatorul va respecta următoarele valori limită de emisie, stabilite pe baza valorilor de emisie asociate celor mai bune tehnici disponibile pentru...., caracteristicilor tehnice ale instalaţiilor şi condiţiilor locale de mediu:

| Activitate IED | Denumire și descriere coș | Poluant | VLE | UM | Condiții de referință | Data revizuirii |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6, 6.5 | Coș de dispersie centrala termică cu tiraj forțat pe gaz natural H=8,9 m față de sol Dn= 0,56 m Dgaz=3418,47 Nmc/h | CO | 100 | mg/mc |  |  |
|  |  | SO2 | 35 | mg/mc |  |  |
|  |  | NOx | 350 | mg/mc |  |  |
|  |  | Pulberi | 5 | mg/mc |  |  |
|  | Biofiltru | H2S |  |  |  |  |
|  |  | NH4 |  |  |  |  |

Valori limita pentru aer în condiţii de funcţionare speciale* (porniri, opriri, etc.) pe o perioada de ….vezi adresa primarie!

Nu e cazul.

| Activitate IED | Denumire și descriere coș | Poluant | VLE | UM | Condiții de referință | Data revizuirii |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

....

10.2. Calitatea aerului

10.2.1. Activitatea desfăşurată pe amplasament nu trebuie să conducă la o deteriorare a calităţii aerului prin depăşirea valorilor  limită stabilite prin Legea 104/2011 privind aerul înconjurător la indicatorii de calitate specifici activităţii şi cele stabilite prin STAS 12574/87.

## 10.3.   Apa

10.3.1. Nici o emisie nu trebuie să depăşească valorile limită  de emisie stabilite în prezenta autorizaţie şi în autorizaţia de gospodărire a apelor.

10.3.2. Valori limită pentru indicatorii de calitatea ai apelor uzate tehnologice şi menajere

a) Ape uzate preepurate(menajere+tehnologice) evacuate în canalizarea localităţii Băcia şi SE Băcia

| Loc prelevare | Natura apei | Indicator de calitate | CMA | UM | Data revizuirii |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Caminul de vizitare de pe amplasamentul operatorului | Ape uzate fecaloid menajer şi tehnologice preepurate | pH | 6,5-8,5 | Unităţi pH |  |
|  |  | Materii în suspensie | 350 | mg/l |  |
|  |  | CBO5 | 300 | mg/l |  |
|  |  | CCO-Cr | 500 | mg/l |  |
|  |  | NH44+ | 30 | mg/l |  |
|  |  | Reziduu fix | 2000 | mg/l |  |
|  |  | Substanţe extractibile | 30 | mg/l |  |
|  |  | Fosfor total | 5 | mg/l |  |
|  |  | Detergenţi sintetici | 25 | mg/l |  |
|  |  | Temperatura | 40 | °C |  |

b) Ape uzate pluviale evacuate în canalul de desecare

| Loc prelevare | Natura apei | Indicator de calitate | CMA | UM | Data revizuirii |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Bazin final de colectare al operatorului | Ape uzate pluviale | pH | 7,5-8,5 | Unităţi pH |  |
|  |  | Produse petroliere | 5 | mg/l |  |
|  |  | CCO-Cr | 125 | mg/l |  |

Concentraţii maxime admise pentru apa subterană

Prin Autorizaţia de Gospodărire a Apelor nr. 148/23.05.2014, revizuită la 10.11.2014, eliberată de Administraţia Naţională Apele Române, ABA Mureş, este prevăzut:

- verificarea influenţei asupra apelor freatice a activităţii desfăşurate pe amplasament, prin 2 foraje de observaţie amplasate pe direcţia de curgere a apelor subterane unul amonte şi unul aval de amplasament. Indicatorii de calitate care vor fi urmăriţi sunt: pH, CBO5, CCOCr, NH4+, NO2-, NO3-, P total;

- verificarea influenţei activităţii de fertilizare a terenurilor agricole cu apă de condens asupra apelor freatice(subterane) printr-un foraj de monitorizare a calităţii apei situat pe una din parcelele fertilizate, cuprinsă în "Studiu agrochimic şi plan de fertilizare în vederea implementării standardului comunitar pentru protecţia apelor împotriva poluării cu nitraţi din surse agricole". Setul minim de analize va conţine următorii parametri: pH, CBO5, CCOCr, NH4+, NO2-, NO3-, extractibile, P total;

| Loc prelevare | Natura apei | Indicator de calitate | CMA | UM | Data revizuirii |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

10.4.  Sol

10.4.1. Valori admise pentru sol

În întreaga perioadă anterioară, pe terenul pe care se află în prezent instalaţia, s-a practicat agricultura prin cultivarea cerealelor. La data începerii activității solul nu este poluat. Instalația de fabricare a făinii proteice dispune de platformă betonată, hală de producţie cu pardoseală din beton şi impermeabilizată, construcţii subterane noi, impermeabile. În condițiile unei exploatări corecte calitatea solului nu poate fi afectată.

Calitatea solului poate suferi modificări pe parcelele unde se aplică apa de condens. Din acest motiv este necesar să se urmărească dacă fertilizarea a fost raţională şi nu condus la poluare cu nitraţi. În acest sens OSPA DEVA a indicat determinarea următorilor indicatori: pH(reacţia solului), conţinutul în humus, aciditatea hidrolitică (Ah) şi suma bazelor schimbabile(SB) pentru parcelele cuprinse în "Studiu agrochimic şi plan de fertilizare în vederea implementării standardului comunitar pentru protecţia apelor împotriva poluării cu nitraţi din surse agricole".

Conform prevederilor studiului cantitatea de îngrăşământ aplicată pe unitatea de suprafaţă nu trebuie să depăşească 170-210 kgN/ha/an.

| Loc de prelevare | Adâncime (cm) | Indicator analizat | Prag de alertă (mg/kg substanță uscată) | Prag de intervenție (mg/kg substanță uscată) | Data revizuirii |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Sensibil | Mai puțin sensibil | Sensibil | Mai puțin sensibil |  |

## 10.4.2. Valorile concentraţiilor agenţilor poluanţi specifici activităţii prezenţi în solul terenurilor   aferente societăţii nu vor depăşi pragul de alertă pentru terenuri de folosinţă mai puţin sensibile prevăzute de Ordinul nr. 756/1997.

## 10.5.    Zgomot

10.5.1. Valoarea admisă a zgomotului la limita incintei, nu va depăşi nivelul de zgomot echivalent continuu de 65 dB(A), la valoarea curbei de zgomot CZ 60 dB, conform STAS 10009/88- Acustica în construcţii- Acustica urbană- limite admisibile ale nivelului de zgomot.

10.5.2. La limita receptorilor protejaţi zgomotul măsurat conform standard SR ISO 1996/2-08, datorat activităţii de pe amplasamentul autorizat nu va depãşi nivelul admis: de 55 dB şi curba de zgomot Cz 50 ziua şi 45 dB curba de zgomot Cz 40 în perioada nopţii(interval orar 23-7), conform art. 16, alin (1)OM nr. 119/ 2014 pentru aprobarea normelor de igienă şi sănătate publică privind mediul de viaţă al populaţiei.

10.5.3. în emisiile de zgomot provenite de la activităţile desfăşurate pe amplasament  nu trebuie să existe nici un element de zgomot perturbator continuu sau intermitent la nici o locaţie sensibilă la zgomot.

....

# 11. GESTIUNEA  DEŞEURILOR

11.1	. Deşeuri produse

Discutie coduri

....

| Cod deșeu | Denumire deșeu | Sursă generatoare | Cantitate | UM | Mod gestionare | Data revizuirii |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 20 01 39 | materiale plastice | Separarea materiei prime de impurități | 0,05 | t/an | Colectare în containere și depozitare în loc special amenajat |  |
| 20 01 40 | metale |  | 0,05 | t/an |  |  |
| 19 08 05 | nămoluri de la epurarea apelor uzate orășenești | Preepurarea apelor uzate de tehnologice şi menajere | 3,12 | t/an | Se colectează într-un bazin V = 0,3 mc, de unde printr-o pompă tocător, este pompat în bazinul de colectare a apelor tehnologice de condensare |  |
| 19 08 02 19 08 99 | deşeuri de la deznisipatoare Alte deșeuri nespecificate | Epurarea apelor pluviale de pe platforme | 0,1 0,02 | t/an | Colectare în container pentru a fi eliminat prin operatori autorizaţi |  |
| 20 02 01 | Deseuri biodegradabile (fibră de cocos epuizată) | Epurare efluent gazos-biofiltru | 100 | t/7 ani | ..... |  |
| 15 01 10* | ambalaje care conţin reziduuri sau sunt contaminate cu substanţe periculoase | Dedurizarea apei, Preepurarea apei | 0,05 | t/an | Colectare și depozitare în loc special amenajat. Se preda furnizorului, in vederea parcurgerea mai multor cicluri de umplere. In caz de degradare, responsabilitatea gestionarii deseului este a furnizorului. |  |
| 15 01 02 | ambalaje de materiale plastice | Activitatea de dezinfecție, Amestecarea făinii proteice cu antioxinanți | 0,25 | t/an | Colectare și depozitare în loc special amenajat. Valorificare prin operatori autorizaţi |  |
| 20 03 01 | deşeuri municipale amestecate | Activităţi administrative | 5 | Mc/an | Colectare în europubele și depozitare temporară în loc special amenajat. Eliminare prin operatorul zonal de deșeuri. |  |

11.2.	 Deşeuri stocate temporar

| Cod deșeu | Denumire deșeu | Compoziție | Cantitate | UM | Mod stocare | Data revizuirii |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 15 01 02 | Deşeuri de ambalaje de materiale plastice |  | 0,25 | t/an | Loc special amenajat în europubele |  |
| 20 01 39 | materiale plastice |  | 0,05 | t/an | Loc special amenajat în containere |  |
| 20 01 40 | metale |  | 0,05 | t/an | Loc special amenajat în containere |  |
| 19 08 02 | deşeuri de la deznisipatoare |  | 0,1 | t/an | Colectare în container pentru a fi eliminat prin operatori autorizaţi |  |
| 19 08 99 | Alte deşeuri nespecificate |  | 0,02 | t/an |  |  |

11.3. Deşeuri tratate - titularul valorifică/elimină următoarele deşeuri în baza contractelor de service al instalaţiilor, sau în baza contractelor de colectare deşeuri, încheiate cu firme autorizate:

| Cod deșeu | Denumire deșeu | Cantitate | UM | Operațiune valorificare / eliminare | Cod operațiune | Denumire operațiune | Data revizuirii |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 20 03 01 | deşeuri municipale amestecate | 5 | mc/an | eliminare | D1 | Depozitare |  |
| 15 01 02 | Deşeuri de ambalaje de materiale plastice | 0,25 | t/an | valorificare | R12 | Predare in vederea valorificarii (R1-R11) |  |
| 19 08 02 | deşeuri de la deznisipatoare | 0,1 | t/an | eliminare | D1 | Depozitare |  |
| 19 08 99 | Alte deșeuri nespecificate | 0,02 | t/an | eliminare | D1 | Depozitare |  |
| 20 01 39 | materiale plastice | 0,05 | t/an | valorificare | R12 | Predare in vederea valorificarii (R1-R11) |  |
| 20 01 40 | metale | 0,05 | t/an | valorificare | R12 | Predare in vederea valorificarii (R1-R11) |  |

11.4. Operatorul activităţii are obligaţia evitării producerii deşeurilor, în cazul în care aceasta nu poate fi evitată, valorificarea lor, iar în cazul de imposibilitate tehnică şi economică, neutralizarea şi eliminarea acestora, evitandu-se sau reducându-se impactul asupra mediului.

11.5. Deşeurile vor fi transportate de pe amplasament la destinaţie într-o manieră care nu va afecta negativ mediul şi în acord cu legislaţia naţională, respectiv HG 1061/2008-privind transportul deşeurilor periculoase şi nepericuloase pe teritoriul Romaniei,şi europeană.

11.6. Nu trebuie eliminate/depozitate alte deşeuri nici pe amplasament, nici în afara amplasamentului fără a informa în prealabil autoritatea competentă pentru protecţia mediului şi fără acordul scris al acesteia.

11.7. Gestionarea tuturor categoriilor de deşeuri se va realiza cu respectarea strictǎ a prevederilor Legea nr. 211/2010 privind regimul deseurilor. Deşeurile vor fi colectare şi depozitate temporar pe tipuri şi categorii, fǎrǎ a se amesteca.

11.8. Deşeurile industriale recuperabile: deşeurile de ambalaje din hârtie, plastic, metale, uleiuri uzate, anvelope, acumulatori uzaţi, DEEE - vor fi colectate separat şi valorificate în conformitate cu legislaţia  în vigoare:

- HG. 621/2005 privind gestionarea ambalajelor şi deşeurilor de ambalaje, modificată şi completată prin HG 1872/2006 si HG 247/2011;

- HG 170/2004 privind gestionarea anvelopelor uzate;

- HG 235/2007 privind gestionarea uleiurilor uzate;

- HG. 1132/2008 privind regimul bateriilor şi acumulatorilor şi a deşeurilor de baterii şi acumulatori cu modificările şi completările ulterioare;

- HG 1037/2010 privind deşeurile de echipamente electrice şi electronice;

11.9. În conformitate cu H.G.124/2003 privind prevenirea, reducerea şi controlul poluării mediului cu azbest, modificatǎ cu H.G. 734/2006, începând cu data de 1 ianuarie 2007 se interzic toate activităţile de comercializare şi de utilizare a azbestului şi a produselor care conţin azbest, cu precizarea din H.G. 734/2006, art.13 „Produsele care conţin azbest şi care au fost instalate sau se aflau în funcţiune înainte de data de 1 ianuarie 2005 pot fi utilizate pânǎ la încheierea ciclului de viaţǎ al acestora.” Materialele de construcţie cu conţinut de azbest vor fi eliminate în conformitate cu prevederile Ordinului 95/2005, privind stabilirea criteriilor de acceptare şi procedurilor preliminare de acceptare a deşeurilor la depozitare şi lista naţională de deşeuri acceptate în fiecare clasă de depozit de deşeuri.

11.10. Deşeurile transportate în afara amplasamentului pentru recuperare sau eliminare trebuie transportate doar de un operator autorizat pentru astfel de activităţi cu deşeuri.

11.11. Operatorul autorizaţiei trebuie să se asigure că deşeurile transferate către o altă persoană sunt ambalate, identificate şi inscripţionate în conformitate cu standardele naţionale, europene şi cu oricare standarde în vigoare privind  o astfel de inscripţionare. Până la colectare, recuperare sau eliminare, toate deşeurile trebuie depozitate în zone desemnate, protejate corespunzator împotriva dispersiei în mediu. Deşeurile trebuie clar identificate, inscripţionate şi separate corespunzător.

# 12. INTERVENŢIA RAPIDĂ, PREVENIREA ŞI MANAGEMENTUL SITUAŢIILOR  DE URGENŢĂ

Instalaţia intră sub Directiva SEVESO cu raport de securitate  NU INTRA

12.1. Amplasamentul intră sub incidenţa HG 804/2007 privind controlul asupra pericolelor de accident major, în care sunt implicate substanţe periculoase.

12.1.1. calculul de evaluare s-a efectuat conform prevederilor Anexei 1 din HG 804/2007 privind controlul asupra pericolelor de accident major în care sunt implicate substanţe periculoase, în baza Fişelor tehnice de siguranţă pentru substanţele periculoase prezente pe amplasament în cantităţi relevante.

12.1.2. Instalaţii de stocare a substanţelor periculoase

12.1.3. Situaţii de accidente majore identificate

12.1.4. Sisteme de siguranţă existente

12.1.5. Operatorul are obligaţia să numească la nivelul amplasamentului un responsabil în domeniul managementului securităţii, in vederea ducerii la indeplinire a prevederilor H.G. nr. 804/2007.

12.1.6. Operatorul are obligaţia de a informa imediat ACPM în urmǎtoarele situaţii:

- creşterea semnificativǎ a cantitǎţii sau schimbarea semnificativǎ a naturii ori a stǎrii fizice a substanţei periculoase prezente sau apariţia oricǎrei modificǎri în procesele în care este utilizatǎ aceastǎ substanţǎ periculoasǎ;

- închiderea definitivǎ, temporarǎ sau trecerea în regim de conservare a instalaţiei;

- schimbarea titularului activităţii

12.1.7. În conformitate cu prevederile art. 15, alin. (1) din HG 804/2007, în cazul producerii unui accident major, operatorul are obligaţia de a informa în maximum două ore autorităţile publice competente cu privire la:

- circumstanţele accidentului;

- substanţele periculoase implicate;

- datele disponibile pentru evaluarea efectelor accidentului asupra sănătăţii populaţiei şi mediului;

- măsuri de urgenţă care au fost luate ;

- acţiunile pe care intenţionează să le intreprindă pentru atenuarea efectele pe termen mediu;

- actualizari ale informatiilor furnizate, dacă investigatiile ulterioare dezvăluie elemente suplimentare, care modifică informaţiile iniţiale sau concluziile formulate anterior.

12.1.8. În conformitate cu art. 14-(1) din HG 804/2007, operatorul amplasamentului furnizează, din oficiu, periodic şi în forma cea mai adecvată, informaţii privind măsurile de securitate în exploatare şi comportamentul în caz de accident tuturor persoanelor, precum şi factorilor de decizie din cadrul unitatilor care deservesc publicul, care ar putea fi afectate de un accident major produs pe amplasament.

12.1.9. Operatorul are întocmit un Raport de securitate, parte integrantǎ a prezentei autorizaţii.

12.1.10. Raportul de securitate se revizuieşte periodic şi dacă este necesar se actualizează conf. art.10(6) din HG 804/2007:

a) o dată la 5 ani;

b) la iniţiativa operatorului sau la cererea autorităţilor competente, dacă se justifică prin apariţia unor noi circumstanţe în funcţionarea amplasamentului sau ţinînd seama de noile tehnologii din domeniul securităţii rezultate, de exemplu, din analiza accidentelor, a disfuncţionalităţilor apărute în activitatea de operare, precum şi de progresele ştiinţifice în domeniu.

12.1.11. Operatorul a elaborat Planul de urgenţǎ intern, avizat de Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţǎ ..........................

12.1.12. Planurile de urgenţă internă sunt evaluate, testate şi, unde este necesar, revizuite şi actualizate de către operator, periodic, la un interval de cel mult 3 ani.

12.1.13. Operatorul va asigura informarea publicului conform art.14-(1) din HG 804/2007, respectând cerinţele din anexa 5 din HG 804/2007.

Instalaţia intră sub DirectivaSEVESO cu politică de prevenire NU INTRA

12.1. Amplasamentul intră sub incidenţa  art. 8 din  HG 804/2007 privind controlul asupra pericolelor de accident major în care sunt implicate substanţe periculoase.

12.1.1. In conformitate cu prevederile art. 7, alin. (1) din H.G. 804/2007, operatorul a notificat autoritatea publică teritorială pentru protecţia mediului şi autoritatea teritorială pentru protecţia civilă în legătură cu activităţile în care sunt prezente substanţe periculoase.

12.1.2. In conformitate cu art. 8 din HG 804/2007, operatorul a întocmit politica de prevenire a accidentelor majore.

12.1.3. în cazul în care se aduc amplasamentului modificări care ar putea avea consecinţe semnificative în cazul producerii unui accident major, operatorul are obligaţia, în conformitate cu art. 11 din HG 804/2007, să reexamineze şi să revizuiască politica de prevenire accidentelor majore.

12.1.4. În conformitate cu prevederile art. 6, alin. (1) din H.G. 804/2007 privind controlul activităţilor care prezintă pericole de accidente majore în care sunt implicate substanţe periculoase, operatorul are obligaţia de a lua toate măsurile necesare pentru a preveni producerea accidentelor majore şi pentru a limita consecinţele acestora asupra sănătăţii populaţiei şi asupra calităţii mediului.

12.1.5. Operatorul are obligaţia, în conformitate cu art. 7, alin. (3) din H.G. 804/2007 privind controlul activităţilor care prezintă pericole de accidente majore în care sunt implicate substanţe periculoase, de a informa autoritatea publică teritorială pentru protecţia mediului şi autoritatea teritorială pentru protecţia civilă la apariţia următoarelor modificări în activitatea notificată:

- creşterea semnificativă a cantităţii sau schimbarea semnificativă a naturii sau a stării fizice a substanţelor periculoase prezente;

- apariţia oricărei modificări în procesele în care sunt utilizate substanţe periculoase;

- închiderea definitivă, temporară sau trecerea în conservare a instalaţiei.

12.1.6. Pentru evitarea accidentelor majore, operatorul are în principal următoarele obligaţii:

-să aplice politicile de prevenire a accidentelor majore şi a sistemului de management a securităţii în exploatare;

-să ia toate măsurile necesare pentru a preveni accidentele majore identificate ca fiind posibile şi pentru a limita consecinţele acestora asupra populaţiei şi mediului;

-să respecte cerinţele de siguranţă în funcţionare (construcţia, exploatarea şi întreţinerea) instalaţiei/unităţii de stocare a echipamentelor şi infrastructurii legate de exploatarea acesteia;

-să furnizeze informaţii necesare către autorităţile teritoriale pentru protecţie civilă în vederea elaborării planurilor de urgenţă externă.

12.1.7. În conformitate cu art. 15, alin. (1) din H.G. 804/2007, informaţiile furnizate vor cuprinde:

-circumstanţele accidentului, substanţele periculoase implicate, datele disponibile pentru evaluarea efectelor accidentului asupra sănătăţi populaţiei  şi mediului şi măsurile de urgenţă luate;

-acţiuni pe care intenţionează să le intreprindă pentru atenuarea efectelor pe termen mediu şi lung ale accidentului şi pentru a preveni repetarea unui astfel de accident;

-actualizări ale informaţiilor furnizate, dacă investigaţiile ulterioare dezvăluie elemente suplimentare, care modifică informaţiile iniţiale sau concluziile formulate anterior.

12.1.8 În conformitate cu art. 22 (1) din HG 804/2007 privind controlul asupra pericolelor de accidente majore în care sunt implicate substanţe periculoase, operatorul are obligaţia să numească la nivelul amplasamentului un responsabil în domeniul managementului securităţii în vederea ducerii la îndeplinitre a prevederilor hotărârii menţionate.

Instalaţia nu intră sub Directiva SEVESO NU INTRA

12.1. Pe amplasament se utilizează substanţe chimice periculoase dar, prin cantităţile prezente, nu intră sub incidenţa HG 804/2007 privind controlul asupra pericolelor de accident major în care sunt implicate substanţe periculoase.

| Denumirea substanței periculoase | Clasificarea şi etichetarea substanţelor sau preparatelor chimice periculoase | Cantitate maximă prezentă cf. Art.2, HG 804/2007, tone | Cantitatea relevantă (tone) | Data revizuirii |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Clasa și categoria de pericol | Fraze de risc/fraze de pericol |  | Coloana 2 din Partea 1 a Anexei nr. 1 la HG 804/2007 | Coloana 3 din Partea 1 a Anexei nr. 1 la HG 804/2007 |  |

| Instalații relevante din punct de vedere al securității | Cauze | Efecte | Data revizuirii |
| --- | --- | --- | --- |

....

| Instalația | Echipamente de funcționare în siguranță | Data revizuirii |
| --- | --- | --- |

....

12.2. Plan operativ de prevenire şi management al situaţiilor de urgenţă

12.2.1. Operatorul deţine un Plan operativ de prevenire şi management al situaţiilor de urgenţă, plan care trateazǎ pericolele de pe amplasament, în special în legătură cu prevenirea accidentelor cu un posibil impact asupra mediului, care conţine cel puţin:

- Planul reţelelor de alimentare cu apǎ şi punctele de racord la aceste reţele;

- Planul reţelelor de canalizare;

- Identificarea pericolelor posibile din cadrul instalaţiei;

- Evaluarea riscurilor, accidentelor şi consecinţelor posibile;

- Implementarea mǎsurilor de reducere a riscurilor de accidente şi consecinţele lor;

- amplasarea şi caracteristicile echipamentelor care pot fi utilizate în situaţii de urgenţǎ.

12.2.2. Planul operativ de prevenire şi management al situaţiilor de urgenţă trebuie să includă prevederi pentru minimizarea efectelor asupra mediului apărute în urma oricărei situaţii de urgenţă.

12.2.3. Planul operativ de prevenire şi management al situaţiilor de urgenţă trebuie să fie revizuit anual şi actualizat după cum este necesar. El trebuie să fie disponibil pe amplasament în orice moment pentru inspecţie de către personalul cu drept de control al autorităţilor de specialitate.

12.2.4. Operatorul trebuie să deţină mijloacele materiale necesare în caz de poluări accidentale şi să acţioneze în conformitate cu prevederile planului mai sus menţionat.

12.3. Program de revizii şi reparaţii a utilajelor şi instalaţiilor din dotare

12.2.1. Operatorul trebuie să întocmeascã şi sã implementeze un Program anual de revizii şi reparaţii pentru utilajele şi instalaţiile din dotarea societăţii, contribuind în acest fel la reducerea riscului apariţiei unor situaţii neprevăzute, cu consecinţe grave asupra mediului înconjurător.

12.2.2. Planul de întreţinere şi reparaţii trebuie să cuprindă toate utilităţile de care dispune amplasamentul (depozitele pentru materii prime şi auxiliare, instalaţii de alimentare cu apă şi combustibil, clădiri, instalaţii de ventilaţie, incălzire şi iluminat, depozite de deşeuri, etc.)

12.2.3. Periodicitatea operaţiilor de întreţinere şi reparaţii trebuie să corespundă cu prescripţiile furnizorului de echipamente.

12.2.4. Activităţile prevăzute în Planul de înteţinere şi reparaţii va fi consemnat într-un registru. Acesta va cuprinde minim următoarele date:

- obiectivul supus reparaţiei sau verificării;

- data efectuării intervenţiei;

- felul intervenţiei (planificată sau neplanificată);

- tipul operaţiei executate;

- responsabilul execuţiei lucrării;

- fonduri repartizate reparaţiilor sau intervenţiilor.

# 13. MONITORIZAREA  ACTIVITĂŢII

13.1.   Prevederi generale privind monitorizarea

13.1.1. Operatorul are obligaţia să monitorizeze nivelul emisiilor de poluanţi conform prezentei autorizaţii integrate de mediu şi să raporteze datele de monitorizare către autoritatea competentă de protecţie a mediului.

13.1.2. Monitorizarea fiecǎrei emisii trebuie realizată aşa cum s-a precizat în prezenta autorizaţie, respectând condiţiile generale prevăzute de standardele specifice.

13.1.3. Prelevarea şi analiza probelor pentru monitorizarea factorilor de mediu se va realiza prin laborator propriu sau de către laboratoare acreditate, prin metode de analiză conform standardelor de metodă.

13.1.4. Echipamentele de monitorizare şi analiză trebuie exploatate şi întreţinute astfel încât monitorizarea să reflecte cu precizie emisiile sau evacuările.

13.1.5. Operatorul trebuie să înregistreze într-un registrul special punctele de prelevare a probelor, analizele, măsurătorile, metodele de determinare, condiţiile de prelevare, condiţiile atmosferice în care se face prelevarea, rezultatul măsurătorilor şi date privind eroarea de măsurare şi incertitudinea măsurătorilor.

13.1.6. Operatorul are obligaţia sa înregistreze şi sa arhiveze buletinele de analizǎ emise de terţi.

13.1.5. Monitorizarea emisiilor se va realiza astfel încît valorile determinate să poată fi comparate cu valorile limită impuse prin prezenta autorizaţie.

13.1.7. Toate rezultatele măsurătorilor trebuie prelucrate şi prezentate într-o formă adecvată pentru a permite ACPM să verifice conformitatea cu condiţiile de funcţionare autorizate şi valorile limită de emisie  stabilite.

13.1.8. Titularul autorizaţiei trebuie să asigure accesul sigur şi permanent la toate puncte de prelevare şi monitorizare.

13.1.9. Operatorul va asigura si monitorizarea tehnologică/monitorizarea variabilelor de proces, in conformitate cu specificul activitaţii.

13.1.10. Frecvenţa, metodele şi scopul monitorizării, prelevării şi analizelor, aşa cum sunt prevăzute în prezenta autorizaţie, pot fi modificate doar cu acordul scris al autorităţii competente pentru protecţia mediului.

13.2.  Monitorizarea emisiilor în aer

Monitorizarea emisiilor gazoase se va face în conformitate cu prevederile SR EN-15259/2008-Calitatea aerului, mǎsurarea emisiilor surselor fixe, cerinţe referitoare la secţiuni şi amplasamente de mǎsurare, precum şi la obiectivul, planul şi raportul de mǎsurare.

13.2.1. emisii din surse dirijate

| Activitate IED | Denumire și descriere coș | Poluant | Tip monitorizare | Metodă de analiză | Perioada de mediere | Condiții de referință | Data revizuirii |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Coș de dispersie centrala termică cu tiraj forțat pe gaz natural H=8,9 m față de sol Dn= 0,56 m Dgaz=3418,47 Nmc/h | CO | discontinua | Standarde in vigoare |  |  |  |
|  |  | SO2 |  |  |  |  |  |
|  |  | NOx |  |  |  |  |  |
|  |  | Pulberi |  |  |  |  |  |

IMISII

..

| Activitate IED | Denumire și descriere coș | Poluant | Tip monitorizare | Metodă de analiză | Perioada de mediere | Condiții de referință | Data revizuirii |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Biofiltru (emisii din sursă fixă de suprafaţă) | H2S | discontinuă | STAS 10814-76 |  |  |  |
|  |  | NH4 |  | STAS 10812-76 |  |  |  |

..

13.2.1.1. La efectuarea măsurătorilor pentru emisiile efluenţilor gazoşi se vor determina şi debitele masice, conţinutul in umiditate, viteza şi temperatura gazelor.

13.2.1.2. Monitorizarea emisiilor se va efectua în condiţii de funcţionare normală a instalaţiilor, în faza tehnologică în care emisia poluantului măsurat este maximă.

13.2.1.3.Pentru determinările de emisii gazoase, în toate cazurile rezultatele măsurătorilor vor fi recalculate pentru condiţii standard, 293K şi 101,3 kPa.

## 13.2.2. Monitorizarea calităţii aerului

13.2.2.1 Operatorul va măsura, prin metode standardizate, nivelul poluanţilor în aer conform condiţiilor stabilite în tabelul de mai jos:

| punct de prelevare | parametru | Frecvenţa de monitorizare | Metoda de masurare |
| --- | --- | --- | --- |
| Biofiltru | H2S | SEMESTRIAL |  |
|  | NH4 |  |  |
| Cos dispersie | CO | Anual |  |
|  | SO2 |  |  |
|  | NOx |  |  |
|  | Pulberi |  |  |

13.2.2.2.Condiţii de realizare a monitorizării:

- realizarea a trei măsurători, în zile diferite;

- prelevarea probelor se va realiza pe direcţia predominantă a vântului, în condiţii de activitate normală pe amplasament;

- se vor evita măsurătorile în condiţii meteorologice extreme.

## 13.3.   Monitorizarea emisiilor în apă

13.3.1. Monitorizarea apei

....

| Loc prelevare | Natura apei | Indicator de calitate | Tip de monitorizare | Frecvență | Metodă de analiză | Data revizuirii |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Caminul de vizitare de pe amplasamentul operatorului | Ape uzate fecaloid menajer si tehnologice de spălare preepurate | pH |  | Conform: contract APA PROD |  |  |
|  |  | Materii in suspensie |  |  |  |  |
|  |  | CBO5 |  |  |  |  |
|  |  | CCO-Cr |  |  |  |  |
|  |  | NH4+ |  |  |  |  |
|  |  | Reziduu fix |  |  |  |  |
|  |  | Substanţe extractibile |  |  |  |  |
|  |  | Fosfor total |  |  |  |  |
|  |  | Detergenţi sintetici biodegradabili |  |  |  |  |
|  |  | temperatura |  |  |  |  |
|  | Ape pluviale | pH | discontinuă | Semestrial 2probe/an-recoltate în perioade cu precipitaţii |  |  |
|  |  | Produse petroliere |  |  |  |  |
|  |  | CCOCr |  |  |  |  |

13.4.  Monitorizarea pânzei freatice

| Loc prelevare | Indicator de calitate | Tip de monitorizare | Frecvență | Metodă de analiză | Data revizuirii |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Foraje amplasament | pH | discontinuă | anual |  |  |
|  | CBO5 |  |  |  |  |
|  | CCOCr |  |  |  |  |
|  | NH4+ |  |  |  |  |
|  | NO2- |  |  |  |  |
|  | NO3- |  |  |  |  |
|  | P total |  |  |  |  |
| Foraj suprafaţă fertilizată | pH | discontinuă | După incheierea fiecărui ciclu de fertiliza prevăzut în studiu agrochimic |  |  |
|  | CBO5 |  |  |  |  |
|  | CCOCr |  |  |  |  |
|  | NH4+ |  |  |  |  |
|  | NO2- |  |  |  |  |
|  | NO3- |  |  |  |  |
|  | P total |  |  |  |  |

13.5. Monitorizarea solului

| Loc prelevare | Adâncime (cm) | Indicator analizat | Tip de monitorizare | Frecvență | Metodă de analiză | Data revizuirii |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Suprafaţa fertilizată |  | pH | Discontinuă | După incheierea fiecărui ciclu de fertiliza prevăzut în studiu agrochimic |  |  |
|  |  | Conţinutul în humus |  |  |  |  |
|  |  | Aciditatea hidrolitică(Ah) |  |  |  |  |
|  |  | Suma bazelor schimbabile (SB) |  |  |  |  |

13.6. Monitorizare tehnologică

13.6.1 Operatorul are obligaţia să monitorizeze parametrii tehnologici specifici fluxului tehnologic şi să menţină înregistrări corespunzătoare.

13.6.2. Parametrii tehnologici monitorizai/frecventa de monitorizare a acestora:

## 13.7.  Monitorizarea deşeurilor

13.7.1. deşeuri tehnologice

13.7.1.1 Monitorizarea deşeurilor se va realiza lunar, pe tipuri de deşeuri generate în conformitate cu prevederile HG 856/2002 privind evidenţa gestiunii deşeurilor şi pentru aprobarea listei ce cuprinde deşeuri, inclusiv deşeurile periculoase, modificatǎ prin HG 210/2007.

13.7.1.2. Operatorul are obligaţia întocmirii unui registru complet cu aspecte şi probleme legate de operaţiunile şi practicile de management a deşeurilor de pe amplasament, care trebuie pus la dispoziţia persoanelor autorizate ale autorităţii competente pentru protecţia mediului şi ale autorităţii cu atribuţii de control. Acest registru trebuie să conţină minimum detalii cu privire la:

-  cantităţile şi codurile deşeurilor;

- numele transportatorului deşeurilor şi detaliile de atestare şi de autorizare ale acestuia;

- confirmarea scrisă privind acceptarea şi eliminarea/recuperarea oricăror transporturi de deşeuri periculoase în afara amplasamentului;

- detalii privind expediţiile respinse;

- detalii privind orice amestecare a deşeurilor.

Aceste date trebuie raportate ACPM, ca parte a RAM.

13.8. Ambalaje şi deşeuri de ambalaje

Gestionarea ambalajelor şi a deşeurilor de ambalaje se va realiza în conformitate cu prevederile HG nr. 621/2005, privind gestionarea ambalajelor şi a deşeurilor de ambalaje. Raportarea datelor referitoare la ambalaje şi deşeuri de ambalaje, cǎtre autoritǎţile competente pentru protecţia mediului se va realiza în conformitate cu OM nr. 794/2012 privind procedura de raportare a datelor referitor la ambalaje şi deşeuri de ambalaje.

| Tip ambalaj | Descriere | Cantitate | UM | Operație | Data revizuirii |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

13.8. Monitorizare zgomot

| Punct de monitorizare | Parametru | Frecvență de monitorizare | Metodă de analiză | Data revizuirii |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - |  |  |  |  |

13.9. Monitorizare miros

,,,,,,,

13.10. Monitorizare substanţe şi preparate chimice periculoase

13.10.1. Operatorul va realiza monitorizarea substantelor periculoase pe cantităţi şi tipuri de substanţe folosite

## 13.11.   Monitorizarea post – închidere

13.11.1. În cazul încetării definitive a activităţii vor fi realizate şi urmărite acţiunile conform planului de închidere.

....

# 14. RAPORTĂRI CĂTRE AUTORITATEA COMPETENTĂ PENTRU PROTECŢIA MEDIULUI ŞI PERIODICITATEA ACESTORA

14.1. Date generale

14.1.1. Formatul tuturor registrelor cerute de prezenta autorizaţie trebuie să asigure înregistrarea tuturor datelor specifice necesare raportării rezultatului monitorizării. Registrele trebuie pǎstrate pe amplasament pe durata valabilităţii autorizaţiei integrate de mediu  şi trebuie sǎ fie disponibile pentru inspecţie de cǎtre personalul cu drept de control al autoritǎţilor de specialitate,  în orice moment.

14.1.2. Operatorul, prin persoana împuternicitǎ cu atribuţii în domeniul protecţiei mediului, va transmite ACPM raportarile solicitate la datele stabilite.

14.1.3. Operatorul trebuie sǎ înregistreze toate accidentele/incidentele care afecteazǎ exploatarea normalǎ a activitǎţii şi care pot crea un risc de mediu. Această înregistrare trebuie să includă detalii privind natura, extinderea şi impactul incidentului, precum şi circumstanţele care au dat naştere incidentului. Inregistrarea trebuie să includă toate măsurile corective luate asupra mediului şi evitarea reapariţiei incidentului. După notificarea accidentului, titularul trebuie să depună la sediile: APM Hunedoara şi GNM – Comisariatul judeţean Hunedoara, raportul privind incidentul.

14.1.4. Operatorul trebuie sǎ înregistreze toate reclamaţiile de mediu legate de exploatarea instalatiei. Fiecare astfel de înregistrare trebuie sǎ ofere detalii privind data şi ora reclamaţiei, numele reclamantului şi informaţii cu privire la natura reclamaţiei, mǎsura luatǎ în cazul fiecarei reclamaţii. Operatorul  trebuie sǎ depunǎ un raport la agenţie în luna urmǎtoare primirii reclamaţiei, oferind detalii despre orice reclamaţie care apare. Un rezumat privind numǎrul şi natura reclamaţiilor primite trebuie inclus în RAM.

....

14.2. Raportarea datelor de monitorizare

14.2.1. Operatorul va raporta anual datelele de monitorizare în conformitate cu planul de monitorizare stabilit la cap.13 la: APM Hunedoara şi la primăriacomunei Bacia

14.2.2. Raportarea va cuprinde cel puţin următoarele:

- date privind operatorul: nume, sediu;

- date privind instalaţia la care se efectuează monitorizarea (pentru fiecare instalaţie monitorizată):

  - numele instalaţiei;

  - locaţia instalaţiei;

  - sursa de emisie;

  - condiţii de operare a instalaţiei în timpul efectuării măsurătorii;

  - instalaţii de reţinere a poluanţilor (dacă există) şi starea acestora în momentul măsurătorii;

- pentru fiecare poluant monitorizat:

  - tipul poluantului;

  - felul măsurătorii: continuu, momentan;

  - cine a efectuat prelevare şi măsurarea;

  - metoda de măsurare utilizată - descriere conceptuală;

  - condiţii de prelevare: locul prelevarii, condiţii meteorologice; metoda de prelevare; etc.

  - aparatura de măsurare utilizată (cu referire la avizarea metrologică);

  - rezultatul măsurătorii: valori măsurate, eroarea/incertitudinea de măsurare, valori prelucrate (formula, programul utilizat), comparaţie cu CMA şi VLE conform cap. 10. (în cazul măsurătorilor cu frecvenţă mare se vor prezenta şi prelucrări în Excel a rezultatelor măsurătorilor, comparativ cu CMA şi VLE).

pentru emisiile gazoase se va respecta Standardul EN 15259:2007.

14.2.3. Datele de raportare cuprinse la punctul 14.2.2 vor fi solicitate de operator terţilor cu care se contractează monitorizarea.

....

14.3.  Contribuţia la registrul european al poluanţilor emişi  şi transferaţi (PRTR)

14.3.1. Operatorul are obligaţia de a raporta la ACPM, conform  Regulamentului (CE) nr. 166/2006 al Parlamentului European şi al Consiliului din 18.01.2006 privind înfiinţarea Registrului European al Poluanţilor Emişi şi Transferaţi şi modificarea Directivelor Consiliului 91/689/CEE şi 96/61/CE adoptat prin HG 140/2008, cantitãţile anuale, împreunã cu precizarea cã informaţia se bazeazã pe mãsurãtori, calcule sau estimãri a urmãtoarelor:

a) emisiile în aer, apă sau sol, a oricărui poluant specificat în Anexa II Regulamentului (CE) nr. 166/2006 al Parlamentului European şi al Consiliului din 18.01.2006 pentru care valoarea de prag corespunzătoare din anexa II este depăşită;

b) transferurile în afara amplasamentului de deşeuri periculoase care depăşesc 2 tone/an sau de deşeuri nepericuloase care depăşesc 2000 tone/an, pentru orice operaţie de valorificare sau eliminare, cu excepţia celor menţionate în Registru poluanţilor şi pentru transferurile transfrontieră de deşeuri periculoase.

14.3.2. Operatorul trebuie să colecteze informaţiile necesare cu o frecvenţă adecvată pentru a stabili care dintre emisiile şi transferurile în afara amplasamentului fac obiectul cerinţelor de raportare în conformitate cu prevederile paragrafului 1.

14.3.3. La pregătirea raportului, operatorul trebuie să utilizeze cele mai bune informaţii disponibile ce pot include date de monitorizare, factori de emisie, ecuaţii de bilanţ de masă, monitorizarea indirectă sau alte tipuri de calcule, raţionamente tehnice şi alte metode în conformitate cu Art. 9 (1) din  Regulamentului (CE) nr. 166/2006 al Parlamentului European şi al Consiliului din 18.01.2006 şi în concordanţă cu metodologiile internaţionale aprobate, unde acestea sunt disponibile.

14.3.4. Operatorul trebuie să asigure calitatea informaţiilor prezentate în raportul transmis autorităţii de mediu.

14.3.5. Operatorul  trebuie să păstreze şi să pună la dispoziţia autorităţilor competente ale Statelor Membre înregistrările datelor din care au rezultat informaţiile raportate, pe o perioada de 5 ani începând cu sfârşitul anului de raportare în cauză. Aceste înregistrări trebuie de asemenea să descrie metodologia utilizată pentru colectarea datelor.

14.3.6. Poluanţii specifici activităţii desfăşurate de operator  încadrată în Anexa 1 a Regulamentului (CE) nr. 166/2006 al Parlamentului European şi al Consiliului din 18.01.2006 privind înfiinţarea Registrului European al Poluanţilor Emişi şi Transferaţi, la activitatea..... care trebuie raportaţi în cazul în care valorile prag sunt depăşite sunt următorii:

| Numărul CAS | Poluanţi /substanţe | Valoarea prag pentru emisiile |
| --- | --- | --- |
|  |  | Aer (kg/an) | Apa (kg/an) | Sol (kg/an) |

14.3.7. Datele de emisie mǎsurate, estimate sau calculate, transferurile de deşeuri în afara amplasamentului, se raportează  de către operatorul respectând formatul din anexa A III a Regulamentului (CE) nr. 166/2006 al Parlamentului European şi al Consiliului din 18.01.2006 privind înfiinţarea Registrului European al Poluanţilor Emişi şi Transferaţi,  împreună cu celelalte informaţii  solicitate prin aceasta.

....

14.4. Raportul  anual de mediu

14.4.1. Raportului de mediu (RAM) va cuprinde date privind:

- activitatea de producţie în anul încheiat: producţia obţinută, modul de utilizare a materiilor prime, a materiilor auxiliare şi a utilităţilor (consumuri specifice, eficienţa energetică);

- sistemul de management de mediu şi modul de implementare a politicii de prevenire a accidentelor generate de substanţele periculoase;

- impactul activităţii asupra mediului: poluarea aerului, apei, solului, subsolului, pânzei freatice, nivelul zgomotului ( date de monitorizare sau estimate);

- date de monitorizare a emisiilor pe factori de mediu;

- raportarea PRTR;

- plan operativ de prevenire şi management al situaţiilor de urgenţă;

- sesizări şi reclamaţii din partea publicului şi modul de rezolvare a acestora.

- gestiunea deşeurilor şi ambalajelor;

- intrările de substanţe şi preparate chimice periculoase.

....

14.4.2. Raportului  de mediu  va fi transmis la ACPM.

14.5. Alte raportări

Operatorul va transmite la ACPM, conform solicitării autorităţii de mediu şi în cadrul RAM:

- inventarul emisiilor de poluanţi atmosferici, conform Chestionarului-Declaraţie;

-  gestiunea deşeurilor şi ambalajelor.

....

14.6. Mod de raportare

....

| Nr. Crt. | Denumire raport | Frecvență raportare | Data depunerii raportului | Acces aplicații SIM | Data revizuirii |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

....

# 15. OBLIGAŢIILE TITULARULUI

15.1. Obligaţiile de bază ale operatorului privind exploatarea instalaţiei, conform Legii 278/2013 privind emisiile industriale, sunt următoarele:

- luarea tuturor măsurilor de prevenire eficientă a poluării în special prin recurgerea la cele mai bune tehnici disponibile;

- luarea măsurilor care să asigure că nicio poluare importantă nu va fi cauzată;

- evitarea producerii de deşeuri şi, în cazul în care aceasta nu poate fi evitată, valorificarea lor, iar în caz de imposibilitate tehnică şi economică, luarea măsurilor pentru neutralizarea şi eliminarea acestora, evitându-se sau reducându-se impactul asupra mediului;

- utilizarea eficientă a energiei;

- luarea măsurilor necesare pentru prevenirea accidentelor şi limitarea consecinţelor acestora;

- luarea măsurilor necesare, în cazul încetării definitive a activităţilor, pentru evitarea oricărui risc de poluare şi pentru aducerea amplasamentului şi a zonelor afectate într-o stare care să permită reutilizarea acestora.

15.2 Orice modificare faţǎ de datele înscrise în documentaţia depusă de operator la solicitarea actualizării autorizaţiei integrate trebuie notificată autorităţii competente de protecţia mediului, în scris, imediat ce intervine:

- modificări privind numele sub care societatea este înregistrată la Registrul Comerţului, adresa sediului social al operatorului;

- modificări privind deţinătorul instalaţiei;

- măsuri luate privind intrarea în proces de lichidare.

In conformitate cu art. 10(2) din OUG 195/2005 privind protecţia mediului, cu modificările ulterioare, în termen de 60 de zile de la data semnarii/emiterii documentului care atestă încheierea uneia dintre procedurile de vânzare a pachetului majoritar de acţiuni, vânzare de active, fuziune, divizare, concesionare ori în care implică schimbarea titularului activităţii, precum şi în cazul de dizolvare urmată de lichidare, lichidare, faliment, încetarea activităţii, părţile implicate transmit în scris autoritaţii competente pentru protecţia mediului obligatiile asumate privind protectia mediului, printr-un document certificat pentru conformitate cu originalul.

15.3. Operatorul este obligat să respecte condiţiile din autorizaţia integrată de mediu în desfăşurarea activităţii din instalaţie.

15.4. Nu se va realiza nici o modificare a instalaţiei sau a modului de exploatare a acesteia fără notificarea din timp a ACPM.

15.5. In cazul oricărei situaţii de mai jos trebuie trimisă o notificare scrisă ACPM, Gărzii Naţionale de Mediu - Comisariatul Judeţean Hunedoara:

-  încetarea permanentă a exploatării oricărei părţi sau a întregii instalaţii autorizate;

- încetarea funcţionǎrii oricărei părţi sau a întregii instalaţii autorizate pentru o perioadă care poate depăşi un an;

- reluarea exploatării oricărei părţi sau a întregii instalaţii autorizate după oprire.

15.6. Operatorul este obligat să raporteze cu regularitate la autoritatea competentă pentru protecţia mediului, datele cuprinse la capitolul 14 al prezentei autorizaţii, rezultatele monitorizării emisiilor şi în termenul cel mai scurt, despre orice incident sau accident care  afectează semnificativ mediu.

15.7. Operatorul trebuie să notifice ACPM şi GNM – CJ Hunedoara  prin fax şi electronic, dacă este posibil, imediat ce se confruntă cu oricare din următoarele situaţii:

-  orice emisie în aer, semnificativă pentru mediu, de la orice punct potenţial de emisie;

- orice funcţionare defectuoasă a echipamentului de control care poate duce la pierderea controlului oricărui sistem de reducere a poluării de pe amplasament;

- orice incident cu potenţial de contaminare a apelor de suprafaţă şi subterane sau care poate reprezenta o ameninţare de mediu pentru aer sau sol sau necesită un răspuns urgent din partea agenţiei;

- orice emisie care nu se conformează cu cerinţele autorizaţiei.

Notificarea va cuprinde: data şi ora incidentului, detalii privind natura oricărei emisii şi a oricărui risc creat de incident şi măsurile luate pentru minimizarea emisiilor şi evitarea reapariţiei.

15.8. În cazul oricărui incident sau situaţie de urgenţă, persoanele autorizate de titularul activităţii vor anunţa, după caz, şi alte autorităţi, în cel mai scurt timp posibil:

- în cazul contaminării solului, apelor subterane, apelor de suprafaţă: Administraţia Naţională  „Apele Romane” Direcţia Apelor Bazinale Mureş;

-  în cazul incendiilor: Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă Hunedoara;

- în caz de îmbolnăviri ale personalului: Direcţia de Sănătate Publică, Inspectoratul Teritorial de Muncă.

15.9. Titularul autorizaţiei trebuie să menţină un dosar pentru informarea publică, care să fie disponibil publicului, la cerere. Acest dosar trebuie să conţină următoarele:

- autorizaţia;

- solicitarea;

- raportarea anuală privind aspectele de mediu netehnice;

- raportul anual de monitorizare;

- alte aspecte pe care titularul autorizaţiei le consideră adecvate.

15.10. În conformitate cu prevederile OUG 195/2005 privind protecţia mediului, aprobată şi modificată prin Legea 265/2006, cu modificările şi completările ulterioare, conducerea SC JAV ZEGREAN SRL prin persoana desemnată cu atribuţii în domeniul protecţiei mediului, va asista persoanele împuternicite cu activităţi de inspecţie punîndu-le la dispoziţie evidenţa măsurătorilor proprii şi toate celelalte documente şi le va facilita controlul activităţii precum şi prelevarea de probe. Va asigura, de asemenea, accesul persoanelor împuternicite la instalaţiile tehnologice, la echipamentele şi instalaţiile de depoluare precum şi în spaţiile sau în zonele potenţial generatoare de impact asupra mediului.

15.11. Operatorul are obligaţia de a realiza măsurile impuse anterior de persoane împuternicite cu inspecţia. Măsurile impuse de aceste autorităţi, modul de realizare a acestora şi data realizării acestora vor fi raportate la  ACPM şi autoritatea care a impus măsurile, imediat după realizarea lor.

15.12.  În conformitate cu OUG 196/2005, aprobată de Legea105/2006 privind fondul de mediu, operatorul are obligaţia să declare, să calculeze şi să achite taxele aferente fondului de mediu pentru ambalajele introduse pe piaţa internă şi emisiile atmosferice din surse fixe şi mobile.

15.13. Operatorul are obligaţia de a întreţine în mod corespunzător întregul amplasament conform art. 70, lit. i din OUG 195/2005 privind protecţia mediului, aprobată şi modificată prin Legea 265/2006, cu toate completările si modificările ulterioare.

15.14. Operatorul are obligaţia să pună la dispozitia publicului pe suport de hârtie/ electronic, pentru a putea fi consultate, datele referitoare la emisiile provenite de la instalaţii, la sediul ACPM sau/şi la sediul administraţiei locale în a cărei rază se află instalaţia, conform art. 53 din Ord. 818/2003  pentru aprobarea procedurii de emitere a autorizaţiei integrate de mediu.

....

# 16. MANAGEMENTUL ÎNCHIDERII INSTALAŢIEI, MANAGEMENTUL REZIDUURILOR

16.1. În cazul în care operatorul urmează să deruleze sau să fie supus unei proceduri de vânzare a pachetului majoritar de acţiuni, vânzare de active, fuziune, divizare, concesionare ori în alte situaţii care implică schimbarea titularului activităţii, precum şi în caz de dizolvare urmată de lichidare, lichidare, faliment, încetarea activităţii, acesta are obligaţia de a notifica autoritatea competentă pentru protecţia mediului. Autoritatea competentă pentru protecţia mediului informează titularul cu privire la obligaţiile de mediu care trebuie asumate de părţile implicate, pe baza evaluărilor care au stat la baza emiterii actelor de reglementare existente.

În termen de 60 de zile de la data semnării/emiterii documentului care atestă încheierea uneia dintre proceduri, părţile implicate transmit în scris autorităţii competente pentru protecţia mediului obligaţiile asumate privind protecţia mediului, printr-un document certificat pentru conformitate cu originalul. Clauzele privind obligaţiile de mediu cuprinse în actele întocmite au un caracter public.

Îndeplinirea obligaţiilor de mediu este prioritară în cazul procedurilor de: dizolvare urmată de lichidare, faliment, încetarea activităţii.

16.2. În cazul încetării temporare sau definitive a activităţii întregii instalaţii sau a unor părţi din instalaţie, operatorul trebuie să respecte Planul de închidere a instalaţiei întocmit şi agreat de ACPM. Scopul planului de închidere trebuie să respecte prevederile Ghidului Tehnic General (punctul nr.18). Planul de închidere include cel  putin următoarele:

- planuri ale tuturor conductelor instalaţiilor şi rezervoarelor;

- orice măsură de precauţie specifică necesară pentru asigurarea faptului că demolarea clădirilor sau a altor structuri nu cauzează poluare în aer, apă sau sol;

- măsuri de eliminare şi acolo unde este cazul, spălare a conductelor şi a rezervoarelor şi golirea completă de conţinutul potenţial periculos;

- eliminarea substanţelor potenţial dăunătoare, dacă nu s-a stabilit că este acceptabil a se lăsa astfel de obligaţii viitorilor proprietari;

- oprirea alimentării cu utilităţi: apă, energie electrică şi combustibil a instalaţiilor;

- demontarea instalaţiilor şi transportul materialelor rezultate, spre destinaţiile anterior stabilite;

- dezafectarea depozitelor;

- determinarea gradului de afectare a solului;

- măsuri pentru reconstrucţia ecologică a terenului afectat istoric prin activităţile  desfăşurate pe amplasament.

16.3. Operatorul are obligaţia să asigure resursele necesare pentru punerea în practică a Planului de închidere şi să declare mijloacele de asigurare a disponibilităţii acestor resurse, indiferent de situaţia financiară a titularului autorizaţiei.

16.4. La încetarea activităţii se va reface Raportul de amplasament, reanalizându-se poluanţii din apa subterană şi sol, pentru a stabili aportul la poluare al instalaţiei şi măsurile de remediere ce se impun.

16.5. La încetarea activităţii cu impact asupra mediului geologic la schimbarea activităţii sau a destinaţiei terenului, operatorul economic sau deţinătorul de teren este obligat să realizeze investigarea şi evaluarea poluării mediului geologic.

16.6. Operatorul are obligaţia ca în cazul încetării definitive a activităţii să ia măsurile necesare pentru evitarea oricărui risc de poluare şi de aducere a amplasamentului şi a zonelor afectate într-o stare care să permită reutilizarea acestora.

Verificarea conformării cu prevederile prezentului act se face de către reprezentanţii Gărzii Naţionale de Mediu - Comisariatul Judeţean Hunedoara şi  Agenţia pentru Protecţia Mediului Hunedoara.

....

# 17. Anexe

# 18. DICŢIONAR     DE    TERMENI

| 1 | Autoritatea competentă pentru protecţia mediului (ACPM) | Agenţia pentru Protecţia Mediului Hunedoara |
| --- | --- | --- |
| 2 | Autoritatea cu atribuţii de control, inspecţie şi sancţionare în domeniul protecţiei mediului | Comisariatul Judeţean Hunedoara al Gărzii Naţionale de Mediu |
| 3 | Autoritatea centrală de protecţie a mediului | Ministerul Mediului, Apelor şi Pădurilor |
| 4 | Operator | Persoană fizică sau juridică, care operează ori deţine controlul instalaţiei, aşa cum este prevăzut în legislaţia naţională, sau care a fost investită cu putere economică decisivă asupra funcţionării tehnice a instalaţiei, respectiv |
| 5 | BAT (cele mai bune tehnici disponibile) | Stadiul de dezvoltare cel mai avansat şi eficient înregistrat în dezvoltarea unei activităţi şi a modurilor de exploatare, care demonstrează posibilitatea practică a tehnicilor specifice de a constitui referinţă pentru stabilirea valorilor limită de emisie în scopul prevenirii poluării, iar în cazul în care acest fapt nu este posibil, pentru a reduce în ansamblu emisiile şi impactul asupra mediului, în întregul său |
| 6 | CAT | Colectiv tehnic de avizare |
| 7 | CBO5 | Consumul biochimic de oxigen la 5 zile |
| 8 | CCOCr | Consumul chimic de oxigen – metoda cu dicromat de potasiu |
| 9 | COV | Compuşi organici volatili |
| 10 | dB(A) | Decibeli (curba de zgomot A). |
| 11 | IPPC | Prevenirea, reducerea şi controlul integrat al poluării |
| 12 | Instalaţie IPPC | Orice instalaţie tehnică staţionară, în care se desfăşoară una sau mai multe activităţi prevăzute în Anexa 1 din Legea 278/2013, precum şi orice altă activitate direct legată, sub aspect tehnic, de activităţile desfăşurate pe acelaşi amplasament, susceptibilă de a avea efecte asupra emisiilor şi poluării |
| 13 | RAM | Raport anual de mediu |
| 14 | PRTR | H.G. nr. 140/2008 privind stabilirea unor măsuri pentru aplicarea prevederilor Regulamentului (CE) al Parlamentului European şi al Consiliului nr. 166/2006 privind înfiinţarea Registrului European al Poluanţilor Emişi şi Transferaţi şi modificarea Directivelor Consiliului 91/689/CEE şi 96/61/CE. |
| 15 | R | Fraza de risc este o frază care exprimă o descriere concisă a riscului prezentat de substanţele şi preparatele chimice periculoase pentru om şi mediul înconjurător conform SR 13253/1996 |
| 16 | SMA | Sistem de management al autorizaţiei |
| 17 | Cod CAEN | Clasificarea activităţilor din economia naţională |
| 18 | Prejudiciu | O schimbare negativă măsurabilă a unei resurse naturale sau o deteriorare măsurabilă a unui serviciu legat de resursele naturale, care poate surveni direct sau indirect |
| 19 | Ameninţare iminentă cu un prejudiciu | O probabilitate suficientă de producere a unui prejudiciu asupra mediului în viitorul apropriat |
| 20 | Prejudiciul asupra mediului | a) prejudiciul asupra speciilor şi habitatelor naturale protejate - orice prejudiciu care are efecte semnificative negative asupra atingerii sau menţinerii unei stări favorabile de conservare a unor astfel de habitate sau specii; caracterul semnificativ al acestor efecte se evaluează în raport cu starea iniţială, ţinând cont de criteriile prevăzute în anexa nr. 1; prejudiciile aduse speciilor şi habitatelor naturale protejate nu includ efectele negative identificate anterior, care rezultă din acţiunile unui operator care a fost autorizat în mod expres de autorităţile competente în concordanţă cu prevederile legale în vigoare b) prejudiciul asupra apelor - orice prejudiciu care are efecte adverse semnificative asupra stării ecologice chimice si/sau cantitative şi/sau potenţialului ecologic al apelor în cauză, astfel cum au fost definite în Legea nr. 107/1996, cu modificările şi completările ulterioare, cu excepţia efectelor negative pentru care se aplica art. 27 din Legea nr. 107/1996, cu modificările şi completările ulterioare c) prejudiciul asupra solului - orice contaminare a solului, care reprezintă un risc semnificativ pentru sănătatea umană, care este afectată negativ ca rezultat al introducerii directe sau indirecte a unor substanţe, preparate, organisme sau microorganisme în sol sau în subsol. |

19. ABREVIERI

| 1 | A.P.M. ... | Agenţia pentru Protecţia Mediului ..., |
| --- | --- | --- |
| 2 | A.C.P.M. | Autoritatea competentă pentru protecţia mediului |
| 3 | C.J. ... al G.N.M. | Comisariatul Judeţean ... al Gărzii Naţionale de Mediu |
| 4 | CAT | Colectiv tehnic de avizare |
| 5 | CBO5 | Consumul biochimic de oxigen la 5 zile |
| 6 | CCOCr | Consumul chimic de oxigen – metoda cu dicromat de potasiu |
| 7 | COV | Compuşi organici volatili |
| 8 | dB(A) | Decibeli (curba de zgomot A). |
| 9 | IPPC | Prevenirea, reducerea şi controlul integrat al poluării |
| 10 | RAM | Raport anual de mediu |
| 11 | PRTR | Registru European al Poluanţilor Emişi şi Transferaţi şi modificarea Directivelor Consiliului 91/689/CEE şi 96/61/CE. |
| 12 | SMA | Sistem de management al autorizaţiei |
| 13 | Cod CAEN | Clasificarea activităţilor din economia naţională |
| 14 | BREF | Reference Document on Best Available Techniques for Intensive Rearing of Poultry and Pigs (iulie 2003) |
| 15 | IMA | Instalaţie mare de ardere |

20. C U P R I N S

| 1 | DATE DE IDENTIFICARE A OPERATORULUI |  |
| --- | --- | --- |
| 2 | TEMEIUL LEGAL |  |
| 3 | CATEGORIA DE ACTIVITATE |  |
| 4 | DOCUMENTAŢIA SOLICITĂRII AUTORIZAŢIEI |  |
| 5 | MANAGEMENTUL ACTIVITĂŢII |  |
| 6 | MATERII PRIME ŞI MATERIALE AUXILIARE |  |
| 7 | RESURSE: APĂ, ENERGIE ELECTRICĂ, GAZE NATURALE |  |
| 7.1 | Apa |  |
| 7.2 | Utilizarea eficientă a energiei şi resurselor |  |
| 8 | DESCRIEREA INSTALAŢIEI ŞI A FLUXURILOR TEHNOLOGICE EXISTENTE PE AMPLASAMENT |  |
| 8.1 | Descrierea amplasamentului |  |
| 8.2 | Descrierea principalelor activităţi |  |
| 8.3 | Tehnici aplicate de societate pentru conformare cu cerinţele BAT pentru activitate |  |
| 9 | INSTALAŢII PENTRU EVACUAREA, REŢINEREA ŞI DISPERSIA POLUANŢILOR ÎN MEDIU |  |
| 9.1 | Emisii în atmosferă |  |
| 9.2 | Emisii în apă |  |
| 9.3 | Emisii în sol, ape subterane |  |
| 10 | CONCENTRAŢII DE POLUANŢI ADMISE LA EVACUAREA ÎN MEDIUL ÎNCONJURĂTOR, NIVEL DE ZGOMOT |  |
| 10.1 | Aer |  |
| 10.2 | Apă |  |
| 10.3 | Sol |  |
| 10.4 | Zgomot |  |
| 11 | GESTIUNEA DEŞEURILOR |  |
| 12 | INTERVENŢIA RAPIDĂ, PREVENIREA ŞI MANAGEMENTUL SITUAŢIILOR DE URGENŢĂ |  |
| 13 | MONITORIZAREA ACTIVITĂŢII |  |
| 14 | RAPORTĂRI CĂTRE AUTORITATEA COMPETENTĂ PENTRU PROTECŢIA MEDIULUI ŞI PERIODICITATEA ACESTORA |  |
| 15 | OBLIGAŢIILE TITULARULUI |  |
| 16 | MANAGEMENTUL ÎNCHIDERII INSTALAŢIEI, MANAGEMENTUL REZIDUURILOR |  |
| 17 | ANEXE |  |
| 18 | DICŢIONAR DE TERMENI |  |
| 19 | ABREVIERI |  |
| 20 | CUPRINS |  |