AUTORIZAŢIE INTEGRATĂ DE MEDIU (Proiect)

Nr. ........din .......2018

Operator:  S.C.  AVIS COLLECTION   S.R.L.

Sediu social: localitatea Mintia, str. Lucian Blaga, nr. 2, judeţul Hunedoara

Denumirea instalaţíei:  Fermele 2 si 4 gaini ouatoare MINTIA

Punct de lucru:  Localitatea Mintia,Str. Lucian Blaga , nr. 2  judeţul Hunedoara

Locaţia activităţii: Localitatea Mintia,Str. Lucian Blaga , nr. 2  judeţul Hunedoara

0161 – activităţi auxiliare pentru creşterea animalelor;

3811 – colectarea deşeurilor nepericuloase

Categoria de activitate conform:

A.Clasificării activităţilor din economia naţională CAEN:

Cod CAEN   0147 – cresterea pasarilor

B. Anexei 1 la Legea nr. 278/2013 privind emisiile industriale

| Nr. Crt. | Cod activitate IED | Denumire activitate IED | SNAP | NFR | Data revizuirii |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 6, 6.6 (a) | a) instalatii pentru cresterea intensiva a pasarilor cu o capacitate mai mare de 40000 locuri; | 1004, 1005 | 4B |  |

C.Anexei I la Regulamentul (CE) nr. 166/2006 al Parlamentului European şi al Consiliului din 18.01.2006 privind înfiinţarea Registrului European al Poluanţilor Emişi şi Transferaţi

| Activitate IED | Activitate PRTR | Denumire activitate PRTR | Data revizuirii |
| --- | --- | --- | --- |
| 6, 6.6 | 7(a) (ii) | Instalații de creștere intensivă a pasarilor |  |

Emisă de:        Agentia pentru Protectia Mediului Hunedoara

Data emiterii:  …...2018

Data expirării: AIM este valabila pe toata perioada în care beneficiarii obţin viza anuală

1.DATE DE IDENTIFICARE A  OPERATORULUI

Operator: S.C.  AVIS COLLECTION  S.R.L.

Sediul social: localitatea Mintia, str. Lucian Blaga, nr. 2, judeţul Hunedoara;

Număr de ordine în registrul comerţului: J20/183/2005, CUI RO 17190295

Certificat de înregistrare:   emis la data de.02.02.2005

Date de contact ale societăţii:

- Tel/fax:  0254-236555(6)/ 0254-236557

- e-mail:  avis_3000_mediu@yahoo.com

Administrator: Alina Maria STATE

2.TEMEIUL LEGAL

Ca urmare a cererii adresate de S.C.  AVIS COLLECTION SRL  S.R.L. cu sediul în localitatea Mintia, str. Lucian Blaga, nr. 2, judeţul Hunedoara, înregistrată la Agenţia  pentru Protecţia Mediului Hunedoara, cu nr. 83 din 05.01.2018 şi completărilor înregistrate la nr. 5286  din 22.06.2018,

- în baza analizării documentaţiei de susţinere a solicitării pentru obţinerea Autorizaţiei  integrate de mediu, a comentariilor, sesizărilor, punctelor de vedere înregistrate în timpul derulării procedurii;

- în baza comentariilor şi punctelor de vedere înregistrate în timpul consultărilor cu autorităţile membre ale Colectivului de Analiză Tehnică;

- în urma evaluării condiţiilor de operare şi a respectării cerinţelor Legii nr. 278/2013 privind emisiile industriale;

- în baza O.U.G. nr. 195/2005 privind protecţia mediului, aprobată prin Legea nr. 265/2006, cu modificările şi completările ulterioare;

- în baza O.M. nr. 818/2003, pentru aprobarea Procedurii de emitere a autorizaţiei integrate de mediu, cu modificările şi completările ulterioare;

- în baza Hotărârii Guvernului nr. 38/2015 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Mediului, Apelor şi Pădurilor;

- în baza Hotărârii nr. 1000/2012  privind reorganizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale pentru Protecţia Mediului şi a instituţiilor publice aflate în subordinea acesteia, a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 195/2005 privind protecţia mediului, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 265/2006, cu modificările şi completările ulterioare;

- Ordonanţa de urgenţă nr. 86/2014 privind stabilirea unor măsuri de reorganizare la nivelul administraţiei publice centrale şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative;

- în baza Ordinului M.A.P.M. nr. 36/2004, pentru aprobarea Ghidului tehnic general pentru aplicarea procedurii de emitere a autorizaţiei integrate de mediu;

- în baza O.M. nr. 169/02.03.2004, pentru aprobarea, prin metoda confirmării directe, a Documentelor de referinţă privind cele mai bune tehnici disponibile (BREF), aprobate de Uniunea Europeană.

Cu respectarea cerinţelor legale prevăzute de:

- Legea nr. 104/2011, privind calitatea aerului înconjurător;

- STAS 12574/1987, privind condiţiile de calitate ale aerului din zonele protejate;

- Ordinul nr. 462/1993,  pentru  aprobarea  Condiţiilor tehnice  privind  protecţia  atmosferei;

- Ordinul nr. 756/1997 pentru aprobarea Reglementării privind evaluarea poluării mediului, cu modificările şi completarile ulterioare;

- SR 0/2017,  privind acustica urbană – limite admisibile ale nivelului de zgomot;

- Legea apelor nr. 107/1996, cu modificările şi completările ulterioare;

- H.G. nr. 188/2002, pentru aprobarea unor norme privind condiţiile de descărcare în mediul acvatic a apelor uzate cu modificările şi completările aduse de H.G. nr. 352/2005 şi H.G. nr. 210/2007;

- Legea nr. 458/2002, privind calitatea apei potabile, cu modificările şi completările ulterioare;

- H.G. nr. 351/2005 privind aprobarea Programului de eliminare treptată a evacuărilor, emisiilor şi pierderilor de substanţe prioritar periculoase, cu modificările şi completările ulterioare;

- Ordinul M.M.G.A. nr. 161/2006 de aprobare a Normativului privind clasificarea calităţii apelor de suprafaţă în vederea stabilirii stării ecologice a apelor de suprafaţă;

- Legea nr. 211/2011(r)privind regimul deşeurilor;

- H.G. nr. 856/2002, privind evidenţa gestiunii deşeurilor şi pentru aprobarea listei cuprinzând deşeurile, inclusiv deşeurile periculoase;

- Legea  nr. 249/2015 privind modalitatea de gestionare a ambalajelor şi a deşeurilor de ambalaje

- Ordinul nr. 794/2012 privind procedura de raportare a datelor referitoare la ambalaje si deseuri de ambalaje;

- H.G. nr. 170/2004 privind gestionarea anvelopelor uzate;

- H.G. nr. 235/2007 privind gestionarea uleiurilor uzate;

- H.G. nr. 1132/2008 privind regimul bateriilor şi acumulatorilor şi al deşeurilor de baterii şi acumulatori, cu modificările şi completările ulterioare;

- O.U.G. nr. 5 /2015 privind deşeurile de echipamente electrice şi electronice şi O.M. nr. 901/2005 privind aprobarea măsurilor specifice pentru colectarea deşeurilor de echipamente electrice şi electronice care prezintă riscuri prin contaminare pentru securitatea şi sănătatea personalului din punctele de colectare;

- H.G. nr. 1061/2008 privind transportul deşeurilor periculoase şi nepericuloase pe teritoriul     României;

- O.M. nr. 95/2005, privind definirea criteriilor care trebuie îndeplinite de deşeuri pentru a se regăsi pe lista specifică unui depozit şi pe lista naţională de deşeuri acceptate în fiecare clasă de depozit de deşeuri;

- Ordonanţa nr.24/2016 privind organizarea şi desfăşurarea activităţii de neutralizare a deşeurilor de origine animală;

- Hotărârea nr. 140/2008, privind stabilirea unor măsuri pentru aplicarea prevederilor Regulamentului (CE) al Parlamentului European şi al Consiliului nr.166/2006 privind înfiinţarea Registrului European al Poluanţilor Emişi şi Transferaţi şi modificarea directivelor Consiliului 91/689/CEE şi 96/61/CE;

- H.G. nr. 176/2004, privind stabilirea criteriilor de acordare a etichetei ecologice pentru grupul de produse amelioratori de sol şi substraturi de cultură

- H.G. nr. 236/2007, privind stabilirea unor măsuri pentru asigurarea aplicării Regulamentului Parlamentului European şi al Consiliului nr. 1980/2000/CE din 17 iulie 2000 privind sistemul revizuit de acordare a etichetei ecologice comunitare;

- Legea nr.360/2003(r) privind regimul substantelor şi preparatelor chimice chimice periculoase;

- Regulamentul CE nr.1907/2006 (REACH) privind înregistrarea, evaluarea, autorizarea şi restricţionarea substanţelor chimice;

- Regulamentul CE nr.1272/2008 (CLP) privind clasificarea, etichetarea şi ambalarea substanţelor şi a amestecurilor, de modificare şi de abrogare a Directivelor 67/548/CEE şi 1999/45/CE, precum şi de modificare a Regulamentului (CE)nr. 1907/2006

- Ordonanţa nr.24/2016 privind organizarea şi desfăşurarea activităţii de neutralizare a deşeurilor de origine animală;

- O.M. nr. 296/2005, privind aprobarea Programului cadru de acţiune tehnic pentru elaborarea programelor de acţiune în zone vulnerabile la poluarea cu nitraţi din surse agricole;

- O.M. nr. 242/2005, pentru aprobarea organizării Sistemului naţional de monitoring integrat al solului, de supraveghere, control şi decizii pentru reducerea aportului de poluanţi proveniţi din surse agricole şi de management al reziduurilor organice provenite din zootehnie în zone vulnerabile şi potenţial vulnerabile la poluare cu nitraţi;

- H.G. nr. 964/2000, privind aprobarea Planului de acţiune pentru protecţia apelor împotriva poluării cu nitraţi proveniţi din surse agricole;

- Ordin nr. 1182/2005, privind aprobarea Codului de bune practici agricole pentru protecţia apelor împotriva poluării cu nitraţi din surse agricole;

- Codul de bune practici în fermă, aprobat prin Ordinul nr.1234/2006;

- Ord. nr. 3299/2012 pentru aprobarea metodologiei de realizare şi raportare a inventarelor privind emisiile de poluanți în atmosferă;

- H .G. nr. 878/2005, privind accesul publicului la informaţia privind mediul;

- Legea nr. 86/2000, pentru ratificarea Convenţiei privind accesul la informaţie, participarea publicului la luarea deciziei şi la accesul în justiţie în probleme de mediu, semnată la Aarhus la 25.01.2000;

- O.U.G. nr. 68/2007, privind răspunderea de mediu cu referire la prevenirea şi repararea prejudiciului asupra mediului aprobată prin Legea nr.19/2008, cu modificările şi completările ulterioare;

- Legea nr. 105/2006 pentru aprobarea O.U.G. nr. 196/2005 privind Fondul pentru mediu, cu modificările şi completările ulterioare;

- Ordin ANSVSA nr. 136/2006 pentru aprobarea Normei sanitare veterinare privind standardele minime pentru protecţia găinilor ouătoare, modificat prin Ordin ANSVSA nr. 42/2010;

- Ordin  ANSVSA nr. 135/2010 privind monitorizarea sistemelor de creştere a găinilor ouătoare pentru producţia de ouă de consum, în conformitate cu legislaţia europeană specific.

Titularul/operatorul autorizaţiei integrate de mediu este obligat să respecte legislaţia de mediu în vigoare, cu toate modificările/completările intervenite ulterior emiterii actului de reglementare până la expirarea valabilităţii acestuia.

Ţinând cont de recomandările documentului de referinţă privind cele mai bune tehnici disponibile (BREF), aprobat de Uniunea Europeană: Reference Document on Best Available Techniques for Intensive Rearing of Poultry and Pigs (iulie 2003)

în condiţiile în care orice emisie rezultată în urma activităţii va fi în conformitate şi nu va         depăşi cerinţele legislaţiei de mediu din România, armonizată legislaţiei Uniunii Europene şi prevederilor prezentei autorizaţii,

se emite :

AUTORIZAŢIA INTEGRATĂ DE MEDIU

Pentru functionarea instalatiei: Fermele nr. 2 si 4 gaini ouatoare

Amplasata in: localitatea Mintia, str. Lucian Blaga. Nr. 2, judeţul Hunedoara

Operator: – SC AVIS COLLECTION  SRL

Autorizaţia include condiţiile necesare pentru asigurarea că:

- sunt luate toate măsurile adecvate de prevenre a poluării, în special prin aplicarea celor mai bune tehnici disponibile;

- nu va fi cauzată nici o poluare semnificativă;

- este evitată generarea deşeurilor, iar acolo unde deşeurile sunt produse ele sunt recuperate sau în cazul în care recuperarea este imposibilă din punct de vedere tehnic şi economic, deşeurile sunt eliminate evitând sau reducând orice impact asupra mediului;

- sunt luate măsuri necesare pentru a preveni accidentele şi a limita consecinţele lor;

- este minimizat impactul semnificativ de mediu produs de anumite condiţii altele decît cele normale de funcţionare;

- sunt luate măsurile necesare pentru ca în cazul încetării definitive a activităţii să se evite orice risc de poluare şi să se refacă amplasamentul la o stare satisfăcătoare;

- sunt luate măsurile necesare pentru utilizarea eficientă a energiei.

Autorizaţia integrată de mediu conţine cerinţe de monitorizare adecvate descărcărilor de poluanţi care au loc, cu specificarea metodologiei şi frecvenţei de măsurare şi obligaţia de a furniza autorităţii competente datele solicitate de aceasta pentru verificarea conformării cu autorizaţia.

Conform prevederilor O.U.G nr. 195/2005 aprobată prin Legea nr. 265/2006, cu modificările şi completările ulterioare, nerespectarea prevederilor autorizaţiei integrate de mediu atrage suspendarea şi/sau anularea acesteia, după caz.

Nerespectarea prevederilor autorizatiei integrate de mediu atrage dupa sine suspendarea si/sau anularea acesteia, dupa caz.

3.CATEGORIA DE ACTIVITATE

Prezenta autorizaţie se va aplica tuturor activităţilor desfăşurate în instalaţie sub controlul  operatorului, de la recepţia materiilor prime şi materialelor auxiliare pe amplasament până la expedierea produselor finite inclusiv managementul deşeurilor de la punctul de colectare până la punctul de eliminare sau valorificare.

Categoria de activitate conform  Anexei 1 a Legii  nr. 278/2013 privind emisiile industriale  Creşterea intensivă a păsărilor de curte şi a porcilor, cu capacităţi de peste:  a) 40.000 de locuri pentru păsări de curte, aşa cum sunt definite la art. 3 lit. rr) din Legea nr. 278/2013

| Activitate IED | Capacitate maximă proiectată a instalației/activității | UM |
| --- | --- | --- |
| 6, 6.6(a) | a) instalatii pentru cresterea intensiva a pasarilor cu o capacitate mai mare de 40000 locuri; | ferma nr. 2 cu capacitatea maxima instalata de 97.200 locuri gaini rase usoare; ferma 4 cu capacitatea maxima instalata de 97.200 locuri gaini rase usoare; hala de crestere puicute de inlocuire cu capacitatea de 102.816 locuri |

Coduri CAEN:

0161 – activităţi auxiliare pentru creşterea animalelor;

3811 – colectarea deşeurilor nepericuloase

Cod NFR: 4.B – Cresterea animalelor si managementul dejecţiilor

Cod SNAP:	1004, 1005

4. DOCUMENTAŢIA DE SOLICITARE

  - Formular de solicitare a autorizaţiei integrate de mediu elaborat de S.C. PHOEBUS ADVISER S.R.L., înregistrat la A.P.M. Hunedoara cu nr. 83 din 05.01.2018 şi anexe  la Formularul de solicitare;

  - Raport de amplasament elaborat de S.C. PHOEBUS ADVISER  S.R.L., înregistrat la A.P.M. Hunedoara cu nr. 83 din 05.01.2018 şi anexe la Raportul de amplasament;

  - Certificat de înregistrare eliberat de Oficiul Registrului  Comerţului  de pe lângă Tribunalul Hunedoara;

  - Autorizaţiei de gospodărire a apelor nr. 106 din 13.03.2018, valabilă până în 13.03.2018, eliberată de Administraţia Naţională “Apele Române” , Directia Apelor  Mures;

  - Autorizaţie sanitar-veterinară nr. 376/10.06.2013 emisă de D.S.V.S.A. Hunedoara pentru exploatatie comerciala de pasari – Ferma 2;

  - Autorizaţie sanitar-veterinară nr. 663/03.05.2017 emisă de D.S.V.S.A. Hunedoara pentru exploatatie comerciala de pasari – puicute inlocuire – Ferma 2;

  - Autorizaţie sanitar-veterinară nr. 377/10.06.2013 emisă de D.S.V.S.A. Hunedoara pentru exploatatie comerciala de pasari – Ferma 4;

  - Certificat de inregistrare sanitar-veterinara nr. 1009/02.04.2013 – emisă de D.S.V.S.A. Hunedoara – Statie de sortare si ambalare oua;

  - Autorizaţie sanitar-veterinară nr. RO-HD-009-INCP/2,3/10.06.2011 emisă de D.S.V.S.A. Hunedoara pentru    activitatea de incinerare deseuri nepericuloase;

  - Certificat constatator pentru punctul  de lucru nr. 7047 din data de  27.02.2013;

  - Certificat constatator pentru punctul  de lucru nr. 22813 din data de 31.05.2017;

  - Organigrama unităţii;

  - Extrase CF nr. 62864, 62863, 62834, 62835 din data de 27.01.2017;

  - Extrase CF nr. 62840, 62838, 62837, 62839 din data de 05.07.2016;

  - Contract de furnizare energie electrică nr. 9472010 din 20.10.2017;

  - Contract nr. 561 din 01.06.2018, pentru ridicarea deşeurilor medicale si resturilor provenite din activitati medicale, încheiat cu S.C. Neutron SRL Deva;

  - Contract pentru transferarea gestionarii gestionarii ambalajelor devenite deseuri pe teritoriul national, seria 120010360817 din 01.01.2017 şi anexele la contract, încheiat cu SC ECOLOGIC 3R S.A.;

  - Contract nr. 27 SO din 15.07.2013 incheiat cu Primaria comunei Soimus pentru prestsrea serviciilor de salubrizare;

  - Contract de vanzare-cumparare gaze naturale nr. 175/2017 din 30.06.2017;

  - Fişe cu date de securitate ale substanţelor şi preparatelor chimice utilizate şi buletine  de analiză;

  - Plan de încetare temporară sau definitivă a activităţii

  - Dovada achitării  tarifelor aferente procedurii de revizuire a autorizatiei integrate de mediu;

  - Dovada mediatizării repetate în vederea emiterii autorizaţiei integrate de mediu.

  - Completări la documentaţie cu privire la respectarea conformării cu Legea nr. 278/2013 privind emisiile industriale, înregistrate la Agenţia pentru Protecţia Mediului Hunedoara.

ANEXE

  - Plan de amplasament;

  - Plan de prevenire şi combatere a poluărilor accidentale întocmit de S.C.Avis Collection SRL

  - Buletine sol - Raport de încercare nr. -1514/16.12.2016;

- Raport de încercare nr. -1513/16.12.2016

  - Raport de încercare nr. 696 din 04.05.2017, pentru zgomot;

  - Raport de încercare nr. 1504 din 05.10.2017 pentru zgomot;

  - Raport de încercare nr. 1444, 1445 din 12.12.2016 pentru ape uzate;

  - Raport de încercare nr. 1159,1160 din 07.11.2016 pentru ape uzate;

  - Raport de încercare nr. 1615 din 08.12.2016 pentru emisii centrala;

  - Raport de încercare nr. 1456,1438 din 12.12.2016 pentru apa subterana;

  - Raport de încercare nr. 772,773 din 27.09.2016 pentru apa subterana;

  - Raport de încercare nr. 151,150 din 04.04.2016 pentru apa subterana;

5. MANAGEMENTUL ACTIVITĂŢII

Societatea S.C. AVIS COLLECTION  S.R.L are implementat sistem de management de mediu dar nu e certificat.  Conform celor mai bune tehnici disponibile, activitatea se va desfăşura cu personal specializat atât pe linie de protecţia muncii cât şi pe linie de protecţia mediului.

Potrivit celor mai bune tehnici disponibile vor fi asigurate:

- programe de educaţie şi instruire a personalului, instruirile efectuate consemnându-se în fişele de instruire ale angajaţilor;

- cunoaşterea şi aplicarea standardelor de instruire pentru sectorul agricol (specifice activităţii de zootehnie); documente scrise privind abilităţile şi competenţele necesare  pentru posturile cheie (fişele posturilor);

- instruiri (cursuri, şedinţe operative) pentru conştientizarea personalului asupra implicaţiilor reglementării date de autorizaţia integrată de mediu pentru activitatea societăţii, a efectelor asupra mediului rezultate din funcţionarea în condiţii normale şi condiţii anormale a instalaţiilor, conştientizarea necesităţii de a raporta abaterea de la condiţiile de autorizare integrată de mediu;

- programe preventive de întreţinere pentru instalaţiile şi echipamentele relevante;

- metode de înregistrare a necesităţilor de întreţinere şi revizie;

- păstrarea înregistrărilor consumului de apă şi energie, a cantităţilor de hrană pentru animale, a deşeurilor generate;

- păstrarea înregistrărilor aplicărilor dejecţiilor pe terenurile agricole;

- planificarea activităţilor pe amplasament în mod corespunzător, precum aprovizionarea cu materii prime şi materiale auxiliare şi îndepărtarea produselor şi a deşeurilor;

- deţinerea unei proceduri de urgenţă pentru intervenţia în cazul emisiilor neplanificate şi incidentelor, plan de prevenire şi combatere a poluărilor accidentale, procedură scrisă pentru evidenţa, investigarea, comunicarea şi raportarea sesizărilor privind protecţia mediului;

- proceduri scrise pentru rezolvare, investigare, comunicare şi raportare a incidentelor de neconformare şi care includ măsuri pentru reducerea oricărui impact produs şi pentru iniţierea şi aplicarea de măsuri preventive şi corective.

### 5.1. Acţiuni de control

5.1.1. Operatorul va lua toate măsurile care să asigure că nicio poluare importantă nu va fi cauzată.

5.1.2. Operatorul va lua toate măsurile de prevenire eficientă a poluării, în special prin recurgerea la cele mai bune tehnici disponibile.

5.1.3. Operatorul trebuie să ia măsuri astfel încât toate activităţile ce se desfăşoară pe amplasament să nu determine deteriorarea sau perturbarea semnificativă a factorilor de mediu din afara limitelor acestuia.

5.1.4. Operatorul are obligaţia să respecte condiţiile prevăzute în prezenta autorizaţie integrată de mediu.

5.1.5. In cazul constatării oricăror  neconformităţi cu prevederile AIM, operatorul are următoarele obligaţii:

a) să informeze imediat APM Hunedoara;

b) să ia toate măsurile necesare pentru restabilirea conformităţii, în cel mai scurt timp posibil, potrivit condiţiilor din AIM;

c) să ia orice măsură suplimentară pe care APM Hunedoara o consideră necesară pentru restabilirea conformităţii;

d) să întrerupă operarea instalaţiei în totalitate sau a unor părţi relevante din aceasta, în cazul în care neconformitatea constatată reprezintă un pericol imediat pentru sănătatea umană sau are un impact advers semnificativ asupra mediului, pînă la restabilirea conformităţii.

5.1.6. Operatorul trebuie să stabilească şi să menţină un Sistem de Management al Autorizaţiei de Mediu (SMA), care trebuie să îndeplinească cerinţele prezentei autorizaţii. SMA va evalua toate operaţiunile şi va revizui toate opţiunile accesibile pentru utilizarea unei tehnologii mai curate,  evitarea producerii şi/sau minimizarea cantităţilor de deşeuri.

5.1.7. Sistemul de management de mediu va include cel puţin:

- implementarea unei ierarhii transparente a atribuţiilor personalului responsabil cu sistemul de management;

- pregătirea şi publicarea unui raport anual al performanţelor de mediu;

- stabilirea unor norme de mediu interne, care vor fi revizuite în mod regulat şi publicate în raportul anual;

- evaluarea riscului în mod regulat pentru a identifica pericolele unor accidente asupra factorilor de mediu;

- compararea cu limitele admise şi înregistrarea datelor cu privire la consumul de energie şi apă, generarea deşeurilor;

- implementarea unui program adecvat de instruire pentru personal;

- aplicarea bunelor practici de întreţinere pentru a asigura buna funcţionare a mecanismelor tehnice.

5.1.8. Operatorul va stabili şi menţine proceduri de identificare şi păstrare a înregistrărilor privitoare la mediu cuprinzând:

- responsabilităţi;

- evidenţele de întreţinere;

- registre de monitorizare;

- rezultatele analizelor;

- rezultatele auditurilor;

- evidenţa privind sesizările şi incidentele;

- evidenţe privind instruirile.

5.2. Conştientizare şi instruire

### 5.2.1. Operatorul trebuie să stabilească şi să menţină proceduri pentru realizarea de instruiri adecvate privind protecţia mediului pentru toţi angajaţii a căror activitate poate avea efect semnificativ asupra mediului, asigurând păstrarea documentelor privind instruirile efectuate.

### 5.2.2. Personalul, care are sarcini clar desemnate, trebuie să fie calificat conform specificului instalaţiei, pe bază de studii, instruiri şi/sau experienţă adecvată.

5.2.3. Personalul care are sarcini clar desemnate în domeniul gestiunii deşeurilor, inclusiv al deşeurilor periculoase, trebuie să fie instruit în acest domeniu, ca urmare a absolvirii unor cursuri de specialitate, conform prevederilor art. 22 alin (4) din Legea 211/2011 privind regimul deşeurilor.

### 5.2.4. Un exemplar din prezenta autorizaţie trebuie să rămână, în orice moment, accesibil personalului desemnat cu atribuţii în domeniul protecţiei mediului.

5.3. Plan de acţiuni

Nu este cazul

6. Materii prime şi auxiliare

Operatorul va utiliza următoarele materii prime descrise în documentaţie conform cu cele mai bune practici disponibile aplicabile, atât în ceea ce priveşte cantităţile, cât  şi modul  de depozitare:

Principala materie prima o constituie efectivele de 205.000 capete pui/ciclu  pentru cresterea puicutelor de inlocuire si 194.400 puicute/ciclu de crestere pentru inlocuirea gainilor ouatoare.

6.1. Operatorul, în condiţiile prezentei autorizaţii, va utiliza materiile prime descrise în documentaţie, conforme cu cele mai bune practici, atât în ceea ce priveşte cantităţile, cât  şi modul  de depozitare.

6.2. Se vor lua toate măsurile necesare privind recepţia, descărcarea, depozitarea şi livrarea   materiilor prime şi a materialelor auxiliare pentru a se preveni efectele negative asupra mediului, în special poluarea aerului, solului, apei de suprafaţă şi subterane, precum şi mirosurile, zgomotele şi riscurile directe asupra sănătăţii populaţiei.

6.3. Operatorul are obligaţia menţinerii evidenţei materiilor prime şi materialelor auxiliare utilizate şi întocmirea de proceduri pentru revizuirea sistematică în concordanţă cu noile progrese referitor la materiile prime şi utilizarea unora mai adecvate, cu impact mai redus asupra mediului.

6.4. Materiile prime şi materialele auxiliare utilizate în instalaţie sunt cele precizate în tabelul următor:

| DENUMIREA MATERIEI PRIME, A SUBSTANŢEI SAU PREPARATULUI CHIMIC/ COMPOZIȚIE | CANTITATE ANUALĂ / EXISTENTĂ ÎN STOC (t) | CLASIFICAREA ŞI ETICHETAREA SUBSTANŢELOR SAU PREPARATELOR CHIMICE | MOD DE AMBALARE/STOCARE |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Categorie: Periculoase/ Nepericuloase | Fraze de pericol/ Fraze de risc |  |
| Materii prime utilizate în activitatea fermei |
| Pui de o zi (material biologic) | 205.000 cap/ ciclu | N | - | Puii pentru hala de puicute se aduc în cutii de carton, de la ferma 6 Alis Prod SRL , Lesnic. Sunt transferaţi în hala de crestere, unde rămân pana la vârsta de 16 saptamani, după care sunt transferaţi in halele de gaini |
| Puicute de 112 zile | 194.400 cap/ ciclu | N | - | Se transfera din hala de crestere puicute in halele de gaini |
| Furaje/ hrana pentru păsări | 9680 tone/an | N | - | Furajele se aduc cu mijloace de transport închise şi se descarcă în buncăre închise, buncare metalice a cate20 to cate unul pe fiecare hala la gaini si doua buncare de 15 tone la hala de puicute |
| VerSal liquid/ acidifiant pentru apa de băut a păsărilor Acid formic > 50 - < 70 % Acid lactic > 10 - < 30 % Acid propionic > 5 - < 10 % Acid citric monohidrat > 1 - < 5 % Acid acetic > 1- < 5 % | 1100 l anual | P | H314; H315; H318 | Stocat in bidoane de plastic de 30 l in magazie special amenajata |
| Rumeguş/ paie | 183 to/an | N | - | Magazia de rumeguș, închisă, cu pardoseală betonată. Transportul rumegușului la hale se realizează cu mijloace de transport prevăzute cu prelată, iar descărcarea rumegușului se realizează la capătul interior al halelor, măsuri care au scopul reducerii la maxim a dispersiei accidentale de rumeguș în timpul transportului și manipulării. |
| Medicamente pentru uz veterinar, substanţe pentru dezinfecţie în fermă |
| Vaccinuri | stoc variabil | P | Periculozitate specifică | Flacoane – ambalajul original al furnizorului, stocate temporar în farmacia veterinară aferentă fermei. Stocul poate varia de la o achiziţie la alta în funcţie de numărul de pasări, de vârsta lor si de tipul de vaccin care trebuie administrat |
| Antibiotice, medicamente | 250 kg/an | P N | Periculozitate acumulare în mediul acvatic şi în lanţul trofic. | Flacoane – ambalajul original al furnizorului, stocate temporar în farmacia veterinară aferentă fiecărui sector din cadrul fermei. Cantităţile sunt calculate şi administrate pe kg corp sau în funcţie de consumul de apă. |
| Sodă caustică hidroxid de sodiu fulgi/ igienizare adăposturi | 1000 kg | P | H 314: H 290: | Saci din material plastic de 25 kg, stocați temporar pe paleți într-o magazie închisă |
| Var pulbere (oxid de calciu)/ igienizare adăposturi | 1.3 t/ an | P var calcic hidratat | H 315; H 318; | Saci din hartie de 20 kg, stocați temporar pe paleti,într-o magazie închisă. |
| Virocid/ dezinfecţie adăposturi, aşternut Clorură de alchildimetilbenzil-amoniu 170,60 g/l Clorură de didecildimetil-amoniu 78,00g/l Glutaraldehidă 107,25 g/l | 600 litri/ | P | H 226; H 332; H 312; H 302; H 317; H 400 | In bidoane plastic de 10 l, stocat într-o magazie închisă, securizată |
| DM CID-S/ dezinfecţie adăposturi Hipoclorit de sodiu 1-5% Hidroxid de sodiu 5-15% | 470 litri/ | P | H 314 H 400 | În bidoane de material plastic de 20 l, stocate temporar într-o magazie închisă |
| Formaldehida/ dezinfectant adăposturi şi aşternut Formaldehidă 37% | 800 litri/ | P | H 301 H 311 H 331 H 341 H 314 H 317 H 335 | În bidoane de material plastic de 60 l, stocate temporar într-o magazie închisă |
| Motorina | 120 t/an | P | H 351 H 304 H 411. | Se stocheaza in depozitul de motorina cu capacitatea de 40 mc |
| Uleiuri minerale (parc auto) | 4,5 t/an la capacitate max | N |  | Se aprovizioneaza in butoaie de metal si se depoziteaza in magazie special amenajata si inchisa |

Notă:

Se utilizează doar materii prime şi materiale achiziţionate de la furnizori autorizaţi, însoţite, după caz, de declaraţii de conformitate, certificate sanitar veterinare, fişe de securitate.

Substanţele sunt utilizate conform instrucţiunilor tehnice specifice şi numai în concentraţiile recomandate.

În privința materiilor prime, a substanțelor dezinfectante sau a vaccinurilor și tratamentelor la păsări, se achiziționează și se depozitează doar cantitatea strict necesară deșfășurării activității în cadrul fermei avicole, pe durata ciclului de creștere al păsărilor sau a vidului sanitar.

6.5.  Minimizarea pierderilor de materii prime se va realiza printr-o dozare riguroasă a cantităţilor de furaje distribuite şi utilizarea de echipamente moderne de distribuţie

6.6. Operatorul va urmări în permanenţă aplicarea tehnicilor nutriţionale în conformitate cu   cele mai bune tehnici disponibile (secţiunea 5.3.1. din BREF I.L.F.), respectiv măsurile preventive pentru reducerea cantităţii de nutrienţi excretaţi de animale. Se vor avea în vedere:

- îmbunătăţirea caracteristicilor hranei prin aplicarea de nivele joase de proteine şi fosfor, utilizarea de enzime, aplicarea raţională de substanţe pentru producerea creşterii, utilizarea sporită a materiilor prime bine digerabile;

- formularea reţetelor de hrană echilibrată cu o rată de conversie optimă bazată pentru fosfor şi aminoacizi digerabili;

- hrănirea în faze.

6.7. Orice modificare privind materiile prime şi materialele folosite va fi notificată în scris autorităţii competente pentru protecţia mediului.

6.8. Substanţele chimice se vor păstra în ambalaje corespunzătoare, etichetate, în locuri special amenajate

6.9. Utilizarea materiilor prime şi a materialelor va urmări respectarea practicilor BAT în domeniu:

- prepararea furajelor cu respectarea tehnicilor de nutriţie, care ţin seama de vârsta păsărilor şi de necesitatea asigurării unui conţinut scăzut de azot şi fosfor în dejecţii;

- hrănirea păsărilor se face astfel încât să se asigure o eficienţă maximă de transformare furaj/greutate, şi funcţie de vârsta şi cerinţele păsărilor:

Nivelurile indicatoare de proteină brută în hrana pentru păsări considerate BAT:

| Specia | Fazele | Conţinutul brut de proteine (% în hrană) conform BAT | Observaţii | Conţinutul brut de proteine (% în hrană) în fermă |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Tineret | Puişori (starter) | 20 – 22 | Cu furnizarea adecvată, echilibrată şi optimă de amino acid | 19,12 % |
|  | De îngrăşat (grower) | 19 – 21 |  | 15,52 % |
| Adulte | 18 - 40 saptamani | 15,5 – 16,5 |  | 15,71 % |
|  | 40 - saptamani | 14,5 – 15,5 |  | 15,29 % |

Nivelul total indicator de fosfor în hrana pentru păsări considerat BAT:

| Specia | Fazele | Conţinutul total de fosfor (% în hrană) conform BAT | Observaţii | Conţinutul total de fosfor (% în hrană) în fermă |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Tineret | Puişori (starter) | 0,65 – 0,75 | Cu fosfor adecvat digestibil utilizand fosfati si/sau fitase anorganice foarte digerabile pentru hranire | 0,74 % |
|  | De îngrăşat (grower) | 0,60 – 0,70 |  | 0,68 % |
| Adulte | 18 - 40 săptămânii | 0,45 – 0,55 |  | 0,61 % |
|  | 40 - saptamani | 0,41 – 0,51 |  | 0,56 % |

  - evidenţa lunară a consumurilor specifice de materii prime şi materiale auxiliare;

  - analiza periodică a consumurilor realizate în vederea stabilirii eficienţei acestora;

  - aplicarea unui management nutriţional preventiv, ca măsură de reducere a poluării solului;

  - studierea permanentă a progreselor în domeniul creşterii păsărilor şi aplicarea lor pe baza analizei cost-beneficiu, în scopul folosirii materiilor prime cu impact redus asupra mediului;

  - realizarea controlului calităţii materiilor prime pe baza unor proceduri, care să prevadă modul de acţiune în caz de neconformitate, astfel ca impactul asupra mediului să fie minim sau nul.

7.RESURSE: APĂ, ENERGIE ELECTRICĂ ŞI GAZE NATURALE

  - Apa

Prevederile prezentului  capitol   sunt conforme  Autorizaţiei de gospodărire a apelor nr. 48 din 26.04.2012, valabilă până în 17.01.2018, eliberată de Administraţia Naţională “Apele Române” , Directia Apelor  Mures .

Apa se utilizeaza pentru:

- satisfacerea necesitatilor igienico-sanitare ale salariatilor si intretinerea curateniei in cladirea filtrului sanitar si corpului administrativ;

- adapatul pasarilor;

- spalarea halelor si a centrului de colectare oua.

- Apa de incendiu

7.1.1 Alimentarea cu apă pentru consum menajer, adăpatul pasarilor  şi spălarea halelor

Sursa: Alimentarea cu apa se realizeaza din doua surse:

- apa pentru baut este asigurata din foraje

- apa pentru igienizare si curatenie de la retea

Sursa subterana:  3 foraje cu adancimi de 14 m, echipate cu pompe SADU Q = 12 mc/h, H =20 mCA, actionate de ME de 4 kW. Conducta de refulare Ø 110 mm in lungime de cca. 150 m, deverseaza in doua rezervoare de 300 si 500 mc.

Statia de hidrofor cu 2 recipienti de 1.000l fiecare, 2 pompe Q = 30 mc/h, H =20 m, P = 5 kW, asigura presiunea necesara la fermele din incinta si rezerva intangibila de incendiu, Qmc = 110 mc/zi.Cele trei foraje deservesc amplasamentul SC AVIS COLLECTION SRL si Ferma nr. 1 care apartine  lui SC Chick SRL.

Reteaua localitatii: Pentru evitarea situatiilor de avarie, ferma a fost racordata si la reteaua de apa a localitatii. Alimentarea cu apa din retea se face doar in caz de avarie la forajele de alimentare cu apa, sau daca scade debitul de apa din  foraje.In rest apa de la retea este utilizata doar in scop igienico-sanitar.

Volume şi debite de apă autorizate:

| Sursa de apa | Debit mc/zi |
| --- | --- |
|  | maxim | mediu | minim |
| Subteran in scop igienico/sanitar | 2.0 | 1.7 | 1.5 |
| Subteran in scop tehnologic, din care: | 43.9 | 34.7 | 28.7 |
| Consum biologic | 40.5 | 32.4 | 27.0 |
| Igienizare hale | 2.4 | 1.2 | 0.8 |
| Spalare si igienizare centru colectare oua | 1.0 | 1.0 | 0.9 |
| Total subteran | 45.9 | 36.4 | 30.2 |
| Subteran Total – mii mc/an | 16.7mii mc | 13.4mii mc | 11.0mii mc |

Incepand cu anul 2017 apa in scop igienico/sanitar se preia din reteaua de apa a localitatii Mintia.

### Instalatii de captare , aductiune si inmagazinare

Apa este preluata din cele trei puturi sapate avand D=0.9 m si H= 14m, echipate cu cate o pompa submersibila, avand caracteriesticile Q=12 mc/h, H=20 mCA. Apa  captata din sursa subterana este inmagazinata in 2 rezervoare semiingropate, avand V1=300 mc si V2= 500 mc. Din rezervoarele de inmagazinare , apa este aspirate prin intermediul unei instalatii tip hidrofor compusa din 3 pompe centrifuge orizontale, avand caracteristicile Q1=30 mc/h, H1= 40 mCA, Q2= 20 mc/h, H2=40 mCA, Q3=8mc/h, H3= 40 mCA si refulata in coloana de distributie a apei la consumatorii din cadrul fermelor.

Apa de la retea este adusa prin conducta de PEHD cu Dn 40 mm.

Instalaţia de tratare

Apa utilizata pentru consum biologic este supusa  dezinfectiei , in rezervoarele de inmagazinare se realizeaza  clorinarea apei cu cloramina si tratament cu Virkons sau alte substante

7.1.2. Apa pentru stingerea incendiilor : Nu sunt prevazute rezervoare pentru stocarea rezervei de incendiu. Apa necesara stingerii eventualelor incendii este preluata rezervoarele de inmagazinare. Rezerva intangibila de incendiu este de 110 mc.

7.1.3. Volume de apă asigurate în surse: alimentarea cu apă a folosinţei se face în regim nominal

7.1.4. Modul de folosire al apei

Volumul de apă asigurat: apă igienico-menajeră şi apă tehnologică:

| Necesarul de apă | Maxim 95.6 mc/zi |
| --- | --- |
|  | Mediu 80.1 mc/zi |
|  | Minim 37 mc/zi |
| Cerinţa de apă | Maxim 105.2 mc/zi |
|  | Mediu 88.1 mc/zi |
|  | Minim 73.7 mc/zi |

Gradul de recirculare internă a apei: 0%- apa nu se recirculă.

Norme de consum apă:

  - Creştere puicute: 10 l /cap /serie

  - Crestere gaini 110 l/cap/serie

  - Apa igienizare hale 10 l/ m2/serie

  - Apa igienizare spatiu administrativ 0.2l/mp/zi

  - Consum menajer 30l/ pers./zi tesa

60 l/pers/zi muncitori

Instalaţii de măsurare a debitelor si volumelor de apă - pentru măsurarea debitelor de apă prelevate este montat un debitmetru.

7.1.5. Cerinţe BAT pentru utilizarea eficientă a apei:

- reducerea pierderilor de apă prin neetanşeităţile sistemului, respectiv detectarea şi remedierea scurgerilor

- reducerea tuturor celorlalte folosinţe care nu sunt legate direct de nevoile de hrană

- folosirea sistemelor de adăpare cu pierderi cât mai reduse

- calibrarea periodică a instalaţiei de băut pentru a evita pierderile

- folosirea instalaţiilor cu apă sub presiune, pentru curăţirea halelor

Operatorul  are obligaţia realizării unui studiu privind utilizarea apei şi eficientizarea consumului de apă la fiecare 3 ani.  Prima raportare in RAM aferent anului 2020. Studiul va identifica toate oportunitatile pentru cresterea eficientei utilizarii apei pe amplasament, iar recomandarile acestuia vor face obiectul unui plan de modernizare, dupa caz.

  - Utilizarea eficientă a energiei şi resurselor

7.2.1 Utilizarea energiei si resurselor

| Denumirea | Cantitatea anuală estimată | Proces tehnologic / activitatea în care se utilizează |
| --- | --- | --- |
| Gaze naturale | 450000m3/an la capac max | - în hale: climatizare - incineratoare - centrala termica – producere apa calda si incalzire |
| Energie electrică | 600 MWh/an | în ferme: Furajare Adăpare Climatizare Igienizare Activitatea administrativă |

7.2.2. Cerinţe BAT pentru utilizarea eficientă a energiei:

- aplicarea unei ventilaţii naturale unde este posibil;

- funcţionarea optimă a ventilaţiei mecanice pentru a obţine un control bun al temperaturii şi pentru a atinge rate minime de ventilare în timpul iernii;

- funcţionarea şi întreţinerea eficientă a sistemului de ventilaţie a halelor (curăţarea tubulaturii şi ventilatoarelor);

- verificarea funcţionării motoarelor şi a sistemelor de antrenare;

- utilizarea optimă a capacităţii de adăpostire disponibilă;

- scăderea temperaturii la limita permisă pentru asigurarea confortului pasarilor;

- instalaţie automatizată pentru controlul microclimatului (reglarea temperaturii şi a umidităţii din hale);

- izolarea clădirilor, în mod particular izolarea ţevilor de încălzire;

- utilizarea aerotermelor de mare eficienţă cu consum redus de gaz metan;

- iluminarea spaţiilor cu sisteme care asigură un consum redus de energie;

- efectuarea verificării periodice a echipamentelor de producere a energiei termice.

7.2.3. Obligaţii ale operatorului pentru utilizarea eficientă a resurselor energetice:

- Operatorul trebuie să ia măsuri pentru minimizarea consumului de energie de orice tip.

- Operatorul va implementa şi utiliza cele mai bune tehnici disponibile pentru eficientizarea energetică.

- Operatorul va înregistra consumul total pentru combustibilii utilizaţi pe amplasament pentru ferma de păsări  şi apele utilizate pe amplasament (consumuri de apă în producţie şi pentru activităţi igienico-sanitare).

- Remedierea oricăror defecţiuni, precum şi verificarea periodică a instalaţiilor electrice se vor  asigura pe bază de contract cu o societate de specialitate.

- Operatorul are obligaţia să realizeze la fiecare 4 ani un audit privind eficienţa energetică a amplasamentului. Un rezumat al concluziilor auditului se va ataşa Raportului Anual de Mediu. O copie a auditului trebuie sa fie disponibilă pe amplasament, pentru controlul conformării de către împuterniciţi ai autorităţilor cu atribuţii de verificare şi control. Acesta trebuie să identifice toate oportunităţile pentru reducerea energiei folosite şi creşterea eficienţei energetice, iar recomandările vor face obiectul unui plan de modernizare. Primul audit va fi prezentat în Raportul Anual de Mediu pentru anul 2021.

8. Descrierea instalaţiei şi a fluxurilor tehnologice existente pe amplasament

8.1. Descrierea amplasamentului

S.C AVIS COLLECTION S.R.L - are sediul in Mintia, strada Lucian Blaga, nr. 2,  jud. Hunedoara. Este inscrisa la Registrul Comertului la nr. J20/183/2005, CUI RO 17190295. Activitatea desfasurata este pe amplasamentul din Mintia , strada Lucian Blaga , nr.2.

Amplasamentul analizat este situat pe un teren proprietate particulara situat pe partea dreapta a drumului DN 7 Deva – Arad . Terenul este plan, uscat, fara pericol de inundabilitate fiind situat pe malul stang al raului Mures. Este delimitat de garduri, avand ca vecini:

- la nord – raul Mures si linia CFR Teius-Arad,

- la sud – terenuri agricole si DN 7;

- la est - localitatea Soimus;

- la vest – Sucursala Electrocentrale Mintia - Deva.

Terenul este situat intr-o zona limitrofa orasului Deva, perimetrala si are caracter semiurban. Subzona in care este amplasat obiectivul are caracter preponderent agroindustrial.

Cursuri de ape mai apropiat:

- la nord – raul Mures la circa 500 m distanta de perimetrul societatii (statia de epurare).

Accesul in zona se face pe drumul DN 7 Deva – Arad, km 396+500, la cca. 5 km de Deva.

Suprafaţa totala apartinand societatii SC AVIS COLLECTION SRL  este de 116504 m2 pentru amplasamentul Mintia conform cu extras carte funciara nr. 62864 ,62863, 62835, 62834,63013, 63014, 60219, 60840,62838, 62837, 62839, 62839- C5- U8, 62839- C5- U7 .

Din suprafata totala  de  116504 m2 , suprafata construita ocupa 31011 m2.

Bilant teritorial:

Suprafata totala – 116504 mp

Suprafata construita – 31011 mp

Suprafata drumuri , platforme- 29100mp

Suprafata faneata-  56393 mp

Suprafata de teren aflata exclusiv in proprietatea S.C.AVIS COLLECTION SRL este reprezentata exclusiv de terenuri aflate in exploatare agricola, unitatea nefiind posesoare de terenuri agricole.

Suprafata totala a amplasamentului – punct de lucru Mintia este, repartizata astfel:

  - Ferma nr. 2 Mintia, suprafata 31375 m2, suprafata construita 7256 m2 reprezentand 6 hale pasari P+1 si post trafo, platforme siloz, camere tampon, cladire filtru sanitar, cladire birou ferma, depozit combustibil - CF 62864, 82863. Tot aici intra si hala de crestere puicute, dar care inca nu este intabulata in suprafata de 2182 mp.

  - Ferma nr. 4 Mintia, suprafata 28741 m2, suprafata construita 6717 m2 reprezentand 6 hale pasari P+1 si pompa tocator , platforme siloz, camere tampon, cladire birou ferma, ccladire filtru sanitar– CF 62835, 62834.

  - Statie sortare in suprafata de 7206 mp,  suprafata construita 2125 mp care reprezinta cladire statie sortare, , casa poarta si doua  cantare bascula ;

  - Statia de epurare in suprafata de 13886 mp, suprafata construita este de 4019 mp si reprezinta casa site, bazin , pat uscare activ, bazin pompe

  - Sediul administrativ S.C. AVIS COLLECTION SRL. Deva-Mintia, suprafata 35296 m2, suprafata construita 3076 m2 reprezentand sediul administrativ, magazii, ateliere, post trafo, cabina portar;

Sistematizarea si amplasarea unitatii este reglementata conform cerintelor igienice, tehnologice, de iluminat si de protectie contra incendiilor. Este reglementata distanta minima intre diferitele sectoare ale aceleiasi ferme avicole, distanta minima intre adaposturi, distanta minima de la constructiile sanitar veterinare si de colectare si prelucrare a produselor de origine animala, pana la cladiri de locuit si ferme zoothnice.Astfel distanta minima intre:

- fermele de pasari este de 300 m

- intre fermele de pasari ouatoare si crestere pui de carne – 200 m

| Nr. crt. |  | Denumirea clădirii | Buc | Starea actuală |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Ferma 2 +4 gaini ouatoare | Hale tip bloc- parter+etaj | 12 | Sunt realizate cu fundație din beton și structură de rezistenţă din elemente prefabricate: stâlpi de beton armat, pereți din cărămidă, șarpantă structură metalică, acoperiș din panouri tip sandwich. |
| 2 | Hala puicute | Hala parter | 1 | Este realizata pe stalpi din beton , inchisa cu panouri sandwich, acoperis din panouri tip sandwich |
| 3 | centru de colectare oua | Cladire parter | 1 | Este realizat cu fundație din beton și structură de rezistenţă din elemente prefabricate: stâlpi de beton armat, pereți din cărămidă, șarpantă structură metalică, acoperiș din panouri tip sandwich. |
| 4 |  | Corp de clădiri ce conţin Birouri si filtru sanitar cu sala de mese, atelier mecanic si magazie de materiale medicamente/vaccinuri, vestiar, toalete, dușuri. | 1 | Clădire realizata pe fundaţii din beton, pereţi de cărămidă şi stâlpi de rezistenţă din beton, termo-hidroizolației cu spumă poluretanică și poliuree, acoperiș din panouri tip sandwich, tâmplărie exterioră din PVC cu geam termopan. |

Coordonate amplasament:

Coordonate geografice:  Longitudine: 24°02'47"E, Latitudine : 45° 47'05"N

Coordonate stereo 70:    X(E) = 426000,97    Y(N) = 476576,69

Poziţionarea în raport cu  ariile naturale protejate : amplasamentul fermei faţă de poziţionarea fermei în raport cu siturile Natura 2000:

................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

8.2. Descrierea proceselor şi fluxurilor tehnologice

- Fermele de pasari nr. 2 si 4

Activitatea care se desfăşoară în incinta Fermelor de păsări  nr.2 si 4 ale S.C. AVIS COLLECTION  S.A. Mintia este cea de creştere a gainilor ouatoare la sol.

Fermele de păsări nr.2 si 4 sunt compuse din  câte 6 blocuri P+1, fiecare, in total 12 blocuri cu o suprafata construita la sol in medie de 1050 mp si o suprafata utila/hala de 900 mp. Fiecare bloc are doua hale cu capacitatea de 8100 capete/hala, magazii, filtru sanitar, alte cladiri, post trafo, dezinfector rutier.

Popularea celor 24 hale (Ferma 4 + Ferma 2) se face în totalitate dupa principiul tehnologic “totul plin, totul gol/ hala”. Mentinerea efectivului în hale se face pe toata perioada de exploatare a unui ciclu de ouat, respectiv 64 de saptamâni. Capacitatea maxima a unei hale este de 8100, adica 9 pasari / mp. Pentru a se asigura bunastarea pasarilor, hala se populeaza cu un efectiv de 7640 pasari, adica o medie de 8.5 pasari/mp

Capacitatea maximă de locuri pentru păsări la care poate fi populată o ferma este de:

(    Capacitate maxima = 97200 locuri /ferma

- Capacitatea efectiva = 7640 capete/hala x 12 hale = 91700 capete;

Fiecare bloc este echipat cu urmatoarele instalatii:

Blocul are doua hale, parter si etaj

Suprafata utila pasari/hala: 900 mp

Număr de păsări: max 8100(populat cu 7640)

Păsări/mp: 9

Echipamentele sunt dimensionate pentru a corespunde Normei Sanitar-Veterinare Directivei Europene nr. 74/1999 privind standardele minime pentru protectia gainilor ouatoare:

- min 10 cm front de furajare / pasăre

- max 10 păsări/picurător

- min 15 cm stinghii pentru odihnă / pasăre, plasate pe gratar

- 1/3 din suprafaţa halei aşternut de paie sau rumeguş

- max 120 păsări/mp de cuibar de grup

FURAJARE

Sistemul de furajare prin circuite la lanţ CHAMPION este sistemul Big Dutchman consacrat pentru creşterea păsărilor. Viteza mare a lanţului de antrenare asigură soluţia ideală de hrănire datorită transportului rapid şi uniform de hrană. Durata de viaţă foarte mare a sistemului şi întreţinerea uşoară recomandă în plus această soluţie de furajare.

1) FURAJARE:

- 4 circuite la lanţ Champion, 2 motoare antrenare 12 m/min

- ceas programator şi comanda

- bare de suport pentru accesul pasarilor

- picioare speciale inclinate pentru fixarea pe gratar

- sistem complet de suspendare in tavanul halei

ADĂPARE

Soluţia pentru adăpare  asigură o cantitate suficientă de apă pentru fiecare vârstă a păsărilor şi pentru orice anotimp, totodată asigurându-se un aşternut uscat, deci emisii de amoniac reduse. Picurătorile speciale pentru găinile ouătoare au o capacitate de 50 ml/min şi datorită construcţiei robuste din Inox se asigură o durată de viaţă foarte mare. Acţionarea picurătorilor este posibilă doar vertical, astfel se împiedică risipa iar aşternutul este menţinut uscat.

#### 2) ADĂPARE:

- 4 linii de picurători, plasate pe picoare speciale pe gratar

- bare de suport pentru accesul pasarilor pe liniile de adapare

- sistem complet de suspendare pentru liniile de adapare

- unitate de racord la reţea cu apometru, manometru, filtru, regulator de presiune central

TRANSPORT FURAJ

Furajul este transportat automat din buncărul aflat în afara halei spre buncăraşele de pe capătul liniilor de furajare prin sistemul FLEX-VAY pe spirală. Sistemul funcţionează comandat de un senzor astfel încât buncăraşele să fie mereu pline cu furaj.

3) TRANSPORT FURAJ

- 1 linie transport furaj din buncărul exterior în buncăraşele de pe liniile de furajare; acţionare motor 0,75 kW, 400 V, 50 Hz, protecţie şi comandă

- Caseta de predare cu motor antrenare intermediar pentru etaj

MICROCLIMAT

Sistemul de ventilaţie Big Dutchman funcţionează pe bază de depresiune. Aerul viciat este exhaustat de ventilatoare iar admisia aerului proaspăt se face datorită depresiunii create. Clapele de admisie prevăzute cu sistem individual de direcţionare a aerului sunt acţionate de un servomotor comandat de calculatorul de climatizare. Acelaşi calculator asigură comanda încălzirii, ventilaţiei şi sisetmului de umidificare cu ajutorul unor senzori de temperatură şi de umiditate. Ventilatoarele funcţionează după principiul „Multi-Step”, cu o grupă de ventilaţie variabilă şi cinci fixe progresiv mai mari. Prin combinaţiile multiple posibile se obţine întotdeauna cantitatea optimă de aer. Încălzirea se realizează prin turbosuflante pe bază de gaz natural sau lichefiat care asigură temperaturile cerute prin comanda automatizată.

- MICROCLIMAT:-ventilaţie longitudinală, admisia aerului se face prin depresiune prin pereţii laterali, exhaustarea aerului viciat prin ventilatoarele de pe peretele frontal, supraveghere şi comandă prin calculator.

4.1. Admisie aer proaspăt:

- 44 clape de admisie din material termoizolant, plasă antivrăbii, acţionare centralizată prin servomotor comandat de calculator, barometru

4.2. Exhaustare aer viciat

- 2 ventilatoare axiale FC 091-6DQ 23370 m³/h, 400V, 939W, 2,4A

- 2 ventilatoare „Airmaster” EM50 1,5 CP 41930 m3

- seturi montare, contactoare de protecţie, jaluzele exterioare

4.3. Comandă microclimat:

- supraveghere şi comandă cu calculator Viper, senzori de temperatură pentru interior şi exterior, senzor de umiditate

- functii de management integrate: programarea luminii, a furajarii, monitorizare consum apa

4.4. Alarmă:

- dispozitiv de alarmă pentru depăşirea valorilor de temperatură, de consum apă

- sirenă exterioară

CUIBARE

Cuibarele Big Dutchman au  Sistemul automat de evacuare a păsării din cuibar care asigură totodată evacuarea ouălor rămase în cuibar şi împingerea acestora pe banda colectoare. Deasemenea prin ridicarea podelei cuibarului se asigură o igienă perfectă pe toată perioada ciclului de producţie. Banda colectoare montată central este protejată perfect şi menţine ouăle curate. Construcţia inteligentă, robustă şi igienică sunt atuurile principale ale cuibarului Big Dutchman.

Baza de calcul este de min 120 păsări/mp de cuibar.

5) CUIBARE AUTOMATE:

- 1 rând de cuibare de ultimă generaţie „BD-Colony 2+” cu colectare automată a ouălor şi cu evacuare automatizată a păsărilor formate din:

- 1 rând a 22 cuibare 16 locuri duble 2 etaje, motoare acţionare, comandă complet

- sistem automat de colectare a ouălor cu masă de colectare şi comandă, colectare la capăt de rând cu masă colectare.

- Grătar de material plastic latime 4,8 m lateral de cuibare

INSTALAŢIE DE ILUMINAT

Instalaţia de iluminat este concepută special pentru o hală de găini ouătoare. Lumina albă combinată cu cea roşie are efecte benefice asupra factorilor importanţi pentru performanţă: consumul de furaj, procent de ouare, rata mortalităţii. Foarte important este faptul că lumina roşie linişteşte păsările şi elimină tendinţele de canibalism. În plus, consumul redus de energie recuperează costul investiţiei în doar câteva luni de exploatare.

6) INSTALAŢIE DE ILUMINAT:

- instalaţie de iluminat cu neoane economice, reglabile 0-100%,  durată de viaţă sporită, convertizor pentru reglarea intensităţii.

Blocul este  echipat cu :

BUNCĂR EXTERIOR

Buncărul exterior este dimensionat după frecvenţa de umplere dorită. Tabla din oţel galvanizat asigură o durată de viaţă extrem de mare, iar asamblarea etanşă menţine furajul uscat. Umplerea buncărului exterior în cazul de faţă se va face o dată la 3 zile în perioada de consum maxim.

1) BUNCĂR EXTERIOR

- buncăr din tablă galvanizată 30 m3 (20 t), scară de vizitare, kit de montare, umplere mecanica + pneumatica

- ELEVATOR OUĂ

- Elevator pentru colectarea ouălor de la ambele etaje, transport până la parter

- Comandă electrică cu regulator de frecvenţă

HALA DE CRESTERE PUICUTE

Hala de crestere puicute este o constructive realizata pe cadre de beton , inchisa cu panouri sandwich. Are urmatoarele dimensiunile:

- Lungime: 90 m

- Lățime: 19.9 m

- Inălțime streașină: 3.8 m

Pardoseala este betonata si acoperita cu beton elicopterizat pentru impermeabilizare. Este prevazuta cu guri de scurgere pentru evacuarea apelor de spalare la final de ciclu.

HAla este echipata cu sistem  de crestere la baterii cu custi imbunatatite.

Sistemul UNIVENT STARTER este echipat cu instalații de furajare și adăpare. Cuștile au lungimi de 1,206 m și 0.,68 m lățime. Tronsoanele de baterie au lungimi de 2.412 m și 1.36 m lățime. Lățimea sistemului este de 1.7 m per rând si cuprinde 4 custi fiecare tronson..

Toate piesele metalice utilizate sunt zincate, toate plasele și grilajele sunt protejate perfect împotriva coroziunii printr-o zincare cu aliaj zinc-alumini.

Instalatia este structurata pe 7 randuri cu 4 etaje. Pe fiecare rand sunt 34 de baterii cu cate 4 custi. In fiecare cusca se pot creste 27 de pasari astfel incat sa se asigure un spatiu de 300 cm² pentru fiecare pasare. Capaciatate 102816 locuri

Custile sunt confectionate din metal galvanizat  si au pereti despartitori din polipropilena. Peretii de plastic fac mai confortabil habitatul pasarii, produc mai putin stres si reduc rata mortalitatii. Gaurile de 25 mm permit o buna ventilatie interioara. Podelele sunt dublu galvanizate, inainte si dupa sudare si au dimensiunile de 19 mm / 19 mm . Acestea sunt confecfionate din sarma de 2 mm diametru. Tijele de sustinere a podelelor sunt arcuri de otel galvanizat. Usile sunt fabricate din otel pentru a se evita ruginirea.

Deschiderile  necesare accesului la hrana, sunt prevazute cu bare de protectie amplasate in dreptul pieptului gainii. Suportii si ghidajele pentru benzile de evacuare a dejectiilor, ghidajele pentru buncarele de alimentare precum si toate componentele metalice sunt confectionate din otel galvanizat.

Acest ansamblu este prevazut cu picioare galvanizate, de sustinere, amplasate la o distanta de 76 cm, unul fata de celalalt.

Furajarea: Sistemele Big Dutchman asigură un transport rapid și sigur, dar mai ales fără pierderi în calitate, al furajului din buncărele exterioare spre hală, Sistemul  Flex-Vey (125), corespunde celor mai exigente cerințe.

Caracteristici tehnice:

- Lungime totală sisteme transport furaje :37.32 m

- Capacitate sistem transport (orizontal) :4.500 kg/h

Stocarea furajului se realizeaza in 2 buncare  metalice exterioare cu capacitatea de  27 mc(15 t)

Adaparea se realizeaza cu sistem tip cupite montate in fiecare cusca.

Unitatea de racord se instalează între rețeaua de alimentare cu apă și regulatoarele din hală și este format din: filtru, contor apă, regulator de presiune și un bypass pentru racordarea dozatorului de medicamente.

- Debit: 500-8000l/h

- Tip filtru: Filtru cu clătire DUO

Dozator de medicamente:

Dozatorul de medicamente se instalează în unitatea de racord și dozează vitaminele și/sau medicația dorită în apa de băut.Acesta are un rezervor de amestec: 0.06 mc

SISTEMUL DE EVACUARE A DEJECTIILOR

Sub fiecare rand de custi exista benzi de colectare a dejectiilor. Acestea sunt actionate de motoare. După ce dejecțiile sunt transportate pe benzile longitudinale spre spatele halei, acestea cad pe un conveior de dejecții cu o lățime de 500 mm care va scoate dejecțiile din hală. Acest conveior are o stabilitate și o capacitate înaltă, astfel este posibilă îndepărtarea dejecțiilor cu o singură bandă din ferme complexe.

Informații tehnice:

- Lățimea conveiorului transversal/înclinat: 0.5 m

- Lungimea conveiorului transversal: 21 m

- Lungimea conveiorului înclinat: 13 m

- Înălțime de la sol predare dejecții: 3.35 m

TABLOURI DE COMANDA SI CONTROL

1 tablou pentru sistemul de alimentare (inclusiv control pentru silozuri)

1 tablou pentru sistemul de evacuare a dejectiilor

MICROCLIMAT

Ventilație combi-tunel

Sistemul de ventilație Combi-Tunel Big Dutchman, este o combinație a două sisteme de ventilație - vară/iarnă - pentru o singură hală. Astfel, se utilizează beneficiile ambelor sisteme: la temperaturi exterioare joase: ventilație în modul lateral = temperaturi uniforme - în întreaga hală

- la temperaturi exterioare înalte: ventilație în modul tunel = efect maxim de răcire cu consum minim de energie;

Această soluție este foarte potrivită în zonele în care există variații mari ale intervalelor de temperatură între vară și iarnă, respectiv a temperaturilor între zi și noapte.

Ambele sisteme de ventilație sunt coordonate de un calculator de microclimat. Acesta comută automat între cele două moduri de ventilație. În modul de ventilare tunel se ia în considerare și efectul de răcire obținut prin viteza aerului.

Valoare calculată pe baza secțiunii halei:

- Volum aer per pasăre cca.: 5.57 m³/h

- Viteză aer cca.: 2.62 m/s

Exhaustare aer:

22 Ventilatoare   x 41930 mc  fiecare. Ventilatoarele sunt prevazute cu jaluzele exterioare si plasa antivrabii si trapa anti-lumina interioara.

Admisie aer proaspăt:

140  clapete de admisie aer din material termoizolant, cu pozitionare pe ambii pereti laterali ai cladirii. Clapetii de admisie sunt prevazuti cu plasa antivrabii si trapa antilumina.

Admisie tunel:

12 x Admisie aer proaspat MVT-17M PU izolata

2 x Servo-motor 115/230 V CL-175-300

Componente control:

1 x unitate de control ViperTouch 1520 cu senzori

2 sisteme de control a vitezei aerului

Sistem alarmă:

1 unitate de alarma

1 Sirena cu avertizare luminoasa 12V/111mA

Senzori:

4 Sonde temperatură

1 Senzor umiditate aer

1 Indicator de presiune statică

1 Deschidere de urgenta controlata de temp.

ILUMINAT

- 4 randuri de becuri, cu becuri de 11 Watt, albe Total numar becuri:192

- Sistem reglaj intensitate luminoasa

- Sistem de protectie la apa

Centrul de colectare si depozitare  oua

Suprafata construita cuprinde 2188,89 m2.Constructia este compusa dintr-un singur corp de cladire cu dimensiuni mari de 60,30 x 36,30 m, cu o structura din cadre de beton armat, inchideri cu fasii prefabricate si compartimentari interioare din zidarie.

Intreaga incinta este betonata si canalizata corespunzator pentru scurgerea apei tehnologice si pluviale, acestea  permitand indepartarea rapida a apei din precipitatii sau a celei utilizate la spalarea incintei.

Incinta mai este prevazuta cu sisteme de control si verificare a accesului persoanelor si vehiculelor si cu dezinfector in zona de acces.

Teritoriul incintei este prevazut cu zona verde in partea estica si cu instalatii de iluminat pe timpul noptii.

Spatiile de productie sunt dimensionate si dotate in functie de cerintele normelor in vigoare.

Dotari in statia de sortare :

- - masina de stampilat oua : 24. 000 oua / ora.  
- masina de baxat oua.

- -  masina de sortat oua, care le si stampileaza : 25.000 oua / ora.

- - 2 transpalete.

- - 1 electrostivuitor.

- - carucioare de depozitare cu capacitatea de  5400 oua.

- Ouale din fermele de productie, asezate in cofraje, sunt transportate, cu un autovehicul acoperit si izotermat, in zona de receptie a unitatii, conform proiectului.

- Se elimina ouale neconforme precum si cele fisurate, care se depoziteaza intr-o camera  dotata cu instalatii de racire, pana la livrarea acestora pentru prelucrare industriala.

- Dupa receptia cantitativa, ouale sunt supuse prin utilajul complex din dotare la : ovoscopie automata, se masoara inaltimea camerii de aer, se cantaresc cu cantare automate avizate metrologic, se clasifica dupa greutate si in functie de parametrii inregistrati se marcheaza conform normelor.

- Ambalajele se depoziteaza in cele doua spatii destinate acestui scop (spatii pentru europaleti si spatii pentru cofraje), afluirea acestora in zona de ambalare realizandu-se prin culoarul special creat, evitandu-se intersectiile pe flux.

- Ouale marcate si asezate in cofraje sunt supuse ambalarii in ambalaje mari (europaleti, cutii de carton si folie), si apoi stivuite in spatiile de depozitare. Aceste spatii sunt compartimentate prin marcaje pe pardosea pentru depozitarea oualor in ambalaje conform clasificarii prevazuta in H.G. nr. 415/2004, fapt care conduce la o livrare mai rapida a acestora cu electrostivuitorul din dotare.

- Cele doua spatii de depozitare, in suprafata totala de 634 mp, asigura depozitarea integrala a productiei de oua realizata de fermele de pasari, avand chiar si un disponibil de depozitare pentru terti. Aceste spatii sunt dotate cu instalatii de frig performante, in interior asigurandu-se temperaturi optime conform normelor, de 14 grade C., fiind asigurata ventilatia si luminozitatea artificiala necesara.

Incinerare cadavre:

Pentru eliminarea deşeurilor de origine animala rezultate din activitate (mortalităţi) s-a prevăzut un incinerator tip STOUR II, cu caracteristicile: spaţiu de încărcare: 0,1 mc, capacitate de încărcare: 50 kg/h, 500 kg/sarja cadavre de anímate, durata de incinerare 10 ore. Combustibil folosit: gaz metan, consumul fiind de cca. 40.000 mc/an. Instalatia de incinerare  este alcătuită din: camera de combustie, de ardere primara, camera de post-combustie, instalaţia de distributie aer suplimentar, instalatia de distributie combustibil, instalatia de automatizare, racordul la coşul de fum.

8.3. Tehnici   pentru conformarea cu cerinţele BAT pentru activitate:

- prin tehnicile nutriţionale aplicate se va asigura o nutriţie corespunzătoare a păsărilor, în scopul obţinerii unor produse de calitate cât şi reducerea cantităţilor de azot şi fosfor din dejecţiile de pasăre,

- hale  de creştere a păsărilor conforme cu prevederile celor mai bune tehnici disponibile conform BREF ILF în ceea ce priveşte sistemul de creştere, hrănire, adăpare, ventilare, încălzire,

- curăţarea halelor de creştere şi a echipamentelor se va realiza cu curăţitoare de înaltă presiune,

- instalaţii de adăpare prevăzute cu adăpătoare tip picurător cu talere pentru a înlătura pierderile de apă,

- înregistrarea consumului de apă cu racord la reţea cu apometru, manometru, filtru, regulator de presiune central,

- detectarea şi eliminarea scurgerilor de apă,

- pentru activităţile care implică un consum important de energie (ventilare) va fi asigurată o funcţionare controlată,

- iluminatul va fi asigurat de becuri cu consum redus de energie,

- distribuirea dejecţiilor pe terenurile agricole de catre societatile care le preia se va realiza în conformitate cu prevederile Codului  bunelor practici agricole aprobat prin  Ord. nr. 1182/2005 şi  ale Ord. nr. 1234/2006, privind aprobarea Codului de bune practici în fermă; aplicarea îngrăşămintelor organice se va  realiza numai  conform Planului de fertilizare pentru terenuri agricole în baza  Studiului OSPA;

- evidenţa strictă a materiior prime şi a materialelor utilizate, în baza certificatelor de conformitate de la furnizori, asigurarea in permanenţă a controlului calităţii acestora,

- evidenţa continuă a deşeurilor de pe amplasament şi raportarea datelor, conform cerinţelor legislaţiei în domeniu.

9.INSTALAŢII PENTRU EVACUAREA, REŢINEREA ŞI DISPERSIA  POLUANŢILOR ÎN ATMOSFERĂ

## 9.1. AER

## Sursele generatoare de emisii în atmosferă sunt:

- procesele metabolice – halele de creştere păsări;

- managementul dejecţiilor;

- activităţi auxiliare: circulaţia mijloacelor de transport, de descărcare furaje, de întreţinere a incintei.

- Incinerarea cadavrelor

9.1.1. Emisii în aer din surse punctiforme şi măsuri de reducere

| Faza de proces | Poluanţi | Sistem de reţinere poluanţi/punctul de emisie | Măsuri de reducere |
| --- | --- | --- | --- |
| Cresterea păsărilor | NH3, CH4, N2O, CO2, miros (H2S, NMVOC), pulberi, gaze de ardere de la sistemul de incalzire al halelor | Gurile ventilatoarelor de la halele de gaini: 2 ventilatoare axiale FC 091-6DQ 23370 m³/h, 400V, 939W, 2,4A 2 ventilatoare „Airmaster” EM50 1,5 CP 41930 m3 Gurile ventilatoarelor de la hala de puicute:22 Ventilatoare x 41930 mc fiecare | Masuri generale de reducere a emisiilor in ferma: respectarea cerintelor BAT privind sistemul de adapostire, sistemul de hranire pe faze, reducerea proteinelor din hrana, prevenirea umezirii aşternutului |
| incinerare | NOx, CO, CO2 , pulberi | Nu exista | Incineratorul este prevazut cu camera de postcombustie |

9.1.2. Emisii fugitive şi măsuri de reducere

| Sursa | Poluanţi | Măsuri de reducere |
| --- | --- | --- |
| Emisii fugitive de la manipularea şi depozitarea temporară a dejecţiilor solide | Metan (CH4) Amoniac (NH3) Protoxid de azot (N2O) Miros (H2S) Pulberi CO2 | - menţinerea dejecţiilor solide în forma uscată pentru reducerea emisiilor de amoniac - valorificarea ritmică a dejecţiilor solide, către terţi - transportul dejecţiilor solide se va face cu mijloace de transport adecvate pentru a evita poluarea mediului prin pierderile acestora şi miros |
| Emisii fugitive de la descărcarea/ depozitarea furajului | praf | - întreţinerea corespunzătoare a tubulaturii şi supravegherea operaţiilor de încărcare/ descărcare |
| Emisii fugitive de la sistemul de canalizare tehnologică | miros | - intretinerea si spalarea periodica a acesteia |
| Emisii de la mijloacele de transport | oxid de carbon, hidrocarburi, oxid de azot, oxid de sulf, aldehide | - pentru reducerea cantităţii de noxe evacuate se va urmări ca autovehiculele şi utilajele să-şi menţină parametrii înscrişi în cartea tehnică, prin efectuarea la termene a reviziilor tehnice şi a reparaţiilor. |

9.1.3.  Operatorul are obligaţia reducerii la minim a emisiilor atmosferice din surse dirijate şi nedirijate prin aplicarea celor mai bune tehnici de gospodărire şi control privind: manipularea şi depozitarea materialelor, controlul proceselor, întreţinerea corespunzătoare a echipamentelor de reducere şi depoluare, implementarea unui sistem de monitorizare a intrărilor şi ieşirilor din proces.

9.1.4. Operatorul are obligaţia de a lua toate măsurile care se impun în vederea limitării emisiilor de poluanţi în atmosferă, inclusiv prin colectarea şi dirijarea emisiilor fugitive şi utilizarea unor echipamente de reţinere a poluanţilor la sursă, după caz.

9.1.5. În cazul în care operatorul intenţionează efectuarea unei modificări la instalaţiile existente sau la procesul tehnologic, trebuie să informeze înainte de efectuarea modificării, autoritatea competentă pentru protecţia mediului.

9.1.6. Operatorul are obligaţia să asigure verificarea periodică a combustiei la instalaţiile de ardere, astfel încât aceasta să se realizeze cu randamentul maxim, reducându-se în acest mod concentraţiile de monoxid de carbon şi compuşi organici volatili în gazele de ardere.

9.1.7. Operatorul se va asigura că toate operaţiile de pe amplasament vor fi  realizate în aşa fel încât emisiile şi mirosurile să nu determine o deteriorare semnificativă a calităţii aerului, dincolo de limitele amplasamentului.

9.1.8. Operatorul îşi va planifica activităţile din care rezultă mirosuri dezagreabile persistente, sesizabile olfactiv (transport dejecţii, ape uzate tehnologice, lucrări de întreţinere),  ţinând cont de condiţiile atmosferice, evitându-se planificarea acestora în perioadele defavorabile dispersiei pe verticală a poluanţilor (inversiuni termice, timp înnorat) pentru prevenirea împrăştierii mirosului la distanţe mari de amplasament.

## 9.2. APA

Acest capitol este conform cu - Autorizaţia de Gospodărire a Apelor  nr. 48 din 26.04.2012, valabilă până în 17.01.2018, eliberată de Administraţia Naţională “Apele Române” Directia Apelor Mures.

9.2.1.  Emisii de ape uzate provenite din surse punctiforme

Apele uzate menajere – sunt colectate prin sistemul de canalizare fiind evacuate gravitational in statia de epurare a abatorului detinut de Avis 3000 SA.

Apele uzate tehnologice – apele uzate  rezultate de la spalari si igienizari hale, statia colectare oua,   sunt colectate prin sistemul de canalizare impreuna cu apele uzate menajere fiind evacuate gravitational din  F2 si prin pompare din  F4 in bazinul de la statia de epurare. De aici sunt preluate cu vidanja si descarcate in statia de epurare a abatorului AVIS 3000 SA.

Pentru drenarea apelor pluviale convenţional curate de pe amplasament, este realizat un sistem de preluare a apelor de pe acoperişuri, reprezentat de jgheaburi şi burlane si acestea se descarca pe spatiul verde , iar apele de pe drumuri si platforme  se descarca in reteaua de canalizare interna si de aici in bazinul de la statia de epurare.

| Categoria apei uzate | Receptori autorizaţi | Volum total evacuat |
| --- | --- | --- |
|  |  | maxim | Volum anual |
| Menajeră si tehnologica | Canalizarea interna a fermei → bazinul statiei de epurare =67.2 mc→ statia de epurare de la abator Avis 3000SA | 250 mc/zi | 990 mc/an |

## 9.3  SOL,  APE SUBTERANE

9.3.1. Surse posibile de poluare a solului

- scurgeri de ape uzate din reţeaua de canalizare

- evacuarea apelor uzate de pe amplasament

- pierderi accidentale de furaj din silozurile de depozitare,

- depozitarea dejecţiilor pe căile de acces şi antrenare de poluanţi prin apa pluvială,

- depunerea dejecţiilor pe terenurile agricole, neconformă cu Codul bunelor practici agricole ,

- fisurări accidentale ale conductelor de canalizare,

- scurgeri de uleiuri şi carburanţi din motoarele autovehiculelor, emisii accidentale datorate circulaţiei acestora,

- stocarea şi depozitarea necorespunzătoare a deşeurilor menajere, industriale, dejecţiilor.

9.3.2. Măsuri aplicate pentru eliminarea/minimizarea emisiilor pe sol

Operatorul are obligaţia aplicării următoarelor măsuri:

- se vor evita deversările accidentale de produse care pot polua solul ( produse petroliere, agenţi de curăţare şi spălare) şi deşeuri care pot polua solul şi implicit migrarea poluanţilor în mediul geologic; în cazul în care se produc, se impune eliminarea deversărilor accidentale, prin îndepărtarea urmărilor acestora şi restabilirea condiţiilor anterioare producerii deversărilor,

- încărcările şi descărcările de materiale, materii prime şi auxiliare, deşeuri trebuie să aibă loc în zone  desemnate, protejate împotriva pierderilor prin scurgeri accidentale,

- gestionarea dejecţiilor de pasăre se va realiza conform capitolului 11 al prezentei autorizaţii,

- reţeaua de canalizare va fi verificate periodic, iar lucrările de întreţinere se vor face la timp,

- operatorul are obligaţia să deţină în depozite/magazii o cantitate corespunzătoare de substanţe absorbante şi substanţe de neutralizare, potrivite pentru controlul oricărei deversări accidentale de produse,

- operatorul trebuie să planifice şi să realizeze, o dată la 3 (trei) ani, activitatea de revizii şi reparaţii la elementele de construcţii subterane, respectiv conducte, cămine şi guri de vizitare etc. Rigolele de colectare şi scurgere a apelor pluviale vor fi menţinute în perfectă stare de curăţenie.

- la imprastierea pe sol a dejectiilor se vor aplica cele mai bune tehnici disponibile, se vor respecta prevederile Codului de bune practici agricole pentru protectia apelor impotriva poluarii cu nitrati din surse agricole aprobat prin Ordinul comun MMGA nr 1182/2005 si MAPDR nr 1270/2006. La distribuirea dejectiilor pe câmp se vor utiliza utilaje de manipulare şi administrare a îngrăşamintelor organice naturale.

10. CONCENTRAŢII DE POLUANŢI ADMISE LA EVACUARE ÎN MEDIUL  ÎNCONJURATOR

10.1.1. Nici o emisie în aer nu trebuie să depăşească valoarea limită de emisie stabilită în prezenta autorizaţie. Este obligatoriu să nu existe alte emisii în aer, semnificative pentru mediu, cu excepţia celor acceptate legal. Operatorul se va asigura că operaţiile de pe amplasament vor fi realizate în aşa fel încât emisiile şi mirosurile să nu determine o deteriorare semnificativă a calităţii aerului, dincolo de limitele amplasamentului.

10.1.2 Managementul mirosului

Mirosurile sunt generate în principal de:

- emisiile de amoniac din halele de producţie

- emisiile corespunzătoare “gestionării dejecţiilor”

- emisii secundare de H2S în halele de producţie.

Limitele poluanţilor în imisie admise conform STAS 12574/87 - Aer în zonele protejate, care vor sta la baza evaluării mirosurilor în cazul unor sesizări, până la apariţia normelor specifice.

| Poluant | Media de scurtă durată 30 min (mg/m3) | Media zilnică (mg/m3) |
| --- | --- | --- |
| Amoniac - în zona halelor şi în zona receptorilor ce pot depune plângeri | 0,3 | 0,1 |

## Măsuri de reducere a mirosului, prevederi BAT referitoare la emisiile în aer:

- minimizarea emisiilor de amoniac se va face prin aplicarea celor mai bune tehnici pentru sistemul de adăpostire, compoziţia hranei şi modul de administrare a acesteia, colectarea/transferul/tratarea/stocarea şi eliminarea dejecţiilor;

- planificarea activităţilor din care rezultă mirosuri dezagreabile persistente, sesizabile olfactiv (transportul dejecţiilor, anumite lucrări de întreţinere) ţinând seama de condiţiile atmosferice, evitându-se planificarea acestora în perioadele defavorabile dispersiei pe verticală a poluanţilor (inversiuni termice, timp înnourat), pentru prevenirea transportului mirosului la distanţe mari;

- instruirea personalului care operează instalaţia pentru a-şi desfăşura activitatea astfel încât nivelul mirosului să fie minim;

- exploatarea corespunzătoare a  instalaţiilor tehnologice şi de microclimat.

Emisii din surse de ardere. Incinerator

Pentru incinerator  concentratiile admise conform Ord 462/1993 sunt:

| Sursa | Poluantul | CMA Cf.OM 462/93 (mg/mc) |
| --- | --- | --- |
|  |  | Prag interv. | Prag alertă |
| incinerator | Particule | 50 | 35 |
|  | SO2 | 35 | 24,5 |
|  | NOx | 500 | 350 |
|  | CO | 100 | 70 |

10.1.3. Operatorul va implementa strategiile naţionale de reducere a emisiilor de amoniac, pentru conformarea cu prevederile Legii nr. 271/2003 şi prin utilizarea Codului bunelor practici agricole (strategiile de alimentare, tehnici puţin poluante de împrăştiere a îngrăşămintelor naturale, tehnici puţin poluante de stocare a îngrăşămintelor naturale).

10.1.4.  Operatorul va lua toate măsurile de prevenire a poluării accidentale a factorilor de mediu. Se vor aplica prevederile de verificare a instalaţiilor, de întreţinere preventivă, de reparaţii ale defecţiunilor semnalate. Toate echipamentele de reducere trebuie întreţinute, conform celor mai bune tehnici disponibile în domeniu.

10.1.5.  Operatorul   va asigura că toate operaţiile de pe amplasament să se realizeze în aşa fel încât emisiile şi mirosurile să nu determine o deteriorare semnificativă a calităţii aerului, dincolo de limitele amplasamentului.  Operatorul, în condiţiile respectării prevederilor legale, se va preocupa de menţinerea distanţelor  minime de protecţie sanitară conform Ordinului nr. 119/2014 pentru aprobarea Normelor de igienă şi sănătate publică privind mediul de viaşă al populaţiei.

10.1.6 În decurs de un an de la eliberarea prezentei autorizaţii  operatorul va realiza un plan privind managementul mirosului.

10.1.7. Se vor curăţa şi stropi căile de acces ori de câte ori este nevoie pentru reducerea emisiilor datorate circulaţiei autovehiculelor.

10.1.8.  Operatorul instalaţiei are obligaţia respectării Legii nr. 104 din 28.06.2011 privind calitatea aerului înconjurător.

## 10.2.   APA

Nici o emisie nu trebuie să depăşească valorile limită de emisie stabilite în prezenta autorizaţie şi în autorizaţia de gospodărire a apelor. Este interzisă existenţa altor emisii în apă, semnificative pentru mediu.

10.2.1. Conform Autorizaţiei de Gospodărire a Apelor nr. 48 din 26.04.2012,  indicatorii de calitate ai efluenţilor uzaţi menajeri şi tehnologici se vor încadra în limitele impuse de operatorul statiei de epurare, fără depăşirea  limitelor prevăzute H.G. nr. 188/2002 normativul NTPA 002, modificată şi completată de H.G. nr. 352/2005.

Indicatorii de calitate ai efluentului staţiei de epurare şi ai apelor meteorice evacuate în receptorii de suprafaţă, prin reţeaua pluvială se vor încadra obligatoriu în limitele prevăzute de H.G. nr. 188/2002, modificată şi completată de  H.G. nr. 352/2005, normativul NTPA 001.

10.2.2. Indicatorii de calitate ai apelor meteorice evacuate în receptorii de suprafaţă, prin reţeaua pluvială se vor încadra obligatoriu în limitele prevăzute de H.G. nr. 188/2002 modificată şi completată de H.G. nr. 352/2005, normativul NTPA 001.

10.2.3. Ape subterane

Emisii în apa freatică sunt posibile prin:

- exfiltraţii din bazinul  de stocare a apelor uzate;

- infiltraţia în sol a apelor pluviale după ce au spălat suprafaţa platformelor betonate din incintă;

- depozitarea necorespunzătoare de dejecţii;

- avarii la sistemul de canalizare al apelor uzate tehnologice de spălare şi apele uzate menajere;

- s-a realizat monitorizarea apelor subterane din cele 2 puțuri de hidroobservație situate pe amplasament Rezultatele obţinute conform rapoartelor de încercări in 2016 sunt :

| PUNCT DE PRELEVARE | PARAMETRII | Valori admise Legea 458/2002,modificata si completataprin Legea Nr.311/2004 | Valori prima VLE-Raport amplasa-ment-2006 | Rap inc 140 si141/ 04.04.2016 recoltarea 28.03.2016/F2 | Rap inc 780si781/ 27.09.2016 recoltarea 19.09.2016 | Rap inc 1146 si1148/ 07.11.2016 recoltarea 01.11.2016 | Rap inc 1431si1432 12.12.2016 recoltarea 06.12.2016 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Avis Collection foraj amonte | - pH | (6,5 ; ( 9,5 | 7,10 | 7,7 | 7,09 | 7,32 | 7,24 |
|  | - Azot amoniacal mg/l | 0,50 |  | 0,046 | 0,84 | 0,242 | 0,43 |
|  | - Nitriti mg/l | 0,50 | 1,22 | 0,071 | 0,06 | 0,07 | 0,09 |
|  | - Nitrati mg/l | 50 | 35,4 | 20,63 | 39 | 30 | 35 |
|  | CCOCr mg/l | 5,0 | 27 | <27 | <15 | <15 | <15 |
|  | - CBO5mg/l |  |  | 3,3 |  |  |  |
|  | Fosfor total mg/l |  | 2,96(PO 3-4) | 2,9 | 0,22 | 0,21 | 0,25 |
| Avis Collection Put aval | - pH | (6,5 ; ( 9,5 | 7,10 | 7,0 | 7,12 | 7,19 | 7,27 |
|  | - Azot amoniacal mg/l | 0,50 |  | 0,085 | 0,93 | 0,50 | 0,48 |
|  | - Nitriti mg/l | 0,50 | 1,22 | <0,01 | 0,07 | 0,05 | 0,07 |
|  | - Nitrati mg/l | 50 | 35,4 | 49,96 | 41 | 29 | 32 |
|  | CCOCr mg/l | 5,0 | 27 | <27 | <15 | <15 | <15 |
|  | - CBO5mg/l |  |  | <12,7 |  |  |  |
|  | Fosfor total mg/l |  | 2,96(PO 3-4) | 0,08 | 0,24 | 0,19 | 0,21 |

Notă: Se propun ca bază de referinţă monitorizarile din 2006.

10.2.4. Operatorul are obligaţia să exploateze, să întreţină şi să verifice periodic instalaţiile de alimentare cu apă, folosire, colectare şi evacuare a apelor uzate, remedierea tronsoanelor deteriorate precum şi întreţinerea corespunzătoare a bazinelor vidanjabile.

10.2.5. Operatorul are obligaţia să verifice periodic modul de impermeabilizare a bazinului vidanjabil  pentru a evita infiltraţiile de ape uzate în pânza freatică şi de asemenea să vidanjeze periodic bazinul  vidanjabil  prin intermediul firmelor autorizate.

10.2.6. Operatorul va identifica oportunităţile pentru reducerea cantităţilor de ape uzate de pe amplasament.

10.2.7.  Operatorul trebuie să ia toate măsurile necesare pentru a preveni sau minimiza emisiile de poluanţi în apă. Se interzic deversările neautorizate a oricăror substanţe poluante pe sol, în apele de suprafaţă sau freatice.

10.2.8. Operatorul are obligaţia să respecte obligaţiile contractuale cu furnizorii de servicii din domeniul gospodăririi apelor.

10.2.9. Operatorul are obligaţia să deţină planul de amplasament în care sunt prevăzute toate onstrucţiile şi conductele subterane; se va întocmi un plan de inspecţie şi întreţinere a instalaţiilor şiechipamentelor pentru detectarea scurgerilor, cel puţin o dată la 3 ani, în scopul minimizării pierderilor de apă.

10.2.10. În cazul provocării unor poluări accidentale a resurselor de apă de suprafaţă şi subterane, prin depăşirea concentraţiilor indicatorilor de calitate autorizaţi, operatorul activităţii are următoarele obligaţii:

- să realizeze imediat o investigaţie pentru a identifica şi izola sursa de contaminare

- să ia măsuri pentru prevenirea extinderii contaminării şi să minimizeze efectele oricărei contaminări asupra mediului

- să notifice accidentul autorităţii de gospodărire a apelor – Directia Apelor Mures, cât şi folosinţele din aval.

10.2.11. Operatorul  este obligat să reactualizeze Planul de prevenire şi combatere a poluărilor accidentale ori de câte ori este cazul; să deţină mijloacele şi materialele necesare în caz de poluări accidentale şi să acţioneze în conformitate cu prevederile planului menţionat mai sus. În cazul provocării unor poluări accidentale operatorul are obligaţia să anunţe imediat Directia Apelor Mures – S.G.A Hunedoara.

10.2.12. În caz de modificare a proceselor tehnologice, de restrângere, de încetare provizorie sau definitivă a utilizării volumelor de apă brută din sursele de apă, să anunţe  Directia Apelor Mures – S.G.A Hunedoara.

10.2.13. Se interzice evacuarea de ape uzate neepurate sau dejecţii în rigole, canale, cursuri de apă, pe sol, etc.

10.2.14. În eventualitatea în care analizele sau observaţiile indică contaminarea apelor freatice din orice sursă sau depăşirea indicatorilor de calitate ai apelor uzate evacuate peste valorile limită admise prin legislaţia în vigoare  şi  autorizaţia integrată de mediu, operatorul are obligaţia :

-  să realizeze imediat o investigaţie pentru a identifica şi izola sursa de contaminare;

- să ia măsuri pentru prevenirea extinderii contaminării şi să minimizeze efectele oricărei  contaminări a mediului

-  să notifice accidentul autorităţii competente pentru protecţia mediului şi autorităţii de gospodărire a apelor, cât mai curând posibil.

## 10.3.  SOL

10.3.1.  La împrăştierea dejecţiilor maturate pe terenuri agricole se va respecta limita de 170 kgN/ha/an pe terenurile arabile şi 250 kgN/ha/an pe fâneţe, conform Ord. M.M.G.A  nr. 242/2005.

10.3.2 Operatorul are obligaţia să asigure teren suficient pentru împrăştierea dejecţiilor stocate prin închiriere de teren sau contracte încheiate cu terţi.Necesarul de teren este de 208 ha.

10.3.3 Valorile concentraţiilor agenţilor poluanţi specifici activităţii, prezenţi în solul terenurilor limitrofe perimetrului societăţii, nu vor depăşi limitele pentru terenuri de folosinţa mai puţin sensibilă prevăzute în Ordinul M.A.P.P.M. nr. 756/1997.

10.4. ZGOMOT

Surse generatoare de zgomot:

- funcţionarea ventilatoarelor din hale;

- funcţionarea utilajelor de transport şi livrare hrană;

- funcţionarea utilajelor de  încărcat şi transport a dejecţiilor;

- manevrarea deşeurilor.

Acţiuni întreprinse pentru prevenirea/minimizarea emisiilor de zgomot:

- amplasarea echipamentelor generatoare de zgomot în clădiri închise - halele de creştere;

- măsuri de întreţinere a utilajelor şi remedierea defecţiunilor în cel mai scurt timp posibi;l

- efectuarea operaţiilor de transport materiale pe timpul zilei;

- 10.4.1. Conform Ordinului nr. 119/2014, activitățile de pe amplasament trebuie să se desfășoare astfel încât în teritoriile protejate să fie asigurate și respectate valorile-limită ale indicatorilor de zgomot, după cum urmează:

- în perioada zilei, nivelul de presiune acustică continuu echivalent ponderat A (LAeqT), măsurat la exteriorul locuinței conform standardului SR ISO 1996/2-08, la 1,5 m înălțime față de sol, să nu depășească 55 dB și curba de zgomot Cz 50,

- în perioada nopții, între orele 23,00-7,00, nivelul de presiune acustică continuu echivalent ponderat A (LAeqT), măsurat la exteriorul locuinței conform standardului SR ISO 1996/2-08, la 1,5 m înălțime față de sol, să nu depășească 45 dB și, respectiv, curba de zgomot Cz 40.

- Măsurătorile şi calculul nivelului de zgomot echivalent continuu se vor face respectând prevederile STAS 6161/1-89, Stas 6156-86  şi STAS 6161/3-82.

10.4.2. Se va asigura întreţinerea corespunzătoare a echipamentelor montate în exteriorul halelor de producţie pentru a preveni creşterea nivelului de zgomot ambiental.

10.4.3. Înaintea instalării utilajelor şi echipamentelor noi, o va demonstra autorităţii de mediu respectarea condiţiilor privind zgomotele şi vibraţiile prevăzute de lege.

10.4.4. Se vor evita operaţiile de transport care pot mări nivelul de zgomot, în timpul nopţii, precum şi orice alte activităţi în afara halelor.

# 11. GESTIUNEA DEŞEURILOR ŞI SUBSTANŢELOR PERICULOASE

## 11.1 Deşeuri produse, stocate temporar, valorificate, eliminate

| Cod deşeu conform H.G nr. 856/2002 | Denumire deşeu | Cantitaţi anuale t/an | Periculozitate (conform Anexei 4 din Legea 211/2011 | Stocare | Valorificare | Eliminare |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 02 01 06 | Dejecţii animaliere | 2680 | Nepericuloase | Nu se stochează pe amplasamentul fermei | Valorificare ca fertilizant pe terenurile agricole ale societăţii | - |
| 02 01 02 | Deşeuri de ţesuturi animaliere – cadavre de păsări si oua sparte | 8 | Nepericuloase | Se depozitează temporar în lada frigorifica de pe amplasamentul fermei , apoi se incinereaza in incineratorul aflat pe amplasament |  | Prin incinerare in incineratorul din ferma |
| 115 01 02 | Ambalaje de material plastic | 22.5 | Nepericuloase | Se depozitează temporar în spaţii special amenajate | Se predau la societăţi specializate autorizate | -- |
| 115 01 10* | Ambalaje ce conţin reziduuri sau sunt contaminate cu substanţe periculoase de la igienizare hale si tratament pasari | 00,1 | Periculoase | Saci de polietilenă, inscripţionaţi, în incintă închisă, cu acces limitat | prin societăţi autorizate | - |
| 118 02 05* | Deşeuri de substanţe utilizate la dezinfecţie, dezinsecţie şi deratizare | 00,01 | Periculoase | Se depozitează în spaţii speciale, închise, marcate | Se predau la societăţi specializate autorizate | - |
| 20 03 01 | Deşeuri municipale amestecate | 15 | Nepericuloase | Se colecteaza în pubele |  | Eliminare la un depozit autorizat |
| 20 01 01 | Deseu de hartie si carton | 0.03 | Nepericuloase | Se depozitează temporar în spaţii special amenajate | Se predau la societăţi specializate autorizate |  |
| 20 01 21* | Tuburi fluorescente şi alte deşeuri cu conţinut de mercur | 0,02 | Periculoase | Se depozitează în spaţii amenajate, închise | se predau la societăţi specializate autorizate | - |
| 19 01 12 | Cenusa de la incinerare | 1 |  | Se colecteaza in saci | se preda spre valorificare prin imprastiere pe sol la societatile care preiau si dejectiile |  |

Notă:

- deşeurile rezultate din activitatea desfăşurată pe amplasament se vor colecta şi depozita separat, fiind interzis a se amesteca diferitele categorii de deşeuri periculoase, sau deşeuri periculoase cu deşeuri nepericuloase

- depozitarea temporară a deşeurilor pe amplasament se va face în condiţii de siguranţă, în spaţii special amenajate, protejate corespunzător împotriva dispersiei în mediu şi poluării solului, apelor de suprafaţă şi subterane, pe tipuri de deşeuri, cu respectarea legislaţiei specifice în vigoare

11.1.1.  Operatorul   are obligaţia evitării producerii deşeurilor. În cazul în care aceasta nu poate fi evitată, valorificarea deşeurilor, iar în caz de imposibilitate tehnică şi economică, neutralizarea şi eliminarea acestora, evitându-se sau reducându-se impactul asupra mediului.

11.1.2. Se va realiza un audit privind minimizarea deşeurilor la fiecare 2 ani. Primul audit se va realiza în anul 2020. Concluziile acestuia vor fi prezentate autorităţii de mediu în cadrul RAM aferent anului 2020.

11.1.3. Eliminarea sau valorificarea deşeurilor trebuie să se desfăşoare aşa cum s-a precizat în prezenta autorizaţie şi în conformitate cu legislaţia naţională în domeniu. Nu trebuie eliminate sau valorificate alte deşeuri nici pe amplasament, nici în afara amplasamentului, fără a informa în prealabil autoritatea competentă pentru protecţia mediului şi fără acordul scris al acesteia.

11.1.4. Transportul deşeurilor

Deşeurile expediate în afara amplasamentului pentru valorificare sau eliminare pot fi transportate numai de către agenţi economici autorizaţi, cu respectarea prevederilor H.G. nr. 1061/2008 privind transportul deşeurilor periculoase şi nepericuloase pe teritoriul României, pe baza formularelor prevăzute în Anexele 1, 2 şi 3 ale hotărârii de guvern, funcţie de categoria deşeurilor şi destinaţia acestora. Deşeurile trebuie transportate doar de la amplasamentul activităţii la amplasamentul de valorificare/eliminare fără a afecta în sens negativ mediul şi în conformitate cu reglementările legale în vigoare.

11.1.5. Gestionarea tuturor categoriilor de deşeuri se va realiza cu respectarea strictă a prevederilor  Legii nr. 211/2011(r1) privind regimul deşeurilor.

11.1.6. S.C. AVIS COLLECTION SRL. are obligaţia să desemneze o persoană din rândul angajaţilor proprii care să urmărească şi să asigure îndeplinirea obligaţiilor prevăzute de Legea nr. 211/2011 (r1) privind regimul deşeurilor sau să delege această obligaţie unei terţe persoane. Persoanele desemnate trebuie să fie instruite în domeniul gestiunii deşeurilor, inclusiv a deşeurilor periculoase, ca urmare a absolvirii unor cursuri de specialitate.

11.1.7. Gestionarea deşeurilor trebuie să se realizeze fără a pune în pericol sănătatea umană şi fără a dăuna mediului, în special:

a).  fără a genera riscuri pentru aer, apă, sol, faună sau floră

b).  fără a crea disconfort din cauza zgomotului sau a mirosurilor

c).  fără a afecta negativ peisajul sau zonele de interes special

11.1.8. Operatorul are obligaţia să colecteze separat cel puţin următoarele categorii de deşeuri: hârtie, metal, plastic şi sticlă.

11.1.9. Deşeurile vor fi colectate şi depozitate temporar pe tipuri şi categorii de deşeuri, fără a se amesteca.

11.1.10. Operatorul de activitate are obligaţia ca la începutul fiecărui an să realizeze un Plan de management al dejecţiilor care va fi inclus în RAM

11.1.11. Abandonarea deşeurilor este interzisă.

11.1.12. Eliminarea deşeurilor în afara spaţiilor autorizate în acest scop este interzisă.

11.1.13  Zonele de depozitare vor fi marcate şi semnalizate, cu precizarea capacităţii şi a perioadei de depozitare a deşeurilor. Este interzisă crearea de depozite de materiale în alte spaţii decât cele autorizate.

11.1.14.  Deşeuri periculoase

- Producătorii/deţinătorii de deşeuri periculoase, sunt obligaţi să colecteze, să transporte şi să stocheze separat diferitele categorii de deşeuri periculoase, în funcţie de proprietăţile fizico-chimice, de compatibilităţi şi de natura substanţelor de stingere care pot fi utilizate pentru fiecare categorie de deşeuri în caz de incendiu, astfel încât să se poată asigura un grad ridicat de protecţie a mediului şi a sănătăţii populaţiei, incluzând asigurarea trasabilităţii de la locul de generare la destinaţia finală.

- Producătorii/deţinătorii de deşeuri periculoase  au obligaţia să nu amestece diferitele categorii de deşeuri periculoase cu alte categorii de deşeuri periculoase sau cu alte deşeuri, substanţe ori materiale. Amestecarea include diluarea substanţelor periculoase.

11.1.15.  Evidenţa gestiunii  deşeurilor

- Operatorul are obligaţia să asigure evidenţa gestiunii deşeurilor pentru fiecare tip de deşeu, în conformitate cu modelul prevăzut în Anexa nr.1 la H.G. nr. 856/2002, cu completările ulterioare şi să o transmită la A.P.M. Hunedoara până la data de 31.03. a anului următor. Operatorul are obligaţia să păstreze evidenţa gestiunii deşeurilor cel puţin 3 ani.

- Producătorii şi deţinătorii de deşeuri, persoane juridice trebuie să păstreze buletinele de analiză care caracterizează deşeurile periculoase generate din propria activitate şi să le transmită, la cerere, autorităţilor competente pentru protecţia mediului.

- Operatorul are obligaţia să ţină pentru deşeurile periculoase o evidenţă cronologică a cantităţii, naturii, originii şi după caz, a destinaţiei, a frecvenţei, a mijlocului de transport, a metodei de tratare, precum şi a operaţiunilor prevăzute în Anexele nr. 2 şi 3 din Legea nr. 211/2011( r1) şi să o pună la dispoziţia autorităţilor competente, la cererea acestora.

11.1.16. Valorificarea deşeurilor industriale reciclabile se va realiza în conformitate cu legislaţia în vigoare:

- H.G. nr. 170/2004 privind gestionarea anvelopelor uzate;

- H.G. nr. 235/2007 privind gestionarea uleiurilor uzate;

- H.G. nr. 1132/2008 privind regimul bateriilor şi acumulatorilor şi al deşeurilor de baterii şi acumulatori.

11.1.17. Transportul deşeurilor veterinare de către producător se va face în condiţii de siguranţă pentru sănătatea personalului şi a populaţiei, în ambalajul indicat de DSV.

11.1.18. Gestionarea dejecţiilor animaliere

Evacuarea şi transportul dejecţiilor:

Dejecţiile  amestecate cu aşternutul sunt evacuate mecanizat la finalul fiecărui ciclu de creştere a puilor pe platforme betonate.

Transportul: pentru a reduce riscul emisiilor de miros, poluării solului şi a împrăştierii bolilor animaliere în timpul transportului dejecţiilor, sunt necesare următoarele acţiuni:

-  asigurarea unor autovehicule de transport asigurate împotriva pierderilor de conţinut, acoperite,

-  igienizarea exteriorului autovehiculului utilizat pentru transport înainte de părăsirea fermei.

Depozitarea:

-  dejecţiile organice/solide din hale la sfârşitul ciclului de creştere, se evacuează mecanizat, cu ajutorul unui utilaj cu încărcător frontal.Evacuarea de la etaj se face manual printr-un chepeng practicat în pardoseală, după care tehnologia este similară cu cea de la halele de la parter. Dejecţiile sunt scoase pe platforme betonate situate în faţa halelor pentru a fi transportate cu remorci, acoperite cu prelate pentru evitarea împrăştierii şi a mirosului. Dejecţiile vor fi transportate pe batalurile de la statia de epurare  din exteriorul fermei. Dejecţiile vor fi împraştiate pe câmp ca şi fertilizant, societatea având contracte cu detinatori de terenuri agricole. Nu se realizează depozitarea dejecţiilor pe amplasamentul fermei.

- depozitarea dejecţiilor solide se va face în conformitate cu Calendarul de interdicţie pentru împrăştierea îngrăşămintelor, parte din Ordinul comun al M.M.G.A. nr. 1182/2005 şi M.A.P.D.R. nr. 1270/2005, privind aprobarea Codului de bune practici agricole pentru protecţia apelor împotriva poluării cu nitraţi din surse agricole precum şi de riscurile datorate condiţiilor meteorologice nefavorabile. Platformele de stocare a dejecţiilor trebuie să respecte cerinţele Codului bunelor practici agricole.

Evidenţe, înregistrări:  de fiecare dată când dejecţiile provenite din zootehnie vor fi livrate în afara fermei, transportul dejecţiilor se va face conform anexei III din HG nr. 1061/2008 privind transportul deşeurilor periculoase şi nepericuloase de pe teritoriul României.

Împrăştierea dejecţiilor pe sol:

- după perioada de fermentare dejecţiile vor fi utilizate ca îngrăşământ organic pentru fertilizarea terenurilor;

- distribuirea dejecţiilor pe terenurile agricole se va realiza în conformitate cu prevederile "Codului bunelor practici agricole pentru protecţia apelor împotriva poluării cu nitraţi din surse agricole"aprobat prin Ord. nr. 1182/2005 şi MAPDR nr 1270/2005 şi ale Ord. nr. 1234/2006, privind aprobarea" Codului de bune practici în fermă";

- se vor respecta perioadele de interdicţie de împrăştierea a îngrăşămintelor conform tab. nr. 1 parte a Ord. 296/2005. Pentru distribuirea dejecţiilor pe câmp se vor utiliza utilaje pentru manipularea şi administrarea îngrăşămintelor organice naturale;

- pentru distribuirea dejecţiilor pe câmp se vor utiliza utilaje speciale, pentru manipularea şi administrarea îngrăşămintelor organice naturale;

- operatorul are obligaţia să asigure teren suficient pentru împrăştierea dejecţiilor stocate, prin închiriere de teren sau contracte încheiate cu terţi;

- operatorul are obligaţia de a reduce emisiile de dejecţii în sol şi în pânza freatică  prin echilibrarea cantităţii de dejecţii cu cerinţele previzibile ale cerealelor (azotul şi fosforul şi furnizarea necesarului de minerale cerealelor din sol şi din fertilizare);

- la aplicarea dejecţiilor pe sol se vor lua în considerare caracteristicile terenului, în special condiţiile solului, tipul solului şi înclinaţia terenului, condiţiile climatice, precipitaţiile şi irigarea, folosinţa terenului şi practicile agricole, inclusiv sistemul de rotaţie  a cerealelor;

- la utilizarea dejecţiilor ca fertilizanţi se vor aplica tehnicile BAT de a reduce poluarea apei în special cu respectarea următoarelor condiţii:

- neaplicarea dejecţiilor pe teren atunci când câmpul este saturat cu apă, inundat, îngheţat, acoperit cu zapadă;

- neaplicarea dejecţiilor pe terenuri aflate în pantă;

- neaplicarea dejecţiilor în apropierea cursurilor de apă (lăsarea unei benzi de teren netratate);

- împrăştierea dejecţiilor cât de aproape posibil momentului de maximă creştere a cerealelor şi când este preluată substanţa nutritivă;

- societatea are obligaţia să se asigure că pentru terenurile pe care se administrează dejecţiile generate pe amplasament, există contracte/comenzi  ferme de asistenţă tehnică cu Oficiul Judeţean de Pedologie şi Agrochimie privind realizarea planului de management a deşeurilor organice, realizarea cartării pedologice şi agrochimice a terenurilor agricole realizarea studiului agrochimic, realizarea planului de fertilizare şi a planului de cultură, obligaţia de a întocmi şi ţine fişa parcelei şi caietele de bilanţ ale nutrienţilor. Aplicarea prevederilor Codului de bune practici agricole de către fermieri şi producătorii agricoli este obligatorie în zonele vulnerabile la poluarea cu nitraţi.

Se vor respecta prevederile următoarelor acte normative:

- O. M. nr. 296/2005 privind aprobarea Programului cadru de acţiune tehnic pentru elaborarea programelor de acţiune în zone vulnerabile la poluarea cu nitraţi din surse agricole;

- O. M. nr. 242/2005 privind aprobarea organizării Sistemului naţional de monitoring integrat al solului, de supraveghere, control şi decizii pentru reducerea aportului de poluanţi proveniţi din surse agricole şi de management al reziduurilor organice provenite din zootehnie în zone vulnerabile şi potenţial vulnerabile la  poluarea cu nitraţi;

- H.G. nr. 964/2000 privind aprobarea Planului de acţiune pentru protecţia apelor împotriva poluării cu nitraţi proveniţi din surse agricole, modificată şi completată de

H. G. nr. 1360/2005;

- Codul bunelor practici agricole aprobat prin Ordinul nr. M.M.G.A. nr. 1182/2005;

- Codul de bune practici în fermă aprobat prin Ordinul nr. M.M.G.A. nr. 1234/2006.

## 11.2. GESTIUNEA SUBSTANŢELOR ŞI PREPARATELOR CHIMICE PERICULOASE

11.2.1. Achiziţionarea substanţelor chimice periculoase, definite conform legislatiei in vigoare privind clasificarea, etichetarea şi ambalarea substanţelor şi preparatelor chimice periculoase, se va face numai în condiţiile în care producătorul, distribuitorul sau importatorul furnizează fişa cu date de securitate, care va permite utilizatorului să ia toate măsurile necesare pentru protecţia mediului, sănătăţii şi pentru asigurarea securităţii la locul de muncă.

11.2.2. Recipienţii sau ambalajele substanţelor şi preparatelor chimice periculoase trebuie să asigure:

- prevenirea pierderilor de conţinut prin manipulare, transport sau depozitare

- sa fie etichetate în conformitate cu prevederile legale

- se vor respecta prevederile Legii nr. 122/2002 pentru aprobarea O.U.G. nr. 48/1999 privind transportul rutier al mărfurilor periculoase şi ale H.G. nr. 1175/2007 pentru aprobarea Normelor de efectuare a activităţilor de transport rutier de mărfuri periculoase în România.

11.2.3. Operatorul va utiliza informaţiile din fişele cu date de securitate  ale substanţelor şi preparatelor chimice periculoase, reactualizate conform regulamentelor europene,  utilizate în instalaţie pentru gestiunea corespunzătoare a acestora.

11.2.4. Operatorul va notifica autoritatea competentă pentru protecţia mediului asupra oricăror substanţe şi preparate periculoase utilizate, altele decât cele menţionate în această autorizaţie.

11.2.5. Se vor lua următoarele măsuri generale:

- depozitarea substanţelor şi preparatelor chimice periculoase se va face în condiții de siguranțǎ ţinând seama de compatibilităţile chimice şi de condiţiile impuse de furnizor;

- depozitele vor avea asigurate condiţiile pentru protecţia factorilor de mediu sol, apa, aer, respectiv: pardoselile vor fi protejate cu materiale rezistente la acţiunea chimică, nu vor avea racord la canalizare, încăperile vor fi bine aerisite, protejate împotriva intrării persoanelor străine

Gestiunea acestor substanţe se va realiza de persoane instruite, care vor cunoaşte măsurile ce trebuie luate în cazul unui accident.

11.2.6. Se vor afla în stoc materiale absorbante sau de neutralizare a scurgerilor accidentale.

11.2.7. Se vor folosi echipamentele de protecţie a personalului, impuse de legislaţia de protecţie a muncii.

11.2.8. Alte acte normative care trebuie respectate:

- Legea nr.360/2003(r) privind regimul substanţelor şi preparatelor chimice periculoase;

- Regulamentul 1272/2008 al Parlamentului European şi al Consiliului privind clasificarea, etichetarea. ambalarea substanţelor şi a amestecurilor şi de modificare şi abrogare a Directivelor 67/548/CEE şi 1999/45/CE şi de modificare a Regulamentului 1907/2006;

- Regulamentul (CE) nr. 1907/2006 al Parlamentului european şi al Consiliului privind înregistrarea, evaluarea, autorizarea şi restricţionarea substanţelor chimice (REACH).

12. INTERVENŢIA RAPIDĂ, PREVENIREA ŞI MANAGEMENTUL SITUAŢIILOR DE URGENŢĂ

12.1.  Operatorul trebuie să se asigure că există o procedură de intervenţie rapidă, care să trateze orice situaţie de urgenţă care poate apărea pe amplasament. Această procedură trebuie să includă prevederi pentru minimizarea efectelor asupra mediului apărute în urma oricărei situaţii de urgenţă.

12.2. Politica de prevenire şi management a situaţiilor de urgenţă se va materializa într-un Plan operativ de prevenire şi management al situaţiilor de urgenţă, care va fi revizuit anual şi actualizat, după caz. Planul trebuie să fie disponibil pe amplasament în orice moment, pentru inspecţie de către personalul cu drept de control al autorităţilor de specialitate.

12.3. Operatorul activităţii are obligaţia să înregistreze în forma scrisă toate defecţiunile în funcţionare, care pot avea efecte importante asupra mediului înconjurător. Pentru aceasta se va înfiinţa un registru în care se va consemna: tipul, momentul, durata defecţiunii, cantitatea de substanţe nocive eliberate, urmările defecţiunii atât în interiorul obiectivului cât şi în exterior, toate măsurile iniţiate de operator.

13. MONITORIZAREA ACTIVITĂŢII

13.1.   PREVEDERI GENERALE PRIVIND MONITORIZAREA

13.1.1. Operatorul  este obligat să informeze anual autoritatea competentă pentru protecţia mediului, prin RAM, despre rezultatul monitorizării emisiilor din instalaţie şi în termenul cel mai scurt despre orice incident sau accident care afectează semnificativ mediul.

13.1.2. Monitorizarea se va efectua prin două tipuri de acţiuni:

- supraveghere din partea organelor abilitate şi cu atribuţii de control;

- automonitorizarea.

13.1.3. Automonitorizarea  este obligaţia societăţii şi are următoarele componente:

- monitorizarea emisiilor şi calităţii factorilor de mediu;

- monitorizarea  tehnologică/monitorizarea  variabilelor de proces;

- monitorizarea post - închidere.

13.1.4. Automonitorizarea emisiilor în faza de exploatare are ca scop verificarea conformării cu condiţiile impuse de autorităţile  competente. Automonitorizarea emisiilor  este obligaţia titularului  şi constă în următoarele acţiuni:

- urmărirea calităţii apelor uzate menajere şi tehnologice evacuate;

- urmărirea cantităţii dejecţiilor eliminate şi respectarea cerinţelor legale privind gestiunea acestora;

- urmărirea calităţii apelor freatice din puţurile de observaţie;

- urmărirea concentraţiilor de poluanţi în aer, inclusiv mirosurile;

- informaţii privind mijloacele de transport folosite la transportul dejecţiilor.

13.1.5.  Operatorul trebuie să realizeze prelevările, analizele, măsurătorile,  prevăzute în prezenta autorizaţie.

13.1.6. Monitorizarea emisiilor se va face de către laboratoare care deţin acreditarea cerută de legislaţia naţională sau prin laboratorul propriu. În cazul în care titularul/operatorul activităţii realizează monitorizarea emisiilor prin laboratorul propriu, o dată pe an va realiza intercalibrarea cu un laborator acreditat. În buletinele de analiză se vor indica standardele aplicate la prelevarea probelor şi analiza acestora, aparatura utilizată, calibrată conform normelor naţionale. Se va specifica şi procentul de eroare a metodelor folosite. Standardele utilizate, vor fi cele utilizate în U.E. (CEN, ISO) sau naţionale care asigură o calitate echivalentă. Conform SGA, analizele la efluent se fac doar in laboratoare acreditate.

13.1.7. Frecvenţa, metodele şi scopul monitorizării, prelevării şi analizelor, aşa cum sunt prevăzute în prezenta autorizaţie, pot fi modificate doar cu acordul scris al autorităţii competente pentru protecţia mediului.

13.1.8. Toate rezultatele măsurătorilor trebuie înregistrate, prelucrate şi prezentate într-o formă adecvată pentru a permite autorităţilor competente pentru protecţia mediului să verifice conformitatea cu condiţiile de funcţionare autorizate şi valorile limită de emisie stabilite.

13.1.9. Echipamentele de monitorizare şi analiză trebuie exploatate, întreţinute şi verificate astfel încât monitorizarea să reflecte cu precizie emisiile sau evacuările. Calibrarea acestora se va face conform legislaţiei în vigoare.

13.1.10. Operatorul trebuie să asigure persoanelor împuternicite pentru verificare, inspecţie şi control accesul sigur şi permanent la următoarele puncte de prelevare şi monitorizare:

- punctele de prelevare a emisiilor în aer

- punctele de prelevare a apelor uzate, foraje de control a apelor subterane

- zonele de depozitare a deşeurilor pe amplasament

- accesul la orice alte puncte de prelevare şi monitorizare cerute de autoritatea de mediu

13.1.11.  Operatorul are obligaţia monitorizării emisiilor şi factorilor de mediu şi a raportării către autoritatea competentă conform celor precizate în autorizaţie.

13.2 MONITORIZAREA EMISIILOR IN AER

13.2.1.IMISII

Monitorizarea Emisiilor de la incinerator:

Emisiile de la incinerator vor fi monitorizate anual.

13.2.2. EMISII DIN SURSE DIRIJATE

Nu e cazul

## 13.3. MONITORIZAREA MIROSULUI

Monitorizarea mirosului până la apariţia legislaţiei specifice, se va face prin analiza concentraţiilor de amoniac şi compararea se va face cu limitele din STAS nr. 12574/87.

| Poluant | Metode de analiză | Frecvenţa monitorizării /analize, metode,tehnici |
| --- | --- | --- |
| Amoniac 2 puncte de monitorizare în zona receptorilor sensibili spre localitate | STAS 10812-76 | Semestrial sau în situaţia existenţei reclamaţiilor |

13.3.1.Operatorul trebuie să înregistreze toate punctele de prelevare a probelor, analizele, măsurătorile efectuate.

13.3.2. În decurs de un an de la eliberarea prezentei autorizaţii, operatorul va realiza un plan privind managementul mirosului.

13.4.  MONITORIZAREA EMISIILOR ÎN APĂ

13.4.1. Frecvenţa şi indicatorii de monitorizare a emisiilor în apă şi standardele aplicate vor fi cele solicitate de către autoritatea de gospodărire a apelor prin Autorizaţia de Gospodărire a Apelor nr. 106 din 13.03.2018

13.4.2. Operatorul are obligaţia să înregistreze toate punctele de prelevare a probelor, analizele măsurătorile efectuate.

13.5. MONITORIZAREA EMISIILOR ÎN SOL SI APE SUBTERANE

Monitorizarea solului

13.5.1   Se solicită monitorizarea solului, pentru următorii indicatori:

| Nr. crt. | Parametru | U.M. | Frecvenţa de monitorizare | Metoda de analiză |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | pH | mg/kg | Anual | conform standardelor în vigoare |
| 2. | Pb | mg/kg |  |  |
| 3. | N-NH4 | mg/kg |  |  |
| 4. | N-NO3 | mg/kg |  |  |
| 5. | PO4 | mg/kg |  |  |
| 6. | Hidrocarburi din petrol | mg/kg |  |  |

Rezultatul măsurătorilor se va compara cu probele de sol prezentate în raportul de amplasament realizat de S.C. PHOEBUS ADVISER S.R.L. şi se va include în Raportul Anual de Mediu. Scopul acestor analize îl constituie urmărirea evoluţiei în timp a calităţii solului şi prin aceasta influenţa activităţii desfăşurate pe amplasament. Prima monitorizare va fi inclusă în RAM aferent anului 2020.

13.5.2. Monitorizarea  calitativă a apelor din pânza freatică - se va realiza  prin forajele de observaţie  situate amonte si aval de halele de crestere.

Monitorizarile aferente anului 2006 vor reperezenta datele martor.

Monitorizarea apei prelevate din forajele de observaţie se va realiza pentru următorii indicatori: pH; materii în suspensie, CBO5; CCO-Cr; NH 4+;  azotaţi; azotiţi din probe momentane, cu   frecvenţa  anuală.

## 13.5. MONITORIZARE TEHNOLOGICĂ/VARIABILELOR DE PROCES

13.5.1. Operatorul  va asigura verificarea periodică a stării şi funcţionarii instalaţiilor în care se desfăşoară activitatea autorizată, monitorizarea parametrilor ceruţi de procesul tehnologic.

13.6. MONITORIZAREA DEŞEURILOR

13.6.1. Evidenţa deşeurilor se ţine conform H.G. nr. 856/2002, privind evidenţa gestiunii deşeurilor precum şi a Legii nr.211/2011(r)

## 13.7. MONITORIZAREA POST – ÎNCHIDERE

13.7.1. În cazul încetării definitive a activităţii vor fi realizate şi urmărite acţiunile conform planului de închidere:

- golirea bazinelor şi conductelor, spălarea acestora

- demolarea construcţiilor, colectarea separată a deşeurilor din construcţii, valorificarea acestora sau depozitarea pe o haldă ecologică, funcţie de categoria deşeului

- transportul dejecţiilor şi a oricăror tipuri de deşeuri de pe amplasament în vederea valorificării sau depozitării pe o haldă ecologică autorizată

- refacerea, după caz, a analizelor pentru sol şi apelor subterane în vederea stabilirii condiţiilor amplasamentului la încetarea activităţii şi stabilirea utilizării ulterioare a amplasamentului.

# 14. RAPORTĂRI la autoritatea competentĂ pentru protecŢia mediului ŞI PERIODICITATEA ACESTORA

14.1. Operatorul trebuie să înregistreze toate prelevările, analizele, măsurătorile şi întreţinerile realizate conform cerinţelor prezentei autorizaţii.

14.2. Operatorul trebuie să înregistreze toate incidentele care afectează exploatarea normală a activităţii şi care pot crea un risc pentru mediul înconjurător. Această înregistrare trebuie să includă detalii privind natura, extinderea şi impactul incidentului, precum şi circumstanţele care au dat naştere incidentului. Înregistrarea trebuie să includă toate măsurile corective luate pentru gestionarea incidentului şi evitarea reapariţiei.

14.3. Înregistrările incidentelor vor fi puse la dispoziţia autorităţii de mediu şi/sau autorităţii de control pentru verificări în timp util. Un raport a incidentelor va fi inclus în RAM.

14.4. Operatorul trebuie să înregistreze toate reclamaţiile legate de mediul înconjurător care au legătură cu operaţiile, sau care ar putea fi generate de operaţiile ce au loc în   activitatea sa. Fiecare înregistrare de acest tip trebuie să ofere detalii în legătură cu datele şi timpul în care au fost făcute aceste reclamaţii, numele reclamantului şi alte detalii legate de natura plângerii. Înregistrarea trebuie de asemenea să conţină şi răspunsul dat în cazul fiecărui reclamant.  Operatorul va înainta un raport cu toate reclamaţiile de acest tip în  timpul următoarei luni către autoritatea competentă pentru protecţia mediului, însoţit de toate amănuntele legate de reclamaţiile existente. Înregistrările şi raportările vor fi transmise autorităţii competente pentru protecţia mediului, la datele stabilite.

14.5. Toate documentele care au stat la baza elaborării autorizaţiei trebuie să fie disponibile şi puse la dispoziţia inspectorilor autorizaţi în timp util.

14.6. Operatorul trebuie să menţină un dosar pentru informarea publică, care să fie disponibil publicului, la cerere. Acest dosar trebuie să conţină următoarele: autorizaţia, solicitarea, raportarea anuală privind aspectele de mediu netehnice, alte aspecte pe care titularul autorizaţiei le consideră adecvate.

14.7. Toate rapoartele trebuie certificate de către conducerea unităţii sau de către altă persoană desemnată de către managerul instalaţiei.

14.8. Frecvenţa şi scopul raportării, aşa cum sunt prevăzute în prezenta autorizaţie, pot fi modificate cu acordul scris al autorităţii competente pentru protecţia mediului, care urmăreşte şi centralizează datele transmise.

14.9. Operatorul trebuie să se informeze la începutul fiecărui an calendaristic despre conţinutul raportărilor şi datele limită de predare, la autoritatea competentă pentru protecţia mediului.

| Raportări | Frecvenţa raportărilor | Data limită a raportării | Autoritatea competentă la care se face raportarea |
| --- | --- | --- | --- |
| Orice poluare semnificativă se va anunţa telefonic | când se produce | în cel mai scurt timp posibil | A.P.M .Hunedoara C.J. Hunedeoara-GNM |
| Reclamaţii (când ele exista) | când există | în luna următoare primirii acesteia | A.P.M .Hunedoara G.N.M.- C.J. Hunedeoara |
| Raportul anual de mediu | anual | până la data de 01 martie a fiecărui an pentru anul anterior celui pentru care se realizează raportarea | A.P.M .Hunedoara C.J. Hunedeoara- GNM |
| Raportul anual pentru Registrul poluanţilor emişi, conform Regulamentului EPRTR, aprobat de Hotărârea nr. 140/2008. | Anual | până la data de 30 aprilie a fiecărui an pentru anul anterior celui pentru care se realizează raportarea | A.P.M. Hunedoara |
| Raportarea inventarului emisiilor în atmosferă, conform O.M. nr. 3299/2012 | Anual | Până la data de 15 martie a fiecărui an pentru anul anterior celui pentru care se realizează raportarea sau conform cu solicitării A.P.M. Hunedoara | A.P.M. Hunedoara |
| Orice date solicitate cu privire la calitatea factorilor de mediu din zonă | la solicitarea A.P.M. Hunedoara |  | A.P.M. Hunedoara |
| Evidența gestiunii gestiunii deşeurilor, potrivit H.G. nr. 856/2002. Datele de raportare se transmit în format electronic sau pe suport de hârtie. | Anual | până la data de 31 martie a fiecărui an pentru anul anterior celui pentru care se realizează raportarea | A.P.M. Hunedoara |
| Statistica deşeurilor: Chestionar 4: PRODDES – completat de producătorii de deşeuri.SIM |  | 1 februarie - 15 iunie | Chestionar 4: PRODDES – completat de producătorii de deşeuri. |
| Substanţe chimice periculoase - Import/producţie/utilizare substanţe/ amestecuri periculoase şi articole cu substanţe restricţionate SIM |  | 1 februarie - 15 iunie | Substanţe Chimice Periculoase |
| Raportarea incidentelor semnificative | când se produc | la data producerii | A.P.M. Hunedoara C.J. Hunedoara-GNM |
| Raportarea investiţiilor şi cheltuielilor de mediu | lunar | în luna următoare realizării acestora | A.P.M. Hunedoara C.J. Hunedoara-GNM |
| Efectuarea auditului privind eficienţa energetică | 4 ani | Prima raportare în cadrul RAM pentru 2020 | A.P.M. Hunedoara |
| Planul de management a deşeurilor organice (dejecţii) | anual | În cadrul RAM | A.P.M. Hunedoara G.N.M. – CJ Hunedoara |
| Planul de management al mirosului |  | În cadrul RAM pentru 2020 | A.P.M. Hunedoara CJ Hunedoara-GNM |
| Verificarea stării tehnice a construcţiilor subterane | 3 ani | Prima raportare în cadrul RAM pentru 2019 | A.P.M. Hunedoara |
| Studiu privind utilizarea apei şi eficientizarea consumului de apă | 3 ani | Prima raportare în cadrul RAM pentru 2019 | A.P.M. Hunedoara |
| Auditul privind minimizarea deşeurilor | 2 ani | Prima raportare în cadrul RAM pentru 2018 | A.P.M. Hunedoara |

Notă: RAM va fi întocmit în conformitate cu ghidul elaborat de autoritatea competentă pentru  protecţia mediului. Câte un exemplar al RAM va fi depus atât pe suport electronic cât şi pe hârtie la APM Hunedoara şi la  CJ Hunedoara-GNM.

# 15. OBLIGAŢIILE  OPERATORULUI

15.1. Exploatarea instalaţiei se poate face numai în baza autorizaţiei integrate de mediu.

15.2. Operatorul are obligația să respecte condițiile prevăzute în autorizația integrată de mediu

15.3 In cazul încălcării oricăreia dintre condițiile prevăzute în autorizația integrată de mediu, operatorul are următoarele obligaţii:

- informează imediat autoritatea competentă pentru protecția mediului responsabilă cu emiterea autorizației integrate de mediu;

- ia imediat măsurile necesare pentru a restabili conformitatea, în cel mai scurt timp posibil, potrivit condițiilor din autorizația integrată de mediu.

15.4. Autoritatea competentă pentru protecția mediului responsabilă cu emiterea autorizației integrate de mediu impune operatorului să ia orice măsuri suplimentare pe care aceasta le consideră necesare în vederea restabilirii conformității.

15.5. Operatorul are obligația să întrerupă operarea instalației  sau a unor părți relevante ale acesteia, în cazul în care încălcarea condițiilor din autorizația integrată de mediu reprezintă un pericol imediat pentru sănătatea umană sau riscă să aibă un efect advers semnificativ imediat asupra mediului, până la restabilirea conformării.

15.6 Autorizaţia integrată de mediu impune  condiţiile de desfăşurare a activităţii instalaţiei din punct de vedere al protecţiei mediului .

15.7. Operatorul are obligația să informeze Agenţia pentru Protecţia Mediului Hunedoara cu privire la orice modificări planificate în ceea ce privește caracteristicile, funcționarea sau extinderea instalației, care pot avea consecințe asupra mediului, precum și în ceea ce privește indicarea naturii și a cantităților de emisii care pot fi evacuate din instalație în fiecare factor de mediu, precum și identificarea efectelor semnificative ale acestor emisii asupra mediului. Agenţia pentru Protecţia Mediului Hunedoara actualizează, după caz, autorizația integrată de mediu sau condițiile prevăzute în aceasta.

15.8 Nicio modificare substanţială planificată a instalaţiei nu se poate realiza fără obţinerea  prealabilă a actelor de reglementare corespunzătoare etapelor de dezvoltare a unor astfel de modificări. Orice modificare a caracteristicilor sau a funcţionării ori o extindere a unei instalaţii este considerată substanţială  în situaţia în care o astfel de modificare sau extindere conduce la atingerea pragurilor de capacitate prevăzute în anexa. Nr. 1 a Legii nr. 278/2013 privind emisiile industriale.

15.9. În scopul conformării cu prevederile Legii nr. 278/2013 privind emisiile industriale, autoritatea competentă pentru protecția mediului responsabilă cu emiterea autorizației integrate de mediu reexamineaza, periodic, toate condițiile din autorizația integrată de mediu, și, acolo unde este necesar, le actualizează. La cererea autorității competente, operatorul prezintă toate informațiile necesare în scopul reexaminării condițiilor de autorizare, în special rezultatele monitorizării emisiilor și alte date care permit efectuarea unei comparații a funcționării instalației cu cele mai bune tehnici disponibile prevazute în concluziile BAT aplicabile și cu nivelurile de emisii asociate celor mai bune tehnici disponibile. La reexaminarea condițiilor de autorizare, autoritatea competentă pentru protecția mediului responsabilă cu emiterea autorizației integrate de mediu utilizează toate informațiile obținute în urma monitorizării sau a inspecțiilor instalației.

15.10. Autoritatea competentă pentru protecția mediului responsabilă cu emiterea autorizației integrate de mediu ia măsurile necesare pentru ca, în termen de 4 ani de la publicarea deciziilor privind concluziile BAT aplicabile activității principale a unei instalatii, să se asigure că:

-  toate condițiile din autorizația integrată de mediu pentru instalație sunt reexaminate și, dacă este necesar, actualizate, în vederea asigurării conformării cu prevederile Legii nr. 278/2013 privind emisiile industriale,

-  instalația este conforma cu noile condiții de autorizare.

15.11. În procesul de reexaminare a autorizației integrate de mediu se iau în considerare toate concluziile BAT, noi sau actualizate, aplicabile instalației, publicate dupa dată acordarii autorizației integrate de mediu sau după data ultimei reexaminari a acesteia.

15.12. In cazul în care pentru o instalație nu sunt elaborate concluziile BAT, condițiile de autorizare sunt reexaminate și, dacă este necesar, actualizate, acolo unde evoluția celor mai bune tehnici disponibile permite reducerea considerabilă a emisiilor.

15.13. Autoritatea competentă pentru protecția mediului responsabilă cu emiterea autorizației integrate de mediu reexamineaza și, în cazul în care este necesar, actualizează condițiile de autorizare, cel puțin în urmatoarele situații:

-  poluarea produsă de instalație este semnificativă, astfel încât se impune revizuirea valorilor limită de emisie existente în autorizația integrată de mediu sau includerea de noi valori limită de emisie pentru alți poluanți;

-  din motive de siguranța în funcționare, este necesară utilizarea altor tehnici;

- este necesară respectarea unui standard nou sau revizuit de calitate a mediului care prevede condiții mai stricte decât cele care pot fi atinse prin aplicarea celor mai bune tehnici disponibile se impun în autorizația integrată de mediu, măsuri suplimentare, fără a afecta alte măsuri care se aplica pentru conformarea cu standardele de calitate a mediului;

-  prevederile unor noi reglementari legale o impun.

15.4 Autoritatea competentă pentru protecția mediului responsabilă cu emiterea autorizației integrate de mediu reexamineaza și, dacă este cazul, actualizează condițiile de autorizare în oricare alte situații considerate, în mod obiectiv și justificat, necesare, fără a aduce atingere prevederilor legale în vigoare.

15.15. Autorizaţia integrată de mediu include prevederile actului de reglementare emis de autoritatea competentă în domeniul apelor. Revizuirea acestuia implică şi revizuirea condiţiilor din autorizația integrată de mediu.  Operatorul este obligat să prezinte la autoritatea competentă pentru protecţia mediului orice revizuire a autorizaţiei de gospodărire a apelor pentru instalaţia care intră sub incidența anexei nr. 1 a Legii nr. 278/2013 privind emisiile industriale, în termen de 14 zile de la primire.

15.16. Orice referire la amplasament va însemna zona marcată pe Planul de delimitare a instalaţiei şi pe Planul de încadrare în zonă, anexe la solicitare.

15.17. În scopul diseminării active a informaţiei privind mediul, operatorii au obligaţia de a informa trimestrial publicul, prin afişare pe propria pagină web sau prin orice alte mijloace de comunicare, despre consecinţele activităţilor şi/sau ale produselor lor asupra mediului (H.G. nr. 878/2005, art. 26, privind accesul publicului la informaţia de mediu).

15.18. Prezenta autorizaţie este emisă în scopul protecţiei integrate a mediului şi nimic din prezenta autorizaţie nu va fi interpretat ca negând obligaţiile statutare ale titularului autorizaţiei sau cerinţele altor acte juridice sau reglementări.

15.19.  Operatorul are obligaţia achitării sumelor la Fondul pentru mediu, în conformitate cu O.U.G. nr. 196/2005, aprobată prin Legea nr. 105/2006 şi a legislaţiei subsecvente în vigoare.

15.20. Operatorul este obligat să respecte legislaţia de mediu în vigoare, cu toate modificările/ completările survenite ulterior emiterii actului de reglementare, până la expirarea valabilităţii acestuia.

15.21. În cazul în care operatorul  urmează să deruleze sau să fie supus unei proceduri de vânzare a pachetului majoritar de acţiuni, vânzare de active, fuziune, divizare, concesionare ori în alte situaţii care implică schimbarea titularului activităţii, precum şi în caz de dizolvare urmată de lichidare, lichidare, faliment, încetarea activităţii, acesta are obligaţia de a notifica autoritatea competentă pentru protecţia mediului. Autoritatea competentă pentru protecţia mediului informează titularul cu privire la obligaţiile de mediu care trebuie asumate de părţile implicate, pe baza evaluărilor care au stat la baza emiterii actelor de reglementare existente.

În termen de 60 de zile de la data semnării/emiterii documentului care atestă încheierea uneia dintre proceduri, părţile implicate transmit în scris autorităţii competente pentru protecţia mediului obligaţiile asumate privind protecţia mediului, printr-un document certificat pentru conformitate cu originalul. Clauzele privind obligaţiile de mediu cuprinse în actele întocmite au un caracter public.

Îndeplinirea obligaţiilor de mediu este prioritară în cazul procedurilor de: dizolvare urmată de lichidare, lichidare, faliment, încetarea activităţii.

# 16. MANAGEMENTUL ÎNCHIDERII INSTALAŢIEI, MANAGEMENTUL REZIDUURILOR

16.1. În cazul încetării temporare sau definitive a activităţii întregii instalaţii sau a unor părţi din instalaţie, titularul autorizaţiei trebuie să respecte Planul de închidere a instalaţiei, întocmit de titularul activităţii şi agreat de autoritatea competentă pentru protecţia mediului.

Planul de închidere include următoarele:

- planuri ale tuturor conductelor si rezervoarelor subterane;

- oprirea alimentării cu utilităţi: apă, energie electrică şi combustibil a instalaţiilor;

- demontarea instalaţiilor şi transportul materialelor rezultate, spre destinaţiile anterior stabilite;

- dezafectarea depozitelor;

- determinarea gradului de afectare a solului;

- ecologizarea platformei;

Măsurile care trebuie realizate la încetarea activităţii sunt următoarele:

- monitorizarea permanentă cantitativă şi calitativă a deşeurilor rezultate;

- gestionarea corespunzătoare a deşeurilor rezultate;

- valorificarea deşeurilor prin firme specializate;

- evacuarea întregii cantităţi de dejecţii  ;

- spălarea şi dezinfectarea halelor;

- spălarea şi dezinfectarea instalaţiilor de canalizare şi a instalaţiilor ce au deservit activitatea;

- evacuarea prin vidanjare a apelor uzate rezultate din spălarea structurilor subterane și supraterane;

- evacuarea din incintă a instalaţiilor care au deservit activitatea de creştere a păsărilor;

- orice măsură de precauție specifică necesară pentru asigurarea faptului că demolarea clădirilor sau a altor structuri nu cauzează poluare în aer, apă sau sol;

- eliminarea   substanțelor potențial dăunatoare de pe amplasament;

- testarea solului şi a apelor subterane pentru a constata gradul de poluare cauzat de activitatea de creştere a păsărilor;

- masuri pentru reconstrucția ecologică a terenului afectat prin activitățile desfășurate pe amplasament;

- măsuri de pază pentru prevenirea actelor de distrugere intenţionată.

16.2.  Operatorul are obligaţia să asigure resursele necesare pentru punerea în practică a Planului de închidere şi să declare mijloacele de asigurare a disponibilităţii acestor resurse, indiferent de situaţia financiară.

16.3. La încetarea definitivă a activității, operatorul evaluează starea de contaminare a solului și a apelor subterane cu substanțe periculoase relevante utilizate, produse sau emise de instalație. În cazul în care instalația a determinat o poluare semnificativă a solului sau a apelor subterane cu substanțe periculoase relevante, comparativ cu starea prezentată în raportul privind situația de referință,  operatorul ia măsurile necesare pentru depoluare, astfel încât să readucă amplasamentul la starea descrisă în raportul privind situația de referință. În acest scop se ia în considerare și fezabilitatea tehnică a unor astfel de măsuri.

16.4. La data încetării definitive a activităților și în cazul în care contaminarea solului și a apelor subterane din cadrul amplasamentului prezintă un risc semnificativ pentru sănătatea umană sau pentru mediu ca urmare a desfășurării activităților autorizate, inainte de prima actualizare a autorizației, ținând seama de condițiile amplasamentului instalației prezentare în descrierea caracteristicilor amplasamentului instalației, operatorul ia măsurile necesare în vederea indepărtării, controlului, limitării sau reducerii substanțelor periculoase relevante, astfel încât amplasamentul, ținând seama de utilizarea sa actuală sau de utilizările viitoare aprobate potrivit prevederilor legislatiei specifice, să nu mai prezinte un astfel de risc.

16.5. La încetarea activităţii cu impact asupra mediului geologic la schimbarea activităţii sau a destinaţiei terenului, operatorul economic sau deţinătorul de teren este obligat să realizeze investigarea şi evaluarea poluării mediului geologic.

# 17.  FUNCŢIONAREA IN CONDIŢII DIFERITE DE FUNCŢIONAREA NORMALĂ

17.1. În cazul unei epizootii se vor respecta măsurile stabilite în comandamentul antiepizootic central/judeţean/ local. Operatorul va respecta măsurile stabilite de Consiliile Locale şi structurile teritoriale ale Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor care au obligaţia să asigure neutralizarea deşeurilor de origine animală şi să informeze autoritatea de mediu  competentă că acţiunile s-au desfăşurat fără afectarea factorilor de mediu.

Verificarea conformării cu prevederile autorizaţiei integrate de mediu se face de către Agenţia pentru Protecţia Mediului Hunedoara, Comisariatul Judeţean Hunedoara- Garda Naţională de Mediu

Prezenta autorizatie integrata de mediu a fost emisa in 3 exemplare , fiecare exemplar avand un numar de ....... pagini semnate si stampilate.

Director Executiv,                                                                        Sef Serviciu,

Viorica Georgeta BARABAS                                                     Avize, Acorduri, Autorizari

Lucia Doina COSTINAS

## Glosar termeni

| 1. | Autoritatea competentă pentru protecţia mediului | Agenţia pentru Protecţia Mediului Hunedoara, Deva, Str. Aurel Vlaicu, Nr. 25, jud. Hunedoara |
| --- | --- | --- |
| 2. | Autoritatea cu atribuţii de control, inspecţie şi sancţionare in domeniul protecţiei mediului | Comisariatul Judeţean Hunedoara - Garda Naţională de Mediu Deva, Str. Aurel Vlaicu, Nr. 25, jud. Hunedoara |
| 3. | Autoritatea centrală de protecţia mediului | Ministerul Mediului şi Schimbărilor Climatice, Bucuresti, Bulevardul Libertăţii nr.12, Sector 5 ; Agenţia Naţională pentru Protecţia Mediului Bucureşti, Splaiul Independenţei, nr. 294, sector 6 |
| 4. | Operator | Orice persoană fizică sau juridică, care exploatează ori deține controlul total sau parțial asupra instalației sau, așa cum este prevăzut în legislația națională, careia i s-a delegat puterea economică decisivă asupra funcționarii tehnice a instalației. |
| 5 | Instalație | Orice unitate tehnică staționară, în care se desfășoara una sau mai multe activitati prevazute în anexa nr. 1 a Legii nr. 278/2013 privind emisiile industriale, precum și orice alte activități direct asociate desfățurate pe același amplasament, care au o conexiune tehnică cu activitățile prevăzute în anexa respectivă și care pot genera emisii și poluare. |
| 6. | Prejudiciu | O schimbare negativă măsurabilă a unei resurse naturale sau o deteriorare măsurabilă a unui serviciu legat de resursele naturale, care poate surveni direct sau indirect. |
| 7. | Prejudiciul asupra mediului | a) prejudiciul asupra speciilor şi habitatelor naturale protejate - orice prejudiciu care are efecte semnificative negative asupra atingerii sau menţinerii unei stări favorabile de conservare a unor astfel de habitate sau specii; caracterul semnificativ al acestor efecte se evaluează în raport cu starea iniţială, ţinând cont de criteriile prevăzute în anexa nr. 1; prejudiciile aduse speciilor şi habitatelor naturale protejate nu includ efectele negative identificate anterior, care rezultă din acţiunile unui operator care a fost autorizat în mod expres de autorităţile competente în concordanţă cu prevederile legale în vigoare; b) prejudiciul asupra apelor - orice prejudiciu care are efecte adverse semnificative asupra stării ecologice chimice şi/sau cantitative şi/sau potenţialului ecologic al apelor în cauză, astfel cum au fost definite în Legea nr. 107/1996, cu modificările şi completările ulterioare, cu excepţia efectelor negative pentru care se aplică art. 27 din Legea nr. 107/1996, cu modificările şi completările ulterioare; c) prejudiciul asupra solului - orice contaminare a solului, care reprezintă un risc semnificativ pentru sănătatea umană, care este afectată negativ ca rezultat al introducerii directe sau indirecte a unor substanţe, preparate, organisme sau microorganisme în sol sau în subsol. |
| 8. | Emisii fugitive | Emisii nedirijate, eliberate în aerul înconjurător prin ferestre, uşi şi alte orificii, sisteme de ventilare sau deschidere, care nu intră în mod normal în categoria surselor dirijate de poluare, conform Legii nr. 104/2011. |
| 9. | Cele mai bune tehnici disponibile | Stadiul de dezvoltare cel mai eficient și avansat înregistrat în dezvoltarea unei activități și a modurilor de exploatare, care demonstrează posibilitatea practică a tehnicilor specifice de a constitui referința pentru stabilirea valorilor-limită de emisie și a altor condiții de autorizare, în scopul prevenirii poluării, iar, în cazul în care nu este posibil, pentru a reduce, în ansamblu, emisiile și impactul asupra mediului în intregul său. |

## abrevierI

| 1. | BAT | Cele mai bune tehnici disponibile |
| --- | --- | --- |
| 2. | CAT | Colectiv de analiză tehnică |
| 3. | CBO5 | Consumul biochimic de oxigen la 5 zile |
| 4. | CCO – Cr | Consumul chimic de oxigen – metoda cu dicromat de potasiu |
| 5. | RAM | Raport anual de mediu |
| 6. | E-PRTR | Registrul European al Poluanţilor Emişi şi Transferaţi |
| 7. | R | Fraza de risc este o fraza care exprimă o descriere concisă a riscului prezentat de substanţele şi preparatele chimice periculoase pentru om şi mediul înconjurător conform SR 13253/1996 |
| 8. | Cod CAEN | Cod de de clasificare a activităţilor din economia naţională |
| 9. | BREF ILF | Documente de referinţă privind cele mai bune tehnici disponibile |

# CUPRINS

| 1 | DATE DE IDENTIFICARE A OPERATOR |  |
| --- | --- | --- |
| 2 | TEMEIUL LEGAL |  |
| 3 | CATEGORIA DE ACTIVITATE |  |
| 4 | DOCUMENTATIA SOLICITARII |  |
| 5 | MANAGEMENTUL ACTIVITATII |  |
| 5.1 | Acţiuni de control |  |
| 5.2 | Conştientizare şi instruire |  |
| 5.3 | Responsabilităţi |  |
| 5.4 | Raportări |  |
| 5.5 | Notificarea autorităţilor |  |
| 6 | MATERII PRIME ŞI AUXILIARE |  |
| 7 | RESURSE |  |
| 7.2 | UTILIZAREA EFICIENTA A ENERGIEI SI A GAZELOR NATURALE |  |
| 8 | DESCRIEREA INSTALATIEI SI A FLUXURILOR TEHNOLOGICE EXISTENTE PE AMPLASAMENT |  |
| 8.1 | Descrierea amplasamentului |  |
| 8.2 | Descrierea proceselor şi fluxurilor tehnologice |  |
| 8.3 | Tehnici pentru conformarea cucerinţele BAT |  |
| 9 | INSTALATII PENTRU EVACUAREA, RETINEREA SI DISPERSIA POLUANTILOR IN MEDIU |  |
| 9.1 | Emisii in atmosfera |  |
| 9.2 | Emisii in apa |  |
| 9.3 | Emisii in sol, apa subterană |  |
| 10 | CONCENTRATII DE POLUANTI ADMISE LA EVACUAREA IN MEDIUL INCONJURATOR, NIVEL DE ZGOMOT |  |
| 10.1 | Emisii in aer |  |
| 10.1 | Managementul mirosului |  |
| 10.2 | Apa |  |
| 10.3 | Sol |  |
| 10.4 | Zgomot |  |
| 11 | MANAGEMENTUL DEŞEURILOR |  |
| 11.1 | Deşeuri produse, stocate temporar, valorificate, eliminate |  |
| 11.2 | Gestiunea substanţelor şi preparatelor chimice periculoase |  |
| 12 | INTERVENŢIA RAPIDĂ, PREVENIREA ŞI MANAGEMENTUL SITUAŢIILOR DE URGENŢĂ |  |
| 13 | MONITORIZAREA ACTIVITĂŢII |  |
| 14 | RAPORTARI CĂTRE AUTORITATEA COMPETENTĂ PENTRU PROTECŢIA MEDIULUI ŞI PERIODICITATEA ACESTORA |  |
| 15 | OBLIGAŢIILE OPERATORULUI |  |
| 16 | MANAGEMENTUL ÎNCHIDERII INSTALAŢIEI, MANAGEMENTUL REZIDUURILOR |  |
| 17 | FUNCTIONAREA ÎN CONDIŢII DIFERITE DE FUNCŢIONAREA NORMALĂ |  |
| Anexa nr. 1 | GLOSAR DE TERMENI |  |
| Anexa 2 | ABREVIERI |  |