Ministerul Mediului, Apelor şi Pădurilor

Agenţia Naţională pentru Protecţia Mediului

Agenţia pentru Protecţia Mediului Hunedoara

DECIZIA ETAPEI DE ÎNCADRARE (PROIECT)

Nr. 1.822 / 21.04.2016

Ca urmare a solicitării de emitere a acordului de mediu adresate de PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BRAD, cu sediul în municipiul Brad, str. Independenței, nr. 2, jud. Hunedoara, înregistrată la Agenţia pentru Protecţia Mediului Hunedoara, cu nr. 1.822 din 02.03.2016, în baza Hotărârii Guvernului nr. 445/2009 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului şi a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice, cu modificările şi completările ulterioare,

Agenţia pentru Protecţia Mediului Hunedoara decide, ca urmare a consultărilor desfăşurate în cadrul şedinţei Comisiei de Analiză Tehnică din data de 05.04.2016, că proiectul “ADAPTAREA ȘI OPTIMIZAREA REȚELEI DE TRANSPORT AGENT TERMIC PENTRU CENTRALĂ TERMICĂ CU FUNCȚIONARE PE BIOMASĂ , ÎN MUNICIPIUL BRAD, JUD. HUNEDOARA” propus a fi amplasat în localitatea Brad, străzile: Nestor Lupei, Transilvaniei şi Libertății, judeţul Hunedoara, nu se supune evaluării impactului asupra mediului şi nu se supune evaluării adecvate.

Justificarea prezentei decizii:

I. Motivele care au stat la baza luării deciziei etapei de încadrare în procedura de evaluare a impactului asupra mediului sunt următoarele:

a).proiectul se încadrează în prevederile Hotărârii Guvernului nr. 445/2009, Anexa nr.2, pct. 3, lit. b) – Industria energetică – instalații industriale pentru transportul gazelor, aburului și apei calde; transportul energiei electrice prin cabluri aeriene, altele decât cele prevăzute în anexa nr. 1.

b).în conformitate cu criteriile din Anexa nr. 3 la Hotărârea Guvernului nr. 445/2009;

c).certificatul de urbanism nr. 49/19.06.2016, emis de Primăria municipiului Brad;

d).aviz de gospodărire a apelor nr. C 12/18.02.2016, emis de A.B.A. Crișuri.

Caracteristicile proiectului

a).mărimea proiectului:

Scopul lucrărilor este construirea unui traseu nou de conducte preizolate, înlocuirea unor tronsoane existente, precum și refacerea termoizolațiilor pe traseul existent de conducte de transport agent termic în municipiul Brad .

Lucrări propuse:

Lucrările propuse se vor executa în municipiul Brad, pe trasee noi cât și pe traseele rețelelor termice existente. Lungimea totală a traseelor de conducte noi este de 1517m, din care conducte subterane 1195m si conducte aeriene 322m, după cum urmează:

Lucrări pe traseu nou:

- Tronson CT – O (incinta CT) montare conducte preizolate subterane 2xDN 250/400 mm, L=130 m;

- Tronson O – A – montare conducte preizolate supraterane 2xDN 280/400 mm, L=203 mm;

Conductele preizolate se vor monta pe stâlpi metalici și fundații din beton

- Tronson A – B – montare conducte preizolate supraterane  2xDN 250/400 mm, L=77 m.

Conductele preizolate se vor monta pe stâlpi metalici și fundații din beton.

Pârâul Luncoi va fi supratraversat cu conducte preizolate 2xDN 250/400 mm, L=20 m, (pe o grindă care reazemă la capete pe două fundații din beton ce se vor construi în ampriza pârâului).

Conductele preizolate subterane 2xDN 250/400 mm, L=269 m, se vor monta în acostamentul străzii Nestor Lupei.

- Tronson B – PT4  - construire cămin de vane și racord pentru PT4 2xDN 150/250 mm, L=10 m.

- Tronson B – C – montare conducte preizolate subterane 2xDN 250/400 mm, L=135 m, se vor monta în acostamentul străzii Nestor Lupei

Se va monta un compensator de dilatare cu conducte preizolate.

- Tronson C – PT5 – racord la cămin de vane L 10m și racord la supratraversarea existentă DN 250 mm.

Racord la cămin existent pentru PT5 2xDN 150/250 mm, L=5 m.

- Tronson D – PT2 – construire camin vane si racord pentru PT2, 2x DN 200/315 mm, L=10 m.

Montare conducte preizolate subterane 2xDN 200/315 mm, L=125 m.

- Tronson D – E – montare conducte preizolate supraterane 2xDN 250/400 mm, L=12 m

Montare conducte preizolate subterane 2xDN 250/400mm, L=45 m.

- Tronson E – PT1 – înlocuire conducte 2xDN 250 mm, L=75 m

- Tronson E – PT3 – montare conducte preizolate subterane 2xDN 150/250 mm, L=35 m.

Montare conducte preizolate subterane DN 150/250 mm, L=2x10 m.

- Tronson E – F – montare conducte preizolate subterane 2xDN 200/315 mm, L=296 m

Subtraversarea se va realiza prin foraj orizontal în tuburi de protecție 2xDN 450 mm cu conducte preizolate DN 200/315mm, L=40 m.

Tronson F – PT6 – construire cămin de vane și racord pentru PT6 2xDN 150/250 mm, L=10 m.

Lucrări pe traseul existent:

- Tronson C – D – refacere termoizolație +protecție aferentă, conducte supraterane DN 250 mm, L= 2x108 m, demontare conducte 2xDN 250 mm existente sub pod, L=12 m.

- Tronson PT2 – PT22 – înlocuire conducte2x DN 150 mm, L=150 m.

- Tronson D – E – refacere termoizolație +protecție aferentă, conducte supraterane 2xDN 250 mm, L=424 m, refacere linie aeriană de compensare DN 250mm, în zona blocului B11.

Supratraversarea pârâului Luncoi, lângă podul existent de pe strada Poenița, cu conducta montată pe o grindă prefabricată din beton armat, rezemată pe fundații realizate pe cele două maluri.

Lungimea traversării va fi de 26, 0 m, realizată din grindă prefabricată din beton armat L=26,0 m,h=1,0 m.

Amplasamentul supratraversării:

Mal stâng:  X: 515569.517;	 Y: 329313.718

Mal drept:   X: 515557.724;   Y: 329333.48

b).cumularea cu alte proiecte - nu este cazul

c).utilizarea resurselor naturale - proiectul implică utilizarea unor resurse naturale – nu se folosesc resurse naturale din zona lucrărilor

d).producţia de deşeuri – în timpul lucrărilor se pot genera deșeuri din construcție (demolări ale straturilor existente și pământ excavat, piatră beton, amestec de materiale de construcții), lemn, sticlă, materiale plastice, deșeuri menajere, deșeuri metalice.

e).emisiile poluante, inclusiv zgomotul şi alte surse de disconfort – impact redus pe timpul realizării lucrărilor; se vor folosi utilaje și mijloace de transport dotate corespunzător; se vor face reviziile tehnice ale utilajelor de terasament și mijloacelor de transport în conformitate cu cerințele legale.

f).riscul de accident, ţinându-se seama în special de substanţele şi tehnologiile utilizate – se vor respecta regimul de depozitare, manipulare și utilizare a materialelor, deșeurilor, combustibililor și lubrifianților, utilajelor și mijloacelor de transport, prin grija constructorului lucrărilor.

Localizarea proiectului:

Se ia în considerare sensibilitatea mediului în zona geografică posibil a fi afectată de proiect, avându-se în vedere în special:

2.1.utilizarea existentă a terenului – conform Certificatului de urbanism nr. 49 din 19.06.2015 emis de Primăria municipiului Brad.

Regimul juridic: teren în intravilanul localității.

Teren aparținând domeniului public al municipiului Brad.

Regimul economic: folosinţa actuală a imobilului este stradă

2.2.relativa abundenţă a resurselor naturale din zonă, calitatea şi capacitatea regenerativă a acestora – nu este cazul;

2.3.capacitatea de absorbţie a mediului, cu atenţie deosebită pentru:

a).zonele umede – nu este cazul;

b).zonele costiere – nu este cazul;

c).zonele montane şi cele împădurite – nu este cazul;

d).parcurile şi rezervaţiile naturale – nu este cazul;

e).ariile clasificate sau zonele protejate prin legislaţia în vigoare, cum sunt zone de protecţie a faunei piscicole, bazine piscicole naturale şi bazine piscicole amenajate, etc. – nu este cazul;

f).zonele de protecţie specială, mai ales cele desemnate prin Ordonanţa de urgenţă a Guvernuluii nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice, cu modificările şi completările ulterioare, zonele prevăzute prin Legea nr. 5/2000 privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului naţional – Secţiunea a III –a – zone protejate, zonele de protecţie instituite conform prevederilor Legii apelor nr.107/1996, cu modificările şi completările ulterioare şi Hotărârea Guvernului nr. 930/2005 pentru aprobarea Normelor speciale privind caracterul şi mărimea zonelor de protecţie sanitară şi hidrogeologică  -

obiectivul nu este situat în arie naturală protejată.

g).ariile în care standardele de calitate a mediului stabilite de legislaţie au fost deja depăşite – nu este cazul;

h).ariile dens populate – lucrările propuse se vor realiza cu respectarea unui program de lucru astfel încât să nu fie deranjați locuitorii din zonă;

i). peisajele cu semnificaţie istorică, culturală şi arheologică – nu este cazul.

3. Caracteristicile impactului potențial

Se iau în considerare efectele semnificative posibile ale proiectelor, în raport cu criteriile stabilite la pct. 1 și 2 cu accent deosebit pe:

a).extinderea impactului: aria geografică și numărul de persoane afectate – nu este cazul

b). natura transfrontieră a impactului – nu este cazul

c). mărimea și complexitatea impactului – impact redus, riscul potențial de poluare a solului fiind dat de scurgerile accidentale de combustibili și lubrifianți provenite de la utilajele specifice pentru construcții

d). probabilitatea impactului - redus

e).durata, frecvenţa şi reversibilitatea impactului - redusă

Condiţiile de realizare a proiectului

a).Respectarea proiectului tehnic care a stat la baza luării deciziei etapei de încadrare;

b).Proiectantul lucrărilor este răspunzător de soluțiile tehnice adoptate, prezentate în documentația depusă la A.P.M. Hunedoara;

c).Respectarea condiților impuse prin Avizul de gospiodărire a apelor nr. C12/18.02.2016, emis de A.B.A. Crișuri;

d).Luarea măsurilor preventive necesare și informarea A.P.M. Hunedoara și a Comisariatului Județean Hunedoara al Gărzii Naționale de Mediu, în termen de 2 ore de la luarea la cunoștință a aperiției unei amenințări iminente cu un prejudiciu asupra mediului sau de la producerea unui prejudiciu asupra mediului în conformitate cu prevederile OUG nr. 68/2007 privind răspunderea de mediu cu referire la prevenirea și repararea prejudiciului asupra mediului, aprobată prin Legea nr. 19/2008, cu modificările și completările ulterioare;

e).Eventualele prejudicii aduse proprietății private sau publice, pe timpul execuției proiectului vor fi suportate de titularul de activitate;

f).Titularul proiectului are obligația de a notifica în scris autoritatea competent pentru protecția mediului dacă intervin elemente noi, necunoscute la data emiterii prezentului act de reglementare, precum și asupra oricăror modificări ale condițiilor care au stat la baza emiterii acestuia, înainte de realizarea modificcărilor;

g).Centrala termică care va produce agentul termic (apa caldă), NU FACE OBIECTUL prezentului Proiect Tehnic. Dacă după construcţia centralei termice reţeaua necesită modificări, Primaria Municipiului Brad va notifica APM Hunedoara pentru revizuirea prezentului act de reglementare.

h).Nerespectarea prevederilor prezentului act de reglementare atrage după sine suspendarea sau anularea , după caz.

Prezentul act de reglementare din punct de vedere al protecției mediului este valabil pe toată perioada punerii în aplicare a proiectului, dacă nu au intervenit modificări față de condițiile în care a fost emis.

PROTECŢIA CALITĂŢII APELOR:

- pe perioada executării lucrărilor de investiții se interzice depozitarea materialelor de construcții și a deșeurilor în albia sau pe malurile cursului de apă (pârâul Luncoi);

- la finalizarea lucrărilor se va reface configurația albiei și malurilor pârâului Luncoi în zona executării supratraversărilor.

PROTECŢIA CALITĂŢII AERULUI

- executarea lucrărilor cu utilaje şi mijloace de transport și de terasament dotate corespunzător;

- curăţarea zilnică a căilor de acces din vecinătatea şantierului (îndepărtarea pământului şi nisipului) pentru prevenirea ridicării prafului;

- reducerea timpului de utilizare a echipamentelor cu motor şi a autovehiculelor, evitarea exploatării intensive simultane a mai multor surse în acelaşi punct de lucru, reducerea duratei lucrărilor cât mai mult posibil.

GESTIONAREA DEŞEURILOR

- colectarea, depozitarea şi eliminarea tuturor categoriilor de deşeuri generate pe amplasamentele de lucru, cu  respectarea prevederilor Legii nr.211/2011 privind gestionarea deșeurilor.

PROTECŢIA CALITĂŢII SOLULUI

- organizarea de şantier se va amenaja de către  antrepenor, pe platforma viitoarei centrale termice, amplasată în zona industrială a municipiului Brad;

- la finalizarea investiţiei, terenurile afectate de execuția lucrărilor, vor fi aduse la forma iniţială, (zone verzi, trotuare, carosabil) prin grija antreprenorului ;

- utilizarea judicioasă a terenului aferent realizării lucrărilor, evitându-se ocuparea unor suprafețe suplimentare de teren;

- se vor lua măsuri de protecţie a solului împotriva poluării accidentale, evitandu-se depozitarea materialelor de construcţii, a deşeurilor generate în urma realizării lucrărilor de construcţii în afara amplasamentelor organizate;

- alimentarea cu combustibili a utilajelor și mijloacelor de transport se va face în stațiile de distribuție carburanți, schimbul de ulei și reparațiile curente se vor executa în cadrul unităților de service auto autorizate.

ZGOMOT

- în scopul limitării disconfortului produs pe durata execuţiei lucrărilor, se prevede limitarea programului de lucru, utilizarea echipamentelor cu nivel scăzut de zgomot.

Prezenta decizie poate fi contestată în conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului nr.  445/2009 şi ale Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările şi completările ulterioare.

DIRECTOR EXECUTIV,                                                                         ŞEF SERVICIU

Viorica Georgeta BARABAŞ                                                          Avize, Acorduri, Autorizații,

Lucia Doina COSTINAȘ