Ministerul Mediului , Apelor si Pădurilor

Agenţia Naţională pentru Protecţia Mediului

Agenţia pentru Protecţia Mediului Hunedoara

# DECIZIA ETAPEI DE ÎNCADRARE (PROIECT )

## Nr. 6382 din 03.08.2016

Ca urmare a solicitării de emitere a acordului de mediu adresate de COMUNA BERIU    , cu sediul în comuna  Beriu , sat Beriu , str. Campului , nr. 131, judetul Hunedoara ,  pentru proiectul   „MODERNIZARE DC 54 C: DJ 705 F-POIENI , COMUNA BERIU , JUDETUL HUNEDOARA  ”  , propus a fi amplasat în comuna Beriu , satul Poieni ,   judeţul Hunedoara  , înregistrată la Agentia pentru Protectia Mediului Hunedoara cu nr. 6382/22.07.2016,  a completarilor ultereioare la  documentatie , în baza:

- Hotărârii Guvernului nr. 445/2009 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului, cu modificările şi completările şi ulterioare;

- Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sǎlbatice, cu modificǎrile şi completǎrile ulterioare, aprobată prin Legea nr. 49/2011,

şi ca urmare a delegării de competenţă, autoritatea competentă pentru protecţia mediului APM Hunedoara  decide, ca urmare a consultărilor desfăşurate în cadrul şedinţei/şedinţelor Comisiei de Analiză Tehnică din data de 02.08.2016, că proiectul „MODERNIZARE DC 54 C: DJ 705 F-POIENI , COMUNA BERIU , JUDETUL HUNEDOARA  „  comuna Beriu , satul Poieni,     judeţul Hunedoara , nu se supune evaluării impactului asupra mediului şi nu se supune evaluării adecvate.

Justificarea prezentei decizii:

Motivele care au stat la baza luarii deciziei etapei de încadrare în procedura de evaluare a impactului asupra mediului sunt urmatoarele

a)proiectul se încadreaza în prevederile Hotarârii Guvernului nr. 445/2009 Anexa 2 la pct. 10 , lit.e)

b)certificatul de urbanism  nr.04/13.01.2016, emis de  Comuna  BERIU  ;

c) în conformitate cu criteriile din Anexa nr. 3 la Hotarârea Guvernului nr. 445/2009:

1. Caracteristicile proiectului:

La identificarea caracteristicilor proiectului se iau în considerare urmatoarele aspecte:

a)marimea proiectului :

- Lungimea sectorului de drum modernizat: 2,9km;

- Lăţimea platformei drumului: 6 – 7,5m;

- Lăţimea carosabilului: 1x4,00m;

- Acostamente 2x1,00m;

- Benzi de incadrare 2x0,25m incluse in acostamente;

- Panta transversala in aliniament 2x2,5%, in acoperis;

- Viteza de proiectare: 25km/h.

Principalele categorii de lucrări :

Lucrari pentru corectia si imbunatatirea elementelor geometrice

Terasamente.

Se vor executa lucrari de drum, sapaturi si umpluturi pentru realizarea cotelor proiectate si gabaritele profilului transversal proiectat. In cadrul lucrarilor de terasamente se considera si realizarea patului drumului.

Zone stabilizari teren fundare

Pentru stabilizarea patului drumului in cazul unor infiltratii excesive de apa sau a unor pungi de namol s-a evaluat o suprafata de blocaj de piatra pe substrat de nisip.

Statii de incrucisare

Acestea se vor realiza prin largirea partii carosabile astfel incit sa se obtina o latime a carosabilului de 5,50m. Latimea se va realiza prin extinderea simetrica a carosabilului in ambele parti. Acestea se vor realiza din sistemul rutier corespunzator drumului. Se vor realiza 9 statii de incrucisare. Se vor amenaja pe o lungime de 25m cu doua pane de racord a cate 10m fiecare.

Statia de la km 0+000 la km 0+050 s-a amenajat pe o lungime de 50m pentru a asigura intrarea si iesirea din intersectia cu DJ705F.

Acestea se vor amplasa in locurile ce permit vizibilitate, la urmatoarele pozitii kilometrice:

| Nr. crt. | Pozitia km |
| --- | --- |
| DC54C |
| 1 | 0 | + | 000 | - | 0 | + | 050 |
| 2 | 0 | + | 200 | - | 0 | + | 225 |
| 3 | 0 | + | 525 | - | 0 | + | 550 |
| 4 | 0 | + | 750 | - | 0 | + | 775 |
| 5 | 0 | + | 975 | - | 1 | + | 000 |
| 6 | 1 | + | 500 | - | 1 | + | 525 |
| 7 | 1 | + | 900 | - | 1 | + | 925 |
| 8 | 2 | + | 475 | - | 2 | + | 500 |
| 9 | 2 | + | 800 | - | 2 | + | 825 |

Lucrari pentru amenajarea acostamentelor

Acostamente

Pe tot sectorul acestea se vor realiza pe ambele parti cu latimi de 1,00m In acestea sunt incluse benzile de incadrare 2x0,25 pe ambele parti cu sistem identic cu partea carosabila si pe latimea de 2x0,75 se vor impietrui. Sistemul rutier tip pentru acostamente este format din strat de fundatie din balast de 30cm grosime si un strat de piatra sparta impanata si innoroita de 25cm grosime. Staturile se vor realiza conform STAS 6400-84 si SR EN 13242:2013.

Lucrari pentru amenajarea intersectiilor cu alte drumuri laterale

Drumuri laterale

Pentru fiecare drum lateral s-a proiectat amenajarea acestuia pe o lungime de 20-25m cu latimi de 4m. Sistemul rutier este acelasi sistem rutier ca si in carosabil. S-au proiectat intersectii cu drumuri laterale la urmatoarele pozitii km:

| Nr. crt. | Denumire | Pozitia km | Parte |
| --- | --- | --- | --- |
| DC54C |
| 1 | D_lat1 | 0 | + | 440.84 | stanga |
| 2 | D_lat2 | 0 | + | 663.28 | dreapta |
| 3 | D_lat3 | 2 | + | 160.92 | stanga |
| 4 | D_lat4 | 2 | + | 320.08 | stanga |
| 5 | D_lat5 | 2 | + | 560.48 | stanga |

Lucrari pentru colectarea si evacuarea apelor pluviale

Santuri de pamant

Pentru colectarea si descarcarea apelelor pluviale la marginea platformei se vor mentine santurile de pamant existente sau se vor realiza santuri de pamant in functie de gabarit, conform STAS 10796/2, punctul 2.1.8. Acestea vor avea sectiune trapezoidala cu dimensiuni variabile.

Pe sectorul proiectat se propune sectiunea 0,9+0,5+var. si adancimea de 0,6m. Acestea se vor realiza in functie de configuratia terenului. Lungimea totala a santurilor evaluata este de L=5050m.

Podete laterale

Pentru realizarea continuitatii santului la drumurile laterale s-au proiectat podete laterale din tuburi din beton cu D=300mm cu lungime L=6m, insumand o lungime totala evaluata la L=30m. Acestea vor avea coronamente din beton monolit C25/30 cu latimea de 30cm si lungimea de 1,1m.

Podet tubular la km 1+575

Acesta se vor realiza, din TUBURI DIN BETON PENTRU PODETE cu lungimea L=7m si avand diametrul: Dn = 800mm, pozat pe un strat de beton de pozare C8/10. Celelalte fundatii se vor realiza din beton de ciment C25/30. Camera de cadere, aripile si coronamentele se vor realiza din beton de ciment C30/37, corespunzator unei clase de expunere XC4+XF4. La fel se vor realiza si fundatiile pentru aripi si pintenul ce sustine pereu in aval.

Pereul se va realiza din bolovani de rau pe fundatie de beton.

Podet tubular se va realiza la urmatoarea pozitie kilometrica: km 1+575.

Podet dalat la km 0+870

Acesta se va realiza in solutia: podeţ dalat din tronsoane prefabricate tip P2. Acestea asigura dupa montaj o deschidere de D=2m şi o înaltime liberã de H=1,28m. Se realizeaza radier din beton de ciment C25/30. Acesta se va realiza profilat pentru a mari sectiunea de scurgere. Se monteaza prefabricate tip P2 cu latime de 1,2m pentru podete cu deschiderea de 2m. Lpodet=7,2m.

Acestea se vor monolitiza cu beton de egalizare si de panta C25/30 in grosime minima de 10cm. Peste acesta se va realiza hidroizolatie in doua straturi si straturile de imbracaminte din calea curenta.

Se va realiza racordarea cu terasamentele cu aripi in amonte si in aval. Acestea se vor realiza din beton monolit C30/37, corespunzator unei clase de expunere XC4+XF4.

Podet existent la km 1+670, prelungire si aripi

Podetul casetat C2, existent de la km 1+670 se va prelungi in aval cu 1,6m. Se vor realiza coronamente, si racordari cu terasamentele cu aripi Acestea se vor realiza din beton monolit C30/37, corespunzator unei clase de expunere XC4+XF4.

b) cumularea cu alte proiecte – nu este cazul;

- utilizarea resurselor naturale –nu este cazul;

- productia de deseuri – în perioada instalarii  deseurilor  specifice activitatii de construire, care vor fi eliminate corespunzator; în perioada de functionare vor rezulta diferitre categorii de deseuri nepericuloase (deseuri din ambalaje de hartie si plastic, deseuri menajere) care vor fi gestionate în mod corespunzator, conform legislatiei de mediu în vigoare;

- emisiile poluante, inclusiv zgomotul si alte surse de disconfort – emisiile, zgomotul si vibratiile sunt cele produse prin functionarea utilajelor specifice în perioada de executare a lucrarilor;

- riscul de accident, tinându-se seama în special de substantele si de tehnologiile utilizate - redus, în timpul executarii lucrarilor pot apare pierderi accidentale de carburanti sau lubrefianti de la vehiculele si utilajele folosite;

2. Localizarea proiectului:

Se ia în considerare sensibilitatea mediului în zona geografica posibil a fi afectata de proiect, avându-se în vedere în special:

2.1. utilizarea existenta a terenului – conform certificatului de urbanism  nr. 04/13.01.2016, emis de  Comuna  BERIU „MODERNIZARE DC 54 C: DJ 705 F-POIENI , COMUNA BERIU , JUDETUL HUNEDOARA  -cai de comunicatie rutiera .

2.2. relativa abundenta a resurselor naturale din zona, calitatea si capacitatea regenerativa a acestora – nu este cazul;

2.3. capacitatea de absorbtie a mediului, cu atentie deosebita pentru:

a)  zonele umede – nu este cazul;

b)  zonele costiere – nu este cazul;

c)  zonele montane si cele împadurite – nu este cazul pe amplasamentul  propus;

d)  parcurile si rezervatiile naturale –nu este cazul pe amplasamentul propus.

e) ariile clasificate sau zonele protejate prin legislatia în vigoare, cum sunt: zone de protectie a faunei piscicole, bazine piscicole naturale si bazine piscicole amenajate – nu este cazul;

f) zonele de protectie speciala, mai ales cele desemnate prin OUG nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei si faunei salbatice, cu modificarile si completarile ulterioare, zonele prevazute prin Legea nr. 5/2000 privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului national – Sectiunea a III-a – zone protejate, zonele de protectie instituite conform prevederilor Legii apelor nr. 107/1996, cu modificarile si completarile ulterioare si H.G. nr. 930/2005 pentru aprobarea Normelor speciale privind caracterul si marimea zonelor de protectie sanitara si hidrogeologica- nu este cazul ;

g) ariile în care standardele de calitate a mediului stabilite de legislatie au fost deja depasite – nu este cazul;

h)  ariile dens populate – nu este cazul;

i)  peisajele cu semnificatie istorica, culturala si arheologica – nu este cazul.

3. Caracteristicile impactului potential:

Se iau în considerare efectele semnificative posibile ale proiectelor, în raport cu criteriile stabilite la pct. 1 si 2, cu accent deosebit pe:

- extinderea impactului : aria geografica si numarul persoanelor afectate – nu este cazul;

- natura transfrontiera a impactului – nu este cazul;

- marimea si complexitatea impactului – în perioada de executie a lucrarilor impactul asupra mediului este redus, riscul potential de poluare al solului fiind dat de pierderi accidentale de carburanti si lubrefianti de la vehicule si utilaje, impactul asupra aerului este reprezentat de emisii de noxe si pulberi de la functionarea utilajelor;

- probabilitatea impactului – este redusa, urmare a argumentelor mentionate la punctele 1 si 2;

- durata, frecventa si reversibilitatea impactului – impactul asupra mediului va exista în perioada desfasurarii lucrarilor de executie si accidental în perioada de functionare

Conditiile de realizare a proiectului:

Se vor respecta prevederile H.G. nr. 856/2005 si a Legii nr. 211/2011 privind evidenta gestiunii deseurilor;

- deseurile inerte rezultate în urma realizarii lucrarilor din proiect ( deseuri din sapatura, materiale de constructii) vor fi transportate si depozitate conform indicatiilor stipulate în Autorizatia de construire;

- deseurile rezultate în perioada de functionare vor fi colectate si stocate selectiv : deseuri din ambalaje de hartie, deseuri din ambalaje de plastic, deseuri menajere;

- se va tine evidenta lunara a gestiunii deseurilor: tipuri de deseuri produse, cantitati, cod deseu, mod de valorificare sau eliminare;

- minimizarea emisiilor de praf si pulberi în suspensie rezultate din lucrarile de terasamente si de manipulare ale pamântului, prin aplicarea de tehnologii care sa conduca la respectarea prevederilor legislatiei de mediu în vigoare;

- Evacuarea apelor uzate industriale - nu este cazul

- Evacuarea  apelor uzate menajere –nu este cazul

Prezenta decizie poate fi contestata în conformitate cu prevederile Hotarârii Guvernului nr. 445/2009 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului si ale Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificarile si completarile ulterioare.

Protectia  factrorului de mediu APA :

-se vor respecta prevederile impuse in Notificarea  de incepere a  executiei  nr 12/01.07.2016, eliberata de Administratia Nationala “Apele Nationale” Administratia Bazinala  de Apa Mures S.G.A.-Hunedoara   .

Protectia  factorului de mediu SOL :

-se vor lua toate masurile pentru evitarea poluarii solului cu reziduri petroliere sau uleiuri

Protectia  factorului  de mediu AER :

-se  vor lua toate masurile necesare pentru  reducerea emisiilor  de pulberi  in timpul executiei lucrarilor de realizare a proiectului .

Protectia  ASEZARILOR UMANE:

-executia lucrarilor se va realiza numai pe timp de zi ;

-limitarea  incarcatorii utile in autobasculante pe timpul executarii proiectului si rularea  in trafic  cu viteze mici  de 20-30 km in zona locuita

Proiectul propus nu necesită parcurgerea celorlalte etape ale procedurii de evaluare adecvată

Prezenta decizie poate fi contestată în conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului nr. 445/2009 şi ale Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările şi completările ulterioare.