Ministerul Mediului, Apelor şi Pădurilor

Agenţia Naţională pentru Protecţia Mediului

Agenţia pentru Protecţia Mediului Hunedoara

DECIZIA ETAPEI DE ÎNCADRARE (PROIECT)

Nr.  6.603 / 05.06.2015

Ca urmare a solicitării de emitere a acordului de mediu adresate de S.C. GENERAL ELECTRIC POWER S.R.L., cu sediul în București, str. Intr. Paharnicul Turturea, nr. 12, corp C3, et. 1/9, sector 2, înregistrată la Agenţia pentru Protecţia Mediului Hunedoara, cu nr. 6.603 din 20.08.2014, în baza Hotărârii Guvernului nr. 445/2009 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului şi a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice, cu modificările şi completările ulterioare,

Agenţia pentru Protecţia Mediului Hunedoara decide, ca urmare a completărilor ulterioare și a consultărilor desfăşurate în cadrul şedinţei Comisiei de Analiză Tehnică din data de 02.06.2015,  că proiectul “MICROHIDROCENTRALĂ PE RÂUL SIBIȘEL, COMUNA BERIU, JUDEȚUL HUNEDOARA” propus a fi amplasat pe cursul râului Sibișel (Râul Mare, Alun), comuna Beriu, satul Sibișel, judeţul Hunedoara, nu se supune evaluării impactului asupra mediului şi nu se supune evaluării adecvate.

Justificarea prezentei decizii:

I. Motivele care au stat la baza luării deciziei etapei de încadrare în procedura de evaluare a impactului asupra mediului sunt următoarele:

a).proiectul se încadrează în prevederile Hotărârii Guvernului nr. 445/2009, Anexa nr.2, pct. 3, lit. h) – Industria energetică – instalații pentru producerea energiei hidroelectrice

b).în conformitate cu criteriile din Anexa nr. 3 la Hotărârea Guvernului nr. 445/2009.

c). Aviz de gospodărire a apelor nr. 121 din 18.06.2013, emis de A.N. Apele Române – A.B.A. Mureș;

d). Fișa tehnică de transmitere – defrișare pentru scoatere definitivă din fondul forestier național proprietate publică a municipiului Orăștie a terenului în suprafață de 0,1176 ha; fișa tehnică de transmitere – defrișare pentru terenul în suprafață de 0,5000 ha care se oferă în compensare în fondul forestier național, în scopul realizării investiției „Amenajare hidroenergetică Sibișel, comuna Beriu, sat Sibișel, jud. Hunedoara”.

Caracteristicile proiectului

Proiectul își propune realizarea unei microhidrocentrale în B.H. Mureș, pe râul Sibișel, afluent de dreapta al râului Orăștie, județul Hunedoara. Accesul la obiectiv se va face din drumul european E68, pe drumul județean Orăștie – Sibișel (drumul comunal DC 54), pe drumul către Valea Sibișelului; accesul la clădirea centralei, priza de apă și la frontul de captare se va face utilizând drumul existent (drum forestier).

a).mărimea proiectului:

Lucrări propuse:

Amenajarea hidroenergetică proiectată pe râul Sibișel (Râul Mare, Alun) va fi compusă dintr-o priză de apă și o unitate MHC de tip derivație și se va desfășura  de-a lungul râului Sibișel pe un sector cu o lungime totală de aprox. 6.93 km, având o cădere brută totală de 220 m.

Date hidrologice:

| Curs de apă | Secțiunea | F(kmp) | Qmax.1% (mc/s) | Qmax.5% (mc/s) | Qmed. multianual (mc/s) | Qservitute (mc/s) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| r. Sibișel | Cota 640 mdM | 59 | 154 | 84 | 1,32 | 0,263 |

Elementele schemei de amenajare:

| Element | Cota | Debit de dimensionare | Debit de servitute | Cădere brută | Putere instalată | Energia anuală | Lungime conductă |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Captare P | 640 mdM | 2,51 mc/s | 0,263 mc/s | - | - | - | - |
| Aducțiune P - MHC | 640mdM 420 mdM | Dn 1.100 mm(metalică) | - | - | - | - | 6.930 m |
| MHC | 420 mdM | 0,83 mc/s | - | 220 m | 4,4 MW | 14298 MWh | - |

Captarea:

Amplasament: coordonate  STEREO 70:

- X: 370348,6359, Y: 470113,2222;

- X: 370366,3436, Y:470137,1781.

Prag cu priză frontală cu dimensiunile: H=1,45 m (de la talvegul natural); L= 29,5 m, l=4,2 m, cotă coronament: 641,458 mdM, zid de închidere mal stâng cu cotă coronament superioară NA 1% adică 643,45 mdM, cu următoarele elemente:

- Prag deversor – L=15 m, cotă coronament 641,45 mdM;

- Priza de vară, tip frontal, cu grătare, mal drept –L=5,25 m(cotă grătar 640,95 mdM, Qi= 2,51 mc/s, dimensiuni în plan grătar: 5,25x1,75 m);

- Priza de iarnă, tip captare de mal, mal drept, L=2,75 m (cote fereastră de captare 640,25 -641,05 mdM, dimensiuni fereastră 1,75x0,8 m);

- Scară de pești – poziționată relativ central, între front deversor și priza cu grătar, cu L=10 m;  scara de pești va asigura tranzitarea unui debit minim egal cu debitul de servitute – 0,263 mc/s; măsurarea debitului tranzitat prin scara de pești se va face cu debitmetru cu ultrasunete; scara de pești va avea următoarele dimensiuni: fantă intrare apă cota inferioară  640,74 mdM, deschidere fantă l=90 cm, executată din beton, numărul de praguri și înălțimea acestora vor fi astfel alese încât să asigure migrarea în amonte a ihtiofaunei;

- Canal de spălare – pentru decolmatarea pragului

- Disipator de energie - deversorul este prevăzut în capătul aval cu o trambulină pentru disiparea energiei (cu rol de reducere a eroziunilor de la baza pragului);

- Rizbermă mobilă din anrocamente (cu prag de fund din anrocamente și pinten din beton încastrat în aval);

- Culee cu ziduri de închidere în versanți;

- Subansamblu deznisipator cu următoarele elemente:

  - Bazinul deznisipator care asigură depunerea sedimentelor – mal drept, cu dimensiunile: L=16,0 m, l=4 m.

  - Camera de încărcare din capătul aval al deznisipatorului ce face legătura cu conducta de aducțiune, cu următoarele dimensiuni: L=5 m, l=4 m.

- Volum acumulare – V = 381 mc(NNR), V5%=1,536 mc, respectiv V1%=1,975 mc;

- Înălțimea maximă lamă de apă pe prag: H1%=1,89 m (NA 1%: 643,34 mdM).

Conducta de aducțiune – se va amplasa îngropat în ampriza drumului existent (drum forestier) sau în albia majoră și va face legătura între camera de încărcare adiacentă captării și centrala MHC.

| Tronson | Diametru (mm) | Lungime (m) |
| --- | --- | --- |
| Aducțiune | 1.100 mm/OL37/îngropat | 6.930 m |

Pe traseu, aducțiunea va traversa cursuri de apă după cum urmează:

| Nr. crt. | Curs de apă | Tip traversare | Lungime (m) | Observații |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Râul Sibișel | supratraversare | 19 | Conducta va fi amplasată pe suporți individuali (masiv de ancoraj din beton) |
| 2. |  | supratraversare | 17 |  |

Microhidrocentrala:

MHC va fi amplasată pe malul drept al râului Sibișel, în Zonă neinundabilă și va fi alcătuită din:

- Infrastructură din beton, fundații pentru agregate, tuburi de aspirație și canducta de fugă;

- Clădirea va adăposti sala mașinilor și platforma de montaj;

- Anexe.

| Amplasament STEREO 70 | Cota | Cădere Brută | Debit turbinat Min/instalat | Nr. de turbine Buc. | Tip agregat | Putere instalată | Producție energie |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | mdM | m | Mc/s |  |  | KW | MWh/an |
| X (N): 367356,3 Y(E):473070,5 | 420 | 220 | 0,10/2,51 | 2 | Pelton | 2.200/turbină(total 4.400) | 14.298 funcționare estimată: 3.250 ore/an |

Restituția apei se face spre bazinul de liniștire și apoi către emisar: râul Sibișel prin sistemul compus din:

- Bazin de liniștire

- Canal de racord cu albia: L=10,83 – 12,70 m, l=1,70 m, h=2,00 m.

Punctul de debușarea apei are următoarele coordonate STEREO 70: X (N): 367345,9888; Y (E): 473070,5984.

Debitul și volumul de apă uzinate de MHC va fi monitorizat prin montarea unui debitmetru cu contorizare pe conducta de alimentare a MHC;

Debitul de servitute va fi monitorizat în permanență prin montarea unui debitmetru cu ultrasunete pe scara de pești.

Ocuparea terenurilor din fondul forestier:

Scoaterea definitivă din fondul forestier național proprietate publică a aducțiunii, centralei hidroelectrice (MHC) și realizării supratraversărilor pârâului Sibișel, după cum urmează:

| TERENURI PENTRU SCOATERE DEFINITIVĂ – Proprietate publică a municipiului Orăștie |
| --- |
| Competență obiectiv | Suprafața (ha) |
| Captare | 0,0345 |
| Supratraversare I | 0,0076 |
| Supratraversare II | 0,0073 |
| Supratraversare III | 0,0039 |
| Microhidrocentrală (MHC) | 0,0643 |
| TOTAL | 0,1176 |

Descrierea terenurilor:

| Nr. crt. | Descrierea terenurilor |  |  | Total |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Unitatea de producție | U.B. Orăștie |  |
| 2. | Unitatea amenajistică | 55 A% | 57 A% | 68 F% | 71A% | 97% | 95% | 84% | 89% |  |
| 3. | Suprafața totală u.a. (ha) | 4,5 | 16,7 | 14,1 | 1,9 | 59,6 | 11 | 39 | 15,6 | 160,40 |
| 4. | Suprafața solicitată (ha) | 0,0643 | 0,0017 | 0,0022 | 0,0035 | 0,0038 | 0,0038 | 0,027 | 0,0113 | 0,1176 |
| 5. | Volumul la hectar (mc) | 267 | 171 | 320 | 146 | 494 | 449 | 356 | 410 | - |
| 6. | Vol. Aferent supr. Solicitate (mc) | 17,17 | 0,29 | 0,70 | 0,51 | 1,88 | 1,71 | 9,61 | 4,63 | 36,50 |
| 7. | Suprafața de defrișat (ha) | 0,0643 | 0,0017 | 0,0022 | 0,0035 | 0,0038 | 0,0038 | 0,027 | 0,0113 | 0,1176 |
| 8. | Volum de defrișat (mc) | 17,17 | 0,29 | 0,70 | 0,51 | 1,88 | 1,71 | 9,61 | 4,63 | 36,50 |

Ocuparea temporară din fondul forestier național proprietate publică a statului a terenurilor în suprafață de 0,8477 ha, necesare amplasării conductei de aducțiune și cablurilor electrice, după cum urmează:

| TERENURI PENTRU OCUPARE TEMPORARĂ – Proprietate publică a satului Sibișel pe o durată de 12 luni |
| --- |
| Nr. tronson | Lungime (m) | Suprafața (ha) | Amenajament actual | Amenajament vechi (amplasament limitrof) |
|  |  |  | U.P | u.a. | U.P. | u.a. | Supraf. (ha) |
| 1. | 1175 | 0,1407 | V | 181 D% | III | 1 | 0,1407 |
| 2. | 2195 | 0,2631 | V | 181 D% | III | 190 | 0,0475 |
|  |  |  | V | 137 D% | II | 35 | 0,1699 |
|  |  |  | IV | 137 D% | II | 36 | 0,0457 |
| 3. | 1817 | 0,2173 | IV | 137 D% | II | 22 A | 0,0253 |
|  |  |  | IV | 137 D% | II | 21 A | 0,1125 |
|  |  |  | IV | 137 D% | II | 20 A | 0,0770 |
|  |  |  | IV | 137 D% | II | 19 F | 0,0025 |
| 4. | 1630 | 0,1954 | IV | 137 D% | II | 7 | 0,1234 |
|  |  |  | IV | 137 D% | II | 6 D | 0,0201 |
|  |  |  | IV | 137 D% | II | 6 F | 0,0290 |
|  |  |  | IV | 137 D% | II | 6 A | 0,0229 |
| Racordare la Sistemul Energetic Național0,6595 | 888 | 0,0312 | IV | 137 D% | II | 6 E | 0,0064 |
|  |  |  | IV | 137 D% | II | 6 A | 0,0248 |
| TOTAL U.P.IV |  |  |  |  |  | 0,6595 |
| TOTAL U.P. V |  |  |  |  |  | 0,1882 |
| TOTAL GENERAL |  |  |  |  |  | 0,8477 |

Terenul oferit spre compensare în vederea împăduririi, conform normelor silvice în vigoare este proprietate privată a S.C. GENEREL ELECTRIC POWER S.R.L. Terenul este în suprafață de  0,5 ha și se află localizat în extravilanul comunei Romos, în vecinătatea domeniului silvic, administrat de Ocolul Silvic, Privat Valea Orăștiei.

Descrierea terenurilor:

| Nr. crt. | Descrierea terenurilor | TOTAL |
| --- | --- | --- |
| 1. | Destinația actuală a terenului | Fânaț |  |
| 2. | Extras CF nr. 61343 | Topo: 1744/20 |  |
| 3. | O.S./Unitatea de producție limitrofă | R.P.L.O.S. Valea Orăștiei |  |
| 4. | Unitatea amenajistică limitrofă | 1B |  |
| 5. | Suprafața oferită în compensare (ha) | 0,5000 | 0,5000 |

b).cumularea cu alte proiecte – pe tronsonul de curs de apă pe care se desfășoară amprenta proiectului, nu există lucrări hidrotehnice.

c).utilizarea resurselor naturale - proiectul implică utilizarea unor resurse naturale –apa;

d).producţia de deşeuri – nu este cazul;

e).emisiile poluante, inclusiv zgomotul şi alte surse de disconfort – nu este cazul

f).riscul de accident, ţinându-se seama în special de substanţele şi tehnologiile utilizate – nu este cazul.

Localizarea proiectului:

Se ia în considerare sensibilitatea mediului în zona geografică posibil a fi afectată de proiect, avându-se în vedere în special:

2.1.utilizarea existentă a terenului – conform certificatului de urbanism nr. 19 din 16.02.2015 emis de Consiliul județean Hunedoara.

Regimul juridic: imobilele (terenuri și construcții) situate în extravilan, aparțin domeniului public al statului, domeniului public al județului Hunedoara, domeniul public al comunei Beriu și proprietarilor privați.;

Regimul economic: folosinţa actuală a imobilelor este: albia minoră a râului Sibișel, drumul județean DJ705 F, fânețe, păduri și teren neproductiv. Destinația stabilită prin Planul de amenajare a teritoriului județean, este: zona albiei minore a râului Sibișel, zona căilor de comunicații rutiere și zonă agricolă și silvică.

Regimul tehnic: potrivit prevederilor Planului de amenajare a teritoriului județean, utilizări permise: lucrări hidrotehnice pentru dezvoltarea de noi capacități de producție a energiei electrice raportate la necesarul energetic național, precum și lucrări de eliminare a efectelor din zonele cu riscuri inundabile. Interdicții temporare: orice fel de construcții, altele decât cele specifice lucrărilor hidroedilitare, până la delimitarea zonelor de protecție a surselor de apă, a suprafețelor ocupate de albiile minore și majore.

2.2.relativa abundenţă a resurselor naturale din zonă, calitatea şi capacitatea regenerativă a acestora – nu este cazul;

2.3.capacitatea de absorbţie a mediului, cu atenţie deosebită pentru:

a).zonele umede – nu este cazul;

b).zonele costiere – nu este cazul;

c).zonele montane şi cele împădurite – nu este cazul;

d).parcurile şi rezervaţiile naturale – nu este cazul;

e).ariile clasificate sau zonele protejate prin legislaţia în vigoare, cum sunt zone de protecţie a faunei piscicole, bazine piscicole naturale şi bazine piscicole amenajate, etc. – nu este cazul;

f).zonele de protecţie specială, mai ales cele desemnate prin Ordonanţa de urgenţă a Guvernuluii nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice, cu modificările şi completările ulterioare, zonele prevăzute prin Legea nr. 5/2000 privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului naţional – Secţiunea a III –a – zone protejate, zonele de protecţie instituite conform prevederilor Legii apelor nr.107/1996, cu modificările şi completările ulterioare şi Hotărârea Guvernului nr. 930/2005 pentru aprobarea Normelor speciale privind caracterul şi mărimea zonelor de protecţie sanitară şi hidrogeologică  -  proiectul propus nu este situat în arie naturală protejată de interes național sau comunitar;

g).ariile în care standardele de calitate a mediului stabilite de legislaţie au fost deja depăşite – nu este cazul;

h).ariile dens populate – nu este cazul;

i). peisajele cu semnificaţie istorică, culturală şi arheologică – nu este cazul.

e).durata, frecvenţa şi reversibilitatea impactului - redusă

Condiţiile de realizare a proiectului

a).Respectarea proiectului tehnic care a stat la baza luării deciziei etapei de încadrare;

b).Proiectantul lucrărilor este răspunzător de soluțiile tehnice adoptate, prezentate în documentația depusă la A.P.M. Hunedoara;

c). Se vor respecta condițiile impuse prin avizul de gospodărire a apelor;

d).Luarea măsurilor preventive necesare și informarea A.P.M. Hunedoara și a Comisariatului Județean Hunedoara al Gărzii Naționale de Mediu, în termen de 2 ore de la luarea la cunoștință a aperiției unei amenințări iminente cu un prejudiciu asupra mediului sau de la producerea unui prejudiciu asupra mediului în conformitate cu prevederile OUG nr. 68/2007 privind răspunderea de mediu cu referire la prevenirea și repararea prejudiciului asupra mediului, aprobată prin Legea nr. 19/2008, cu modificările și completările ulterioare;

e).Eventualele prejudicii aduse proprietății private sau publice, pe timpul execuției proiectului vor fi suportate de titularul de activitate;

f).Titularul proiectului are obligația de a notifica în scris autoritatea competent pentru protecția mediului dacă intervin elemente noi, necunoscute la data emiterii prezentului act de reglementare, precum și asupra oricăror modificări ale condițiilor care au stat la baza emiterii acestuia, înainte de realizarea modificcărilor;

g).Nerespectarea prevederilor prezentului act de reglementare atrage după sine suspendarea sau anularea , după caz.

Prezentul act de reglementare din punct de vedere al protecției mediului este valabil pe toată perioada punerii în aplicare a proiectului, dacă nu au intervenit modificări față de conduțiile în care a fost emis.

PROTECŢIA CALITĂŢII APELOR:

- pe perioada executării lucrărilor de investiții se interzice depozitarea materialelor de construcții și a deșeurilor în albia sau pe malurile cursurilor de apă;

- este interzisă modificarea sau reducerea secțiunii de curgere a apei, respectiv a albiei minore și majore a râului Sibișel (Râul Mare, Alun) în timpul execuției și exploatării lucrărilor;

- pe perioada funcționării obiectivului se va asigura debitul de servitute a cursului de apă prin scara de pești, monitorizarea acestuia se va realiza prin montarea unui debitmetru cu ultrasunete pe scara de pești.

PROTECŢIA CALITĂŢII AERULUI

- executarea lucrărilor cu utilaje şi mijloace de transport și de terasament dotate corespunzător;

- se vor lua măsuri de verificare tehnică a utilajelor folosite pentru a evita emisii mari datorate unor defecțiuni;

- reducerea timpului de utilizare a echipamentelor cu motor şi a autovehiculelor, evitarea exploatării intensive simultane a mai multor surse în acelaşi punct de lucru, reducerea duratei lucrărilor cât mai mult posibil.

GESTIONAREA DEŞEURILOR

- colectarea, depozitarea şi eliminarea tuturor categoriilor de deşeuri generate pe amplasamentele de lucru, cu respectarea legislaţiei de mediu aflată în vigoare;

- materialele de construcţii (deşeuri inerte - betoane, moloz) rezultate în timpul execuţiei lucrărilor se vor elimina  prin grija antreprenorului în locuri indicate de primaria comunei Beriu, apa uzată menajeră va fi evacuată controlat din cadrul fosei septice ecologice prin vidanjare la umplerea acesteia.

PROTECŢIA CALITĂŢII SOLULUI

- organizarea de şantier se va amenaja de către  antrepenor, într-o incintă inchisă, iluminată pe timpul nopții, cu rol de depozit de materiale, amplasată pe terenuri proprietate de stat pentru care au fost obținute acte de reglementare din partea deținătorilor;

- se vor lua măsuri de protecţie a solului împotriva poluării accidentale, evitandu-se depozitarea materialelor de construcţii, a deşeurilor generate în urma realizării lucrărilor de construcţii în afara amplasamentelor organizate ( direct pe sol și sub influența precipitațiilor, pentru a evita infiltrațiile de poluanți pe sol).

ZGOMOT

- în scopul limitării disconfortului produs pe durata execuţiei lucrărilor, se prevede limitarea programului de lucru, utilizarea echipamentelor cu nivel scăzut de zgomot.

Dacă după expirarea duratei de exploatare a microhidrocentralei se decide dezafectarea acesteia, se vor lua măsuri de reabilitare a mediului care vor include următoarele lucrări:

- Excavarea și îndepărtarea elementelor constructive ale amenajării hidroenergetice;

- Curățarea terenului de resturi de materiale de construcție;

- Umplerea excavațiilor cu pământ de calitate similar cu cel din zona învecinată acestora;

- Refacerea stratului de sol vegetal la suprafața terenului afectat.

DIRECTOR EXECUTIV,                                                                               ŞEF SERVICIU

Viorica Georgeta BARABAŞ                                                                  Avize, Acorduri, Autorizații,

Lucia Doina COSTINAȘ

ÎNTOCMIT,

Denisa GROZAV