Ministerul Mediului, Apelor si Padurilor

Agenţia Naţională pentru Protecţia Mediului

Agenţia pentru Protecţia Mediului Hunedoara

# DECIZIA ETAPEI DE INCADRARE ( PROIECT)

# Nr. 5310 din 10.08.2016

Ca urmare a solicitării de emitere a acordului de mediu adresate de COMUNA BUCES, cu sediul în Judetul Hunedoara, comuna Buces, satul Buces, str. Principala, nr. 79, înregistrată la Agenţia pentru Protecţia Mediului Hunedoara cu nr. 5310 din 17.06.2016, în baza Hotărârii Guvernului nr. 445/2009 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului şi a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 49/2011,

Agenţia pentru Protecţia Mediului Hunedoara decide, ca urmare a consultărilor   desfăşurate în cadrul şedinţei Comisiei de Analiză Tehnică din data de 02.08.2016, că proiectul:

,, Modernizarea retelei de drumuri de interes local in comuna Buces ’’, propus a fi realizat în comuna Buces, satele : Tarnita, Dupapiatra, Stanija, Buces-Vulcan, judetul Hunedoara, nu se supune evaluării impactului asupra mediului şi nu se supune evaluării adecvate.

Justificarea prezentei decizii:

Motivele care au stat la baza luării deciziei etapei de încadrare în procedura de evaluare a impactului asupra mediului sunt următoarele :

a) Proiectul se încadrează în preved. HG nr. 445/2009, Anexa nr. 2, pct. 10, lit. e) : constructia drumurilor, porturilor si instalatiilor portuare, inclusiv a porturilor de pescuit, altele decat  cele prevazute in anexa nr. 1;

b)  Este  în conformitate cu criteriile din Anexa nr. 3 la H.G. nr. 445/2009:

c)  Certificat de urbanism nr. 173 din 21.10.2015, emis de Consiliul Judeţean Hunedoara, valabilitate de 24 luni de la data emiterii;

d)  Punct de vedere  emis de CFM domeniul Biodiversitate din cadrul APM Hunedoara;

e) Notificarea pentru inceperea executiei investitiei: Modernizarea retelei de drumuri de interes local in comuna Buces, judetul Hunedoara, emisa de  Administratia Bazinala de Apa Crisuri;

1. Caracteristicile proiectului:

La identificarea caracteristicilor proiectului se iau în considerare urmatoarele aspecte:

a)mărimea proiectului – reteaua de drumuri de interes local se modernizează pe traseul actual existent al drumurilor cuprins în intravilanul/extravilanul  localităţilor Tarnita, Dupapiatra, Stanija, Buces-Vulcan, sate apartinatoare comunei Buces, lungime totală a sectoarelor de drum este de 5760 m. Proiectul este alcătuit dintr-o reţea de sase drumuri comunale si vicinale, drumuri de importanţă locală, clasa tehnica V drumuri cu o singură bandă de circulaţie.

Drumurile de interes  local care fac obiectul proiectului  sunt:

DC 14 C : Dj 705 D-Stanija-Câinele –Tăuţi  lungime sector proiectat  1765 m

DC 14 E : Dj 742 A –După piatră –Porcurea lungime proiectata 3000 m

Drum vicinal Buces Vulcan ( DN 74-cătunul Rusesti- casa cu nr. 97) sfarsit sector studiat casa nr. 47,  lungime 670 m

DC 13 J : DJ 742 A – Biserica Tarnita - Porcurea sector proiectat in lungime de 160 m

Drum vicinal :  Dj 742 A –Scoala primara si gradinita Dupapiatra in lungime de 70 m

Drum vicinal  : Dj 705 D- biserica Stanija Câinele in lungime de 95 m

Structura rutieră proiectată pentru modernizarea retelei de drumuri, conform Normativului PD 177-01, cu o îmbrăcăminte bituminoasă într-un singur strat la drumurile vicinale, in doua straturi la drumurile comunale rezultată în baza calculului de dimensionare, astfel:

25 cm strat inferior de fundaţie alcătuit din 15 cm strat din pietruire existentă scarificat şi reprofilat cu adaos 10 cm balast amestec optimal;

# Profilul transversal tip

Profilurile transverale tip sunt proiectate pentru drumuri clasa tehnica  de categoria V.

Elementele geometrice ale drumurilor sunt alcătuite din:

- viteza de proiectare				25 km/h

- lăţimea platformei în aliniament		4,50 /5.0m

- lăţimea părţii carosabile în aliniament	3,50/4.0 m

- acostamente					2 x 0,50 m

- structură rutieră adoptată			suplă

- panta transversală				2,50 %

Drumuri laterale: pentru evitarea aducerii de pământ şi alte materiale pe partea carosabilă se recomandă amenajarea drumurilor laterale pe o lăţime de 3,50 m şi o lungime de 5 - 10 m, cu racordarea corespunzătoare a marginilor părţii carosabile şi cu îndepărtarea apelor de suprafaţă din aceste zone. Raza minimă de racordare la colt R = 5 m. Pentru această amenajare se prevede pietruirea suprafeţelor respective ale drumurilor laterale.

Lucrări pentru colectarea şi evacuarea apelor pluviale

Traseul drumurilor nu traverseaza nici un curs de apa, drumurile sunt de coasta, in vecinatatea traseului nu este nici un curs de apa

Apele meteorice acumulate pe ampriza drumului, sunt conduse în afara părţii carosabile datorită pantelor transversale si longitudinale ale părţii carosabile, ale acostamentelor .

Se vor proiecta rigole cu peretii protejati care se vor descarca prin intermediul podetelor tubulare transversale Dn -600mm existente si proiectate

Drumurile care fac parte din reteaua de drumuri studiate nu traverseaza nici un curs de apa. In mare masura drumurile au amenajate podete tubulare in stare buna, dar pentru o mai buna evacuare a apelor de suprafata nr. lor se completeaza unde este necesar .

Siguranţa circulaţiei: Administratorul drumului va aplica un sistem de informare şi control asupra stării permanentă a drumului, asigurând condiţiile de circulaţie în siguranţă pe întreaga perioadă a anului.

Evacuarea apelor uzate

- proiectarea dispozitivelor de scurgere a apelor de suprafaţă în conformitate cu situaţia existentă (rigole, şanţuri, rigole dreptunghiulare acoperite cu dale carosabile sau deschise;

- decolmatarea şi reprofilarea dispozitivelor existente,

- în zona intersecţiilor cu străzile laterale se va asigura continuitatea scurgerii apelor de suprafaţă prin şanţurile proiectate, prevăzându-se podeţe tubulare sau dalate de dimensiuni adecvate sau dirijând apele în lungul drumurilor cu care se intersectează;

- apele din şanţuri sau rigole se vor descărca transversal prin podeţe tubulare, cu înlocuirea podețelor existente necorespunzătoare de dimensiuni corespunzătoare, proiectate în conformitate cu linia roşie adoptată. Podețele tubulare neconforme se vor înlocui cu podețe tubulare noi cu diametrul de min. 600 mm.

Pentru realizarea lucrărilor de ziduri de sprijin se vor adopta soluţii tipizate din beton de ciment, cu o înălţime a elevaţiei de 0,7-1,0m pe partea dreaptă a străzii.

Alimentarea cu combustibil se va realiza la statiile de distributie autorizate. Pe amplasamentul lucrărilor nu vor fi amplasate rezervoare de combustibil.

Lucrările de organizare de şantier:

- amenajarea unei incinte îngrădite pentru depozitarea materialelor de construcţii şi amplasarea unor bărăci necesare personalului muncitor;

- asigurarea parcului de utilaje pentru execuţie (în funcţie de baza materială a constructorului);

- pentru alimentarea motoarelor mijloacelor de transport materiale şi deşeuri, echipamentelor şi utilajelor tehnologice necesare realizării obiectivului de investiţii va fi folosită motorina.

- la terminarea lucrărilor se va reface cadrul natural, cu reconstrucţia ecologică a tuturor amplasamentelor afectate de proiect şi anume: zona de lucru a investiţiei, zona organizării de şantier, drumurile de acces, etc.

Lucrările propuse pentru refacerea amplasamentului la finalizarea investiţiei

- demontarea structurilor specifice organizării de şantier;

- colectarea şi evacuarea de pe amplasament a deşeurilor rezultate din activitatea de construcţie;

- refacerea amplasamentului organizării de şantier prin lucrări de nivelare, înierbare

- replantarea suprafeţelor decopertate.

b)cumularea cu alte proiecte – nu este cazul;

c) utilizarea resurselor naturale –se vor utiliza  resurse naturale de la carierele existente în zonă.

d)producţia de deşeuri –în perioada de execuţie a proiectului vor rezulta deşeuri inerte, deşeuri reciclabile ( plastic, fier, rezultate de la utilaje şi mijloace de transport), deşeuri menajere.

e)emisiile poluante, inclusiv zgomotul si alte surse de disconfort – în perioada de execuţie ar putea fi afectate cursurile de apă datorită lucrărilor care se execută în albiile acestora

Referitor la factorul de mediu aer, în perioada de execuţie pot apărea concentraţii mărite pe termen scurt al principalilor poluanţi (pulberi, oxizi de azot, dioxid de sulf, metale grele) datorită traficului din zonă. De asemenea, referitor la zgomotul produs de utilaje în perioada de execuţie  acesta se va amplifica. În ceea ce priveşte factorul de mediu sol acesta poate fi afectat de eventualele scurgeri de produse petroliere de la utilaje şi mijloace de transport utilizate în faza de execuţie.

f)riscul de accident, tinându-se seama în special de substantele si de tehnologiile utilizate-

proiectul prezintă risc redus de poluare a solului, ca urmare a unor pierderi accidentale de combustibili şi/sau carburanţi de la utilajele folosite la lucrări.

2. Localizarea proiectului:

Se ia în considerare sensibilitatea mediului în zona geografică posibil a fi afectată de proiect, avându-se în vedere în special:

2.1. utilizarea existentă a terenului – conform prevederilor certificatului de urbanism nr. 173 din 21.10.2016, emis de Consiliul Judetean Hunedoara (faza DTAC şi DTOE ) cu valabilitate de 24 luni, regimul juridic: terenuri  situate in intravilan si extravilan apartin domeniului public al comunei Buces; regimul economic: folosinţa actuală a terenului este : drum comunale si drumuri vicinale;

2.2. relativa abundenţă a resurselor naturale din zonă, calitatea şi capacitatea regenerativă a acestora – nu este cazul

2.3. capacitatea de absorbţie a mediului, cu atenţie deosebită pentru:

a)  zonele umede – nu este cazul;

b)  zonele costiere – nu este cazul;

c)  zonele montane şi cele împădurite – nu este cazul;

d)  parcurile şi rezervaţiile naturale – nu este cazul;

e) ariile clasificate sau zonele protejate prin legislaţia în vigoare, cum sunt: zone de protecţie a faunei piscicole, bazine piscicole naturale şi bazine piscicole amenajate – nu este cazul;

f) zonele de protecţie specială, mai ales cele desemnate prin OUG nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei salbatice, cu modificările şi completările ulterioare, zonele prevazute prin Legea nr. 5/2000 privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului naţional – Sectiunea a III-a – zone protejate, zonele de protecţie instituite conform prevederilor Legii apelor nr. 107/1996, cu modificările şi completările ulterioare

şi H.G. nr. 930/2005 pentru aprobarea Normelor speciale privind caracterul şi mărimea zonelor de protecţie sanitară şi hidrogeologică – nu este cazul;

g) ariile în care standardele de calitate a mediului stabilite de legislaţie au fost deja depăşite – nu este cazul;

h)  ariile dens populate – nu este cazul;

i)  peisajele cu semnificaţie istorică, culturală şi arheologică – nu este cazul.

3. Caracteristicile impactului potential:

Se iau in considerare efectele semnificative posibile ale proiectelor, in raport cu criteriile stabilite la pct. 1 si 2, cu accent deosebit pe:

- extinderea impactului:aria geografica şi nr. persoanelor afectate – nu este cazul;

- natura transfrontiera a impactului – nu este cazul;

- marimea si complexitatea impactului – în perioada de execuţie a lucrărilor impactul asupra mediului este redus, riscul  potential de poluare al solului fiind dat de pierderi accidentale de carburanti si lubrefianti de la autovehicule si utilaje;

- probabilitatea impactului-redusă;

- durata, frecvenţa şi reversibilitatea impactului-redusă

Conditiile de realizare a proiectului:

a)Respectarea proiectului tehnic şi a tehnologei de extracţie, care au stat la baza luării deciziei etapei de incadrare.

b)Proiectantul lucrărilor este răspunzător de soluţiile tehnice adoptate, prezentate în documentaţia depusă la APM Hunedoara.

c) Luarea măsurilor preventive necesare şi informarea APM Hunedoara şi a Comisariatului Judeţean Hunedoara al Gărzii Naţionale de Mediu, în termen de 2 ore de la luarea la cunoştinţă a apariţiei unei ameninţări iminente cu un prejudiciu asupra mediului sau de la producerea unui prejudiciu asupra mediului în conformitate cu prevederile OUG nr. 68/2007 privind răspunderea de mediu cu referire la prevenirea şi repararea prejudiciului asupra mediului, aprobată prin Legea nr. 19/2008, cu modificările şi completările ulterioare.

d) Eventualele prejudicii aduse proprietăţii private sau publice, pe timpul executiei proiectului vor fi suportate de titularul de activitate.

e) Prezentul act de reglementare din punct de vedere al protecţiei mediului este valabil pe toată perioada punerii în aplicare a proiectului, dacă nu intervin modificări faţă de condiţiile în care a fost emis.

f)Titularul proiect/activitate are obligaţia de a notifica în scris autoritatea competentă pentru protecţia mediului dacă intervin elemente noi, necunoscute la data emiterii prezentului act de reglementare, precum şi asupra oricăror modificări ale condiţiilor care au stat la baza emiterii acestuia, inainte de realizarea modificării;

g)Titularul de proiect/activitate va asigura capacităţile de colectare selectivă a deşeurilor rezultate de pe amplasament, în vederea depozitării temporare şi gestionării lor, în conformitate cu prevederile legale în vigoare.

h)Respectarea legislaţiei din domeniul protecţiei mediului, precum şi a principiului abordării integrate a măsurilor necesare pentru prevenirea, reducerea şi controlul poluării:

i)Respectarea condiţiilor impuse in actul de reglementare emis de apele romane;

j)Nerespectarea prevederilor prezentului act de reglementare atrage după sine suspendarea sau anularea, după caz.

Protecţia factorului de mediu APĂ:

- execuţia lucrărilor în albia cursurilor de apă se va face în perioadele cu nivel scăzut al acestora şi cu regim pluviometric scăzut, într-o perioadă cât mai scurtă de timp;

- interzicerea afectării calităţii cursurilor de apă şi interzicerea depozitării materialelor de orice natură în albia sau pe malurile acestora;

- stabilirea tronsoanelor de drum care traversează zone sensibile pe care se vor introduce restricţii sau se va interzice transportul unor substanţe periculoase pentru mediul acvatic.

Protecţia factorului de mediu SOL:

- evitarea ocupării cu materiale a terenurilor din vecinătate, în timpul execuţiei lucrărilor necesare pentru realizarea proiectului;

- luarea de măsuri pentru evitarea poluării solului cu produse petroliere sau de altă natură, în timpul operaţiunilor de transport al materialelor utilizate la lucrări,  precum  şi atunci când sunt folosite utilaje specifice; circulaţia se va face pe drumurile de acces existente, cu  mijloace  de transport corespunzător dotate şi verificate tehnic, pentru evitarea pierderilor de materiale, lubrifianţi sau combustibili;

- în fiecare zonă afectată de lucrarile realizate, la finalizare se vor efectua obligatoriu lucrările de refacere a terenului;

Protecţia factorului de mediu AER:

- folosirea de utilaje şi mijloace de transport verificate tehnic şi dotate conform normelor în vigoare, pentru reducerea emisiilor de poluaţi gazoşi şi de praf în atmosferă;

- luarea unor măsuri (utilizarea unor prelate) pentru reducerea emisiilor de pulberi în timpul

lucrărilor încărcare/descărcare şi transport a deşeurilor rezultate;.

- reducerea proceselor tehnologice care produc mult praf, cum este cazul umpluturilor de

pământ în perioadele cu vânt puternic.

Protecţia AŞEZĂRILOR UMANE

- programul de lucru, execuţia lucrarilor şi a celor aferente acestora, de transport al materialelor, utilajelor şi de evacuare a deşeurilor se vor organiza şi efectua numai pe timp de zi, pentru reducerea disconfortului creat populaţiei din zonele limitrofe, în special prin creşterea nivelului de zgomote şi vibraţii;

- rularea mijloacelor de transport şi a utilajelor, cu viteze mici de trafic - de 20 - 30 km/h în zona locuită, reglarea corespunzătoare a motoarelor mijloacelor de transport, evitarea accelerărilor sau frânărilor bruşte, pentru preîntampinarea emisiilor de praf şi de gaze de eşapament;

- umectarea (stropirea) drumurilor  de acces la zona de execuţie a lucrărilor pentru diminuarea emisiilor de pulberi, drumurile tehnologice amenajate pentru accesul în zona vor fi întretinute în mod corespunzator;

- execuţia lucrărilor de reconstrucţie ecologică a zonei afectate, atât pe parcursul desfăşurării activităţii productive, cât şi la încetarea activităţii obiectivului.

Gestiunea DEŞEURILOR şi a substanţelor periculoase:

- titularul activităţii va asigura capacităţi de colectare selectivă a deşeurilor generate pe amplasament şi de stocarea temporară şi va valorifica şi/sau elimina deşeurile rezultate, conform prevederilor legale;

- titularul activitatii va asigura la punctul de lucru materiale absorbante pentru reţinerea eventualelor pierderi de uleiuri sau carburanţi;

- deşeurile inerte rezultate în urma realizării lucrărilor din proiect vor fi transportate si depozitate conform indicatiilor administratiei publice locale, stipulate în Autorizaţia de construire;

Refacerea terenurilor la finalizarea lucrărilor din proiect: lucrarile de refacere si ecologizare dupa terminarea lucrarilor sau in cazul sistarii activitatii din orice motive, se vor adopta masurile tehnice corespunzatoare pentru refacerea mediului si reintegrarii terenului in peisajul initial.

Prezenta decizie poate fi contestată în conformitate cu prevederile Hotarârii Guvernului nr. 445/2009 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului şi ale Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările şi completările ulterioare.

DIRECTOR EXECUTIV,                         	 		       ŞEF SERVICIU,

Viorica Georgeta Barabaş 				         Avize, Acorduri, Autorizaţii,

Lucia Doina Costinaş

INTOCMIT,

Claudia Eugenia AVRAM