EUROTERM COMPANY  SRL

Comuna ROMOS , nr. 485B   jud. Hunedoara

J20/1649/2005,  CUI 18075510

Tel.: 0720710071 eurotermorastie@yahoo.com

MEMORIU DE PREZENTARE

pentru obţinerea Acordului de mediu

- investitia: „exploatarea nisipului si pietrisului din cuveta iazului piscicol nr. 3 (decolmatare ) , perimetrul Cigmau Terasa   ”

- amplasament: localitatea Cigmau , oras Geoagiu , jud Hunedoara.

Solicitant

S.C. EUROTERM COMPANY  S.R.L

Administrator

Dãnescu Sorin – Petru

Proiectant

GEOPROIECT GLOBUS S.R.L.

Administrator

Moldovan Vlad

CUPRINS

I. DENUMIREA PROIECTULUI	4

II. TITULAR	4

III. DESCRIEREA PROIECTULUI	4

IV. DESCRIEREA LUCRARILOR DE DEMOLARE NECESARE	10

V. DESCRIEREA AMPLASARII PROIECTULUI	10

VI. DESCRIEREA TUTUROR EFECTELOR SEMNIFICATIVE POSIBILE ASUPRA MEDIULUI	12

A. SURSE DE POLUANȚI ȘI INSTALAȚII PENTRU REȚINEREA, EVACUAREA ȘI DISPERSIA POLUANȚILOR ÎN MEDIU	12

1. Protecția calității apelor	12

2. Protecția aerului	13

3. Protecția împotriva zgomotului și vibrațiilor:	13

4. Protecția împotriva radiațiilor	13

5. Protecția solului și a subsolului	14

6. Protecția ecosistemelor terestre și acvatice	14

7. Protecția așezărilor umane și a altor obiective de interes public	15

8. Prevenirea si gestionarea deșeurilor generate pe amplasament	15

9. Gospodărirea substanțelor toxice și periculoase	16

B. UTILIZAREA RESURSELOR NATURALE	16

VII. DESCRIEREA ASPECTELOR DE MEDIU SUSCEPTIBILE A FI AFECTATE	16

VIII. PREVEDERI PENTRU MONITORIZAREA MEDIULUI	17

IX. LEGATURA CU ALTE ACTE NORMATIVE SI/SAU PLANURI, PROGRAME, STRATEGII, DOCUMENTE DE PLANIFICARE	17

A. JUSTIFICAREA ÎNCADRĂRII PROIECTULUI	17

B. PLANUL, PROGRAMUL, STRATEGII, DOCUMENTE DE PLANIFICARE DIN CARE FACE PARTE PROIECTUL	18

X. LUCRĂRI NECESARE ORGANIZĂRII DE ŞANTIER	18

XI. LUCRĂRI DE REFACERE A AMPLASAMENTULUI	18

XII. ANEXE – piese desenate	18

XIII. PROIECTE CARE INTRA SUB INCIDENTA OUG 57/2007, ART. 28	Error! Bookmark not defined.

XIV. PROIECTE in legatura cu apele	22

XV. CRITERII PREVAZUTE IN ANEXA 3 LA LEGE	23

LISTA ANEXELOR LA TEXT

1_ Decizia de incadrare initiala nr. 9496/20.12.2022

2_ Aviz de gospodarire a apelor nr. 99/10.03.2023

2_ Anunț public

3_ Chitanță plată taxă

# I. DENUMIREA PROIECTULUI

Denumirea obiectivului de investitii : exploatarea nisipului si pietrisului din cuveta iazului piscicol nr. 3 (decolmatare ) , perimetrul Cigmau Terasa

Amplasamentul obiectivului: Perimetrul temporar   de exploatare Cigmau Terasa     este situat pe

teritoriul judeţului Hunedoara  si este parte a Amenajarii Piscicole Cigmau (Balta Bela denumire comerciala ) situata in localitatea Cigmau , oras Geoagiu .

Adresa:extravilanul localitatii Cigmau oras Geoagiu  , jud. Hunedoara.

# II. TITULAR

### denumire titular: EUROTERM COMPANY  SRL

- adresa titularului, telefon, fax, adresă e-mail: Comuna Romos  nr. 485B  jud. Hunedoara                  E-mail: eurotermorastie@yahoo.com

- nr. ORC: J 20/1649/2005; CUI 18075510; tel. 0720710071

- reprezentanţi legali/împuterniciţi, cu date de identificare: Dãnescu Sorin – Petru

# III. DESCRIEREA PROIECTULUI

3.1 Scopul si importanta obiectivului de investitii

Proiectul are ca scop decolmatarea bazinului nr. 3 al  Amenajarii Piscicole Cigmau (Balta Bela) pentru cresterea adincimii apei  prin exploatarea nisipului si pietrisului de pe suprafata bazinului .

3. 2 Justificarea necesităţii proiectului

Din punct de vedere al utilitătii publice, realizarea proiectului va conduce la:

- cresterea volumului de apa in bazinul piscicol nr. 3  ;

- asigurarea unor conditii optime de crestere a pestilor si eliminarea pierderilor (mortalitatilor )

- posibilitatea de eficientizare a exploatarii piscicole prin cresterea cantitatii de peste produsa;

- contributii la bugetul local si national.

3. 3 Valoarea investitiei: cca. 100.000 euro

3. 4 Perioada de implementare a proiectului: 1 an

3 5 Planşe/Grafica: prezentate in anexe grafice la text

3. 6 Descrierea proiectului

3.6.1 Profilul şi capacităti de productie

Profilul de activitate: Obiectul principal de activitate al societăţii comerciale, stabilit prin actul constitutiv  este cel definit prin codul CAEN  4521 Constructii de cladiri si lucrari de geniu  iar ca obiect secundar CAEN 0812-Extracţia nisipului şi pietrişului.

- Capacitatea totală de productie cuprinsă în proiect este de cca. 32065 mc  nisip si pietris

3.6.2 Descrierea caracteristicilor fizice ale întregului proiect

Proiectul prevede executarea lucrarilor specifice de exploatare a rocilor detritice prin adincirea bazinelor de crestere a pestilor . Conex exploatarii, pe amplasament se va desfasura si activitatea de incarcare si transport a rocilor.

Caracterizarea zonei de amplasare

Date geomorfologice si climă

Cadrul geografic este definit de valea Mureşului, delimitata la nord de clinele sudice ale Munților Apuseni, iar la sud de terminațiile nord-vestice ale Masivului Poiana Ruscă.

Altitudinea culmilor creşte de la est la vest, atingând înălţimi de peste 360m in zona sud-vestica a perimetrului (Dl. Dobra +365,5m).

Clima se caracterizează prin temperaturi medii anuale de 9-10°C, cu cantităţi medii anuale de precipitaţii de 800-900mm.

Date geologice și hidrogeologice

Geologie-Structura

Din punct de vedere litologic rocile ce aflorează predominant în zona aparţin de:

- fundamentul cristalin: Cristalinul de Poiana Rusca, prin formatiunea de Rapolt , de varsta Carfonifer inferior (zona sudica a perimetrului)

- depozite de terasa de varsta holocen inferior (zona sudica, delimitata de valea Muresului).

Perimetrul aparţine regional extremităţii sudice a Munţilor Apuseni. Formaţiunile litologice care participă la alcătuirea geologică a regiunii aparţin şi au evoluat împreună cu unitatea geologico-structurală a Apusenilor sudici, de vârstă jurasic mediu (unitatea este  cunoscută în literatura geologică şi sub numele de geosinclinalul Mureşului).

Fig. 2: zona de amplasament pe foaia geologica Orastie 1:200000

Petrografic, în cadrul acestei unităţi structurale şi implicit în alcătuirea geologică a regiunii ce include perimetrul, participă formaţiuni metamorfice (aparţinând fundamentului cristalin), sedimentare (care alcătuiesc cuvertura sedimentară) şi magmatice (produse ale vulcanismului neogen)

Hidrogeologia zonei

Nivelul hidrostatic a fost observat/identificat in bazinul  3 la 3,6 m fata de suprafata terenului  . Nivelul bazal al acestui freatic superficial este constituit din marne/gresii de vârsta volhinian-basarabiene. Nivelul hidrostatic al stratului freatic este in corelaţie cu cantitatea de precipitatii căzută in zonă şi cu nivelul apei râului. Direcţia de curgere a freaticului in zona este dinspre vesantul nordic respectiv aproximativ N_S si dinspre versantul sudic pe directia SE-NV, cu descărcare in Mureş.

Din punct de vedere hidrografic, zona investigată se încadreaza în bazinul hidrografic Mureş, terasa malului sting al  râului Mureş, cod cadastral 04.01.000, aval de localitatea Geoagiu, jud. Hunedoara, respectiv zona corpului de apă de suprafaţă „MURES, conf. Aries - conf. Cerna”, cod RORW4.1_B7, corp de apa permanent avand ca tipologie RO05A, care, conform Planului de Management actualizat al Bazinului Hidrografic Mureş 2016-2021, este  corp de apă puternic modificat, în stare chimică BUNĂ şi la potențial ecologic BUN.

Râul Mureş, principalul corp de apa de suprafata din zona are urmatoarele caracteristici:

- latimea raului intre maluri 120 - 135 m

- panta   i =0,12%-0,2%

- adancimea medie a apei  = cca.1,9m

- debitul mediu multianual = 173 mc/s la Branişca

- debit maxim = 2612mc/s (Branişca 1970)

Cotele de atentie, inundare şi pericol – staţia  hidrometrică Branişca:

CA = 300cm; CI = 350 cm; CP = 400 cm

Conform hartilor de hazard si risc la inundatii, terasele din zona amplasamentului sunt situate in zone cu potential de inundare motiv pentru care a fost construit , la data realizarii amenajarii piscicole un dig de protectie inspre riul Mures a carui lungime pe contur este de cca. 1800 m avind o cota la coronament de 199,8 m- 200,5 m .

3.6.3 Descrierea principalelor caracteristici ale proceselor de productie, natura si cantitatea materialelor folosite, capacităti de productie, materii prime, auxiliare si combustibili utilizati, produse si subproduse obtinute si destinatia acestora, alte date specifice

3.6.3.1 Descrierea principalelor caracteristici ale proceselor de productie

Procesul tehnologic

Resursa minerala este formata din aluviunile acumulate in albia minora a riului Mures  transformate in timp in prima terasa a riului , din care pe baza unor permise de exploatare  anterioare a fost exploatata o parte . Nisipul si pietrisul va rezulta din adincirea cuvetei bazinului 3 pe o adincime cuprinsa intre 1,5 m si 2 m.

Agregatele minerale sunt formate predominant din pietriş şi nisip, au o granulatie medie şi contin elemente de andezite, amfibolite, sisturi cristaline de diferite tipuri, etc care provin din rocile formatiunilor traversate de râul Mureş şi de afluentii sai.

- Dimensiuni:

| Lungime | Latime | Suprafata | Grosime medie nivel | Volum agregate minerale |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| (m) | med(m) | (mp)* | util (m) | (mc) |
| med 179 | 119 | 21377 | 1,5 m | 32 065 |

*Suprafata efectiva de exploatare

Fluxul tehnologic presupune urmatoarele tipuri de lucrari specifice:

- lucrari de deschidere;

- lucrari de pregatire;

- lucrari de exploatare;

- transport din frontul de extractie spre beneficiari;

Lucrarile de deschidere: Accesul pe amplasament se realizează pe un drum local, cu lungimea de cca. 1500m, care se racordeaza la DC 42 in zona nord estica a intravilanului municipiului Orastie. Din acest drum, se face conexiunea cu perimetru de exploatare propriu-zis, printr-un drum care asigura accesul la cele trei lacuri din zona , primul lac fiind lacul nr. 3 care face obiectul proiectului de decolmatare . Racordul dintre drum si suprafata lacului se va face in coltul sud vestic al lacului .

Lucrarile de pregatire : nu sunt necesare lucrari propriuzise de pregatire ; pe latura vestica a lacului se va amenaja prin excavare din zona limitrofa o rampa de acces (paralela cu malul ) pentru utilajele de extractie

.

Lucrarile de exploatare: Constă in excavarea agregatelor minerale in retragere, respectiv eliminarea caii de acces pe directia inversa cu care s-a intrat in luciu de apa, folosindu-se ca utilaje o draglina/excavator cu capacitates cupei de cca.1,25 mc.

Excavatorul se va poziţiona pe platforma de lucru cu respectarea distanţei de siguranţă prevăzute de NTPMEMZ şi va lucra în retragere.

Prin exploatare se va asigura, la iesirea din bazin, un taluz marginal al excavaţiei de 1:1.

Nisipul şi pietrisul excavat se vor incarca direct in mijloacele auto cu care se vor transporta la statia de sortare-spalare a firmei S.C. EUROTERM COMPANY S.R.L sau direct catre beneficiari.

Pierderile de exploatare sunt de cca 0,2 % din cantitatea excavata, fiind reprezentate de pierderi de material din cupa utilajului, material ramas in cuveta. Pierderile sunt stabilite prin similitudine cu alte obiective aflate in conditii tehnice asemanatoare.

Volumul de balast estimat a fi extras este de cca. 32 065 mc.

Prelucrarea: in perimetrul de exploatare instituit nu se vor desfasura lucrari de prelucrare;

Incarcarea si transportul - se va efectua către staţia de spălare-sortare sau către beneficiari cu autobasculante performante prevazute cu bena etanşă.

Pe perioada de vară/toamnă (aprilie- octombrie), în funcţie de condiţiile meteorologice, activitatea de extracţie poate fi întreruptă pentru a se putea desfasura activitatea de pescuit sportiv .Extractia va fi concentrata in perioada noiembrie-martie pentru a nu afecta prea mult populatia de peste din lac.

Pentru desfăşurarea activităţilor de exploatare se dispune de utilajele necesare: excavatoare/draglina (1 buc), basculante ( 2 buc),.

Se vor prelucra, insusi si respecta prevederile cuprinse in "Norme de protectie muncii in exploatarile la zi " - D.I.M.G, 1993, cu privire speciala la cap.XVI - "Masuri specifice la exploatarea balastierelor".

Haldarea materialului steril: nu rezulta material steril

3.6.3.2 Produse si subproduse rezuItate, destinatia acestora

- Nisip si pietris  pentru constructii,  infrastructuri rutiere si feroviare: 32.065 mc

- Subproduse: nu se obţin.

3.6.4 Materiile prime, energia, combustibili utilizati, modul de asigurare a acestora

3.6.4.1 Materiile prime , energia, combustibili utilizati

În întregul proces de producţie materialul folosit este roca exploatată: 32065 mc.

Capacitatea de producţie programată de EUROTERM COMPANY  S.R.L. in perimetrul de exploatare este exprimată prin următorii indicatori tehnici:

Indicatori tehnici la exploatare:

- Consum total de resurse (extras geologic), inclusiv pierderile de exploatare = cca.32065 mc

- Pierderile de exploatare sunt nesemnificative  (roca antrenata de apa in procesul de extractie in faza de extractie )

- Rezerva extrasă (extras industrial) = 32065 mc

- Gradul de recuperare la exploatare = Rezerve extract / Rezerva estimată x 100 = 100%

Materii auxiliare

Ca materii auxiliare in procesul de productie se utilizeaza:

- uleiuri minerale folosite pentru functionarea utilajelor

- piese de schimb diverse necesare pentru functionarea optima a utilajelor.

Combustibili utilizati

Combustibilii utilizati sunt de tip motorină si se utilizează pentru alimentarea utilajelor folosite şi transportul acestora.

| Denumire | nr utilaje | consum mediu | timp mediu de lucru pe utilaj | CONSUMURI MED11 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Litri | Tone |
|  |  |  | ore/zi | ora | zi | sapt. | luna | An (4 luni ) | ora | zi | sapt. | luna | an |
| Excavator / autoincarcator | 1 | 10 | 5 | 10 | 50 | 250 | 1000 | 4000 | 0.0086 | 0.43 | 0.215 | 0.86 | 3,44 |
| autobasculanta | 2 | 10 | 3 | 20 | 60 | 300 | 1200 | 4800 | 0.02 | 0.12 | 0.258 | 1.32 | 5,28 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 58 | 9 |  |  |  |
| CONSUM TOTAL |  |  |  | 30 | 110 | 550 | 2200 | 8800 | 0.06 | 0.25 | 0.473 | 1.892 | 8,72 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.0258 | 0.0946 |  |  |  |

γ motorină = 0,00086 to / l

3.6.4.2 Asigurarea cantitativă si calitativă a utilitătilor necesare

-  Alimentarea cu apă industriaIă:

- Nu este necesară apă industrială

- Alimentarea cu apă potabilă a personalului va fi făcută prin transportul acesteia în recipienti individuali sau prin asigurarea consumului de apă minerală.

- Alimentarea cu apă menajeră – Nu este cazul; se va utiliza grupul sanitar organizat pentru amenajarea piscicola detinut de catre VESPA SYSTEM SRL .

- Aprovizionarea cu combustibil se va realiza de la statiile de carburanti din zonă.

- Alimentarea cu energie electrică – nu este cazul

- Telefonie: se va utiliza sistemul de telefonie mobilă.

- Alimentarea cu gaze naturale – Nu este cazul.

3.6.5 Descrierea lucrarilor de refacere a amplasamentului

Vezi cap. XI.

3.6.6  Căi noi de acces sau schimbări ale celor existente

Nu este cazul.

Accesul la perimetrul de exploatare se va realiza pe un drum existent, cu acceptul primariei UAT Geoagiu.

3.6.7 Resursele naturale folosite în construcţie şi funcţionare. Metode folosite pentru construcţii

Nu este cazul.

3.6.8 Metode folosite in constructie/demolare

Nu este cazul.

3.6.9 Planul de executie, cuprinzând faza de constructie, punerea în functiune, exploatare, refacere si folosire ulterioară

Nu este cazul.

3.6.10 Relatia cu alte proiecte existente sau planificate;

Nu este cazul.

3.6.11 Detalii privind alternativele care au fost luate în considerare

Nu este cazul.

3.6.12  Alte activităti care pot apărea ca urmare a proiectului (de exemplu, extragerea de agregate, asigurarea unor noi surse de apă, surse sau linii de transport al energiei, cresterea numărului de locuinte, eliminarea apelor uzate si a deseurilor);

Nu este cazul.

3.6.13  Alte autorizatii cerute pentru proiect

Proiectul a obtinut  avizul de gospodarire a apelor nr. 99/10.03.2023; ulterior se vor solicita de la institutiile abilitate permisului de exploatare, autorizatia de gospodarire a apelor, autorizatia de mediu si autorizatia de  construire.

# IV. DESCRIEREA LUCRARILOR DE DEMOLARE NECESARE

Nu este cazul.

# V. DESCRIEREA AMPLASARII PROIECTULUI

Din punct de vedere hidrografic, zona perimetrului de exploatare se încadreaza în bazinul hidrografic Mureş, terasa de pe malul sting al  râului Mureş, cod cadastral 04.01.000, aval de localitatea Geoagiu, jud. Hunedoara (fig.1).

Vecinatatile amplasamentului sunt constituite din:

-la nord: albi riului Mures.

-la vest: drum acces, terasa cu terenuri agricole sau neproductive.

-la sud: terenuri agricole .

-la est: terenuri agricole sau neproductive.

Fig. 1: localizarea perimetrului

- Dimensiuni:

Lungime med = cca 179m

Latime med = cca. 119m

Perimetrul de exploatare: este delimitat de urmatoarele coordonate:

| Nr. Crt | X | Y |
| --- | --- | --- |
| 1 | 489356 | 360291 |
| 2 | 489450 | 360414 |
| 3 | 489373 | 360635 |
| 4 | 489244 | 360381 |

Fisa perimetrului de exploatare este anexata prezentei documentatii,  plansa 1.

5.1 În ceea ce priveste distanţa faţă de graniţe pentru proiectele care cad sub incidenţa Convenţiei privind evaluarea impactului asupra mediului în context transfrontier, adoptată la Espo la 25 februarie 1991 si ratificată prin Legea nr. 22/2001, proiectul propus nu intră sub incidensa acestei legi.

5.2 Perimetrul este situat în apropierea  zonei de arii protejate PIEMONTUL MUNTILOR METALIFERI-VINTU.

Fig. 2: arii protejate vs localizare perimetru de exploatare

Zona sitului PIEMONTUL MUNTILOR METALIFERI-VINTU este situata pe malul opus al râului Mureş, la cca. 150m de amplasament.

5.3 Perimetrul nu este situat pe Lista monumentelor istorice, actualizată, aprobată prin Ordinul ministrului culturii si cultelor nr. 2.314/2004, cu modificările ulterioare, si Repertoriului arheologic national prevăzut de Ordonanta Guvernului nr. 43/2000 privind protectia patrimoniului arheologic si declararea unor situri arheologice ca zone de interes national, republicată, cu modificările si completările ulterioare (adresa anexata).

# VI. DESCRIEREA TUTUROR EFECTELOR SEMNIFICATIVE POSIBILE ASUPRA MEDIULUI

# A. SURSE DE POLUANtI SI INSTALATII PENTRU RETINEREA, EVACUAREA SI DISPERSIA POLUANTILOR ÎN MEDIU

## 1. ProtecTia calităTii apelor

1.1. Sursele de poluanti pentru ape, concentratii si debite masice de poluanti rezultati pe faze tehnologice si de activitate

Exploatarea in perimetrul Cigmau Terasa nu va produce efecte asupra calitatii apelor subterane si a regimului de curgere a acestora, exploatarea desfasurindu-se in terasa  riului Mures in cuveta unui iaz piscicol existent .

Sursele de poluanti pentru ape

Din punct de vedere al poluantilor care pot ajunge in apa iazului piscicol  si care pot afecta calitatea apelor de suprafata acestia pot fi de urmatoarele categorii:

- suspensii, provenite din antrenarea in exploatare a fractiilor marunte , pelitice , din componenta nisipului si pietrisului exploatat;

- eventuale produse petroliere scurse accidental pe platforma de lucru, provenite de la utilajele folosite pentru extractie si incarcare sau de la masinile de transport .

1.2. Stațiile și instalațiile de epurare sau de preepurare a apelor uzate, proiectate, elementele de dimensionare, randamentele de reținere a poluanților

Pentru reducerea pierderilor accidentale de combustibili si uleiuri se vor lua masurile necesare pentru intretinerea corespunzatoare si la timp a utilajelor. Se va acorda o atentie deosebita acestui aspect avind in vedere ca lacul este populat cu peste , pentru protectia acestora.

Alimentarea cu motorina se va face intr-o zona amenajata pe mal in cazul excavatorului iar  schimburile de ulei se vor efectua numai pe o platforma special amenajata in acest scop in cadrul societatii.Masinile de transport vor alimenta cu carburanti la statii autorizate , iar schimburile de ulei se vor face la ateliere auto.

Apele pluviale

Exploatarea se desfasoara in mediu umed in cuveta lacului piscicol.

## 2. Protecția aerului

2.1. Sursele de poluanți pentru aer, debitele, concentrațiile și debitele masice de Sursele de poluanti pentru aer sunt reprezentate de motoarele termice ale utilajelor de excavare, incarcare si transport care sunt generatoare de noxe (gaze de esapament) ce contin substance poluante de tip CO = 2,1%; NOx = 2,7%; SQx= 0,78%; hidrocarburi nearse = 1,3%; aldehide = 0,08%).

De asemenea, autobasculantele prin circulatia lor in perioadele secetoase se constitute in surse mobile generatoare de praf.

Pe amplasament se identifica emisii de gaze de esapament generate prin functionarea motoarelor termice (Diesel) cu care sunt echipate utilajele si pulberi solide (praf) produse prin circulatia masinilor de trensport pe drumurile de cimp.

2.2. Instalațiile pentru epurarea gazelor reziduale și reținerea pulberilor, pentru colectarea și dispersia gazelor reziduale în atmosferă

Aceste instalatii nu sunt necesare deoarece:

- prin intretinerea si mentinerea in buna stare de functionare a utilajelor se elimina posibilitatea poluarii aerului pe seama degajarii in exces a gazelor de esapament

-  pulberile se produc in cantitatii nesemnificative, intermitent, din surse mobile, au durata scurta si se disperseaza in atmosfera fara sa afecteze calitatea aerului.

## 3. Protecția împotriva zgomotului și vibrațiilor:

3.1. Sursele de zgomot și de vibrații

- Functionarea utilajelor de extractie si incarcare;

- Circulatia autovehiculelor la transportul rocilor;

3.2. AmenajăriIe și dotările pentru protecția împotriva zgomotului și vibrațiilor

Nu sunt necesare amenajari si dotari speciale in acest sens deoarece:

- autovehiculele utilizate la transport sunt autobasculante moderne care produc vibratii si zgomot in limite admisibile pentru zonele de circulatie folosite

- distanta până la cea mai apropiata locuinta fiind de min. 2500 m, nu se pune problema disconfortului datorat zgomotului produs de functionarea utilajelor.

## 4. Protecția împotriva radiațiilor

Nu face obiectul activității desfășurate. Nu este depășit fondul natural.

## 5. Protecția solului și a subsolului

5.1. Sursele de poluanți pentru sol și subsol

- Tehnologia de exploatare

Exploatarea nisipului si pietrisului se face in mediu umed fara emisie de pulberi , acestea putind fi generate doar in procesul de transport din afara perimetrului de exploatare , pe drumurile de cimp .     Cantitatea de pulberi sedimentare rezultata din procesul de transport este scazuta, aria de raspandire a acestora limitandu-se exclusiv la zonele limitrofe drumurilor industriale de transport.

Activitatea de  exploatare nu genereaza poluanti care sa afecteze solul.

b. Activitati auxiliare

Circulatia autovehiculelor poate afecta solul prin tasare in cazul nerespectarii circulatiei pe drumurile de acces sau prin pierderi de uleiuri ori carburanti in cazul unei intretineri deficiente.

5.2. Lucrările și dotările pentru protecția solului și a subsolului

Desi la nivelul factorului SOL-SUBSOL impactul repercutat de lucrarile proiectate nu va fi semnificativ, se vor lua urmatoarele masuri de protectie si de reducere a efectelor negative:

- Nedepasirea zonei destinate exploatarii si adancimii de exploatare

- Intretinerea periodica a utilajelor din dotare

- Circulatia autovehiculelor se va realiza numai pe drumul de acces, amenajat si intretinut corespunzator, intretinerea si mentinerea in buna stare de functionare a utilajelor va elimina posibiltatea poluarii solului pe seama pierderilor accidentale de carburant sau ulei

- Alimentarea utilajelor cu combustibil se va face numai pe platforma  amenajata in acest scop pe malul lacului sau in zona administrativa a amenajarii piscicole.

Nu sunt necesare alte dotari sau amenajari pentru protectia solului si subsolului.

## 6. Protecția ecosistemelor terestre și acvatice

6.1. Identificarea arealelor sensibile ce pot fi afectate de proiect

Nu este cazul.

6.2. Lucrările și dotările pentru protecția biodiversitatii, monumentelor naturii si ariilor protejate

Perimetrul de exploatare se află în apropierea unor zone protejate(Piemontul muntilor Metaliferi-Vintu)  dar avind in vedere ca suprafata  dintre zona protejata si zona de exploatare are o latime  de cca. 150 m si este ocupata de albia minora a riului Mures se poate aprecia ca activitatea din perimetrul de exploatare nu va afecta biodiversitatea din zona protejata .

#### Aria de protecție specială avifaunistică ROSPA0139 Piemontul Munților Metaliferi - Vințu

Este constituită prin Hotărârea de Guvern nr. 971/2011 pentru modificarea şi completarea

Hotărârii Guvernului nr. 1.284/2007 privind declararea ariilor de protecţie specială avifaunistică ca parte integrantă a reţelei ecologice europene Natura 2000 în România.

#### Conform planului de management al ariei protejate pentru aria naturală protejată ROSPA0139 Piemontul Munților Metaliferi-Vințu, obiectul conservării îl constituie 8 areale asemănătoare ca suprafață, ajungând la un total de 8369 ha, folosite ca habitat și teritoriul de hrănire pentru 43 de specii de păsări. Principalele specii de pasari protejate sunt : fluierarul  de munte, rața mare, stârc cenușiu, prundăraș gulerat mic, pescăraș albastru, fâsă de camp care cuibaresc pe sol soua in zone cu plauri . Activitatea de exploatare miniera se va desfasura numai pe luciul de apa al iazului nr. 3 (iaz care nu are vegetatie de tip plaur ) astfel incit nu vor fi periclitate zonele de cuibarit al faunei protejate . Deasemenea activitatea miniera se va desfasura in perioada de iarna , in afara perioadelor de cuibarit ale pasarilor.

Mentionam ca amenajarea piscicola a fost executata prin acelasi gen de lucrari miniere , mai extinse ca volum si suprafata , acestea neafectind in vreun fel aria protejata. Deasemenea nici activitatile miniere de exploatare a agregatelor minerale din albia minora a riului Mures ( perimetrul Cigmau si Cigmau 1 ) sau din terasa acestuia ( perimetrul Orastie 2 )  nu au afectat in vreun fel biodiversitatea din aria protejata aflata la nord de riul Mures.

## 7. Protecția așezărilor umane și a altor obiective de interes public

7.1. Identificarea obiectivelor de interes public, distanța față de așezările umane respectiv monumente istorice și de arhitectură, alte zone de interes tradițional, etc.

Așezările umane cele mai apropiate de amplasamentul obiectivului propus sunt:

la nord la cca. 2,4 km localitatea Bobalna, spre nord est la cca. 1,7 km, localitatea Gelmar iar la sud la cca. 2,5 km zona industriala a municipiului Orastie .

7.2. Lucrările, dotările și măsurile pentru protecția așezărilor umane și a obiectivelor protejate și / sau de interes public

Nu este cazul

## 8. Prevenirea si gestionarea deșeurilor generate pe amplasament

8.1. Lista și cantitățile de deșeuri de orice natură rezultate

Evidența deșeurile rezultate în timpul unui an de exploatare, conform HG 856/2002 se prezintă astfel:

a. Deșeuri reciclabile

- uleiuri uzate_cod 13.01.11 sau 13.02.05: cca. 100 l uleiuri (hidraulice, motor, transmisie) uzate pe an

- cauciucuri uzate_cod 16.01.03: cca. 8 cauciucuri uzate / an (de la autobasculante) dar avind in vedere perioada scurta de activitate nu vor rezulta cauciucuri uzate.

b. Deșeuri menajere: considerând numărul de angajați și cantitatea medie de deșeuri produsă de un om într-o zi = 0,3 kg, volumul deșeurilor menajere va fi:

( 3 angajați x 0,3 kg = 0,9  kg deșeuri menajere/zi x 80 zile = 72 kg deșeuri menajere / an.

8.2. Planul de gestionare a deșeurilor și asigurarea condițiilor de protecție a mediului

Gestionarea deşeurilor se va face în condiţiile respectării legii 211/2011 privind regimul deşeurilor şi anume:

- colectarea selectivă a deşeurilor în scopul valorificării sau eliminării lor

- evitarea formării de stocuri

- predarea lor agenţilor economici autorizaţi, pentru valorificare (anvelope, ulei uzat, etc.)

- interzicerea arderii deşeurilor de orice tip (tehnologice, menajere).

- Deseurile menajere se vor colecta si depozita temporar in conteinere metalice de unde se vor transporta cu mijloacele auto proprii la groapa de gunoi autorizata.

- Utilajele fiind noi, in garantie, schimburile de uleiuri se vor efectua de catre service-uri autorizate, care vor prelua uleiurile uzate.

- Inlocuirea cauciucurile uzate se va executa la societati care au posibilitatea tehnica de a efectua aceste operatii, cauciucurile uzate fiind retinute de aceste unitati.

## 9. Gospodărirea substanțelor toxice și periculoase

In cadrul obiectivului nu se folosesc, nu se produc si nu se comercializeaza substante toxice.

Carburantii, ca substante potential periculoase vor fi transportati pe amplasament de o firma autorizata cu autospeciala dotata corespunzator acestui scop. Aprovizionarea se va face de la o statie de distributie autorizata, situata in exteriorul obiectivului. Cantitatea de carburanti adusa la un transport va asigura necesarul de motorina pentru excavator pentru o saptamina (250 l).

Perioada de alimentare, se va organiza astfel incat stationarea autospecialei sa fie cat mai scurta iar fluxul de productie sa nu fie intrerupt.

# B. UTILIZAREA RESURSELOR NATURALE

Proiectul minier conduce la decolmatarea cuvetei lacului piscicol nr. 3 ,  pe care este instituit perimetrul de exploatare , rezultatul acestuia fiind asigurarea unui volum de apa suficient pentru populatia de peste din lac . Resursele minerale extrase din perimetrul de exploatare vor fi utilizate in constructia de drumuri sau obiective industriale sau civile.

# VII. DESCRIEREA ASPECTELOR DE MEDIU SUSCEPTIBILE A FI AFECTATE

- impactul asupra populației, sănătății umane, biodiversității (acordând o atenție specială speciilor și habitatelor protejate), conservarea habitatelor naturale, a florei și a faunei sălbatice, terenurilor, solului, folosințelor, bunurilor materiale, calității și regimului cantitativ al apei, calității aerului, climei (de exemplu, natura și amploarea emisiilor de gaze cu efect de seră), zgomotelor și vibrațiilor, peisajului și mediului vizual, patrimoniului istoric și cultural și asupra interacțiunilor dintre aceste elemente. Natura impactului (adică impactul direct, indirect, secundar, cumulativ, pe termen scurt, mediu și lung, permanent și temporar, pozitiv și negative: fara impact asupra polulatiei / impact mic asupra biodiversitatii / impact indirect / temporar

- extinderea impactului (zona geografică, numărul populației/habitatelor/speciilor afectate): nu este cazul

- magnitudinea și complexitatea impactului: mica /redusa

- probabilitatea impactului: mica

- durata, frecvența și reversibilitatea impactului: mica;

- măsurile de evitare, reducere sau ameliorare a impactului semnificativ asupra mediului:

In cadrul procesului complex de extractie si valorificare a rocilor detritice din perimetru, apar urmatoarele surse poluante sau factori distructivi ai mediului:

- emisii de gaze toxice  de la esapamentul motoarelor din dotare;

- emisii de reziduuri de carburanti si lubrifianti de la utilajele din dotare;

- emisii de praf, generate in cadrul procesului  de transport;

Efectele negative repercutate asupra factorilor de mediu sunt reduse, au extindere locala si se vor exercita la nivelul factorilor de mediu aer, sol si apa.

Proiectul va conduce la schimbari sociale prin crearea de locuri de munca.

La nivelul factorului social - economic local, obiectivul va avea o influenta pozitiva mare, fapt care contracareaza din plin usoarele efecte negative.

Măsurile de evitare, reducere sau ameliorare a impactului semnificativ asupra mediului sunt :

- respectarea limitelor perimetrului de exploatare;

- respectarea tehnologiei de exploatare;

- intretinerea periodica a utilajelor din dotare;

- umezirea periodica a drumului de acces in perioadele secetoase;

- natura transfrontalieră a impactului: nu este cazul.

# VIII. PREVEDERI PENTRU MONITORIZAREA MEDIULUI

Monitorizarea se va efectua prin două tipuri de acțiuni:

1. Automonitoring

2. Supraveghere din partea organelor abilitate și cu atribuții de control

Automonitoringul este obligația societății și va avea următoarele componente:

a. Automonitoringul emisiilor constând în următoarele acțiuni:

- urmărirea concentrațiilor de poluanți dacă este cazul.

Titularul activității va informa cu regularitate autoritatea competentă pentru protecția mediului despre rezultatul monitorizării emisiilor și despre producerea oricărui accident care afectează semnificativ mediul.

Titularul activității trebuie să ofere accesul în siguranță și permanent la orice punct de prelevare și / sau monitorizare cerute de autoritatea competentă.

b. Monitoringul tehnologic: este o acțiune distinctă și are ca scop verificarea periodică a stării și funcționării utilajelor din cadrul obiectivului.

c. Monitoringul post-închidere: în cazul încetării activității vor fi realizate și urmărite acțiunile prevăzute în cap. XI – Lucrări de refacere a amplasamentului.

Unității titulare îi revine obligația respectării prevederilor din Acordul de mediu și a altor acte normative adoptate pe parcursul desfășurării lucrărilor.

# IX. LEGATURA CU ALTE ACTE NORMATIVE SI/SAU PLANURI, PROGRAME, STRATEGII, DOCUMENTE DE PLANIFICARE

# A. JUSTIFICAREA ÎNCADRĂRII PROIECTULUI

Încadrarea conform anexelor din Hotărârea Guvernului nr. 292/2018: Anexa nr.2; 2.Industria extractivă:  a) cariere, exploatări miniere de suprafaţă şi de extracţie a turbei, altele decât cele prevăzute în anexa nr. 1;

Încadrarea conform legii apelor, art. 48/54

48 J) nu este cazul;

54) nu este cazul

# B. PLANUL, PROGRAMUL, STRATEGII, DOCUMENTE DE PLANIFICARE DIN CARE FACE PARTE PROIECTUL

Nu este cazul.

# X. LUCRĂRI NECESARE ORGANIZĂRII DE ŞANTIER

Organizarea de santier va cuprinde:

- platforma de alimentare cu combustibili

- W.C - va fi utilizata baza din amenajarea piscicola care dispune de apa curenta si fosa septica

# XI. LUCRĂRI DE REFACERE A AMPLASAMENTULUI

Dupa terminarea lucrarilor de exploatare sau in cazul sistarii activitatii din orice motive, se vor adopta masurile tehnice corespunzatoare pentru refacerea suprafetelor lacului afectate de lucrarile miniere :

- se va reabilita malul in zona de acces a utilajelor in cuveta lacului;

- se va reabilita zona de platforma de pe mal ;

- se vor retrage utilajele.

Lucrari de amenajare si ecologizare :

Fata de cele prezentate mai sus nu se impune luarea altor masuri de ecologizare a zonelor afectate de lucrarile de extractie din perimetrul de exploatare;

În conformitate cu prevederile din Ordinul comun al Președintelui ANRM, al Ministrului Mediului și Schimbărilor Climatice și Ministerul Economiei nr. 202 / 2.881 / 2.348, se vor respecta prevederile Proiectului şi Planului tehnic pentru refacerea mediului.

# XII. ANEXE – piese desenate

Sunt anexate prezentei documentatii.

# XIII. PROIECTE CARE INTRA SUB INCIDENTA OUG 57/2007, ART. 28

Conform Deciziei etapei de evaluare initiala nr. 9496/20.12.2022 proiectul propus intra sub incidenta art. 28 din OUG 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate obiectivul aflindu-se in vecinatatea ariei protejate ROSPA0139 Piemontul Muntilor Metaliferi- Vintu .

- descrierea succintă a proiectului

Denumirea obiectivului de investitii : exploatarea nisipului si pietrisului din cuveta iazului piscicol nr. 3 (decolmatare ) , perimetrul Cigmau Terasa

Amplasamentul obiectivului: Perimetrul temporar   de exploatare Cigmau Terasa    este situat pe teritoriul judeţului Hunedoara  si este parte a Amenajarii Piscicole Cigmau (Balta Bela denumire comerciala ) situata in localitatea Cigmau , oras Geoagiu .

Proiectul are ca scop decolmatarea bazinului nr. 3 al  Amenajarii Piscicole Cigmau (Balta Bela) pentru cresterea adincimii apei  prin exploatarea nisipului si pietrisului de pe suprafata bazinului . Din punct de vedere al utilitătii publice, realizarea proiectului va conduce la:

- cresterea volumului de apa in bazinul piscicol nr. 3  ;

- asigurarea unor conditii optime de crestere a pestilor si eliminarea pierderilor (mortalitatilor )

- posibilitatea de eficientizare a exploatarii piscicole prin cresterea cantitatii de peste produsa;

Perimetrul de exploatare: are urmatoarele dimensiuni

Lungime med = cca 179m

Latime med = cca. 119m

si este delimitat de urmatoarele coordonate:

| Nr. Crt | X | Y |
| --- | --- | --- |
| 1 | 489356 | 360291 |
| 2 | 489450 | 360414 |
| 3 | 489373 | 360635 |
| 4 | 489244 | 360381 |

localizarea perimetrului

b) numele şi codul ariei naturale protejate de interes comunitar

Proiectul propus  se afla in apropierea ariei protejate  ROSPA0139 Piemontul Muntilor Metaliferi- Vintu care se dezvolta la nord de riul Mures .

c) prezenţa şi efectivele/suprafeţele acoperite de specii şi habitate de interes comunitar în zona proiectului;

#### Aria de protecție specială avifaunistică ROSPA0139 Piemontul Munților Metaliferi -Vințu

a fost instituita  prin Hotărârea de Guvern nr. 971/2011 pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 1.284/2007 privind declararea ariilor de protecţie specială avifaunistică ca parte integrantă a reţelei ecologice europene Natura 2000 în România.

#### Conform planului de management al ariei protejate pentru aria naturală protejată ROSPA0139 Piemontul Munților Metaliferi-Vințu, obiectul conservării îl constituie 8 areale asemănătoare ca suprafață, ajungând la un total de 8369 ha, folosite ca habitat și teritoriul de hrănire pentru 43 de specii de păsări.

Situl este important pentru populațiile cuibăritoare ale speciilor: Aquila pomarina (acvila tipatoare mica )  Circaetus gallicus( serpar ) , Pernis apivorus( viespar ) , Crex crex(cârstelu de camp) , Bubo bubo (buha) , Caprimulgus europaeus ( caprimulg ) , Anthus campestris(fâsă de camp), Sylvia nisoria , Lanius collurio ( sfarciog rosiatic ) , Lanius minor (sfarciog cu fruntea neagra ) , Emberiza hortulana,Ciconia nigra ( barza neagra ) , Ciconia ciconia (barza alba ) , Lullula arborea ( ciocîrlie de padure )  .
Situl este important în perioada de migrație pentru speciile: Pandion haliaetus, Falco vespertinus, Chlidonias niger, Falco peregrinus.

Situl este important în perioada de iernat pentru speciile: Haliaeetus albicilla, Falco columbarius, Egretta alba, Gavia stellata.

Mărimea şi densitatea populaţiilor celor 43 de specii de păsări prezente în sit în raport cu populaţiile prezente pe teritoriul naţional (specii enumerate sau nu la Anexa I a Directivei Păsări), se încadrează în intervalul 0-2% pentru 31 specii și este nesemnificativă pentru celelalte 12 specii.

#### d) se va preciza dacă proiectul propus nu are legătură directă cu sau nu este necesar pentru managementul conservării ariei naturale protejate de interes comunitar;

#### Suprafata perimetrului de exploatare (aflat in afara ariei protejate )  este de 3,5 ha ceea ce reprezinta 0,04 % din suprafata ariei protejate , rezultind  o densitate a populatiilor de specii protejate foarte redusa (cca. 0,08 % avind in vedere densitatea maxima estimata a speciilor protejate ) . Se poate aprecia ca suprafata perimetrului de exploatare propus pentru instituire nu este relevant pentru managementul ariei protejate .

#### e) se va estima impactul potenţial al proiectului asupra speciilor şi habitatelor din aria naturală protejată de interes comunitar;

#### Activitatea de exploatare miniera se va desfasura numai pe luciul de apa al iazului nr. 3 (iaz care nu are vegetatie de tip plaur ) astfel incit nu vor fi periclitate zonele de cuibarit ale faunei protejate . Deasemenea activitatea miniera se va desfasura in perioada de iarna , in afara perioadelor de cuibarit ale pasarilor.

#### Malurile iazului nr. 3 nu au zone de refugiu pentru speciile de pasari care ierneaza in zona iar in perioada de migratie pe lac se desfasoara o intense activitate de pescuit sportive ceea ce impiedica stabilirea unor zone de odihna pentru pasari pe rutele de migratie.

Mentionam ca amenajarea piscicola a fost executata prin acelasi gen de lucrari miniere , mai extinse ca volum si suprafata , acestea neafectind in vreun fel aria protejata. Deasemenea nici activitatile miniere de exploatare a agregatelor minerale din albia minora a riului Mures ( perimetrul Cigmau si Cigmau 1 ) sau din terasa acestuia ( perimetrul Orastie 2 )  nu au afectat in vreun fel biodiversitatea din aria protejata aflata la nord de riul Mures.

Totodata avind in vedere caracterul lucrarilor ce fac obiectul prezentului proiect minier , lucrari care se pot incadra in categoria lucrarilor de intretinere a lacurilor piscicole pentru asigurarea unor conditii optime de dezvoltare a populatiilor de pesti si a actvitatii piscicole si de pescuit sportiv se poate aprecia ca aceste lucrari sunt in concordantã cu prevederile art. 29 alin. 4 din OUG 57/2007  “ În cazul construcţiilor existente în ariile naturale protejate, care nu sunt amplasate în zonele de dezvoltare durabilă, realizate cu respectarea legislaţiei, se permite întreţinerea sau refacerea lor, în caz de distrugere, fără posibilitatea extinderii acestora, cu avizul administraţiei ariei naturale protejate, în baza hotărârii consiliului ştiinţific”.

# XIV. PROIECTE in legatura cu apele

- Localizarea proiectului:

Proiectul minier se va dezvolta  în cuveta lacului piscicol nr. 3 din amenajarea piscicola detinuta de VESPA SYSTEM SRL in apropierea  râului Mureş, cod cadastral 04.01.000, aval de localitatea Geoagiu, jud. Hunedoara, respectiv zona corpului de apă de suprafaţă „MURES, conf. Aries - conf. Cerna”, cod RORW4.1_B7,

Proiectul, detine  avizul din punct de vedere al gospodariri  apelor nr. 99/10.03.2023 emis de catre ABA Mures .

- Indicarea stării ecologice/potențialului ecologic și starea chimică a corpului de apă

Corpul de apa permanent avand ca tipologie RO05A, care, conform Planului de Management actualizat al Bazinului Hidrografic Mureş 2016-2021, este  corp de apă puternic modificat, în stare chimică BUNĂ şi la potențial ecologic BUN.de suprafață;

- Indicarea obiectivului/obiectivelor de mediu pentru fiecare corp de apă identificat, cu precizarea excepțiilor aplicate și a termenelor aferente, după caz

Proiectul este in contact direct cu corpul de apa de suprafata mentionat fara a afecta prin derularea lui starea acestuia . Prin realizarea proiectului se va asigura un volum de apa corespunzator pentru dezvoltarea activitatii piscicole din iazul 3.

# XV. CRITERII PREVAZUTE IN ANEXA 3 LA LEGE

Nu este cazul.

# Text boxes

Perimetrul de exploatare Cigmau terasa