MEMORIU DE PREZENTARE

- Denumirea proiectului  :  HALA ALIMENTARE SI IMBUTELIERE GAZE TEHNICE CONFORM P.U.Z. APROBAT CU H.C.L. 212/2019

- Titular

- Numele beneficiarului: SC FORTEX STRL

- Adresa de domiciliu :   Jud. Hunedoara, Mun. Deva, str. 1 Decembrie 1918, Bl. 2, Sc. 2, Et. 3, Ap. 5

- Numele persoanei de contact : COSTAN EMANUEL

- Telefon :                    0756888589

- Descrierea proiectului

Beneficiarul doreste sa construiasca o hala pentru alimentare si inbuteliere gaze tehnice, o cuva din beton armat, platforma carosabila pentru manevre si parcare, accesul va fi din din Soseaua Hunedoarei, pe un teren alaturat pe care se va amenaja o alee carosabila de 4 m, teren care e in propietatea lui SC FORTEX SRL.

Hala are structura metalica,pereti de incinta si invelitoare din panouri termoizolante.Aceasta hala nu va fi compartimentata.

Hala va fi folosita pentru alimentare si imbuteliere gaze tehnice, iar aceasta cuva este pentru amplasarea rezervoarele din care se face alimentarea cu gaze tenice.Tipurile de gaze sunt: Oxigen Tehnic si Dioxid de Carbon.

Cuva este din beton armat. In aceasta cuva se vor amplasa cele doua rezervoare.

JUSTIFICAREA NECESITATII PROIECTULUI

Beneficiarul se ocupa de aceasta de aproximativ 2 ani, iar activitatea se desfasoara in alta localitate si in alta incinta, iar acesta doreste sa se mute.Hala este utilizata pentru alimentare si imbuteliere gaze tehnice, iar de aici se distribuie.

VALOAREA INVESTITIEI

Valoarea realizarii proiectului este de 150.000 lei.

PERIOADA DE IMPLEMENTARE PROPUSA

Perioada in care se va realiza proiectul este de aproximativ un an de la emiterea autorizatiei de construire.

PLANSE REPREZENTAND LIIMITELE AMPLASAMENTULUI PROIECTULUI ,INCLUSIV SI ORICE SUPRAFTA DE TEREN SOLICITATA A FI FOLOSITA TEMPORAR.

Documentatia cuprinde planul de situatie cu limitele terenului .Nu sunt necesare suprafete de teren care sa fie utilizate temporar ,organizarea de santier va fi realizata exclusiv pe terenul beneficiarului.

Vecinatatiile amplasamentului sunt:

- La sud: Noti Adrian, Ionichente Ioan, Sc Quntal Welding Srl;

- La vest: Antal Terezia, Furca Ioan, Parlea, Sc Fortex Srl, Ploscar Dumitru, Rob Teodor si Bureana Ion;

- La est: Sc Fortex Srl;

- La nord: Juja Cara;

FORME FIZICE ALE PROIECTULUI

Documentatia cuprinde planurile si sectiunea cladirii .Hala are dimensiunile de 11,20 x 8,42 m si regim de inlatime parter, iar cuva are dimensiunile 15.40 x 8.40.

Profilul si capacitatea: Hala are o suprafata de 89.18 mp, iar cuva are suprafata de 120.00 mp .

Rezervorul de Dioxid de Carbon este izolat cu polistiren si table zincata, produs de catre firma Buse. Capacitatea de stocare a rezervorului este de 10.000 l, forma cilindrica si amplasat orizontal. Presiunea in rezervor este de 22 bari si capacitatea maxima 9.800 l.

Rezevorul de Oxigen este izolat in vid, produs de catre firma Linge. Capacitatea de stocare a rezervorului este de 10.000 l, forma cilindrica si amplasat vertical. Presiunea in rezervor este de 18 bari si capacitatea maxima 9.800 l.

Descrierea instalatiei si fluxurile tehnologice : Transportul acestor gaze lichefiate de la furnizor la statia de imbuteliere.Transportul se face cu autocisterne izolate termic.

La statia de imbuteliere ,gazele lichefiate se depoziteaza in rezervoare cu pereti dubli.Acest tip de rezervoare este astfel conceput incat elimina pierderea accidentala de gaz  lichefiat.

De asemenea spatiul dintre cei doi pereti ,fiind vidat,reduce pierderile prin evaporare ,si implicit riscul de poluare.

Din aceste rezervoare de depozitare ,gazele lichefiate sunt transportate la rampele de imbuteliere ,cu ajutorul unor statii de pompare.

Oxigenul trece prin vaporizatoare atmosferice unde transforma in gaz.Prin imbuteliere oxigenul in stare gazoasa se comprima la max 250 bari.

Dioxidul de carbon se imbuteliza in stare lichida .Tuburile se incarca pana la maxim 75% din volumul lor,verificarea facandu-se pe cantare omologate.Intreaga activitate este automatizata ,personalul de executie avand doar sarcina de manipulare a tuburilor goale si incarcate.

Tipuri de gaze: Oxigen Tehnic si Dioxid de Carbon

Descrierea proceselor de productie : Nu este cazul;

Materii prime ,energia si combustibilii utilizati:Hala se incalzeste cu radiatoare electrice.Aceasta functioneaza cu energie electrica.

Alimentarea cu energie electrica se va face pe joasa tensiune ,printr-un bransament la reteaua existenta la limita proprietatii sud.

Descrierea lucrarilor de refacere a amplasamentului in zona afectata de executia lucrarii: Dupa finalizarea lucrarilor de constructie a halei si a lucrarilor exterioare ,vor fi refacute zonele verzi prin inerbare.

Cai de acces noi sau schimburi ale celor existente:Pentru acces in incinta este prevazut un acces auto din Soseaua Hunedoarei, pe o alee carosabila de 4,00 m.

Resurse naturale folosite in constructii si functionare: Nu este cazul

Metode folosite in edificarea constructiilor: Tehnologia de executie a halei propune urmatoarele etape:

- sapaturi mecanice si manuale.Pamantul rezultat din spaturi va fi folosit pentru umpluturi si sistematizare pe verticala in incinta.

- Turnari de betoane si fundatii si placa de la cota ±0.00.

- Montaj structura metalica,gata confectionata in atelier.

- Montaj panouri termoizolante cu invelitoare si pereti.

- Realizarea instalatiilor interioare.

- Realizarea finisajelor.

Planul de executie ,cuprinzand fazele de executie ,punerea in functiune ,exploatare,refacere si folosirea ulterioara:Graficul de esalonare a executiei prevede:

- Construirea halei.

- Realizarea bransamentelor si retelelor din incinta.

- Realizarea accesului ,platformelor carosabile si trotuarelor .

- Realizarea imprejmuirilor.

- Realizarea zonelor verzi.

Receptia lucrarilor se va face numai dupa finalizarea acestora,conform proiectului.

Urmarirea in timp a comportarii lucrarilor ,se face de catre beneficiar.

Relatia cu alte proiecte existente: Nu este cazul

Detalii privind alternativele care au fost luate in considerare: Nu este cazul

Alte activitati care pot aparea ca urmare a proiectului: Nu este cazul

Alte autorizatii cerute de proiect: Pentru punerea in functiune este necesara autorizatia de protectie la incendiu.

- DESCRIEREA LUCRARILOR DE DEMOLARE NECESARE

Nu este cazul.

- LOCALIZAREA PROIECTULUI

Distante fata de granite:  Nu este cazul

Localizarea amplasamentului in raport cu patrimonial cultural: Nu este cazul

Harti,fotografii ale amplasamentului: Nu sunt necesare

Coordonate geografice ale amplasamentului: Atasat documentatiei este planul de situatie care e in sterio 70.

- DESCRIEREA TUTUROR EFECTELOR SEMNIFICATIVE POSIBILE ASUPRA MEDIULUI ALE PROIECTULUI

Investitia propusa nu produce un impact semnificativ asupra mediului.

- SURSE DE POLUANTI SI INSTALATII PENTRU RETINEREA,EVACUAREA SI DISPERSIA POLUANTILOR IN MEDIU.

- Protectia calitatii apelor

Aceasta hala nu va fi racordata la apa.

- Protectia aerului

Din activitatea halei nu rezulta noxe care sa polueze aerul.

- Protectia impotriva zgomotului si a vibratiilor.

In incinta acced concomitent maxim 2-3 autovehicule de transport.Descarcarea, incarcarea si manipularea sacilor se face mecanizat sub observarea unor persoane.In aceaste conditii nu se produce zgomot sau vibratii peste valorile admise de norme.

- Protectia impotriva radiatiilor : NU ESTE CAZUL

- Protectia solului si subsolului.

Gazele –oxigen si dioxid de carbon-sunt inerte si nu toxice.De asemeni nu exista riscul de incendiere sau explozie.Nu exista pericolul poluarii solului si subsolului.

- Protectia ecosistemelor terestre si acvatice : NU ESTE CAZUL

- Protectia asezarilor umane si al altor obiective de interes: NU ESTE CAZUL

- Gospodarirea deseurilor generate pe amplasament.

Deseurile menajere rezultate din activitatea depozitului sunt stocate in containere inchise si apoi sunt preluate de societatea de salubritate care activeaza in zona.

- Gospodarirea substantelor si preparatelor chimice periculoase: Nu exista riscul de incendiere sau explozie.

- UTILIZAREA RESURSELOR NATURALE, IN SPECIAL A SOLULUI, A TERENURILOR, A APEI SI A BIODIVERSITATII

# Prin realizarea acestui proiect nu se pot utiliza resurse naturale.

- DESCRIEREA ASPECTELOR DE MEDIU SUSCEPTIBILE A FI AFECTATE IN MOD SEMNIFICATIV DE PROIECT

Nu este cazul

- PREVEDERI PENTRU MONITORIZAREA MEDIULUI

Nu sunt necesare masuri de monitorizarea mediului.

- JUSTIFICAREA INCADRARII PROIECTULUI ,DUPA CAZ IN PREVEDERILE ALTOR NORMATIVE : Nu este cazul

- LUCRARI NECESARE ORGANIZARII DE SANTIER

Pentru organizarea de santier ,sunt necesare urmatoarele lucrari si dotari:

- acces auto ,care se realizeaza in solutie definitiva,mai putin stratul de uzura din beton.

- alimentarea cu energie electrica se asigura din bransamentul definitiv

- dotarea cu baraci si tarcuri pentru materiale

- LUCRARI DE REFACERE A AMPLASAMENTULUI LA FINALIZAREA INVESTITIEI

La finalizarea lucrarilor de constructie ,molozul si surplusul de material vor fi evacuate din santier.

Suprafata de teren care nu este ocupata de constructii,va fi inerbata.

Sef proiect :arh Armasescu Dumitru