# FOAIE DE CAPAT

Proiect nr. 598/2019

### Denumirea Proiectului:	“RETELE DE ALIMENTARE CU APA SI
CANALIZARE IN LOCALITATILE CAINELU
DE JOS, FORNADIA SI SULIGHETE,
COMUNA SOIMUS”

Faza:	MEMORIU DE PREZENTARE CONFORM ANEXA 5E PENTRU OBTINERE AVIZ AGENTIA PENTRU PROTECTIA MEDIULUI

Beneficiar:	COMUNA SOIMUS – JUDETUL HUNEDOARA

Proiectant:	SC SERCOTRANS SRL

Deva, M. Kogalniceanu,  Nr. 10,

Tel:0354 882871;	Fax: 0354 882891

CAEN 7112:  Activitati de inginerie si consultanta tehnica    legate de acestea

Director	ing. POPESCU NINU DAN

Proiectul este conceptia S.C. SERCOTRANS  S.R.L. nu se poate multiplica sau refolosi in alte scopuri decat pentru cel care a fost elaborat, fara acceptul dat in scris de

S.C. SERCOTRANS  S.R.L

# LISTA DE RESPONSABILITĂŢI

Proiect nr. 598/2019

MANAGER PROIECT:                          Ing. Popescu Ninu Dan

ŞEF PROIECT:		 	  Ing. Stan Gabriel

PROIECTANTI DE SPECIALITATE:

- Hidroedilitare:	    ing. Stan Gabriel			………………….

- ing. Parvu Simion			………………….

- ing. Comsa Cosmin		………………….

teh. Uzun Popa Mihaela		………………….

- DENUMIREA PROIECTULUI

### „ RETELE DE ALIMENTARE CU APA SI CANALIZARE IN LOCALITATILE CAINELU DE JOS, FORNADIA SI SULIGHETE, COMUNA SOIMUS”

- TITULARUL / BENEFICIARUL PROIECTULUI

DENUMIREA TITULARULUI :

### COMUNA SOIMUS,  JUDETUL HUNEDOARA

ADRESA TITULARULUI, TELEFON, FAX, ADRESA DE E-MAIL;

a) Denumirea Titularului: Comuna Soimus, judeţul Hunedoara

### b) Adresa titularului, telefon, fax, adresa e-mail:

### Sat Soimus, Str. Principala, nr.310, Județul Hunedoara., tel/fax: 0254.237.350;

### e-mail: primariasoimus@gmail.com

REPREZENTANTI LEGALI / IMPUTERNICITI, CU DATE DE IDENTIFICARE ;

Primar: Irimie Mihai Gabriel ;

- DESCRIEREA PROIECTULUI

- REZUMATUL PROIECTULUI ZONA SI AMPLASAMENTUL

Proiectul prevede alimentarea cu apa potabila a localitatilor Cainelu de Jos, Sulighete si Fornadia, colectarea apelor uzate menajere provenite de la locuinte si agentii economici de pe raza localitatii Cainelu de Jos si transportul acestora in statia de epurare din localitatea Bejan.

Amplasamentul investiţiei a fost stabilit prin tema de proiectare si este situat in intravilanul si extravilanul localitatilor Bejan, Cainelu de Jos, Sulighete si Fornadia.

SITUATIA EXISTENTA

In prezent in localitatile Cainelu de Jos , Fornadia si Sulighete nu dispun de sisteme centralizate de alimentare cu apa, canalizare si epurare ape uzate menajere.

Lipsa alimentarii cu apa si a canalizarii in aceste localitati incetineste desfasurarea activitatilor din zona. Rezolvarea acestei probleme va duce la ridicarea confortului populatiei, dezvoltarea agentilor economici si a turismului in zona.

Realizarea unui sistem centralizat de alimentare cu apa potabila si canalizare va reduce riscul imbolnavirilor, a declansarilor de epidemii asupra populatiei, asigurandu-se astfel un grad de civilizatie si sanatate in conformitate cu normele europene si cele romanesti.

Pentru a evita construirea numeroaselor fose septice în intravilanul localitatii, care ar constitui de asemenea surse potenţiale de poluare pentru mediul înconjurător, este necesară şi oportună construirea unei reţele de colectare a apei uzate menajere rezultate precum si epurarea acesteia.

Prin imbunatatirea infrastructurii din mediul rural, se asigura cadrul necesar pentru dezvoltarea activitatilor economice si comerciale.

SITUATIA PROIECTATA

Alimentare cu apa

Pentru localitatile Cainelu de Jos, Fornadia si Sulighete s-a ales solutia de extindere a retelelor de distributie apa din localitatea Bejan, in aceste sate, urmarind trama stradala, respectiv domeniul public, se vor infiinta retele de distributie apa potabila, inclusiv constructiile accesorii - camine de vane si bransamente la fiecare locuinta.

In prezent, in satele Cainelu de Jos, Fornadia si Sulighete alimentarea cu apa a populatiei se asigura din surse individuale-fantani proprii din gospodarii; apa este preluata din panza freatica de mica adancime si nu asigura conditii de potabilitate, fiind incarcata cu nitrati, in conformitate cu datele furnizate de Directia de Sanatate Publica si Directia Apele Romane. Din aceste motive, se impune extinderea sistemului centralizat de distributie din UAT Soimus in cele 3 sate si realizarea retelelor de distributie si a bransamentelor la fiecare gospodarie.

Proiectul tehnic va fi structurat pe urmatoare obiecte:

- Rezervor inmagazinare apa 100 [mc], pentru loc. Cainelu de Jos;

- Rezervor inmagazinare apa 100 [mc], pentru loc. Sulighete si Fornadia;

- Retele de distributie apa. localitate Caineleu de Jos;

- Retele de distributie apa. localitate Fornadia;

- Retele de distributie apa. localitate Sulighete;

Pentru toate cele 3 (trei) localitati, alimentarea cu apa se va realiza prin bransarea la conducta existenta de apa potabila existenta din PEHD Pe 100 De110 [mm] care alimenteaza in prezent o parte din locuitorii localitatii Bejan. Din aceasta conducta se va realiza un bransament cu o conducta din PEHD PE 100 Pn 10 SDR 17 De=110 [mm], pana in caminul de vane din incinta noi gospodarii de apa care se va realiza in localitatea Bejan, conform planului de situatie.

Cuplarea la aceasta se va realiza conform conditiilor impuse de operatorul  retelei de alimentare cu apa .

- STATIA DE POMPARE APA  (amplasata in localitatea Bejan)

In zona ei, in punctul de racord  se vor realiza urmatoarele lucrari :

-cămin de vane nou dotat cu apometru, in care se vor monta toate armaturile necesare de inchidere, reglaj si contorul pentru măsurarea consumului de apă preluat din reteaua stradala de apa existenta.

- un rezervor intermediar metalic, montat suprateran, avand capacitatea de 30 [mc], in care va fi stocată apa retea. Acest rezervor intermediar este necesar datorita distantei mari intre localitatea Bejan- Cainelu de Jos si Sulighete si datorita diferentei mari de nivel care nu permite ca alimentarea cu apa sa fie asigurata direct din aceasta. Un alt rol al rezervorului intermediar este acela de a nu afecta functionarea retelei existente de alimentare cu apa  in momentul in care sistemul nou proiectat este in functiune, mai precis este nevoie umplerea sau completarea unui anumit volum de apa din cele doua rezervoare de apa;

- grup de pompare care are rolul de a aspira apa din rezervorul intermediar (30 [mc]) si o va refula in rezervorul pentru alimentarea cu apa a localitatii Cainelu de Jos.

Toate echipamente se vor monta intr-un container pentru echipamente realizat cu ajutorul panourilor sandwich.Containerul se va monta pe o plaforma din beton.

Pentru asigurarea impotriva inghetului si mentinerea pe timpul iernii a temperaturii interioare in limitele +5 [°C], containerul va fi dotat cu  radiatoare electrice cu ulei P=2.500 [W] cu protectie termica a  temperaturii.

In cladirea statiei de tratare se va monta grupul de pompare cu convertizor de frecventa,format din 3 electropompe(2a+1r) doua active si una de rezerva, avand urmatoarele caracteristici minime: Qn =18,00 [mc/h],Hp=110,00 [mH2O].

Electropompele vor fi prevazute suplimentar cu un tablou de automatizare si senzori de nivel pentru protectie la funtionare in lipsa apei.

Toata zona de gospodarie se va imprejmui conform HG 930/2005 privind ,,Normele speciale privind caracterul si marimea zonelor de protectie sanitară’’, in jurul captărilor, a tratării si pomparii apei, se vor crea perimetre de protectie sanitară, imprejmuite.

Solutia tehnică de realizare a împrejmuirilor este cu panouri zincate bordurată, prinsă de rama metalica si stalpi din OlZn avand, H=2,50 [m], montati de distanta de 2,00 ml intre ei.

Deasupra panourilor zincate, se vor monta doua randuri de sarmă ghimpată.

Fundatiile stalpilor se vor realiza din beton simplu.

Accesul în incinte se va face prin intermediul portilor din confectii metalice.

- Reteaua de aductiune apa  (de la Bejan la rezervorul de 100 mc pt. loc. Cainelu de Jos)

Reţeaua de aducţiune se va realiza cu conducta din PEHD PE 100 Pn 16 bari De= 110 [mm], având o lungime totală de  2.120 [ml].

Pozarea conductelor din PEID se va face pe un strat de nisip cu granulaţia  1-7 mm de 15 [cm] grosime. Lângă şi deasupra conductei se va aşeza un strat de nisip de 30 cm grosime peste generatoarea superioară a conductei de aducţiune. Restul umpluturilor se vor realiza cu material rezultat din săpătură din care s-au îndepărtat pietrele şi corpurile ce pot genera eforturi punctuale, cu compactare mecanică în straturi de 20-30 cm.

În zonele în care conductele se vor intersecta cu alte reţele, menţionate de posesorii de utilităţi în avizele de amplasament, săpăturile vor fi executate manual.

Săpăturile se vor executa cu sprijiniri după caz, respectându-se cerinţele minime impuse de standardele şi normativele tehnice naţionale precum şi cu respectarea indicaţiilor geotehnice, astfel încât să fie prevenite orice fel de accidente de tipul prăbuşirii pereţilor verticali. În timpul executării lucrărilor se vor lua măsuri pentru securitatea şi stabilitatea construcţiilor din zonă, a instalaţiilor  subterane întâlnite, de protecţie a pietonilor şi vehiculelor care circulă în  zonă. În  zonele  cu  apă  subterană  se vor prevedea  epuismente. Având în vedere pozitia nivelului pânzei freatice conform studiului geotehnic întocmit cu ocazia investiţiei, pentru pozarea conductelor la cota din proiect nu sunt necesare epuismente. În cazul inundării tranşeelor cu ape din precipitaţii sau din surse accidentale, epuismentele se vor face prin metoda directă.

Se vor instala masive de ancoraj din beton la toate coturile unde conductele nu sunt capabile să preia eforturile generate de presiunea apei la schimbarea direcţiei.

Acoperirea conductei de aducţiune va fi de minim 1,0 m deasupra generatoarei superioare, cu excepţia cazurilor în care sunt necesare adâncimi mai mari mai ales în zona căminelor de vane şi a masivelor de ancoraj.

Pentru detectarea conductei din polietilenă, pe aceasta se va monta fir de detecţie din cupru sau aluminiu cu diametrul minim de 1,5 mm ce va avea contact galvanic cu elementele metalice ale armăturilor. Protecţia conductei la loviri accidentale datorate intervenţiilor la reţelele subterane va fi asigurată prin montarea benzii avertizoare la 30 cm de generatoarea superioară a conductei.

Proba de presiune a conductei de aducţiune se va face, în conformitate specificaţiile din normele tehnice în vigoare. Înainte de darea în exploatare se va efectua spălarea şi dezinfectarea aductiunii.

La terminarea lucrărilor, terenurile ocupate temporar vor fi aduse la starea iniţială, respectiv se vor reface drumurile, trotuarele şi spatiile verzi afectate.

Pentru lucrările în carosabil, materialele de umplutură vor fi cu grade de compactare corespunzătoare. Sistemul rutier va fi refăcut astfel încât să aibă o comportare identică cu cel iniţial.

Conducta de aducţiune se va poza la adâncimea medie de 1,20 [m]  faţă de generatoarea superioară. Conducta se va aşeza pe un pat de nisip curat cu granulatia de max. 4 pâna la 7 mm, grosimea de 15 cm fara piatra.

- OBIECT NR.1: REZERVOR INMAGAZINARE APA 100 [mc]–LOCALITATEA CAINELU DE JOS

Gospodăria de apă pentru localitatea Cainelu de Jos  va fi realizată pe teritoriul administrativ al comunei,  şi va conţine:

- Rezervor metalic realizat pe fundatie din beton armat, izolat termic, cu un volum de Vutil = 100 [mc]. Rolul rezervorului de înmagazinare si compensare este de a stoca apa preluată din aductiune si de a asigura compensările de consum din localităţile comunei. Un alt rol important al rezervorului este acela de a asigura rezerva intangibilă de incendiu.

Pentru conexiuni s-au stabilit următoarele intrări şi ieşiri: intrare aducţiune prevăzută cu vană cu plutitor, ieşire conductă alimentare reţea de distribuţie, ieşire de incendiu, conductă de prea-plin şi conductă de golire si conducta pentru alimentare cu apa a rezervorului din localitea Sulighete. Pentru a prevenii îngheţarea suprafeţei apei în rezervor, pe perioadele cu temperaturi extrem de scăzute, sub intrarea conductei de aducţiune se va monta o rezistenţă electrică de 3 [kW].

Corpul rezervorului va fi alcătuit din panouri de oţel galvanizat asamblate cu buloane.

Căminul de vane al rezervorului, din beton armat, va avea dimensiunea de Lxlxh = 2,50 m x 1,50 m x 1,70 m. În acest cămin se vor monta toate vanele de manevră ale rezervorului.

Clădire pentru instalaţia de clorinare si statia de pompare, constituită dintr-un container termoizolat. În interiorul containerului se va monta o instalaţie de dozare a hipocloritului de sodiu în conducta de aducţiune, in funcţie de debitul de apă influent, măsurat cu un debitmetru cu impulsuri. Instalaţia este compusă dintr-un rezervor de hipoclorit cu posibilitate de mixare cu capacitatea de 60 l, pompă de dozare hipoclorit de maxim 2 [l/h], senzor de nivel minim în rezervorul de hipoclorit şi accesorii pentru preluarea soluţiei şi injectarea ei în conducta de aducţiune. Clădirea va fi prevăzută cu instalaţie de iluminat interior şi instalaţie de încălzire de tip electric de 2,5 [kW]. Contorul cu impulsuri va fi montat în interiorul căminului de vane al rezervorului.

Grup de pompare pentru localitatea Sulighete

Grupul de pompare care are rolul de a aspira apa din rezervorul de 100 [mc] si o va refula in rezervorul pentru alimentarea cu apa prevazut a se monta in localitatea Sulighete.

Acesta se va monta in cladirea statiei de  pompare si tratatare fiind  format din 3 electropompe (2a+1r) doua active si una de rezerva, avand urmatoarele caracteristici minime: Qn =18,00 [mc/h], Hp =195,00 [mH2O]. Grupul va fi prevazut cu convertizor de frecventa.

Împrejmuirea Gospodăriei se va realiza din stâlpi şi panouri zincate bordurate, cu înălţimea de 2,50 m. Se va realiza o poartă de acces din acelaşi material ca şi al împrejmuirii, din panouri bordurate montate pe cadru metalic.

În interiorul incintei se va realiza o platformă de lucru din două straturi: 20 cm piatră spartă pe 25 cm balast.

Pentru golirea rezervorului a fost prevăzută o conductă de golire cu curgere gravitaţională realizată din tuburi de PVC SN4 Dn 125 mm, prevăzută cu  cămine de vizitare din tuburi de beton Dn 1000 mm, ce descarcă apa de golire în paraul din zona.

Accesul la amplasamentul Gospodăriei de apă se va realiza prin intermediul unui drum ce va fi amenajat cu 15 [cm] de piatră spartă pe 30 [cm] balast.

- Reteaua de aductiune apa  (de la Cainelu de Jos rezervorul de 100 mc

prevazut a se monta in localitatea Sulighete)

Reţeaua de aducţiune se va realiza cu conducta din PEHD PE 100 Pn 20 bari De= 110 [mm], având o lungime totală de  4.959 [ml].

- OBIECT NR.2: REZERVOR INMAGAZINARE APA 100[mc]–LOCALITATEA SULIGHETE

Gospodăria de apă pentru localitatea Suligheteva fi realizată pe teritoriul administrativ al comunei,  va ocupa o suprafaţă de 2.500 [mp] (50 m x 50 m) şi va conţine:

- Rezervor metalic realizat pe fundatie din beton armat, izolat termic, cu un volum de V = 100 [mc]. Rolul rezervorului de înmagazinare si compensare este de a stoca apa preluată din aductiune si de a asigura compensările de consum din localităţile Sulighete si Fornadia. Un alt rol important al rezervorului este acela de a asigura rezerva intangibilă de incendiu.

Pentru conexiuni s-au stabilit următoarele intrări şi ieşiri: intrare aducţiune prevăzută cu vană cu plutitor, ieşire conductă alimentare reţea de distribuţie, ieşire de incendiu, conductă de prea-plin şi conductă de golire si conducta pentru alimentare cu apa a rezervorului din localitea Sulighete. Pentru a prevenii îngheţarea suprafeţei apei în rezervor, pe perioadele cu temperaturi extrem de scăzute, sub intrarea conductei de aducţiune se va monta o rezistenţă electrică de 3 [kW].

Corpul rezervorului va fi alcătuit din panouri de oţel galvanizat asamblate cu buloane.

Căminul de vane al rezervorului, din beton armat, va avea dimensiunea de Lxlxh = 2,50 [m]x1,50 [m]x1,70 [m]. În acest cămin se vor monta toate vanele de manevră ale rezervorului.

Clădire pentru instalaţia de clorinare si statia de pompare, constituită dintr-un container termoizolat. În interiorul containerului se va monta o instalaţie de dozare a hipocloritului de sodiu în conducta de aducţiune, funcţie de debitul de apă influent, măsurat cu un debitmetru cu impulsuri. Instalaţia este compusă dintr-un rezervor de hipoclorit cu posibilitate de mixare cu capacitatea de 60 l, pompă de dozare hipoclorit de maxim 2 [l/h], senzor de nivel minim în rezervorul de hipoclorit şi accesorii pentru preluarea soluţiei şi injectarea ei în conducta de aducţiune. Clădirea va fi prevăzută cu instalaţie de iluminat interior şi instalaţie de încălzire de tip electric de 2,5 [kW]. Contorul cu impulsuri va fi montat în interiorul căminului de vane al rezervorului.

Grup de pompare pentru localitatea Sulighete

Pentru o parte din gospodarii s-a proiectat o statie de pompare a apei pentru asigurarea presiunii necesare in reteaua de distributie.

Statia de pompare proiectata pe reteaua de distributie va avea debitul de pompare qc= 7 [mc/h], iar inaltimea de pompare Hp ≥ 4 bar.

Imprejmuirea Gospodăriei se va realiza din stâlpi şi panouri zincate bordurate, cu înălţimea de 2,50 m. Se va realiza o poartă de acces din acelaşi material ca şi al împrejmuirii, din panouri bordurate montate pe cadru metalic.

În interiorul incintei se va realiza o platformă de lucru din două straturi: 20 cm piatră spartă pe 25 cm balast.

Pentru golirea rezervorului a fost prevăzută o conductă de golire cu curgere gravitaţională realizată din tuburi de PVC SN4 Dn 125 mm, prevăzută cu  cămine de vizitare din tuburi de beton Dn 1000 mm, ce descarcă apa de golire în paraul din zona.

Accesul la amplasamentul Gospodăriei de apă se va realiza prin intermediul unui drum ce va fi amenajat cu 15 cm de piatră spartă pe 30 cm balast.

- OBIECT NR.3: RETELE DISTRIBUTIE LOCALITATEA CAINELU DE JOS

Reţelele de distribuţie se vor realiza cu conductă din PEHD PE 100 PEHD PE 100 Pn 10 bari De (63 -110 mm).

Lucrările care se propun a se realiza prin proiect in localitate sunt:

- retele de alim. cu apa  PEHD PE 100 Pn10 De=(50-110 mm) –8.362 m;

- camine de vane din beton complet echipate – 425 bucati;

- hidranti de incendiu suprateran tip (2B) Dn 80 [mm] - 8  buc;

- subtraversare de drum european DN 76 -1 buc (executata cu conducta din

PEHD De =110 [mm], montata in tub de protectie din otel  avand diametru de 245 mm – lungime 21 m;

- conducta bransament  la fiecare gospodarie in parte, realizata din PEHD

PE 100 Pn 10 De=25 mm. Cuplarea la retea a conductei de bransament se va realiza cu ajutorul a cate un colier electrosudabil avand D1xD2 unde (D1– diametrul conductei de distributie pe care se va monta si D2–diametrul bransamentului).

Conductele de distributie se vor poza la adâncimea de 1,20 [m] faţă de generatoarea superioara şi se va aşeza pe un pat de nisip curat cu granulaţia de max. 4 pana la 7 [mm], grosimea de 15 [cm] fara piatră.

Retelele de apă s-au prevazut cu: cămine de intersectie, cămine de linie, cămine de golire, cămine de aerisire in conformitate cu STAS 1343 / 2006, cămine care vor fi prevăzute in functie de necesitati cu: armaturi de inchidere, ventile de aerisire-dezaerisire, armaturi de golire a conductelor.

Armăturile de inchidere s-au prevăzut în toate nodurile reţelelor de distribuţie şi pe artere la  distanţa de maxim 600 [m] între acestea. Armăturile de golire s-au prevăzut în punctele joase ale conductelor principale de apa. Diametrul vanelor de golire se ia ¼ din diametrul conductei pe care este montata, dar minim 50 [mm]. Robinetele de dezaerisire s-au prevăzut pentru evacuarea automată a aerului acumulat in părţile înalte ale reţelelor de distribuţie în timpul exploatării şi se vor monta în camine de vane.

Pe reţelele de apă se prevăd hidranţi de incendiu, conform - Ghid de proiectare, execuţie şi exploatare a lucrărilor de alimentare cu apă şi canalizare în mediul rural – indicativ GP 106-04, pe conducte care tranzitează un debit mai mare de 5,00 [l/s].

Reţelele de distribuţie s-au dimensionat astfel încât să fie asigurat debitul de incendiu şi presiunea minimă necesară în cazul intervenţiei cu autopompe 7,00 [mH2O].

Hidranţii exteriori pentru stingerea incendiilor vor fi supraterani, cu diametrul nominal Dn 80 mm STAS 1875, iar flanşa de racordare trebuie să corespundă. Adâncimea de îngropare a hidranţilor este în funcţie de adâncimea la care este montată conducta de la care se face legătura.

Localitatea nu deţine un sistem centralizat de canalizare,  şi drept urmare admisia apei dupa caminul de bransament (la utilizator), se va realiza numai in momentul in care beneficiarul face dovada existentei in incinta a unui bazin vidanjabil etans pentru colectarea apelor uzate menajere.

- OBIECT NR.4: RETELE DISTRIBUTIE LOCALITATEA -SULIGHETE

Reţelele de distribuţie se vor realiza cu conductă din PEHD PE 100 PEHD PE 100 Pn 10 bari De (63 -125 mm).

Lucrările care se propun a se realiza prin proiect in localitate sunt:

- retele de alim. cu apa  PEHD PE 100 Pn10 De=(63-125 mm) –15.215 m;

- camine de vane din beton  complet echipate – 52 bucati;

- hidranti de incendiu suprateran tip (2B) Dn 80 [mm] -7  buc;

- conducta bransament  la fiecare gospodarie in parte, realizata din PEHD

PE 100 Pn 10 De=25 mm. Cuplarea la retea a conductei de bransament se va realiza cu ajutorul a cate un colier electrosudabil avand D1xD2 unde (D1– diametrul conductei de distributie pe care se va monta si D2–diametrul bransamentului).

Conductele de distributie se vor poza la adâncimea de 1,20 [m] faţă de generatoarea superioara şi se va aşeza pe un pat de nisip curat cu granulaţia de max. 4 pana la 7 [mm], grosimea de 15 [cm] fara piatră.

Retelele de apă s-au prevazut cu: cămine de intersectie, cămine de linie, cămine de golire, cămine de aerisire in conformitate cu STAS 1343 / 2006, cămine care vor fi prevăzute in functie de necesitati cu: armaturi de inchidere, ventile de aerisire-dezaerisire, armaturi de golire a conductelor.

Armăturile de inchidere s-au prevăzut în toate nodurile reţelelor de distribuţie şi pe artere la  distanţa de maxim 600 [m] între acestea. Armăturile de golire s-au prevăzut în punctele joase ale conductelor principale de apa. Diametrul vanelor de golire se ia ¼ din diametrul conductei pe care este montata, dar minim 50 [mm]. Robinetele de dezaerisire s-au prevăzut pentru evacuarea automată a aerului acumulat in părţile înalte ale reţelelor de distribuţie în timpul exploatării şi se vor monta în camine de vane.

Pe reţelele de apă se prevăd hidranţi de incendiu, conform - Ghid de proiectare, execuţie şi exploatare a lucrărilor de alimentare cu apă şi canalizare în mediul rural – indicativ GP 106-04, pe conducte care tranzitează un debit mai mare de 5,00 [l/s].

Reţelele de distribuţie s-au dimensionat astfel încât să fie asigurat debitul de incendiu şi presiunea minimă necesară în cazul intervenţiei cu autopompe 7,00 [mH2O].

Hidranţii exteriori pentru stingerea incendiilor vor fi supraterani, cu diametrul nominal Dn 80 mm STAS 1875, iar flanşa de racordare trebuie să corespundă. Adâncimea de îngropare a hidranţilor este în funcţie de adâncimea la care este montată conducta de la care se face legătura.

Localitatea nu deţine un sistem centralizat de canalizare,  şi drept urmare admisia apei dupa caminul de bransament (la utilizator), se va realiza numai in momentul in care beneficiarul face dovada existentei in incinta a unui bazin vidanjabil etans pentru colectarea apelor uzate menajere.

- OBIECT NR.5: RETELE DISTRIBUTIE LOCALITATEA -FORNADIA

Reţelele de distribuţie se vor realiza cu conductă din PEHD PE 100 PEHD PE 100 Pn 10 bari De (63 -110 mm).

Lucrările care se propun a se realiza prin proiect in localitate sunt:

- retele de alim. cu apa  PEHD PE 100 Pn10 De=(63-110 mm) –9.400 m;

- retea alimentare cu apa PEHD PE 100 Pn 16 De=110 [mm] – 862 m;

- statie de pompare complet echipata Qp = 8,00 [mc/h], Hp = 155 [m] – 1 buc;

- camine de vane din beton complet echipate – 61 bucati;

- hidranti de incendiu suprateran tip (2B) Dn 80 [mm] -6  buc;

- subtraversare de drum european DN 76 -4 buc (execute cu conducte din PEHD De = 63 si 110 [mm], montate in tub de protectie din otel  avand diametru de 245 mm – lungime totala  103,50 m;

- supratraversare curs de apa existent – Valea Valisorii - 1 buc (propusa a se executa cu conducta din PEHD PE 100 De=110 [mm], termoizolata si protejata la exterior cu tabla de zincata.

Pentru realizarea supratraversarii a fost solicitat debitul cu asigurarea de 5% si a fost intocmita cheia limnimetrica in sectiunea respectiva.

- conducta bransament  la fiecare gospodarie in parte, realizata din PEHD

PE 100 Pn 10 De=25 [mm].Cuplarea la retea a conductei de bransament se va realiza cu ajutorul a cate un colier electrosudabil avand D1xD2 unde (D1– diametrul conductei de distributie pe care se va monta si D2–diametrul bransamentului).

Conductele de distributie se vor poza la adâncimea de 1,20 [m] faţă de generatoarea superioara şi se vor aşeza pe un pat de nisip curat cu granulaţia de max. 4 pana la 7 [mm], grosimea de 15 [cm] fara piatră.

Retelele de apă s-au prevazut cu: cămine de intersectie, cămine de linie, cămine de golire, cămine de aerisire in conformitate cu STAS 1343 / 2006, cămine care vor fi prevăzute in functie de necesitati cu: armaturi de inchidere, ventile de aerisire-dezaerisire, armaturi de golire a conductelor.

Armăturile de inchidere s-au prevăzut în toate nodurile reţelelor de distribuţie şi pe artere la  distanţa de maxim 600 [m] între acestea. Armăturile de golire s-au prevăzut în punctele joase ale conductelor principale de apa. Diametrul vanelor de golire se ia ¼ din diametrul conductei pe care este montata, dar minim 50 [mm]. Robinetele de dezaerisire s-au prevăzut pentru evacuarea automată a aerului acumulat in părţile înalte ale reţelelor de distribuţie în timpul exploatării şi se vor monta în camine de vane.

Pe reţelele de apă se prevăd hidranţi de incendiu, conform - Ghid de proiectare, execuţie şi exploatare a lucrărilor de alimentare cu apă şi canalizare în mediul rural – indicativ GP 106-04, pe conducte care tranzitează un debit mai mare de 5,00 [l/s].

Reţelele de distribuţie s-au dimensionat astfel încât să fie asigurat debitul de incendiu şi presiunea minimă necesară în cazul intervenţiei cu autopompe 7,00 [mH2O].

Hidranţii exteriori pentru stingerea incendiilor vor fi supraterani, cu diametrul nominal Dn 80 mm STAS 1875, iar flanşa de racordare trebuie să corespundă. Adâncimea de îngropare a hidranţilor este în funcţie de adâncimea la care este montată conducta de la care se face legătura.

Localitatea nu deţine un sistem centralizat de canalizare,  şi drept urmare admisia apei dupa caminul de bransament (la utilizator), se va realiza numai in momentul in care beneficiarul face dovada existentei in incinta a unui bazin vidanjabil etans pentru colectarea apelor uzate menajere.

Canalizare

Prin acest proiect se rezolva colectarea si epurarea apelor uzate menajere in sistem centralizat, ape rezultate de la proprietatile si agentii economici existenti pe raza localitatii Cainelu de Jos.

In prezent colectarea se realizeaza prin fose septice care in cele mai dese cazuri duc la infestarea panzei freatice.

Schema retelei de canalizare s-a stabilit in functie de trama stradala, relieful localitatii, dispunerea acesteia, studiul topografic, precum si STAS-ul 859/97 privind conditiile de amplasare a retelelor edilitare subterane.

Apa menajera colectata de pe raza acestei localitati prin intermediul colectoarelor, ajunge in reteaua localitatii Bejan, de unde apoi este transportata la statia de epurare Bejan nou proiectata.

Dimensionarea colectoarelor s-a facut tinand cont de preluarea in viitor a localitatilor Fornadia si Sulighete.

Retelele de canalizare au fost prevazute din tuburi PVC-SN4 cu diametre de Dn 200 mm si Dn 250 mm.

Racordurile la limita de proprietate au fost prevazute a se realiza din tuburi PVC-SN4 avand Dn 160 mm, prevazute in capat cu dop, pentru a impiedica colmatarea acestora pana la racordarea gospodariilor si agentilor economici.

De-a lungul traseului retelei de canalizare au fost prevazute camine de vizitare, intersectie, rupere de panta si schimbare de directie din beton prefabricat conform STAS 2448/82 cu capace si rame din fonta carosabile, inglobate in placa de beton.

La intocmirea profilelor au rezultat adancimi de pozare foarte mari care au impus amplasarea de statii de pompare.

Aceste statii au fost prevazute din beton prefabricat, complet echipate cu pompe sumersibile (1A+1R) pentru ape uzate.

Caracteristicile tehnice ale statiilor precum si a echipamentului din dotare rezulta din fisele tehnice. Terasamentele se vor executa atat mecanizat cat si manual, cu sprijiniri. De-a lungul traseului retelei au fost prevazute parapete si podete.

Pozarea retelei de canalizare si a racordurilor la limita de proprietate se realizeaza prin inglobarea acestora in nisippe toata latimea santului cu asigurarea unui strat de 10 cm sub conducta si 15 cm deasupra acesteia.

Peste conducta de canalizare la 30-40 cm se pune banda avertizoare de culoare maro. Peste conductele de refulare se pune banda avertizoare cu fir de detectie.

Reteaua de canalizare are panta ca sa se realizeze la debutul maxim, viteza de autocuratire de 0,7 m/s.

Panta si cota radierelor caminelor de vizitare va fi aceiasi cu panta si cota conductelor de canalizare corespunzatoare caminelor.

Lungimea totala aretelei de canalizare este de 5705,0 m din care cu curgere gravitationala 4235,0 m si 1470,0 m cu curgere sub presiune .

Racordurile la limita de proprietate sunt in numar de 102 bucati.

Pe retea au fost prevazute 138 camine.

| Localitatea | Lungime retea gravitationala (m) | Lungime retea sub presiune (m) | Camine de vizitare |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Dn 250mm | Dn 200mm | Dn 63 | Dn 75 | Dn 90 |  |
| Cainelu de Jos | 232 | 4003 | 45 | 495 | 930 | 138 |
| TOTAL GENERAL | 4235 | 1470 | 138 |

AU fost prevazute 6 statii de pompare a caror conducte de refulare au fost prevazute din PEHD-PN10 SDR 17 cu diametre de Dn 63 mm – 45,0 m, Dn 75 mm – 495,0 m si Dn 90 mm – 930,0 m.

Pe conducta de refulare de la SP3 au fost prevazut un camin de golire, iar pe conducta de la SP4, un camin de golire si un camin de aerisire.

Pentru SP 6 datorita faptului ca nivelul panzei freatice depaseste cota radierului statiei de pompare, se va executa in jurul acesteia umplutura de piatra sparta pe o latime de 1,0 m.

Pentru realizarea retelei vor fi necesare doua subtraversari de vale. Subtraversarile se vor realiza prin sapatura deschisa in teava de protectie din OL cu Dn 300 mm.

Subtraversarea in lungime de 19 m se va realiza intre caminele C4 – C5 de pe profilul P14 si subtraversarea in lungime de 18 m intre caminele C28 – C6 de pe profilul P1.

Subtraversarile de  cursuri de apa,cu reteaua de canalizare se face in sectiunile urmatoare:

| Localitatea | Cursul de apa | Locul subtraversarii profil – nr. camine | Lungimea | Diametrul conductei |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Cainelu de Jos | Valea Valisorii | P 14; C 4 – C 5 | 19 m | Dn 200 mm |
| Cainelu de Jos | Valea Valisorii | P 1; C 28 – C 6 | 18 m | Dn 200 mm |

Executia lucrarilor de canalizare va incepe din aval spre amonte, in sens invers sensului de curgere a apei.

Fata de reteaua de apa existenta, canalizarea a fost amplasata la 3 m de aceasta, iar fata de stalpii de curent in cea mai dezavantajoasa situatie la 2 m.

Inainte de inceperea lucrarilor de terasamente, antreprenorul va identifica traseele de cable existente prin sondaj.

Desfacerea si refacerea sistemului rutier:

La realizarea lucrarilor de canalizare acolo unde se realizeaza pe amplasamentul carosabilului, se executa desfacerea sistemului rutier si refacerea acestuia la starea initiala dupa montarea conductelor.

In timpul executiei lucrarilor se interzice depozitarea pe platforma drumului a materialelor, utilajelor, uneltelor, pamantului, etc.

Punctele de lucru din zona drumului vor fi presemnalizate cu aprobarea administratorului de drum si cu cea a politiei locale.

Toate indicatoarele rutiere pentru semnalizarea temporara a punctelor de lucru vor fi confectionate cu folie reflectorizanta, in conformitate cu standardele romanesti si normele metodologice privind conditiile de inchidere a circulatiei si de instruire a restrictiilor de circulatie in vederea executarii de lucrari in zona drumului public.

Indicatoarele rutiere de avertizare si de orientare se vor realiza pe fond galben.

Atat timp cat se va afla in zona de lucru, personalul care participa la executia lucrarilor va purta vesta de protectie reflectorizanta.

Lucrarile de desfacere si refacere a sistemului rutier:

La realizarea lucrarilor de retele de canalizare acolo unde se realizeaza pe amplasamentul drumurilor se executa desfacerea si refacerea acestuia la starea initiala dupa montarea conductelor.

Lucrarile de desfacere a sistemului rutier constau in:

- Semnalizarea punctelor de lucru;

- Taierea cu discul a imbracamintei asfaltice si de beton existente;

- Excavarea si transportarea sistemului rutier existent.

Refacerea drumurilor impietruite se face pri asigurarea fundatiei de balast si a stratului de piatra sparta:

- 25 cm balast;

- 15 cm piatra sparta.

Refacerea drumului asfaltat se va realiza cu urmatoarea structura rutiera:

- 30 cm balast;

- 20 cm piatra sparta;

- 6 cm BADPC 22,4;

- 4 cm strat de uzura cu BAPC 16.

Pentru refacerea sistemului rutier la drumurile asfaltate dupa compactarea stratului de pamant se realizeaza asternerea stratului de balast, de piatra sparta, peste care se aplica imbracamintea bituminoasa care consta in amorsarea stratului suport, asternerea stratului de legatura din BADPC 22,4 si a stratului de uzura din BAPC 16.

Pe toata perioada de executie a lucrarilor se vor lua toate masurile necesare de protectie impotriva izbucirii unui eventual incendiu prin punerea in aplicare si respectarea prevederilor privind prevenirea si stingerea acestuia.

Toate materialele folosite la realizarea investitiei sunt materiale neinflamabile, rezistente la incendiu si vor avea agrementele tehnice la zi.

Pe perioada executiei lucrarilor vor fi asigurate accesele locuitorilor la proprietati prin podete provizorii realizate din elemente de inventar, prevazute cu cu balustrade de protectie.

Statia de epurare pentru localitatile Bejan, Chiscadaga, Paulis, Cainelu de Jos, Fornadia si Sulighete

Amplasamentul Statiei de epurare se afla in localitatea Bejan, pe teren apartinand domeniului public, conform planului de situatie anexat. Statia de epurare se afla la aprox. 205 m distanta fata de cea mai apropiata locuinta. Mentionam ca intre statia de epurare propusa si locuintele din sat se afla amplasata autostrada A1.

Statia de epurare mecano-biologica este proiectata pentru epurarea tuturor tipurilor de ape uzate orasenesti iar principiul biologic are la baza epurarea cu biomasa in suspensie, aerata cu bule fine. Statia de epurare este echipata si cu sistem pentru precipitarea fosforului.

Statia de Epurare care se va construi va avea regimul de inaltime S+P si va fi amplasata pe un teren liber.

Constructia are o forma regulata in plan cu perimetrul subsolului egal cu cel al nivelului parter. Dimensiunile maxime ale constructiei la limitele exterioare ale peretilor sunt 16.55 m x 9.75 m, iar pe verticală se dezvoltă pe un subsol ingropat partial in pamant avand pe tot perimetrul sau 2.55 m deasupra CTA. Inaltimea libera la nivelul subsolului in cazul compartimentelor acoperite este de 5.05 m, iar la nivelul parterului in camera tehnica 3.50 m de la cota +0.00 m. Inaltimea totala a cladirii inclusiv acoperisul ajungand la +6.43 m de la cota +0.00 m.

Infrastructura constructiei este constituita dintr-un plan orizontal cu forma regulata in plan. Structura de rezistenta este alcatuita din diafragme de beton de 35 cm grosime astfel incat sa respecte compartimentarile necesare statiei de epurare:  de oxidare-nitrificare, de denitrificare, depozitul de namol.

Fundatia este de tipul radier general din beton armat cu o grosime de 40 cm in care se ancoreaza diafragmele de beton. Radierul se va executa dupa compactarea terenului de fundare, executia pernei de balast compactata (Proctor 98%), executia betonului de egalizare, asezarea membranei hidroizolante cu armatura din poliéster.

Rostul de etansare dintre difragme si radier se va realiza cu profil PVC tip “I”. Celelalte rosturi care vor aparea pe tot timpul executiei elementelor de beton se vor etansa cu cordoane bentonitice hidroexpansive.

Planseele de peste compartimentele acoperite sunt pozitionate la cota -0.05 m si sunt de tipul placa si grinda din beton armat cu o grosime a placii de 20 cm, iar grinzile cu sectiunea de 30x50 cm.

Planseul de la cota -0.05 m se va turna o data cu centurile de inchidere de la partea superioara a peretilor.

Suprastructura constructiei se dezvolta pe tot perimetrul subsolului si ocupa in totalitate suprafata acestuia. Dimensiunea maxima in plan a acesteia fiind de 16.55 x 9.75 m. Suprastructura este alcatuita din cadre de beton armat dispuse pe ambele directii; cu sectiunea transversala a stalpilor de 35x35 cm si grinzi cu sectiunea transversala de 30x50 cm respectiv 30x75 cm. Toti stalpii suprastructurii se nasc in radierul infrastructurii la cota -5.30 m.

Acoperisul este de tipul sarpanta de lemn cu popi sprijiniti pe grinzile de la cota +4.00 m. Fixarea elementelor şarpantei se va face cu scoabe, cuie si bolturi expandabile. Lemnul folosit pentru realizarea elementelor şarpantei va fi de răşinoase – molid, clasa de calitate I, clasa 2 de exploatare, caracterizată prin umiditatea conţinută de materialul lemnos corespunzătoare unei temperaturi θ= 20 ± 2 °C şi a unei umidităţi relative a aerului 65% ≤ ϕi ≤ 80%, conform NP 005-2003 – “Normativ privind proiectarea construcţiilor din lemn”. Toate elementele din lemn se vor trata antigungiv, ignifug si impotriva umezelii.

Schema tehnologica a statiei de epurare:

Apa uzata este pompata din sistemul de canalizare in echipamentul integrat pentru retinerea impuritatilor mecanice fine, a nisipului si a grasimilor (sitare + deznisipare + indepartare grasimi) al statiei de epurare. Nisipul retinut ajunge intr-o pubela mobila ce are rolul de a indeparta apa de nisip, iar impuritatile mecanice fine ajung intr-o alta pubela mobila. In cazul in care apa uzata contine o cantitate mai mare de grasimi, uleiuri, produse petroliere, etc. - acestea vor pluti la suprafata cilindrului de linistire din cadrul deznisipatorului de unde pot fi indepartate, manual, de catre operator si depozitate intr-un recipient special de grasimi. Grasimile vor fi preluate de catre o firma specializata si autorizata in acest scop. Retinerile din treapta de pre-epurare mecanica sunt depozitate intr-un container, iar in caz de depozitare pe o perioada mai mare de timp acestea trebuie dezinfectate cu clorura de var. Pe conducta de intrare in echipamentul integrat de sitare deznisipare este montat si un debitmetru inductiv ce realizeaza monitorizarea debitului influent in statia de epurare.

Apa pre-epurata mecanic ajunge in zona de denitrificare care este conectata prin orificii cu compartimentul cu namol activat. In zona de denitrificare apa este mentinuta in miscare de un mixer submersibil fixat pe un dispozitiv de ghidaj, echipat cu mecanism de ridicare. Compartimentul de denitrificare este echipat, ca rezerva, cu un sistem de aerare cu bule fine utilizat, pentru agitarea zonei, pe perioadele de revizie ale mixerului. Eliminarea azotului din apa uzata se realizeaza in zona de denitrificare, principiul procesului fiind acela ca in conditii anoxice populatia de bacterii din namolul activat foloseste oxigenul fixat din nitrati in procesele de respiratie. Nitratii sunt redusi la azot molecular gazos care este eliberat in atmosfera.

Poluarea organica este eliminata biologic din apa uzata in zona cu namol activat, aerata cu sistem de aerare cu bule fine. Compusii organici sunt oxidati si redusi la dioxid de carbon si apa; carbonul organic este partial folosit pentru cresterea biomasei din namolul activat. Tot in zona aerata cu namol activat ionii de azot amoniacal NH4+ sunt oxidati si ei si redusi la nitrati. O conditie a bunei desfasurari a acestor procese este asigurarea conditiilor optime de viata a biomasei combinata cu stabilizarea aeroba a namolului.

Apa uzata epurata este separata de namolul activ in decantorul secundar din compartimentul cu namol activat, iar apa rezultata din decantare este descarcata prin conducta de evacuare in receptor. Dezinfectia efluentului se va realiza cu sistem de dozare hipoclorit de sodiu. De la baza decantorului secundar namolul activ este pompat in zona de denitrificare ca namol de recirculare. Spuma de la suprafata decantorului secundar si grasimile de la suprafata cilindrului de linistire sunt evacuate in mod automat.

Combinatia dintre denitrificare in zona anoxica si nitrificare realizata in zona aerata conduce la eliminarea eficienta a azotului din apa uzata. Capacitatea marita a zonei de decantare permite sistemului sa functioneze in conditii variabile de flux hidraulic.

Din compartimentul cu namol activat, periodic, trebuie indepartat namolul in exces, prin pomparea acestuia in ingrosatorul (concentratorul) de namol si ulterior in bazinul de stocare namol. Namolul in exces reprezinta o fractie din namolul de recirculare, care este pompat cu o pompa hidro-pneumatica in compartimentul de denitrificare. Din concentratorul de namol, namolul este pompat in depozitul de namol cu o pompa submersibila. Evacuarea namolului din ingrosator se face in mod automat, cu ajutorul unei sonde de suspensii. Bazinul de stocare namol este aerat cu un sistem de aerare cu bule medii, ce contribuie la o mai buna omogenizare si stabilizare a namolului si previne fermentarea acestuia. Sursa de aer pentru depozitul de namol este asigurata de o suflanta. Controlul suflantei se realizeaza din tabloul de comanda printr-un dispozitiv cu timer.

Namolul din depozitul de namol va fi deshidratat cu un echipament de deshidratare a namolului in saci, echipament ce reduce volumul namolulului de aprox. 4 ori (intr-un ciclu de 24 de ore de deshidratare, din depozitul de namol sunt pompati in unitatea de deshidratare aprox. 6-9 m3 de namol, iar rezultatul este aprox. 400 kg de namol deshidratat in 6 saci).

Sistemul de aerare din compartimentul de oxidare-nitrificare functioneaza in mod automat conform informatiilor primite de la sonda de oxigen, care dicteaza pornirea/oprirea suflantelor functie de concentratia de oxigen dizolvat masurata in compartimentul de aerare, astfel incat aceasta concentratie sa fie mentinuta la valori cuprinse intre 1.5-2.5 mgO2/l, concentratie optima pentru desfasurarea proceselor biologice din reactor.

Sursa de aer pentru zona de oxidare-nitrificare este pozitionata in camera suflantelor si consta din 2 suflante ce alimenteaza cu aer statia de epurare printr-un sistem de conducte.

Reactorul biologic este proiectat ca o unitate compacta divizata in volume functionale, in care sunt pozitionate componentele statiei de epurare. Toate componetele submersate sunt din otel-inox, iar pasarelele si mainile curente sunt realizate din otel-galvanizat. Decantorul secundar conic este pozitionat in compartimentul cu namol activat si este confectionat din otel-inox.

Realizarea bazinului de beton al statiei de epurare revine in sarcina beneficiarului si va fi realizat conform indicatiilor furnizorului. Statia de epurare este total acoperita.

Statiile de epurare functioneaza asigurand conditiile optime pentru dezvoltarea biomasei si stabilizarea aeroba a namolului. Varsta namolului poate atinge in conditii reale peste 30 de zile. Cunoscand faptul ca pentru stabilizarea aeroba a namolului nu se folosesc substante daunatoare, acesta se poate folosi ca ingrasamant in agricultura.

Statia de epurare este echipata cu o instalatie pentru indepartarea chimica a fosforului, pe baza de coagulanti care sunt dozati in apa uzata.

Elemente de masura si control

Controlul echipamentului integrat de sitare-deznisipare-indepartare grasimi se realizeaza complet automat.

Controlul aerarii statiei de epurare se realizeaza automat cu ajutorul unei sonde de oxigen ce regleaza ciclurile pornit/oprit ale suflantelor functie de concentratia oxigenului din reacatorul biologic.

Debitul de apa uzata menajera influent in statia de epurare va fi monitorizat cu ajutorul unui debitmetru inductiv.

Eliminarea namolului in exces din ingrosatorul de namol se va face in mod automat, cu ajutorul unei sonde de suspensii.

Spuma de la suprafata decantorului secundar si grasimile de la suprafata cilindrului de linistire se elimina in mod automat.

Efluentul va fi dezinfectat cu sistem de dozare hipoclorit de sodiu.

Automatizarea include monitorizare si vizualizare date pe un display de 7” si transmitere SMS in caz de avarie.

Date tehnice:

- Capacitate: Qzi med = 161.60 m3/zi ; Qzi max = 210.08 m3/zi

- Sursa de energie electrica : 400 V

- Funcţionare: automată

- Parametrii de evacuare: conform NTPA 001/2002

- Materiale: bazin din beton + echipamente inox

Parametrii de intrare a apei uzate in statia de epurare: conf. NTPA 002.

Valorile standard pentru incarcarile specifice pentru 1 LE:

CBO5 	 	60 g / pers, zi

Suspensii 	70 g / pers, zi

CCOCr	 	120 g / pers, zi

N-Kj specific	11 g / pers, zi

P specific	4 g / pers, zi.

Reactorul biologic din beton consta intr-o unitate de denitrificare si o zona cu namol activat cu decantare inclusa. Parte a statiei de epurare este si bazinul pentru ingrosarea namolului si stocarea acestuia.

Reactorul biologic poate lucra intre 30 – 120 % din capacitatea proiectata, in cazul in care concentratia de biomasa (namol) din sistem se incadreaza in intervalul 40%-60%.

Caracteristicile efluentul la iesirea din statia de epurare

Calitatea apei uzate atinsa dupa epurare permite acesteia sa fie deversata intr-un emisar natural conform normativelor in vigoare.  Eficienta acestor statii de epurare este proiectata sa atinga valori de 90-98 %, datorita tehnologiei cu biomasa in suspensie, recirculare si stabilizarea namolului.

Parametrii la iesirea din statia de epurare : conf. NTPA 001

Tehnologia de epurare:

Etapele de epurare sunt:

- Echipament integrat de sitare+deznisipare+indepartare grasimi

- Denitrificare

- Oxidare-nitrificare

- Reducerea fosforului

- Decantare finală

- Ingrosare namol

- Depozitare namol

- Control aerare cu sonda oxigen

- Control evacuare namol in exces cu o sonda de suspensii

- Deshidratare namol

- Debitmetru inductiv influent

- Debitmetru efluent Parshall

- Dezinfectie efluent cu hipoclorit de sodiu

- Automatizare ce include:

  - vizualizare date si transmitere avarii prin SMS.

  - tablou transmitere de date (TTD), echipat cu circuite de alimentare, back-up UPS si protectie, pentru sistemul de colectare si transmitere de date la distanta

- Grup belectrogen pentru functionarea in caz de avarie in alimentarea cu energie electrica

Apa epurată va fi transportată spre emisar, paraul Caian, printr-o conductă de evacuare. Se alege ca variantă constructivă optimă o conductă din PVC 100 SN4 cu DN 250 mm .

Apa va fi evacuată în emisar  deasupra nivelului maxim de asigurare de 5%. Evacuarea apelor în emisar se va realiza prin intermediul unei guri de vărsare construită din beton, prevazuta cu clapeta de sens.

În amonte şi în aval de gura de vărsare, taluzul va fi pereat cu un pereu din dale de beton prefabricate pentru protecţia albiei (5 m în amonte şi 5 m în aval).

Alimentarea cu apa potabila a statiei de epurare se face din reteaua existenta a localitatii Bejan, prin intermediul unui camin de bransament, prevazut cu sistem de masurare a debitului.

Organizarea de santier

Amplasament

OS Bejan:

COMUNA  SOIMUS, LOCALITATEA BEJAN, JUDETUL HUNEDOARA;

Organizarea de santier este amplasata pe domeniul public conform CF nr. cadastral 62227 cu acces din drumul judetean DJ 706A in suprafata totala de 255 mp.

OS Sulighete:

COMUNA  SOIMUS, LOCALITATEA SULIGHETE, JUDETUL HUNEDOARA;

Organizarea de santier este amplasata pe domeniul public conform CF nr. cadastral 62432 cu acces din drumul judetean DJ 146 in suprafata totala de 255 mp.

Măsuri  generale de organizare a şantierului:

Lucrarile de organizare de santier se vor realiza pe baza proiectului de organizare de santier, in conformitate cu reglementarile in vigoare. Ele se vor demara imediat dupa eliberarea autorizatiei pentru organizarea de santier si primirea ordinului de incepere a lucrarilor si se vor realiza conform graficului de executie.

Pentru realizarea organizarii de santier, antreprenorul general ia o serie de masuri care sa permita inceperea lucrarilor pregatitoare (imprejmuirea terenului, defrisarea terenului - daca este cazul, curatirea acestuia, evacuarea materialelor rezultate, nivelarea terenului, balastarea suprafetei, etc.). Aceste lucrari trebuie atacate la inceput si terminate in cel mai scurt timp.

Organizarea de santier se va desfasura in mai multe etape carecteristice dupa cum urmeaza:

1. Instalarea santierului, reprezentand un volum minim de lucrari de organizare, necesare inceperii in conditii normale a lucrarilor de baza, instalare ce trebuie  efectuata in termene foarte scurte;

2. Dezvoltarea si adoptarea organizarii santierului conform necesitatilor rezultate din programul de desfasurare a lucrarilor de baza si a conditiilor survenite pe parcursul executiei;

3. Lichidarea santierului, prin dezafectarea lucrarilor de organizare de pe santier (mutare, demontare, demolare, si evacuare), care trebuie facuta rapid si in conditii optime de redare a terenului pentru folosinta initiala.

Se va urmari amplasarea optima a functiunilor conexe necesare executiei. Acestea se vor amplasa grupat, conform autorizatiei.

Pentru organizarea de şantier se vor avea în vedere următoarele:

- amplasarea organizării de şantier în conformitate cu proiectul şi avizele autorităţilor;

- asigurarea căilor de acces;

- delimitarea fizică a organizării de şantier prin garduri;

- realizarea racordurilor temporare de alimentare cu energie electrică,

- realizarea zonei administrative si sociale: barăci cu destinatia birouri, depozite de materiale si scule, vestiare, WC (componenţa va fi în conformitate cu necesităţile şantierului şi legislaţia  aplicabilă);

- asigurarea unui iluminat general, în aer liber şi în clădiri, cu un nivel de iluminare conform cu normele aplicabile;

- organizarea spaţiilor necesare depozitării temporare a materialelor, măsurile specifice pentru  conservare pe timpul depozitării şi evitării degradărilor ;

- platou depozitare materiale;

- containere colectare deseuri;

- rampa pentru spalare autovehicule la iesirea din santier;

- dotarea cu mijloace PSI;

- prezentarea informaţiilor privitoare la şantier prin:

- montarea panoului general de şantier (în conformitate cu cerinţele legale)

- montarea unui panou ce indică lucrările specifice din şantierul de construcţii

- afişarea de instrucţiuni generale cu privire la “Disciplina în şantierul de construcţii”

- (Regulament de ordine interioară)

- afişarea unui Plan de circulaţie în şantier şi în proximitatea şantierului cu indicarea acceselor;

- afişarea unui Plan de acţiune în situaţii de urgenţă (incendiu, calamităţi naturale);

- afişarea Graficului de execuţie a lucrărilor şi actualizarea lor ori de câte ori este necesar.

Pentru a proteja spaţiul înconjurător de efectele şantierului dar în mod deosebit pentru a delimita aria lucrărilor, se împrejmuieşte zona cu gard sau sau se repara si se completeaza imprejmuirea existenta, se protejează zonele exterioare de acces pietonal cât şi zonele de acces interioare, finalizându-se cu trasarea şi marcarea căilor de acces pentru utilaje, autovehicule şi pietoni. Se vor marca căile de acces şi se vor afişa în punctele vulnerabile ale şantierelor prescripţii de semnalizare conforme cu legislatia in vigoare.

Se vor asigura iluminarea si paza zonei de organizare de santier.

Deseurile menajere si cele asimilabile acestora vor fi colectate în interiorul organizarii de santier în puncte de colectare prevazute cu containere tip pubele.

Periodic vor fi transportate în conditii de siguranta la o rampa de gunoi stabilita de comun acord cu Inspectoratul de Protectia Mediului. Igienizarea toaletei se va face saptamanal de catre o firma specializata in astfel de servicii.

Se vor lua măsuri specifice privind protecţia şi securitatea muncii, precum şi de prevenire şi stingere a incendiilor, decurgând din natura operaţiilor şi tehnologiilor de construcţie cuprinse în documentaţia de execuţie a obiectivului. De asemenea se vor lua măsuri de protecţia vecinătăţilor (transmitere de vibraţii şi şocuri puternice,  degajări mari de praf, asigurarea acceselor necesare). Materialele de construcţie care necesită protecţie contra intemperiilor se vor depozita pe timpul execuţiei lucrărilor de construcţie în incinta magaziei provizorii. Se vor lua măsuri preventive cu scopul de a evita producerea accidentelor de lucru sau a incendiilor. Zonele de depozitare ale substanţelor periculoase vor fi semnalizate în mod vizibil. Se vor lua măsuri corespunzătoare pentru a împiedica lucrătorii să pătrundă în zonele de depozitare ale substanţelor periculoase fără autorizare. Se va păstra curăţenia în vecinătatea zonelor pentru organizarea de şantier, precum şi la locul de desfăşurare al lucrărilor de execuţie. În cursul execuţiei, se va asigura eliberarea şantierului de toate obstacolele, deşeurile şi materialele care nu mai sunt necesare, se vor curăţa şi îndepărta reziduurile rezultate din lucrările temporare şi utilajele care nu mai sunt necesare pentru continuarea lucrărilor. După terminarea lucrărilor aferente fiecărei etape, se vor înlătura toate materialele rezultate din demolări şi demontări. Se vor lua măsuri preventive cu scopul de a evita producerea accidentelor de lucru sau a incendiilor. Pentru a preveni declanşarea unor incendii se va evita lucrul cu şi în preajma surselor de foc. Dacă se folosesc utilaje cu acţionare electrică, se va avea în vedere respectarea măsurilor de protecţie în acest sens, evitând mai ales utilizarea unor conductori cu izolaţie necorespunzătoare şi a unor împământări necorespunzătoare.

DESCRIERE LUCRARI PROVIZORII ORGANIZARE DE SANTIER

Organizarea incintei

OS Bejan:

Organizarea de santier este amplasata pe domeniul public conform CF nr. cadastral 62227 cu acces din drumul judetean DJ 706A, pe o suprafata de 255 mp.

OS Sulighete:

Organizarea de santier este amplasata pe domeniul public conform CF nr. cadastral 62432 cu acces din drumul comunal DC 146, pe o suprafata de 255 mp.

Incinta fiecarei organizari de santier are in componenta urmatoarele :

- container personal pentru birou si cazare personal muncitor cu urmatoarele dimensiuni : 6000 mm x 2400 mm x 2400 mm ;

- panou PSI dotat conform Normativelor in vigoare ;

- WC ecologic avand urmatoarele dimensiuni : 1500 mm x 1500 mm x 2400 mm.

Modul de amplasare a constructiilor in incinta

Pentru lucrarile provizorii de organizare de santier a fost prevazuta realizarea unor platforme din balast in suprafata totala de 255 mp.

Platforma se va amenaja cu un strat din balast de 10 cm compactat. Platorma va servi pentru parcul auto si de utilaje, precum si pentru depozitarea agregatelor si  conductelor necesare executiei lucrarilor. Platforma se va imprejmui cu plasa de sarma. Se va procura si monta un container pentru vestiar personal. Se va monta toaleta ecologica. Retelele existente in zona  vor putea fi utilizate in activitatea de organizare de santier. In scopul preintampinarii incendiilor in spatiul destinat organizarii de santier se va proceda la amenajarea unei platforme si a unui panou PSI cu extinctoare pe roti, lopeti, topoare, cangi si lada de nisip in suprafata de aproximativ 2.00 m x 1.50 m. Pentru alimentare cu apa in caz de incendiu se va folosi reteaua existenta.

Toate aceste lucrari, la terminarea obiectivului vor fi dezafectate in totalitate, iar zonele afectate de organizarea de santier vor fi curatate si readuse la starea initiala.

Amenajari in incinta

Pentru lucrarile provizorii de organizare de santier si pentru depozitarea materialelor a fost prevazuta realizarea unei platforme 10 cm strat de  balast in suprafata totala de 255 mp. Se vor amenaja alei in incinta pentru accesul auto si al personalului. Toate aceste lucrari, la terminarea obiectivului vor fi dezafectate in totalitate, iar zonele afectate de organizarea de santier vor fi curatate si readuse la starea initiala.

Depozite de materiale

Nu este cazul.

ASIGURAREA SI PROCURAREA DE MATERIALE SI ECHIPAMENTE

In  organizarea de santier se va constitui depozitul principal de materiale, agregate si conducte.

ASIGURAREA RACORDURILOR PROVIZORII LA RETEAUA DE UTILITATI URBANE DIN ZONA AMPLASAMENTELOR

Pentru asigurarea cu utilitati a organizarii de santier, se vor folosi utilitatile existente in zona.

Accesul se face din drumul judetean Dj 706A pentru OS Bejan si din drumul comunal DC 146 pentru OS Sulighete.

PRECIZARI CU PRIVIRE LA ACCESE SI IMPREJMUIRI

Organizarea de santier se va imprejmui cu panouri din plasa de sarma refolosibile. Organizarea de santier va fi prevazuta cu porti de acces pentru personal si auto care se vor incuia.

DEPOZITARE MATERIALE EVACUATE DIN SANTIER

Pentru evacuarea materialelor excavate pe parcursul derularii lucrarilor, beneficiarul pune la dispozitia executantului teren pentru depozitat. Pe suprafata acestui teren, materialul depozitat se va imprastia si se va nivela cu buldozerul, si se va compacta  pentru integrarea optima in mediul inconjurator. Lucrarile de amenajare se vor  realiza cu aprobarea autoritatilor locale.

Curatenia in santier

Executantul are obligatia ca in cadrul masurilor de protectia muncii, a sigurantei circulatiei, a mediului sa asigure curatenia pe santier. Se va evita perturbarea circulatiei rutiere in zona prin depozitarea excedentelor de materiale, majoritatea lucrarilor executandu-se de-a lungul cailor de circulatie. In ceea ce priveste problemele de protectia mediului, vor fi prevazute masuri obligatorii pentru executantul lucrarii incat sa se preintampine degradarea factorilor de mediu.

In acest sens:

- excedentele de materiale rezultate in urma sapaturilor, vor fi transportate si depozitate, conform acordurilor incheiate cu beneficiarul, in locuri special amenajate (rampele de deseuri menajere al comunei sau terenuri scoase din folosinta si avand aceasta destinatie) cu respectarea principiilor ecologice pentru realizarea sapaturilor si compactarea umpluturilor;

- se vor prevedea utilaje de capacitate redusa, cu nivel scazut de producere a zgomotelor si vibratiilor si cu emisii de gaze nocive reduse;

- se vor lua masuri pentru eliminarea scurgerilor de carburanti sau uleiuri de la utilajele folosite;

- vehiculele care asigura transportul surplusului de materiale rezultate din sapaturi sau materialele ramase din procesul de executie vor fi riguros verificate pentru a preintampina imprastierea acestora pe traseu si vor avea rotile curatate la iesirea din zona santierului;

- pentru muncitorii de pe santier se vor asigura grupuri sanitare ecologice cu tanc etans vidanjabil.

Serviciile sanitare

Executantul va asigura puncte de prim ajutor echipate corespunzator, in locuri accesibile pe santier pe toata perioada derularii contractului.

In cazuri mai dificile de accidente se va apela la serviciile sanitare oferite de unitatile specializate ale localitatii.

- JUSTIFICAREA NECESITATII PROIECTULUI

Avand in vedere faptul ca UAT Soimus este situate la cca. 5 km de municipiul Deva si gradul de urbanizare a localitatilor este evident, extinderea sistemului centralizat de alimentare cu apa si canalizare din comuna Soimus, jud.Hunedoara, spre satele apartinatoare Cainelu de Jos, Sulighete si Fornadia, se incadreaza in lucrarile prioritare asa cum au fost subliniate in Planul National de Dezvoltare a zonelor rurale, in Planul de dezvoltare al Regiunii Vest pentru zonele rurale si Master Planul judetului Hunedoara pentru perioada 2014-2020.

Prin dezvoltarea retelelor de alimentare cu apa si canalizare in sistem centralizat si armonizarea cu standardele europene in domeniul epurarii apelor uzate se va putea asigura imbunatatirea standardului de viata a populatiei din comuna Soimus, jud.Hunedoara, cresterea starii de sanatate a populatiei si diversificarea activitatilor economice. Se impune necesitatea infrastructurii in aceasta regiune, deoarece prin aceasta zona trece drumul de mare viteza de tip autostrada inclus in Coridorul IV PanEuropean, Arad – Sibiu - Bucuresti.

Avand in vedere pozitia radiala a acestor localitati Cainelu de Jos, Sulighete si Fornadia, in care nu exista sisteme centralizate de alimentare cu apa si canalizare, fata de centru de comuna in care exista dezvoltat un sistem de alimentare cu apa si  canalizare menajera, respectiv amplasarea acestor localitati la cca. 3 km de localitatea Soimus, s-au prevazut urmatoarele lucrari pentru conformare sistemului de alimentare cu apa si canalizare la directivele UE:

- Realizarea lucrarilor de extindere a retelelor de distributie apa in satele Cainelu de Jos, Fornadia si Sulighete si realizarea lucrarilor de canalizare in localitatea Cainelu de Jos, prin extinderea sistemelor de alimentare cu apa si canalizare existente, aceste solutii implicand resurse financiare si materiale minime pentru ca aceste localitati sa fie conformate la cerintele Directivelor UE in ceea ce priveste infrastructura de apa si apa uzata, orice alta solutie tehnica ce implica surse, capatari, tratari in vederea potabilizarii apei, etc, depasind resursele alocate si necesare prin solutia tehnica de extindere a retelelor existente;

- apele uzate din localitatea Cainelu de Jos vor fi transmise prin intermediul retelei de canalizare din localitatea Bejan si a statiilor de pompare ape uzate, in noua SEAU propusa a se realiza in Bejan cu capacitatea de 1615 LE, prin intermediul unei conducte de refulare Dn 140 mm.

In acest context autoritatile locale au avut in vedere ca in strategia locala de dezvoltare a infrastructurii de apa potabila si apa uzata, sa promoveze investitiile de extindere a sistemului centralizat de alimentare cu apa si colectare apa uzata in localitatile in care in prezent acestea nu exista, din comuna Soimus, jud.Hunedoara.

- VALOAREA INVESTITIEI

13,154,034.00 lei (cu TVA)

- PERIOADA DE IMPLEMENTARE  PROPUSA

2 ani

- PLANSE REPREZENTAND LIMITELE AMPLASAMENTULUI PROIECTULUI, INCLUSIV ORICE SUPRAFATA DE TEREN SOLICITATA PENTRU A FI FOLOSITA TEMPORAR (PLANURI DE SITUATIE SI AMPLASAMENTE)

Conform planurilor anexate.

- DESCRIERE A CARACTERISTICILOR  FIZICE ALE INTREGULUI PROIECT, FORMELE FIZICE ALE PROIECTULUI (PLANURI, CLADIRI, ALTE STRUCTURI, MATERIALE DE CONSTRUCTIE SI ALTELE)

Conform planurilor anexate.

- DESCRIEREA LUCRARILOR DE DEMOLARE NECESARE

Nu este cazul

- DESCRIEREA AMPLASAMENTULUI PROIECTULUI

Comuna Şoimuş este o unitate administrativ-teritorială situată în partea centrală a judeţului Hunedoara, pe Valea Mureşului, pe malul drept al acestui râu, la intrarea lui în defileul Deva- Radna.

Amplasamentul investiţiei a fost stabilit prin tema de proiectare si este situat in intravilanul si extravilanul localitatilor Cainelu de Jos, Sulighete si Fornadia.

- DESCRIEREA TUTUROR EFECTELOR SEMNIFICATIVE POSIBILE ASUPRA MEDIULUI ALE PROIECTULUI, IN LIMITA INFORMATIILOR DISPONIBILE

- Surse de poluanti si instalatii pentru retinerea, evacuarea si dispersia poluantilorin mediu:

- Protectia calitatii apelor:

Documentatia respecta conditiile privind colectarea, epurarea si evacuarea apelor uzate conform normelor tehnice NTPA 001 si normativul privind evacuarea apelor uzate in retelele de canalizare ale localitatilor si in statiile de epurare NTPA 002/2002 revizuit prin HG352/2005.

- Protectia aerului:

Dupa punerea in functiune a sistemului de alimentare cu apa, canalizare menajera si epurarea apelor  nu vor rezulta poluanti emisi in atmosfera.

Sunt respectati indicatorii de calitate ai aerului conform Legii nr. 104/2011 si STAS  nr. 12574/1987.

- Protectia impotriva zgomotului si vibratiilor:

Nivelul de zgomot se incadreaza in limitele maxime admise de STAS 10009/1988.

Sursele de zgomot in perioada de exploatare sunt functionarea utilajelor din dotare (pompe centrifuge si pompe submersibile). Utilajele nu sunt surse potentiale de poluare a mediului ambiant. In plus ele vor actiona in spatii inchise, nivelul zgomotului propagat in exterior va fi practic neglijabil, s-au prevazut amortizoare pentru vibratii.

- Protectia impotriva radiatiilor:

Nu este cazul.

- Protectia solului si a subsolului:

Putem considera ca obiectivul, ca sursa de poluare independenta in zona, nu afecteaza calitatea solului si subsolului. Obiectivul se incadreaza in limitele impuse prin Ord. nr. 756/1997, HG nr. 168/2002 si Ord. nr. 344/2004.

Reteaua de distributie a apei potabile si agentul vehiculat – apa potabila, nu reprezinta risc de contaminare pentru apele subterane sau de suprafata.

Retelele de canalizare sunt realizate din conducte PVC, SN4, iar etansarile se realizeaza cu mufa si garnituri cauciuc. Pe  reteaua de canalizare nu se admit pierderi, iar inainte de darea in functiune se fac probe de etanseitate.

Avand in vedere faptul ca evacuarea apelor uzate si a namolulului respecta cerintele impuse, putem considera ca obiectivul, ca sursa de poluare independenta in zona, nu afecteaza calitatea solului si subsolului.

- Protectia ecosistemelor terestre si acvatice:

Retelele de alimentare cu apa si canalizare sunt pozate in lungul drumurilor judetene, ulitelor si drumurilor satesti. Statiile de pompare si statia de epurare sunt amplasate in domeniul public, cu acordul Consiliului Local.

În acest context, prin realizarea acestei investitii nu se afecteaza ecosistemele.

- Protectia asezarilor umane si a altor obiective de interes public:

Nu sunt afectate gospodariile sau obiectivele de interes local, nu sunt necesare masuri suplimentare pentru protejarea acestora.

- Gospodarirea deseurilor generate pe amplasament:

Au fost identificate trei surse generatoare de deseuri in cadrul acestui proiect:

- Deseuri menajere rezultate pe durata derularii executiei lucrarilor care vor fi colectate de catre Contructor si evacuate respectand legislatia in vigoare;

- Deseuri din constructii rezultate in urma excavarilor care vor fi transportate, depozitate si nivelate la locul indicat de catre Primarie;

- Namolul rezultat in urma epurarii apelor uzate menajer care va fi stocat in saci si ulterior va fi folosit in agricultura sau va fi transportat in depozit ecologic.

- Gospodarirea substantelor si preparatelor chimice periculoase:

Nu este cazul.

- Utilizarea resurselor naturale, in special a solului, a terenurilor, a apei si a biodiversitatii:

Nu este cazul.

- DESCRIEREA ASPECTELOR DE MEDIU SUSCEPTIBILE A FI AFECTATE IN MOD SEMNIFICATIV DE PROIECT:

Nu este cazul.

- PREVEDERI PENTRU MONITORIZAREA MEDIULUI:

DOTARI SI MASURI PREVAZUTE PENTRU CONTROLUL EMISIILOR DE POLUANTI IN MEDIU:

Calitatea apei uzate atinsă dupa epurare permite acesteia sa fie deversată într-un emisar natural conform normativelor in vigoare.

Parametrii la iesirea din staţia de epurare : conf. NTPA 001 , revizuit prin HG352/2005.

- LEGATURA CU ALTE ACTE NORMATIVE SI/SAU PLANURI/PROGRAME/STRATEGII/DOCUMENTE DE PLANIFICARE:

- Justificarea incadrarii proiectului, dupa caz, in prevederile altor acte normative nationalecare transpun legislatia Uniunii Europene:

Nu este cazul.

- Planul/programul/strategia/documentul de programere/planificare:

HCL de aprobare a Sudiului  de Fezabilitate

Master Plan pentru judetul Hunedoara

- LUCRARI NECESARE ORGANIZARII DE SANTIER:

In cadrul proiectului au fost stabilite 2 (doua) amplasamente pentru organizarea de santier dupa cum urmeaza:

OS Bejan:

Organizarea de santier este amplasata pe domeniul public conform CF nr. cadastral 62227 cu acces din drumul judetean DJ 706A

OS Sulighete:

Organizarea de santier este amplasata pe domeniul public conform CF nr. cadastral 62432 cu acces din drumul comunal DC 146

Pentru organizarea de şantier se vor avea în vedere următoarele:

- amplasarea organizării de şantier în conformitate cu proiectul şi avizele autorităţilor;

- asigurarea căilor de acces;

- delimitarea fizică a organizării de şantier prin garduri;

- realizarea racordurilor temporare de alimentare cu energie electrică,

- realizarea zonei administrative si sociale: barăci cu destinatia birouri, depozite de materiale si scule, vestiare, WC (componenţa va fi în conformitate cu necesităţile şantierului şi legislaţia  aplicabilă);

- asigurarea unui iluminat general, în aer liber şi în clădiri, cu un nivel de iluminare conform cu normele aplicabile;

- organizarea spaţiilor necesare depozitării temporare a materialelor, măsurile specifice pentru  conservare pe timpul depozitării şi evitării degradărilor ;

- platou depozitare materiale;

- containere colectare deseuri;

- rampa pentru spalare autovehicule la iesirea din santier;

- dotarea cu mijloace PSI;

- prezentarea informaţiilor privitoare la şantier prin:

- montarea panoului general de şantier (în conformitate cu cerinţele legale)

- montarea unui panou ce indică lucrările specifice din şantierul de construcţii

- afişarea de instrucţiuni generale cu privire la “Disciplina în şantierul de construcţii”

- (Regulament de ordine interioară)

- afişarea unui Plan de circulaţie în şantier şi în proximitatea şantierului cu indicarea acceselor;

- afişarea unui Plan de acţiune în situaţii de urgenţă (incendiu, calamităţi naturale);

- afişarea Graficului de execuţie a lucrărilor şi actualizarea lor ori de câte ori este necesar. Pentru a proteja spaţiul înconjurător de efectele şantierului dar în mod deosebit pentru a delimita aria lucrărilor, se împrejmuieşte zona cu gard sau sau se repara si se completeaza imprejmuirea existenta, se protejează zonele exterioare de acces pietonal cât şi zonele de acces interioare, finalizându-se cu trasarea şi marcarea căilor de acces pentru utilaje, autovehicule şi pietoni. Se vor marca căile de acces şi se vor afişa în punctele vulnerabile ale şantierelor prescripţii de semnalizare conforme cu legislatia in vigoare.

Se vor asigura iluminarea si paza zonei de organizare de santier.

Deseurile menajere si cele asimilabile acestora vor fi colectate în interiorul organizarii de santier în puncte de colectare prevazute cu containere tip pubele.

Periodic vor fi transportate în conditii de siguranta la o rampa de gunoi stabilita de comun acord cu Inspectoratul de Protectia Mediului. Igienizarea toaletei se va face saptamanal de catre o firma specializata in astfel de servicii.

- LUCRARI DE REFACERE A AMPLASAMENTULUI LA FINALIZAREA INVESTITIEI:

Aducerea la starea initiala (refacere asfalt, zone verzi etc.)

- ANEXE  –  piese desenate:

- Plan de incadrare in zona

- Plan general

- Planuri de situatie STEREO 70

| Intocmit, ing. Comsa Cosmin | Verificat, ing. Stan Gabriel |
| --- | --- |