Ministerul Mediului

Agenţia Naţională pentru Protecţia Mediului

AGENŢIA PENTRU PROTECŢIA MEDIULUI HUNEDOARA

# DECIZIA ETAPEI DE INCADRARE (PROIECT)

# Nr. 10416 din 10.07.2019

Ca urmare a solicitării de emitere a acordului de mediu adresate de SC EXPLO METADA SRL, cu sediul in comuna Rapoltu Mare, satul Rapoltu Mare, str. DJ 107A, Complex Turistic Steaua Muresului, judetul Hunedoara,  înregistrată la Agenţia pentru Protecţia Mediului Hunedoara cu nr. 10416 din 14.12.2018,  în baza Legii nr. 292 /2018 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului şi a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 49/2011, cu modificările şi completările ulterioare,

Agenţia pentru Protecţia Mediului Hunedoara decide, ca urmare a consultărilor   desfăşurate în cadrul şedinţei Comisiei de Analiză Tehnică din data de 21.05.2019, că proiectul:

,, Exploatarea agregatelor minerale din albia minora a raului Mures – Perimetrul Dobra Top’’ situat in comuna Dobra, satul Dobra, CF 62655, judeţul Hunedoara se supune evaluării impactului asupra mediului şi se supune evaluării adecvate şi nu se supune evaluării impactului asupra corpurilor de apă.

Justificarea prezentei decizii:

I.  Motivele pe baza cărora s-a stabilit necesitatea efectuării evaluării impactului asupra mediului  sunt următoarele :

a) Proiectul se încadrează în prevederile Legii nr.292 /2018 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului,  anexa nr. 2, la pct. 2, alin.c)  extractia mineralelor prin dragare fluviala sau marina;

- Certificat de urbanism nr. 259 din data de 24.10.2018, emis de Consiliul Judeţean

Hunedoara, valabilitatea de 24  luni de la data emiterii;

- Punct de vedere emis de CFM domeniul Biodiveristate din cadrul APM Hunedoara si

lista de control;

d) Memoriu de prezentare  conform Ord. M.M.P. nr. 135/2010, întocmit de SC Clarissan SRL Cluj si memoriu de prezentare conform Ord. MMP nr. 19/2010;

- Aviz de gospodărire a Apelor nr. 252/18.10.2018 emis de Administraţia Bazinală de Apă

Mureş privind: ,, Exploatarea  nisipului si pietrisului din albia minora a raului Mures – balastiera Dobra Top’’ in extravilanul localitatii Dobra, comuna Dobra, judeţul Hunedoara

- Contract nr. 3352 I/2018 de inchiriere a suprafetei de 29.355 mp albie minora a raului

Mures, Perimetrul Dobra Top, bun imobil proprietate publica a statului, aflat in administrarea A.N.,, Apele Romane’’ A.B.A. Mures;

- Aviz favorabil nr. 4349 din 10.10.2018, emis de Primaria Comunei Dobra;

- Punct de vedere nr. 2397/05.04.2019, emis de ANANP;

1. Caracteristicile proiectului:

La identificarea caracteristicilor proiectului se iau în considerare urmatoarele aspecte:

a) mărimea proiectului: proiectului este situat în albia minoră a râului Mureș, de-a lungul ambelor maluri ale râului Mureș aflîndu-se lunca largă a acestui curs de apă pe teritoriul cadastral al Comunei Dobra, sat Dobra, jud. Hunedoara, proiectul propus se află situat în aria natural protejată ROSCI 0064 Defileul Mureșului.

- Amplasamentul proiectului este reprezentat de o insulă formată din agregate minerale situată în albia minoră a râului Mureș, având următoarele caracteristici dimensionale:

- lungime = cca. 300 m;

- lăţime = 45-120 m;

- suprafaţa = cca. 25 500 mp;

- grosime = 3,5-4,5  m, medie = 4,0 m

- accesul: se va realiza pe un drum local de exploatație agricolă amenajat anterior ca drum tehnologic, având lungimea totală de cca. 1,0 km, fiind racodat la drumul național DN 68 Ilia - Lugoj, în afara localității Dobra. Utilizarea și întreținerea drumului se va face în baza acordului Primăriei Dobra.

Situatia existenta:

- Agregatele minerale sunt reprezentate de nisip și pietriș cu granulaţie de 0-70mm, ajungând uneori la 120 mm, având acumulare continuă pe seama debitelor solide purtate de apă, sporite cantitativ în perioada viiturilor.

- Aproximativ 10 000 mp din suprafața insulei este colmatată  cu mâluri și sol aluvial imatur, pe care sunt pâlcuri vegetative formate dintr-un amestec haotic de tufărișuri, salcie, vegetație ruderală specifică.

- Fiind situată în albia minră a râului Mureș, insula împiedică curgerea normală a apei, conducând la mărirea înălțimii de udare și a presiunii exercitate asupra malurilor, cu efecte erozionale  și surpări de mal, concomitent cu afectarea accentuată a terenurilor riverane. .

Situatia propusa:

- Proiectul prevede executarea lucrărilor necesare extragerii agregatelor minerale acumulate în albia minoră a râului Mureș sub forma unei insule, în scopul valorificării acestora în domeniul construcțiilor, concomitent cu decolmatarea albiei şi aducerea ei la parametrii optimi de scurgere a apei.

Perimetrul de exploatare: lucrările proiectate se vor desfăşura într-un perimetru de exploatare situat în albia minoră a râului Mureş, având limitele suprapuse cu limitele perimetrului cu suprafața de 29 355,00 mp, închiriat beneficiarului de către A.B.A. Mureş prin Contractul nr. 3352 I/ 2018, fiind delimitat  de următoarele puncte de coordonate STEREO 70:

| Nr. pct. | X | Y |
| --- | --- | --- |
| 1 | 495091,000 | 310700,000 |
| 2 | 495082,000 | 310739,000 |
| 3 | 494963,000 | 310869,000 |
| 4 | 494795,000 | 310961,000 |
| 5 | 494796,000 | 310948,000 |
| 6 | 494847,000 | 310918,000 |
| 7 | 494908,000 | 310738,000 |
| 8 | 494952,000 | 310696,000 |
| 9 | 495050,000 | 310683,000 |

Perimetrul de exploatare are următoarele caracteristici dimensionale:

- lungime = 390 m;   lăţime max = 127 m;

- suprafaţa totală= 29 355,0 mp;

- suprafața exploatabilă = 25 500 mp:

- rezerva de agregate minerale = 102 000 mc

- capacitatea de producţie programată : total = 102 000 mc;

- capacitate anuală = 51 000 mc/an;

În dotarea balastierei vor fi următoarele utilaje terasiere şi de transport:

- excavator = 2 buc,  autoîncărcător frontal = 1 buc si autobasculante = 6  buc;

Durata proiectului: programarea activităţii se face inițial pe doi ani contractuali, durata totală fiind condiționată de regenerarea naturală a rezervei de agregate minerale pe seama viiturilor. Din practică, regenerarea anuală a rezervei de agregate minerale se apreciază  la 10-20 % , astfel încât, durata totală a proiectului se estimează la cca. trei ani.

Programul de lucru: va fi de 8 ore/zi, 5 zile/săptămână, 250 zile/an.

Procesul tehnologic: constă în executarea lucrărilor de pregătire, amenajarea accesului tehnologic  la punctul de exploatare şi de decopertare, urmate de lucrările de exploatare propriu-zise.

Lucrările de pregătire:

- amenajarea accesului la punctul de exploatare: se va amenaja o rampă tehnologică provizorie amplasată la malul staâng, în amontele perimetrului de exploatare, care va face legătura cu drumul local de acces, amenajat la rândul său ca drum tehnologic. Rampa tehnologică se va amenaja din balast, fiind sistematizată astfel încât, malul să nu fie afectat.

- decopertarea: stratul de sol și mâluri aluviale se vor îndepărta din zona în care se dezvoltă (pe cca. 10 000 mp), cu ajutorul unui buldozer concomitent îndepărtându-se și vegetația prin dezrădăcinare. Materialul rezultat se va evacua de pe amplasament fiind utlizat la consolidarea malurilor în zona perimetrului de exploatare sau la umplerea unor excavații din zonă, la indicarea administrației locale.

Având în vedere grosimea medie a stratului de sol vegetal = 0,50 m şi suprafaţa pe care se dezvoltă = 10 000 mp, volumul materialului rezultat la descopertare va fi : 10 000 mp x 0,5 m = 5 000 mc.

Lucrările de exploatare a agregatelor minerale: se vor realiza prin excavare în fîşii longitudinale extrase în ordine, dinspre firul apei spre malul stâng, cu înaintare din aval înspre amonte, folosindu-se excavatoare echipate cu cupa inversă.

- excavatorul se va poziţiona în avalul fîşiei dinspre firul apei şi va lucra în retragere, cu front unic, până la exploatarea completă a acestei fâşii, după care se va deplasa în avalul fâşiei următoare, reîncepând excavarea.

- după caz, se va folosi şi un autoîncărcător frontal pentru excavare în punctele în care nu se justifică utilizarea excavatorului sau pt încărcarea materialului în mijloace auto.

- fîşiile de exploatare vor avea lăţimea de 4-5 m, în funcţie de raza de excavare a utilajelor folosite şi de condiţiile concrete din teren.

-  materialul excavat se va încărca direct în mijloacele auto fiind transportat la punctele de utilizare fără a se forma depozite temporare sau de lungă durată în albia minoră a râului sau pe malul apei.

Transportul: se va realiza cu mijloace auto prevăzute cu bene etanşe care vor circula numai pe drumul local existent, amenajat corespunzător ca drum tehnologic.

Conditii tehnice prevăzute la exploatare- protejerea malurilor:

- se vor păstra pilieri de protectie pentru ambele maluri cu lăţimea minimă = 10 m măsurat de la piciorul taluzului malului spre perimetrul de exploatare;

-  exploatarea  agregatelor minerale nu va depăşi limita perimetrului de exploatare avizat;

- nu se va exploata sub formă de gropi şi nu vor executa lucrări de barare a cursului de apă sau lucrări care să modifice panta naturală a talvegului;

- se interzice înființarea  depozitelor intermediare de agregate minerale în albia minoră a râului pentru a nu obstrucționa curgerea liberă a apei;

- adîncimea maximă de exploatare va fi de 4,5 m, fără a cobori sub cota talvegului actual.

Modul de asigurare cu uleiuri şi combustibili:

- Aprovizionarea cu combustibil şi uleiuri se va realiza pe baze contractuale de la o staţie de distribuţie autorizată, situată în exteriorul obiectivului.

- Pe amplasament se vor alimenta cu combustibil numai utilajele folosite la extracţia agregatelor minerale (excavatoarele) .

- Autobasculantele folosite la transport şi autoîncărcătorul frontal  se vor  alimenta individual prin deplasare la staţii de combustibil autorizate.

- Furnizorul combustibilului va asigura transportul şi alimentarea loco a excavatoarelor cu mijloace auto destinate transportului de carburanţi în zone izolate, dotate cu sistem propriu de transvazare a combustibilului în rezervorul utilajului care se alimentează.

- Transvazarea motorinei în rezervorul utilajelor de excavare se va face într-un loc special amenajat în acest scop,  balastat și dotat cu tăvi metalice de retenţie şi materiale absorbante (pe amplasamentul de parcare a rulotei de șantier, cu suprafața de 40 mp).

Asigurarea utilităților:

- alimentarea cu apă potabilă: se va consuma apă îmbuteliată.

- apa menajeră: nu este necesară; pentru nevoile personalului se va amenaja un refugiu dotat cu wc ecologic care se va întreține de un prestator specializat, pe baze contractuale.

- evacuarea apelor uzate: din activitate nu rezultă ape uzate.

- evacuarea apelor pluviale: apele pluviale se vor infiltra în teren şi se vor scurge liber în râul Mureș.

Descrierea lucrărilor de refacere a amplasamentului în zona afectată de execuția investiției:

La terminarea exploatării agregatelor minerale se vor executa următoarele lucrări:

- taluzul excavaţiilor rezultate în urma extragerii nisipului şi pietrişului se va rectifica la o înclinare de 1:1,5 şi se va racorda amonte-aval cu malul natural al râului;

- în zona rampei tehnologice provizorii, se va excava ”în retragere” balastul din care a fost amenajată, rectificându-se terenul aferent la o inclinare apropiată de înclinarea naturală a taluzului malului stâng; linia superioară a malului stâng se va delimita prin plantare de butaşi de salcie în scopul consolidării şi a reintegrării în peisaj;

- se va nivela drumul local de acces astfel încât, să poată fi utilizat în continuare de către proprietarii terenurilor din zonă ca drum de exploatație agricolă;

-  se vor colecta și evacua toate deseurile de pe amplasament.

b)cumularea cu alte proiecte:  aproximativ 1,7 km  in amonte se afla se află proiectul: ,,Exploatarea agregatelor minerale din albia minora a raului Mures – Perimetrul Stretea’’, titular SC Explo Metada SRL, in faza de avizare - documentatia se afla in procedura.

c) utilizarea resurselor naturale: agregate minerale 102 000 mc,  descopertare  5 000 mc;

agregate minerale se exploatează în baza permisului de exploatare ce va fi obţinut de la autorităţile competente; agregate mineralevor fi utilizate in domeniul construcţiilor de drumuri - infrastructura;

d) producţia de deşeuri: in perioada de exploatare a agregatelor minerale, se vor produce şi alte categorii de deşeuri : deşeuri menajere - cod 200301, uleiuri cod 130111* şi /sau cod 130205*, anvelope uzate – cod 160103, baterii şi acumulatori uzaţi - cod160601*deşeuri ce vor fi gestionate conform prevederilor legale în vigoare; deseuri tehnologice - deşeuri, formate din roci alterate, pământ şi resturi vegetale - cod 01.04.99   rezultat din lucrarile de pregatire, sol vegetal  cod 01.01.02;

e)emisiile poluante, inclusiv zgomotul si alte surse de disconfort: în perioada de execuţie pot apărea concentraţii mărite pe termen scurt al principalilor poluanţi (pulberi, oxizi de azot, dioxid de sulf, metale grele) datorită utilajelor. De asemenea, referitor la zgomotul produs de utilaje în perioada de execuţie  acesta se va amplifica. În ceea ce priveşte factorul de mediu sol acesta poate fi afectat de eventualele scurgeri de produse petroliere de la utilaje şi mijloace de transport utilizate în faza de execuţie.

f)riscul de accident, tinându-se seama în special de substantele si de tehnologiile utilizate:

proiectul prezintă risc redus de poluare a solului, ca urmare a unor pierderi accidentale de combustibili şi/sau carburanţi de la utilajele folosite la lucrări.

2. Localizarea proiectului:

Se ia în considerare sensibilitatea mediului în zona geografică posibil a fi afectată de proiect, avându-se în vedere în special:

2.1.Utilizarea existentă a terenului: conform prevederilor Certificat de urbanism nr. 259 din data de 24.10.2018, emis de Consiliul Judeţean Hunedoara, valabilitatea de 24  luni de la data emiterii, faza (DTAC si DTOE), emis de Consiliul Judetean Hunedoara;

Regimul juridic: imobilul este situat in extravilan apartine domeniului public al statului roman, cu drept de administrare MAP prin Administratia Nationala Apele Romane. Contract de inchiriere nr. 3352/2018.

Regimul economic: folosinţa actuală a imobilului este: albia minora  a raului Mures-UAT Dobra.

Regimul tehnic: se vor respecta conditiile specificate in certificatul de urbanism;

2.2.Relativa abundenţă a resurselor naturale din zonă, calitatea şi capacitatea regenerativă a acestora – volum total estimat de  agregate minerale (nisip si pietris) 102 000 mc. Exploatarea agregatelor minerale se va face în baza Permisului de exploatare ce va fi emis de Agenţia Naţională de Resurse Minerale-CIT Deva.

2.3.Capacitatea de absorbţie a mediului, cu atenţie deosebită pentru:

a) zonele umede – nu este cazul;

b) zonele costiere – nu este cazul;

c) zonele montane şi cele împădurite – nu este cazul;

d) parcurile şi rezervaţiile naturale – nu este cazul;

e) ariile clasificate sau zonele protejate prin legislaţia în vigoare, cum sunt: zone de protecţie a faunei piscicole, bazine piscicole naturale şi bazine piscicole amenajate – nu este cazul;

f) zonele de protecţie specială, mai ales cele desemnate prin OUG nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei salbatice, cu modificările şi completările ulterioare, zonele prevazute prin Legea nr. 5/2000 privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului naţional – Sectiunea a III-a – zone protejate, zonele de protecţie instituite conform prevederilor Legii apelor nr. 107/1996, cu modificările şi completările ulterioare şi H.G. nr. 930/2005 pentru aprobarea Normelor speciale privind caracterul şi mărimea zonelor de protecţie sanitară şi hidrogeologică: Perimetrul de exploatare se află in situl de importanţă comunitară ROSCI 0064 Defileul Mureşului ;

g) ariile în care standardele de calitate a mediului stabilite de legislaţie au fost deja depăşite: nu este cazul;

h) ariile dens populate: nu este cazul;

i) peisajele cu semnificaţie istorică, culturală şi arheologică:nu este cazul.

3. Caracteristicile impactului potenţial:

a) extinderea impactului - aria geografica şi numărul persoanelor afectate - satul Dobra se află la o distanţă de aproximativ 2 km faţă de amplasamentul proiectului;

b) natura transfrontiera a impactului – proiectul aflându-se la o distanţă de 160 km ESE faţă de graniţa cu Ungaria, zona Nădlac ;

c) mărimea şi complexitatea impactului – în perioada de execuţie a lucrărilor;

d) probabilitatea impactului- redusă;

e) durata, frecvenţa şi reversibilitatea impactului-redusă;

II.Motivele pe baza cărora s-a stabilit necesitatea efectuării evaluării adecvate sunt următoarele:

a) Proiectul se va implementa în situl de importanţă comunitară ROSCI0064 Defileul

Mureşului și este susceptibil de a avea impact negativ semnificativ asupra habitatelor și speciilor pentru care a fost declarată aria naturală protejată.

b) Proiectul va include şi acţiuni de construcţie, funcţionare care duc la modificări fizice

în aria naturală protejată de interes comunitar .

III.Motivele pe baza cărora s-a stabilit necesitatea neefectuării evaluării impactului asupra corpurilor de apă sunt:

- Aviz de gospodărire a Apelor nr. 252/18.10.2018 emis de Administraţia Bazinală de Apă

Mureş privind: ,, Exploatarea  nisipului si pietrisului din albia minora a raului Mures – balastiera Dobra Top’’ in extravilanul localitatii Dobra, comuna Dobra, judeţul Hunedoar.

Prezenta decizie poate fi contestată în conformitate cu prevederile Legii nr.292/2018 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului şi ale Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările şi completările ulterioare.

DIRECTOR EXECUTIV,

Viorica Georgeta BARABAŞ

ŞEF SERVICIU                                                                         ÎNTOCMIT

Avize, Acorduri, Autorizaţii                                               Eugenia Claudia AVRAM  (AAA)

Lucia Doina COSTINAŞ

ÎNTOCMIT

Anca UNGUREANU(CFM Biodiversitate)