Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor

Agenția Națională pentru Protecția Mediului

AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI HUNEDOARA

Decizia etapei de încadrare (proiect)

Nr. 1868 / 21.07.2023

Ca urmare a solicitării de emitere a acordului de mediu adresate de U.A.T. PETROȘANI, cu sediul în Petroșani, str. 1 Decembrie 1918 nr. 93, județul Hunedoara, înregistrată la Agenția pentru Protecția Mediului Hunedoara cu nr. 1868/02.03.2023, în baza Legii nr. 292/2018 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice și private asupra mediului și a Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei și faunei sălbatice, aprobată prin Legea nr. 49/2011, cu modificările și completările ulterioare,

Agenția pentru Protecția Mediului Hunedoara decide, ca urmare a consultărilor desfășurate în cadrul ședinței CAT din data de 04.07.2023 și a completărilor depuse, că proiectul ”Amenajare linie de transport ecologic pe cablu tip telegondolă între străzile Maleia și Alpina, situate în intravilanul municipiului Petroșani - Studiu de fezabilitate”, propus a fi realizat în municipiul Petroșani, str. Maleia și str. Alpina, județul Hunedoara, nu se supune evaluării impactului asupra mediului, nu se supune evaluării adecvate și nu se supune evaluării impactului asupra corpurilor de apă.

Justificarea prezentei decizii:

I. Motivele pe baza cărora s-a stabilit necesitatea neefectuării evaluării adecvate sunt următoarele:

- Avizul Agenției Naționale pentru Arii Naturale Protejate - Serviciul Teritorial Hunedoara nr. 46 din 07.07.2023; obiectivul se suprapune peste ROSCI0188 Parâng

II. Motivele pe baza cărora s-a stabilit necesitatea neefectuării evaluării impactului asupra corpurilor de apă sunt următoarele:

- proiectul propus nu se încadrează în prevederile art. 48 și 54 din Legea apelor nr. 107/1996, cu modificările și completările ulterioare

III. Motivele pe baza cărora s-a stabilit necesitatea neefectuării evaluării impactului asupra mediului sunt următoarele:

- proiectul se încadrează în prevederile Legii nr. 292/2018, anexa nr. 2, pct. 12, lit. a);

- Certificatul de urbanism  nr. 30 din 15.02.2023 emis de Primăria Municipiului Petroșani;

- Extras de carte funciară nr. 66980 emis de Biroul de Cadastru și Publicitate Imobiliară Petroșani la data de 08.07.2022;

- Extras de carte funciară nr. 66982 emis de Biroul de Cadastru și Publicitate Imobiliară Petroșani la data de 04.07.2022;

- Extras de carte funciară nr. 66983 emis de Biroul de Cadastru și Publicitate Imobiliară Petroșani la data de 21.06.2022;

- Extras de carte funciară nr. 67021 emis de Biroul de Cadastru și Publicitate Imobiliară Petroșani la data de 13.05.2022;

- Extras de carte funciară nr. 67012 emis de Biroul de Cadastru și Publicitate Imobiliară Petroșani la data de 13.05.2022;

- Extras de carte funciară nr. 67018 emis de Biroul de Cadastru și Publicitate Imobiliară Petroșani la data de 13.05.2022;

- Extras de carte funciară nr. 66954 emis de Biroul de Cadastru și Publicitate Imobiliară Petroșani la data de 31.03.2022;

- punctul de vedere nr. 2319713/19.06.2023 emis de Inspectoratul pentru Situații de Urgență ”Iancu de Hunedoara” al Județului Hunedoara, înregistrat la A.P.M. Hunedoara cu nr. 5618/26.06.2023;

- în conformitate cu criteriile din Anexa nr. 3 la Legea nr. 292/2018:

- Caracteristicile proiectului

La identificarea caracteristicilor proiectelor se iau în considerare următoarele aspecte:

- Dimensiunea și concepția proiectului:

Proiectul se va realiza pe un teren cu construcții, cu suprafața de 20539 mp, proprietate a Municipiului Petroșani - domeniul public (CF 66980, 66982, 66983, 67021, 67012, 67018, 66954). Terenurile sunt situate în extravilan și intravilan.

| Nr. CF | Nr. cad. | Amplasare | Suprafață (mp) | Observații |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 66980 | 66980 | extravilan | 4985 | canton supraveghere |
| 66982 | 66982 | extravilan | 3516 | pilonii nr. 8, 9, 10 și 11 ai telescaunului vechi existent |
| 66983 | 66983 | extravilan | 2743 |  |
| 67021 | 67021 | extravilan | 1390 | pilonii nr. 2 și 3 ai telescaunului vechi existent |
| 67012 | 67012 | intravilan | 3954 | pilonii nr. 12, 12 14, 15, 16 și 17 și stația intermediară a telescaunului vechi existent |
| 67018 | 67018 | intravilan | 2451 | pilonii nr. 18, 19, 20 și 21, stație telescaun sosire și anexă telescaun stație sosire |
| 66954 | 66954 | intravilan | 1500 | stație telescaun pornire |

Proiectul propune realizarea unei instalații de transport pe cablu de tip telegondolă, pe amplasamentul telescaunul vechi, dat în folosință în anul 1973. Instalația este prevăzută cu o stație inferioară la cota de aprox. 1073 m, o stație superioară la cota de 1685 m și o stație intermediară la cota de aprox. 1580 m. Traseul are o lungime de 2200 m.

Accesul în zona instalației se face cu ajutorul unui sistem automatizat de bileterie/ticketing.

Din punct de vedere constructiv, realizarea instalației presupune realizarea următoarelor lucrări:

  - Executarea lucrărilor de săpătură pentru fundațiile stațiilor de plecare, sosire și intermediară a stâlpilor

  - Turnarea betonului de egalizare

  - Montarea armăturilor

  - Executarea lucrărilor de decofrare și hidroizolare a fundațiilor

  - Realizarea umpluturilor și compactărilor de lângă fundații

  - Refacerea zonelor afectate în timpul execuției

Materiile prime/auxiliare necesare pentru executarea proiectului sunt următoarele:

  - structuri integrale metalice (grinzi, piloni, cablu, etc.)

  - balast pentru fundațiile din beton

  - lemn pentru cofraje

  - carburanți pentru funcționarea utilajelor și a generatoarelor electrice

Pentru realizarea proiectului nu sunt necesare lucrări de defrișare și se va încerca, acolo unde este posibil, ca pe amplasamentul fundațiilor stâlpilor telescaunului să se monteze stâlpii pentru telegondolă, pentru a se reduce suprafața afectată de noile construcții de fundare.

Alimentarea cu apă și cu energie electrică se va asigura de la rețelele existente în zonă. Pentru muncitori se va furniza apă îmbuteliată.

Accesul pe amplasament se va realiza pe căile de acces existente.

Organizarea de șantier:

- se va realiza în cadrul amplasamentului deținut de beneficiar, în zona stației inferioare de pornire existente, la cota 1073 m, situată în afara sitului de importanță comunitară

- va ocupa suprafața de 600 mp din suprafața de 1110 mp ai stației inferioare, cu sistemul rutier compus din 15 cm balast, și 12 cm piatră spartă

- se va realiza o împrejmuire din plasă de sârmă cu panouri tip gard din ramă de oțel rotund, fixate pe stâlpi metalici

- se vor amplasa: 2 containere pentru personal, 2 containere grup sanitar ecologic, 1 pichet de incendiu, platformă pentru depozitarea materialelor, generator electric

- asigurarea apei în șantier se va face cu cisterna și se va depozita în ambalaje speciale

- se va asigura semnalizarea luminoasă a lucrărilor pe parcursul executării acestora

- staționarea utilajelor și a mijloacelor de transport în incinta organizării de șantier se va realiza în spații special amenajate, dotate cu materiale absorbante

- se vor amenaja platforme speciale pentru stocarea temporară a deșeurilor generate

- se va amenaja un spațiu pentru generatorul electric

- combustibilii se vor asigura de la stații de distribuție autorizate

- Cumularea cu alte proiecte: nu este cazul

- Utilizarea resurselor naturale, în special a solului, a terenurilor, a apei și a biodiversității: lemn, balast

- Producția de deșeuri: pe parcursul lucrărilor se va realiza colectarea selectivă a deșeurilor; gestionarea deșeurilor produse se va realiza în conformitate cu prevederile legale în vigoare

| Cod deșeu | Denumirea deșeului generat | Cantitate (tone) |
| --- | --- | --- |
| 17 09 04 | Amestecuri de deșeuri de la construcții și demolări, altele decât cele specificate la 17 09 01, 17 09 02 și 17 09 03 | 3 |
| 17 02 01 | Lemn | 2 |
| 17 04 05 | Fier și oțel | 50 |
| 15 01 01 | Ambalaje de hârtie și carton | 0,6 |
| 15 01 02 | Ambalaje de materiale plastice | 0,3 |
| 15 01 04 | Ambalaje metalice | 0,2 |
| 17 05 04 | Pământ și pietre, altele decât cele specificate la 17 05 03 | 10 |
| 17 05 08 | Resturi de balast, altele decât cele specificate la 17 05 07 | 1 |
| 20 03 01 | Deșeuri menajere | 5 |

- Poluarea și alte efecte negative: emisiile poluante pentru apă/aer/sol și zgomotul vor proveni de la lucrări de săpătură/compactare/tasare, de la mijloacele de transport al materialelor/deșeurilor, funcționarea utilajelor specifice pentru construcții și pentru vehicularea materialelor (betoane, prefabricate)

- Riscul de accidente majore și/sau dezastre relevante: redus, în timpul executării lucrărilor vor putea apărea pierderi accidentale de combustibili sau lubrifianți de la mijloacele de transport al materialelor/deșeurilor și de la utilajele specifice pentru construcții

- Riscul pentru sănătatea umană: redus

- Localizarea proiectului

Se ia în considerare sensibilitatea ecologică a zonelor geografice susceptibile de a fi afectate de proiect, avându-se în vedere în special:

  - Utilizarea actuală și aprobată a terenului

Conform Certificatului de urbanism nr. 30 din 15.02.2023 emis de Primăria Municipiului Petroșani, folosința actuală a terenului este: telescaun vechi existent

Conform prevederilor Planului Urbanistic General destinația stabilită este: zonă de agrement și turism

  - Relativa abundență a resurselor naturale din zonă, calitatea și capacitatea regenerativă a acestora: -

  - Capacitatea de absorbție a mediului natural, cu atenție deosebită pentru:

- zone umede, zone riverane, guri ale râurilor -  nu este cazul

- zone costiere și mediul marin - nu este cazul

- zone montane și forestiere - nu este cazul

- arii naturale protejate de interes național, comunitar, internațional - obiectivul se suprapune peste ROSCI0188 Parâng

- zone clasificate sau protejate conform legislației în vigoare: situri Natura 2000 desemnate în conformitate cu legislația privind regimul ariilor naturale protejate,  conservarea habitatelor naturale, a florei și faunei sălbatice; zonele prevăzute de legislația privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului național - Secțiunea a III-a - zone protejate, zonele de protecție instituite conform prevederilor legislației din domeniul apelor, precum și a celei privind caracterul și mărimea zonelor de protecție sanitară și hidrogeologică -  obiectivul se suprapune peste ROSCI0188 Parâng

- zonele în care în care standardele de calitate a mediului stabilite de legislația națională și la nivelul Uniunii Europene au fost nerespectate - nu este cazul

- zone cu densitate mare a populației - nu este cazul

- peisaje și situri importante din punct de vedere istoric, cultural sau arheologic - nu este cazul

- Tipurile și caracteristicile impactului potențial

Se iau în considerarea efectele semnificative posibile ale proiectelor, în raport cu criteriile stabilite la pct. 1 și 2, cu accent deosebit pe:

- importanța și extinderea impactului (aria geografică și numărul de persoane afectate) - impactul asupra factorilor de mediu se limitează la terenul pe care se execută lucrările propuse prin proiect

- natura transfrontalieră a impactului - nu este cazul

- intensitatea și complexitatea impactului - impact redus, local și temporar (în perioada de execuție  a proiectului)

- probabilitatea impactului - redusă, în condițiile respectării procedurilor de lucru, a măsurilor de reducere a impactului asupra factorilor de mediu propuse prin proiect și a condițiilor stabilite în prezenta decizie

- durata, frecvența și reversibilitatea impactului - impact temporar, în perioada de executare a proiectului

Condițiile de realizare a proiectului:

- Se vor respecta proiectul tehnic propus și prevederile actelor de reglementare emise de alte autorități.

- Proiectantul lucrărilor este răspunzător de soluțiile tehnice adoptate care au fost prezentate în documentația depusă la Agenția pentru Protecția Mediului Hunedoara.

- Răspunderea pentru corectitudinea informațiilor puse la dispoziția Agenției pentru Protecția Mediului Hunedoara și a publicului revine în întregime titularului proiectului.

- Se vor respecta condițiile stabilite de Agenția Națională pentru Arii Naturale Protejate - Serviciul Teritorial Hunedoara prin Avizul nr. 46 din 07.07.2023:

- Beneficiarul are obligația de a respecta cu strictețe legislația de mediu în vigoare și în special prevederile O.U.G. nr. 57/12007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei și faunei sălbatice, aprobată cu modificări și completări de Legea nr. 49/2011, cu modificările și completările ulterioare;

- Se vor respecta toate măsurile necesare menținerii stării de conservare favorabilă a habitatelor și a speciilor pentru care a fost declarat situl de importanță comunitară  ROSAC0188 Parâng (ROSCI0188 Parâng), propuse în documentația prezentată

- Beneficiarul se va sigura că toate echipele de lucrători sunt instruire cu privire la existența ariei naturale protejate ROSAC0188 Parâng (ROSCI0188 Parâng), la măsurile pe care trebuie să le adopte, precum și la responsabilitățile ce le revin cu privire la protecția acestuia, cunoașterea și respectarea prevederilor legale în protecția factorilor de mediu pentru toate tipurile de lucrări executate

- În perimetrul și în proximitatea ariei naturale protejate nu se vor depozita carburanți și nici alte substanțe petroliere periculoase

- Se vor folosi mijloace de transport și utilaje cu motoare performante, dotate cu atenuatoare de zgomot și capotaje, pentru încadrarea în limitele de zgomot admis, respectiv limitarea pe cât posibil  a activităților generatoare de poluare fonică

- Se interzice capturarea sau omorârea speciilor faunistice, protejate sau comune, întâlnite pe traseul de lucru

- În cazul identificării de specii faunistice, protejate sau comune, se impune relocarea lor ăn habitatele receptoare din apropiere

- Se interzice recoltarea ouălor, distrugerea cuiburilor, precum și gonirea păsărilor

- Este interzisă abandonarea de deșeuri de orice fel în aria naturală protejată;

- Este interzisă arderea de deșeuri sau orice foc deschis în aria naturală protejată;

- vor fi respectate prevederile O.U.G. nr. 195/2005 privind protecția mediului, cu modificările și completările ulterioare;

- Vor fi respectate prevederile O.U.G. nr. 92/2021 privind regimul deșeurilor, cu modificările și completările ulterioare;

- În cazul unor accidente/intervenții care produc prejudicii obiectivelor de conservare sau integrității ariei naturale protejate ROSAC0188 Parâng (ROSCI0188 Parâng) se vor demara lucrări de restaurare ce vor fi avizate de A.N.A.N.P. - Serviciul Teritorial Hunedoara; restaurarea se va face pe cheltuiala titularului.

- Titularul de proiect/activitate va respecta prevederile O.U.G. nr. 195/2005 privind protecția mediului, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 265/2006, cu modificările și completările ulterioare.

- Titularul de proiect/activitate va asigura capacitățile de colectare selectivă a tuturor categoriilor de deșeuri generate pe amplasament în timpul construirii obiectivului, în vederea gestionării lor în conformitate cu prevederile O.U.G. nr. 92/2021 privind regimul deșeurilor. Evidența gestiunii deșeurilor se va realiza în conformitate cu prevederile H.G. nr. 856/2006 privind evidența gestiunii deșeurilor și pentru aprobarea listei cuprinzând deșeurile, inclusiv deșeurile periculoase.

- Titularul este obligat, conform prevederilor art. 21 din O.U.G. nr. 92/2021 privind regimul deșeurilor să gestioneze deșeurile generate (periculoase/nepericuloase) fără a pune în pericol sănătatea umană și fără a dăuna mediului, în special:

- fără a genera riscuri de contaminare pentru aer, apă, sol, faună sau floră;

- fără a crea disconfort din cauza zgomotului sau a mirosurilor;

- fără a afecta negativ peisajul sau zonele de interes special.

- Titularul de proiect/activitate va respecta prevederile H.G. nr. 1061/2008 privind transportul deșeurilor periculoase și nepericuloase pe teritoriul României.

- Titularul de proiect/activitate va respecta parametrii de calitate ai aerului înconjurător prevăzuți de Legea nr. 104/2011, respectiv de STAS 12574/87.

- Titularul de proiect/activitate va respecta prevederile Ordinului nr. 756/1997 pentru aprobarea Reglementării privind evitarea poluării mediului.

- Titularul de proiect/activitate va asigura instruirea personalului cu privire la prevenirea riscurilor tehnologice, combaterea poluării accidentale a factorilor de mediu, gestionarea deșeurilor și intervenția operativă în cazul incidentelor de mediu.

- Se vor lua măsurile preventive necesare și se vor informa Agenția pentru Protecția Mediului Hunedoara și Comisariatul Județean Hunedoara al Gărzii Naționale de Mediu în termen de 2 ore de la luarea la cunoștință a apariției unei amenințări iminente cu un prejudiciu asupra mediului sau de la producerea unui prejudiciu asupra mediului, în conformitate cu prevederile Ordonanței de Urgență nr. 68/2007 privind răspunderea de mediu cu referire la prevenirea și repararea prejudiciului asupra mediului, aprobată prin Legea nr. 19/2008, cu modificările și completările ulterioare.

- Eventualele prejudicii aduse proprietății publice sau private pe timpul execuției proiectului vor fi suportate de către titularul proiectului.

- Titularul de proiect are obligația de a notifica în scris Agenția pentru Protecția Mediului Hunedoara dacă intervin elemente noi, necunoscute la data emiterii prezentului act de reglementare, precum și asupra oricăror modificări ale condițiilor care au stat la baza emiterii acestuia, înainte de realizarea modificării.

- Nerespectarea prevederilor prezentului act de reglementare se sancționează conform prevederilor legale în vigoare.

- În timpul lucrărilor de execuție a proiectului se va respecta legislația din domeniul protecției mediului, precum și principiul abordării integrate a măsurilor necesare pentru prevenirea, reducerea și controlul poluării:

  - Protecția factorului de mediu AER

- folosirea de utilaje verificate tehnic și dotate conform normelor în vigoare, în vederea reducerii emisiilor de poluanți în atmosferă

- oprirea motoarelor utilajelor în perioadele în care nu sunt implicate în activitate, precum și oprirea motoarelor autovehiculelor în intervalele de timp în care se realizează încărcarea/descărcarea materialelor

- în perioadele cu vânt puternic, activitățile generatoare de mult praf vor fi reduse

- materialele fine se vor transporta în camioane prevăzute cu prelate, în vederea împiedicării împrăștierii acestora

- diminuarea la minimum a înălțimii de descărcare a materialelor care pot genera emisii de particule

- stropirea cu apă a zonelor de lucru generatoare de pulberi în suspensie și a căilor de acces

  - Protecția factorului de mediu SOL/SUBSOL

- depozitarea în mod controlat a deșeurilor generate, în spații special amenajate

- delimitarea spațiilor în care se vor executa lucrările propuse prin proiect pentru a evita afectarea unor perimetre suplimentare

- amenajarea unei zone de parcare pentru autovehiculele și utilajele implicate în lucrările propuse de proiect

- dotarea șantierului cu materiale absorbante pentru combaterea poluărilor accidentale cu combustibili/lubrifianți/uleiuri

- nu se vor realiza operațiuni de reparații sau schimburi de ulei la mijloacele de transport

- transportul materiilor prime pulverulente se va realiza cu utilizarea prelatelor speciale pentru evitarea împrăștierii

- depozitarea provizorie de pământ excavat se va face pe suprafețe de teren cât mai reduse, iar decaparea solului vegetal se va face în limita strictului necesar, solul vegetal fiind depozitat separat și reutilizat

- preluarea deșeurilor generate periodic din zona de generare, în vederea evitării stocării și formării de depozite neorganizate și necontrolate

- se va realiza reconstrucția ecologică în zonele în care terenul a fost afectat prin lucrări de excavare, depozitare de materiale, staționare de utilaje în scopul redării în circuit la categoria de folosință deținută inițial

  - Protecția factorului de mediu BIODIVERSITATE: se vor respecta condițiile stabilite de Agenția Națională pentru Arii Naturale Protejate - Serviciul Teritorial Hunedoara prin Avizul nr. 46 din 07.07.2023

- Prezenta decizie este valabilă pe toată perioada punerii în aplicare a proiectului, iar în situația în care intervin elemente noi necunoscute la data emiterii prezentei decizii sau se modifică condițiile care au stat la baza emiterii acesteia, titularul proiectului are obligația de a notifica autoritatea competentă emitentă.

- Orice persoană care face parte din publicul interesat și care se consideră vătămată într-un drept al său ori într-un interes legitim se poate adresa instanței de contencios administrativ competente pentru a ataca, din punct de vedere procedural sau substanțial, actele, deciziile ori omisiunile autorității publice competente care fac obiectul participării publicului, inclusiv aprobarea de dezvoltare, potrivit prevederilor Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările și completările ulterioare.

Se poate adresa instanței de contencios administrativ competente și orice organizație neguvernamentală care îndeplinește condițiile prevăzute la art. 2 din Legea nr. 292/2018 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice și private asupra mediului, considerând că acestea sunt vătămate într-un drept al lor sau într-un interes legitim.

Actele sau omisiunile autorității publice competente care fac obiectul participării publicului se atacă în instanță odată cu decizia etapei de încadrare, cu acordul de mediu ori, după caz, cu decizia de respingere a solicitării aprobării de dezvoltare.

Înainte de a se adresa instanței de contencios administrativ competente, persoanele prevăzute la art. 21 din Legea nr. 292/2018 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice și private asupra mediului au obligația să solicite autorității publice emitente a deciziei prevăzute la art. 21 alin. (3) sau autorității ierarhic superioare revocarea, în tot sau în parte, a respectivei decizii. Solicitarea trebuie înregistrată în termen de 30 de zile de la data aducerii la cunoștința publicului a deciziei.

Autoritatea publică emitentă are obligația de a răspunde la plângerea prealabilă prevăzută la art. 22 alin. (1) în termen de 30 de zile de la data înregistrării acesteia la autoritate.

Procedura de soluționare a plângerii prealabile prevăzută la art. 22 alin. (1) este gratuită și trebuie să fie echitabilă, rapidă și corectă.

Prezenta decizie poate fi contestată în conformitate cu prevederile Legii nr. 292/2018 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice și private asupra mediului și ale Legii nr. 554/2004, cu modificările și completările ulterioare.

DIRECTOR EXECUTIV,                                                      ȘEF SERVICIU

Viorica Georgeta BARABAȘ                                 AVIZE, ACORDURI, AUTORIZAȚII,

Lucia Doina COSTINAȘ

ÎNTOCMIT,

Viorica TODEA