“ Pod pe DN68A km 69+730,

peste Râul Dobra, loc. Dobra, jud. Hunedoara”

Documentatie avize mediu

Beneficiar:

CNAIR S.A.

Bdul Dinicu Golescu, nr.38, sector 1, Bucuresti,

Tel: 021.264.32.00, Fax: 021.312.09.84

CUPRINS

1	DENUMIREA PROIECTULUI	1

2	TITULAR	1

3	DESCRIEREA CARACTERISTICILOR FIZICE ALE INTREGULUI PROIECT	1

3.1	Rezumat al proiectului	1

3.2	Justificarea necesitatii proiectului	4

3.3	Valoarea investitiei	5

3.4	Perioada de implementare propusa	5

3.5	Planse reprezentand limitele amplasamentului proiectului, inclusiv orice suprafaţă de teren solicitată pentru a fi folosită temporar (planuri de situaţie şi amplasamente);	6

3.6	Descrierea caracteristicilor fizice ale întregului proiect, formele fizice ale proiectului (planuri, clădiri, alte structuri, materiale de construcţie şi altele).	6

3.6.a	Caracteristicile proiectului:	6

3.6.b	Profilul și capacitățile de producție;	8

3.6.c	Descrierea instalaţiei şi a fluxurilor tehnologice existente pe amplasament (după caz);	9

3.6.d	Descrierea proceselor de producţie ale proiectului propus, în funcţie de specificul investiţiei, produse şi subproduse obţinute, mărimea, capacitatea;	11

3.6.e	Materiile prime, energia şi combustibilii utilizaţi, cu modul de asigurare a acestora;	11

3.6.f	Racordarea la reţelele utilitare existente în zonă;	12

3.6.g	Descrierea lucrărilor de refacere a amplasamentului în zona afectată de execuţia investiţiei;	12

3.6.h	Căi noi de acces sau schimbări ale celor existente;	12

3.6.i	Metode folosite in construcție/demolare;	13

3.6.j	Planul de execuţie, cuprinzând faza de construcţie, punerea în funcţiune, exploatare, refacere şi folosire ulterioară	13

3.6.k	Relaţia cu alte proiecte existente sau planificate;	14

3.6.l	Detalii privind alternativele care au fost luate in considerare	14

3.6.m	Alte activități care pot apărea ca urmare a proiectului (de exemplu, extragerea de agregate, asigurarea unor noi surse de apă, surse sau linii de transport al energiei, creșterea numărului de locuințe, eliminarea apelor uzate și a deșeurilor)	22

3.6.n	Alte autorizaţii cerute pentru proiect.	23

4	DESCRIEREA LUCRARILOR DE DEMOLARE NECESARE	23

5	DESCRIEREA AMPLASARII PROIECTULUI	24

5.1.a	Distanţa faţă de graniţe pentru proiectele care cad sub incidenţa Convenţiei privind evaluarea impactului asupra mediului în context transfrontieră, adoptată la Espoo la 25 februarie 1991, ratificată prin Legea nr. 22/2001, cu completările ulterioare;	24

5.1.b	Localizarea amplasamentului în raport cu patrimoniul cultural potrivit Listei monumentelor istorice, actualizată, aprobată prin Ordinul ministrului culturii şi cultelor nr. 2.314/2004, cu modificările ulterioare, şi Repertoriului arheologic naţional prevăzut de Ordonanţa Guvernului nr. 43/2000 privind protecţia patrimoniului arheologic şi declararea unor situri arheologice ca zone de interes naţional, republicată, cu modificările şi completările ulterioare	24

5.1.c	Hărţi, fotografii ale amplasamentului care pot oferi informaţii privind caracteristicile fizice ale mediului, atât naturale, cât şi artificiale, şi alte informaţii privind: folosinţele actuale şi planificate ale terenului atât pe amplasament, cât şi pe zone adiacente acestuia; politici de zonare şi de folosire a terenului; arealele sensibile	25

5.1.d	Coordonatele geografice ale amplasamentului proiectului sunt prezentate sub forma de vector in format digital cu referinta geografica Stereo 1970.	25

5.1.e	Detalii privind orice variantă de amplasament care a fost luată în considerare.	26

6	DESCRIEREA TUTUROR EFECTELOR SEMNIFICATIVE POSIBILE ASUPRA MEDIULUI ALE PROIECTULUI, ÎN LIMITA INFORMAŢIILOR DISPONIBILE	26

6.1	Surse de poluanţi şi instalaţii pentru reţinerea, evacuarea şi dispersia poluanţilor în mediu	26

b)	Protectia aerului	26

c)	Protectia impotriva zgomotului si vibratiilor	27

d)	Protecţia împotriva radiaţiilor	27

e)	Protecţia solului şi a subsolului	27

6.2	Utilizarea resurselor naturale, în special a solului, a terenurilor, a apei şi a biodiversităţii	28

7	DESCRIEREA ASPECTELOR DE MEDIU SUSCEPTIBILE A FI AFECTATE IN MOD SEMNIFICATIV DE PROIECT	29

8	PREVEDERI PENTRU MONITORIZAREA MEDIULUI	33

9	LEGĂTURA CU ALTE ACTE NORMATIVE ŞI/SAU PLANURI/PROGRAME/STRATEGII/DOCUMENTE DE PLANIFICARE	34

9.1	JUSTIFICAREA INCADRARII PROIECTULUI, DUPA CAZ, IN PREVEDERILE ALTOR ACTE NORMATIVE NATIONALE CARE TRANSPUN LEGISLATIA UNIUNII EUROPENE (Directiva 2010/75/UE (IED) a Parlamentului European şi a Consiliului din 24 noiembrie 2010 privind emisiile industriale (prevenirea şi controlul integrat al poluării), Directiva 2012/18/UE a Parlamentului European şi a Consiliului din 4 iulie 2012 privind controlul pericolelor de accidente majore care implică substanţe periculoase, de modificare şi ulterior de abrogare a Directivei 96/82/CE a Consiliului  etc.)	34

9.2	Planul/ programul/ strategia/ documentul de programare/ planificare din care face proiectul, cu indicarea actului normativ prin care a fost aprobat	35

10	LUCRĂRI NECESARE ORGANIZARII DE SANTIER	35

11	LUCRARI DE REFACERE A AMPLASAMENTULUI LA FINALIZAREA INVESTIEI, IN CAZ DE ACCIDENTE SI/SAU LA INCETAREA ACTIVITATII, IN MASURA IN  CARE ACESTE INFORMATII SUNT DISPONIBILE	39

12	ANEXE - PIESE DESENATE	40

13	PENTRU PROIECTELE CARE INTRĂ SUB INCIDENȚA PREVEDERILOR ART. 28 DIN ORDONANȚA DE URGENȚĂ A GUVERNULUI NR. 57/2007 PRIVIND REGIMUL ARIILOR NATURALE PROTEJATE, CONSERVAREA HABITATELOR NATURALE, A FLOREI ȘI FAUNEI SĂLBATICE, APROBATĂ CU MODIFICĂRI ȘI COMPLETĂRI PRIN LEGEA NR. 49/2011, CU MODIFICĂRILE ȘI COMPLETĂRILE ULTERIOARE.	40

14	PENTRU PROIECTELE CARE SE REALIZEAZĂ PE APE SAU AU LEGĂTURĂ CU APELE	40

15	CRITERIILE PREVĂZUTE ÎN ANEXA NR. 3 LA LEGEA NR. 292/2018 PRIVIND EVALUAREA IMPACTULUI ANUMITOR PROIECTE PUBLICE ȘI PRIVATE ASUPRA MEDIULUI SE IAU ÎN CONSIDERARE, DACĂ ESTE CAZUL, ÎN MOMENTUL COMPILĂRII INFORMAȚIILOR ÎN CONFORMITATE CU PUNCTELE III-XIV	41

# DENUMIREA PROIECTULUI

“ Pod pe DN68A km 69+730,  peste Râul Dobra, loc. Dobra, jud. Hunedoara ".

# TITULAR

Numele companiei:

COMPANIA NATIONALA DE ADMINISTRARE A INFRASTRUCTURII RUTIERE S.A.

Adresa postala: Bdul Dinicu Golescu, nr.38, sector 1, Bucuresti

Tel: 021.264.32.00 fax: 021.312.09.84

Adresa paginii de internet:

Numele persoanei de contact:

Director/manager/administrator:

Resposabil pentru protectia mediului:

Proiectant:

S.C. NV CONSTRUCT S.R.L.

Municipiul Cluj-Napoca, strada Ravasului, nr. 22,  jud. Cluj

Tel./fax: 0264.460.054/ 0372.258.230

Email: office@nvconstruct.ro

Persoane de contact:

- Ing. Lucaci Timoce Elena: 0724.894.884

# DESCRIEREA CARACTERISTICILOR FIZICE ALE INTREGULUI PROIECT

## Rezumat al proiectului

Podul este amplasat în județul Hunedoara, în extravilanul localității Dobra, pe drumul național DN68A la km 69+730. Podul asigură continuitatea Drumului național DN68A la km 69+730, peste râul Dobra.

Figura 1: Amplasamentul podului pe DN68A km 69+730

Podul existent este amplasat în aliniament. Podul a fost proiectat la clasa E de încărcare (A30, V80 - convoi tip de autocamioane A30 și vehiculele speciale V80). Podul este aproximativ perpendicular pe albie.

Podul este amplasat in aliniament si traverseaza drept râul Dobra.

Schema statica este grinda simplu rezemată.

Suprastructura podului este realizată din 10 grinzi prefabricate din beton armat precomprimat tip ”Fâșii cu goluri”, pe fiecare deschidere.

Grinzile au lungimea de 10.00 m și înălţimea de 0,52 m. Grinzile reazema prin intermediul sinelor de cale ferata inglobate în banchetele cuzineților.

Infrastructura este alcătuită din două culee masive cu elevatiile din beton armat si o pilă cu elevatia si rigla din beton armat, fundate direct.

Racordarea cu terasamentele este realizata cu aripi din beton.

Rampele au partea carosabila realizata din imbracaminte asfaltica.

La aprox. 3,00 m in amonte de pod exista o estacada metalica de susținere a unei țevi care traverseaza albia raului.

STAREA TEHNICĂ A OBIECTIVULUI

Stabilirea  starii tehnice a podului  peste raul Dobra s-a facut pe baza observatiilor si masuratorior facute pe teren in luna Iulie 2022.

Viabilitatea unui pod este calitatea acestuia de a asigura conditiile necesare desfasurarii circulatiei normale, fara intreruperi, pe tot timpul anului.

Starea de viabilitate a podurilor este definita si de starea tehnica a acestora, astfel incat sa raspunda la parametrii tehnici de proiectare, categoriei drumului pe care sunt amplasate si sa respecte conditiile impuse de Legea 10 privind calitatea in constructii.

Starea de viabilitate a podurilor este influentata, in timp, de actiunea traficului, agresivitatea mediului, calitatea si durabilitatea materialelor, de durata de exploatare si activitatea de intretinere.

Elementele principale de rezistenţă ale suprastructurii

Elementele principale de rezistență ale suprastructurii sunt cele 10 grinzi prefabricate din beton armat precomprimat tip ”fâșii cu goluri”.

Grinzile prezintă defecte si degradari precum:

- armaturi fara strat de acoperire;

- coroziunea armaturii, pete de rugina;

- Beton cu aspect friabil si zone din beton exfoliat, dislocat;

- defecte de suprafata ale fetei vazute (culoare neuniforma, pete negre, impuritati, pete de rugina, imperfectiuni geometrice,);

- infiltratii, eflorescente, stalactite, carbonatari;

- lipsa protectiei anticorozive;

- modificarea proprietatilor fizico-mecanice ale betonului.

- cumularea la un element al structurii a mai multor degradari (coroziune, carbonatari, infiltratii);

- degradarea betonului cu reducerea sectiunii elementului.

Elementele de rezistenţă care susţin calea podului

Elementele de rezistenţă care susţin calea podului sunt grinzile ale caror defecte au fost prezentate la C1 precum si elementele prefabricate ale consolelor de trotuar.

Elementele prefabricate ale consolelor de trotuar prezinta urmatoarele defecte si degradari:

- armaturi fara strat de acoperire;

- coroziunea armaturii, pete de rugina;

- defecte de suprafata ale fetei vazute (culoare neuniforma, pete negre, impuritati, pete de rugina, imperfectiuni geometrice);

- beton dislocat;

- infiltratii, eflorescente, carbonatari;

- rosturi vizibile intre prefabricate;

- lisa parapet pietonal distrusă;

- lipsa protectiei anticorozive;

Elementele infrastructurii, aparate de reazem, dispozitive de protecţie la acţiuni seismice, sferturi de con sau aripi

Infrastructura este alcătuită din două culee masive cu elevatiile din beton armat si o pilă cu elevatiia si rigla din beton armat, fundate direct.

Elevatiile pilei si culeelor prezinta defecte si degradari precum:

- defecte de suprafata ale fetei vazute (culoare neuniforma, pete negre, impuritati, pete de rugina, aspect prafuit, imperfectiuni geometrice, aspect macroporos, agregate la suprafata).

- infiltratii, eflorescente;

- carbonatari;

- Rosturi de turnare tratate necorespunzător

- Dezvelirea rostului fundație elevație la culeea mal stâng;

- armaturi fara strat de acoperire si ruginite.

Albia, apărări de mal, rampe de acces la pod si instalatiile pozate sau suspendate de pod

- Albia raului Dobra este conturata si are malurile neprotejate.

- Se constata prezenta vegetatiei in albie și a unor blocuri din  beton.

- Rampele au o latime de aprox 11,23 m.

- Calea pe rampe este realizata din imbracaminte asfaltica care prezintă fisuri.

- Se constata lipsa casiurilor.

Calea podului şi elementele aferente

- Calea pe pod are 8,17 m cu două trotuare denivelate de câte 1,13 m si este realizată din imbracaminte asfaltica, inclusiv pe trotuar.

- Calea pe pod si pe trotuar prezinta fisuri si crapaturi.

- La marginea partii carosabile sunt montate borduri prefabricate, elementele prefabricate care sustin trotuarul prezinta zone cu degradari avansate.

- Parapetul pietonal este realizat din stalpi si mana curenta din teava metalica

## Justificarea necesitatii proiectului

Proiectantul, prin conținutul prezentului proiect, face o descriere-prezentare tehnică a parametrilor și soluției tehnice și tehnologice ce caracterizează investiția. De asemenea prin intermediul acestei documentații, se realizează o prezentare, în detaliu, atât a situației actuale și a neajunsurilor ce decurg din aceasta, cât și a avantajelor și facilităților ce decurg ca urmare a realizării investiției.

Prin documentația tehnică, ce urmează a fi realizată se dorește aducerea podului în parametrii optimii necesari desfășurări traficului în condiții foarte bune.

Motivațiile care concura la realizarea acestei investiții sunt:

- asigurarea îmbunătățirii conexiunii pe drumul național DN 68A

- sporirea nivelului de siguranță a circulației rutiere în zona podului

- sporirea nivelului de confort în timpul călătoriei pe sectorul studiat

- aducerea structurii în parametrii optimi necesari desfășurării traficului în condiții foarte bune;

- facilitatea legăturilor dintre centrele urbane și celelalte localități din zona;

- economisirea timpului de deplasare și a carburanților;

- reducerea costurilor de operare a autovehiculelor;

- se asigura posibilitatea de acces, în condiții optime, a mijloacelor de intervenție rapida în caz de nevoie (pompieri, salvare, politia, etc.) și a mijloacelor auto pentru transportul școlar și public;

- se vor asigura condiții sporite pentru scurgerea apelor pluviale, de pe pod și din zona rampelor de acces pe pod, i se va evita acumulările spontane de debite de apa;

- realizarea acestei investiții este impusa de necesitatea rezolvării circulației rutiere in condiții de confort optim și de siguranța circulației;

- ameliorarea calității mediului și diminuarea surselor de poluare, prin realizarea unei suprafețe ce reduce poluarea sonora, poluarea aerului.

## Valoarea investitiei

Valoarea totala (INV), inclusiv TVA  = 6.138.430,37 lei

Din care construcții – montaj (C+M) = 4.339.766,15 lei

## Perioada de implementare propusa

Durata de realizare a investiției este de 24 luni, din care durata de execuție a lucrărilor s-a estimat a fi de 8 luni.

## Planse reprezentand limitele amplasamentului proiectului, inclusiv orice suprafaţă de teren solicitată pentru a fi folosită temporar (planuri de situaţie şi amplasamente);

| Plansa nr. | Denumire plansa | Scara |
| --- | --- | --- |
| 572/2021/01/AV/01/PD03/PI | Plan de încadrare | 1:20 000 |
| 572/2021/01/AV/01/PD03/100 | Dispoziție generală - Plan de situație | 1:500 |
| 572/2021/01/AV/01/PD03/101 | Dispoziție generală – Elevație, Secțiune transversala | 1:80; 1:100 |

Anexate prezentei documentatii.

## Descrierea caracteristicilor fizice ale întregului proiect, formele fizice ale proiectului (planuri, clădiri, alte structuri, materiale de construcţie şi altele).

### Caracteristicile proiectului:

Infrastructuri:

- Se demolează betonul degradat de pe elevațiile culeelor și se îndepărtează tencuiala

- Se sapă până la rostul elevație-fundație și se buciardeaza betonul pentru pregătirea suportului pentru cămășuiala

- Legătura între betonul existent în blocul de fundație și betonul turnat monolit, se asigura cu ancore metalice încastrate în gauri forate matate cu rășină epoxidică. Armătura din elementele infrastructurii se va lega de ancorele metalice

- Se montează ancore metalice în găuri forate în elevația fiecarui element de infrastructura, pe toata înălțimea și pe zidurile intoarse la culei

- Se armează, se cofrează și se betoneaza cămășuiala blocului elevației

- Toate suprafețele de beton se vor proteja anticoroziv.

Suprastructura

- Se montează semnalizarea rutieră care indică execuția lucrărilor de reparații și consolidare sub circulația pe pod și pe rampele de acces, pe jumatate din lățimea căii pe pod.

- Se demoleaza jumătate din lățimea căii, pe toată lungimea podului și pe fiecare rampă de acces.

- Se desface parapetul pietonal și se demolează grinda parapet.

- Se demolează fâșiile de goluri prefabricate

- Se poziționează grinzile prefabricate precomprimate

- Se execută o placa peste grinzile prefabricate, cu grosimea de minim 14 cm, din beton armat C35/45. Aceasta va urma panta transversală a drumului din zona podului

- Se aplică un sistem de protecție anticorozivă a suprafeței betonului pe fața văzută a grinzilor principale și a grinzilor de parapet (inclusiv fața văzută a consolei).

Calea pe pod:

Noul gabarit transversal al podului va fi de 11,50 m și este compus din:

- 2 benzi de 3,00 m  - parte carosabila

- 2 benzi de 0,40 m - lățime suplimentara datorata efectului de îngustare optica

- 2 benzi de 0,60 m - lățime necesara pt. amplasarea parapetului direcțional

- 2 trotuare de 1,00 m

- 2 grinzi de 0,25m  pentru amplasarea parapetului pietonal.

- Se montează parapet pietonal metalic nou pe toată lungimea suprastructurii;

- Așternere hidroizolației peste placa de suprabetonare;

- Se execută trotuare denivelate față de partea carosabilă din umplutura de beton și strat de uzură;

- Se execută cale pe pod;

- Se montează parapet direcțional rigid pentru a asigura vizibilitatea conducătorilor auto din intersecțiile învecinate, iar un parapet H4b ar obtura vizibilitatea in intersecție ceea ce mărește riscul producerii accidentelor

- Se execută cordoane de impermeabilizare în lungul trotuarelor și a zonei carosabile.

- Aplicare marcaj;

Racordări cu terasamentele:

- Se execută structura rutieră pe rampele de acces care se racordează la lățimea structurii rutiere de pe pod;

- Se executa acostamentele pe rampele de acces, care se racordează la trotuarele pietonale de pe pod;

- Se curăță aripile prin buciardare și sablare,

- Aripile existente se vor cămășuii cu minim 15 cm beton armat C30/37;

- Se montează de casiuri și scări de acces;

Lucrări în albie:

- Curățarea, profilarea albiei în amplasamentul podului și pe o lungime de 25 m amonte și în aval.

- Executarea unui pereu din beton C30/37 în zona podului așezat pe un strat din material granular, închis cu un pinten din beton, urmată cu un saltea cu anrocamente.

- Se execută lucrări de curățări de depuneri aluvionare si vegetație a albiei si a malurilor, pe două lungimi de pod în amonte, și o lungime de pod în aval.

Semnalizare rutiera

În zona de acces pe pod, pe ambele rampe de acces, se va amplasat indicator Fig.51.

Marcajul rutier, atât pe pod, cât și pe rampele de acces, va fi identic cu marcajul rutier existent pe drumul național DN68A, și anume:

- Separarea sensurilor de mers se va realiza cu ajutorul marcajului longitudinal tip E

(linie continua simpla)

- Delimitarea carosabilului se va realiza cu ajutorul marcajului longitudinal tip L

(linie continua simpla)

Partea carosabilă pe pod va fi încadrată de grinzile parapet.

Toate lucrările de reparații la nivelul căii și al elementelor căii se vor executa pe jumătate din cale, cu utilizarea jumătății pe care nu se lucrează pentru circulația pe un fir a traficului rutier. Se va asigura semnalizarea corespunzătoare pe timpul execuției lucrărilor.

Lucrările de reparații și consolidare de la nivelul infrastructurilor și suprastructurilor se vor executa fără întreruperea circulației pe pod, dar cu introducerea unor restricții de circulație:

  - se restricționează viteza autovehiculelor care circula pe pod, la 30 km/ora;

  - se sporește distanta între vehicule, astfel încât sa circule un singur vehicul pe deschidere.

### Profilul și capacitățile de producție;

Proiectul nu presupune realizarea unor procese de producție, ci realizarea unor lucrări pentru reabilitarea podului existent.

In perioada de exploatare, podul de pe DN 68A la km 69+730, va fi destinat traficului rutier si pietonal.

### Descrierea instalaţiei şi a fluxurilor tehnologice existente pe amplasament (după caz);

Toate lucrările de reparații la nivelul căii și al elementelor căii se vor executa pe jumătate din cale, cu utilizarea jumătății pe care nu se lucrează pentru circulația pe un fir a traficului rutier. Se va asigura semnalizarea corespunzătoare pe timpul execuției lucrărilor.

Lucrările de reparații și consolidare de la nivelul infrastructurilor și suprastructurilor se vor executa fără întreruperea circulației pe pod, dar cu introducerea unor restricții de circulație:

  - se restricționează viteza autovehiculelor care circula pe pod, la 30 km/ora;

  - se sporește distanta între vehicule, astfel încât sa circule un singur vehicul pe deschidere.

Infrastructuri:

- Se demolează betonul degradat de pe elevațiile culeelor și se îndepărtează tencuiala

- Se sapă până la rostul elevație-fundație și se buciardeaza betonul pentru pregătirea suportului pentru cămășuiala

- Legătura între betonul existent în blocul de fundație și betonul turnat monolit, se asigura cu ancore metalice încastrate în gauri forate matate cu rășină epoxidică. Armătura din elementele infrastructurii se va lega de ancorele metalice

- Se montează ancore metalice în găuri forate în elevația fiecarui element de infrastructura, pe toata înălțimea și pe zidurile intoarse la culei

- Se armează, se cofrează și se betoneaza cămășuiala blocului elevației

- Toate suprafețele de beton se vor proteja anticoroziv.

Suprastructura

- Se montează semnalizarea rutieră care indică execuția lucrărilor de reparații și consolidare sub circulația pe pod și pe rampele de acces, pe jumatate din lățimea căii pe pod.

- Se demoleaza jumătate din lățimea căii, pe toată lungimea podului și pe fiecare rampă de acces.

- Se desface parapetul pietonal și se demolează grinda parapet.

- Se demolează fâșiile de goluri prefabricate

- Se poziționează grinzile prefabricate precomprimate

- Se execută o placa peste grinzile prefabricate, cu grosimea de minim 14 cm, din beton armat C35/45. Aceasta va urma panta transversală a drumului din zona podului

- Se aplică un sistem de protecție anticorozivă a suprafeței betonului pe fața văzută a grinzilor principale și a grinzilor de parapet (inclusiv fața văzută a consolei)

Calea pe pod:

- Se montează parapet pietonal metalic nou pe toată lungimea suprastructurii;

- Așternere hidroizolației peste placa de suprabetonare;

- Se execută trotuare denivelate față de partea carosabilă din umplutura de beton și strat de uzură;

- Se execută cale pe pod;

- Se montează parapet direcțional rigid pentru a asigura vizibilitatea conducătorilor auto din intersecțiile învecinate, iar un parapet H4b ar obtura vizibilitatea in intersecție ceea ce mărește riscul producerii accidentelor

- Se execută cordoane de impermeabilizare în lungul trotuarelor și a zonei carosabile.

- Aplicare marcaj;

Racordări cu terasamentele:

- Se execută structura rutieră pe rampele de acces care se racordează la lățimea structurii rutiere de pe pod;

- Se executa acostamentele pe rampele de acces, care se racordează la trotuarele pietonale de pe pod;

- Se curăță aripile prin buciardare și sablare,

- Aripile existente se vor cămășuii cu minim 15 cm beton armat C30/37;

- Se montează de casiuri și scări de acces;

Lucrări în albie:

- Curățarea, profilarea albiei în amplasamentul podului și pe o lungime de 25 m amonte și în aval.

- Executarea unui pereu din beton C30/37 în zona podului așezat pe un strat din material granular, închis cu un pinten din beton, urmată cu un saltea cu anrocamente.

- Se execută lucrări de curățări de depuneri aluvionare si vegetație a albiei si a malurilor, pe două lungimi de pod în amonte, și o lungime de pod în aval.

Semnalizare rutiera

În zona de acces pe pod, pe ambele rampe de acces, se va amplasat indicator F51.

Marcajul rutier, atât pe pod, cât și pe rampele de acces, va fi identic cu marcajul rutier existent pe drumul național DN68A, și anume:

- Separarea sensurilor de mers se va realiza cu ajutorul marcajului longitudinal tip E

(linie continua simpla)

- Delimitarea carosabilului se va realiza cu ajutorul marcajului longitudinal tip L

(linie continua simpla)

Partea carosabilă pe pod va fi încadrată de grinzile parapet.

.

### Descrierea proceselor de producţie ale proiectului propus, în funcţie de specificul investiţiei, produse şi subproduse obţinute, mărimea, capacitatea;

Nu este cazul.

### Materiile prime, energia şi combustibilii utilizaţi, cu modul de asigurare a acestora;

Terenul pe care urmează a se realiza investiția, face parte din domeniul public al statului, aflat în proprietatea Ministerului Transporturilor și administrarea Companiei Naționale de Administrare a Infrastructurii Rutiere S.A.

Lucrările se vor efectua în totalitate pe terenuri aflate în administrarea beneficiarului și nu sunt necesare achiziții de noi terenuri.

Lucrările se vor amplasa pe cât posibil astfel încât sa nu fie afectate proprietăți private pentru a evita exproprierile.

Terenul  utilizat pentru  realizarea  investiţiei va fi afectat temporar numai pe perioada execuţiei, urmând  ca după  realizarea  investiţiei sa fie redat în întregime în folosinţa domeniului  public.

In cadrul proiectului se vor folosi materiale și echipamente caracteristice lucrărilor de construcții.

Pentru realizarea lucrărilor prevăzute în cadrul proiectului, în timpul execuției, antreprenorul se v-a ocupa de aprovizionarea materialelor ce urmează a fi puse în operă, direct de la sursă, care nu necesită prelucrare sau depozitare temporară, de tipul pământ de umplutură (dacă este cazul), balast, piatră spartă, piatră, grinzi prefabricate,borduri, parapete pietonale metalice, beton, parapete de siguranta, materiale pentru hidroizolatie, asfalt. Aceste materiale vor fi aduse pe amplasament cu ajutorul mijloacelor de transport specifice.

Aceste materiale se aprovizionează treptat în timpul execuției lucrărilor.

### Racordarea la reţelele utilitare existente în zonă;

Sursele de apa, energie electrica, gaze, telefon si altele asemenea pentru lucrările definitive si provizorii necesare realizării obiectivului de investiții vor fi asigurate de antreprenorul lucrării in cadrul organizarii de șantier aferente realizării lucrării.

Apa necesara va fi procurata de antreprenor si va fi transportata cu autocisterne la locul de punere in opera.

Având in vedere caracterul lucrării, energia electrica necesara utilajelor si echipamentelor va fi asigurata de antreprenor prin generatoare de curent electric adecvate.

### Descrierea lucrărilor de refacere a amplasamentului în zona afectată de execuţia investiţiei;

Antreprenorul are obligația de a aduce terenul la starea inițială.

Surplusul de pământ rezultat, va fi transportat în basculante acoperite cu prelate și depozitate în locuri stabilite cu autoritățile din zonă sau reutilizat la lucrare.

Zona podului si imprejmuirile se vor curăța de eventualele resturi de materiale căzute accidental.

Deșeurile generate în perioada de execuție vor fi colectate selectiv și predate operatorilor autorizați în vederea reciclării/valorificării sau eliminării finale, după caz.

După finalizarea lucrărilor, zonele ocupate temporar vor fi curățate, iar terenul readus la starea inițială.

După terminarea lucrărilor de construire, în caz de necesitate, se vor executa lucrări pentru refacerea zonei si redarea in circuitul natural, cum ar fi:

- Demontarea constructiilor si structurilor specific organizarii de santier;

- Constructiile si instalatiile existente vor fi demontate si evacuate, iar amplasamentul va fi amenajat in vederea redarii folosintelor;

- Retragerea de pe amplasament a utilajelor de construcție și transport;

- Colectarea și transportul de pe amplasament a deșeurilor rezultate din activitatea de construcție și cele conexe;

- Deșeurile rezultate vor fi ținute strict sub control printr-o depozitare corespunzătoare, precum și o asigurare corespunzătoare a stării tehnice a utilajelor folosite pentru depozitare.

### Căi noi de acces sau schimbări ale celor existente;

Zona podului este accesibilă prin intermediul drumului național DN68A.

### Metode folosite in construcție/demolare;

Se realizează de către antreprenorul lucrării pe baza datelor de trasare furnizate de proiectant.

Materializarea pe teren a lucrărilor se face prin şablonare. Picheții şi şabloanele trebuie să materializeze: axa circulațiilor carosabile şi înălțimea umpluturii sau adâncimea săpăturii;

Înaintea începerii lucrărilor de terasamente se execută următoarele lucrări pregătitoare:

- defrișări, daca e cazul

- curățirea terenului de frunze, crengi, iarba si buruieni

- decaparea si depozitarea pamantului vegetal

- asanarea zonei drumului prin îndepărtarea apelor de suprafața sau subterane.

Pe durata executiei lucrarilor pana la receptia finala, constructorului ii revine ca obligatie protejarea materialelor si a lucrarilor realizate cu respectarea tehnologiei de executie si a prevederilor din caietele de sarcini, in scopul asigurarii parametrilor proiectati si a calitatii lucrarilor.

In acest sens constructorul va lua masuri deosebite privind:

- Depozitarea materialelor in spatii amenajate;

- Transportul si punerea in opera in timp optim;

- Respectarea masurilor impuse de furnizorul de materiale.

Pentru protejarea lucrarilor de terasamente din pamant, executantul va lua masuri de scurgere a apelor pluviale prin executarea de scurgeri in zoneIe de baltire.

Lucrarile de betonare/ asfaltare vor fi executate in perioada optima, fiind necesare masuri speciale de protectie, dupa caz.

In caz de intrerupere a executiei lucrarilor din diverse motive se va urmari aducerea taluzurilor la prevederile din proiect si asigurarea scurgerii apelor din zona drumului.

Pentru betoanele si mortarele ce se vor executa manual in zona lucrarii, cimentul va fi depozitat in magazia de santier (pentru cimentul in saci) si in lazi asigurate la intemperii (ciment vrac).

De asemenea, antreprenorul general trebuie sa ia masuri de protectie a lucrarilor deja executate impotriva degradarii pe perioada de iarna sau pe timp ploios.

### Planul de execuţie, cuprinzând faza de construcţie, punerea în funcţiune, exploatare, refacere şi folosire ulterioară

Graficul de realizare a investiției:

### Relaţia cu alte proiecte existente sau planificate;

Pe drumul național DN68A s-au propus a se reabilita podurilor existente de la următoarele poziții kilometrice: km 20+578, km 22+377, km 74+138; beneficiarul investițiilor este CNAIR S.A.

### Detalii privind alternativele care au fost luate in considerare

In urma expertizei tehnice întocmită de Expert Tehnic. Ing.  Diaconu Ion Dumitru, s-a constatat că podul se incadrează in clasa tehnica IV (indicele global Ist=28puncte) corespunzătoare unei "Stări tehnice nesatisfacatoare", cu elemente constructive intr-o stare avansata de degradare, fiind necesare lucrări de reabilitare a podului si înlocuirea unor elemente ale acestuia

Obiectul cheie în strategia UE și a Guvernului României îl reprezintă protecția mediului prin măsuri care să permită disocierea creșterii economice de impactul negativ asupra mediului.

Proiectul de investiții este relevant tuturor nevoilor și constrângerilor identificate în Romania în domeniul infrastructurii.

Dezvoltarea durabilă economică și socială a unei localități depinde în mare măsură de dotările edilitare ale acesteia, de asigurarea tuturor utilităților necesare pentru desfășurarea activităților potențialilor investitori sau consumatori și a unui standard de viață ridicat.

Variantele tehnice propuse, spre a fi analizate în cadrul prezentei documentații, sunt:

Opțiunea I – Consolidare infrastructuri si înlocuire suprastructura

Opțiunea II – Pod nou

- Opțiunea I

Pentru aducerea podului la parametrii de exploatare corespunzatori clasei E de incarcare (A30;V80) şi pentru ca circulatia sa se desfasoare in conditii de siguranta si confort, corespunzatoare unui drum incadrat in clasa tehnica III cu 2 benzi de circulatie se propun executarea urmatoarelor lucrari:

- desfacerea sistemului rutier, a umpluturii trotuarelor si a parapetelor pietonale;

- demolarea consolelor de trotuar;

- indepartarea grinzilor(fasiilor cu goluri) si depozitarea lor in vederea folosirii la alte lucrari de importanta redusa;

- Adaptarea zidurilor de garda si a zidurilor intoarse ale culeelor la noile caracteristici (lăţime, cotă roşie);

- consolidarea fundatiei la culee mal stâng si aripă amonte mal stâng prin camasuire / subzidire cu beton armat;

Nota:

Sapatura se va executa pe tronsoane de maxim 1,50 m lungime, pentru a nu fi afectata stabilitatea structurii. Se va arma si se va betona tronsonul sapat, dupa care se va trece la sapatura urmatorului tronson. Cămășuiala cu beton armat a culeei se va realiza pana la o cota de -1.00 m față de cotă talveg.

- consolidarea elevatiilor culeelor si pilei prin camasuire cu beton armat si amenajarea banchetelor de rezemare a acestora pentru rezemarea corespunzatoare a noii suprastructuri;

- montarea de aparate de reazem noi;

- realizarea unei suprastructuri noi alcatuita din grinzi prefabricate precomprimate solidarizate la partea superioara prin intermediul unei placi de suprabetonare din beton armat,  astfel incat sa permita realizarea unei parti carosabile pentru 2 fire de circulatie, doua trotuare denivelate cu latimea utila conform normelor in vigoare, montarea de parapete directionale si 2 lise pentru montarea de parapete pietonale;

- protectia anticoroziva a suprafetelor de beton ale suprastructurii si a infrastructurilor (fata vazuta);

- realizarea unui strat suport hodroizolatie pe toata latimea placii de suprabetonare, conform normelor in vigoare;

- asternere hidroizolaţie din materiale performante peste placa de suprabetonare;

- turnarea unui strat de beton asfaltic pentru protectia hidroizolatiei conform normelor in vigoare;

- realizarea umpluturilor de trotuar;

- asternerea caii in doua straturi de imbracaminte asfaltica conform normelor in vigoare;

- asternerea imbracamintii asfaltice pe trotuare conform normelor in vigoare;

- completarea umpluturii in spatele culeelor;

- Nota: Daca la desfacerea umpluturii din spatele culeelor se constata faptul ca nu sunt montate placi de racordare, sau sunt degradate, se vor monta / completa cu placi noi de racordare.

- racordarea pe o lungime de minim 10,00m de la capetele podului a partii carosabile si a platformei rampelor de acces la pod de la noile caracteristici ale podului (lăţime, cotă roşie) la drumul existent;

- completarea umpluturilor si profilarea taluzurilor pe rampe;

- realizarea sistemului rutier pe rampe conform normelor in vigoare;

- montarea  de parapete directionale pe pod la marginea partii carosabile;

- montarea de parapete pietonale metalice zincate cu profile deschise pe lisele de parapet;

- montare parapete direcţionale pe rampe, acolo unde este cazul, conform normelor in vigoare;

- montarea de dispozitive de acoperire a rosturilor de dilatatie pe culee, ce vor fi de tip etans cu caracteristicile de dilatatie (suflu) a grinzilor;

- lucrari de degajare si calibrare a albiei sub pod, in amonte si in aval, asfel incat debitul sa se scurga prin toata latimea albiei;

- reparatii/refacere si suprainaltarea a aripilor (daca este cazul) astfel incat sa asigure tranzitarea debitului cu asigurarea maxima impusa de normele in vigoare;

- protectia fundului albiei (executare pereu) sub pod, amonte si aval de acesta

- executarea la limita pereului, amonte si aval de grinzi din beton armat fundate la minim 1,5m adancime;

- realizarea marcajelor rutiere pe pod si rampe şi montarea indicatoarelor rutiere necesare pe pod si rampe;

- Pe timpul executiei lucrarilor circulatia se va desfasura pe cate o bandă de circulație, alternativ în ambele sensuri cu semnalizarea corespunzatoare a circulaţiei inclusiv pe timpul nopţii.

- Opțiunea II

Pentru ca circulatia sa se desfasoare in conditii de siguranta si confort, corespunzatoare unui drum national european de clasa tehnica III cu 2 fire de circulatie conform normelor in vigoare, dimensionat la EUROCODE, se propun urmatoarele lucrari:

- demolarea podului existent;

- realizarea unor infrastructuri  cu elevatiile din beton si beton armat;

- realizarea unei suprastructuri alcatuita din grinzi prefabricate precomprimate solidarizate la partea superioara prin intermediul unei placi de suprabetonare, care sa permita realizarea unei parti carosabile pentru 2 fire de circulatie, doua trotuare denivelate cu latimea utila conform normelor in vigoare, montarea de parapete directionale si 2 lise pentru montarea de parapete pietonale;

- montare de aparate de reazem din neopren pe infrastructuri conform normelor in vigoare

- asternerea peste placa de suprabetonare a unei hidroizolatii din materiale performante;

- realizarea unui strat de protectie a hidriozolatiei conform normelor in vigoare;

- montarea  de parapete directionale pe pod la marginea partii carosabile;

- asternerea straturilor caii pe pod conform normelor in vigoare;

- montarea de parapete pietonale metalice zincate cu profile deschise/teava pe lisele de parapet;

- montarea de dispozitive de acoperire a rosturilor de dilatatie, ce vor fi de tip etans cu caracteristicile de dilatatie (suflu) a grinzilor;

- montarea de placi de racordare pod-rampe;

- racordarea pe o lungime de minim 10,00m de la capatul podului a partii carosabile si a platformei rampelor de acces la pod de la noile caracteristici ale podului (lăţime, cotă roşie) la drumul existent;

- realizarea sistemului rutier pe rampe conform normelor in vigoare;

- montare parapete direcţionale pe rampe, acolo unde este cazul, conform normelor in vigoare;

- realizarea unor sferturi de con pereate / aripi din beton;

- executarea de scări, casiuri, santuri la baza taluzurilor pe zona de racordare pod-rampe;

- lucrari de profilare a albiei sub pod, in amonte si in aval, asfel incat debitul sa se scurga prin toata latimea albiei;

- executarea de aparari de maluri amonte si aval de pod, pe minim 15,00 m lungime, racordate la fata elevatiei culeelor;

- realizarea marcajelor rutiere şi montarea indicatoarelor rutiere necesare pe pod si rampe.

Pe timpul executiei podului nou, circulatia se va desfasura pe o varianta provizorie sau rute ocolitoare cu semnalizarea corespunzatoare a circulaţiei inclusiv pe timpul nopţii.

La definitivarea soluției tehnice, proiectantul a urmărit respectarea următoarelor aspecte:

- caietul de sarcini

- expertiza tehnică

Prin urmare, variantele tehnice propuse spre a fi analizate în cadrul prezentei documentații, sunt:

Opțiunea 0 – Fără realizarea proiectului

Opțiunea I  – Reabilitare pod cu tablier din grinzi prefabricate din beton precomprimat

Opțiunea II – Reabilitare pod cu suprastructură compusă oțel-beton

- Opțiunea 0  - Fără realizarea proiectului

În acest caz, situația podului va rămâne neschimbată. Acest lucru nu este de dorit datorită faptului că traficul pe acel tronson de drum național (DN 68A) este unul greu, iar nefăcându-se  intervențiile necesare nu se vor elimina restricțiile de circulație, fluidizarea traficului va rămâne neschimbată.

În concluzie, varianta recomandată este cea a realizării integrale a proiectului, datorită beneficiilor economice și sociale ale acestuia pe termen lung.

- Opțiunea I  - Reabilitare pod cu tablier din grinzi prefabricate din beton precomprimat

Soluția propusă presupune următoarele lucrări:

Infrastructuri:

- Se demolează betonul degradat de pe elevațiile culeelor și se îndepărtează tencuiala

- Se sapă până la rostul elevație-fundație și se buciardeaza betonul pentru pregătirea suportului pentru cămășuiala

- Legătura între betonul existent în blocul de fundație și betonul turnat monolit, se asigura cu ancore metalice încastrate în gauri forate matate cu rășină epoxidică. Armătura din elementele infrastructurii se va lega de ancorele metalice

- Se montează ancore metalice în găuri forate în elevația fiecarui element de infrastructura, pe toata înălțimea și pe zidurile intoarse la culei

- Se armează, se cofrează și se betoneaza cămășuiala blocului elevației

- Toate suprafețele de beton se vor proteja anticoroziv.

Suprastructura

- Se montează semnalizarea rutieră care indică execuția lucrărilor de reparații și consolidare sub circulația pe pod și pe rampele de acces, pe jumatate din lățimea căii pe pod.

- Se demoleaza jumătate din lățimea căii, pe toată lungimea podului și pe fiecare rampă de acces.

- Se desface parapetul pietonal și se demolează grinda parapet.

- Se demolează fâșiile de goluri prefabricate

- Se poziționează grinzile prefabricate precomprimate

- Se execută o placa peste grinzile prefabricate, cu grosimea de minim 14 cm, din beton armat C35/45. Aceasta va urma panta transversală a drumului din zona podului

- Se aplică un sistem de protecție anticorozivă a suprafeței betonului pe fața văzută a grinzilor principale și a grinzilor de parapet (inclusiv fața văzută a consolei)

Calea pe pod:

Noul gabarit transversal al podului va fi de 11.50 m și este compus din:

- 2 benzi de 3,00 m  - parte carosabila

- 2 benzi de 0,40 m - lățime suplimentara datorata efectului de îngustare optica

- 2 benzi de 0,60 m - lățime necesara pt. amplasarea parapetului direcțional

- 2 trotuare de 1,00 m

- 2 grinzi de 0.25m  pentru amplasarea parapetului pietonal.

- Se montează parapet pietonal metalic nou pe toată lungimea suprastructurii;

- Așternere hidroizolației peste placa de suprabetonare;

- Se execută trotuare denivelate față de partea carosabilă din umplutura de beton și strat de uzură;

- Se execută cale pe pod;

- Se montează parapet direcțional rigid pentru a asigura vizibilitatea conducătorilor auto din intersecțiile învecinate, iar un parapet H4b ar obtura vizibilitatea in intersecție ceea ce mărește riscul producerii accidentelor

- Se execută cordoane de impermeabilizare în lungul trotuarelor și a zonei carosabile.

- Aplicare marcaj;

Racordări cu terasamentele:

- Se execută structura rutieră pe rampele de acces care se racordează la lățimea structurii rutiere de pe pod;

- Se executa acostamentele pe rampele de acces, care se racordează la trotuarele pietonale de pe pod;

- Se curăță aripile prin buciardare și sablare,

- Aripile existente se vor cămășuii cu minim 15 cm beton armat C30/37;

- Se montează de casiuri și scări de acces;

Lucrări în albie:

- Curățarea, profilarea albiei în amplasamentul podului și pe o lungime de 25 m amonte și în aval.

- Executarea unui pereu din beton C30/37 în zona podului așezat pe un strat din material granular, închis cu un pinten din beton, urmată cu un saltea cu anrocamente.

- Se execută lucrări de curățări de depuneri aluvionare si vegetație a albiei si a malurilor, pe două lungimi de pod în amonte, și o lungime de pod în aval.

Semnalizare rutiera

În zona de acces pe pod, pe ambele rampe de acces, se va amplasat următorul indicator Fig. 51.

Marcajul rutier, atât pe pod, cât și pe rampele de acces, va fi identic cu marcajul rutier existent pe drumul național DN68A, și anume:

- Separarea sensurilor de mers se va realiza cu ajutorul marcajului longitudinal tip E

(linie continua simpla)

- Delimitarea carosabilului se va realiza cu ajutorul marcajului longitudinal tip L

(linie continua simpla)

Partea carosabilă pe pod va fi încadrată de grinzile parapet.

Toate lucrările de reparații la nivelul căii și al elementelor căii se vor executa pe jumătate din cale, cu utilizarea jumătății pe care nu se lucrează pentru circulația pe un fir a traficului rutier. Se va asigura semnalizarea corespunzătoare pe timpul execuției lucrărilor.

Lucrările de reparații și consolidare de la nivelul infrastructurilor și suprastructurilor se vor executa fără întreruperea circulației pe pod, dar cu introducerea unor restricții de circulație:

  - se restricționează viteza autovehiculelor care circula pe pod, la 30 km/ora;

  - se sporește distanta între vehicule, astfel încât sa circule un singur vehicul pe deschidere.

- Opțiunea II  - Reabilitare pod cu suprastructură compusă oțel-beton

Infrastructuri:

- Se demolează betonul degradat de pe elevațiile culeelor și se îndepărtează tencuiala

- Se sapă până la rostul elevație-fundație și se buciardeaza betonul pentru pregătirea suportului pentru cămășuiala

- Legătura între betonul existent în blocul de fundație și betonul turnat monolit, se asigura cu ancore metalice încastrate în gauri forate matate cu rășină epoxidică. Armătura din elementele infrastructurii se va lega de ancorele metalice

- Se montează ancore metalice în găuri forate în elevația fiecarui element de infrastructura, pe toata înălțimea și pe zidurile intoarse la culei

- Se armează, se cofrează și se betoneaza cămășuiala blocului elevației

- Toate suprafețele de beton se vor proteja anticoroziv.

Lucrări la nivelul suprastructurii:

- Se demoleaza jumătate din lățimea căii, pe toată lungimea podului și pe fiecare rampă de acces.

- Se desface parapetul pietonal și se demolează grinda parapet.

- Se montează a 12 grinzi metalice înglobate în beton C35/45, utilizând predale de beton prefabricate.

- Executarea plăcii de suprabetonare peste grinzile prefabricate din beton armat C35/45. Aceasta va urma panta transversală a drumului din zona podului. Placa de suprabetonare se va turna împreună cu zidurile de gardă, pentru a se putea renunța la dispozitivele de acoperire a rosturilor de dilatație (nod de cadru).

- Pe zona carosabila, placa de suprabetonare se execută cu 2 pante de 2,5%, în profil acoperis.

Calea pe pod:

Noul gabarit transversal al podului va fi de 11.50 m și este compus din:

- 2 benzi de 3,00 m  - parte carosabila

- 2 benzi de 0,40 m - lățime suplimentara datorata efectului de îngustare optica

- 2 benzi de 0,60 m - lățime necesara pt. amplasarea parapetului direcțional

- 2 trotuare de 1,00 m

- 2 grinzi de 0.25m  pentru amplasarea parapetului pietonal.

- Se montează parapet pietonal metalic nou pe toată lungimea suprastructurii;

- Așternere hidroizolației peste placa de suprabetonare;

- Se execută trotuare denivelate față de partea carosabilă din umplutura de beton și strat de uzură;

- Se execută cale pe pod;

- Se montează parapet direcțional rigid pentru a asigura vizibilitatea conducătorilor auto din intersecțiile învecinate, iar un parapet H4b ar obtura vizibilitatea in intersecție ceea ce mărește riscul producerii accidentelor

- Se execută cordoane de impermeabilizare în lungul trotuarelor și a zonei carosabile.

- Aplicare marcaj;

Racordări cu terasamentele:

- Se execută structura rutieră pe rampele de acces care se racordează la lățimea structurii rutiere de pe pod;

- Se executa acostamentele pe rampele de acces, care se racordează la trotuarele pietonale de pe pod;

- Se curăță aripile prin buciardare și sablare,

- Aripile existente se vor cămășuii cu minim 15 cm beton armat C30/37;

- Se montează de casiuri și scări de acces;

Lucrări în albie:

- Curățarea, profilarea albiei în amplasamentul podului și pe o lungime de 25 m amonte și în aval.

- Executarea unui pereu din beton C30/37 în zona podului așezat pe un strat din material granular, închis cu un pinten din beton, urmată cu un saltea cu anrocamente.

- Se execută lucrări de curățări de depuneri aluvionare si vegetație a albiei si a malurilor, pe două lungimi de pod în amonte, și o lungime de pod în aval.

Din punct de vedere tehnic și economic, precum și a vitezei de execuție mai mare proiectantul recomandă Opțiunea I -  Reabilitare pod cu tablier din grinzi prefabricate din beton precomprimat.

### Alte activități care pot apărea ca urmare a proiectului (de exemplu, extragerea de agregate, asigurarea unor noi surse de apă, surse sau linii de transport al energiei, creșterea numărului de locuințe, eliminarea apelor uzate și a deșeurilor)

Nu este cazul.

### Alte autorizaţii cerute pentru proiect.

Avizele, acordurile si autorizatiile solicitate pentru “Pod pe DN 68A km 69+730”, Certificatele de Urbanism nr. 3 din 08.02.2022, emis de Consiliul Local al comunei Dobra.

# DESCRIEREA LUCRARILOR DE DEMOLARE NECESARE

Infrastructuri:

- Se demolează betonul degradat de pe elevațiile culeelor și se îndepărtează tencuiala

- Se sapă până la rostul elevație-fundație și se buciardeaza betonul pentru pregătirea suportului pentru cămășuiala.

Suprastructura

- Se demoleaza jumătate din lățimea căii, pe toată lungimea podului și pe fiecare rampă de acces.

- Se desface parapetul pietonal și se demolează grinda parapet.

- Se demolează fâșiile de goluri prefabricate.

Toate lucrările de reparații la nivelul căii și al elementelor căii se vor executa pe jumătate din cale, cu utilizarea jumătății pe care nu se lucrează pentru circulația pe un fir a traficului rutier. Se va asigura semnalizarea corespunzătoare pe timpul execuției lucrărilor. Dupa terminarea lucrarilor pe prima jumatate de cale, traficul se v-a muta pe aceasta jumatate de cale a podului gata reabilitata, si se vor continua lucrarile pe a doua jumatate din cale.

Demolările se vor executa exclusiv cu mijloace mecanizate și ocazional, prin mijloace manuale.

În cadrul procesului de demolare nu se vor folosi materiale explozibile sau agenți chimici ce pot afecta mediul înconjurător.

Beneficiarul lucrărilor propuse prin studiul de fezabilitate are posibilitatea de a recicla materialele rezultate, în vederea reciclării tot ca materiale de construcții.

Se va avea în vedere colectarea separată, pe categorii de deșeuri, a deșeurilor rezultate în urma demolărilor. Pentru a evita impactul negativ asupra mediului, trebuie acordată atenție deosebită stocării temporare a deșeurilor din construcții, astfel trebuie sa fie prevăzute zone de stocare a deșeurilor în apropierea podului.

Se vor colecta selectiv deșeurile rezultate din demolare. Acestea vor fi depozitate în funcție de modul de reciclare/valorificare sau eliminare propus pentru fiecare categorie:

- Materiale metalice;

- Piatra/balast;

- Moloz.

Lucrările propuse vor avea un impact minim asupra mediului dacă se vor respecta cu strictețe măsurile de prevenire, reducere, limitare a eventualelor poluari accidentale respectându-se procedurile privind dezafectarea și redarea terenului la starea inițială.

# DESCRIEREA AMPLASARII PROIECTULUI

### Distanţa faţă de graniţe pentru proiectele care cad sub incidenţa Convenţiei privind evaluarea impactului asupra mediului în context transfrontieră, adoptată la Espoo la 25 februarie 1991, ratificată prin Legea nr. 22/2001, cu completările ulterioare;

Proiectul nu este sub incidenta Conventiei privind evaluarea impactului asupra mediului in context transfrontiera (Legea 22/2001).

### Localizarea amplasamentului în raport cu patrimoniul cultural potrivit Listei monumentelor istorice, actualizată, aprobată prin Ordinul ministrului culturii şi cultelor nr. 2.314/2004, cu modificările ulterioare, şi Repertoriului arheologic naţional prevăzut de Ordonanţa Guvernului nr. 43/2000 privind protecţia patrimoniului arheologic şi declararea unor situri arheologice ca zone de interes naţional, republicată, cu modificările şi completările ulterioare

Din punct de vedere al patrimoniului cutural si istoric, amplasamentul lucrărilor nu se află în zona monumentelor istorice a Ministerului Culturii si Cultelor.

### Hărţi, fotografii ale amplasamentului care pot oferi informaţii privind caracteristicile fizice ale mediului, atât naturale, cât şi artificiale, şi alte informaţii privind: folosinţele actuale şi planificate ale terenului atât pe amplasament, cât şi pe zone adiacente acestuia; politici de zonare şi de folosire a terenului; arealele sensibile

### Coordonatele geografice ale amplasamentului proiectului sunt prezentate sub forma de vector in format digital cu referinta geografica Stereo 1970.

| Coordonate Stereo '70 |
| --- |
| Suprafata ocupata de lucrari de investitii |
| “Pod pe DN68A km 69+730, peste râul Dobra, loc. Dobra, jud. Hunedoara” |
| Nr. crt. | X (E) | Y (N) |
| 1 | 311615.661 | 493295.193 |
| 2 | 311604.732 | 493292.002 |
| 3 | 311595.465 | 493318.598 |
| 4 | 311594.674 | 493328.442 |
| 5 | 311593.267 | 493339.607 |
| 6 | 311592.157 | 493347.206 |
| 7 | 311592.438 | 493357.362 |
| 8 | 311610.743 | 493359.862 |
| 9 | 311612.156 | 493356.985 |
| 10 | 311614.048 | 493342.441 |
| 11 | 311615.378 | 493331.156 |
| 12 | 311615.857 | 493325.142 |
| 13 | 311612.288 | 493316.152 |

### Detalii privind orice variantă de amplasament care a fost luată în considerare.

Lucrarile prevazute in cadrul lucrarii se vor realiza in cadrul amplasamentului existent.

# DESCRIEREA TUTUROR EFECTELOR SEMNIFICATIVE POSIBILE ASUPRA MEDIULUI ALE PROIECTULUI, ÎN LIMITA INFORMAŢIILOR DISPONIBILE

## Surse de poluanţi şi instalaţii pentru reţinerea, evacuarea şi dispersia poluanţilor în mediu

- Protectia calitatii apelor

Din punct de vedere al impactului asupra factorilor de mediu, investiția propusa urmărește obiectivul creșterea durabila care pune accent pe scăderea emisiilor de carbon și sprijinirea practicilor agricole prietenoase cu mediul. De asemenea, se va avea in vedere protejarea biodiversității prin refacerea zonelor afectate de lucrările de reparații.

## Protectia aerului

Obiectivul, la darea lui in folosința nu va produce noxe care ar putea polua aerul.

Noxele ce pot polua aerul sunt produse in timpul lucrărilor de execuție, si anume cele rezultate la așternerea mixturilor asfaltice pe perioada execuției investiției.

Având in vedere cele de mai sus nu sunt necesare lucrări sau instalații pentru epurarea aerului, emanațiile încadrându–se in limitele maxime admise ale STAS 12574/87.

## Protectia impotriva zgomotului si vibratiilor

Obiectivul in sine nu poate produce zgomote sau vibrații care ar putea polua zona. Pe carosabil a fost prevăzută o îmbrăcăminte asfaltica ceea ce duce la o circulație cu un nivel de zgomot scăzut.

Pe perioada exploatării zgomotelor sau vibrațiile pot fi produse de către autovehicule care circula pe pod, aceste zgomote regăsindu–se pe întregul drum și se pot încadra in limitele maxime ale STAS 10009/88.

## Protecţia împotriva radiaţiilor

Pe timpul executării lucrărilor constructorul nu va lucra cu substanțe radioactive sau cu aparate care ar putea produce radiații, de aceea nu sunt necesare lucrări sau masuri pentru protecția împotriva radiațiilor.

## Protecţia solului şi a subsolului

Lucrările de terasamente se executa în săpătura sprijinita, închisă, pământul evacuat urmând a fi transportat si depozitat la o groapa de depozitare a pământului.

Având in vedere cele de mai sus nu sunt necesare lucrări sau instalații pentru protecția solului si subsolului pe zona studiata.

- Protecţia ecosistemelor terestre şi acvatice

Prin natura amplasamentului obiectivului nu sunt afectate ecosistemele terestre si acvatice.

In aceasta situație nu sunt necesare lucrări sau măsuri pentru protecția faunei și florei terestre, nici a biodiversității.

- Protecţia aşezărilor umane şi a altor obiective de interes public

Lucrările ce se vor executa se află în extravilanul teritoriului administrativ al localitatii Dobra județul Hunedoara, prin utilitatea lui și prin modul în care a fost proiectat, asigură o circulație mai fluidă și mai sigură în zonă.

În zona unde se vor executa lucrările nu sunt monumente istorice și de arhitectura sau zone de interes public de aceea nu este necesar a se lua masuri de protecția acestor factori.

- Prevenirea şi gestionarea deşeurilor generate pe amplasament în timpul realizării proiectului/ în timpul exploatării, inclusiv eliminarea

Pe pod si in zonele invecinate nu pot aparea deseuri decat la executarea lucrarilor. In aceasta situatie, constructorul va avea in vedere ca pe tot parcursul executarii lucrarilor sa pastreze zona in perfecta stare de curatenie.

Eventualele deseuri ce ar putea rezulta vor fi depozitate in recipienti si duse la o rampa de gunoi autorizata. Aceasta sarcina cade in seama executantului, deoarece la terminarea lucrarilor zona va fi predata beneficiarului curata.

Astfel stand lucrurile, nu sunt necesare prescriptii speciale pentru depozitarea si gospodarirea deseurilor.

- Gospodărirea substanţelor şi preparatelor chimice periculoase

Avand in vedere specificul lucrarilor ce se vor realiza, acestea nu se vor executa cu substante toxice si periculoase, de aceea nu este necesara gospodarirea acestora

## Utilizarea resurselor naturale, în special a solului, a terenurilor, a apei şi a biodiversităţii

Pe durata executiei lucrarilor pana la receptia finala, constructorului ii revine ca obligatie protejarea materialelor si a lucrarilor realizate cu respectarea tehnologiei de executie si a prevederilor din caietele de sarcini, in scopul asigurarii parametrilor proiectati si a calitatii lucrarilor.

In acest sens constructorul va lua masuri deosebite privind:

- Depozitarea materialelor in spatii amenajate;

- Transportul si punerea in opera in timp optim;

- Respectarea masurilor impuse de furnizorul de materiale.

Pentru protejarea lucrarilor de terasamente din pamant, executantul va lua masuri de scurgere a apelor pluviale prin executarea de scurgeri in zoneIe de baltire.

Lucrarile de betoanare / asfaltare vor fi executate in perioada optima, fiind necesare masuri speciale de protectie, dupa caz.

In caz de intrerupere a executiei lucrarilor din diverse motive se va urmari aducerea taluzurilor la prevederile din proiect si asigurarea scurgerii apelor  din zona drumului.

Pentru betoanele si mortarele ce se vor executa manual in zona lucrarii, cimentul va fi depozitat in magazia de santier (pentru cimentul in saci) si in lazi asigurate la intemperii (ciment vrac).

De asemenea, antreprenorul general trebuie sa ia masuri de protectie a lucrarilor deja executate impotriva degradarii pe perioada de iarna sau pe timp ploios.

# DESCRIEREA ASPECTELOR DE MEDIU SUSCEPTIBILE A FI AFECTATE IN MOD SEMNIFICATIV DE PROIECT

Dezvoltarea durabila a asezarilor umane obliga la o reconsiderare a mediului natural sub toate aspectele sale: economice, ecologice si estetice si accentueaza caracterul de globalitate a problematicii mediului.

Aplicarea masurilor de reabilitare, protectie si conservare a mediului va determina mentinerea echilibrului ecosistemelor, eliminarea factorilor poluanti ce afecteaza sanatatea si creeaza disconfort si va permite valorificarea potentialului natural si a sitului construit.

În principiu, studiul privind evaluarea impactului asupra mediului tratează următoarele aspecte:

- soluţii de integrare cât mai firească în planurile de dezvoltare locale, regionale şi naţionale, colaborând în acest sens cu Consiliul Judeţean, Primăriile locale, Agenţia de Dezvoltare Regională, Inspectoratul de Protecţia Mediului şi Direcţia Apelor;

- propunerea de soluţii pentru ca impactul economic şi cel social, inclusiv cel asupra stării de sănătate a factorului uman să fie pozitiv;

- definirea stării iniţiale a mediului prin analize de teren, prelevări de probe şi efecutarea cercetărilor de laborator privind aerul, solul, apa, ecosistemele ( flora, fauna ), terenurile agricole etc.;

- analiza legislaţiei specifice privind declararea monumentelor naturii şi siturilor arheologice, identificarea acestora pe teren; propuneri şi soluţii pentru prezervarea acestor zone;

- evaluarea impactului asupra factorilor de mediu, climei, utilizării agricole a terenurilor, precum şi din punct de vedere al inconvenienţelor pe perioada construcţiei, al stresului conducătorilor auto, al încadrării în peisaj;

- evaluarea impactelor cauzate de vibraţii, zgomote în timpul nopţii;

- măsuri pentru refacerea şi conservarea ecosistemului local, precum şi alte măsuri compensatorii;

- propuneri şi soluţii pentru prevenirea eroziunii solului şi sedimentării, în scopul eliminării colmatării sistemelor de drenaj şi asigurării stabilităţii solului sub efectul curenţilor generaţi de scurgerea apelor de suprafaţă;

- măsuri pentru prevenirea accidentelor care determină poluarea apelor, aerului, solului şi subsolului, atât în timpul execuţiei, cât şi al exploatării;

- adoptarea de soluţii pentru ca lucrările să se încadreze armonios în peisaj, reducând la minim sau chiar eliminând impactul vizual negativ, ţinând seama de topografia locului, traficul, existenţa vegetaţiei etc.;

- prevederea de soluţii pentru evitatea poluării surselor de alimentare cu apă, a sistemelor de drenaj şi de canalizare;

- stabilirea de măsuri pentru diminuarea poluării aerului pe durata activităţilor de construcţie cât şi ulterior, în exploatare, pe grupe de zone;

- prevederea de măsuri în cadrul organizărilor de şantier pentru ca efectele poluante să fie cât mai reduse iar în final, după dezafectare să fie refăcută situaţia iniţială a cadrului natural;

- elaborarea de soluţii pentru refacerea ecologică a zonelor afectate de deschiderea gropilor de împrumut, precum şi a amplasamentului organizării de şantier;

- prevederea de puncte sanitare mobile şi un sistem de comunicare adecvat prin care să fie asigurată o asistenţă sanitară eficientă pentru personalul constructorului;

- evaluarea riscurilor ecologice ce apar prin amenajările propuse;

- identificarea implicării rezidenţilor în realizarea proiectului;

- identificarea factorilor de mediu necesar a fi monitorizaţi privind evoluţia calităţii acestora şi elaborarea unui plan de monitoring care să fie pus în aplicare imediat după terminarea execuţiei lucrărilor.

Evaluarea impactului cuprinde:

- descrierea stării iniţiale a mediului;

- datele necesare identificării şi evaluării efectelor principale probabile ale obiectivului proiectat asupra mediului înconjurător:

- descrierea efectelor semnificative probabile, directe şi indirecte ale proiectului asupra mediului, atât în faza de execuţie şi în cea de exploatarea a lucrărilor, prentru diferitele variante propuse;

- acolo unde sunt identificate efecte adverse semnificative, se vor descrie măsurile luate în considerare pentru evitarea, reducerea sau remedierea acestor efecte, incluzând costurile aferente acestor măsuri;

- propunerea variantei optime din punct de vedere al protecţiei mediului;

- planul de monitoring a calităţii factorilor de mediu posibil a fi afectaţi;

O atenţie deosebită va fi acordată stabilirii condiţiilor existente de mediu şi limitelor zonei de analiză. Pentru evaluarea impactului s-a identificat starea factorilor de mediu din amplasament şi din zona învecinată, înainte de realizarea proiectului pentru a exista termeni de comparaţie pentru situaţia care va rezulta în urma realizării proiectului. În acest scop se vor urmări următoarele aspecte ale stării iniţiale a mediului:

1. Topografia, geologia şi geomorfologia

2. Apele de suprafaţă şi subterane

3. Meteorologia şi microclimatul pe anotimpuri

4. Principalele sisteme ecologice

5. Flora şi fauna caracteristică terestră şi acvatică

6. Speciile ameninţate

7. Istoricul evenimentelor ecologice şi naturale; de exemplu înflorirea algelor, nori de praf, incendii, furtuni, inundaţii şi secetă, eroziunea solului

8. Utilizarea prezentă şi tendinţele de utilizare a terenurilor, de exemplu agricultura, horticultura, silvicultura şi exploatările forestiere precum şi activităţile recreative

9. Particularităţile estetice

10. Infrastructura, de exemplu comunicaţiile şi transportul

11. Obiective industriale, comerciale şi rezidenţiale

12. Evidenţa şi caracteristicile poluării aerului, apelor, solului şi a poluării fonice

13. Caracteristici sociale, arheologice, istorice, culturale şi religioase ale zonei

14. Orice caracteristică legată de sănătatea publică în zona afectată

15. Orice pericole sau riscuri asociate cu zona în studiu

16. Orice programe sau instrumente aplicabile de conservare a mediului

Prevederea impactului include analiza cauzelor majore ale modificărilor mediului existent şi determinarea efectelor probabile. Principalele etape ale prevederii impactului ( pozitiv sau negativ ) vor fi următoarele:

a) identificarea activităţilor ce se desfăşoară în cadrul realizării proiectului şi care pot genera impact;

b) identificarea resurselor şi a receptorilor care pot fi afectaţi de către aceste impacte;

c) stabilirea înlănţuirii evenimentelor sau a legăturii dintre cauză şi efect;

d) prevederea naturii probabile, a extinderii şi a dimensiunii oricăror modificări sau efecte care se anticipează;

e) evaluarea consecinţelor oricărui impact identificat;

f) stabiliarea consecinţelor potenţiale (pozitive sau negative), care pot fi socotite ca semnificative;

Procesul de evaluare a impactului asupra mediului implică de obicei luarea în considerare a semnificaţiei unui impact după un număr de criterii cum sunt:

- extinderea şi dimensiunea

- efectul pe termen scurt sau termen lung

- reversibilitatea sau ireversibilitatea

- performanţa în raport cu standardele de calitate a mediului

- sensibilitatea receptorului

O atenţie deosebită va fi acordată evaluării impactelor pentru diferite grupuri ce pot fi afectate, precum copii, oameni la locul de muncă, spitale, pietoni, biciclişti, ca şi asupra spaţiilor comerciale, zonelor de agrement sau care prezintă interes din punct de vedere turistic, precum şi a zonelor care prezintă interes din punct de vedere al conservării biodiversităţii.

Evaluarea impactului asupra mediului va cuprinde o serie de procedee specifice fiecărei componente menţionate anterior şi va fi realizată atât pentru faza de execuţie cât şi pentru cea de exploatare a drumului.

Pentru prevenirea şi reducerea impactului negativ asupra mediului se vor lua măsuri atât în perioada de construcţie cât şi în perioada de exploatare. În acest caz pot fi identificate trei tipuri principale de poluanţi:

- poluanţi în aer;

- deşeuri şi reziduuri;

- zgomote şi vibraţii.

Impactul asupra mediului poate fi împarţit în doua categorii :

- efecte locale, pe termen scurt în perioada de construcţie

- efecte pe termen lung în perioada de exploatare.

Masuri de prevenire si protectie a mediului in perioada de constructie

Se poate sintetiza o lista a principalelor probleme potentiale induse de perioada de constructie:

| Componente de mediu | Efecte potentiale |
| --- | --- |
| Atmosfera | Degradarea calitatii aerului Emisie de praf |
| Mediul hidrologic | Degradarea calitatii apei Degradarea sistemului hidrologic |
| Teren si subsol | Modificari ale morfologiei |
| Vegetatie, flora si fauna | Distrugerea vegetatiei ca urmare a emisiei de praf Indepartarea/periclitarea faunei Interferenta cu zone naturale protejate |
| Zgomot - vibratie | Zgomot cauzat de trafic si desfasurarea lucrarilor |
| Distributia terenului | Periclitatrea activitatii agricole ca urmare a traficului si desfasurarii lucrarilor |
| Peisaj | Modificarea efectului visual al peisajului |

Nu este posibila o localizare exacta a santierelor si fazelor de functionare a acestora. Astfel masurile de atenuare sunt cele general valabile. Unele dintre ele sunt tipice pentru toate sectiunile:

- managementul traficului: planificarea locatiei / masuri de administrare care sa fie afisate;

- reducerea vitezei;

- aplicarea apei pe drumuri si pavaje de constructii pentru a preveni emisii de praf;

- zone cu activitati ce produc praf ar trebui izolate;

- refolosirea materialului ramas de la reabilitare pe cat posibil – acolo unde este cazul;

- reabilitatrea varientelor ocolitoare dupa finalizarea lucrarilor;

- programarea activitatilior desfasurate langa cursurile de apa pentru perioada uscata;

- resturile din constructii, combustibili si alte lichide, trebuie deversate in mod corespunzator;

- depozitarea materialelor periculoase in zona santierului si folosirea lor trebuie sa fie corespunzatoare;

- protejarea evacuării împotriva apelor curgatoare;

- refacerea vegetatiei pe zonale afectate precum gropi de imprumut si zone de depozitare;

- refacerea vegetatiei imediat dupa finalizarea lucrarilor;

- refacerea terenului folosit cu spatii verzi sau intrebuintari agricole;

- prevenirea poluarii apei si solului.

# PREVEDERI PENTRU MONITORIZAREA MEDIULUI

– dotari si masuri prevazute pentru controlul emisiilor de poluanti in mediu.

Se va institui un program de monitorizare calitate mediu atat in timpul derularii executiei proiectului cat si in timpul functionarii care va cuprinde monitorizarea :

- calitatii apelor uzate :

- ape uzate deversate la evacuarea conform NTPA001/2005

- calitatea aerului:

- emisii de CO,SO2, NOx la limite proprietate

- pulberi in suspensie

- zgomot

- la limite proprietate

- in instalatii.

# LEGĂTURA CU ALTE ACTE NORMATIVE ŞI/SAU PLANURI/PROGRAME/STRATEGII/DOCUMENTE DE PLANIFICARE

## JUSTIFICAREA INCADRARII PROIECTULUI, DUPA CAZ, IN PREVEDERILE ALTOR ACTE NORMATIVE NATIONALE CARE TRANSPUN LEGISLATIA UNIUNII EUROPENE (Directiva 2010/75/UE (IED) a Parlamentului European şi a Consiliului din 24 noiembrie 2010 privind emisiile industriale (prevenirea şi controlul integrat al poluării), Directiva 2012/18/UE a Parlamentului European şi a Consiliului din 4 iulie 2012 privind controlul pericolelor de accidente majore care implică substanţe periculoase, de modificare şi ulterior de abrogare a Directivei 96/82/CE a Consiliului  etc.)

Activitatile specifice se desfasoara in conformitate cu legislatia de mediu in vigoare, in concordanta cu standardele UNIUNII EUROPENE prin prevederile Directivelor corespunzatoare :

- Directiva 2010/75/UE (IED) a Parlamentului European şi a Consiliului din 24 noiembrie 2010 privind emisiile industriale (prevenirea şi controlul integrat al poluării)

- Directiva 2012/18/UE a Parlamentului European şi a Consiliului din 4 iulie 2012 privind controlul pericolelor de accidente majore care implică substanţe periculoase, de modificare şi ulterior de abrogare a Directivei 96/82/CE a Consiliului

- Directiva Consiliului 85/337/CEE privind evaluarea efectelor anumitor proiecte publice si private asupra mediului modificata prin DC 97/11/CE si Directiva 2003/35/CE

- Directiva 2000/60/CE care stabileste cadrul comunitar de actiune in domeniul politicii apelor, amendata de Directiva 2008/32/CE

- Directiva Consiliului 91/271/CEE privind epurarea apelor uzate urbane – modificata de Directiva 98/15/CE

- Directiva 86/278/CEE privind protectia mediului si in special a solurilor cand se utilizeaza namoluri de epurare in agricultura

- Directiva Consiliului 96/62/CEE privind evaluarea si managementul calitatii aerului inconjurator - amendata de Regulamentul (CE) nr 1882/2003 si modificata de Decizi2001/744/CEE

- Directiva Parlamentului European si Consiliului 2002/49/CE referitoare la evaluarea si managementul zgomotului in mediul inconjurator

- Directiva 2006/12/CE – privind deseurile, care va fi abrogata la data de 12 dec. 2010 de catre Directiva 2008/98/CE privind deseurile si de abrogare a anumitor directive

- Directiva 75/442/CEE – Directiva cadru a deseurilor(amendata de DC 91/156/CEE)

- Directiva Consiliului 75/439/CEE privind eliminarea uleiurilor uzate

- Directiva Parlamentului European si Consiliului 94/62/CE privind ambalajele si deseurile de ambalaje modificata de Regulamentul (CE) nr 1882/2003 si si Directiva Parlamentului European si a Consiliului 2004/12/CE

- Directiva 79/409/CEE a consiliului din 2 aprilie 1979 privind conservarea speciilor de pasari salbatice , modificata de Directivele 91/244/CEE; 94/24/CE; 97/49/CE,regulamentu (CE ) nr 807/2003 si Directiva 92/43/CEE a Consiliului din 21 mai 1992 pentru conservarea habitatelor naturale si a speciilor de flora si si fauna salbatica ,modificata de Directiva 97/62/CE si Regulamentul (CE) nr 1882/2003.

## Planul/ programul/ strategia/ documentul de programare/ planificare din care face proiectul, cu indicarea actului normativ prin care a fost aprobat

Proiectul pentru obiectivul de investiții  “ Pod pe DN 68A, km 69+730” va fi finanțat din din venituri proprii / bugetul de stat și / sau orice alte surse legal constituite.

# LUCRĂRI NECESARE ORGANIZARII DE SANTIER

Organizarea santierului, pe fiecare nou amplasament, este impusa de actiunea particularitatilor procesului de productie in constructii. Cuprinde :

1.Selectarea si achizitionarea amplasamentului viitorului obiectiv

2. Proiectul de organizare a santierului

Proiectul de organizare de santier se realizeaza in doua faze:

- faza I - care se concretizeaza intr-o schema generala de organizare elaborata, de catre proiectant ;

- faza a II-a - elaborata de catre antreprenorul general pe baza schemei generale de organizare si a proiectului de executie, care detaliaza solutiile prevazute in faza I.

La elaborarea proiectelor de organizare trebuie sa se tina seama de baza materiala a constructorului, iar obiectele de organizare de santier cu caracter definitiv sa fie realizate numai in cazuri temeinic justificate din punct de vedere economic si social.

Organizarea de santier aferenta proiectului va ocupa o suprafata mica de teren si nu se vor realiza cai de acces noi.

Organizarea de santier este interzisa a se realiza in interiorul ariilor naturale protejate si se va realiza exclusiv pe terenului stabilit prin proiect pentru amplasare organizare de santier.

Depozitarea materialelor/utilajelor/sculelor se va face numai in locuri special amenajate in incinta, pentru asigurarea protectiei factorilor de mediu.

Se vor folosi utilaje performante care nu produc pierderi de substante poluante in timpul functionarii si care nu genereaza zgomot peste limitele admise; se vor opri motoarele utilajelor si/sau autoutilitarelor pe durata pauzelor  pentru  diminuarea  poluarii  aerului si fonice;  efectuare  operatii  de intretinere  a utilajelor se va realiza doar in incinte special amenajate.

Pentru organizarea de santier sunt necesare urmatoarele informatii si date: situatia geologica, climatica si hidrologica, respectiv structurile geologice, nivelul apelor freatice si subterane, debitele disponibile ale cursurilor de apa, numarul zilelor cu regim de inghet; situatia resurselor materiale din zona (balast, nisip, piatra de cariera); situatia cailor de comunicatii (liniile ferate existente, posibilitatile de racordare provizorie, rampe de descarcare, starea drumurilor de acces); retelele si utilitatile existente in zona; posibilitatile de recrutare a fortei de munca din zona etc.

Cu ocazia elaborarii proiectului de organizare a santierului trebuie analizate, in vederea solutionarii ulterioare, urmatoarele aspecte: posibilitatea industrializarii producerii obiectelor de organizare de santier; posibilitatea reducerii duratei de instalare pe santier a obiectelor de organizare; posibilitatea maririi numarului de refolosiri, a gradului de recuperabilitate si functionalitate; posibilitatea reducerii consumurilor de materiale si forta de munca; posibilitatea maririi simplitatii si a usurintei in instalare si dezafectare; posibilitatea reducerii costurilor etc.

3. Fondul de organizare de santier

Documentatia tehnico-economica pentru lucrarile de organizare de santier se aproba de catre organul de conducere al organizatiei de constructii-montaj.

4. Deschiderea si amenajarea santierului

Dupa incheierea contractului de antrepriza si admiterea la finantare a lucrarilor de constructii-montaj contractate, antreprenorul general trece la deschiderea si amenajarea santierului, pentru care emite ordinul de incepere a lucrarilor.

5. Organizarea si dimensionarea spatiilor de servire a personalului santierului

In cadrul spatiilor de servire a personalului santierului se includ urmatoarele grupe de construcții : constructii de cazare si constructii anexe.

La nevoie, se poate apela la obiecte de cazare cu caracter demontabil sau mobil, necesare pana la realizarea constructiei definitive pentru acoperirea unor varfuri, sau se poate apela la rezolvarea cazarii pe plan local.

6. Organizarea si dimensionarea cailor de comunicatie

Asigurarea unor cai de acces corespunzatoare ca latime, lungime si sistem rutier are o mare importanta, deoarece la santiere si in interiorul acestora se transporta cantitati mari de materiale si elemente de constructii, unele cu tonaj foarte mare. In functie de marimea si amplasarea santierului, caile de comunicatie ale acestuia sunt formate dupa caz din : drumuri interioare si exterioare), la care se adauga instalatiile telefonice.

Asigurarea santierului, de la deschiderea lui si inainte de inceperea lucrarilor de baza, cu caile de comunicatie necesare, este o conditie esentiala pentru buna desfasurare a lucrarilor, atat pentru aprovizionarea cu materiale si utilaje, cat si pentru transmiterea mesajelor.

7. Organizarea si dimensionarea retelelor de alimentare cu apa, energie electrica, caldura si aer comprimat

Santierele moderne, cu mecanizare complexa, sunt mari consumatoare de apa si energie, iar lucrarile pentru realizarea instalatiilor necesare si a retelelor de distributie ocupa un volum important din totalul constructiilor provizorii de organizare.

Inca din faza de proiectare a retelelor de alimentare cu utilitati, trebuie sa se respecte urmatoarele cerințe :

- folosirea retelelor provizorii numai in cazuri bine justificate, atunci cand conditiile tehnice sau economice impiedica realizarea cu prioritate a celor definitive ;

- folosirea retelor provizorii de alimentare cu utilitati, numai pentru racordarea obiectelor de organizare de șantier;

- traseele retelelor de alimentare provizorie cu utilitati sa fie cat mai scurte ;

- traseele retelelor provizorii sa fie astfel alese, incat sa nu traverseze amplasamentele lucrarilor de baza, deoarece in acest caz vor fi necesare cheltuieli suplimentare pentru demontari si remontari (totale sau partiale), care vor mari cheltuielile de organizare de santier si vor prelungi durata de execuție ;

- amplasarea retelelor provizorii de alimentare cu utilitati sa se faca cu cheltuieli minime.

8. Determinarea consumului de utilitati

Determinarea consumului de apa

Cantitatile de apa pentru procesul de productie se determina pe baza unor consumuri medii stabilite pentru principalele lucrari de pe șantier .

Determinarea consumului de energie electrica

Unitatile de constructii-montaj au devenit mari consumatoare de energie electrica, datorita mecanizarii lucrarilor.

In constructii, energia electrica are diverse utilizari (pentru actionarea masinilor si a utilajelor de constructii, a aparatelor de sudura, nituire, iluminatul sectiilor auxiliare productive, a magaziilor, a cladirilor administrative si sociale, iar pe timp de iarna, cu restrictii, pentru dezghetarea terenurilor, protectia betonului proaspat, incalzirea materialelor de constructii etc.)

Pentru reducerea consumurilor de energie electrica se pot lua urmatoarele măsuri : stabilirea unor puncte de iluminare strict necesare, folosirea de masini si utilaje ale caror motoare electrice sa aiba un randament ridicat, folosirea intrerupatoarelor de mers in gol, care sa opreasca functionarea motorului electric sau a transformatorului de sudura la intreruperea lucrului ; etc.

Determinarea consumului de caldura

Consumul de caldura pentru scopuri tehnologice se determina de fiecare data prin calcule speciale, luandu-se ca baza volumul de lucrari proiectat si termenele de executie, regimurile termice adoptate si alte conditii care determina cantitatea de caldura si intensitatea consumarii ei.

9. Organizarea teritoriului santierului

Realizarea productiei la calitatea si termenele stabilite, cresterea productivitatii muncii si reducerea costului obiectelor de constructii sunt conditionate si de modul de amplasare a depozitelor, cailor de comunicatie provizorii, surselor de alimentare si retelelor de distribuire a apei, energiei electrice, precum si a obiectelor de constructii provizorii de servire a personalului de pe santier etc.

Aceasta amplasare se realizeaza pe baza planului de organizare a teritoriului santierului, in care se stabileste situarea pe teren a elementelor si obiectelor de organizare de santier.

Surse de poluanti si instalatii pentru retinerea, evacuarea si dispersia poluantilor in mediu in timpul organizarii de santier

- ape uzate

In faza de constructie apele menajere se colecteaza in sistem local prin intermediul unei instalatii tip tanc septic etans.

Vidanjarea se va realiza la cerere de catre operatorul local. Indicatorii de calitate ai apelor uzate evacuate se vor incadra in normativul NTPA 002/2005.

- emisii

Din activitatea desfasurata pentru realizarea proiectului vor fi emisii de:

- gaze esapate de la masinile de transport materiale de constructie

- pulberi in suspensie de la operatiile de excavare, manipulare materiale de constructie care nu influenteaza in mod semnificativ calitatea mediului.

- zgomot si vibratii

Din activitatea desfasurata pentru realizarea proiectului principalele sursele de zgomot si vibratii vor fi :

- masinile de transport materiale de constructie

- manipulare materiale de constructie

Care vor fi de mica intensitate si nu influenteaza in mod semnificativ calitatea mediului.

- deseuri

- deseuri de materiale de constructie - se vor depozita in locuri autorizate, in conformitate cu emitentul autorizatiei de constructie

- deseuri menajere se vor depozita in containere specializate

Se va realiza monitorizarea factorilor de calitate aer (emisii , pulberi in suspensie ), apa , zgomot in perioada de realizare a obiectivului.

Dotari si masuri prevazute pentru controlul emisiilor de poluanti in mediu

- Se va institui un sistem de colectare selectiva a deseurilor precum si un sistem de evidenta si control al tuturor deseurilor generate, valorificate si eliminate (codificat conform nomenclaturii europene transpuse in legislatia romaneasca prin H.G nr.162 /2002),

- Se va initia si organiza monitoringul in faza de constructie la :

- emisiile provenite de la masini de transport, pulberi in suspensie de la manipulare materiale

- calitatea apelor de suprafata (unde este cazul)

- zgomotul in incinte si la limite proprietate

- Conformarea pe linie de Situatii de Urgenta si Sanatate si Securitate in Munca.

- Urmarirea in permanenta a respectarii legislatiei referitoare la protectia mediului.

# LUCRARI DE REFACERE A AMPLASAMENTULUI LA FINALIZAREA INVESTIEI, IN CAZ DE ACCIDENTE SI/SAU LA INCETAREA ACTIVITATII, IN MASURA IN  CARE ACESTE INFORMATII SUNT DISPONIBILE

Nu s-a constatat existenta (prezenta ) substantelor periculoase, azbest, PCB, etc.

La realizarea proiectului se vor lua următoarele masuri de prevenirea riscurilor producerii unor accidente:

- prevederea unor echipamente, utilaje şi instalaţii omologate, de fiabilitate mărită, utilizate în mod curent şi cu probabilitate de defectare mică ;

- măsuri de pază şi securitate a lucrarilor ;

- instruirea personalului de operare şi mentenanţă - instrucţiuni privind securitatea muncii la nivelul postului de lucru ;

- norme de tehnica securităţii în cazul producerii accidentelor tehnice;

- respectarea prevederilor normativului C 300-1994, Normativul de prevenire şi stingere a incendiilor pe durata execuţiei lucrărilor de construcţii şi instalaţii aferente acestora;

- execuţia lucrărilor se va face cu respectarea riguroasă a proiectului;

- se va interzice accesul persoanelor neautorizate în incinta.

Pe amplasament nu vor ramane deseuri, ele fiind gestionate potrivit autorizatiei de mediu.

# ANEXE - PIESE DESENATE

| Plansa nr. | Denumire plansa | Scara |
| --- | --- | --- |
| 572/2021/01/AV/01/PD03/PI | Plan de încadrare | 1:20 000 |
| 572/2021/01/AV/01/PD03/100 | Dispoziție generală - Plan de situație | 1:500 |
| 572/2021/01/AV/01/PD03/101 | Dispoziție generală – Elevație, Secțiune transversala | 1:80; 1:100 |

# PENTRU PROIECTELE CARE INTRĂ SUB INCIDENȚA PREVEDERILOR ART. 28 DIN ORDONANȚA DE URGENȚĂ A GUVERNULUI NR. 57/2007 PRIVIND REGIMUL ARIILOR NATURALE PROTEJATE, CONSERVAREA HABITATELOR NATURALE, A FLOREI ȘI FAUNEI SĂLBATICE, APROBATĂ CU MODIFICĂRI ȘI COMPLETĂRI PRIN LEGEA NR. 49/2011, CU MODIFICĂRILE ȘI COMPLETĂRILE ULTERIOARE.

In conformitate cu Decizia etapei de evaluare inițială SB nr. 12022 din 27.10.2021, proiectul propus  nu intră sub incidenșa art. 28  din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei și faunei sălbatice, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 49/2011, cu modificările și completările ulterioare.

# PENTRU PROIECTELE CARE SE REALIZEAZĂ PE APE SAU AU LEGĂTURĂ CU APELE

Localizarea proiectului:

- Bazin hidrografic: ABA Mures - SGA Hunedoara

- Curs de apa: Râul Dobra

- Corp de apa: RW4.1.133_B1

# CRITERIILE PREVĂZUTE ÎN ANEXA NR. 3 LA LEGEA NR. 292/2018 PRIVIND EVALUAREA IMPACTULUI ANUMITOR PROIECTE PUBLICE ȘI PRIVATE ASUPRA MEDIULUI SE IAU ÎN CONSIDERARE, DACĂ ESTE CAZUL, ÎN MOMENTUL COMPILĂRII INFORMAȚIILOR ÎN CONFORMITATE CU PUNCTELE III-XIV

- Caracteristicile proiectelor

Caracteristicile proiectelor trebuie examinate, în special, în ceea ce priveşte:

- Dimensiunea şi concepţia întregului proiect:

Podul de pe DN68A km 69+730 care face obiectul prezentei documentații este amplasat în extravilanul teritoriului administrativ al localiatii Dobra județul Hunedoara, peste râul Dobra.

Caracteristici principale ale podului propus:

- categoria de importanța: B

- curs de apă: Râul Dobra

- schema statică: grinzi simplu rezemate

- lungime pod: 23,20 m

- suprafața carosabil: 180,96 mp

- suprafața trotuar: 46,40 mp

- număr deschideri: 2

- grinzi prefabricate din beton armat și precomprimat

- reabilitare pod

Infrastructuri:

- Se demolează betonul degradat de pe elevațiile culeelor și se îndepărtează tencuiala

- Se sapă până la rostul elevație-fundație și se buciardeaza betonul pentru pregătirea suportului pentru cămășuiala

- Legătura între betonul existent în blocul de fundație și betonul turnat monolit, se asigura cu ancore metalice încastrate în gauri forate matate cu rășină epoxidică. Armătura din elementele infrastructurii se va lega de ancorele metalice

- Se montează ancore metalice în găuri forate în elevația fiecarui element de infrastructura, pe toata înălțimea și pe zidurile intoarse la culei

- Se armează, se cofrează și se betoneaza cămășuiala blocului elevației

- Toate suprafețele de beton se vor proteja anticoroziv.

Suprastructura

- Se montează semnalizarea rutieră care indică execuția lucrărilor de reparații și consolidare sub circulația pe pod și pe rampele de acces, pe jumatate din lățimea căii pe pod.

- Se demoleaza jumătate din lățimea căii, pe toată lungimea podului și pe fiecare rampă de acces.

- Se desface parapetul pietonal și se demolează grinda parapet.

- Se demolează fâșiile de goluri prefabricate

- Se poziționează grinzile prefabricate precomprimate

- Se execută o placa peste grinzile prefabricate, cu grosimea de minim 14 cm, din beton armat C35/45. Aceasta va urma panta transversală a drumului din zona podului

- Se aplică un sistem de protecție anticorozivă a suprafeței betonului pe fața văzută a grinzilor principale și a grinzilor de parapet (inclusiv fața văzută a consolei)

Calea pe pod:

Noul gabarit transversal al podului va fi de 11.50 m și este compus din:

- 2 benzi de 3,00 m  - parte carosabila

- 2 benzi de 0,40 m - lățime suplimentara datorata efectului de îngustare optica

- 2 benzi de 0,60 m - lățime necesara pt. amplasarea parapetului direcțional

- 2 trotuare de 1,00 m

- 2 grinzi de 0.25m  pentru amplasarea parapetului pietonal.

- Se montează parapet pietonal metalic nou pe toată lungimea suprastructurii;

- Așternere hidroizolației peste placa de suprabetonare;

- Se execută trotuare denivelate față de partea carosabilă din umplutura de beton și strat de uzură;

- Se execută cale pe pod;

- Se montează parapet direcțional rigid pentru a asigura vizibilitatea conducătorilor auto din intersecțiile învecinate, iar un parapet H4b ar obtura vizibilitatea in intersecție ceea ce mărește riscul producerii accidentelor

- Se execută cordoane de impermeabilizare în lungul trotuarelor și a zonei carosabile.

- Aplicare marcaj;

Racordări cu terasamentele:

- Se execută structura rutieră pe rampele de acces care se racordează la lățimea structurii rutiere de pe pod;

- Se executa acostamentele pe rampele de acces, care se racordează la trotuarele pietonale de pe pod;

- Se curăță aripile prin buciardare și sablare,

- Aripile existente se vor cămășuii cu minim 15 cm beton armat C30/37;

- Se montează de casiuri și scări de acces;

Lucrări în albie:

- Curățarea, profilarea albiei în amplasamentul podului și pe o lungime de 25 m amonte și în aval.

- Executarea unui pereu din beton C30/37 în zona podului așezat pe un strat din material granular, închis cu un pinten din beton, urmată cu un saltea cu anrocamente.

- Se execută lucrări de curățări de depuneri aluvionare si vegetație a albiei si a malurilor, pe două lungimi de pod în amonte, și o lungime de pod în aval.

Semnalizare rutiera

În zona de acces pe pod, pe ambele rampe de acces, se va amplasat indicatorul F51.

Marcajul rutier, atât pe pod, cât și pe rampele de acces, va fi identic cu marcajul rutier existent pe drumul național DN68A, și anume:

- Separarea sensurilor de mers se va realiza cu ajutorul marcajului longitudinal tip E

(linie continua simpla)

- Delimitarea carosabilului se va realiza cu ajutorul marcajului longitudinal tip L

(linie continua simpla)

Partea carosabilă pe pod va fi încadrată de grinzile parapet.

Toate lucrările de reparații la nivelul căii și al elementelor căii se vor executa pe jumătate din cale, cu utilizarea jumătății pe care nu se lucrează pentru circulația pe un fir a traficului rutier. Se va asigura semnalizarea corespunzătoare pe timpul execuției lucrărilor.

Lucrările de reparații și consolidare de la nivelul infrastructurilor și suprastructurilor se vor executa fără întreruperea circulației pe pod, dar cu introducerea unor restricții de circulație:

  - se restricționează viteza autovehiculelor care circula pe pod, la 30 km/ora;

  - se sporește distanta între vehicule, astfel încât sa circule un singur vehicul pe deschidere.

- cumularea cu alte proiecte existente şi/sau aprobate;

Pe drumul național DN68A s-au propus a se reabilita podurilor existente de la următoarele poziții kilometrice: km 20+578, km 22+377, km 74+138; beneficiarul investițiilor este CNAIR S.A.

- utilizarea resurselor naturale, în special a solului, a terenurilor, a apei şi a biodiversităţii;

Resursele naturale utilizate în lucrările de reabilitare a podului sunt agregatele minerale (balast, nisip), piatră spartă.

Produsele de balastieră vor fi asigurate din staţiile de sortare din zonă.

Pământul este folosit la umpluturi.

- cantitatea şi tipurile de deşeuri generate/gestionate;

-pamant si pietre din realizarea şanţurilor nu pot fi cuantificate - vor fi evacuate şi utilizate la completarea cu material a zonelor din carosabil cu gropi sau la întreţinerea drumurilor din zona;

-ambalaj PET (de la apa potabila) –nu pot fi cuantificate cantitativ, flacoanele se vor colecta în big-bag şi se vor valorifica la agent economic;

-nisip şi pământ contaminat cu produse petroliere (poate rezulta numai în cazul pierderilor accidentale, nu se poate estima cantitativ) se va depozita în container metalic şi vor fi evacuate de agent economic specializat;

-deşeu metalic feros (piese uzate) - cantitatea este variabilă în funcţie de piesele defecte, se va gestiona de catre agentul economic care va efectua reparaţiile sau va fi valorificat de catre constructor;

-deşeu metalic neferos (piese uzate)– cantitatea este variabilă în funcţie de piesele defecte, se va gestiona de catre agentul economic care va efectua reparaţiile sau va fi valorificat de catre constructor;

-deşeul menajer cca 2 m3/luna se va colecta in pubela si va fi eliminat de firma de salubrizare.

Deseurile vor fi evidentiate si gestionate de firma constructoare. In contractul de executie se va stipula obligatia executantului de a gestiona deseurile (colectare, depozitare si eliminare de pe amplasament).

- poluarea şi alte efecte negative;

Nu este cazul.

- riscurile de accidente majore şi/sau dezastre relevante pentru proiectul în cauză, inclusiv cele cauzate de schimbările climatice, conform informaţiilor ştiinţifice;

Lucrarile aferente proiectului nu implica utilizarea unor substante sau tehnologii care sa prezinte risc de accidente majore si/sau dezastre.

- riscurile pentru sănătatea umană - de exemplu, din cauza contaminării apei sau a poluării atmosferice.

Lucrarile aferente proiectului nu implica utilizarea unor substante sau tehnologii care sa prezinte risc de contaminare si poluare a apei si aerului.

- Amplasarea proiectelor

Sensibilitatea ecologică a zonelor geografice susceptibile de a fi afectate de proiecte trebuie luată în considerare, în special în ceea ce priveşte:

- utilizarea actuală şi aprobată a terenurilor;

Suprafata ocupata dupa realizarea investitiei este in interiorul limitei proiectului, investitia pastrand amplasamentul existent fara a fi ocupate terenuri altele decât cele ale beneficiarului.

- bogăţia, disponibilitatea, calitatea şi capacitatea de regenerare relative ale resurselor naturale, inclusiv solul, terenurile, apa şi biodiversitatea, din zonă şi din subteranul acesteia;

Nu este cazul.

- capacitatea de absorbţie a mediului natural, acordându-se o atenţie specială următoarelor zone:

-  zone umede, zone riverane, guri ale râurilor;

- zone costiere şi mediul marin;

- zonele montane şi forestiere;

- arii naturale protejate de interes naţional, comunitar, internaţional;

- zone clasificate sau protejate conform legislaţiei în vigoare: situri Natura 2000 desemnate în conformitate cu legislaţia privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice; zonele prevăzute de legislaţia privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului naţional - Secţiunea a III-a - zone protejate, zonele de protecţie instituite conform prevederilor legislaţiei din domeniul apelor, precum şi a celei privind caracterul şi mărimea zonelor de protecţie sanitară şi hidrogeologică;

- zonele în care au existat deja cazuri de nerespectare a standardelor de calitate a mediului prevăzute de legislaţia naţională şi la nivelul Uniunii Europene şi relevante pentru proiect sau în care se consideră că există astfel de cazuri;

-  zonele cu o densitate mare a populaţiei;

- peisaje şi situri importante din punct de vedere istoric, cultural sau arheologic.

Nu este cazul.

3. Tipurile şi caracteristicile impactului potenţial

Efectele semnificative pe care le pot avea proiectele asupra mediului trebuie analizate în raport cu criteriile stabilite la pct. 1 şi 2, având în vedere impactul proiectului asupra factorilor prevăzuţi la art. 7 alin. (2) din prezenta lege, şi ţinând seama de:

- importanţa şi extinderea spaţială a impactului - de exemplu, zona geografică şi dimensiunea populaţiei care poate fi afectată;

Avand in vedere ca proiectul propus se realizeaza pe amplasamentul existent, astfel că impactul prognozat va fi dat de intensificarea traficului in zona.

Pe perioada de execuţie a lucrărilor nivelul de zgomot generat poate crea disconfort locuitorilor acestei zone.

Astfel impactul este doar temporar si doar pe perioada de executie.

- natura transfrontalieră a impactului;

Nu este cazul.

- intensitatea şi complexitatea impactului;

Impactul este redus și se manifestă asupra populatiei din zona de implementare a proiectului şi a factorului de mediu aer, sol, zgomot.

- probabilitatea impactului;

Prin măsurile adoptate, prin tehnologia de execuţie şi prin dotările prevăzute de investiţie probabilitatea apariţiei unui impact negative semnificativ este puţin probabilă -impact cu probabilitate redusa.

- debutul, durata, frecvenţa şi reversibilitatea preconizate ale impactului;

Debutul impactului va fi odata cu inceperea lucrarilor si se va finaliza la terminarea lucrarilor de executie.

- cumularea impactului cu impactul altor proiecte existente şi/sau aprobate;

In cazul in care perioada de executie a lucrarilor mentionate mai sus (cap. 15, pct. 1b) se va suprapune cu perioada de executie a prezentului proiect este posibila aparitia unui impact cumulative din cauza pulberilor, emisiilor de CO2 si zgomot.

Impact cumulativ datorat zgomotului şi vibraţiilor în perioada de implementare şi funcţionare a proiectului nu se produce, nivelul zgomotului din mai multe surse nu se cumulează; este recepţionat zgomotul cu nivelul cel mai ridicat. Utilajele care lucreaza la realizarea acestui tip de proiecte sunt similare, nivelul zgomotului generat este apropiat.

Impact cumulativ datorat pulberilor și gazelor de ardere de la utilaje si mijloacele de transport- efectele emisiilor se pot regăsi în impactul cumulativ, dar nu în mod continuu și nu cu o frecventa de 100%. Asta deoarece emisiile sunt din surse difuze, supuse unei dinamici controlate de condițiile meteorologice, în cea mai mare măsură;

- posibilitatea de reducere efectivă a impactului.

Pentru a reduce impactului pe termen scurt (pe perioada de execuție) se propun următoarele:

- etapizarea lucrărilor: pe perioada de amenajare și construcție, se recomandă ca lucrările să se efectueze etapizat, astfel încât să evite efectuarea a două sau mai multe lucrări cu caracter diferit în același timp, pentru prevenirea cumulării mai multor surse generatoare de zgomot;

- gestionarea materialelor / utilajelor: pe amplasament se vor desemna și amenaja locuri dedicate pentru depozitarea materialelor și a utilajelor, dotate cu materiale absorbante în cazul unor scurgeri accidentale de combustibil, ulei;

- calitatea materialelor: se recomandă ca materialele utilizate în procesul de construcție să poata fi reciclate sau refolosite, astfel, la momentul demolării acolo unde este cazul sau dacă este cazul, cantitatea de deșeuri care nu pot fi reintroduse în circuit fie prin reciclare sau refolosire, să fie minimă. De asemenea, pentru acele materiale care nu pot fi reciclate sau refolosite odată cu expirarea duratei de viață, se recomandă achiziționarea de produse superior calitativ, care au o durată de viață superioară, contribuind de asemenea la generarea minimă de deșeuri nereciclabile;

- lucrările trebuie să fie de o calitate minimă impusă astfel încât să garanteze prevenirea unor reparații sau intervenții neplanificate care pot genera un efect negativ prin generarea de deșeuri, zgomot al lucrărilor etc.;

- pentru impactul indirect pe termen scurt, se recomandă ca toate transporturile necesare pe perioada de amenajare și construcție să fie gestionate cât mai eficient astfel încât să se reducă la minim numărul lor, acest aspect fiind de asemenea parte integrantă din planul HSEQ elaborat. În acest sens, se recomandă ca materialele, echipamentele și utilajele necesare să fie astfel combinate încât să se asigure transportul lor cu un minim de curse pentru a minimiza impactul asupra zonelor tranzitate .

Deoarece impactul pe termen mediu și lung este dat de același tip de activitați, în speța tranzitul auto de pe podul reabilitat, măsurile de reducere vizează ambele categorii de impacturi. Astfel, se recomandă, în masura posibilitaților, o limitare a răspândirii zgomotului din activitațile de construcție.

De asemenea prin îmbunătătirea flueței circulației, prin adoptarea vitezelor optime, asigurarea condițiilor de vizibilitate și  semnalizărilor corespunzătoare se asigură reducerea consumul specific de carburant, ceea ce determină o reducere corespunzătoare a gradului de poluare. În plus îmbunătățirea condițiilor de trafic conduce implicit și la o scădere considerabilă a riscului poluărilor accidentale.

Întocmit,

Ing. Lucaci Timoce Elena

# Text boxes

Nr. Proiect : 572/2021

Septembrie 2022