Ministerul Mediului, Apelor şi Pădurilor

Agenţia Naţională pentru Protecţia Mediului

AGENŢIA PENTRU PROTECŢIA MEDIULUI HUNEDOARA

# Nr. 1522/26.06.2023

# DECIZIA ETAPEI DE INCADRARE (PROIECT)

# Nr.1522/26.06.2023

Ca urmare a solicitării de emitere a acordului de mediu adresate de SC SALUBRITATE  SA reprezentată prin Mody Sergiu  cu sediul  în   Deva, str. Livezilor, nr.19,  înregistrată la Agenţia pentru Protecţia Mediului Hunedoara cu nr.1522 din 21.02.2023, în baza Legii nr.292 /2018 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului şi a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr.49/2011,cu modificările şi completările ulterioare,

Agenţia pentru Protecţia Mediului Hunedoara decide, ca urmare a consultărilor   desfăşurate în cadrul şedinţelor  Comisiei de Analiză Tehnică din datele  de 11.04.2023 şi 20.06.2023, că proiectul: ,, Realizarea proiectului reducerea contaminării cu substanţe periculoase a depozitului temporar de deşeuri situat în Deva, str. Orizontului ” propus a fi amplasat în Deva, zona străzii Orizontului , judeţul Hunedoara, nu se supune evaluării impactului asupra mediului şi nu supune evaluării adecvate şi nu se supune evaluării impactului asupra corpurilor de apă.

Justificarea prezentei decizii:

I. Motivele pe baza cărora s-a stabilit necesitatea efectuării evaluării impactului asupra mediului  sunt următoarele :

- Proiectul se încadrează în prevederile Legii nr.292 /2018 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului,  anexa nr. 2,  pct.13 lit. a ;

- Certificat de urbanism nr.44/07.02.2023 emis de Municipiul Deva

- Punct de vedere nr.9539/ASN/33916/24.05.2023 emis de ABA Mureş

- Aviz de Gospodărire a Apelor nr.250/20.06.2023 emis de ABA Mureş cu valabilitate pe toată perioada de realizare a lucrărilor dacă execuţia acestora a început în 24 de luni

- Punct de vedere nr.887/HD/10.04.2023 şi nr.1677/HD/12.06.2023 emis de Garda Naţională de Mediu Comisariatul Judeţean Hunedoara

- Punct de vedere nr.2319529/18.04.2023 emis de ISUJ Hunedoara

- Punct de vedere din data de 19.06.2023 emis de Compartimentul Gestiune Deşeuri şi Substanţe Chimice Periculoase din cadrul APM Hunedoara

- Punct de vedere nr.10170/15.06.2023 emis de DSVSA Hunedoara

- Puncte de vedere nr.651/21.04.2023 şi nr.960/19.06.2023 emise de Direcţia Judeţeană de Cultură Hunedoara

- Memoriu tehnic întocmit conform Legii nr.292/2018 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi  private asupra mediului de către SC ARGIF PROIECT SRL PITEŞTI  Bucureşti, anexa 5E.

1. Caracteristicile proiectului:

La identificarea caracteristicilor proiectului se iau în considerare urmatoarele aspecte:

a)mărimea proiectului- Suprafaţa ocupată în prezent de depozitul de deşeuri este de 19.800 mp iar

suprafaţa acestuia  după închidere va fi de 11.000 mp

Înălţimea deponeului este de aproximativ 3,5 m de la sol iar volumul de deşeuri estimat a fi depozitat în prezent este de 84.087,86 mc. Volumul deșeurilor rămase pe amplasament, în urma procesării acestora, se va reduce cu până la 30 % din volumul total.

Terenul este înscris în CF 77746, ca proprietate a SC Salubritate SA fiind situat în intravilanul municipiului Deva având folosinţa actuală de curţi construcţii şi arabil intravilan conform Certificatului de urbanism nr. 44/07.02.2023 emis de Municipiul Deva.

Depozitul temporar pentru deșeuri Deva

-este un depozit neconform pentru deșeuri nepericuloase clasa b care  a funcționat în perioada 28.07.2015 – 01.08.2017 fiind folosit ca zona de depozitare pentru deșeurile municipale în perioada de tranzitie până la punerea în funcțiune a depozitului conform CMID Bârcea Mare.

-este format dintr-o singură celulă de depozitare şi nu dispune de amenajări și facilități, care să asigure protecția mediului și a sănătății populației.

-tipurile de deşeuri depozitate pe amplasament conform HD-207 din 25.11.2019, revizuită 1 la 12.03.2021 sunt următoarele:

-cod 20 03 01 deșeuri municipale amestecate, cod 20 03 03 – deșeuri stradale, cod 20 03 07 , deșeuri voluminoase, cod 17 09 04 – amestecuri de deșeuri de la construcții și demolări, altele decât

cele specificate la 17 00 01*, 17 09 02* și 17 09 03*, cod 20 02 01 – deșeuri biodegradabile, cod 20 02 02 – pământ și pietre.

Pe amplasament sunt următoarele construcții, care se vor menține:

- platformă betonată: 4.460 mp

- hală și instalație de recuperare și reciclare deșeuri menajere: 1.402 mp

Accesul la depozitul de deşeuri se face din str. Orizontului, nefiind necesară crearea de noi drumuri de acces la amplasament.

Vecinătăţi :

- la nord – depozitul neconform de deșeuri municipale închis și ecologizat,  în imediata vecinătate

- la nord – Autostrada A1 – cca. 1,3 km

- la nord – localitatea Hărău – cca. 1,5 km

- la sud și est – terenuri agricole;

- la sud-est – staței de epurare apa – cca. 1,3 km

- la sud – fostă exploatare de agregate și centru de reciclare – cca. 600 m;

- la sud – limită intravilan oras Deva – cca. 1,1 km; cele mai apropiate locuințe la cca. 2 km.

- la sud-est – exploatare agregate – cca. 980 m.

Lucrările propuse constau în :

1.Tratarea deșeurilor în vederea valorificării pentru recuperarea fracției valorificabilă energetic;

-Excavarea deșeurilor din depozit cu ajutorul unui excavator.

-Depozitarea pe platformă, în apropierea zonei de încărcare în tocător (tocătorul va avea o capacitate de producție de 30 tone/oră).

-Tocarea, deseurilor la dimensiuna de max. 300 mm, introducerea acestora într-un ciur rotativ (Trommel -capacitate de 30 to/ora) - cu ajutorul unei benzi transportoare .

- Separarea masei de deşeuri în 2 fractii :

- fractia nevalorificabila cu dimensiuni sub 80 mm, constituită în cea mai mare parte din deşeuri biodegradabile.

- fractia valorificabilă cu dimensiuni 80-300 mm, care este destinată valorificării energetice.

Fracția mai mare de 80 mm va trece printr-un separator de tip NIHOT, cu o capacitate de 30 tone/oră. Fracţia uşoară, respectiv hârtie, carton, plastic, recuperate poate fi valorificată în instalații de co-incinerare.

2.Impermeabilizarea bazei celulei de depozitare se va face conform cap.3.7.2 –Cerinţe pentru închiderea depozitelor nepericuloase/municipale clasa b din Ord.757/2004 pentru aprobarea Normativului tehnic privind depozitarea deşeurilor

3.Realizarea sistemului de drenaj levigat - pe axul longitudinal al depozitului, într-o tranșee se va monta un dren. Evacuarea levigatului colectat se va realiza prin străpungerea geomembranei cu conducta. În urma colectarii prin sistemul de drenare şi colectare a levigatului, acesta va fi evacuat gravitaţional în rezervorul de stocare vidanjabil. Rezervorul vidanjabil de stocare a levigatului se propune a fi realizat din beton armat,căptuşit la interior  şi etanşat pe exterior .

Volumul total al rezervorului de levigat va fi de 100 mc.

4.Umplerea celulei cu deșeurile rezultate în urma procesului de valorificare

Depunerea deşeurilor va începe dupa finalizarea şi recepţionarea lucrărilor de etanşare şi drenaj. Deşeurile trebuie distribuite şi aşezate prin metoda straturilor subţiri, folosind un compactor. Taluzarea acestora se va realiza cu o pantă de maxim 1:3.

5.Instalarea pachetului de închidere finală cu strat de susţinere de minim 30 cm, utilizându-se  deșeuri din construcții şi demolări, pământ excavat, cenușă, deșeuri minerale adecvate sau materiale naturale, existente pe amplasament.

Aşternerea unui  strat de etanşare din pământ argilos, în grosime de 0,50 m, iar peste acesta se va pune un strat de pământ/sol vegetal în grosime de 0,15 m, care va fi însămânțat cu ierburi perene.

Ca material pentru stratul de retinere a apei se va folosi pământ din groapa de împrumut.

6.Sistem de colectare a biogazului prin intermediul a  3 ferestre de degazare pasivă formate din conducta din beton. Ferestrele de degazare vor fi umplute cu compost şi vor fi protejate cu un acoperiş metalic.

7.Sistem de colectare şi evacuare controlată a apelor pluviale de pe suprafaţa depozitului, se propune realizarea unui şanţ de gardă la baza depozitului cu o lungime de cca 475 m.  Colectarea apelor pluviale se va realiza într-un rezervor de retenţie cu capacitate de 100 mc care va fi vidanjat periodic având prevăzut un senzor de nivel.

8.Realizarea instalaţiei de monitorizare care va consta în:

-3 puțuri forate, cu adâncimea de 10,00 m fiecare, pentru monitorizarea calității și nivelului apei freatice;

-2 borne pentru monitorizarea tasărilor corpului depozitului;

-senzori smart pentru monitorizarea gazelor de depozit;

Coordonatele  puţurilor de monitorizare în sistem de proiecţie STEREO 70

| Nr.pct | X(Est) | Y(Nord) |
| --- | --- | --- |
| P1 | 340389.331 | 488960.1909 |
| P2 | 340559.693 | 488895.6096 |
| P3 | 340366.464 | 488901.1563 |

Coordonatele  bornelor de monitorizare tasări  în sistem de proiecţie STEREO 70

| Nr.pct | X(Est) | Y(Nord) |
| --- | --- | --- |
| B1 | 340364.778 | 488910.008 |
| B2 | 340388.339 | 488957.631 |

9. Realizarea unei  plantaţii de protecţie şi a împrejmuirii perimetrale

După realizarea lucrărilor de închidere, toată suprafaţa depozitului va fi înierbată şi se va realiza o plantaţie de protecţie perimetrală din arbori sau arbuşti specifici zonei.

Pentru a evita accesul neautorizat în incinta depozitului, întreg perimetrul depozitului va fi securizat cu gard metalic şi poartă de acces.

10. Conexiunea la internet

Se va realiza o conexiune permanentă la internet, wireless, cu un acces point. Alimentarea dispozitivului care asigură conexiunea la internet se va realiza dintr-un sistem de panouri fotovoltaice şi acumulatori.

Coordonatele depozitului după închidere în sistem de proiecţie STEREO 70

| Nr.pct | X(Est) | Y(Nord) |
| --- | --- | --- |
| 1 | 340392.658 | 488959.269 |
| 2 | 340558.322 | 488895.180 |
| 3 | 340515.289 | 488839.333 |
| 4 | 340369.793 | 488900.161 |

Lucrările nu necesită racordarea la utilităţi.

Apa potabilă se asigură prin dotarea cu dozatoare de apă

Energia electrică necesară funcționării instalațiilor de tratare a deșeurilor este asigurată prin intermediul rețelei existente în zona amplasamentului.

Conexiunea la Internet va fi asigurata printr-un router cu cartelă. Componenta electronică necesară funcţionării conexiunii la internet va fi asigurată cu ajutorul panourilor solare şi a acumulatorilor.

Organizarea de șantier va ocupa o suprafaţă de aproximativ 225 mp  şi se va amplasa în incinta depozitului temporar de deşeuri nepericuloase, în zona de vest pe platforma betonată, astfel încât să nu perturbe fluxul activităţilor care se vor desfăşura pe amplasament.

Organizarea de şantier va fi formată din spaţii administrative (birou, vestiar şi toaletă ecologică ),   pichet de incendiu şi parcare pentru utilaje.

Execuţia lucrărilor  pentru refacerea  amplasamentului în caz de accidente şi/sau la încetarea activităţii, vor consta în retragerea tuturor dispozitivelor, echipamentelor şi utilajelor de pe amplasament.

Drumurile şi spaţiile utilizate în perioada de execuţie a proiectului vor fi aduse la stadiul iniţial.

În cazul producerii unor incidente/accidente vor fi anunţate imediat, APM Hunedoara şi  GNM –Comisariatul Judeţean Hunedoara în conformitate cu prevederile planului de prevenire şi combatere a poluărilor accidentale pe care titularul îl va întocmi şi-l va prelucra angajaţilor înainte de începerea  execuţiei.

De asemenea se vor executa următoarele lucrări de intervenție:

- izolarea locului poluat;

- repararea sau înlocuirea instalației care a dus la producerea accidentului;

- lucrări de refacere ecologica a zonei poluate.

Se va recurge la sistemul de alarmare în următoarele situaţii :

- precipitaţii abundente – pericol de inundaţii, risc de instabilitate pentru masele de deșeuri sau de pământ

- temperaturi ridicate – pericol de declanșare a unui incendiu de vegetație

- vânt puternic – pericol de smulgere din rădăcini sau rupere a unor arbori din amplasament

Dacă din observațiile periodice se observă condiții de instabilitate, vor fi imediat informați șefii ierarhic superiori și se vor lua măsuri urgente de stabilizare. Dacă pe suprafața depozitului închis apar tasări diferențiate se va proceda de urgenţă la remedierea acestora.

Sistemul de monitorizare post-închidere va funcționa minim 30 de ani după realizarea lucrurilor de închidere definitivă

b)cumularea cu alte proiecte –Acest depozit temporar pentru depozitarea deșeurilor municipale a luat ființă în lipsa unei facilități de depozitare până la darea în funcțiune a CMID Bârcea Mare, funcţionând în vecinătatea depozitului neconform de deșeuri municipale închis și ecologizat. Odată cu punerea în funcțiune a acestuia, s-a sistat depozitarea în locația depozitului temporar de la Deva.

c)utilizarea resurselor naturale –în faza de execuţie se vor utiliza : pământ argilos, pământ vegetal, nisip, pietriş;

d)producţia de deşeuri – în timpul perioadei de implementare a proiectului se vor produce următoarele tipuri de deşeuri:

-deșeuri rezultate din procesul de tratare/valorificare a deșeurilor menajere existente pe amplasament ( 19 12 12 – alte deșeuri (inclusiv amestecuri de materiale) rezultate din tratarea mecanică a deșeurilor, altele decât cele specificate la 19 12 11).

-deșeuri rezultate în perioada de execuție propriu-zisă a lucrărilor de închidere definitivă sunt cele provenite de la personalul de execuție (cod deșeu 20 03 01, precum și mici cantități de deșeuri reciclabile cod 20 01 01, cod 20 01 39).

Post-închidere, acest obiectiv de investiție nu este generator de deșeuri, dar datorită utilizării ca zonă verde, pot rezulta deșeuri verzi din cosirea spațiului verde (cod deșeu 20 02 01).

e)emisiile poluante, inclusiv zgomotul şi alte surse de disconfort –în timpul implementării proiectului se vor produce emisii de atmosferice  rezultate din funcţionarea utilajelor, din manipularea unor materiale, din transportul materialelor, deşeurilor şi a componentelor necesare execuţiei lucrărilor  cât şi zgomot .

f)riscul de accident, ţinându-se seama în special de substanţele şi de tehnologiile utilizate:

Riscul de accidente în etapa de execuție și post-închidere poate fi cauzat de mai multi factori, dintre care se amintesc:

- nerespectarea etapelor de lucru în manevrarea/relocarea deșeurilor;

- lucrări pe vreme nefavorabilă (ploi abundente, vânt puternic, temperaturi ridicate ) care pot duce la surparea de mase de deșeuri/de pămant, împrăştierea deșeurilor în zonele învecinate proiectului propus, incendii, mirosuri  ;

- deteriorarea stării de functionare optimă a rigolelor pluviale (rupturi, prăbușiri, secțiune de scurgere obturată, colmatări etc.);

- funcţionarea defectuoasă a sistemului de drenaj si colectare levigat;

- şiroiri/ravenări ale taluzurilor care afectează stabilitatea corpului depozitului

- manipularea incorectă a echipamentelor de întreținere care poate conduce la contaminarea solului cu carburanți, uleiuri etc.

- desfășurarea defectuoasă a activității de monitorizare și întreținere postînchidere

2. Localizarea proiectului:

Se ia în considerare sensibilitatea mediului în zona geografică posibil a fi afectată de proiect, avându-se în vedere în special:

2.1. utilizarea existentă a terenului – conform prevederilor certificatului de urbanism nr. 44 din 07.02.2023 emis de Municipiul Deva ( faza DTAD şi DTAC) cu valabilitate 24 luni de la data emiterii, folosinţa actuală a terenului este : curţi construcţii, arabil intravilan.

2.2. relativa abundenţă a resurselor naturale din zonă, calitatea şi capacitatea regenerativă a acestora – nu este cazul.

2.3. capacitatea de absorbţie a mediului, cu atenţie deosebită pentru:

a)  zonele umede – nu este cazul;

b)  zonele costiere – nu este cazul

c)  zonele montane şi cele împădurite – nu este cazul;

d) parcurile şi rezervaţiile naturale – nu este cazul;

e) ariile clasificate sau zonele protejate prin legislaţia în vigoare, cum sunt: zone de protecţie a faunei piscicole, bazine piscicole naturale şi bazine piscicole amenajate – nu este cazul;

f) zonele de protecţie specială, mai ales cele desemnate prin OUG nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei salbatice, cu modificările şi completările ulterioare, zonele prevazute prin Legea nr. 5/2000 privind aprobarea

Planului de amenajare a teritoriului naţional – Sectiunea a III-a – zone protejate, zonele de protecţie

instituite conform prevederilor Legii apelor nr. 107/1996, cu modificările şi completările ulterioare şi H.G. nr. 930/2005 pentru aprobarea Normelor speciale privind caracterul şi mărimea zonelor de protecţie sanitară şi hidrogeologică – Proiectul nu se va implementa în arii naturale protejate de interes naţional sau comunitar.

g) ariile în care standardele de calitate a mediului stabilite de legislaţie au fost deja depăşite – nu este cazul;

h)  ariile dens populate – nu este cazul;

i)  peisajele cu semnificaţie istorică, culturală şi arheologică – nu este cazul, proiectul nu afectează situri arheologice sau monumente istorice ;

3. Caracteristicile impactului potenţial:

- extinderea impactului : aria geografica şi numărul persoanelor afectate – nu este cazul

- natura transfrontiera a impactului – nu este cazul ;

- mărimea şi complexitatea impactului – în perioada de execuţie a lucrărilor impactul se va manifesta local

- probabilitatea impactului-redusă

- durata, frecvenţa şi reversibilitatea impactului-redusă

II.Motivele pe baza cărora s-a stabilit neefectuarea evaluării adecvate sunt următoarele :

a)Nu se află în arii natural protejate de interes national sau comunitar

b)Proiectul se va realiza doar pe vechiul amplasament.

III.Motivele pe baza cărora s-a stabilit necesitatea neefectuării evaluării impactului asupra corpurilor de apă sunt:

a) Nu aduce atingere corpurilor de apă de suprafaţă/subteran.

b) Aviz de Gospodărire a Apelor nr. 250/20.06.2023 emis de ABA Mureş cu valabilitate pe toată perioada de realizare a lucrărilor dacă execuţia acestora a început în 24 de luni

Condiţiile de realizare a proiectului:

1)Respectarea legislaţiei din domeniul protecţiei mediului, precum şi a principiului abordării integrate a măsurilor necesare pentru prevenirea, reducerea şi controlul poluării precum şi a legislaţiei specifice din domeniul apelor , sănătăţii potecţiei muncii şi PSI.

2)Se vor respecta toate condiţiile pe factori de mediu  impuse atât la etapa de construire cât în cea postînchidere menţionate anterior.

3)Interzicerea montării pe amplasamentului proiectului inclusiv a organizării de şantier a rezervoarelor de combustibil;

4 )Prevederea unui loc special în cadrul organizării de şantier pentru alimentarea utilajelor de lucru de către cisternele mobile cu luarea tuturor măsurilor de prevenire a oricăror accidente cu efecte asupra mediului sau a sănătăţii umane;

5)Interzicerea executării pe amplasament a lucrărilor de reaparaţii la utilajele de lucru sau de transport inclusiv a schimbului de ulei;

6)Titularul are obligaţia de a deţine şi de a actualiza planul operativ de prevenire şi combatere a poluărilor accidentale precum şi planul de intervenţie in caz de incendii, accidente, avarii in conformitate cu prevederile legale.

7) Respectarea proiectului tehnic care a stat la baza luării deciziei etapei de încadrare.

8)Proiectantul lucrărilor este răspunzător de soluţiile tehnice adoptate,prezentate în documentaţia depusă la APM Hunedoara.

9) Luarea măsurilor preventive necesare şi informarea APM Hunedoara şi a Comisariatului Judeţean Hunedoara al Gărzii Naţionale de Mediu, în termen de 2 ore de la luarea la cunoştinţă a apariţiei unei ameninţări iminente cu un prejudiciu asupra mediului sau de la producerea unui

prejudiciu asupra mediului în conformitate cu prevederile OUG nr. 68/2007 privind răspunderea de mediu cu referire la prevenirea şi repararea prejudiciului asupra mediului, aprobată prin Legea nr. 19/2008, cu modificările şi completările ulterioare.

10) Eventualele prejudicii aduse proprietăţii private sau publice, pe timpul executiei proiectului vor fi suportate de titularul de activitate.11)Titularul proiect/activitate are obligaţia de a notifica în scris autoritatea competentă pentru protecţia mediului dacă intervin elemente noi, necunoscute la data emiterii prezentului act de reglementare, precum şi asupra oricăror modificări ale condiţiilor care au stat la baza emiterii acestuia, inainte de realizarea modificării;

11)Titularul de proiect/activitate va asigura capacităţile de colectare selectivă a deşeurilor rezultate de pe amplasament, în vederea depozitării temporare şi gestionării lor, în conformitate cu prevederile legale în vigoare.

12) Respectarea condiţiilor în care a fost emis Avizul de Gospodărire a Apelor nr. 250/20.06.2023 emis de ABA Mureş cu valabilitate pe toată perioada de realizare a lucrărilor dacă execuţia acestora a început în 24 de luni

13)La finalizarea lucrărilor, după întocmirea procesului verbal de recepţie şi după întabularea terenului, se va depune la APM Hunedoara planul de monitorizare post închidere în vederea aprobării lui.

14)Nerespectarea prevederilor prezentului act de reglementare atrage după sine suspendarea sau anularea, după caz.

Protecţia factorului de mediu SOL

Pe amplasamentul obiectivului nu va exista un impact direct asupra solului datorat lucrărilor de închidere.

Dar pot apărea efecte negative dacă:

- nu se respectă zonele de depozitare a deșeurilor și/sau a pământului pentru acoperire/strat fertil

- reparațiile utilajelor nu se fac în locuri amenajate

- utilajele defecte nu sunt retrase din frontul de lucru

- daca se identifică pământuri contaminate care nu sunt depozitate corespunzător

În perioada post-închidere

-se vor folosi doar echipamente de întreținere corespunzătoare, fără defecțiuni

- reparațiile utilajelor defecte se vor face doar în spații amenajate în acest scop

- se vor monta panouri de avertizare privind abandonarea ilegală a deșeurilor

- se vor respecta prevederile Programului de monitorizare post-închidere

Se vor respecta următoarele măsuri:

-depozitarea controlată a deşeurilor în incinta organizării de şantier şi valorificarea/eliminarea  acestora

-întreţinerea , şi reparaţiile la utilaje se vor face doar în unităţi specializate

-interzicerea depozitării combustibililor în organizarea de şantier

-luarea de măsuri pentru evitarea poluării solului cu produse petroliere sau de altă natură, în timpul operaţiunilor de transport al materialelor utilizate la lucrări,  precum  şi atunci când sunt folosite utilaje specifice; circulaţia se va face pe drumurile de acces existente, cu  mijloace  de transport corespunzător dotate şi verificate tehnic, pentru evitarea pierderilor de materiale sau de combustibil;

-în cazul apariţiei unor scurgeri accidentale de combustibili de la utilaje, se va interveni imediat cu aşternerea de material absorbant

Impactul asupra solului se manifestă local, în zona amplasamentului. Riscul de extindere a impactului este minim și se manifestă pe termen scurt (perioada de manevrare a deșeurilor, de execuție a închiderii definitive).

Protecţia factorului de mediu AER

Principalele surse de poluare a aerului în faza de execuţie sunt emisiile nedirijate, difuze, datorate:

- lucrărilor de manevrare deșeuri pe amplasament

- lucrărilor de terasamente

- funcționarii mașinilor și utilajelor

Poluanții generați de aceste surse sunt:

- mirosuri

- praf

- pulberi

- gaze de eșapament

Sursele aferente manevrării deșeurilor menajere

Pe parcursul manevrarii deșeurilor menajere existente pe amplasament în vederea tratării/valorificarii acestora se pot degaja în atmosferă gaze de fermentare (metan,

hidrogen sulfurat, amoniac, dioxid de carbon) care pot provoca mirosuri neplăcute pe amplasament și în zona din imediata vecinătate. Mirosurile degajate sunt pe o perioadă limitată (în timpul manevrării maselor de deșeuri) și, având în vedere distanța de cca 3 km de zona locuită, nu va fi afectată populația locală.

Surse aferente lucrărilor de terasamente

Sursele se încadrează în categoria surselor libere la sol, discontinue, cu un regim maxim de 10 ore/zi în perioadele de execuție a lucrărilor (sezonul cald).

Aria de manifestare a acestor surse corespunde exclusiv suprafeței aferente închiderii depozitului. Operațiunile de manevrare a deșeurilor, pământurilor, care se constituie în surse de impurificare a atmosferei, sunt reprezentate de:

- Manevrarea deșeurilor

• în vederea tratării/valorificării

• reașezarea acestora în vederea închiderii finale a depozitului nou format

- Săpături pentru:

• executarea canalelor pluviale.

- Umpluturi:

• depunerea, împrăștierea și compactarea pământului de acoperire și a stratului vegetal (pământ ușor coeziv și strat fertil din alte surse);

- Eroziune eoliană.

Sursele de poluare a aerului post-închidere sunt reprezentate de:

- sursele mobile respectiv de utilajele de întreținere, care au o activitate sezonieră

- circulația auto pe drumurile situate la nord și sud de amplasament, precum și pe drumul de acces pe depozit.

Sursele mobile sunt reprezentate de utilajele auto folosite în operațiunile de întreținere curentă a zonei depozitului post-închidere (motocositoare, utilaje pentru întreținere rigole).

Se vor respecta următoarele măsuri:

1)În perioada de construcţie se vor utiliza echipamente mobile nerutiere, conform normelor RAR;

2)Manevrarea deșeurilor și a pământurilor nu se vor realiza în condiții atmosferice de vânt

3)Stropirea drumului de acces în perioada de vară, fără precipitații.

4) Respectarea graficului de lucru prin etapizarea lucrărilor în timp şi spaţiu;

5) Reducerea timpului de mers in gol a motoroarelor utilajelor si mijloacelor de transport;

6)Acoperirea autovehiculelor transportatoare incarcate cu materiale pulverulente;

7)Limitarea vitezei de deplasare a vehiculelor grele pentru transportul materialelor.

8) Interzicerea incinerării deşeurilor rezultate din activitate în cadrul fronturilor de lucru.

9) Încadrarea în  limitele prevăzute de STAS 12574/1987.

10)Punerea  direct in operă a unor materiale de tipul agregatelor minerale fără depozitarea temporară;

11)Se vor stabili trasee optime din punct de vedere al protectiei mediului pentru vehiculele care transporta materialele (nisip, balast, pamant) ce pot elibera în atmosfera particule fine; Viteza de circulatie a mijloacelor de transport va fi redusa pe drumurile tehnologice;

12)Folosirea de utilaje şi mijloace de transport performante, dotate cu catalizatori, prevăzuţi în normele europene pentru mijloace de transport, pentru reducerea emisiilor de poluanţi gazoşi în atmosferă;

În perioada post-închidere se va realiza:

1)Plantația de protecție pe perimetrul amplasamentului;

2)Păstrarea în stare bună şi în condiţii de curăţenie a întregului amplasament

Impactul se manifestă local, pe termen scurt în perioada de execuție.

Impactul este nesemnificativ având în vedere sursele de poluare și măsurile care se vor lua în timpul execuției lucrărilor de construire.

Protecţia factorului de mediu APĂ

Principalele surse de poluare a apei în faza de execuție sunt:

- tehnologia de execuție propriu-zisă ;

- utilajele terasiere și cele de transport;

- activitatea umană.

Modul de lucru, vechimea utilajelor și starea tehnică sunt elemente care pot provoca în timpul execuției poluării ale apei. Principalii poluanți sunt motorina și uleiurile arse. Acestea pot ajunge să afecteze calitatea apei

prin:

- spălarea utilajelor sau a mașinilor în șantier;

- repararea utilajelor, efectuarea schimburilor de ulei în spaţii neamenajate;

- stocarea motorinei sau a uleiurilor arse în recipiente improprii.

Activitatea salariaților din șantier este și ea generatoare de poluanți cu impact asupra

apei, deoarece:

- produce deșeuri menajere care, depozitate în locuri necorespunzătoare pot fi antrenate de ape afectând astfel  calitatea apei;

- evacuările fecaloid menajere aferente organizării de șantier, pot să afecteze calitatea apei dacă nu se vor folosi grupurile sanitare montate în acest scop în organizarea de șantier

Sursele de poluare în faza post-închidere sunt:

- utilajele folosite sezonier pentru întreținere (spații verzi, decolmătări etc.)

Post-închidere depozitul nu va mai genera poluanți în ape deoarece prin proiectul propus se elimină sursele actuale de poluare.

Respectarea condiţiilor în care a fost emis Avizul de Gospodărire a Apelor nr. 250/20.06.2023 emis de ABA Mureş  cu valabilitate cu valabilitate pe toată perioada de realizare a lucrărilor dacă execuţia acestora a început în 24 de luni şi anume :

1)Sistemul de rigole perimetrale va colecta doar apele pluviale nepoluate;

2)În perioada de execuţie  se vor lua toate măsurile ce se impun pentru evitarea poluării apelor , pentru protecţia factorilor de mediu , a zonelor apropiate, luându-se măsuri de prevenire şi combatere a poluărilor accidentale, în special cu produse petroliere ca urmare a exploatării utilajelor tehnologice;în cazul producerii unei poluări accidentale întreaga răspundere din punct de vedere al depoluării zonei şi a suportării eventualelor cosztri revine operatorului;

3)După realizarea lucrărilor, operatorul va degaja amplasamentul de lucrările provizorii şi, după caz, şi din celelate zone de execuţie a obiectivului , care ar putea afecta funcţionalitatea ulterioară a lucrărilor existente;

Natura impactului este pozitivă prin lucrările propuse a se realiza prin proiect.

Impactul negativ asupra apelor se manifestă numai în situații accidentale sau în cazul unor disfuncționalități apărute în buna funcționare a sistemului de colectare și evacuare a levigatului, a apelor din precipitații. Impactul este reversibil atunci când se iau măsuri imediate de reducere a impactului.

Protecţia împotriva ZGOMOTULUI ŞI VIBRAŢIILOR

Sursele de poluanți generați în faza de implementare a proiectului sunt:

-mașinile și utilajele utilizate în perioada de tratare a deșeurilor în vederea valorificării și în perioada de execuție a închiderii definive a depozitului nou format din deșeurile (nevalorificabile) rezultate de la tratare.

Acestea sunt surse temporare/intermitente de zgomot și vibrații, fără impact semnificativ.

Măsuri de diminuare a impactului

1)Desfăşurarea lucrărilor etapizat în timp şi spaţiu, conform graficului de lucrări, astfel încât nivelul de zgomot să fie situat sub limitele maxime admisibile;

2)Folosirea  utilajelor cu capacităţi de producţie adaptate volumelor de lucrări necesar a fi realizate a.î. să aibă niveluri de zgomot moderate.

3)Desfăşurarea activităţii pe timp de zi (interval 6:00 – 22:00), cu respectarea perioadei de odihnă a locuitorilor riverani;

4)Stabilirea și impunerea unor viteze limită pentru circulația mijloacelor de transport în localități.

5)Încadrarea în limitele stabilite de STAS SR 10.009/2017

Impactul va fi limitat la perioada de functionare a instalatiiilor de tratare/valorificare și execuție a construcțiilor sau de functionare a utilajelor si masinilor din amplasament.

Nu exista riscul de a depăși nivelul de zgomot admis, cu atât mai mult nu exista riscul de extindere a impactului. Echipamentele de lucru, utilajele și mașinile utilzate în perioada de execuție și întreținere post-închidere se vor păstra in perfecta stare de funcționare și se vor respecta măsurile pentru reducerea zgomotului și vibrațiilor.

Impactul asupra populaţiei şi sănătăţii umane

Distanţa faţă de zona locuită a municipiului Deva este de aproximativ 2 km iar fată de comuna Hărău de 1,5 km.

Natura impactului este și pozitiv și negativ și se poate manifesta indirect asupra populație și sănătății umane.

Impact pozitiv:

- impactul social ca urmare a unor facilitați de interes public, care se creează datorită realizării lucrărilor:

-contribuie la dezvoltarea imobiliară a zonei;

-se dezvoltă noi locuri de muncă;

-se asigură extinderea zonelor verzi .

- impact pozitiv asupra sănătății populației prin închiderea ecologică a unui depozit neconform pentru deșeuri menajere și crearea unei zone verzi

Impactul negativ poate sa apară în timpul executiei lucrărilor cuprinse în proiect (temporar: mirosuri, praf) în condițiile unei înrețineri necorespunzătoare a amplasamentului post-închidere.

Măsurile de evitare, reducere sau ameliorare a impactului semnificativ asupra populației și sănătății umane:

Se vor respecta măsurile precizate în proiect, astfel:

-insecticidele şi raticidele se vor folosi doar în cazuri extreme;

-respectarea normelor de protecție a muncii specifice activităților desfășurate pe amplasament în timpul executiei lucrărilor;

-respectarea termenelor de executie a lucrărilor, astfel încât timpul de manevrare si expunere a deșeurilor în amplasament sa fie cât mai scurt;

-se va restricţiona utilizarea zonei depozitului închis;

-se vor respecta normele de igienǎ şi de securitate pentru întreținerea zonei şi pentru utilajele folosite în acest scop.

- respectarea Regulamentului de întreținere și monitorizare post-inchidere

ALTE CONDIŢII

1) Respectarea legislaţiei din domeniul sănătăţii publice şi a ISU luându-se toate măsurile ce se impun pentru siguranţa şi sănătatea populaţiei.

2)În cazul descoperirii de vestigii arheologice în timpul lucrărilor, beneficiarul este obligat să sisteze lucrările , în vederea solicitării autorizaţiei şi executării cercetărilor arheologice preventive.

Prezenta decizie este valabilă pe toată perioada de realizare a proiectului, iar în situaţia în care intervin elemente noi, necunoscute la data emiterii prezentei decizii, sau se modifică condiţiile care au stat la baza emiterii acesteia, titularul proiectului are obligaţia de a notifica autoritatea competentă emitentă.

Orice persoană care face parte din publicul interesat şi care se consideră vătămată într-un drept al său ori într-un interes legitim se poate adresa instanţei de contencios administrativ competente pentru a ataca, din punct de vedere procedural sau substanţial , actele, deciziile ori omisiunile

autorităţii publice competente care fac obiectul participării publicului, inclusiv aprobarea de dezvoltare, potrivit prevederilor Legii contenciosului administrativ nr.544/2004, cu modificările şi completările ulterioare.

Se poate adresa instanţei de contencios administrativ competente şi orice organizaţie neguvernamentală care îndeplineşte condiţiile prevăzute de art.2 din Legea nr.292/2018 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului, considerându-se ca acestea sunt vătămate intr-un drept al lor sau intr-un interes legitim.

Actele sau omisiunile autorităţii publice competente care fac obiectul participării publicului se atacă în instanţă odată cu decizia etapei de încadrare , cu acordul de mediu ori, după caz , cu decizia de respingere a solicitării de emitere a acordului de mediu, repectiv cu aprobarea de dezvoltare sau, după caz, cu decizia de respingere a solicitării aprobării de dezvoltare.

Înainte de a se adresa instanţei de contencios administrativ competente, persoanele prevăzute la art.21 din Legea nr.292/2018 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului au obligaţia să solicite autorităţii publice emitente a deciziei prevăzute la art.21

alin.(3)sau autorităţii ierarhic superioare revocarea, în tot sau în parte , a respectivei decizii. Solicitarea trebuie înregistrată în termen de 30 de zile de la data aducerii la cunoştinţa publicului a deciziei.

Autoritatea publică emitentă are obligaţia de a răspunde la plăngerea prealabilă prevăzută la art.22 alin (1) în termen de 30 de zile de la data înregistrării acesteia la acea autoritate.

Procedura de soluţionare a plângerii prealabile prevăzută la art.22 alin (1)este gratuită şi trebuie să fie echitabilă, rapidă şi corectă.

Prezenta decizie poate fi contestată în conformitate cu prevederile Legii nr. 292/2018 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului şi ale Legii nr.554/2004 , cu modificările şi completările ulterioare.

DIRECTOR EXECUTIV ,                                                 ŞEF SERVICIU,

Viorica Georgeta BARABAŞ                                           Avize, Acorduri, Autorizaţii

Lucia Doina COSTINAŞ