MEMORIU DE PREZENTARE

Conform Legii nr. 292/2018 pentru proiectul

„EXPLOATARE AGREGATE MINERALE CU AMENAJARE PISCICOLĂ cu păstrarea avizelor obținute în baza Certificatului de Urbanism nr. 108/04.08.2022”

Timiș Gloria-Andreea pentru SC EUROFOR 2011 SRL

SIBIU

2022

CUPRINS

I.	DENUMIREA PROIECTULUI

II.	TITULAR

III.	DESCRIEREA CARACTERISTICILOR FIZICE ALE ÎNTREGULUI PROIECT

a)	Rezumatul proiectului;

b)	Justificarea investiției;

c)	Valoarea investiției;

d)	Perioada de implementare propusă;

e)	Planșe reprezentând limitele amplasamentului proiectului;

f)	Descrierea caracteristicilor fizice ale întregului proiect.

IV.	DESCRIEREA LUCRĂRILOR DE DEMOLARE NECESARE

V.	DESCRIEREA AMPLASĂRII PROIECTULUI

a)	Distanța față de granițe;

b)	Localizarea amplasamentului.

VI.	DESCRIEREA TUTUROR EFECTELOR SEMNIFICATIVE POSIBILE ASUPRA MEDIULUI ALE PROIECTULUI, ÎN LIMITA INFORMAȚIILOR DISPONIBILE

A.	Surse de poluanți și instalații pentru reținerea, evacuarea și dispersia poluanților în mediu

a)	Protecția calității apelor;

b)	Protecția aerului;

c)	Protecția împotriva zgomotului și vibrațiilor;

d)	Protecția împotriva radiațiilor;

e)	Protecția solului și subsolului;

f)	Protecția ecosistemelor terestre și acvatice;

g)	Protecția așezărilor umane și a altor obiective de interes public;

h)	Prevenirea și gestionarea deșeurilor generate pe amplasament în timpul realizării proiectului/în timpul executării, inclusiv eliminarea;

i)	Gospodărirea substanțelor și preparatelor chimice periculoase.

B.	Utilizarea resurselor naturale, în special a solului, a terenurilor, a apei și a biodiversității

VII.	DESCRIEREA ASPECTELOR DE MEDIU SUSCEPTIBILE A FI AFECTATE ÎN MOD SEMNIFICATIV DE PROIECT

a)	Impactul asupra populației, sănătății umane, biodiversității;

b)	Extinderea impactului;

c)	Magnitudinea și complexitatea impactului;

d)	Probabilitatea impactului;

e)	Durata, frecvența și reversibilitatea impactului;

f)	Măsurile de evitare, reducere sau ameliorare a impactului semnificativ asupra mediului;

g)	Natura transfrontalieră a impactului.

VIII.	 PREVEDERI PENTRU MONITORIZAREA MEDIULUI – DOTĂRI ȘI MĂSURI PREVĂZUTE PENTRU CONTROLUL EMISIILOR DE POLUANȚI ÎN MEDIU, INCLUSIV PENTRU CONFORMAREA LA CERINȚELE PRIVIND MONITORIZAREA EMISIILOR PREVĂZUTE DE CONCLUZIILE CELOR MAI BUNE TEHNICI DISPONIBILE APLICABILE

IX.	LEGĂTURA CU ALTE ACTE NORMATIVE ȘI/SAU PLANURI	/PROGRAME/ STRATEGII/ DOCUMENTE DE PLANIFICARE: JUSTIFICAREA ÎNCADRĂRII PROIECTULUI, DUPĂ CAZ, ÎN PREVEDERILE ALTOR ACTE NORMATIVE NAȚIONALE CARE TRANSPUN LEGISLAȚIA UNIUNII EUROPENE

A.	Justificarea încadrării proiectului, după caz, în prevederile altor acte normative naționale care transpun legislația Uniunii Europene

B.	Se va menționa planul/ programul/ strategia/ documentul de programare/ planificare din care face parte proiectul, cu indicarea actului normativ prin care a fost aprobat

X.	LUCRĂRI NECESARE ORGANIZĂRII DE ȘANTIER

a)	Descrierea lucrărillor necesare organizării de șantier;

b)	Localizarea organizării de șantier;

c)	Descrierea impactului asupra mediului a lucrărilor organizării de șantier

d)	Surse de poluanți și instalații pentru reținerea, evacuarea și dispersia poluanților în mediu, în timpul organizării de șantier

e)	Dotări și măsuri prevăzute pentru controlul emisiilor de poluanți în mediu

XI.	LUCRĂRI DE REFACERE A AMPLASAMENTULUI LA FINALIZAREA INVESTIȚIEI, ÎN CAZ DE ACCIDENT ȘI/SAU LA ÎNCETAREA ACTIVITĂȚII, ÎN MĂSURA ÎN CARE ACESTE INFORMAȚII SUNT DISPONIBILE

a)	Lucrările propuse pentru refacerea amplasamentului la finalizarea investiției, în caz de accidente și/sau la încetarea activității;

b)	Aspecte referitoare la prevenirea și modul de răspuns pentru cazuri de poluări accidentale;

c)	Aspecte referitoare la încheierea/ dezafectarea/ demolarea instalației;

d)	Modalități de refacere a stării inițiale/ reabilitare în vederea utilizării ulterioare a terenului.

XII.	ANEXE – PIESE DESENATE

XIII.	 PENTRU PROIECTELE CARE INTRĂ SUB INCIDENȚA PREVEDERILOR ART. 28 DIN ORDONANȚA DE URGENȚĂ A GUVERNULUI NR. 57/2007 PRIVIND REGIMUL ARIILOR NATURALE PROTEJATE, CONSERVAREA HABITATELOR NATURALE, A FLOREI ȘI FAUNEI SĂLBATICE, APROBATĂ CU MODIFICĂRI ȘI COMPLETĂRI ULTERIOARE PRIN LEGEA NR. 49/2011, CU MODIFICĂRILE ȘI COMPLETĂRILE ULTERIOARE

XIV.	 PROIECTE CARE SE REALIZEAZĂ PE APE SAU AU LEGĂTURĂ CU APELE

a)	Localizarea proiectului;

b)	Indicarea stării ecologice/ potențialului ecologic și starea chimică a corpului de apă de suprafață; pentru corpul de apă subteran se vor indica starea cantitativă și starea chimică a corpului de apă;

c)	Indicarea obiectivului/ obiectivelor de mediu pentru fiecare corp de apă identificat, cu precizarea excepțiilor aplicate și a termenelor aferente, după caz.

XV.	CRITERIILE PREVĂZUTE ÎN ANEXA NR. 3 LA LEGEA NR. ..... PRIVIND EVALUAREA IMPACTULUI ANUMITOR PROIECTE PUBLICE ȘI PRIVATE ASUPRA MEDIULUI SE IAU ÎN CONSIDERARE, DACĂ ESTE CAZUL, ÎN MOMENTUL COMPILĂRII INFORMAȚIILOR ÎN CONFORMITATE CU PUNCTELE III – XIV

ANEXA NR. 5E

MEMORIU DE PREZENTARE

pentru proiectul

„EXPLOATARE AGREGATE MINERALE CU AMENAJARE PISCICOLĂ cu păstrarea avizelor obținute în baza Certificatului de Urbanism nr. 108/04.08.2022”

amplasat în extravilanul orașului Simeria, Județul Hunedoara

- DENUMIREA PROIECTULUI

Proiectul propus de Timiș Gloria-Andreea pentru SC EUROFOR 2011 SRL, a fi implementat în extravilanul orașului Simeria, județul Hunedoara, se intitulează „Exploatare agregate minerale cu amenajare piscicolă cu păstrarea avizelor obținute în baza Certificatului de Urbanism nr. 108/04.08.2022”.

- INFORMAȚII DESPRE TITULAR

Beneficiarul proiectului este Timiș Gloria-Andreea pentru SC EUROFOR 2011 SRL, iar punctul de lucru supus reglementării de mediu este situat în extravilanul orașului Simeria, județul Hunedoara.

SC EUROFOR 2011 SRL are sediul social în Săliște, strada Calea Amnașului, nr. 6, județul Sibiu, înregistrată la O.R.C. de pe lângă Tribunalul Sibiu, sub nr. J32/12/2012, având C.U.I. RO29536210 și este reprezentată legal prin domnul administrator Cristian Petruța. Persoană de contact: Lavinia Lobonț, telefon 0736 804 219, lavinia.lobont@totalnsa.ro.

- DESCRIEREA CARACTERISTICILOR FIZICE ALE PROIECTULUI

a) Rezumatul proiectului

Titularul proiectului SC EUROFOR 2011 SRL, intenționează să își implementeze proiectul „Exploatare agregate minerale cu amenajare piscicolă cu păstrarea avizelor obținute în baza Certificatului de Urbanism nr. 108/04.08.2022”, în extravilanul orașului Simeria, pe terenul identificat prin extrasul CF nr. 69277 Simeria.

Categoria de folosință a terenurilor – este arabil (31130 mp).

Accesul la amplasament se va realiza din drumul de exploatare existent în sudul  proprietății.

Profilul zonei în care se află terenul este cel al exploatărilor de agregate minerale (nisipuri și pietrișuri) din terasa râului Mureș. Distanța de la teren la Râul Mureș (situat spre latura nordică a amplasamentului) este de aproximativ 700 m, iar față de râul Strei distanța este de aproximativ 1000 m.

Rețele de utilități existente pe teren: pe teren nu există rețele de utilități.

Caracteristicile proiectului

Pentru acest perimetru a fost emisă decizia etapei de încadrare nr. 7000 din 04.12.2020 pentru exploatarea agregatelor minerale cu readucerea terenului la starea inițială pentru SC CB EXPLORING TIME SRL, și autorizația de mediu nr. 54 din 29.04.2021 pentru cod CAEN 0812 - extracția pietrișului și nisipului; extracția argilei și caolinului, cu cu readucerea terenului la starea inițială, pentru SC CB EXPLORING TIME SRL. Prin documentația prezentă se dorește continuarea exploatării agregatelor minerale cu amenajare piscicolă.

În interiorul terenului studiat se va delimita perimetrul de expoatare agregate minerale (nisipuri și pietrișuri), după cum urmează:

-la Nord – retragere / pilier protecție limită de proprietate = 5 m;

-  retragere / pilier protecție iaz existent = 15 m;

-la Sud   – retragere / pilier de protecție drum de exploatare = 6 m;

-la Est    – retragere / pilier de protecție vecinătăți =  5 m;

-la Vest  – retragere / pilier de protecție vecinătăți = 5 m.

Urmare a retragerilor de mai sus a rezultat un perimetru de exploatare cu suprafață de 27700 mp și dimensiunile maxime de 161 m x 195 m.

Volume și parametrii exploatare :

- suprafață teren proprietate = 31130 mp;

- suprafață perimetru exploatare = 27700 mp;

- suprafață luciu de apă = 23553 mp;

- suprafață pilieri și zone libere = 7577 mp;

- lungime maximă perimetru = 195 m;

- lățime maximă perimetru = 161 m;

- adâncime maximă exploatare = 7,8 m;

- adâncime minimă exploatare = 4,6 m;

- adâncime medie apă = 3,5 m;

- lățime bermă = 10 m;

- volum nisip și pietriș = 135649 mc;

- volum steril = 0,00 mc;

- volum umplere iaz piscicol = cca. 82435 mc;

- cotă talpă excavație = 184,70 mdMN;

- cotă nivel hidrostatic = 188,20 mdMN;

- cotă teren natural între = 189,50 – 190,00 mdMN;

- pantă taluze excavație = 1 :1,5; 2 trepte.

Fluxul tehnologic de realizare a exploatării de agregate minerale cu amenajare pisciolă, presupune exploatarea agregatelor, transportul agregatelor, realizarea taluzurilor (cu solul decopertat de la exploatarea anterioară) și alimentarea cu apă a amenajării piscicole.

Extracţia pietrişului din perimetrul de exploatare propus al S.C. EUROFOR 2011 S.R.L. se va efectua etapizat în 4 trimestre, în fâşii paralele, de câte 5 – 10 m lăţime, sensul lucrărilor de pregătire și a celor de excavație va fi de la SV - NE. Extracţia se va realiza, cu ajutorul excavatorului, cu două treapte de exploatare, pe o adâncime maximă de cca. 7,8 m.

Materialele rezultate din lucrările de decopertare a zăcământului, argilă și sol vegetal, realizate de firma SC CB Exploring Time SRL, descise prin decizia etapei de încadrare nr. 7000 din 04.12.2020 și autorizația de mediu nr. 54 din 29.04.2021, se vor utiliza pentru realizarea taluzurilor.

Implementarea proiectului propus se va realiza în aproximativ 1 an.

b) Justificarea necesității proiectului

Scopul implementării proiectului este crearea unui iaz piscicol prin exploatarea agregatelor minerale.

c) Valoarea investiției

Valoarea investiției va fi de aproximativ 15 000 RON.

d) Perioada de implementare propusă

SC EUROFOR 2011 SRL, preconizează că va implementa proiectul propus în aproximativ 1 an.

e) Planșe reprezentând limitele amplasamentului proiectului, inclusiv orice suprafață de teren solicitată pentru a fi folosită temporar

Planul de situație și planul de încadrare în zonă sunt anexate prezentului memoriu.

În proximitatea amplasamentului supus reglementării de mediu, se află proprietăți private, drumuri de exploatare și iaz piscicol existent.

În tabelul următor sunt reprezentate vecinătățile amplasamentului studiat:

| Nr. Crt. | Punct cardinal | Vecinătăți |
| --- | --- | --- |
| 1 | Nord | Proprietate particulară |
| 2 | Sud | Drum de exploatare |
| 3 | Est | Proprietate privată |
| 4 | Vest | Proprietate privată |

f) Descrierea caracteristicilor fizice ale întregului proiect

Conform extrasului CF nr. 69277 Simeria, suprafața totală a amplasamentului analizat este de 31130 mp. Conform prevederilor extrasului CF menționat anterior, categoria de folosință a terenului este arabil, iar terenul este situat, conform Certificatului de Urbanism emis de către primăria orașului Simeria, în extravilanul orașului Simeria.

Lucrările de exploatare agregate minerale se vor desfășura în interiorul perimetrului de exploatare cu suprafața totală de 27700 mp.

Urmare a acestor lucrări, vor rezulta următoarele caracteristici ale perimetrului exploatat:

- suprafață teren proprietate = 31130 mp;

- suprafață perimetru exploatare = 27700 mp;

- suprafață luciu de apă = 23553 mp;

- suprafață pilieri și zone libere = 7577 mp;

- lungime maximă perimetru = 195 m;

- lățime maximă perimetru = 161 m;

- adâncime maximă exploatare = 7,8 m;

- adâncime minimă exploatare = 4,6 m;

- adâncime maximă apă = 3,5 m;

- lățime bermă = 10 m;

- volum nisip și pietriș = 135649 mc;

- volum steril = 0,00 mc;

- volum umplere iaz piscicol = cca. 82435 mc;

- cotă talpă excavație = 184,70 mdMN;

- cotă nivel hidrostatic = 188,20 mdMN;

- cotă teren natural între = 189,50 – 190,00 mdMN;

- pantă taluze excavație = 1 :1,5; 2 trepte.

Profilul și capacitățile de producție

SC EUROFOR 2011 SRL intenționează să exploateze agregate minerale în extravilanul orașului Simeria și să realizeze un iaz piscicol. Volumul de agregate minerale preconizat va fi de aproximativ 135649 mc.

Descrierea instalației și a fluxurilor tehnologice existente

Folosința actuală a terenului este arabil și nu există instalații sau construcții pe amplasament.

Descrierea proceselor de producție ale proiectului propus

Descrierea fluxului tehnologic de construire a obiectivului

Etapele procesului tehnologic de exploatare agregate minerale sunt exploatarea agregatelor, transportul agregatelor, realizarea taluzurilor (cu solul decopertat de la exploatarea anterioară), respectiv alimentarea cu apă a iazului. Schema procesului tehnologic privind exploatarea agregatelor minerale este următoarea:

Etapele procesului tehnologic de construire a iazului

Metoda de extracție a agregatelor minerale va fi excavarea în trepte descendente.

Materialele rezultate din lucrările de decopertare a zăcământului, argilă și sol vegetal, realizate de firma SC CB Exploring Time SRL la exploatarea anterioară, se vor utiliza pentru realizarea taluzurilor. După realizarea exploatării de agregate minerale, în interiorul perimetrului de exploatare, se va amenaja un iaz piscicol și de agrement, cu adâncimea medie de 3,5 m.

Descrierea fluxului tehnologic de utilizare

Procesul tehnologic de utilizare a iazului piscicol, cuprinde șase etape:

•	popularea iazului cu pește;

•	furajarea peștilor;

•	pescuitul în scop comercial sau de agrement;

•	comercializarea peștelui;

•	activități de întreținere a iazului piscicol.

Etapele procesului tehnologic de utilizare a iazului

Iazul piscicol va fi populat cu puiet de 1 an, din speciile crap achiziționat de la diferite ferme. Puietul va fi crescut în regim semi – sălbatic, până va ajunge la greutatea la care poate fi comercializat – aproximativ 2 kg. Pentru furajarea peștilor se vor utiliza doar furaje ecologice, realizate din șroturi (50%), porumb (20%), respectiv spărturi de cereale și plante tehnice, în proporție de 30%.

De regulă, decolmatarea iazului piscicol se realizează o dată la 3 ani. Există 3 metode de combatere a vegetației acvatice dezvoltată în exces:

•	metoda chimică;

•	metoda mecanică;

•	metoda biologică.

Materiile prime, energia și combustibilii utilizați, modul de asigurare a acestora

| Nr. Crt. | Materii prime și auxiliare necesare | Mod de asigurare |
| --- | --- | --- |
| 1 | Combustibil | Din stațiile de distribuție carburanți proprii |
| 2 | Utilaje | Din parcul auto propriu, al beneficiarului |
| 3 | Energie | NU este cazul |
| 4 | Apă potabilă | Din comerț |

Materii prime utilizate în perioada de construire a iazului

| Nr. Crt. | Materii prime și auxiliare necesare | Mod de asigurare |
| --- | --- | --- |
| 1 | Puiet | Comerț – crescătorii licențiate |
| 2 | Furaje | Comerț – magazine autorizate |
| 3 | Apă tehnologică | Freatic și precipitații |

Racordarea la rețelele utilitare existente în zonă

- alimentarea cu apă

Alimentarea cu apă potabilă – se realizează din comerț.

Alimentarea cu apă tehnologică – în etapa de exploatare a agregatelor minerale, nu se utilizează apă tehnologică. Iazul piscicol se alimentează cu apă din freatic, respectiv din precipitații.

- evacuarea apelor uzate

NU este cazul – pe amplasament va fi o toaletă ecologică.

- asigurarea agentului termic

NU este cazul să se asigure sursă de căldură, având în vedere că proiectul prevede exploatarea resurselor minerale cu amenajarea piscicolă.

- asigurarea electricității

NU este cazul, în procesul tehnologic nu se utilizează energie electrică, prin urmare nu este necesară branșarea la rețeaua de energie.

Descrierea lucrărilor de refacere a amplasamentului în zona afectată de execuția lucrărilor

Se recomandă transportarea/ comercializarea tuturor agregatelor minerale de pe amplasament, evacuarea conform legislației în vigoare a deșeurilor generate în etapa de construire a iazului piscicol, transportul echipamentelor și a utilajelor la bazele de producție aparținătoare, respectiv înierbarea terenului, unde este cazul.

Etapele de refacere a amplasamentului după finalizarea construcției iazului

Între etapele de construire a iazului piscicol și etapa de funcționare a acestuia se va desfășura etapa de refacere a amplasamentului, care presupune pregătirea amplasamentului pentru funcționare. În această etapă premergătoare funcționării iazului piscicol, se recomandă comercializarea/ evacuarea de pe amplasament a tuturor agregatelor minerale, acestea fiind transportate la un alt punct de lucru gestionat de beneficiar în vederea sortării; eliminarea sau valorificarea prin operatori economici autorizați, a deșeurilor generate în etapa de construire a iazului piscicol, respectând prevederile legislative privind gestionarea și transportul deșeurilor. Toate utilajele, respectiv echipamentele indispensabile în etapa de construire a iazului piscicol vor fi transportate la punctele de lucru aparținătoare, iar zonele afectate de depozitarea agregatelor, depozitarea stratului vegetal, respectiv de utilajele folosite, vor fi înierbate cu specie fără potențial invaziv.

Căi noi de acces sau schimbări ale celor existente

Accesul la amplasament se face pe drumul de exploatare adiacent terenului.

Resurse naturale folosite în construcție și funcționare

În etapa de construire a iazului, se vor utiliza următoarele resurse naturale:

- solul vegetal excavat de firma SC CB Exploring Time SRL la exploatarea anterioară, pentru realizarea taluzurilor iazurilor;

- apă tehnologică rezultată din precipitații și pânza freatică, aferentă iazului piscicol propus a fi realizat.

Metode folosite în construcție/demolare

Pentru realizarea iazului piscicol se va utiliza metoda de extracție a agregatelor minerale,  prin excavarea în trepte descendente care vor fi localizate la nivelul utilului (balast).

Planul de execuție, cuprinzând faza de construcție, punerea în funcțiune, exploatare, refacere și folosire ulterioară

Planul de execuție al proiectului propus, cuprinde faza de construcție, punerea în funcțiune, respectiv utilizarea.

Pentru acest proiect a fost emis, Certificatul de Urbanism nr. 165 din 13.12.2022 cu scopul elaborării documentației pentru autorizarea executării lucrărilor de construire a obiectivului.

Relația cu alte proiecte existente sau planificate

Pentru acest perimetru a fost emisă decizia etapei de încadrare nr. 7000 din 04.12.2020 pentru exploatarea agregatelor minerale cu readucerea terenului la starea inițială pentru SC CB EXPLORING TIME SRL, și autorizația de mediu nr. 54 din 29.04.2021 pentru cod CAEN 0812 - extracția pietrișului și nisipului; extracția argilei și caolinului, cu cu readucerea terenului la starea inițială, pentru SC CB EXPLORING TIME SRL. Prin documentația prezentă se dorește continuarea exploatării agregatelor minerale cu amenajare piscicolă.

Detalii privind alternativele care au fost luate în considerare

Nu au fost luate în considerare alte alternative.

Activități care pot apărea ca urmare a proiectului

În urma realizării iazului propus, se va dezvolta în zonă activitatea de pescuit sportiv și de agrement.

Alte autorizații solicitate

Prin certificatul de Urbanism nr. 165 din 13.12.2022 emis de către Primăria Orașului Simeria, pentru proiectul supus reglementării de mediu, s-au solicitat:

- avizul Direcției pentru Cultură Județeană Hunedoara;

- avizul Agenției Naționale pentru Resurse Minerale – C.I.T. Deva;

- aviz Direcția pentru Agricultură și Dezvoltare Rurală Hunedoara;

- act administrativ APM Hunedoara.

- DESCRIEREA LUCRĂRILOR DE DEMOLARE NECESARE

Planul de execuție a lucrărilor de demolare, de refacere și folosire ulterioară a terenului

Nu există construcții pe amplasament, prin urmare nu sunt prevăzute lucrări de demolare.

Descrierea lucrărilor de refacere a amplasamentului

NU este cazul – nu sunt construcții pe amplasamentul studiat.

Căi de acces sau schimbări ale celor existente

Accesul pe amplasament se face pe drumul de exploatare adiacent terenului.

Metode folosite în demolare

NU este cazul.

Detalii privind alternativele care au fost luate în considerare

NU este cazul.

Alte activități care pot să apară ca urmare a demolării

NU este cazul.

- DESCRIEREA AMPLASĂRII PROIECTULUI

Amplasamentul pe care SC EUROFOR 2011 SRL, intenționează să implementeze proiectul propus, se află în extravilanul orașului Simeria, județul Hunedoara.

Amplasamentul studiat este proprietatea doamnei Timiș Gloria Andreea conform extrasului de carte funciară nr. 69277 Simeria, iar prin contractual de închiriere nr. 16 din 08.08.2022, firma SC EUROFOR 2011 SRL se va ocupa de obținerea documentației necesare pentru realizarea lucrării și de executarea exploatării agregatelor minerale cu amenajare piscicolă. Suprafața totală a terenului analizat este de 31130 mp.

Distanța față de granițe

Proiectul propus nu intră sub incidența Convenției privind evaluarea impactului asupra mediului în context de transfrontieră, adoptată la ESPOO la 25 februarie 1991, rectificată prin Legea nr. 22/2001, cu completările ulterioare.

Localizarea amplasamentului în raport cu patrimoniul cultural

Imobilul nu este inclus în listele monumentelor istorice sau în zona de protecție a acestora.

Folosințele actuale ale amplasamentului

Conform extrasului de carte funciară, respectiv a certificatului de urbanism, categoria de folosință a terenului este arabil.

Politici de zonare și de folosire a terenului

Zonare conform prevederilor legale din domeniul construcțiilor agricole.

Coordonatele amplasamentului în sistemul de proiecție națională Stereo 1970

Coordonatele în proiecție Stereografică 1970 a limitelor terenului pe care beneficiarul dorește să își implementeze proiectul sunt prezentate în tabelul următor:

Detalii privind orice variantă de amplasament care a fost luată în considerare

Nu au fost luate în considerare alte amplasamente pentru implementarea proiectului propus.

- DESCRIEREA EFECTELOR SEMNIFICATIVE

A)Surse de poluanți și instalații pentru reținerea, evacuarea și dispersia poluanților în mediu

a)Protecția calității apelor

Calitatea factorului de mediu – apă, în perioada de construire a iazului poate fi afectată accidental prin scurgeri de produse petroliere de la utilajele folosite. Efectele generate în perioada de construire sunt negative nesemnificative temporare. Riscul de apariție a poluărilor accidentale este foarte scăzut.

În etapa de funcționare calitatea apei din iazul propus, poate fi afectată de furajarea excesivă. Impactul generat va influența direct calitatea apei din iazul propus. Se recomandă respectarea măsurilor de prevenire a poluărilor accidentale și furajarea corectă, astfel încât impactul generat să fie nesemnificativ.

Terenul este amplasat în albia majoră a râului Mureș, la cca. 700 m de malul stâng al cursului de apă, și pe malul drept al râului Strei la cca. 1000 m.

Amplasamentul strict al obiectivului prezintă o suprafață cvasi- plană și suborizontală, rezultată în urma exploatării agregatelor minerale deasupra nivelului freatic, stabilă din punct de vedere al potențialului de degradare prin declanșarea de alunecări de teren și/ sau a altor fenomene geodinamice distructive (prăbușiri de teren, eroziuni, spălări în suprafață, etc).

Din profilele transversale, executate prin zona de exploatare, se constată că formațiunea aluvionară interceptată, cantonează un orizont freatic la cota medie de 188,20 m, fiind un orizont cu nivel liber, sursa de alimentare fiind constituită din râul Strei în sud vest și râul Mureș în est.

Din studiul profilelor transversale reiese direcția de curgere a acviferului dinspre sud sud-est spre nord nord - vest, perpendicular cu direcția de curgere a râului Mureș.

Surse de poluanți și măsuri de protecție a apelor de suprafață și subterane

În condiţiile respectării proiectului tehnic de execuţie a lucrărilor, nu vor exista influenţe asupra regimului apelor de suprafaţă sau subterane şi a obiectivelor existente şi programate a se executa în zonă.

Nu sunt obiective în zonă, care ar necesita o protecţie specială în cazul realizării proiectului propus, în afară de cursul râului Mureș până la care se păstreză distanţa de protecţie de peste 70 m faţă de cea stabilită de Legea Apelor nr. 107/1996, cu modificările şi completările ulterioare, iar faţă de drumurile locale existente cel puţin 2 m până la limita exterioară a amprizei drumului.

Faţă de limita perimetrului temporar de exploatare – între exploatarea propriu-zisă şi limita perimetrului sunt pilieri de cel puţin 2 m, faţă de drumurile de câmp existente 3 m.

Laturile amenajării se vor nivela respectând o pantă minima spre interior, astfel încât apele pluviale din zona limitrofă se vor drena spre interior, aducând astfel un aport de apă iazului.

Exploatarea din perimetru se face cu scopul de a obţine materie primă care se va utiliza la producerea de materiale de construcţii sau care se vor utiliza la diverse lucrări de infrastructură şi nu va avea influenţă asupra altor lucrări aflate în zonă, în condiţiile respectării zonelor de siguranţă şi de protecţie faţă de aceste obiective.

Faţă de situaţia proiectată, în privinţa efectelor ce se vor produce asupra mediului, se poate spune că acestea vor fi minore, datorită suprafeţei mici ocupate la nivelul zonei de lucrările de exploatare balast.

Lucrările nu influenţează negativ regimul de scurgere a apelor subterane, cotele de exploatare situându-se cu 1,00 m, deasupra nivelului hidrostatic, determinat prin foraje.

Conform studiului forajelor hidrogeologice executate, investiția nu va avea influențe asupra captărilor de apă din surse subterane, pentru locuințele din satul Simeria Veche, aflate la o distanță de cca. 0.8 km amonte, râul Strei în sud și izvoarele din zonele sudice, alimentând freaticul amonte de localitate.

Respectarea proiectului tehnic de execuţie a lucrărilor (unghiul treptei de exploatare şi a taluzurilor finale, stabilizarea acestora, respectarea cotei finale de excavaţie şi a tehnologiei de excavare-transport-prelucrare), va contribui la asigurarea securităţii lucrărilor.

Este absolut obligatorie respectarea distanţei de protecţie faţă de râul Mureș (faţă de care se păstrează o distanţă de protecţie de peste 0,07 km).

Lucrările vor ţine cont de unghiul de taluz proiectat, şi ca o măsură de siguranţă vor fi stabilizate prin înierbare.

Se vor respecta planurile locale de urbanism şi regulamentele aferente ale orașului Simeria.

b)Protecția calității aerului

Calitatea aerului va fi afectată semnificativ prin generarea pulberilor sedimentabile, respectiv noxe generate de arderea combustibililor la utilaje. Efectele negative asupra aerului vor fi temporare doar pe durata executării extragerii de agregate minerale.

În perioada de utilizare a iazului piscicol vor exista doar ocazional surse de poluare a aerului. Sursele nesemnificative ocazionale, fiind reprezentate de mijloacele de transport, prin urmare preconizăm că în perioada de funcționare a obiectivului, efectele vor fi neutre.

Pentru reducerea cantității de noxe evacuate în atmosferă, se va urmări cu atenție funcționarea utilajelor, la parametrii specificați în cărțile tehnice. Aceasta se poate realiza prin întreținerea corespunzătoare și respectarea termenelor de revizie și reparații capitale. În vederea diminuării riscurilor de antrenare a particulelor de praf în atmosferă, de către utilaje, drumurile tehnologice se vor stropi periodic.

c)Protecția împotriva zgomotului și vibrațiilor

În etapa de exploatare a agregatelor minerale sursele de zgomot și vibrații provin de la mijloacele de transport, respectiv de la utilaje (excavatoare, încărcătoare frontale). Nivelul de zgomot generat de funcționarea utilajelor este de aproximativ 61 dB, iar nivelul de zgomot produs de mijloacele de transport este mai mare cu aproximativ 20 dB, adică 81 dB.

Pentru diminuarea nivelului de zgomot, se va optimiza fluxul tehnologic, astfel încât utilajele să funcționeze alternative. În cazuri special, se pot folosi panouri de atenuare a zgomotului la utilajele poluante.

În etapa de utilizare a iazului piscicol sursele artificiale de zgomot sunt nesemnificative, având în vedere că pentru aprovizionarea cu furaje a iazului se vor utiliza mijloace mici de transport.

Preconizăm că nivelul de zgomot generat în etapa de construire a exploatării agregatelor minerale se va încadra în limitele legale prevăzute în legislația aferentă, astfel încât impactul asupra populației să fie neutru, luând în calcul poziția locuințelor față de amplasament, respectiv distanța.

Având în vedere lipsa surselor artificiale principale de zgomot în etapa de funcționare a obiectivului, impactul generat de nivelul de zgomot asupra populației, este neutru.

d)Protecția împotriva radiațiilor

Nu sunt utilizate surse de radiații în etapa de exploatare a agregatelor minerale, respectiv în etapa de utilizare a iazului.

e)Protecția solului și a subsolului

Sursele de poluare a solului în etapa de construire a obiectivului supus reglementării de mediu, sunt utilajele care generează materii în suspensii, gaze de eșapament, respectiv accidental scurgeri petroliere. Activitățile de nivelare și excavație reprezintă o altă sursă principală de poluare a solului, afectând astfel caracteristicile principale ale solului, precum: textura, porozitatea, structura, etc;

În etapa de funcționare a iazului piscicol sursele de poluare se vor diminua semnificativ, acestea fiind reprezentate de mijloacele de transport care aprovizionează cu furaje obiectivul, respectiv furajarea în exces.

Gestionarea necorespunzătoare a deșeurilor, atât în perioada de funcționare, cât și în perioada de utilizare a iazului piscicol, poate afecta solul.

f)Protecția ecosistemelor terestre și acvatice – biodiversitate

Areale sensibile ce pot fi afectate de proiect

Amplasamentul studiat nu se află în arie naturală protejată.

Lucrările, dotările și măsurile pentru protecția biodiversității, monumentelor naturii și ariilor protejate

Proiectul nu este inclus în arii naturale protejate, de asemenea, în zona perimetrului studiat și în imediata vecinătate, nu se cunosc specii floristice și faunistice rare, ocrotite prin lege.

Zgomotul produs de activitatea utilajelor și mașinilor din dotare, poate fi diminuat, prin folosirea alternativă a utilajelor din dotare, iar acestea vor funcționa la parametrii prevăzuți în cărțile tehnice.

Emisiile de poluanți care pot afecta vegetația și fauna din zonă, sunt gazele de eșapament și praful, rezultate în urma activităților de transport. Pentru reducerea efectelor negative, căile de acces se vor stropi cu apă în perioadele secetoase ale anului.

g)Protecția așezărilor umane și a altor obiective de interes public

Identificarea obiectivelor de interes public, alte zone asupra cărora există instituit un regim de restricție, zone de interes traditional

Menționăm că implementarea proiectului nu are impact negativ asupra obiectivelor de interes public aflate în orașul Simeria.

Afectarea așezărilor umane

Distanța de la amplasamentul pe care se va realiza obiectivul până la cea mai apropiată locuință este de aproximativ 750 m.

În perioada de construire a exploatării de agregate minerale propuse se generează poluare atmosferică cu pulberi în suspensie, respectiv poluarea fonică. Preconizăm că populația din orașul Simeria, nu va fi afectată de implementarea proiectului. Nivelul de zgomot, respectiv pulberile sedimentabile, nu afectează populația datorită distanței.

Lucrările, dotările și măsurile pentru protecția așezărilor umane

Având în vedere că activitatea desfășurată nu afectează așezările umane, nu se impun măsuri de protecție.

h)Prevenirea și gestionarea deșeurilor generate pe amplasament

Lista deșeurilor generate

Deșeurile generate în etapa de construire a obiectivului, respectiv în perioada de funcționare sunt enumerate în tabelul următor:

| Nr. Crt. | Denumirea deșeurilor generate în etapa de construire a obiectivului | Codul deșeului | Cantitatea estimată |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Deșeuri municipale amestecate | 20 03 01 | 12 mc/an |
| Nr. Crt. | Denumirea deșeurilor generate în etapa de funcționare a obiectivului | Codul deșeului | Cantitatea estimată |
| 1 | Ambalaje de hârtie și carton | 15 01 01 | 0,01 t/an |
| 2 | Ambalaje de materiale plastice | 15 01 02 | 0,01 t/an |
| 3 | Deșeuri de la dragare (nămol) | 17 05 06 | 2 t/an |
| 4 | Deșeuri municipale amestecate | 20 03 01 | 10 mc/an |

Programul de prevenire și reducere a cantităților de deșeuri generate

Se impune respectarea ierarhiei deșeurilor, menționată în OUG 92/2021 privind regimul deșeurilor, după cum urmează:

- prevenirea;

- pregătirea pentru reutilizare;

- reciclarea;

- alte operațiuni de valorificare, de exemplu valorificarea energetică;

- eliminarea.

Managementul deșeurilor

Managementul deșeurilor se va realiza conform prevederilor legale în vigoare, fără a afecta calitatea factorilor de mediu naturali, respectiv fără a pune în pericol sănătatea populației.

Deșeurile rezultate se vor colecta în pubele speciale și vor fi preluate de o firmă autorizată pentru a fi eliminate într-un depozit special construit.

i)Gospodărirea substanțelor și preparatelor chimice periculoase

Substanțe și preparate periculoase utilizate

Pe amplasament, în perioada de realizare a construcției, respectiv în perioada de utilizare a iazului, nu se vor utiliza substanțe și preparate periculoase, exceptând combustibilul necesar funcționării utilajelor.

Modul de gospodărire a substanțelor și preparatelor periculoase

Gestionarea combustibilului se va realiza conform cerințelor fișelor de securitate. Alimentarea se va face conform prevederilor legale.

B)Utilizarea resurselor naturale

Agregatele minerale rezultate în urma exploatării se vor utiliza în infrastructura căilor rutiere și construcții.

În etapa de construire a obiectivului se vor utiliza următoarele resurse naturale:

- solul vegetal excavat de firma SC CB Exploring Time SRL la exploatarea anterioară, pentru realizarea taluzurilor iazurilor;

În etapa de funcționare se vor utiliza următoarele resurse naturale:

- apă tehnologică rezultată din precipitații și pânza freatică, aferentă iazului piscicol propus a fi analizat.

- DESCRIEREA ASPECTELOR DE MEDIU SUSCEPTIBILE A FI AFECTATE ÎN MOD SEMNIFICATIV

a)Descrierea impactului

Impactul asupra populației, sănătății umane, biodiversitate

Activitatea care se va desfășura pe amplasamentul studiat, nu va avea impact negativ asupra populației, sănătății umane, faunei și florei, solului, folosințelor, bunurilor materiale, calității și regimului cantitativ al apei, calității aerului, climei, zgomotelor și vibrațiilor, peisajului și mediului vizual, patrimoniului istoric și cultural și asupra interacțiunilor dintre aceste elemente.

Calitatea factorului de mediu – apă, în perioada de construire a iazului, poate fi afectată accidental prin scurgeri de produse petroliere de la utilajele folosite. Efectele generate în perioada de construire sunt negative nesemnificative, temporare, indirecte. Riscul de apariție a poluărilor accidentale este foarte scăzut.

În etapa de funcționare, calitatea apei din iazul propus poate fi afectată de furajarea excesivă. Impactul generat va influența direct calitatea apei din iazul propus. Se recomandă respectarea măsurilor de prevenire a poluărilor accidentale și de furajare corectă, astfel încât impactul generat să fie neutru.

Referitor la biodoversitate, proiectul propus în faza de funcționare generează efecte positive în special pentru păsări oferindu-le un cadru specific de manifestare. Iazul propus se va încadra în peisajul specific zonei, oferind populației un spațiu de recreere.

Deoarece amplasamentul pe care urmează a se realiza investiția se află într-un mediu fără specii protejate sau valoroase, la realizarea investiției propuse, nu prognozăm un impact negativ asupra ecosistemelor terestre sau acvatice din zonă.

Prin activitățile ce se vor desfășura pe amplasament, nu se vor produce modificări ale suprafețelor de păduri, zone umede, corpuri de apă, așadar impactul potențial asupra mediului natural, va fi minim.

Natura impactului

Factorul uman

În perioada de execuție, impactul este pozitiv, creându-se locuri de muncă.

În perioada de exploatare, impactul de asemenea este pozitiv, ca urmare a dezvoltării locale și regionale.

Solul, flora și fauna

În perioada de execuție și exploatare, solul, flora și fauna pot fi afectate de scurgerile accidentale de carburanți de la utilajele din dotare.

Pentru a fi păstrate dimensiunile pozitive ale proiectului propus, este necesar ca în timpul desfășurării lucrărilor, să se respecte următoarele măsuri:

- reparațiile sau intervențiile tehnice la utilaje, se vor face numai pe platforme betonate;

- alimentarea cu carburanți sau ulei a utilajelor, se va face în locuri speciale.

Impactul asupra folosințelor

Impactul asupra folosinței terenurilor adiacente exploatării, pe perioada de execuție, este nesemnificativ.

Impactul asupra calității aerului

În urma activității desfășurate, poluanții evacuați în atmosferă sunt emisiile de noxe de la utilajele și mijloacele de transport, și praful produs de acestea.

Utilajele și mijloacele de transport a materialului, evacuează în atmosferă un complex de poluanți gazoși, compus din monoxid de carbon (CO), oxizi de azot (NOx), hidrocarburi (din arderea incompletă a gazelor de eșapament), compuși organici volatili (aldehide, acizi organici).

Concentrația de poluanți depinde de:

- intensitatea traficului și tipurile de autovehicule;

- tipul de folosire a utilajelor de exploatare;

- configurația drumului de acces;

- condițiile meteorologice.

Pentru reducerea cantității de noxe în atmosferă, se va urmări cu atenție funcționarea utilajelor la parametrii specificați în cărțile tehnice. Aceasta se poate realiza prin întreținerea corespunzătoare și respectarea termenelor de revizie și reparații capitale.

În vederea diminuării riscurilor de antrenare a particulelor de praf în atmosferă, de către utilaje, drumuri tehnologice se vor stropi periodic.

Impactul cumulativ

Prin impact cumulativ, se au în vedere acei factori cumulativi care pot să își cumuleze efectul în spațiu și timp, și care pot conduce la efecte asupra populației, florei, faunei și în general asupra biodiversității.

Pentru perimetrul de exploatare agregate minerale, în comuna Simeria, județul Hunedoara, nu se pune problema unui impact cumulativ al activității propuse a se desfășura prin proiect.

b)Extinderea impactului

Impactul negativ nesemnificativ generat, se poate extinde parțial în proximitatea amplasamentului. Pulberile sedimentabile, respectiv emisiile generate în perioada de gestionare a materialului excavat, se pot extinde și în proximitatea amplasamentului analizat.

c)Magnitudinea și complexitatea impactului

Impactul potențial al proiectului propus, se estimează doar la nivel local, punctual și numai pe durata execuției lucrărilor.

Atât în perioada de execuție, cât și în perioada de exploatare, impactul va fi negativ, generat de realizarea proiectului, și nesemnificativ, având în vedere că zona vizată de lucrările propuse în proiect, este o zonă care nu este antropizată, prin urmare importanța din punct de vedere al vegetației, florei sau faunei este redusă, iar impactul asupra biodiversității este redus și manifestat, cu precădere, în perioada de execuție a investiției. Pe amplasamentul analizat, nu există specii de plante și animale pentru care să fie necesare măsuri speciale de conservare.

De asemenea, nu vor fi realizate tăieri de arbori și nu se va interveni asupra zonelor învecinate.

d)Probabilitatea impactului

Se apreciază că impactul potențial datorat perioadei de execuție a lucrărilor, în condiții de funcționare corespunzătore a utilajelor, este redus și se va manifesta doar la nivel local.

De asemenea, se apreciază că activitățile propuse pe amplasament, au un impact redus asupra mediului, depășirea standardelor de calitate a mediului, fiind puțin probabilă, doar în situații accidentale de scurtă durată, cu frecvență redusă și cu impact reversibil.

e)Durata și reversibilitatea impactului

Impactul generat este temporar, respectiv reversibil. Impactul s-ar putea manifesta doar prin nerespectarea măsurilor stabilite în prezenta documentație, în documentația de obținere a permisului de exploatare și o execuție a lucrărilor.

f)Măsurile de evitare, reducere sau ameliorare a impactului semnificativ asupra mediului

Pentru evitarea influențelor negative asupra apelor de suprafață și subterane, în perioada de exploatare a agregatelor, se vor lua următoarele măsuri:

- pe amplasament nu se vor depozita carburanți;

- alimentarea și reparațiile utilajelor se vor face numai în locuri special amenajate și ateliere;

- deșeurile menajere de orice natură, se vor depozita numai în locuri special amenajate.

Măsurile pentru reducerea emisiilor de poluanți în atmosferă, respectiv pentru diminuarea impactului acestora asupra calității aerului, caracteristice lucrărilor de excavare, sunt următoarele:

- stropirea cu apă a drumurilor de acces, în perioadele lipsite de precipitații;

- evitarea activităților de încărcare/descărcare a autovehiculelor cu materiale generatoare de praf, în perioadele cu vânt, cu viteze de peste 3 m/s;

- întreținerea corespunzătoare a motoarelor autovehiculelor și a utilajelor.

Impactul potențial asupra populației și sănătății umane, poate fi generat de următorii factori:

- posibila deteriorare a drumurilor locale, ca urmare a traficului asociat șantierului (impact direct, pe termen scurt, temporar, negativ);

- zgomot și vibrații generate de traficul asociat lucrărilor și a transportulului materialelor pulverulente (impact direct, pe termen scurt, temporar, negativ);

- utilizare forță de muncă locală (impact direct, pe perioada lucrărilor de construcție, temporar, pozitiv).

Pentru reducerea impactului potențial asupra vegetației și faunei, se prevăd următoarele măsuri:

- deșeurile rezultate din excavații, vor fi depozitate temporar, într-un perimetru care nu afectează flora și fauna;

- lucrările de exploatare, se vor realiza strict în perimetrul de exploatare;

- utilizarea echipamentelor, utilajelor și a autovehiculelor performante, în vederea reducerii impactului asupra mediului, prin zgomot și emisia de noxe;

- lucrările de reparații și întreținere ale utilajelor și ale echipamentelor se vor realiza numai în locuri special amenajate;

- la încetarea activității de exploatare, se vor utiliza proceduri de refacere a amplasamentului.

De asemenea, pentru reducerea impactului asupra mediului se impun și următoarele măsuri:

- se interzice executarea lucrărilor în condiții meteo extreme;

- se recomandă refolosirea stratului de sol decopertat;

- se interzice abandonarea deșeurilor generate;

- se interzic distrugerea, deteriorarea, culegerea intenționată a cuiburilor și a ouălelor din natură;

- se interzice deteriorarea, distrugerea locurilor de reproducere ori de odihnă din proximitatea amplasamentului;

- se interzice executarea lucrărilor pe timpul nopții;

- interzicerea utilizării substanțelor periculoase pentru speciile de floră sau faună, aflate în vecinătatea amplasamentului.

Diminuarea impactului asupra mediului înconjurător, în urma activității de exploatare a balastului din perimetrul proiectului se poate realiza prin:

- exploatarea agregatelor minerale în conformitate cu normativele legale în vigoare și numai în limitele și în condițiile prevăzute în permisul de exploatare;

- respectarea tehnologiilor și adâncimilor de extracție, astfel încât să nu se degradeze terenurile și să nu se aducă prejudicii riveranilor;

- întreținerea corespunzătoare a mijloacelor auto pentru a se asigura o limitare a noxelor evacuate în atmosferă în urma funcționării motoarelor;

- efectuarea din timp și în mod corespunzător a operațiilor de pregătire a balastierei și căilor de acces pentru sezonul rece;

- urmărirea periodică a factorilor de mediu și efectuarea unor măsurători și determinări asupra valorii componentelor lor;

- interzicerea folosirii altor rute pentru autobasulante decât cele prevăzute și marcate pentru circulație.

Activitatea industrială cu specific minier care se va desfășura în perioada de valabilitate a permisului de exploatare, prin specificul tehnologiilor aplicate, au un efect nesemnificativ asupra factorilor de mediu.

Natura transfrontalieră a impactului

Proiectul propus nu generează un impact transfrontier.

- PREVEDERI PENTRU MONITORIZAREA MEDIULUI

Monitorizarea mediului, reprezintă un ansamblu de operațiuni privind supravegherea, evaluarea, prognozarea și avertizarea, în scopul intervenției operative pentru menținerea stării de echilibru a mediului.

Pentru prevenirea poluării apelor subterane se impune monitorizarea anuală a apelor subterane, astfel se poate urmării dacă implementarea proiectului pe termen lung are efecte negative asupra pânzei freatice.

În vederea supravegherii calității factorilor de mediu și a monitorizării activității, în cadrul societății este angajată o persoană care se ocupă cu monitorizarea lunară a protecției mediului (automonitoring), de asemenea la supravegherea calității factorilor de mediu și a monitorizării activității, vor lua parte și organele abilitate și cu atribuții de control.

Se vor monitoriza lunar deșeurile generate, conform legislației în vigoare, și anual apa freatică.

Titularul activității va urmări în permanență procesul de extracție, astfel încât să nu apară defecțiuni și scurgeri de carburanți de la utilaje.

Titularul activității va informa cu regularitate, autoritatea pentru protecția mediului despre producerea oricărui accident, care afectează mediul.

Titularul activității trebuie să ofere accesul în siguranță și permanent la oricare punct de prelevare și/sau monitorizare cerut de autoritatea competentă.

- LEGĂTURA CU ALTE ACTE NORMATIVE ȘI/SAU PLANURI/ PROGRAME/ STRATEGII/ DOCUMENTE DE PLANIFICARE

Justificarea încadrării proiectului, după caz, în prevederile altor acte normative naționale care transpun legislația Uniunii Europene

Proiectul propus nu se încadrează în prevederile altor normative naționale care transpun legislația Uniunii Europene.

Menționarea planului/ programului/ documentelor de planificare/ programare din care face parte proiectul, cu indicarea actului normativ prin care a fost aprobat

Nu este cazul.

- LUCRĂRI NECESARE ORGANIZĂRII DE ȘANTIER

a)Descrierea lucrărilor necesare organizării de șantier

Lucrările necesare organizării de șantier se vor realiza numai în perimetrul amplasamentului administrat de beneficiar. Sunt necesare utilaje precum excavator și autobasculante pentru construirea iazului.

b)Localizarea organizării de șantier

Organizarea de șantier va fi pe amplasamentul beneficiarului, nu va depăși limitele perimetrului supus reglementării de mediu. Amplasamentul supus reglementării de mediu, se află în extravilanul orașului Simeria, județul Hunedoara.

c)Descrierea impactului asupra mediului a lucrărilor organizării de șantier

Lucrările organizării de șantier necesare realizării proiectului, nu vor avea un impact negativ semnificativ asupra mediului, lucrările nefiind generatoare de deșeuri toxice, deșeuri petroliere, combustibili, care să polueze râul, solul, apele subterane sau aerul.

d)Surse de poluanți și instalații pentru reținerea, evacuarea și dispersia poluanților în mediu în timpul organizării de șantier

Sursele de poluanți în timpul lucrărilor de șantier sunt reprezentate de utilajele indispensabile fazei inițiale de realizare a proiectului. În urma activității vor rezulta gaze de eșapament, pulberi în suspensie, respectiv zgomot și vibrații.

Referitor la instalațiile de reținere, evacuare și dispersia poluanților în mediu, susținem că vor fi utilizate doar utilaje care sunt dotate cu sistem de epurare catalitică a gazelor de eșapament.

e)Dotări și măsuri prevăzute pentru controlul emisiilor de poluanți în mediu

Deși se apreciază un impact nesemnificativ asupra calității aerului, se recomandă ca pentru termenii de referință, să fie specificate o serie de măsuri de reducere a emisiilor, pentru minimizarea disconfortului creat:

- întreținerea corespunzătoare a vehiculelor și echipamentelor, în conformitate cu un program de reparații/revizii periodice;

- asigurarea unui management corect al deșeurilor;

- curățarea zilnică a căilor de acces;

- pentru limitarea disconfortului, ce apare în perioada de exploatare, se vor alege trasee optime pentru vehiculele ce deservesc zonele de lucru;

- se vor lua măsuri de reducere a nivelului de praf, pe durata exploatării;

- procesele tehnologice care produc mult praf, vor fi reduse în perioadele cu vânt puternic, sau se va realiza o umectare mai intensă a suprafețelor.

Măsuri de protecție a vecinătăților prin păstrarea distanțelor impuse:

- se vor lua măsuri preventive cu scopul de a evita producerea accidentelor de lucru sau a incediilor;

- pentru a preveni declanșarea unor incendii se va evita lucrul în prejma surselor de foc;

- dacă se folosesc utilajele cu acționare electrică, se va avea în vedere respectarea măsurilor de protecție în acest sens, evitând mai ales utilizarea unor conductori cu izolație necorespunzătoare și a unor împământări necorespunzătoare.

Măsuri de securitate și sănătate în muncă:

- activitatea desfășurată în cadrul obiectivului analizat, se face cu îndeplinirea legislației în vigoare privind securitatea și sănătate în muncă (Legea 319/2006 – legea securității și sănătății în muncă; HG 1048/2006 privind cerințele minime de securitate și sănătate pentru utilizarea de către lucrători a echipamentelor individuale de protecție la locul de muncă);

- dintre măsurile speciale ce trebuie avute în vedere, se menționează: zonele periculoase, dacă este cazul, vor fi marcate cu placaje și inscripții; toate dispozitivele, mecanismele și utilajele vor fi verificate în conformitate cu normele în vigoare;

- măsurile de securitate și sănătate în muncă a muncii prezentate nu au un caracter limitativ, constructorul având obligația de a lua toate măsurile necesare pentru prevenirea eventualelor accidente de muncă.

Măsuri de prevenire a accidentelor în faza de execuție:

- controlul strict al personalului angajat, privind disciplina în șantier, instructajul periodic, portul echipamentului de protecție, prezența numai în locul de muncă, unde este alocat;

- verificarea înainte de intrarea în lucru, a utilajelor, mijloacelor de transport, echipamentelor, mecanismelor și uneltelor pentru a constata integritatea și buna funcționare a acestora;

- verificarea indicatoarelor de interzicere a accesului în anumite zone, plăcuțe indicatoare cu însemne de pericol, dacă este cazul;

- controlul și restricționarea accesului de persoane, în șantiere.

- LUCRĂRI DE REFACERE A AMPLASAMENTULUI LA FINALIZAREA INVESTIȚIEI, ÎN CAZ DE ACCIDENTE ȘI/ SAU LA ÎNCETAREA ACTIVITĂȚII, ÎN MĂSURA ÎN CARE ACESTE INFORMAȚII SUNT DISPONIBILE

a)Lucrările propuse pentru refacerea amplasamentului la finalizarea investiției, în caz de accidente și/sau la încetarea activității

După finalizarea investiției utilajele folosite vor fi transportate la baza de care aparțin, deșeurile rezultate în urma procesului tehnologic de construire a iazului vor fi predate către agenți economici autorizați pentru colectarea deșeurilor.

b)Aspecte referitoare la prevenirea și modul de răspuns pentru cazuri de poluări accidentale

Pentru prevenirea poluăriilor accidentale se recomandă:

- respectarea proiectului tehnic;

- utilajele și mijloacele de transport să fie verificate periodic, în ceea ce privește nivelul de monoxid de carbon și concentrațiile de emisii în gazele de eșapament și să fie puse în funcțiune numai după remedierea eventualelor defecțiuni;

- în cazul unor scurgeri de motorină sau uleiuri, să fie luate imediat măsuri de colectare și prevenire sau înlăturare a poluării solului, pentru a preveni infiltrarea în adâncime, spre apa subterană;

- drumurile existente să fie folosite numai pe baza unor acorduri, încheiate cu deținătorii acestora;

- întocmirea planului de combatere și prevenire a poluărilor accidentale.

c)Aspecte referitoare la închiderea/ dezafectarea/ demolarea instalației

Activitatea de dezafectare, a organizării de șantier, va consta în retragerea utilajelor, ecologizarea terenului ocupat.

La încetarea lucrărilor, dezafectarea, postutilizarea și refacerea amplasamentului, se va face după un program și o tehnologie specifică, ce cuprinde:

- dezafectarea utilajelor (izolarea, scoaterea de sub tensiune, transportarea în secțiile specializate pentru inspecție din punct de vedere electric și mecanic; în funcție de gradul de uzură constant, se va hotărî destinația utilajelor, respectiv reutilizarea în altă locație, repararea utilajelor și apoi refolosirea pe o nouă locație);

- aducerea terenului ocupat cu organizarea de șantier la forma inițială.

d)Modalități de refacere a stării inițiale/ reabilitare în vederea utilizării ulterioare a terenului

În situația în care se impune aducerea amplasamentului la starea inițială a terenului, se vor transmite spre valorificare sau spre eliminare, deșeurile aflate pe amplasament.

Etapa următoare presupune captarea peștilor din iazul piscicol, respectiv mutarea acestora într-un alt iaz administrat de titular, sau comercializarea acestora.

Din iazul piscicol se va evacua apa în râul Mureș (amintim că apa nu este poluată). Imediat după evacuarea apei va începe activitatea de umplere a iazului piscicol cu pământ.

Fiecare strat se va tasa, iar dacă este cazul evacuarea apei, respectiv adăugarea straturilor de pământ, se vor face paralel.

Etapa finală de aducere a amplasamentului la starea inițială, presupune înierbarea terenului cu specii de floră locală.

Avându-se în vedere substanța minerală utilă supusă exploatării, locul de exploatare, și rambleierea balastierei cu pământ de umplutură și neafectarea stratului acvifer pe suprafața afectată de exploatare, nu se modifică categoria de folosință a terenurilor, modul de utilizare al acestuia și ecosistemul din zonă.

- ANEXE – PIESE DESENATE

Piesele desenate, anexate memoriului sunt următoarele:

- fișa perimetrului de exploatare;

- plan de situație.

- PENTRU PROIECTELE CARE INTRĂ SUB INCIDENȚA PREVEDERILOR ART. 28 DIN ORDONANȚA DE URGENȚĂ A GUVERNULUI NR. 57/2007 PRIVIND REGIMUL ARIILOR NATURALE PROTEJATE, CONSERVAREA HABITATELOR NATURALE, A FLOREI ȘI FAUNEI SĂLBATICE, APROBATĂ CU MODIFICĂRI ȘI COMPLETĂRI ULTERIOARE PRIN LEGEA NR. 49/2011, CU MODIFICĂRILE ȘI COMPLETĂRILE ULTERIOARE

Proiectul propus, nu intră sub incidența art. 28 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2007, privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei și faunei sălbatice, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 49/2011, cu modificările și completările ulterioare, conform Deciziei etapei de evaluare inițială nr. 8608 din 08.11.2022, emisă de către Agenția pentru Protecția Mediului Hunedoara.

- PROIECTE CARE SE REALIZEAZĂ PE APE SAU AU LEGĂTURĂ CU APELE

Conform Deciziei etapei de evaluare inițială nr. 8608 din 08.11.2022, emisă de către Agenția pentru Protecția Mediului Hunedoara, „proiectul propus nu intră sub incidența prevederilor articolelor nr. 48 și 54 din Legea Apelor nr. 107/1996 cu modificările și completările ulterioare”.

Conform adresei nr. 24470/33158/20.12.2022 emisă de Administrația Bazinală de Apă Mureș se precizează că nu este necesară evaluarea impactului asupra corpurilor de apă.

De asemenea, titularul, va respecta toate măsurile prevăzute în avizul de gospodărire a apelor nr. 344 din 30.12.2022, emis de către Administrația Națională Apele Române.

- CRITERIILE PREVĂZUTE ÎN ANEXA NR. 3 LA LEGEA NR. ..... PRIVIND EVALUAREA IMPACTULUI ANUMITOR PROIECTE PUBLICE ȘI PRIVATE ASUPRA MEDIULUI SE IAU ÎN CONSIDERARE, DACĂ ESTE CAZUL, ÎN MOMENTUL COMPILĂRII INFORMAȚIILOR ÎN CONFORMITATE CU PUNCTELE III – XIV

NU este cazul.

SC EUROFOR 2011 SRL                                                                 Întocmit,

Administrator,                                                              Responsabil protecția mediului

Cristian Petruța                                                                       Lavinia Lobonț

# Text boxes

EXPLOATAREA AGREGATELOR MINERALE

TRANSPORTUL AGREGATELOR MINERALE

REALIZAREA TALUZURILOR (cu solul decopertat de la exploatarea anterioară)

ALIMENTAREA CU APĂ A IAZULUI PISCICOL

POPULAREA IAZULUI CU PEȘTE

FURAJAREA PEȘTILOR

PESCUIT DE AGREMENT

PESCUIT ÎN SCOP COMERCIAL

COMERCIALIZAREA PEȘTELUI

ACTIVITĂȚI DE ÎNTREȚINERE A IAZULUI PISCICOL

TRANSPORTUL/ COMERCIALIZAREA TUTUROR AGREGATELOR MINERALE

TRATAREA/ ELIMINAREA DEȘEURILOR GENERATE

TRANSPORTAREA ECHIPAMENTELOR ȘI A UTILAJELOR

ÎNIERBAREA ZONELOR DE ȘANTIER

ÎNCEPEREA ACTIVITĂȚII DE FUNCȚIONARE A IAZULUI PISCICOL