S. C. APC HARD CONSTRUCT  S.R.L.

MEMORIU DE PREZENTARE

PRIVIND PROIECTUL „INLATURAREA MATERIALULUI  ALUVIONAR CARE A CONTRIBUIT LA COLMATAREA ALBIEI MINORE A RAULUI MURES – PERIMETRUL BRANISCA VEST” SITUAT ÎN LOCALITATEA BRANISCA, JUDEȚUL
HUNEDOARA

ADMINISTRATOR

PURCEL ALEXANDRA

Întocmit

Ing. Suciu Mircea

- Denumirea proiectului

## Denumire proiect -  „Inlaturerea materialului  aluvionar care a contribuit la colmatarea albiei minore a raului mures – perimetrul Branisca Vest” situat în localitatea Branisca, județul Hunedoara

- Titular

Numele companiei: S.C. APC HARD CONSTRUCT S.R.L,

Nr. ORC : : J12/4554/2019, CUI : RO 41955331, având ca activitate secundara – Extracţia pietrişului şi nisipului, extracţia argilei şi caolinului – cod CAEN  0812.

Adresa postala: Cluj-Napoca, strada București, bl. Nr. 70 A, sc.l, et.2, ap.8, jud. Cluj,

Numarul de telefon, de fax si adresa de e-mail, tel/fax: 0726115522

e-mail : apchardconstruct@gmail .com

Administrator: Purcel Alexandra - tel 0726 115522

Numele persoanei de contact: ing Suciu Mircea – tel mobil: 0727549888- responsabil mediu

- Descrierea proiectului

a)   Rezumatul  proiectului

## Perimetrul de exploatare BRANISCA VEST  este situat in albia minora a raului Mures, sub forma unei plaje alungite, spre malul drept, in extravilanul UAT  Branisca, jud. Hunedoara.

## Pentru perimetrul propus spre exploatare, beneficiarul detine Contractul nr. 3374 I /2022 de inchiriere suprafata albie minora si Actul aditional nr.1/2022.

Lunca raului Mures este bine dezvoltata pe ambele maluri, avind o extindere mai mica spre sud si mai mare spre nord, iar cursul raului se caracterizeaza prin sinuozitati succesive, avind amplitudini variabile.

Cele mai apropiate confluente sunt :

La malul drept in aval cu 1400-1500 m confluenta cu paraul Boz

Lucrarile programate nu vor avea nici o legatura cu aceasta confluenta care nu vor fi influentate in nici un fel.

Obiectivul lucrărilor constă în amenajarea unei exploatări miniere la zi (balastieră), pe o suprafață de 20711 m2, adâncimea de exploatare și pilieri de siguranță  mal drept vor fi aprobate prin avizul de gospodarirea apelor.

Accesul la perimetru se va face din DJ Deva-Arad, apoi pe DJ Branisca-Ilia prin localitatea Branisca si apoi pe un drum local pe malul drept al raului Mures.

Circulatia utilajelor de transport pe drumul local se va face in baza unui Acord de reabilitare   incheiat cu Primaria  Branisca, jud Hunedoara.

Depozitul aluvionar de agregate minerale este cantonat in albia minora a raului Mures, la malul drept, avind aspectul unei plaje alungite, care in perioade cu ape mari devine submersa, fiind acoperita aproape integral de apa.

Depozitul aluvionar s-a format prin depunerea ritmica pe fundul albiei  a materialului detritic transportat de raul Mures, fenomen favorizat de traseul sinuos al cursului de apa si de constitutia geologica a terenului.

Agregatele minerale sunt formate din elemente care provin din roci stabile, nealterabile, de origine preponderent magmatica si secundar, metamorfica in general bine rulate, uneori aplatizate. Petrografic sunt formate din fragmente de andezite, cuartite albe sau colorate, gresii cuartoase, amfibolite, etc. Fractiunea fina este aspra la pipait, iar fractiunea grosiera prezinta muchii rotunjite.

Caracteristicile acumularii aluvionare de pietris si nisip permit exploatarea eficienta prin lucrari miniere conventionale aplicate in balastierele amplasate in albiile minore ale cursurilor de apa.

Lucrari de deschidere: - nu sunt necesare deoarece aceste lucrari au fost realizate anterior , nu este necesar a se crea noi cai de acces.

Lucrari de pregatire: - se va amenaja rampa de acces si platformele provizorii necesare pozitionarii utilajului de extractie si de transport.

Lucrari de exploatare: - metoda de exploatare aplicata consta in excavarea agregatelor minerale in fîsii longitudinale cu latimea de 5 - 8 m extrase in ordine dinspre firul apei spre malul drept, cu inaintare din aval inspre amonte, folosindu-se ca utilaj conducator o draglina cu capacitatea cupei de 1,25 mc (sau un excavator).

Utilajul de extractie se va pozitiona in avalul fisiei situate inspre firul apei, dupa care va lucra in retragere, cu front unic, din aval spre amonte. Dupa exploatarea unei fisii, se incepe extragerea fisiei imediat urmatoare in acelasi mod, continuindu-se astfel pina la epuizarea rezervei de agregate minerale.

Adincimea medie de exploatare va fi stabilita prin avizul de gospodariore a apelor si nu va depasi nivelul talvegului, fata de care se va pastra un pilier de protectie de 0.50 m grosime.   Urmarirea respectarii adincimii de exploatare se va realiza  prin masuratori topografice, in perioadele cu ape mari, masuratorile se vor executa la maxim 15 zile de la trecerea viiturii.

Nu se va exploata sub forma de gropi sau intranduri tranversale si nu se vor forma praguri in profil transversal sau logitudinal;

Protejarea malurilor: se interzice exploatarea agregatelor minerale cantonate in zona de protectie a malului drept cu latimea = 10 m.

Incarcarea materialului excavat se face direct in mijloacele de transport fara a se realiza depozite intermediare in albia minora a raului Mures sau in zona de protectie a malului drept. Materialul excavat se transporta cu mijloace auto si  se livreaza la beneficiari, sau se depoziteaza in stocul statiei de sortare Vetel, care apartine SC Mano Sprint SRL.

b)   Justificarea necesitatii proiectului

Din punct de vedere a gospodaririi apelor, investitia se justifica prin faptul ca lucrarile programate vor decolmata si stabiliza albia raului Mures, concomitent cu aducerea acesteia la parametri optimi de curgere a apei, reducindu-se astfel eroziunea  intensa existenta la cele doua maluri.

Exploatarea nu are nici un impact negativ semnificativ asupra mediului sau  a comunitatilor din zona . Nivelul de zgomot produs de utilajele de excavare si de mijloacele de transport nu afecteaza comunitatile din zona deoarece de la punctul de lucru pina la primele case  este o distanta de cca 900  m. Scurgerile de uleiuri sau de carburanti de la draglina ( excavator ) sau de la autobasculante (care ar putea impurifica solul) vor fi eliminate prin grija personalului deservent si prin efectuarea la timp a reviziilor si reparatiilor.

Deseurile care rezulta din aceasta activitate vor fi depozitate si transportate conform legislatiei de protectia mediului.

La nivelul factorului social-economic, proiectul are o influienta locala pozitiva, destul de importanta, concretizata in :

-utilizarea resurselor naturale locale;

-cresterea ofertei de agregate minerale pe piata  materialelor de constructii;

-contributii la bugetul local si national;

-posibilitatea alocarii unor fonduri destinate protectiei mediului.

c) Valoarea investitiei – cca 800000 lei

d) Perioada de implementare propusa – 3 ani

e) Planse  – se anexeaza Planul de situatie in coordonate STEREO 70 si Planul de incadrare in zona

f) Forme fizice ale proiectului (planuri, cladiri, alte structuri, materiale de constructie) – proiectul consta in exploatarea unei plaje de agregate minerale, situate in albia minora a raului Mures, spre malul drept , in scopul decolmatarii albiei si a reducerii presiunii apei asupra malurilor.

Elementele specifice caracteristice proiectului propus

Profilul şi capacitatea de producţie

– profilul consta in  extractia pietrisului si nisipului,  cantitatea  avizata a se exploata din punct de vedere a gospodariri  apelor  este de 40400 mc.

Descrierea instalatiei si a fluxurilor tehnologice

existente pe amplasament

Nu este cazul

Descrierea proceselor de productie ale proiectului propus

Procesul de productie a fost descries anterior, ca produs rezultat – nisipul si pietrisul se valorifica in stare bruta sau sortat. Cantitatea  avizata a se exploata din punct de vedere a gospodariri  apelor  este de 40400 mc.

Materiile prime, energia şi combustibilii utilizaţi

cu modul de asigurare a acestora

Singurele resurse folosite în funcţionarea exploatării miniere de suprafaţă sunt combustibilii utilizaţi pentru functionarea  utilajelor de excavat si a mijloacelor de transport.

Racordarea la reţelele utilitare existente în zonă

Nu este  cazul

Descrierea lucrărilor de refacere a amplasamentului  în zona afectată de execuţia investiţiei;

Lucrările de refacere a amplasamentului vor consta din:

- Rectificarea, taluzarea, resolificarea şi înierbarea taluzului malului drept la finalul exploatarii

- Refacerea stratului de sol vegetal pentru stabilizarea suprafeţei pilierului de protecţie a malului drept al râului Mureş;

Căi noi de acces sau schimbări ale celor existente

Nu sunt necesare noi cai de acces si nici schimbarea celor existente.

Drumul de acces existent va fi pietruit şi întreţinut pe toata perioada de exploatare, în baza acordului de reabilitare încheiat cu primăria comunei Branisca

Resurse naturale folosite în construcţie şi funcţionare

Drumurile de  acces se vor intretine folosind   agregate minerale de riu.

Metode folosite în construcţie

Metoda de exploatare aplicata consta in excavarea agregatelor minerale in fîsii longitudinale cu latimea de 5 - 8 m extrase in ordine dinspre firul apei spre malul drept, cu inaintare din aval inspre amonte, folosindu-se ca utilaj conducator o draglina cu capacitatea cupei de 1,25 mc (sau un excavator).

Utilajul de extractie se va pozitiona in avalul fisiei situate inspre firul apei, dupa care va lucra in retragere, cu front unic, din aval spre amonte. Dupa exploatarea unei fisii, se incepe extragerea fisiei imediat urmatoare in acelasi mod, continuindu-se astfel pina la epuizarea rezervei de agregate minerale.

Planul de execuţie cuprinzând faza de construcţie, punerea în funcţiune, exploatare, refacere şi folosire ulterioară

Consta in :

Organizarea de santier – care va fi tratata ulterior.

Lucrari de deschidere: - nu sunt necesare deoarece aceste lucrari au fost realizate anterior , nu este necesar a se crea noi cai de acces.

Lucrari de pregatire: - se va amenaja rampa de acces si platformele provizorii necesare pozitionarii utilajului de extractie si de transport.

Lucrari de exploatare: - metoda de exploatare aplicata consta in excavarea agregatelor minerale in fîsii longitudinale cu latimea de 5 - 8 m extrase in ordine dinspre firul apei spre malul drept, cu inaintare din aval inspre amonte, folosindu-se ca utilaj conducator o draglina cu capacitatea cupei de 1,25 mc (sau un excavator).

In urma executiei investitiei, plaja de agregate minerale va dispare,  iar malul drept va fi solificat si inierbat. Nu se poate pune probema folosirii ulterioare a terenului aferent plajei de agregate excavate, acesta va avea rol de albie minora.

Relaţia cu alte proiecte existente sau planificate

Prin exploatare rezulta cantitati importante de balast si produse sortate necesare lucrarilor de constructii care  se vor realiza în zonă.

Detalii privind alternative care au fost luate în considerare

Perimetrul de exploatare  BRANISCA VEST  a fost amplasat in conformitate cu contractul de inchiriere incheiat cu A.B.A.Mures          Problema analizei mai multor alternative nu a fost necesara, amplasarea acestui perimetru, fiind impusa de necesitatea decolmatarii albiei de depozitele de agregate minerale  in aceasta zona pentru a reduce presiunea apei Muresului asupra malurilor.

Deci exista doua alternative : realizarea sau nerealizarea proiectului.

Amplasamentul nu necesita realizarea drumurilor de acces. Din punct de vedere tehnologic s-a optat pentru solutii care sa genereze disconfort minim, raportat la zgomot si vibratii in momentul exploatarii, distante mici de parcurs intre zona exploatabila si drumul de acces. Din punct de vedere a impactului asupra biodiversitatii, s-a optat pentru un teren situat in albia minora si care va avea aceeasi folosinta si dupa finalizarea exploatarii. Malul drept si pilierul de protectie a acestui mal nu vor fi afectate. Perimetrul de exploatare are  forma unei plaje alungite de agregate minerale, spre malul drept care nu prezinta coperta, deci, nu sunt necesare lucrari de decopertare care ar putea avea o anumita influenta asupra mediului.

Prin realizarea proiectului va fi valorificata rezerva de agregate mineale si utilizata in constructii. In urma exploatarii plaja de agregate minerale va dispare, albia se va lati, curgerea Muresului in zona perimetrului de exploatare va deveni normala iar presiunea apei asupra malurilor se va reduce.

Adoptind varianta nerealizarii proiectului, avantajele mentionate mai sus nu mai exista.

Alte activităţi care pot apărea ca urmare a proiectului

Proiectul va dinamiza lucrările de construcţii din zona (oferind agregate minerale),

Alte autorizaţii cerute pentru proiect

Pentru realizarea proiectului vor fi necesare obţinerea următoarelor autorizaţii:

- Acord de mediu;

- Permis de exploatare;

- Autorizaţia de construire;

- Autorizatie de gospodarire a apelor;

- Autorizatia de mediu.

Descrierea lucrarilor de demolare necesare

Nu este cazul

Descrierea amplasarii proiectului

Distanta fata de granite pentru proiectele care cad sub incidenta Conventiei privind evaluarea impactului asupra mediului in context transfrontiera, adoptata la Espoo la 25 februarie 1991, ratificata prin Legea nr. 22/2001;

Nu este cazul

Localizarea amplasamentului in raport cu patrimonial cultural potrivit listei monumentelor istorice actualizata

Perimetrul delimitat de coordonate nu se afla in arii protejate Natura 2000, si nici in parcuri naturale sau nationale.

Harti, fotografii ale amplasamentului care pot oferi informatii privind caracteristicile fizice ale mediului, atat naturale, cat si artificiale si alte informatii :

Vezi anexe la prezentul document

Folosintele actuale si planificate ale terenului atat pe amplasament,

cat si pe zone adiacente acestuia;

Folosinţe actuale – albie minora a raului Mures

Folosinte planificate – albie minora a raului Mures

Zonele adiacente nu vor fi afectate si vor avea aceleasi folosinte ca in prezent.

Politici de zonare si de folosire a terenului;

Terenul studiat face parte din albia minora a raului Mures si este o plaja de agregate minerale la malul drept. Nu se pune problema folosirii in alt scop a acestui teren.

După exploatarea agregatelor minerale suprafaţa de plaja de agregate minerale este înlocuită cu luciul de apă aferent albiei minore a raului Mures..

Arealele sensibile

Segmentul de curs de apa pe care se afla perimetrul se afla in zona ciprinicola.

Perimetrul delimitat de coordonate nu se afla in arii protejate Natura 2000, parcuri natural sau nationale, dar in vecinatatea perimetrului (aval de acesta) se afla aria protejata Natura 2000 ROSCI0373 – ֦Raul Mures intre Branisca si Ilia" – sit de importanta comunitara (SCI).

Puncte in amonte si aval/conturul care delimiteaza terenul, in coordonate de referinta STEREO 1970, sunt date in urmatorul tabel.

| NR. PCT | COORDONATE |
| --- | --- |
|  | X(m) | Y(m) |
| 1 | 493657 | 326765 |
| 2 | 493677 | 326710 |
| 3 | 493791 | 326590 |
| 4 | 493972,9 | 326419,5 |
| 5 | 494014,2 | 326448,4 |
| 6 | 493950 | 326509 |
| 7 | 493818 | 326637 |
| S = 20711 mp |

Suprafața perimetrului de exploatare este de 20711 m2 = 0,021 km2.

Detalii privind orice varianta de amplasament care a fost

luata in considerare

Perimetrul de exploatare  BRANISCA VEST  a fost amplasat in conformitate cu contractul de inchiriere incheiat cu A.B.A.Mures.          Problema analizei mai multor alternative nu a fost necesara, amplasarea acestui perimetru, fiind impusa de necesitatea decolmatarii albiei de depozitele de agregate minerale  in aceasta zona pentru a reduce presiunea apei Muresului asupra malurilor.

Deci exista doua alternative : realizarea sau nerealizarea proiectului.

Amplasamentul nu necesita realizarea drumurilor de acces. Din punct de vedere tehnologic s-a optat pentru solutii care sa genereze disconfort minim, raportat la zgomot si vibratii in momentul exploatarii, distante mici de parcurs intre zona exploatabila si drumul de acces. Din punct de vedere a impactului asupra biodiversitatii, s-a optat pentru un teren situat in albia minora si care va avea aceeasi folosinta si dupa finalizarea exploatarii. Malul drept si pilierul de protectie a acestui mal nu vor fi afectate. Perimetrul de exploatare are  forma unei plaje alungite de agregate minerale, spre malul drept care nu prezinta coperta, deci, nu sunt necesare lucrari de decopertare care ar putea avea o anumita influenta asupra mediului.

Prin realizarea proiectului va fi valorificata rezerva de agregate mineale si utilizata in constructii. In urma exploatarii plaja de agregate minerale va dispare, albia se va lati, curgerea Muresului in zona perimetrului de exploatare va deveni normala iar presiunea apei asupra malurilor se va reduce.

Adoptind varianta nerealizarii proiectului, avantajele mentionate mai sus nu mai exista.

VI. Descrierea tuturor efectelor semnificative posibile

asupra mediului ale proiectului

- Surse de poluanti si instalatii pentru retinerea, evacuarea si

dispersia poluantilor in mediu

a).   Protecţia calităţii apelor

Surse de poluanţi pentru ape, locul de evacuare sau emisarul

In activitatea de extractie a nisipurilor si pietrisurilor din perimetrul BRANISCA VEST, calitatea apei raului Mures, poate fi influentata de:

- Produse petroliere (uleiuri, combustibili) scurse accidental de la utilajele terasiere  sau de la mijloacele de transport, care pot ajunge in apa raului Mures;

- Suspensii solide datorate activitatii de excavare a  balastului.

In cazul utilajelor fara defectiuni scurgerile accidentale de uleiuri si combustibili sunt neglijabile si necuantificabile.

Suspensiile care pot polua apa raului Mures datorate activitatii de excavare dispar la mica distanta in avalul perimetrului de exploatare.

Staţiile şi instalaţiile de epurare sau de preepurare a apelor uzate prevazute

Exploatarea nisipurilor şi pietrişurilor nu presupune folosirea apei în scopuri tehnologice şi pe cale de consecinţă nici evacuarea de ape uzate în receptorii naturali, respectiv în albia râului Mureş.

Deci nu sunt necesare staţii şi instalaţii de epurare sau de preepurare a apelor uzate.

b).   Protecţia aerului

Sursele de poluanţi pentru aer, poluanti

Atmosfera este cel mai larg vector de propagare a poluarii, noxele evacuate afectand direct si indirect, la mica si mare distanta, atat factorul uman cat si toate celelate componente ale mediului natural si artificial.

# Emisii atmosferice in timpul realizarii obiectivului

- Pulberi rezultate in faza de transport si excavare .

- Gaze de esapament (particule, oxizi de azot, monoxid de carbon, dioxid de sulf, compusi organici volatili) rezultati de la utilajele si mijloacele de transport care sunt folosite in timpul lucrarilor de executie a obiectivului.

Caracteristicile acestor emisii din faza de executie a obiectivului sunt:

- sursele sunt la nivelul solului;

- existenta lor este limitata in timp la perioada de exploatare ;

- nu sunt surse controlate in sensul Ord. MAPPM nr. 462/1993.

Debitele masice de praf (particule minerale) rezultate in timpul lucrarilor de exploatare nu pot fi determinate exact, deoarece depind de mai multi factori ca:

- umiditatea agregatelor minerale in timpul excavarilor si transportului;

- frecventa si viteza vantului;

- precipitatii;

- viteza de deplasare a mijlocului de transport;

- textura solului, etc.

Conform  normelor, consumurile de combustibil (motorina) ale utilajelor din balastiera sunt urmatoarele :

- excavator  :  13  l/h

- buldozer : 14  l/h

- incarcator frontal : 16  l/h

- autobasculanta :  40  l/100 km

Tinind cont de regimul de functionare (continuu sau intermitent) al fiecarui utilaj, consumul orar mediu intr-o balastiera va fi de cca 70 l/h sau 59,5 kg/h. Factorii de emisie pentru gazele de esapament  provenite de la motoarele care utilizeaza combustibil tip Diesel, conform  EMEP/EEA – Air polluant emission inventory  giude book – 2013 , si debitele masice estimate sunt prezentate in tabelul urmator :

| POLUANT | FACTORI DE EMISIE(g/kg | DEBIT MASIC(g/h) |
| --- | --- | --- |
| CH4 | 0,026 | 1,547 |
| CO | 7,061 | 420,129 |
| CO2 | 3,160 | 188,02 |
| N2O | 0,136 | 8,092 |
| NH3 | 0,008 | 0,476 |
| NMVOC | 1,588 | 94,486 |
| NOX | 22,087 | 1314,176 |
| PM10 | 1,031 | 61,344 |
| PM2,5 | 1,031 | 61,344 |
| TSP | 1,031 | 61,344 |

Evaluarea acestor  emisii nu poate fi facuta in raport cu Ordinul 462/93, deoarece acesta nu prevede norme specifice, ci prin determinarea impactului asupra calitatii atmosferei, evaluat in raport cu  STAS 12574/87. Valorile sunt sub pragul de alerta, deci sub acest aspect nu exista un impact semnificativ.

Debitele masice de poluanti evacuate in atmosfera cu gazele de esapament ale utilajelor si mijloacelor de transport sunt greu de calculat in perioada de exploatare. Acestea sunt in functie de:

- Timpul mediu zilnic de lucru al utilajului/autovehiculului;

- Tipul si capacitatea utilajului/autovehiculului;

- Tipul carburantului utilizat si continutul de sulf al acestuia;

- Consumul de carburant pentru fiecare utilaj;

- Regimul de lucru;

- Conditii tehnice de functionare.

Instalaţii pentru reţinerea şi dispersia poluanţilor în atmosferă

Tipul surselor de poluare nu necesita instalatii pentru retinerea si dispersia poluantilor in atmosfera.

Protectia calitatii aerului  se va realiza prin urmatoarele masuri :

- pulberile datorate circulaţiei autobasculantelor (surse mobile) fiind produse în cantităţii mici şi intermitent se răspândesc liber în atmosferă fără să afecteze calitatea aerului; acestea se vor limita prin reducerea vitezei de circulaţie a autobasculantelor, folosirea prelatelor şi udarea drumului de acces în perioadele secetoase ;

- pentru evacuarea unor cantităţi cât mai mici de noxe în aer, utilajele vor trebui să fie prevăzute cu eşapamente şi filtre care să le reţină cât mai bine înainte de evacuarea în atmosferă.

- utilajele de extractie, incarcare si transport vor avea revizia tehnica efectuata pentru ca emisiile de gaze ale acestora sa nu aiba un impact semnificativ asupra factorilor de mediu .

- efectuarea periodica a reviziilor si reparatiilor utilajelor terasiere si autocamioanelor, in ateliere specializate.

- limitarea activităţii la perimetrul exploatat;

Având în vedere calitatea utilajelor terasiere şi a mijloacelor de transport, utilajele sunt dotate cu instalatii pentru retinerea si dispersia poluantilor in atmosfera care se încadrează în directivele Uniunii Europene (acestea fiind de fabricaţie recentă cu catalizatori şi implicit dotarea acestora cu motoare performante, de ultimă generaţie, cu grad de poluare foarte redus), se poate afirma că impactul emisiei gazelor de eşapament asupra atmosferei din zonă este mic, aceasta fiind în conformitate cu legislaţia aflată în vigoare - nesemnificativ.

Concentraţiile maxime de noxe emise în aer, considerăm că nu depăşesc concentraţiile maxime admise la nivelul solului în cazul proceselor desfăşurate în balastieră.

c).  Protecţia împotriva zgomotului şi vibraţiilor

Sursele de zgomot şi de vibraţii

În activitatea desfăşurată în perimetru vor exista următoarele surse de zgomot şi vibraţii:

-  funcţionarea utilajelor terasiere ;

-  funcţionarea şi circulaţia mijloacelor de transport ;

Amenajările şi dotările pentru protecţia împotriva zgomotului şi vibraţiilor

În perimetru nu sunt prevăzute dotării speciale pentru protecţia zgomotelor şi vibraţiilor.

Intretinerea si functionarea in parametri normali a utilajelor terasiere si a mijloacelor de transport , precum si verificarea periodica a starii de functionare a acestora, astfel incit sa fie atenuat impactul sonor.

La apariţia oricărui zgomot sau vibratie suspecte şi deranjante, se vor lua măsurile necesare de oprire a utilajelor şi de remediere a defecţiunilor şi a surselor de zgomot.

Zgomotul creat de utilaje in timpul exploatarii se poate diminua prin folosirea timpului optim de lucru folosind utilajele alternand.

Nivelurile de zgomot au valori mai mari numai în incinta şi în vecinătatea obiectivului. Având în vedere distanţa până la primele locuinţe din localitatea Branisca, nivelurile de zgomot se înscriu sub nivelele maxime prevăzute în STAS-ul 10009/87.

Se poate deci admite ca din acest punct de vedere, activitatea proiectată, nu va avea efecte deosebite asupra stării de sănătate a populaţiei şi nu va constitui un risc pentru siguranţa locuitorilor şi a altor obiective din zonă.

d).  Protecţia împotriva radiaţiilor

Surse de radiatii

Activitatea de exploatare a nisipurilor şi pietrişului, nu implică, sub nici o formă, existenţa sau manevrarea unor materiale care constituie surse de radiaţii.`

Amenajările şi dotările pentru protecţia împotriva radiaţiilor

Neexistind radiatii, nu vor fi necesare amenajări şi dotări împotriva acestora .

e).   Protecţia solului şi subsolului

Sursele de poluanţi pentru sol, subsol şi ape freatice

Scaparile accidentale de produse petroliere (combustibili şi  lubrefianti) în urma unor avarii la utilajele de excavare - transport sau greşeli de operare, depozitarea pe sol a deşeurilor de orice fel.

Lucrarile si dotarile pentru protectia solului si a subsolului.

In vederea protejării împotriva poluării solului și subsolului se impune în perioada de exploatare respectarea mai multor măsuri, și anume:

- În perioada de exploatare se va evita degradarea solului pe suprafeţe mai mari decât cele necesare, prin utilizarea unor tehnologii corespunzătoare şi prin urmărirea strictă a disciplinei de lucru.

- Lucrarile de exploatare a resurselor minerale se vor realiza esalonat .

- Nu se vor depozita carburanti si lubrifianti in incinta.

- Pe amplasament vor fi asigurate mijloace tehnice de interventie in cazul scurgerilor de carburanti (materiale absorbante).

- Se va evita poluarea solului cu carburanţi, uleiuri rezultaţi în urma operaţiilor de staţionare, aprovizionare, depozitare sau alimentare cu combustibili a utilajelor și mijloacelor de transport sau datorită funcţionarii necorespunzătoare a acestora;

- Refacerea solului (reconstrucţie ecologică) în zonele unde acesta a fost afectat prin lucrările de excavare, depozitare de materiale, staţionare de utilaje în scopul redării în circuit la categoria de folosință deţinută iniţial.

- Colectarea selectivă a deşeurilor rezultate în urma execuţiei lucrărilor și evacuarea în funcţie de natura lor pentru depozitare sau valorificare către serviciile de salubritate, pe bază de contract, ținând cont de prevederile OUG nr. 16/2001 privind gestionarea deșeurilor industriale reciclate, aprobată prin Legea nr. 456/2001 și Legii nr. 426/2001 privind regimul deșeurilor pentru aprobarea OUG nr.78/2000.

f). Protecţia ecosistemelor terestre şi acvatice

Identificarea arealelor sensibile ce pot fi afectate de proiect

Intreaga suprafata a perimetrului de exploatare propus este o plaja de agregate minerale care face parte din albia minora a raului Mures, fara coperta, care nu este acoperita de nici un tip de habitat, ci doar de specii ruderale provenite din comunitatie de buruienisuri de la marginea ripisilvei, care colonizeaza plaja sezonier la debite mici si care nu au valoare conservativa.

Pe acest amplasament nu au fost identificate perimetre de protectie pentru surse de alimentare cu apa (zone de protectie sanitara sau perimetre de protectie hidrogeologice ale surselor de alimentare cu apa ), parcuri naturale sau rezervatii naturale.

În zonă nu există valori de patrimoniu ce necesită protecţie şi nici potenţial balnear sau turistic.

Lucrările, dotările şi măsurile pentru protecţia biodiversităţii,

monumentelor naturii şi ariilor protejate

Pe perioada de exploatare a agregatelor minerale , se vor respecta:

– conditiile impuse prin actele de reglementare obtinute;

– se vor interzice orice forma de recoltare, capturare, ucidere, distrugere a vreunei specii ;

- se interzice defrisarea vegetatiei forestiere in zonele nepermise;

– se va inlatura orice impact negativ asupra solului, apei, aerului prin depunerea necontrolata a deseurilor de orice fel, posibile scurgeri de combustibili, ulei, etc.

– se vor efectua observatii asupra starii de poluare a apei Muresului prin prelevari de probe de apa din avalul exploatarii pentru monitorizarea indicatorilor de calitate a apei.

Pentru reducerea impactului datorat poluării, accidentelor, managementul defectuos al hidrocarburilor şi deşeurilor, folosirii unei tehnologii neadecvate, impact ce poate apărea în toate fazele proiectului, cu efect asupra tuturor speciilor şi habitatelor se recomandă:

- aplicarea unei discipline în circulaţie;

- interzicerea depozitării hidrocarburilor şi a altor substanţelor toxice în perimetrul balastierei;

- folosirea de tehnologii noi, performante;

- realizarea unui management eficient al deşeurilor –specific acestei arii protejate.

g).  Protecţia aşezărilor umane şi a altor obiective de interes public

Identificarea obiectivelor de interes public, distanţa faţă de aşezările umane respectiv faţă de monumente istorice şi de arhitectură, alte zone asupra cărora există instituit un regim de restricţie, zone de interes tradiţional etc.

Perimetrul de exploatare BRANISCA VEST se află la distanţe relativ mari de localitatea Branisca, nu afectează gospodăriile individuale, biserici, cimitire sau alte obiective sociale şi nici nu afectează condiţiile de viată ale localnicilor, prin poluarea aerului şi apei, prin poluare sonoră sau prin modificarea peisajului.

Amplasamentul este izolat, locuinta cea mai apropiata de perimetru se situeaza la 300 m distanta. Terenurile din imediata vecinatate, situate pe malul drept al raului Mures sunt terenuri agricole care nu vor avea legatura cu activitatea programata si nu vor fi afectate de aceasta.

Zonele locuite, respectiv casele din localitatea Branisca sunt situate la distanţe suficient de mari de perimetru, şi nu vor fi afectate de :

- emisiile de poluanţi gazoşi

- nivelul zgomotelor şi vibraţiilor

Se poate admite că activitatea proiectată nu va avea, efecte deosebite asupra stării de sănătate a populaţiei şi nu va constitui un risc pentru siguranţa locuitorilor şi a altor obiective din zonă.

În zona obiectivului nu se găsesc  monumente istorice şi de arhitectură, alte zone asupra cărora există instituit un regim de restricţie, zone de interes tradiţional etc;

Lucrările, dotările şi măsurile pentru protecţia aşezărilor umane şi  a  obiectivelor protejate şi/sau de interes public.

Nu este cazul

h).Prevenirea si gestionarea deşeurilor generate pe amplasament

Lista deşurilor, cantitati de deseuri generate

In perioada de exploatare a agregatelor minerale vor rezulta urmatoarele tipuri si cantitati de deseuri :

- Deseuri menajere cca 400 kg/an

Programul de prevenire si reducere a cantitatilor de deseuri  generate

Nu este cazul

Planul de gestionare a deseurilor

Nu este cazul

j).Gospodărirea substanţelor şi preparatelor chimice periculoase

Substanţele si preparatele chimice periculoase utilizate si/sau produse

În timpul exploatarii agregatelor minerale, substanţele chimice periculoase folosite pentru utilajele terasiere si autocamioanele din dotare sunt combustibilii si uleiurile minerale.

Modul de gospodărire a substanţelor si preparatelor chimice periculoase şi asigurarea condiţiilor de protecţie a factorilor de mediu şi a sănătăţii populaţiei

În cadrul incintei perimetrului temporar de exploatare «BRANISCA VEST » nu va fi amenajat depozit de combustibili si uleiuri minerale. Utilajele grele netransportabile cum sunt : excavatorul, buldozerul, încărcătorul frontal vor fi alimentate, la faţa locului, în exteriorul perimetrului de exploatare, din canistre metalice cu capacitatea de 20 l sau din recipienti metalici.

Intreţinerea si repararea utilajelor terasiere si a mijloacelor de transport se vor realiza doar în unităţi specializate, deşeurile (metalice, petroliere, anvelope uzate) fiind valorificate/eliminate de acestea.

- Utilizarea resurselor naturale, in special a solului, a terenurilor,

a apei si a biodiversitatii

Resursa naturala care se utilizeaza este nisipul si pietrisul .

VII. Descrierea aspectelor de mediu susceptibile a fi afectate

in mod semnificativ de proiect

Impactul asupra populatiei

- Perioada de executie : Impact pozitiv -  crearea de locuri de munca.

Impactul  asupra sanatatii umane

- Perioada de executie : fara impact

Impactul asupra  biodiversitatii

- Perioada de executie: impact indirect temporar care se poate evita partial.

Impactul asupra solului

- Perioada de executie : lucrari care cauzeaza deteriorarea solului - impact direct temporar.

Impactul asupra folosințelor

Impactul asupra folosinței terenurilor adiacente - impact nesemificativ.

Impactul asupra bunurilor materiale

Bunurile materiale nu sunt afectate.

Impactul asupra calității și regimului cantitativ al apei

- Perioada de executie : poluarea apei Muresului - impact direct temporar care se poate evita partial.

Impactul asupra calitatii aerului

- Perioada de executie : degradarea calitatii aerului - impact direct temporar care se poate evita partial.

Impactul asupra climei

Nu este cazul.

Impactul asupra zgomotului și vibrațiilor

- Impact direct temporar care se poate evita partial.

Impactul asupra peisajului și mediului vizual

Nu este cazul.

Impactul asupra patrimoniului istoric și cultural și asupra interacțiunilor  dintre aceste elemente

Perimetrul delimitat de coordonate nu se afla in arii protejate Natura 2000, in parcuri naturale sau nationale.

Natura impactului (adica impactul direct, indirect, secundar, cumulativ, pe termen scurt, mediu si lung, permanent si temporar, pozitiv si negativ);

Natura impactului :

Impactul pe termen scurt sau lung

Impactul activității este unul pe termen scurt, perioada de manifestare a acestui tip de impact se referă la programul din balastieră exclusiv pe timp de zi, estimat la o durată de 8  ore/zi.

Impactul pe termen mediu/lung se referă la durata de exploatare a agregatelor minerale, rezervă estimată la 40400 m3, care se va întinde pe o perioadă de minim 3  ani.

Extinderea impactului (zona geografica, numarul populatiei/habitatelor/speciilor afectate)

Nu este cazul ,deoarece impactul este temporar , local și nesemnificativ.

Magnitudinea si complexitatea impactului;

Nesemnificativ;pozitiv

Probabilitatea impactului;

Minoră.

Durata, frecventa si reversibilitatea impactului;

Durată temporară pentru organizarea de șantier, termen lung pentru

exploatarea balastului , frecvență redusă, ireversibil.

Masurile de evitare, reducere sau ameliorare a impactului

semnificativ asupra mediului;

Nu este cazul.

Natura transfrontiera a impactului.

Nu este cazul.

VIII. Prevederi pentru monitorizarea mediului

Dotări şi măsuri  prevăzute pentru controlul emisiilor de

poluanţi în mediu

Monitorizarea principalilor indicatori se va efectua in faza de exploatare a agregatelor minerale si in perioada de refacere a terenului dupa finalizarea exploatarii.

Nu se prevad dotari pentru controlul acestor emisii.

Monitorizarea factorilor de mediu pe durata exploatarii, precum si aplicarea masurilor de protectie propuse au drept scop asigurarea functionarii balastierei in conditiile exercitarii unui impact minim asupra mediului.

Planul de monitorizare in perioada de exploatare poate fi prezentat sintetic pentru fiecare factor de mediu in felul urmator :

- Apa - nu se foloseste apa in scop tehnologic si nu se evacueaza ape uzate in receptori naturali. Se va monitoriza posibilitatea contaminarii apei pluviale  cu combustibili sau lubrefianti.

- Sol – determinarea nivelului de poluare a solului din zonele adiacente perimetrului de exploatare prin analize fizico-chimice ale probelor de sol prelevate (se determina pH-ul si continutul de metale grele - in situatii de poluare accidentala). Se va monitoriza faza de aducere a terenului la starea initiala, dupa terminarea exploatarii agregatelor minerale. In timpul realizarii lucrarilor de exploatare se va urmari respectarea cu strictete a proiectului tehnic, modul de depozitare al materialelor si a deseurilor.

- Aer – controlul emisiilor datorate functionarii mijloacelor de transport si a utilajelor terasiere. Verificari tehnice periodice ale acestora, consumuri specifice si evidenta consumurilor de carburanti..

- Zgomot – monitorizarea nivelului de zgomot in zonele apropiate de perimetrul de exploatare. Acest lucru se va realiza prin intermediul unor firme autorizate.

- Flora si fauna – intretinerea zonelor invecinate perimetrului de exploatare, se va analiza gradul de conformare a activitatii din perimetru cu legislatia in vigoare.

- Deseurile – evidenta gestiunii deseurilor generate. Cantitati de deseuri generate, valorificate si eliminate pentru fiecare tip de deseu in parte.

Lucrările de monitorizare se vor desfăşura pe întreaga perioadă de  valabilitate a permiselor de exploatare, care este de cca 3 ani şi pe o perioadă de 12 luni pentru faza de închidere şi post – închidere.

In faza de intocmire a documentatiei pentru obtinerea primului permis de exploatare, se va intocmi Proiectul tehnic de refacere a mediului, care va contine valoarea garantiei financiare de refacere a mediului in care intra si valoarea lucrarilor de monitorizare postinchidere.

IX. Legatura cu alte acte normative si/sau planuri/programe/strategii/documente de planificare

Perimetrul delimitat de coordinate se afla pe corpul de apa subterana ֦Culuarul raului Mures" cod ROMU07 – corp de apa subterana freatic, care se afla in stare calitativa si cantitativa BUNA

Conform Planului de Management actualizat al Bazinului Hidrografic Mures 2016-2021, este corp de apa puternic modificat, in stare chimica buna si la potential ecologic moderat.

Segmentul de curs de apa pe care se afla perimetrul se afla in zona ciprinicola.

Perimetrul delimitat de coordonate nu se afla in arii protejate Natura 2000, parcuri natural sau nationale, dar in vecinatatea perimetrului (aval de acesta) se afla aria protejata Natura 2000 ROSCI0373 – ֦Raul Mures intre Branisca si Ilia" – sit de importanta comunitara (SCI).

- Justificarea incadrarii proiectului in prevederile altor acte normative nationale sau transpun legislatia U.E.

Se vor respecta prevederile Directivei 91/676/CEE privind protectia apelor impotriva poluarii cu nitrati proveniti din surse agricole transpusa in legislatia nationala prin HG nr. 964/2000, cu modificarile si completarile ulterioare, Directivei 2006/118/CE privind protectia apelor subterane impotriva poluarii si deteriorarii, transpusa in legislatia nationala prin HG 53/2009 cu modificarile si completarile ulterioare si OM. 621/2014 privind aprobarea valorilor de prag pentru apele subterane din Romania.

- Actul normativ prin care a fost aprobat proiectul

Proiectul se bazeaza pe contractual de inchiriere incheiat cu A.B.A. Mures.

X. Lucrări necesare organizării de şantier

Descrierea lucrărilor necesare organizării de şantier

Conform legislatiei, organizatia de santier constituie atributia si raspunderea antreprenorului general, ca amplasament, solutii, dotari.

Organizarea de şantier la punctul de lucru consta in amplasarea pe malul drept al raului Mures a unui container prefabricat, care va servi ca birou, vestiar si grup sanitar (prevazut cu rezervor vidanjabil). Se va amenaja o platforma (din piatra sparta si balast) pentru garare utilaje terasiere (buldozer, incarcator frontal, excavator) si a unei cisterne pentru apa nepotabila.

Drumurile utilizate pentru transportul nisipurilor şi pietrişurilor sunt drumurile de acces la terenurile agricole, în mare parte pietruite care fac si  legătura cu perimetrul de exploatare si care vor fi reabilitate de titularul permisului de exploatare.

Balastiera nu va fi racordată la alte utilităţi (electricitate, gaze), datorită faptului că acestea nu există în zonă şi nu sunt necesare, având în vedere faptul că utilajele de extracţie şi transport sunt dotate cu motoare termice.

Localizarea organizării de şantier

Organizarea de şantier la punctul de lucru va fi amplasata in zona aferenta perimetrului de exploatare, pe malul drept (platforma 20 m x 30 m). Drumurile de acces la perimetrul de exploatare exista, ele vor fi intretinute pe toata perioada de executie a proiectului. Toate acestea sunt evidentiate in planul de situatie anexat.

Descrierea impactului asupra mediului a lucrărilor organizării de şantier

Referitor la organizarea de şantier la punctul de lucru, va exista un mic impact asupra solului in zona de amenajare a platformei pentru garare utilaje terasiere (care se realizeaza din piatra sparta si balast), zona in care se  amplaseaza si  containerul prefabricat .

Surse de poluanţi şi instalaţii pentru reţinerea, evacuarea şi dispersia poluanţilor în mediu în timpul  organizării de şantier

Sursele de poluanti existente in perioada organizarii de santier sunt :

- Pulberi rezultate in faza de transport, excavare si  nivelare.

- Gaze de esapament (particule, oxizi de azot, monoxid de carbon, dioxid de sulf, compusi organici volatili) rezultati de la utilajele terasiere si de la mijloacele de transport, care sunt folosite in timpul lucrarilor de organizare de santier.

Organizarea de santier va fi de foarte scurta durata, deci impactul asupra mediului va fi nesemnificativ. Nu sunt prevazute instalaţii pentru reţinerea, evacuarea şi dispersia poluanţilor în mediu în timpul  organizării de şantier

Dotări şi măsuri prevăzute pentru controlul emisiilor

de poluanţi  în mediu.

Nu sunt prevazute dotari si masuri pentru controlul emisiilor de poluanti in mediu  în timpul  organizării de şantier.

XI.  Lucrări de refacere a amplasamentului la finalizarea investiţiei, în caz de accidente şi/sau la încetarea activităţii, în măsura în care aceste informaţii sunt disponibile

Lucrările propuse pentru refacerea amplasamentului la finalizarea investiţiei, în caz de accidente şi/sau la încetarea activităţii

Lucrările de refacere a amplasamentului vor consta din:

- Rectificarea, taluzarea, resolificarea şi înierbarea taluzului malului drept la finalul exploatarii

- Refacerea stratului de sol vegetal pentru stabilizarea suprafeţei pilierului de protecţie a malului drept al râului Mureş;

Aspecte referitoare la prevenirea şi modul de răspuns pentru

cazuri de poluări  accidentale

Aceste aspecte vor fi tratate in ″Planul de prevenire si combatere a poluarilor accidentale″, care se va respecta pe intreaga perioada a lucrarilor de exploatare.

Aspecte referitoare la închiderea/dezafectarea/demolarea instalaţiei

Nu este cazul

Modalităţi de refacere a stării iniţiale/reabilitare în vederea

utilizării ulterioare a terenului

Dupa finalizarea exploatarii agregatelor minerale, terenul excavat va fi utilizat ca albie minora a raului Mures , nu se pune problema refacerii lui la starea initiala.

XII.Anexe - piese desenate

Planul de incadrare in zona

Planul de situatie cu lucrarile de refacere a mediului

XIII. a) Descrierea succinta a proiectului si distanta fata de aria

naturala protejata si coordonatele in sistem Stereo 70

## Perimetrul de exploatare  BRANISCA VEST  este situat in albia minora a raului Mures, sub forma unei plaje alungite, spre malul drept, in extravilanul UAT  Branisca, jud. Hunedoara.

## Pentru perimetrul propus spre exploatare, beneficiarul detine Contractul nr. 3374 I /2022 de inchiriere suprafata albie minora incheiat cu A.B.A. Mures  si Actul aditional nr.1/2022 .

Obiectivul lucrărilor constă în amenajarea unei exploatări miniere la zi (balastieră), pe o suprafață de 20711 m2, adâncimea de exploatare și pilieri de siguranță  mal drept vor fi aprobate prin avizul de gospodarirea apelor.

Accesul la perimetru se va face din DJ Deva-Arad, apoi pe DJ Branisca-Ilia prin localitatea Branisca si apoi pe un drum local pe malul drept al raului Mures.

Circulatia utilajelor de transport pe drumul local se va face in baza unui Acord de reabilitare   incheiat cu Primaria  Branisca, jud Hunedoara.

Puncte in amonte si aval/conturul care delimiteaza terenul, in coordonate de referinta STEREO 1970, sunt date in urmatorul tabel.

| NR. PCT | COORDONATE |
| --- | --- |
|  | X(m) | Y(m) |
| 1 | 493657 | 326765 |
| 2 | 493677 | 326710 |
| 3 | 493791 | 326590 |
| 4 | 493972,9 | 326419,5 |
| 5 | 494014,2 | 326448,4 |
| 6 | 493950 | 326509 |
| 7 | 493818 | 326637 |
| S = 20711 mp |

Caracteristicile tehnice ale zonei inchiriate :

- Suprafata inchiriata 20711 mp

- Lungimea medie 925 m

- Latimea medie 48 m

- Volumul de agregate estimat 40400 mc.

Lucrari de deschidere: - nu sunt necesare deoarece aceste lucrari au fost realizate anterior , nu este necesar a se crea noi cai de acces.

Lucrari de pregatire: - se va amenaja rampa de acces si platformele provizorii necesare pozitionarii utilajului de extractie si de transport.

Lucrari de exploatare: - metoda de exploatare aplicata consta in excavarea agregatelor minerale in fîsii longitudinale cu latimea de 5 - 8 m extrase in ordine dinspre firul apei spre malul drept, cu inaintare din aval inspre amonte, folosindu-se ca utilaj conducator o draglina cu capacitatea cupei de 1,25 mc (sau un excavator).

Utilajul de extractie se va pozitiona in avalul fisiei situate inspre firul apei, dupa care va lucra in retragere, cu front unic, din aval spre amonte. Dupa exploatarea unei fisii, se incepe extragerea fisiei imediat urmatoare in acelasi mod, continuindu-se astfel pina la epuizarea rezervei de agregate minerale.

Adincimea medie de exploatare va fi stabilita prin avizul de gospodariore a apelor si nu va depasi nivelul talvegului, fata de care se va pastra un pilier de protectie de 0.50 m grosime. Protejarea malurilor: se interzice exploatarea agregatelor minerale cantonate in zona de protectie a malului drept cu latimea = 10 m.

Incarcarea materialului excavat se face direct in mijloacele de transport fara a se realiza depozite intermediare in albia minora a raului Mures sau in zona de protectie a malului drept. Materialul excavat se transporta cu mijloace auto si  se livreaza la beneficiari.

Perimetrul delimitat de coordonate NU se afla in aria protejata Natura 2000 ROSCI0373 – ֦Raul Mures intre Branisca si Ilia" – sit de importanta comunitara (SCI), dar se invecineaza cu acest sit (la aproximativ 6 m de limita sitului).

b) Numele si codul ariei naturale protejate de interes comunitar

Conform  FORMULARULUI  STANDARD  NATURA 2000 :

Numele sitului : Raul Mures intre Branisca si Ilia,

Coordonatele sitului:

Latitudine  N 45˚ 56' 0''

Longitudine  E 22˚44' 11''

Altitudinea :  minimă: 166 m

medie : 250 m

max: 385 m

Regiunea administrativa - 100% jud. Hunedoara

Regiunea biogeografica - continentala

Codul sitului : ROSCI0373

Aria naturală protejată ROSCI0373 Raul Mureș între Branisca și Ilia cu o suprafață totală de 1884 ha, are statut de protecție la nivel comunitar:

Proiectul propus NU este situat în incinta ariei protejate „Natura 2000 ROSCI0373 Raul Mureș între Branisca și Ilia”, sit de importanţă comunitară (SCI) în care se dezvoltă habitate de floră şi faună sălbatică de importanţă europeană.

c) Prezenta si efectivele/suprafetele acoperite de specii si habitate

de interes comunitar in zona proiectului

In aceasta arie protejata au fost semnalate specii protejate prevazute la art. 4 din Directiva 2009/147/CE, specii enumerate in Anexa II la Directiva 92/43/CEE: 1 specie de mamifere, 5 specii de amfibieni, 6 specii de pesti si 3 specii de nevertebrate.

Date generale ale sitului

Situl Natura 2000 RO SCI 0373 Raul Mureș între Branisca și Ilia, a fost declarat sit de importanța comunitară în anul  2011.

Suprafata totala a sitului  :  1884 ha

Regiunile administrative în care este situat situl :100% jud. Hunedoara

Conform formularului standard a sitului, elaborat în anul  2011, în sit au fost identificate 12 specii de interes conservativ

Situl cuprinde în principal zone forestiere dar și un mozaic de pășuni, fânețe (mai ales în partea estică), terenuri arabile și tufărișuri.

Caracteristici generale ale sitului

Cod           %            CLC             Clasa de habitate

N 06           5            511-512       Râuri, lacuri

N 12          14            211-213      Culturi (terenuri arabile)

N 14            8            242,243      Alte terenuri arabile

N 15            8            231             Pasuni

N 16            58          311             Paduri de foioase

N 23            5           1xx             Alte terenuri artificiale (localități ,mine ..)

N 26            2           324             Habitate de păduri (păduri în tranziție)

Situl cuprinde în principal zone forestiere dar și un mozaic de pășuni, fânețe (mai ales în partea estică), terenuri arabile și tufărișuri.

Perimetrul delimitat de coordonate NU se afla in aria protejata Natura 2000 ROSCI0373 – ֦Raul Mures intre Branisca si Ilia" – sit de importanta comunitara (SCI), dar se invecineaza cu acest sit (la aproximativ 6 m de limita sitului).

Suprafata de 20711 m2  (2,07 ha) a perimetrului propus spre exploatare în cadrul PP se invecineaza cu extremitatea sudica  a acestui  sit (la aproximativ 6 m de limita sitului).fiind amplasata, în lunca inundabila a  raului Mureș, sub forma unei plaje (partial submersă la ape medii şi mari) având substratul alcătuit din agregate minerale reprezentate de nisipuri,pietrișuri și bolovănișuri, apa având o acțiune de eroziune intensă a malului stâng și de depunere pe malul drept.

Pe malul drept este dezvoltată vegetație de zăvoi, luxuriantă, cu lațime variabilă constituită din arbori bătrâni , unii căzuți, dar și din arbori tineri cu liane (curpen, hamei), după care urmează terenuri agricole, .

Au fost identificate următoarele specii care alcătuiesc cordonul de vegetație invecinat plajei supusă exploatarii: salcia albă (Salix alba), plop alb (Populus alba), arțarul american (Acer negundo) ,arțarul tătărăsc ( Acer tataricum), sângerul(Cornus sanguine), socul negru (Sambucus nigra), păducelul (Crataegus monogyna), porumbarul (Prunus spinosa), lemnul câinesc (Lygustrum vulgare). În stratul ierburilor şi subarbuștilor au fost identificate următoarele specii :murul (Rubus caesius),Aegopodium podagraria, păpădia (Taraxacum officinale), Echinocistys lobata, trestia (Phragmites australis),cânepa codrului (Eupatorium canabinum), urzica vie (Urtica dioica), păpălăul (Physalis alkekengi),Polygonatum latifolium, untișorul (Ranunculus ficaria), urzica moartă (Lamnium purpureum), piperul bălții (Poligonum hydropiper).

Specii de animale semnalate in zona: rațe salbatice (Anas platyrhynchos ), ciocănitoarea pestriță mare (Dendrocopos major), codobatura(Motacilla alba), cioara de semnatura, gaița(Garrulus glandarius), coțofana (Pica pica) .

Suprafetele acoperite de habitate de interes comunitar

Perimetrul delimitat de coordonate NU se afla in aria protejata Natura 2000 ROSCI0373 – ֦Raul Mures intre Branisca si Ilia" – sit de importanta comunitara (SCI), dar se invecineaza cu acest sit (la aproximativ 6 m de limita sitului).

Se evidentiaza faptul ca activitatea de exploatare din perimetrul propus care se invecineaza cu acest sit, nu are nici o influenta negativa avand în vedere faptul ca suprafata supusa exploatarii nu este acoperita de nici un tip de habitat ci doar de specii ruderale provenite din comunitatile de buruienisuri de la marginea ripisilvei, care colonizeaza plaja sezonier la debite mici şi care nu au valoare conservativa.

Prezenta și efectivele/suprafetele acoperite de specii de mamifere interes comunitar. Conform formularului standard a sitului ROSCI0373 Râul Mureș intre Brănișca și Ilia, elaborat în ianuarie 2011, situl este printre pușinele desemnate pentru Castor fiber. Situl este important pentru conservarea speciilor Bombina variagata, Triturus cristatus și subspecia indigenă Triturus vulgaris ampelensis cât și pentru protejarea speciei Aspius aspius.

Specii de mamifere enumerate in anexa II a Directivei Consiliului 92/43/CEE :

Castor fiber, Castor brebul, Vidră, Bombina bombina - Buhai de balta cu burta

Rosie, Bombina variegata - Buhai de baltă cu burta galbenă,  Triturus vulgaris

ampelensis—Triton comun transilvănean,  Emys orbicularis –Testoasa de apa

Specii de pesti enumerate in anexa II a Directivei Consiliului 92/43/CEE :

Aspius aspius-Avatu, Rhodeus sericeus amarus -Boarca, Gobio kessleri -Petroc,

Gobio albipinnatus - porcusor de nisip, Cobitis taenia –Zvarluga, Sabanejewia

aurata -Dunarinţă,

Situl, situat in regiunea biogeagrafica continentală, cuprinde valea

Mureşului şi suprafeţe de pe versanţii ce mărginesc cursul râului, în special pe malul drept al acestuia, fiind învecinat pe lungimea lui, de la est la vest, atât de DN7 cât şi de calea ferată care face legatura între localităţile Arad şi Deva.

În formularul standard este prezentat cursul r. Mureș ca zona umedă care reprezintă habitat specific pentru două specii de mamifere de interes conservativ, 3 specii de amfibieni, o reptilă, șase specii de interes conservativ. Situl este important pt protejarea populaţiei de castor, Bombina variegata, Trituris cristatus, subspecia indigenă Triturus vulgaris ampelensis si avatul (Aspius aspius) , specii care ar putea prezenta micropopulații in r. Mureș și pe malurile si terenurile agricole invecinate amplasamentului.

Se evidentiaza faptul ca activitatea de exploatare din perimetrul propus care se invecineaza cu acest sit, nu are nici o influenta negativa avand în vedere faptul ca suprafata supusa exploatarii nu este acoperita de nici un tip de habitat ci doar de specii ruderale provenite din comunitatile de buruienisuri de la marginea ripisilvei, care colonizeaza plaja sezonier la debite mici şi care nu au valoare conservativa.

Au mai fost identificate următoarele specii : salcia albă (Salix alba), plop alb (Populus alba), arțarul american (Acer negundo) ,arțarul tătărăsc ( Acer tataricum), sângerul(Cornus sanguinea), socul negru (Sambucus nigra), păducelul (Crataegus monogyna), lemnul câinesc (Lygustrum vulgare).

În stratul ierburilor şi subarbustilor au fost identificate următoarele specii :murul ( Rubus caesius), Aegopodium podagraria, păpădia (Taraxacum officinale), Echinocistys lobata, o specie de rogoz (Carex sp), cânepa codrului(Eupatorium  (Physalis alkekengi),Polygonatum latifolium, untișorul (Ranunculus ficaria), urzica moartă (Lamnium purpureum), piperul bălții (Poligunum hydropiper). Specii de animale semnalate in zona:  rațe salbatice (Anas platyrhynchos ), ciocănitoarea pestriță mare (Dendrocopos majorr), codobatura(Motacilla alba), cioara de semanatura, gaița(Garrulus glandarius), coțofana (Pica pica) și  arbori retezati, unul recent și altul mai vechi, cu caracteristicile castorului (Castor fiber) .

În prezentul memoriu de prezentare, solicitat prin Decizia etapei de evaluare initiala nr.5461/20.07.2022, sunt prezentate elementele criteriu ce au stat la baza desemnǎrii sitului ROSCI0373 Râul Mureș între Brănișca și Ilia ca sit de interes comunitar, aşa cum se găsesc în Formularul Standard de desemnare a sitului Natura 2000, fiind prezentată estimarea impactului in ceea ce privește degradarea habitatelor de interes conservativ si degradarea / disturbarea speciilor de interes conservativ prezentate in secţiunile anterioare.

d) Proiectul propus nu are legatura directa cu sau nu este necesar pentru managementul conservarii ariei naturale protejate

## Investiţia propusă costând din „„Decolmatarea albiei de depozitele de agregate minerale din  perimetrul  BRANISCA VEST, situat in com. Branisca, jud. Hunedoara ”, nu contribuie la managementul conservării ariei naturale protejate de interes comunitar. Suprafaţa afectată de exploatare se situeaza in afara  suprafeţei „Sitului Natura 2000 RO SCI 0373 Raul Mureș între Branisca și Ilia”.

Proiectul nu este necesar pentru managementul conservării ariei naturale protejate de interes comunitar, dar va avea un impact pozitiv prin creşterea suprafeţei apelor raului Mures în care se va dezvolta o bogată faună piscicolă şi va constitui loc de odihnă şi de hrănire pentru păsările care trăiesc şi tranzitează raul Mureş. Zona de influenţă a proiectului se află în afara rutelor principale care străbat Romania. Studiile de teren arată că unele specii migrează pe valea Mureşului, dar nu vor fi afectate de proiectul propus.

Datorită faptului că habitatele din zona de impact sunt răspândite pe suprafeţe reduse, utilităţile sunt direct conectate cu habitate naturale din afara ariei de impact şi datorită faptului că pe teritoriul viitorului PP nu rămân porţiuni de habitate naturale ce trebuie interconectate, nu este necesară crearea unei reţele ecologice complexe.

e) Impactul potential al proiectului asupra speciilor si habitatelor

din aria naturala protejata

Activitățile umane care pot avea impact negativ asupra speciilor si habitatelor din aria naturala protejata de interes comunitar sunt: exploatarea resurselor forestiere, creșterea animalelor, regularizarea și amenajarea râului Mureș, exploatarea de agregate minerale, dezvoltarea infrastructurii de transport, agricultura convențională, vânătoarea, pescuitul, turismul de agrement și extinderea intravilanului.

## Realizarea proiectului in limitele coordonatelor mentionate anterior nu va avea nici un impact asupra „Sitului Natura 2000 ROSCI 0373 Raul Mureș între Branisca și Ilia”, deoarece activitatea de exploatare se va desfasura in afara suprafetei acestui sit.

Perioada de realizare a proiectului, nu se va suprapune cu alte proiecte de extracţie a pietrişului şi nisipului din albia minoră şi majoră a râului Mureş, aferentă zonei de impact din cadrul „Sitului Natura 2000 ROSCI 0373 Raul Mureș între Branisca și Ilia”.

Închiderea balastierei la terminarea exploatarii, nu va avea efecte sociale şi economice majore.

Efectele posibile ca urmare a realizarii proiectului pot fi:

- pierderi din suprafaţa uscatului (la debite mici ale raului Mures) care va fi compensată cu crearea unei suprafeţe echivalente de apă în care se va dezvolta o importantă faună acvatică;

- durata de realizare a proiectului este redusă şi fără efecte remanente;

- perturbarea speciilor din sit este nesemnificativa;

- calitatea apei nu va fi afectata senificativ in perioada realizarii PP, realizarea proiectului nu va modifica condiţiile ecologice din cadrul sitului;

- efectele negative asupra speciilor se vor manifesta numai în timpul fazei de exploatare, prin : intensitatea zgomotelor, accidente, deversări accidentale de combustibil, etc;

- nu vor fi posibile impacturi cumulative de la alte balastiere din zona  perimetrului.

- nu vor fi create bariere pentru speciile terestre de faună şi distrugerea habitatului;

- Nu vor fi perturbate depozitele de nutrienţi din sol

Va fi optimizat calendarul de realizare a lucrărilor pentru evitarea realizării lucrărilor în timpul perioadei de reproducere. În perioada exploatarii agregatelor minerale se vor stropi drumurile de acces pentru a reduce praful şi efectul acestuia asupra habitatelor din imediata apropiere.

f) Alte informatii prevazute in legislatia in vigoare

Luciul de apă marit prin exploatarea plajei de agregate minerale va fi un habitat nou creat, capabil să adăpostească numeroase specii de peştii şi alte specii acvatice, care vor constitui surse de hrănire pentru păsările care se hrănesc din apa raului Mures, dar şi pentru cele care migrează şi se opresc pentru odihnă şi hrănire în această zona .

## Relația PP cu situl de importanța comunitară "Natura 2000 ROSCI 0373 Raul Mureș între Branisca și Ilia” este tratată în Memoriul de prezentare care este  realizat în conformitate cu continutul cadru primit de la A.P.M.Hunedoara .

XIV. Informatii preluate din planurile de management bazinale actualizate

- Localizarea proiectului

- bazinul hidrografic – Mures

- cursul de apa - raul Mures, cod cadastral – IV-1-126

- corpul de apa subterana ֦Culuarul raului Mures", cod ROMU07

- Indicarea starii ecologice/potentialului ecologic si

starea chimica acorpului de apa

- Conform Planului de Management actualizat al Bazinului Hidrografic Mures 2016-2021, este corp de apa puternic modificat, in stare chimica buna si la potential ecologic moderat, corp de apa subterana freatic, care se afla in stare calitativa si cantitativa BUNA

- Indicarea obiectivului/obiectivelor de mediu pentru

corpul de apa in cauza

- Segmentul de curs de apa pe care se afla perimetrul se afla in zona ciprinicola.

Perimetrul delimitat de coordonate nu se afla in arii protejate Natura 2000, parcuri natural sau nationale, dar in vecinatatea perimetrului (aval de acesta) se afla aria protejata Natura 2000 ROSCI0373 – ֦Raul Mures intre Branisca si Ilia" – sit de importanta comunitara (SCI).

ADMINISTRATOR

PURCEL ALEXANDRA

INTOCMIT

ING  SUCIU  MIRCEA